2017年全国职业院校技能大赛高职组

“测绘”赛项规程

一、赛项名称

赛项编号：GZ-2017003

赛项名称：测绘

英语翻译:Surveying and Mapping

赛项组别：高职组

赛项归属产业：测绘地理信息类

二、竞赛目的

1. 检验实践教学效果，检验学生的实践能力和基础知识的掌握水平，培养学生的外业数据采集以及内业数据处理等方面的实践能力。

2. 引导全国高等职业院校测绘地理信息类专业人才培养模式改革与专业建设，积极探索培养测绘地理信息行业高技能人才的途径和方法。

3. 为全国开设测绘地理信息类专业的高等职业院校提供一个交流教学成果与经验的平台。

4. 检查学生对现场问题的分析与处理能力、各参赛院校组织管理与团队协作能力、适应实践需求的应变能力。

5. 以技能竞赛为平台，与国家测绘地理信息行业主管部门合作，实施测绘地理信息职业技能鉴定，创新“双证书”制度。

6. 检验和培养学生养成认真细致的业务作风、团队协作的优秀品质、精益求精的工作态度和科学严谨的工作方法。

7. 促进社会对测绘地理信息类相关岗位的了解，提升高职高专测绘地理信息类专业的社会认可度。

三、竞赛内容

1.竞赛内容

本次竞赛包括“二等水准测量”、“1:500数字测图”两个赛项，竞赛包括测量外业观测和测量内业计算或绘图。成绩评定分竞赛用时和成果质量两部分，详见表1。

表1 竞赛内容、时间与权重表

| 竞赛内容 | 竞赛时间（分） | 所占权重（%） |
| --- | --- | --- |
| 二等水准测量 | 竞赛用时 | 90 | 30 |
|  | 成果质量 |  | 70 |
| 1:500数字测图 | 竞赛用时 | 180 | 30 |
|  | 成果质量 |  | 70 |

2.竞赛要求：

（1）二等水准测量：完成闭合水准路线的观测、记录、计算和成果整理，提交合格成果。

（2）1:500数字测图：按照1:500比例尺测图要求，完成外业数据采集和内业编辑成图工作，提交DWG格式数字地形图。

（3）凡超过规定的竞赛时间，立即终止竞赛。

四、竞赛方式

1.本赛项为团体赛，凡开设测绘地理信息类专业及相关专业的高等职业院校均可报名，全国各省、市、自治区的参赛名额由全国职业院校技能大赛组织委员会分配，由各省、市、自治区自行选拔或推荐参赛队伍；参赛队以院校为单位组队，不得跨校组队；每个院校只能有1支队伍参赛，每支参赛队由4名选手和2名指导教师组成；每支队伍必须参加全部2项比赛。

2.邀请高职院校外国留学生组队参赛，每个高职院校限报1个外国留学生队，留学生参赛队不得跨校组队，队员须来自同一个国家，参赛队名称为“学院名称+国家名称”。

3.凡在规定时间内完成竞赛任务取得合格成果，并参加国家测绘地理信息局职业技能鉴定指导中心组织的理论知识考试取得合格成绩的参赛选手，经国家测绘地理信息局职业技能鉴定指导中心核准后颁发工程测量员国家职业资格证书。理论知识竞赛与技能竞赛无关。

4.比赛过程中，指导教师不得进入赛场。

5.各队参赛的出场顺序、路线和场地均由裁判组现场组织抽签决定。参赛选手均需携带身份证和参赛证，接受裁判组的随时检查。

6.赛场在比赛期间对外开放，允许观众在规定的参观区域现场参观。

五、竞赛流程

1.竞赛地点：待定

2.竞赛场次安排：全部参赛队通过抽签分为A、B、C、D四个大组，具体安排见表2。

表2 竞赛场次安排表

| 时间 | A组 | B组 | C组 | D组 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一天上午 | 1:500数字测图 | 轮 空 | 二等水准测量 | 轮 空 |
| 第一天下午 | 轮 空 | 二等水准测量 | 轮 空 | 1:500数字测图 |
| 第二天上午 | 轮 空 | 1:500数字测图 | 轮 空 | 二等水准测量 |
| 第二天下午 | 二等水准测量 | 轮 空 | 1:500数字测图 | 轮 空 |

六、竞赛试题

本赛项竞赛试题公开，随赛项规程同步发布。公开试题中的点号和数据均为样例，竞赛时各队试题的点号和原始数据由抽签得到。公开试题如下：

二等水准测量竞赛试题（样例）

如图1所示闭合水准路线，已知A01点高程为69.803m，测算B04、C01和D03点的高程，测算要求按竞赛规程。

图1 二等水准测量竞赛路线示意图

上交成果：二等水准测量竞赛成果，包括观测手簿、高程误差配赋表和高程点成果表。

说明：参赛队现场抽签点位，抽签得到的已知点、待定点组合成竞赛水准路线。

2. 1:500数字测图竞赛试题（样例）

数字测图赛场地物相对齐全,难度适中。数字测图采取GNSS卫星定位仪与全站仪相结合使用的方式，完成赛项执委会指定区域的1:500数字地图的数据采集和编辑成图。测图要求按竞赛规程。

赛项组委会为每个参赛队提供三个控制点。

上交成果：数据采集的原始文件、野外数据采集草图和dwg格式的地形图文件。

说明：参赛队现场抽签已知点组和绘图计算机编号。

七、竞赛规则

1. 参赛资格：参赛选手须为高等学校全日制在籍专科学生；本科院校中高职类全日制在籍学生和五年制高职四、五年级在籍学生均可报名参赛。参赛选手年龄须不超过25周岁（年龄计算的截止时间以2017年5月1日为准）。已经在往届全国职业院校技能大赛高职组本赛项中获一等奖的选手，不得参赛。参赛选手报名需通过全国职业院校技能大赛网络报名系统统一进行。

2. 报名要求：由各省（自治区、直辖市）自行选拔推荐参赛队伍并报名：参赛队以院校为单位组队，不得跨校组队；每个院校只能有1支队伍参赛，每支参赛队由4名选手（设队长1名）和2名指导教师组成。

3.熟悉场地

按照竞赛日程安排，各参赛队在规定时间段内熟悉竞赛场地。

4.比赛要求

（1）参赛队必须提前30分钟进入赛场，到检录处检录，然后到竞赛现场抽签。未能按时检录者不得参赛。

（2）参赛队检录后应立即到赛场抽签处，等候裁判组长组织抽签，凡裁判组长点名不在场、无故迟到5分钟者取消参赛资格。

（3）竞赛过程中选手不得使用任何通讯工具。

（4）开赛前仪器必须装箱，脚架收拢。裁判组长宣布竞赛开始，同时计时开始。

（5）竞赛过程中，若仪器发生故障，参赛队员须向当值裁判员报告，由仪器厂商工程师到现场检查，工程师确认仪器有故障、且经现场当值裁判员认可后可以更换重测。若仪器无故障，工程师检查仪器的时间计入竞赛时间。

凡在测量过程中未报告仪器故障的，竞赛结束后不能以仪器故障为由要求重测。

非仪器故障的重测不重新计时。

（6）竞赛结束，各参赛队仪器装箱、脚架收好，上交成果资料，竞赛计时结束。

（7）成果一旦提交就不能以任何理由要求修改或者重测。

（8）二等水准测量，选手必须按规定轮换。

（9）参赛队员在竞赛过程中不能以任何方式与外界交换信息。

（10）竞赛过程中，选手须严格遵守操作规程，确保人身及设备安全，并接受裁判员的监督和警示。

选手造成仪器设备损坏，无法继续竞赛的，停止该队竞赛，不得重赛，并进行相应的仪器设备赔偿。

（11）参赛者必须尊重裁判，服从裁判指挥。

（12）参赛队对裁判员及其裁决有异议，可在规定的时间内向裁判长及赛项仲裁组申诉。

（13）领队和指导教师严格遵守赛场规章制度，按时参加赛区组织的相关会议，并及时给队员传达会议信息。凡因故未参加会议或未及时给队员传达竞赛会议信息的，自行负责，与大赛执委会及裁判组无关。

竞赛过程中，领队和指导教师不得进入竞赛现场。

（14）参赛选手应严格遵守竞赛规程大赛要求，保证人身及设备安全，接受裁判员的监督和警示，文明竞赛。

5.成绩评定

成绩评定根据竞赛考核目标、内容和要求对参赛队竞赛最终成果做出评价，采用测量过程评分和质量成果评分相结合的方式。

（1）各项竞赛的测量过程成绩由现场裁判根据各队的竞赛按照评分标准评定，由裁判组长审核确定。

（2）二等水准测量的成果质量成绩由计算裁判组分工负责按照评分标准评定，由计算裁判组长审核并汇总。数字测图成果质量成绩由绘图裁判组分工负责按照评分标准评定，由绘图裁判组长审核并汇总。

（3）各队在各单项竞赛的时间成绩由评分裁判计算，评分裁判长审核。

（4）各队的团体总成绩由成绩裁判负责汇总，总裁判长审核。

（5）成绩产生、审核和公布由裁判组、督导组和仲裁组按照大赛制度《成绩管理办法》执行。

（6）裁判组设总裁判长1名，副总裁判长2名。各项竞赛的裁判人数为：

①二等水准测量15名：1名副总裁判长担任单项裁判长，现场裁判10名，成绩评分裁判3名（包括计算成绩评分裁判组长），加密、解密裁判各1名。

②数字测图28名：1名副总裁判长担任单项裁判长，现场裁判20名（每位裁判负责一个队），绘图成绩评分裁判6名（包括绘图成绩评分裁判组长），加密、解密裁判各1名。

监督员随机监督成绩评定过程，审查成绩结果。

6.成绩公布

各单项总成绩汇总后，由总裁判长审核后报赛项执委会进一步审定，在闭赛式前2小时张榜公示。同时，总裁判长、副裁判长和评分裁判组长负责接受质询，答疑。

仲裁组负责接受投诉，负责仲裁。

八、竞赛环境

竞赛环境说明如下：

1.二等水准测量赛场情况

（1）水准线路为水泥硬化路面，线路长度约1.5km。

（2）场地能设置多条闭合水准路线，能满足多个队同时比赛。

（3）每条闭合水准路线由3个待求点和1个已知点组成。

2.1:500数字测图赛场情况

（1）1:500数字测图竞赛场地难度适中，地物齐全。

（2）测图场地面积约200m×150m，通视条件良好，能满足多个队同时比赛。

（3）竞赛采用GNSS和全站仪相结合的测图方式。赛项执委会为每个参赛队提供3个控制点和接收GNSS网络RTK信号的手机卡。场地的有些地物点可能无法用GNSS测量，需要全站仪测量。即由GNSS先确定全站仪测站点，然后在测站点上架设全站仪测量。全站仪测量的碎部点数不少于15个。

（4）GNSS设备和全站仪不能同时使用。

（5）内业编辑成图在规定的机房完成，赛项执委会提供安装有CASS9.1数字测图软件、中望CAD及其配套软件的计算机。

3.赛场内布设有明显点位标志和路线标示，赛场周边有隔离标示或护栏，确保选手不受外界影响参加竞赛。赛场提供稳定的照明、水、电、气源和供电应急设备等。

4.赛场设有保安、公安、消防、设备维修和电力抢险人员待命，以防突发事件。赛场配备维修服务、医疗、生活补给站等公共服务设施，为选手和赛场人员提供服务。

九、技术规范

1.《1:500 1:1000 1:2000外业数字测图技术规程》GB/T 14912—2005。

2.《国家基本比例尺地图图式第一部分1:500  1:1000  1:2000地形图图式》GB/T 20257.1—2007。

3.《国家一、二等水准测量规范》GB/T12897—2006。

4.《全球定位（GPS）测量规范》GB/T 18314—2001。

5. 本赛项技术规范。

凡与国家标准不一致的内容以本赛项技术规范为准。

第一部分 二等水准测量竞赛

水准路线为闭合路线，全长约1.5km左右，1个已知点和三个待定点，分为四个测段。参赛队应完成现场抽签点位组合成的水准路线。

1. 观测与计算要求

（1）观测使用赛项执委会规定的仪器设备，3m标尺，测站视线长度、前后视距差及其累计、视线高度和数字水准仪重复测量次数等按表3规定。

表3 二等水准测量技术要求（3m水准标尺）

| 视线长度/m | 前后视 距差/m | 前后视距 累积差/m | 视线高度/m | 两次读数所得高差之差/mm | 水准仪重复 测量次数 | 测段、环线闭合差/mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ≥3且≤50 | ≤1.5 | ≤6.0 | ≤2.80且≥0.55 | ≤0.6 | ≥2次 | ≤ |

注：L为路线的总长度，以km为单位。

（2）参赛队信息只在竞赛成果资料封面规定的位置填写，成果资料内部的任何位置不得填写与竞赛测量数据无关的信息。

（3）竞赛使用3kg尺垫，可以不使用撑杆，也可以自带撑杆。

（4）竞赛过程中不得携带仪器或标尺跑步。

（5）竞赛记录及计算均必须使用赛项执委会统一提供的《二等水准测量记录计算成果》本。记录及计算一律使用铅笔填写，记录完整。记录格式示例见表4。

表4  二等水准测量手簿示例（参考）

| 测站编号 | 后距 | 前距 | 方向 及 尺号 | 标尺读数 | 两次读数之差 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 视距差 | 累 积视距差 |  | 第一次读数 | 第二次读数 |  |  |
| 1 | 31.5 | 31.6 | 后 A1 | 153969 | 153958 | +11 |  |
|  |  |  | 前 | 139269 | 139260 | +9 |  |
|  | -0.1 | -0.1 | 后-前 | +14700 | +14698 | +2 |  |
|  |  |  | h | +0.14699 |  |  |
| 2 | 36.9 | 37.2 | 后 | 137400 | 137411 137351 | -11 | 测错 |
|  |  |  | 前 | 114414 | 114400 | +14 |  |
|  | -0.3 | -0.4 | 后-前 | +22986 | +23011 | -25 |  |
|  |  |  | h | +0.22998 |  |  |
| 3 | 41.5 | 41.4 | 后 | 113916 | 143906 | +10 |  |
|  |  |  | 前 | 109272 | 139260 | +12 |  |
|  | +0.1 | -0.3 | 后-前 | + 4644 | + 4646 | -2 |  |
|  |  |  | h | +0.04645 |  |  |
| 4 | 46.9 | 46.5 | 后 | 139411 | 139400 | +11 |  |
|  |  |  | 前B1 | 144150 | 144140 | +10 |  |
|  | +0.4 | +0.1 | 后-前 | - 4739 | - 4740 | +1 |  |
|  |  |  | h | -0.04740 |  |  |
| 5 | 23.5 | 24.4 | 后B1 | 135306 | 135815 | -9 | 超限 |
|  |  |  | 前 | 134615 | 134506 | +109 |  |
|  | -0.9 | -0.8 | 后-前 | + 691 | + 1309 |  |  |
|  |  |  | h |  |  |  |
| 5 | 23.4 | 24.5 | 后B1 | 142306 | 142315 | -9 | 重测 |
|  |  |  | 前 | 137615 | 137606 | +9 |  |
|  | -1.1 | -1.9 | 后-前 | +4691 | + 4709 | -18 |  |
|  |  |  | h | +0.04700 |  |  |

（6）记录要求：观测记录的数字与文字力求清晰，整洁，不得潦草；按测量顺序记录，不空栏；不空页、不撕页；不得转抄成果；不得涂改、就字改字；不得连环涂改；不得用橡皮擦，刀片刮。

（7）水准路线采用单程观测，每测站读两次高差，奇数站观测水准尺的顺序为：后-前-前-后；偶数站观测水准尺的顺序为：前-后-后-前。

（8）同一标尺两次读数不设限差，但两次读数所测高差之差应满足表3规定。

（9）观测记录的错误数字与文字应单横线正规划去，在其上方写上正确的数字与文字，并在备考栏注明原因：“测错”或“记错”，计算错误不必注明原因。

（10）因测站观测误差超限，在本站检查发现后可立即重测（在备考栏注明“重测”），重测必须变换仪器高。若迁站后才发现，应退回到本测段的起点重测。

（11）无论何种原因使尺垫移动或翻动，应退回到本测段的起点重测。

（12）超限成果应当正规划去，超限重测的应在备考栏注明“超限”。

（13）水准路线各测段的测站数必须为偶数。

（14）每测站的记录和计算全部完成后方可迁站。

（15）测量员、记录员、扶尺员必须轮换，每人观测1测段、记录1测段。

（16）现场完成高程误差配赋计算，不允许使用非赛项执委会提供的计算器。

（17）竞赛结束，参赛队上交成果的同时，应将仪器脚架收好，计时结束。

（18）高程误差配赋计算，按照测绘规定的“4舍6进、5看奇偶”的取舍原则，距离取位到0.1m，高差及其改正数取位到0.00001m，高程取位到0.001m。计算格式见表5。表中必须写出闭合差和闭合差允许值。

2.上交成果

每个参赛队完成外业观测后，在现场完成高程误差配赋计算，并填写高程点成果表。上交成果为：《二等水准测量竞赛成果资料》。

表5 高程误差配赋表

| 点名 | 距离 （m） | 观测高差 (m) | 改正数 (m) | 改正后高差（m） | 高 程 (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BM1 | 435.1 | 0.12460 | -0.00119 | 0.12341 | 182.034 |
| B1 |  |  |  |  | 182.157 |
|  | 450.3 | -0.01150 | -0.00123 | -0.01273 |  |
| B2 |  |  |  |  | 182.145 |
|  | 409.6 | 0.02380 | -0.00112 | 0.02268 |  |
| B3 |  |  |  |  | 182.167 |
|  | 607.0 | -0.13170 | -0.00166 | -0.13336 |  |
| BM5 |  |  |  |  | 182.034 |
| ∑ | 1902.0 | +0.00520 | -0.00520 | 0 |  |
| W=+5.2mm W允=±5.5mm |

说明：平差计算表中数字与文字力求清晰，整洁，不得潦草；可以用橡皮擦，但必须保持整洁，字迹清晰，不得划改。

## 第二部分 1:500数字测图

测图面积大约为200m×150m，通视条件良好，地物、地貌要素齐全，难度适中，能多个队同时开始测图竞赛。大赛为每个参赛队提供2个控制点和1个检查点，控制点之间可能互不通视，参赛队利用GNSS流动站在已知点上测量确定坐标系转换参数后测图。

对于测区内GNSS卫星定位仪不能直接测定的地物，需要用全站仪测定。

内业编辑成图在规定的机房内完成，赛项执委会提供安装有中望CAD平台的数字测图软件CASS9.1的计算机。

## 测量及绘图要求

## （1）各参赛队小组成员共同完成规定区域内碎部点数据采集和编辑成图，队员的工作可以不轮换。

## （2）竞赛过程中选手不得携带仪器设备跑步。

## （3）碎部点数据采集模式只限 “草图法”，不得采用其它方式。

## （4）用GNSS接收机确定全站仪的测站点时必须使用脚架。

## （5）必须采用GNSS接收机配合全站仪的测图模式，全站仪测量的点位不少于15点。凡是全站仪测量点数不足15个点的，每少一点扣0.3分。

## 上交的绘图成果上不得填写参赛队及观测者、绘图者姓名等信息。

## （6）GNSS设备和全站仪不能同时使用。不使用的一种设备应放置在规定的位置。违规1次扣5分。

## （7）草图必须绘在赛项执委会配发的数字测图野外草图本上。

## （8）按规范要求表示高程注记点，除指定区域外，其他地区不表示等高线。

## （9）绘图：按图式要求进行点、线、面状地物绘制和文字、数字、符号注记。注记的文字字体采用绘图软件默认字体。

## （10）图廓整饰内容：采用任意分幅（四角坐标注记坐标单位为米，取整至50米）、图名、测图比例尺、内图廓线及其四角的坐标注记、外图廓线、坐标系统、高程系统、等高距、图式版本和测图时间。（图上不注记测图单位、接图表、图号、密级、直线比例尺、附注及其作业员信息等内容）。

## 2.上交成果

（1）原始测量数据文件（全站仪测点和GNSS测点的2个dat格式的数据文件）。

## （2）野外草图。

（3）dwg格式的地形图数据文件。

十、技术平台

竞赛使用的所有仪器、附件及计算工具均由大赛仪器赞助商统一提供。包括：

1.计算工具

卡西欧 （中国）商贸有限公司的CASIO fx-5800P 计算器 2 个，外业数据记录夹 1 个，三角板 1 副，铅笔 4 支，削笔刀 1 个和橡皮 1 块。

2.二等水准测量仪器设备

（1）电子水准仪（ DL07 ，见图2）：含木制脚架1个、3m数码标尺1对、撑杆2个及尺垫（3kg）2个。

（2）50 m测绳（根据参赛队的要求配发）。

3.1:500数字测图仪器设备

（1）GNSS接收机流动站一套（K6 Power RTK测量系统，图2）。

（2）全站仪一套（KTS-452RL彩屏全站仪图2），3个脚架和两个棱镜。

（3）安装数字测图软件CASS9.1、中望CAD及其配套软件的台式计算机1台。

（4）5m钢卷尺1个。

（5）科力达CORS工作站及其配套设备。

图2 电子水准仪DL07、KTS-452RL彩屏全站仪、K6 Power RTK GNSS测量系统

十一、成绩评定

（一）评分标准

1.竞赛用时成绩评分标准

各队的作业速度得分Si计算公式为：

## 式中：为所有参赛队中用时最少的竞赛时间。

## Tn所有参赛队中不超过规定最大时长的队伍中用时最多的竞赛时间。

## Ti为各队的实际用时。

## 2.竞赛成果质量评分标准

## （1）二等水准测量成果质量评分标准

## 成果质量从观测质量和测量成果精度等方面考虑进行分类：合格成果和二类成果（不合格成果）。

## 1）二类成果

## 凡原始观测记录用橡皮擦、每测段测站数非偶数，视线长度、视线高度、前后视距差及其累计差、两次读数所得高差之差超限，原始记录连环涂改，水准路线闭合差超限等，违反其中之一即为二类成果。

## 凡是手簿内部出现与测量数据无关的文字、符号等内容，也会被定为二类成果。

2）观测与记录评分标准

① 测量过程部分

| 评测内容 | 评分标准 | 扣分 |
| --- | --- | --- |
| 携带仪器设备（标尺）跑步 | 警告无效，跑1步扣1分 |  |
| 观测、记录轮换 | 违规1次扣2分 |  |
| 骑在脚架腿上观测 | 违规1次扣1分 |  |
| 高差测量 | 中丝读数少读1次（后视或前视）扣5分 |  |
| 视距测量 | 不读或者故意读错1次扣2分 |  |
| 测站记录计算未完成就迁站 | 违规1次扣2分 |  |
| 测量按规定路线 | 仪器或标尺离开规定路线1次扣5分 |  |
| 记录转抄 | 违规1次扣2分 |  |
| 数字水准仪不显示高差 | 违规1次扣2分 |  |
| 使用电话、对讲机等通讯工具 | 出现一次扣2分 |  |
| 故意干扰别人测量 | 造成重测后果的扣10分 |  |
| 观测记录同步 | 违 规1次扣2分 |  |
| 仪器设备 | 水准仪、标尺摔倒落地 | 取消资格 |
| 合计扣分 |  |
| 其它违规情况记录 |  |

注：违规情况记录：1.用橡皮等现象。 2.本标准未列出的违规情况。

② 成果质量评分

| 评测内容 | 评分标准 | 扣分 |
| --- | --- | --- |
| 观 测 与 记 录 40 分 | 每测段测站数为偶数 | 奇数测站 | 二类 |
|  | 测站限差 | 视线长度、视线高度、前后视距差、前后视距累计差、高差较差等超限 | 二类 |
|  | 观测记录 | 连环涂改 | 二类 |
|  | 记录手簿 | 记录计算簿出现与测量数据无关的文字符号等 | 二类 |
|  | 手簿记录空栏或空页 | 空1栏扣2分，空1页扣5分。 |  |
|  | 手簿计算 | 每缺少一项或错误一处扣1分 |  |
|  | 记录规范性（4分） | 就字改字、字迹模糊影响识读1处扣1分 |  |
|  | 手簿划改不用尺子或不是单线（4分） | 违规一处扣1分，扣完为止。 |  |
|  | 同一数据划改超过1次 | 违规一处扣1分，扣完为止。 |  |
|  | 划改后不注原因或原因不规范（2分） | 一处扣0.5分，扣完为止。 |  |
|  | 手簿整测站划改 | 整测站划去超过有效成果记录的1/3扣5分。 |  |
|  | 观测手簿不用橡皮擦 | 违 规 | 二类 |
|  | 重测应变换仪器高 | 违规一次扣3分 |  |
|  | 应填写点名（4分） | 违规1处扣1分，扣完为止 |  |
| 内 业 计 算 30分 | 计算取位（4分） | 违规1处扣1分，扣完为止 |  |
|  | 水准路线闭合差 | 超 限 | 二类 |
|  | 平差计算（20分） | 1处计算错误扣1+0.1n分，n为影响后续计算的项目数，扣完为止。 |  |
|  |  | 全部未计算扣20分；只计算路线闭合差扣15分；未计算闭合差限差扣3分； 其它计算缺项或未完成酌情扣分。 |  |
|  | 待定点高程检查 | 与标准值比较不超过±5mm不超限，超限1点扣2分 |  |
|  | 成果表 | 不填写成果表扣2分；填写错误每点扣1分。 |  |
|  | 计算表整洁 | 每一处非正常污迹扣0.5分 |  |
| 合计扣分 |  | 合计得分 |  |

## （2）数字测图成果质量成绩评分标准

## 成果质量成绩主要从参赛队的仪器操作、测图精度和地形图编绘等方面考虑，包括：

## 1）取消比赛资格

## 下列情况之一取消竞赛资格：

## a. 故意遮挡其他参赛队观测。

## b. 携带非赛项执委会配发的仪器设备。

## c. 不采用“草图法”采集碎部点。

## d. GNSS接收机、全站仪、棱镜及其配套设备摔倒落地。

## e. 使用非赛项执委会提供的草图纸。

## f. 使用电话、对讲机等通讯工具。

## 2）野外数据采集

a. 全站仪和GNSS设备不得同时使用，违规一次扣5分。

b.指导教师及其他非参赛人员入场、指导、协助操作,违规一次扣5分。

c. 仪器操作违反操作规程或者其它不安全操作行为，违规一次扣2分。

d.全站仪测点不少于15点，每少一点扣0.3分。

## 3）测图精度

测图精度评分标准如下：

① 测量过程评分

| 评测内容 | 评分标准 | 处理 |
| --- | --- | --- |
| 故意遮挡其他参赛队观测 | 不听裁判劝阻 | 取消资格 |
| 使用非赛会提供的设备 | 违规 | 取消资格 |
| 全站仪、棱镜、GNSS接收机 | 摔倒落地 | 取消资格 |
| 使用电话、对讲机等通讯工具 | 违规 | 取消资格 |
| 使用非赛会提供的草图纸 | 违规 | 取消资格 |
| 测定全站仪测站点和定向点不用脚架 | 违规1次扣3分 |  |
| 全站仪和GNSS接收机不得同时使用 | 违规一次扣5分 |  |
| 指导教师及其他非参赛人员入场 | 出现一次扣2分 |  |
| 携带仪器设备跑步 | 警告无效，跑1步扣1分 |  |
| 仪器设备不安全操作行为 | 每一次扣2分 |  |
| 其它特殊情况记录 |  |
| 合计扣分 |  |

注：测量过程扣分直接在总成绩中减。

② 成果质量评分

| 项目与分值 | 评分标准 | 扣分 |
| --- | --- | --- |
| 方法完整性（5分） | 全站仪测点不少于15点，每少1点扣0.5分。 |  |
| 点位精度（10分） | 要求误差小于0.15米。检查10处，每超限1处扣1分。 |  |
| 边长精度（5分） | 要求误差小于0.15米。检查5处，每超限1处扣1分。 |  |
| 高程精度（5分） | 要求误差小于1/3等高距（0.15米） 。 检查5处，每超限一处扣1分。 |  |
| 错误或违规（10分） | 重大错误或违规扣10分；一般错误或违规扣1-5分。 |  |
| 完整性（15分） | 图上内容取舍合理，主要地物漏测一项扣2分，次要地物漏测一项扣1分。 |  |
| 符号和注记（10分） | 地形图符号和注记用错一项扣1分。 |  |
| 整 饰（5分） | 地形图整饰应符合规范要求，缺、错少一项扣1分 |  |
| 等高线（5分） | 未绘制等高线扣5分。等高线与高程发生矛盾，1处扣1分。 |  |
| 合计扣分 |  | 合计得分 |  |

（二）评分方法

1.竞赛成绩主要从参赛队的作业速度、成果质量两个方面计算，采用百分制。其中成果质量总分70分，按评分标准计算；作业速度总分30分，按各组竞赛用时计算。两项成绩相加成绩高者优先。

在两队成绩完全相同时，分别按以下顺序排名：

（1）二等水准测量:①质量成绩高，②重测次数少，③划改少，④成果表整洁。

（2）数字测图以下顺序排名：①质量成绩高，②精度检查分高，③漏测地物少，④图面整饰美观。

2.团体总成绩按参赛队二个单项比赛成绩加权求和计算，其中“二等水准测量”和“数字测图”的权重分别为0.4和0.6。

3.在规定时间内完成竞赛，且成果符合要求者按竞赛评分成绩确定名次。凡超限或定性为二类成果的不参加评奖。

4.对于竞赛过程中伪造数据者，取消该队全部竞赛资格。并报请全国职业院校技能大赛办公室通报批评。

（三）成绩评定

成绩评定根据竞赛考核内容和要求对参赛队竞赛最终成果做出评价：

1.各项竞赛的外业成绩由现场裁判根据各队的竞赛表现评定，由单项裁判组长审核确定。

2.二等水准测量计算项目成绩由计算裁判组按照评分内容分工负责评定，由计算裁判组长审核并汇总。数字测图绘图部分的成绩由绘图裁判组按照评分内容分工负责评定，由绘图裁判组长审核并汇总。

3.各队在各单项竞赛的时间成绩由评分裁判计算，评分裁判长审核。

4.各队的团体总成绩由总裁判长审核。

5.成绩复核。为保障成绩评判的准确性，监督组将对赛项总成绩排名前30%的所有参赛选手的成绩进行复核；对其余成绩进行抽检复核，抽检覆盖率不得低于15%。如发现成绩错误以书面方式及时告知裁判长，由裁判长更正成绩并签字确认。复核、抽检错误率超过5%的，裁判组将对所有成绩进行复核。

（四）成绩公示

各单项总成绩汇总后，由总裁判长审核后报赛项执委会进一步审定，在闭赛式前2小时张榜公示。同时，仲裁组负责接受投诉，总裁判长、副总裁判长负责接受质询。

十二、奖项设定

1.按照教育部大赛办要求：测绘赛项只设团体总成绩奖，不设单项奖和个人奖。

2. 竞赛团体奖设定为团体一、二、三等奖，获奖比例分别为所有参赛队数量的10%、20%和30%，按竞赛团体总成绩排名。

获得一等奖的参赛队指导教师由组委会颁发优秀指导教师证书。

十三、赛项安全

赛事安全是技能竞赛一切工作顺利开展的先决条件，是赛事筹备和运行工作必须考虑的核心问题。赛项执委会采取切实有效措施保证大赛期间参赛选手、指导教师、裁判员、工作人员及观众的人身安全。

（一）比赛环境

1.执委会须在赛前组织专人对比赛现场、住宿场所和交通保障进行考察，并对安全工作提出明确要求。赛场的布置，赛场内的器材、设备，应符合国家有关安全规定。如有必要，也可进行赛场仿真模拟测试，以发现可能出现的问题。承办单位赛前须按照执委会要求排除安全隐患。

2.赛场周围要设立警戒线，防止无关人员进入发生意外事件。比赛现场内应参照相关职业岗位的要求为选手提供必要的劳动保护。在具有危险性的操作环节，裁判员要严防选手出现错误操作。

3.承办单位应提供保证应急预案实施的条件。对于比赛内容涉及高空作业、可能有坠物、大用电量、易发生火灾等情况的赛项，必须明确制度和预案，并配备急救人员与设施。

4.执委会须会同承办单位制定开放赛场和体验区的人员疏导方案。赛场环境中存在人员密集、车流人流交错的区域，除了设置齐全的指示标志外，须增加引导人员，并开辟备用通道。

5.大赛期间，承办单位须在赛场管理的关键岗位，增加力量，建立安全管理日志。

6.参赛选手进入赛位、赛事裁判工作人员进入工作场所，严禁携带通讯、照相摄录设备，禁止携带记录用具。如确有需要，由赛场统一配置、统一管理。赛项可根据需要配置安检设备对进入赛场重要部位的人员进行安检。

7.大赛期间，承办单位须在赛场管理的关键岗位，增加力量，建立安全管理日志。

（二）生活条件

1.比赛期间，原则上由执委会统一安排参赛选手和指导教师食宿。承办单位须尊重少数民族的信仰及文化，根据国家相关的民族政策，安排好少数民族选手和教师的饮食起居。

2.比赛期间安排的住宿地应具有宾馆/住宿经营许可资质。以学校宿舍作为住宿地的，大赛期间的住宿、卫生、饮食安全等由执委会和提供宿舍的学校共同负责。

3.大赛期间有组织的参观和观摩活动的交通安全由执委会负责。执委会和承办单位须保证比赛期间选手、指导教师和裁判员、工作人员的交通安全。

4.各赛项的安全管理，除了可以采取必要的安全隔离措施外，应严格遵守国家相关法律法规，保护个人隐私和人身自由。

（三）组队责任

1.各学校组织代表队时，须安排为参赛选手购买大赛期间的人身意外伤害保险。

2.各学校代表队组成后，须制定相关管理制度，并对所有选手、指导教师进行安全教育。

3.各参赛队伍须加强对参与比赛人员的安全管理，实现与赛场安全管理的对接。

（四）应急处理

比赛期间发生意外事故，发现者应第一时间报告执委会，同时采取措施避免事态扩大。执委会应立即启动预案予以解决并报告组委会。赛项出现重大安全问题可以停赛，是否停赛由执委会决定。事后，执委会应向组委会报告详细情况。

（五）处罚措施

1.因参赛队伍原因造成重大安全事故的，取消其获奖资格。

2.参赛队伍有发生重大安全事故隐患，经赛场工作人员提示、警告无效的，可取消其继续比赛的资格。

3.赛事工作人员违规的，按照相应的制度追究责任。情节恶劣并造成重大安全事故的，由司法机关追究相应法律责任。

十四、竞赛须知

（一）参赛队须知

1.参赛队员必须为同校在校学生，不得跨校组队，违者取消竞赛资格。

2.熟悉竞赛规程和赛项须知，领队负责做好本参赛队竞赛期间的管理工作。参赛队员在报名获得审核确认后，原则上不再更换，如筹备过程中，队员因故不能参赛，须所在省级教育主管部门于相关赛项开赛10个工作日之前出具书面说明，经大赛执委会办公室核实后予以替换；参赛队员注册报到后，不得更换，允许队员缺席竞赛。

3.竞赛前指定一名领队或指导教师抽签，确定竞赛顺序、出场竞赛等。

4.参赛队按照大赛规程安排凭大赛组委会颁发的参赛证和有效身份证件参加竞赛及相关活动。

5.参赛队员统一着装，须符合安全生产及竞赛要求。

6.参赛队统一使用赛场提供的计算机、竞赛设备、设备附件和工具等。

7.如在竞赛过程中出现特殊情况，由各代表队与现场工作人员协调联系和反映，不得以任何理由中断竞赛或中途带选手退场。

8.各参赛队必须按操作规程要求竞赛，在竞赛过程中不按操作要求，出现人为损坏赛项提供的设备情况，由参赛队照价赔偿。

9.本竞赛项目的解释权归赛项执委会。

（二）指导教师须知

1.每个参赛队最多可配指导教师2名，指导教师经报名、审核后确定，一经确定不得更换，允许指导教师缺席竞赛。

2.严格遵守赛场规章制度。

3.竞赛过程中，指导教师不得进入竞赛现场。

4.指导教师应按时参加赛区组织的相关会议，并及时向队员传达会议精神。

5.指导教师要做好本队参赛选手的有关组织工作，督促选手按组委会制定时间和地点报到；做好选手的后勤保障、安全工作。自觉维护赛场秩序。

（三）参赛选手须知

1.参赛选手应严格遵守赛场规章、操作规程，保证人身及设备安全，接受裁判员的监督和警示，文明竞赛。

2.选手在赛场内应始终佩带参赛凭证。

3.参赛队员应自觉遵守赛场纪律，服从裁判、听从指挥、文明竞赛。禁止将通讯工具带入赛场。

4.竞赛准备阶段时，各参赛队自行决定分工、工作程序和时间安排，在指定赛位上完成竞赛准备工作。

5.竞赛过程中，因严重操作失误或安全事故不能进行竞赛的（例如测绘仪器出现摔坏等），现场裁判员有权中止该队竞赛。

6.在竞赛过程中，参赛选手不得故意干扰其他队的竞赛。

7.参赛选手按竞赛规定进行观测、记录的轮换。

8.选手在收到开赛信号前不得开始操作，上交成果时，队长应与分项裁判长共同在任务完成确认表上签字，竞赛计时结束。

9.在竞赛中因非人为因素造成的设备故障，经仪器检修工程师确认、经裁判确认后，可向裁判长申请重测或补足排除故障的时间。

10.选手必须参加赛项执委会组织的座谈、报告会等活动。

（四）工作人员须知

1.树立服务观念，一切为选手着想，以高度负责的精神、严肃认真的态度和严谨细致的作风，积极完成本职任务。

2.注意文明礼貌，保持良好形象，熟悉竞赛指南。

3.赛前30分钟到达赛场，严守工作岗位，不迟到，不早退，不无故离岗，特殊情况需向赛区赛项执委会办公室主任请假。

4.熟悉竞赛规程，严格按照工作程序和有关规定办事，遇突发事件，按照安全工作预案，组织指挥人员疏散，确保人员安全。

5.保持通信畅通，服从统一领导，严格遵守竞赛纪律，加强协作配合，提高工作效率。

十五、申诉与仲裁

本赛项在比赛过程中若出现有失公正或有关人员违规等现象，代表队领队可在比赛结束后2小时之内向仲裁组提出书面申诉。大赛采取两级仲裁机制。赛项设仲裁工作组，赛区设仲裁委员会。大赛执委会办公室选派人员参加赛区仲裁委员会工作。赛项仲裁工作组在接到申诉后的2小时内组织复议，并及时反馈复议结果。申诉方对复议结果仍有异议，可由省（市）领队向赛区仲裁委员会提出申诉。赛区仲裁委员会的仲裁结果为最终结果。

十六、竞赛观摩

在竞赛不受干扰的前提下，开辟观赛路线和观摩区，竞赛期间允许观众在规定的参观区域现场参观和体验，观摩人员应服从赛务工作人员管理。观摩人员应严格遵守赛场纪律，在指定的警戒线外观摩，不得影响技能操作比赛，不得指导、指挥（含遥控）场内选手或答疑。

十七、竞赛直播

由于竞赛场地大且分散，参赛队伍较多，本赛项难以做到全程直播。竞赛视频重点全程摄录开赛式、闭赛式和三个赛项的部分重要环节和精彩片段，并在承办校网站和全国职业院校技能大赛官网公布。公布对优秀选手采访、优秀指导教师采访、裁判专家点评和企业人士采访等视频资料。

十八、资源转化

大赛成果包括赛项成果、专业知识展示资料、企业参展资料、企业基本信息、参赛院校基本信息等五个方面，充分利用职业技能大赛的展示交流平台，整理编辑竞赛成果，经过加工与开发，转化为教学资源，服务教学，成果共享。转化后的教学资源分类汇编成册，电子版汇总上传到教学资源库共享平台，实现资源开放。

1.赛项成果资料转化

赛项成果资料包括文本资料和视频资料。竞赛内容、竞赛流程、技术纲要、评分标准等文字性资料，该类资料经编辑汇编成册，转化为用于教学实习实训的《实训任务书与指导书》1套。竞赛全程录像资料经过编辑处理，作为用于教学的典型视频案例。

2.专业知识展示资料转化

竞赛中涉及到的专业知识，如行业新知识、新成果、新技术等，整理汇编成册，形成《测绘地理信息行业科普知识汇编》1套。

3.企业参展资料转化

企业参展的资料是代表企业优秀成果的精品，包括新技术、新产品，经收集整理，制作1套《参展企业成果汇编》，丰富教学资源。

4.企业基本信息转化

参展企业大多是测绘地理信息行业的佼佼者，是本专业求之不得的校企合作对象，积极获取企业基本信息，完善与企业的沟通渠道，在大赛期间与企业密切洽谈，建立初步的合作关系，为下一步深化校企校企打好基础，共建校外实习实训基地、共建学生就业基地、联系顶岗实习岗位，整理1套《参展企业基本信息》资料。

# Text boxes

D03

C01

B04

A01