2017年全国职业院校技能大赛行业特色赛项

岩矿鉴定与综合地质编录技术赛题

一、岩石矿物手标本鉴定

1．竞赛内容

由竞赛组委会统一提供矿物、岩浆岩、沉积岩、变质岩对应的手标本及鉴定过程所需的各类必备设施和工具。每个参赛队在规定时间（60分钟）内完成对20块（其中矿物手标本8块、岩石手标本12块）岩石矿物手标本的鉴定，按规定的格式(附件1、2)分别提交完整、准确和规范的鉴定报告。

2．手标本选取范围

为了保证大赛公平、公正，20块手标本选取的大类相同，其中：

岩浆岩手标本范围（4块）：橄榄岩类；辉长岩类；玄武岩类；闪长岩类；安山岩类；花岗岩类；流纹岩类。

沉积岩手标本范围（4块）：碎屑岩类；碳酸盐岩类。

变质岩手标本范围（4块）：片岩类；（混合）片麻岩类；角闪岩类；矽卡岩类；糜棱岩、碎裂岩。

矿物手标本范围：自然元素类（1块）、硫化物（2块）、氧化物及氢氧化物（2块）、含氧盐类（2块）、卤化物（1块）。

3．评分标准（占团队总成绩20%）

各参赛队选手利用小刀、放大镜、条痕板等竞赛工具，在规定时间内对未知矿物、岩石手标进行鉴定，给出正确的岩石、矿物手标本特征和命名，编写出完整、准确和规范的鉴定报告。其中：

（1）岩石手标本重点必答项目：颜色、结构、构造、主要矿物成分、岩石初步定名。对岩石手标本中含量较少的次要矿物、副矿物或较为特殊的矿物成分，以及对岩石结构、构造、组分、组分含量、成因、环境进行详细描述可酌情加分；但如果岩石大类名称定错不给分，定不准确酌情给分。具体评分标准见下表2：

表2 岩石手标本鉴定考核标准

| 序号 | 项 目 | 分值 （单块标本） | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标本编号 | 2 | 正确写出标本编号给2分 |
| 2 | 岩石颜色 | 4 | 正确写出岩石颜色给4分 |
| 3 | 岩石结构 | 4 | 正确描述岩石结构给4分 |
| 4 | 岩石构造 | 4 | 正确描述岩石构造给4分 |
| 5 | 岩石组分、特征 | 12 | 正确写出岩石组分、特征给12分，描述不全面酌情扣分 |
| 6 | 详细描述 | 14 | 正确对岩石结构、构造、组分、组分含量、成因、环境进行详细描述可酌情给分 |
| 7 | 定名 | 10 | 正确定名给10分 |
| 小 计 | 50 |  |

注：岩石手标本鉴定过程中，岩石鉴定大类名称定到二级名称。

（2）矿物手标本重点必答项目：颜色、形态（单体、集合体）、硬度、光泽、条痕、解理、断口、比重、透明度。对矿物其他性质：如化学式、化学成分、感官性质、化学性质、其他物理性质不做硬性要求，即鉴定不出不扣分；但参赛者如能鉴定出来，可酌情加分（每块手标本不超过5分）。具体评分标准见下表3：

表3  矿物手标本鉴定考核标准

| 序号 | 项 目 | 分值 （单块标本） | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 编号 | 2 | 写出编号给2分 |
| 2 | 矿物颜色 | 4 | 写出正确鉴定颜色给4分 |
| 3 | 矿物形态 | 6 | 正确描述形态（单体、集合体）给6分，描述不全面酌情扣分 |
| 4 | 矿物硬度 | 4 | 正确写出矿物硬度区间给4分 |
| 5 | 光泽 | 4 | 正确完整（单体、集合体、断口）写出光泽给4分 |
| 6 | 条痕 | 4 | 正确写出条痕色给4分 |
| 7 | 解理和断口 | 6 | 正确写出解理（组数、发育等级）裂开、断口（断面形态）给6分 |
| 8 | 比重 | 2 | 正确判断比重给2分 |
| 9 | 透明度 | 2 | 正确描述透明度给2分 |
| 10 | 定名 | 8 | 正确定名给8分，定名不准确酌情扣分 |
| 11 | 其他性质 | 8 | 正确写出矿物化学式、化学性质、感官性质、其他物理性质酌情给分 |
| 合 计 | 50 |  |

注：矿物手标本鉴定过程中，标本不具备上述某个考核要点所列性质的要写无此性质。

4．评分方式

本赛项有4名裁判员，分为两组，2名裁判员为一组。分别评判矿物、岩石鉴定结果。各裁判员依据参考答案，按照评分标准分别对各参赛队的矿物、岩石鉴定报告进行评分，取每组裁判评分的平均分作为参赛队员鉴定成绩。20块岩矿标本总分换算百分制后*20%计入团队总成绩。

二、钻孔地质编录

1．试题内容

由竞赛组委会统一提供20米左右的钻孔岩心（已标明孔号、取心次数、块数块号、孔深数据等）和钻孔岩心编录原始记录表（附件3）、岩心柱状图格式（手绘岩心柱状图框架已给定）（附件4）、计算机绘制岩心柱状图（框架已给定）、电脑（安装有MAPGIS6.7和CAD2008软件）、铅笔、计算器、橡皮、钢卷尺、放大镜、小刀、三角板、量角器、桌椅、稀盐酸等。

2．试题选择范围

岩心的岩石类型涉及碎屑岩类、碳酸盐岩类、中、酸性岩浆岩类、接触交代变质岩类、火山碎屑岩类。

3．答题要求

（1）各参赛队对提供的岩心按岩性、含矿性等进行分段（层）描述；岩心编录具体内容包括：

岩石特征：岩性定名、岩石颜色（原生及风化颜色）、构造（层状、片状、板状、流纹状、流状、条带状）、结构、矿物成分、岩石风化特征（氧化带、混合带和原生带）及所含矿物成分等。

矿化特征：矿化的种类、矿石特征、矿层、产状（测量矿石原生构造的轴夹角等）等。

钻孔数据：记录岩心回次、计算进尺、岩矿心计算、分层数据计算、取样描述、岩心分层标签、岩心取样标签粘贴。

（2）手工编制钻孔柱状图，内容包括：井号、坐标；回次（回次号、回次起、止深度、回次进尺、回次岩心长度、回次岩心采取率）；换层深度；岩心地质描述（岩石特征、矿化蚀变特征、裂缝及脉体特征、接触关系、标志面与岩心轴夹角等）。根据上述岩心观察描述记录，按提供的钻孔柱状图格式，作1:100比例尺的钻孔柱状图。

（3）计算机绘制钻孔柱状图，内容包括：孔号、坐标；回次（回次号、回次起止深度、回次进尺、回次岩心长度、回次岩心采取率）；换层深度；岩心地质描述（岩石特征、矿化蚀变特征、裂缝及脉体特征、接触关系、标志面与岩心轴夹角等）。根据上述岩心观察描述记录，按提供的钻孔柱状图格式，作1:100比例尺的钻孔柱状图。

（4）计算机绘制钻孔柱状图保存时，为了方便裁判评定成绩，要求参赛队伍在各自绘图电脑的Windows桌面上新建一个以自己参赛队编号命名的文件夹，保存绘制钻孔柱状图。绘制钻孔柱状图时，岩性花纹的填充各参赛队根据绘制钻孔柱状图参考图例(见附件5)自行绘制并填充。利用CAD2008软件绘图的参赛队分别提交*.dwg格式图件1份、*.jpg格式图件1份；利用mapgis6.7软件绘图的参赛队提交柱状图工程文件*.mpj、*.wl、*.wt、*.wp格式图件1份、分辨率为300RGB的 *.jpg格式图件1份。

（5）赛场要求：各参赛队伍在进行岩心地质编录过程中，岩心标本中的岩心标签，参赛队伍在编录中不得将标签回次顺序打乱、带走，以免影响裁判员评分。如有上述情况发生，裁判员可根据具体情况扣除参赛队分数，甚至取消其参赛成绩。

4．评分标准（占团体赛成绩30%）

钻孔地质编录包括岩心地质编录原始记录表（50分）、手工绘制钻孔柱状图（25分）、计算机软件绘制钻孔柱状图（25分），具体评分标准见表4。

表4 岩心地质编录考核标准及评分细则

| 序号 | 项目 | 测评要点 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钻孔地质记录表填写 | 钻孔号及回次号填写 | 3 | 正确描述钻孔号及回次号填给3分 |
|  |  | 钻孔进尺计算 | 3 | 正确计算钻孔进尺（自-至-长度）给3分 |
|  |  | 岩矿心计算 | 3 | 正确计算岩矿心（长度、采取率）错误不得分 |
|  |  | 分层六项填写 | 9 | 正确计算并进行分层六项填写（回次分层岩长、分层孔深、假厚度、真厚度、岩心长、采取率）给9分，描述不全面按各项1.5分扣分 |
|  |  | 标志面与岩心轴夹角 | 4 | 正确计算标志面与岩心轴夹角给4分 |
|  |  | 地质描述具体内容 | 15 | 正确描述地质基本内容（定名、颜色、结构、构造、组分）给15分，描述不全面酌情扣分 |
|  |  | 取样 | 基本取样 | 3 | 正确描述样品取样给3分 |
|  |  |  | 化学取样 | 3 | 正确描述化学取样（劈心法取样）给3分 |
|  |  | 岩心编录中岩心分层标签粘贴 | 4 | 对岩心编录中岩心分层标签进行粘贴给4分 |
|  |  | 编录中取样标签粘贴 | 3 | 对编录中取样标签进行粘贴给3分 |
| 2 | 手工绘制钻孔柱状图 | 钻孔号 | 1 | 正确画出钻孔号给1分 |
|  |  | 钻孔深度 | 1 | 正确描述钻孔深度给1分 |
|  |  | 换层深度 | 1 | 正确描述换层深度给1分 |
|  |  | 岩矿层厚度 | 2 | 正确描述岩矿层厚度给2分 |
|  |  | 岩矿心长度 | 2 | 正确描述岩矿心长度给2分 |
|  |  | 岩矿心采取率 | 2 | 正确描述岩矿心采取率给2分 |
|  |  | 柱状素描图 | 4 | 正确绘制柱状花纹给4分 |
|  |  | 标志面与岩心轴夹角 | 2 | 正确描述标志面与岩心轴夹角给2分（无轴夹角不扣分） |
|  |  | 地层真厚度 | 2 | 正确计算地层真厚度给2分 |
|  |  | 岩性描述 | 3 | 正确进行岩性描述给3分 |
|  |  | 取样及素描情况 | 3 | 正确描述取样及素描给3分，不完整酌情扣分 |
|  |  | 责任栏 | 2 | 正确绘制并填写责任栏给2分 |
| 3 | 计算机软件绘制柱状图 | 钻孔号 | 1 | 正确画出钻孔号给1分 |
|  |  | 钻孔深度 | 1 | 正确描述钻孔深度给1分 |
|  |  | 换层深度 | 1 | 正确描述换层深度给1分 |
|  |  | 岩矿层厚度 | 2 | 正确描述岩矿层厚度给2分 |
|  |  | 岩矿心长度 | 2 | 正确描述岩矿心长度给2分 |
|  |  | 岩矿心采取率 | 2 | 正确描述岩矿心采取率给2分 |
|  |  | 柱状素描图 | 4 | 正确绘制柱状花纹给4分 |
|  |  | 标志面与岩心轴夹角 | 2 | 正确描述标志面与岩心轴夹角给2分（无轴夹角不扣分） |
|  |  | 地层真厚度 | 2 | 正确计算地层真厚度给2分 |
|  |  | 岩性描述 | 3 | 正确进行岩性描述给3分 |
|  |  | 取样及素描情况 | 3 | 正确描述取样及素描情况给3分，不完整酌情扣分 |
|  |  | 责任栏 | 2 | 正确绘制并填写责任栏给2分 |
| 合 计 | 100 |  |

5．评分方式

本赛项有4名裁判员，分为两组，2名裁判员为一组。分别评判岩心地质编录登记表、手工和计算机绘制钻孔柱状图。各裁判员依据参考答案，按照评分标准分别对各参赛队的岩心地质编录登记表、手工和计算机绘制钻孔柱状图质量进行评分，取裁判评分的平均分作为该赛项的成绩。

三、手工及计算机绘制实测地质剖面图

1.试题内容：

由竞赛组委会统一提供野外实测剖面数据表（给定数据有：比例尺1:1000、导线号、分层号、地层代号、测向方位角、斜距、坡度、产状、导线与走向夹角、岩性描述等数据）和厘米方格纸、铅笔、计算器、橡皮、小刀、三角板、尺子、量角器、桌椅等。

2．试题选择范围

给定直线法实测剖面数据（剖面总体长度3Km、高差不超过50m），地层岩性主体为沉积岩地层，涉及少量岩浆岩类、变质岩类以及矿体。

3．答题要求

（1）各参赛队根据提供实测地质剖面资料进行数据计算（数据处理内容：平距、累计平距、高差、累计高差、视倾角、厚度等），并将计算数据填写在野外实测地层剖面记录表里。

（2）绘制导线平面图：根据剖面资料合理确定起点和基线（综合布局）；确定合适的比例尺；确定导线平距和方位角，以基线为相对角度绘制导线平面图（正下负上）；将岩层产状、分层界线和分层号、地层界线及地层代号、岩石标本及化石采集点标绘到导线上相应的位置。

（3）绘制地质剖面图：根据剖面资料合理确定剖面总方向；确定起点位置及高程；勾绘地形线；在地形剖面图上绘制地质要素；填绘岩性花纹；绘制图例及责任表

注：绘图要求：

A．绘制剖面地质要素的顺序是，先投影断层、岩脉（如果剖面线经过断层或岩脉的话），然后投影分层界线、地层产状，最后根据岩性填绘不同的岩性花纹；----先定点后分段填充岩性

B．若上、下地层间倾角相差较大，又非断层影响或角度不整合，画岩性花纹时将倾角差额平均分配，不能画成相交；岩性线渐变过渡；

C．用图上终点高程校正累计最终高程；

D．岩性线长2cm，间距2mm，分层线2.5cm，分组线3cm，分系（统）线3.5cm（或者是由地形线向下铅直长度画岩性线长1cm，间距2.0mm，分层线1.5cm，分组线2.0cm，分系线2.5cm）；

E．核实无误后便可对图面进行整饰。

F．比例尺；剖面图的水平比例尺可以采用文字比例尺，也可以采用线比例尺，垂直比例尺一般采用线性比例尺 ；当水平与垂直比例尺不一致时分别标识；

G．导线平移；导线平面图中平移段用虚线连接，导线号数字不变，数字右上角加’以示区别；在剖面图中地形线用虚线连接，表明平移方向和距离（一次平移由多条导线组成时取总方向和总距离）。

4．评分标准（占团体赛成绩50%）

实测地质剖面图记录表数据计算（14分）、图面内容及布局（7分）、绘制导线平面图（21分），绘制实测地质剖面图（58分），具体评分标准见表5。

表5 实测地质剖面图绘制考核标准及评分细则

| 序号 | 项目 | 测评要点 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实测地质剖面记录表 | 平距 | 3 | 正确计算平距、累计平距给3分 |
|  |  | 高差 | 3 | 正确计算高差、累计高差给3分 |
|  |  | 视倾角 | 4 | 正确计算视倾角给4分 |
|  |  | 厚度 | 4 | 正确计算分层厚度、厚度给4分 |
| 1 | 手绘和计算机图面内容及布局 | 图名、比例尺、方向 | 3 | 正确书写图名、比例尺，表示剖面方位给3分 |
|  |  | 导向平面图、地质剖面图布局 | 2 | 正确合理布局导向平面图及地质剖面图给2分 |
|  |  | 其他（高程、图例、责任栏、标注等） | 2 | 正确合理布局高程基线、图例、责任栏、标注等信息给2分 |
| 2 | 手工和计算机绘制导线平面图 | 确定起点和基线 | 3 | 正确画出起点和基线给3分 |
|  |  | 确定合适的比例尺 | 3 | 确定合适的比例尺（图切长度的1.5-2倍）给3分 |
|  |  | 导线平距和方位角 | 5 | 正确确定导线平距和方位角，以基线为相对角度绘制导线平面图（正下负上）给5分 |
|  |  | 地质要素标绘 | 10 | 正确将岩层产状、分层界线和分层号、地层界线及地层代号、岩石标本及化石采集点标绘到导线上相应的位置给10分 |
| 3 | 手工和计算机绘制实测地质剖面图 | 剖面总方向 | 3 | 正确绘制剖面导线基线方位给3分 |
|  |  | 起点位置及高程 | 4 | 正确确定剖面起点的相对位置，上下左右位置适中给2分，根据定点从地形图上正确读出点的高程（GPS高程、假定高程）给2分 |
|  |  | 勾绘地形线 | 6 | 从起点依据高差逐一正确确定导线端点的位置，并依照实际地形起伏正确用光滑曲线连接各点给6分 |
|  |  | 在地形剖面图上绘制地质要素 | 25 | 正确将分层界线、岩层产状、断层等和岩石标本、化石采集点垂直投影到地形剖面，并且上给20分，正确换算视倾角绘制视倾斜线，并用真倾角标绘给5分。 |
|  |  | 填绘岩性花纹 | 10 | 正确在地形剖面图的各分层中，按视倾角填绘岩性花纹给10分 |
|  |  | 绘制图例及责任表 | 10 | 按照地层单位代号，由新到老正确绘制图例给7分，正确绘制填写责任栏给3分 |
| 合 计 | 100 |  |

5．评分方式

本赛项有4名裁判员，分为两组，2名裁判员为一组。分别评判实测地质剖面图数据记录表、手工和计算机实测地质剖面图。各裁判员依据参考答案，按照评分标准分别对各参赛队的实测地质剖面图数据记录表、手工和计算机实测地质剖面图质量进行评分，取裁判评分的平均分作为该赛项的成绩。