2017年全国职业院校技能大赛

“煤矿综采电气维修”赛项规程

### 一、赛项名称

赛项编号：GZT-2017001

赛项名称： 煤矿综采电气维修

英语翻译： Coal Electrical Maintenance of Fully Mechanized Mining

赛项组别：高职组

赛项归属产业：煤炭行业

### 二、竞赛目的

为适应新形势下煤炭行业的发展，促进煤炭行业职业院校学生实际操作技能水平，提升煤炭行业职业教育能力，调动广大学生参与实践训练的积极性，促进煤炭职业院校整体教学水平的提升，为煤矿输送合格的安全技术技能型人才。

通过竞赛，进一步推进全国煤炭行业资源环境类相关专业工学结合人才培养，促进校企合作，实现专业与产业对接、课程内容与职业标准对接、教学过程与生产过程对接，培养适应煤炭行业技术发展所需要的高素质技能型专门人才，拓展和提高职业教育的社会认可度，展示高职教育改革和人才培养的成果，激发学生学习兴趣，促进职业院校之间相关专业人才培养改革成果交流。

### 三、竞赛内容与时间

竞赛分两个科目，分别是远方控制接线、排查故障和PLC编程并调试（总时间 90 分钟、总分 100 分），两科目竞赛分开进行，安全文明操作在操作过程中进行考核，不单独命题。

（一）远方控制接线、排查故障（总分50分）

1.完成时间：45 min。

2.按照竞赛要求连接控制线，四组合开关可实现远方控制，并按竞赛评分标准进行考核（4根线接2根L1，L2）。开关中共设置有3处故障，选手按规则进行排除；PLC程序已经设定，无需修改，排除故障后按要求运行设备。

（二）PLC编程并调试（总分40分）

1.完成时间：45 min。

2.采用松下电工FPG-C32型可编程控制器，根据题目要求编制控制程序，并对所编程序进行调试。

（三）安全文明操作（10分）

安全文明操作在操作过程中进行考核，不单独命题。

### 四、竞赛方式

（一）参赛方式

竞赛的技能实操部分为个人项目，竞赛内容由每名选手各自独立完成。每1名选手限1名参赛指导老师。每省派1名领队。不邀请境外代表队参加。

（二）评分方式

竞赛采用现场操作由裁判员现场评分。

（三）竞赛流程

### 五、竞赛试题

（一）远方控制接线、排查故障

1.参赛选手按图纸要求（届时将提供接线图纸）将多芯控制电缆接入QJZ-630/1140-4开关的控制线压线端子，远方控制箱中每一组控制按钮可控制开关相应回路启动和停止。

2.在开关给定程序情况下，开关内设置故障（故障题目预先从已备的竞赛故障库中按难易程度随机抽取，共三个等级，每个等级各一个故障），选手查找并排除故障，恢复开关功能，实现远方控制箱单独启动和本地键盘联机启动操作四回路开关启动和停止（注：开关内部模块不设故障点）。

3.开关每个需要打开的盖板、面板均只在对角位置各设置一个螺钉，其余位置不考核。

4.该竞赛内容考核选手所有开关部位的完好和防爆性能（除规定外）。

（二）PLC编程并调试

按照要求进行编程，并将所编程序写入松下FPG-C32型可编程逻辑控制器，安装调试所编程序，实现题目规定功能要求。

假定题目实现模拟被控对象——采煤机、工作面刮板输送机（机尾头主从运行）、转载机的顺序启动和停车（可供选手模拟练习参考）实现以下功能要求：

1.启动顺序为转载机电机→工作面刮板输送机机尾电机→工作面刮板输送机机头电机→采煤机电机。

2.停止顺序为采煤机电机→工作面刮板输送机电机（机头尾同时停止）→转载机电机。

3.可实现远方控制箱及本地键盘控制任一设备启动停止和联机设备启动停止。

4.联机设备之间的启动或停止间隔时间设定为2秒，刮板输送机主从切换时间为0.5秒。

5.联机系统内任意设备突然故障停机则其余设备将立即按停止顺序停车。

6.可实现急停按钮控制所有设备立即停止。

7.实现对开关的漏电、过载、短路、缺相、过压、欠压保护等功能。

### 六、竞赛规则

（一）高职组参赛选手须为：高等职业院校全日制在籍学生，本科院校中高职类全日制在籍学生，五年制高职四、五年级学生，均可报名参加高职组比赛。高职组参赛选手年龄须不超过25周岁（当年），即1992年5月1日后出生，凡在往届全国职业院校技能大赛中获一等奖的选手，不能再参加同一项目同一组别比赛。

（二）参赛选手按大赛组委会规定时间到达指定地点，凭参赛证、学生证和身份证（三证必须齐全）进入赛场，并随机抽取工位号，选手迟到15分钟取消竞赛资格。各队领队、指导教师、非经允许的工作人员不得进入竞赛场地。

（三）裁判组在赛前30分钟，对参赛选手的证件进行检查及进行大赛相关事项教育。参赛选手在比赛前20分钟进入比赛工位，确认现场条件无误，比赛时间到方可开始操作。

（四）参赛选手必须严格按照设备操作规程进行操作。

（五）参赛选手不得携带通讯工具和其它未经允许的资料、物品进入大赛场地，不得中途退场。如出现较严重的违规、违纪、舞弊等现象，经裁判组裁定取消大赛成绩。

（六）比赛过程中出现设备故障等问题，应提请裁判确认原因。若因非选手个人因素造成的设备故障，裁判请示裁判长同意后，可将该选手大赛时间酌情后延；若因选手个人因素造成设备故障或严重违章操作，裁判长有权决定终止比赛，直至取消比赛资格。

（七）参赛选手若提前结束比赛，应向裁判举手示意，比赛终止时间由裁判记录，参赛选手结束比赛后不得再进行任何操作。

（八）参赛选手完成比赛项目后，提请裁判到工位处检查确认并登记相关内容，选手签字确认后听从裁判指令离开赛场；裁判填写执裁报告。

（九）比赛结束，参赛选手需清理现场，并将现场设备、设施恢复到初始状态，经裁判确认后方可离开赛场。

### 七、竞赛环境

（一）比赛场地设置QJZ-630/1140-4矿用隔爆兼本质安全型组合开关（青岛天信电器有限公司）7套。

（二）除比赛专用设备（7套）外，另有备用设备1套。

### 八、技术规范

（一）比赛内容

1.《可编程控制器原理及逻辑控制》林育兹等著，2006年机械工业出版社。

2.《松下电工FP系列可编程控制器编程手册》松下电工（中国）有限公司。

3.《煤矿矿井机电设备完好标准》（1987年版）。

4. QJZ-630/1140-4（青岛天信电器有限公司）开关说明书。

5.《煤矿电工手册》等。

（二）注意事项

1.选手需按赛项执委会提供的笔记本电脑（程序下载由赛项执委会准备）进行操作，不得自行携带笔记本电脑、外接输入键盘、移动“U”盘等设备、构件，一经发现取消比赛成绩。

2.大赛比赛时间中含有存盘时间，选手需要将本人的信息编码作为名称，在桌面进行存盘，如：第3场、第5号台、002号选手，应标记为3-5-002。

3.监考裁判员有义务提醒选手存盘一次，具体操作为每场考试第40分钟时，由现场主裁判哨声提醒一次。

4.凡未按照要求进行存盘、所编程序丢失的，由选手负责。凡程序未输入开关者，不得分。

5.比赛前一天，由各地代表队领队参加抽签确定轮次；比赛当天，由参加比赛的选手抽签确定工位。

6.比赛过程中，或比赛后发现问题（包括反应比赛或其他问题），应由领队在当天向大赛组委会提出书面陈述。

7.其它未尽事宜，将在赛前向各领队做详细说明。

### 九、技术平台

（一）竞赛用设备材料说明

1.QJZ-630/1140-4矿用隔爆兼本质安全型组合开关（青岛天信电器有限公司）8套，内部配有松下FPG-C32型可编程逻辑控制器用于程序控制，并随开关带有说明书一本。

2.编程用笔记本电脑（带有松下PLC编程软件）。

3.松下RS232专用数据线，并附带DB9双母直连线（编程传输用）。

4.控制箱（可控4回路），附带原理图接线图。

5.多芯控制电缆（MKVVR-10×0.75，四根）。

注：赛项执委会提供井下服装、胶靴、安全帽、毛巾、矿灯、自救器、便携式瓦检仪，以及操作用停送电牌、控制箱接线图、开关所配同规格型号保险管及部分配件、放电母线、5mm、6mm、10mm内六方扳手、12寸活扳手、接线腔密封圈（每台5个）、接线用号码管、及叉形预绝缘端头、绝缘胶带、隔爆面防锈油、碳素笔、A4纸张等，万用表10块（备用），150mm钢板尺50把。

（二）选手自备工具材料：

万用表（型号自定）、剥线钳、压线钳、手钳、试电笔、电工刀、各种“一”字电工改锥、“十”字电工改锥等常用电工工具（禁止携带、使用密封圈定直径冲孔工具，发现扣10分）。

### 十、评分标准

（一）远方控制接线、排查故障评分表：

场次：                         开关编号：                          选手编号：

| 项目 | 分值 | 操作标准 | 分值 | 评分标准 | 扣分 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安 全 文 明 操 作 | 5分 | 按规定穿戴工作服、安全帽、毛巾、胶靴，配带矿灯（亮灯）、自救器、瓦检仪。 | 1分 | 操作过程中不符合操作标准项一处扣0.5分，扣完为止。 |  |  |
|  |  | 操作完毕，清理操作区域内杂物和工具。 | 1分 | 竞赛结束后操作区域有工具或杂物每项扣0.5分，扣完为止，开关内遗留工具的按失爆论处。 |  |  |
|  |  | 遵章作业，服从指挥，不干扰赛场秩序；停送电挂牌操作，挂牌在上级电源，送电前必须摘牌。开盖操作前停本开关及上级开关电源；检查瓦斯（以上报裁判员合格为准）；开盖后验电、放电；电缆进圈不使用润滑剂；不用工具代替放电线等；不敲打开关；不向他人借用工具；正确使用万用表排查故障，使用万用表前要校表（仅考核第一次）；操作时不出现工伤、不引起破皮流血。 | 3分 | 操作时导致自身或他人受伤每次扣2分；其余一处不符合操作标准扣1分，直至扣完为止；操作过程中将各种工具置于开关箱体上面的（除瓦检仪外），每次扣1分，扣完为止；有严重干扰赛场行为的取消比赛资格。 |  |  |
| 控制 线 连接 | 20分 | 按照图纸要求接线，接线正确。 | 6分 | 一处接线错误扣1分，少或错安一号码管扣0.5分，扣完为止。 |  |  |
|  |  | 电缆伸入器壁不倾斜、电缆护套截面整齐；芯线压线前端导线裸露长度不大于1mm；压线处紧固无毛刺现象；接线腔内芯线长度适宜，布线均匀分布，无交叉，芯线绝缘外皮无划伤、划痕；每一压线叉形预绝缘端头紧固，用手轻拉不脱落、不松动；密封圈装配完好，内分层不破损、分层不随电缆挤出；不失爆，其余部分按完好标准执行。 | 14分 | 接线腔内芯线布线不均匀，有交叉，芯线绝缘外皮划伤、划痕，芯线压线前端导线裸露长度超1mm，压线处不紧固或有毛刺现象一处扣0.5分；叉形预绝缘端头固定不紧一处扣1分；电缆剥线超0.4m，扣2分；电缆外皮划伤扣2分；电缆外套伸入器壁不符合5-15mm，扣3分；多用一密封圈扣2分；其余一处不合格扣1分，扣完为止；失爆按专门项扣分。 |  |  |
| 故障 排查 | 30分 | 共设3个竞赛故障，排查完故障，在竞赛时间内在评分表规定处及时填写出相应故障现象及处理方法。 | 30分 | 少排查一个故障扣10分；少写、错写、多写一个故障现象或处理方法扣3分；未排查故障的只扣基本分，扣完为止。 |  |  |
| 其 他 评 分 项 | 在实际操作总成绩中考核 | 带电开门调试开关按失爆论处，操作完毕后竞赛设备不失爆，仅考核操作涉及部分（防爆面、腔，喇叭嘴等）。 |  | 发现一处失爆从实操总分中扣10分，发现二处及以上失爆取消实际操作成绩。 |  |  |
|  |  | 不得人为损坏元器件或随意乱拆、接线。 |  | 损坏设备一处从实操总分中扣10分；回路短路或损坏设备严重者取消比赛资格。 |  |  |
|  |  | 比赛时间45分钟，选手每提前30秒钟完成奖励0.25分，最多加5分；最小计分单位30秒，不足15秒的按四舍五入计分。 |  | 提前完成但实际操作部分成绩（不含时间加分部分）达不到90%的选手不加分；赛时45分结束后，选手应停止一切与竞赛有关工作，裁判员确认后，方可立即清理并及时离场。 |  |  |

选手竞赛用时：      分      秒 ，节时加分：            分，选手最后得分：             分，

裁判员：

2017年6月

选手排查故障记录表

场次：                         开关编号：

选手编号：

故障内容填写：

1．现象：

处理方法：

2．现象：

处理方法：

3．现象：

处理方法：

裁 判 员：

2017年6月

（二）PLC编程并调试评分表：

场次：               开关编号：                  选手编号：

| 项目 | 分值 | 操作标准 | 分值 | 评分标准 | 扣分 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全文明操作 | 5分 | 按规定穿戴工作服、安全帽、毛巾、胶靴，配带矿灯（卡在安全帽上）、自救器、瓦检仪。 | 1.5分 | 操作过程中不符合操作标准项一处扣0.5分，扣完为止。 |  |  |
|  |  | 停送电挂牌操作，开盖操作前停本开关及上级开关电源；检查瓦斯（以上报裁判员合格为准）；操作完毕，清理操作区域内杂物和工具。 | 1.5分 | 不挂牌作业，不捡查瓦斯均扣一分；竞赛完毕后操作区域有工具或杂物每项扣0.5分，开关内遗留工具的按失爆论处。 |  |  |
|  |  | 遵章作业，服从指挥，不干扰赛场秩序；不向他人借用工具；操作时不出现工伤、不引起破皮流血。 | 2分 | 操作时导致自身或他人受伤扣2分；其余一处不符合操作标准扣1分，直至扣完为止；有严重干扰赛场行为的取消比赛资格。 |  |  |
| 编程调试 | 40分 | 运行控制逻辑正确，实现所有题目功能要求，详见《编程评分表》。 | 40分 | 程序不能运行该项不得分，每少实现一个题目功能扣10分，一个题目功能运行不正常扣10分，详见《编程评分细则和要求》。 |  |  |
| 其 他 评 分 项 | 在实操总成绩中考核 | 不得人为损坏元器件或随意乱拆、接线。 |  | 损坏设备一处从实操总分中扣5分，损坏设备严重者取消比赛资格。 发现一处失爆扣10分，两处失爆取消实际操作成绩（除规定外）。 |  |  |
|  |  | 比赛时间45分钟，选手每提前30秒钟完成奖励0.25分，最多加5分；最小计分单位30秒，不足15秒的按四舍五入计分。 |  | 提前完成但实际操作部分成绩（不含时间加分部分）达不到90%的选手不加分；比赛用时结束，所用选手都要停止比赛操作，并收拾工具离场。凡未输入程序的不得分，未按要求存盘程序造成程序题丢失的，由选手负责。 |  |  |

编 程 评 分 表

| 序号 | 实现功能 | 分值 | 实现情况简单描述 （完全实现，部分实现，全未实现） | 功能得分 （50%） | 编程得分 （50%） | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开机画面延时功能 | 2 |  |  |  |  |
| 2 | 显示隔离开关状态 | 2 |  |  |  |  |
| 3 | 显示系统电压 | 4 |  |  |  |  |
| 4 | 显示系统控制方式 | 2 |  |  |  |  |
| 5 | 显示系统故障状态 | 2 |  |  |  |  |
| 6 | 显示第一回路工作状态 | 4 |  |  |  |  |
| 7 | 显示第二回路工作状态 | 4 |  |  |  |  |
| 8 | 显示第三回路工作状态 | 4 |  |  |  |  |
| 9 | 显示第四回路工作状态 | 4 |  |  |  |  |
| 10 | 显示联机和单启状态 | 2 |  |  |  |  |
| 11 | 联机启动顺序 | 3 |  |  |  |  |
| 12 | 联机停止顺序 | 3 |  |  |  |  |
| 13 | 联机起停控制 | 4 |  |  |  |  |
| 14 | 联机延时 | 3 |  |  |  |  |
| 15 | 联机故障闭锁 | 5 |  |  |  |  |
| 16 | 联机急停停机 | 2 |  |  |  |  |
| 17 | 单机起停控制 | 4 |  |  |  |  |
| 18 | 单机故障闭锁 | 3 |  |  |  |  |
| 19 | 单机急停停机 | 3 |  |  |  |  |
| 20 | 回路漏电保护功能 | 8 |  |  |  |  |
| 21 | 回路过载保护功能 | 6 |  |  |  |  |
| 22 | 回路短路保护功能 | 6 |  |  |  |  |
| 23 | 三相不平衡或断相保护功能 | 6 |  |  |  |  |
| 24 | 系统过压欠压保护功能 | 7 |  |  |  |  |
| 25 | 照明回路AC24V漏电检测功能 | 7 |  |  |  |  |

注：1.功能实现情况要求以编程评分细则为准。

2.满分100分，最后折算编程得分的40%。

选手竞赛用时：     分      秒

节  时 加 分：             分

选手最后得分：             分

裁   判   员：

程序评分员：

2017年6月      日

（三）编程评分细则和要求

注意事项：

1.编程调试过程中，选手均按给定的硬件环境，不得随意更改接线要求。

2.程序调试过程中，可以操作开关外接或本身的按钮。

3.程序需在给定模板下编写，模板的通信参数设置一律不可更改。

4.比赛评分标准：现场实现功能由选手操作，裁判判定，在结合编写的程序综合得分；若出现程序雷同或与产品自带程序雷同的视为作弊处理。

5.给定配套设备的额定电流如下：采煤机：150A；刮板输送机：机头100A，机尾200A；转载机：100A

程序实现的功能：

第一、显示功能（30分）

（1）开机画面延时功能

系统上电后显示屏显示开机画面，延时3秒后，切换为主画面。（2分）

（2）主画面显示功能

①显示隔离开关状态：实时显示隔离开关状态（0：请合隔离开关；1：正转运行；2:反转运行）。（2分）

②显示系统电压：实时显示当前系统电压值。（4分）

③显示系统控制方式：实时显示系统的控制方式，远控先导控制、近控键盘控制。（1：先导模块；2：本地键盘；）（2分）

④显示系统故障状态：实时显示系统当前的故障信息。（1:24V漏电；2：系统急停；3：系统过压；4：系统欠压；）。（2分）

⑤显示第一回路工作状态：（4分）

a.实时显示回路的启停状态（1：停止；2：启动）；（1分）

b.实时显示三相电流值；（2分）

c.实时显示回路故障信息（1：回路正常；2：回路短路；3：回路过载；4：回路缺相； 6：回路漏电；9：回路急停）。（1分）

⑥显示第二回路工作状态：（4分）

a.实时显示回路的启停状态（1：停止；2：启动）；（1分）

b.实时显示三相电流值；（2分）

c.实时显示回路故障信息（1：回路正常；2：回路短路；3：回路过载；4：回路缺相； 6：回路漏电；9：回路急停）。（1分）

⑦显示第三回路工作状态：（4分）

a.实时显示回路的启停状态（1：停止；2：启动）；（1分）

b.实时显示三相电流值；（2分）

c.实时显示回路故障信息（1：回路正常；2：回路短路；3：回路过载；4：回路缺相； 6：回路漏电；9：回路急停）。（1分）

⑧显示第四回路工作状态：（4分）

a.实时显示回路的启停状态（1：停止；2：启动）；（1分）

b.实时显示三相电流值；（2分）

c.实时显示回路故障信息（1：回路正常；2：回路短路；3：回路过载；4：回路缺相； 6：回路漏电；9：回路急停）。（1分）

⑨显示联机和单启状态：联机状态时四回路回路联机状态均为“回路为从回路”；单启状态时四回路回路联机状态均为“回路为主回路”。（2分）

第二、回路动作（30分）

（3）联机启停功能（设备接主回路的位置均不同，由现场抽签决定。）（20分）

①联机启动顺序为转载机→工作面刮板运输机机头→工作面刮板运输机机尾→采煤机。（3分）

②联机停止顺序为采煤机→工作面刮板运输机（机头机尾同时停止）→转载机。（3分）

③联机设备之间的起动、停止远控时由第一路先导远程控制，近控时由键盘按键控制（按键“7”起动，“4”停止）。（4分）

④联机设备间的顺序起动或停止间隔时间设定为2秒。（3分）

⑤联机运行时，整个系统存在任一故障或任何一个设备存在任一故障联机所有设备应立即停止运行。（5分）

⑥联机运行时，按下控制箱总急停按钮或每回路急停，所有回路立即停止运行，并保持急停故障，直到按下键盘 “返回”按键复位清除。（2分）

（4）回路单启停功能（10分）

①非联机无故障状态下，每回路可由先导远控和键盘近控单独起停，且回路间启停互不影响。（键盘控制按键参见显示屏）（4分）

②非联机状态，回路出现本回路故障时，不影响其他回路的启停；出现系统故障，所有回路立即停止。（3分）

③非联机状态，按下各回路的急停按钮，对应回路立即停止运行并保持急停故障，直到按下键盘 “返回”按键复位清除。（3分）

第三、保护动作（40分）

（5）电气保护功能

①实现回路漏电保护功能：（8分）

在回路启动前0.5秒，检测该回路对地绝缘水平，当绝缘电阻值（参考值1140V为40KΩ）过低时，该回路不能启动，并显示该回路漏电故障，当绝缘电阻值大于标准值（参考值1140V为60KΩ）时故障消失。绝缘电阻值对应关系可参考PLC输出寄存器表。

②实现回路过载保护功能：（6分）

当回路出现过载时，主控器PLC对回路采取反时限过载保护，断开回路，并显示回路过载，1分钟自动复位。

表1  过载保护动作特性表

| 保护项目 | 整定电流数 | 动作时间 | 试验条件 | 复位方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 过载 | 1.05Ie | 2h内不动作 | 冷态 | 自动 |
|  | 1.2 Ie | 〈20min | 热态 | 自动 |
|  | 1.5 Ie | 〈3min | 热态 | 自动 |
|  | 6 Ie | 15S＞可返回时间＞8S | 冷态 | 自动 |

③实现回路短路保护功能：（6分）

当各回路电流达到额定电流的8-10倍时，主控器PLC在200～400mS内发出停止信号，断开回路并显示回路过流，故障消失后按复位按钮复位。

④实现回路三相不平衡或断相保护功能：（6分）

当回路出现三相不平衡达到60%时，主控器PLC发出信号断开回路，并显示回路断相，故障消失后按复位按钮复位。

表2 断相保护动作特性表

| 序号 | 实际电流/额定电流 | 动作时间 | 起始状态 | 周围环境温度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 任意两相 | 第三相 |  |  |  |
| 1 | 1.0 | 0.9 | ＞2h（Ie＞63A） | 冷态 | +20℃ |
| 2 | 1.15 | 0 | ＜20 min | 热态 | +20℃ |

注：三相不平衡度=（三相最大值-三相最小值）/三相最大值*100%，为了方便现场评分，该故障动作时间设置为1分钟。

⑤实现系统过压欠压保护功能：（7分）

系统电压超过额定电压15%时，启动时（起动1秒内）低于额定电压75%或长时间（20秒）低于额定电压的85%时，主控器PLC发停止信号，停止所有回路并显示电压异常，故障消失后按复位按钮复位。

⑥实现照明回路AC24V漏电检测功能：（7分）

实时检测照明回路漏电电阻值，当低压漏电检测值＞182时，报系统24V漏电故障，并断开AC24供电继电器，当低压漏电检测值≤182时，故障消失后按复位按钮复位。

编程任务书

| 序号 | 转载机120A | 刮板机机尾150A | 刮板机机头120A | 采煤机 100A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 顺序1 | 一回路 | 二回路 | 三回路 | 四回路 |

| 序号 | 转载机120A | 刮板机机尾150A | 刮板机机头120A | 采煤机 100A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 顺序2 | 一回路 | 二回路 | 四回路 | 三回路 |

| 序号 | 转载机120A | 刮板机机尾150A | 刮板机机头120A | 采煤机 100A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 顺序3 | 一回路 | 三回路 | 二回路 | 四回路 |

| 序号 | 转载机120A | 刮板机机尾150A | 刮板机机头120A | 采煤机 100A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 顺序4 | 一回路 | 三回路 | 四回路 | 二回路 |

| 序号 | 转载机120A | 刮板机机尾150A | 刮板机机头120A | 采煤机 100A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 顺序5 | 一回路 | 四回路 | 三回路 | 二回路 |

| 序号 | 转载机120A | 刮板机机尾150A | 刮板机机头120A | 采煤机 100A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 顺序6 | 一回路 | 四回路 | 二回路 | 三回路 |

| 序号 | 转载机120A | 刮板机机尾150A | 刮板机机头120A | 采煤机 100A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 顺序7 | 二回路 | 一回路 | 三回路 | 四回路 |

| 序号 | 转载机120A | 刮板机机尾150A | 刮板机机头120A | 采煤机 100A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 顺序8 | 二回路 | 一回路 | 四回路 | 三回路 |

| 序号 | 转载机120A | 刮板机机尾150A | 刮板机机头120A | 采煤机 100A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 顺序9 | 二回路 | 三回路 | 一回路 | 四回路 |

| 序号 | 转载机120A | 刮板机机尾150A | 刮板机机头120A | 采煤机 100A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 顺序10 | 二回路 | 三回路 | 四回路 | 一回路 |

| 序号 | 转载机120A | 刮板机机尾150A | 刮板机机头120A | 采煤机 100A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 顺序11 | 二回路 | 四回路 | 三回路 | 一回路 |

| 序号 | 转载机120A | 刮板机机尾150A | 刮板机机头120A | 采煤机 100A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 顺序12 | 二回路 | 四回路 | 一回路 | 三回路 |

| 序号 | 转载机120A | 刮板机机尾150A | 刮板机机头120A | 采煤机 100A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 顺序13 | 三回路 | 二回路 | 一回路 | 四回路 |

| 序号 | 转载机120A | 刮板机机尾150A | 刮板机机头120A | 采煤机 100A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 顺序14 | 三回路 | 二回路 | 四回路 | 一回路 |

| 序号 | 转载机120A | 刮板机机尾150A | 刮板机机头120A | 采煤机 100A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 顺序15 | 三回路 | 一回路 | 四回路 | 二回路 |

| 序号 | 转载机120A | 刮板机机尾150A | 刮板机机头120A | 采煤机 100A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 顺序16 | 三回路 | 四回路 | 一回路 | 二回路 |

| 序号 | 转载机120A | 刮板机机尾150A | 刮板机机头120A | 采煤机 100A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 顺序17 | 三回路 | 四回路 | 二回路 | 一回路 |

| 序号 | 转载机120A | 刮板机机尾150A | 刮板机机头120A | 采煤机 100A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 顺序18 | 四回路 | 一回路 | 三回路 | 二回路 |

| 序号 | 转载机120A | 刮板机机尾150A | 刮板机机头120A | 采煤机 100A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 顺序19 | 四回路 | 一回路 | 二回路 | 三回路 |

| 序号 | 转载机120A | 刮板机机尾150A | 刮板机机头120A | 采煤机 100A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 顺序20 | 四回路 | 三回路 | 一回路 | 二回路 |

| 序号 | 转载机120A | 刮板机机尾150A | 刮板机机头120A | 采煤机 100A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 顺序21 | 四回路 | 三回路 | 二回路 | 一回路 |

| 序号 | 转载机120A | 刮板机机尾150A | 刮板机机头120A | 采煤机 100A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 顺序22 | 四回路 | 二回路 | 三回路 | 一回路 |

| 序号 | 转载机120A | 刮板机机尾150A | 刮板机机头120A | 采煤机 100A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 顺序23 | 四回路 | 二回路 | 一回路 | 三回路 |

### 十一、评分方法

本竞赛评分标准本着“公平、公正、公开、科学、规范”的原则进行制订，注重考核选手的职业综合能力和技术应用能力。

评分与记分方法有：

（一）技能操作竞赛由裁判员依据选手现场实际操作规范程度、操作质量、文明操作情况和操作结果，按照技能操作规范评分细则对每个项目单独评分后得出成绩。

（二）竞赛名次按成绩高低排定，总成绩相同者，按竞赛完成时间短者为先。

（三）在竞赛过程中，有作弊行为者，将取消其参赛项目的得分，并在其所在参赛队总分中扣除10分。

### 十二、奖项设定

本赛项奖项设个人奖，个人奖的设定为：一等奖占比10%，二等奖占比20%，三等奖占比30%。

获得一等奖选手的指导教师由组委会颁发优秀指导教师证书。

### 十三、赛项安全

（一）选手在进行比赛达到规定时间后，不管完成与否，必须立即停止，准备下一项目。

（二）比赛过程中，选手必须遵守操作规程，按照规定操作顺序进行比赛，正确使用仪器仪表。不得野蛮操作，不得损坏仪器、仪表、设备，否则，一经发现立即责令其退出比赛。

（三）搞好自主安全，比赛中选手不得出现自身伤害事故，凡出现自身伤害者从其总分中扣除20分。

（四）项目开赛前应提醒选手注意操作安全，对于选手的违规操作或有可能引发人身伤害、设备损坏等事故的操作，应及时制止，保证竞赛安全、顺利进行

### 十四、申诉与仲裁

本赛项在比赛过程中若出现有失公正或有关人员违规等现象，代表队领队可在比赛结束后2小时之内向仲裁组提出申诉。大赛采取两级仲裁机制。赛项设仲裁工作组，赛区设仲裁委员会。大赛执委会办公室选派人员参加赛区仲裁委员会工作。赛项仲裁工作组在接到申诉后的2小时内组织复议，并及时反馈复议结果。申诉方对复议结果仍有异议，可由省（市）领队向赛区仲裁委员会提出申诉。赛区仲裁委员会的仲裁结果为最终结果。

### 十五、竞赛观摩

本赛项对外公开观摩，需要观摩的单位和个人可以向赛项执委会申请，同意后进入指定的观摩区进行观摩，但不得影响选手比赛，在赛场中不得随意走动，应遵守赛场纪律，听从工作人员指挥和安排等。

### 十六、竞赛视频

安排专业摄制组进行拍摄和录制，及时进行报道，包括赛项的比赛过程、开闭幕式等。通过摄录像，记录竞赛全过程，同时制作优秀选手采访、优秀指导教师采访、裁判专家点评和企业人士采访视频资料等。

### 十七、竞赛须知

（一）参赛队须知

1.统一使用规定的省、直辖市等行政区代表队名称，不使用学校或其他组织、团队名称。

2.竞赛采用个人比赛形式，每个参赛选手必须参加所有专项的比赛，不接受跨省组队报名。

3.参赛选手为高职院校在籍学生，性别不限。

4.参赛队选手在报名获得确认后，原则上不再更换。允许选手缺席比赛。

5.参赛队在各竞赛专项工作区域的赛位轮次和工位采用抽签的方式确定。

6.参赛队所有人员在竞赛期间未经组委会批准，不得接受任何与竞赛内容相关的采访，不得将竞赛的相关情况及资料私自公开。

（二）指导教师须知

1.指导教师务必带好有效身份证件，在活动过程中佩戴指导教师证参加竞赛及相关活动；竞赛过程中，指导教师非经允许不得进入竞赛场地。

2.妥善管理本队人员的日常生活及安全，遵守并执行大赛组委会的各项规定和安排。

3.严格遵守赛场的规章制度，服从裁判，文明竞赛，持证进入赛场允许进入的区域。

4.熟悉场地时，指导老师仅限于口头讲解，不得操作任何仪器设备，不得现场书写任何资料。

5.在比赛期间要严格遵守比赛规则，不得私自接触裁判人员。

6.团结、友爱、互助协作，树立良好的赛风，确保大赛顺利进行。

（三）参赛选手须知

1.选手必须遵守竞赛规则，文明竞赛，服从裁判，否则取消参赛资格。

2.参赛选手按大赛组委会规定时间到达指定地点，凭参赛证、学生证和身份证（三证必须齐全）进入赛场，并随机进行抽签，确定比赛顺序。选手迟到15分钟取消竞赛资格。

3.裁判组在赛前30分钟，对参赛选手的证件进行检查及进行大赛相关事项教育。

4.比赛过程中，选手必须遵守操作规程，按照规定操作顺序进行比赛，正确使用仪器仪表。不得野蛮操作，不得损坏仪器、仪表、设备，一经发现立即责令其退出比赛。

5.参赛选手不得携带通讯工具和相关资料、物品进入大赛场地，不得中途退场。如出现较严重的违规、违纪、舞弊等现象，经裁判组裁定取消大赛成绩。

6.现场实操过程中出现设备故障等问题，应提请裁判确认原因。若因非选手个人因素造成的设备故障，经请示裁判长同意后，可将该选手比赛时间酌情后延；若因选手个人因素造成设备故障或严重违章操作，裁判长有权决定终止比赛，直至取消比赛资格。

7.参赛选手若提前结束比赛，应向裁判举手示意，比赛终止时间由裁判记录；比赛时间终止时，参赛选手不得再进行任何操作。

8.参赛选手完成比赛项目后，提请裁判检查确认并登记相关内容，选手签字确认。

9.比赛结束，参赛选手需清理现场，并将现场仪器设备恢复到初始状态，经裁判确认后方可离开赛场。

（四）工作人员须知

1.工作人员必须遵守赛场规则，统一着装，服从组委会统一安排，否则取消工作人员资格。

2.工作人员按大赛组委会规定时间到达指定地点，凭工作证、进入赛场。

3.工作人员认真履行职责，不得私自离开工作岗位。做好引导、解释、接待、维持赛场秩序等服务工作。

### 十八、资源转化

竞赛场地和设备作为今后煤矿安全实训基地的重要资源，拍摄的视频资料充分突出赛项的技能，为今后教学提供全面的信息资料。

# Text boxes

检录（10分钟）

熟悉工位（5分钟）

实施任务（45分钟）

任务完成

比赛结束