2017年全国职业院校技能大赛中职组

“计算机检测维修与数据恢复”项目竞赛任务书

2017年全国职业院校技能大赛（中职组）

“计算机检测维修与数据恢复”赛项执委会制

2017年5月

目   录

一、赛程说明	3

二、竞赛技术平台及资料说明	3

三、竞赛时间、内容及总成绩	3

（一）竞赛时间	3

（二）竞赛内容概述	3

（三）竞赛总成绩	4

四、任务说明	4

（一）任务一：计算机主板及功能板检测与维修	4

（二）任务二：存储设备维修及数据恢复	5

（三）任务三：计算机组装与检测	7

（四）任务四：填写竞赛报告单	8

五、竞赛结果提交要求	13

六、评分标准	13

附件1“计算机检测维修与数据恢复”项目竞赛技术平台及资料说明	14

（一）竞赛器材及具体要求说明	14

（二）技术平台标准	15

（三）竞赛提供的计算机组装配件说明	15

（四）技术资料说明	15

附件2《竞赛器材确认表》	16

（一）竞赛器材确认	16

（二）赛题提供板卡及辅助配件确认	16

（三）计算机主板及功能板工作区是否已经建立	17

2017年全国职业院校技能大赛中职组

“计算机检测维修与数据恢复”项目竞赛任务书

# 一、赛程说明

| 时间 | 赛程 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 8:30-9:00 | 完成赛前30分钟准备 | 竞赛开始前，完成附件2《竞赛器材确认表》的签字确认，并由现场裁判收回。 |
| 9:00-12:00 | 完成竞赛任务 | 竞赛开始后，按照竞赛任务书中的说明及要求完成相关任务。 |
| 12:00-13:00 | 完成竞赛提交结果确认 | 竞赛结束后，根据现场裁判的指示进行电路板卡维修结果上传及《计算机检测维修与数据恢复项目竞赛报告单》上传，完成竞赛结果提交及确认。 |

# 二、竞赛技术平台及资料说明

“计算机检测维修与数据恢复”项目竞赛技术平台及资料说明见附件1。

# 三、竞赛时间、内容及总成绩

### （一）竞赛时间

竞赛时间共为3小时，参赛选手自行安排任务进度，休息、饮水、如厕等不设专门用时，统一含在竞赛时间内。

### （二）竞赛内容概述

依据竞赛任务要求分别完成计算机主板及功能板检测与维修、存储设备维修及数据恢复,然后利用维修好的台式机硬盘，搭配其它计算机配件（比赛现场提供一台完好的计算机，机箱上贴有“备用机”标签，其中所有的配件，可拆卸使用），和一个贴有“组装机”标签的空机箱，组装出一台完整的计算机，再利用维修好的U盘，将恢复出来的操作系统及应用软件，安装在组装好的计算机上，同时确保相关的驱动及应用程序能正常运行，最后填写《计算机检测维修与数据恢复项目竞赛报告单》。

竞赛结束后，根据现场裁判的指示进行计算机主板及功能板维修结果上传及《计算机检测维修与数据恢复项目竞赛报告单》上传，完成竞赛结果提交及确认。

竞赛共设置如下四项任务：

任务一：计算机主板及功能板检测与维修

任务二：存储设备维修及数据恢复

任务三：计算机组装与检测

任务四：填写竞赛报告单

### （三）竞赛总成绩

“计算机检测维修与数据恢复”项目竞赛总成绩为100分。

# 四、任务说明

### （一）任务一：计算机主板及功能板检测与维修

1 任务描述

在竞赛时间内，依据大赛执委会提供的技术文件（包括电路板原理图、元器件资料等），完成指定电路板的故障检测并进行维修。

大赛提供含有故障的5块电路板，其中1块为台式计算机主板，另外4块为功能性电路板，每块电路板均有若干不同的故障点，具体类型及要求如下：

| 电路板 | 类型 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 电路板1 | 计算机主板 | 检测、维修该电路板，并填写《计算机检测维修与数据恢复项目竞赛报告单》（电子版） |
| 电路板2 | 台式机声显卡电路功能板 | 检测、维修该电路板，并填写《计算机检测维修与数据恢复项目竞赛报告单》（电子版） |
| 电路板3 | 台式机南北桥供电电路功能板 | 检测、维修该电路板，并填写《计算机检测维修与数据恢复项目竞赛报告单》（电子版） |
| 电路板4 | 显示器电源电路功能板 | 检测、维修该电路板，并填写《计算机检测维修与数据恢复项目竞赛报告单》（电子版） |
| 电路板5 | 显示器驱动板电路功能板 | 检测、维修该电路板，并填写《计算机检测维修与数据恢复项目竞赛报告单》（电子版） |

2 任务要求

（1）使用万用表、示波器、直流稳压电源等工具进行故障检测；

（2）选用相应的电子元器件进行故障维修并在竞赛结束后通过智能检测平台发送所有电路板的维修报告；

（3）选手维修过程中使用的元器件全部在提供的元件包中，每个可能的故障元器件均提供了2个备件，竞赛过程中不得再申领元器件。

注意：在竞赛过程中严禁使用智能检测平台进行自动评分。竞赛结束后，根据现场裁判的指令，在50分钟内对电路板1～电路板5使用智能检测平台进行自动评分并提交。

### （二）任务二：存储设备维修及数据恢复

1 任务描述

参赛选手使用大赛执委会提供的数据恢复机、配套工具软件及技术文件，依据赛题中的故障描述及要求，对现场提供的存储介质进行维修，并将存储介质中的指定文件资料恢复出来。

大赛提供含有故障的4个存储介质：2个台式计算机硬盘、1个笔记本硬盘以及1个U盘，每个存储介质均有不同的故障，具体类型、故障描述及要求如下：

| 介质编号 | 介质 类型 | 故障描述 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 001 | 台式机硬盘 | 该硬盘中存放了500个文件，由于病毒的破坏，系统提示硬盘需要初始化操作，用户随后进行了初始化操作，导致硬盘成为了基本硬盘类型，并且造成数据丢失。 | 维修硬盘、恢复指定文件且保存到数据恢复机的“D:\ 数据恢复成果”文件夹下，并填写《计算机检测维修与数据恢复项目竞赛报告单》（电子版） |
| 002 | 台式机硬盘 | 该硬盘中存放了500个文件，且包含3个主分区和1个逻辑分区，由于用户在还原系统时进行了误操作，将该硬盘还原成1个分区，造成数据丢失。 | 维修硬盘、恢复指定文件且保存到数据恢复机的“D:\ 数据恢复成果”文件夹下，并填写《计算机检测维修与数据恢复项目竞赛报告单》（电子版） |
| 003 | 笔记本硬盘 | 该硬盘中存放了20个文件，且包含1个分区，由于用户误操作，造成数据丢失。 | 维修硬盘、恢复指定文件且保存到数据恢复机的“D:\ 数据恢复成果”文件夹下，并填写《计算机检测维修与数据恢复项目竞赛报告单》（电子版） |
| 004 | U盘 | 该U盘是一个可以自动启动的U盘，并可以通过GHOST方式安装Windows操作系统，同时U盘中还存放了20个文件及“notepad”程序安装文件，但是由于用户非正常插拨操作，造成系统提示格式化，无法正常访问该U盘的数据。 | 维修U盘、恢复指定文件且保存到数据恢复机的“D:\ 数据恢复成果”文件夹下，并填写《计算机检测维修与数据恢复项目竞赛报告单》（电子版） |

2 任务要求

（1）维修介质编号为“001”的硬盘，然后恢复名为“B001”的指定文件（B001为该存储介质中500个文件中的某一个文件，其具体值在竞赛当天公布）并保存到数据恢复机的“D:\ 数据恢复成果”文件夹下；

（2）维修介质编号为“002”的硬盘，然后恢复名为“B002”的指定文件（B002为该存储介质中500个文件中的某一个文件，其具体值在竞赛当天公布）并保存到数据恢复机的“D:\ 数据恢复成果”文件夹下；

（3）维修介质编号为“003”的硬盘，然后恢复名为“B003”的指定文件（B003为该存储介质中20个文件中的某一个文件，其具体值在竞赛当天公布）并保存到数据恢复机的“D:\ 数据恢复成果”文件夹下；

（4）维修介质编号为“004”的U盘，使其能正常的进行Windows操作系统以及notepad应用程序的安装操作，然后恢复名为“B004”的指定文件（B004为该存储介质中20个文件中的某一个文件，其具体值在竞赛当天公布）并保存到数据恢复机的“D:\ 数据恢复成果”文件夹下。

注意：上述指定文件名B001、B002、B003和B004的具体值由裁判在竞赛当天随机产生并公布，并在竞赛开始后将《指定文件名表》下发给参赛选手，该表示意如下。

| 《指定文件名表》 |
| --- |
| 序号 | 编号 | 指定文件名 |
| 1 | B001 | 5.doc（此为示例） |
| 2 | B002 | 23.xls（此为示例） |
| 3 | B003 | 8.txt（此为示例） |
| 4 | B004 | 5.txt（此为示例） |

### （三）任务三：计算机组装与检测

1 任务描述

组装一台可以正常工作的计算机，并安装操作系统及应用程序。大赛执委会以整机形式提供计算机配件（整机机箱上贴有“备用机”字样的标签），备件清单的名称、描述及要求如下：

| 序号 | 名称 | 描述 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CPU | 完好的CPU | 完成任务三时需拆下使用，不会扣分 |
| 2 | 内存 | 完好的内存 | 完成任务三时需拆下使用，不会扣分 |
| 3 | CPU风扇 | 完好的CPU风扇 | 完成任务三时需拆下使用，不会扣分 |
| 4 | ATX电源 | 完好的ATX电源 | 完成任务三时需拆下使用，不会扣分 |
| 5 | 鼠标/键盘 | 完好的鼠标/键盘 | 完成任务三时需拆下使用，不会扣分 |
| 6 | 显示器 | 完好的显示器 | 完成任务三时需拆下使用，不会扣分 |
| 7 | 计算机主板 | 完好的计算机主板 | 完成任务三时需拆下使用，不会扣分 |
| 8 | 完好的计算机硬盘 | 无故障的台式计算机硬盘，可用来组装计算机 | 若任务二中“001”或“002”硬盘没有维修成功，可以使用该硬盘完成任务三，但会扣除相应分值 |
| 9 | 完好的U盘 | 无故障的U盘，可用来安装Windows操作系统及“notepad”应用程序 | 若任务二中“004”U盘没有维修成功，可以使用该U盘完成任务三，但会扣除相应分值 |

注意：上表中所列配件以整机形式提供，并保证系统是稳定运行的，同时“完好的U盘”将插在主机的USB接口上，保证可正常识别及使用。

2 任务要求

（1）利用任务二中维修好的编号为“001”或“002”的硬盘，搭配贴有“备用机”标签主机中的主板、内存、CPU、电源等其它计算机配件，以及现场提供的一台贴有“组装机”标签的空机箱，重新组装出一台完整的计算机主机；

（2）利用任务二中维修好的编号为“004”的U盘为重新组装好的计算机主机安装操作系统(自行定义分区过程、安装过程的信息，但是不准设置计算机账户登陆密码)及notepad应用程序（默认安装即可），并确保操作系统及应用程序能正常运行，使其成为一套正常工作的计算机系统；

提示：计算机启动时可以通过点击“Del”键进入BIOS设置系统启动优先级。

（3）打开notepad程序，新建一个文档将本赛位的“赛位号”输出到屏幕上，并始终保持程序打开；

（4）参赛选手若没有完成任务二中硬盘、U盘的维修任务，则可以使用“备用机”中的“完好的计算机硬盘”或“完好的U盘”，以便完成任务三，但是任务三中相应分值计为“0”。

### （四）任务四：填写竞赛报告单

1 任务描述

依据任务要求完成《计算机检测维修与数据恢复项目竞赛报告单》（电子版）的填写。

2 任务要求

《计算机检测维修与数据恢复项目竞赛报告单》由以下部分组成，相关要求如下：

（1）计算机主板及功能板检测与维修记录表

将计算机主板及功能板的检测与维修信息分别记录在相应的表格中，语言描述应条理清晰，能够反映对于故障的判断及排除过程，且言简意赅，符合典型计算机维修岗位对于故障维修记录的规范要求。

（2）存储设备维修及数据恢复记录表

依次打开恢复的指定文件:“B001”、“B002”、“B003”、“B004”,将文件内容中字符串的前8位字符（中文或英文都算做一个字符，但英文区分大小写）填写到《存储设备维修及数据恢复记录表》中指定的位置。

注意：《计算机检测维修与数据恢复项目竞赛报告单》（电子版）模板在参赛机“D:\竞赛报告单”目录下，该报告单模板如下：

2017年全国职业院校技能大赛（中职组）

“计算机检测维修与数据恢复”赛项竞赛

《计算机检测维修与数据恢复项目竞赛报告单》（电子版）

赛位        号

(请参赛选手如实填写此处及页眉处的赛位号)

2017年全国职业院校技能大赛（中职组）

“计算机检测维修与数据恢复”赛项执委会制

2017年5月

一、《计算机主板及功能板检测与维修记录表》

电路板1：计算机主板检测维修记录表

| 故障 项目 | 故障一 | 故障二 | 故障三 |
| --- | --- | --- | --- |
| 故障元器件编号 | R1(此为示例，选手看明白后，将其删除) |  |  |
| 故障表现及维修摘述 | 经检测发现R1 的1脚未与电源连接，发生断路，焊接好后问题解决(此为示例，看明白后，将其删除) |  |  |
| 故障 项目 | 故障四 | 故障五 | 故障六 |
| 故障元器件编号 |  |  |  |
| 故障表现及维修摘述 |  |  |  |

电路板2：台式机声显卡电路功能板检测维修报告单

| 故障 项目 | 故障一 | 故障二 | 故障三 |
| --- | --- | --- | --- |
| 故障元器件编号 |  |  |  |
| 故障表现及维修摘述 |  |  |  |
| 故障 项目 | 故障四 | 故障五 | 故障六 |
| 故障元器件编号 |  |  |  |
| 故障表现及维修摘述 |  |  |  |

电路板3：台式机南北桥供电电路功能板检测维修报告单

| 故障 项目 | 故障一 | 故障二 | 故障三 |
| --- | --- | --- | --- |
| 故障元器件编号 |  |  |  |
| 故障表现及维修摘述 |  |  |  |
| 故障 项目 | 故障四 | 故障五 | 故障六 |
| 故障元器件编号 |  |  |  |
| 故障表现及维修摘述 |  |  |  |

电路板4：显示器电源电路功能板检测维修报告单

| 故障 项目 | 故障一 | 故障二 | 故障三 |
| --- | --- | --- | --- |
| 故障元器件编号 |  |  |  |
| 故障表现及维修摘述 |  |  |  |
| 故障 项目 | 故障四 | 故障五 | 故障六 |
| 故障元器件编号 |  |  |  |
| 故障表现及维修摘述 |  |  |  |

电路板5：显示器驱动板电路功能板检测维修报告单

| 故障 项目 | 故障一 | 故障二 | 故障三 |
| --- | --- | --- | --- |
| 故障元器件编号 |  |  |  |
| 故障表现及维修摘述 |  |  |  |
| 故障 项目 | 故障四 | 故障五 | 故障六 |
| 故障元器件编号 |  |  |  |
| 故障表现及维修摘述 |  |  |  |

二、《存储设备维修及数据恢复记录表》

| 介质编号 | 指定文件名称 | 前8位字符 （中文或英文都算做一个字符，但英文区分大小写） |
| --- | --- | --- |
| 001 | （B001赛时提供） | Qw你r09好8(此为示例，看明白后，将其删除) |
| 002 | （B002赛时提供） |  |
| 003 | （B003赛时提供） |  |
| 004 | （B004赛时提供） |  |

# 五、竞赛结果提交要求

1计算机主板及功能板维修结果上传

当竞赛结束后，在规定时间内，根据现场裁判的指令将电路板1～电路板5的维修结果通过智能检测平台上传。

2 《计算机检测维修与数据恢复项目竞赛报告单》上传

（1）提交的《计算机检测维修与数据恢复项目竞赛报告单》（电子版）应按下述规则进行命名；

| 报告单 | 命名规则 | 示 例 | 提交方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《计算机检测维修与数据恢复项目竞赛报告单》 | 《计算机检测维修与数据恢复项目竞赛报告单》_赛位号 | 《计算机检测维修与数据恢复项目竞赛报告单》_1 | 竞赛结束后通过智能检测软件（SOL-SOFT-X）的“文件上传”功能上传至服务器 |

（2）提交的《计算机检测维修与数据恢复项目竞赛报告单》（电子版）的首页与页眉要注明赛位号以后再提交，否则此部分视为未提交，并计“0”分；

（3）提交的《计算机检测维修与数据恢复项目竞赛报告单》（电子版）中，不得出现除赛位号以外的各种关于参赛选手的信息，否则视为作弊，整个竞赛成绩计为“0”分；

（4）当竞赛结束后，根据现场裁判的指令进行《计算机检测维修与数据恢复项目竞赛报告单》上传提交。

# 六、评分标准

| 一级指标 | 比例 | 二级指标 | 比例 | 评分方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 计算机主板及功能板检测与维修 | 35% | 功能板故障检测维修结果 | 10% | 机评 |
|  |  | 计算机主板故障检测维修结果 | 15% |  |
|  |  | 计算机主板及功能板维修检测报告 | 10% | 主观性评分 |
| 存储设备维修及数据恢复 | 40% | 硬盘故障检测修复结果及标识文件 | 20% | 客观性评分 |
|  |  | 操作系统数据恢复结果及标识文件 | 10% | 客观性评分 |
|  |  | 应用软件数据恢复结果及标识文件 | 10% | 客观性评分 |
| 计算机组装 与检测 | 20% | 组装的电脑功能完好 | 10% | 客观性评分 |
|  |  | 选用任务2修复的硬盘 | 5% | 客观性评分 |
|  |  | 选用任务2修复的U盘 | 5% | 客观性评分 |
| 职业素养 | 5% | 操作规范 | 3% | 主观性评分 |
|  |  | 工位整洁 | 2% | 主观性评分 |

注意：评分结果若出现分值相同情况，依据二级指标得分进行排名，先依次比较硬盘故障检测修复结果及标识文件、操作系统数据恢复结果及标识文件、应用软件数据恢复结果及标识文件，然后依次比较计算机主板故障检测维修结果、功能板故障检测维修结果，再依次比较组装的电脑功能完好、选用任务2修复的硬盘、选用任务2修复的U盘，最后比较计算机主板及功能板维修检测报告。

# 附件1“计算机检测维修与数据恢复”项目竞赛技术平台及资料说明

### （一）竞赛器材及具体要求说明

| 序号 | 仪器设备 | 规格说明 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 维修工作台 | 防静电维修工作台 | 多品牌适用 |
| 2 | 数字万用表 | 交流电压1000V±(0.8%+3)，直流电流20A±(0.8%+1)，直流电压1000V±(0.5%+1)，交流电流20A±(1%+3)，电阻200MW±(0.8%+1)，电容100mF±(4%+3) | 多品牌适用 |
| 3 | 数字示波器 | 100MHz以上双通道示波器 | 安泰信 或 QUICK |
| 4 | 恒温烙铁 | 温度调节范围 150-450（℃） | 安泰信 或 QUICK |
| 5 | 热风焊台 | 温度调节范围：100～480℃ | 安泰信 或 QUICK |
| 6 | 直流稳压电源 | I路以上0-30 V可变电压输出（配鸭嘴线） | 安泰信 或 QUICK |
| 7 | 放大镜台灯 | 高强照明、五倍放大功能 | 多品牌适用 |
| 8 | 工具箱（含工具） | 内含螺丝刀套件、芯片盒、细毛刷、含银硅脂、洗板水壶、吸锡枪、助焊膏、尖嘴钳、偏口钳、焊锡丝、吸锡带、飞线、刀片、粗毛刷、防静电镊子 | 多品牌适用 |
| 9 | 电脑主机 | 主频1GHz或以上CPU，1GB或以上内存，安装Win7或XP操作系统 | 多品牌适用 |
| 10 | 电脑配件 | 以整机形式提供，机箱上贴有“备用机”标签 | 多品牌适用 |
| 11 | 数据恢复平台 | 能够进行硬盘维修及数据恢复操作 | 中盈创信SOL-DRFIX-802 |

### （二）技术平台标准

| 序号 | 产品名称 | 规格说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 智能检测平台中心管理系统 | 中盈创信SOL-MANAGER |
| 2 | 智能检测软件 | 中盈创信SOL-SOFT-X |
| 3 | 智能检测平台 | 中盈创信SOL-MONITOR |
| 4 | 电脑内置操作系统软件 | 安装Win7或XP操作系统 |

### （三）竞赛提供的计算机组装配件说明

| 序号 | 名称 | 描述 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CPU | 完好的LGA77 CPU | 1 |
| 2 | 内存 | 完好的2G内存 | 1 |
| 3 | CPU风扇 | 完好的CPU风扇 | 1 |
| 4 | ATX电源 | 完好的ATX电源 | 1 |
| 5 | 鼠标/键盘 | 完好的鼠标/键盘 | 1 |
| 6 | 显示器 | 完好的显示器 | 1 |
| 7 | 计算机主板 | 完好的计算机主板 | 1 |
| 8 | 完好的计算机硬盘 | 无故障的台式计算机硬盘，可用来组装计算机 | 1 |
| 9 | 完好的U盘 | 无故障的U盘，可用来安装Windows操作系统及“notepad”应用程序 | 1 |

注意：上表中所列备件以整机形式提供（机箱上贴有“备用机”标签），并保证系统是稳定运行的，同时“完好的U盘”将插在主机的USB接口上，保证可正常识别及使用。

### （四）技术资料说明

竞赛当天“计算机检测维修与数据恢复”项目的技术资料均存放在参赛选手的电脑中，存放路径为“D:\技术资料”目录下。

# 附件2《竞赛器材确认表》

### （一）竞赛器材确认

| 竞赛器材确认表（工作台） |
| --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 是否正常 | 选手签字 | 备 注 |
| 1 | 智能检测平台 | 1 | 正常 |  |  |
| 2 | 数据恢复平台 | 1 | 正常 |  |  |
| 3 | 数字万用表 | 1 | 正常 |  |  |
| 4 | 数字示波器 | 1 | 正常 |  |  |
| 5 | 恒温烙铁 | 1 | 正常 |  |  |
| 6 | 热风焊台 | 1 | 正常 |  |  |
| 7 | 直流稳压电源 | 1 | 正常 |  |  |
| 8 | 放大镜台灯 | 1 | 正常 |  |  |
| 9 | 工具箱（内含螺丝刀套件、芯片盒、细毛刷、含银硅脂、洗板水壶、吸锡枪、助焊膏、尖嘴钳、偏口钳、焊锡丝、吸锡带、飞线、刀片、粗毛刷、防静电镊子） | 1 | 正常 |  |  |
| 10 | 电脑主机 | 1 | 正常 |  |  |

注意：参赛选手需要确认竞赛器材是否完好并签字确认，若竞赛器材有问题，请及时向裁判申请更换竞赛器材，并在确认完好后签字。

### （二）赛题提供板卡及辅助配件确认

| 赛题提供板卡及辅助配件确认表（整理箱） |
| --- |
| 序号 | 计算机主板及功能板卡 | 数量 | 是否收到 | 选手签字 | 备注 |
| 1 | 计算机主板 | 1 | 收到 |  |  |
| 2 | 台式机声显卡电路功能板 | 1 | 收到 |  |  |
| 3 | 台式机南北桥供电电路功能板 | 1 | 收到 |  |  |
| 4 | 显示器电源电路功能板 | 1 | 收到 |  |  |
| 5 | 显示器驱动板电路功能板 | 1 | 收到 |  |  |
| 序号 | 存储介质 | 数量 | 是否收到 | 选手签字 | 备注 |
| 1 | 台式机硬盘 | 2 | 收到 |  |  |
| 2 | 笔记本硬盘 | 1 | 收到 |  |  |
| 3 | U盘 | 1 | 收到 |  |  |
| 序号 | 计算机配件 | 数量 | 是否收到 | 选手签字 | 备注 |
| 1 | 配件整机“备用机”是否运行正常 | 1 | 收到 |  |  |
| 2 | 无故障的U盘是否正常识别 | 1 | 收到 |  |  |
| 3 | 机箱上贴有“组装机”标签的空机箱 | 1 | 收到 |  |  |
| 序号 | 其他 | 数量 | 是否收到 | 选手签字 | 备注 |
| 1 | 电子元件包 | 1 | 收到 |  |  |
| 2 | 防静电工作服 | 1 | 收到 |  |  |
| 3 | 防静电手环 | 1 | 收到 |  |  |
| 4 | 笔 | 2 | 收到 |  |  |

注意：参赛选手需要确认上述表中物品是否收到并签字确认，若没有收到，请及时向裁判申请领取该物品，并在收到后签字。

### （三）计算机主板及功能板工作区是否已经建立

| 板卡故障与赛题一致性确认表 |
| --- |
| 序号 | 电路板类型 | 故障区域是否已建立 | 选手签字 | 备注 |
| 1 | 计算机主板 | 是 |  |  |
| 2 | 台式机声显卡电路功能板 | 是 |  |  |
| 3 | 台式机南北桥供电电路功能板 | 是 |  |  |
| 4 | 显示器电源电路功能板 | 是 |  |  |
| 5 | 显示器驱动板电路功能板 | 是 |  |  |

注意：工作区域已经建立完毕，选手无需重新建立，同时注意不要删除。