2018年全国职业院校技能大赛

赛项申报书

赛项名称：         船舶分段装配

赛项类别：     常规赛项□     行业特色赛项√

赛项组别：      中职组□       高职组√

涉及的专业类：      船舶与海洋工程装备类

方案设计专家组组长：

专家组组长手机：

方案申报单位（盖章）：全国船舶工业职业教育教学指导委员会

方案申报负责人：

方案申报单位联络人：

联络人手机号码：

电子邮箱：

通讯地址：

邮政编码：

申报日期：           2017年8月21日

2018年全国职业院校技能大赛

竞赛项目方案

一、赛项名称

（一）赛项名称

船舶分段装配

（二）压题彩照

（三）赛项归属产业类型

船舶与海洋工程类

（四）赛项归属专业类

1.船舶与海洋工程类

560501 船舶工程技术

560504 船舶舾装工程技术

560506 游艇设计与制造

560507 海洋工程技术

2.水上运输类

600301 航海技术

600304 船舶检验

600310 轮机工程技术

二、赛项申报专家组

赛项申报专家组如表1所示。

三、赛项目的

通过本项竞赛，重点检验参赛选手船舶分段装配技术方面的综合职业能力，同时考核参赛选手的统筹计划能力、现场应变能力、工作效率、质量与安全意识、职业素养等。引领全国高职院校船舶与海洋工程装备类相关专业建设、实训基地建设、教学做一体化课程教学改革，促进工学结合人才培养模式的推广。推进船舶行业校企合作，促进船舶装配领域的高技能人才的培养。

四、赛项设计原则

（一）坚持公开、公平、公正原则

本赛项组织与筹备的各环节均公平、公正、公布技术文件、比赛样题，科学设计竞赛规则、程序，公开执行过程，严格命题、裁判回避制度等措施。

（二）坚持服务船舶行业原则

本赛项面向船舶与海洋工程装备产业，赛项关联的职业岗位面广、人才需求量大、职业院校开设专业点多。竞赛的内容和要求符合船舶建造工作的理念；着眼于船舶建造岗位具体工作的要求，以船舶企业实际工作为标准。

（三）坚持教学为本，体现专业核心能力的原则

按照教学资源开发的要求对赛项设计和实施的过程进行实时收集、整理，使赛项能够作为教学项目和案例纳入专业课程体系和教学计划，推动专业教学改革。

竞赛内容对应船舶建造中的部件制作、安装、质量检验、精度控制以及船舶分段建造等的专业核心知识与技能，能体现专业核心能力、涵盖丰富的专业知识与专业技能点。

（四）坚持竞赛平台成熟实用的原则

本赛项的竞赛平台符合行业特点，通用性强，成熟实用。

五、赛项方案的特色与创新点

（一）赛项方案的特色：紧密船舶制造核心技能，紧跟船舶行业标准，符合专业教学要求。

船舶分段装配是船舶与海洋工程装备类、水上运输类等相关专业学生的专业核心技能。依据船舶装配工、船舶焊工相关职业标准和岗位的技能要求，结合船舶分段装配技术领域的特点，参考船级社的《钢制海船入级规范》中的要求来规范教学。赛项根据船舶分段装配工作任务，从分段画线、分段装配、分段焊接、精度测量与校正等各个环节培训和强化学生船舶分段装配的综合实践能力，提高学生的职业素养。

（二）赛项方案的创新点：根据船舶制造相关职业岗位要求，将单项技能、基本技能进行整合，引导高职院校加强学生综合能力的培养。

赛项根据船舶制造工作任务，将原来专业教学中单项实训项目，如船体装配、船舶焊接、精度测量与校正等进行整合，设计综合项目，即可考察学生在船舶分段制造中装配、焊接、测量的专业基本能力，又可以考察学生对船舶分段装配整个过程的职业能力，有利于高职院校进一步加强校企合作，推进工学结合人才培养模式，实现高技能人才的培养目标。

六、竞赛内容简介

赛项将船舶分段画线、装配、焊接、精度测量与校正等工作结合在一起，通过竞赛考核学生船舶分段装配的综合实践能力。船舶分段装配是船舶制造领域的核心内容，装配的质量直接影响船舶外壳整体的质量，对船舶的强度，对船舶舾装、涂装施工都会产生很大的影响，进而影响船舶的安全性、可靠性和经济性。船舶分段装配技术是船舶建造领域的关键技术，是后续工作的基础，其考核技能是船舶制造相关专业的核心技能。熟练掌握船舶装配技能的相关人才是船舶与海洋工程装备制造行业急缺的高技能人才。

赛项通过船舶分段画线、装配、焊接、精度控制等任务，检验参赛选手船舶分段方面的综合职业技能，考核参赛选手的统筹规划能力、现场应变能力、工作效率、质量与安全意识、职业素养等。

The competition will combine the ship section drawing line, assembly, welding, precision measurement and calibration, and other work together, and test the students' practical ability of the ship assembly in the competition. Ship section assembly is a core content in the field of shipbuilding, assembly quality directly affects the quality of the ship shell as a whole. It has a great influence on the ship's strength, the ship outfitting and the coating construction, and then affects the ship's safety, reliability and economy. It is the key technology in ship construction field and the foundation of the subsequent work, and its assessment skill is the core skill of ship manufacturing related specialty. Skilled personnel in ship assembly skills are highly skilled personnel who are in urgent need of ship and marine engineering equipment manufacturing industry.

Through the tasks of section drawing, assembling, welding and precision control of the ship, the competition shall verify the integrated vocational skills of the competitors in the ship section assembly of the competitors, as well as the overall planning ability, field response capability, work efficiency, quality and safety awareness, professionalism, etc.

七、竞赛方式

本赛项为团体赛，以院校为单位组队参赛，不得跨校组队，每个院校只能有1个队参赛。

每支参赛队由4名正式比赛选手（设队长1名）和2名指导教师组成。参赛选手须为高职院校2017年度在籍学生，年龄须不超过25周岁。参赛队必须参加三个模块竞赛，竞赛的时段和工位，以抽签方式决定。

本赛项不邀请境外代表队参加。

八、竞赛时间安排与流程

1.竞赛日程安排

本赛项竞赛日程安排如表2所示。

表2 竞赛日程表

| 日程 | 时间 | 内容 | 地点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一天 | 15:30前 | 接站、报到 | 山海苑宾馆 |
|  | 16:00-16:30 | 领队会（赛前说明） | 报告厅 |
|  | 16:30-17:00 | 选手熟悉赛场 | 赛场 |
| 第二天 | 7:30-8:30 | 开幕式 | 报告厅 |
|  | 8:30-9:00 | 选手检录、抽签确定赛位 | 赛场 |
|  | 9:00-11:00 | 部件制作 | 赛场 |
|  | 11:00-13:00 | 分段装配 | 赛场 |
|  | 13:00-14:00 | 休息、午餐、转场 | 赛场 |
|  | 14:00-18:00 | 精度控制 | 赛场 |
|  | 19:00-21:00 | 比赛成绩评定 | 赛场 |
| 第三天 | 9:00-10:00 | 闭幕式 | 报告厅 |

2.参赛选手竞赛日的竞赛流程如表3所示。

表3 选手竞赛日的竞赛流程表

| 序号 | 项目 | 内容 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检录 | 凭身份证等有效证件 | 竞赛前30分钟 |
| 2 | 抽签 | 参赛队长凭身份证等有效证件抽取赛位号，领取赛位号并签字确认 | 竞赛前20分钟 |
| 3 | 候赛 | 到达竞赛位候赛 | 竞赛前5分钟 |
| 4 | 竞赛 | 按赛位号指定的位置，完成各模块的竞赛任务 | 9.5小时，含检录、休息、午餐、转场时间 |
| 5 | 结束 | 领取身份证等有效证件 | 竞赛结束后 |

九、竞赛试题

本赛项共分3个模块，竞赛总时间为8小时，竞赛试题（样题）如下：

（一）船舶部件制作模块（120分钟）

该模块主要包括规定时间内依据给定资料以及任务书完成船舶部件制造工作。识读比赛所用图纸资料，迅速掌握图纸资料所表达的信息，获取部件制作过程中所用数据及公差要求。参照《船舶部件结构图》、《分段零部件表》等技术图纸进行船舶部件的装配和焊接。

（二）船舶分段装配模块（120分钟）

该模块主要包括规定时间内依据给定资料以及任务书完成船舶分段装配工作。识读比赛所用的图纸资料，迅速掌握图纸资料所表达的信息，获取船舶分段装配过程中所用数据及公差要求。参照《分段结构图》、《分段零部件表》等技术图纸进行划线、装配和焊接。参赛学生进行分段完工质量检验，利用全站仪等测量设备工具及相关软件进行检验。理解任务书以及相关工艺技术文件，对超差部位进行调整，分析船舶分段装配过程中超差情况、提出解决方案并进行实际操作。

（三）船舶精度控制模块（240分钟）

该模块主要包括规定时间内依据给定资料以及任务书完成船舶精度控制工作。识读比赛所用的图纸资料，迅速掌握图纸资料所表达的信息，获取精度测量过程中所需的数据及公差要求。识读《分段结构图》，使用全站仪等测量设备工具测量出分段的实际尺寸形状，将所需要的数据准确的填入到分段测量表格中，对船舶装配过程中部件超差情况进行分析和调整。掌握分析超差原因，提出解决方案。识读船舶结构图等技术图纸，进行散装件装配及分段定位焊接。

（四）承诺保证赛题设计尽量避免理论测试环节，并保证于开赛1个月前在大赛网络信息发布平台上（www.chinaskills-jsw.org)公开全部赛题。

十、评分标准制定原则、评分方法、评分细则

（一）评分标准制定原则

1.竞赛题目和评分标准由相关企业和行业的专家、院校专家共同设计，竞赛题目以实际项目为基础，注重知识和能力并重，重点考核船舶分段装配和船舶分段搭载的能力，呈现船舶建造领域的人才培养和需求的特点。

2.成绩评定的评判标准，应参考相关职业标准与作业规范制定。

3.在高职组赛事裁判委员会领导下，赛项裁判组负责赛项成绩评定工作。

（二）评分方法

1.赛项裁判组负责赛项成绩评定工作，每2位评分裁判为一小组，负责某一模块的1-2个赛位的竞赛评分工作，本赛项共设12赛位，需要安排20位评分裁判执裁。

2.根据赛项任务书要求、评分表和评分细则，评分裁判现场评分。裁判评分方法：评分裁判按评分标准的要求，对参赛队的操作过程和结果进行评分，并记录在评分表上。2位评分裁判独立评分，参赛队成绩以2位评分裁判的评分的平均分计算。

3.竞赛评分严格按照公平、公正、公开、科学、规范的原则。

4.参赛队成绩由赛项裁判组统一评定。采用分步得分、错误不传递、分别计算各分项得分，累计团体总分。竞赛只计团体竞赛成绩，不计参赛选手个人成绩。竞赛名次按照得分高低排序。

5.在竞赛过程中，参赛选手如有舞弊、不服从裁判判决、扰乱赛场秩序等行为，裁判长按照规定扣减相应分数。竞赛过程中如出现明显导致安全隐患行为，裁判长有权终止比赛资格，竞赛成绩记为零分。

（三）评分细则

根据样题制定评分细则，请见表4所示。

表4 评分细则

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 部件制作 | 35 | 外底板（内底板）中心线及纵横构架线（位置、平行度、垂直度、理论线厚度方向） | 5 |
|  |  | 外底板（内底板）纵骨安装的垂直度 | 5 |
|  |  | 外底板（内底板）（长、宽、四角水平度） | 5 |
|  |  | 肋板上加强筋位置线 | 2 |
|  |  | 肋板上加强筋安装的垂直度 | 3 |
|  |  | 肋板四角水平度 | 3 |
|  |  | 中底桁上加强筋位置线 | 2 |
|  |  | 中底桁上加强筋安装的垂直度 | 3 |
|  |  | 中底桁四角水平度 | 3 |
|  |  | 综合素养 | 2 |
|  |  | 技能熟练程度 | 2 |
| 分段装配 | 30 | 肋板的装配（位置、垂直度） | 4 |
|  |  | 中底桁的装配（位置、垂直度） | 5 |
|  |  | 外底板（内底板）的加强、翻身 | 3 |
|  |  | 外底板（内底板）的装配（位置） | 5 |
|  |  | 补板安装 | 1 |
|  |  | 船台安装定位线（中心线，肋骨检验线，水平检验线） | 3 |
|  |  | 完工测量 | 4 |
|  |  | 综合素养 | 3 |
|  |  | 技能熟练程度 | 2 |
| 精度控制 | 35 | 精度测量、填写分段测量表 | 15 |
|  |  | 超差部位修正和调整 | 15 |
|  |  | 综合素养 | 3 |
|  |  | 技能熟练程度 | 2 |
| 总分 | 100 |

十一、奖项设置

本赛项奖项为团体奖。竞赛团体奖的设定按参赛队数量比例为：一等奖占比10%，二等奖占比20%，三等奖占比30%。

获得一等奖的参赛队指导教师由组委会颁发优秀指导教师证书。

十二、技术规范

（一）基础知识

1.船舶结构与制图

2.分段制造相关工具（度量工具、画线工具、装配夹具、测量工具等）使用方法

3.焊接设备和切割设备使用方法

4.精度测量工具（全站仪等）使用方法

（二）专业知识

1.船舶结构与制图

2.船舶建造工艺

3.船舶材料与焊接工艺

4.船舶建造精度控制

（三）专业技能

1.船舶图纸的识读

2.船舶部件的制造

3.船舶分段的装配

4.船舶分段的焊接

5.船舶分段的搭载

6.船舶精度控制

（四）操作规范与标准

比赛中各项操作及评分按照船舶行业通行的技术规范和职业标准执行，具体如表5所示。

表5 各模块操作规范与标准

| 模块 | 竞赛内容 | 操作规范与标准 |
| --- | --- | --- |
| 船舶部件制造 | 按照任务书完成以下操作： （1）完成内底板的制作 （2）完成肋板的制作 （3）完成中底桁的制作 | （1）钢制海船入级规范2015； （2）工具使用说明书。 |
| 船舶分段装配 | 按照任务书完成以下操作： （1）完成肋板装配 （2）完成中底桁装配 （3）完成外底板装配 （4）完成补板装配 （5）船台画线，进行完工测量 | （1）钢制海船入级规范2015； （2）工具使用说明书； （3）全站仪使用说明书。 |
| 船舶精度控制 | 按照任务书完成以下操作： （1）精度测量、填写分段测量表 （2）超差部位修正、调整 | （1）钢制海船入级规范2015； （2）工具使用说明书； （3）全站仪使用说明书。 |

十三、建议使用的比赛器材、技术平台和场地要求

（一）赛场提供竞赛设备和器材

船舶部件制造、船舶分段装配、船舶进度控制所需要的焊接设备、气割设备、画线设备、测量工具、度量工具、精度检验工具等设备和器材供选手使用。竞赛所用设备型号、规格、技术参数如表6所示。

表6 赛场提供竞赛设备和器材一览表

| 竞赛项目 | 赛项器材 | 规格参数 | 数量/赛位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 部件制作 | 焊条电弧焊 | φ3.2 |  |
|  | CO2气体保护焊 | CO2焊枪松下500A、CO2焊嘴松下φ1.2 |  |
|  | 水平尺、铅坠 |  |  |
|  | 卷尺，板尺 | 5m卷尺，2m板尺 |  |
|  | 全站仪 | 徕卡牌号普通精度要求 |  |
| 分段装配 | 焊条电弧焊 | φ3.2 |  |
|  | CO2气体保护焊 | CO2焊枪松下500A、CO2焊嘴松下φ1.2 |  |
|  | 水平尺、铅坠 |  |  |
|  | 卷尺，板尺 | 5m卷尺，2m板尺 |  |
|  | 全站仪 | 徕卡牌号普通精度要求 |  |
| 精度控制 | 焊条电弧焊 | φ3.2 |  |
|  | CO2气体保护焊 | CO2焊枪松下500A、CO2焊嘴松下φ1.2 |  |
|  | 氧乙炔气割 |  |  |
|  | 水平尺、铅坠 |  |  |
|  | 卷尺，板尺 | 5m卷尺，2m板尺 |  |
|  | 全站仪 | 徕卡牌号普通精度要求 |  |

注：另外场地还备有撬杠，压马，千斤顶，螺旋套，大锤，夹钳等工具和粉线、石笔、洋冲等物品供有需要的参赛选手选用。

（二）场地要求

1.赛场设在规范的车间内，设立合理的赛位，标明编号，确保选手不受外界影响参加比赛。赛场提供稳定的照明、水、电和供电应急设备等，且通风良好。

2.本赛项的3个模块，部件制造模块设12个赛位，赛场面积1200 m2；分段装配模块设12个赛位，赛场面积1200 m2；分段精度控制模块设12个赛位，赛场面积1200 m2。

3.赛场设有保安、公安、消防、设备维修和电力抢险、吊车起吊等人员待命，并设置安全应急通道，以防突发事件。

4.赛场配备维修服务、医疗、生活补给站等公共服务设施，为选手和赛场人员提供服务。

十四、安全保障

（一）选手安全要求

1.进入赛场，必须穿符合安全要求的服装。不得穿背心、短裤和拖鞋进入竞赛场地；

2.严格遵守操作规程，不得擅自开启电源，不得带电操作，以免造成伤害和事故；

3.参赛人员应爱护竞赛场所的仪器设备，操作设备时应按规定的操作顺序谨慎操作，不得触动非竞赛用的仪器设备。操作中让若违反安全操作规定导致发生较严重的安全事故，将立即取消竞赛资格；

4.在竞赛过程中，工具和仪器等应放置在规定位置，不得随意摆放；

5.参加比赛前要求参赛队为参赛学生选手购买人身保险；

6.竞赛结束时，参赛选手必须清扫、整理工作现场，与赛场工作人员办理终结手续后，方可离开赛场。

（二）安保工作要求

1.在后勤保障组设置比赛安全保障服务队，制定应对突发事件预案，并落实到人。

2.本赛项3个模块比赛现场安排一名安全责任人，对本赛场的安全负全责，在发生意外情况时负责调集救援队伍和专业救援人员，安排场内人员疏散。

3.设置医护人员、消防人员和保安人员的专线联系，确定联系人，由场地安全负责人对口联系。比赛场地布置和设备使用严格依照安全施工条例进行。场地布置划分区域，并按安全要求设定疏散通道，并在墙面显著位置张贴安全疏散通道和路线示意图。

4.比赛设备和设施的安装严格按照安全施工标准施工，电源布线，相关设备安装按规范施工。

5.按防火安全要求安置灭火器，并指定责任人在紧急时候使用。

十五、经费概算

通过测算，确定赛项的费用以及明细，见表7所示。

表7 经费预算以及保障方案

| 序号 | 项目 | 经费 （万元） | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备、材料购置 | 100 | 焊接设备、切割设备、钢材、焊材等 |  |
| 2 | 相关工具 | 30 | 度量工具、画线工具、装配夹具、测量工具等 |  |
| 3 | 场地布置费 | 20 | 吊运、运输、布置等 |  |
| 4 | 组织、专家费用 | 20 | 专家、裁判及会议等 |  |
| 5 | 赛项宣传费用 | 9 | 宣传材料 |  |
| 6 | 接待费 | 9 | 安排工作人员及裁判等交通、住宿、餐饮 |  |
| 7 | 机动费用 | 7 | 应急 |  |
| 合计 | 195万元 |

十六、比赛组织与管理

由全国船舶工业职业教育教学指导委员会牵头成立赛项执行委员会，全面负责赛项整体策划。执委会由行业、企业专家和院校代表共同组成。

- 赛项执行委员会主要职责：形成《竞赛规程》和《竞赛实施方案》、遴选专家团队、遴选裁判团队、对竞赛实施进行整体掌握等。

（二）承保赛事活动的专业公司进行赛项设备支撑、技术服务等。主要职责：提供竞赛设备（含备品、备件和耗材）、竞赛技术服务和培训、比赛服装、比赛奖品等。

（三）承办院校：进行赛项主体实施。主要职责：提供竞赛场地和配套场地、配合赛务组织、参赛队住宿和饮食、志愿者服务等。

十七、教学资源转化建设方案

（一）资源转化内容

资源转化成果应包含基本资源和拓展资源。

1.基本资源

基本资源按照风采展示、技能概要、教学资源三大模块设置。

（1）风采展示。赛后即时制作时长15分钟左右的赛项宣传片，以及时长10分钟左右的获奖代表队（选手）的风采展示片。供专业媒体进行宣传播放。

（2）技能概要。包括技能介绍、技能操作要点、评价指标等。

（3）教学资源。教学资源充分涵盖赛项内容。赛项内容资源可单独列出，也可融入各教学单元。教学资源包括教学方案、训练指导、作业/任务、实验/实训/实习资源等，其呈现形式可以是演示文稿、图片、操作流程演示视频、动画及相关微课程、微资源等。

2.拓展资源

拓展资源是指反映技能特色、可应用于各教学与训练环节、支持技能教学和学习过程的较为成熟的多样性辅助资源。加强学校与企业的合作，教学与生产的结合，优化现有教学或实训模式。例如：评点视频、访谈视频、试题库、案例库、素材资源库等。

（二）资源的技术标准

资源转化成果可包含文本文档、演示文稿、视频文件、Flash文件、图形/图像素材和网页型资源等。

（三）资源的提交方式和版权

制作完成的资源经赛项执委会审核后，上传至大赛指定的网络信息管理平台：www.chinaskills-jsw.org。赛项资源转化成果的版权由大赛执委会和赛项执委会共享。

（四）资源的使用与管理

资源转化成果的使用和管理由大赛执委会统一使用与管理。会同赛项承办单位、赛项有关专家、各出版单位，编辑出版有关赛项试题库等资源。

（五）资源转化的进度安排

2018年7月，提交详细的资源转化方案；

2018年8-11月，准备相关资料，组织有关人员进行分工完成各项资源转化工作；

2018年12月，整个教学资源的转化和完善，并完成网络上传。

十八、筹备工作进度时间表

赛项的筹备工作在赛项执委会和专家组的领导下，有条不紊的开展，具体筹备工作时间进度如表8所示。

表8 筹备工作时间进度表

| 序号 | 筹备工作内容 | 完成时间 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 成立赛项执委会和专家组 | 2018年2月 |
| 2 | 竞赛规程的完善修订 | 2018年3月 |
| 3 | 竞赛所需设备与配套工具、耗材等准备 | 2018年2月-3月 |
| 4 | 竞赛试题及评分标准 | 2018年4月 |
| 5 | 组建竞赛裁判团队 | 2018年4月 |
| 6 | 比赛试运行及参赛队开放体验 | 2018年4月-5月 |
| 7 | 竞赛项目实施 | 2018年6月 |
| 8 | 竞赛项目总结 | 2018年9月-10月 |
| 9 | 围绕本竞赛项目的相关教学成果研讨会及展示等活动 | 2018年12月 |

十九、裁判人员建议

- 竞赛的裁判工作由裁判长、裁判仲裁委员会和裁判员组成；

（二）裁判员应具有优秀的职业道德，能够客观公正地开展裁判工作，具体要求如表9所示。

表9 裁判要求

| 序号 | 专业技术方向 | 知识能力要求 | 专业技术职称 （职业资格等级） | 人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 船舶与海洋工程 | 船舶分段装配及组织能力 | 高级 | 1 |
| 2 | 船舶与海洋工程 | 船舶分段装配 | 中级及以上 | 20 |
| 3 |  | 现场控制 | 中级及以上 | 5 |
| 4 |  | 组织抽签、加密 | 中级及以上 | 2 |
| 裁判总人数 | 28 |

二十、其他

无。