2018年全国职业院校技能大赛

赛项申报书

赛项名称：        建筑智能化系统安装与调试

赛项类别：常规赛项■     行业特色赛项□

赛项组别：中职组■       高职组□

涉及的专业大类/类：       土木水利类

方案设计专家组组长：

专家组组长手机：

方案申报单位（盖章）：   中国建设教育协会

方案申报负责人：

方案申报单位联络人：

联络人手机号码：

邮箱号码：

通讯地址：

邮政编码：

申报日期：           2017年9月

2018年全国职业院校技能大赛

竞赛项目方案

# 一、赛项名称

（一）赛项名称

建筑智能化系统安装与调试

（二）压题彩照

上图为2015年全国职业院校技能大赛中职组“建筑智能化系统安装与调试 ”赛项竞赛现场，共有71支代表队参加国赛。

（三）赛项归属产业类型

建筑业

（四）赛项归属专业大类/类

现行《中等职业学校专业目录（2010年修订）》中的分类、专业代码及全称：

土木水利类        040700楼宇智能化设备安装与运行

040600 建筑设备安装

加工制造类        053000 电气运行与控制

053100电气技术应用

信息技术类        090700网络安防系统安装与维护

091200电子与信息技术

公共管理与服务类  180700物业管理

# 二、赛项申报专家组

# 三、赛项目的

比赛设备以建筑模型为结构基础，包括智能大楼（小区）和管理中心两部分，涵盖了对讲门禁、室内安防、周边防范、IP网络视频监控、巡更、建筑环境监控、照明控制七个系统。可培养学生建筑智能化系统设备安装、电气接线、调试、故障诊断与维护等方面的专业能力，同时检验学生的团队合作能力、工作效率、质量意识、安全意识、职业道德和职业素养等。

赛项考核八项核心技能：

（一）智能建筑安防布线的实施能力

（二）对讲门禁系统安装、接线与调试能力

（三）室内安防与周界防范系统安装、接线与调试能力

（四）视频监控系统安装、接线与调试能力

（五）巡更系统安装与调试能力

（六）照明系统安装、接线、编程与调试能力

（七）建筑环境监控系统组建能力

（八）系统运行维护能力

通过竞赛引导中职学校重视楼宇智能化设备安装与运行专业人才培养，引导中职学校重视实践教学，以创新能力和实践能力培养为重点，促进工学结合人才培养模式的改革与创新，加快专业人才培养步伐，着力培养一批高技能、高素质的建筑智能化工程技术人才。促使中职学校重视实践教学，在教学过程中突出能力本位，突出创新能力和实践能力培养，改变“重知识、轻技能”的倾向，使学生做到学思结合，知行统一，到达以赛促教、以赛促学的目的。

# 四、赛项设计原则

（一）坚持公开、公平、公正；

赛前公布竞赛平台名称，公布操作工艺规范和要求，公布题库和配分细则，做到比赛内容、比赛过程、工艺标准、评分要求公开、公平与公正。

在赛项组织方面，按照大赛成绩管理办法的成绩管理流程执行，成绩采用过程评判和结果评判相结合；严格把关专家和裁判选用制度，对裁判进行培训和考核，统一执裁尺度；借鉴世界技能大赛赛场布置模式，设置参观区域，允许观众和指导教师现场观摩大赛。按要求组织赛项各个环节，保证竞赛公开、公平、公正。

（二）赛项关联职业岗位面广、人才需求量大、职业院校开设专业点多；

随着我国城市数字化、建筑智能化的进程日益加快，房地产行业及智能楼宇也随之迅猛发展，人们对高效工作环境、舒适居住环境的规划、建设、管理及服务有了更高的要求，对智能楼宇物业管理、建筑智能化相关专业人才出现了很大的需求，该专业与传统的电气自动化、机电安装工程等专业有着非常紧密的联系。由于智能楼宇进程较快，因而急需大量有较强的动手操作能力、又具有一定的智能楼宇技术方面专业知识的高技能人才，以解决建筑智能化系统设计、安装调试与系统运行维护人才需求。

智能建筑的迅速发展以及社会对专门从事建筑智能化相关技术工作的专业技术人才的迫切需求，引起很多学校的高度关注。目前中职学校主要基于“楼宇智能化设备安装与运行”、“网络安防系统安装与维护”、“电气技术应用”等专业，开设建筑智能化专业方向，探索培养建筑智能化技术专业人才。

（三）竞赛内容对应相关职业岗位或岗位群、体现专业核心能力与核心知识、涵盖丰富的专业知识与专业技能点；

参赛选手通过该赛项所设定的典型职业岗位工作任务的训练和比赛，能充分锻炼操作者团队协作能力、计划组织能力、楼宇设备安装与调试能力、工程实施能力、职业素养、交流沟通能力、效率、成本和安全意识，引导职业学校建筑智能化工程技术类专业教学改革发展方向，促进工学结合人才培养模式改革与创新，培养可持续发展的满足企业需求的建筑智能化高端技术技能人才。

根据建筑智能化行业相关岗位的从业知识与技能需求，以情景化为基本出发点，覆盖建筑智能化系统中的安防布线岗位技能点，强化学生对安防布线系统各模块的安装、电气接线、调试、故障诊断与维护等综合职业能力；坚持个人发展与团队协作相结合，在展示个人风采的同时，突出职业道德与协作精神；坚持吸引企业参与竞赛项目设计、提供技术和条件保障。

（四）竞赛平台成熟。根据行业特点，赛项选择相对先进、通用性强、社会保有量高的设备与软件。

为了探索“建筑智能化系统安装与调试”赛项的新思路，通过校企合作途径，以该项目的综合实训课程开发为载体，推动专业建设和课程改革，全国职业院校“建筑智能化系统安装与调试”项目已经在2011年、2012年、2013年、2015年成功举办了四届。每年都有将近70支队伍参加了比赛，该赛项得到了广大中职学校的积极响应、支持和认可。

# 五、赛项方案的特色与创新点

（一）竞赛内容特色与创新点

竞赛内容根据中等职业学校的教学标准，系统在结构上以智能建筑模型为基础，包含了智能大楼（小区）和管理中心等典型楼宇结构，涵盖了对讲门禁、室内安防、周边防范、IP网络视频监控、巡更、建筑环境监控、照明控制七个系统，系统均采用和实际工程现场一致的主流品牌器件，整套设备力求做到和实际工程现场一致的器件和使用环境。

（二）竞赛过程特色与创新点

竞赛过程是依据工程现场典型工作场景设置的，竞赛设备完善灵活的系统配置，便于以工作过程为导向，设计出层次丰富、类型多样的工作任务。具体来讲，针对不同系统的特点，可设计出不同系统的器件安装、接线布线、编程调试、维护运行等工作任务，较好的体现工学结合的教学模式。

（三）竞赛结果特色与创新点

在竞赛结果评判方面，严格按照《全国职业院校技能大赛专家和裁判工作管理办法》的规定组成裁判队伍，并进行培训和考核；严格按照《全国职业院校技能大赛成绩管理办法》的规定和基本流程；按照《全国职业院校技能大赛专家和裁判工作管理办法》和《全国职业院校技能大赛成绩管理办法》规定的工作流程和评判方法进行竞赛结果的评判。

（四）资源转换特色与创新点

根据建筑智能化系统安装与调试的核心知识和核心技能，搭建建筑智能化系统安装与调试教育云平台，主要包括资源共享、资源下载、技术交流、在线学习、题库建设等单元。将资源转换成果，融入互联网技术和现代教学方法，促进参赛学校交流和学习，推进中等职业学校建筑智能化系统安装与调试课程改革与创新。

# 六、竞赛内容简介

考核选手对设备安装、布线、接线、编程、功能调试、故障排除、运行维护等方面的能力。同时可考核参赛选手的统筹计划能力、工作效率、质量意识、安全意识、节能环保意识、职业素养和团队协作精神等。

1.完成各系统的器件安装及线路的敷设和连接。

2.根据对讲门禁系统功能要求，设置对讲门禁系统的相关参数，实现室外主机呼叫室内分机、密码开锁等功能。

3.根据安防系统的功能要求，设置多功能室内分机、硬盘录像机的相关参数，实现室内安防的报警。

4.根据IP网络视频监控系统功能要求，设置NVR网络视频录像机、高清宽动态低照度筒型网络摄像机的相关参数，实现网络高速球摄像机旋转控制和报警联动录像。

5.根据周界防范系统功能要求，设置报警主机参数，实现周界防范的报警。

6.根据巡更系统功能要求，设置巡更器参数，实现巡更系统线路的设置，巡更数据的统计，并生成报表。

7. 根据建筑环境监控系统要求，完成线路连接，实现环境监测系统的正常运行。

8.根据照明监控系统功能要求，对模块进行编程，实现智能楼宇照明监控系统的正常运行。

It examines abilities including: installing, wiring, connecting, programming, function debugging, troubleshooting and maintenance. Meanwhile it can examine plan ability, work efficiency, quality& safety awareness, energy conservation and environment protection awareness, cooperation ability, etc.

1. Install components and connect circuit according to requirement in assignment book.

2. Set parameters of access control system according to requirement in assignment book to realize outdoor host calling indoor extension, password unlocking function.

3. Set parameters of multifunctional indoor extension and DVR according to requirement book to achieve alarming function.

4. According to functional requirements of network video monitoring system, set parameters of NVR network video recorder and high-definition wide-dynamic low-illumination barrel type network VCR to realize network high speed dome camera rotating controlling and alarm recording.

5. Set alarm host’s parameter according to requirement in assignment book to realize perimeter defense

6. Set parameters of patrol system according to requirement in assignment book to achieve these functions: patrol lines setting, data statistics, reports generation.

7.Connect circuit according to built environment monitoring system requirement to realize environmental monitoring system running.

8.Program module according to illumination monitoring system requirement to realize intelligent building illumination monitoring system running

# 七、竞赛方式（含组队要求、是否邀请境外代表队参赛）

中职组“建筑智能化系统安装与调试”赛项为团体赛，2名选手为一队，共同完成建筑智能化设备安装、布线、接线、编程、功能调试、运行维护等工作任务。组队方式参考《全国职业院校技能大赛参赛报名办法》。每队可配1-2名指导教师。赛项拟邀请境外代表队参赛。

# 八、竞赛时间安排与流程

竞赛场次：根据参赛队伍数量和竞赛场地确定竞赛场次，优先按照一批次组织竞赛。

竞赛流程：参赛队报到——召开领队会、介绍比赛规程——组织参赛选手赛前熟悉场地——加密、检录、正式比赛（期间组织观摩、交流体验活动）——比赛结束（参赛队上交比赛成果）——成绩评定——闭赛式（赛项点评、公布成绩、颁奖）。

竞赛日程及内容：

| 日期 | 时间 | 内容 | 地点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一天 | 下午 | 13:30前 | 报到 | 酒店 |
|  |  | 14:00-15:00 | 领队会（抽签、赛前说明） | 报告厅 |
|  |  | 16:30-17:00 | 选手熟悉赛场 （限定在观摩区，不进入比赛区） | 赛场 |
| 第二天 | 上午 | 6:30 | 选手集合上车 | 酒店 |
|  |  | 7:00 | 选手检录（一次加密） | 赛场 |
|  |  | 7:10-7:30 | 选手赛位抽签（二次加密） | 赛场 |
|  |  | 7:30-11:30 | 选手正式比赛 | 赛场 |
|  |  | 7:30-11:30 | 赛场观摩 | 赛场观摩区 |
|  |  | 11:30-12:00 | 选手退场及裁判休息 | 赛场 |
|  | 下午 | 12:00-17:30 | 比赛成绩评定 | 赛场 |
| 第三天 | 上午 | 10:00-11:00 | 闭赛式 | 报告厅 |

# 九、竞赛试题

（一）本次比赛将预先建立赛题库，开赛一个月前在大赛网络信息发布平台上（www.chinaskills-jsw.org)公开题库。

（二）样卷详见附件一中职组“建筑智能化系统安装与调试 ”赛题样卷。

# 十、评分标准制定原则、评分方法、评分细则

根据《全国职业院校技能大赛成绩管理办法》的相关要求，制定评分标准制订原则、评分方法、评分细则。

（一）评分标准的制定原则

按照智能楼宇管理师职业岗位的能力要求，结合安防、自动化相关行业、职业技术标准、规范要求进行评分，全面评价参赛选手职业能力的要求，本着“科学严谨、公正公平、可操作性强”的原则制定评分标准。

（二）评分方法

1.裁判组实行“裁判长负责制”，设裁判长1名，全面负责赛项的裁判与管理工作。

2.裁判员根据比赛工作需要分为检录裁判、加密裁判、现场裁判和评分裁判，检录裁判、加密裁判不得参与评分工作。

（1）检录裁判负责对参赛队伍（选手）进行点名登记、身份核对等工作；

（2）加密裁判负责组织参赛队伍（选手）抽签并对参赛队伍（选手）的信息进行加密、解密；

（3）现场裁判按规定做好赛场记录，维护赛场纪律；

（4）评分裁判负责对参赛队伍（选手）的技能展示、操作规范和竞赛作品等按赛项评分标准进行评定。

3.赛项裁判组负责赛项成绩评定工作，现场裁判每小组按每4～6个赛位1位裁判员设置，每小组设组长一名，组长协调，组员互助，现场裁判对检测数据、操作行为进行记录，不予以评判；评分裁判按每10～15个赛位1位裁判员设置，对现场裁判的记录、设计的参数、程序、功能进行评判；赛前对裁判进行一定的培训，统一执裁标准。

4.参赛选手根据赛项任务书的要求进行操作，注意操作要求，需要记录的内容要记录在比赛试题中，需要裁判确认的内容必须经过裁判员的签字确认，否则不得分；评价项目主要工具的规范使用、装配工艺、装配质量、电气连接、参数设置、各系统独立运行、系统联动等。

5.文明生产评价为扣分项包括工作态度、安全意识、职业规范、环境保护等方面。

6.赛项裁判组本着“公平、公正、公开、科学、规范、透明、无异议”的原则，根据裁判的现场记录、参赛队选手的赛项任务书及评分标准，通过多方面进行综合评价，最终按总评分得分高低，确定参赛队奖项归属。

7.按比赛成绩从高到低排列参赛队的名次。比赛成绩相同，完成竞赛任务所用时间少的名次在前；比赛成绩和完成竞赛任务用时均相同，按职业素养成绩较高的名次在前；比赛成绩、完成竞赛任务用时、职业素养成绩相同，名次并列。

8.评分方式结合世界技能大赛的方式，以小组为单位，裁判相互监督，对检测、评分结果进行一查、二审、三复核。确保评分环节准确、公正。成绩经工作人员统计，组委会、裁判组、仲裁组分别核准后，闭赛式上公布。

9.扣违规分情况

选手有下列情形，需从参赛成绩中扣分：

（1）在完成竞赛任务的过程中，因操作不当导致事故，扣10～20分，情况严重者取消比赛资格。

（2）因违规操作损坏赛场提供的设备，污染赛场环境等不符合职业规范的行为，视情节扣5～10分。

（3）扰乱赛场秩序，干扰裁判员工作，视情节扣5～10分，情况严重者取消比赛资格。

10.比赛结束后，由专家对赛项的技术要点、选手表现、比赛结果等进行点评。

（三）评分细则（配分占比）

| 一级指标 | 比例 | 二级指标 | 比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑智能化系统安装与接线 | 40% | 1.器件选择与安装 | 16% |
|  |  | 2.系统线路敷设与端接 | 24% |
| 建筑智能化系统编程与调试 | 50% | 1.对讲门禁系统调试 | 8% |
|  |  | 2.安防系统调试 | 2% |
|  |  | 3.周界防范系统调试 | 10% |
|  |  | 4.IP网络视频监控系统调试 | 9% |
|  |  | 5.巡更系统调试 | 5% |
|  |  | 6.照明系统编程与调试 | 14% |
|  |  | 7.建筑环境监控系统调试 | 2% |
| 职业素养与职业规范 | 10% | 1.设备操作规范性 | 2% |
|  |  | 2.材料利用效率，接线及材料损耗 | 2% |
|  |  | 3.工具、仪器、仪表使用情况 | 2% |
|  |  | 4.竞赛现场安全、文明情况 | 2% |
|  |  | 5.团队分工协作情况 | 2% |

# 十一、奖项设置

根据《全国职业院校技能大赛奖惩办法》：

（一）参赛选手奖励

设团体一、二、三等奖。以实际参赛队总数为基数，一、二、三等奖获奖比例分别为10%、20%、30%（小数点后四舍五入）。

（二）指导教师奖励

获得一等奖的参赛队的指导教师获“优秀指导教师奖”。

# 十二、技术规范

（一）专业教育教学要求

专业教育教学旨在培养从事智能化楼宇设备设施的安装、调试、运行与维护及物业管理的应用型中级技术人才和管理人才，较好掌握智能化楼宇设备的构造与性能、测试技术、识图接线、调试方法、运行与维护等专业知识；具备现代智能化楼宇设备设施的安装、维护、管理能力。

1.建筑识图能力

掌握建筑图纸的识读。

2.建筑智能化系统应用能力

会使用对讲门禁、室内安防、周边防范、IP网络视频监控、巡更、建筑环境监控、照明控制等系统设备，会按工作要求进行设备的安装、接线、调试、维护与修理。

3.职业素质

具有一定的接受和处理信息的能力；具有查阅相关资料的能力和敬业、吃苦耐劳的精神、团队协作意识。

（二）行业、职业技术标准

1.GB50303-2011建筑电气施工质量验收规范

2.GB/T50314-2006智能建筑设计标准

3.GB50339-2013智能建筑工程质量验收规范

4.GB50348-2004安全防范工程技术规范

5.GB50394-2007入侵报警系统工程设计规范

6.GB50395-2007视频安防监控系统工程设计规范

7.GB50396-2007出入口控制系统工程设计规范

8.GA308-2001安全防范系统验收规则

9.维修电工国家职业标准（职业编码6-07-06-05）

10.楼宇智能管理师国家职业标准（职业编码4-07-02-02）

11.物业管理员国家职业标准 （职业编码4-07-02-01）

12.电气设备安装工国家职业标准（职业编码6-23-10-02）

# 十三、建议使用的比赛器材、技术平台和场地要求

（一）比赛技术平台

建议参考“THBACS-2B型 楼宇智能安防布线实训系统”，工具、耗材统一提供。

（二）技术平台组成如下：

1.楼宇智能安防布线实训系统采用模型模块化设计，由建筑模型、对讲门禁、室内安防、周边防范、视频监控、巡更、照明控制等系统组成。

2.建筑模型由标准规格的铝合金工业型材和横竖孔型网孔式安装板组成，设有总电源箱。建筑模型分为智能大楼（小区）和管理中心两部分，安保区域设有单元门和单户窗，实现智能小区对讲门禁系统的设备安装、智能大楼室内安防系统的设备安装等工程训练，实现单元和单户可视对讲功能。

3.管理中心实现智能大楼（小区）的集中监控和管理，安装有管理中心机、视频监控台、监控计算机、DDC照明控制箱等典型管理设备。

4.在智能大楼（小区）内安装典型探测器（烟感探测器、红外探测器、玻璃破碎探测器、振动探测器、门磁等）、巡更点、红外对射，安保区域的房间窗户装有幕帘探测器，实现室内安防与周边防范功能。

5.在管理中心区域和智能大楼（小区）内，安装典型监控器材（网络高速球摄像机、高清宽动态低照度网络摄像机、定焦红外POE筒机、高清定焦POE红外半球、NVR网络视频录像机等），实现关键区域视频监控，设有两台19寸液晶监视器。

6.功能区域之间采用工程桥架实现系统连接。系统中的各模块即可单独调试、运行，通过接线和配置，也可进行联动实训。

7.器件的安装方式与实际工程一致，通过自攻螺丝与工程塑料卡件的配合使用，一名学生即可单独完成器件的安装；布线方式通过线槽或线管布线。

8.建筑模型平台基本组成

| 序号 | 器材名称 | 器材规格或型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑模型 | 由铝合金型材框架和安装布线网孔板组成，3120mm×1580mm×2310mm（长×宽×高），分为智能大楼（小区）、管理中心，器件采用自攻螺丝和工程塑料卡件配合安装。 | 1 | 台 |
| 2 | 电脑桌 | 600mm×600mm×800mm（长×宽×高） | 1 | 台 |
| 3 | 钢凳 | Φ300mm×450mm（圆×高） | 1 | 把 |
| 4 | 铝人字梯 | 900mm×250mm×1200mm（长×宽×高） | 1 | 把 |
| 5 | DDC照明控制箱 | 600mm×450mm×150mm（长×宽×深） | 1 | 台 |
| 6 | 工程塑料卡件 | 20mm×10mm×11mm（长×宽×高） | 300 | 个 |

9.主要系统组成

| 序号 | 名称 | 主要部件配置 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对讲门禁系统 | 包含彩色可视室外主机、普通壁挂室内分机、管理中心机、联网器、层间分配器、通讯转换模块、管理软件、非接触卡。 | 1套 |
| 2 | IP网络视频监控系统 | 包含网络高速球摄像机、高清宽动态低照度网络摄像机、定焦红外筒机、高清定焦红外半球、NVR网络视频录像机、液晶显示器。 | 1套 |
| 3 | 室内安防与周边防范系统 | 包含智能终端、移动终端、震动探测器、玻璃破碎探测器、感温探测器、烟雾探测器、可燃气体探测器、红外探测器、门磁、红外对射探测器、声光报警器、报警按钮、红外幕帘探测器、大型报警主机、六防区报警主机、液晶键盘、多路总线驱动器、RS232打印机接口模块。 | 1套 |
| 4 | 巡更系统 | 包含巡更巡检器、通讯线、充电器、信息钮。 | 1套 |
| 5 | 建筑环境监控系统 | 温度传感器、湿度传感器、光照度传感器、CO2传感器、PM2.5传感器、平板电脑、风扇、建筑环境监控系统软件。 | 1套 |
| 6 | 照明监控系统 | 包含DDC控制器、光控开关、照明灯具、电源 | 1套 |

10.配套工具与耗材

| 序号 | 名称 | 主要部件配置 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配套工具 | 螺丝刀、剥线钳、尖嘴钳、斜口钳、剪刀、电烙铁、焊锡丝、镊子、钢锯、锯条、卷尺、万用表、圆珠笔或签字笔2B铅笔、橡皮、三角尺、卷尺及书写工具、网线钳、线缆测试仪等。 | 1套 |
| 2 | 耗材 | 电源导线、白色护套线、网线、水晶头、屏蔽双绞线、号码管、不锈钢自攻螺丝、不锈钢平垫、塑料卡子、焊锡丝、记号笔、网线、PVC线管、弯头、迫码、杯疏等。 | 1套 |

（三）场地要求：

1.竞赛场地平整、明亮、通风良好，场地面积满足比赛要求，场地净高不低于4m。

2.每个竞赛工位提供220V交流工频电源，供电负荷不小于1.0kVA，提供独立的电源保护装置和安全保护措施。参赛选手须达到电工职业资格安全标准的工作要求，应戴安全帽、穿电工安全绝缘鞋进场比赛。

3.竞赛工位：每个工位占地不小于16m2（4.5m×3.6m），且标明工位号，布置楼宇工程实训设备1套、电脑桌1张、工作准备台1张。

4.每个竞赛工位提供性能完好的计算机一台，并安装相关应用软件。

5.竞赛场地内屏蔽通信信号，并设置隔离带，非裁判员、参赛选手、工作人员不得进入比赛场地；竞赛场地划分为检录区、竞赛操作区、现场服务与技术支持区、休息区、观摩通道等区域，区域之间有明显标志或警示带；标明消防器材、安全通道、洗手间等位置。

6.赛场设有保安、公安、消防、医疗、设备维修和电力抢险人员待命，以防突发事件；赛场还应设有生活补给站等公共服务设施，为选手和赛场人员提供服务。

7.赛场设置安全通道和警戒线，确保进入赛场的大赛参观、采访、视察的人员限定在安全区域内活动，以保证大赛安全有序进行。

8.借鉴世界技能大赛赛场布置模式，在赛场内设置参观区域，允许观众和指导教师现场观摩大赛，完全实现对外开放。

# 十四、安全保障

（一）安全保障组织机构

根据《全国职业院校技能大赛安全管理规定》：

1.赛项应成立安全管理机构负责本赛项筹备和比赛期间的各项安全工作，赛项执委会主任为第一责任人；

2.指定1名执委会副主任负责赛场安全。赛项执委会在赛前一周会同当地消防部门、质量监督部门检查赛场消防设施和比赛设备安全性能，并按消防、质监部门意见整改。赛前两天，执委会主任会同赛项专家组对赛场进行验收；

3.指定1名执委会副主任负责住宿与饮食安全。执委会会同当地公安部门，食品卫生部门，检查并验收驻地的安全设施和饮食卫生，保证选手的住宿安全和饮食安全；

4.各省、自治区、直辖市和计划单列市在组织参赛队时，须为参赛选手购买大赛期间的人身意外伤害保险。领队为参赛队交通安全责任人。负责选手从学校出发到结束比赛回到学校整个期间的人身、交通、饮食安全。

（二）选手安全要求

1.进入赛场，必须穿符合安全要求的服装。不得穿背心、短裤和拖鞋进入竞赛场地；

2.严格遵守操作规程，不得擅自开启电源，不得带电操作，以免造成伤害和事故；

3.参赛人员应爱护竞赛场所的仪器设备，操作设备时应按规定的操作程序谨慎操作，不得触动非竞赛用仪器设备。操作中若违反安全操作规定导致发生较严重的安全事故，将立即取消竞赛资格；

4.连接电路时应断开电源，不允许带电连接电路；断开电源开关后，必须用验电器进行验电，确认无电后方可连接电路；

5.进行设备组装和调试时，工具和检测仪器、仪表等应放置在规定的位置，不得摆放在设备和连接的电路上；

6.进行设备调试时，应先确认设备无电，且工作台上无其他物件时，方可合闸通电。身体的任何部位不得触及带电的物体；

7.当更改或调整电气线路时，必须断开电源，方能进行操作；

8.有可能造成意外带电的机械部件、电气元件的金属外壳等都必须接地，赛场提供的黄、绿双色绝缘导线，只能作接地线；

9.带电调试和检查电路时，必须有防止触及带电体和电路中裸露带电部位的措施，必须有防止短路的措施；

10.竞赛结束时，参赛选手必须清扫、整理工作现场，与赛场工作人员办理终结手续后，方可离开赛场。

（三）安保工作要求

1.指挥员在发生突发事件时要掌握信息，统一布置工作，其他人员不得干扰；

2.发生突发事件时，全体安全保卫人员必须服从命令、听众指挥，以大局为重，不得顶撞、拖延或临时逃脱；

3.突发事件发生时，全体安全保卫人员要坚守岗位、尽职尽责，在未接到撤岗指令之前，不得离开岗位；

4.发现安全隐患或突发事件时，现场人员应立即向保卫组汇报，保卫组接报后要火速到达案发现场，指挥并配合公安干警及安全保卫人员搞好抢救工作；

5.视突发事件的具体情况，分别向上级主管部门和相关部门报告，并立即启动《赛区安全保卫突发事件处理预案》；

6.发生火警和恶性事件时，现场人员可主动向公安机关报警并向领导汇报，立即组织抢救，以免贻误战机；启用消防应急广播，通知疏散路线，稳定人心，避免踩踏伤人；

7.安全出口执勤人员，接到指令后立即打开出口门，疏导参赛人员有序撤离现场。

（四）裁判安全要求

1.参赛选手有故意损坏设备或故意伤害他人或自己的行为时，赛场裁判应立即制止，报告裁判长，经裁判长报执委会并经执委会同意后终止该参赛选手比赛资格；

2.裁判在执裁过程中如发现选手操作存在安全隐患时应及时制止或采取切断电源等紧急补救措施；

3.裁判在执裁过程中发现其他安全隐患应立即通知裁判长并上报执委会，由执委会采取紧急补救措施。

（五）赛场文明

1.进入赛场人员要严格服从赛场工作人员的指挥，遵守赛场秩序，服从赛场工作人员的引导和安排。观摩人员要按指定区域观摩，切忌越过设置的警戒线；

2.在赛场观摩比赛时。请不要大声喧哗，不要拥挤推搡，以免影响比赛正常进行；

3.赛场内严禁吸烟，严禁携带易燃易爆物品入场；

4.进入赛区的人员请爱护现场各类物品，爱护公共环境，不随意张贴个人资料；

5.遇到问题和意外事件时，请及时向现场工作人员寻求帮助；

6.发生火灾或突发事件时，要服从赛场服务人员指挥，有序撤离现场，避免慌乱，踩踏伤人；

7.遇到紧急情况发生拥挤时，应保持镇静，在相对安全地点作短暂停留。人群拥挤时，要双手抱住胸口，防止内脏被挤压受伤。在人群中不小心跌到时，应立即收缩身体、抱紧头，尽量减少伤害；

8.如遇特殊情况，则服从大赛统一指挥；

9.设置突发事件应急疏散示意图。

（六）应急处理预案

比赛期间发生意外事故时，发现者应第一时间报告赛项执委会，同时采取措施，避免事态扩大。赛项执委会应立即启动预案予以解决并向赛区执委会报告。出现重大安全问题的赛项可以停赛，是否停赛由赛区组委会决定。事后，赛区执委会应向大赛执委会报告详细情况。

# 十五、经费概算

根据竞赛需求，赛事筹备准备、赛项技术完善、专家裁判、教学资源开发、场地布置、体验中心设计与实施、开闭幕式、大赛宣传及直播、奖品服装等预计费用为60万元。

| 序号 | 预算项目 | 金额（万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 专家费、裁判费 | 9 |
| 2 | 开幕式和闭幕式 | 7 |
| 3 | 大赛宣传、设备租赁费 | 8 |
| 4 | 奖品、服装费 | 10 |
| 5 | 场地改造 | 8 |
| 6 | 赛务筹备 | 5 |
| 7 | 体验中心设计与实施 | 8 |
| 8 | 教学资源开发、赛项技术完善 | 5 |
| 合 计 | 60 |

# 十六、比赛组织与管理

根据《全国职业院校技能大赛组织机构与职能分工》，由中国建设教育协会牵头成立赛项执行委员会和赛项专家组，全面负责赛项整体策划。执委会和赛项专家组由行业、企业专家和院校代表共同组成。

（一）赛项组织机构

1.赛项执行委员会

各赛项执行委员会全面负责本赛项的筹备与实施工作，接受大赛执委会领导，接受赛项所在分赛区执委会的协调和指导。赛项执委会的主要职责包括：领导、协调赛项专家组和赛项承办院校开展本赛项的组织工作，管理赛项经费，选荐赛项专家组人员及赛项裁判与仲裁人员等。

2.赛项专家组

赛项专家组在赛项执委会领导下开展工作，负责本赛项技术文件编撰、赛题设计、赛场设计、设备拟定、赛事咨询、技术评点、赛事成果转化、赛项裁判人员培训、赛项说明会组织等竞赛技术工作；同时负责赛项展示体验及宣传方案设计。

3.赛项承办院校

赛项承办院校在赛项执委会领导下，负责承办赛项的具体保障实施工作，主要职责包括：按照赛项技术方案要求落实比赛场地及基础设施，赛项宣传，组织开展各项赛期活动，参赛人员接待，比赛过程文件存档等工作，赛务人员及服务志愿者的组织，赛场秩序维持及安全保障，赛后搜集整理大赛影像文字资料上报大赛执委会等。赛项承办院校按照赛项预算执行各项支出。承办院校人员不得参与所承办赛项的赛题设计和裁判工作。

（二）赛项设备与设施管理

根据《全国职业院校技能大赛赛项设备与设施管理办法》：

1.赛场布置

（1）赛场应进行周密设计，绘制满足赛事管理、引导、指示要求的平面图。竞赛举行期间，应在竞赛场所、人员密集的地方张贴。

（2）赛场平面图上应标明安全出口、消防通道、警戒区、紧急事件发生时的疏散通道。

（3）赛场的标注、标识应进行统一设计，按规定使用大赛的标注、标识。赛场各功能区域、赛位等应具有清晰的标注与标识。

（4）赛位上应张贴各种设备的安全文明生产操作规程。

2.赛场管理

（1）在确保竞赛选手不受干扰的前提下，全面开放赛场，吸引社会各界人士到场观赛，提升技能大赛的关注度和影响力。赛场选手竞赛的核心区域，应指定参观路线、规定停留时间，安排专职人员进行管控与疏导。

（2）卫生间、医疗、维修服务、生活补给站和垃圾分类回收点都在警戒线范围内，以确保大赛在相对安全的环境内进行，杜绝发生选手与外界交换信息、串通作弊的情形。

（3）设置安全通道和警戒线，确保进入赛场的大赛参观、采访、视察的人员限定在安全区域内活动，以保证大赛安全有序进行。

3.赛项保障

（1）建立完善的赛项保障组织管理机制，做到各竞赛单元均有专人负责指挥和协调，确保大赛有序进行。

（2）设置生活保障组，为竞赛选手与裁判提供相应的生活服务和后勤保障。

（3）设置技术保障组，为竞赛设备、软件与竞赛设施提供保养、维修等服务，保障设备的完好性和正常使用，保障设备配件与操作工具的及时供应。

（4）设置医疗保障服务站，提供可能发生的急救、伤口处理等应急服务。

（5）设置外围安保组，对赛场核心区域的外围进行警戒与引导服务。

4.监督与执行

（1）各赛项应制定详细的赛场建设方案和建设进度表，并遵照执行。

（2）赛项专家组应根据已制定的建设方案和进度进行检查，确保在比赛前建设完成。

（3）在正式比赛前一周，赛项专家组会同承办方对赛场建设结果进行验收与查漏。

（4）赛场设备、设施、环境应进行赛前测试和试运行，确保赛项设备设施完好完善。

（5）赛场验收：正式比赛前，专家组会同承办方应根据建设方案对赛场进行验收。并在验收报告上签字确认。经验收后的赛场应禁止无关人员出入。

（三）安全措施

1.各赛项应根据赛项具体特点做好安全事故应急预案。

2.赛前应组织安保人员进行培训，提前进行安全教育和演习，使安保人员熟悉大赛的安全预案，明确各自的分工和职责。督促各部门检查消防设施，做好安全保卫工作，防止火灾、盗窃现象发生，要按时关窗锁门，确保大赛期间赛场财产的安全。

3.竞赛过程中如若发生安全事故，应立即报告现场总指挥，同时启动事故处理应急预案，各类人员按照分工各尽其责，立即展开现场抢救和组织人员疏散，最大限度地减少人员伤害及财产损失。

4.竞赛结束时，要及时进行安全检查，重点做好防火、防盗以及电气、设备的安全检查，防止因疏忽而发生事故。

（四）监督与仲裁

根据《全国职业院校技能大赛赛项监督与仲裁管理办法》：

1.赛项监督

（1）监督组由大赛执委会指派，在大赛执委会领导下，负责对通用机电设备安装与维护 竞赛筹备与组织工作实施全程现场监督。监督组实行组长负责制。

（2）监督组的监督内容包括赛项竞赛场地和设施的部署、选手抽签、裁判培训、竞赛组织、成绩评判及汇总、成绩发布、申诉仲裁、成绩复核等。

（3）监督组对竞赛过程中明显违规现象，应及时向竞赛组织方提出改正建议，同时采取必要技术手段，留取监督的过程资料。赛事结束后，向全国大赛执委会提报监督工作报告。

（4）监督组不参与具体的赛事组织活动。

2.申诉与仲裁

（1）根据《全国职业院校技能大赛赛项监督与仲裁管理办法》仲裁人员的条件和组成程序，成立建筑智能化系统安装与调试 赛项仲裁工作组。仲裁工作组在赛项执委会领导下开展工作，并对赛项执委会负责。

（2）仲裁人员的职责

①熟悉赛项的竞赛规程和规则。

②掌握本赛项的竞赛进展情况。

③受理各参赛队的书面申诉。

④对受理的申诉进行深入调查，做出客观、公正的集体仲裁。

3.申诉与仲裁的程序

（1）各参赛队对不符合赛项规程规定的仪器、设备、工装、材料、物件、计算机软硬件、竞赛使用工具、用品；竞赛执裁、赛场管理、竞赛成绩，以及工作人员的不规范行为等，可向赛项仲裁工作组提出申诉。

（2）申诉主体为参赛队领队。

（3）申诉启动时，参赛队以该队领队亲笔签字同意的书面报告的形式递交赛项仲裁工作组。报告应对申诉事件的现象、发生时间、涉及人员、申诉依据等进行充分、实事求是的叙述。非书面申诉不予受理。

（4）提出申诉应在赛项比赛结束后2小时内提出。超过2小时不予受理。

（5）赛项仲裁工作组在接到申诉报告后的2小时内组织复议，并及时将复议结果以书面形式告知申诉方。申诉方对复议结果仍有异议，可由省（市）领队向赛区仲裁委员会提出申诉。赛区仲裁委员会的仲裁结果为最终结果。

（6）申诉方不得以任何理由拒绝接收仲裁结果；不得以任何理由采取过激行为扰乱赛场秩序；仲裁结果由申诉人签收，不能代收；如在约定时间和地点申诉人离开，视为自行放弃申诉。

# 十七、教学资源转化建设方案

在大赛执委会的领导与监督下，赛后30日内向大赛执委会办公室提交资源转化方案，在半年内完成资源转化工作。

（一）赛项资源转化的内容包括本赛项竞赛全过程的各类资源。做到赛项资源转化成果应符合行业标准、契合课程标准、突出技能特色、展现竞赛优势，形成满足职业教育教学需求、体现先进教学模式、反映职业教育先进水平的共享性职业教育教学资源。

（二）本赛项资源转化成果包含基本资源和拓展资源，充分体现本赛项技能考核特点。

1.可提供以下基本资源

（1）向大赛执委会提供专家点评视频、优秀选手/指导教师访谈视频。

（2）向大赛执委会提供竞赛过程的全套音视频素材。

2.可提供以下拓展资源

（1）针对赛项竞赛平台，组织行业专家、教师、企业工程师共同开发制作20～30种微课程，供参赛校教学使用。

（2）搭建赛项教育云平台，主要包括资源共享、资源下载、技术交流、在线学习、题库建设等单元。

（三）本赛项所有转化资源做到均符合《全国职业院校技能大赛赛项资源转化工作办法》中规定的各项技术标准。

（四）资源的使用与管理。赛项资源转化成果由大赛执委会统一实施，成熟的资源转化成果发布于全国大赛网络信息发布平台，供职业院校师生借鉴学习。

# 十八、筹备工作进度时间表

| 时间段 | 工作内容 |
| --- | --- |
| 2017年9月 | 赛项专家组负责填报2018年全国职业院校技能大赛竞赛项目方案申报书，并上报大赛执委会。 |
| 2018年1月 | 组织行业、企业专家和院校代表完成竞赛规程的完善修订工作，交由大赛执委会发布。 |
| 2018年2月-4月 | 组建赛项技术工作团队，开展赛项准备和筹备工作；完成竞赛需要的设备与配套工具、耗材等准备工作。 |
| 2018年4月上旬 | 赛项专家组组织专家编写赛项技术文件，包括题库和评分标准等，交由大赛执委会发布。 |
| 2018年4月中旬 | 赛项执委会和赛项专家组负责组织召开赛项说明会，填写赛项说明会记录，报大赛执委会。 |
| 2018年5月上旬 | 赛项执委会组建竞赛裁判团队，制定裁判培训计划；竞赛设备到达竞赛场地，并完成安装调试。 |
| 2018年5月中旬 | 专家组到竞赛地点验收竞赛场地和竞赛设备，竞赛项目实施。 |
| 2018年6月 | 赛项专家组、裁判长、承办校对赛项进行总结；编写赛项资源转化方案。 |
| 2018年7-12月 | 围绕本竞赛项目的相关教学成果研讨会及展示等活动，落实赛项资源转化任务，提交转化成果。 |

# 十九、裁判人员组成建议

根据《全国职业院校技能大赛专家和裁判工作管理办法》：

（一）裁判组工作实行“裁判长负责制”

设裁判长1名，全面负责赛项的裁判与管理工作，并根据《成绩管理办法》对裁判进行合理分工。

（二）建议裁判数量

| 序号 | 专业技术方向 | 知识能力要求 | 执裁、教学、工作经历 | 专业技术职称 （职业资格等级） | 人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑电气与智能化 | 熟悉建筑智能化相关各系统，具有建筑电气设备维护、检修、调试、安装专项能力。 | 具备省级或行业职业技能竞赛执裁经验，从事机电、电气、楼宇相关工作5年以上。 | 副高及以上职称或高级技师等级 | 15 |
| 2 | 电气自动化 | 掌握电气自动化专业知识；具备相应工程技能以及较强的实际工作能力。 | 具备省级或行业职业技能竞赛执裁经验，从事机电、电气、楼宇相关工作5年以上 | 副高及以上职称或高级技师等级 | 5 |
| 裁判总人数 | 从全国职业院校技能大赛裁判库中随机抽取，现场裁判、评分裁判共20人。 |

# 二十、其他

该赛项专职联络员：

# 附件一：中职组“建筑智能化系统安装与调试” 赛题样卷

2018年全国职业院校技能大赛中职组

“建筑智能化系统安装与调试”

（赛题样卷）

竞

赛

任

务

书

参赛选手须知：

- 任务书共17页，如任务书出现缺页、字迹不清等问题，及时向裁判示意，进行任务书的更换。

- 系统生成的运行记录或文件必须存储到任务书指定的磁盘位置并按照任务书要求进行命名，未按照要求操作的将酌情扣分。

- 选手提交的任务书用工位号标识到相应位置，不得写有姓名或与身份有关的信息，否则成绩无效。

- 比赛过程中，选手认定器件有故障可提出更换，更换时必须填写赛场器件更换记录表并签字确认，如器件经测定完好属误判时该功能不得分并扣2分，器件确实损坏补时5分钟。

- 比赛过程中由于人为原因造成器件损坏，这种情况器件不予更换。

- 设备功能区域划分与网孔板编号见附图1，网孔板正反面识别图见附图2。

- 如果设备安装位置错误，扣除相对应的安装分、接线分和功能实现分。

任务一  对讲门禁及室内安防系统安装、接线、调试与运行

通过对讲门禁系统的器件安装、接线、设置与调试等工作，完成室外主机地址设置、室内分机地址设置、IC卡分配与注册、管理中心机设置等，实现室外主机呼叫室内分机、室内分机呼叫管理中心机、室外主机呼叫管理中心机、密码开锁、室内分机主动开锁、刷卡开锁、可视对讲软件信息记录等功能。

1.器件安装

(1)在赛场提供的器件中，选择以下器件：电磁锁、门磁、开门按钮、可视室内分机，并将开门按钮、电磁锁和门磁安装到“2号网孔板”的对应位置，将可视室内分机安装到“3号网孔板”的正面。将非可视室内分机安装到“1号网孔板”的正面，安装位置如图一所示。

图一                        图二

(2)在赛场提供的器件中，选择以下器件：单元门口主机，并将单元门口主机安装到“2号网孔板”的正面。安装位置如图二所示。

(3)在赛场提供的器件中，选择以下器件：联网器、层间分配器，并将联网器安装到“8号网孔板”的正面相应位置，将层间分配器安装到“9号网孔板”的相应位置。安装位置如图三所示。

图三                    图四

(4)在赛场提供的器件中，选择以下器件：紧急求助按钮和红外探测器，并将紧急求助按钮安装到“12号网孔板”的正面相应位置，将红外探测器安装到“13号网孔板”的相应位置。安装位置如图四所示。

图五

(5)在赛场提供的器件中，选择以下器件：管理中心机、通讯转换器，将管理中心机、通讯转换器安装到“12号网孔板”的反面。安装位置如图六所示：

图六

2.系统接线

参考附图四，并按照工艺要求完成对讲门禁系统的接线。

工艺要求：

(1)视频信号线采用SYV75-3同轴电缆，CAN总线采用两芯屏蔽线，电源线颜色要求使用红黑色；

(2)所有接线端子均应上焊锡，焊锡均匀，并应使用号码管进行标识；

(3)信号导线不允许续接；

(4)电源线续接处应用热缩管、套管等工艺用料进行保护；

(5)线槽内的布线应整齐、规范；

(6)器件引出线须经过缠绕管缠绕进入线槽。

3.通过参数设置，实现以下功能要求：

(1)设置可视分机撤防密码为2017，房间号为606。

(2)通过室外主机（楼栋号为8，单元号为6）呼叫可视室内分机，实现可视对讲与开锁功能，要求视频、语音清晰。通过室外主机（地址为1）呼叫普通室内分机（房间号：607），实现对讲与开锁功能，要求语音清晰。

(3)实现可视室内分机与非可视室内分机的户户对讲功能。修改管理中心机密码为9999，并设置管理中心机器地址为3，通过管理中心机呼叫可视室内分机和非可视室内分机，实现通话功能。

(4)注册两张IC卡，用来实现巡更卡功能，一张实现巡更开门功能，另外一张实现巡更不开门功能。通过设置，实现密码开锁功能，606室开锁密码为：1007；607室开锁密码为：2007。

(5)可视室内分机在外出布防状态下，触发红外探测器，管理中心机有声音警报，软件记录报警信息。

(6)通过对讲门禁软件，实现与管理中心机的通讯。值班人员：小张，在软件中对讲门禁系统运行记录，包括：红外探测报警、可燃气体探测器报警、紧急求助按钮报警、开锁、对讲通话等信息。将运行记录保存在计算机D盘“工位号”文件夹下的“对讲门禁系统”子文件夹内。（如1号工位的对讲门禁系统的运行记录保存路径及名称为：D:\1\对讲门禁系统，下同）

任务二  室内安防与周界防范系统安装、接线、调试与运行

通过室内安防与周界防范系统的安装、接线、设置和调试，实现玻璃破碎探测器、振动探测器、红外对射探测器、红外幕帘探测器、红外探测器、感温探测器和烟感探测器的检测与报警功能。

1.器件安装

(1)在赛场提供的器件中，选择红外对射探测器（发射器）、红外对射探测器（接收器），并将红外对射探测器（接收器）安装到“3号网孔板”正面，将红外对射探测器（发射器）安装到“4号网孔板”正面，选择烟感探测器，将其安装到“5号网孔板”正面，安装位置如图一、图五所示。

(2)在赛场提供的器件中，选择幕帘探测器，将其安装到“11号网孔板”正面；选择六防区报警主机，将其安装到“14号网孔板”正面，选择液晶键盘，将其安装在“14号网孔板”反面。安装位置如图四、图六所示。

(3)在赛场提供的器件中，选择以下器件：燃气探测器，将其安装到“5号网孔板”的正面。

(4)将感温探测器安装到15号网孔板正面。安装位置如图八所示。

(5)在赛场提供的器件中，选择红外探测器、声光报警器和玻璃破碎探测器，并将红外探测器安装到“17号网孔板”正面，将玻璃破碎探测器安装到“11号网孔板”正面，将声光报警器安装到“13号网孔板”的反面。安装位置如图四、图六和图九所示。

(6)在赛场提供的器件中，选择大型报警主机的主板正确安装在大型报警主机箱内，报警主机电路板用螺丝固定到黑色卡扣上。安装方法如图七所示：

图七

2.系统接线

参照附图三，按接线图和相关工艺要求，完成室内安防与周界防范系统的接线。

工艺要求：

(1)所有接线端子均应上焊锡，焊锡均匀；

(2)信号导线不允许续接；

(3)总线采用两芯屏蔽线；

(4)电源线续接处应用热缩管、套管等工艺用料进行保护；

(5)线槽内的布线应整齐、规范；

(6)器件引出线须经过缠绕管缠绕进入线槽。

3.通过参数设置，实现以下要求：

(1)将大型报警主机主操作码修改为201711，编程密码修改为171109。

(2)添加用户号码为002的临时码，临时码为160310，截止日期为2017年03月10日。

(3)添加用户号码为003、004的无限码，分别为125678、236789。

(4)添加用户号码为005、006的综合码，分别为164579、235685。

(5)添加用户号码为007、008的布防码，分别为113579、224680。

(6)设置红外对射探测器防区功能为周界即时防区。

(7)设置幕帘探测器防区功能为延时防区，进入延时时间为5秒，退出延时时间为10秒。

(8)设置燃气探测器防区功能为脉冲报警输出，短路报警，断路故障，24小时。

(9)设置六防区报警主机主码为1236。

(10)设置六防区报警主机用户码1为2017。

(6)设置六防区报警主机用户码2为1243。

(11)设置六防区报警主机用户码3为2017。

(12)设置六防区报警主机防区一、防区二、防区三和防区四的防区功能为即时防区。

(13)设置液晶键盘*键下方按键为火警键，实现连续报警。

(14)实现大型报警主机与PC机的通讯，对CMS7000软件中可记录防盗报警系统的报警记录。将运行记录保存在计算机D盘“工位号”文件夹下的“防盗报警系统”子文件夹内。

任务三  视频监控系统安装、接线、调试与运行

通过视频监控系统的安装、接线和调试，实现网络高速球摄像机、高清宽动态低照度网络摄像机、定焦红外筒机、高清定焦红外半球视频信号的显示、切换、录像等功能。

1.器件安装

(1)在赛场提供的器件中，选择高清定焦红外半球，并将其安装到“15号网孔板”正面。安装位置如图八所示：

图八

(2)在赛场提供的器件中，选择定焦红外筒机，并将其安装到“17号网孔板”正面，安装位置如图九所示。

图九

(3)在赛场提供的器件中，选择网络高速球摄像机、网络枪式摄像机，并将其安装到“16号网孔板”正面，安装位置如图十所示。

图十

(4)将声光报警器安装到17号网孔板正面，安装位置如图九所示。

(5)将高清宽动态低照度网络摄像机安装到14号网孔板正面，监控区域为红外对射探测器区域，安装位置如图四所示。

(6)将震动探测器安装到21号网孔板正面，安装位置如图十一所示。

图十一

2.系统接线

按照工艺要求、接线图及如下说明：

采用TIA568B标准制作网线将几种网络摄像机、NVR网络视频录像机连接入POE交换机，使用VGA数据线将NVR网络视频录像机与液晶显示器进行连接，探测器、声光报警器采用23芯线连接到NVR网络视频录像机。

图十二

工艺要求：

(1)所有接线端子均应上焊锡，焊锡均匀；

(2)网络线缆需进行标识；

(3)电源线续接处应用热缩管、套管等工艺用料进行保护；

(4)线管、线槽内的布线应整齐、规范；

(5)器件引出线须经过缠绕管缠绕进入线槽、线管。

3.通过参数设置，实现以下功能要求：

(1)设置画面OSD，分别将四台摄像机显示画面右下角地址显示为网络高速球摄像机显示为“小区”、定焦红外筒机显示为“智能大楼”、高清定焦红外半球显示为“教室”、高清宽动态低照度网络摄像机显示为“走廊”

(2)按图十二完成视频监控系统报警部分接线，设置预置点的监控区域为震动探测器保护区域，要求实现的功能如下：触发震动探测器，网络高速球摄像机应能从其他监控位置转向预置点，声光报警器发出声光警示信号，实现报警录像。

(3)将六防区报警主机的NC、C接入硬盘录像机报警输入，通过设置，要求实现的功能如下：触发六防区报警主机中防区一、防区二和防区三的任一防区，NVR网络视频录像机开始录像，声光报警器发出声光警示信号。

(4)通过设置，将定焦红外筒机监控区域分成左右两个区域，区域左侧为设防区域，右侧为不设防区域，布防时间段为08：00——12：00，当NVR网络视频录像机接收到定焦红外筒机的动态监测信号时，声光报警器发出声光警示信号。

(5) 通过设置，将高清宽动态低照度网络摄像机监控部分区域设置区域入侵检测，当有人进入该区域，触发NVR网络视频录像机录像，声光报警器发出声光警示信号。

(6)通过软件设置，要求在显视器上画面显示的摄像机画面无重复，并通过软件控制网络高速球摄像机旋转、变倍和聚焦。

任务四  巡更系统安装、调试与运行

通过对该系统的安装和调试，实现通过巡更器采集巡更点信息，通过巡更软件对巡更路线进行设置并对巡更信息进行备份等功能。

1.器件安装

在赛场提供的器件中，选择巡更点，将提供的六个巡更点安装到如图二、图三、图六和图十一所示的网孔板上。

2.通过设置，实现以下功能要求：

(1)将14号网孔板巡更点的地点名称设置为“楼道1”、，将2号网孔板巡更点的地点名称设置为“单元门口1”和“配电间1，将8号网孔板巡更点的地点名称设置为“管理中心”、，将21号网孔板巡更点的地点名称设置为“单元门口2”、和“配电间2”。

(2)设置巡更人员为“管理员”，设置两个巡更事件，事件的状态1为“异常”，状态2为“无异常”。

(3)设置巡更路线为：单元门口1——管理中心——单元门口2——配电间1——楼道1——配电间2，设置每个巡更点相隔时间为1分钟。

(4)将运行记录保存在计算机D盘“工位号”文件夹下的“巡更系统”子文件夹内。

任务五  建筑环境监控系统接线、调试与运行

通过建筑环境监控系统接线和调试，实现PM2.5、CO2浓度、温湿度、光照度监测，通过移动终端控制风扇运行、点亮灯具等功能。

1.系统接线

按照工艺要求，补充完成几种传感器与终端模块间连线。

工艺要求：

(1)所有接线端子均应上焊锡，焊锡均匀；

(2)电源线续接处应用热缩管、套管等进行保护；

(3)线管、线槽内的布线应整齐、规范；

(4)器件引出线须经过缠绕管缠绕进入线槽、线管。

2.通过参数设置，实现以下要求：

(1)采集光照度传感器监测照度到移动终端，并通过移动终端，控制灯具开/关。

(2)采集温度传感器监测温度到移动终端，并通过移动终端，控制风扇开/关。

(3)通过移动终端采集PM2.5、CO2浓度值。

任务六  照明监控系统调试与运行

通过控制系统的编程、组态与调试，实现楼宇照明系统的自动化监控。运用LonMaker编程软件对模块进行编程，并在组态软件上做一个简单工程，实现以下功能：

(1)照明灯监测：监测各个照明灯的工作状态。

(2)照明灯控制：通过模块编程和组态设计，实现各灯的开启和关闭。

(3)将上述两个系统所完成的组态工程文件及DDC编程文件分别存放到计算机D盘“工位号”文件夹\“DDC照明控制系统”下的“上位机工程”和“DDC工程”两个子文件夹内（如1号工位上位机工程保存位置为“D:\01\DDC照明控制系统\上位机工程\”；1号工位DDC编程文件保存位置为“D:\01\DDC照明控制系统\DDC工程\”）。

附图1 设备功能区域划分与网孔板编号

附图2 网孔板正反面识别图

附图3 防盗报警系统接线图

图4  对讲门禁系统接线图

# Text boxes

报警主机机箱

报警主机电路板