2018年全国职业院校技能大赛

赛项申报书

赛项名称：电梯维修保养

赛项类别：常规赛项■     行业特色赛项□

赛项组别：中职组■       高职组□

涉及的专业大类/类：加工制造类

方案设计专家组组长：

手机号码：

方案申报单位（盖章）：全国机械职业教育教学指导委员会

方案申报负责人：

方案申报单位联络人：

联络人手机号码：

电子邮箱：

通讯地址：

邮政编码：

申报日期：2017年8月25日

2018年全国职业院校技能大赛

赛项申报方案

一、赛项名称

（一）赛项名称：电梯维修保养

（二）压题彩照（图1）

图1

（三）赛项归属产业类型：加工制造类

（四）赛项归属专业大类/类

在《中等职业学校专业目录（2010年修订）》中的分类：

05加工制造类

1.“机电设备安装与维修”专业（051600）的“电梯安装与维修”专业方向；

2.“电气运行与控制”专业（053000）的“电梯运行与维护”专业方向。

二、赛项申报专家组

三、赛项目的

通过在真实电梯部件构成的教学电梯上按照实际要求进行电梯的维修与保养操作，考核参赛选手电梯维修保养操作技能与操作规范；体现具有时代背景的新技能、新技术和岗位职业素质。通过竞赛，展示职业教育教学改革与创新的最新成果，检阅参赛队现场分析与处理能力、团队协作、工作效率、安全及文明生产等职业素养及良好的精神面貌；促进专业设置与产业需求对接、课程内容与职业标准对接、教学过程与生产过程对接；引领职业院校电梯专业建设与课程改革；促进产教融合、校企合作与产业发展，促进电梯维保紧缺人才的培养。

四、赛项设计原则

（一）坚持公开、公平、公正的竞赛基本原则

本赛项开设四届以来，一直严格执行大赛的制度与相关规定，坚持按照公开、公平、公正的基本原则组织竞赛及与其相关的一切活动；做到赛前赛题与要求公开，竞赛与评价过程公开，赛后成果转化利用公开，以实现竞赛促进专业建设与教学改革、促进人才培养质量的竞赛目标。

（二）竞赛设置与人才需求相适应的原则

本赛项关联职业岗位面广、人才需求量大，职业院校开设专业点多：我国已成为全世界电梯生产、销售和使用的第一大国，截止至2016年底，我国的电梯保有量近500万台，年产量最高达76万台，而且每年新增电梯70万台左右。随着大量新增的电梯安装投入使用，以及大量的使用期达十年以上的电梯已进入故障高发期，电梯专业人才（特别是维修保养人才）紧缺的问题已显得越来越突出。许多电梯是由于维护保养不当才造成故障频发的，而许多电梯事故也是由于缺乏及时、专业的处理才酿成更大的财产和生命损失。多少惨痛的教训告诉我们：电梯维保人员确实是当今社会紧缺的技能人才！

而与此形成鲜明对照的是：目前国内职业院校所培养的电梯专业人才（特别是中职层次的维保人才）远不能满足社会的人才需求。因此，本赛项对于提高社会各界对电梯专业人才培养的重视，引领职业院校的电梯专业建设与教学改革，促进电梯专业人才培养质量具有重要的意义，并发挥出显著的作用。本赛项设立五年来，通过四届国赛及相关行业与地区的竞赛，已与国内60多所职业院校（包括技工院校）的200多位电梯专业教师建立起竞赛与专业建设的资源信息共享联系，遍布国内除港、澳、台地区和西藏、青海的所有省份，有效地促进了专业建设与人才培养质量的提升。

（三）竞赛内容设计与岗位要求深度对接的原则

竞赛内容体现岗位的核心能力与核心知识、涵盖丰富的专业知识与专业技能点。按照电梯维修保养岗位的主要工作任务设计竞赛内容，按照职业岗位的工作过程设计比赛过程，按电梯维修保养的技术标准制定评判标准。

本赛项设立四届以来，通过不断总结经验，使竞赛内容更加贴近岗位实际要求。本赛项的竞赛内容分为电梯维修与电梯保养两大部分，赛题内容全部源于典型的工作实际案例：维修操作竞赛选取电梯设备常见的典型故障；保养操作竞赛按照《电梯维护保养规则》TSG/T5002-20017的要求，其考核范围基本涵盖了半月、季度、半年与年度维护保养等电梯全部保养内容，并以半月保养的31项工作任务为基础（可见图2）。具体是：

图2

(1)电梯维修操作竞赛

电梯故障可分为电气故障与机械故障两大类。由于在实用中电梯的电气故障占较大比率。电梯维修操作预先设置了7个电气故障，分别在电梯安全保护回路（开关）、门锁连锁回路、控制电源电路、微机控制器的输入与输出电路、运行电路、主电路、继电器与接触器等处设置。预先设置2个机械故障，分别在曳引系统、门系统、轿厢系统、导向系统、安全系统等处设置。所设的电气与机械故障全部源自真实的典型故障案例，将易出故障的部件（如电气回路的安全开关、层门上的易损件）设置成故障的形式，考核选手通过观察故障现象、分析故障产生的可能原因，再用仪器仪表检查故障、进而排除故障。并把故障的故障现象、故障现象产生的可能原因、检查排除故障（过程）方法、准确的故障点简要明确地记录在“电梯维修记录表”作为评分的依据，结合“赛场情况记录表”（见表3）记录选手对各个故障的处理过程与处理结果、测量数据，按照详细的评分表公平客观评价选手的技能水平，完全符合职业工种要求。

(2)电梯保养操作竞赛

按照TSG/T5002-20017中对电梯半月、季度、半年、年度维护保养内容，将各个保养周期项目中的内容进行了整合，由此确定6个保养项目作为竞赛内容。要求按相关标准进行操作、检测、调整、维修或更换，并将保养项目必须检查的内容与技术要求、保养操作方法（步骤）、（保养前与保养后）有关的测量数据完整、规范地填写“电梯保养操作记录表”。 结合“赛场情况记录表”（见表4）记录选手对各个保养项目的处理过程与处理结果，按照详细的评分表公平客观全面评价选手的操作技能水平，完全符合职业工种要求。

（四）竞赛平台适用性与安全性相结合的原则

本赛项的竞赛平台依据中职院校“电梯维修与保养”的岗位培养目标设计，紧贴行业和企业标准，符合职业院校电梯专业的教学要求。教学电梯完全采用真实的电梯部件组成（如控制柜、曳引机、开门机、操纵盘、呼梯盒、导轨、导靴、门系统安全保护装置、终端超越保护装置、限速器、安全钳、缓冲器、对重装置等），采用当前电梯广泛采用的微机控制、变频变压调速系统（VVVF），曳引机采用目前主流的永磁同步电动机驱动，仅是将轿厢按比例缩小而压缩了整梯的尺寸。在该设备上完全可以进行电梯机、电系统主要故障的检修与保养项目的实训教学。所以该设备（及其配套的22个系列产品）研发是电梯专业教学设备的突破和创新，解决了长期以来电梯教学设备真实性与教学上的实用性、操作性难以统一的矛盾，实现了真实的使用功能与整合的教学功能、完善的安全保障性能三者的完美结合；有利于在专业教学中实施任务驱动、项目教学和行动导向等具有职业教育特点的教学方法，有利于组织“做学教”一体化教学；从而实现教学环境与工作环境、教学内容与工作实际、教学过程与岗位操作过程、教学评价标准与职业标准的“四个对接”。

作为2012年、2013年、2015年和2016年四届全国职业院校技能大赛中职组“电梯维修保养”赛项的竞赛平台，随着竞赛的发展竞赛平台已趋向成熟，竞赛方案日益完善，能够确保竞赛的顺利与安全进行。竞赛平台同时作为行业和地区本赛项的竞赛设备，而且被全国各地的职业院校普遍使用在电梯专业教学中，并在电梯职业资格鉴定考证、培训中得到越来越广泛的应用，对电梯专业的建设与教学改革起到极其重要的引领作用。与本赛项竞赛内容与竞赛平台相应的教学资源建设也已基本配套，如已出版的8本系列教材被职业院校广泛使用（图3）。

图3

五、赛项方案的特色与创新点

（一）关注公共安全，紧贴社会实际需求，体现职业教育服务社会的责任感与使命感

如上所述，随着社会经济的发展和城镇化与人口老龄化提高，电梯（包括自动扶梯和自动人行道）作为城市立体交通工具和城市公共安全重要组成部分，以及随之产生的各种相关问题，已日益引起社会和媒体的高度关注。本赛项紧贴生产和生活实际，促进电梯专业技能型人才的培养，促进电梯保有量日益增加与电梯维修保养人才日益紧缺问题的解决。为电梯安全使用及城市公共安全作出了具体、实在的贡献，成功体现了职业教育服务产业、服务社会的高度社会责任感和历史使命感。

（二）紧贴行业标准，对接职业资格，引领专业教学改革方向

依据相关专业培养目标，紧贴行业标准，结合国家职业资格技能鉴定大纲内容，按照职业及岗位技能要求，设计适合专业核心技术综合实训要求的技能竞赛设备及配套教学资源。通过在真实的环境中进行比赛，提升学生的职业能力和职业素养，对专业建设与教学改革起到示范和引领作用。在竞赛内容选择、竞赛过程安排、竞赛安全保障、竞赛结果评判方面形成本赛项的特色。

对竞赛内容选择、竞赛过程安排、竞赛安全保障、竞赛结果评判的设计，经过4届国赛的探索、改革与创新，体现出竞赛内容的全面性（如上述），以及竞赛过程的科学性与安全性、竞赛标准评判的规范性。这主要体现在电梯维修的竞赛中，强化选手对故障现象的分析能力，基本上掘弃了在教学中容易出现的违背职业操作规律、作为应试教育产物的“排雷”式排障思路与方法，也掘弃了在备赛中单纯强化训练单一技能的“钻牛角尖”式备赛方法。在排障时讲究系统性与条理性，引导职业学校培养学生的分析问题与解决问题的能力，培养完整的职业能力，就对选手系统掌握电梯运行原理及各相关部分的作用及其相互关系提出更高的要求。

电梯作为对其安全性能有特殊要求的特种设备，其职业能力非常强调操作的规范性。根据过程性评价与终结性评价相结合、质性评价与量化评价相结合、技能评价与职业素养评价相结合的“三结合”评价原则，在竞赛结果评判中不仅考核选手实现竞赛任务目标的达成度，还要考察选手在实现任务目标过程中的操作技能规范程度；不仅考核选手的专业知识与技能，还要考察选手的团队协作、安全意识等职业素养。

（三）在竞赛资源转化方面形成本赛项的特色

竞赛资源转化的具体实施步骤全面、翔实，操作性强，已形成本赛项的特色（详见“十七、教学资源转化建设方案”）。本赛项设立五年来在竞赛资源转化方面所取得的实效，体现了组织技能竞赛的根本目标，有力地提升了本赛项的影响力与辐射力。

六、竞赛内容简介（须附英文对照简介）

“电梯维修保养”赛项为团体赛，竞赛内容包括电梯保养、电梯电气故障诊断与排除和机械故障诊断与排除等三部分的内容。

“ Elevator maintenance "  is team competition ,which includes three parts : elevator maintenance, elevator electricity , mechanical fault diagnosis and troubleshooting .

七、竞赛方式（含组队要求、是否邀请境外代表队参赛）

（一）竞赛以团体赛方式进行。每个参赛队2名选手。

参赛选手必须是2018年度中等职业学校全日制在籍学生或五年制高职中一至三年级（含三年级）的全日制在籍学生，不限性别，年龄须不超过21周岁，年龄计算的截止时间以比赛当年的5月1日为准。且参赛选手在毕业时（毕业当年7月1日前）必须年满18周岁。往届全国职业院校技能大赛同类赛项中获一等奖的选手，不得参加同一项目同一组别的赛项。

（二）竞赛队伍组成：由各省、自治区、直辖市和计划单列市为单位组队参赛，同一学校相同项目报名参赛队不超过1支，不得跨校组队；指导教师须为本校专兼职教师，每队限报2名指导教师。

（三）2018年本赛项邀请国际团队参赛，欢迎境外代表队到场有序观摩。

八、竞赛时间安排与流程

（一）竞赛时间安排（表2）

表2  2018年全国职业院校技能大赛中职组电梯维修保养赛项时间安排表

| 日期 | 时间 | 地点 | 内容 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一天 | 9:00-12:00 | 赛场 | 工作人员培训 | “工作人员”包括全体裁判员、仲裁员和赛场技术员、工作人员 |
|  | 14:00前 | 报到处 | 全部参赛队报到完毕 |  |
|  | 14:00-16:00 | 赛场 | 参赛队熟悉赛场 |  |
|  | 14:00-17:00 | 会议室 | 工作人员培训 |  |
|  | 16:00 | 赛场 | 封场，设备调试 |  |
|  | 15:00-16:30 | 会议厅 | 参赛队领队会议 |  |
| 第二天 | 8:00-8:30 | 会议厅 | 开幕式 |  |
|  | 8:30 | 赛场门口 | 电梯维修第一场比赛选手检录 |  |
|  | 9:00-10:30 | 赛场 | 电梯维修第一场比赛 | 10时开始第二、三、四场的选手进入各自的休息室相互隔离 |
|  | 10:30-12:00 | 赛场 | 评分、设备调试 |  |
|  | 11:30 | 赛场门口 | 电梯维修第二场比赛选手检录 |  |
|  | 12:00-13:30 | 赛场 | 电梯维修第二场比赛 |  |
|  | 13:30-15:00 | 赛场 | 评分、设备调试 |  |
|  | 14:30 | 赛场门口 | 电梯维修第三场比赛选手检录 |  |
|  | 15:00-16:30 | 赛场 | 电梯维修第三场比赛 |  |
|  | 16:30-18:00 | 赛场 | 评分、设备调试 |  |
|  | 17:30 | 赛场门口 | 电梯维修第四场比赛选手检录 |  |
|  | 18:00-19:30 | 赛场 | 电梯维修第四场比赛 |  |
|  | 19:30-22:00 | 赛场 | 评分、设备调试 |  |
| 第三天 | 7:30 | 赛场门口 | 电梯保养第一场比赛选手检录 | 8:30时开始第二、三、四场的选手进入各自的休息室相互隔离 |
|  | 8:00-9:00 | 赛场 | 电梯保养第一场比赛 |  |
|  | 9:00-10:30 | 赛场 | 评分、设备调试 |  |
|  | 10:00 | 赛场门口 | 电梯保养第二场比赛选手检录 |  |
|  | 10:30-11:30 | 赛场 | 电梯保养第二场比赛 |  |
|  | 11:30-13:00 | 赛场 | 评分、设备调试 |  |
|  | 12:30 | 赛场门口 | 电梯保养第三场比赛选手检录 |  |
|  | 13:00-14:00 | 赛场 | 电梯保养第三场比赛 |  |
|  | 14:00-15:30 | 赛场 | 评分、设备调试 |  |
|  | 15:00 | 赛场门口 | 电梯保养第四场比赛选手检录 |  |
|  | 15:30-16:30 | 赛场 | 电梯保养第四场比赛 |  |
|  | 16:30-18:00 | 赛场 | 评分、设备调试 |  |
|  | 17:30 | 会议厅 | 闭幕式 |  |

注：该表按照78队≧参赛队总数>60队设计；如果60队≧参赛队总数>40队，则只需安排三场比赛（指电梯维修操作竞赛与电梯维保操作竞赛各赛三场，下同）；如果40队≧参赛队总数>20队，则只需安排两场比赛。

- 竞赛流程

图4  竞赛流程图

九、竞赛试题

（一）赛项执委会下设的赛项专家组负责本赛项赛题的编制工作。

（二）赛题编制遵从公开、公平、公正原则。

（三）赛题全部公开。于开赛1个月前，在大赛网络信息发布平台公开赛题或赛题库。

（四）赛项比赛结束后一周内，正式赛卷通过大赛网络信息发布平台公布。

（五）竞赛试题样卷见附件。

十、评分标准制定原则、评分方法、评分细则

（一）评分标准制定原则

根据过程性评价与终结性评价相结合、质性评价与量化评价相结合、技能评价与职业素养评价相结合的评分原则，对选手在竞赛过程中完成任务的情况及各方面活动予以全面关注：既关注选手完成任务的质量，又关注选手养成规范、安全操作和团队合作的良好习惯，以及节约能源、原材料与爱护工具设备、保护环境等意识与表现；既关注任务目标的实现，又关注实现目标的过程与细节；既关注关键职业能力的养成，又关注综合素质的提高。

（二）评分方法和评分细则

按照本赛项的竞赛内容，设计出评分内容、要求和评分标准的三级目录评分表（见表5和表6），以及选手记录表（见附件《竞赛样题》）和现场裁判员的”赛场情况记录表” （见表3和表4）；评分裁判员在每场竞赛结束后，根据选手和现场裁判员在竞赛过程中的记录，在选手和现场裁判员的全程参与下在评分表上进行评分。该评分方法已经过五年来的4届国赛和4届行业赛检验已不断规范完善，评分表的三级评价项目已细化到0.1分，能够切实执行“过程性评价与终结性评价相结合、质性评价与量化评价相结合、技能评价与职业素养评价相结合”的评分原则，尽最大可能避免人为评价的随意性与差异性，能够确保竞赛的公平公正。具体评分方法与过程如下：

1.选手在竞赛中的记录

(1)电梯维修竞赛要求选手将故障现象、故障产生的可能原因、检查排除（过程）方法、准确的故障点简要明确地记录在“电梯维修记录表”中，并将测量数据记录于“数据测量记录表”中（详见附件1《电梯维修竞赛样题》）。

(2)电梯保养竞赛要求选手将保养项目检查内容与要求、保养操作方法（步骤）、（保养前与保养后）有关的测量数据完整、规范地填写“电梯保养操作记录表”（详见附件2《电梯维护保养竞赛样题》）。

2.竞赛过程的现场裁判记录

竞赛过程的现场裁判记录是过程性评价的主要依据。要求各赛位的现场裁判员在竞赛过程中，将有关内容及时记录于“赛场情况记录表”中（见表3和表4）。如发现选手有违规行为，裁判员要及时提醒并要求其立即改正，并在“现场裁判记录表”中的“违反职业操作规程与安全操作规范”一栏记录违规操作情况。在竞赛结束后现场裁判应对机械维修调整后结果进行核实检验，并将数据记录于“数据测量记录表”中。

表3  电梯维修操作竞赛赛场情况记录表

| 赛区 |  | 赛项名称 | 中职电梯维修保养 | 竞赛项目 | 电梯维修 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 竞赛场次 |  | 赛位号 |  |
| 开始时间 |  | 结束时间 |  |
| 序号 | 故障点 | 操作过程与完成内容 | 是：√，否：ⅹ无此项划线 | 评分表序号(裁判填) |
| 电气故障1 |  | 1找到故障位置 |  |  |
|  |  | 2故障点排除 |  |  |
|  |  | 3发生短路或损坏器件 |  |  |
|  |  | 4产生新的故障 |  |  |
|  |  | 产生新故障已经修复 |  |  |
|  |  | 5使用工具或仪表来进行查找 |  |  |
|  |  | 6有填写电梯维修记录表 |  |  |
| 电气故障2 |  | 1找到故障位置 |  |  |
|  |  | 2故障点排除 |  |  |
|  |  | 3发生短路或损坏器件 |  |  |
|  |  | 4产生新的故障 |  |  |
|  |  | 产生新故障已经修复 |  |  |
|  |  | 5使用工具或仪表来进行查找 |  |  |
|  |  | 6有填写电梯维修记录表 |  |  |
| 电气故障3 |  | 1找到故障位置 |  |  |
|  |  | 2故障点排除 |  |  |
|  |  | 3发生短路或损坏器件 |  |  |
|  |  | 4产生新的故障 |  |  |
|  |  | 产生新故障已经修复 |  |  |
|  |  | 5使用工具或仪表来进行查找 |  |  |
|  |  | 6有填写电梯维修记录表 |  |  |
| 电气故障4 |  | 1找到故障位置 |  |  |
|  |  | 2故障点排除 |  |  |
|  |  | 3发生短路或损坏器件 |  |  |
|  |  | 4产生新的故障 |  |  |
|  |  | 产生新故障已经修复 |  |  |
|  |  | 5使用工具或仪表来进行查找 |  |  |
|  |  | 6有填写电梯维修记录表 |  |  |
| 电气故障5 |  | 1找到故障位置 |  |  |
|  |  | 2故障点排除 |  |  |
|  |  | 3发生短路或损坏器件 |  |  |
|  |  | 4产生新的故障 |  |  |
|  |  | 产生新故障已经修复 |  |  |
|  |  | 5使用工具或仪表来进行查找 |  |  |
|  |  | 6有填写电梯维修记录表 |  |  |
| 电气故障6 |  | 1找到故障位置 |  |  |
|  |  | 2故障点排除 |  |  |
|  |  | 3发生短路或损坏器件 |  |  |
|  |  | 4产生新的故障 |  |  |
|  |  | 产生新故障已经修复 |  |  |
|  |  | 5使用工具或仪表来进行查找 |  |  |
|  |  | 6有填写电梯维修记录表 |  |  |
| 电气故障7 |  | 1找到故障位置 |  |  |
|  |  | 2故障点排除 |  |  |
|  |  | 3发生短路或损坏器件 |  |  |
|  |  | 4产生新的故障 |  |  |
|  |  | 产生新故障已经修复 |  |  |
|  |  | 5使用工具或仪表来进行查找 |  |  |
|  |  | 6有填写电梯维修记录表 |  |  |
| 电气故障8 |  | 1找到故障位置 |  |  |
|  |  | 2故障点排除 |  |  |
|  |  | 3发生短路或损坏器件 |  |  |
|  |  | 4产生新的故障 |  |  |
|  |  | 产生新故障已经修复 |  |  |
|  |  | 5使用工具或仪表来进行查找 |  |  |
|  |  | 6有填写电梯维修记录表 |  |  |
| 机械故障1 |  | 1找到故障位置 |  |  |
|  |  | 2故障点排除 |  |  |
|  |  | 基本排除，但调整结果有关测量数据不符合标准（规范） |  |  |
|  |  | 故障未能完全排除 |  |  |
|  |  | 3损坏器件 |  |  |
|  |  | 4产生新的故障 |  |  |
|  |  | 产生新故障已经修复 |  |  |
|  |  | 5安装操作步骤、操作(调整)方法正确 |  |  |
|  |  | 6有填写电梯维修记录表 |  |  |
|  |  | 7有填写测量数据记录 |  |  |
| 机械故障2 |  | 1找到故障位置 |  |  |
|  |  | 2故障点排除 |  |  |
|  |  | 基本排除，但调整结果有关测量数据不符合标准（规范） |  |  |
|  |  | 故障未能完全排除 |  |  |
|  |  | 3损坏器件 |  |  |
|  |  | 4产生新的故障 |  |  |
|  |  | 产生新故障已经修复 |  |  |
|  |  | 5安装操作步骤、操作(调整)方法正确 |  |  |
|  |  | 6有填写电梯维修记录表 |  |  |
|  |  | 7有填写测量数据记录 |  |  |
| 电梯运行功能 | 1检修状态开、关门，检修上、下行； |  |  |
|  | 2轿内指令与厅外招唤信号登记、显示、消号； |  |  |
|  | 3自动运行开关门； |  |  |
|  | 4自动上、下行全过程运行 |  |  |
|  | 5安全保护装置 |  |  |
| 违反职业操作规程与安全操作规范 |  |
| 其它情况记录 |  |

注：赛场违规情况与处理决定记录（处理决定可包括：1.警告，2.扣分，3.停赛，4.取消比赛成绩）

选手确认上述记录内容签：场 次 号        赛 位 号

赛位现场裁判员签名：

评分裁判员签名：

裁判长签名：

年  月  日

表4  电梯保养操作竞赛赛场情况记录表

| 赛区 |  | 赛项名称 | 中职电梯维修保养 | 竞赛项目 | 电梯保养 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 竞赛场次 |  | 赛位号 |  |
| 开始时间 |  | 结束时间 |  |
| 保养项目 | 操作过程与完成内容 | 是：√，否：ⅹ无此项划线 | 评分表序号(裁判填) |
| 保养项目1 | 1保养项目有进行操作 |  |  |
|  | 2发生短路或损坏器件 |  |  |
|  | 3 保养操作结果符合标准 |  |  |
|  | 4产生新的故障 |  |  |
|  | 产生新故障已经修复 |  |  |
|  | 5操作步骤、操作方法正确，材料、工具和仪表选择、使用正确（注明错误与次数） |  |  |
|  | 6有填写电梯保养操作记录表 |  |  |
| 保养项目2 | 1保养项目有进行操作 |  |  |
|  | 2发生短路或损坏器件 |  |  |
|  | 3 保养操作结果符合标准 |  |  |
|  | 4产生新的故障 |  |  |
|  | 产生新故障已经修复 |  |  |
|  | 5操作步骤、操作方法正确，材料、工具和仪表选择、使用正确（注明错误与次数） |  |  |
|  | 6有填写电梯保养操作记录表 |  |  |
| 保养项目3 | 1保养项目有进行操作 |  |  |
|  | 2发生短路或损坏器件 |  |  |
|  | 3 保养操作结果符合标准 |  |  |
|  | 4产生新的故障 |  |  |
|  | 产生新故障已经修复 |  |  |
|  | 5操作步骤、操作方法正确，材料、工具和仪表选择、使用正确（注明错误与次数） |  |  |
|  | 6有填写电梯保养操作记录表 |  |  |
| 保养项目4 | 1保养项目有进行操作 |  |  |
|  | 2发生短路或损坏器件 |  |  |
|  | 3 保养操作结果符合标准 |  |  |
|  | 4产生新的故障 |  |  |
|  | 产生新故障已经修复 |  |  |
|  | 5操作步骤、操作方法正确，材料、工具和仪表选择、使用正确（注明错误与次数） |  |  |
|  | 6有填写电梯保养操作记录表 |  |  |
| 保养项目5 | 1保养项目有进行操作 |  |  |
|  | 2发生短路或损坏器件 |  |  |
|  | 3 保养操作结果符合标准 |  |  |
|  | 4产生新的故障 |  |  |
|  | 产生新故障已经修复 |  |  |
|  | 5操作步骤、操作方法正确，材料、工具和仪表选择、使用正确（注明错误与次数） |  |  |
|  | 6有填写电梯保养操作记录表 |  |  |
| 保养项目6 | 1保养项目有进行操作 |  |  |
|  | 2发生短路或损坏器件 |  |  |
|  | 3 保养操作结果符合标准 |  |  |
|  | 4产生新的故障 |  |  |
|  | 产生新故障已经修复 |  |  |
|  | 5操作步骤、操作方法正确，材料、工具和仪表选择、使用正确（注明错误与次数） |  |  |
|  | 6有填写电梯保养操作记录表 |  |  |
| 违反职业操作规程与安全操作规范 |  |
| 其它情况记录 |  |

注：赛场违规情况与处理决定记录（处理决定可包括：1.警告，2.扣分，3.停赛，4.取消比赛成绩）

选手确认上述记录内容签：场 次 号        赛 位 号

赛位现场裁判员签名：

评分裁判员签名：

裁判长签名：

年  月  日

3.竞赛结束的评分

(1)在本场比赛结束后，由5位评分裁判根据参赛队提交比赛记录和现场裁判员提供的“现场裁判记录表”，在评分表上各自独立进行评分（评分表见表5和表6）。

表5  电梯维修操作竞赛评分表

（总分：60分）

场次号         赛位号           成绩

开始时间           结束时间            操作时间

| 一级评价项目 | 二级评价项目 | 三级评价项目 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目 | 评价要求 | 配分 | 评分标准 |  |  |
| 电梯维修 | 电气故障1 | 1.能够分析故障现象及查找故障原因，排除7个电气故障。 2.在电气故障诊断与排除过程中，能够按要求使用图纸分析、查找故障，正确使用工具或仪表检查判断，准确找到故障点并正确排除故障 3.能够将故障现象、故障点与排除（过程）方法简要明确地记录在“电梯维修记录表”中 | 4分 | 1.未找到故障位置扣5分； 因操作不当发生短路或损坏器件扣5分；产生新的故障不能自行修复扣5分；已经修复扣2分 |  |  |
|  |  |  |  | 2.找到故障位置未能完全排除故障扣2.5分 |  |  |
|  |  |  |  | 3.没有使用工具或仪表来进行判断、查找扣0.5分 |  |  |
|  |  |  |  | 4.故障现象未按标准填写或写错误的扣0.5分； 未能写出（最直接）准确的故障现象扣0.2分 |  |  |
|  |  |  |  | 5.故障可能的原因未按标准填写或写错误扣0.5分；故障(最小范围)可能原因正确的不足3项，每少一项扣0.1分 |  |  |
|  |  |  |  | 6.故障检查方法（过程）未按标准填写或全错的扣0.5分。写不完整或不准确或有错的扣0.2分。 |  |  |
|  |  |  |  | 7.故障点未按标准填写或写错误的扣0.3分。写不完整或不准确的扣0.2分 |  |  |
|  | 电气故障2 |  | 4分 | 1.未找到故障位置扣5分； 因操作不当发生短路或损坏器件扣5分；产生新的故障不能自行修复扣5分；已经修复扣2分 |  |  |
|  |  |  |  | 2.找到故障位置未能完全排除故障扣2.5分 |  |  |
|  |  |  |  | 3.没有使用工具或仪表来进行判断、查找扣0.5分 |  |  |
|  |  |  |  | 4.故障现象未按标准填写或写错误的扣0.5分； 未能写出（最直接）准确的故障现象扣0.2分 |  |  |
|  |  |  |  | 5.故障可能的原因未按标准填写或写错误扣0.5分；故障(最小范围)可能原因正确的不足3项，每少一项扣0.1分 |  |  |
|  |  |  |  | 6.故障检查方法（过程）未按标准填写或全错的扣0.5分。写不完整或不准确或有错的扣0.2分。 |  |  |
|  |  |  |  | 7.故障点未按标准填写或写错误的扣0.3分。写不完整或不准确的扣0.2分 |  |  |
|  | 电气故障3 |  | 4分 | 1.未找到故障位置扣5分； 因操作不当发生短路或损坏器件扣5分；产生新的故障不能自行修复扣5分；已经修复扣2分 |  |  |
|  |  |  |  | 2.找到故障位置未能完全排除故障扣2.5分 |  |  |
|  |  |  |  | 3.没有使用工具或仪表来进行判断、查找扣0.5分 |  |  |
|  |  |  |  | 4.故障现象未按标准填写或写错误的扣0.5分； 未能写出（最直接）准确的故障现象扣0.2分 |  |  |
|  |  |  |  | 5.故障可能的原因未按标准填写或写错误扣0.5分；故障(最小范围)可能原因正确的不足3项，每少一项扣0.1分 |  |  |
|  |  |  |  | 6.故障检查方法（过程）未按标准填写或全错的扣0.5分。写不完整或不准确或有错的扣0.2分。 |  |  |
|  |  |  |  | 7.故障点未按标准填写或写错误的扣0.3分。写不完整或不准确的扣0.2分 |  |  |
|  | 电气故障4 |  | 4分 | 1.未找到故障位置扣5分； 因操作不当发生短路或损坏器件扣5分；产生新的故障不能自行修复扣5分；已经修复扣2分 |  |  |
|  |  |  |  | 2.找到故障位置未能完全排除故障扣2.5分 |  |  |
|  |  |  |  | 3.没有使用工具或仪表来进行判断、查找扣0.5分 |  |  |
|  |  |  |  | 4.故障现象未按标准填写或写错误的扣0.5分； 未能写出（最直接）准确的故障现象扣0.2分 |  |  |
|  |  |  |  | 5.故障可能的原因未按标准填写或写错误扣0.5分；故障(最小范围)可能原因正确的不足3项，每少一项扣0.1分 |  |  |
|  |  |  |  | 6.故障检查方法（过程）未按标准填写或全错的扣0.5分。写不完整或不准确或有错的扣0.2分。 |  |  |
|  |  |  |  | 7.故障点未按标准填写或写错误的扣0.3分。写不完整或不准确的扣0.2分 |  |  |
|  | 电气故障5 |  | 5分 | 1.未找到故障位置扣5分； 因操作不当发生短路或损坏器件扣5分；产生新的故障不能自行修复扣5分；已经修复扣2分 |  |  |
|  |  |  |  | 2.找到故障位置未能完全排除故障扣2.5分 |  |  |
|  |  |  |  | 3.没有使用工具或仪表来进行判断、查找扣0.5分 |  |  |
|  |  |  |  | 4.故障现象未按标准填写或写错误的扣0.5分； 未能写出（最直接）准确的故障现象扣0.2分 |  |  |
|  |  |  |  | 5.故障可能的原因未按标准填写或写错误扣0.5分；故障(最小范围)可能原因正确的不足3项，每少一项扣0.1分 |  |  |
|  |  |  |  | 6.故障检查方法（过程）未按标准填写或全错的扣0.5分。写不完整或不准确或有错的扣0.2分。 |  |  |
|  |  |  |  | 7.故障点未按标准填写或写错误的扣0.3分。写不完整或不准确的扣0.2分 |  |  |
|  | 电气故障6 |  | 5分 | 1.未找到故障位置扣5分； 因操作不当发生短路或损坏器件扣5分；产生新的故障不能自行修复扣5分；已经修复扣2分 |  |  |
|  |  |  |  | 2.找到故障位置未能完全排除故障扣2.5分 |  |  |
|  |  |  |  | 3.没有使用工具或仪表来进行判断、查找扣0.5分 |  |  |
|  |  |  |  | 4.故障现象未按标准填写或写错误的扣0.5分； 未能写出（最直接）准确的故障现象扣0.2分 |  |  |
|  |  |  |  | 5.故障可能的原因未按标准填写或写错误扣0.5分；故障(最小范围)可能原因正确的不足3项，每少一项扣0.1分 |  |  |
|  |  |  |  | 6.故障检查方法（过程）未按标准填写或全错的扣0.5分。写不完整或不准确或有错的扣0.2分。 |  |  |
|  |  |  |  | 7.故障点未按标准填写或写错误的扣0.3分。写不完整或不准确的扣0.2分 |  |  |
|  | 电气故障7 | 1.能够分析故障现象及查找故障原因，排除7个电气故障。 2.在电气故障诊断与排除过程中，能够按要求使用图纸分析、查找故障，正确使用工具或仪表检查判断，准确找到故障点并正确排除故障 3.能够将故障现象、故障点与排除（过程）方法简要明确地记录在“电梯维修记录表”中 | 5分 | 1.未找到故障位置扣5分； 因操作不当发生短路或损坏器件扣5分；产生新的故障不能自行修复扣5分；已经修复扣2分 |  |  |
|  |  |  |  | 2.找到故障位置未能完全排除故障扣2.5分 |  |  |
|  |  |  |  | 3.没有使用工具或仪表来进行判断、查找扣0.5分 |  |  |
|  |  |  |  | 4.故障现象未按标准填写或写错误的扣0.5分； 未能写出（最直接）准确的故障现象扣0.2分 |  |  |
|  |  |  |  | 5.故障可能的原因未按标准填写或写错误扣0.5分；故障(最小范围)可能原因正确的不足3项，每少一项扣0.1分 |  |  |
|  |  |  |  | 6.故障检查方法（过程）未按标准填写或全错的扣0.5分。写不完整或不准确或有错的扣0.2分。 |  |  |
|  |  |  |  | 7.故障点未按标准填写或写错误的扣0.3分。写不完整或不准确的扣0.2分 |  |  |
| 电梯维修 | 电气故障8 |  | 5分 | 1.未找到故障位置扣5分； 因操作不当发生短路或损坏器件扣5分；产生新的故障不能自行修复扣5分；已经修复扣2分 |  |  |
|  |  |  |  | 2.找到故障位置未能完全排除故障扣2.5分 |  |  |
|  |  |  |  | 3.没有使用工具或仪表来进行判断、查找扣0.5分 |  |  |
|  |  |  |  | 4.故障现象未按标准填写或写错误的扣0.5分； 未能写出（最直接）准确的故障现象扣0.2分 |  |  |
|  |  |  |  | 5.故障可能的原因未按标准填写或写错误扣0.5分；故障(最小范围)可能原因正确的不足3项，每少一项扣0.1分 |  |  |
|  |  |  |  | 6.故障检查方法（过程）未按标准填写或全错的扣0.5分。写不完整或不准确或有错的扣0.2分。 |  |  |
|  |  |  |  | 7.故障点未按标准填写或写错误的扣0.3分。写不完整或不准确的扣0.2分 |  |  |
|  | 机械故障1 | 1.能够分析故障现象及查找故障原因，排除3个机械故障 2.能够按照GB7588-2003相关标准进行调整，并测量有关数据 3.能够将故障现象、故障点与排除（过程）方法简要明确地记录在“电梯维修记录表”中，并将测量数据记录于“数据测量记录表”中 | 6分 | 1.未找到故障位置扣6分； 排除故障时，因操作不当损坏器件扣6分；产生新的故障不能自行修复扣6分；已经修复扣3分 |  |  |
|  |  |  |  | 2.找到故障位置未能完全排除故障扣3分；故障基本排除，但调整结果关测量数据不符合标准（规范）扣1分 |  |  |
|  |  |  |  | 3.安装操作步骤、操作(调整)方法错扣1分 |  |  |
|  |  |  |  | 4.故障现象未按标准填写或写错误的扣0.3分； 未能写出（最直接）准确的故障现象扣0.2分 |  |  |
|  |  |  |  | 5.故障可能的原因未按标准填写或写错误扣0.5分；故障(最小范围)可能原因正确的不足3项，每少一项扣0.1分 |  |  |
|  |  |  |  | 6.故障检查方法（过程）未按标准填写或全错的扣0.4分。写不完整或不准确或有错的扣0.2分。 |  |  |
|  |  |  |  | 7.故障点未按标准填写或写错误的扣0.3分。写不完整或不准确的扣0.2分 |  |  |
|  |  |  |  | 8.相关测量数据记录未按标准填写或全错的扣0.5分。不完整或不能符合标准（规范）或有错的每项扣0.2分（最多限3项） |  |  |
|  | 机械故障2 |  | 6分 | 1.未找到故障位置扣6分； 排除故障时，因操作不当损坏器件扣6分；产生新的故障不能自行修复扣6分；已经修复扣3分 |  |  |
|  |  |  |  | 2.找到故障位置未能完全排除故障扣3分；故障基本排除，但调整结果关测量数据不符合标准（规范）扣1分 |  |  |
|  |  |  |  | 3.安装操作步骤、操作(调整)方法错扣1分 |  |  |
|  |  |  |  | 4.故障现象未按标准填写或写错误的扣0.3分； 未能写出（最直接）准确的故障现象扣0.2分 |  |  |
|  |  |  |  | 5.故障可能的原因未按标准填写或写错误扣0.5分；故障(最小范围)可能原因正确的不足3项，每少一项扣0.1分 |  |  |
|  |  |  |  | 6.故障检查方法（过程）未按标准填写或全错的扣0.4分。写不完整或不准确或有错的扣0.2分。 |  |  |
|  |  |  |  | 7.故障点未按标准填写或写错误的扣0.3分。写不完整或不准确的扣0.2分 |  |  |
|  |  |  |  | 8.相关测量数据记录未按标准填写或全错的扣0.5分。不完整或不能符合标准（规范）或有错的每项扣0.2分（最多限3项） |  |  |
|  | 电梯运行功能正常 | 要求维修调试结果电梯运行功能正常（每少一个功能扣1分） | 4分 | 1.轿内指令信号、厅外招唤信号登记与消号 |  |  |
|  |  |  |  | 2.检修状态下手动开、关门，检修上、下行 |  |  |
|  |  |  |  | 3.无司机状态，自动开、关门；自动上下行 |  |  |
|  |  |  |  | 4.各种运行显示和安全保护装置功能正常 |  |  |
|  | 操作熟练程度 | 1.要求所设置的电气、机械故障能够全部排除，电梯运行功能正常 2.要求操作熟练，排障迅速 | 2分 | 1.竞赛设置的电气、机械故障未全部排除，或电梯运行功能错误多于2个的扣1分 |  |  |
|  |  |  |  | 2.竞赛设置的电气、机械故障全部排除，电梯运行功能基本正确（功能错不超过2项）。根据操作时间长短在0～1扣分（操作时间最短的不扣分。原则上按批次比较，不同批次比照执行） |  |  |
|  | 安全意识与基本操作规范 | 1.从工作态度、安全意识、职业规范、协作能力与环境保护等方面进行评价。 2.要求文明参赛，注重安全，按职业要求穿戴劳保用品。严格遵守职业操作规程和安全操作规范 3.两名选手配合默契，工作协调；爱护设备、工具，节省材料，现场清洁。 | 6分 | 1.工作服、帽鞋等不符合职业要求扣0.5分 |  |  |
|  |  |  |  | 2.工具等物品摆放、工位卫生不符合职业要求扣0.5分 |  |  |
|  |  |  |  | 3.操作过程工具、器件掉落（地）每次扣0.5分（本项最多扣1分） |  |  |
|  |  |  |  | 4.盘车、进出轿顶、进出底坑违反职业操作规程与职业安全操作规范每次（项）扣1分 |  |  |
|  |  |  |  | 5.检查、维修保养操作过程违反职业操作规程、职业安全操作规范每次（项）扣1分 |  |  |
|  | 其他扣分规定 | 在完成工作任务的过程中，因操作不当导致人身或设备安全事故，扣10-20分；情况严重者成绩以0分计，并取消比赛资格 |  |  |
|  |  | 违规操作损坏赛场提供的设备、危险操作等，不符合职业规范的行为，视情节扣5～10分 |  |  |
|  |  | 不服从裁判、扰乱赛场秩序、干扰裁判工作，视情节扣5～10分，情况严重者取消比赛资格 |  |  |
|  |  | 选手认定器件有故障可提出更换，如经技术人员、裁判测定器件没问题的每次扣2分；器件确有问题的，每更换一次补时5分钟，且不扣分 |  |  |

注：各项配分扣完为止。凡是需要操作的项目，没有操作过程仅有记录的不给分。

评分裁判员签名：

年  月  日

表6  电梯保养操作竞赛评分表

（总分：40分）

场次号         赛位号           成绩

开始时间           结束时间            操作时间

| 一级评价项目 | 二级评价项目 | 三级评价项目 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目 | 评价要求 | 配分 | 评分标准 |  |  |
| 电梯保养 | 保养项目1 | 1.要求能够按照TSG/T5002-2017中电梯维护保养的要求，对电梯进行日常维护保养 2.能够对6个项目进行保养、检测、调整或更换，并完整、规范地填写“电梯维护保养操作记录表”（需要检测、调整或更换的部件按照GB7588-2003相关标准进行操作并记录数据） | 6分 | 1.保养项目未操作扣4.5分 因操作不当发生短路或损坏器件扣4.5分；产生新的故障不能自行修复扣4.5分；已经修复扣2分 |  |  |
|  |  |  |  | 2.保养操作结果不能符合标准扣2分 |  |  |
|  |  |  |  | 3.操作步骤、操作方法错，材料、工具和仪表选择、使用错误每次（处）扣0.5分（本项最多扣1分） |  |  |
|  |  |  |  | 4.未按要求填写“保养检查（检验）内容与要求”或写错扣0.5分；写不完整或不准确或有错的每项目扣0.2分 |  |  |
|  |  |  |  | 5.未按标准要求填写“保养（检验）方法及步骤” 或写错扣0.5分；写不完整或不准确或有错的每项目扣0.2分 |  |  |
|  |  |  |  | 6.相关测量数据未按标准填写或写错的扣0.5分。写不完整或不能符合标准（规范）或有错的每项扣0.2分 |  |  |
|  | 保养项目2 |  | 6分 | 1.保养项目未操作扣4.5分 因操作不当发生短路或损坏器件扣4.5分；产生新的故障不能自行修复扣4.5分；已经修复扣2分 |  |  |
|  |  |  |  | 2.保养操作结果不能符合标准扣2分 |  |  |
|  |  |  |  | 3.操作步骤、操作方法错，材料、工具和仪表选择、使用错误每次（处）扣0.5分（本项最多扣1分） |  |  |
|  |  |  |  | 4.未按要求填写“保养检查（检验）内容与要求”或写错扣0.5分；写不完整或不准确或有错的每项目扣0.2分 |  |  |
|  |  |  |  | 5.未按标准要求填写“保养（检验）方法及步骤” 或写错扣0.5分；写不完整或不准确或有错的每项目扣0.2分 |  |  |
|  |  |  |  | 6.相关测量数据未按标准填写或写错的扣0.5分。写不完整或不能符合标准（规范）或有错的每项扣0.2分 |  |  |
|  | 保养项目3 |  | 6分 | 1.保养项目未操作扣4.5分 因操作不当发生短路或损坏器件扣4.5分；产生新的故障不能自行修复扣4.5分；已经修复扣2分 |  |  |
|  |  |  |  | 2.保养操作结果不能符合标准扣2分 |  |  |
|  |  |  |  | 3.操作步骤、操作方法错，材料、工具和仪表选择、使用错误每次（处）扣0.5分（本项最多扣1分） |  |  |
|  |  |  |  | 4.未按要求填写“保养检查（检验）内容与要求”或写错扣0.5分；写不完整或不准确或有错的每项目扣0.2分 |  |  |
|  |  |  |  | 5.未按标准要求填写“保养（检验）方法及步骤” 或写错扣0.5分；写不完整或不准确或有错的每项目扣0.2分 |  |  |
|  |  |  |  | 6.相关测量数据未按标准填写或写错的扣0.5分。写不完整或不能符合标准（规范）或有错的每项扣0.2分 |  |  |
|  | 保养项目4 |  | 6分 | 1.保养项目未操作扣4.5分 因操作不当发生短路或损坏器件扣4.5分；产生新的故障不能自行修复扣4.5分；已经修复扣2分 |  |  |
|  |  |  |  | 2.保养操作结果不能符合标准扣2分 |  |  |
|  |  |  |  | 3.操作步骤、操作方法错，材料、工具和仪表选择、使用错误每次（处）扣0.5分（本项最多扣1分） |  |  |
|  |  |  |  | 4.未按要求填写“保养检查（检验）内容与要求”或写错扣0.5分；写不完整或不准确或有错的每项目扣0.2分 |  |  |
|  |  |  |  | 5.未按标准要求填写“保养（检验）方法及步骤” 或写错扣0.5分；写不完整或不准确或有错的每项目扣0.2分 |  |  |
|  |  |  |  | 6.相关测量数据未按标准填写或写错的扣0.5分。写不完整或不能符合标准（规范）或有错的每项扣0.2分 |  |  |
|  | 保养项目5 |  | 6分 | 1.保养项目未操作扣4.5分 因操作不当发生短路或损坏器件扣4.5分；产生新的故障不能自行修复扣4.5分；已经修复扣2分 |  |  |
|  |  |  |  | 2.保养操作结果不能符合标准扣2分 |  |  |
|  |  |  |  | 3.操作步骤、操作方法错，材料、工具和仪表选择、使用错误每次（处）扣0.5分（本项最多扣1分） |  |  |
|  |  |  |  | 4.未按要求填写“保养检查（检验）内容与要求”或写错扣0.5分；写不完整或不准确或有错的每项目扣0.2分 |  |  |
|  |  |  |  | 5.未按标准要求填写“保养（检验）方法及步骤” 或写错扣0.5分；写不完整或不准确或有错的每项目扣0.2分 |  |  |
|  |  |  |  | 6.相关测量数据未按标准填写或写错的扣0.5分。写不完整或不能符合标准（规范）或有错的每项扣0.2分 |  |  |
|  | 保养项目6 |  | 6分 | 1.保养项目未操作扣4.5分 因操作不当发生短路或损坏器件扣4.5分；产生新的故障不能自行修复扣4.5分；已经修复扣2分 |  |  |
|  |  |  |  | 2.保养操作结果不能符合标准扣2分 |  |  |
|  |  |  |  | 3.操作步骤、操作方法错，材料、工具和仪表选择、使用错误每次（处）扣0.5分（本项最多扣1分） |  |  |
|  |  |  |  | 4.未按要求填写“保养检查（检验）内容与要求”或写错扣0.5分；写不完整或不准确或有错的每项目扣0.2分 |  |  |
|  |  |  |  | 5.未按标准要求填写“保养（检验）方法及步骤” 或写错扣0.5分；写不完整或不准确或有错的每项目扣0.2分 |  |  |
|  |  |  |  | 6.相关测量数据未按标准填写或写错的扣0.5分。写不完整或不能符合标准（规范）或有错的每项扣0.2分 |  |  |
|  | 安全意识与基本操作规范 | 1.从工作态度、安全意识、职业规范、协作能力与环境保护等方面进行评价。 2.要求文明参赛，注重安全，按职业要求穿戴劳保用品。严格遵守职业操作规程和安全操作规范 3.两名选手配合默契，工作协调；爱护设备、工具，节省材料，现场清洁。 | 4分 | 1.工作服、帽鞋等不符合职业要求扣0.5分 |  |  |
|  |  |  |  | 2.工具等物品摆放、工位卫生不符合职业要求扣0.5分 |  |  |
|  |  |  |  | 3.操作过程工具、器件掉落（地）每次扣0.5分（本项最多扣1分） |  |  |
|  |  |  |  | 4.盘车、进出轿顶、进出底坑违反职业操作规程与职业安全操作规范每次（项）扣1分 |  |  |
|  |  |  |  | 5.检查、维修保养操作过程违反职业操作规程、职业安全操作规范每次（项）扣1分 |  |  |
|  | 其他扣分规定 | 在完成工作任务的过程中，因操作不当导致人身或设备安全事故，扣10-20分；情况严重者成绩以0分计，并取消比赛资格取消比赛资格 |  |  |
|  |  | 违规操作损坏赛场提供的设备、危险操作等，不符合职业规范的行为，视情节扣5～10分 |  |  |
|  |  | 不服从裁判、扰乱赛场秩序、干扰裁判工作，视情节扣5～10分，情况严重者取消比赛资格 |  |  |
|  |  | 选手认定器件有故障可提出更换，如经技术人员、裁判测定器件没问题的每次扣2分；器件确有问题的，每更换一次补时5分钟，且不扣分 |  |  |

注：各项配分扣完为止。凡是需要操作的项目，没有操作过程仅有记录的不给分。

评分裁判员签名：

年  月  日

(2)在评分过程中，现场裁判员均留在本赛位配合评分裁判进行评分工作；2名选手在本赛位全程参与，在确认其所完成的项目、测量数据并签字后方离开赛场。

(3) 2名记分员在监督员的现场监督下进行计分；5位评分裁判员的评分去掉1个最高分和1个最低分，其余评分的算术平均值作为该赛位的最终得分。

(3)计分员登记本场比赛的“成绩汇总表”，经复核无误，由记分员、裁判长、监督人员和仲裁人员签字确认。

4.总成绩评定及名次排列

全部比赛结束，各场比赛各赛位的成绩评定后，经加密裁判解密，各部分成绩经加权汇总后形成各参赛队的竞赛成绩：操作竞赛各赛位的成绩经加密裁判解密后形成各参赛队的操作竞赛成绩；电梯维修操作竞赛成绩与电梯维护保养操作竞赛成绩之和为该队竞赛总成绩；按竞赛总成绩从高分到低分排列各参赛队的名次。

5.成绩复核与公布

(1)为保障成绩评判的准确性，监督组将对赛项总成绩排名前30%的所有参赛队伍（选手）的成绩进行复核；对其余成绩进行抽检复核，抽检覆盖率不得低于15%。如发现成绩错误以书面方式及时告知裁判长，由裁判长更正成绩并签字确认。复核、抽检错误率超过5%的，裁判组将对所有成绩进行复核。

(2)最终成绩经复核无误，由裁判长、监督人员和仲裁人员签字确认后公布。

十一、奖项设置

本赛项设团体一、二、三等奖。以赛项实际参赛队总数为基数，一、二、三等奖获奖比例分别为10%、20%、30%（小数点后四舍五入）；获一等奖参赛队的指导教师获“优秀指导教师奖”。

十二、技术规范

（一）技术标准（表7）

表7  竞赛相关技术标准

| 序号 | 标 准 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | GB 7588-2003 | 《电梯制造与安装安全规范》 |
| 2 | TSG T5002-2017 | 《电梯维护保养规则》 |
| 3 | TSG T7003-2012 | 《电梯监督检验和定期检验规则》 |
| 4 | GB/T 10059-2009 | 《电梯试验方法》 |
| 5 | GB/T 10060-2011 | 《电梯安装验收标准》 |
| 6 | GB/T 24478 | 《电梯曳引机》 |
| 7 | GB8903-2005 | 《电梯用钢丝绳》 |
| 8 | GB/T 10058-2009 | 《电梯技术条件》 |
| 9 | JG/T 50702.1-1996 | 《电梯T型导轨》第5 部分：技术要求 |
| 10 | GB 14048.1-2006 | 《低压开关设备和控制设备》第1 部分：总则 |
| 11 | GB/T 5013.5-2008 | 《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆》第5部分：电梯电缆 |
| 12 | GB/T 5023.6-2006 | 《额定电压450/750 V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆》第6 部分：电梯电缆和挠性-连接用电缆 |
| 13 | GB 14048.5-2008 | 《低压开关设备和控制设备》第5-1 部分：控制电路电器和开关元件机电式控制电路电器 |

（二）职业标准

电梯维修特种作业人员（中级）操作证。

（三）教学标准

在中等职业学校“机电设备安装与维修”与“电气运行与控制”等专业电梯专门化方向所规定的教学内容中，涉及到电梯结构与原理、电梯安全操作规程、电梯维修与保养的相关知识与技能，主要有：

1.电梯的基本结构、主要部件及其功能；

2.电梯的安全操作程序及安全操作规程；

3.电梯的电气基础知识及电气控制线路功能；

4.机械和电气操作工艺要求；

5.电梯常见故障的分析方法与排障能力；

6.电梯维护保养项目（内容）和维护保养基本要求。

十三、建议使用的比赛器材、技术平台和场地要求

（一）建议使用的比赛器材

建议使用YL-777型电梯安装、维修与保养实训考核装置：

1.主要技术参数

工作电源：三相五线 AC380V /220V ±7.5% 50Hz

装置尺寸：5000×3900×7800（长×宽×高）

厅门净尺寸：800×1000 mm

提升高度：1800 mm

额定速度：0.2m/s

最大功率消耗≤1.6KW

2.设备结构与特点

本设备全部采用真实电梯的机构及部件制成，主要由曳引系统、导向系统、轿厢系统、门系统、重量平衡系统、电力拖动系统、电气控制系统及安全保护系统等构成：

曳引系统：主要由曳引机、曳引钢丝绳、导向轮、反绳轮等组成；曳引机由永磁同步电动机、制动器等组成，为电梯的运行提供动力。曳引钢丝绳连接轿厢和对重，驱动轿厢升降。

导向系统：主要由导轨、导靴、导轨支架等组成；导靴安装在轿厢和对重架上，与导轨配合，强制轿厢和导轨运动于导轨上；导轨架主要起支撑导轨的作用。

轿厢系统：由轿厢架与轿厢体（轿壁、轿顶、轿底及操纵箱等）构成；采用中分式开门。

门系统：由轿厢门、层门、开门机、门锁装置等组成。

重量平衡系统：由对重和对重块装置等组成。

电力拖动系统：由供电系统、曳引电动机、速度反馈装置、调速装置等组成；主要提供动力，实现电梯调速控制。

电气控制系统：由操纵装置、位置显示装置、控制柜、平层装置、旋转编码器等组成；采用集选变频控制方式。

安全保护系统：主要由限速器、安全钳、缓冲器、端站保护装置等组成；具有接地保护、过流、过载、漏电保护及防坠落等保护功能，符合国家相关的标准。

- 设备配置（表8）

表8  YL-777型电梯安装、维修与保养实训考核装置设备配置一览表

| 序号 | 名称 | 主要技术指标 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 井道及观测平台 | 500×390×780（长×宽×高）cm | 1 | 套 |  |
| 2 | 主控制柜 | P≤2KW | 1 | 套 |  |
| 3 | 电源箱 |  | 1 | 套 |  |
| 4 | 曳引机 | V≤1m/s | 1 | 套 | 永磁同步 |
| 5 | 轿厢导轨 | T75 | 1 | 套 |  |
| 6 | 对重导轨 | TK5A | 1 | 套 |  |
| 7 | 轿厢架 |  | 1 | 套 |  |
| 8 | 轿厢 |  | 1 | 套 | 表面喷塑 |
| 9 | 门机 |  | 1 | 套 | 永磁同步 |
| 10 | 层门装置 |  | 2 | 套 | 不锈钢 |
| 11 | 安全钳 | V≤1m/s | 1 | 套 | 渐进式 |
| 12 | 限速器-涨紧装置 | V≤0.75m/s | 1 | 套 | 单向 |
| 13 | 限速器钢丝绳 | ∅8 | 1 | 套 |  |
| 14 | 曳引钢丝绳 | ∅10 | 1 | 套 |  |
| 15 | 绳头组合 | 楔式绳头 | 1 | 套 |  |
| 16 | 液压缓冲器 | V≤1m/s | 1 | 套 |  |
| 17 | 聚氨酯缓冲器 | V≤1m/s | 1 | 套 |  |
| 18 | 外招呼盒 |  | 2 | 套 |  |
| 19 | 轿内操作箱 |  | 1 | 套 |  |
| 20 | 端站保护装置 |  | 1 | 套 |  |
| 21 | 平层装置 |  | 1 | 套 | 光电式 |
| 22 | 光幕 |  | 1 | 套 |  |
| 23 | 称重装置 |  | 1 | 套 |  |
| 24 | 轿顶操作盒 |  | 1 | 套 |  |
| 25 | 底坑操作盒 |  | 1 | 套 |  |
| 26 | 随行电缆 |  | 1 | 套 |  |
| 27 | 井道电缆 |  | 1 | 套 |  |
| 28 | 电梯照明 |  | 1 | 套 |  |
| 29 | 实训指导书 |  | 1 | 本 |  |
| 30 | 实训工具 |  | 1 | 套 | 见表9 |

4.设备附件（表9）

表9  YL-777型电梯安装、维修与保养实训考核装置设备附件一览表

| 序号 | 名称 | 型号/规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全帽 |  | 2 | 个 |  |
| 2 | 安全带 | 双背式安全带 | 2 | 套 |  |
| 3 | 隔离带 | 警戒线护栏 | 2 | 个 |  |
| 4 | 安全警示牌 | 维修支架牌 | 1 | 个 |  |
| 5 |  | 危险支架牌 | 1 | 个 |  |
| 6 | 挂牌 | 维修挂牌 | 1 | 个 |  |
| 7 | 水平尺 | 600mm | 1 | 把 |  |
| 8 | 线坠 | 带磁性 | 1 | 支 |  |
| 9 | 钢板尺 | 300mm | 1 | 件 |  |
| 10 | 锤子 | 3磅 | 1 | 把 |  |
| 11 | 活动扳手 | 250×30 | 1 | 把 |  |
| 12 |  | 300×36 | 1 | 把 |  |
| 13 | 一字螺丝刀 | 3` | 1 | 把 |  |
| 14 |  | 3×75 | 1 | 把 |  |
| 15 | 十字螺丝刀 | 3` | 1 | 把 |  |
| 16 |  | 3×75 | 1 | 把 |  |
| 17 | 万用表 | 华谊MY60 | 1 | 件 |  |
| 18 | 电笔 | 得力8001 | 1 | 支 |  |
| 19 | 锉刀 | 扁锉8寸 | 1 | 支 |  |
| 20 |  | 扁锉6寸 | 1 | 支 |  |
| 21 | 卷尺 | 3m | 1 | 把 |  |
| 22 | 记号笔 |  | 1 | 支 |  |
| 23 | 绝缘胶布 |  | 1 | 卷 |  |
| 24 | 尖嘴钳 | 6` | 1 | 把 |  |
| 25 | 斜口钳 | 6` | 1 | 把 |  |
| 26 | 内六角扳手 | 10件套 | 1 | 套 |  |
| 27 | 开口扳手 | 8-10 | 1 | 把 |  |
| 28 |  | 10-12 | 1 | 把 |  |
| 29 |  | 13-16 | 1 | 把 |  |
| 30 |  | 14-17 | 1 | 把 |  |
| 31 |  | 18-21 | 1 | 把 |  |
| 32 |  | 19-22 | 1 | 把 |  |
| 33 |  | 24-27 | 1 | 把 |  |
| 34 | 梅花扳手 | 8-10 | 1 | 把 |  |
| 35 |  | 13-16 | 1 | 把 |  |
| 36 |  | 14-17 | 1 | 把 |  |
| 37 |  | 18-21 | 1 | 把 |  |
| 38 |  | 19-22 | 1 | 把 |  |
| 39 |  | 24-27 | 1 | 把 |  |
| 40 | 校导尺 | JS-302 | 1 | 付 |  |
| 41 | 钳形电流表 | MS2026 | 1 | 件 |  |
| 42 | 顶门器 |  | 1 | 件 |  |
| 43 | 塞尺 |  | 1 | 把 |  |
| 44 | 工具箱 |  | 2 | 支 |  |
| 45 | 三角钥匙 |  | 1 | 把 |  |
| 46 | 挂锁 |  | 1 | 只 |  |
| 47 | 锁梯钥匙 |  | 1 | 把 |  |

（二）竞赛场地要求

1.赛场整体环境要求

赛场应包括有：操作竞赛赛场、1间保密室、3间选手休息室、1间参赛队领队和指导教师休息室、1间来宾休息室和1间裁判工作室、1间工作人员休息室、1间医务室、1个会议厅（供开、闭幕式、领队会议使用），还有1间会议室（供小型会议和工作人员培训用）。场地均能够屏蔽手机信号。

赛场的采光、照明、通风和控温良好，环境温度、湿度符合设备使用规定；赛场主通道符合紧急疏散要求。

赛场内部署无盲点录像设备，能实时录制并播送赛场情况；赛场外有大屏幕或投影，能够同步显示赛场内竞赛状况。

赛场的各场地、通道及医务室、消防器材、洗手间等应有醒目的指示标牌（指示标牌均有中英文标注）。赛场各区域之间应有明显标志或警示带。

赛场配备维修服务、医疗、生活补给站等公共服务设施，为选手和赛场人员提供服务。安排交通车接送人员从驻地至赛场往返。

赛场设有保安、公安、消防、设备维修和电力抢险等人员待命，并设置安全应急通道，以防突发事件；并配备有足够的服务与引导人员。在整个比赛期间，都要求赛场和4个选手休息区域外有保卫人员警戒。竞赛期间赛场内的所有人员均应佩戴的明显的标志。

2.操作竞赛赛场

每一个赛位要求在室内21m2～26m2面积的硬底地面上，安装有一台“YL-777型电梯安装、维修与保养实训考核装置”；每个赛位要求标明编号（可移动）；配有一个器材柜、一张工作台和一张椅子；配有手写托板以供选手书写；并配有相应数量的清洁工具；张贴有明显的“安全操作注意事项”和“疏散平面图”；应保证每个赛位都能够看到时钟。

竞赛场地能够安装20台上述设备（不少于20个赛位）；两台设备之间的间距不少于1m，通道宽度不少于2m，楼层高度不少于10m；各台设备的二、三层之间有宽度不少于0.6m的连接通道。

竞赛场地划分为检录区、竞赛操作区、裁判工作区、材料备件区、作品展示区、观摩通道等区域，区域之间有明显标志或警示带；非裁判员、参赛选手、工作人员不得进入赛位。

竞赛场地装有无盲点的录像设施；保证良好的采光、照明和通风，提供稳定的电源和应急供电设备。

竞赛场地有供裁判（仲裁和监督）工作的区域并有明显标识；有一台计算机（配打印机）和一个手提扩音器，有饮水设备，有应急药箱；有合格的消防设施设备，有宽敞的疏散通道和不少于三个疏散安全出口。竞赛现场距洗手间应不超过30m。

3.裁判工作室和工作人员休息室位置均在操作竞赛赛场旁边，各有30座位的桌椅，各有一台计算机（配打印机），有饮水设备，配相关文具，裁判工作室有1台碎纸机。

4.选手休息室。四间选手休息室都要相互独立，彼此分隔；均带（男、女）洗手间。每室内都有40个座位；有饮水设备。

十四、安全保障

按照《全国职业院校技能大赛安全管理规定》的有关要求，本赛项在历届竞赛的基础上，从竞赛设计、竞赛组织和竞赛场地设施等三方面完善设计，规避风险，确保备赛和竞赛期间参赛选手、指导教师、裁判员、工作人员及观众的安全。

（一）比赛环境

1.执委会须在赛前组织专人对比赛现场、住宿场所和交通保障进行考察，并对安全工作提出明确要求。赛场的布置，赛场内的器材、设备，应符合国家有关安全规定。如有必要，也可进行赛场仿真模拟测试，以发现可能出现的问题。承办单位赛前须按照执委会要求排除安全隐患。

2.赛场周围要设立警戒线，防止无关人员进入发生意外事件。比赛现场内应参照相关职业岗位的要求为选手提供必要的劳动保护。在具有危险性的操作环节，裁判员要严防选手出现错误操作。

3.承办单位应提供保证应急预案实施的条件。对于比赛内容涉及高空作业、可能有坠物、大用电量、易发生火灾等情况的赛项，必须明确制度和预案，并配备急救人员与设施。

4.执委会须会同承办单位制定开放赛场和体验区的人员疏导方案。赛场环境中存在人员密集、车流人流交错的区域，除了设置齐全的指示标志外，须增加引导人员，并开辟备用通道。

5.大赛期间，承办单位须在赛场管理的关键岗位，增加力量，建立安全管理日志。

6.参赛选手进入赛位、赛事裁判工作人员进入工作场所，严禁携带通讯、照相摄录设备，禁止携带记录用具。如确有需要，由赛场统一配置、统一管理。赛项可根据需要配置安检设备对进入赛场重要部位的人员进行安检。

7.进入赛场的所有人员（包括参赛选手、裁判员和所有工作人员，以及进场参观的人员）均要戴安全帽。

（二）竞赛安全

本赛项除了对赛场整体环境的安全设置要求外，按照电梯竞赛的特点，在竞赛设备、赛场设计及竞赛规则与内容、执裁工作要求等方面都作出了针对性的专门设计与要求，并经过了4届国赛与4届行业赛的检验不断完善。具体是：

1.设备安全措施

本赛项竞赛平台作为教学设备，保证教学安全是设计时考虑的首要因素。该设备采用钢架结构，牢固坚实，周边和楼梯装有高度为1.1m的护栏；井道采用钢化玻璃围蔽，既便于直观教学又保障了对井道内操作人员的监护。该设备应该比部分学校教学使用的真实电梯更为安全。

2.赛场安全措施

从16年开始，对竞赛使用电梯都在二、三层之间安装了宽度超过0.6m的连接通道，把各台电梯连接成一个整体（可见图1），既方便了竞赛与平时的教学，又增强了电梯的牢固性。同时，对操作竞赛赛场各台设备之间通道的宽度、安全出口的设置、消防、录像等安全设施都提出了具体的要求（可见“十三、建议使用的比赛器材、技术平台和场地要求㈡竞赛场地要求”）。

3.竞赛内容的安全设计

电梯作为特种设备，要求从业人员有很强的安全与规范操作意识。本赛项为体现电梯专业这方面的学生素质培养要求，如在电梯维修与保养操作中都要求按照标准规范安全操作（可见表3～表6）；又从第一届竞赛就开始设置“安全意识与基本操作规范”作为独立的评分项目，并将此贯穿于所有竞赛内容的具体要求之中。

4.竞赛规则的安全设计

为保证竞赛过程的安全，本赛项在“参赛选手须知”（或“选手注意事项”，详见附件《竞赛样题》）以及评分标准中都对安全操作提出了明确的具体要求。例如要求选手进入轿顶、底坑操作时，必须先向裁判员请示，在裁判监护下进行操作；选手在对电气设备进行检测时，应尽量断电检测，确需要带电检测（或在每次重新通电前），必须要向裁判员申请，在确认安全并同意后，方可进行操作。又如在评分标准中，规定“在完成工作任务的过程中，因操作不当导致人身或设备安全事故，扣10-20分；情况严重者成绩以0分计，并取消比赛资格取消比赛资格” （见表5、表6）。

5.竞赛执裁的安全设计

本赛项执裁工作的一个特点，是规定每一个赛位（即每台电梯）都配备两名现场裁判员，而且在赛场设置5-6名巡查裁判员。所以本赛项需要的裁判员特别多，以20台竞赛电梯计算，至少需要50名裁判员（且未包括裁判长和加密裁判员，详见“十九、裁判人员建议”）。本赛项设立五年来，经过不断总结完善，已形成工作人员培训制度和详细的《工作人员工作细则》，其中对现场裁判提出在执裁过程中一定要对本赛位的选手在竞赛过程中做到全程监护，并作出详细记录。

正是因为本赛项从设立五年来周密的安全设计与严格的工作要求，才保证了五年来的4届国赛与4届行业赛都没有发生一起安全事故。

（三）生活条件

1.比赛期间，原则上由执委会统一安排参赛选手和指导教师食宿。承办单位须尊重少数民族的信仰及文化，根据国家相关的民族政策，安排好少数民族选手和教师的饮食起居。

2.比赛期间安排的住宿地应具有宾馆/住宿经营许可资质。以学校宿舍作为住宿地的，大赛期间的住宿、卫生、饮食安全等由执委会和提供宿舍的学校共同负责。

3.大赛期间有组织的参观和观摩活动的交通安全由执委会负责。执委会和承办单位须保证比赛期间选手、指导教师和裁判员、工作人员的交通安全。

4.各赛项的安全管理，除了可以采取必要的安全隔离措施外，应严格遵守国家相关法律法规，保护个人隐私和人身自由。

（四）组队责任

1.各学校组织代表队时，须安排为参赛选手购买大赛期间的人身意外伤害保险。

2.各学校代表队组成后，须制定相关管理制度，并对所有选手、指导教师进行安全教育。

3.各参赛队伍须加强对参与比赛人员的安全管理，实现与赛场安全管理的对接。

（五）应急处理

比赛期间发生意外事故，发现者应第一时间报告执委会，同时采取措施避免事态扩大。执委会应立即启动预案予以解决并报告组委会。赛项出现重大安全问题可以停赛，是否停赛由执委会决定。事后，执委会应向组委会报告详细情况。

（六）处罚措施

1.因参赛队伍原因造成重大安全事故的，取消其获奖资格。

2.参赛队伍有发生重大安全事故隐患，经赛场工作人员提示、警告无效的，可取消其继续比赛的资格。

3.赛事工作人员违规的，按照相应的制度追究责任。情节恶劣并造成重大安全事故的，由司法机关追究相应法律责任。

十五、经费概算

按照《全国职业院校技能大赛经费管理暂行办法》的有关要求，在赛事筹备准备、赛项技术完善、专家裁判、场地布置、开闭幕式、大赛宣传、奖品和服装等预计费用为65万元。经费预算明细表见表10。

表10  经费预算明细表

| 序号 | 预算项目 | 金额（万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 专家费、裁判费 | 23 |
| 2 | 开幕式和闭幕式 | 3 |
| 3 | 大赛宣传、设备租赁费 | 8 |
| 4 | 奖品、服装费 | 8 |
| 5 | 场地改造 | 5 |
| 6 | 赛务筹备 | 5 |
| 7 | 体验中心设计与实施 | 5 |
| 8 | 教学资源开发、赛项技术完善 | 5 |
| 9 | 机动 | 3 |
| 10 | 合计 | 65 |

十六、比赛组织与管理

按照《全国职业院校技能大赛组织机构与职能分工》《全国职业院校技能大赛赛项设备与设施管理办法》《全国职业院校技能大赛赛项监督与仲裁管理办法》等，制定本赛项的竞赛组织与管理方案：

（一）赛项组织机构

1.赛项执行委员会

赛项执委会全面负责本赛项的筹备与实施工作，在大赛执委会的领导下开展工作，并接受赛项所在分赛区执委会的协调和指导。赛项执委会的主要职责包括：领导、协调赛项专家组和赛项承办院校开展本赛项的组织工作，编制赛项经费预算并统筹管理赛项经费使用，选荐赛项专家组人员及赛项裁判与仲裁人员，负责赛项资源转化、安全保障等工作等。

2.赛项专家组

赛项专家工作组在赛项执委会领导下，负责本赛项技术文件（包括《竞赛规程》和《竞赛实施方案》）编撰、竞赛命题、赛场设计、设备拟定、赛项裁判人员培训、赛项说明会组织、赛项安全预案、赛事咨询、教学成果展示体验、赛事观摩、赛事宣传方案设计、竞赛成绩分析、赛事技术评点、赛事成果转化；指导承办校完成竞赛的各项准备工作；遴选裁判团队并负责裁判培训工作；以及竞赛制度规定和赛项执委会安排的其他竞赛工作。

3.承办院校

承办院校主要职责是：提供竞赛场地和配套场地、落实《竞赛实施方案》、负责竞赛的后勤保障、宣传、赛项经费管理、资料管理；以及竞赛制度规定和赛项执委会安排的其他竞赛工作。

4.协办单位

协办单位（合作企业）主要提供竞赛设备（含备件和耗材）、在竞赛期间提供设备维护与技术服务等。

（二）赛项设备与设施管理

按照《全国职业院校技能大赛赛项设备与设施管理办法》：

1.赛场条件

赛场按照上述“十三㈡”和“十四㈠、㈡”的要求布置。

2.赛项保障

按照本赛项制定的《竞赛实施方案》，建立完善的赛项保障组织管理机制，确保大赛有序进行。以承办单位为主体，设置竞赛办公室、下设赛务组、技术和设备保障组、后勤接待组、宣传联络组和安全保卫组，并制定相应的工作细则。

（三）赛项监督与仲裁管理

执行《全国职业院校技能大赛赛项监督与仲裁管理办法》。

十七、教学资源转化建设方案

按照《全国职业院校技能大赛赛项资源转化工作办法》，根据本赛项设置的目的：“推动专业设置与产业需求对接，课程内容与职业标准对接，教学过程与生产过程对接；促进电梯专业的教学改革，促进人才培养模式与教学方法的改革创新，加快电梯维修保养高技能人才的培养。”因此尽快将竞赛资源转化为教学资源是本赛项非常重要且迫切的任务。本赛项的教学资源转化建设方案及预期成果如下：

（一）资源转化的主要内容

1.制订电梯专业的教学标准

在已经基本完成的电梯专业的教学标准（教学指导方案）的基础上，继续修订完善并随之制订和完善专业课程的教学大纲、教学资源配置与建设方案等相关教学文件。

2.组织教学资源建设

制订《教学资源建设实施方案》。

实施已制订的《电梯专业系列规划教材建设规划》，在已出版8本的基础上，计划在年内再出版2-3本。

完成与以上教材相配套数字化教学资源（包括习题答案、电子教案、PPT、微视频、题库等）。

进行数字化（网络）教学资源的配套建设。计划在年内完成制作10-30个微视频、动画和仿真软件。

完成3-5个教具的设计方案。

搭建专业教学云平台，主要包括资源共享、资源下载、技术交流、在线学习、题库建设等单元。

以上教学资源能够基本覆盖全部专业主干课程的教学内容。

3.建设“五位一体”的专业实训基地

依托有关职业院校和企业，建设“五位（实习实训教学、技能考核、师资及企业和社会培训、技能竞赛、教产研发）一体”的电梯专业人才培（实）训基地。基地的主要作用是：

示范专业建设；

进行人才培养、培训和师资培训、职业技能鉴定；

为企业和社会提供技术服务、研发；

作为专业建设研讨交流场所；

作为全国和行业、地区性竞赛的赛场。

在目前已基本建成5个专业实训基地的基础上，拟在今后2-3年内再建设3-4个，争取在国内各个大区（华南、华东、华北、东北、西北和西南）都建设有一个基地。

4.继续进行相关的专业教学设备的研发

根据专业建设与教学改革的需要，将继续研发新的专业教学设备并开发本专业新的竞赛项目。可考虑按照电梯的功能和维保部位开发若干个教学区域。

5.校企合作项目与科研课题立项

开展大赛合作企业与院校间的校企合作项目与科研课题立项，争取在年内有2-3个课题立项。

6.召开专题研讨会

计划于每年年底召开本赛项（专业）的大型专题研讨会，及时总结竞赛的经验、成果与存在问题，研究今后竞赛的发展方向与规划；并将上述4项工作在研讨会上进行研讨并落实。

7.成立专业研究会

为实施以上方案，建议在相关教学组织属下成立（中、高职）电梯专业教学研究会。

（二）资源转化内容的呈现形式

1.教学文件;

2.（纸质）教材（及相关配套的数字化教学资源）；

3.教学视频；

4.教学软件；

5.动画；

6.实训基地；

7.教学设备；

8.教研论文或调研报告。

（三）资源转化进度（表11）

表11  教学资源转化进度表

| 序号 | 时间 | 转化成果类型 | 载体 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2017年 | 完成专业教学建设标准的制订和修订 | 教学文件 |
| 2 | 2018年 | 出版2-3本(及以上)的教材和配套教学用书，至2018年基本完成全部专业主干课程的教材建设 | 教材 |
| 3 | 2018年 | 完成与教材相配套数字化教学资源（包括习题答案、电子教案、PPT、微视频等） | 数字化网络教学资源 |
| 4 | 2018年 | 1.制订《教学资源建设实施方案》； 2.进行数字化（网络）教学资源的配套建设：计划在年内完成制作10-30个微视频、动画和仿真软件；完成3-5个教具的设计方案。 |  |
| 5 |  | 搭建专业教学云平台 |  |
| 6 | 2017-2019年 | 完成2-3个“五位一体”培（实）训基地的建设。 | 教学设施设备及其配套的教学资源 |
| 7 |  | 每年完成1-2个（套，及以上）专业教学设备的研发，至2019年基本完成专业教学全部设备的配套。 |  |
| 8 |  | 每年召开一次专题研讨会 | 会议文件 |

（四）资源转化成果的推广应用

在国内开设有电梯专业的中、高职院校中推广应用，以推动专业设置与产业需求对接，课程内容与职业标准对接，教学过程与生产过程对接；促进电梯专业的教学改革，促进人才培养模式与教学方法的改革创新，加快电梯维修保养高技能人才的培养。

十八、筹备工作进度时间表（表12）

表12  筹备工作进度时间表

| 序号 | 时间 | 工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2017年9月 | 赛项申报 |
| 2 | 2017年10月 | 组织行业、企业专家和院校代表完成竞赛规程的修订完善工作，交由大赛执委会发布 |
| 3 | 2017年10月-2018年4月 | 组建赛项技术工作团队，开展赛项准备和筹备工作 |
| 4 | 2018年3月上旬 | 召开赛项专家组、承办和协办单位三方联席会议，制订《竞赛实施方案》 |
| 5 | 2018年4月上旬 | 完成命题 |
| 6 | 2018年4月中旬 | 召开赛项说明会 |
| 7 | 2018年4月下旬 | 完成竞赛裁判员与仲裁员队伍组建；评分细则与裁判（仲裁）员工作细则等制定完毕 |
| 8 | 2018年5月上旬 | 比赛设备调试完毕，专家组到竞赛地点现场检查验收 |
| 9 | 2018年5月中旬 | 组织裁判员与仲裁员培训 |
| 10 | 2018年5月中旬 | 竞赛项目实施 |
| 11 | 2018年9-10月 | 竞赛项目总结 |
| 12 | 2018年11月 | 围绕本竞赛项目的相关教学成果研讨会及展示等活动 |

十九、裁判人员建议（表13）

表13  裁判人员建议表

| 序号 | 裁判类别 | 专业技术方向 | 知识能力要求 | 执裁、教学、工作经历 | 专业技术职称 (职业资格等级) | 人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现场裁判员 | 电梯（或相关机电类专业） | 1.具备深厚的专业理论知识和较高的实践技能水平； 2.具有电梯维修保养的工作经验，且能熟练操作竞赛设备。 | 1.具有行业或省级以上技能竞赛裁判工作经验； 2.从事电梯专业教学或技术工作5年以上 | 具有中级及以上专业技术职称或技师及以上职业资格等级 | 45 |
| 2 | 评分裁判员 |  |  |  |  | 5 |
| 裁判总人数 | 50 |

补充说明如下：

1.本赛项每一个赛位（即每台电梯）需设赛位现场裁判员2名（同时每一位现场裁判员也只能负责一个赛位）。由于赛场有20台电梯，一般要在一天内组织3至4场竞赛，所以还需要备用现场裁判员5名，所以需要现场裁判员45名。

2.加上评分裁判员5名；共需要裁判员50名。

3.以上裁判员未包括裁判长和加密裁判员。

4.对现场裁判员和评分裁判员的具体要求：

(1)现场裁判员和评分裁判员均应是电梯专业人员，即从事电梯专业教学或技术工作5年以上的专业教师或行、企业的技术人员（仲裁员中也至少有1人为电梯专业人员），具有电梯维修与保养的工作经验，而且能熟练操作竞赛设备；

(2)应具有行业或省级以上技能竞赛的裁判工作经验，具备从事本赛项裁判工作所必需的专业知识、技能和包括身体素质在内的综合素质；现场裁判员更要有较好的身体素质，年龄一般不要超过60岁。

5.裁判员和仲裁员队伍应在组成后进行不少于8学时的专门培训（其中包括不少于1学时的安全专门培训）。

二十、其他

1.其他未尽事宜，在申报过程中随时与大赛执委会办公室沟通。

2.电梯维修保养赛项专职联络人信息如下：

联系人：

附件：1.电梯维护保养竞赛样题

2.电梯维修竞赛样题

附件1

# 全国职业院校技能大赛中职组电梯维修保养赛项

电梯维护保养操作竞赛

竞

赛

任

务

书

（样题）

场次号              赛位号

一、选手注意事项：

1.选手应按照规定穿着工作服、头戴安全帽、脚穿防滑电工鞋参加比赛。

2.各参赛队按照竞赛时间提前30min到达赛场门口进行检录，凭赛位号隐匿个人身份进入赛场。当选手进入赛位后，在竞赛开始前可先阅读竞赛文件（任务书和图纸、记录表格），并按照竞赛文件检查现场环境和赛场提供的设备、工具、器材等，须在确认比赛任务和现场条件无误后才开始比赛。在此期间不允许选手进行任何操作。

3.参赛选手不准携带任何技术资料和工具、器材。所有的通讯工具和照相摄录器材一律不准带入赛场。

4.竞赛开始15min后选手禁止入场，并取消该项竞赛的参赛资格。

5.竞赛开始后，参赛选手自行决定分工和时间安排。电梯维护保养操作竞赛的竞赛时间为60min，连续进行。全部比赛任务均在指定的时间和比赛场地内完成。在比赛过程中，饮水由赛场统一提供，选手休息、如厕的时间均计算在比赛时间内。

6.在比赛过程中，参赛选手必须严格按照操作规程和工艺准则，遵守安全操作要求，以保证设备和人身安全，并随时接受裁判员的监督：

(1)所有操作必须符合国家相关操作规范及标准。

(2)电梯维护保养操作竞赛的选手进入轿顶或底坑操作时，必须向裁判员请示，并经同意后方可进行以上所述操作。

(3)选手在对电气设备进行检测时，应尽量断电检测；确需要带电检测,必须向裁判员请示，并经同意后方可进行操作。

(4)在电梯通电前，必须向裁判员申请，经得同意方可通电。

7.在比赛过程中：

(1)参赛选手必须按职业要求穿戴劳保用品，严格遵守职业操作规程、职业安全操作规范。否则将按下列标准扣安全操作规范分：

1）工作服、帽鞋等不符合职业要求扣1分;

2）工具、包等物品摆放、工位卫生不符合职业要求扣1分;

3）操作过程工具、器件掉落（地）每次扣1分（本项最多扣2分）;

4）检查带电操作无请示报告每次（项）扣1分（本项最多扣2分）;

5）违反其他相关职业操作规程与职业安全操作规范每次（项）扣1分（本项最多扣2分）;

6）在（电梯）首次通电前，必须向裁判员申请，经得同意方可通电。否则扣1分;

7）在（电梯）首次断电，必须验电，确认是否可靠断电。否则扣1分。

(2)参赛选手认定器件有故障提出更换，如经技术人员与裁判测定器件没问题的每次扣2分；如器件确有问题的，但不是选手损坏的故障，不扣分，也不给加分，一般情况不给予补时（特殊故障由裁判长根据具体情况确定，补时最多不超过5分钟）。

(3)如出现违规操作损坏赛场提供的设备、危险操作等不符合职业规范的行为，可视情节扣5～10分；因操作不当导致人身或设备安全事故，可扣10～20分；因操作失误导致设备不能正常工作，或造成安全事故不能进行比赛的，将被中止比赛；若因设备故障导致选手中断或终止比赛，由大赛裁判长视具体情况做出裁决。

(4)如不服从裁判、干扰裁判工作，扰乱赛场秩序，可视情节扣5～10分，情况严重者取消比赛资格（成绩）。

8.参赛选手在比赛过程中不得自行离开赛场，如有特殊情况需经裁判员同意。参赛队欲提前结束比赛，应向裁判员举手示意，比赛终止时间由裁判员记录。比赛结束时参赛选手应立即停止任何操作。

9.竞赛结束后，参赛队须提交相关记录表格（《竞赛任务书》附件），方可离开赛场。

10.参赛选手如遇到特殊情况应立即报告现场的裁判员或工作人员，由裁判员请示裁判长；总裁判长的决定为现场最终裁定。以上相关规定的解释权在竞赛执委会。

二、竞赛任务

请在60min内完成以下工作任务：

1.要求按照TSG/T5002-20017中电梯维护保养的要求，对电梯进行维护保养（包括半月、季、半年、年度维护保养）。

2.对下列指定的6个项目进行保养、检测、调整、维修或更换，按照GB7588-2003相关标准进行操作，并将保养项目检查内容与要求、保养操作方法（步骤）、（保养前与保养后）有关的测量数据（如果有）完整、规范地填写附件 “电梯保养操作记录表”。

（1）轿厢称重装置

（2）限速器轮槽

（3）制动器制动弹簧压缩量

（4）井道照明

（5）厅门锁机械、电气保护性能检验、调整、维修。

注意：此项操作前必须向裁判请示，并经同意后，在裁判员（安全监督员）的监护下进行操作。否则视为违反安全操作规程一次进行扣分。

（6）因制动衬（制动器闸瓦）磨损量超过规定值，更换并调整。

注意：此项操作前必须先在电梯保养操作记录表中填写保养操作方法（步骤）后向裁判请示，并经同意后，在裁判员（安全监督员）的监护下进行操作。否则视为违反安全操作规程、危险操作，按“选手注意事项”第7条规定扣5～10分。

电梯保养操作记录表

第       场                    第        号赛位

| 保养项目 |  |
| --- | --- |
| 保养检查（检验）内容与要求 |  |
| 保养（检验）方法及步骤 |  |
| 测量数据 单位mm | 保养前 | 保养后 |

附件2

# 全国职业院校技能大赛中职组电梯维修保养赛项

电梯维修操作竞赛

竞

赛

任

务

书

（样题）

场次号              赛位号

一、选手注意事项：

1.选手应按照规定穿着工作服、头戴安全帽、脚穿防滑电工鞋参加比赛。

2.各参赛队按照竞赛时间提前30min到达赛场门口进行检录，凭赛位号隐匿个人身份进入赛场。当选手进入赛位后，在竞赛开始前可先阅读竞赛文件（任务书和图纸、记录表格），并按照竞赛文件检查现场环境和赛场提供的设备、工具、器材等，须在确认比赛任务和现场条件无误后才开始比赛。在此期间不允许选手进行任何操作。

3.参赛选手不准携带任何技术资料和工具、器材。所有的通讯工具和照相摄录器材一律不准带入赛场。

4.竞赛开始15min后选手禁止入场，并取消该项竞赛的参赛资格。

5.竞赛开始后，参赛选手自行决定分工和时间安排。电梯维修操作竞赛的竞赛时间为90min，连续进行。全部比赛任务均在指定的时间和比赛场地内完成。在比赛过程中，饮水由赛场统一提供，选手休息、如厕的时间均计算在比赛时间内。

6.在比赛过程中，参赛选手必须严格按照操作规程和工艺准则，遵守安全操作要求，以保证设备和人身安全，并随时接受裁判员的监督：

(1)所有操作必须符合国家相关操作规范及标准。

(2)电梯维修操作竞赛的选手进入轿顶或底坑操作时，必须向裁判员请示，并经同意后方可进行以上所述操作。

(3)选手在对电气设备进行检测时，应尽量断电检测；确需要带电检测,必须向裁判员请示，并经同意后方可进行操作。

(4)在电梯通电前，必须向裁判员申请，经得同意方可通电。

7.在比赛过程中：

(1)参赛选手必须按职业要求穿戴劳保用品，严格遵守职业操作规程、职业安全操作规范。否则将按下列标准扣安全操作规范分：

1）工作服、帽鞋等不符合职业要求扣1分;

2）工具、包等物品摆放、工位卫生不符合职业要求扣1分;

3）操作过程工具、器件掉落（地）每次扣1分（本项最多扣2分）;

4）检查带电操作无请示报告每次（项）扣1分（本项最多扣2分）;

5）违反其他相关职业操作规程与职业安全操作规范每次（项）扣1分（本项最多扣2分）;

6）在（电梯）首次通电前，必须向裁判员申请，经得同意方可通电。否则扣1分;

7）在（电梯）首次断电，必须验电，确认是否可靠断电。否则扣1分。

(2)参赛选手认定器件有故障提出更换，如经技术人员与裁判测定器件没问题的每次扣2分；如器件确有问题的，但不是选手损坏的故障，不扣分，也不给加分，一般情况不给予补时（特殊故障由裁判长根据具体情况确定，补时最多不超过5分钟）。

(3)如出现违规操作损坏赛场提供的设备、危险操作等不符合职业规范的行为，可视情节扣5～10分；因操作不当导致人身或设备安全事故，可扣10～20分；因操作失误导致设备不能正常工作，或造成安全事故不能进行比赛的，将被中止比赛；若因设备故障导致选手中断或终止比赛，由大赛裁判长视具体情况做出裁决。

(4)如不服从裁判、干扰裁判工作，扰乱赛场秩序，可视情节扣5～10分，情况严重者取消比赛资格（成绩）。

8.参赛选手在比赛过程中不得自行离开赛场，如有特殊情况需经裁判员同意。参赛队欲提前结束比赛，应向裁判员举手示意，比赛终止时间由裁判员记录。比赛结束时参赛选手应立即停止任何操作。

9.竞赛结束后，参赛队须提交相关记录表格（《竞赛任务书》附件），方可离开赛场。

10.参赛选手如遇到特殊情况应立即报告现场的裁判员或工作人员，由裁判员请示裁判长；总裁判长的决定为现场最终裁定。以上相关规定的解释权在竞赛执委会。

二、竞赛任务

请在90min内完成以下工作任务：

1.排除电梯电气故障

⑴分析故障现象及查找故障原因，能够排除竞赛预先设置的7个电气故障。

⑵在电梯电气故障诊断与排除过程中，要求使用图纸分析、查找故障，正确使用工具或仪表检查判断，准确找到故障点并正确进行故障排除。

⑶将与设置的电气故障最直接的故障现象、故障现象产生的可能原因、检查排除故障（过程）方法、准确的故障点简要明确地记录在“电梯维修记录表”（附件1）中。

2.排除电梯机械故障

⑴分析故障现象及查找故障原因，能够排除竞赛预先设置的2个机械故障（包括与之相关各部件的系统）。

⑵按照GB7588-2003等相关标准进行调整，并测量有关数据。

⑶将故障现象、故障产生的可能原因、检查排除（过程）方法、准确的故障点简要明确地记录在“电梯维修记录表” （附件1）中，并将测量（GB7588-2003等相关标准）有关的数据记录于“数据测量记录表” （附件2）中。

3.检查并排除电梯的电气故障和机械故障后，并进行全面检查与调试使电梯具有集选电梯运行的全部功能，且运行正常（包括各安全保护装置）：

⑴检修状态下手动开、关门，检修上、下行；

⑵轿内指令信号与厅外招唤信号登记、显示、消号；

⑶自动运行（无司机）状态下自动开关门；

⑷自动运行（无司机）状态下，自动上、下行全过程运行。

电 梯 维 修 记 录 表

第        场                    第         号赛位

| 故障序号 |  | 与评分表对应序号 （本栏由裁判填写） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 故障现象 |  |
| 故障可能原因 |  |
| 检查排除（过程）方法 |  |
| 准确的故障点 |  |

数 据 测 量 记 录 表

第        场                          第        号赛位

| 序号 | 维修调整后有关的测量数据（单位：mm） | 故障设置（评分表）对应序号 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | （本栏由裁判填写） |
| 2 |  | （本栏由裁判填写） |
| 3 |  | （本栏由裁判填写） |

# Text boxes

参赛队提前30min到达赛场门口接受检录

通过抽签确定赛位

凭赛位号隐匿个人身份进入赛场，由现场裁判引导至赛位前，将自带的工具器材有序摆放

阅读竞赛文件并按照竞赛文件检查现场环境和赛场提供的设备、工具、器材

竞赛开始时间到，选手开始比赛

竞赛开始15min后选手禁止入场

距离竞赛结束15min赛位现场裁判进行提示

竞赛结束时间到，停止操作

提交比赛记录

选手留在本赛位参与评分全过程，在确认所完成的任务与记录并签字后才离开赛场