2018年全国职业院校技能大赛

拟设赛项规程

### 一、赛项名称

赛项编号：ZZ-2018017

赛项名称：液压与气动系统装调与维护

英语翻译：Hydraulic and pneumatic system adjustment and maintenance

赛项组别：中职组

赛项归属产业：加工制造业

### 二、竞赛目的

通过赛项促进高素质技能型人才的培养，满足产业急需“工匠型”人才；促进中职学校液压与气动课程教学内容与教学模式的改革，引领新技术的应用、实现以赛促教、以赛促改、以赛促变；根据液压系统的应用情况，主要考察选手的液压元件的使用、液压回路的分析、典型液压故障的诊断与排故方法、液压系统安装与调试、液压维修的基本技能、气动基本回路的分析与排故、气动基础知识、气动典型系统回路的分析、一般工业气动控制回路的设计与搭建、同时还考核选手的统筹计划能力、工作效率、安全意识、质量意识、节能环保意识和职业素养等。促进校企对接，创造协同创新环境，形成产业、学业、职业、专业的联动创新模式；通过大赛形成一批职业教育创新成果，培养一批优秀的双师型教学团队，展现职业教育风采。

### 三、竞赛内容

大赛竞赛总时间为4小时，需要选手完成液压与气动系统的安装与调试（包括故障排除）、气动回路的设计优化、PLC程序编制、控制线路连接、整机运行等，各部分的时间由选手合理分配。各部分所占分值大小如下：

任务一  液压与气动系统回路装调与故障排除（占分比例40%）

选择合适液压元件、气动元件、泵源及其它辅件，完成液压系统安装、调整系统参数及气动回路安装与调试，并排除故障，达到任务书规定的要求。

任务二  液压与气动系统回路设计或优化（占分比例15%）

设计或优化液压与气动系统回路，实现任务书规定的功能。

任务三  电气控制回路连接与排故（占分比例10%）

完成系统中线路连接或端接，并排除故障。

任务四  控制系统PLC程序设计（占分比例15%）

根据系统工作过程、控制要求和保护要求，编写PLC控制程序，完成程序下载并调试运行。

任务五  整机调试与运行（占分比例15%）

通电调试运行设备，并作记录，实现任务书中规定的功能。

任务六 职业素养（占分比例5%）

从设备操作规范性、材料利用、工具使用、工位整洁、安全文明生产等方面进行考核。

### 四、竞赛方式

（一）个人赛。选手在规定时间内完成液压与气动系统装调与维护竞赛任务，每名选手限1名指导教师。

（二）由以各省、自治区、直辖市和计划单列市为单位报名参赛，同一学校报名参赛人数不超过2人。

（三）竞赛设置体验区、观摩区，拟邀请国际团队观摩比赛。

### 五、竞赛流程

竞赛流程：参赛队报到——召开领队会、介绍比赛规程——组织参赛选手赛前熟悉场地——加密、检录、正式比赛（期间组织观摩、交流体验活动）——比赛结束（参赛队上交比赛成果）——成绩评定——闭赛式（赛项点评、公布成绩、颁奖）。

表1 竞赛日程及内容

| 日期 | 时间 | 内容 | 地点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一天 | 下午 | 13:30前 | 报到 | 酒店 |
|  |  | 14:00-14:30 | 领队会 | 报告厅 |
|  |  | 14:30-15:30 | 领队抽签确定竞赛场次和检录顺序号 | 报告厅 |
|  |  | 15:30-16:00 | 选手熟悉赛场 （限定在观摩区，不进入比赛区） | 赛场 |
| 第二天 | 上午 | 6:30 | 第一批选手集合上车 | 酒店 |
|  |  | 7:00 | 第一批选手检录（一次加密） | 赛场 |
|  |  | 7:10-7:30 | 第一批选手赛位抽签（二次加密） | 赛场 |
|  |  | 7:30-11:30 | 第一批选手正式比赛 | 赛场 |
|  |  | 11:30-13:00 | 第一批比赛成绩评定 | 赛场 |
|  | 下午 | 10:30 | 第二批选手集合上车 | 酒店 |
|  |  | 11:00-11:30 | 第二批选手检录并带入隔离室 | 隔离区 |
|  |  | 11:30-13:00 | 第二批选手隔离休息 | 隔离区 |
|  |  | 13:00 | 第二批选手赛场检录（一次加密） | 赛场 |
|  |  | 13:10-13:30 | 第二批选手赛位抽签（二次加密） | 赛场 |
|  |  | 13:30-17:30 | 第二批选手正式比赛 | 赛场 |
|  |  | 15:00-15:30 | 赛场观摩 | 赛场 |
|  |  | 17:30-19:00 | 第二批比赛成绩评定 | 赛场 |
| 第三天 | 上午 | 6:30 | 第三批选手集合上车 | 酒店 |
|  |  | 7:00 | 第三批选手检录（一次加密） | 赛场 |
|  |  | 7:10-7:30 | 第三批选手赛位抽签（二次加密） | 赛场 |
|  |  | 7:30-11:30 | 第三批选手正式比赛 | 赛场 |
|  |  | 11:30-13:00 | 第三批比赛成绩评定 | 赛场 |
|  | 下午 | 10:30 | 第四批选手集合上车 | 酒店 |
|  |  | 11:00-11:30 | 第四批选手检录并带入隔离室 | 隔离区 |
|  |  | 11:30-13:00 | 第四批选手隔离休息 | 隔离区 |
|  |  | 13:00 | 第四批选手赛场检录（一次加密） | 赛场 |
|  |  | 13:10-13:30 | 第四批选手赛位抽签（二次加密） | 赛场 |
|  |  | 13:30-17:30 | 第四批选手正式比赛 | 赛场 |
|  |  | 15:00-15:30 | 赛场观摩 | 赛场 |
|  |  | 17:30-19:00 | 第四批比赛成绩评定 | 赛场 |
| 第四天 | 上午 | 10:00-11:00 | 闭赛式 | 报告厅 |

注：竞赛时间和地点安排以赛前发布赛项指南为准。

### 六、竞赛赛卷

（一）本次竞赛将采用赛前预先建立赛题库，开赛前一个月在大赛官网信息发布平台上（www.chinaskills-jsw.org)公开赛题库。

（二）在赛前从公开的赛题库内容中建立不少于10套的竞赛赛卷，各套赛卷的重复率不得超过50%。正式赛卷于比赛前三天内，把赛卷随机排序后，在监督组的监督下，由裁判长指定相关人员抽取正式赛卷与备用赛卷。

（三）样卷详见附件一中职组“液压与气动系统装调与维护”赛卷样卷。

### 七、竞赛规则

（一）报名资格

参赛选手须为中等职业学校全日制在籍学生；五年制高职学生报名参赛的，一至三年级（含三年级）学生参加中职组比赛。中职组参赛选手年龄须不超过21周岁（截止时间以2018年5月1日为准）。

凡在往届全国职业院校技能大赛中获一等奖的选手，不得参加同一项目同一组别的赛项。

（二）人员变更

参赛选手和指导教师报名获得确认后不得随意更换。如比赛前参赛选手和指导教师因故无法参赛，须由省级教育行政部门于相应赛项开赛10个工作日之前出具书面说明，经大赛执委会办公室核实后予以更换。

（三）赛前准备

1.熟悉场地：比赛日前一天下午15:30-16:00开放赛场，熟悉场地。

2.领队会议：比赛日前一天下午14:00-15:30召开领队会议，由各参赛队伍的领队和指导教师参加，会议讲解竞赛注意事项并进行赛前答疑。

3.抽签仪式：领队会议上确定分批抽签，比赛前20分钟内选手赛位抽签，通过抽签确定各参赛队的赛次工位。

4.参赛队入场：参赛选手应提前30分钟到达赛场，接受工作人员对选手身份、资格和有关证件的核验，赛位由抽签确定，不得擅自变更、调整；选手在竞赛过程中不得擅自离开赛场，如有特殊情况，须经裁判人员同意。选手不得将手机、无线上网卡、移动存储设备、资料等与竞赛无关的物品带入赛场。

（四）比赛期间

1.所有人员在赛场内不得有影响其他选手完成工作任务的行为，参赛选手不允许窜岗窜位，使用文明用语，不得言语及人身攻击裁判和赛场工作人员。

2.选手须严格遵守安全操作规程，并接受裁判员的监督和警示，以确保参赛人身及设备安全。选手因个人误操作造成人身安全事故和设备故障时，裁判长有权中止该队比赛；如非选手个人因素出现设备故障而无法比赛，由裁判长视具体情况做出裁决(调换到备用赛位或调整至最后一场次参加比赛)；如裁判长确定设备故障可由技术支持人员排除故障后继续比赛，将给参赛选手补足所耽误的比赛时间。

3.选手进入赛场后，不得擅自离开赛场，因病或其他原因离开赛场或终止比赛，应向裁判示意，须经赛场裁判长同意，并在赛场记录表上签字确认后，方可离开赛场并在赛场工作人员指引下到达指定地点。

4.选手须按照程序提交比赛结果（任务书），在比赛赛位的计算机规定文件夹内存储比赛文档，配合裁判做好赛场情况记录，并签字确认，裁判提出签名要求时，不得无故拒绝。

5.液压气动设备不得带压拆装管路，违反操作要求；

6.裁判长发布比赛结束指令后所有未完成任务参赛选手立即停止操作，按要求清理赛位，不得以任何理由拖延竞赛时间。

（五）成绩公布

1.录入：由承办单位信息员将裁判长提交的赛项总成绩的最终结果录入赛务管理系统。

2.审核：承办单位信息员对成绩数据审核后，将赛务系统中录入的成绩导出打印，经赛项裁判长审核无误后签字。

3.公示：记分员将解密后的各参赛队伍（选手）成绩汇总成最终成绩单，经裁判长、监督组签字后进行公示（在赛项指南中明确成绩公示方式）。公示时间为2小时。

4.报送：经过公示后的成绩，没有异议后，由承办单位信息员将确认的电子版赛项成绩信息上传赛务管理系统打印纸质版，并由裁判长、仲裁组及监督组签字后，报送赛项执委会和大赛执委会办公室。

5.公布：成绩公示无异议后，由仲裁长和监督组长在成绩单上签字，并在闭赛式上公布竞赛成绩。

### 八、竞赛环境

（一）赛场设在规范的室内或体育馆内，承办校将根据报名人数及设备最终数量，设立相对独立赛位，标明赛位号，确保选手不受外界影响参加比赛。赛场提供稳定的照明、水、电、气源和供电应急设备等。

（二）每个比赛赛位面积不小于20㎡，每个比赛赛位配有工作台，供选手书写、摆放零件、工具。

（三）竞赛场地内屏蔽通信信号，并设置隔离带，非裁判员、参赛选手、工作人员不得进入比赛场地；竞赛场地划分为检录区、竞赛操作区、现场服务与技术支持区、休息区、观摩通道等区域，区域之间有明显标志或警示带；标明消防器材、安全通道、洗手间等位置。

（四）赛场设有安保、消防、医疗、设备维修和电力抢险人员待命，以防突发事件；赛场还应设有生活补给站等公共服务设施，为选手和赛场人员提供服务。

（五）赛场设置安全通道和警戒线，确保进入赛场的大赛参观、采访、视察的人员限定在安全区域内活动，以保证大赛安全有序进行。

### 九、技术规范

（一）技术标准

竞赛项目元器件采用工业标准件，完全符合职业、行业、国家的相关标准：

- GB/T 786.1-2009 流体传动系统及元件图形符号和回路图。

- GB/T 17490-1998 液压控制阀 油口、底板、控制装置和电磁铁的标识。

- GB/T 2346-2003 液压气动系统及元件 公称压力系列。

- GB/T 2878.1-2011液压传动连接 带米制螺纹和O形圈密封的油口和螺柱端 第1部分。

- GB/T 2348-1993 液压气动系统及元件缸内径及活塞杆外径。

- GB/T 2514-2008 液压传动四油口方向控制阀安装面。

（二）职业标准

竞赛项目对应的国家职业资格标准有：

- 电工国家职业标准

- 工程机械维修工国家职业标准

（三）相关教学标准

中等职业学校《机电技术应用》教学标准（专业代码：051300）

### 十、技术平台

赛场提供的技术平台是2016年全国职业院校技能大赛中职组“液压与气动系统装调与维护”赛项使用的升级竞赛技术平台，由浙江天煌科技实业有限公司提供；赛场提供竞赛平台采用“THPHDW-1A型液压与气压传动综合实训系统”技术平台组成如下：

（一）硬件平台

- 液压与气动综合实训平台基本配置

| 序号 | 实训模块名称 | 主要配置 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 基 础 实 训 模 块 | 实训平台 | 平台采用铁质双层亚光密纹喷塑结构，设有电气控制部件、实训元件存储柜、工具抽屉，底部安装有4只万向轮，方便移动和布局。 | 1套 |  |
|  |  | 空气压缩机 | 公称容积24L，额定流量：116L/min，额定输出气压1MPa | 1台 |  |
|  |  | 配套工具 | 电工工具套装含数字式万用表、剥线钳、尖嘴钳、斜口钳、螺丝刀、镊子、剪刀、电烙铁、烙铁架、焊锡丝等；内六角扳手（九件套装）等。 | 1套 |  |
|  | 电 气 控 制 模 块 | DW-01 控制按钮模块 | 按钮模块配置5只带灯复位按钮开关、5只带灯自锁按钮开关、1只急停开关、1只二位旋钮开关、1只三位旋钮开关、1只蜂鸣器、以上器件所有触点全部引到面板上，方便于控制回路的连接。 | 1套 |  |
|  |  | DW-02A 西门子主机模块 | 采用西门子S7-200 SMART CPUSR20主机,12输入/8继电器输出，外加EM DR16数字量扩展模块,8输入/8继电器输出及EM AM06模拟量扩展模块4输入/2输出。 | 1套 | 二 选 一 |
|  |  | DW-02B-2 三菱主机模块 | 采用三菱第三代3U系列主机，FX3U-32MR 16点输入/16点继电器输出，外加模拟量组合模块FX3U-4AD、FX3U-4DA、4输入，4输出。 |  |  |
|  |  | DW-03 继电器控制模块 | 配置8只直流24V继电器，1只直流24V时间继电器，触点全部引到面板上，方便于控制回路的连接。开关量(包括线圈)接线端子全部引到面板上，并且线圈得电时有相应的指示灯指示。 | 1套 |  |
|  |  | DW-04 比例调速阀控制模块 | 供电电压：直流24V±10%；功率：50W；控制电压：±9V±2%；负载电阻：10Ω；最大输出电流：2200mA；振荡频率：2.5kHz等。 | 1套 |  |
|  | 测 控 仪 表 | 耐震压力表 | YN-60ZQ/10MPa 量程范围0-10MPa，内置甲基硅油 | 2只 |  |
|  |  | 压力变送器 | 0～10MPa | 2只 |  |
|  |  | 涡轮流量传感器 | 涡轮流量传感器 | 1只 |  |
|  |  | 智能测量仪 | 智能仪表采用LED数码显示，内部控制采用先进的人工智能调节（AI）算法，具备自整定（AT）功能 | 1只 |  |
|  | 液 压 元 件 模 块 | 双作用液压缸 | 行程200mm | 2个 |  |
|  |  | 二位三通电磁换向阀 | 3WE6A61B/CG24N9Z5L | 2只 |  |
|  |  | 二位四通电磁换向阀 | 4WE6C61B/CG24N9Z5L | 1只 |  |
|  |  | 单向阀 | RVP8 | 1只 |  |
|  |  | 液控单向阀 | SV10PA2 | 2只 |  |
|  |  | 单向节流阀 | DRVP8-1-10B/ | 2只 |  |
|  |  | 二通流量阀（调速阀） | 2FRM5-31B/15QB | 2只 |  |
|  |  | 直动式溢流阀 | DBDH6P10B/100 | 1只 |  |
|  |  | 直动式顺序阀 | DZ6DP1-5X/75 | 1只 |  |
|  |  | 直动式减压阀 | DR6DP1-5X/75 YM | 1只 |  |
|  |  | 压力继电器 | HED4OP | 2只 |  |
|  |  | 比例调速阀 | 2FRE6B-20B/10QR | 1只 |  |
|  |  | 比例换向阀组件(含叠加式过滤器) | HTHD-4WREE6E-08-2X/G24K31/A1（含集成放大器） | 1只 |  |
|  | 叠 加 阀 实 训 模 块 | 叠加式溢流阀 | MBP-01-C-30 | 1只 |  |
|  |  | 叠加式溢流阀 | MBA-01-C-30 | 1只 |  |
|  |  | 叠加式溢流阀 | MBB-01-C-30 | 1只 |  |
|  |  | 叠加式减压阀 | MRP-01-B-30 | 1只 |  |
|  |  | 叠加式减压阀 | MRA-01-B-30 | 1只 |  |
|  |  | 叠加式减压阀 | MRB-01-B-30 | 1只 |  |
|  |  | 叠加式顺序阀 | MHP-01-C-30 | 1只 |  |
|  |  | 叠加式压力开关 | MJCS-02-A-2-DC24 | 1只 |  |
|  |  | 叠加式压力开关 | MJCS-02-B-2-DC24 | 1只 |  |
|  |  | 叠加式单向节流阀 | MSA-01-X-10 | 1只 |  |
|  |  | 叠加式单向节流阀 | MSB-01-Y-10 | 1只 |  |
|  |  | 叠加式单向节流阀 | MSA-01-Y-10 | 1只 |  |
|  |  | 叠加式单向节流阀 | MSB-01-X-10 | 1只 |  |
|  |  | 叠加式单向调速阀 | MFA-01-Y-10 | 1只 |  |
|  |  | 叠加式单向调速阀 | MFB-01-Y-10 | 1只 |  |
|  |  | 叠加式液控单向阀 | MPW-01-2-40 | 1只 |  |
|  |  | 三位四通电磁换向阀 | DSG-01-3C2-D24-N1-50（O型） | 1只 |  |
|  |  | 三位四通电磁换向阀 | DSG-01-3C4-D24-N1-50（Y型） | 1只 |  |
|  |  | 三位四通电磁换向阀 | DSG-01-3C9-D24-N1-50（P型） | 1只 |  |
|  |  | 带应急手柄的电磁换向阀 | HD-4WEM6H-7X/CG24N9Z5L（H型） | 1只 |  |
|  |  | 叠加式电磁单向节流阀 | FMS-G0-02A(24V) | 1只 |  |
|  |  | 叠加阀基础组件 | 叠加阀压力表连接板 叠加阀双组基础阀板 叠加阀三组基础阀板 叠加阀顶板 | 1套 |  |
|  | 气 动 元 件 模 块 | 双作用气缸 | MAL-CA-32×125-S-LB （含磁性开关及绑带） | 2只 |  |
|  |  | 气动三联件 | AC2000-08 | 1只 |  |
|  |  | 调压阀（带压力表） | SR200-08 | 2只 |  |
|  |  | 单电控二位三通阀 | 3V210-08NC/DC24V | 1只 |  |
|  |  |  | 3V210-08NO/DC24V | 1只 |  |
|  |  | 单电控二位五通阀 | 4V210-08/DC24V | 3只 |  |
|  |  | 双电控二位五通阀 | 4V220-08/DC24V | 2只 |  |
|  |  | 三位五通电磁换向阀 | 4V230C-08/DC24V | 1只 |  |
|  |  | 单气控二位五通阀 | 4A210-08 | 2只 |  |
|  |  | 单气控二位三通阀 | 3A210-08NO | 2只 |  |
|  |  |  | 3A210-08NC | 2只 |  |
|  |  | 双气控二位五通阀 | 4A220-08 | 2只 |  |
|  |  | 气控延时阀 | XQ230650（常闭式） | 1只 |  |
|  |  | 单向节流阀 | ASC200-08 | 6只 |  |
|  |  | 快速排气阀 | Q-02 | 2只 |  |
|  |  | 梭阀 | ST-01 | 2只 |  |
|  |  | 与阀 | STH-01 | 2只 |  |
|  |  | 滚轮杠杆式机械阀 | S3R-08 | 2只 |  |

- 工业双泵液压站基本配置

| 序号 | 实训模块名称 | 主要配置 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工业泵站油箱 | 电源控制箱：泵站控制电气部分包含智能温度仪、液位继电器，交流接触器、热保护器，急停按钮等器件组成，电气元件接口全部开放，内置接线端子排，通过PLC可实现自动化远程控制。 箱体：最大容积140L，3mm钢板，亚光密纹喷塑。 | 1只 |  |
|  | 定量柱塞泵组 | 定量柱塞泵：5MCY14-1B，排量5cc/r，系统额定压力：10MPa；电机：三相交流电压380V，额定功率：3KW，额定转速1420r/min，绝缘B。 | 1套 |  |
|  | 变量叶片泵组 | 限压式变量叶片泵：VP-08额定流量8L/min，系统额定工作压力：6.3MPa，电机：三相交流电压380V，额定功率：1.5KW，额定转速1420r/min，绝缘B。 | 1套 |  |
|  | 液压泵调压组件 | 定量泵调压组件：系统调压阀底座、先导式溢流阀、直动式溢流阀（管式）、二位三通电磁换向阀、直动式溢流阀、单向阀等组成。 变量叶片泵调压组件：系统调压阀底座、直动式溢流阀、单向阀等组成。 | 各1套 |  |
|  | 液压站配套附件 | 蓄能器、风冷却器、压力管路过滤器、耐震不锈钢压力表、耐震不锈钢电接点压力表、32#抗磨液压油、油温液位计、清洁盖、空气滤清器、吸油过滤器等组成。 | 1套 |  |

- 全自动轧钢冲压模拟装置基本配置

| 序号 | 实训模块名称 | 主要配置 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 模拟装置控制单元 | 采用西门子S7-200 SMART CPUST20主机,12输入/8晶体管输出，外加EM DT16数字量扩展模块,8输入/8输出。 | 1套 | 二 选 一 |
|  |  | 采用三菱第三代3U系列主机，FX3U-32MT 16点输入/16晶体管输出，外加数字量扩展模块FX2N8EX，8输入。 | 1套 |  |
|  | 气动上料实训模块 | 上料实训模块由井式上料机构、顶料气缸、推料气缸、机械结构件主要采用硬铝精加工，表面喷砂处理。 | 1套 |  |
|  | 传送实训模块 （液压马达控制） | 传递实训单元采用同步带传动、链条传动等传动机构，由摆线液压马达、辊子链轮、12只滚筒、同步带轮、基座等部件组成。机械结构件采用45#钢精加工工艺而成，表面镀镍处理。 | 1套 |  |
|  | 轧钢实训模块 （双缸同步） | 轧钢实训模块由轧钢支架、轧钢辊子、辊子链轮、同步液压缸、直线位移传感器(CWY-DW-150），机械结构件采用45#钢精加工工艺而成，表面镀镍处理。 | 1套 |  |
|  | 冲压实训模块 | 冲压实训模块由冲压缸、上顶缸、定位气缸等组成，机械结构件采用45#钢精加工工艺而成，表面镀镍处理。 | 1套 |  |
|  | 下料实训模块 （气动机械手） | 下料实训模块由真空吸盘，无杆气缸、双联气缸、步进电机等组成，机械结构件采用硬铝精加工，表面喷砂处理。 | 1套 |  |

（二）软件平台

| 序号 | 系统及软件名称 | 版本号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西门子PLC编程软件 | STEP 7-MicroWIN SMART V2.2 |  |
| 2 | 三菱FX3U PLC编程软件 | GX works2 Version1.77F |  |

（三）使用工具

1.赛场提供专用工具

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泄压工具 | QZB275-77-6 | 1只 |  |
| 2 |  | QZB275-77-8 | 1只 |  |

2.选手自带工具

（1）连接电路的工具：螺丝刀（不得使用电动螺丝刀）、剥线钳、钟表螺丝刀、尖咀钳、斜口钳、镊子、剪刀、电烙铁、烙铁架、焊锡丝。

（2）电路和元件检查工具：万用表。

（3）机械设备安装工具：活动扳手、呆扳手、内、外六角扳手（不得使用电动扳手）。

（4）书面作答工具：圆珠笔或签字笔（禁止使用红色圆珠笔或签字笔）铅笔、橡皮擦、三角尺。

（5）劳保鞋（具备防砸功能）、毛巾。

### 十一、成绩评定

（一）评分标准的制定原则

根据选手在规定时间内完成工作任务的情况，依据液压与气动行业相关标准，本着“科学严谨、公正公平、可操作性强”的原则，制定评分标准，综合评价参赛选手职业能力。赛项总成绩满分为100分。

（二）评分项目及配分

注：“”：结果评分； “裁判现场记录为准”：过程评分

| 评分项目 | 序号 | 内容 | 评分要求 | 评判方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 液压与气动系统回路装调与故障排除 （40分） |  | 变量叶片泵输出压力（3分） | 压力设定值超出规定值±0.2MPa，扣2分 |  |
|  |  |  | 没有进行变量叶片油泵启动方向判定，扣1分 | 裁判现场记录为准 |
|  |  | 定量柱塞泵一级输出压力（3分） | 压力设定值超出规定值±0.5MPa，扣2分 |  |
|  |  |  | 没有进行定量柱塞油泵启动方向判定，扣1分 | 裁判现场记录为准 |
|  |  | 定量柱塞泵二级输出压力（3分） | 压力设定值超出规定值±0.5MPa，扣2分 |  |
|  |  |  | 二级压力调定后，锁紧螺母未锁紧，扣1分 | 裁判现场记录为准 |
|  |  | 液压马达物料传输油路系统（5.5分） | 换向阀中位机能画错或元件选错，扣1分 | 裁判现场记录为准 |
|  |  |  | 单向节流阀画错或元件选错，扣1分 |  |
|  |  |  | 流量计符号画错或流量计使用不当，扣1.5分 |  |
|  |  |  | 叠加阀名称、型号及符号，每错一处，扣0.2，此项共计扣2分，扣完为止 |  |
|  |  | 双缸物料滚轧油路系统（8分） | 换向阀中位机能画错或元件选错，扣2分 |  |
|  |  |  | 溢流阀符号画错或元件选错，扣2分 |  |
|  |  |  | 叠加阀名称、型号及符号，每错一处，扣0.2，此项目共计扣4分，扣完为止 |  |
|  |  | 顶料油路系统 （1分） | 电器符号及位置画错或元件选错，扣1分 |  |
|  |  | 物料冲压油路系统 （4分） | 换向阀中位机能画错或元件选错，扣2分 |  |
|  |  |  | 符号及位置画错或元件选错，扣1分 |  |
|  |  |  | 减压阀符号画错或元件选错，扣1分 |  |
|  |  | 液压系统单步调试结果（7.5分） | 流量计显示记录超出范围±5ml/s，扣1分 |  |
|  |  |  | 物料传输油路系统故障未排除，扣1.5分 |  |
|  |  |  | 液压双缸上行到底，有杆腔压力值超出±0.2MPa，扣1分 |  |
|  |  |  | 液压双缸伸缩不正常等，扣1分 |  |
|  |  |  | 冲压缸下行到底压力值超出±0.2MPa，扣1分 |  |
|  |  |  | 冲压缸伸缩不正常等，扣1分 |  |
|  |  |  | 压力继电器动作不正常，扣1分 |  |
|  |  | 气动回路安装与调试（5分） | 气动动作不正常等，每错误一处扣0.5分，此项共3分，扣完为止 |  |
|  |  |  | 气动故障排除等，扣2分 |  |
| 液压与气动系统回路设计或优化 （15分） |  | 液压系统油路优化 （5分） | 元件符号不规范、名称不正确等，每错误一处扣0.5分，此项共3分，扣完为止 |  |
|  |  |  | 液压系统油路优化不合理，扣2分 |  |
|  |  | 气动系统回路设计 （10分） | 无气源处理元件设计，扣1分 |  |
|  |  |  | 无流量调节元件设计，扣1分 |  |
|  |  |  | 无行程控制阀设计，扣1分 |  |
|  |  |  | 无模具定位功能设计，扣1分 |  |
|  |  |  | 无防爆门开关功能设计，扣1分 |  |
|  |  |  | 无模具传输功能设计，扣1分 |  |
|  |  |  | 无定量加药功能设计，扣1分 |  |
|  |  |  | 无残药抖动功能设计，扣1分 |  |
|  |  |  | 气动系统回路设计达不到任务书要求，扣2分 |  |
| 电气控制回路连接与排故 （10分） |  | 电气回路连接 （6分） | 违规带电插拔下载线，违规带电插拔连接导线等，每错误一处扣0.2分，扣完为止 | 裁判现场记录为准 |
|  |  | 电气故障排除 （4分） | 电气控制回路连接与排故等，每错误一处扣0.2分，扣完为止 |  |
| 控制系统PLC程序设计 （15分） |  | 控制系统PLC程序设计 （15分） | 未按任务书要求创建文件夹，扣0.5分 |  |
|  |  |  | 未按任务书要求存储程序，扣1.5分 |  |
|  |  |  | 未按任务要求完成程序相关标注，扣2分 |  |
|  |  |  | 无温度采集功能设计，扣1分 |  |
|  |  |  | 无液压双缸位移采集功能设计，扣1分 |  |
|  |  |  | 无冲压缸位移采集功能设计，扣1分 |  |
|  |  |  | 无压力采集功能设计，扣1分 |  |
|  |  |  | 无液压马达速度采集功能设计，扣1分 |  |
|  |  |  | 无油箱温度控制功能设计，扣1分 |  |
|  |  |  | 无泵站保护功能设计，扣1分 |  |
|  |  |  | 无双缸滚轧单元自检功能设计，扣1分 |  |
|  |  |  | 无顶料-冲压单元自检功能设计，扣1分 |  |
|  |  |  | 无上料单元缺料报警功能设计，扣1分 |  |
|  |  |  | 无系统工作流程，扣1分 |  |
| 整机调试与运行 （15分） |  | 整机调试与运行 （15分） | 无泵站顺序启动功能，扣3分 |  |
|  |  |  | 无上料单元送料功能，扣2分 |  |
|  |  |  | 无双缸滚轧功能，扣2分 |  |
|  |  |  | 无顶料-冲压功能，扣2分 |  |
|  |  |  | 无搬运及堆垛功能，扣2分 |  |
|  |  |  | 无堆垛完成提醒功能，扣2分 |  |
|  |  |  | 系统工作不流畅等，扣2分 |  |
| 职业素养 （5分） |  | 职业素养 （5分） | 规范操作等 | 裁判 现场 记录 为准 |
|  |  |  | 工具摆放等 |  |
|  |  |  | 工位整洁等 |  |
|  |  |  | 职业岗位的要求等 |  |
|  |  |  | 以上每处扣1分，扣完为止。 |  |

（三）评分方法

1.裁判组实行“裁判长负责制”，设裁判长1名，全面负责赛项的裁判与管理工作。

2.裁判员根据比赛工作需要分为检录裁判、加密裁判、现场裁判和评分裁判，检录裁判、加密裁判不得参与评分工作。

（1）检录裁判负责对参赛队伍（选手）进行点名登记、身份核对等工作；

（2）加密裁判负责组织参赛队伍（选手）抽签并对参赛队伍（选手）的信息进行加密、解密；

（3）现场裁判按规定做好赛场记录，维护赛场纪律；

（4）评分裁判负责对参赛队伍（选手）的技能展示、操作规范和竞赛作品等按赛项评分标准进行评定。

3.赛项裁判组负责赛项成绩评定工作，现场裁判每小组按每5～6个赛位设置2-3位现场裁判，每小组设组长一名，组长协调，组员互助，现场裁判对检测数据、操作行为进行记录，不予以评判；评分裁判员按每10～15个赛位一组裁判员（两人一组）设置，对现场裁判的记录、设计的参数、程序、产品质量进行流水线评判；赛前对裁判进行一定的培训，统一执裁标准。

4.参赛选手根据赛项任务书的要求进行操作，根据注意操作要求，需要记录的内容要记录在比赛试题中，需要裁判确认的内容必须经过裁判员的签字确认，否则不得分；评价项目主要工量具的规范使用、液压与气动系统装调工艺、液压与气动系统故障排除、液压与气动系统电气连接、液压与气动系统参数设置、设备联调、试运行等。

5.违规扣分情况

选手有下列情形，需从参赛成绩中扣分：

（1）在完成竞赛任务的过程中，因操作不当导致事故，扣10～20分，情况严重者取消比赛资格。

（2）因违规操作损坏赛场提供的设备，污染赛场环境等不符合职业规范的行为，视情节扣5～10分。

（3）扰乱赛场秩序，干扰裁判员工作，视情节扣5～10分，情况严重者取消比赛资格。

6.赛项裁判组本着“公平、公正、公开、科学、规范、透明、无异议”的原则，根据裁判的现场记录、参赛选手的赛项任务书及评分标准，通过多方面进行综合评价，最终按总评分得分高低，确定参赛选手奖项归属。

7.按比赛成绩从高到低排列参赛选手的名次。比赛成绩相同，完成竞赛任务所用时间少的名次在前；比赛成绩和完成竞赛任务用时均相同，按职业素养成绩较高的名次在前；比赛成绩、完成竞赛任务用时、职业素养成绩均相同，名次并列，如因成绩并列而突破获奖比例，须报大赛执委会办公室批准。

8.评分方式结合世界技能大赛的方式，以小组为单位，裁判相互监督，对检测、评分结果进行一查、二审、三复核。确保评分环节准确、公正。成绩经工作人员统计，组委会、裁判组、仲裁组分别核准后，闭赛式上公布。

9.成绩复核。为保障成绩评判的准确性，监督组将对赛项总成绩排名前30%的所有参赛选手的成绩进行复核；对其余成绩进行抽检复核，抽检覆盖率不得低于15%。如发现成绩错误以书面方式及时告知裁判长，由裁判长更正成绩并签字确认。复核、抽检错误率超过5%的，裁判组将对所有成绩进行复核。

10.赛项最终得分按100分制计分。最终成绩经复核无误，由裁判长、监督人员和仲裁人员签字确认后公布。

### 十二、奖项设定

本赛项按总成绩由高到低排序，设个人一、二、三等奖，比例分别为实际参赛人数的10%、20%、30%（小数点后四舍五入）。

获得一等奖的选手指导教师由组委会颁发优秀指导教师证书。

### 十三、赛项安全

赛事安全是技能竞赛一切工作顺利开展的先决条件，是赛事筹备和运行工作必须考虑的核心问题。赛项执委会采取切实有效措施保证大赛期间参赛选手、指导教师、裁判员、工作人员及观众的人身安全。

（一）比赛环境

执委会须在赛前组织专人对比赛现场、住宿场所和交通保障进行考察，并对安全工作提出明确要求。赛场的布置，赛场内的器材、设备，应符合国家有关安全规定。如有必要，也可进行赛场仿真模拟测试，以发现可能出现的问题。承办单位赛前须按照执委会要求排除安全隐患。

赛场周围要设立警戒线，防止无关人员进入发生意外事件。比赛现场内应参照相关职业岗位的要求为选手提供必要的劳动保护。在具有危险性的操作环节，裁判员要严防选手出现错误操作。

承办单位应提供保证应急预案实施的条件。对于比赛内容涉及高空作业、可能有坠物、大用电量、易发生火灾等情况的赛项，必须明确制度和预案，并配备急救人员与设施。

执委会须会同承办单位制定开放赛场和体验区的人员疏导方案。赛场环境中存在人员密集、车流人流交错的区域，除了设置齐全的指示标志外，须增加引导人员，并开辟备用通道。

大赛期间，承办单位须在赛场管理的关键岗位，增加力量，建立安全管理日志。

参赛选手进入赛位、赛事裁判工作人员进入工作场所，严禁携带通讯、照相摄录设备，禁止携带记录用具。如确有需要，由赛场统一配置、统一管理。赛项可根据需要配置安检设备对进入赛场重要部位的人员进行安检。

（二）生活条件

比赛期间，原则上由执委会统一安排参赛选手和指导教师食宿。承办单位须尊重少数民族的信仰及文化，根据国家相关的民族政策，安排好少数民族选手和教师的饮食起居。

比赛期间安排的住宿地应具有宾馆/住宿经营许可资质。以学校宿舍作为住宿地的，大赛期间的住宿、卫生、饮食安全等由执委会和提供宿舍的学校共同负责。

大赛期间有组织的参观和观摩活动的交通安全由执委会负责。执委会和承办单位须保证比赛期间选手、指导教师和裁判员、工作人员的交通安全。

各赛项的安全管理，除了可以采取必要的安全隔离措施外，应严格遵守国家相关法律法规，保护个人隐私和人身自由。

（三）组队责任

1.各学校组织代表队时，须安排为参赛选手购买大赛期间的人身意外伤害保险。

2.各学校代表队组成后，须制定相关管理制度，并对所有选手、指导教师进行安全教育。

3.各参赛队伍须加强对参与比赛人员的安全管理，实现与赛场安全管理的对接。

（四）应急处理

比赛期间发生意外事故，发现者应第一时间报告执委会，同时采取措施避免事态扩大。执委会应立即启动预案予以解决并报告组委会。赛项出现重大安全问题可以停赛，是否停赛由执委会决定。事后，执委会应向组委会报告详细情况。

（五）处罚措施

1.因参赛队伍原因造成重大安全事故的，取消其获奖资格。

2.参赛队伍有发生重大安全事故隐患，经赛场工作人员提示、警告无效的，可取消其继续比赛的资格。

3.赛事工作人员违规的，按照相应的制度追究责任。情节恶劣并造成重大安全事故的，由司法机关追究相应法律责任。

### 十四、竞赛须知

（一）参赛队须知

1.参赛队名称统一使用规定的地区代表队名称，不使用学校或其他组织的名称。

2.2018年全国职业院校技能大赛中职组“液压与气动系统装调与维护”赛项技术规范中，选手可以选择的元器件如PLC，请在报名时，按要求在报名表上注明选手选用的PLC的类型（三菱或西门子）

3.参赛队选手在报名获得确认后，原则上不再更换，如筹备过程中，选手因故不能参赛，所在省教育主管部门需出具书面说明并按相关参赛选手资格补充人员并接受审核；竞赛开始后，参赛队不得更换参赛选手，若有参赛队员缺席，则视为自动放弃竞赛。

4.各省、自治区、直辖市和计划单列市在组织参赛队时，须安排为参赛选手购买大赛期间的人身意外伤害保险。

5.参赛队对大赛组委会以后发布的所有文件都要仔细阅读，确切了解大赛时间安排、评判细节等，以保证顺利参加大赛。

6.参赛队按照大赛赛程安排，凭大赛组委会颁发的参赛证和有效身份证件参加竞赛及相关活动。

7.参赛队将通过抽签决定比赛场地和比赛顺序。

8.本规则没有规定的行为，裁判组有权做出裁决。

（二）领队及指导教师须知

1.做好赛前抽签工作，确认比赛出场顺序，协助大赛承办方组织好本单位比赛选手的各项赛事相关事宜。

2.做好本单位比赛选手的业务辅导、心理疏导和思想引导工作，对参赛选手及比赛过程报以平和、包容的心态；共同维护竞赛秩序。

3.自觉遵守竞赛规则，尊重和支持裁判工作，不随意进入比赛现场及其他禁止入内的区域，确保比赛进程的公平、公正、顺畅、高效。

4.各参赛队要坚决执行比赛的各项规定，加强对参赛人员的管理，做好赛前准备工作，督促选手带好证件和要求自带的工量具和材料等。

5.当本单位参赛选手对比赛进程中出现异常或疑问，应及时了解情况，客观做出判断，并做好选手的安抚工作，经内部进行协商，认为有必要时可在规定时限内向赛项仲裁工作组反映情况或提出书面仲裁申请。

6.参赛选手因申诉或对处理意见不服而停止比赛，以弃权处理。

7.指导教师应认真研究和掌握本赛项比赛的技术规则和赛场要求，指导选手做好赛前技术准备和应赛准备。

8.指导教师应在赛后做好技术总结和工作总结。

（三）参赛选手须知

1.参赛选手报到后，凭身份证领取参赛证，并核实选手参赛资格。参赛证为选手参赛的凭据。参赛选手一经确认，中途不得任意更换，。

2.参赛选手应持参赛有效证件，按竞赛顺序、项目场次和竞赛时间，提前30分钟到各考核项目指定地点接受检录、抽签决定竞赛赛位号等。

3.检录后的选手，应在工作人员的引进下，提前15分钟到达竞赛现场，从竞赛计时开始，选手未到即取消该项目的参赛资格。

4.参赛选手进入赛场，应佩戴参赛证，并根据竞赛项目要求统一着装，做到衣着整洁，符合安全生产及竞赛要求。

5.参赛选手应认真阅读各项目竞赛操作须知，自觉遵守赛场纪律，按竞赛规则、项目与赛场要求进行竞赛，不得携带任何书面或电子资料、U盘、手机等电子或通讯设备进入赛场，不得有任何舞弊行为，否则视情节轻重执行赛场纪律。

6.竞赛期间，竞赛选手应服从裁判评判，若对裁判评分产生异议，不得与裁判争执、顶撞，但可于规定时限内由领队向赛项仲裁工作组提出书面仲裁申请；由赛项仲裁工作组调查核实并处理。

7.不服从裁判、工作人员、扰乱赛场秩序、干扰其他参赛选手比赛情况，裁判组应提出警告。累计警告2次或情节特别严重，造成竞赛中止的，经裁判长裁定后中止比赛，并取消参赛资格和竞赛成绩。

8.竞赛过程中，产生重大安全事故、或有产生重大安全事故隐患，经裁判员提示无效的，裁判员可停止其比赛，并取消参赛资格和竞赛成绩。

9.竞赛过程中，出现赛项规程所规定的取消比赛资格的行为，裁判员可停止其比赛，并取消参赛资格和竞赛成绩。

10.参加技能操作竞赛的选手如提前完成作业，选手应在指定的区域等待，经裁判同意方可离开考场。

11.竞赛过程中如因竞赛设备或检测仪器发生故障，应及时报告裁判，不得私自处理，否则取消本场次比赛资格。

12.比赛时，替补队员不得进入比赛现场参与比赛。

（四）裁判及工作人员须知

1.服从大赛组委会的领导，遵守职业道德、坚持原则、按章办事，切实做到严格认真，公正准确，文明执裁。

2.必须佩带裁判员胸卡、着裁判员装，仪表整洁，语言举止文明礼貌，接受仲裁组成员和参赛人员的监督。

3.必须参加大赛组委会的赛前培训。

4.竞赛期间，保守竞赛秘密，不得向各赛区领队、教练及选手泄露、暗示大赛秘密。

5.严格遵守比赛时间，不得擅自提前或延长。

6.严格执行竞赛纪律，除应向参赛选手交代的竞赛须知外，不得向参赛选手暗示解答与竞赛有关的问题，更不得向选手进行指导或提供方便。

7.裁判与工作人员坚守岗位，不得私自串岗，不迟到，不早退。

8.监督选手遵守竞赛规则和安全操作规程的情况，不得无故干扰选手比赛。正确处理竞赛中出现的问题。

9.遵循公平、公正原则，维护赛场纪律，文明执裁，如实填写赛场记录。

10.工作人员应在每轮比赛中，对出现的设备故障应及时检查并抢修；对不能解决的设备问题，应及时汇报。

### 十五、申诉与仲裁

本赛项在比赛过程中若出现有失公正或有关人员违规等现象，参赛队领队可在比赛结束后2小时之内向仲裁组提出书面申诉。

书面申诉应对申诉事件的现象、发生时间、涉及人员、申诉依据等进行充分、实事求是的叙述，并由领队亲笔签名。非书面申诉不予受理。

赛项仲裁工作组在接到申诉报告后的2小时内组织复议，并及时将复议结果以书面形式告知申诉方。申诉方对复议结果仍有异议，可由省（市）领队向赛区仲裁委员会提出申诉。赛区仲裁委员会的仲裁结果为最终结果。

仲裁结果由申诉人签收，不能代收，如在约定时间和地点申诉人离开，视为自行放弃申诉。

申诉方可随时提出放弃申诉。不得以任何理由采取过激行为扰乱赛场秩序。

### 十六、竞赛观摩

（一）大赛期间，允许各有关企业、单位、行业协会组织专家、技术人员团体、参赛队领队、指导教师在指定观摩区进行公开观摩。

（二）观摩人员可在下午场次的比赛开赛后在规定的时间内，以小组为单位，在赛场引导员的引导下，有序进入赛场观摩，观摩时间为半个小时。

（三）观摩人员只能在观摩区行动，不得大声讲话、不能拨打接听电话，不能在参赛选手岗位前停留，不得与选手有任何交流，不得干扰选手比赛，不准向场内裁判及工作人员打招呼、提问，禁止未经允许拍照和摄像。凡违反规定者，立即取消参观资格。

（四）新闻媒体等进入赛场必须经过大赛执委会允许，由专人陪同并听从现场工作人员的安排和管理，不能影响比赛进行。

### 十七、竞赛直播

1.直播方式：赛场内部署无盲点录像设备，能实时录制并播送赛场情况；赛场外会议室或教室配备投影仪，能同步显示赛场内竞赛状况。

2.直播安排：竞赛过程中安排专人保障竞赛过程直播正常运行。

3.直播内容：利用现代网络传媒技术对赛场的全部比赛过程进行多机位录播，包括赛项的比赛过程、闭赛式，对现场优秀选手、优秀指导老师采访，展示作品等环节。通过采访企业人士和裁判专家点评视频资料，突出赛项的技能重点与优势特色，为宣传、仲裁、资源转化提供全面的信息资料，赛后制作课程流媒体资源。

### 十八、资源转化

（一）基本资源

1．风采展示。赛后即时制作时长15分钟左右的赛项宣传片，以及时长10分钟左右的获奖代表队（选手）的风采展示片。

2．技能概要。2018年本赛项赛后形成项目的技能介绍、训练大纲、技能要点、评价指标等。

3.向大赛执委会提供竞赛过程的全套音视频素材。

4.教学资源。

（1）项目训练任务：对项目的操作步骤、技能要点、操作注意事项进行详细的描述。并进一步将项目任务内容细化成若干个分任务，融入各教学单元。

（2）教学视频：形成项目操作演示视频或微课等教学资源，与各参赛院校共享。

（二）拓展资源

1. 建立试题题库，搜集各地比赛试题、配分表、评分表，为各学校开展项目实训提供参考。

2.裁判长点评资料。

3.专家点评资料。

4.优秀选手、指导教师访谈。

5.相关行业专家访谈。

6.针对赛项竞赛平台，组织行业专家、教师、企业工程师共同开发制作20～30种微课程，供参赛校教学使用。

竞赛资源转化的音视频资料，按大赛制度汇编中的要求进行。

（三）资源的转化的方法

1．将该竞赛项目竞赛内容，融入日常实训项目，形成实训任务书；并上传到教学网站，全国共享。

2.制作成视频教学资料

（四）预期成果及完成时间

| 资源名称 | 表现形式 | 资源数量 | 资源要求 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基 本 资 源 | 风采展示 | 赛项宣传片 | 视频 | 1 | 15分钟 以上 | 赛前1周 |
|  |  | 风采展示片 | 视频 | 1 | 10分钟 以上 | 赛后1周 |
|  | 技能概要 | 技能介绍 技能要点 评价指标 | 纸质 | 1 | 电子教材 | 赛后4周 |
|  | 教学资源 | 专业教材 | 文档 | 1 | 电子教材 | 赛后5周 |
|  |  | 技能训练指导书 | 文档 | 1 | 电子教材 | 赛后4周 |
|  |  | 大赛作品集 | 文档 | 10 |  | 赛后5周 |
|  |  | 技能操作规程 | 文档 | 1 |  | 赛后4周 |
| 拓 展 资 源 | 案例库 | 视频 | 10 | 15分钟/个 | 赛后9周 |
|  | 素材资源库 | 文档 | 个 | 20 | 赛后3月 |
|  | 试题库 | 文档 | 套 | 20 | 赛后3月 |
|  | 衍生成果 | 液压教学微视频 | 个 | 12 | 赛后4月 |
|  |  | 液压教学PPT | 个 | 8 | 赛后4月 |
|  |  | 企业液压技术服务案例 | 个 | 3 | 赛后6月 |
|  | 优秀选手访谈 | 视频 | 个 | 10个 | 赛后3周 |

（五）资源的使用与管理。

赛项资源转化成果由大赛执委会统一实施，成熟的资源转化成果发布于全国大赛网络信息发布平台，供职业院校师生借鉴学习。

附件 中职组“液压与气动系统装调与维护”竞赛赛题样卷

2018年全国职业院校技能大赛

中职组

液压与气动系统装调与维护

任

务

书

样

卷

场 次：         赛 位 号：          开始时间：         结束时间：

参赛选手须知

1、任务书共21页，如出现任务书缺页、字迹不清等问题，请及时向裁判举手示意，并进行任务书的更换。

2、各参赛队应在4小时内完成任务书规定内容，比赛时间到，比赛结束，选手按操作规范，整理好工作现场离开比赛场地，不得延误。

3、比赛结束，选手应及时上交任务书，不得将其擅自带离比赛场地，否则按弃权处理。

4、选手提交的试卷用赛位号标识，“选手确认”部分填写所在的“赛位号”，不得写上姓名或与身份有关的信息，否则视成绩无效。

5、参赛选手在比赛过程中可提出设备器件更换要求。更换的器件经裁判组检测后，如为非人为损坏，由裁判根据现场情况给予补时；如人为损坏或器件正常，每次扣3分。

# 一、竞赛基本要求

1、正确使用工具，操作安全规范。

2、液压和气动元件安装正确无误、系统管路连接牢固、布局美观，电路连接正确、可靠，符合行业相关标准。

3、爱惜赛场的设备和器材，尽量减少耗材的浪费。

4、保持工作台及附近区域干净整洁。

5、竞赛过程中如有异议，可向现场考评人员举手示意，不得扰乱赛场秩序。

6、遵守赛场纪律，尊重考评人员、技术支持人员，服从安排。

# 二、竞赛需要完成的工作任务

任务一、液压与气动系统回路装调与故障排除（40分）

# （一）工业双泵液压泵站的安装与调试

选手根据赛场提供的设备，采用规范的安装及调试工艺，按任务书的要求，完成泵站的安装及工作压力调试。

- .变量叶片泵的安装及调试

- 要求1：按照图1要求，完成变量叶片泵的安装及调试。

- 要求2：调试出变量叶片泵的输出压力为4.2MPa±0.2MPa并填入表1，数据须经裁判签字确认。

图1（变量叶片泵系统调压回路）

表1：变量叶片泵的输出压力确认表

| 序号 | 泵 源 | 功能要求 | P2（MPa） | 选手确认 （填赛位号） | 裁判确认 （签字确认） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变量叶片泵 | 系统压力 |  |  |  |  |

- .定量柱塞泵的安装与调试

- 要求1：按照图2要求，完成定量柱塞泵的安装及调试。

- 要求2：调试出定量柱塞泵的输出一级压力为4.5MPa±0.5 MPa，二级压力为3MPa±0.5 MPa，填入表2，数据须经裁判签字确认。

图2（定量柱塞泵系统调压回路）

表2：定量柱塞泵的输出压力确认表

| 序号 | 泵源 | 功能要求 | P2 （MPa） | 选手确认 （填赛位号） | 裁判确认 （签字确认） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定量柱塞泵 | 系统一级压力 |  |  |  |  |
| 2 |  | 系统二级压力 |  |  |  |  |

# （二）液压系统回路搭建与调试

根据赛场所提供设备，选手按任务书各液压系统回路的要求，选择适当的液压阀，组建任务书要求的一般回路或叠加回路，完成液压系统安装与调试。选手在调试中，可以根据自己情况，选择继电器点动分步调试，或在PLC下完成最终调试，注意安装及调试工艺须规范。

图3 全自动轧钢冲压模拟装置液压回路图

# 1.液压马达物料传输油路系统

选用叶片泵油路系统供油，系统供油压力4.2MPa（(一)已调定）液压马达物料传输油路系统按照图3液压回路图，在满足如下要求下进行液压系统安装与调试，注意安装及调试工艺须规范。

- 要求1：根据图3液压回路图，三位四通电磁换向阀处于中位时，液压泵卸荷，液压马达浮动，在图3中补画出换向阀的中位机能。

- 要求2：根据图3液压回路图，液压马达采用节流调速，在图3虚线框内补画缺失的液压元件符号。

- 要求3：根据图3液压回路图，选用现场提供的叠加式液压元件完成液压马达物料传输油路系统安装。

- 要求4：根据图3液压回路图，排除液压马达物料传输油路系统中已设置的液压系统故障，将结果填入表6中，调节相关的液压元件至物料传输油路系统回油流量为30mL/s±2 mL/s，测出流量值并经换算后填入表6中，将缺失元件补画在虚线框内。数据与功能结果须经裁判签字确认。

- 要求5：根据图3液压回路图，根据叠加阀在液压回路中的位置，在表3中填写出液压马达物料传输油路系统中叠加阀名称、叠加阀型号以及画出叠加阀职能符号。

表3：叠加阀在液压马达物料传输油路系统中的位置

| 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 0 | 叠加阀基板 |
| 叠加阀位置顺序 | 叠加阀名称 | 叠加阀型号 | 叠加阀职能符号 |

2.双缸物料滚轧油路系统

选用柱塞泵油路系统供油，系统供油压力为4.5MPa（(一)已调好），双缸物料滚轧油路系统按照图3液压回路图，在满足如下要求时，进行液压系统安装与调试，注意安装及调试工艺须规范。

- 要求1：根据图3液压回路图，选择合适的三位四通电磁换向阀，换向阀处于中位时，各油口均不通，在图3中补画出换向阀中位机能。

- 要求2：根据图3液压回路图，选用现场提供的叠加式液压元件完成双缸物料滚轧油路系统安装与调试。

- 要求3：要求液压双缸上行到底，有杆腔压力值为3.6MPa±0.2MPa，在图3虚线框内补画出缺失的液压元件符号，并在液压回路图中找出测压点，标注P1。压力值填入表6，数据与功能结果须经裁判签字确认。

- 要求4：液压双缸有快进-工进-位置保持-快退功能。请在表4中填写双缸物料滚轧油路系统电磁铁得失电表（注：得电为+，失电为-）。将液压双缸伸缩动作功能结果填入表6，结果须经裁判签字确认。

- 要求5：根据图3液压回路图，根据叠加阀在液压回路中的位置，在表5中填写出双缸物料滚轧油路系统中叠加阀名称、叠加阀型号以及画出叠加阀职能符号。

表4：双缸物料滚轧油路系统电磁铁得失电表

| 电磁铁 工序 | AD4 | AD5 | AD6 |
| --- | --- | --- | --- |
| 快进 |  |  |  |
| 工进 |  |  |  |
| 位置保持 |  |  |  |
| 快退 |  |  |  |

表5：叠加阀在双缸物料滚轧油路系统中的位置

| 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 0 | 叠加阀基板 |
| 叠加阀位置顺序 | 叠加阀名称 | 叠加阀型号 | 叠加阀职能符号 |

3.顶料油路系统

选用柱塞泵油路系统供油，系统供油压力为4.5MPa（(一)已调好），顶料油路系统按照图3液压回路图，在满足如下要求时，进行液压系统安装与调试，注意安装及调试工艺须规范。

- 要求1：根据图3液压回路图，选用现场提供的叠加式液压元件完成顶料油路系统安装与调试。

- 要求2：顶料单元液压缸上行到底后，叠加式压力继电器动作，动作压力为4.5MPa±0.5MPa，动作指示采用DW-03中 KA1指示灯表示（线路连接注意电源正负极），压力继电器已调试到要求动作值时红灯亮，未调试到要求动作值时红灯不亮（此处叠加式压力继电器采用的是常开触点），在图3虚线框内补画缺失的液压元件符号，在表6中记录动作状态，数据与功能结果须经裁判签字确认。

4.物料冲压油路系统

选用柱塞泵油路系统供油，系统供油压力为4.5MPa（(一)已调好），物料冲压油路系统按照图3液压回路图，在满足如下要求下进行液压系统安装与调试，注意安装及调试工艺须规范。

- 要求1：根据图3液压回路图，选择合适的三位四通电磁换向阀，换向阀处于中位时，液压泵不卸荷，执行机构浮动，在图3中补画出换向阀中位机能。

- 要求2：根据图3液压回路图，选用现场提供的板式液压元件完成物料冲压油路系统安装与调试。

- 要求3：根据图3液压回路图，选择合适的液压元件完成物料冲压油路系统安装与调试。要求物料冲压油路系统断电时，液压缸能在任意位置快速停止下行，在图3中虚线框内补画出缺失的液压元件符号。

- 要求4：根据图3液压回路图，要求冲压缸下行到底，柱塞泵系统输出压力不变，冲压缸无杆腔压力值为3.6MPa±0.2MPa，在图3虚线框内补画出缺失的液压元件符号，并在液压回路图中找出测压点，标注P2。压力值填入表6，数据与功能结果须经裁判签字确认。

- 要求5：将冲压缸伸缩动作功能结果填入表6，结果须经裁判签字确认。

- 要求6：根据图3液压回路图，冲压缸下行采用的调速方式为（  ）

A．进油节流      B.回油节流       C.旁路节流      D.容积节流

5.液压系统单步调试记录

表6 单步调试参数与功能确认表

| 任务系统 | 流量L/min | 故障是否排除 （填“是”或“否”） | 选手确认 (填赛位号) | 裁判确认 （签字确认） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 液压马达物料传输油路系统 |  |  |  |  |  |
| 任务系统 | 压力/MPa | 缸伸缩状态正常 （填“是”或“否”） | 选手确认 (填赛位号) | 裁判确认 （签字确认） | 备注 |
| 双缸物料滚轧油路系统 |  |  |  |  |  |
| 物料冲压油路系统 |  |  |  |  |  |
| 任务系统 | 压力继电器动作是否正常 （填“是”或“否”） | 缸伸缩状态正常 （填“是”或“否”） | 选手确认 (填赛位号) | 裁判确认 （签字确认） | 备注 |
| 顶料油路系统 |  |  |  |  |  |

（三）气动回路安装与调试

选手根据赛场提供的设备，采用规范的安装及调试工艺，结合气动回路系统原理图（图4），选用合理的气动阀及器件，完成气动系统回路安装与调试。

任务要求：

- 要求1：根据执行部件位置，合理利用赛场提供的气管及附件，完成气动回路的安装与调试。

- 要求2：气动系统回路额定压力值为：0.4MPa。

- 要求3：气动回路中设置有2个故障，请排除。

- 要求4：气动回路安装、调试及故障排除完毕，将调试结果填入表7中，结果须经裁判签字确认。

图4（气动回路系统安装图）

表7：气动回路的安装及调试确认表

| 序号 | 项目 | 完成情况 （填“是”或“否”） | 选手确认 （填赛位号） | 裁判确认 （签字确认） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 顶料气缸 |  |  |  |  |
| 2 | 推料气缸 |  |  |  |  |
| 3 | 挡料气缸 |  |  |  |  |
| 4 | 真空吸盘 |  |  |  |  |
| 5 | 双轴气缸 |  |  |  |  |
| 6 | 无杆气缸 |  |  |  |  |
| 7 | 故障排除 | 排除数量： 个 |  |  |  |

任务二、液压与气动系统回路设计或优化（15分）

任务要求1：液压系统油路优化

如图5为蓄能器保压回路。

图5蓄能器保压回路

这种回路在工作过程中，在1DT断电，2DT通电的情况下，缸6由右向左的换向过程中，缸6左腔和蓄能器5由保压时的高压突然换成同油池的低压，势必造成压力冲击。

根据以上描述，分析原因，作出系统回路的优化方案，在附件3图纸中手动绘制液压回路原理图，并在对应的元件符号旁边标明具体名称。（要求采用标准的液压元件符号绘制液压原理图）

任务要求2：气动系统回路设计

如图6为某一雷管装药机的机械布置示意图、图7为系统位移步骤图（水平线1表示气缸伸出状态，0表示气缸缩回状态；垂直线表示气缸动作步骤），为保证生产安全，设备采用全气动系统，完成雷管自动生产功能。

送模气缸用于模具定位，伸出后把模具送至无杆气缸，无杆气缸带动模具进入装药位置；定量板控制加药；振动气缸伸出振动把定量板中的残留药振到管中，缩回振动把药斗中药填满定量板；防爆门气缸在模具进出防爆门时缩回，打开防爆门，其余为伸出状态，关闭防爆门。

将模具放置在进模位置后，按下启动按钮，系统的动作如下：送模气缸伸出，到位→送模气缸缩回，防爆门气缸缩回，到位→无杆气缸伸出，到位→防爆门气缸伸出，到位→定量板气缸伸出，到位→振动气缸伸出，到位→定量板气缸缩回，到位→振动气缸缩回，到位→防爆门气缸缩回，到位→无杆气缸缩回，到位→防爆门气缸伸出，动作完成。

图6 雷管装药机机械布置示意图

图7 气动系统步骤位移图

根据以上控制要求及动作步骤，在附件4图纸中绘制纯气动回路原理图，并在对应的元件符号旁边标明具体名称。（要求采用标准的气动元件符号绘制气动原理图）

任务三、电气控制回路连接与排故（10分）

选手根据赛场提供的设备，采用规范的安装及调试工艺，结合附件1或附件2（I/O分配表），选取合适的导线和辅件，完成电气控制回路的连接，并完成各执行部件动作功能测试。

任务要求：

- 要求1：实训导线、通信线的连接、插拔应符合操作规范。

- 要求2：挂箱面板同一接线柱最多插两层导线。

- 要求3：实训台与挂箱、阀与挂箱之间的连接导线，按不同功能分开进行捆扎，间距为80mm～100mm。

- 要求4：根据 I/O表，使用实验导线将液压电磁阀、气动电磁阀与相应控制单元的PLC输出端进行连接。

- 要求5：电气控制回路中设置有2个故障，请排除故障并将结果填入表8中，报请裁判确认并签字确认。

表8：电气控制回路连接与排故确认表

| 序号 | 项目 | 完成情况 | 选手确认 （填赛位号） | 裁判确认 （签字确认） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 故障排除 | 排除数量： 个 |  |  |  |

任务四、控制系统PLC程序设计（15分）

根据所提供设备及工业气动元件、液压元件及赛场提供的任务书，编写 PLC控制程序，控制液压泵站、传输单元、滚轧单元、冲压单元、下料堆垛单元。把设计好的程序保存到电脑的 “D: \2018液压与气动系统装调与维护\赛位号\任务四 PLC程序文件夹”下。

任务要求：

（1）编写程序时，相应的输入输出点加上中文注释。

（2）控制系统：选用控制屏上模拟控制单元PLC与挂箱DW-02A（西门子）或挂箱DW—02B-2（三菱）模块两台PLC组成，两台PLC须通过 PPI网络通信（西门子）或N:N网络通信（三菱）进行数据交换。

# （3）模拟量信号采集功能

- 温度采集功能：实时监测油箱的温度变化，与温度表示数差值±1℃，并以十进制形式在地址D112（西门子VD200）中显示当前温度值。

- 液压双缸位移采集功能：通过位移传感器，实时监测液压双缸活塞杆位置变化，并以十进制形式在地址D116（西门子VD208）中显示液压双缸活塞杆当前位移值。

- 冲压缸位移采集功能：通过位移传感器，实时监测冲压缸活塞杆位置变化，并以十进制形式在地址D120（西门子VD216）中显示冲压缸活塞杆当前位移值。

- 双缸滚轧单元液压缸压力采集功能：实时监测液压双缸有杆腔压力，并以十进制形式在地址D124（西门子VD224）中显示实时压力值。与压力表示数差值±0.2MPa。

（5）液压马达转速采集功能：实时监测液压马达的转速变化（要求50r/min±5r/min），并以十进制形式在地址D128（西门子VD50）（主站中的地址）中显示当前转速值。

（6）油箱温度控制功能：油温高于28℃，冷却风扇启动。（注：冷却器要串联在回油系统中）。

（7）泵站保护功能：油过滤器压差保护、液位低保护。

（8）切换功能：通过切换旋钮开关SA1可以选择“单模块调试功能”和“联动调试运行功能”。

# （9）单模块调试功能

当选择“单模块调试功能”时，定量柱塞泵启动→延时3s→泵站控制阀得电。

  - 双缸滚轧单元自检：当按下按钮开关SB6（自锁）→液压双缸快进下行，当位移传感器检测到位移大于等于70mm±10mm时，自动切换到工进下行，下行到底，再按下按钮开关SB6（复位）时，液压双缸快速上行，液压双缸上行到底，完成双缸滚轧单元自检。

  - 顶料-冲压单元自检:当按下按钮开关SB7（自锁）→顶料缸伸出→顶料缸伸出到位→压力继电器动作→冲压缸伸出→冲压缸伸出到底→按下按钮开关SB7（复位）→冲压缸及顶料缸缩回→冲压缸缩回到位→完成顶料-冲压单元自检。

  - 气动回路自检：当按下按钮开关SB8（自锁 ）→顶料缸伸出→延时2s→推料缸伸出→推料缸伸出到位，挡料缸伸出→挡料杆伸出到位→双轴气缸伸出→双轴气缸伸出到位→双轴气缸缩回→双轴气缸缩回到位，无杆气缸右移→无杆气缸右移到位→按下按钮开关SB8（复位）→无杆气缸左移→无杆气缸左移到位，挡料气缸缩回→挡料气缸缩回到位，推料气缸缩回→推料气缸缩回到位，顶料缸缩回→完成气动回路自检。

以上功能自检完成后，泵站控制阀断电→延时3s→定量柱塞泵断电。

# （10）联动调试运行功能

- 上料单元缺料报警功能：按下启动按钮SB2，“上料单元物料检测传感器”在5s内未检测到物料，系统不能启动，此时蜂鸣器以2Hz频率报警，若在5s内添加物料则停止报警，若5s时间内仍未检测到物料则蜂鸣器以4Hz频率报警，直到检测有物料方停止报警。

- 停止功能：物料离开上料单元后，按下停止按钮SB1，则系统不会立即停止，继续完成当前物料的加工和堆垛后，停止上料，蜂鸣器以１Hz的频率提示（注：泵站与传送系统不停止）。按启动按钮SB2后，蜂鸣器停止报警，继续上料运行。

- 复位功能：按下SB３按钮，系统进行复位。复位时根据各传感器是否处于初始状态，执行相应的复位动作，系统有15s的运行过程。完成后蜂鸣器以0.5Hz频率提示复位完成，5s后停止鸣叫。（在15s的复位运行过程中，再按SB3将不起作用）

- 系统工作流程：

按下SB2启动按钮，叶片泵启动→延时3s→柱塞泵启动→延时2s→泵站控制阀得电→液压马达正转→液压双缸快进至70mm±10mm→液压双缸工进至120mm±5mm（第二块130mm±5mm,第三块140mm±5mm）→顶料气缸伸出→延时2s→推料气缸推出物料→轧制单元入料检测传感器检测到物料（推料气缸推料到位后气缸缩回，到位后顶料气缸缩回）→冲压单元入料传感器检测到物料→挡料气缸伸出→冲压单元物料到位传感器检测到物料→液压双缸缩回→液压双缸缩回到位→顶料液压缸顶起物料→压力继电器动作→冲压液压缸伸出→冲压缸冲压两次→冲压液压缸、顶料液压缸缩回，同时延时2s→挡料气缸缩回→下料单元物料检测到位→下料单元双轴气缸伸出→双轴气缸伸出到位→气动吸盘吸取物料→2s后→双轴气缸缩回，缩回到位→无杆气缸右移，右移到位→步进电机由原点上升至第一块物料堆垛位置→气动吸盘关闭，完成第一块物料的堆垛→步进电机退回，退回到位→无杆气缸左移→左移到位，继续循环顶料、出料、滚轧、冲压及堆垛流程，完成剩余2块物料的加工。3块物料堆垛完成，蜂鸣器以1Hz鸣叫，马达停止运转、叶片泵停止→延时2s→泵站控制阀失电→延时3s→柱塞泵停止→延时3s，蜂鸣器停止鸣叫。

（10）选手PLC程序设计完成并下载调试完成后，在表9中记录各功能执行情况，报请裁判确认并签字确认。

表9：PLC程序功能确认表

| 序号 | 单元名称 | 运行功能是否正常（填“是”或“否”） | 选手确认 （填赛位号） | 裁判确认 （签字确认） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 程序标注 |  |  |  |  |
|  | 温度采集功能 |  |  |  |  |
|  | 液压双缸位移采集功能 |  |  |  |  |
|  | 冲压缸位移采集功能 |  |  |  |  |
|  | 压力采集功能 |  |  |  |  |
|  | 液压马达速度采集功能 |  |  |  |  |
|  | 油箱温度控制功能 |  |  |  |  |
|  | 泵站保护功能 |  |  |  |  |
|  | 双缸滚轧单元自检功能 |  |  |  |  |
|  | 顶料-冲压单元自检功能 |  |  |  |  |
|  | 气动单元自检功能 |  |  |  |  |
|  | 上料单元缺料报警功能 |  |  |  |  |
|  | 停止功能 |  |  |  |  |
|  | 复位功能 |  |  |  |  |
|  | 系统工作流程 |  |  |  |  |

任务五、整机调试与运行（15分）

根据所提供设备并综合任务一、任务三、任务四，完成整机调试与运行。液压系统图见图3，气动系统图见图4。

将电脑“ D: \2018年液压与气动系统装调与维护\赛位号\任务四 PLC程序”文件夹下的PLC程序下载到相应的PLC中，进行整机调试与运行。

任务要求：

（1）叶片泵、柱塞泵依次能正常启动，泵站控制阀得电。

（2）上料单元顶料缸、推料缸能依次正常动作。

（3）双缸滚轧单元有快进、工进以及位置保持功能。

（4）顶料缸上行到底，压力继电器动作，冲压缸伸出，冲压缸冲压两次。

（5）下料单元具有物料搬运、堆垛功能，要求堆垛物料时，物料的下表面与接料台上表面间隙不得超过1cm，需完成3块物料堆垛。

（6）堆垛完成后，蜂鸣器以1Hz频率鸣叫，泵站停止后延时3s,蜂鸣器停止鸣叫。

（7）整套系统每个单元工作衔接流畅，不出现任何故障现象。

选手整机调试完成后，在表10中记录各单元运行功能，报请裁判确认并签字确认。

表10：整机运行与调试确认表

| 序号 | 任务要求描述 | 完成情况 （填“是”或“否”） | 选手确认 （填赛位号） | 裁判确认 （签字确认） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泵站顺序启动功能 |  |  |  |  |
| 2 | 上料单元送料功能 |  |  |  |  |
| 3 | 双缸滚轧功能 |  |  |  |  |
| 4 | 顶料-冲压功能 |  |  |  |  |
| 5 | 搬运及堆垛功能 |  |  |  |  |
| 6 | 堆垛完成提醒功能 |  |  |  |  |
| 7 | 系统工作流畅 |  |  |  |  |

任务六  职业素养（5分）

要求1：在操作过程中，严格按照企业职业素养要求进行操作；

要求2：在操作过程中，严格按照企业安全文明生产与职业规范要求进行操作。

注意：严禁在泵站运行时手伸进传输线内调试设备

说明：

1．在竞赛过程中，备注项中有“”标记的，表示选手已完成该项目内容，示意裁判，在裁判的监督下测量出数值并记录或电气测试结果，该数值只有一次测量机会，一经确定不得修改；电气测试结果不合格也不得修改，并作为该项目的评分依据。

2．系统开始运行时必须得到裁判的允许后，才能通电运行；若装配不完整，则不允许试运行。

3．在测量过程中，如裁判发现选手测量方法或选用工具不合理、不正确，可判定该项目未完成并不得分。

4．所有项目的监督检测时间都纳入竞赛时间，不另行增加时间。

5．未经裁判签名核实的数据都是无效数值，该项目不得分。

6．考试结束时应在选手签名一栏中签上选手赛位号，以确认自己的竞赛过程。

附件1

# PHDW01-1面板主机 I/O分配表（三菱）

| 序号 | 注释 | 输入地址 | 序号 | 注释 | 输出地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 编码器A相脉冲 | X000 | 19 | 步进电机脉冲 | Y000 |
| 2 | 编码器B相脉冲 | X001 | 20 | 步进电机方向 | Y001 |
| 3 | 上料单元物料检测 | X002 | 21 | 顶料气缸 | Y002 |
| 4 | 轧制单元入料检测 | X003 | 22 | 推料气缸 | Y003 |
| 5 | 冲压单元入料检测 | X004 | 23 | 挡料气缸伸出 | Y004 |
| 6 | 冲压单元物料到位检测 | X005 | 24 | 挡料气缸缩回 | Y005 |
| 7 | 下料单元物料到位检测 | X006 | 25 | 无杆气缸左移 | Y006 |
| 8 | 升降台原点检测 | X007 | 26 | 无杆气缸右移 | Y007 |
| 9 | 升降台左极限检测 | X010 | 27 | 双轴气缸伸出 | Y010 |
| 10 | 升降台右极限检测 | X011 | 28 | 双轴气缸缩回 | Y011 |
| 11 | 推料原位 | X012 | 29 | 真空吸盘 | Y012 |
| 12 | 推料到位 | X013 | 30 |  |  |
| 13 | 挡料原位 | X014 | 31 |  |  |
| 14 | 挡料到位 | X015 | 32 |  |  |
| 15 | 无杆气缸原位 | X016 | 33 |  |  |
| 16 | 无杆气缸到位 | X017 | 34 |  |  |
| 17 | 双轴气缸伸出到位 | X020 | 35 |  |  |
| 18 | 双轴气缸缩回原位 | X021 | 36 |  |  |

# DW-02B挂箱主机 I/O分配表（三菱）

| 序号 | 注释 | 输入地址 | 序号 | 注释 | 输出地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 停止按钮SB1 | X001 | 18 | 液压马达正转 | Y000 |
| 2 | 启动按钮SB2 | X002 | 19 | 液压双缸伸出 | Y001 |
| 3 | 复位按钮SB3 | X003 | 20 | 液压双缸缩回 | Y002 |
| 4 | 单/联动切换开关SA1 | X004 | 21 | 双缸滚轧速度控制阀 | Y003 |
| 5 | 双缸滚轧单元自检SB6 | X005 | 22 | 顶料缸伸出 | Y004 |
| 6 | 顶料-冲压单元自检SB7 | X006 | 23 | 冲压缸伸出 | Y005 |
| 7 | 气动回路自检SB8 | X007 | 24 | 冲压缸缩回 | Y006 |
| 8 | 液位低限信号 | X010 | 25 | 泵站控制阀 | Y007 |
| 9 | 压差发讯信号1 | X011 | 26 | 定量柱塞泵 | Y010 |
| 10 | 压差发讯信号2 | X012 | 27 | 变量叶片泵 | Y011 |
| 11 | 压力继电器 | X013 | 28 | 冷却风扇 | Y012 |
| 12 | 温度传感器 | CH1 (模拟量输入1) | 29 | 蜂鸣器 | Y013 |
| 13 | 双缸滚轧单元位移传感器 | CH2 (模拟量输入2) | 30 | 温度显示地址 | D112 |
| 14 | 冲压单元位移传感器 | CH3 (模拟量输入3) | 31 | 双缸位移显示地址 | D116 |
| 15 | 压力传感器（变送器） | CH4 (模拟量输入4) | 32 | 冲压缸位移显示地址 | D120 |
| 16 |  |  | 33 | 压力显示地址 | D124 |
| 17 |  |  | 34 | 速度显示地址 | D128 |

附件2

# PHDW01-2面板主机I/O分配表（西门子）

| 序号 | 注释 | 输入地址 | 序号 | 注释 | 输出地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 编码器A脉冲 | I0.0 | 19 | 步进电机脉冲 | Q0.0 |
| 2 | 编码器B脉冲 | I0.1 | 20 | 步进电机方向 | Q0.1 |
| 3 | 上料单元物料检测 | I0.2 | 21 | 顶料气缸 | Q0.2 |
| 4 | 轧制单元入料检测 | I0.3 | 22 | 推料气缸 | Q0.3 |
| 5 | 冲压单元入料检测 | I0.4 | 23 | 挡料气缸伸出 | Q0.4 |
| 6 | 冲压单元物料到位检测 | I0.5 | 24 | 挡料气缸缩回 | Q0.5 |
| 7 | 下料单元物料到位检测 | I0.6 | 25 | 无杆气缸左移 | Q0.6 |
| 8 | 升降台原点检测 | I0.7 | 26 | 无杆气缸右移 | Q0.7 |
| 9 | 升降台左极限检测 | I1.0 | 27 | 双轴气缸伸出 | Q1.0 |
| 10 | 升降台右极限检测 | I1.1 | 28 | 双轴气缸缩回 | Q1.1 |
| 11 | 推料原位 | I1.2 | 29 | 真空吸盘 | Q2.0 |
| 12 | 推料到位 | I1.3 | 30 |  |  |
| 13 | 挡料原位 | I1.4 | 31 |  |  |
| 14 | 挡料到位 | I1.5 | 32 |  |  |
| 15 | 无杆气缸原位 | I2.0 | 33 |  |  |
| 16 | 无杆气缸到位 | I2.1 | 34 |  |  |
| 17 | 双轴气缸伸出到位 | I2.2 | 35 |  |  |
| 18 | 双轴气缸缩回原位 | I2.3 | 36 |  |  |

# DW-02A挂箱主机 I/O分配表（西门子）

| 序号 | 注释 | 输入地址 | 序号 | 注释 | 输出地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 停止按钮SB1 | I0.1 | 18 | 液压马达正转 | Q0.0 |
| 2 | 启动按钮SB2 | I0.2 | 19 | 液压双缸伸出 | Q0.1 |
| 3 | 复位按钮SB3 | I0.3 | 20 | 液压双缸缩回 | Q0.2 |
| 4 | 单/联动切换开关SA1 | I0.4 | 21 | 双缸滚轧速度控制阀 | Q0.3 |
| 5 | 双缸滚轧单元自检SB6 | I0.5 | 22 | 顶料缸伸出 | Q0.4 |
| 6 | 顶料-冲压单元自检SB7 | I0.6 | 23 | 冲压缸伸出 | Q0.5 |
| 7 | 气动回路自检SB8 | I0.7 | 24 | 冲压缸缩回 | Q0.6 |
| 8 | 液位低限信号 | I1.0 | 25 | 泵站控制阀 | Q0.7 |
| 9 | 压差发讯信号1 | I1.1 | 26 | 定量柱塞泵 | Q1.0 |
| 10 | 压差发讯信号2 | I1.2 | 27 | 变量叶片泵 | Q1.1 |
| 11 | 压力继电器 | I1.3 | 28 | 冷却风扇 | Q2.0 |
| 12 | 温度传感器 | AIW4 (模拟量输入1) | 29 | 蜂鸣器 | Q2.1 |
| 13 | 双缸滚轧单元位移传感器 | AIW6 (模拟量输入2) | 30 | 温度显示地址 | VD200 |
| 14 | 冲压单元位移传感器 | AIW8 (模拟量输入3) | 31 | 双缸位移显示地址 | VD208 |
| 15 | 压力传感器（变送器） | AIW10 (模拟量输入4) | 32 | 冲压缸位移显示地址 | VD216 |
| 16 |  |  | 33 | 压力显示地址 | VD224 |
| 17 |  |  | 34 | 速度显示地址 | VD50 |

附件3

附件4