# 2018年全国职业院校技能大赛

# 拟设赛项规程

# 一、赛项名称

# 赛项编号：ZZ-2018031

# 赛项名称：电梯维修保养

# 英语翻译：Elevator maintenance

# 赛项组别：中职组

# 赛项归属产业：加工制造业

# 二、竞赛目的

通过在真实电梯部件构成的教学电梯上按照实际要求进行电梯的维修与保养操作，考核参赛选手电梯维修保养操作技能与操作规范；体现具有时代背景的新技能、新技术和岗位职业素质。通过竞赛，展示职业教育教学改革与创新的最新成果，弘扬工匠精神，检阅参赛队现场分析与处理能力、团队协作、工作效率、安全及文明生产等职业素养及良好的精神面貌；促进专业设置与产业需求对接、课程内容与职业标准对接、教学过程与生产过程对接；引领职业院校电梯专业建设与课程改革；促进产教融合、校企合作与产业发展，促进电梯维保紧缺人才的培养。

三、竞赛内容

本赛项的竞赛内容包括电梯维修操作竞赛和电梯保养操作竞赛两个部分，竞赛的具体内容、时长与成绩占比详见表1。

表1  “电梯维修保养”竞赛内容、时长与成绩占比

| 竞赛内容 | 占分比例 | 竞赛时间 |
| --- | --- | --- |
| 竞赛项目 | 知识与技能点 |  |  |
| 电梯维修操作竞赛 | 电梯电气故障诊断与排除 | 1.能够分析故障现象及查找故障原因，排除8个电气故障。 | 每个故障占4-5分 | 36分 | 90分钟 (连续进行) |
|  |  | 2.在电气故障诊断与排除过程中，能够按要求使用图纸分析、查找故障，正确使用工具或仪表检查判断，准确找到故障点并正确排除故障。 | (每个故障)诊断准确、方法正确占2.5-3.5分 |  |  |
|  |  | 3.能够将故障现象、故障点与排除（过程）方法简要明确地记录在“电梯维修记录表”中。 | (每个故障)记录正确占1.5-2.0分 |  |  |
|  | 电梯机械故障诊断与排除 | 1.能够分析故障现象及查找故障原因，排除2个机械故障。 | 每个故障占6分 | 12分 |  |
|  |  | 2.能够按照GB7588-2003相关标准进行调整，并测量有关数据。 | (每个故障)诊断准确、方法正确占3.0-4.0分 |  |  |
|  |  | 3.能够将故障现象、故障点与排除（过程）方法简要明确地记录在“电梯维修记录表”中，并将测量数据记录于“数据测量记录表”中。 | (每个故障)记录正确占2.0-2.5分 |  |  |
|  | 电梯运行功能，安全意识与基本操作规范 | 1.要求能够排除所有的电气、机械故障，电梯运行功能正常。 | 4分 | 12分 |  |
|  |  | 2.要求操作熟练，诊断准确，排障迅速。 | 2分 |  |  |
|  |  | 3.从工作态度、安全意识、职业规范、协作能力与环境保护等方面进行评价。要求文明参赛，注重安全；按职业要求穿戴劳保用品；严格遵守职业操作规程和安全操作规范；两名选手配合默契，工作协调；爱护设备、工具，节省材料，现场清洁。 | 6分 |  |  |
| 电梯保养操作竞赛 | 电梯保养操作 | 1.要求能够按照TSG/T5002-2017中电梯维护保养的要求，对电梯进行日常维护保养。 | 每个保养项目占6分 | 36分 | 60分钟 (连续进行) |
|  |  | 2.能够对6个项目进行保养、检测、调整或更换，并完整、规范地填写“电梯维护保养操作记录表”（需要检测、调整或更换的部件按照GB7588-2003相关标准进行操作并记录数据）。 | (每个保养项目)操作与记录正确占2.0-4.0分 |  |  |
|  | 安全意识与基本操作规范 | 从工作态度、安全意识、职业规范、协作能力与环境保护等方面进行评价。要求文明参赛，注重安全；按职业要求穿戴劳保用品；严格遵守职业操作规程和安全操作规范；两名选手配合默契，工作协调；爱护设备、工具，节省材料，现场清洁。 | 4分 | 4分 |  |

四、竞赛方式

（一）竞赛组队

1.本赛项为团体赛，按照《2018年全国职业院校技能大赛参赛管理办法》组队参赛。每支参赛队由2名选手组成，可配2名指导教师。

2.本赛项拟邀请境外代表队参赛，并欢迎境内外代表前来观摩。

（二）组织机构

按照《2018年全国职业院校技能大赛组织机构与职能分工》，在全国职业院校技能大赛组委会与执委会的领导下，在赛区组委会与执委会的协调和指导下，由全国机械职业教育教学指导委员会成立2018年全国职业院校技能大赛中职电梯维修保养赛项执委会，下设本赛项专家工作组、组织保障工作组、裁判组、仲裁组等工作机构。

（三）操作竞赛场次与赛位的确定

本赛项的操作竞赛需采取多场次进行：

1.在比赛前一天的参赛队领队会议（见表2）上通过抽签确定各参赛队参加两个操作竞赛的场次；

2.参赛队在比赛前30min到达指定地点接受检录，通过抽签确定赛位；

3.所有抽签都严格按照大赛制度的相关规定进行加密（详见“七、竞赛规则”）。

五、竞赛流程

（一）竞赛时间安排（表2）

表2  2018年全国职业院校技能大赛中职组电梯维修保养赛项时间安排表

| 日期 | 时间 | 地点 | 内容 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一天 | 9:00-12:00 | 赛场 | 工作人员培训 | “工作人员”包括全体裁判员、仲裁员和赛场技术员、工作人员 |
|  | 14:00前 | 报到处 | 全部参赛队报到完毕 |  |
|  | 14:00-16:00 | 赛场 | 参赛队熟悉赛场 |  |
|  | 14:00-17:00 | 会议室 | 工作人员培训 |  |
|  | 16:00 | 赛场 | 封场，设备调试 |  |
|  | 15:00-16:30 | 会议厅 | 参赛队领队会议 |  |
| 第二天 | 7:30 | 赛场门口 | 电梯维修第一场比赛选手检录 |  |
|  | 8:00-9:30 | 赛场 | 电梯维修第一场比赛 |  |
|  | 8:30-9:00 | 会议厅 | 开赛式 | 8:30时开始第二、三、四场的选手进入各自的休息室相互隔离，至16:30第四场选手检录结束 |
|  | 9:30-11:00 | 赛场 | 评分、设备调试 |  |
|  | 10:30 | 赛场门口 | 电梯维修第二场比赛选手检录 |  |
|  | 11:00-12:30 | 赛场 | 电梯维修第二场比赛 |  |
|  | 12:30-14:00 | 赛场 | 评分、设备调试 |  |
|  | 13:30 | 赛场门口 | 电梯维修第三场比赛选手检录 |  |
|  | 14:00-15:30 | 赛场 | 电梯维修第三场比赛 |  |
|  | 15:30-17:00 | 赛场 | 评分、设备调试 |  |
|  | 16:30 | 赛场门口 | 电梯维修第四场比赛选手检录 |  |
|  | 17:00-18:30 | 赛场 | 电梯维修第四场比赛 |  |
|  | 18:30-22:00 | 赛场 | 评分、设备调试 |  |
| 第三天 | 7:30 | 赛场门口 | 电梯保养第一场比赛选手检录 |  |
|  | 8:00-9:00 | 赛场 | 电梯保养第一场比赛 | 8:30时开始第二、三、四场的选手进入各自的休息室相互隔离，至13:30第四场选手检录结束 |
|  | 9:00-10:00 | 赛场 | 评分、设备调试 |  |
|  | 9:30 | 赛场门口 | 电梯保养第二场比赛选手检录 |  |
|  | 10:00-11:00 | 赛场 | 电梯保养第二场比赛 |  |
|  | 11:00-12:00 | 赛场 | 评分、设备调试 |  |
|  | 11:30 | 赛场门口 | 电梯保养第三场比赛选手检录 |  |
|  | 12:00-13:00 | 赛场 | 电梯保养第三场比赛 |  |
|  | 13:00-14:00 | 赛场 | 评分、设备调试 |  |
|  | 13:30 | 赛场门口 | 电梯保养第四场比赛选手检录 |  |
|  | 14:00-15:00 | 赛场 | 电梯保养第四场比赛 |  |
|  | 15:00-18:00 | 赛场 | 评分、设备调试 |  |
|  | 17:30 | 会议厅 | 闭赛式 |  |

注：该表按照76队≧参赛队总数>60队设计；如果60队≧参赛队总数>40队，则只需安排三场比赛（指电梯维修操作竞赛与电梯保养操作竞赛各赛三场，下同）；如果40队≧参赛队总数>20队，则只需安排两场比赛。

（二）竞赛流程

图1  竞赛流程图

六、竞赛赛题

1.本赛项严格按照《2018年全国职业院校技能大赛赛题管理办法》建立赛题库，分为电梯维修操作竞赛赛题库和电梯保养操作竞赛赛题库，两个题库至少各有10套赛题。赛题库于开赛1个月前在大赛网络信息发布平台上（www.chinaskills-jsw.org）公布。

2. 按《2018年全国职业院校技能大赛赛题管理办法》，在赛前从公开的赛题库内容中建立不少于10套的竞赛赛卷，各套赛卷的重复率不得超过50%，正式赛卷与备用赛卷于比赛前三天内随机排序后，在监督组的监督下，由裁判长指定相关人员抽取。

3.样卷见本规程附件。

七、竞赛规则

（一）参赛资格

按照《2018年全国职业院校技能大赛参赛管理办法》，参赛选手必须是中等职业学校全日制在籍学生或五年制高职一至三年级（含三年级）的全日制在籍学生，不限性别，年龄须不超过21周岁，年龄计算的截止时间以2018年5月1日为准。凡在往届全国职业院校技能大赛本赛项中获本赛项一等奖的选手不得参赛。

## （二）报名要求

参赛选手和指导教师报名获得确认后不得随意更换。如比赛前参赛选手和指导教师因故无法参赛，须由省级教育行政部门于本赛项开赛10个工作日之前出具书面说明，经大赛执委会办公室核实后予以更换；本赛项不可以缺员比赛，参赛队如有1名选手因特殊原因不能参加比赛时，则视为本队自动放弃比赛。

## （三）赛前准备

1.熟悉场地

⑴安排在赛程第一天下午14-16时（见表2）各参赛队进入赛场熟悉场地设备。

⑵进场熟悉场地时限定在黄线区域内观看，不得超越黄线。

2.竞赛场次与赛位的确定

(1)竞赛场次的确定

①受场地与设备条件的限制，电梯维修操作竞赛和电梯保养操作竞赛须分四场进行（见表2）。

②在赛程第一天下午的参赛队领队会议上通过抽签确定各参赛队参加两个操作竞赛的场次。首先抽签确定参加电梯维修操作竞赛的场次，然后再抽签确定参加电梯保养操作竞赛的场次。

③抽签均分两次进行：第一次抽签产生抽签顺序号，第二次抽签产生参赛场次。

④抽签由赛项执委会主持，由加密裁判负责（两次抽签应由不同的加密裁判进行），监督组负责全程监督。

(2)各场竞赛赛位的确定

①各场竞赛选手须提前30min到达赛场接受检录。

②由第一加密裁判组织参赛选手进行第一次抽签，产生参赛编号，替换选手参赛证等个人身份信息，在《全国职业院校技能大赛一次加密记录表》中填写一次加密记录表后，连同选手参赛证等个人身份信息证件，当即装入一次加密结果密封袋中单独保 管。

③由第二加密裁判组织参赛选手进行第二次抽签，确定赛位号，替换选手参赛编号，在《全国职业院校技能大赛二次加密记录表》中填写二次加密记录表后，连同选手参赛编号，当即装入 二次加密结果密封袋中单独保管。

⑷抽签由赛项仲裁长主持，监督组负责全程监督。

（四）竞赛规则

1.选手应按照规定穿着工作服、头戴安全帽、脚穿防滑电工鞋参加比赛。

2.当选手进入赛位后，在竞赛开始前可先阅读竞赛文件（任务书和图纸、记录表格），并按照竞赛文件检查现场环境和赛场提供的设备、工具、器材等，须在确认比赛任务和现场条件无误后才开始比赛。在此期间不允许选手进行任何操作。

3.参赛选手除本规程表3所规定允许携带的工具和器材外，不准携带任何技术资料和工具、器材进入赛场。所有的通讯工具和照相摄录器材一律不准带入赛场。

表3  允许参赛队自带的工具和器材

| 序号 | 工具及材料名称 | 数量 | 单位 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防滑电工鞋 | 2 | 双 | 安全工具 |
| 2 | 各种规格的活动扳手 | 各1 | 把 | 300×1 360×1 各一把 |
| 3 | C型夹 | 4 | 把 |  |
| 4 | 万用表 | 1 | 台 |  |
| 5 | 常用电工和钳工工具 | 1 | 套 | 包括：试电笔、各种规格的（一字和十字）螺丝刀、电工刀、平口电工钳、尖嘴钳、剥线钳、小剪刀、活动扳手等。 |
| 6 | 钢丝钳 | 1 | 把 |  |
| 7 | 斜口钳 | 1 | 把 |  |
| 8 | 开口扳手 | 1 | 套 |  |
| 9 | 梅花扳手 | 1 | 套 |  |
| 10 | 内六角扳手 | 1 | 套 |  |
| 11 | 兆欧表 | 1 | 台 |  |
| 12 | 钳形电流表 | 1 | 台 |  |
| 13 | 卷尺 | 2 | 把 | 5 m |
| 14 | 直角尺 | 1 | 把 |  |
| 15 | 钢板直尺 | 1 | 把 |  |
| 16 | 塞规尺 | 1 | 把 |  |
| 17 | 锉刀 | 1 | 把 |  |
| 18 | 钢锯 | 1 | 把 |  |
| 19 | 手电筒 | 1 | 把 |  |

4.竞赛开始后，参赛选手自行决定分工和时间安排。电梯维修操作竞赛的竞赛时间为90min（1.5小时），电梯保养操作竞赛的竞赛时间为60min（1小时），均为连续进行。全部比赛任务均在指定的时间和比赛场地内完成。在比赛过程中，饮水由赛场统一提供，选手休息、如厕的时间均计算在比赛时间内。

5.在比赛过程中：

(1)参赛选手必须按职业要求穿戴劳保用品，严格遵守职业操作规程和安全操作规范。否则将按下列标准扣安全操作规范分：

1）工作服、鞋帽等不符合职业要求扣0.5分;

2）工具等物品摆放、工位卫生不符合职业要求扣0.5分;

3）操作过程工具、器件掉落（地）每次扣0.5分（本项最多扣1分）;

4）选手在对电气设备进行检测时，应尽量断电检测；确需要带电检测,必须向裁判员请示，并经同意后方可进行操作。检查带电操作无请示报告每次（项）扣0.5分（本项最多扣1分）;

5）在（电梯）首次通电前，必须向裁判员申请，经得同意方可通电，否则扣0.5分;

6）在（电梯）首次断电，必须验电，确认是否可靠断电，否则扣0.5分；

7）选手进入轿顶或底坑操作时，必须向裁判员请示，并经同意后方可进行以上所述操作。盘车、进出轿顶或底坑及其他操作过程违反职业操作规程与安全操作规范，每次（项）扣0.5分（本项最多扣2分）。

(2)参赛选手认定器件有故障提出更换，如经技术人员与裁判测定器件没问题的每次扣2分；如器件确有问题的，但不是选手损坏的故障，不扣分，也不给加分，一般情况不给予补时（特殊故障由裁判长根据具体情况确定，补时最多不超过5分钟）。

(3)如出现违规操作损坏赛场提供的设备、危险操作等不符合职业规范的行为，可视情节扣5～10分；因操作不当导致人身或设备安全事故，可扣10～20分；因操作失误导致设备不能正常工作，或造成安全事故不能进行比赛的，将被中止比赛；若因设备故障导致选手中断或中止比赛，由裁判长视具体情况做出裁决。

(4)如不服从裁判、干扰裁判工作，扰乱赛场秩序，可视情节扣5～10分，情况严重者取消比赛资格（成绩）。

6.参赛选手在比赛过程中不得自行离开赛场，如有特殊情况需经裁判员同意。参赛队欲提前结束比赛，应向裁判员举手示意，比赛终止时间由裁判员记录。比赛结束时参赛选手应立即停止任何操作。

7.竞赛结束后，参赛队须提交相关记录表格，两名选手均留在本赛位协助裁判确认其所完成的项目并签字确认后，方可离开赛场。

8.参赛选手如遇到特殊情况应立即报告现场的裁判员或工作人员，由裁判员请示裁判长；裁判长的决定为现场最终裁定。以上相关规定的解释权在竞赛执委会。

（五）成绩评定与公布（详见“十一、成绩评定”）

八、竞赛环境

（一）赛场整体环境要求

1.赛场应包括有：操作竞赛赛场、1间保密室、3间选手休息室、1间参赛队领队和指导教师休息室、1间来宾休息室和1间裁判工作室、1间工作人员休息室、1间医务室、1个会议厅（供开、闭赛式、领队会议使用），还有1间会议室（供小型会议和工作人员培训用）。所有场地均能够屏蔽手机信号。

2.赛场的采光、照明、通风和控温良好，环境温度、湿度符合设备使用规定；赛场主通道符合紧急疏散要求。

3.赛场内部署无盲点录像设备，能实时录制并播送赛场情况；赛场外有大屏幕或投影，能够同步显示赛场内竞赛状况。

4.赛场的各场地、通道及医务室、消防器材、洗手间等应有醒目的指示标牌（指示标牌均有中英文标注）。赛场各区域之间应有明显标志或警示带。

5.赛场配备维修服务、医疗、生活补给站等公共服务设施，为选手和赛场人员提供服务。安排交通车辆接送人员从驻地至赛场往返。

6.赛场设有保安、公安、消防、设备维修和电力抢险等人员待命，并设置安全应急通道，以防突发事件；并配备有足够的服务与引导人员。在整个比赛期间，都要求赛场和3个选手休息区域外有保卫人员警戒。竞赛期间赛场内的所有人员均应佩戴的明显的标志。

7.裁判工作室和工作人员休息室位置均在操作竞赛赛场旁边，各有30座位的桌椅，各有一台计算机（配打印机），有饮水设备，配相关文具，裁判工作室有1台碎纸机。

8.三间选手休息室都要相互独立，彼此分隔；均带（男、女）洗手间。每室内都有50个座位；有饮水设备。

（二）操作竞赛赛场

1.每一个赛位要求在室内21m2～26m2面积的硬底地面上，安装有一台“YL-777型电梯安装、维修与保养实训考核装置（见‘十、技术平台’）”；每个赛位要求在明显位置标明编号（可移动）；配有一个器材柜、一张工作台和两张椅子；配有手写托板以供选手书写；并配有相应数量的清洁工具；张贴有明显的“安全操作注意事项”和“疏散平面图”。

2.竞赛场地安装有20台上述设备（20个赛位）；两台设备之间的间距不少于1m，通道宽度不少于2m；楼层高度不低于8m；各台设备的二、三层之间有宽度不少于0.6m的连接通道。

3.竞赛场地划分为检录区、竞赛操作区、裁判工作区、材料备件区、作品展示体验区、观摩通道等区域，区域之间有明显标志或警示带；非裁判员、参赛选手、工作人员不得进入赛位。

4.竞赛场地装有无盲点的录像设施；保证良好的采光、照明和通风，提供稳定的电源和应急供电设备。要求每个赛位都能够看到时间。

5.竞赛场地有供裁判（包括仲裁、监督和技术人员）工作的区域并有明显标识；有一台计算机（配打印机）和一个手提扩音器，有饮水设备，有应急药箱；有合格的消防设施设备，有宽敞的疏散通道和不少于三个疏散安全出口。

6.设有独立的（男、女）洗手间。

九、技术规范

（一）技术标准（表4）

表4  竞赛相关技术标准

| 序号 | 标 准 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | GB 7588-2003 | 《电梯制造与安装安全规范》 |
| 2 | TSG T5002-2017 | 《电梯维护保养规则》 |
| 3 | TSG T7003-2012 | 《电梯监督检验和定期检验规则》 |
| 4 | GB/T 10059-2009 | 《电梯试验方法》 |
| 5 | GB/T 10060-2011 | 《电梯安装验收标准》 |
| 6 | GB/T 24478 | 《电梯曳引机》 |
| 7 | GB8903-2005 | 《电梯用钢丝绳》 |
| 8 | GB/T 10058-2009 | 《电梯技术条件》 |
| 9 | JG/T 50702.1-1996 | 《电梯T型导轨》第5 部分：技术要求 |
| 10 | GB 14048.1-2006 | 《低压开关设备和控制设备》第1 部分：总则 |
| 11 | GB/T 5013.5-2008 | 《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆》第5部分：电梯电缆 |
| 12 | GB/T 5023.6-2006 | 《额定电压450/750 V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆》第6 部分：电梯电缆和挠性-连接用电缆 |
| 13 | GB 14048.5-2008 | 《低压开关设备和控制设备》第5-1 部分：控制电路电器和开关元件机电式控制电路电器 |

（二）职业标准

电梯维修特种作业人员（中级）操作证。

（三）教学标准

在中等职业学校“机电设备安装与维修”与“电气运行与控制”等专业电梯专门化方向所规定的教学内容中，涉及到电梯结构与原理、电梯安全操作规程、电梯维修与保养的相关知识与技能，主要有：

1.电梯的基本结构、主要部件及其功能；

2.电梯的安全操作程序及安全操作规程；

3.电梯的电气基础知识及电气控制线路功能；

4.机械和电气操作工艺要求；

5.电梯常见故障的分析方法与排障能力；

6.电梯维护保养项目（内容）和维护保养基本要求。

十、技术平台

竞赛技术平台采用YL-777型电梯安装、维修与保养实训考核装置（见图2）。

图2  YL-777型电梯安装、维修与保养实训考核装置

（一）主要技术参数

- 工作电源：三相五线 AC380V /220V ±7.5%  50Hz

- 装置尺寸：5000×3900×7800 mm（长×宽×高）

3.厅门净尺寸：800×1000 mm

4.提升高度：1800 mm

5.额定速度：0.2m/s

6.最大功率消耗≤1.6KW

（二）设备结构与特点

本设备全部采用真实电梯的机构及部件制成，主要由曳引系统、导向系统、轿厢系统、门系统、重量平衡系统、电力拖动系统、电气控制系统及安全保护系统等构成：

1.曳引系统：主要由曳引机、曳引钢丝绳、导向轮、反绳轮等组成；曳引机由永磁同步电动机、制动器等组成，为电梯的运行提供动力。曳引钢丝绳连接轿厢和对重，驱动轿厢升降。

2.导向系统：主要由导轨、导靴、导轨支架等组成；导靴安装在轿厢和对重架上，与导轨配合，强制轿厢和导轨运动于导轨上；导轨架主要起支撑导轨的作用。

3.轿厢系统：由轿厢架与轿厢体（轿壁、轿顶、轿底及操纵箱等）构成；采用中分式开门。

4.门系统：由轿厢门、层门、开门机、门锁装置、轿门防扒装置等组成。

5.重量平衡系统：由对重和对重块装置等组成。

6.电力拖动系统：由供电系统、曳引电动机、速度反馈装置、调速装置等组成；主要提供动力，实现电梯调速控制。

7.电气控制系统：由操纵装置、位置显示装置、控制柜、平层装置、旋转编码器等组成；采用集选变频控制方式。

8.安全保护系统：主要由限速器、安全钳、缓冲器、端站保护装置、轿厢意外移动保护装置（简称UCMP）、门旁路装置等组成；具有接地保护、过流、过载、漏电保护及防坠落、紧急电动等保护功能，符合国家相关的标准。

（三）设备配置与附件

1.设备配置

YL-777型电梯安装、维修与保养实训考核装置主要的设备配置如表5所示。

表5  YL-777型电梯安装、维修与保养实训考核装置设备配置一览表

| 序号 | 名称 | 主要技术指标 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 井道及观测平台 | 5000×3900×7800mm（长×宽×高） | 1 | 套 |  |
| 2 | 主控制柜 | P≤22.0KW | 1 | 套 |  |
| 3 | 电源箱 |  | 1 | 套 |  |
| 4 | 曳引机 | V≤1m/s | 1 | 套 | 永磁同步 |
| 5 | 轿厢导轨 | T75 | 1 | 套 |  |
| 6 | 对重导轨 | TK5A | 1 | 套 |  |
| 7 | 轿厢架 |  | 1 | 套 |  |
| 8 | 轿厢 |  | 1 | 套 | 表面喷塑 |
| 9 | 门机 |  | 1 | 套 | 永磁同步 |
| 10 | 层门装置 |  | 2 | 套 | 不锈钢 |
| 11 | 安全钳 | V≤1m/s | 1 | 套 | 渐进式 |
| 12 | 限速器-涨紧装置 | V≤0.75m/s | 1 | 套 | 单向 |
| 13 | 限速器钢丝绳 | ∅8 | 1 | 套 |  |
| 14 | 曳引钢丝绳 | ∅10 | 1 | 套 |  |
| 15 | 绳头组合 | 楔式绳头 | 1 | 套 |  |
| 16 | 液压缓冲器 | V≤1m/s | 1 | 套 |  |
| 17 | 聚氨酯缓冲器 | V≤1m/s | 1 | 套 |  |
| 18 | 外招呼盒 |  | 2 | 套 |  |
| 19 | 轿内操作箱 |  | 1 | 套 |  |
| 20 | 端站保护装置 |  | 1 | 套 |  |
| 21 | 平层装置 |  | 1 | 套 | 光电式 |
| 22 | 光幕 |  | 1 | 套 |  |
| 23 | 称重装置 |  | 1 | 套 |  |
| 24 | 轿顶操作盒 |  | 1 | 套 |  |
| 25 | 底坑操作盒 |  | 1 | 套 |  |
| 26 | 随行电缆 |  | 1 | 套 |  |
| 27 | 井道电缆 |  | 1 | 套 |  |
| 28 | 电梯照明 |  | 1 | 套 |  |
| 29 | 实训指导书 |  | 1 | 本 |  |
| 30 | 实训工具 |  | 1 | 套 | 见表6 |

2.设备附件

YL-777型电梯安装、维修与保养实训考核装置主要的设备附件如表6所示。

表6  YL-777型电梯安装、维修与保养实训考核装置设备附件一览表

| 序号 | 名称 | 型号/规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全帽 |  | 2 | 个 |  |
| 2 | 安全带 | 双背式安全带 | 2 | 套 |  |
| 3 | 隔离带 | 警戒线护栏 | 2 | 个 |  |
| 4 | 安全警示牌 | 维修支架牌 | 1 | 个 |  |
| 5 |  | 危险支架牌 | 1 | 个 |  |
| 6 | 挂牌 | 维修挂牌 | 1 | 个 |  |
| 7 | 水平尺 | 600mm | 1 | 把 |  |
| 8 | 线坠 | 带磁性 | 1 | 支 |  |
| 9 | 钢板尺 | 300mm | 1 | 件 |  |
| 10 | 锤子 | 3磅 | 1 | 把 |  |
| 11 | 活动扳手 | 250×30 | 1 | 把 |  |
| 12 |  | 300×36 | 1 | 把 |  |
| 13 | 一字螺丝刀 | 3` | 1 | 把 |  |
| 14 |  | 3×75 | 1 | 把 |  |
| 15 | 十字螺丝刀 | 3` | 1 | 把 |  |
| 16 |  | 3×75 | 1 | 把 |  |
| 17 | 万用表 | MY60 | 1 | 件 |  |
| 18 | 电笔 | 8001 | 1 | 支 |  |
| 19 | 锉刀 | 扁锉8寸 | 1 | 支 |  |
| 20 |  | 扁锉6寸 | 1 | 支 |  |
| 21 | 卷尺 | 3m | 1 | 把 |  |
| 22 | 记号笔 |  | 1 | 支 |  |
| 23 | 绝缘胶布 |  | 1 | 卷 |  |
| 24 | 尖嘴钳 | 6` | 1 | 把 |  |
| 25 | 斜口钳 | 6` | 1 | 把 |  |
| 26 | 内六角扳手 | 10件套 | 1 | 套 |  |
| 27 | 开口扳手 | 8-10 | 1 | 把 |  |
| 28 |  | 10-12 | 1 | 把 |  |
| 29 |  | 13-16 | 1 | 把 |  |
| 30 |  | 14-17 | 1 | 把 |  |
| 31 |  | 18-21 | 1 | 把 |  |
| 32 |  | 19-22 | 1 | 把 |  |
| 33 |  | 24-27 | 1 | 把 |  |
| 34 | 梅花扳手 | 8-10 | 1 | 把 |  |
| 35 |  | 13-16 | 1 | 把 |  |
| 36 |  | 14-17 | 1 | 把 |  |
| 37 |  | 18-21 | 1 | 把 |  |
| 38 |  | 19-22 | 1 | 把 |  |
| 39 |  | 24-27 | 1 | 把 |  |
| 40 | 校导尺 | JS-302 | 1 | 付 |  |
| 41 | 钳形电流表 | MS2026 | 1 | 件 |  |
| 42 | 顶门器 |  | 1 | 件 |  |
| 43 | 塞尺 |  | 1 | 把 |  |
| 44 | 工具箱 |  | 2 | 支 |  |
| 45 | 三角钥匙 |  | 1 | 把 |  |
| 46 | 挂锁 |  | 1 | 只 |  |
| 47 | 锁梯钥匙 |  | 1 | 把 |  |

十一、成绩评定

（一）评分标准制定原则

根据过程性评价与终结性评价相结合、质性评价与量化评价相结合、技能评价与职业素养评价相结合的评分原则，对选手在竞赛过程中完成任务的情况及各方面活动予以全面关注：既关注选手完成任务的质量，又关注选手养成规范、安全操作和团队合作的良好习惯，以及节约能源、原材料与爱护工具设备、保护环境等意识与表现；既关注任务目标的实现，又关注实现目标的过程与细节；既关注关键职业能力的养成，又关注综合素质的提高。

（二）评分方法和评分细则

按照《2018年全国职业院校技能大赛成绩管理办法》，根据本赛项的竞赛内容设计出评分内容、要求和评分标准的三级目录评分表（见表9和表10），以及选手记录表（见附件《竞赛样卷》）和现场裁判员的“赛场情况记录表”（见表7和表8）；评分裁判员在每场竞赛结束后，根据选手和现场裁判员在竞赛过程中的记录，在评分表上进行评分。具体评分方法与过程如下：

1.选手在竞赛中的记录

(1)电梯维修操作竞赛要求选手将故障现象、故障产生的可能原因、检查排除（过程）方法、准确的故障点简要明确地记录在“电梯维修记录表”中，并将测量数据记录于“数据测量记录表”中（详见附件1《电梯维修操作竞赛样卷》）。

(2)电梯保养操作竞赛要求选手将保养项目检查内容与要求、保养操作方法（步骤）、（保养前与保养后）有关的测量数据完整、规范地填写“电梯保养记录表” （详见附件2《电梯保养操作竞赛样卷》）。

2.竞赛过程的现场裁判记录

竞赛过程的现场裁判记录是过程性评价的主要依据。本赛项每个赛位配备两名现场裁判员（20个赛位有40位现场裁判员）。要求各赛位的现场裁判员在竞赛过程中，将有关内容及时记录于“赛场情况记录表”中（见表7和表8）。如发现选手有违规行为，裁判员要及时提醒并要求其立即改正，并在“现场裁判记录表”中的“违反职业操作规程与安全操作规范”一栏记录违规操作情况。在竞赛结束后现场裁判应对机械维修调整后结果进行核实检验，并将数据记录于“数据测量”记录栏中。

表7  电梯维修操作竞赛赛场情况记录表

| 赛区 |  | 赛项名称 | 中职电梯维修保养 | 竞赛项目 | 电梯维修 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 竞赛场次 |  | 赛位号 |  |
| 开始时间 |  | 结束时间 |  |
| 序号 | 故障点 | 操作过程与完成内容 | 是：√，否：ⅹ无此项划线 | 评分表序号(裁判填) |
| 电气故障1-8 |  | 1找到故障位置 |  |  |
|  |  | 2故障点排除 |  |  |
|  |  | 3发生短路或损坏器件 |  |  |
|  |  | 4使用工具或仪表来进行查找 |  |  |
|  |  | 5有填写电梯维修记录表 |  |  |
|  |  | 6产生新的故障 |  |  |
|  |  | 产生新故障已经修复 |  |  |
| 机械故障1-2 |  | 1找到故障位置 |  |  |
|  |  | 2故障点排除 |  |  |
|  |  | 基本排除，但调整结果有关测量数据不符合标准（规范） |  |  |
|  |  | 故障未能完全排除 |  |  |
|  |  | 3损坏器件 |  |  |
|  |  | 4安装操作步骤、操作(调整)方法正确 |  |  |
|  |  | 5有填写电梯维修记录表 |  |  |
|  |  | 6有填写测量数据记录 |  |  |
|  |  | 7产生新的故障 |  |  |
|  |  | 产生新故障已经修复 |  |  |
| 电梯运行功能 | 1检修状态开、关门，检修上、下行 |  |  |
|  | 2轿内指令与厅外招唤信号登记、显示、消号 |  |  |
|  | 3自动运行开关门 |  |  |
|  | 4自动上、下行全过程运行 |  |  |
|  | 5安全保护装置 |  |  |
| 违反职业操作规程与安全操作规范 |  |
| 测量数据 (仅机械项目) |  |
| 其它情况记录 |  |

注：赛场违规情况与处理决定记录（处理决定可包括：1.警告，2.扣分，3.停赛，4.取消比赛成绩）

选手确认上述记录内容签：场 次 号        赛 位 号

赛位现场裁判员签名：

评分裁判员签名：

裁判长签名：

年  月  日

表8  电梯保养操作竞赛赛场情况记录表

| 赛区 |  | 赛项名称 | 中职电梯维修保养 | 竞赛项目 | 电梯保养 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 竞赛场次 |  | 赛位号 |  |
| 开始时间 |  | 结束时间 |  |
| 保养项目 | 操作过程与完成内容 | 是：√，否：ⅹ无此项划线 | 评分表序号(裁判填) |
| 保养项目1-6 | 1保养项目有进行操作 |  |  |
|  | 2发生短路或损坏器件 |  |  |
|  | 3 保养操作结果符合标准 |  |  |
|  | 4操作步骤、操作方法正确，材料、工具和仪表选择、使用正确（注明错误与次数） |  |  |
|  | 5有填写电梯保养操作记录表 |  |  |
|  | 6产生新的故障 |  |  |
|  | 产生新故障已经修复 |  |  |
| 违反职业操作规程与安全操作规范 |  |
| 测量数据 |  |
| 其它情况记录 |  |

注：赛场违规情况与处理决定记录（处理决定可包括：1.警告，2.扣分，3.停赛，4.取消比赛成绩）

选手确认上述记录内容签：场 次 号        赛 位 号

赛位现场裁判员签名：

评分裁判员签名：

裁判长签名：

年  月  日

3.竞赛结束的评分

(1)在本场比赛结束后，由5位评分裁判根据参赛队提交比赛记录和现场裁判员提供的“现场裁判记录表”，在评分表上各自独立进行评分（评分表见表9和表10）。

表9  电梯维修操作竞赛评分表

（总分：60分）

场次号         赛位号           成绩

开始时间           结束时间            操作时间

| 一级评价项目 | 二级评价项目 | 三级评价项目 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目 | 评价要求 | 配分 | 评分标准 |  |  |
| 电梯维修 | 电气故障1-8 | 1.能够分析故障现象及查找故障原因，排除8个电气故障。 2.在电气故障诊断与排除过程中，能够按要求使用图纸分析、查找故障，正确使用工具或仪表检查判断，准确找到故障点并正确排除故障 3.能够将故障现象、故障点与排除（过程）方法简要明确地记录在“电梯维修记录表”中 | 故障1-4每个4分，故障5-8每个5分，共36分 | 1.未找到故障位置扣4-5分； 因操作不当发生短路或损坏器件扣4-5分；产生新的故障不能自行修复扣4-5分；已经修复扣2分。 |  |  |
|  |  |  |  | 2.找到故障位置未能完全排除故障扣2分。 |  |  |
|  |  |  |  | 3.没有使用工具或仪表来进行判断、查找扣0.5分。 |  |  |
|  |  |  |  | 4.故障现象未按标准填写或写错误的扣0.3分； 未能写出（最直接）准确的故障现象扣0.1分。 |  |  |
|  |  |  |  | 5.故障可能的原因未按标准填写或写错误扣0.5分；故障(最小范围)可能原因正确的不足3项，每少一项扣0.1分。 |  |  |
|  |  |  |  | 6.故障检查方法（过程）未按标准填写或全错的扣0.3分；写不完整或不准确或有错的扣0.1分。 |  |  |
|  |  |  |  | 7.故障点未按标准填写或写错误的扣0.2分；写不完整或不准确的扣0.1分。 |  |  |
|  | 机械故障1-2 | 1.能够分析故障现象及查找故障原因，排除2个机械故障 2.能够按照GB7588-2003相关标准进行调整，并测量有关数据 3.能够将故障现象、故障点与排除（过程）方法简要明确地记录在“电梯维修记录表”中，并将测量数据记录于“数据测量记录表”中 | 每个6分，共12分 | 1.未找到故障位置扣6分； 排除故障时，因操作不当损坏器件扣6分；产生新的故障不能自行修复扣6分；已经修复扣3分。 |  |  |
|  |  |  |  | 2.找到故障位置未能完全排除故障扣3分；故障基本排除，但调整结果关测量数据不符合标准（规范）扣1分。 |  |  |
|  |  |  |  | 3.安装操作步骤、操作(调整)方法错扣1分。 |  |  |
|  |  |  |  | 4.故障现象未按标准填写或写错误的扣0.3分； 未能写出（最直接）准确的故障现象扣0.2分。 |  |  |
|  |  |  |  | 5.故障可能的原因未按标准填写或写错误扣0.5分；故障(最小范围)可能原因正确的不足3项，每少一项扣0.1分。 |  |  |
|  |  |  |  | 6.故障检查方法（过程）未按标准填写或全错的扣0.3分；写不完整或不准确或有错的扣0.2分。 |  |  |
|  |  |  |  | 7.故障点未按标准填写或写错误的扣0.2分；写不完整或不准确的扣0.1分。 |  |  |
|  |  |  |  | 8.相关测量数据记录未按标准填写或全错的扣0.5分；不完整或不能符合标准（规范）或有错的每项扣0.2分（最多限3项）。 |  |  |
|  | 电梯运行功能正常 | 要求维修调试结果电梯运行功能正常（每少一个功能扣1分） | 4分 | 1.轿内指令信号、厅外招唤信号登记与消号。 |  |  |
|  |  |  |  | 2.检修状态下手动开、关门，检修上、下行。 |  |  |
|  |  |  |  | 3.无司机状态，自动开、关门；自动上下行。 |  |  |
|  |  |  |  | 4.各种运行显示和安全保护装置功能正常。 |  |  |
|  | 操作熟练程度 | 1.要求所设置的电气、机械故障能够全部排除，电梯运行功能正常 2.要求操作熟练，排障迅速 | 2分 | 1.竞赛设置的电气、机械故障未全部排除，或电梯运行功能错误多于2个的扣1分。 |  |  |
|  |  |  |  | 2.竞赛设置的电气、机械故障全部排除，电梯运行功能基本正确（功能错不超过2项）。根据操作时间长短在0～1扣分（操作时间最短的不扣分。原则上按批次比较，不同批次比照执行）。 |  |  |
|  | 安全意识与基本操作规范 | 1.从工作态度、安全意识、职业规范、协作能力与环境保护等方面进行评价。 2.要求文明参赛，注重安全，按职业要求穿戴劳保用品。严格遵守职业操作规程和安全操作规范 3.两名选手配合默契，工作协调；爱护设备、工具，节省材料，现场清洁。 | 6分 | 1.工作服、帽鞋等不符合职业要求扣0.5分。 |  |  |
|  |  |  |  | 2.工具等物品摆放、工位卫生不符合职业要求扣0.5分。 |  |  |
|  |  |  |  | 3.操作过程工具、器件掉落（地）每次扣0.5分（本项最多扣1分）。 |  |  |
|  |  |  |  | 4. 检查带电操作无请示报告每次（项）扣0.5分（本项最多扣1分）。 |  |  |
|  |  |  |  | 5. 在（电梯）首次通电前，必须向裁判员申请，经得同意方可通电，否则扣0.5分。 |  |  |
|  |  |  |  | 6. 在（电梯）首次断电，必须验电，确认是否可靠断电，否则扣0.5分。 |  |  |
|  |  |  |  | 7.盘车、进出轿顶、进出底坑，及其他操作过程违反职业操作规程与职业安全操作规范每次（项）扣1分（本项最多扣2分）。 |  |  |
|  | 其他扣分规定 | 在完成工作任务的过程中，因操作不当导致人身或设备安全事故，扣10-20分；情况严重者成绩以0分计，并取消比赛资格。 |  |  |
|  |  | 违规操作损坏赛场提供的设备、危险操作等，不符合职业规范的行为，视情节扣5～10分。 |  |  |
|  |  | 不服从裁判、扰乱赛场秩序、干扰裁判工作，视情节扣5～10分，情况严重者取消比赛资格。 |  |  |
|  |  | 选手认定器件有故障可提出更换，如经技术人员、裁判测定器件没问题的每次扣2分；器件确有问题的，每更换一次补时最多5分钟，且不扣分。 |  |  |

注：各项配分扣完为止。凡是需要操作的项目，没有操作过程仅有记录的不给分。

评分裁判员签名：

年  月  日

表10  电梯保养操作竞赛评分表

（总分：40分）

场次号         赛位号           成绩

开始时间           结束时间            操作时间

| 一级评价项目 | 二级评价项目 | 三级评价项目 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目 | 评价要求 | 配分 | 评分标准 |  |  |
| 电梯保养 | 保养项目1-6 | 1.要求能够按照TSG/T5002-2017中电梯维护保养的要求，对电梯进行日常维护保养 2.能够对6个项目进行保养、检测、调整或更换，并完整、规范地填写“电梯维护保养操作记录表”（需要检测、调整或更换的部件按照GB7588-2003相关标准进行操作并记录数据） | 每个6分，共36分 | 1.保养项目未操作扣6分； 因操作不当发生短路或损坏器件扣6分；产生新的故障不能自行修复扣6分；已经修复扣3分。 |  |  |
|  |  |  |  | 2.保养操作结果不符合标准扣2分。 |  |  |
|  |  |  |  | 3.操作步骤、操作方法错，材料、工具和仪表选择、使用错误每次（处）扣0.5分（本项最多扣1分）。 |  |  |
|  |  |  |  | 4.未按要求填写“保养检查（检验）内容与要求”或写错扣0.5分；写不完整或不准确或有错的每项目扣0.2分。 |  |  |
|  |  |  |  | 5.未按标准要求填写“保养（检验）方法及步骤” 或写错扣0.5分；写不完整或不准确或有错的每项目扣0.2分。 |  |  |
|  |  |  |  | 6.相关测量数据未按标准填写或写错的扣0.5分；写不完整或不能符合标准（规范）或有错的每项扣0.2分。 |  |  |
|  | 安全意识与基本操作规范 | 1.从工作态度、安全意识、职业规范、协作能力与环境保护等方面进行评价。 2.要求文明参赛，注重安全，按职业要求穿戴劳保用品。严格遵守职业操作规程和安全操作规范 3.两名选手配合默契，工作协调；爱护设备、工具，节省材料，现场清洁。 | 4分 | 1.工作服、帽鞋等不符合职业要求扣0.5分。 |  |  |
|  |  |  |  | 2.工具等物品摆放、工位卫生不符合职业要求扣0.5分。 |  |  |
|  |  |  |  | 3.操作过程工具、器件掉落（地）每次扣0.5分（本项最多扣1分）。 |  |  |
|  |  |  |  | 4. 检查带电操作无请示报告每次（项）扣0.5分（本项最多扣1分）。 |  |  |
|  |  |  |  | 5. 在（电梯）首次通电前，必须向裁判员申请，经得同意方可通电，否则扣0.5分。 |  |  |
|  |  |  |  | 6. 在（电梯）首次断电，必须验电，确认是否可靠断电，否则扣0.5分。 |  |  |
|  |  |  |  | 7.盘车、进出轿顶、进出底坑，及其他操作过程违反职业操作规程与职业安全操作规范每次（项）扣1分（本项最多扣2分）。 |  |  |
|  | 其他扣分规定 | 在完成工作任务的过程中，因操作不当导致人身或设备安全事故，扣10-20分；情况严重者成绩以0分计，并取消比赛资格取消比赛资格。 |  |  |
|  |  | 违规操作损坏赛场提供的设备、危险操作等，不符合职业规范的行为，视情节扣5～10分。 |  |  |
|  |  | 不服从裁判、扰乱赛场秩序、干扰裁判工作，视情节扣5～10分，情况严重者取消比赛资格 |  |  |
|  |  | 选手认定器件有故障可提出更换，如经技术人员、裁判测定器件没问题的每次扣2分；器件确有问题的，每更换一次补时最多5分钟，且不扣分。 |  |  |

注：各项配分扣完为止。凡是需要操作的项目，没有操作过程仅有记录的不给分。

评分裁判员签名：

年  月  日

(2)在评分过程中，现场裁判员根据“现场裁判记录表”的要求检查、确认本赛位选手完成的项目；2名选手在本赛位全程参与，在确认其所完成的项目、测量数据并签字后方离开赛场。

(3)2名记分员在监督员的现场监督下进行计分；5位评分裁判员的评分去掉1个最高分和1个最低分，其余评分的算术平均值作为该赛位的最终得分。

(4)记分员登记本场比赛的“成绩汇总表”，经复核无误，由记分员、裁判长、监督人员和仲裁人员签字确认。

4.总成绩评定及名次排列

(1)全部比赛结束，各场比赛的成绩评定后，经加密裁判解密，电梯维修操作竞赛成绩与电梯保养操作竞赛成绩之和为该队竞赛总成绩；按竞赛总成绩从高分到低分排列各参赛队的名次。

(2)竞赛成绩相同时的名次排列：

①在竞赛总成绩相同时，按操作竞赛总耗时少的名次在前；

②在竞赛总成绩和操作竞赛总耗时均相同时，按“安全意识与基本操作规范”成绩高的名次在前；

③在竞赛总成绩、操作竞赛总耗时和“安全意识与基本操作规范”成绩均相同时，名次并列，如因成绩并列而突破获奖比例，须报大赛执委会办公室批准。

5.成绩复核

为保障成绩评判的准确性，监督组将对赛项总成绩排名前30%的所有参赛队伍（选手）的成绩进行复核；对其余成绩进行抽检复核，抽检覆盖率不得低于15%。如发现成绩错误以书面方式及时告知裁判长，由裁判长更正成绩并签字确认。复核、抽检错误率超过5%的，裁判组将对所有成绩进行复核。

6.公示

(1)最终成绩经复核无误，经裁判长、监督组签字后进行公示。公示时间为2两小时。

(2)成绩公示无异议后，由仲裁员在成绩单上签字，并在闭赛式上公布竞赛成绩。

十二、奖项设定

本赛项设团体一、二、三等奖。以赛项实际参赛队总数为基数，一、二、三等奖获奖比例分别为10%、20%、30%（小数点后四舍五入）；获一等奖参赛队的指导教师获“优秀指导教师奖”。

十三、赛项安全

按照《2018年全国职业院校技能大赛安全管理规定》的有关要求，本赛项在历届竞赛的基础上，从竞赛设计、竞赛组织和竞赛场地设施等三方面完善设计，规避风险，确保备赛和竞赛期间参赛选手、指导教师、裁判员、工作人员及观众的安全。

（一）比赛环境

1.执委会须在赛前组织专人对比赛现场、住宿场所和交通保障进行考察，并对安全工作提出明确要求。赛场的布置，赛场内的器材、设备，应符合国家有关安全规定。如有必要，也可进行赛场仿真模拟测试，以发现可能出现的问题。承办单位赛前须按照执委会要求排除安全隐患。

2.赛场周围要设立警戒线，防止无关人员进入发生意外事件。比赛现场内应参照相关职业岗位的要求为选手提供必要的劳动保护。在具有危险性的操作环节，裁判员要严防选手出现错误操作。

3.承办单位应按照《2018年全国职业院校技能大赛赛项承办管理办法》编制相关应急预案，并提供保证应急预案实施的条件。对于本赛项内容涉及的各种情况，必须有针对性地明确制度和预案，并配备急救人员与设施。

4.执委会须会同承办单位制定开放赛场和体验区的人员疏导方案。赛场环境中存在人员密集、车流人流交错的区域，除了设置齐全的指示标志外，须增加引导人员并开辟备用通道。

5.大赛期间，承办单位须在赛场管理的关键岗位，增加力量，建立安全管理日志。

6.参赛选手进入赛位、赛事裁判工作人员进入工作场所，严禁携带通讯、照相摄录设备，禁止携带记录用具。如确有需要，由赛场统一配置、统一管理。赛项可根据需要配置安检设备对进入赛场重要部位的人员进行安检。

7.进入赛场的所有人员（包括参赛选手、裁判员和所有工作人员，以及进场参观的人员）均要戴安全帽。

（二）竞赛安全

本赛项除了对赛场整体环境的安全设置要求外，按照电梯竞赛的特点，在竞赛设备、赛场设计及竞赛规则与内容、执裁工作要求等方面都做出了针对性的专门设计与要求，具体是：

1.设备安全措施

本赛项竞赛平台作为教学设备，保证教学安全是设计时考虑的首要因素。该设备采用钢架结构，牢固坚实，周边和楼梯装有高度为1.1m的护栏；井道采用钢化玻璃围蔽，既便于直观教学又保障对井道内操作人员的监护。

2.赛场安全措施

对竞赛使用电梯在二、三层之间安装了宽度不少于0.6m的连接通道，把各台电梯连接成一个整体，既方便了竞赛与平时的教学，又增强了电梯的牢固性。同时，对操作竞赛赛场各台设备之间通道的宽度、安全出口的设置、消防、录像等安全设施都提出了具体的要求（可见“八、竞赛环境”）。

3.竞赛内容的安全设计

电梯作为特种设备，要求从业人员有很强的安全与规范操作意识。本赛项为体现电梯专业这方面的学生素质培养要求，在电梯维修与保养操作中都要求按照标准规范安全操作（可见表7～表10）；并设置“安全意识与基本操作规范”作为独立的评分项目，贯穿于所有竞赛内容的具体要求中。

4.竞赛规则的安全设计

为保证竞赛过程的安全，本赛项在“参赛选手须知”（或“选手注意事项”，详见附件《竞赛样卷》）以及评分标准中都对安全操作提出了明确的具体要求。（详见表9、表10）。

5.竞赛执裁的安全设计

本赛项规定每一个赛位（即每台电梯）都配备两名现场裁判员，而且在赛场设置5-6名巡查裁判员。要求现场裁判在执裁过程中一定要对本赛位的选手在竞赛过程中做到全程监护，并作出详细记录。

（三）生活条件

1.比赛期间，原则上由执委会统一安排参赛选手和指导教师食宿。承办单位须尊重少数民族的信仰及文化，根据国家相关的民族政策，安排好少数民族选手和教师的饮食起居。

2.比赛期间安排的住宿地应具有宾馆/住宿经营许可资质。以学校宿舍作为住宿地的，大赛期间的住宿、卫生、饮食安全等由执委会和提供宿舍的学校共同负责。

3.大赛期间有组织的参观和观摩活动的交通安全由执委会负责。执委会和承办单位须保证比赛期间选手、指导教师和裁判员、工作人员的交通安全。

4.各赛项的安全管理，除了可以采取必要的安全隔离措施外，应严格遵守国家相关法律法规，保护个人隐私和人身自由。

（四）组队责任

1.各学校组织代表队时，须安排为参赛选手购买大赛期间的人身意外伤害保险。

2.各学校代表队组成后，须制定相关管理制度，并对所有选手、指导教师进行安全教育。

3.各参赛队伍须加强对参与比赛人员的安全管理，实现与赛场安全管理的对接。

（五）应急处理

比赛期间发生意外事故，发现者应第一时间报告赛项执委会，同时采取措施避免事态扩大。赛项执委会应立即启动预案予以解决并报告组委会。赛项出现重大安全问题可以停赛，是否停赛由赛项执委会决定。事后，赛项执委会应向大赛执委会报告详细情况。

（六）处罚措施

1.因参赛队伍原因造成重大安全事故的，取消其获奖资格。

2.参赛队伍有发生重大安全事故隐患，经赛场工作人员提示、警告无效的，可取消其继续比赛的资格。

3.赛事工作人员违规的，按照相应的制度追究责任。情节恶劣并造成重大安全事故的，由司法机关追究相应法律责任。

十四、竞赛须知

（一）参赛队须知

1.参赛队应按照《2018年全国职业院校技能大赛参赛管理办法》报名及参加比赛。

2.参赛队名称统一使用所在地区规定的院校名称，不接受跨校组队报名。

3.参赛选手和指导教师报名获得确认后不得随意更换。如备赛过程中参赛选手和指导教师因故无法参赛，须由省级教育行政部门于相应赛项开赛 10个工作日之前出具书面说明，经大赛执委会办公室核实后予以更换。

4.本赛项参赛队的两名选手如有其中一名因故无法参赛时，须按上述第3点更换选手，不可缺员参赛。

5.参赛队对大赛组委会、执委会发布的所有文件都要仔细阅读，确切了解大赛时间安排、评判细节等，以保证顺利参加大赛。

6.参赛队应按照大赛赛程安排，凭参赛证和有效身份证件参加竞赛。并应参加大赛组织的闭赛式等各项赛事活动。

7.参赛队领队应按时参加赛前领队会议，不得无故缺席。要做好赛前抽签工作，确认参赛的场次和赛位，协助大赛承办方组织好本队选手的各项赛事相关事宜。

8.参赛选手需要购买安全保险。

9.在竞赛期间，领队及参赛队其他成员不得私自接触裁判，凡发现有不当行为的，取消其参赛资格，成绩无效。

10.对于有碍比赛公正和比赛正常进行的参赛队，视其情节轻重，按照《全国职业院校技能大赛奖惩办法》予以处理。

（二）指导教师须知

1.做好本队选手的业务辅导、心理疏导和思想引导工作，对参赛选手及比赛过程报以平和、包容的心态；共同维护竞赛秩序。

2.由于本赛项操作竞赛同一天的各场比赛均为同一套题目，所以未参加比赛的选手需要隔离（见表2），且未完成本场比赛任务的参赛队领队、指导教师和选手不得入场参观。请自觉遵守竞赛规则，尊重和支持裁判工作，确保比赛进程的公平、公正、顺畅、高效。

3.当本队选手对比赛进程中出现异常或疑问，应及时了解情况，客观做出判断，并做好选手的安抚工作，经内部进行协商，认为有必要时可按照《2018年全国职业院校技能大赛监督与仲裁管理办法》提出仲裁申请。

4.本赛项需要选手有一定的体力和精力，因此指导教师应清楚竞赛场次和时间安排，督促选手掌握好作息时间，保持充沛的体力和精力参赛，并教育选手在参赛过程中注意规范操作，保证安全。

（三）参赛选手须知

1.参赛选手报到后，凭身份证领取参赛证，并核实选手参赛资格。参赛证为选手参赛的凭据。参赛选手一经确认，中途不得任意更换，否则以作弊论处。

2.参赛选手应持参赛有效证件，按竞赛场次和竞赛时间，提前30min到指定地点接受检录。

3.检录后的选手凭赛位号，隐匿个人身份进入赛场。不得携带除允许自带的工具和器材（见表3）之外的其它任何物品入场。在竞赛开始前，可阅读竞赛文件（任务书和图纸、记录表格），并按照竞赛文件检查现场环境和赛场提供的设备、工具、器材等，须在确认比赛任务书和现场条件无误后才开始比赛。在此期间不允许选手进行任何操作。

4.从竞赛计时开始15min后选手未到场即取消该项目的参赛资格。

5.参赛选手在比赛过程中，必须严格按照操作规程和工艺标准，遵守以下安全操作要求，以保证设备和人身安全，并随时接受裁判员的监督和警示。

(1)选手应按照规定穿着工作服、头戴安全帽、脚穿防滑电工鞋参加比赛。

(2)所有操作必须符合国家相关操作规范及标准。

(3)选手进入轿顶或底坑操作时，必须向裁判员请示，并经同意后方可进行以上所述操作。

(4)选手在对电气设备进行检测时，应尽量断电检测；确需要带电检测,必须向裁判员请示，并经同意后方可进行操作。

(5)在电梯通电前，必须向裁判员申请，经得同意方可通电。

6.在比赛过程中，参赛选手由于操作失误导致设备不能正常工作，或造成安全事故不能进行比赛的，裁判员将立即中止其比赛，并报裁判长决定是否取消参赛资格和竞赛成绩。

7.若因设备故障导致中断比赛时，参赛选手应提请裁判员进行检查确认；若因设备故障导致选手中断或中止比赛，由裁判长视具体情况做出裁决。

8.竞赛期间，竞赛选手应服从裁判评判，若对裁判的执裁产生异议，不得与裁判争执、顶撞，可向现场的巡查裁判和裁判长提出申诉，如认为有必要时可按照《2018年全国职业院校技能大赛监督与仲裁管理办法》提出仲裁申请。

9.参赛选手在比赛过程中不得自行离开赛场，如有特殊情况需经裁判员同意。选手休息、如厕的时间均计算在比赛时间内。参赛队欲提前结束比赛，应向裁判员举手示意，比赛终止时间由裁判员记录。比赛时间结束时参赛选手应立即停止任何操作。

10.竞赛结束后，参赛队须按要求提交所有比赛记录，2名选手均留在本赛位协助裁判确认其所完成的项目并签字确认后，方可离开赛场。

11.本赛项需要有一定的体力和精力，参赛选手应清楚竞赛场次和时间安排，掌握好作息时间，保持充沛的体力和精力参赛，并在参赛过程中注意规范操作，保证安全。

（四）工作人员须知

- 本赛项的“工作人员”包括全体裁判员、仲裁员和赛场的技术人员与工作人员。

2.按照《2018年全国职业院校技能大赛专家和裁判工作管理办法》，本赛项设立裁判组，裁判组接受赛项执委会的协调和指导。

3.裁判组以大赛制度为指导，严格遵守裁判工作纪律，认真履行裁判工作职责，确保大赛各赛项公平、公正、安全、有序进行。裁判组实行“裁判长负责制”，裁判长全面负责赛项的裁判与管理工作。

4.全体工作人员须根据赛项执委会和赛项专家组的要求和安排，参加赛前培训，认真学习赛项竞赛规程，熟悉比赛规则、注意事项、技术装备和评分方式，统一执裁标准，提高执裁及各项工作水平。未经培训不得上岗。

5.参赛队进入赛场，裁判员及赛场工作人员应按规定审查允许带入赛场的物品，经审查后如发现不允许带入赛场的物品，交由参赛队随行人员保管，赛场不提供保管服务。

6.竞赛成绩单及有关资料的管理，实行交接责任制。所有竞赛项目的各场次、赛位以及选手竞赛成绩，由裁判长汇集、计算、签字后，直接交给成绩登记统计负责人，双方签字办理交接手续。

7.符合下列情形之一的参赛队，经裁判组裁定后取消其比赛资格：

⑴不服从裁判、工作人员、扰乱赛场秩序、干扰其他参赛队比赛情况，裁判组应提出警告。累计警告2次或情节特别严重，造成竞赛中止的，经裁判长裁定后中止比赛，并取消参赛资格和竞赛成绩。

⑵竞赛过程中，产生重大安全事故、或有产生重大安全事故隐患，经裁判员提示无效的，裁判员可暂停其比赛，并报裁判长决定是否取消参赛资格和竞赛成绩。

⑶竞赛过程中，出现赛项规程所规定的取消比赛资格的行为，裁判员可停止其比赛，并报裁判长决定取消参赛资格和竞赛成绩。

8.全体工作人员须与赛项执委会签订“承诺书”。本赛项的操作竞赛为一天4场同一赛题的竞赛，在竞赛期间，不得泄露所有竞赛内容、资料与相关情况；未经赛项执委会允许，不得泄露或提供竞赛选手的个人信息、登录密码和竞赛情况，不得接受其他单位和个人进行的与竞赛内容相关的采访。

9.全体工作人员应认真阅读竞赛执委会发布的竞赛文件，熟悉本职工作的各项要求。

10.全体工作人员在工作期间进入工作场地，严禁私自携带通讯工具和照相摄录器材。在工作时间不得擅离职守，在赛场内不准吸烟、阅读书报、谈笑、会客和使用移动通讯工具。

11.全体工作人员在竞赛的第二、第三天进入工作场地后，非因工作需要或特殊原因不能离开工作场地区域；如确实需要暂时离开，应报裁判长同意并进行登记。

12.在各场比赛进行期间将允许来宾参观，已要求参观者在赛场内应跟随引导员在黄线区域内观看，在场内不得使用闪光灯和其它光源，不能大声喧哗，更不得与工作人员和选手交谈。因此所有工作人员未经批准应尽量不与参观者交谈，更不能向参观者谈及与竞赛相关的内容。

13.全体工作人员应注意《竞赛指南》中的作息时间，按时到场工作，并注意休息，保持身体健康，保证有充沛的体力和精力做好本职工作。

十五、申诉与仲裁

本赛项在比赛过程中若出现有失公正或有关人员违规等现象，代表队领队可向赛项仲裁组提出书面申诉。提出申诉的时间应在本场比赛结束后（选手本场比赛内容全部完成）2 小时内，超过时效不予受理。

赛项仲裁工作组在接到申诉后的2小时内组织复议，并及时反馈复议结果。申诉方对复议结果仍有异议，可由省（市）领队向赛区仲裁委员会提出申诉。赛区仲裁委员会的仲裁结果为最终结果。

十六、竞赛观摩

按照《2018年全国职业院校技能大赛宣传与信息管理办法》的要求，在竞赛期间接待有关人士参观赛场，观摩比赛。

1.观摩人员与方式

(1)观摩人员包括有关领导、企业行业专家和社会各界人士、境外友人，以及对赛项竞赛内容和过程感兴趣的学校师生。

(2)观摩人员由赛项执委会负责批准。

(3)观摩方式包括现场观摩和视频直播。

2.现场观摩的方法和要求

(1)时间：所有各场比赛进行期间。

(2)观摩区域：所有各场比赛的竞赛场地。

(3)参观人员须持有效证件验证，并佩戴观摩证、戴好安全帽在赛场门口由工作人员引导分批入场。在赛场内应跟随引导员在黄线区域内观看，不得超越黄线，基本不作停留。每批参观时间一般不超过15分钟。

(4)在场内不得使用闪光灯和其它光源，不要大声喧哗，更不得与选手交谈；未经裁判长同意，也不要与现场的裁判员和其他工作人员交谈。

(5)当场比赛的参赛队领队和指导老师，以及未比赛的参赛队领队、指导教师和选手不得入场参观。

(6)进场参观人员应服从现场工作人员管理。如有违反规定，现场工作人员可取消其参观资格。情节严重者报赛项执委会按规定处理。

十七、竞赛直播

1.赛场内部署无盲点录像设备，能实现从抽签加密开始，对比赛进行全过程、全方位的录制并播送；

2.赛场外至少有两处（一处室内、一处在室外），用大屏幕或投影，同步显示赛场内竞赛状况；

3.有条件的可使用网上直播系统；

4.因本赛项的操作竞赛同一天各场比赛均为同一套题目，所以需在第二、三、四场比赛的选手均进入隔离室后（见表2），方可进行赛场的实况转播。

5.多机位拍摄开、闭赛式，制作优秀选手、优秀指导教师和企业人士的采访、裁判专家点评的视频资料，突出赛项的技能重点与优势特色。为宣传、仲裁、资源转化提供全面的信息资料（注：在赛场内的竞赛现场采访须经裁判长同意）。

十八、资源转化

（一）资源转化的主要内容

1.协助制订电梯专业的教学标准

在已经基本完成的电梯专业的教学标准（教学指导方案）的基础上，继续修订完善并随之制订和完善专业课程的教学大纲、教学资源配置与建设方案等相关教学文件。

2.组织教学资源建设

(1)制订《教学资源建设实施方案》。

(2)实施已制订的《电梯专业系列规划教材建设规划》，在已出版8本的基础上，计划在年内再出版1-2本。

(3)完成与以上教材相配套数字化教学资源（包括习题答案、电子教案、PPT、微视频、题库等）。

(4)进行数字化（网络）教学资源的配套建设。计划在年内完成制作8-10个微视频（包括优秀选手、优秀指导教师和企业人士采访、裁判专家点评的视频资料）、动画和仿真软件。

以上教学资源能够基本覆盖全部专业主干课程的教学内容。

（二）资源转化内容的呈现形式（表11）

表11  教学资源转化内容的呈现形式

| 资源名称 | 表现形式 | 资源数量 | 资源要求 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基 本 资 源 | 风采展示 | 赛项宣传片 | 视频 | 600MB | 15分钟 以上 | 赛后30日 |
|  |  | 风采展示片 |  |  |  |  |
|  | 技能概要 | 技能介绍 技能要点 评价指标 | 文本 | 3套 | 图文并茂 |  |
|  | 教学资源 | 专业教材 | 文本 | 1-2 | 电子教材及配套教学资源 | 赛后180日 |
|  |  | 技能训练指导书 |  | 1 |  |  |
|  |  | 大赛作品集 | 文本 | 1套 | PPT | 赛后60日 |
|  |  | 技能操作规程 |  |  |  |  |
| 拓 展 资 源 | 案例库 | 文本/图片 | 5套 | 典型案例 | 赛后180日 |
|  | 素材资源库 | 图纸/ 微视频 | 2GB | 技术平台相关图纸和微视频 |  |
|  | 试题库 | 文本 | 10套 | 综合题 |  |
|  | 衍生成果 | 微课 | 10个 | 教师讲解 |  |
|  | 优秀选手、指导教师访谈、专家点评 | 视频 | 8个 | 30分钟以上 |  |

（三）资源转化成果的推广应用

在国内开设有电梯专业的中、高职院校中推广应用，以推动专业设置与产业需求对接，课程内容与职业标准对接，教学过程与生产过程对接；促进电梯专业的教学改革，促进人才培养模式与教学方法的改革创新，加快电梯维修保养高技能人才的培养。

附件：1.电梯保养操作竞赛样卷

2.电梯维修操作竞赛样卷

附件1

# 全国职业院校技能大赛中职组电梯维修保养赛项

电梯保养操作竞赛

竞

赛

任

务

书

（样卷）

场次号              赛位号

一、选手注意事项：

1.选手应按照规定穿着工作服、头戴安全帽、脚穿防滑电工鞋参加比赛。

2.当选手进入赛位后，在竞赛开始前可先阅读竞赛文件（任务书和图纸、记录表格），并按照竞赛文件检查现场环境和赛场提供的设备、工具、器材等，须在确认比赛任务和现场条件无误后才开始比赛。在此期间不允许选手进行任何操作。

3.参赛选手除《赛项规程》表3所规定允许携带的工具和器材外，不准携带任何技术资料和工具、器材进入赛场。所有的通讯工具和照相摄录器材一律不准带入赛场。

4.竞赛开始后，参赛选手自行决定分工和时间安排。电梯保养操作竞赛的竞赛时间为60min，连续进行。全部比赛任务均在指定的时间和比赛场地内完成。在比赛过程中，饮水由赛场统一提供，选手休息、如厕的时间均计算在比赛时间内。

5.在比赛过程中：

(1)参赛选手必须按职业要求穿戴劳保用品，严格遵守职业操作规程和安全操作规范。否则将按下列标准扣安全操作规范分：

1）工作服、鞋帽等不符合职业要求扣0.5分；

2）工具等物品摆放、工位卫生不符合职业要求扣0.5分；

3）操作过程工具、器件掉落（地）每次扣0.5分（本项最多扣1分）；

4）选手在对电气设备进行检测时，应尽量断电检测；确需要带电检测,必须向裁判员请示，并经同意后方可进行操作。检查带电操作无请示报告每次（项）扣0.5分（本项最多扣1分）；

5）在（电梯）首次通电前，必须向裁判员申请，经得同意方可通电，否则扣0.5分；

6）在（电梯）首次断电，必须验电，确认是否可靠断电，否则扣0.5分；

7）选手进入轿顶或底坑操作时，必须向裁判员请示，并经同意后方可进行以上所述操作。盘车、进出轿顶或底坑及其他操作过程违反职业操作规程与安全操作规范，每次（项）扣0.5分（本项最多扣2分）。

(2)参赛选手认定器件有故障提出更换，如经技术人员与裁判测定器件没问题的每次扣2分；如器件确有问题的，但不是选手损坏的故障，不扣分，也不给加分，一般情况不给予补时（特殊故障由裁判长根据具体情况确定，补时最多不超过5分钟）。

(3)如出现违规操作损坏赛场提供的设备、危险操作等不符合职业规范的行为，可视情节扣5～10分；因操作不当导致人身或设备安全事故，可扣10～20分；因操作失误导致设备不能正常工作，或造成安全事故不能进行比赛的，将被中止比赛；若因设备故障导致选手中断或中止比赛，由裁判长视具体情况做出裁决。

(4)如不服从裁判、干扰裁判工作，扰乱赛场秩序，可视情节扣5～10分，情况严重者取消比赛资格（成绩）。

6.参赛选手在比赛过程中不得自行离开赛场，如有特殊情况需经裁判员同意。参赛队欲提前结束比赛，应向裁判员举手示意，比赛终止时间由裁判员记录。比赛结束时参赛选手应立即停止任何操作。

7.竞赛结束后，参赛队须提交相关记录表格（《竞赛任务书》附件），协助裁判确认其所完成的项目并签字确认后，方可离开赛场。

8.参赛选手如遇到特殊情况应立即报告现场的裁判员或工作人员，由裁判员请示裁判长；裁判长的决定为现场最终裁定。以上相关规定的解释权在竞赛执委会。

二、竞赛任务

请在60min内完成以下工作任务：

1.要求按照TSG/T5002-20017中电梯维护保养的要求，对电梯进行维护保养（包括半月、季、半年、年度维护保养）。

2.对下列指定的6个项目进行保养、检测、调整、维修或更换，按照GB7588-2003相关标准进行操作，并将保养项目检查内容与要求、保养操作方法（步骤）、（保养前与保养后）有关的测量数据（如果有）完整、规范地填写附件 “电梯保养记录表”。

（1）轿厢称重装置

（2）限速器轮槽

（3）制动器制动弹簧压缩量

（4）井道照明

（5）厅门锁机械、电气保护性能检验、调整、维修。

注意：此项操作前必须向裁判请示，并经同意后，在裁判员（安全监督员）的监护下进行操作。否则视为违反安全操作规程一次进行扣分。

（6）因制动衬（制动器闸瓦）磨损量超过规定值，更换并调整。

注意：此项操作前必须先在电梯保养记录表中填写保养操作方法（步骤）后向裁判请示，并经同意后，在裁判员（安全监督员）的监护下进行操作。否则视为违反安全操作规程、危险操作，按“选手注意事项”第5条规定扣5～10分。

电梯保养记录表

第       场                    第        号赛位

| 保养项目 |  |
| --- | --- |
| 保养检查（检验）内容与要求 |  |
| 保养（检验）方法及步骤 |  |
| 测量数据 单位mm | 保养前 | 保养后 |

附件2

# 全国职业院校技能大赛中职组电梯维修保养赛项

电梯维修操作竞赛

竞

赛

任

务

书

（样卷）

场次号              赛位号

一、选手注意事项：

1.选手应按照规定穿着工作服、头戴安全帽、脚穿防滑电工鞋参加比赛。

2.当选手进入赛位后，在竞赛开始前可先阅读竞赛文件（任务书和图纸、记录表格），并按照竞赛文件检查现场环境和赛场提供的设备、工具、器材等，须在确认比赛任务和现场条件无误后才开始比赛。在此期间不允许选手进行任何操作。

3.参赛选手除《赛项规程》表3所规定允许携带的工具和器材外，不准携带任何技术资料和工具、器材进入赛场。所有的通讯工具和照相摄录器材一律不准带入赛场。

4.竞赛开始后，参赛选手自行决定分工和时间安排。电梯维修操作竞赛的竞赛时间为90min，连续进行。全部比赛任务均在指定的时间和比赛场地内完成。在比赛过程中，饮水由赛场统一提供，选手休息、如厕的时间均计算在比赛时间内。

5.在比赛过程中：

(1)参赛选手必须按职业要求穿戴劳保用品，严格遵守职业操作规程和安全操作规范。否则将按下列标准扣安全操作规范分：

1）工作服、鞋帽等不符合职业要求扣0.5分；

2）工具等物品摆放、工位卫生不符合职业要求扣0.5分；

3）操作过程工具、器件掉落（地）每次扣0.5分（本项最多扣1分）；

4）选手在对电气设备进行检测时，应尽量断电检测；确需要带电检测,必须向裁判员请示，并经同意后方可进行操作。检查带电操作无请示报告每次（项）扣0.5分（本项最多扣1分）；

5）在（电梯）首次通电前，必须向裁判员申请，经得同意方可通电，否则扣0.5分；

6）在（电梯）首次断电，必须验电，确认是否可靠断电，否则扣0.5分；

7）选手进入轿顶或底坑操作时，必须向裁判员请示，并经同意后方可进行以上所述操作。盘车、进出轿顶或底坑及其他操作过程违反职业操作规程与安全操作规范，每次（项）扣0.5分（本项最多扣2分）。

(2)参赛选手认定器件有故障提出更换，如经技术人员与裁判测定器件没问题的每次扣2分；如器件确有问题的，但不是选手损坏的故障，不扣分，也不给加分，一般情况不给予补时（特殊故障由裁判长根据具体情况确定，补时最多不超过5分钟）。

(3)如出现违规操作损坏赛场提供的设备、危险操作等不符合职业规范的行为，可视情节扣5～10分；因操作不当导致人身或设备安全事故，可扣10～20分；因操作失误导致设备不能正常工作，或造成安全事故不能进行比赛的，将被中止比赛；若因设备故障导致选手中断或中止比赛，由裁判长视具体情况做出裁决。

(4)如不服从裁判、干扰裁判工作，扰乱赛场秩序，可视情节扣5～10分，情况严重者取消比赛资格（成绩）。

6.参赛选手在比赛过程中不得自行离开赛场，如有特殊情况需经裁判员同意。参赛队欲提前结束比赛，应向裁判员举手示意，比赛终止时间由裁判员记录。比赛结束时参赛选手应立即停止任何操作。

7.竞赛结束后，参赛队须提交相关记录表格（《竞赛任务书》附件），协助裁判确认其所完成的项目并签字确认后，方可离开赛场。

8.参赛选手如遇到特殊情况应立即报告现场的裁判员或工作人员，由裁判员请示裁判长；裁判长的决定为现场最终裁定。以上相关规定的解释权在竞赛执委会。

二、竞赛任务

请在90min内完成以下工作任务：

1.排除电梯电气故障

⑴分析故障现象及查找故障原因，能够排除竞赛预先设置的8个电气故障。要求必须按电梯维修职业操作步骤进行，首先排除安全回路故障、门锁回路故障与控制电源故障等，即在电梯安全回路、门锁回路与控制电源正常，具备运行前提条件下才能进行其他故障查找与排除（即采用非常规步骤排除的故障不给分）。

⑵在电梯电气故障诊断与排除过程中，要求使用图纸分析、查找故障，正确使用工具或仪表检查判断，准确找到故障点并正确进行故障排除。

⑶将与设置的电气故障最直接的故障现象、故障现象产生的可能原因、检查排除故障（过程）方法、准确的故障点简要明确地记录在“电梯维修记录表”（附件1）中。

2.排除电梯机械故障

⑴分析故障现象及查找故障原因，能够排除竞赛预先设置的2个机械故障（包括与之相关各部件的系统）。

⑵按照GB7588-2003等相关标准进行调整，并测量有关数据。

⑶将故障现象、故障产生的可能原因、检查排除（过程）方法、准确的故障点简要明确地记录在“电梯维修记录表” （附件1）中，并将测量（GB7588-2003等相关标准）有关的数据记录于“数据测量记录表” （附件2）中。

3.检查并排除大赛规定的电梯电气故障和机械故障，并进行全面检查与调试，包括排除设备可能存在的缺陷（按“选手注意事项”第7条第(2)点处理），使电梯具有集选电梯运行的全部功能，且运行正常（包括各安全保护装置）：

⑴检修状态下手动开、关门，检修上、下行；

⑵轿内指令信号与厅外招唤信号登记、显示、消号；

⑶自动运行（无司机）状态下自动开关门；

⑷自动运行（无司机）状态下，自动上、下行全过程运行。

电 梯 维 修 记 录 表

第        场                    第         号赛位

| 故障序号 |  | 与评分表对应序号 （本栏由裁判填写） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 故障现象 |  |
| 故障可能原因 |  |
| 检查排除（过程）方法 |  |
| 准确的故障点 |  |

数 据 测 量 记 录 表

第        场                          第        号赛位

| 序号 | 维修调整后有关的测量数据（单位：mm） | 故障设置（评分表）对应序号 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | （本栏由裁判填写） |
| 2 |  | （本栏由裁判填写） |
| 3 |  | （本栏由裁判填写） |

# Text boxes

参赛队提前30min到达赛场门口接受检录

通过抽签确定赛位

凭赛位号隐匿个人身份进入赛场，由现场裁判引导至赛位前，将自带的工具器材有序摆放

阅读竞赛文件并按照竞赛文件检查现场环境和赛场提供的设备、工具、器材

竞赛开始时间到，选手开始比赛

竞赛开始15min后选手禁止入场

距离竞赛结束15min赛位现场裁判进行提示

竞赛结束时间到，停止操作

提交比赛记录

选手留在本赛位参与评分全过程，在确认所完成的任务与记录并签字后才离开赛场