2018年全国职业院校技能大赛

拟设赛项规程

### 一、赛项名称

赛项编号：GZT-2018008

赛项名称：数字化矿山监测技术

英语翻译：Digital mine monitoring technology

赛项组别：高职组

赛项归属产业：资源环境与安全

### 二、竞赛目的

1.以赛促教，引领煤炭类高职院校对数字化矿山监测技术教育教学环节的重视

本赛项为本届技能大赛行业特色赛项，赛项中涉及到的大量矿井通风与安全类、采矿工程等相关专业人员必须掌握的光学瓦斯检定器正确使用和故障处理、监测监控系统设计、故障排除、安装、调试、维修、自救、互救和通风系统瓦斯管理知识是煤矿安全生产管理工作的重要内容。通过本赛项的设立，提高煤炭类高职院校对数字化矿山监测技术的教育教学环节的重视程度，促进煤矿安全类相关课程体系建设、实训基地及实验室建设。

2.以赛促学，培养与选拔重安全、懂技术、能操作、善协作的数字化矿山监测技术技能型人才

本赛项涵盖数字化矿山灾害监测技术、传统的灾害监测技术、采掘工作面安全管理、自救互救等大量煤矿安全生产工作内容。通过本赛项的设立，调动广大学生参与理论知识学习和实训的积极性，提升学生对矿山灾害监测手段和现场安全管理能力，引导学生牢固树立“安全第一，预防为主”的工作理念，掌握扎实的灾害监测技术和自救互救技能。

3.以赛促改，促进高职教育中煤矿安全相关课程教学改革

赛项设计实战化，与企业生产实际的零距离对接，将矿山安全监测监控技术、矿井灾害防治技术及矿井通风等课程核心知识点融入赛项内容，推动相关课程内容项目任务化改革，突出“做中学、做中教”人才培养模式和“理实一体化”教学方法，提升高职院校矿井灾害监测监控技术技能教学水平。展示高职教育改革和人才培养的成果，激发学生学习兴趣，促进职业院校之间相关专业人才培养改革成果交流。

三、竞赛内容

本竞赛以实操为主，主要竞赛内容为：光学瓦斯检定器选定及故障判断；分站和传感器的故障处理；采掘工作面瓦斯传感器的设置；实测瓦斯浓度；二氧化碳浓度及数据校正；自救器的佩戴、自救和互救；采掘工作面传感器和分站的安装和调校；模拟矿井通风系统瓦斯管理7部分组成，竞赛时间为200分钟。具体见表1。

表1  竞赛内容、时间与权重表

| 序号 | 竞赛内容 | 竞赛时间（分钟） | 所占权重（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光学瓦斯检定器选定及故障判断 | 10 | 10 |
| 2 | 分站和传感器的故障处理 | 30 | 10 |
| 3 | 采掘工作面瓦斯传感器的设置 | 60 | 24 |
| 4 | 实测瓦斯浓度、二氧化碳浓度及数据校正 | 10 | 10 |
| 5 | 自救器的佩戴、自救和互救 | 8 | 5 |
| 6 | 采掘工作面传感器和分站的安装和调校 | 60 | 24 |
| 7 | 模拟矿井通风系统瓦斯管理 | 22 | 17 |

四、竞赛方式

本赛项为团体项目，每个参赛队由3人组成，并指定1名选手为队长。每个学校限报1个参赛队，男女不限，不得跨校组队，每队可配备2名指导教师。本赛项不邀请国际代表队参赛。

光学瓦斯检定器选定及故障判断、分站和传感器的故障处理、实测瓦斯浓度、二氧化碳浓度及数据校正、模拟矿井通风系统瓦斯管理的竞赛内容由参赛队长随机抽取竞赛任务，团队成员独立完成，取3名选手成绩平均分作为为该参赛团队最终成绩；采掘工作面瓦斯传感器的设置、自救器的佩戴、自救和互救、采掘工作面传感器和分站的安装和调校的任务由3名选手相互共同配合完成，团队成绩取3名选手最终完成的总成绩。

五、竞赛流程

竞赛时间安排报到时间1天，比赛时间为2.5天。技能操作考核现场每天安排上午、下午各两场比赛。

（一）竞赛流程

表2 竞赛流程表

| 阶段 | 序号 | 流程 |
| --- | --- | --- |
| 准备参赛阶段 | 1 | 参赛队领队（赛项联络员）负责本参赛队的参赛组织及与大赛执委会办公室的联络工作 |
|  | 2 | 参赛选手凭借大赛执委会颁发的参赛证和有效身份证明参加比赛前相关活动 |
|  | 3 | 参赛选手在规定时间及指定地点，向检录工作人员提供参赛证、本人学生证、身份证证件或公安机关提供的户籍证明，通过检录进入赛场 |
| 比赛阶段 | 1 | 参赛选手进行第一次抽签，产生参赛号，替换选手参赛证等个人身份信息 |
|  | 2 | 参赛选手进行第二次抽签，确定参赛队赛位 |
|  | 3 | 参赛队在赛场工作人员引导下，参赛选手比赛前15分钟进入赛位区域，进行赛前准备，按清单检查设备、工具等状况，并签字（参赛号）确认 |
|  | 4 | 裁判宣布比赛开始参赛选手方可开始操作，比赛开始计时，各参赛选手限定在自己的工作区域内完成比赛任务 |
|  | 5 | 比赛结束，裁判宣布比赛结束，选手立即停止竞赛。 |
| 结束阶段 | 1 | 参赛队完成任务并决定结束比赛时，应提请现场裁判到赛位处确认，并提交比赛结果，参赛队签字（参赛号）确认 |
|  | 2 | 参赛队完成比赛提交结果后，大赛技术支持人员将到达赛场清点工具、设备等，由参赛选手签字（参赛号）确认；损坏的物件必须有实物在，丢失的要照价赔偿 |
|  | 3 | 比赛时间到，未完成比赛参赛队应立即停止操作，赛场技术支持人员检查、裁判员确认后，对赛位进行清理，但不得进行其他活动，然后参赛选手方能离开赛场 |
|  | 4 | 参赛选手在比赛期间未经执委会的批准，不得接受任何与比赛内容相关的采访 |
|  | 5 | 参赛选手在比赛过程中必须主动配合现场裁判工作，服从裁判安排，如果对比赛的裁决有异议，由领队以书面形式向仲裁工作组提出申诉 |

（二）竞赛时间安排

具体的竞赛日期，由全国职业院校技能大赛执委会及赛区执委会统一规定，以下所列为竞赛期间的日程安排。

表3 竞赛日程安排表

| 时间 | 内容 |
| --- | --- |
| 第一天 | 13:00-18:00 | 报到及熟悉赛场 |
| 第二天 | 8:00-8:30 | 开赛式 |
|  | 8:30-12:30 | 第一、二场 |
|  | 14:00-18:00 | 第三、四场 |
| 第三天 | 7:50-12:00 | 第五、六场 |
|  | 14:00-18:00 | 第七、八场 |
| 第四天 | 7:50-12:00 | 第九、十场 |
|  | 15:00-18:00 | 闭赛式 |

六、竞赛赛卷

本赛项竞赛赛卷公开，于赛前一个月在大赛信息发布平台上（www.chinaskills-jsw.org）发布。样题如下：

（一）光学瓦斯检定器选定及故障判断

对抽取的一组（每组6台）光学瓦斯检定器进行检查、判断，从中选出1台完好仪器，查出并记录其余5台仪器存在的9个故障。

光学瓦斯鉴定器故障类别：干涉条纹宽度偏大、干涉条纹后视现场不足、干涉条纹倾斜、干涉条纹宽度偏小、干涉条纹前视现场不足、钠石灰颗粒不均匀、钠石灰失效、缺主调螺旋固定螺丝、主调螺旋盖缺链条、缺目镜护盖、小数精度不正确、照明装置组缺护盖、硅胶失效、隔片位置不正确、吸收管缺隔片

（二）分站和传感器的故障处理

模拟仿真系统软件中随机抽取的一组（每组3台分站和7台传感器）检查、排除故障，每台1-3个故障；并对每台仪器故障排除进行详细的记录；选手排除每个故障，提交排除结果后由模拟仿真软件自动评分。

分站和瓦斯传感器主要故障类型

1.分站故障

（1）分站电源箱工作时显示不准确、出现乱断电

（2）分站电源显示灯不亮

（3）分站电源箱直流电源发光二极管不指示

（4）分站电源箱与地面监控主机不能正常通讯

（5）当交流电源停电时，备用电源不能正常投入工作

2.传感器故障

（1）传感器显示“-LLL”

（2）自检时传感器显示“HHH”

（3）报警时有光无声或声音嘶哑

（4）报警时无声无光

（5）传感器遥控不起

（6）传感器显示乱码

（7）传感器通电无反应

（三）采掘工作面瓦斯传感器的设置

对随机抽取的一组题目进行分析、判断及计算，确定矿井瓦斯等级类型，结合题目要求利用计算机软件（AutoCAD）进行采掘工作面甲烷传感器布局设计和说明。

（四）实测瓦斯浓度、二氧化碳浓度及数据校正

实测给定瓦斯和二氧化碳的浓度，对测定读数进行真实值校正计算，并填写检测报告表。

（五）自救器的佩戴、自救和互救

模拟发生火灾事故时自救器佩戴、伤员自救和互救。

（六）采掘工作面传感器和分站的安装和调校

采掘工作面分站连接、设置和调试，甲烷传感器的安装、设置及调校，馈电断电器的安装及设置。

（七）模拟矿井通风系统瓦斯管理

手指口述下井测定瓦斯前的准备工作；在模拟的矿井通风系统按照矿井瓦斯检测和管理要求，一边操作一边口述矿井通风系统中的瓦斯检测程序和管理要点。

七、竞赛规则

（一）报名资格及参赛队伍要求

1.参赛选手须为普通高等职业院校全日制在籍学生，本科院校中的高职类全日制在籍学生可报名参加比赛，五年制高职四、五年级学生可报名参加比赛。参赛选手年龄须不超过25周岁（当年），年龄计算的截止时间以2018年的5月1日为准。

2.组队要求：省、自治区、直辖市组队参赛。每个学校限报1支代表队，参赛选手为同一学校，不允许跨校组队。

3. 人员变更：参赛选手和指导教师报名获得确认后不得随意更换。如备赛过程中，参赛选手和指导教师因故无法参赛，须由省级教育行政部门于本赛项开赛10个工作日之前出具书面说明，并按相关参赛选手资格补充人员并接受审核，经大赛执委会办公室核实后予以更换，竞赛开始后，参赛队不得更换参赛选手，否则视为自动放弃竞赛。

4.省教育行政部门负责本地区参赛学生的资格审查工作，并保存相关证明材料的复印件，以备查阅。

（二）熟悉场地

1.执委会安排开赛式结束后各参赛队统一有序地熟悉场地，熟悉场地时限定在观摩区域活动，不允许进入比赛区域。

2.熟悉场地时不允许发表没有根据以及有损大赛整体形象的言论。

3.熟悉场地时要严格遵守大赛各种制度，严禁拥挤，喧哗，以免发生意外事故。

（三）参赛要求

1.竞赛所需要平台、设备、仪器和工具按照大赛执委会的要求统一由协办院校提供。

2.所有人员在赛场内不得有影响其他选手完成工作任务的行为，参赛选手不允许窜岗窜位，要使用文明用语，不得以言语及人身攻击裁判和赛场工作人员。

3.参赛选手在比赛开始时间30分钟前到达指定地点报到，接受工作人员对选手身份、资格和有关证件的核验，参赛号、赛位由抽签确定，不得擅自变更、调整。选手若休息、饮水或去洗手间，耗用的时间一律计算在竞赛时间内，计时工具以赛场配置的时钟为准。

4.选手须在竞赛试题规定位置填写参赛号、赛位号。其它地方不得有任何暗示选手身份的记号或符号，选手不得将手机等通信工具带入赛场，选手之间不得以任何方式传递信息，如传递纸条，用手势表达信息等，否则取消成绩。

5.选手须严格遵守安全操作规程，并接受裁判员的监督和警示，以确保参赛人身及设备安全。选手因个人误操作造成人身安全事故和设备故障时，裁判长有权终止该队比赛；如非选手个人因素出现设备故障而无法比赛，由裁判长视具体情况做出裁决(调换到备用赛位或调整至最后一场次参加比赛)；若裁判长确定设备故障可由技术支持人员排除故障后继续比赛，同时将给参赛队补足所耽误的比赛时间。

6.选手进入赛场后，不得擅自离开赛场，因病或其他原因离开赛场或终止比赛，应向裁判示意，须经赛场裁判长同意，并在赛场记录表上签字确认后，方可离开赛场并在赛场工作人员指引下到达指定地点。

7.选手须按照程序提交比赛结果，并在比赛赛位的计算机规定文件夹内存储比赛文件，配合裁判做好赛场情况记录并确认，裁判提出确认要求时，不得无故拒绝。

8.裁判长发布比赛结束指令后所有未完成任务参赛队立即停止操作，按要求清理赛位，不得以任何理由拖延竞赛时间。

9.服从执委会和赛场工作人员的管理，遵守赛场纪律，尊重裁判和赛场工作人员，尊重其他代表队参赛选手。

（四）安全文明操作规程

1.选手在比赛过程中不得违反《煤矿安全规程》规定要求。

2.注意安全操作，防止出现意外伤害；完成工作任务时要防止工具伤人等事故。

3.执委会要求选手统一着装，自备长裤，服装上不得有姓名、队名以及其他任何识别标记。对不穿执委会提供的上衣、不穿劳保鞋的参赛选手，将拒绝进入赛场。

4.刀具、工具不能混放、堆放，废弃物按照环保要求处理，保持赛位清洁、整洁。

八、竞赛环境

1.竞赛场地划分为检录区、竞赛操作区、现场服务与技术支持区、休息区、观摩通道、体验区等区域，区域之间有明显标志或警示带；消防器材、安全通道等位置标志明确。

2.竞赛场地净高不低于3.5m，面积不小于20平方米，自然光线充足，照明达标；供电、供气设施正常且安全有保障；地面平整、洁净。

3.模拟矿井通风系统瓦斯管理设置在模拟矿井，模拟矿井必须具有掘进工作面和综采工作面，巷道设置满足《煤矿安全》规程的要求。

4.选手使用赛场内洗手间，赛场区域设医疗站。

5.赛场配置干粉灭火器，每十平方米小于1台。

6.赛场设置安全通道和警戒线，确保进入赛场的大赛观摩、采访、视察的人员限定在安全区域内活动，以保证大赛安全有序进行。

7.赛场设置隔离带，非赛事相关人员不得进入场地内。

8.比赛中赛场内保安、公安、消防、医疗、设备维修和电力抢险人员处于待命状态，以应对突发事件发生。

9.赛场还应设生活补给站等公共服务设施，为选手和赛场人员提供服务。

九、技术规范

1.《煤矿安全规程》（2016版）。

2.煤炭工业矿井检测监控系统装备配置标准GB50581—2010。

3.煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范（AQ1029—2016）。

4.《CAD工程制图规程》GB/T18229—2000。

5．《防治煤与瓦斯突出规定》（2013版）

凡与上述标准不一致的内容以赛项技术规程为准。

十、技术平台

比赛设备采用重庆梅安森厂家生产的KJ73X和安全监控模拟故障仿真软件技术平台；其余设备沿用2017年“煤矿瓦斯检查（煤矿安全）”所使用的技术平台。

（一）比赛使用设备

表4 比赛使用设备表

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 煤矿安全监控系统 | KJ73X | 重庆梅安森 |
| 2 | 监控主机 | i7-7500U 4G 1TB 2G独显 | 戴尔笔记本电脑 |
| 3 | 安全监控模拟故障仿真软件 | 定制 | 重庆梅安森 |
| 4 | 矿用数据传输接口 | KJ306-J | 重庆梅安森 |
| 5 | 矿用本安型分站 | KJ306-F(16)H | 重庆梅安森 |
| 6 | 矿用隔爆兼本安型直流稳压电源 | KDW660/24B（B） | 重庆梅安森 |
| 7 | 低浓度甲烷传感器 | KGJ28A | 重庆梅安森 |
| 8 | 矿用馈电断电器 | KDG24(B) | 重庆梅安森 |
| 9 | 光学瓦斯测定仪 | CJG-10 | 西安重装矿山电器设备有限公司 |
| 10 | 多种有害气体检测器 | DQJ-50 | 重庆安仪煤矿设备有限公司 |
| 11 | 空盒气压计 | DYM3型 | 宁波市鄞州姜山玻璃仪器仪表厂 |
| 12 | 酒精温度计 | 量程0～60℃ |  |
| 13 | 机械式风速表 | CFJ25 | 重庆安仪煤矿设备有限公司 |
| 14 | 计算机软件（AutoCAD） | 2010版 |  |

（二）比赛配备工具

表5 比赛配备工具表

| 序号 | 材料工具 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光学瓦斯检定器 | CJG-10(AQG-1)型 | 台 |  | 0-10%（合格1台，故障5台） |
| 2 | 温度计 | 量程0～60℃ | 支 | 12 |  |
| 3 | 空盒气压计 | DYM3型 | 个 | 12 |  |
| 4 | 秒表 |  | 个 | 若干 |  |
| 5 | 机械式风速表 | CFJ25 | 台 | 若干 |  |
| 6 | 硅胶 |  |  |  | 失效若干（1-2mm） 完好若干（2-3mm） |
| 7 | 钠石灰 |  |  |  | 失效若干（1-3mm） 完好若干（3-5mm） |
| 8 | 干电池 |  | 节 | 若干 | 5号 |
| 9 | 多种气体检测器 | DQJ-50 | 个 | 若干 |  |
| 10 | 检定管 |  | 支 | 若干 | CO2、O2 |
| 11 | 粉笔 |  | 支 | 若干 |  |
| 12 | 有害气体记录表、圆珠笔 |  | 本 | 20 |  |
| 13 | 工作服、腰带、安全帽 |  | 套 | 12 |  |
| 14 | 矿灯、灯带 |  | 个 | 各12 |  |
| 15 | 矿 靴 |  | 双 | 12 |  |
| 16 | 自救器 |  | 个 | 若干 |  |
| 17 | 不同浓度瓦斯和二氧化碳混合气样（提供） |  | 瓶 | 6 | 第三方若干 |
| 18 | 瓦斯探棒 |  | 个 | 12 |  |
| 19 | 本安电路用接线盒 | JHH2 | 台 | 2 | 重庆梅安森 |
| 20 | 煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信电缆 | MHYV 1*4(7/0.52mm) | 米 | 100 | 国产 |
| 21 | 煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | MVV-0.6/1(3*2.5)mm2 | 米 | 100 | 国产 |

十一、成绩评定

（一）评分标准制订原则

竞赛评分本着“公平、公正、公开、科学、规范”的原则，注重考核选手的职业综合能力、团队的协作与组织能力和技术应用能力。

（二）评分标准

数字化矿山监测技术具体评分标准见表6。

表6 比赛评分标准

| 序号 | 一级指标 | 比例 | 二级指标 | 分值 | 评分方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光学瓦斯检定器故障判断及合格仪器选定 | 10% | 错判、漏判仪器故障点（问题、故障等），每处扣分1分；故障按对应序号写入，多写或重复写不得分。 | 9 | 结果评分 |
|  |  |  | 选出合格仪器得1分、合格仪器选择错误的参赛选手，扣6分。 | 1 |  |
| 2 | 分站和瓦斯传感器的故障处理 | 10% | 错判、漏判仪器故障点（问题、故障等），故障按对应序号写入，多写或重复写不得分。并且排除故障，每处扣分2分。 | 10 | 机考评分 |
| 3 | 采掘工作面瓦斯传感器的设置 | 24% | 矿井瓦斯等级类型错误本项目不得分;通风系统错误本项目不得分；图纸的图幅设计不正确扣4分，标题栏的设计不符合要求扣2；设计示意图不完整，每缺一处扣分1分，扣完小项分为止。 | 17 | 结果评分 |
|  |  |  | 设计说明与设计图纸不符，每一处扣分1分，扣完小项分为止。 | 5 |  |
|  |  |  | 设计成果输出不符合要求，每处扣1分，扣完小项分为止。 | 2 |  |
| 4 | 瓦斯和二氧化碳浓度实测 | 10% | 测定瓦斯，每处错误扣0.5分，扣完小项分为止。 | 1 | 结果评分 过程评分 |
|  |  |  | 环境测定，每处错误扣0.5分，扣完小项分为止。 | 3 |  |
|  |  |  | 光学瓦斯检定器读数校正、将真实值填写报告表，每处错误扣0.5分，扣完小项分为止。 | 2 |  |
|  |  |  | 混合气体测定，每处错误扣0.5分，扣完小项分为止。 | 1 |  |
|  |  |  | 二氧化碳浓度计算，将计算真实值写在报告表，每处错误扣0.5分，扣完小项分为止。 | 3 |  |
| 5 | 自救器佩戴、互救和自救 | 5% | 口述自救器作用、适用条件和佩戴过程每处错误扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 过程评分 |
|  |  |  | 自救互救过程未按要求操作，每处扣0.5分，扣完为止。 | 2 |  |
| 6 | 采掘工作面瓦斯传感器和分站的安装调试 | 24% | 分站安装位置不正确扣2分，地址号设置不正确扣2分，分站主通信连接不正确扣2分，扣完小项为止。 | 6 | 结果评分 过程评分 |
|  |  |  | 传感器悬挂位置不正确扣2分；传感器与分站之间的连接不正确扣2分；传感器地址号不正确扣2分，标校未正确清零扣2分，标校未稳定90秒扣2分，标校值不达标扣2分，扣完小项分为止。 | 12 |  |
|  |  |  | 馈电断电器安装位置不正确扣2分；馈电断电器与分站之间的连接不正确扣2分；馈电断电器地址号不正确扣2分，扣完小项分为止。 | 6 |  |
| 7 | 模拟矿井通风系统瓦斯管理 | 17% | 测定准备工作，每处错误扣0.5分，扣完小项分为止。 | 3 | 过程评分 |
|  |  |  | 清洗气室并调零，每处错误扣0.5分，扣完小项分为止。 | 1 |  |
|  |  |  | 采煤工作面进风巷瓦斯检查管理，每处错误扣0.5分，扣完小项分为止。 | 2 |  |
|  |  |  | 采煤工作面瓦斯检查管理，每处错误扣0.5分，扣完小项分为止。 | 2 |  |
|  |  |  | 采煤工作面上隅角和回风巷瓦斯检查管理，每处错误扣0.5分，扣完小项分为止。 | 3 |  |
|  |  |  | 局部通风机处瓦斯检查管理，每处错误扣0.5分，扣完小项分为止。 | 1 |  |
|  |  |  | 掘进巷道回风流瓦斯检查管理，每处错误扣0.5分，扣完小项分为止。 | 3 |  |
|  |  |  | 掘进工作面瓦斯检查管理，每处错误扣0.5分，扣完小项分为止。 | 2 |  |
| 注意 事项 | 1.选手在进行比赛时达到规定时间后，不管完成与否，必须立即停止，准备下一项目。 2.比赛过程中，选手必须遵守操作规程，按照规定操作顺序进行比赛，正确使用仪器仪表。不得野蛮操作，不得损坏仪器、仪表、设备，否则，一经发现立即责令其退出比赛。 3.搞好自主保安，比赛中选手不得出现自身伤害事故，凡出现自身伤害者从其总分中扣除20分。 4.170分钟完成所有的比赛项目；不扣任何分数，每超过5分钟，扣1分；最多不超过5分。 5.打分时严格按照标准评分表来评分. |  |

（三）评分方法

本赛项评分包括机评分、客观结果性评分及主观结果性评分三种。共设立3个评分小组，其中客观性评分小组2个，主观性评分小组4个，机评小组1个，评分裁判总数为29人（不包含裁判长1人、加密裁判2人及现场裁判7人）。

1.机评分

由裁判长与客观评分小组直接从平台服务器中调取。对于竞赛任务分站和传感器的故障，并对每台仪器故障排除进行详细的记录；选手排除每个故障，提交排除结果后由模拟仿真软件自动评分。

2.客观结果性评分

客观性评分小组设立2组裁判，其中一组采掘工作面传感器和分站的安装和调校组裁判对光学瓦斯检定器选定及故障进行详细的记录，依据评分标准进行评判，另一组裁判对采掘工作面传感器设置的结果依据评分标准进行客观评判。

3.主观结果性评分

由4个主观性评分小组分别负责，每组5人。对于竞赛任务中参赛队选手填写的维修报告，由5名评分裁判依照给定的参考答案，对填写的内容分别进行打分，取其中3名裁判的平均分（去掉最高分和最低分）作为参赛队本项得分。

4.成绩的计算

D=G1+G2+C1+W1+Z1+C2+M1

式中D—团队总成绩；

G1—光学瓦斯检定器选定及故障判断赛项成绩；

G2—分站和传感器的故障处理赛项成绩；

C1—采掘工作面瓦斯传感器的设置赛项成绩；

W1—实测瓦斯浓度、二氧化碳浓度及数据校正赛项成绩；

Z1—自救器的佩戴、自救和互救赛项成绩；

C2—采掘工作面传感器和分站的安装和调校赛项成绩；

M1—模拟矿井通风系统瓦斯管理赛项成绩。

5.裁判组实行“裁判长负责制”，设裁判长1名，全面负责赛项的裁判与管理工作。

6.裁判员根据比赛工作需要分为检录裁判、加密裁判、现场裁判和评分裁判，检录裁判、加密裁判不得参与评分工作。

（1）检录裁判负责对参赛队伍（选手）进行点名登记、身份核对等工作；

（2）加密裁判负责组织参赛队伍（选手）抽签并对参赛队伍（选手）的信息进行加密、解密；

# （3）现场裁判按规定做好赛场记录，维护赛场纪律；

（4）评分裁判负责对参赛队伍（选手）的技能展示、操作规范和竞赛作品等按赛项评分标准进行评定。

7.赛项裁判组负责赛项成绩评定工作，现场裁判按每竞赛区域设置1位现场裁判，现场裁判设组长一名，组长协调，组员互助，现场裁判对操作行为进行记录，不予以评判；评分裁判员按每个赛场一组裁判员设置，对现场裁判的记录、设计的参数、程序、质量进行流水线评判；赛前对裁判进行一定的培训，统一执裁标准。

8.参赛队根据赛项任务书的要求进行操作，根据注意操作要求，需要记录的内容要记录在比赛试题中，需要裁判确认的内容必须经过裁判员的签字确认，否则不得分。

9.违规扣分情况

选手有下列情形，需从参赛成绩中扣分：

（1）在完成竞赛任务的过程中，因操作不当导致事故，扣10～20分，情况严重者取消比赛资格。

（2）因违规操作损坏赛场提供的设备，污染赛场环境等不符合职业规范的行为，视情节扣5～10分。

（3）扰乱赛场秩序，干扰裁判员工作，视情节扣5～10分，情况严重者取消比赛资格。

10.赛项裁判组本着“公平、公正、公开、科学、规范、透明、无异议”的原则，根据裁判的现场记录、参赛队赛项任务书及评分标准，通过多方面进行综合评价，最终按总评分得分高低，确定参赛对奖项归属。

11.按比赛成绩从高分到低分排列参赛队的名次。竞赛成绩相同时，完成工作任务所用时间少的名次在前；竞赛成绩和完成工作任务用时均相同时，光学瓦斯检定器故障判断及合格仪器选定赛项的成绩高的名次在前；再次，分站和传感器故障分析赛项的成绩高的名次在前。

12.评分方式结合世界技能大赛的方式，以小组为单位，裁判相互监督，对检测、评分结果进行一查、二审、三复核。确保评分环节准确、公正。成绩经工作人员统计，组委会、裁判组、仲裁组分别核准后，闭赛式上公布。

13.成绩复核。为保障成绩评判的准确性，监督组将对赛项总成绩排名前30%的所有参赛选手的成绩进行复核；对其余成绩进行抽检复核，抽检覆盖率不得低于15%。如发现成绩错误以书面方式及时告知裁判长，由裁判长更正成绩并签字确认。复核、抽检错误率超过5%的，裁判组将对所有成绩进行复核。

14.成绩公布

（1）录入。由承办单位信息员将裁判长提交的赛项总成绩的最终结果录入赛务管理系统。

（2）审核。承办单位信息员对成绩数据审核后，将赛务系统中录入的成绩导出打印，经赛项裁判长、仲裁组、监督组和赛项执委会审核无误后签字。

（3）报送。由承办单位信息员将确认的电子版赛项成绩信息上传赛务管理系统。同时将裁判长、仲裁组及监督组签字的纸质打印成绩单报送赛项执委会和大赛执委会办公室。

（4）公布。审核无误的最终成绩单，经裁判长、监督组签字后进行公示。公示时间为2小时。成绩公示无异议后，由仲裁长和监督组长在成绩单上签字，并在闭赛式上公布竞赛成绩。

15.名次排列

按竞赛成绩从高分到低分排列参赛队的名次。竞赛成绩相同时，报赛项执委会审批确定。

十二、奖项设定

本赛项设团体一、二、三等奖，以赛项实际参赛队总数为基数，一、二、三等奖获奖比例分别为10%、20%、30%（小数点后四舍五入）。获得一等奖参赛队的指导教师获“优秀指导教师奖”。

十三、赛项安全

赛事安全是技能竞赛一切工作顺利开展的先决条件，是赛事筹备和运行工作必须考虑的核心问题。赛项执委会采取切实有效措施保证大赛期间参赛选手、指导教师、裁判员、工作人员及观众的人身安全。

（一）比赛环境

1.执委会须在赛前组织专人对比赛现场、住宿场所和交通保障进行考察，并对安全工作提出明确要求。赛场的布置，赛场内的器材、设备，应符合国家有关安全规定。如有必要，也可进行赛场仿真模拟测试，以发现可能出现的问题。承办单位赛前须按照执委会要求排除安全隐患。

2.赛场周围要设立警戒线，要求所有参赛人员必须凭执委会印发的有效证件进入场地，防止无关人员进入发生意外事件。比赛现场内应参照相关职业岗位的要求为选手提供必要的劳动保护。在具有危险性的操作环节，裁判员要严防选手出现错误操作。

3.承办单位应提供保证应急预案实施的条件。对于比赛内容涉及高空作业、可能有坠物、大用电量、易发生火灾等情况的赛项，必须明确制度和预案，并配备急救人员与设施。

4.严格控制与参赛无关的易燃易爆以及各类危险品进入比赛场地，不许随便携带其它物品进入赛场。

5.配备先进的仪器，防止有人利用电磁波干扰比赛秩序。大赛现场需对赛场进行网络安全控制，以免场内外信息交互，充分体现大赛的严肃、公平和公正性。

6.执委会须会同承办单位制定开放赛场和体验区的人员疏导方案。赛场环境中存在人员密集、车流人流交错的区域，除了设置齐全的指示标志外，须增加引导人员，并开辟备用通道。

7.大赛期间，承办单位须在赛场管理的关键岗位，增加力量，建立安全管理日志。

（二）生活条件

1.比赛期间，原则上由执委会统一安排参赛选手和指导教师食宿。承办单位须尊重少数民族的信仰及文化，根据国家相关的民族政策，安排好少数民族选手和教师的饮食起居。

2.比赛期间安排的住宿地应具有宾馆/住宿经营许可资质。以学校宿舍作为住宿地的，大赛期间的住宿、卫生、饮食安全等由执委会和提供宿舍的学校共同负责。

3.大赛期间有组织的参观和观摩活动的交通安全由执委会负责。执委会和承办单位须保证比赛期间选手、指导教师和裁判员、工作人员的交通安全。

4.各赛项的安全管理，除了可以采取必要的安全隔离措施外，应严格遵守国家相关法律法规，保护个人隐私和人身自由。

（三）组队责任

1.各学校组织代表队时，须安排为参赛选手购买大赛期间的人身意外伤害保险。

2.各学校代表队组成后，须制定相关管理制度，并对所有选手、指导教师进行安全教育。

3.各参赛队伍须加强对参与比赛人员的安全管理，实现与赛场安全管理的对接。

（四）应急处理

比赛期间发生意外事故，发现者应第一时间报告执委会，同时采取措施避免事态扩大。执委会应立即启动预案予以解决并报告组委会。赛项出现重大安全问题可以停赛，是否停赛由执委会决定。事后，执委会应向组委会报告详细情况。

（五）处罚措施

1.因参赛队伍原因造成重大安全事故的，取消其获奖资格。

2.参赛队伍有发生重大安全事故隐患，经赛场工作人员提示、警告无效的，可取消其继续比赛的资格。

3.赛事工作人员违规的，按照相应的制度追究责任。情节恶劣并造成重大安全事故的，由司法机关追究相应法律责任。

十四、竞赛须知

（一）参赛队须知

1.统一使用规定的省、直辖市等行政区代表队名称，不使用学校或其他组织、团队名称。

2.竞赛采用个人比赛形式，每个参赛选手必须参加所有专项的比赛，不接受跨省组队报名。

3.参赛选手为高职院校在籍学生，性别不限。

4.参赛队选手在报名获得确认后，原则上不再更换。允许选手缺席比赛。

5.参赛队在各竞赛专项工作区域的赛位场次和工位采用抽签的方式确定。

6.参赛队所有人员在竞赛期间未经组委会批准，不得接受任何与竞赛内容相关的采访，不得将竞赛的相关情况及资料私自公开。

（二）指导教师须知

1.指导教师务必带好有效身份证件，在活动过程中佩戴指导教师证参加竞赛及相关活动；竞赛过程中，指导教师非经允许不得进入竞赛场地。

2.妥善管理本队人员的日常生活及安全，遵守并执行大赛组委会的各项规定和安排。

3.严格遵守赛场的规章制度，服从裁判，文明竞赛，持证进入赛场允许进入的区域。

4.熟悉场地时，指导老师仅限于口头讲解，不得操作任何仪器设备，不得现场书写任何资料。

5.在比赛期间要严格遵守比赛规则，不得私自接触裁判人员。

6.团结、友爱、互助协作，树立良好的赛风，确保大赛顺利进行。

（三）参赛选手须知

1.选手必须遵守竞赛规则，文明竞赛，服从裁判，否则取消参赛资格。

2.参赛选手按大赛组委会规定时间到达指定地点，凭参赛证、学生证和身份证（三证必须齐全）进入赛场，并随机进行抽签，确定比赛顺序。选手迟到15分钟取消竞赛资格。

3.裁判组在赛前30分钟，对参赛选手的证件进行检查及进行大赛相关事项教育。

4.比赛过程中，选手必须遵守操作规程，按照规定操作顺序进行比赛，正确使用仪器仪表。不得野蛮操作，不得损坏仪器、仪表、设备，一经发现立即责令其退出比赛。

5.参赛选手不得携带通讯工具和相关资料、物品进入大赛场地，不得中途退场。如出现较严重的违规、违纪、舞弊等现象，经裁判组裁定取消大赛成绩。

6.现场实操过程中出现设备故障等问题，应提请裁判确认原因。若因非选手个人因素造成的设备故障，经请示裁判长同意后，可将该选手比赛时间酌情后延；若因选手个人因素造成设备故障或严重违章操作，裁判长有权决定终止比赛，直至取消比赛资格。

7.参赛选手若提前结束比赛，应向裁判举手示意，比赛终止时间由裁判记录；比赛时间终止时，参赛选手不得再进行任何操作。

8.参赛选手完成比赛项目后，提请裁判检查确认并登记相关内容，选手签字确认。

9.比赛结束，参赛选手需清理现场，并将现场仪器设备恢复到初始状态，经裁判确认后方可离开赛场。

（四）工作人员须知

1.工作人员必须遵守赛场规则，统一着装，服从组委会统一安排，否则取消工作人员资格。

2.工作人员按大赛组委会规定时间到达指定地点，凭工作证、进入赛场。

3.工作人员认真履行职责，不得私自离开工作岗位。做好引导、解释、接待、维持赛场秩序等服务工作。

十五、申诉与仲裁

本赛项在比赛过程中若出现有失公正或有关人员违规等现象，代表队领队可在比赛结束后2小时之内向仲裁组提出申诉。

书面申诉应对申诉事件的现象、发生时间、涉及人员、申诉依据等进行充分、实事求是的叙述，并由领队亲笔签名。非书面申诉不予受理。

赛项仲裁工作组在接到申诉后的2小时内组织复议，并及时反馈复议结果。申诉方对复议结果仍有异议，可由省（市）领队向赛区仲裁委员会提出申诉。赛区仲裁委员会的仲裁结果为最终结果。

十六、竞赛观摩

本赛项对外公开，需要观摩的单位和个人可以向组委会申请，同意后进入指定的观摩区进行观摩，但不得影响选手比赛，在赛场中不得随意走动，应遵守赛场纪律，听从工作人员指挥和安排等。

十七、竞赛直播

本次大赛实行全程全球直播，通过全国煤炭行业现代远程教育培训网http://www.coaledu.cn和重庆工程职业技术学院协办方官网http://www.cqvie.edu.cn/skills/；同时，安排专业摄制组进行拍摄和录制，及时进行报道，包括赛项的比赛过程、开闭幕式等。通过摄录像，记录竞赛全过程。同时制作优秀选手采访、优秀指导教师采访、裁判专家点评和企业人士采访视频资料。

十八、资源转化

（一）基本资源

1.风采展示。赛后即时制作时长15分钟左右的赛项宣传片，以及时长10分钟左右的获奖代表队（选手）的风采展示片。

2.技能概要。2018年本赛项赛后形成项目的技能介绍、训练大纲、技能要点、评价指标等。

3.向大赛执委会提供竞赛过程的全套音视频素材。

4.教学资源。

（1）项目训练工卡：对项目的操作步骤、技能要点、操作注意事项进行详细的描述。并进一步将项目工卡内容细化成若干个分项目，融入各教学单元。

（2）项目评分标准：以真实岗位职业能力和技能要求，形成详细评分标准。

（3）教学视频：形成项目操作演示视频或微课等教学资源，与各参赛院校共享。

（二）拓展资源

1.建立试题题库、配分表、评分表，搜集各地比赛试题、配分表、评分表，为各学校开展项目实训提供参考。

2.裁判长点评资料。

3.专家点评资料。

4.优秀选手、指导教师访谈。

5.相关行业专家访谈。

6.针对赛项竞赛平台，组织行业专家、教师、企业工程师共同开发制作20～30种微课程，供参赛校教学使用。

竞赛资源转化的音视频资料，按大赛制度汇编中的要求进行。

（三）资源的转化的方法

1.将该竞赛项目竞赛内容，融入日常实训项目；并上传到教学网站，全国共享。

2.制作成视频教学资料

（四）预期成果及完成时间

1.风采展示、专家点评等视频资料。完成时间：赛后一周；

2.实训项目的视频讲解录像。完成时间：2018年8月31日。

3.建立试题题库、微课程等资料。完成时间：2018年12月30日。

（五）资源的使用与管理。

赛项资源转化成果由大赛执委会统一实施，成熟的资源转化成果发布于全国大赛网络信息发布平台，供相关职业院校师生借鉴学习。