2019年全国职业院校技能大赛

赛项申报方案

（一）赛项名称

机电一体化设备组装与调试

（二）压题彩照

（三）赛项归属产业类型

加工制造类

（四）赛项归属专业大类/类

| 组别 | 专业类 | 专业代码 | 专业名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中职 | 加工制造类 | 050400 | 钢铁装备运行与维护 |
|  |  | 050500 | 有色装备运行与维护 |
|  |  | 051300 | 机电技术应用 |
|  |  | 051600 | 机电设备安装与维修 |
|  |  | 052300 | 机电产品检测技术应用 |
|  | 交通运输类 | 080800 | 城市轨道交通车辆运用与检修 |
|  |  | 081800 | 港口机械运行与维护 |
|  | 信息技术类 | 091300 | 电子技术应用 |
|  | 农林牧渔类 | 012700 | 农业机械使用与维护 |
|  | 资源环境类 | 021400 | 矿山机电 |
|  | 能源与新能源类 | 031000 | 水电厂机电设备安装与运行 |
|  |  | 31100 | 水泵站机电设备安装与运行 |
|  |  | 031300 | 风电场机电设备运行与维护 |
|  | 土木水利类 | 040600 | 建筑设备安装 |
|  |  | 040700 | 楼宇智能化设备安装与运行 |
|  |  | 041800 | 工程机械运用与维修 |

# 赛项申报专家组

# 三、赛项目的

赛项考核机电一体化设备机械部件的组装、电路安装（含通信网络）、气动系统安装、PLC控制程序编写、触摸屏使用和机电设备整体调试等的机电一体化技术的核心知识与操作技能。赛项主要目的有四个：

1. 通过机电一体化设备组装与调试竞赛，向社会展示中等职业学校为社会经济建设和技术进步提供技术支持和人才贡献的办学理念；展示职业教育紧跟中国制造2025的战略目标，围绕产业、行业产品更新换代和生产设备升级改造对中级人才的需求，进行专业设置、教学内容更新的教学改革成果；展示中等职业学校师生锐意改革、积极进取、爱岗敬业、刻苦学习、不断进步的精神风貌和掌握新技术的能力和水平。

2. 通过机电一体化设备组装与调试过程对信息深度自感知、智慧优化自决策、精准控制自执行等设备功能的实现，诠释智能制造的概念与内涵，揭示智能制造架构与内容，剖析机电技术的发展方向与机电职业岗位需要的知识与技能，引领中等职业学校机电类、电气控制类、自动控制类专业紧跟国家发展战略，教育与产业、学校与企业、专业设置与职业岗位、课程教材与职业标准对接的专业建设和课程。

3. 赛项比赛过程与工作过程对接，不仅考查选手的专业能力，还考查选手安全意识、规范意识、职业习惯、职业素养、团队协作等方法能力和社会能力。促进和深化中职学校教学内容与要求、教学方法与工作方法、教学过程与工作过程对接的教学改革。

4.通过竞赛训练和交流，使得竞赛指导教师的技术技能获得不断提升，并带动机电一体化设备组装与调试赛项相关专业的教师在专业实践能力、技术创新、课程开发、教学改革方面的专业成长，促进中职教育专业教师队伍建设。

# 四、赛项设计原则

（一）公开、公平、公正

由赛项专家组结合行业企业智能制造技术的发展现状，设计竞赛内容，并拟定1套样卷，在竞赛的半年前公布。

赛前一个月，在大赛网络信息平台公布赛题库。

赛前7天，组织签过保密协议的命题专家组完成10套赛卷的命题，在监督组监督下，由裁判长从10套赛卷中随机抽取1套作为正式赛卷。赛项比赛结束后一周内，正式赛卷在大赛网络信息发布平台公布。

2.参赛队信息加密：增设二级加密裁判，通过参赛编号、参赛工号的加密转换，杜绝裁判在评分过程中的倾向性。

3.按国家相关的工程验收规范和标准，结合技能竞赛全面评价职业能力的要求制订评分细则和拟定评分表，组织由签过保密及公正评分协议的裁判员严格按照评分表评定比赛成绩，让选手参与竞赛成绩的评定，做到比赛成绩评定公开、公平与公正。

4.监督组对赛项的组织、流程和裁判评分工作进行全程监督。仲裁组对竞赛代表队按规定要求的投诉进行仲裁。

（二）服务国家重点战略

职业教育要为经济建设和行业、企业的产品转型和升级改造做出技术支撑和人才贡献，就必须坚持紧跟国家发展战略，与职业岗位技术发展对接的原则。机电一体化技术对接“中国制造2025”新一代信息技术产业、高档数控机床和机器人、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、农机装备等十大突破领域的产品更新换代；生产设备改造升级涉及农林牧渔、资源环境、能源与新能源、土木水利、加工制造、石油化工、轻纺食品、交通运输、信息技术等领域的元器件生产、产品加工的各个企业。机电一体化设备组装与调试就应该对接各行各业机电设备安装、调试、使用、维护与维修等职业岗位向互联网+人工智能的智能制造的技术发展方向，融入智能制造的知识与技能。

（三）凸显岗位核心能力

机电技术经历了机械化、电气化、自动化的发展过程，正在向智能化进军。机电技术发展的电气化，是在传承机械化的基础上实现的机电技术的自动化，是在传承电气化的基础上实现的；同样，机电技术的智能化，要在传承自动化的基础上实现。所以，机电一体化设备组装与调试赛项，要在传承中创新，在传承中前进。

要面向中等职业学校的广大师生，要对接职业岗位工作内容的变化，机电一体化设备组装与调试就必须坚持普适性与适当的前瞻性相结合的原则。机械部件组装与调试、电气线路安装与调试、液压与气动系统的安装与调试、控制程序编写与调试等，是中等职业学校机电类、电气类、电子技术应用类专业的主要教学内容，竞赛内容与教学内容对接，才能调动学校参赛的积极性，才能检查学校的教学水平与教学质量。互联网知识、人工智能、是智能制造出现的知识和内容，适当的把信息深度自感知、智慧优化自决策、精准控制自执行的相关知识与技能融入机电一体化设备组装与调试的比赛中，也是必须的。

（四）引领专业教学改革

机电一体化设备组装与调试的工作任务对应机电设备安装、调试、使用、维护与维修等职业岗位日常工作任务。任务涉及机械部件安装、电路安装、气动系统安装、控制程序编写、设备整体调试的核心能力；涉及机电一体化技术的信息获取、信息传输、信息处理、执行机构和人机界面等核心知识。竞赛内容根据国家发展战略“中国制造2025”，对应相关职业岗位或岗位群、体现智能装备和智能工厂的智能制造需要的专业核心能力与核心知识、涵盖丰富的专业知识与专业技能点。

所以，设计竞赛的工作任务时，应坚持职业岗位典型工作任务整合能力评价要求。

（五）竞赛平台成熟先进

本赛项设计拟用四种机电一体化组装与调试竞赛平台，四种平台的功能一样，但一些具体配置控制部件的品牌和型号不同，可供竞赛选手选择其中的一种。

四种竞赛平台均符合机电一体化技术的发展方向，配置的模块、选用的元件和器件包含智能制造需要的机电一体化的核心知识和技能，涵盖丰富的专业知识与专业技能点。除要求配置常用的传感器、PLC、变频器外，还配置有网络接口，实现设备上元器件、部件之间以及设备之间互联互通；配置RFID读写器，增加信息识别与处理环节。

机电一体化设备组装与调试赛场需提供有线、无线局域网；设置赛场服务器及其操作平台，通过赛场服务器与互联网及云平台连接，实现互联网+智能制造的功能。

本赛项平台设备技术成熟，性能可靠，普及率高，目前在全国中职学校的拥有量已超过18000套。

# 五、赛项方案的特色与创新点

（一）与技术发展同步，保持竞赛的技术含量

坚持技术创新，紧跟中国制造2025的发展战略，提高竞赛的技术水平，保持竞赛的技术含量。

1.实现设备部件之间、设备与赛场服务器之间、赛场服务器通过互联网与客户之间的互联互通；

2.在自动控制的基础上应用MES系统，使选手对智能制造有初步的认识；

3.通过赛场智能平台的裁判终端，可通过平台对选手组装和调试的机电一体化设备功能进行评分；指导老师通过看板滚动显示的设备工作状况，了解学生的功能得分，使竞赛成绩更加科学和公开。

机电一体化设备组装与调试融入互联网+人工智能的初级内容，使赛项的技术含量的到进一步提升。

（二）兼顾了普适性与适当前瞻性，创建普惠性的交流平台

机电一体化设备组装与调试赛项惠及职业学校的学生人数多。中等职业学校加工制造类的机电技术应用专业，年招生人数在15万左右，加上机电设备安装与维修专业和中等职业学校的农林牧渔、资源环境、能源与新能源、土木水利、加工制造、石油化工、轻纺食品、交通运输、信息技术等专业类别中，对机电一体化技术的学习内容和要求的学生人数，超过30万人。

机电一体化设备组装与调试赛项关联中国制造2025的多个领域、涵盖众多行业，职业岗位面广、人才需求量大。赛项以传感器为信息检测元件，PLC为信息处理单元，RFID电子标签为信息载体，触摸屏实现人机交互，气缸、直流电机、交流电机为执行器件，组成智能装备。以信息获取、信息处理为考核内容，竞赛内容与智能制造的核心技术对接，与当代的技术发展同步，引领职业院校为行业、企业生产转型和技术升级改造提供技术支撑和人才贡献，惠及行业企业。

机电一体化设备组装与调试赛项为参赛的学校和指导老师搭建了一个交流平台，组织与策划的专家组，有微信群和QQ群；参赛的学校，建立了微信群和QQ群；指导选手参赛的老师，有多个微信群和QQ群。在这些平台上，学校交流专业建设、学校发展的做法与经验；老师交流课程建设、教学改革的做法与经验；指导老师交流选手训练中遇到的技术问题、交流探索教学中需要解决的问题等等。平台惠及中等职业学校的广大师生。

（三）在传承中创新，激发学校的参赛兴趣和积极性

比赛内容是在把握职业岗位的核心知识与技能的基础上，融入机电一体化的新知识、新技术、新工艺、新方法，这既有传统的知识与技能，也有新东西。比赛过程是信息采集、决策、计划、实施、评估检查的过程，并将理论知识考核融入安装调试记录的工作环节中，实现理实一体的竞赛，实现竞赛过程与工作过程的对接。这些理念与做法，给学校的专业建设、课程建设和教学改革给予了很好的启示和参考，激发了学校参赛的兴趣和积极性。

与机电技术有关的学校技能节、学校技能比赛、职业教育活动周等，参与人数每年达到上万人次。

为参加省一级比赛或选拔赛，除少数省市外大多数地区（地级市）都举办了机电一体化设备组装与调试的技能竞赛，参与人数每年在3000～5000人次。

为参加全国技能大赛，参加省级比赛或选拔赛的学生，每年在1000～1500人次。

2018年各省、直辖市、自治区、计划单列和新疆建设兵团共37个代表团105支代表队（国内99队，国际6队）参加全国职业院校技能大赛中职组机电一体化设备组装与调试的竞赛，参赛选手为210名。

（四）落实大赛的各项规章制度，保证大赛的公平顺畅

机电一体化设备组装与调试赛项从2007年全国中等职业学校技能大赛开始，到2008～2018的全国职业院校技能大赛，赛项做到了组委会提出的“零失误、零投诉”的要求。最重要的一点，就是贯彻落实大赛的各项规章制度。

在大赛规章制度的框架下，在竞赛的各个环节中加强申报单位、承办学校、合作企业之间的沟通，专家与执委会、专家与裁判、专家与参赛队之间的沟通；对每个环节中可能出现的问题作出预案，保证赛项科学的设计，比赛各个环节的严谨有序，比赛过程的公平、公正、公开，保证竞赛的顺利进行。

（五）采用国家与行业技术标准，评分公正

根据机电设备使用的图形符号和相关的技术标准，编撰并发布机电一体化设备组装与调试的图形符号，编撰并发布机电一体化设备组装与调试工艺规范等比赛文件。按国家相关的过程验收规范确定评分内容和标准，设计技能竞赛梳理评分点、拟定评分表。严格按照《全国职业院校技能大赛专家和裁判工作管理办法》的规定组成裁判队伍，按照《全国职业院校技能大赛专家和裁判工作管理办法》规定的工作流程进行竞赛结果的评判。体现中国制造2025对提升产品质量效益的要求，体现中国制造2025对中等职业学校提升基础能力的教学要求，体现中等职业学校的教学要求，也体现技能大赛公平、公开和公正的原则。

根据评分表，对工作任务的完成情况进行评判，是机电一体化设备组装与调试竞赛结果评判从2007年开始以来的一贯做法，也是赛项竞赛结果评判的特色。这种评判方式，让选手在比赛过程中的技术疑点，得到裁判的提示后得以解决；使选手对得分与失分，有清楚的了解，公开透明，减少了对技术结果评判的怀疑。

（六）积极转化竞赛资源，成绩显著，效果突出

机电一体化设备组装与调试开赛以来，资源转化成果：

1.编辑《机电一体化设备组装与调试备赛指导》由高等教育出版社出版发行，编辑《机电一体化设备组装与调试赛题集锦》由机械工业出版社出版发行。

2. 编辑中职教材《机电一体设备组装与调试实训》、编辑中职做学教一体化教材《机电一体设备组装与调试》、由机械工业出版社出版发行；编辑《机电一体化设备的组装与调试》由广西教育出版社出版发行；编辑教材《机电一体化设备组装与调试》由电子工业出版社出版发行。

3. 编辑《情怀·使命·技能竞赛——全国职业院校技能大赛中职组电工电子技术技能竞赛的2007～2015》，总结机电一体化设备组装与调试、电子产品装配与调试、单片机控制装置安装与调试、电气安装与维修和制冷与空调设备组装与调试等赛项。该书由科学出版社出版发行。

资源转化取得的成果：

1. 在2014年教育部颁发的《中等职业学校专业教学标准（试行）》中，机电技术应用、机电设备安装与维修、电气控制与运行等专业，将《机电一体化设备组装与调试》列为主干专业课程；电气技术应用专业，将《机电一体化设备组装与调试》列为主要选修课程。

2.教师专业技术水平和技能得到提高，教学能力提升。有400多所中等职业学校用比赛设备建设了教学实训室，在1000所改革示范中等职业学校建设中，有近半数的学校开设了《机电一体化设备组装与调试》这门课程。

3. 不少学校的《机电一体化设备组装与调试》课程，已经建设为精品课程。

# 六、竞赛内容简介（须附英文对照简介）

Brief Introduction of Contest Contents

1.按组装图组装机电一体化设备和相关部件。

1. Assemble mechanotronical facilities and modules according to the assigned assembly diagram.

2.按机电一体化设备的电气控制原理图连接电路，按工作要求实现对设备的电气控制；按设备的网络拓扑图连接网络，实现设备部件之间、设备与赛场服务器之间的通信。

2. According to the electromechanical integration equipment, electrical control principle diagram connection circuit, according to the work requirements of realization of electric control of equipment; connecting network according to network topology, equipment, communication between equipment and equipment components, to achieve game server.

3.按机电一体化设备的气动系统图连接的气路；

3. Assemble the pneumatic circuits according to the pneumatic driven system diagram of the assigned mechanotronicalfacility.

4.根据机电一体化设备的工作说明和要求编写PLC控制程序与设置变频器参数；

4. Develop PLC program and tone the frequency transformer parameters according to the requirements of the assigned mechanotronicalfacility.

5.制作触摸屏页面，设置通信参数，实现对机电一体化设备的监控；

5. Make touch screen page, set up communication parameters, and realize the monitoring of Mechatronics equipment

6.对机电一体化设设备进行调试，达到任务书规定的工作要求和技术要求；

6. Debug the mechanotronicalfacility to satisfy the working and technical requirements of the assignment, respectively.

7.应用相关的理论知识和工作过程知识，填写组装与调试记录表。

7. Record the progress of assembly and debug according to the working standard.

# 七、竞赛方式（含组队要求、是否邀请境外代表队参赛）

# （一）竞赛以团体赛方式进行。每支参赛队2名选手，参赛选手必须是2019年度中等职业学校全日制在籍学生或五年制高职中一至三年级（含三年级）的全日制在籍学生，不限性别，年龄须不超过21周岁，年龄计算的截止时间以比赛当年的5月1日为准。往届全国职业院校技能大赛同类赛项中获一等奖的选手，不得参加同一项目同一组别的赛项。

（二）竞赛队伍组成：由各省、自治区、直辖市、计划单列市、新疆生产建设兵团为单位组队参赛，同一学校相同项目报名参赛队不超过1支，不得跨校组队；指导教师须为本校专兼职教师，每队限报2名指导教师。

（三）2019年本赛项拟邀请国际团队参赛，欢迎境外代表队到场有序观摩。

# 八、竞赛时间安排与流程

| 序号 | 日期 | 时间 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 赛前两天 | 全天 | 报到 |  |
| 2 | 赛前一天 | 8︰00-14︰00 | 报到 |  |
| 3 |  | 14︰30-15︰30 | 赛前说明与答疑 |  |
| 4 |  | 15︰30-16︰15 | 选手熟悉赛场 |  |
| 5 |  | 16︰30-17︰15 | 开赛仪式 |  |
| 6 | 竞赛当天 | 7︰00-7︰40 | 检验选手有关证件、抽取抽签顺序号、一次加密 |  |
| 7 |  | 7︰40-8︰40 | 选手抽工位号、二次加密、工具检验 |  |
| 8 |  | 8︰40-8︰50 | 选手进入工位 |  |
| 9 |  | 8︰50-9︰00 | 分发工作任务书、指导老师进场 |  |
| 10 |  | 9︰00-13︰00 | 选手完成工作任务 |  |
| 11 |  | 10︰00-11︰30 | 观众观摩赛场 |  |
| 12 |  | 13︰30-20︰30 | 竞赛成绩评定，评判工位选手进场，完成评判工位选手回宾馆。 |  |
| 13 |  | 21︰30-23︰30 | 竞赛成绩登记与解密 |  |
| 14 | 竞赛次日 | 8︰00-8︰30 | 专家组组长点评 |  |
| 15 |  | 8︰30-9︰00 | 成绩发布 |  |
| 16 |  | 9︰00-9︰30 | 颁奖仪式 |  |
| 17 |  | 9︰30 | 宣布比赛闭幕 |  |

# 九、竞赛试题

机电一体化设备组装与调试赛项的竞赛赛卷为工作任务书。

竞赛赛卷的产生：

1.由赛项专家组结合行业企业机电一体化技术的发展现状，从题库中组建2019年全国职业院校技能大赛中职组机电一体化设备组装与调试样卷，题库见附件一：《赛题题库》。

2. 专家组在现有题库的基础上，增补并完善赛题库（题库中的赛卷不少于20套，各套赛卷的重复率不得超过50%），赛前一个月，在大赛网络信息平台公布赛题库。

3. 由赛项执委会组成命题专家组，在保密的环境中，参照发布的样题，拟定当年比赛的正式赛卷。赛卷与发布的样卷在部件组装位置、工作过程的要求等方面发生变化。

4. 根据拟定的正式工作任务书，再派生9份正式的工作任务书，共10份工作任务书。每份工作任务书的工作量、工作任务难度相同。

5. 将10份工作任务书密封，在赛场监督组的监督下，由裁判长随机抽取1份工作任务书作为当年的比赛赛卷。

工作任务书形式见附件二：机电一体化设备组装与调试工作任务书（样卷）。

# 十、评分标准制定原则、评分方法、评分细则

根据《全国职业院校技能大赛成绩管理办法》：

（一）评分内容与标准制定原则

1. 根据赛项规程、机电一体化设备组装与调试的具体内容，确定竞赛成绩评定的一级目录。

2.根据工程验收规范与标准的国家标准，赛项专家组发布的工艺规范，结合技能竞赛过程中选手的素养、习惯等全面评价选手职业能力要求，确定竞赛成绩评定的二级目录。

3.分解评分二级目录中包含的知识、技能点，拟定竞赛成绩评定的三级目录。

（二）评分表

1.按设备机械组装，电路与气路安装，组装与调试记录和竞赛过程表现，设备功能等四个模块，分别拟定以模块命名的评分表。

2.按照评分内容和标准的三级目录，设计评分表。

评分表见附件三：机电一体化设备组装与调试工作任务书（样卷）评分表

（三）评分方法与工作流程

评分分为设备机械组装，电路与气路安装，程序功能、组装与调试记录和赛场记录四个评分小组。根据裁判的专业、技术特长和评分工作量的大小，由裁判长安排和分工。

1. 评分方法

设备机械组装，电路与气路安装模块采用结果评分方法，裁判依据评分表，对照选手安装的结果进行评分；程序功能模块采用过程评分方法，选手依据任务书功能描述操作设备，评分裁判对照评分表及时判分，所有步骤成绩汇总为选手最后得分；组装与调试记录和赛场记录采用结果评分方法，裁判依据记录进行判分。

2.评分小组的工作流程

评分小组工作流程如图。

（四）名次排列

名次按比赛成绩由高到低排列，比赛成绩高的名次在前；比赛成绩相同，完成工作任务时间少的，名次在前；比赛成绩和完成工作任务时间相同，机械、气路、电路安装得分高的名次在前；比赛成绩、完成工作任务时间和机械、气路、电路安装得分相同，安装与调试记录（理论知识）与职业素养得分高的名次在前。

# 十一、奖项设置

# 本赛项设团体一、二、三等奖。以赛项实际参赛队总数为基数，一、二、三等奖获奖比例分别为10%、20%、30%（小数点后四舍五入）；获一等奖参赛队的指导教师获“优秀指导教师奖”。

# 十二、技术规范

按照《全国职业院校技能大赛赛项规程编制要求》，列出竞赛内容涉及技术规范的全部信息，包括相关的专业教育教学要求，行业、职业技术标准等。

（一）专业知识及技能要求

1. 机械组装

根据机械组装图，按机械装配的工艺过程和技术要求，组装机电一体化设备及其部件。

2. 电路安装

根据电气控制原理图和安装图，按电气安装的工艺流程和工艺要求，安装机电一体化设备的电气控制电路。根据通信连接拓扑图，连接通信线路及通信参数设置，实现设备部件之间，设备与互联网之间的互联互通。

3. 传感器及其应用

根据机电一体化设备的工作要求，使用常见的开关量传感器如电感、电容、光电、光纤传感器、温度传感器、压力传感器、超声波距离传感器、射频识别器和视觉传感器等检测工作过程中相关的物理量、控制机电一体化设备的运行。

4. 可编程控制器（PLC）及其应用

根据机电一体化设备的工作过程，用基本指令、步进指令和常用的功能指令，处理开关信号和模拟信号，按工作要求编写PLC控制程序。

5. 触摸屏的使用

根据工作任务书的要求，制作触摸屏页面中的部件、设置相关的参数；实现触摸屏的页面和实现页面之间的切换和触摸屏对机电一体化设备的监控。

6. 变频器的使用

根据电路图，连接变频器电路；根据设备的工作要求，设置变频器的输出频率和加减速时间；

7. 气动

根据机电一体化设备气动系统图选择气动元件，按气动系统安装的工艺步骤和要求，安装机电一体化设备的气路。

8. 机电设备调试

根据机电设备的工作要求，调整机械零件、部件的相对位置，使各机构协调动作；能根据机电设备的生产流程和要求，修改控制程序或相关器件的参数，实现设备的功能。

（二）技术标准与规范

1. 技术标准

（1）电气设备用图形符号（GB/T 5465.2-2008）

（2）电气简图用图形符号（GB/T 4728.7-2008）

（3）流体传动系统及元件图形符号和回路图（GB/T 786.1-2009）

（4）可编程序控制器编程语言的应用和实现导则（GB/T 15969.8-2007）

（5）可编程序控制器编程语言（GB/T 15969.3-2005）

（6）工业企业信息化集成系统规范（GB/T 26335-2010）

（7）制造业信息化技术术语（GB/T 18725-2008）

（8）大赛专家组2008年公布的《机电一体化设备组装与调试技能比赛用图形符号》

2. 技术规范

（1）电气装置安装工程低压电器施工及验收规范（GB50254-2014）

（2）机械设备安装工程施工及验收规范（GB50231-2009）

（3）液压、润滑和气动设备工程施工规范（GB50730-2011）

（4）电气设备安全技术规范（GB19517-2009）

（5）综合布线系统工程验收规范（GB/T 50312-2016）

（6）大赛专家组2013年公布的《机电一体化设备组装与调试操作规范》。

# 十三、建议使用的比赛器材、技术平台和场地要求

（一）技术平台与器材

1.竞赛设备

机电一体化设备组装与调试使用四种不同配置（PLC、变频器不同）的技术平台，选手参赛时，可选择其中一种，选择的种类需在报名时说明：

| 技术平台（一）配置 |
| --- |
| 序号 | 名称 | 主要元件及规格 | 数量 | 备注 |
| 1 | PLC | 1.三菱PLC 主机：FX3U-48MR 扩展：FX3U-4AD FX3U-4DA | 1台 | ①GX Works2 V 1.576A ②GX Developer Vers: on8.86L |
| 2 | 变频器 | 三菱变频器E740，AC 380 V；输出功率≥0.75 kW； | 1台 |  |
| 3 | 计算机 | CPU频率≥2.0GHz；内存≥2G；硬盘容量≥500G；操作平台 Win 7或；显示器尺寸≥14吋。放置计算机主机和显示器的电脑推车。 | 1台 | ①操作平台Win7，32位旗舰版； ②智能平台软件 竞赛客户端与竞赛单机调试软件，测试版。 |
| 4 | 触摸屏 | 昆仑通态：TPC7062Ti | 1个 | 触摸屏编程软件：MCGS 7.7 |
| 5 | 传感器 | 漫射型光电传感器 电感传感器 光纤传感器 光电传感器 射频识别器（RFID） | 1套 | 传感器型号以赛前公布的为准，数量根据机电一体化设备工作需要由命题专家确定。 |
| 6 | 皮带输送 机 | 皮带宽度49 mm，输送机长度700 mm，带变速装置的三相交流异步电动机与ZKT4808-001G-500BZ3-12-24C 光电编码器等 | 1套 |  |
| 7 | 气动机械手部件 | 单出杆气缸，单出双杆气缸，旋转气缸，气手指气缸、电磁换向阀，磁性开关等 | 1套 |  |
| 8 | 物件推送 部件 | 单出杆气缸，磁性开关，出料斜槽，电磁换向阀等 | 1套 |  |
| 9 | 送料部件 | 24V直流电机，圆盘，取料平台、支架及检测传感器等 | 1套 |  |
| 10 | 部件组装台 | 铝合金型材制作， 1100×800×700mm1张； | 1套 |  |

| 技术平台（二）配置 |
| --- |
| 序号 | 名称 | 主要元件及规格 | 数量 | 备注 |
| 1 | PLC | 西门子PLC 主机：CPU226CN +EM222 | 1台 | V4.0 STEP7 microwin SP9 |
| 2 | 变频器 | .西门子变频器 AC 380 V；输出功率≥0.75 kW； | 1台 |  |
| 3 | 计算机 | CPU频率≥2.0GHz；内存≥2G；硬盘容量≥500G；操作平台 Win 7或；显示器尺寸≥14吋。放置计算机主机和显示器的电脑推车。 | 1台 | ①操作平台Win7，32位旗舰版； ②智能平台软件 竞赛客户端与竞赛单机调试软件，测试版。 |
| 4 | 触摸屏 | 昆仑通态：TPC7062Ti | 1个 | 触摸屏编程软件：MCGS 7.7 |
| 5 | 传感器 | 漫射型光电传感器 电感传感器 光纤传感器 光电传感器 射频识别器（RFID） | 1套 | 传感器型号以赛前公布的为准，数量根据机电一体化设备工作需要由命题专家确定。 |
| 6 | 皮带输送 机 | 皮带宽度49 mm，输送机长度700 mm，带变速装置的三相交流异步电动机与ZKT4808-001G-500BZ3-12-24C 光电编码器等 | 1套 |  |
| 7 | 气动机械手部件 | 单出杆气缸，单出双杆气缸，旋转气缸，气手指气缸、电磁换向阀，磁性开关等 | 1套 |  |
| 8 | 物件推送 部件 | 单出杆气缸，磁性开关，出料斜槽，电磁换向阀等 | 1套 |  |
| 9 | 送料部件 | 24V直流电机，圆盘，取料平台、支架及检测传感器等 | 1套 |  |
| 10 | 部件组装台 | 铝合金型材制作，1100×800×700mm 1张； | 1套 |  |

| 技术平台（三）配置 |
| --- |
| 序号 | 名称 | 主要元件及规格 | 数量 | 备注 |
| 1 | PLC | 西门子PLC 主机：SMART SR60 | 1台 | STEP 7 MicroWIN SMART V2.3 |
| 2 | 变频器 | .西门子变频器 AC 380 V；输出功率≥0.75 kW； | 1台 |  |
| 3 | 计算机 | CPU频率≥2.0GHz；内存≥2G；硬盘容量≥500G；操作平台 Win 7或；显示器尺寸≥14吋。放置计算机主机和显示器的电脑推车。 | 1台 | ①操作平台Win7，32位旗舰版； ②智能平台软件 竞赛客户端与竞赛单机调试软件，测试版。 |
| 4 | 触摸屏 | 昆仑通态：TPC7062Ti | 1个 | 触摸屏编程软件：MCGS 7.7 |
| 5 | 传感器 | 漫射型光电传感器 电感传感器 光纤传感器 光电传感器 射频识别器（RFID） | 1套 | 传感器型号以赛前公布的为准，数量根据机电一体化设备工作需要由命题专家确定。 |
| 6 | 皮带输送 机 | 皮带宽度49 mm，输送机长度700 mm，带变速装置的三相交流异步电动机与ZKT4808-001G-500BZ3-12-24C 光电编码器等 | 1套 |  |
| 7 | 气动机械手部件 | 单出杆气缸，单出双杆气缸，旋转气缸，气手指气缸、电磁换向阀，磁性开关等 | 1套 |  |
| 8 | 物件推送 部件 | 单出杆气缸，磁性开关，出料斜槽，电磁换向阀等 | 1套 |  |
| 9 | 送料部件 | 24V直流电机，圆盘，取料平台、支架及检测传感器等 | 1套 |  |
| 10 | 部件组装台 | 铝合金型材制作，1100×800×700mm 1张； | 1套 |  |

| 技术平台（四）配置 |
| --- |
| 序号 | 名称 | 主要元件及规格 | 数量 | 备注 |
| 1 | PLC | 西门子PLC 主机：CPU 1214C DC/DC/DC+SM1223 +CM1421 | 1台 | 博图V14 |
| 2 | 变频器 | .西门子变频器 AC 380 V；输出功率≥0.75 kW； | 1台 |  |
| 3 | 计算机 | CPU频率≥2.0GHz；内存≥2G；硬盘容量≥500G；操作平台 Win 7或；显示器尺寸≥14吋。放置计算机主机和显示器的电脑推车。 | 1台 | ①操作平台Win7，32位旗舰版； ②智能平台软件 竞赛客户端与竞赛单机调试软件，测试版。 |
| 4 | 触摸屏 | 昆仑通态：TPC7062Ti | 1个 | 触摸屏编程软件：MCGS 7.7 |
| 5 | 传感器 | 漫射型光电传感器 电感传感器 光纤传感器 光电传感器 射频识别器（RFID） | 1套 | 传感器型号以赛前公布的为准，数量根据机电一体化设备工作需要由命题专家确定。 |
| 6 | 皮带输送 机 | 皮带宽度49 mm，输送机长度700 mm，带变速装置的三相交流异步电动机与ZKT4808-001G-500BZ3-12-24C 光电编码器等 | 1套 |  |
| 7 | 气动机械手部件 | 单出杆气缸，单出双杆气缸，旋转气缸，气手指气缸、电磁换向阀，磁性开关等 | 1套 |  |
| 8 | 物件推送 部件 | 单出杆气缸，磁性开关，出料斜槽，电磁换向阀等 | 1套 |  |
| 9 | 送料部件 | 24V直流电机，圆盘，取料平台、支架及检测传感器等 | 1套 |  |
| 10 | 部件组装台 | 铝合金型材制作， 1100×800×700mm1张； | 1套 |  |

2.赛场提供器材

（1）连接电路的导线：单支多股铜芯塑料绝缘线，规格0.75mm2；

（2）异型管：用于导线连接端子编号的异型管，规格1.0或1.5mm2；

（3）连接气路的气管规格：规格Ø4mm和Ø6mm；

（4）绑扎导线和气管的尼龙扎带。

（5）塑料线槽（装入导线用），规格40mm×50mm

3. 选手自带工具

（1）连接电路的工具：螺丝刀（不允许用电动螺丝刀）、剥线钳、电工钳、尖咀钳等；

（2）电路和元件检查工具：万用表；

（3）机械设备安装工具：活动扳手，内、外六角扳手（不允许用电动扳手），钢直尺、高度尺，水平尺，角度尺等；

（4）试题作答工具：圆珠笔或签字笔（禁止使用红色圆珠笔和签字笔）、HB和B型铅笔、三角尺（禁止带丁字尺）等。

（二）场地要求

1. 赛场管理系统

（1）赛场服务器

CPU：频率2.4GHz，智能加速主频3.2GHz，标配CPU数量1颗最大CPU数量2颗，制程工艺22nm，三级缓存15MB，总线规格QPI 8GT/s，CPU核心六核（Haswell）CPU线程数12线程。

内存：16G

硬盘：600G×2

（2）平台软件

平台软件包含：管理系统（ERP）、制造执行系统（MES）、竞赛主裁判端、竞赛分裁判端、竞赛电子看板。

ERP系统功能要求：主要包括基础数据、物品管理、销售管理、生产管理、仓储管理、系统管理等。

MES系统功能要求：通过计划编制、制定、执行、资源管理、数据采集等环节集成建立一个高效的信息管理系统。

MES系统竞赛服务端功能要求：负责客户端、主裁判端、分裁判端、电子看板的数据接收、发送、加工、处理，并将处理好的数据发送给服务器。

MES系统竞赛客户端功能要求：负责服务端的数据接收、订单领取、订单下载、PLC元件读写。

MES系统竞赛调试试软件功能要求：负责订单下载、PLC元件读写，用于单机调试。

MES系统竞赛主裁判端功能要求：竞赛管理、订单管理、生产监控。

MES系统竞赛分裁判端功能要求：竞赛管理、订单引用、生产监控。

MES系统竞赛电子看板功能要求：负责所有设备的生产情况。

（3）电子看板

显示系统各设备生产、运行状况。

（4）数量足够的无线、有线路由器。并将有线局域网的网线从路由器引到各个工作位置。

2. 赛场环境

（1）光照度不低于50勒克斯。

（2）应有良好的通风，有降温设备，保证赛场温度不超过28℃。

（3）有可靠380/220V的供电系统，供电容量不小于80kVA。

（4）提供可靠压缩空气气源，压力不小于0.6MPa，供气量不小于20m3/min。

（5）赛场应准备不小于50kW的备用发电装置，在供电系统发生故障时投入使用。

3. 赛位设置

赛场设置110个工位，每个工位占地不小于12m2。

4. 安全防范措施

（1）赛场设置消防通道，通道宽度不小于1m。

（2）赛场四周墙壁每隔5m悬挂一个干粉灭火器。赛点准备停放一套消防车待命。

（3）赛场设置医疗急救室，由2名由急救经验的、中级职称及以上的医生值班，赛点准备一台救护车待命。

（4）赛场供电系统接地系统良好，接地电阻不超过4Ω。

（5）赛场屏蔽无线通信信号。

# 十四、安全保障

根据《全国职业院校技能大赛安全管理规定》：

1. 指定1名执委会副主任负责赛场安全。执委会赛项执委会在赛前一周会同当地消防部门、质量监督部门检查赛场消防措施和比赛设备安全性能，并按消防、质监部门意见整改。赛前两天，执委会主任会同赛项专家组对赛场进行验收。

2. 指定1名执委会副主任负责住宿与饮食安全。执委会会同当地公安部门，食品卫生部门，检查并验收驻地的安全措施和饮食卫生，保证选手的住宿安全和饮食安全。

3. 领队为参赛队交通安全责任人。负责选手从学校出发到结束比赛回到学校整个期间的人身、交通、饮食安全。为参赛选手购买人生意外保险。

4. 赛场裁判负责选手比赛过程的安全，制止选手违反规定的操作，处理选手因操作不当出现的意外。

5. 执委会主任为赛场意外紧急情况处理指挥人和责任人。

# 十五、经费概算

参照《全国职业院校技能大赛赛项经费管理规定》的有关要求，赛项经费概算：

| 项目 | 参与人员 | 用途 | 金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 赛项申报 | 申报专家 | 差旅费 | 3 | 合作企业支付 |
| 规程编制 | 赛项专家 | 差旅费 | 3 | 执委会支付 |
| 命题 | 命题专家 | 命题、差旅费 | 5 | 执委会支付 |
| 裁判 | 现场、评分、加密裁判，仲裁监督 | 差旅费、劳务费 | 30 | 执委会支付 |
| 奖品 | 参赛选手、获奖选手 | 纪念品、奖品 | 8 | 执委会支付 |
| 比赛器材 | 合作企业 |  | 5 | 执委会支付 |
| 设备运输安装调试 | 合作企业 |  | 10 | 执委会支付 |
| 赛场布置 | 合作企业、承办单位 |  | 3 | 执委会支付 |
| 资源转化 | 有关专家 | 差旅费 资源制作 | 9 | 执委会、合作企业支付 |
| 赛项总结 | 执委会有关领导、赛项专家、裁判 |  | 4 | 执委会、合作企业支付 |
| 总计 | 80 |  |

# 十六、比赛组织与管理

# （一）赛项组织机构

根据《全国职业院校技能大赛组织机构与职能分工》：

1.赛项执行委员会

机电一体化设备组装与调试赛项执委会由承办地、承办学校、申报单位、赛项专家、合作企业和参赛队领队组成。执委会主任、副主任由赛区执委会提名，全国职业院校技能大赛组委会聘任。

赛项执行委员会全面负责本赛项的筹备与实施工作，接受大赛执委会领导，接受赛项所在分赛区执委会的协调和指导。赛项执委会的主要职责包括：领导、协调赛项专家组和赛项承办院校开展本赛项的组织工作，管理赛项经费，选荐赛项专家组人员及赛项裁判与仲裁人员等。

2.赛项专家组

赛项专家组由执委会提名，经全国职业院校技能大赛组委会批准聘任。

赛项专家组在赛项执委会领导下开展工作，负责本赛项技术文件编撰、赛题设计、赛场设计、设备拟定、赛事咨询、技术评点、赛事成果转化、赛项裁判人员培训、赛项说明会组织等竞赛技术工作；同时负责赛项展示体验及宣传方案设计。赛项专家组人员须报大赛执委会办公室核准。

3.赛项承办院校

赛项承办院校在赛项执委会领导下，负责承办赛项的具体保障实施工作，主要职责包括：按照赛项技术方案要求落实比赛场地及基础设施，赛项宣传，组织开展各项赛期活动，参赛人员接待，比赛过程文件存档等工作，赛务人员及服务志愿者的组织，赛场秩序维持及安全保障，赛后搜集整理大赛影像文字资料上报大赛执委会等。赛项承办院校按照赛项预算执行各项支出。承办院校人员不得参与所承办赛项的赛题设计和裁判工作。

（二）赛项设备与设施管理

根据《全国职业院校技能大赛赛项设备与设施管理办法》：

1. 赛场布置

（1）赛场应进行周密设计，绘制满足赛事管理、引导、指示要求的平面图。竞赛举行期间，应在竞赛场所、人员密集的地方张贴。

（2）赛场平面图上应标明安全出口、消防通道、警戒区、紧急事件发生时的疏散通道。

（3）赛场的标注、标识应进行统一设计，按规定使用大赛的标注、标识。赛场各功能区域、赛位等应具有清晰的标注与标识。

（4）赛位上应张贴各种设备的安全文明生产操作规程。

2. 赛场管理

（1）在确保竞赛选手不受干扰的前提下，全面开放赛场，吸引社会各界人士到场观赛，提升技能大赛的关注度和影响力。赛场选手竞赛的核心区域，应指定参观路线、规定停留时间，安排专职人员进行管控与疏导。

（2）卫生间、医疗、维修服务、生活补给站和垃圾分类回收点都在警戒线范围内，以确保大赛在相对安全的环境内进行，杜绝发生选手与外界交换信息、串通作弊的情形。

（3）设置安全通道和警戒线，确保进入赛场的大赛参观、采访、视察的人员限定在安全区域内活动，以保证大赛安全有序进行。

3. 赛项保障

（1）建立完善的赛项保障组织管理机制，做到各竞赛单元均有专人负责指挥和协调，确保大赛有序进行。

（2）设置生活保障组，为竞赛选手与裁判提供相应的生活服务和后勤保障。

（3）设置技术保障组，为竞赛设备、软件与竞赛设施提供保养、维修等服务，保障设备的完好性和正常使用，保障设备配件与操作工具的及时供应。

（4）设置医疗保障服务站，提供可能发生的急救、伤口处理等应急服务。

（5）设置外围安保组，对赛场核心区域的外围进行警戒与引导服务。

4.监督与执行

（1）各赛项应制定详细的赛场建设方案和建设进度表，并遵照执行。

（2）赛项专家组应根据已制定的建设方案和进度进行检查，确保在比赛前建设完成。

（3）在正式比赛前一周，赛项专家组会同承办方对赛场建设结果进行验收与查漏。

（4）赛场设备、设施、环境应进行赛前测试和试运行，确保赛项设备设施完好完善。

（5）赛场验收：正式比赛前，专家组会同承办方应根据建设方案对赛场进行验收。并在验收报告上签字确认。经验收后的赛场应禁止无关人员出入。

（三）安全措施

（1）各赛项应根据赛项具体特点做好安全事故应急预案。

（2）赛前应组织安保人员进行培训，提前进行安全教育和演习，使安保人员熟悉大赛的安全预案，明确各自的分工和职责。督促各部门检查消防设施，做好安全保卫工作，防止火灾、盗窃现象发生，要按时关窗锁门，确保大赛期间赛场财产的安全。

（3）竞赛过程中如若发生安全事故，应立即报告现场总指挥，同时启动事故处理应急预案，各类人员按照分工各尽其责，立即展开现场抢救和组织人员疏散，最大限度地减少人员伤害及财产损失。

（4）竞赛结束时，要及时进行安全检查，重点做好防火、防盗以及电气、设备的安全检查，防止因疏忽而发生事故。

（四）监督与仲裁

根据《全国职业院校技能大赛赛项监督与仲裁管理办法》：

1. 赛项监督

（1）监督组由大赛执委会指派，在大赛执委会领导下，负责对机电一体化设备组装与调试竞赛筹备与组织工作实施全程现场监督。监督组实行组长负责制。

（2）监督组的监督内容包括赛项竞赛场地和设施的部署、选手抽签、裁判培训、竞赛组织、成绩评判及汇总、成绩发布、申诉仲裁、成绩复核等。

（3）监督组对竞赛过程中明显违规现象，应及时向竞赛组织方提出改正建议，同时采取必要技术手段，留取监督的过程资料。赛事结束后，向全国大赛执委会提报监督工作报告。

（4）监督组不参与具体的赛事组织活动。

2. 申诉与仲裁

根据《全国职业院校技能大赛赛项监督与仲裁管理办法》仲裁人员的条件和组成程序，成立机电一体化设备组装与调试赛项仲裁工作组。仲裁工作组在赛项执委会领导下开展工作，并对赛项执委会负责。

3. 仲裁人员的职责

（1）熟悉赛项的竞赛规程和规则。

（2）掌握本赛项的竞赛进展情况。

（3）受理各参赛队的书面申诉。

（4）对受理的申诉进行深入调查，做出客观、公正的集体仲裁。

4. 申诉与仲裁的程序

（1）各参赛队对不符合赛项规程规定的仪器、设备、工装、材料、物件、计算机软硬件、竞赛使用工具、用品；竞赛执裁、赛场管理、竞赛成绩，以及工作人员的不规范行为等，可向赛项仲裁工作组提出申诉。

（2）申诉主体为参赛队领队。

（3）申诉启动时，以参赛队领队亲笔签名同意的书面报告的形式递交赛项仲裁工作组。报告应对申诉事件的现象、发生时间、涉及人员、申诉依据等进行充分、实事求是的叙述。非书面申诉不予受理。

（4）提出申诉应在赛项比赛结束后2小时内提出。超过2小时不予受理。

（5）赛项仲裁工作组在接到申诉报告后的2小时内组织复议，并及时将复议结果以书面形式告知申诉方。申诉方对复议结果仍有异议，可由省（市）领队向赛区仲裁委员会提出申诉。赛区仲裁委员会的仲裁结果为最终结果。

（6）申诉方不得以任何理由拒绝接收仲裁结果；不得以任何理由采取过激行为扰乱赛场秩序；仲裁结果由申诉人签收，不能代收；如在约定时间和地点申诉人离开，视为自行放弃申诉。

（7）申诉方可随时提出放弃申诉。

# 十七、教学资源转化建设方案

1．积极参与国家规划教材《机电一体化设备组装与调试》、《机电一体化设备维护与管理》、《机电一体化设备组装与调试实训》等教材的编写。

2．为国家规划教材《机电一体化设备组装与调试》、《机电一体化设备维护与管理》、《机电一体化设备组装与调试实训》等教学提供相关视频、图片、教案、微课、慕课配套资源。

3．协助相关学校《机电一体化设备组装与调试》精品课程建设。

4．收集全国各地方选拔赛或省赛及国赛相关资源，制作赛项图册，记录赛项发展过程。

同时根据资源转化工作要求，在2018年赛项资源的基础上，对现有资源进行增补或重新制作。具体计划如下表：

| 资源名称 | 表现形式 | 资源要求 | 计划 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基 本 资 源 | 风采展示 | 赛项宣传片 | 视频 | 15分钟以上 | 重拍 | 2019.09 |
|  |  | 风采展示片 | 视频 | 10分钟以上 | 重拍 | 2019.09 |
|  | 技能概要 | 技能介绍 技能要点 评价指标 | 电子文档 |  | 修订 | 2019.06 |
|  | 教学资源 | 专业教材 | 公开出版 | 教材 | 修订 |  |
|  |  | 技能训练指导书 | 公开出版 | 教材 | 修订 |  |
|  |  | 大赛作品集 | 公开出版 | 教材 | 修订 |  |
|  |  | 技能操作规程 | 电子文档 | 电子教材 | 修订 |  |
| 拓 展 资 源 | 案例库 | 电子文档 | 工程案例 | 增补 | 2019.12 |
|  | 素材资源库 | Flash 图片 |  | 增补 | 2019.12 |
|  | 试题库 | 电子文档 | 符合省赛或国赛要求 | 修订 | 2019.06 |
|  | 优秀选手访谈 | 视频 电子文档 |  | 增补 | 2019.09 |

# 十八、筹备工作进度时间表

依据赛项筹备工作，制定筹备工作时间进度表。

| 序号 | 筹备工作内容 | 参与人员 | 时间节点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 赛项申报 | 申报专家 | 9月1日前 |  |
| 2 | 赛项规程编制 | 赛项专家 | 赛项公布后3个工作日 |  |
| 3 | 组织机构建立 | 赛项承办地、承办学校领导、赛项专家 | 按大赛办公室指定时间 |  |
| 4 | 赛项启动会与说明会 | 赛项执委会、赛项专家参加启动会，赛项专家、各代表队指导老师或领队参加赛项说明会 | 赛点公布后3个工作日 |  |
| 5 | 样题发布 | 赛项专家 | 赛点公布后10个工作日 |  |
| 6 | 题库公开 | 赛项专家 | 赛前一个月 |  |
| 7 | 赛场设备安装与调试 | 承办学校、合作企业 | 赛前15个工作日 |  |
| 8 | 竞赛试题 | 命题专家 | 赛前7个工作日 |  |
| 9 | 比赛设备与赛场验收 | 赛项专家、执委会指定工作人员 | 赛前5个工作日 |  |
| 10 | 有关工作人员培训 | 接待、安全保证、技术支持、文字处理、检录等赛场工作人员 | 赛前3个工作日 |  |
| 11 | 选手报到 |  | 赛前2天开始 |  |
| 12 | 裁判报到 | 经大赛办公批准的裁判 | 赛前2天开始 |  |
| 13 | 裁判培训 | 全体裁判员 | 赛前12小时 |  |
| 14 | 比赛 |  | 按赛项启动会确定的日期 |  |
| 15 | 赛后总结 | 专家组 | 赛后3个工作日 |  |
| 16 | 资源转化工作布置 | 专家组 | 赛后15个工作日 |  |

# 十九、裁判人员建议

参照《全国职业院校技能大赛专家和裁判工作管理办法》的有关要求，机电一体化设备组装与调试赛项所需现场裁判和评分裁判及具体要求：

1. 裁判种类与数量

| 序号 | 专业技术方向 | 知识能力要求 | 执裁、教学、工作经历 | 专业技术职称 （职业资格等级） | 人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机械制造 | 懂公差与配合，机械装配工艺规范和技术标准，会检测位置公差与形状公差 | 具有国赛或省赛执裁经验，具有三年以上工作经历 | 讲师职称或技师及以上 | 10 |
| 2 | 机电技术 | 会操作机电设备，懂机电设备安装与调试 | 具有国赛或省赛执裁经验，具有三年以上工作经历 | 讲师职称或技师及以上 | 15 |
| 3 | 电气技术 | 懂电气控制与电气自动化，会电气设备安装与调试 | 具有国赛或省赛执裁经验，具有三年以上工作经历 | 讲师职称或技师及以上 | 10 |
| 4 | 自动控制技术 | 懂自动控制与智能控制，会编写与调试PLC程序 | 具有国赛或省赛执裁经验，具有三年以上工作经历 | 讲师职称或技师及以上 | 15 |
| 裁判总人数 | 现场裁判、评分裁判共50人 |

2.裁判遴选

从全国职业院校技能大赛裁判库中随机抽取。

# 二十、赛题公开承诺

承诺保证于开赛1个月前在大赛网络信息发布平台上（www.chinaskills-jsw.org)公开全部赛题。

# 二十一、其他

附件一：《赛题题库》

附件二：机电一体化设备组装与调试工作任务书（样卷）

附件三：机电一体化设备组装与调试工作任务书（样卷）评分表