2019年全国职业院校技能大赛

竞赛项目方案

一、赛项名称

（一）赛项名称

飞机发动机拆装调试与维修

（二）压题彩照

（三）赛项归属产业类型

第三产业

（四）赛项归属专业大类

| 组别 | 专业大类 | 专业类 | 专业代码 | 专业名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 高职 | 交通运输 | 航空运输 | 600409 | 飞机机电设备维修 |
| 高职 | 交通运输 | 航空运输 | 600411 | 飞机部件修理 |
| 高职 | 交通运输 | 航空运输 | 600412 | 通用航空器维修 |

- 赛项申报专家组

三、赛项目的

通过竞赛，考察选手对飞机发动机基本维修技能、规范化操作能力以及航空维修职业操守水平，检验选手的团队协作、组织协调及安全质量意识水平。促进高职院校航空维修专业人才培养模式改革，提高教学质量。保障高职类航空维修专业培养符合民航规章要求、满足民航企业实际需求的高水平技术技能型人才。大力弘扬精益求精、追求完美的工匠精神，和“忠诚担当的政治品格、严谨科学的专业精神、团结协作的工作作风、敬业奉献的职业操守”这一当代民航精神。

四、赛项设计原则

（一）服务行业要求原则

赛项以民航行业、飞机维修企业服务为宗旨，以民航局颁布的规章CCAR-66和CCAR-147为依据，着眼于发动机维修岗位的实际工作为要求，体现飞机发动机维修的专业核心能力为目标，准确反映职业院校教学质量和教学水平，推动人才培养质量的提高，提升职业院校为民航行业服务的能力。

（二）适用性原则

依据民航行业的特点，同时兼顾我国运输航空和通用航空发展，赛项命题应符合教育部确定的飞机发动机拆装调试与维修赛项总题目，竞赛采用在民航相对比较普遍的活塞、涡桨和涡扇发动机，方便各职业院校进行比赛准备。

（三）基本技能原则

赛项以民航局颁布的规章CCAR-66和CCAR-147为依托，以在翼拆装维护（外场）和车间拆装维修（内场）等维修岗位基本技能作为竞赛内容，包括发动机部件拆装、调试和维修等基本技能，重点考察选手动手操作的规范性，充分体现民航维修技能与环境的匹配程度。

（四）比赛评分原则

比赛评分主要考虑考生操作的规范性、操作中的安全意识、完成质量和熟练程度四个方面。

（五）公开、公平、公正竞赛原则

1．应保证信息公开和对称，专家组应至少在赛前两个月公开竞赛题目、工卡、工（量）具清单和评分规则。

2．专家组应指导筹备院校保持各工位设备、工具和环境一致性尽可能高。

3．裁判人员聘用民航局批准的基本技能考官，避免与参赛单位相关。

4．执裁细则等不公开内容要保持在参赛单位之间的一致性，但裁判内部应统一标准。

五、赛项方案的特色与创新点

（一）赛项方案的特色

1．紧密结合专业教学要求。

依据飞机维修行业标准及岗位的技能要求，结合飞机发动机维修技术领域的特点，让学生在较为真实的环境中进行训练，以锻炼学生的职业能力，提高职业素养。

2．紧密结合专业核心技能。

飞机发动机维修是飞机维修中的核心内容。发动机的调试及其附件的拆装是飞机机电设备维修等相关专业学生的核心技能之一。以职业实践活动为主线，通过对发动机分解、安装调试及依据手册进行线路施工等各个环节维修技能的培训和学习，强化学生维修飞机发动机的综合实践能力。

3．丰富比赛内容。

本赛项包含飞机发动机的拆装和调试、发动机附件的拆装、线路施工等技能，竞赛试题覆盖面广，可充分检验学生对多方面知识和技能的理解和掌握。

4．优化赛项规程。

本次赛项规则的设计基于2015年、2016年、2017年大赛的基础，通过减少竞赛项目施工中的重复步骤，优化场地上工件和道具的数量以及实际分布，使竞赛内容更适合高职学生参与比赛。

（二）赛项方案的创新点

1．规范性：赛项的所有内容以及评判标准以民航局颁布的规章CCAR-66和CCAR-147为准，重点考察选手操作的规范性。规范性是职业基本技能充分展示的前提，也是CCAR-66和CCAR-147规章着重要求的部分。

2．安全意识：安全意识的培养是航空维修专业教学中的重中之重，关系到选手能否持续地、高质量的完成航空维修工作，安全意识的培养贯穿于整个专业教学中。

六、竞赛内容简介

本项目为团体赛，共包含三个项目：

1．活塞-5型发动机汽缸、活塞和气门组件的拆装与调试。主要工作包括发动机汽缸活塞组件的拆卸、气门间隙的调整、汽缸活塞组件及气门摇臂组件的测量和装配。

2．涡桨-5型发动机高压燃油泵拆装。主要工作是在翼拆装高压燃油泵。

3．基于CFM56系列发动机的区域标准线路施工。主要工作是在车间完成一段有故障的CFM56系列发动机线缆导线束的排故和修理。

The competition is team competition, it contains three items:

1. Dismantling, assembling and adjustment of piston-5 type engine cylinder, piston and valve parts. Main job includes the dismantling of piston components of the engine cylinder, the adjustment of the valve gap and the measuring and assembling of engine cylinder piston components and valve arm components.

2. Dismantling and assembling of turbo-5 type engine high-pressure fuel pump. Main job includes the dismantling and assembling of high-pressure fuel pump on the wings.

3. Construction of regional standard cables based on CFM56-series engines. Main job includes the debugging and repairing of a section of broken CFM56 -series engine cable in the workshop.

七、竞赛方式（含组队要求、是否邀请境外代表队参赛）

（一）竞赛以团队方式进行，不计选手个人成绩，统计竞赛队的总成绩进行排序。

（二）竞赛队伍组成：以院校为单位组队参赛，不得跨校组队。每队3名比赛选手中设队长1名，可配1～2名指导教师。

（三）每个参赛队必须参加三个项目比赛，由赛项执委会按照竞赛日程表组织各领队参加公开抽签，确定各队参赛场次。参赛队按照抽签确定的参赛时段分批次进入比赛场地参赛。

（四）赛场的赛位统一编制赛位号，参赛队比赛前20分钟到赛项指定地点接受检录，赛前10分钟抽签决定赛位号，抽签结束后，随即按照抽取的赛位号进场，然后在对应的赛位上完成竞赛规定的工作任务。

（五）竞赛平台由大赛办公室组织专家评选确定。

（六）2019年，不邀请国际团队参赛，欢迎国际团队到场观赛。

八、竞赛时间安排与流程

本项赛事持续进行3天，选手第一天上午报到，下午召开赛前说明会和场次抽签活动、并安排选手熟悉赛场；第二、三天进行比赛，赛后颁发获奖证书举行闭幕式。

（一）项目竞赛时间

设置三个比赛项目，总计在360分钟完成。其中，活塞-5型发动机汽缸、活塞和气门组件的拆装与调试项目在140分钟内完成。涡桨-5型发动机高压燃油泵拆装项目在120分钟内完成。基于CFM56系列发动机的区域标准线路施工项目在100分钟内完成。

（二）竞赛流程

（三）竞赛日程表

| 日 期 | 时 间 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 2019年 5月6日 | 全天 | 裁判员报到 |
| 2019年 5月7-8日 | 全天 | 裁判员培训 |
| 2019年 5月8日 | 12：00前 | 参赛队报到 |
|  | 14：00 | 赛前说明会→领队会→场次抽签 |
|  | 15：00 | 选手熟悉场地 |
| 2019年 5月9日 | 8：30 | 大赛开幕式 |
|  | 8：50 | 参赛选手到赛场（检录→工位抽签→发工具） |
|  |  | 裁判员进行赛场检查 |
|  | 9：10—11：10 | 正式比赛（第一场） 项目一比赛11：10结束；项目二比赛11:10结束；项目三比赛10:50结束。 |
|  | 14：10 | 参赛选手到赛场（检录→工位抽签→发工具） |
|  |  | 裁判员进行赛场检查 |
|  | 14：30—16：30 | 正式比赛（第二场） 项目一比赛16:30结束；项目二比赛16:30结束；项目三比赛16:00结束。 |
| 2019年 5月10日 | 8：00 | 参赛选手到赛场（检录→工位抽签→发工具）） |
|  |  | 裁判员进行赛场检查 |
|  | 8：20—11：40 | 正式比赛（第三场） 项目一比赛10:20结束；项目二比赛10:20结束；项目三比赛10:00结束。 |
|  | 14：10 | 参赛选手到赛场（检录→工位抽签→发工具） |
|  |  | 裁判员进行赛场检查 |
|  | 114：30—16：30 | 正式比赛（第四场） 项目一比赛16:30结束；项目二比赛16:30结束；项目三比赛16:00结束。 |
|  | 17:10-18：00 | 裁判长对参赛队点评 |
|  | 19:10-19:50 | 专家组讲评、颁奖仪式、闭幕式 |

九、竞赛试题

本赛项采取公开试题方式，赛项专家组负责本赛项命题工作。赛题重点是考核学生运用专业知识、专业技能分析问题、解决问题的能力，以及独立工作、综合设计和团队协作能力。

十、评分标准制定原则、评分方法、评分细则

（一）竞赛工作单、工具清单、评分规则的编制标准

1．竞赛工作单（工卡）编制：工卡中应包括具体操作任务的规范，符合民航机务维修标准，便于考核；

2．工（量）具清单编制：应规范性限定比赛中维修操作所应采用的工具，所需工具应统一列出，供比赛选用；

3．评估单编制：应包括3个竞赛操作项目分数分布，操作阶段性认定、分数评定，并有确切依据。以规范性操作步骤为重要评分依据，合理兼顾熟练程度。评估单要设计裁判和参赛队员的成绩确认签字栏目。

（二）评分方法

1．参赛队名次按其竞赛获得的总分排名，得分相同的则按照三个赛项用时Ti之和由小到大排列。

比赛得分S的计算方法为：S = S1 + S2+ S3

其中：S1、S2、S3为某个参赛队第1、2和3个项目的得分，统一标记为Si。

2．完成分Ci的评定方法按照某个参赛队第i个项目的相关裁判评定的完成分平均值计算。

3．扣分Mi为某个参赛队第i个项目的扣分之和；根据民航发动机标准维修规程的要求，违背安全性要求的操作一人次扣6分，违背规范性要求的一人次扣2分。项目的某一次扣分事件由相关裁判一致认定，扣一次分，留存现场记录。

4．某个参赛队第i个项目最后得分Si：Si=Ci - Mi

5．单项排名按单项总分Si计算，得分相同的则按该项目用时Ti由小到大排列。

（三）评分细则

以国际民航领域航空维修标准文件为基本依据，评定比赛成绩。具体文献包括CCAR-66、CCAR-147和CCAR-145等规章。考察参赛选手对民航发动机维修技术与能力掌握的规范性和熟练性，评分内容覆盖选手整个比赛过程。评价方式采用过程评价与结果评价相结合、能力评价与职业素养评价相结合原则。每个参赛队要完成全部三个分项比赛，满分为400分，其中项目一为160分，项目二和项目三都为120分。各项目的评分标准如下：

1.活塞-5型发动机汽缸、活塞和气门组件的拆装与调试评分标准如下：

| 评分标准一级指标 | 评分标准二级指标及其分值 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、 工卡阅读、签署 和工具准备 （4分） | 阅读工卡，完成每项工作后在工卡上签字。检查车间的安全防护。 评分说明：①严格按工卡施工，每项工作完成后，要及时在工卡的正确位置签字；②对消防设备和个人防护用品进行检查和正确使用 (若戴眼镜可不戴护目镜)。 | 2分 |  |
|  | 工作前按清单清点工具，并将工具整齐摆放到工作台上，检查量具的校验期及标识的有效性。 评分说明：① 严格按照工具清单内容清点工具； ②对量具校验证进行有效性检查。 | 2分 |  |
| 二、发动机部件的拆卸评分说明：拆卸时要合理选择工具，正确使用工具，对于需要使用两个扳手拆卸的一定要同时使用两个扳手进行拆卸，拆下后要及时安装堵盖，违反上述要求根据情况酌情扣分。对于操作不规范、选用工具不合理，导致部件损伤的，则扣除相应步骤的全部分数直至终止比赛。 |
| 评分标准一级指标 | 评分标准二级指标及其分值 | 分值 | 9号缸 |
| 二、 发动机部件 的拆卸 （30分） | 拆卸电嘴弯管，拧下气缸的前排9个电嘴，按气缸排列顺序放在电嘴托架上。 评分说明：①使用堵头对电嘴弯管进行封堵；② 拆装时应手扶电嘴弯管以防弯管变形。如未实施辅助措施，此项应酌情扣分；③电嘴及垫子拆卸过程中不能掉落，摆放顺序正确，否则此项不得分。 | 2分 |  |
|  | 拧下前机匣上的观察窗堵塞，转动曲轴，将所拆气缸的活塞扳至压缩行程上死点。 评分说明：①正确拆除保险； ②寻找上死点方法和位置正确； ③正确运用各种堵头和堵盖。 | 3分 |  |
|  | 拆下导风板。 评分说明：正确拆卸及摆放导风板。 | 1分 |  |
|  | 拆卸气缸进气管固定螺栓，使用进气管专用工具拆卸进气管与机匣的固定螺帽，取下并放入工具盘中或工作台上,用堵盖堵住各安装孔。 评分说明：①正确拆除保险；②正确拆卸、摆放进气管并正确运用各种堵头；③正确拆除及检查增压机匣端的橡胶圈。 | 2分 |  |
|  | 拆松推杆套上的夹环并旋松其外套螺帽。 评分说明：拆卸程序正确和使用工具规范。 | 1分 |  |
|  | 依次拆下气缸固定螺帽的保险花螺帽,用专用工具拆卸气缸座固定螺帽，取下半球形垫片。 评分说明：①拆卸的程序和次序正确；②禁止使用磁棒取放垫圈，否则此项不得分；③如有零件掉落，应酌情扣分。 | 3分 |  |
|  | 拔出气缸。 评分说明：①2号、9号气缸不能同时离开机匣，否则此项不得分并终止比赛；②须采取安全措施，防止活塞和连杆碰撞机匣和其它气缸，预防原有的折断涨圈掉落机匣内；③正确使用盖布；④须确保推杆已取出，并防止推杆混装，正确使用堵头(帽)。 | 4分 |  |
|  | 拆下活塞销卡簧保险、活塞销，然后取出活塞。 评分说明：①正确拆除卡簧保险，注意个人防护；②正确使用堵盖；③如有零件掉落，应酌情扣分。 | 2分 |  |
|  | 分解活塞组件，依次取出封严涨圈、刮油涨圈、挡油涨圈。 评分说明：①分解涨圈不能折断，并用干净抹布清洁，摆放要有规律，便于检查和安装；②分解时涨圈如折断，此项不得分并终止比赛。 | 4分 |  |
|  | 打开摇臂室盖，拆除开口销保险，拧下摇臂轴螺帽，拔出摇臂轴，并取出摇臂。 评分说明：①滚针轴承不能散落；②拆卸方法正确，特别是取摇臂时须倾斜气缸；③拆除保险方法正确；④可以使用铝棒；⑤如有零件掉落，应酌情扣分。 | 4分 |  |
|  | 分解气门组件，依次取出气门弹簧锁片、弹簧底盘、大中小三个弹簧、大中两个钢垫圈、气门。 评分说明：拆卸机件不能掉落，须采取个人防护措施。禁止使用磁棒取放垫圈，否则此项不得分。 | 4分 |  |
| 三、部件检查、测量评分说明：①选用工单要求的量具进行测量，再次确认其校验有效性，检查其标识。遵守量具使用操作规范，要轻拿轻放，使用前后用清洁擦布擦干净，使用后应放回量具盒内，不要乱丢乱放，不能作为其他工具使用；②使用量具时，使用专用手套；③测量前应清洁被测件；④测量数据正确，书写正确。 |
| 三、 对部件进行 检查、测量 （27分） | 检查并测量气缸,正确使用百分表测量气缸圆度偏差及圆柱度偏差，并将数据填入附录表1。 | 6分 |  |
|  | 检查并测量气缸，正确使用内径千分尺测量气缸圆度偏差及圆柱度偏差并将数据填入附录表2。 | 4分 |  |
|  | 检查并用外径千分尺测量气缸进气气门杆外径，并将数据填入附录表3。应按实际方向进行测量，（气门杆上有冲点标识，冲点处为横向）。如未按实际测量应酌情扣分。 | 3分 |  |
|  | 检查并测量气缸活塞外径，并将数据填入附录表4。 | 5分 |  |
|  | 检查并测量气缸电嘴间隙，其间隙为0.28—0.36mm。并将数据填入附录表5。 | 4分 |  |
|  | 检查并测量气缸进气气门导套内径，并将数据填入附录表6。 | 5分 |  |
| 四、安装及调整评分说明：安装时要合理选择、正确使用工具，安装螺帽先用手带上至少3个螺纹，再用扳手拧紧。对于需要使用两个扳手安装的一定要同时使用两个扳手进行安装。各堵盖在安装前才能拆下。违反上述要求的，根据情况酌情扣分。对于操作不规范、选用工具不合理，导致部件变形损坏的，则扣除相应步骤的全部分数直至终止比赛。 |
| 评分标准一级指标 | 评分标准二级指标及其分值 | 分值 | 9号缸 |
| 四、 安装及调整 （46分） | 按顺序组装气门组件。 评分说明：①正确使用安装工具；②各垫片位置正确；③做好个人防护。 | 4分 |  |
|  | 安装气门摇臂并在摇臂轴末端的螺帽上打开口销保险（要求打纵保险）。 评分说明：注意垫片方向以及开口销纵向打法的效果。 | 3分 |  |
|  | 安装活塞涨圈并检查确保所有涨圈都能够完全进入涨圈槽。 评分说明：①涨圈安装位置正确；②开口位置正确；②涨圈如有断裂，此项不得分并终止比赛。 | 5分 |  |
|  | 将活塞连接到曲轴连杆上，确保活塞销安装到位，并安装卡簧保险。 评分说明：①再次确定涨圈开口位置正确，如未确定，此项不得分；②卡簧保险安装到位；③活塞位置正确；④如有零件掉落，应酌情扣分；⑤注意个人防护。 | 4分 |  |
|  | 检查进、排气推杆位置是否正确。 评分说明：①区分进、排气推杆；②按压推杆检查有无弹性。 | 2分 |  |
|  | 气缸内壁、气缸裙边涂抹清洁滑油。 评分说明：采取个人防护措施。 | 2分 |  |
|  | 安装气缸。 评分说明：①组员工作协调，分工明确；②不能出现活塞和连杆撞到其他气缸的现象；③不能出现部件损坏现象，涨圈如有断裂，此项不得分并终止比赛；④不能转动气缸，否则应酌情扣分；⑤不准使用铝棒。 | 4分 |  |
|  | 安装半球形垫片、气缸固定螺帽和保险花螺帽。 评分说明：①不能出现掉落机件现象；②安装顺序及紧固顺序正确；③保险花螺帽紧固符合要求；④如有零件掉落，应酌情扣分。 | 4分 |  |
|  | 安装导风板。 评分说明：夹板安装位置须符合要求。 | 1分 |  |
|  | 安装进气管，在进气管与气缸头一端的三个固定螺栓上打保险丝保险（双根缠绕法）。 评分说明：①保险方式符合要求；②安装橡胶圈位置正确；③安装方法是否正确；④进气管与增压机匣连接螺帽安装到位。 | 5分 |  |
|  | 拧紧气门推杆套的外螺帽。 评分说明：①工具使用正确；②保险方法正确、规范。 | 2分 |  |
|  | 调整气门间隙。 评分说明：①气门间隙为0.3-0.5mm；②调节螺丝的上端面，不许低于螺丝孔端面，也不许高出螺丝孔平面5mm；③调整螺丝位置符合要求；④摇臂切口间隙不小于0.5mm。 | 5分 |  |
|  | 安装气门摇臂室盖，紧固力矩值45-50磅·英寸。 评分说明：①力矩扳手选用合理，使用、操作方法正确，拧紧的力矩值正确；②如有零件掉落，应酌情扣分。 | 3分 |  |
|  | 安装电嘴。 评分说明：①电嘴安装位置正确，垫片安装到位；②无掉落现象，否则此项不得分。③力矩扳手选用合理，使用、操作方法正确，力矩值正确。 | 2分 |  |
| 五、 收尾工作 （4分） | 工作完成后进行自检和互检，检查各安装部件固定、保险情况。 评分说明：工作完成后，必须进行自检、互检，确保固定保险情况良好。如未进行自检互检或自检互检后未检出有明显问题的固定保险，此项以及第六项（职业素养与工作效率）不得分。 | 2分 |  |
|  | 清点工具，整理场地，并将工具等归还到工具发放处，废弃物倒入垃圾桶。 评分说明：根据清单清点工具，清洁和整理场地的态度应认真负责。 | 2分 |  |
| 六、 职业素养与 工作效率 （9分） | 团队精神强，分工合作，操作安全，无事故。 评分说明：结合选手的安全意识、操作规范性给分，出现较大的安全问题或多处操作不规范，此项不得分。 | 3分 |  |
|  | 38.工作效率：保证质量的前提下完成速度快的队伍加分多。 完成时间： 评分说明：参赛队必须完成工卡中规定的全部工作内容，才能得到工作效率分。如果没有完成比赛，或主动放弃工卡中规定的任何一项工作内容，则此项不得分。在保证施工质量的前提下，80分钟内（含80分钟）完成比赛的，得6分；80～90分钟完成比赛的，得4分；90～100分钟内完成比赛的，得3分；100～110分钟内完成比赛的，得2分；110～120分钟内完成比赛的，得1分；超过120钟完成比赛的，此项不得分。 | 6分 |  |
| 其它扣分项说明 | 1、选手在比赛过程中违反了“三不落地”原则，并在上述评分项内未涉及的，在总分上每次扣3分，可累计扣分，最多不超过12分； 2、如果选手在比赛过程中出现错装、漏装零件现象，应扣除相应步骤分数（如将漏装零件自行带走，取消比赛成绩）； 3、选手将比赛设备及工具损坏，裁判根据情况扣分或终止比赛。 扣分记录： |  |  |
| 总分（120分） |  |
| 选手出现表格中所述情况，裁判组裁定后终止其竞赛 | 1、选手在操作过程中由于选手操作的原因造成涨圈断裂； 2、选手操作不正确或遗漏某项操作可能对安全造成影响； 3、选手在操作过程中违反操作程序或操作步骤严重不合理； 4、选手缺乏必要的操作基本知识或不清楚操作中的安全防护； 5、不服从裁判、扰乱赛场秩序、干扰其他参赛队比赛，情节特别严重，造成竞赛中止的； 6、裁判认为其他原因必须终止竞赛。 |
| 原因说明 |  |

2.涡桨-5型发动机高压燃油泵拆装评分标准如下：

| 评分标准 一级指标 | 评分标准二级指标及其分值 | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、 工卡阅读、签署和工具准备 （7分） | 1．仔细阅读工卡，按工卡进行施工。 评分说明：严格按工卡施工，每一个大项工作完成后，要及时在工卡的正确位置签字，完成一大项签署一大项。 | 3分 |  |
|  | 2．工作前按工具清单对工具进行清点，并将工具整齐摆放到工作台上，检查有校验要求的量具的校验期及标识的有效性。 | 4分 |  |
| 二、 在翼发动机部件拆卸前的准备 （9分） | 3．在驾驶舱内确认发动机起动电门在关断位，并悬挂“禁止操作”警告牌。 评分说明：警告牌挂错位置不得分。 | 1分 |  |
|  | 4．在驾驶舱内确认防火开关在关断位，并悬挂“禁止操作”警告牌。 评分说明：防火开关没有放在关断位或警告牌挂错位置不得分。 | 1分 |  |
|  | 5．将工作梯推到施工工位。 评分说明：推梯子要两人同时进行操作，注意观察，梯子不允许碰撞机体。 | 4分 |  |
|  | 6．打开发动机整流罩并固定好撑杆。 评分说明：驾驶舱内挂完警告牌后才允许打开发动机整理罩。 | 1分 |  |
|  | 7．在燃油滤处进行放油，并用油盘收集。 评分说明：放油时做好个人防护，放油位置不对或操作不正确不得分。 | 2分 |  |
| 三、 导管的拆卸 （21分） | 8．拆除导管上的保险丝。 评分说明：拆卸管路保险时要合理选择工具，每个位置上的保险丝拆下来必须是完整的一根，拆下的保险丝必须放在存放废弃物的盒子中，否则酌情扣分。 | 5分 |  |
|  | 9．拆除余油管[5]上的管夹和余油管[1][3][4][5][7][8][9]及接头[2][6]。 | 4分 |  |
|  | 10．拆下连接燃油泵和传感器的软管[10]。 | 1分 |  |
|  | 11．拆下燃油导管[11]和与之相连的软管。 | 1分 |  |
|  | 12．拆下导管[12][13][14]及导管上的管夹。 | 3分 |  |
|  | 13．拆下导管[15][16][18] 及导管上的管夹。 | 3分 |  |
|  | 14．拆下导管[17]。 | 2分 |  |
|  | 15．拆下导管[19]及导管上的管夹。 | 2分 |  |
| 导管的拆卸评分说明：开始拆卸导管前要在发动机舱内铺垫布，不铺垫布扣2分。导管拆卸时要遵循从外向内的原则（导管的编码并不是管路拆装的顺序），合理选择工具，正确使用工具，棘轮手柄和棘轮扳手（片卡）不允许在力矩较大时使用，对于需要使用两个扳手拆卸的管螺母一定要同时使用两个扳手进行拆卸，拆下导管后要及时安装堵盖，违反上述要求根据情况酌情扣分。对于操作不规范、选用工具不合理，导致导管变形的，则扣除相应步骤的全部分数。 |
| 四、 高压燃油泵 本体的拆卸 （9分） | 16．拆下高压燃油泵的快卸卡环。 评分说明：拆卸高压燃油泵之前，首先检查与高压燃油泵连接的管路是否全部拆下，然后再进行拆卸；在拆下卡环的过程中，要始终用手支撑油泵，避免传动轴受力变形或折断；棘轮手柄不允许在力矩较大时使用。 | 3分 |  |
|  | 17．取下高压燃油泵，并在齿轮箱上安装堵盖。 评分说明：取下高压燃油泵时操作方法要得当，不能野蛮操作。因操作不当造成传动轴变形或折断，或造成高压燃油泵附近的导管变形，此项不得分。高压燃油泵拆下后，附件齿轮箱不安装堵盖扣2分。 | 5分 |  |
|  | 18．取下燃油泵接合面上的密封圈，并作报废处理。 | 1分 |  |
| 五、 高压燃油泵 本体的安装 （15分） | 19．更换燃油泵封圈。 评分说明：密封圈先使用滑油润滑，再安装到高压燃油泵上，操作过程中要做好个人防护，不能让滑油直接接触皮肤。 | 2分 |  |
|  | 20．使燃油泵传动轴对正附件齿轮箱内的安装齿套，将燃油泵安装到附件齿轮箱上。 评分说明：安装高压燃油泵时操作方法要得当，不能野蛮操作。因操作不当造成传动轴变形或折断，或造成高压燃油泵附近的导管变形，此项不得分。 | 4分 |  |
|  | 21．安装燃油泵固定卡环，拧紧卡环固定螺栓，力矩值为100磅·英寸，并用软锤敲击卡环。 评分说明：力矩扳手选用不合理，使用方法不正确，拧紧的力矩值错误，此项不得分。下同。 | 3分 |  |
|  | 22．松开固定卡环螺栓。 评分说明：棘轮手柄不允许在力矩较大时使用，下同。 | 1分 |  |
|  | 23．再次拧紧卡环固定螺栓，力矩值为100磅·英寸，并用软锤敲击卡环。 | 2分 |  |
|  | 24．松开固定卡环螺栓。 | 1分 |  |
|  | 25．拧紧卡环固定螺栓，力矩值为80磅·英寸。 评分说明：肘节式力矩扳手使用后要归零。 | 2分 |  |
| 六、 导管的安装 （20分） | 26．安装导管[19]、[17]及管夹。 | 5分 |  |
|  | 27．安装导管[15][16][18] 及导管上的管夹。 | 4分 |  |
|  | 28．安装导管[12][13][14]及导管上的管夹。 | 4分 |  |
|  | 29．安装燃油导管[11]。 | 2分 |  |
|  | 30．安装连接燃油泵和传感器的软管[10]。 | 1分 |  |
|  | 31．余油管[1][3][4][5][7][8][9]和接头[2][6] ，并安装余油管[5]上的管夹。 | 4分 |  |
| 导管的安装评分说明：高压燃油泵的卡环按规定的力矩拧紧后，才允许安装与高压泵连接的管路。导管安装要遵循从内向外的原则，导管上的堵盖在安装前再拆下，安装管路螺帽先用手带上至少3个螺纹，再用扳手拧紧。操作时要合理选择工具，正确使用工具，棘轮手柄和棘轮扳手（片卡）不允许在力矩较大时使用，对于需要使用两个扳手安装的管螺母一定要同时使用两个扳手进行安装。违反上述要求根据情况酌情扣分。对于操作不规范、选用工具不合理，导致导管变形、导管或接头螺纹损坏的，则扣除相应步骤的全部分数。 |
| 七、 指定位置紧固件力矩测量与保险 （18分） | 32．在三处指定位置管螺母上打力矩。 评分说明：其中一处力矩值需要换算，分值为2.5分；另两处不需要进行换算，分值分别为1.5分和1分。选手须正确选用力矩扳手，力矩扳手的使用方法要正确。力矩扳手选用错误、使用方法不正确，拧紧的力矩值错误不得分。肘节式力矩扳手使用后要归零。 | 5分 |  |
|  | 33．在八处指定位置打保险丝保险。 评分说明：较难的保险每个2分；难度一般的保险每个1分，总分13分。保险的方案要合理，必须符合波音737飞机AMM手册20及70章中关于保险方案的规定。方案不合理不得分；方案正确但施工工艺差，每个保险丝扣0.5分。 | 13分 |  |
| 八、 部件安装 后的检查 （3分） | 34．工作完成后进行自检和互检。 评分说明：工作完成后，首先进行自检，然后必须要求队友进行互检，否则不得分。 | 3分 |  |
| 九、 完成工作后 现场清理 （6分） | 35．清点工具，整理现场，并将工具等交到工具发放处。 | 2分 |  |
|  | 36．将发动机整流罩放下，并锁好。 | 1分 |  |
|  | 37．取下驾驶舱内的警告牌。 | 1分 |  |
|  | 38．将工作梯推到指定位置存放。 评分说明：推梯子要两人同时进行操作，注意观察，梯子不允许碰撞机体。 | 2分 |  |
| 十、 职业素养 与工作效率 （12分） | 39．团队精神强，分工合作，操作安全，无事故发生。 评分说明：根据选手的安全意识、操作规范性酌情给分。出现较大的安全问题或多处操作不规范，此项不得分。 | 4分 |  |
|  | 40．工作效率：保证质量的前提下完成比赛所用时间短的队伍得分多。 完成时间： 评分说明：参赛队必须完成工卡中规定的全部工作内容，才能得到工作效率分。如果没有完成比赛，或主动放弃工卡中规定的任何一项工作内容，则此项不得分。在保证施工质量的前提下，90分钟内（含90分钟）完成比赛的，得8分；91～95分钟完成比赛的，得6分；96～100分钟完成比赛的，得4分；101～110分钟内完成比赛的，得2分；111～120分钟内完成比赛的，得1分；超过120钟完成比赛的，此项不得分。 | 8分 |  |
| 总分（120分） |  |
| 选手出现表格中所述情况，裁判组裁定后中止其竞赛 | 1、选手操作不正确或遗漏某项操作可能对安全造成影响； 2、选手在操作过程中违反操作程序或操作步骤严重不合理； 3、选手缺乏必要的操作基本知识或不清楚操作中的安全防护； 4、不服从裁判、扰乱赛场秩序、干扰其他参赛队比赛，情节特别严重，造成竞赛中止的； 5、裁判认为其他原因必须终止竞赛。 |

3．基于CFM56系列发动机的区域标准线路施工评分标准如下：

| 评分标准 一级指标 | 评分标准二级指标及其分值 | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、 准备工作 （3分） | 工卡的阅读与使用。 评分说明：严格按工卡施工，每项工作完成后，要及时在工卡的正确位置签字，完成一项签署一项。 | 1分 |  |
|  | 施工前准备，清点工具。 评分说明：工作前按工具清单对工具进行清点，并将工具在工作台上摆放整齐，检查有校验要求的量具是否在校验有效期内。 | 2分 |  |
| 二、 维护手册的查询（具体见选手查询记录单） （44分） | 3．基本信息的查询。 | 裁判员根据查询记录单答案对选手的查询记录单打分，将结果记入此处。 | 5分 |  |
|  | 4．线缆测量的查询。 |  | 2分 |  |
|  | 5．线缆维修的查询。 |  | 14分 |  |
|  | 6．线缆终端维修的查询。 |  | 16分 |  |
|  | 7．线缆恢复的查询。 |  | 7分 |  |
| 三、 线缆测量 （15分） | 防静电护腕带的测试。 | 1分 |  |
|  | 使用防静电护腕带。 评分说明：测量过程中使用防静电护腕带得2分，未使用则不得分 | 2分 |  |
|  | 10．万用表选择正确的量程并按要求测量导通性。 | 2分 |  |
|  | 11.发动机区域不能用兆欧表。 评分说明：未用得分，使用没分。如果使用，裁判示意暂停比赛，提示选手查阅SWPM手册相关章节。 | 3分 |  |
|  | 正确写出测试结果，结果见附录。 评分说明：测量结果需写完整，与答案不符不得分。 | 7分 |  |
| 四、 线缆维修 （11分） | 导线的清洁 评分说明：测用酒精清洁需要修理的区域，清洁尺寸左右至少3in。 | 1分 |  |
|  | 14.剥线操作规范：长度合适（要求用尺测量）、线芯完好、绝缘层切边整齐。 评分说明：剥线长度：0.23in,误差0.02in，绝缘层切口整齐，线芯完好。 | 2分 |  |
|  | 15.选择合适的压接工具，压接拼接管操作规范。 评分说明：芯顶到位置、拼接管压紧度合适、无破损和变形。 | 3分 |  |
|  | 16.绝缘胶带缠绕正确、合格。 评分说明：每圈至少覆盖50%，缠绕层数、尺寸符合手册要求，见附图1。 | 3分 |  |
|  | 17.捆扎绳捆扎方法正确、合格。 评分说明：丁香结捆扎方法正确，尺寸见附图1。 | 1分 |  |
|  | 18.万用表选择正确的量程并按要求测量导通性。 | 1分 |  |
| 五、 线缆终端维修 （13分） | 19．正确拆除插头上的保险和线夹。 | 1分 |  |
|  | 选择合适的工具，正确地将原插头上损坏的插钉退出。 评分说明：不损伤工具与导线绝缘。 | 1分 |  |
|  | 剥线操作规范：长度合适（要求用尺测量）、线芯完好、绝缘层切边整齐。 评分说明：剥线长度：0.25in,误差0.02in，绝缘层切口整齐，线芯完好。 | 2分 |  |
|  | 22．选用合适的压钉工具，按正确方法夹好插钉。 | 2分 |  |
|  | 23.选用合适送钉工具将插钉送入插头。 评分说明：不损伤工具与导线绝缘。 | 2分 |  |
|  | 24．用保持力测试工具测试检查插钉牢固性。 | 2分 |  |
|  | 25．万用表选择正确的量程并按要求测量导通性。 | 1分 |  |
|  | 插头的密封。 评分说明：选用的密封方法符合环境要求 | 2分 |  |
| 六、 线缆恢复 （18分） | 正确安装填充尾夹用的绝缘带。 评分说明：绝缘带缠绕厚度合适，不存在过紧过松现象 | 2分 |  |
|  | 28．正确安装插头后壳上的尾夹。 | 1分 |  |
|  | 正确打好保险。 评分说明：确保保险方向正确 | 1分 |  |
|  | 按要求捆扎线束，指定的导线应该在相应的分线束内。 评分说明：分线、捆扎正确得分，不正确不得分，具体要求见附录。 | 10分 |  |
|  | 31．捆扎方法正确，绳结紧固。 | 2分 |  |
|  | 捆扎结之间距离合适、线头余度合适。 评分说明：距离最大2in，线头0.25-0.5in。 | 2分 |  |
| 七、 收尾工作 （4分） | 33．清点工具、清理现场，并将工具等交换到工具发放处。 | 2分 |  |
|  | 34．测量表设在不使用状态。 | 2分 |  |
| 八、 职业素养 与工作效率 （12分） | 35．团队精神强，分工合作，操作安全，无事故。 | 4分 |  |
|  | 36．工作效率：保证质量下完成速度快的队伍加分多。 完成时间： 评分说明：参赛队必须完成工卡中规定的全部工作内容，才能得到工作效率分。如果没有完成比赛，或主动放弃工卡中规定的任何一项工作内容，则此项不得分。在保证施工质量的前提下，80分钟内（含80分钟）完成比赛的，得8分；81～85分钟完成比赛的，得6分；86～90分钟内完成比赛的，得4分；91～95分钟内完成比赛的，得2分；96～100分钟内完成比赛的，得1分；超过100钟完成比赛的，此项不得分。 | 8分 |  |
| 总分（120分） |  |
| 选手出现表格中所述情况，裁判组裁定后中止其竞赛 | 1、选手操作不正确或遗漏某项操作可能对安全造成影响； 2、选手在操作过程中违反操作程序或操作步骤严重不合理； 3、选手缺乏必要的操作基本知识或不清楚操作中的安全防护； 4、不服从裁判、扰乱赛场秩序、干扰其他参赛队比赛，情节特别严重，造成竞赛中止的； 5、裁判认为其他原因必须终止竞赛。 |

十一、奖项设置

本赛项奖项设团体奖。竞赛团体奖的设定为：一等奖占比10%，二等奖占比20%，三等奖占比30%。

获得一等奖的指导教师由组委会颁发优秀指导教师证书。奖项数量根据各组的参赛人数按比例确定。

十二、技术规范

（一）职业素养

1．敬业爱岗，诚信务实，认真负责，遵章守纪；

2．严谨规范，精益求精，吃苦耐劳，团结协作；

3．遵守操作规程，安全、文明生产；

4．着装规范整洁，爱护设备，保持工作环境清洁有序。

（二）相关知识与技能

1．外场和车间的安全防护；

2．维修手册及维修文件的使用；

3．常用工具和量具的使用；

4．常用电子电气测试设备的使用；

5．线路标准施工；

6．紧固件拆装和保险;

7．硬/软管路施工;

8．航空器部件的拆装。

（三）参考相关标准

1．AC-66R1-02民用航空器维修人员执照基础部分考试大纲；

2．CCAR147民用航空器维修培训机构合格审定规定；

3．中华人民共和国民用航空行业标准MH/T 3010-2006民用航空器维修标准—管理规范;

4．中华人民共和国民用航空行业标准MH/T 3011-2006民用航空器维修标准—地面安全;

5．任仁良等，维修基本技能[教材]，清华大学出版社；

6．西飞公司售后服务处讲义编辑组，运七飞机技术培训讲义[机械专业]；

7．波音公司B737-300飞机AMM、WDM、SWPM、IPC手册。

十三、建议使用的比赛器材、技术平台和场地要求

（一）比赛用飞机发动机

1．活塞-5型航空活塞式发动机。装备于我国通航的主要机型运-5（Y-5）飞机上。发动机额定功率840Hp，直径1375mm，长度1130mm，总重量约567kg。活塞-5型航空活塞式发动机包括汽缸、活塞、连杆、曲轴、减速器、气门机构和机匣等7个主要机件。该型发动机共有九个汽缸，均匀的排列在中机匣周围。正上方为一号汽缸，其余汽缸按顺时针方向依次编号（沿飞行方向）。

2．涡桨-5型发动机。装备于运-7（Y-7）飞机。该发动机额定状态当量功率2267Hp，总重量约720kg。高压燃油泵是机械驱动的柱塞式变量泵，位于发动机下附件齿轮箱。高压燃油泵重约13kg，在进行拆装时需严格遵守维修资料规定的方法，否则会造成零部件的损伤。

（二）飞机发动机线路施工标准

线路施工民航业内称为标准线路施工，必须严格按照标准进行，据统计目前飞机多数故障都是由线路故障造成的。波音和空客标准有所不同，波音公司采用标准线路施工手册SWPM，空客公司采用电气标准线路施工手册ESPM，本次大赛按波音标准进行操作。标准线路施工主要涉及线路、线路终端的识别、固定、防护、维修等操作，施工时要求机务维修人员严格按照相关飞机维修资料选取工具、耗材，并依据维修资料中规定的维修方法和维修标准进行施工，以确保线路施工的可靠性和规范性。发动机区域属于高温、高振动并且有腐蚀性的区域，施工时的程序、标准和要求更为严格。鉴于CFM56系列发动机是现代民航飞机的主要发动机之一，比赛以该型号发动机为参考，但不在真实的CFM56发动机上进行，在车间准备一段有故障的CFM56系列发动机线缆导线束，要求参赛者进行资料查询、排故、修理和施工，修理和施工方法与真实发动机的标准相同。

十四、安全保障

（一）赛项环境安全

组委会成立技能大赛赛事安全保卫组。设立组长为赛项安全责任人，以承办校相关安保人员为主要成员。赛事期间，为保证赛场秩序和安全，将采取如下措施:

1．在比赛开始前，选手要认真阅读场地内张贴的《入场须知》和应急疏散图；参赛各队须在领队的带领下，佩戴统一的入场证，由引导员引导，方可到达指定位置，不得随意走动。

2．大赛现场安排专业的安保人员全程执勤，所有进入大赛现场的参观人员，不得大声喧哗，说笑打逗，都要服从现场安保人员的引导和指挥，在指定的区域内参观。

3．参赛车辆，安排指定地点停放。

4．现场通道拉上警戒线，防止人员无序流动，影响赛事。

5．各类人员须严格遵守赛场规则，严禁携带与参赛无关的物品入场，包括液体饮料等。严禁携带易燃易爆等危险品入内。

6．对现场进行安全检查。拉接电源是否规范，保证现场无安全隐患。

7．安保人员发现不安全隐患及时通报赛场负责人员。

8．保障疏散通道畅通，以便赛场出现意外时参赛人员迅速撤离。

9．做好安全防火工作。灭火设施及器材要保证安全有效。

10．承办校医务室人员及周边医院医护人员现场值守，提供医疗保障服务，如遇紧急情况将为参赛选手联系120，并协助救治。

（二）安全操作规程

比赛过程要做到人身安全、设备安全。具体注意事项包括：

1．做好人身与设备的安全防护。

2．比赛前后的工具清点。

3．工量具的使用方法和要求。

4．发动机汽缸拆装顺序。

5．工作梯推放时严禁撞击飞机，在工作梯上工作时的安全防护。

6．发动机整流罩打开后的固定。

7．部件拆卸过程中的油液不得洒落，并防止身体接触到油液。

8．拆下燃油泵时，必须用手托住燃油泵，防止泵轴断裂。

9．施工时需防止工具、垫片、保险丝等掉入发动机舱。

10．在发动机舱等狭小空间施工时，注意安全防护。

11．线路施工时要注意安全防护要求。

12．比赛用耗材主要采用航材，如用替代品则满足民航局颁发的MH/T3029-2013《民用航空器维修基本技能实习用耗材》替代品标准要求，施工工具选取手册中规定的工具。

13．耗材的选取和施工必须满足高振动、高温、耐腐蚀性要求。

14．部分施工工具和耗材必须先在手册中查出指定件号后，才能进行领取。

15．耗材和工具的管理方法与民航生产企业相同。

十五、经费概算

参照以往办赛经验和有关要求，根据竞赛需求，在赛事筹备准备、赛项技术完善、专家裁判费用、场地布置、设备和耗材购置、开闭幕式、大赛宣传等预计费用为100万元。具体预算如下：

| 预算年度 | 支出明细项目 | 金额（万元） |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 1 | 会议费 | 30 |
|  | 2 | 专用材料费 | 33 |
|  | 3 | 劳务费 | 17 |
|  | 8 | 其他支出 | 20 |
|  | 小计 | 100 |

十六、比赛组织与管理

在全国职业院校技能大赛组委会与执委会的指导下，在赛区组委会与执委会的领导下，由全国民航行业职业教育教学指导委员会牵头成立2019年全国职业院校飞机发动机拆装调试与维修技能大赛执委会，下设本赛项专家组、仲裁组、监督组等工作机构。

（一）赛项执行委员会

赛项执行委员会全面负责本赛项的筹备与实施工作，接受大赛执行委员会领导，接受赛项所在分赛区执行委员会的协调和指导。赛项执委会的主要职责包括：领导、协调赛项专家组和赛项承办单位开展本赛项的组织工作，管理赛项经费，选荐赛项专家组人员及赛项裁判与仲裁人员等。

(二)赛项承办单位

赛项承办单位在赛项执委会领导下，负责承办赛项的具体保障实施工作，主要职责包括：按照赛项技术方案要求落实比赛场地及基础设施，赛项宣传，组织开展各项赛期活动，参赛人员接待，比赛过程文件存档等工作，赛务人员及服务志愿者的组织，赛场秩序维持及安全保障，赛后搜集整理大赛影像文字资料上报大赛执委会等。赛项承办单位按照赛项预算执行各项支出。承办单位人员不得参与所承办赛项的赛题设计和裁判工作。

(三)赛项专家组

经大赛执委会办公室核准成立赛项专家组。赛项专家组在赛项执委会领导下开展工作，负责本赛项技术文件编撰、赛题设计、赛场设计、设备拟定、赛事咨询、技术评点、赛事成果转化、赛项裁判人员培训、赛项说明会组织等竞赛技术工作；同时负责赛项展示体验及宣传方案设计。

（四）赛项仲裁组

本赛项在比赛过程中若出现有失公正或有关人员违规等现象，代表队领队可在比赛结束后2小时（选手赛场比赛内容全部完成）之内向仲裁组提出申诉。大赛采取两级仲裁机制。赛项设仲裁工作组，赛区设仲裁委员会。大赛执委会办公室选派人员参加赛区仲裁委员会工作。赛项仲裁工作组在接到申诉后的2小时内组织复议，并及时反馈复议结果。申诉方对复议结果仍有异议，可由省（市）领队向赛区仲裁委员会提出申诉。赛区仲裁委员会的仲裁结果为最终结果。

（五）赛项监督组

经大赛办公室指定，成立赛项监督组。

十七、教学资源转化建设方案

（一）竞赛过程中获得的主要资源

1．竞赛样题、试题库。

2．竞赛技能考核评分案例。

3．考核环境描述。

4．竞赛过程音视频记录。

5．评委、裁判、专家点评。

6．优秀选手、指导教师访谈。

（二）资源转化基本方案与呈现形式

资源转化成果按照行业标准、契合课程标准、突出技能特色、展现竞赛优势，形成满足职业教育教学需求、体现先进教学模式、反映职业教育先进水平的共享性职业教育教学资源。资源转化成果包含基本资源和拓展资源，充分体现本赛项技能考核特点：

1．基本资源

基本资源按照风采展示、技能概要、教学单元、教学整体资源四大模块设置：

（1）风采展示。赛后即时制作画面精美、伴音动听、播放流畅、时长15分钟左右的赛项宣传片，以及时长10分钟左右的获奖代表队（选手）的风采展示片。供有影响力的媒体进行播放。

（2）技能概要。包括技能介绍、训练大纲、技能要点、评价指标等。

（3）教学单元。按任务模块或技能模块组织设置，包括演示文稿、操作流程演示视频、动画等。

（4）整体教学资源。包括教学方案、训练指导、作业/任务、实验/实训/实习资源等。整体教学资源模块可单独列出，也可融入各教学单元。

2．拓展资源

拓展资源以反映技能特色为主，应用于各教学与训练环节，支持技能教学和学习过程，较为成熟的多样性辅助资源。例如：点评视频、访谈视频、试题库、案例库、素材资源库等。

十八、筹备工作进度时间表

根据大赛组委会安排，项目在核定后2个月时间之内，组织行业、企业专家和院校代表完成竞赛规程的完善修订工作；

2018年11月1日-2018年12月31日，成立赛项执委会、专家组；确定承办院校、合作企业；组建赛项技术工作团队，开展赛项准备和筹备工作。

2019年1月1日-2月28日，专家组完成赛项规程、竞赛试题、赛项器材方案等制定；组建竞赛裁判团队，报全国职业院校技能大赛组委会审核。

2019年3月1日-4月30日，完成竞赛需要的设备与配置工具、耗材等准备工作。 竞赛设备等到达竞赛场地，并完成安装调试；省选拔赛、编写赛项指南等。

2019年5月1日-5月5日，专家组完成竞赛场地和设备的检查和验收；

2019年5月6日-5月10日，完成赛前准备、裁判员培训等工作、竞赛项目实施及竞赛成绩提交。

2019年5月13日-8月31日，竞赛项目总结；竞赛项目资源转化； 围绕本竞赛项目的相关教学成果研讨会及展示等活动。

十九、裁判人员建议

| 序号 | 专业技术方向 | 知识能力要求 | 专业技术职称 （职业资格等级） | 人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 飞机维修（机械） | 飞机发动机机械维修 | CAAC基础执照、民航147考官 | 15 |
| 2 | 飞机维修（电子） | 熟悉标准线路施工 | CAAC基础执照、民航147考官 | 8 |
| 3 | 不限 | 熟悉大赛加密规则 | 中级以上职称 | 3 |
| 裁判总人数 | 27人（含裁判长1人） |

飞机维修属于特种行业，本赛项因专业性较强，建议评分裁判从中国民航CCAR-147考官中抽取。

二十、赛题公开承诺

按照大赛制度要求，本赛项竞赛试题，包括：各个分项目的工作单、工量具清单和成绩评定说明等，将在开赛1个月前在大赛网络信息平台上（www.chinaskills-jsw.org）上发布。

# Text boxes

参赛队按大赛规定时间网上报名

参赛队报到

赛前说明会

领队会

竞赛场次抽签

赛

前

事

项

检录

抽取工位抽签顺序号

工位抽签

在工作人员引导下

进入比赛工位

裁判组长宣布比赛开始

提前结束比赛：举手示意，结束比赛

竞赛规定时间到：裁判组长宣布比赛结束

整理比赛工位

裁判赛前场地检查

在工作人员引导下离开比赛现场

提交比赛材料

按抽签顺序，分场次2

天

完

成

3

个

项

目

的

比

赛

单场比赛准备

单场比赛过程准备

裁判长赛队点评

投诉与仲裁

投诉与仲裁处理

无

颁奖仪式、闭幕式

有

全部比赛结束