2019年全国职业院校技能大赛

赛项规程

# 一、赛项名称

赛项编号：GZ-2019024

赛项名称：物联网技术应用

英文名称：IoT Technology Application

赛项组别：高职组

赛项归属：电子信息大类

# 二、竞赛目的

通过竞赛，展示职业院校物联网应用技术及相关专业改革成果及师生良好精神面貌，提高社会对物联网应用技术及相关专业人才的认可度，提高学生的就业水平。

通过竞赛，促进产教融合、校企合作，增强物联网应用技术及相关专业建设和课程教学的针对性，引领物联网应用技术及相关专业建设和课程改革，丰富完善物联网应用技术专业课程体系建设，实现应用型人才培养和产业岗位需求有效衔接，提升学校物联网应用技术及相关专业人才培养水平提高学校的产业贡献率和社会吸引力。

# 三、竞赛内容

# （一）竞赛内容概要

通过对物联网工程应用实训系统的操作使用，完成物联网工程设计、物联网工程环境安装部署、物联网感知层设备配置调试、物联网应用开发与调试、职业素养等几个部分的内容。

| 序号 | 名称 | 占比 | 考核内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物联网工程设计 | 8% | 考核参赛选手对物联网工程项目整体的设计 |
| 2 | 物联网工程环境安装部署 | 35% | 对各类传感器、识别设备、无线传感网、智能网关等物联网设备进行安装、配置、软硬件故障诊断，对物联网网络传输层进行连接和搭建；应用场景的使用与操作；物联网云平台的使用、网关的配置，案例的部署。 |
| 3 | 物联网感知层设备配置调试 | 18% | 对感知层设传感器、嵌入式设备等进行安装、配置。对无线传感网设备的开发和调试，实现要求的功能。 |
| 4 | 物联网应用开发与调试 | PC端应用开发 | 18% | 对应用的PC端的应用功能进行设计，并按照功能设计要求进行PC端应用的开发、测试和提交。 |
|  |  | 移动应用开发 | 18% | 对移动互联应用场景中的功能进行设计，并按照功能设计要求进行移动应用的开发、测试和提交。 |
| 5 | 职业素养 | 3% | 考核参赛选手在职业规范、团队协作、组织管理、工作计划、团队风貌等方面的职业素养成绩。 |

# （二）竞赛时长

共4个小时。

# （三）考核技术要点

传感器技术、网关数据采集技术、ZigBee传输技术、窄带物联网技术、射频识别技术、条码识别技术、无线传感网络技术、嵌入式技术、智能终端技术、数据加解密技术。

# （四）考核知识与技能

1.认知型知识：包括物联网基础知识、物联网设备认知、物联网技术认知、物联网应用认知：

（1）物联网基础知识

了解物联网的基本概念，认识物联网三层架构；

（2）物联网设备认知

认识、了解和熟悉各种常见的物联网设备，如感知类的温湿度传感器、烟雾传感器、火焰传感器等，识别类的超高频RFID读写器、高频读卡器、条码扫描枪等，终端类的移动互联终端等，通讯类的串口服务器、路由器、无线传感网设备、网关等。

（3）物联网技术认知

认识和熟悉典型的物联网相关技术，如RFID技术、传感器技术、窄带物联网技术、ZigBee技术、条码技术、嵌入式终端技术、移动互联网技术、上位机软件技术等；

（4）物联网应用认知

了解和熟悉物联网技术在行业上的应用场景，熟悉物联网应用软件系统的形态和内容。

2.实操型知识：包括硬件设备安装调试、网络设备连接配置、软件系统部署维护、基于网关的数据服务平台部署应用、应用场景演示操作：

（1）硬件设备安装调试

将智能环境套件相关各类传感器、各类执行器件等设备，按照要求，安装到物联网竞赛工位的面板上，并按要求进行接线连接和弱电的供电，并对两个数据采集模块进行配置；

基于物联网竞赛工位，按照要求将竞赛相关套件的各种设备，如无线传感网设备、超高频RFID读写器、打印机、网络摄像头、LED设备等安装到竞赛工位面板上，完成连接及供电，并按照要求对各个设备进行配置，保证设备正常工作；

（2）网络设备连接配置

按照要求，完成设备网络的搭建，包括串口交叉线、串口直连线、网络线的检测和选择及网络线的制作、网络连接布线，无线路由器设定配置，无线传感网设备、串口服务器、计算机、网络摄像机、移动互联终端、智能网关等各类接入到网络的终端设备进行网络配置；

（3）软件系统部署维护

对系统软件的运行环境进行部署安装，如DotNetFramework安装、MS SqlServer安装配置、Web运行环境安装等；

对产品配套的应用软件进行部署安装配置，如移动互联终端的Android应用软件安装配置、计算机上的服务器及客户端应用软件安装配置等；

对产品配套软件系统的维护，如数据库的备份及还原、软件系统常见问题的处理、软件系统的更新、日志的维护及处理等；

（4）应用场景演示操作

对智能门店应用场景、智能环境应用场景、智能工厂应用场景、云平台、网关系统及其标准案例、智能家居案例等子功能的使用操作、业务流程进行熟悉和了解，能够操作和演示各个场景子功能的业务环节。

3.开发型知识

包括DotNet客户端开发、DotNet Web端开发、Android移动端开发、无线传感网开发：

（1）DotNet客户端开发

根据相关功能子模块的要求，开发和实现简易的基于DotNet开发平台下的，PC客户端功能程序；

（2）DotNet Web端开发

根据相关功能子模块的要求，开发和实现简易的基于DotNet开发平台下的Web应用程序（小部分功能鼓励选手使用HTML5实现）；

（3）Android移动端开发

根据相关功能子模块的要求，开发和实现简易的基于Android开发平台下的移动应用程序；

（4）无线传感网开发

根据相关功能子模块的要求，开发和实现简易的无线传感网应用程序；

（5）程序调试

根据相关功能子模块的要求，能对DotNet客户端开发、DotNet Web端开发、Android移动端开发、无线传感网开发进行联调。

# 四、竞赛方式

1．本赛项为团体赛，以院校为单位组队参赛，不得跨校组队，同一学校参赛队不超过1支。

2. 每支参赛队由3名选手组成，其中队长1名。

3．每支参赛队可配指导教师2名，指导教师须为本校专兼职教师，竞赛期间不允许指导教师进入赛场进行现场指导。

4. 本赛项拟邀请国（境）外代表队参赛及观摩。

# 五、竞赛流程

# （一）竞赛流程图

# （二）竞赛时间安排表

| 时间 | 竞赛环节 | 说 明 |
| --- | --- | --- |
| 07:30 | 启封赛场 | 在裁判员和监督员的监督下工作人员启封赛场 |
| 07:45-07:55 | 竞赛选手进行一次加密 | 参赛选手持参赛证、身份证和学生证接受工作人员检录并进行一次加密确定参赛编号 |
| 07:55-08:25 | 二次抽签加密 | 参赛选手凭一次加密后的参赛编号进行二次抽签加密确定赛位号 |
| 08:25-08:50 | 竞赛入场检录 | 参赛选手凭赛位号接受入场检录确认没有携带竞赛禁止的工具和材料 |
| 08:50-09:00 | 竞赛选手入场就位、宣读竞赛规则、发布竞赛任务 | 参赛选手根据赛位号由工作人员引导进入竞赛工位、裁判宣读竞赛规则及赛场规则，发布竞赛任务并作必要说明 |
| 09:00 | 竞赛开始 | 竞赛开始 |
| 13:00 | 竞赛结束 | 选手保存竞赛成果 |
| 13:00-15:00 | 赛项申诉与仲裁 | -- |
| 15:00-21:30 | 评分 | 裁判组对竞赛的各参赛队评分 |
| 21:30-22:00 | 解密 | 对加密信息进行解密 |
| 22:00-00:00 | 成绩公布 | 在指定地点，以纸质形式向全体参赛队公布成绩 |
| 第二天09:00-12:00 | 闭赛式 | 公布成绩、颁奖 |

本竞赛一场进行。

# （三）竞赛过程

1.参赛选手入场和就位

参赛选手使用报到时领取的抽签号，进行一级加密顺序号及二级加密赛位号的抽取，入场时赛位号进行检录查询赛场的位置，并按照工位位置就位等候比赛开始；

2.竞赛过程

在裁判长宣布比赛开始后，各参赛选手通过赛位号找到比赛工位，正式进行竞赛，按照每个工位提供的任务书上的项目要求，完成每个项目任务要求，并按照任务要求提交和保存竞赛结果；

3.竞赛结束

在竞赛规定时间到达后，裁判长会宣布竞赛结束，每个竞赛工位设备锁定，参赛选手停止所有操作，并按照裁判组要求有次序的离开竞赛场地。

# 六、竞赛赛卷

本赛项采用公开样卷和赛题库的方式。本赛项的命题工作由赛项执委会指定的命题专家组负责，按照竞赛规程的内容要求，在方向和难度上依据教育部颁发的职业院校相关专业人才培养标准和国家职业标准，结合高职物联网人才培养要求和物联网企业岗位需要进行设计，命题专家在完成命题后，交由赛项执委会指定的专家进行审核。

本赛项在开赛前一个月在大赛网络信息发布平台上公布赛项的赛题库和样卷。

本赛项将建立赛题数量不少于10套的赛卷库，各套赛卷的重复率不超过50%。正式赛卷于比赛前三天经赛卷库随机排序后，在监督组的监督下，由裁判长指定相关人员抽取。赛项比赛结束后一周内，正式赛卷（包括评分标准）通过大赛网络信息发布平台（www.chinaskills-jsw.org）公布。

# 七、竞赛规则

# （一）参赛资格

参赛选手须为普通高等学校全日制在籍专科学生；本科院校中高职类全日制在籍学生，五年制高职四、五年级学生可报名参加。参赛选手年龄须不超过25周岁（年龄计算的截止时间以2019年5月1日为准）。凡在往届全国职业院校技能大赛中获本赛项高职组一等奖的选手，不能再参赛。参赛选手的资格审查工作按照《全国职业院校技能大赛制度汇编》要求执行。

# （二）报名要求

本赛项为团体赛，省、自治区、直辖市、新疆生产建设兵团可组织报名，不允许跨校组队。参赛选手和指导教师报名获得确认后不得随意更换。如备赛过程中参赛选手和指导教师因故无法参赛，须由省级教育行政部门于相应赛项开赛时间10个工作日之前出具书面说明，经大赛执委会办公室核实后予以更换，补充人员需满足本赛项参赛选手资格并接受审核；团体赛选手因特殊原因不能参加比赛时，由大赛执委会办公室根据赛项的特点决定是否可进行缺员比赛，并上报大赛执委会备案。竞赛开始后，参赛队不得更换参赛选手，若有参赛队员缺席，不得补充参赛选手。

# （三）赛前准备

1.参赛选手应在竞赛日程规定的时间熟悉竞赛场地，选手可进入竞赛场地及工位熟悉。

2.参赛队熟悉竞赛场地后，认为所提供的设备、工具等不符合竞赛规定或有异议时，参赛队领队必须在2小时内提出书面报告，送交赛项执委会进行处理，超过时效将不予受理。

# （四）正式比赛

参赛选手须提前20分钟入场，入场必须佩戴参赛证并出示身份证和学生证。不得私自携带任何软硬件工具（各种便携式电脑、各种移动存储设备等）、技术资源、通信工具。按工位号入座，检查比赛所需竞赛设备齐全后，由参赛选手签字确认方可开始比赛。选手在比赛中应注意随时存盘。迟到超过10分钟不得入场。竞赛期间不准出场，竞赛结束后方可离场。

竞赛过程中，每个参赛队内部成员之间可以互相沟通，但不得向任何其它人员讨论问题，也不得向裁判、巡视和其他必须进入考场的工作人员询问与竞赛项目的操作流程和操作方法有关的问题，如有竞赛题目文字不清、软硬件环境故障的问题时，可向裁判员询问，成员间的沟通谈话不得影响到其他竞赛队伍。

竞赛过程中除裁判和其他必须进入考场的工作人员外，任何其它非竞赛选手不得进入竞赛场地。

竞赛结束（或提前完成）后，参赛队要确认成功提交竞赛要求的文件，裁判员与参赛队队长一起签字确认，参赛队在确认后不得再进行任何操作。

# （五）成绩公布

赛项成绩解密后汇总后，经裁判长、监督组签字，在赛项执委会指定的地点，以纸质形式向全体参赛队进行公布。

# （六）其他

1. 参赛选手应严格遵守赛场纪律，服从指挥，着装整洁，仪表端庄，讲文明礼貌。各地代表队之间应团结、友好、协作，避免各种矛盾发生。

2. 其它未尽事宜，将在竞赛指南或赛前说明会向各领队做详细说明。

# 八、竞赛环境

1.竞赛场地。竞赛现场设置竞赛区、裁判区、服务区、技术支持区。现场保证良好的采光、照明和通风；提供稳定的水、电和供电应急设备。同时提供所有指导教师休息室1间。

2.竞赛设备。所有竞赛设备由赛项执委会负责提供和保障，竞赛区按照参赛队数量准备比赛所需的软硬件平台，为参赛队提供标准竞赛设备。

3.竞赛工位。竞赛现场各个工作区配备单相220V/3A以上交流电源。每个比赛工位上标明编号。每个比赛间配有工作台，用于摆放计算机和其它调试设备工具等。配备3把工作椅（凳）。

4.技术支持区为参赛选手提供公用备件等竞赛相关设备。

5.服务区提供医疗等服务保障。

6.赛场开放。竞赛环境依据竞赛需求设计，在竞赛不被干扰的前提下赛场面向媒体、行业专家等开放。允许媒体、行业专家等在规定的时段内沿指定路线进行现场参观。

# 九、技术规范

# （一）竞赛项目行业、职业技术标准

竞赛项目的命题结合企业职业岗位对人才培养需求，并参照表中相关国家职业标准制定。

| 序号 | 标准号 | 中文标准名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | GB21671-2008 | 基于以太网技术的局域网系统验收测评规范 |
| 2 | LD/T81.1-2006 | 职业技能实训和鉴定设备技术规范 |
| 3 | ISO/IEC 29182-5-2013 | 信息技术-传感器网络：传感器网络参考体系结构 |

# （二）竞赛技术平台标准：

赛项执委会提供竞赛平台、工作台和计算机及相关工具软件。各个参赛队内部需要组建局域网，可自己组建局域网，并接入系统支撑平台,赛场采用网络安全控制，严禁场内外信息交互。

基本要求：

1.平台满足ISO14443、ISO15693及ISO18000标准及国内CCC标准；

2.平台支持标准/协议：ISO/IEC14443A/B；

3.ZigBee传输：满足符合IEEE802.15.4/ZigBee标准规范，满足2007PRO协议栈；

4.终端通过国际认证：FCC Part15 Class B，CE EMC Class B，CCC；

# 十、技术平台

本赛项所用技术平台, 选用合作企业北京新大陆时代教育科技有限公司“物联网工程应用实训系统2.0”,基于真实的物联网行业应用研发，经2012年至2018年六年大赛实操及项目实施验证成熟稳定，并可全面的对接到信息技术行业的岗位技能需求。

# （一）硬件环境

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物联网工程应用实训系统2.0 | 套 | 1 |
| 2 | 物联网工具箱及耗材包 | 套 | 1 |
| 3 | 工作台 | 张 | 3 |
| 4 | 计算机 | 台 | 3 |

计算机最低配置如下：

| CPU | 2.1GHz以上处理器 |
| --- | --- |
| 内存 | 2G以上 |
| 硬盘 | 30G以上 |
| 端口 | 至少1个串口，2个USB接口 |

# （二）软件环境

| 序号 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 操作系统 | 计算机 | Windows 10 |
|  |  | 移动互联终端 | Android 4.0及以上 |
| 2 | 运行环境 | IIS 10.0 .NetFramework 4.5 Android SDK Microsoft SqlServer 2008 R2 Office 2010 Axure RP 8.0 |
| 3 | 开发环境 | Visual Studio 2015 Android Studio 3.2 IAR Embedded Workbench for 8051 8.10.1 Keil uVision 5 |

# 十一、成绩评定

竞赛评分本着公平公正公开的原则，评分标准注重对参赛选手价值观与态度、物联网技术应用能力、团队协作与沟通及组织与管理能力的考察。以技能考核为主，兼顾团队协作精神和职业道德素养综合评定。

# (一)评分标准

1. 评分标准概要

| 序号 | 名称 | 占比 | 考核内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物联网工程设计 | 8% | 考核参赛选手对物联网工程项目整体的设计 |
| 2 | 物联网工程环境安装部署 | 35% | 对各类传感器、识别设备、无线传感网、智能网关等物联网设备进行安装、配置、软硬件故障诊断，对物联网网络传输层进行连接和搭建；应用场景的使用与操作；物联网云平台的使用、网关的配置，案例的部署。 |
| 3 | 物联网感知层设备配置调试 | 18% | 对感知层设传感器、嵌入式设备等进行安装、配置。对无线传感网设备的开发和调试，实现要求的功能。 |
| 4 | 物联网应用开发与调试 | PC端应用开发 | 18% | 对应用的PC端的应用功能进行设计，并按照功能设计要求进行PC端应用的开发、测试和提交。 |
|  |  | 移动应用开发 | 18% | 对移动互联应用场景中的功能进行设计，并按照功能设计要求进行移动应用的开发、测试和提交。 |
| 5 | 职业素养 | 3% | 考核参赛选手在职业规范、团队协作、组织管理、工作计划、团队风貌等方面的职业素养成绩。 |

2. 评分细则举例

任务一：物联网工程设计(8分)

| 序号 | 考核内容 | 配分 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 拓扑图绘制 | 3分 |  | 1、所绘制的2个区域设备选型正确，每选错、多选1件设备，扣0.2分。 2、需绘制设备之间的信号传输链路，每少绘制1条链路，扣0.2分。 |
| 1.2 | UML部署图绘制 | 3分 |  | 1、每少绘制1个节点，扣0.2分。 2、服务器节点中组件不全，扣0.5分。 3、节点间链接绘制不全，扣0.5分。 |
| 1.3 | 原型图绘制 | 2分 |  | 1、界面设计图中应具备实现以下功能的区域或控件：商品列表显示、二维码图片显示、录入功能控件、打印功能控件、开启/关闭服务操作控件。每少1项扣0.3分。 2、界面设计图中各控件布局较为混乱、无法识别控件功能，扣0.5分。 |

任务二：物联网应用环境安装部署(35分)

| 序号 | 考核内容 | 配分 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感知层设备选型、安装与连接 | 10分 |  | 扣分制，扣完10分为止。 |
| 1.1 | 工位设备安装 | 10分 |  | 检查所安装设备。 1、设备选型与安装区域正确（扣分制，扣完为止） ①每1个设备未安装，扣0.5分； ②每1个设备安装区域错误，扣0.5分； ③每1个设备选型错误，扣0.5分； ④每多余安装0.5个任务不需要的设备，扣0.5分。 2、设备安装牢固（扣分制，扣完为止） 检查设备安装是否牢固，每1个设备安装不牢固，扣0.5分； 3、设备安装螺母加垫片（扣分制，扣完为止） 有超过5个螺母没加垫片，扣0.5分。 4、设备接线（扣分制，扣完为止） 每1处接线出现接线不牢固、铜线裸露较多，扣0.5分。 5、安装线槽盖（扣分制，扣完为止） 每1条线槽没安装线槽盖，扣0.5分。 |
| 2 | 传输层各设备的配置 | 5分 |  | 查看“任务结果文档.docx”中相应截图内容进行判分，扣分制，扣完相应项目得分为止。 |
| 2.1 | 无线路由器配置 | 1.5分 |  | 1、查看第1条截屏，无线路由IP地址不是【172.16.赛位号.1】，扣0.5分。 2、查看第2条截屏，无线网络名（SSID）不是【Newland赛位号】，扣0.5分。 3、查看第3条截屏，无线加密方式不是【WEP（128Bit）】加密模式，扣0.5分。 |
| 2.2 | 局域网各设备IP配置 | 1.5分 |  | 查看第4条截屏，能够扫描到6台联网设备，各设备IP地址范围为【172.16.赛位号.1】到【172.16.赛位号.6】。每少扫描1条正确设置IP的设备，扣0.5分。 |
| 2.3 | 串口服务器串口设置 | 2分 |  | 1、查看第5条表格，应焊有“四路模拟量采集器、ADAM4150数字量采集器”2个设备，每少1个设备，扣0.5分。 2、查看第6条中的截屏，每出现1个与第5条表格中波特率设置不符的串口配置，扣0.5分。 |
| 3 | 应用软件部署与配置 | 15分 |  | 查看“任务结果文档.docx”中相应截图内容进行判分。 |
| 3.1 | 发布IIS程序 | 1分 |  | 查看第7条截屏，显示发布后的IIS服务程序 |
| 3.2 | 成功登入Web端管理系统 | 1分 |  | 查看第8条截屏，显示系统登录后的主界面，正确得分。 |
| 3.3 | 完成门店数据的添加 | 1分 |  | 查看第9条截屏，显示编号、年份、手机号码，正确得分。 |
| 3.4 | 成功登入PC端管理系统 | 1分 |  | 查看第10条截屏，显示系统登录后的主界面，正确得分。 |
| 3.5 | 完成5个商品信息的添加 | 5分 |  | 查看第11条截屏，显示商品管理界面，有5个商品，每1个数据正确得1分，共5分。 |
| 3.6 | 完成2个商品的入库 | 1分 |  | 查看第12条截屏，显视两个商品的库存信息，每个商品的库存数量为2，状态为未出售，每正确一个得0.5分，共1分； |
| 3.7 | 完成门禁的配置 | 1分 |  | 查看第13条截屏，配置参数正确得分； |
| 3.8 | 门禁正常使用 | 1分 |  | 查看第14条截屏，系统正常运行且有画面得分； |
| 3.9 | 完成门店服务的配置 | 1分 |  | 查看第15条截屏，配置信息正确得得； |
| 3.10 | 完成员工打卡上班操作 | 1分 |  | 查看第16条截屏，图片体现LED屏幕上打卡成功，正确得分。 |
| 3.11 | 完成商品详情的推送 | 1分 |  | 查看第17条截屏，图片体现安卓端指定的商品信息。 |
| 4 | 云平台的配置与使用 | 5分 |  | 查看“任务结果文档.docx”中相应截图内容进行判分。 |
| 4.1 | 完成云用户的注册 | 0.5分 |  | 查看第18条截屏，截图为“完善资料编辑界面”，各项数据正确得分。 |
| 4.2 | 新增云平台项目 | 0.5分 |  | 查看第19条截屏，截图正确、各项数据正确得分。 |
| 4.3 | 为网关设备添加传感器与执行器 | 1.5分 |  | 查看第20条截屏，网关设备“在线”状态，得1分，传感器参数数量，执行器参数数量，每错一个扣0.5分，本道分值扣完为止。 |
| 4.4 | 云平台应用的发布 | 1分 |  | 查看第21条两张截屏，截图为应用配置的各项参数正确得0.5分，浏览发布后的应用截屏体现正确的数据得0.5分。 |
| 4.5 | 云平台案例的部署 | 1.5分 |  | 查看第22条截屏，界面体现设备的数据每少一个扣0.5分，本道分值扣完为止。 |

任务三：物联网感知层开发调试（18分）

| 序号 | 考核内容 | 配分 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CC2530计数统计 | 5分 |  | 1、能够正确通过自身LED灯表示计数数值，得2分。 2、LED灯所表示的计数是对SW1按键按下次数进行计数，得3分。 注：按照要求要将ZigBee装到工位相应位置并通电，否则本题将扣2分，扣完为止。 |
| 2 | 迷你环境监控系统 | 5分 |  | 1、查看开发代码中引用的方法逻辑引用的方法,正确得2分。 2、显示屏上有体现正确的数据，得3分。 注：按照要求节点模块装到工位相应位置并通电，否则本题将扣2分，扣完为止。 |
| 3 | 节点控制系统 | 8分 |  | 1、节点通电后能显示屏显示当前工位号，得2分。 2、当单击Key2后，板上的LED1灯亮起得2分，显示屏显示LED1，得1分 3、当单周Key3后，板上的LED2灯亮起得2分，显示屏显示LED2，得1分 注：按照要求节点模块装到工位相应位置并通电，否则本题将扣2分，扣完为止。 |

任务四：物联网PC应用开发（18分）

| 序号 | 考核内容 | 配分 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境监控系统 | 5分 |  | 1、程序界面设计达到效果要求，得0.5分。 2、能实时采集温度信息，得0.5分。 3、能实时采集湿度信息，得0.5分。 4、实现折线图显示温度，得1分。 5、能正确实时烟雾信息，得0.5分。 6、能够手动控制风扇，得0.5分。 7、能够根据烟雾自动开启风扇，得0.5分。 8、风扇开始时，程序界面能显示风扇转动效果，得1分。 注：本道题是通过云平台获取数据，直接从串口获取倒扣2分。 |
| 2 | 扫码购物管理系统 | 5分 |  | 1、界面能达到功能的要求，得0.5分。 2、能够录入商品信息，得0.5分。 3、能够显示出商品列表，得0.5分。 4、能够显示列表中选中商品的二维码，得0.5分。 5、能够打印商品二维码，得0.5分。 6、完成与移动端的数据服务能正确与客户端完成购买业务，得2.5分。 |
| 3 | 安防联动系统 | 8分 |  | 1、程序界界面设计合理，得1分。 2、能实现串口选择和波特率配置，得1分。 3、报警功能监测到人员入侵时，能弹出报警信息，得1分 4、报警灯闪烁10秒后能自动停止，得1分 5、视频监控实时显示图像，得1分，能正确录像，得1分。 6、能控制摄像头移动，得1分。 7、能将人员入侵报警信息推送到移动终端，得1分。 注：确认开发协调器模块是否接入了服务器的COM8端口，否则本题将扣2分，扣完为止。 |

任务五：物联网移动应用开发（18分）

| 序号 | 考核内容 | 配分 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 行政管理中心门禁管理 | 6分 |  | 1、程序界面设计能达到参照图要求，得1分。 2、看程序源代码是否正确引用，得1分。 3、能实现发卡注册功能，得1分。 4、能查询注册员工信息，得1分。 5、发卡注册功能具有刷卡动画，得1分。 6、门禁刷卡功能员工信息查询功能将刷卡提示信息按显示要求显示到led屏幕上，得1分。 注：确认LED显示屏和中距离一体机连接到移动终端，否则本题将扣1分。 |
| 2 | 移动端扫码购物系统 | 6分 |  | 1、程序界面设计能达到全部任务的要求，得1分。参考程序界面： 2、网络通信功能能设置服务器地址实现网络通信，得1分。 3、成功实现网络通信后，得到商品二维码图片列表，并显示在界面上，得1分。 4、点击二维码图片实现模拟扫码功能，将商品编号传输到服务端，并获取商品信息显示到界面，得2分。 5、实现购物功能，在点击购买按键后，把商品名称、购买数量发送到服务端，购买成功后返回二维码列表界面，得1分。 |
| 3 | 基于wifi的移动端安防监控系统 | 6分 |  | 1、程序界面设计能达到全部任务的要求，得1分。 2、网络连接状态能显示当前连接的WIFI的SSID名称，得1分。 3、能用图片表示网络连接信号强度状态，得1分。 4、能获取任务四题3提供的人员入侵报警信息，并能在5秒后清除报警信息，得1分。 5、出现报警信息时，能显示报警地点的实时图片，得1分。 6、实现远程“开启监控”和“关闭监控“功能，能查看摄像头实时图像，得1分。 |

职业素养（3分）

| 序号 | 考核要求 | 配分 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 布线整洁美观 | 1分 |  |  |
| 2 | 工位卫生 | 1分 |  |  |
| 3 | 其他（安全文明操作） | 1分 |  | 工具是否收回，按位置摆放。 |

3.评判方式

（1）上机操作部分

内容描述：通过对物联网工程应用实训平台设备的操作，在规定时间内，按任务书要求实现竞赛内容，竞赛结束，停止一切操作。

评判方式：裁判组在竞赛规定的结束时间后，分组对参赛队伍进行考评，客观题每组裁判2名、主观题每组裁判5名。裁判员每人有一份评分表，裁判员按照评分表中要求安装设备和存放在U盘中的提交结果按照评分表中标准进行打分评判。

（2）物联网工程项目设计方案部分

内容描述：在任务书中，根据题目给出的要求编写物联网工程项目设计方案，以电子档或作答卷的形式存档。过程中需要用到一些画图工具、原型工具，在竞赛资料中会提供。完成设计方案的文档后提交到提交资料对应的文件夹中。

评判方式：裁判根据选手编写的设计方案，从文档的内容是否按照目录要求全部完成，是否切合任务书编写设计方案，是否正确使用工具完成架构图形、原型设计，是否在方案设计上有新意，设计架构技术方案是否合理可行等方面作为分数评判的依据。

# （二）评分方法

1.组织与分工

（1）参与大赛赛项成绩管理的组织机构包括裁判组、监督组和仲裁组，受赛项执委会领导。

（2）裁判组实行“裁判长负责制”，设裁判长1名；加密裁判2名；现场裁判10名；评分裁判15名（评分方式为结果评分，客观题由2个裁判一组、主观题由5个裁判一组，分组进行评分）；共计28人。

（3）检录工作人员负责对参赛队伍（选手）进行点名登记、身份核对等工作；加密裁判负责组织参赛队伍（选手）抽签，对参赛队信息、抽签代码等进行加密、解密工作；现场裁判按规定做好赛场记录，维护赛场纪律；评分裁判负责对参赛队伍（选手）的比赛作品、比赛表现按赛项评分标准进行评定。

（4）监督组对裁判组的工作进行全程监督，并对竞赛成绩抽检复核。

（5）仲裁组负责接受由参赛队领队提出的对竞赛过程的申诉，组织复议并及时反馈复议结果。

2.成绩评定方法
    （1）结果评分

根据竞赛考核目标、内容对参赛选手在竞赛过程中的最终成果做出评价，本赛项的评分方法为结果评分。

结果评分是对参赛选手提交的竞赛成果和作答卷，依据赛项评价标准进行评价评分。

所有的评分表、成绩汇总表备案以供核查，最终的成绩由裁判长进行审核确认并上报赛项执委会。   
    （2）抽检复核
    为保障成绩评判的准确性，监督组对赛项总成绩排名前30%的所有参赛队伍（选手）的成绩进行复核；对其余成绩进行抽检复核，抽检覆盖率15%。
    监督组需将复检中发现的错误以书面方式立刻告知裁判长，由裁判长更正成绩并签字确认。
    若复核、抽检错误率超过5%时，裁判组将对所有成绩进行复核。

3.成绩解密

裁判长正式提交赛位（竞赛作品）评分结果并复核无误后，加密裁判在监督人员监督下对加密结果进行逐层解密。

4.成绩公布

赛项成绩解密后，经裁判长、监督组签字后，在赛项执委会指定的地点，以纸质形式向全体参赛队进行公布。成绩公布2小时无异议后，将赛项总成绩的最终结果录入赛务管理系统，经裁判长、监督组长和仲裁长在系统导出成绩单上签字后，在闭赛式上宣布并颁发证书。

5.成绩报送

（1）录入，由承办单位信息员将赛项总成绩的最终结果录入赛务管理系统。

（2）审核，承办单位信息员对成绩数据审核后，将赛务系统中录入的成绩导出打印，经赛项裁判长审核无误后签字。

（3）报送，由承办单位信息员将裁判长确认的电子版赛项成绩信息上传赛务管理系统，同时将裁判长签字的纸质打印成绩单报送大赛执委会办公室。

6.成绩使用

大赛最终成绩由大赛组委会秘书处公布，任何组织和个人，不得擅自对大赛成绩进行涂改、伪造或用于欺诈等违法犯罪活动。

# 十二、奖项设定

竞赛设参赛选手团体奖，以赛项实际参赛队总数为基数，一等奖占比10%，二等奖占比20%，三等奖占比30%，小数点后四舍五入；

获得一等奖的参赛队指导教师获“优秀指导教师奖”，授予荣誉证书；

大赛所有荣誉证书、奖杯由大赛组委会统一制作颁发。

# 十三、赛场预案

按照《全国职业院校技能大赛制度汇编》中相关制度执行。

1.竞赛软硬件环境和电脑在比赛前进行压力测试，验证功能正常。竞赛现场准备有5-6套完整的竞赛环境和充足的备用设备，保证在出现非选手原因的损坏时，经现场裁判认定，裁判长确认后，由赛场技术支持人员予以及时更换。

2. 竞赛过程中出现设备掉电、故障等意外时，现场裁判需及时确认情况，安排赛场技术支持人员进行处理，现场裁判登记详细情况，填写补时登记表，报裁判长批准后，可安排延长补足相应选手的比赛时间。

3.本赛项竞赛过程中各个竞赛工位为独立供电且各个参赛队均采用独立网络进行竞赛，如在竞赛时某赛位参赛队出现意外境况不会影响其它赛位正常比赛，不会由此对成绩产生影响。

4.比赛期间发生大规模意外事故和安全问题，发现者应第一时间报告赛项执委会，赛项执委会应采取中止比赛、快速疏散人群等措施避免事态扩大，并第一时间报告赛区执委会。赛项出现重大安全问题可以停赛，是否停赛由赛区执委会决定。事后，赛区执委会应向大赛执委会报告详细情况。

# 十四、赛项安全

赛事安全是技能竞赛一切工作顺利开展的先决条件，是赛事筹备和运行工作必须考虑的核心问题。赛项执委会采取切实有效措施保证大赛期间参赛选手、指导教师、裁判员、工作人员及观众的人身安全。

# （一）比赛环境

1．赛项执委会须在赛前组织专人对比赛现场、住宿场所和交通保障进行考察，并对安全工作提出明确要求。赛场的布置，赛场内的器材、设备，应符合国家有关安全规定。如有必要，也可进行赛场仿真模拟测试，以发现可能出现的问题。承办院校赛前须按照赛项执委会要求排除安全隐患。

2. 赛场周围要设立警戒线，要求所有参赛人员必须凭赛项执委会印发的有效证件进入场地，防止无关人员进入发生意外事件。比赛现场内应参照相关职业岗位的要求为选手提供必要的劳动保护。在具有危险性的操作环节，裁判员要严防选手出现错误操作。

3. 承办院校应提供保证应急预案实施的条件。对于比赛内容涉及高空作业、可能有坠物、大用电量、易发生火灾等情况的赛项，必须明确制度和预案，并配备急救人员与设施。

4. 严格控制与参赛无关的易燃易爆以及各类危险品进入比赛场地，不许随便携带书包进入赛场。

5. 配备先进的仪器，防止有人利用电磁波干扰比赛秩序。大赛现场需对赛场进行网络安全控制，以免场内外信息交互，充分体现大赛的严肃、公平和公正性。

6. 赛项执委会须会同承办院校制定开放赛场和体验区的人员疏导方案。赛场环境中存在人员密集、车流人流交错的区域，除了设置齐全的指示标志外，须增加引导人员，并开辟备用通道。

7. 大赛期间，承办院校须在赛场管理的关键岗位，增加力量，建立安全管理日志。

# （二）生活条件

1. 比赛期间，原则上由赛项承办院校统一安排参赛选手和指导教师食宿。承办院校须尊重少数民族的信仰及文化，根据国家相关的民族政策，安排好少数民族选手和教师的饮食起居。

2. 比赛期间安排的住宿地应具有宾馆/住宿经营许可资质。以学校宿舍作为住宿地的，大赛期间的住宿、卫生、饮食安全等由执委会和提供宿舍的学校共同负责。

3. 大赛期间有组织的参观和观摩活动的交通安全由赛区组委会负责。赛项执委会和承办院校须保证比赛期间选手、指导教师和裁判员、工作人员的交通安全。

4. 各赛项的安全管理，除了可以采取必要的安全隔离措施外，应严格遵守国家相关法律法规，保护个人隐私和人身自由。

# （三）组队责任

1. 各学校组织代表队时，须安排为参赛选手购买大赛期间的人身意外伤害保险。

2. 各学校代表队组成后，须制定相关管理制度，并对所有选手、指导教师进行安全教育。

3. 各参赛队伍须加强对参与比赛人员的安全管理，实现与赛场安全管理的对接。

# （四）应急处理

比赛期间发生意外事故时，发现者应在第一时间报告赛项执委会，同时采取措施，避免事态扩大。赛项执委会应立即启动预案予以解决并向赛区执委会报告。出现重大安全问题的赛项可以停赛，是否停赛由赛区组委会决定。事后，赛区执委会应向大赛执委会报告详细情况。

# （五）处罚措施

1. 因参赛队伍原因造成重大安全事故的，取消其获奖资格。

2. 参赛队伍有发生重大安全事故隐患，经赛场工作人员提示、警告无效的，可取消其继续比赛的资格。

3. 赛事工作人员违规的，按照相应的制度追究责任。情节恶劣并造成重大安全事故的，由司法机关追究相应法律责任。

# 十五、竞赛须知

# （一）参赛队须知

1. 参赛队应该参加赛项承办单位组织的闭赛式等各项赛事活动。

2. 在赛事期间，领队及参赛队其他成员不得私自接触裁判，凡发现有弄虚作假者，取消其参赛资格，成绩无效。

3. 所有参赛人员须按照赛项规程要求按照完成赛项评价工作。

4. 对于有碍比赛公正和比赛正常进行的参赛队，视其情节轻重，按照《全国职业院校技能大赛奖惩办法》给予警告、取消比赛成绩、通报批评等处理。其中，对于比赛过程及有关活动造成重大影响的，以适当方式通告参赛院校或其所属地区的教育行政主管部门依据有关规定给予行政或纪律处分，同时停止该院校参加全国职业院校技能大赛1年。涉及刑事犯罪的移交司法机关处理。

# （二）参赛队领队须知

1. 领队应按时参加赛前领队会议，不得无故缺席。

2. 领队负责组织本省参赛队参加各项赛事活动。

3. 领队应积极做好本省参赛队的服务工作，协调各参赛队与赛项组织机构、承办院校的对接。

4. 参赛队认为存在不符合竞赛规定的设备、工具、软件，有失公正的评判、奖励，以及工作人员的违规行为等情况时，须由领队在该赛项竞赛结束后 2 小时内，向赛项仲裁组提交书面申诉材料。各参赛队领队应带头服从和执行申诉的最终仲裁结果，并要求指导教师、选手服从和执行。

# （三）指导教师须知

1. 指导教师应该根据专业教学计划和赛项规程合理制定训练方案，认真指导选手训练，培养选手的综合职业能力和良好的职业素养，克服功利化思想，避免为赛而学、以赛代学。

2. 指导教师应该根据赛项规程要求做好参赛选手保险办理工作，并积极做好选手的安全教育。

3. 指导教师参加赛项观摩等活动，不得违反赛项规定进入赛场，干扰比赛正常进行。

# （四）参赛选手须知

1. 参赛选手凭赛区执委会颁发的参赛凭证和有效身份证件（身份证、学生证）参加竞赛及相关活动，在赛场内操作期间应当始终佩带参赛凭证以备检查。

2．参赛选手须严格按规定时间进入比赛场地，对现场条件进行确认并签字，按统一指令开始竞赛，在收到开赛信号前不得启动操作。各参赛队自行决定分工、工作程序和时间安排，在指定工位上完成竞赛项目。

3. 参赛选手不允许携带任何竞赛规程禁止使用的电子产品及通讯工具，以及其它与竞赛有关的资料和书籍，不得以任何方式泄露参赛院校、选手姓名等涉及竞赛场上应该保密的信息。

4．参赛选手比赛时间内连续工作，食品、饮水等由赛场统一提供。选手休息、饮食及如厕时间均计算在比赛时间内。

5．竞赛期间，参赛选手不得提前离开赛场。如特殊原因（如身体不适等）无法继续参赛的，需举手请示裁判，经裁判同意后方可离开赛场。选手离开赛场后不得在场外逗留，也不得再返回赛场。

6．竞赛结束时间到后，选手不得再进行任何与竞赛有关的操作。参赛队若提前结束比赛，应向裁判员举手示意，裁判员记录比赛完成时间。

7．参赛选手须按照竞赛要求及规定提交竞赛结果及相关文件，禁止在竞赛成果上做任何与竞赛无关的标记，如单位名称、参赛者姓名等，否则视为作弊。

8．参赛选手须严格遵守操作规程，确保人身及设备安全。竞赛期间，若因选手个人原因出现安全事件或设备故障不能进行竞赛的，由裁判组裁定其竞赛结束，保留竞赛资格，累计其有效竞赛成绩；非选手个人原因出现的设备故障，由裁判组做出裁决，可视具体情况给选手补足排除故障耗费时间。

9．参赛选手须严格遵守赛场规章制度、服从裁判，文明竞赛。有作弊行为的，参赛队该项成绩为0分；如有不服从裁判、扰乱赛场秩序等不文明行为，按照相关规定扣减分数，情节严重的取消比赛资格和成绩。

10．为培养技能型人才的工作风格，在参赛期间，参赛选手应当注意保持工作环境及设备摆放，符合企业生产“5S”（即整理、整顿、清扫、清洁和素养）的原则，如果过于脏乱，裁判员有权酌情扣分。

# （五）工作人员须知

1．服从赛项执委会的领导，遵守职业道德、坚持原则、按章办事，以高度负责的精神、严肃认真的态度和严谨细致的作风做好工作，为赛场提供有序的服务。

2. 佩带工作人员证件，仪表整洁，忠于职守，语言举止文明礼貌。

3. 熟悉《竞赛规程》，认真执行竞赛规则，严格按照工作程序和有关规定办事，遇突发事件，按照应急预案，组织指挥人员疏散，确保人员安全。
    4. 坚守岗位，不迟到，不早退，不擅离职守。

5. 赛场工作人员要积极维护好赛场秩序，以利于参赛选手正常发挥水平。

6. 赛场工作人员在比赛中不回答选手提出的任何有关比赛技术问题，如遇争议问题，需上报执委会。

# 十六、申诉与仲裁

1. 各参赛队对不符合大赛和赛项规程规定的仪器、设备、工装、材料、物件、计算机软硬件、竞赛使用工具、用品，竞赛执裁、赛场管理，以及工作人员的不规范行为等，可向赛项仲裁组提出申诉。申诉主体为参赛队领队。参赛队领队可在比赛结束后（选手赛场比赛内容全部完成）2小时之内向仲裁组提出书面申诉。

2. 书面申诉应对申诉事件的现象、发生时间、涉及人员、申诉依据等进行充分、实事求是的叙述，并由领队亲笔签名。非书面申诉不予受理。

3. 赛项仲裁工作组在接到申诉报告后的2小时内组织复议，并及时将复议结果以书面形式告知申诉方。申诉方对复议结果仍有异议，可由省（市）领队向赛区仲裁委员会提出申诉。赛区仲裁委员会的仲裁结果为最终结果。

4. 仲裁结果由申诉人签收，不能代收，如在约定时间和地点申诉人离开，视为自行放弃申诉。

5. 申诉方可随时提出放弃申诉。

6 .申诉方不得以任何理由采取过激行为扰乱赛场秩序。

# 十七、竞赛观摩

# （一）公开观摩

媒体观众可以在不打扰选手竞赛的要求下，沿现场指定观摩通道有组织地参观竞赛现场，了解物联网技术及职业教育教学成果。

在赛场外布置开放式展区，对物联网技术应用进行科普宣传，将物联网技术应用在人们生活中的应用或者未来生活的应用对公众进行展现。

比赛现场合理安装摄像头，实况转播比赛全过程，供领导、嘉宾、领队、教练和部分学生代表在休息室收看。

# （二）组织安排

观摩团在竞赛工作人员带领下，分批次到赛场观摩比赛。

# （三）纪律要求

观摩团成员在赛场需保持安静，沿现场指定观摩通道有组织地参观竞赛现场，不可进入比赛区域，不可接触设备，影响选手比赛。

观摩者不可携带手机、IPAD等通讯工具进入赛场，不可与选手讲话、传递信息等，需遵守赛场纪律。

# 十八、竞赛直播

为扩大竞赛的社会影响力，保证公平、公正、公开，在裁判长宣布竞赛正式开始后，将比赛过程中每个竞赛工位进行全程视频录像及直播，有条件的承办院校可提供指导老师在休息室内观看赛场竞赛情况直播；在开赛式、闭赛式现场通过对选手采访、指导教师采访、裁判专家点评和企业人士采访并制作相应的视频资料，突出赛项的技能重点与优势特色，为大赛宣传、资源转化提供全面的信息资料。视频资料也作为竞赛成果提交赛项区执委会，作为竞赛历史材料供后续赛项提高进行参考，选手竞赛过程可作为教学资料进行资源转换，促进相关专业教学发展。

# 十九、资源转化

2019年全国职业院校技能大赛物联网技术应用资源转化工作由赛项执委会负责，依照《全国职业院校技能大赛赛项资源转化工作办法》的有关要求，通过多手段、全方位对赛项资源优秀成果进行转换，赛后向大赛执委会办公室提交大赛成果资源转化方案如下表，半年内完成资源转化工作。

| 项目 | 任务 |
| --- | --- |
| 教材编写 | 计划联合部分优秀院校，编写《无线传感器网络开发实训》、《物联网智能环境项目实施教程》、《基于物联网项目的移动应用开发实训》、《基于物联网项目的Web前端应用与开发实训》、《基于物联网项目的自动识别技术及应用》、《物联网网关的设计与开发》、《物联网工程项目集锦》、《物联网云平台应用及开发实训》等八本教材，并计划于2019年底出版发行，供开设高职物联网相关专业的学校使用； |
| 教学资源建设 | 与教材出版同步提供围绕上述教材建设的相关教学资源库，包括课件、操作视频、考核标准等，在应用层面上为学校教学提供丰富的教学资源。 |
| 专业建设 | 召开专业建设研讨会，根据行业发展情况修订高职物联网相关专业课程库建设，明确专业核心课程，编写课程标准，为学校建设高职物联网专业提供课程指导； |
| 大赛成果专题研讨交流会 | 由获得作为示范推广的指导教师或学生介绍大赛成果，包括本赛项资料文本、音视频、图片成果等，围绕着物联网大赛成果交流学习的体会，分组展开研讨，提出进一步深入研究的做法、建议。使大赛成果深入人心，使大赛成果在学校得以有效推广应用。 |
| 师资培训 | 由学校与企业共育物联网师资，组织开展3-6期师资培训，推广大赛的成果，以切实转变物联网技术教育的教学理念，促进物联网相关课程的人才培养模式创新。 |

大赛资源成果转化方案如下：

| 资源名称 | 表现形式 | 资源数量 | 资源要求 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基 本 资 源 | 风采展示 | 赛项宣传片 | 视频 | 1 | 15分钟以上 | 赛后3个月 |
|  |  | 风采展示片 | 视频 | 1 | 10分钟以上 | 赛后3个月 |
|  | 技能概要 | 技能介绍 技能要点 评价指标 | 文档 | 1 | 电子教材 | 赛后3个月 |
|  | 教学资源 | 专业教材 | 文档 | 2 | 电子教材 | 赛后6个月 |
|  |  | 技能训练指导书 | 文档 | 1 | 电子教材 | 赛后6个月 |
|  |  | 大赛试题汇编 | 文档 | 1 | 电子版资料 | 赛后6个月 |
| 拓 展 资 源 | 案例库 | 文档 | 1 | 电子版资料 | 赛后6个月 |
|  | 优秀选手访谈 | 视频 | 1 | 15分钟以上 | 赛后3个月 |
|  | 师资培训 | 培训 | 3 | 培养60名以上师资 | 赛后6个月 |

2019年全国职业院校技能大赛

高职组

物联网技术应用

任

务

书

（样题）

赛位号:__________

# 第一部分竞赛设备及注意事项

赛场提供新大陆物联网工程应用实训系统2.0一套, 竞赛选手依照项目业务分析理解本竞赛项目的任务内容，完成任务书要求的相关操作与开发任务。

## 一、	注意事项

1、	检查硬件设备、电脑设备是否正常。检查竞赛所需的各项设备、软件和 竞赛材料等；操作完成后，需要保存设备配置，不要关闭任何设备，不要拆动 硬件的连接，不要对设备随意加密。

2、	U盘上的竞赛资料须先行拷贝到计算机的D盘上，在竞赛结束前，请务必确保按任务要求，将截屏粘贴至指定文档中，其它要求须拷贝资料，如源程序等也须按要求拷贝到U盘和服务器的D盘上，否则影响评判成绩。

## 二、硬件环境

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物联网工程应用实训系统2.0 | 套 | 1 |
| 2 | 服务器（计算机上有标注） | 台 | 1 |
| 3 | 工作站（计算机上有标注） | 台 | 1 |
| 4 | 开发机（计算机上有标注） | 台 | 1 |

# 第二部分竞赛任务

## 任务一：物联网工程设计（8分）

#### 1、网络地址的分配

某工厂分配了一个总的网段（C类）172.18.200.0 掩码：25，作为物联网应用工程施工人员，您的任务是计算并列出网络列表，写出子网掩码、以及每个列表的网络号、起始IP、结束IP，广播地址；保存至U盘“提交资料\任务一\任务结果文档.doc”的第1条上。

#### 2、Visio绘图

使用Visio软件工具画出下图ZigBee板上使用的双联继电器内部电气原理电路图，完成后将结果文档命名为“双联继电器原理图.vsd”。将“双联继电器原理图.vsd”复制到U盘“提交资料\任务一”文件夹下，并将绘图转化成图片保存粘贴到U盘“提交资料\任务一\任务结果文档.doc”第2条上。。

#### 3、Axure原型设计

使用Axure原型绘制软件，根据下图所示完成原型设计，要求除了资料里提供的资源外，其控件只能使用Axure软件自带的元件实现。将原文件命名为“软件原型.rp”并保存到U盘“提交资料\任务一”，并将原型转化成图片保存粘贴到U盘“提交资料\任务一\任务结果文档.doc”第3条上。

## 任务二：物联网工程环境安装部署（35分）

### 一、	任务要求

按照任务说明中各题的描述对物联网工程应用实训系统平台，感知识别层中的多种设备，如各类传感器、识别设备等进行安装、设置和调试。环境部署完成后，将工具包、剩余螺丝收集放置在左侧工位桌面上。

### 二、	任务环境

硬件资源：PC机3台、移动互联终端、物联网工程应用实训系统2.0套件、物联网工具箱、导线。；

软件资源：见“竞赛资料\任务2”。

### 三、任务说明

### （一）感知层设备安装与调试

#### 1、设备选型、布局与安装连接

按照下图将设备安装到实训工位上，要求设备安装工艺标准、正确，设备安装位置工整、美观，连线整洁工整美观。

#### 2、桌面设备的摆放

将移动互联终端，放置在工作台上（工作站电脑旁）。将低频读写器、高频读写器、超高频读写器、扫描枪、打印机放置在服务器电脑的桌面上，其中小票打印机通电并连接好相关数据线，低频读写器、高频读写器、超高频读写器、扫描枪通过USB HUB连接到服务器电脑的PC上。

#### 3、感知层设备的连接和配置

备注：下面表格接入端口仅供参考，接入设备以本任务书中要求安装的设备为准（部分设备可能未使用到）。

| ZigBee四输入采集器 | IN1 | 温湿度传感器 |
| --- | --- | --- |
|  | IN2 | 二氧化碳传感器 |
|  | IN3 | 噪音传感器 |
| ADAM4150 | DI | 烟雾 |
|  | DO | 人体 |
| ZigBee双联继电器 | 1 | 风扇 |
|  | 2 | 照明灯 |
| 串口服务器 | P3 | 中距离一体机 |
|  | P4 | LED屏 |

#### 4、485数据采集器的连接

将ADAM4000系列采集器与485转232转换器设备正确连接，并正确连接供电。

#### 5、ZigBee模块的烧写配置

（1）ZigBee无线传感网模块程序下载与配置 将“竞赛资料\任务2”中提供的程序分别下载到ZigBee协调器（主控器)、四输入模拟量ZigBee通讯模块、继电器模块、传感器模块，选手自行安装该下载工具“SmartRF Flash Programmer”；

（2）参考下表所给定的参数配置任务要求，根据任务书要求实际情况完成对主控器、传感器模块、继电器模块的参数配置。下面表格设备仅供参考，所需设备以本任务书中要求安装的设备为准（部分设备可能未用到）。

| 设备 | 参数 | 值 |
| --- | --- | --- |
| 所有模块 | 网络号（Pan_id） | 0x8000+工位号 |
|  | 信道号（Channel） | 自行设定 |
|  | 序列号 | 自行设定 |
| 传感器模块 | 传感器类型 | 对应传感器 |
|  | 波特率 | 38400 |
| Zigbee协调器 | 波特率 | 38400 |
| 四输入模块 | 波特率 | 38400 |
| 双联继电器 | 波特率 | 9600 |

### （二）传输层连接与配置

#### 1、局域网络的连接部署

按照下表的各项无线网络配置要求，通过对无线路由器的设定，完成 无线局域网络的搭建，并将无线路由器修改后的IP设定界面、无线网络名称、 无线加密方式的界面（共3个界面）进行截屏，分别粘贴至U盘 “提交资料\任务二\任务结果文档.doc”的第1条、第2条、第3条上；

| 序号 | 网络配置项 | 网络配置内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 无线网络名称（SSID) | “2019GZ”+【工位号】 |
| 2 | 无线路由器IP地址 | 172.18.【工位号】.1 |
| 3 | 加密方式 | 激活WPA2PSK増强加密模式、密码类型AES |
| 4 | 无线网络密钥 | 任意设定 |

备注：无线路由器的默认地址为“192.168.0.1”，默认用户名为“admin”，密码为空。

将无线路由器、服务器、工作站、移动互联终端、串口服务器使用网 线连接起来，网络摄像头使用无线连接，并确保整个网络畅通。

#### 2、局域网各设备 IP 配置

按照下表的内容完成对局域网中各个网络设备IP地址、子网掩码、网关地址等的设定，并保证各个网络设备的通畅;各设备网络接口方式自行设定；

| 序号 | 设备名称 | 配置内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务器 | IP地址：172.18.【工位号】.11 |
| 2 | 工作站 | IP地址: 172.18.【工位号】.12 |
| 3 | 开发机 | IP地址: 172.18.【工位号】.13 |
| 4 | 网络摄像头 | IP地址：172.18.【工位号】.14 |
| 5 | 移动互联终端 | IP地址：172.18.【工位号】.15 |
| 6 | 串口服务器 | IP地址：172.18.【工位号】.16 |
| 7 | 网关 | IP地址：172.18.【工位号】.17 |

利用竞赛资料中提供的 IP 扫描工具（Advanced IP Scanner 文件夹），扫描检查局域网中的各终端 IP 地址，要求须检测到任务二要求的所有 IP 地址并截图，粘贴至U盘“提交资料\任务二\任务结果文档.doc”的第4条上。

#### 3、网络设备的配置

利用 “竞赛资料\任务2\串口服务器\串口服务器驱动”中提供的串口服务器驱动软件，将IP地址设定为“172.18.【工位号】.16”，并按下表内容要求，分别设置串口服务器的COM端口分别为“COM2、COM3、COM4、COM5”；完成配置后，要求串口服务器的软件配置界面进行截屏，粘贴至U盘“提交资料\任务二\任务结果文档.doc”的第5条上。

| 序号 | 设备 | 连接端口 | 端口号及波特率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ADAM4000 | P1 | COM2， 9600 |
| 2 | ZigBee协调器 | P2 | COM3，38400 |
| 3 | 中距离一体机 | P3 | COM4，57600 |
| 4 | LED屏 | P4 | COM5,9600 |

#### 4、摄像头的抓图

在LED显示工位号，要求：内容居中显示在LED屏中间，要停留住，并利用摄像头对其进行抓拍（要求图片清晰），并把抓拍后的照片粘贴至U盘 “提交资料\任务二\任务结果文档.doc”中第6条上。

#### 5、设置串口服务器的访问

请在串口服务器Web端相关设置页面完成禁止工作站访问串口服务器，请将设置的界面进行截图，粘贴至U盘“提交资料\任务二\任务结果文档.doc”中第7条上。

### （三）应用软件部署与配置

#### 1、行业应用软件的安装部署

（1）在服务器上安装部署智能门店服务端程序、添加智能门店数据库，使得用户能够正常进入Web端智能门店管理系统。

（2）完成对Web端智能门店服务端程序调试系统可正常工作。配置成功后登陆Web端智能门店管理系统主界面，并对智能门店管理系统主界面进行截屏，粘贴至U盘“提交资料\任务二\任务结果文档.doc”中第8条上。

（3）完成门店数据的添加并对界面进行截图，要求有编号、年份、手机号参数数据，粘贴至U盘“提交资料\任务二\任务结果文档.doc”中第9条上。

（4）完成对PC端智能门店管理系统的配置，配置成功后登录PC端系统并截屏，保存粘贴至U盘“提交资料\任务二\任务结果文档.doc”中第10条上。

（5）完成5个商品信息“香蕉、苹果、西瓜、葡萄、桔子”的添加操作，将带有5个商品的商品管理界面截图，保存粘贴至U盘“提交资料\任务二\任务结果文档.doc”中第11条上。

#### 2、云平台的使用

打开浏览器，进入物联网云服务平台（http://192.168.0.138），进入物联网云服务平台首界面，进行如下操作：

（1）注册一个新用户，选择个人注册，手机号为“139100000+2位组号”（如组号为5，则新用户名为13910000005），密码随意设置；然后退出，用新用户名重新登录，记住密码，进入云平台个人设置下的完善资料编辑界面，将完善资料编辑界面进行截图保存粘贴至U盘“提交资料\任务二\任务结果文档.doc”的第12条上。

提示：务必使用记住该密码，否则将造成裁判无法进入云平台评分，由此造成的后果由选手自行承担。

（2）新增一个项目，项目名称为“高职物联网+2位组号”（如组号为5，则项目名称为高职物联网05），行业类别为“智慧城市”，联网方案为“以太网”，将添加完成的开发者中心界面保存粘贴至U盘“提交资料\任务二\任务结果文档.doc”的第13条上。

（3）新增设备，在这个项目下新增一个设备，设备名称为“物联网网关+2位组号”（如组号为5，则设备名称为“物联网网关05”），其相关参数选手按正确方法自行设置，设备标识选手自行查询网关设备而得，（需要为网关正确配置云平台的IP、端口），将添加完成的设备管理界面进行截图，要求设备状态为“在线”，保存粘贴至U盘“提交资料\任务二\任务结果文档.doc”的第14条上。

（4）为上述网关设备添加传感器与执行器，添加右工位区域的传感器与执行器设备，添加完后添加完成之后，将设备传感器页面进行截图，保存粘贴至U盘“提交资料\任务二\任务结果文档.doc”的第15条上。

（5）在上述云平台的新增的项目下创建应用，应用名称为“智能家居”，标识由参赛选手自行设定，模板为智能家居，其余参数项：选手按正确方法自行设置并保存，进入发布好的“智能家居”应用界面，将带有数据参数的界面进行截图保存粘贴至 U 盘“提交资料\任务二\任务结果文档.doc”的第 16 条上。

## 任务三：物联网感知层设备配置调试（18分）

### 一.任务要求

按照任务说明中的描述要求，利用无线传感网部分的硬件设备、相关程序及工具，完成程序的下载及配置，并建立无线传感网，实现任务需要的功能。

完成的内容及项目工程代码要求保存到服务器D盘与U盘的“提交资料\任务三\”目录下。

### 二.任务环境

硬件资源：

开发机、服务器PC、相关网络设备、实训系统套件。

软件资源：

接口文件及其说明文档详见U盘“竞赛资料\任务三”。

### 三.任务说明

根据“竞赛资料\任务三\”如果有提供相对应的IAR工程文件，选手自行选取合适的工程，在工程代码中添加相应代码，否则自行创建IAR工程，实现题意所要求的功能。

### 1、灯光控的制

找到一个ZigBee板（黑色），新建IAR工程文件，完成按键控制ZigBee单片机上灯的亮灭，考核选手ZigBee单片机基础知识的掌握。具体任务要求如下：

(1)程序开始运行；D3，D6灯亮，D4 ,D5灯灭；

(2)当第1次按下按键SW1后，D4灯亮，其他灯灭。

(3)当第2次按下按键SW1后，D3灯亮，其他灯灭。

(4)当第3次按下按键SW1后，D6灯亮，其他灯灭。

(5)当第4次按下按键SW1后，D5灯亮，其他灯灭。

(5)以此类推重复以上灯光的控制。

补充说明：

在这块ZigBee板的小辣椒上贴上“任务三题1”，将这些相关设备放到答题区域上，接上电源，待裁判评判。

注：将完成后的工程代码拷贝到U盘“提交资料\任务三\题1”目录下；

### 2、迷你环境监控系统

作为物联网工程师实现如下功能：找到一个NB-IoT模块、一个可燃气传感器完成一个可燃气环境监控，考核选手NB-IoT开发的知识的掌握。具体任务要求如下：

(1)要求使用提供的未完成的工程进行开发；

(2)选手自行完成空缺的代码块进行引用。

(3)显示屏上有体现正确可燃气的数据（可用打火机气体）。

补充说明：

将这些相关设备安装到对应区域上，接上电源，待裁判评判，将完成后的工程代码拷贝到U盘“提交资料\任务三\题2”目录下；

### 3、节点控制系统

利用提供的工程结合LoRa模块进行开发，考核选手对LoRa的控制与输出显示。具体任务要求如下：

(1) 通电后能显示屏显示当前工位号；

(2) 当单击Key2后，板上的LED1灯亮起，显示屏显示LED1。

(3) 当单击Key3后，板上的LED2灯亮起，显示屏显示LED2。

补充说明：

将这些相关设备安装到对应区域上，接上电源，待裁判评判，将完成后的工程代码拷贝到U盘“提交资料\任务三\题3”目录下；

## 任务四：物联网PC平台应用设计开发（18分）

### 一.任务要求

按照任务说明描述的要求，利用提供的相关资源，新建.Net项目，实现相关业务环节。

完成的项目工程代码要求保存到服务器及U盘的“D:\提交资料\任务4\”目录下。

### 二.任务环境

硬件资源：

开发机、服务器PC、相关网络设备、实训系统套件。

软件资源：

接口文件及其说明文档详见竞赛资料中的“竞赛资料\任务四”。

### 三.任务说明

### 1、环境监控系统

新建 WPF 项目，利用提供的“竞赛资料\任务三\题四”目录下的相关素材和说明文档完成开发、设计。

要求：

1、可实时显示的温湿度、光照（通过云平台获取传感器值）；

2、当温度大于给定的温度时，风扇开；

3、当低于给定的温度时，风扇关；

4、实时显示 1 分钟的温度曲线（温度曲线插件在动态库资源里面）。

注：将完成后的工程代码拷贝到U 盘“提交资料\任务四\题1”目录下；

### 2、扫码购物管理系统

新建WPF应用程序，实现扫码购物管理系统其功能包括：录入商品信息，显示出商品列表，显示列表中选中商品的二维码，打印商品二维码，完成与移动端的数据服务能正确与客户端完成购买业务，任务要求：

1、商品信息字段：品名、价格、单价、单位、规格

2、参赛选手自行创建数据库与相应的表结构。

3、软件主界面要合理美观，至少要有添加按钮、与展示商品的表格。

4、点击添加按钮弹出新增的商品的窗体，界面体现“品名、价格、单价、单位、规格”。

5、列表出选中某个商品弹出显示其二维码，其弹窗支持打印商品的二维码。

6、发布一个Web服务程序供任务五题2使用，具体要求及功能详看任务五题2。

备注：本题中用到的小票打印机、需要安装到服务器电脑上，否则将影响评判。将完成后的工程代码拷贝到U 盘“提交资料\任务四\题2”目录下；

### 3、安防联动系统

新建 WPF 项目，利用提供的“竞赛资料\任务三\题 2”目录下的相关素材和说明文档，完成程序开发。

设计要求：

  1、将协调器连接到串口服务器上，界面上实现串口选择和波特率配置；

  2、实时采集有人或无人的数据，监测到人员入侵时，能弹出报警信息；

3、当有人时报警灯闪烁10秒后能自动停止；

4、主界面上实时显示视频监控的图像，有人时能进行录像；

5、能对云台进行控制。

6、能将人员入侵报警信息推送到移动终端，其协议由参赛选手自行选择（HTTP，Socket）。

备注：将完成后的工程代码拷贝到U 盘“提交资料\任务四\题3”目录下；

## 任务五：物联网Android平台应用设计开发（18分）

### 一.任务要求

按照任务说明描述的要求，新建Android应用工程，利用提供的相关接口文件（jar、.so文件）及其说明文档，在关键技术平台上实现业务需求。

完成的项目工程代码要求保存到服务器及U盘的“D:\提交资料\任务5\”目录下。

### 二.任务环境

硬件资源：

移动互联终端设备、智慧城市综合套件、移动工位、相关网络设备、实训系统套件。

软件资源：

接口文件（jar、so文件）及其说明文档见竞赛资料中的“竞赛资料\任务五”。

### 三.任务说明

### 1、环境监控系统

新建Android项目，利用提供的相关素材和说明文档，完成程序开发，设计要求：

（1）LED显示屏和中距离一体机连接到移动终端。

（2）在未完成的工程上新增发卡注册界面，在发卡注册界面实现刷卡动画。

（3）完善查询注册员工信息界面，并实现其功能。

（4）刷卡功能员工信息查询功能将刷卡提示信息按显示要求显示到led屏幕上。

注：将完成后的工程代码编译下载到移动互联终端，把源码拷贝到U盘“提交资料\任务五\题1”目录下；

### 2、移动端扫码购物系统

新建Android项目，利用提供的相关素材和说明文档，完成程序开发,设计要求：

（1）界面设计合理美观；

（2）主界面上有提供设置按钮，进入设置网络通信功能，设置服务器地址实现网络通信。

（3）成功设置完后，主界面得到从Web端所提供商品二维码图片列表数据，并显示在界面上。

（4）点击二维码图片实现模拟扫码功能，将商品编号传输到服务端，并获取商品信息显示到弹出界面上。

（5）实现购物功能，在点击购买按键后，把商品名称、购买数量发送到服务端，购买成功后返回二维码列表界面。

注：将完成后的工程代码编译下载到移动互联终端，把源码拷贝到U盘“提交资料\任务五\题2”目录下；

### 3、基于wifi的移动端安防监控系统

新建Android项目，利用提供的相关素材和说明文档，完成程序开发,设计要求：

（1）界面设计合理美观；

（2）主界面上实时显示网络连接状态及当前连接的WIFI的SSID名称。

（3）能用所提供图片表示网络连接信号强度状态。

（4）界面上获取并显示任务四题3提供的人员入侵报警信息，并能在5秒后清除报警信息。

（5）出现报警信息时，能显示报警地点的实时图片。

（6）实现远程“开启监控”和“关闭监控”功能，能查看摄像头实时图像。

注：将完成后的工程代码编译下载到移动互联终端，把源码拷贝到U盘“提交资料\任务五\题3”目录下；

## 任务六、职业素养（3分）

### 1、卫生整理情况

工位地板、桌面等处卫生打扫。

### 2、设备规整情况

未涉及评判使用的工具还原规整、设备摆放工整、设备手提箱的规整等。

### 3、设备安装布局均匀、美观、整齐

工位设备安装整齐、设备部件均匀排布、美观等。