2019年全国职业院校技能大赛

赛项规程

一、赛项名称

赛项编号：GZ-2019007

赛项名称：工业产品数字化设计与制造

英文名称：Industrial Products Digital Design and Manufacturing

赛项组别：高职组

赛项归属：装备制造大类

二、竞赛目的

着眼《中国制造2025》中“创新驱动、质量为先”指导方针，紧贴“高端数控机床”发展方向，利用三维数字化设计与制造技术，针对复杂曲面的工业产品及零部件，进行数字化建模、创新设计和制造过程，融合高职装备制造大类专业的核心技能与核心知识，重点考核参赛选手的技能、规范操作和创新创意实践三个方面，促进人才培养规格和质量的提高，提倡和宏扬“工匠精神”。展示高职优秀师生的风采。

三、竞赛内容

竞赛总时间为5.5小时，分为两个阶段进行。第一阶段为“数据采集、建模与创新设计”，含四个竞赛任务，竞赛时间为3.5小时。第二阶段为“创新产品加工、装配验证”，含3个竞赛任务，竞赛时间为2小时，不限制每个阶段内各项任务的完成时间。第一阶段成绩占总成绩的70%、第二阶段占总成绩的和30%。

竞赛内容及成绩占比，见表1。

表1 竞赛内容、分值与竞赛时间

| 竞赛 内容 | 任务 名称 | 描述 | 分值 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段: 数据采集、建模与创新设计 | 任务1 实物三维数据采集 | 调整给定三维扫描设备至工作状态，并对指定的实物进行三维数据采集。 | 20分 | 3.5 小时 |
|  | 任务2 三维建模 | 利用任务1所采集的数据，选择赛项给定软件的其中一种，对实物外观面进行三维数字化建模。 | 25分 |  |
|  | 任务3 结构创新优化设计 | 利用给定实物和任务2所建数字化模型，结合机械设计与制造知识，按任务书给定的要求进行结构创新优化设计。 | 25分 |  |
|  | 任务4a： 数控编程与加工（编程） | 根据任务2和任务3建立的结构创新优化数字模型和赛题任务书所提供的机床类型、毛坯规格和刀具清单进行工艺设计，并选择合适的软件对产品进行数控编程，生成加工程序，并编制加工工艺卡（或工序卡）。 | 12分 |  |
| 第二阶段: 创新产品加工、装配验证 | 任务4b： 数控编程与加工(加工) | 利用上半场任务4a前半部分所编加工程序（下半场赛场不再提供编程软件），在赛场给定的数控加工中心上，加工样件。 |  | 2小时 |
|  | 任务5 文明生产 | 本项任务是竞赛全过程的隐形任务，选手竞赛全过程都必须熟悉所接触设备的安全操作规程，安全、合理的使用赛场设施、设备和工具，确保人身和设备安全。 | 8分 |  |
|  | 任务6 样件装配验证 | 将任务5加工部分得到的样件，与实物机构装配为一个整体，验证样件与实物的吻合度，验证创新设计的效果。 | 10分 |  |

四、竞赛方式

（一）竞赛以团体赛方式进行。每个参赛队2名选手，参赛选手应是2019年度高等职业学校全日制在籍学生或五年制高职中四至五年级（含四年级）的全日制在籍学生，不限性别，年龄须不超过25周岁，年龄计算的截止时间以2019年5月1日为准。往届全国职业院校技能大赛同类赛项中获一等奖的选手，不得参加同一项目同一组别的赛项。

（二）竞赛队伍组成：由各省、自治区和直辖市为单位组队参赛，同一学校相同项目报名参赛队不超过1支，不允许跨校组队；指导教师须为本校专兼职教师，每队限报2名指导教师。

（三）2019年本赛项诚挚邀请国际团队参赛，欢迎境外代表队到场有序观摩。

五、竞赛流程

具体的竞赛日期由全国职业院校技能大赛执委会及赛区执委会统一确定，竞赛期间的日程安排如下：

竞赛总时间为5.5小时,竞赛分两个阶段进行,第一阶段为“数据采集、建模与创新设计”，含四个竞赛任务，本阶段竞赛时间为3.5小时。第二阶段为“创新产品加工、装配验证”，含3个竞赛任务，本阶段竞赛时间为2小时，不限制每个阶段内各项任务的完成时间。

①所有参赛队伍的竞赛第一阶段比赛分两个场次进行。具体比赛顺序由抽签决定。两个场次的选手和指导教师不允许相见或通讯交流。

②所有参赛队伍的竞赛第二阶段比赛分五个批次顺序进行，见表2。每场比赛之间安排30分钟恢复现场时间。

竞赛期间的日程安排及参赛队场次等具体问题，在参赛名单确定之后再行公布。

表2 竞赛流程

| 竞赛模块 | A（第一阶段） | B（第二阶段） |
| --- | --- | --- |
| 竞赛内容及时间 | 数据采集、建模和创新设计 | 竞赛时间 | 创新产品加工、装配验证 | 竞赛时间 |
| 场次 | 第一场(A-1) | 第一天 8：00-11：30 | 第一批次(B-1) | 第一天 13：00-15：00 |
|  |  |  | 第二批次(B-2) | 第一天 17：00-19：00 |
|  | 第二场(A-2) | 第一天 13：00-16：30 | 第三批次(B-3) | 第二天 8：00-10：00 |
|  |  |  | 第四批次(B-4) | 第二天 10：30-12：30 |
|  |  |  | 第五批次(B-5) | 第二天 13：00-15：00 |
| 说明：所有参赛队伍第一阶段竞赛（即模块A）分为两个场次，第二阶段竞赛（即模块B）分五个批次，其中第二阶段的第一、二批次由第一阶段竞赛（即模块A）的第一场队伍产生。 |

1.竞赛流程保障措施

（1）竞赛第一阶段的第一批参赛队员，在比赛第一阶段结束后，进入指定隔离室，进行30分钟的隔离。待竞赛第一阶段的第二批参赛队进入赛场后，方可解除隔离，以保证赛项公正性。

（2）为了保障赛项公正性，所有参赛队在竞赛第一阶段结束前，必须将提交资料拷贝到U盘中，由现场裁判封闭保管。待竞赛第二阶段开始前，由裁判员按编号将U盘发给参赛队，开始进行第二阶段竞赛。

2.竞赛流程说明

正式比赛的前一天，赛项执委会安排选手和指导教师熟悉场地（不允许动用设备），宣布竞赛纪律和有关规定，发放竞赛程序手册。召开领队会议，宣布有关规定，抽签决定比赛批次。

赛场的赛位统一编制赛位号，参赛队比赛前15分钟抽签决定赛位号，抽签结束后，随即按照抽取的赛位号进场，然后在对应的赛位上完成竞赛规定的工作任务。赛位号不对外公布，抽签结果由加密裁判密封后统一保管，在评分结束后开封统计成绩。

六、竞赛赛卷

本赛项采用公开赛题库的方式，于赛前一个月在大赛官网上公布赛题库。赛前在已公布的赛题库基础上出10套赛卷，赛卷的内容、成绩比例、风格等与样卷保持一致，正式赛卷于比赛前三天内，把赛卷随机排序后，在监督组的监督下，由裁判长指定相关人员抽取正式赛卷与备用赛卷，过程需全程录像。

赛项比赛结束后一周内，正式赛卷（包括评分标准）须通过大赛网络信息发布平台（www.chinaskills-jsw.org）公布。

竞赛样卷见附件。

七、竞赛规则

（一）参赛资格

1.参赛选手须为普通高等学校全日制在籍专科学生；本科院校中高职类全日制在籍学生可报名参加高职组比赛。五年制高职学生报名参赛的，四、五年级学生参加高职组比赛。

2.高职组参赛选手年龄须不超过25周岁（截止时间以2019年5月1日为准）。

3.凡在往届全国职业院校技能大赛中获一等奖的选手，不再参加同一赛项同一组别的竞赛。

（二）报名要求

1.组队要求：省、自治区、直辖市组队参赛。本赛项每个学校限报1支代表队，参赛选手不得跨校组队。每支参赛队限报2名指导教师，指导教师须为本校专兼职教师。

2.参赛队名额：以省级政区划分，鼓励参赛省份组织省赛和省级选拔赛，鼓励欠发达省份参赛。

3.参赛选手和指导教师报名获得确认后原则上不得更换。如备赛过程中参赛选手和指导教师因故无法参赛，须由省级教育行政部门于本赛项开赛10个工作日之前出具书面说明，经大赛执委会办公室核实后予以更换；参赛队不可缺员比赛，缺员视为自动放弃竞赛。

4.各省级教育行政部门负责本地区参赛学生的资格审查工作，并保存相关证明材料的复印件，以备查阅。

（三）赛前准备

1．熟悉场地：赛项执委会按照竞赛日程安排各参赛队统一有序地熟悉场地。

2．领队会议：赛项执委会按照竞赛日程，在指定地点召开领队会议，由各参赛队的领队和指导教师参加，会议讲解竞赛注意事项并进行赛前答疑。

3．参赛队员入场：参赛选手凭参赛证、身份证、学生证在正式比赛开始前30分钟到指定地点进行检录，现场裁判将对参赛选手的身份信息进行核对，收取相关证件，本场竞赛结束后归还选手。赛前15分钟抽取工位号，选手按工位号顺序依次进场，进行各项准备工作。选手在正式比赛开始15分钟后不得入场，比赛结束前30分钟内才允许提前离场。严禁参赛选手携带与竞赛无关的电子设备、通讯设备及其他相关资料与用品入场。

（四）比赛期间

1.选手进入赛场必须听从现场裁判人员的统一布置和指挥，首先需对比赛设备、选配部件、工量具等物品进行检查和测试，如有问题及时举手向裁判人员示意处理。

2.参赛选手必须在裁判宣布比赛开始后才能进行比赛。如遇身体不适，参赛选手应举手示意现场裁判，现场医务人员按应急预案救治。

3.现场裁判员有权对参赛选手携带的物品进行检验和核准。

4.比赛过程中选手不得随意离开工位范围，不得与其它选手交流或擅自离开赛场。如遇问题时须举手向现场裁判员示意询问后处理，否则按作弊行为处理。

5.在比赛过程中只允许裁判员、工作人员进入现场，其余人员（包括领队、指导教师和其他参赛选手）未经赛项执委会同意不得进入赛场。

6.选手必须严格遵守安全操作规程，确保人身和设备安全，并接受现场裁判和技术人员的监督和警示。因选手造成设备故障或损坏，无法继续比赛，裁判长有权决定终止比赛。因非选手个人因素造成设备故障，由裁判长视具体情况做出裁决（暂停竞赛计时或调整至最后一批次参加竞赛）。如果确定为设备故障问题，裁判长将酌情给与补时。

（五）成绩公布

1.成绩评定

（1）加密和解密

裁判长正式提交工位号（竞赛成果号）评分结果并复核无误后，加密裁判在监督人员监督下对加密结果进行逆向逐层解密。

（2）现场评分

现场裁判依据现场打分表，对参赛队的操作规范、现场表现等进行评分。评分结果由参赛选手、裁判员、裁判长签字确认。

（3）成果评分

对参赛选手按任务书要求提交的竞赛成果，主观评分由5名裁判共同评分，裁判根据评分标准分别评分，计分裁判去掉一个最高分和一个最低分后，剩余几位裁判的打分取平均值作为最终得分。计分裁判按工位号纪录在竞赛成绩单上。

（4）抽检复核

为保障成绩评判的准确性，监督组对赛项总成绩排名前30%的所有参赛队成绩进行复核；对其余成绩进行抽检复核，抽检覆盖率15%。

监督组需将复检中发现的错误以书面方式立刻告知裁判长，由裁判长更正成绩并签字确认。

若复核、抽检错误率超过5%时，裁判组将对所有成绩进行复核。

2.成绩公布

（1）录入。由承办单位信息员将裁判长提交的赛项总成绩的最终结果录入赛务管理系统。

（2）审核。承办单位信息员对成绩数据审核后，将赛务系统中录入的成绩导出打印，经赛项裁判长、仲裁组、监督组和赛项执委会审核无误后签字。

（3）报送。由承办单位信息员将确认的电子版赛项成绩信息上传赛务管理系统。同时将裁判长、监督组及仲裁组签字的纸质打印成绩单报送赛项执委会和大赛执委会办公室。

（4）公布。记分员将解密后的各参赛队伍（选手）成绩汇总成最终成绩单，经裁判长、监督组签字后进行公布（在赛项指南中明确成绩公布方式）。公布时间为2小时。成绩公布无异议后，由仲裁长和监督组长在成绩单上签字，并在闭赛式上宣布竞赛成绩。

八、竞赛环境

1.竞赛第一阶段赛场环境

每个赛位面积在3-4㎡，赛位内布置电脑席2个，配置三维扫描仪数据采集装置1套,赛位间进行隔离、互不干扰。

2.竞赛第二阶段赛场环境

每个赛位面积在8㎡左右，赛位内布置：电脑席（含计算机）1个，配置数控加工中心1台。赛位间分隔适当，现场保证良好的采光、照明和通风，配有压缩空气气源及气枪；配有设备所需电源。

3.赛场主通道宽3m。设有安全通道，大赛观摩、采访人员在安全通道内活动。

4.赛场提供稳定的水、电、气源和供电应急设备，并有设备维修和电力抢险人员待命。

5.赛场设维修服务、医疗、生活补给站等公共服务区，为选手和赛场人员提供服务；

6.赛事单元相对独立，确保选手独立开展比赛，不受外界影响；赛区内包括厕所、医疗点、维修服务站、生活补给站、垃圾分类收集点等都在警戒线范围内，确保大赛在相对安全的环境内进行。

九、技术规范

（一）职业标准

国家职业标准《数控铣工》（国家职业资格三级)

国家职业标准《加工中心操作工》（国家职业资格三级)

（二）教学标准

高等职业教育  数控技术应用专业教学标准

高等职业教育  机械设计与制造专业教学标准

高等职业教育  机械制造与自动化专业教学标准

高等职业教育  计算机辅助设计和制造专业教学标准

（三）操作规程

三维扫描仪（设备）使用操作说明书

数控机床（设备）使用操作说明书

十、技术平台

合作企业：北京凯恩帝数控技术有限责任公司、北京三维天下科技股份有限公司、欧特克（Autodesk）软件（中国）有限公司、山东辰榜数控装备有限公司。

（一）硬件平台

赛场提供同一配置的计算机及软件。硬件基本配置：双核处理器/4G内存/1T硬盘/1G独显/19寸LED显示器；

（二）软件平台

1.计算机操作系统：MS-Windows 7；

2.文字处理软件：MS-Office 2010；

3．设计、编程、加工软件：西门子NX10.0教育版、Geomagic Design X 2014、Autodesk(PowerSHAPE、PowerMILL)2017。

4.扫描软件系统：Win3D三维扫描系统V1.2.0、Wrap_Win3D三维数据采集系统V2.0。

（三）使用工具

1.三维扫描设备及附品

比赛用的三维扫描数据采集设备由北京三维天下科技股份有限公司提供，主要参数见表3。

表3 三维扫描设备主要参数

| 项目 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 产品型号 | Win3DD-M |
| 单幅扫描范围mm | 300×210×200 |
| 扫描距离mm | 600 |
| 扫描点距mm | 0.2～1.1 |
| 单幅扫描时间 | ＜3秒 |
| 相机分辨率 | 130万像素 |
| 扫描精度 | L单幅扫描/对角线长度 |
| 球空间误差 | 0.005+L/15000 |
| 球面度误差 | 0.005+L/40000 |
| 平面度误差 | 0.005+L/25000 |
| 扫描方式 | 非接触式（拍照式） |
| 拼接方式 | 全自动拼接 |
| 输出文件格式 | ASC,STL,IGS,OBJ |
| 外形尺寸mm | 325×240×110 |
| 设备重量㎏ | 2.5 |
| 接口 | USB |
| 电源 | AC220V,50HZ |

2.比赛用的三维扫描附品：

（1）手动二维转盘（规格Φ360*6mm）；

（2）标志点（5mm）；

（3）黑色背景布（1平方米）；

（4）双面胶带；

（5）黑色橡皮泥；

（6）黑色转盘垫块（两块）；

（7）量具：自备 0-200mm游标卡尺1支。

3.加工用数控机床及附品

比赛用的数控加工中心设备（AVL650e），由山东辰榜数控装备有限公司提供，主要参数见表4。

表4  数控加工中心主要参数

| 项目 | 单位 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| X轴行程（工作台左右移动） | mm | 620 |
| Y轴行程（工作台前后移动） | mm | 520 |
| Z轴行程（主轴箱上下移动） | mm | 520 |
| 主轴鼻端至工作台面距离 | mm | 100～620 |
| 主轴中心至立柱滑轨面距离 | mm | 540 |
| 工作台尺寸 | mm | 800×500 |
| 主轴转速 | rpm | 100～10000 |
| 快速进给速度(X/Y/Z) | m/min | 48 / 48 /48 |
| 切削进给速度(X/Y/Z) | mm/min | 1 ～ 20000 |
| 刀柄形式 |  | BT 40 |
| 刀库容量 | PCS | 24 |
| 定位精度 (ISO 230-2) | mm | 0.01/全长 |
| 重复定位精度(ISO230-2) | mm | 0.008 |
| 数控系统 |  | 西门子828D BASIC、 凯恩帝KND2000MC1i等可选 |

附注：各参赛队在报名时选定数控系统，竞赛时不允许更改。

4.比赛用的加工附品：

（1）赛场提供平口钳及其安装螺钉（平口钳统一安装，选手可根据需要进行调整）；

（2）赛场提供垫铁1套；

（3）赛场提供油石1条；

（4）毛坯：赛场提供铝合金材料毛坯，牌号7075或6063，规格符合赛题任务书要求，随赛题公布；

（5）刀具：选手自带，具体清单随赛题公布。

（6）量具：选手自备0-200mm游标卡尺1支，赛场提供（0-10mm）百分表和百分表座1套；光电式寻边器1个。

（四）接口：

指计算机与数控机床之间的数据传输方式：

1．统一采用RS232数据线传输；

2．传输软件开赛前预装在电脑里。

十一、成绩评定

- 评分标准

1.本赛项成绩满分100分。按竞赛内容配分见表5。

表5 竞赛任务配分

| 比赛内容 | 考核一级指标 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 数据采集 建模与创新设计 | 实物三维数据采集 | 满分20分 |
|  | 三维建模 | 满分25分 |
|  | 结构创新优化设计 | 满分25分 |
| 创新产品加工 | 数控编程与加工 | 满分12分 |
|  | 文明生产 | 满分8分 |
| 装配验证 | 样件装配验证 | 满分10分 |

2.竞赛任务考核要点见表6。

表6 竞赛任务考核要点

| 任务 | 任务名称 (一级指标) | 评分标准(二级指标) | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务一 | 实物三维数据采集 配分20分 | 扫描仪采集系统调整 | 满分5分 |
|  |  | 正面主体完整性、处理效果 | 满分4分 |
|  |  | 正面局面特征完整性、处理效果 | 满分3分 |
|  |  | 背面主体完整性、处理效果 | 满分3分 |
|  |  | 背面局面特征完整性、处理效果 | 满分2分 |
|  |  | 转（圆）角特征完整性、处理效果 | 满分3分 |
| 任务二 | 三维建模 配分25分 | 数据定位合理性 | 满分2分 |
|  |  | 数模整体完整性 | 满分5分 |
|  |  | 分型线合理性 | 满分2分 |
|  |  | 曲面拆分合理性 | 满分5分 |
|  |  | 曲面光顺度 | 满分3分 |
|  |  | 局面特征精度 | 满分5分 |
|  |  | 装配特征选取 | 满分3分 |
| 任务三 | 结构创新优化设计 配分25分 | 外观创新设计 | 满分6分 |
|  |  | 局面特征创新设计 | 满分6分 |
|  |  | 人性化创新设计 | 满分5分 |
|  |  | 数字模型对比（报告） | 满分3分 |
|  |  | 创新设计说明 | 满分5分 |
| 任务四 | 数控编程与加工 配分12分 | 曲面尺寸精度 | 满分4分 |
|  |  | 曲面加工粗糙度 | 满分3分 |
|  |  | 配合及尺寸公差 | 满分3分 |
|  |  | 加工工艺（文件）完整性及合理性 | 满分2分 |
| 任务五 | 文明生产 配分8分 | 操作设备规范性 | 满分3分 |
|  |  | 工量具使用规范性 | 满分2分 |
|  |  | 现场安全 | 满分2分 |
|  |  | 文明生产 | 满分1分 |
| 任务六 | 样件装配验证 配分10分 | 装配互换性验证 | 满分6分 |
|  |  | 运行验证 | 满分4分 |

特别说明：不得破坏实物原型，否则酌情在总分中扣1-3分；任务2不得使用整体点云拟合的建模方式，否则任务2记零分；不得利用建模结果反向推导形成*.stl和*.txt文件，否则任务一记0分。

(三)评分方法

1.裁判员选聘

由全国职业院校技能大赛执委会在赛项裁判库中抽定赛项裁判员。本赛项裁判分为现场裁判组和评分裁判组。

现场裁判组主要完成选手的资格审查、竞赛准备工作检查、任务书发放、比赛现场秩序维护与监督、比赛中突发的或其它临时情况的处理、文明生产等现场分的评比。

评分裁判组负责各竞赛任务成绩评定，组长由竞赛裁判长委任。评分裁判员与各参赛代表队隔离，评分期间在竞赛组委会没有特别授权的前提下，禁止与外界联系。

2.裁判评分方法

（1）对于需要记录数据和结果现象的考核点，由选手记录并举手请裁判进行确认；对于需要记录操作过程与规范的考核点，裁判需记录具体情况并在比赛结束后由裁判长组织统一评分，以保障评分尺度的一致；对于需要保存数据的考核点，在比赛结束后由两名或以上裁判进行统一评分，并进行U盘备份。

（2）根据竞赛任务提交成果的不同，评分裁判按主观评分和客观评分的要求进行分组，评分小组先统一标准再评分。

（3）比赛结束后，裁判长重新分配裁判小组，每组至少有2－3成员，负责对任务书中的某一项目，严格按照评分细则，进行全场评分，最后将该项目所有成绩汇总成表，并由小组审核确认签字，移交裁判长。

（4）按照比赛成绩从高到低排序确定名次。总分相同时，比较任务四加工部分，分数高的排名在前。如再次出现相同，以任务五职业素养为依据，分数高的排名在前。

3.成绩复核

（1）裁判长组织对各评分小组成绩进行审查和复核。所有项目成绩汇总表均完成后，指定其中2个裁判成员，对所有项目进行分数复查确认，最终生成参赛队总成绩表，由裁判长签字确认后，将工作任务书、现场所有记录表、确认表等相关纸质文档进行封箱签字，移交到执委会。

（2）评分中所有涂改处均需向裁判长说明并备案；在复查中发现的问题均需向裁判长说明并备案。

（3）最终将比赛所有资料汇总后交赛项执委会保管，所有裁判员未经执委会同意不得泄露比赛试题和比赛成绩。

4.最终成绩

最终成绩经复核无误，由裁判长、监督人员和仲裁人员签字确认后公布。

十二、奖项设定

竞赛设参赛队团体奖，以实际参赛队总数为基数，一等奖占比10%，二等奖占比20%，三等奖占比30%，小数点后四舍五入。

获得一等奖的参赛队指导教师获 “优秀指导教师奖”，由大赛执委会颁发荣誉证书。

十三、赛场预案

（一）竞赛平台相关预案

1.竞赛前1周，竞赛平台按照赛项专家组要求进入赛场，并进行满负荷动作测试连续24小时，确保零故障。

2.竞赛现场提供2台备用设备，在竞赛设备出现故障无法短时间恢复时，由裁判长确认启动备用设备。

3.竞赛现场为电脑提供专用UPS电源，保证意外断电情况下电脑可正常工作10分钟以上。

4.赛位电脑配置统一并安装正版软件，进行超过24小时不间断的软件操作压力测试，并在竞赛现场提供足够数量的电脑备机。

5.竞赛现场确保提供充足的具备专业技术能力的工作人员，辅助裁判确认竞赛设备和电脑软件状态，快速识别问题根源并及时有效采取措施，保障竞赛顺利进行。

（二）赛场环境相关预案

1.竞赛现场配置专业电工维修人员，保障供电正常。

2.竞赛现场配置安全通道，当出现火情或其他灾害情况，工作人员应立即向保卫组汇报，保卫组接报后要火速到达现场并配合消防队员和公安干警，指挥人员疏散到安全区域并及时处置现场状况。

3.竞赛现场配置医务人员和常用药品，当出现人员受伤时做到及时救护。

4.发生突发事件时，全体人员必须服从命令、听众指挥，以大局为重，不得顶撞、拖延或临时逃脱。安全出口执勤人员，接到指令后立即打开出口门，疏导参赛人员有序撤离现场。

5.比赛期间发生意外事故，发现者应在第一时间报告赛项执委会，同时采取措施，避免事态扩大。赛项执委会应立即启动预案予以解决并向赛区执委会报告。出现重大安全问题可以停赛，是否停赛由赛区组委会决定。事后，赛区执委会向大赛执委会报告详细情况。

十四、赛项安全

赛事安全是技能竞赛一切工作顺利开展的先决条件，是赛事筹备和运行工作必须考虑的核心问题。赛项执委会采取切实有效措施保证大赛期间参赛选手、指导教师、裁判员、工作人员及观众的人身安全。

（一）比赛环境

1．执委会须在赛前组织专人对比赛现场、住宿场所和交通保障进行考察，并对安全工作提出明确要求。赛场的布置，赛场内的器材、设备，应符合国家有关安全规定。如有必要，也可进行赛场仿真模拟测试，以发现可能出现的问题。承办单位赛前须按照执委会要求排除安全隐患。

2．赛场周围要设立警戒线，要求所有参赛人员必须凭执委会印发的有效证件进入场地，防止无关人员进入发生意外事件。比赛现场内应参照相关职业岗位的要求为选手提供必要的劳动保护。在具有危险性的操作环节，裁判员要严防选手出现错误操作。

3．承办单位应提供保证应急预案实施的条件。对于比赛内容涉及高空作业、可能有坠物、大用电量、易发生火灾等情况的赛项，必须明确制度和预案，并配备急救人员与设施。

4．严格控制与参赛无关的易燃易爆以及各类危险品进入比赛场地，不许随便携带书包进入赛场。

5．配备先进的仪器，防止有人利用电磁波干扰比赛秩序。大赛现场需对赛场进行网络安全控制，以免场内外信息交互，充分体现大赛的严肃、公平和公正性。

6．执委会须会同承办单位制定开放赛场和体验区的人员疏导方案。赛场环境中存在人员密集、车流人流交错的区域，除了设置齐全的指示标志外，须增加引导人员，并开辟备用通道。

7．大赛期间，承办单位须在赛场管理的关键岗位，增加力量，建立安全管理日志。

（二）生活条件

1．比赛期间，原则上由执委会统一安排参赛选手和指导教师食宿。承办单位须尊重少数民族的信仰及文化，根据国家相关的民族政策，安排好少数民族选手和教师的饮食起居。

2．比赛期间安排的住宿地应具有宾馆/住宿经营许可资质。以学校宿舍作为住宿地的，大赛期间的住宿、卫生、饮食安全等由执委会和提供宿舍的学校共同负责。

3．大赛期间有组织的参观和观摩活动的交通安全由执委会负责。执委会和承办单位须保证比赛期间选手、指导教师和裁判员、工作人员的交通安全。

4．各赛项的安全管理，除了可以采取必要的安全隔离措施外，应严格遵守国家相关法律法规，保护个人隐私和人身自由。

（三）组队责任

1．各组队单位组织代表队时，须安排为参赛选手购买大赛期间的人身意外伤害保险。

2．各代表队组成后，须制定相关管理制度，并对所有选手、指导教师进行安全教育。

3．各代表队须加强对参与比赛人员的安全管理，实现与赛场安全管理的对接。

（四）应急处理

比赛期间发生意外事故，发现者应第一时间报告执委会，同时采取措施避免事态扩大。执委会应立即启动预案予以解决并报告执委会。赛项出现重大安全问题可以停赛，是否停赛由执委会决定。事后，执委会应向执委会报告详细情况。

（五）处罚措施

1．因参赛选手原因造成重大安全事故的，取消其获奖资格。

2．参赛选手有发生重大安全事故隐患，经赛场工作人员提示、警告无效的，可取消其继续比赛的资格。

3．赛事工作人员违规的，按照相应的制度追究责任。情节恶劣并造成重大安全事故的，由司法机关追究相应法律责任。

十五、竞赛须知

（一）参赛队须知

1.参赛队统一使用省级行政区代表队名称，不接受跨校组队报名；不使用学校或其他组织、团体名称。

2.各参赛队总人数不超过4人，其中含2名选手和不超过2名指导教师，均须经报名和通过资格审查后确定。

3.各参赛队报到时，请出示为参赛选手购买的大赛期间的人身意外伤害保险。如未购买，将暂时不予办理报到手续。

4.比赛进行过程中及不同的赛段，参赛队不可以更换参赛选手。

5.不允许增补新队员参赛，不允许队员缺席比赛。任何情况下，不允许更换新的指导教师，允许指导教师缺席。

6.参赛队选手和指导教师要有良好的职业道德，严格遵守比赛规则和比赛纪律，服从裁判，尊重裁判和赛场工作人员，自觉维护赛场秩序。

（二）指导教师须知

1.各参赛代表队要发扬良好道德风尚，听从指挥，服从裁判，不弄虚作假。如发现弄虚作假者，取消参赛资格，名次无效。

2.各代表队领队要坚决执行竞赛的各项规定，加强对参赛人员的管理，做好赛前准备工作，督促选手带好证件等竞赛相关材料。

3.竞赛过程中，除参加当场次竞赛的选手、执行裁判员、现场工作人员和经批准的人员外，领队、指导教师及其他人员一律不得进入竞赛现场。

4.参赛代表队若对竞赛过程有异议，在规定的时间内由领队向赛项仲裁工作组提出书面报告。

5.对申诉的仲裁结果，领队和指导教师要带头服从和执行，并做好选手工作。参赛选手不得因申诉或对处理意见不服而停止竞赛，否则以弃权处理。

6.指导老师应及时查看大赛专用网页有关赛项的通知和内容，认真研究和掌握本赛项竞赛的规程、技术规范和赛场要求，指导选手做好赛前的一切技术准备和竞赛准备。

7.领队和指导教师应在赛后做好赛事总结和工作总结。

（三）参赛选手须知

1.参赛选手应按有关要求如实填报个人信息，否则取消竞赛资格。

2.参赛选手凭统一印制的参赛证和有效身份证件参加竞赛，按赛项规定的时间、顺序、地点参赛。

3.参赛选手应认真学习领会本次竞赛相关文件，自觉遵守大赛纪律，服从指挥，听从安排，文明参赛。

4.比赛须严格遵守安全操作规程和文明生产规则，爱护比赛场地的设备、仪器等，不得人为损坏仪器设备。一旦出现较严重的安全事故，经总裁判长批准后将立即取消其参赛资格。

5.参赛选手请勿携带与一切电子设备、通讯设备及其他资料进入赛场。

6.竞赛时，在收到开赛信号前不得启动操作，各参赛队自行决定分工、工作程序和时间安排，在指定工位上完成竞赛项目，严禁作弊行为。

7.竞赛完毕，选手应全体起立，结束操作。将资料和工具整齐摆放在操作平台上，经工作人员清点后方可离开赛场，离开赛场时不得带走任何资料。

8.在竞赛期间，未经执委会的批准，参赛选手不得接受其他单位和个人进行的与竞赛内容相关的采访。参赛选手不得将竞赛的相关信息私自公布。

9.各竞赛队按照大赛要求和赛题要求提交递交竞赛成果，禁止在竞赛成果上做任何与竞赛无关的记号。

10.按照程序提交比赛结果，并与裁判一起签字确认。

（四）工作人员须知

1.服从赛项执委会的领导,遵守职业道德、坚持原则、按章办事,切实做到严格认真,公正准确,文明执裁。

2.以高度负责的精神、严肃认真的态度和严谨细致的作风做好工作。熟悉比赛规则，认真执行比赛规则，严格按照工作程序和有关规定办事。

3.佩戴裁判员胸卡，着裁判员服装，仪表整洁，语言举止文明礼貌，接受仲裁工作组成员和参赛人员的监督。

4.须参加赛项执委会组织的赛前执裁培训。

5.竞赛期间，保守竞赛秘密，不得向各参赛队领队、指导教师及选手泄露、暗示大赛秘密。

6.严格遵守比赛时间,不得擅自提前或延长。

7.严格执行竞赛纪律，除应向参赛选手交代的竞赛须知外，不得向参赛选手暗示解答与竞赛有关的问题，更不得向选手进行指导或提供方便。

8.实行回避制度，不得与参赛选手及相关人员接触或联系。

9.坚守岗位，不迟到，不早退。

10.监督选手遵守竞赛规则和安全操作规程的情况，不得无故干扰选手比赛，正确处理竞赛中出现的问题。

11.遵循公平、公正原则,维护赛场纪律,如实填写赛场记录。

十六、申诉与仲裁

本赛项在比赛过程中若出现有失公正或有关人员违规等现象，参赛队领队可在比赛结束后2小时之内向仲裁组提出书面申诉。

书面申诉应对申诉事件的现象、发生时间、涉及人员、申诉依据等进行充分、实事求是的叙述，并由领队亲笔签名。非书面申诉不予受理。

赛项仲裁工作组在接到申诉报告后的2小时内组织复议，并及时将复议结果以书面形式告知申诉方。申诉方对复议结果仍有异议，可由省（市）领队向赛区仲裁委员会提出申诉。赛区仲裁委员会的仲裁结果为最终结果。

仲裁结果由申诉人签收，不能代收，如在约定时间和地点申诉人离开，视为自行放弃申诉。

申诉方可随时提出放弃申诉。申诉方必须提供真实的申诉信息并严格遵守申诉程序，不得以任何理由采取过激行为扰乱赛场秩序。

十七、竞赛观摩

赛场内设定观摩区域和参观路线，向媒体、企业代表、院校师生及家长等社会公众开放，不允许有大声喧哗等影响参赛选手竞赛的行为发生。指导教师不能进入赛场内指导，可以观摩。赛场外设立展览展示区域，设专人接待讲解。

为保证大赛顺利进行，在观摩期间应遵循以下规则：

1．除与竞赛直接有关工作人员、裁判员、参赛选手外，其余人员均为观摩观众。

2．请勿在选手准备或比赛中交谈或欢呼；请勿对选手打手势，包括哑语沟通等明示、暗示行为，禁止鼓掌喝彩等发出声音的行为。

3．请勿在观摩赛场地内使用相机、摄影机等一切对比赛正常进行造成干扰的带有闪光灯及快门音的设备。

4．不得违反全国职业院校技能大赛规定的各项纪律。请站在规划的观摩席或者安全线以外观看比赛，并遵循赛场内工作人员和竞赛裁判人员的指挥，不得有围攻裁判员、选手或者其他工作人员的行为。

5．请务必保持赛场清洁，将饮料食品包装、烟头及其他杂物扔进垃圾箱。

6．为确保选手正常比赛，观摩赛上观众席内严禁携带手机及其他任何通讯工具，违者将除本人被驱逐出观摩赛场地，还将视情况严重程度对所在代表队的选手的成绩进行扣分直至取消比赛资格。

7．如果对裁判打分及观摩赛成绩产生质疑的，请通过参赛队领队向执委会仲裁组提出，不得在比赛现场吵闹。

十八、竞赛直播

1．赛场内部署无盲点录像设备，实时录制并播送赛场情况；

2．赛场外设大屏幕或投影，同步显示赛场内竞赛状况；

3．适当使用网上直播系统；

4．多机位拍摄开闭赛式，制作优秀选手采访、优秀指导教师采访、裁判专家点评和企业人士采访视频资料，突出赛项的技能重点与优势特色。为宣传、仲裁、资源转化提供全面的信息资料。

十九、资源转化

大赛资源成果转化方案

赛项名称：工业产品数字化设计与制造

服务专业：装备制造大类

| 资源名称 | 表现形式 | 资源数量 | 资源要求 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基 本 资 源 | 风采展示 | 赛项宣传片 | 视频 | 1 | 15分钟 以上 | 2019.5.10 |
|  |  | 风采展示片 | 视频 | 1 | 10分钟 以上 | 2019.5.10 |
|  | 技能概要 | 技能介绍 技能要点 评价指标 | 文档 | 1 | 比赛规程 | 2019.4.10 |
|  | 教学资源 | 专业教材 | 出版物 | 1 | 电子教材 | 2019.4.10 |
|  |  | 技能训练指导书 | 文档 | 1 | 电子教材 | 2019.4.10 |
|  |  | 大赛作品集 | 图集 | 1 | 近三年 | 2019.4.10 |
|  |  | 技能操作规程 | 文档 | 1 | 电子文档 | 2019.4.10 |
| 拓 展 资 源 | 案例库 | 文档 | 1 | 电子文档 | 2019.6.10 |
|  | 素材资源库 | 文档 | 1 | 电子文档 | 2019.6.10 |
|  | 试题库 | 文档 | 10 | 网站公开 | 2019.5.10 |
|  | 衍生成果 | 加工样件 | 10 | 图片展示 | 2019.6.10 |
|  | 优秀选手访谈 | 视频 | 4 | 3分钟以上 | 2019.6.15 |

附件：

1. GZ-2019007工业产品数字设计与制造赛项-竞赛样题（第一阶段）

2. GZ-2019007工业产品数字设计与制造赛项-竞赛样题（第二阶段）

附件1：

“2019年全国职业院校技能大赛”高职组

工业产品数字化设计与制造赛项

(样卷)

第一阶段：“数据采集、建模与创新设计”阶段

（上半场）

(总时间：3.5小时)

任

务

书

二〇一九年三月三日

注意事项

1.参赛选手在比赛过程中应该遵守相关的规章制度和安全守则，如有违反，则按照相关规定在考试的总成绩中扣除相应分值。

2.参赛选手的比赛任务书用参赛证号、组别、场次、工位号标识，不得写有姓名或与身份有关的信息，否则视为作弊，成绩无效。

3.比赛任务书当场启封、当场有效。比赛任务书按一队一份分发，竞赛结束后当场收回，不允许参赛选手带离赛场，也不允许参赛选手摘录有关内容，否则按违纪处理。

4.各参赛队注意合理分工，选手应相互配合，在规定的比赛时间内完成全部任务，比赛结束时，各选手必须停止操作计算机。

5.请在比赛过程中注意实时保存文件，由于参赛选手操作不当而造成计算机“死机”、“重新启动”、“关闭”等一切问题，责任自负。

6.在提交的电子文档上不得出现与选手有关的任何信息或特别记号，否则将视为作弊。

7.若出现恶意破坏赛场比赛用具或影响他人比赛的情况，取消全队竞赛资格。

8.请参赛选手仔细阅读任务书内容和要求，竞赛过程中如有异议，可向现场裁判人员反映，不得扰乱赛场秩序。

9.遵守赛场纪律，尊重考评人员，服从安排。

10.所有电子文件保存在一个文件夹中，命名为“工位号-上”，文件夹复制到赛场提供的两个U盘移动存储器之一中，装入信封封好，选手和裁判共同签字确认。注意：选手的加工程序要另存到两个U盘移动存储器另一个中的一个文件夹中，命名为“工位号-下”。

一、任务名称与时间

1. 任务名称：某型汽车空气滤清器部件数据采集与再设计。

2. 竞赛时间：3.5小时。

二、已知条件

某款车型空气滤清器部件，主要组成部分是滤芯和机壳，其中滤芯是主要的过滤部分，承担着气体的过滤工作，而机壳是为滤芯提供必要保护的外部结构。机壳固定于底盘，出口连接节气门，为发动机连续工作提供清洁气体。由于产品设计的原因，样车试车中空气滤清器振动噪音较大，主机厂家要求配套企业改变重新设计滤清器，提升产品性能。

产品研发人员为提升产品性能，通过增加产品壁厚，改变机壳高度，调整出气口角度。共计十种外形设计方案，先将十组外形设计方案分别采用三维扫描、逆向建模技术和正向设计优化，复制并制造出十种原型。接着，产品研发人员将复制出的十种原型与试验台进行结构装配，并在力学、美观和功能上多次验证，尤其是在原型基础上，进行创新设计并制造出样件。装机验证后，性能完全赶超最初的十组外形设计方案原型。

本次竞赛内容就是模拟某型汽车空气滤清器部件的原型设计与创新过程。滤清器为市场采购的在售商品，扫描之后创新，为了能够进行创新实验，由于创新方案不同，滤清器外形尺寸不同，需要加工出来滤清器壳体的可调支架，用于在试验台上面固定空气滤清器部件，本次竞赛选用铝合金7075 材质代料，利用数控加工和简单装配钳加工完成滤清器可调支架。

1. 某型汽车空气滤清器部件说明

图1 是某型汽车空气滤清器部件的照片。产品研发人员设计的滤清器壳体零件有十种外形结构。本图为其中一种外形照片。随赛卷提供实物一件。外形以比赛赛场提供为准。

图1 滤清器上机壳

图2 滤清器上机壳

- 数据采集与再设计任务、要求、评分要点和提交物

任务一、样品三维数据采集（20分）

参赛选手使用赛场提供的Win3DD-M三维扫描装置和样件，选手自行认定至三维扫描仪“标定成功”状态。并将该状态截屏保存，格式采用图片jpg或bmp文件，文件命名为“saomiao-biaoding”。“biaoding”是“标定”两个字的全拼。注意：文件名不得出现工位号。

提交：电子文档，格式为jpg文件，文件名为“saoimao-biaoding”。

提交位置：现场给定2个U盘中，分别建立以“工位号”命名的文件夹，将“saomiao-biaoding”存在其中一个U盘中的“工位号-上”命名的文件夹中的一份，电脑D盘根目录下备份一份，其它地方不准存放。

注意：文件夹只能以“工位号-上”命名，不得出现其他信息。

参赛选手使用自行认定“标定成功”的Win3DD-M三维扫描仪装置和附件，精心操作，完成给定滤清器上机壳零件1实物（以比赛赛场提供实物为准）全表面的三维扫描，并对获得的点云进行相应舍去，剔除噪点和冗余点。

提交：经过舍去后点云电子文档，格式为STL文件，文件命名为“saomiao-lvqingqi”。“lvqingqi”是“滤清器”三字的全拼。

提交位置：存在以“工位号-上”命名的U盘文件夹中一份，电脑D盘根目录下备份一份，其它地方不准存放。

提醒：选手仅扫描图1所示滤清器1实物即可。如选手为完成任务三方便，对赛场提供的图2所示实物扫描，并提交文件的话，选手文件命名为“saomiao-tu2”，但不做评分依据。提交位置为以“工位号-上”命名的文件夹中一份，电脑D盘根目录下备份一份，其它地方不准存放。

分值指标分配如下：

| 指标 | 扫描仪采集系统调整 | 正面主体完整性、处理效果 | 正面局部特征完整性、处理效果 | 背面主体完整性、处理效果 | 背面局部特征完整性、处理效果 | 转（圆）角特征完整性、处理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 |

评分标准：将选手提交的扫描数据与标准三维模型各面数据进行比对，组成面的点基本齐全（以点足以建立曲面为标准），并且平均误差小于0.06为得分。平均误差大于0.10为不得分，中间状态酌情给分。

注意：标志点处不作评分，未扫描到的位置不可以进行补缺。

任务二、三维建模（25分）

滤清器机壳零件1实物的三维建模

参照选手选手计算机预装软件，利用“任务一”得到的数据，完成滤清器零件1的外形三维建模。

注意：

- 合理还原产品数字模型，大面造型要求拆分合理，流线、转角衔接圆润，满足加工工艺要求。整体拟合不给分。

- 实物的表面特征不得改变，三维数字模型比例（1：1）不得改变。

- 实物的孔表面可做光滑处理。

提交：滤清器零件1数字模型的建模源文件和“STP”格式文件，及对齐坐标后用于建模的“STL”文件，文件命名为“jianmo-lvqingqi”“jianmo-STL”。

提交位置：保存在以“工位号-上”命名的U盘文件夹中一份，电脑D盘根目录下备份一份，其它地方不准存放。

数字模型精度对比：利用Geomagic Control软件功能，做出数字模型精度对比报告（Geomagic Control报告）。选手逆向建模完成后，使用“Geomagic Control”软件分别进行模型的3D比较（建模STL与逆向结果）、2D比较（指定位置）及创建2D尺寸（指定位置并标注主要尺寸），创建“pdf”格式分析报告。

注意：对比报告配分将与创新设计说明结合给出。详见任务三分值指标分配。

提交：对比文件采用“pdf”格式文件，文件命名为“jianmo-duibi”。

提交位置：保存在以“工位号-上”命名的U盘文件夹中一份，电脑D盘根目录下备份一份，其它地方不准存放。

分值指标分配如下：

| 指标 | 数据定位合理性 | 模型合理的完整性 | 分型线合理性 | 曲面拆分合理性 | 曲面光顺度 | 局部特征精度 | 装配特征选取 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 |

评分标准：将选手创建的模型与扫描三维模型各面数据进行比对，平均误差小于0.08。面的建模质量好、合理拆分曲面、面与面之间拟合度高的得分。平均误差大于0.20不得分，中间状态酌情给分。

任务三、产品创新设计（25分）

根据“任务二”的数字模型，产品创新设计给定优化条件表述如下：

设计一个可调整固定机构，用于固定滤清器，由于属于样车试验，要求将原有固定方式改为高度可调类型，结构自定。简化的安装结构架模型实物（随赛题提供）照片见图3。

图3 滤清器可调支架

本任务给定条件为随任务书发放的两种小型标准件（以比赛赛场提供实物为准），封装在塑料袋内。选手提交的结构优化创新设计方案要满足下述4 点要求：

1.安装方式为可装配、拆卸，外形设计应美观，结构合理。并可通过机械加工工艺方法制造出样件。

2.紧定牢固，不松动，不产生相对晃荡。

3. 安装方法结构创新满足人性化设计。装配、拆卸要便于工具使用，便于调整和维护。

4. 随任务书发放的两种小型标准件，使用其中一种即可，以不产生相对松动（俗称晃荡）为结构优化创新设计目标。

注意：

（1）选手提交创新设计方案要编写创新设计说明，可采用文字或结合补充插图形式，描述创新设计思路和意图；要求：逻辑性强，字体工整，文面整洁。

（2）创新设计说明，应采用技术术语，言简意赅。符合创新设计说明（附件2）要求。

（3）创新设计要充分利用竞赛赛场给定的两种小型标准件和工具。

提交：

1．三维创新设计源文件和“STP”格式文件，文件命名为“sheji－lvqingqi”。

提交位置：保存在以“工位号-上”命名的U 盘文件夹中一份，电脑D 盘根目录下备份一份，其它地方不准存放。

2.纸质创新设计说明装入给定的贴有 “工位号-上”的信封内。纸质说明文件上和信封上不准做任何文字、记号、图案特殊标记。否则按违规处理。

分值指标分配如下：

| 指标 | 外观创新设计 | 局部特征创新设计 | 人性化创新设计 | 数字模型对比（报告） | 创新设计说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 |

评分标准：根据创新设计方案的可行性、合理性和零件的工艺性，评分裁判投票打分，去掉最高分和最低分，取其余平均值。

任务四、数控编程与加工（数控编程部分）

注意：上半场只进行任务四的数控编程部分内容。编程不计算分数，以下半场加工效果作为计分依据。

根据“任务三”给出支架的数字模型,选手根据赛场提供的机床、刀具、毛坯，选择合适软件和加工工艺对创新后产品进行数控编程。毛坯尺寸和加工刀具，见附件3 工业产品数字化设计与制造赛项刀具、工具、量具及附件清单（纸质）。

选择合适的软件对产品进行数控编程，生成加工程序。

提交加工工件的数控编程程序，文件命名为“biancheng－lvqingqi1、biancheng－lvqingqi2”等，与任务三的文件命名相对应。

提交位置：给定2 个U 盘中，各存一份，即保存在以“工位号-上”命名的U 盘文件夹中一份，再另保存在以“工位号-下”命名的另一U 盘中一份，电脑D 盘根目录下备份一份，其它地方不准存放；

编制加工工艺卡（或工序卡）。

提交位置：给定2 个U 盘中，各存一份，即保存在以“工位号-上”命名的U 盘文件夹中一份，再另保存在以“工位号-下”命名的另一U 盘中一份，电脑D盘根目录下备份一份，其它地方不准存放。

注意：本项任务仅要求对创新后产品进行编程和加工。

分值指标分配说明：任务四的数控编程部分提交的成果文件，不做为评分依据。评分裁判仅以下半场加工后提交成果实件做为打分依据。

提醒1：文件名必须按要求相应保存。提交位置：给定2 个U 盘中，各存一份，即保存在以“工位号-上”命名的U 盘文件夹中一份，再另保存在以“工位号-下”命名的另一U 盘中一份，电脑D 盘根目录下备份一份，其它地方不准存放。其它地方若有存放，应清除。

提醒2：竞赛第一阶段（上半场）的职业素养分不单独设置。如果选手违反职业道德、竞赛纪律，或违反安全操作过程，损害设备、工夹具行为出现，后果较严重。现场裁判有权作出在2~3 分以内倒扣分或暂时终止选手竞赛。

提醒3：竞赛第二阶段（下半场）赛场，电脑中不安装设计软件，根据竞赛第一阶段（上半场）竞赛编制的数控程序，进行数控加工。

附件2：

“2019年全国职业院校技能大赛”高职组

工业产品数字化设计与制造赛项

(样卷)

第二阶段：“创新产品加工、装配验证”阶段

（下半场）

(总时间：2小时)

任

务

书

二〇一九年三月三日

注意事项

1.参赛选手在比赛过程中应该遵守相关的规章制度和安全守则，如有违反，则按照相关规定在考试的总成绩中扣除相应分值。

2.参赛选手的比赛任务书用参赛证号、组别、场次、工位号标识，不得写有姓名或与身份有关的信息，否则视为作弊，成绩无效。

3.比赛任务书当场启封、当场有效。比赛任务书按一队一份分发，竞赛结束后当场收回，不允许参赛选手带离赛场，也不允许参赛选手摘录有关内容，否则按违纪处理。

4.各参赛队注意合理分工，选手应相互配合，在规定的比赛时间内完成全部任务，比赛结束时，各选手必须停止操作计算机。

5.请在比赛过程中注意实时保存文件，由于参赛选手操作不当而造成计算机“死机”、“重新启动”、“关闭”等一切问题，责任自负。

6.在提交的物品中不得出现与选手无关的任何信息或特别记号，否则将视为作弊。

7.若出现恶意破坏赛场比赛用具或影响他人比赛的情况，取消全队竞赛资格。

8.请参赛选手仔细阅读任务书内容和要求，竞赛过程中如有异议，可向现场裁判人员反映，不得扰乱赛场秩序。

9.遵守赛场纪律，尊重考评人员，服从安排。

10.加工后的零件装入贴有“工位号”的信封，装入信封封好，选手和裁判共同签字确认。

一、任务名称

1. 任务名称：滤清器部件加工及装配验证。

2. 竞赛时间：2小时

二、已知条件

上半场选手制定的滤清器部件数控加工程序存放在大赛提供U盘内。

三、第二阶段任务、要求、评分要点和提交物

任务四：数控编程与加工（12分）

下半场只进行任务4的后半部分，即结构优化创新后滤清器零件样件加工部分。

1.按加工要求，将比赛现场给定的毛坯装夹、找正。把已经完成的数控编程程序通过赛场提供传输软件向机床输入，完成特定工作任务。

2.制定加工工艺和说明

制定加工工艺，填写完成附件4 加工工艺卡（纸质）和附件5 加工工艺说明（纸质）。

要求：（1）字体工整，文面整洁。（2）按附件5 加工工艺说明要求，进行描述。

注意：1.选手应充分利用比赛现场给定的条件，完成本项任务。

2. 选手仅对创新后样件进行加工。否则不计分。

分值指标分配如下：

| 指标 | 曲面尺寸精度 | 曲面加工粗糙度 | 配合及尺寸公差 | 加工工艺（文件）完整性及合理性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 4 | 3 | 3 | 2 |

评分标准：粗糙度高于等于Ra 3.2，平均误差小于0.05的面得分；平均误差大于0.10的面不得分，中间状态酌情给分；可以得分的面，粗糙度为Ra 6.3或品相较差的面减半得分，粗糙度为Ra12.5或品相差的面得1/4 分，粗糙度低于Ra12.5的面不得分。

任务五：职业素养（8分）

主要考核竞赛队在本阶段竞赛过程中的以下方面：

（1）设备操作的规范性；

（2）工具、量具的使用；

（3）现场的安全、文明生产；

（4）完成任务的计划性、条理性，以及遇到问题时的应对状况等。

分值指标分配如下：

| 指标 | 设备操作规范性 | 工量具使用规范性 | 现场安全 | 文明生产 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 3 | 2 | 2 | 1 |

评分方法：该模块扣分由二位现场裁判共同提出，负责现场裁判工作的副裁判长（或负责人）复核并同意。

注意：若由于明显违反职业道德、竞赛纪律或违反安全操作过程，损害机床、工夹具行为出现，后果较严重，职业素养模块判罚为零分或取消比赛资格。

特别提醒：编制程序及其它过程性电子文档统一存于D盘根目录下以工位号作为文件名的文件夹中，以便工作人员清除，其它地方不准存放。

任务六：样件装配验证（10分）

装配机构架的简化模型实物（随赛题提供）照片见图4。

图4 滤清器装配体

将任务4加工部分得到的样件，与给定装配机构架简化模型实物（图4所示）装配为一个整体机构，紧定牢固。装配机构架与任务4加工部分得到的加工件可以上下调整。本项任务主要考核选手零件组装和机构装配验证方面的能力。

提交：将装配后样件装入给定的贴有“工位号”的信封内；加工工艺卡和加工工艺说明共同装入给定的贴有“工位号”的信封内。工件、加工工艺卡和说明以及信封上不准标记任何文字、记号、图案等符号。

分值指标分配如下：

| 指标 | 装配互换性验证 | 运行验证 |
| --- | --- | --- |
| 分值 | 6 | 4 |

评分标准：评分裁判投票打分，去掉最高分和最低分，其余分取平均值。