2019年全国职业院校技能大赛

赛项规程

一、赛项名称

赛项编号：GZ-2019011

赛项名称：现代电气控制系统安装与调试

英文名称：Modern electric control system installation and

debugging

赛项组别：高职组

赛项归属：装备制造大类

二、竞赛目的

通过竞赛，展示现代与装备制造业、工业自动化产业相关的职业教育改革成就以及师生的风采；检阅参赛选手电气自动化、机电一体化、工业网络技术、电气设备应用与维护、机电设备维护、电机与电器、供用电技术等专业的核心技能，同时考核参赛队伍的工作效率、质量意识、安全意识、节能环保意识和规范操作等职业素养；引领电机与电气控制、PLC应用技术、电工测量与仪表调试、电力电子技术、交直流调速、组态控制技术、工业现场网络等专业课程及综合实训课程改革；促进职业院校的机电、自动化专业建设和实训基地建设；助推具有工匠精神的电气控制系统安装与调试技术技能人才的培养。

三、竞赛内容

竞赛时间：完成本赛项竞赛任务的规定时间为4小时。

竞赛内容的组成与比重：

（1）控制系统电路设计（10%）

参赛选手按竞赛任务书给定的电气控制系统的工作要求，选择正确的元器件，设计、绘制现代电气控制系统中的部分电路的控制原理图、接线图、元件表等。

（2）控制系统电路布置、连接工艺与调试（20%）

参赛选手按竞赛任务书给定的电气控制系统的施工图和竞赛过程中设计绘制的电气原理图、接线图，安装选择的电器元件，完成现代电气控制系统的线路连接，并进行初步调试。

（3）操控单元单项功能完成情况（40%）

参赛选手按任务书给定的电气控制系统的功能要求完成PLC编程、触摸屏组态、网络通讯设置、驱动器参数设置等，能实现局部操控单元调试运行。

（4）控制系统整体功能完成情况（15%）

参赛选手按任务书给定的电气控制系统的功能要求实现系统整体运行。

（5）电气控制系统故障检修（5%）

在电气电路智能考核单元设置故障点，参赛选手检测工具选用正确，检测方法规范，故障判断准确，排除故障后系统可正常工作。

（6）职业素养与安全意识（10%）

完成竞赛任务的所有操作符合安全操作规程、职业岗位要求；遵守赛场纪律，尊重赛场工作人员；爱惜赛场设备及器材，赛位整洁;绿色生产。

四、竞赛方式

（一）竞赛以团体赛方式进行。每支参赛队2名选手，参赛选手必须是2019年度高等职业学校全日制在籍学生或五年制高职四至五年级（含四年级）全日制在籍学生，不限性别，年龄须不超过25周岁，年龄计算的截止时间以2019年5月1日为准。往届全国职业院校技能大赛中获一等奖的选手，不得参加同一赛项同一组别的赛项。

（二）竞赛队伍组成：由各省、自治区、直辖市、新疆生产建设兵团为单位组队参赛，同一学校相同项目报名参赛队不超过1支，不得跨校组队；指导教师须为本校专兼职教师，每队限报2名指导教师。

（三）组织机构：在全国职业院校技能大赛组委会与执委会的指导下，在赛区组委会与执委会的领导下，成立2019年全国职业院校高职组现代电气控制系统安装与调试”赛项执委会，下设本赛项专家组、裁判组、仲裁组工作机构。

（四）竞赛需采取多场次进行，由赛项执委会按照竞赛日程表组织各领队参加公开抽签，确定各队参赛场次。参赛队按照抽签确定的参赛时段分批次进入比赛场地参赛。

（五）赛场的赛位统一编制赛位号，参赛队比赛前30分钟到赛项指定地点接受检录，进场前15分钟抽签决定赛位号，抽签结束后，随即按照抽取的赛位号进场，然后在对应的赛位上完成竞赛规定的竞赛任务。赛位号由参赛选手抽取，抽取赛位号的步骤：

1.抽签由加密裁判主持；

2.参赛选手随机抽取赛位号，并在赛位记录单上签名确认；

3.抽签结果由赛项办公室密封后统一保管，在评分结束后开封统计成绩。

4．邀请欧美、东盟、非洲等境外大学师生进行赛事交流和观摩。五、竞赛流程

（一）竞赛流程图

各参赛队按照竞赛流程图完成竞赛.

（二）竞赛日程

竞赛日期和地点以2019全国职业院校技能大赛执委会公布的为准，赛程安排如下：

| 序号 | 日 期 | 时 间 | 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第一日 | 全天 | 报到 |
| 2 | 第二日 | 8:00-14:00 | 报到 |
| 3 |  | 14:00-15:00 | 领队会、赛前说明 |
| 4 |  | 15:00-16:30 | 领队抽取场次签及检录顺序号 |
| 5 |  | 16:00-17:00 | 选手熟悉赛场 |
| 6 | 第三日 | 8:00-8:30 | 开赛式 |
| 7 |  | 8:50-9:20 | 第一场竞赛赛场检录、参赛编号抽签、二次加密产生赛位号 |
| 8 |  | 9:20-9:30 | 题目发放、宣布竞赛注意事项、选手进入赛位、检查赛位设备及耗材 |
| 9 |  | 9:30-13:30 | 竞赛选手完成竞赛任务 |
| 11 |  | 14:00-19:30 | 竞赛成绩评定，完成评判赛位选手回宾馆。工作人员进行赛场恢复。 |
| 12 | 第四日 | 8:50-9:20 | 第二场竞赛赛场检录、参赛编号抽签、二次加密产生赛位号 |
| 13 |  | 9:20-9:30 | 题目发放、宣布竞赛注意事项、选手进入赛位、检查赛位设备及耗材 |
| 14 |  | 9:30-13:30 | 竞赛选手完成竞赛任务 |
| 15 |  | 14:00-20:00 | 竞赛成绩评定，完成评判赛位选手回宾馆。进行成绩汇总。 |
| 16 | 第五日 | 8:30-9:00 | 宣布竞赛成绩 |
| 17 |  | 9:00-10:00 | 闭赛与颁奖式 |
| 18 |  | 10:00 | 结束 |

六、竞赛赛卷

本赛项为项目综合式命题，采取赛题库公开形式， 赛项于开赛  1个月前，在大赛网络信息发布平台上（www.chinaskills-jsw.org）发布赛卷或赛题库。

样卷在题型、所覆盖的知识点和技能点、知识点和技能点的配分比例、自由创意型内容占比、卷面排版等方面应与赛卷保持一致，并与赛项规程同时公布。

本赛项建立赛卷库，赛卷数量原则上不少于 10 套，各套赛卷的重复率不得超过 50%。

正式赛卷于比赛前三天内，把赛卷随机排序后，在监督组的监督下，由裁判长指定相关人员抽取正式赛卷与备用赛卷。

赛项比赛结束后一周内，正式赛卷（包括评分标准）通过大赛网络信息发布平台（www.chinaskills-jsw.org）公布。

赛项的样卷见附件一。

七、竞赛规则

（一）报名资格

参赛选手须为高等学校全日制在籍专科学生；本科院校中高职类全日制在籍学生可报名参加高职组比赛。五年制高职学生报名参赛的，四、五年级学生参加高职组比赛。高职组参赛选手年龄须不超过25周岁（截止时间以2019年5月1日为准）。凡在往届全国职业院校技能大赛中获一等奖的选手，不再参加同一项目同一组别的赛项。

（二）报名要求

参赛选手和指导教师报名获得确认后不得随意更换。如备赛过程中参赛选手和指导教师因故无法参赛，须由省级教育行政部门于相应赛项开赛10个工作日之前出具书面说明，经大赛执委会办公室核实后予以更换。竞赛开始后，参赛队不得更换参赛队员，允许队员缺席比赛。

（三）赛前准备

1．熟悉场地：比赛日前一天下午16：00-17：00放赛场，熟悉场地。

2．领队会议：比赛日前一天下午15：00-16：00召开领队会议，由各参赛队伍的领队和指导教师参加，会议讲解竞赛注意事项并进行赛前答疑，并抽取参赛场次。

3.抽签仪式：领队会议上确定分批抽签，比赛前20分钟内参赛队赛位抽签，通过抽签确定各参赛队的赛次工位。

4.参赛队入场：参赛选手应提前30分钟到达赛场，接受工作人员对选手身份、资格和有关证件的核验，赛位由抽签确定，不得擅自变更、调整；选手在竞赛过程中不得擅自离开赛场，如有特殊情况，须经裁判人员同意。选手不得将手机、无线上网卡、移动存储设备、资料等与竞赛无关的物品带入赛场。

（四）比赛期间

1．各参赛队伍进入工位，检查设备和材料清单，由裁判长宣布比赛开始，各参赛队伍开始竞赛。

2．竞赛过程中，如有疑问，参赛选手应持“咨询”示意牌示意，项目裁判长应按照有关要求及时予以答疑。如遇设备或软件等故障，参赛选手应持“故障”示意牌示意。项目裁判长、技术人员等应及时予以解决。确因计算机软件或硬件故障，致使操作无法继续的，经项目裁判长确认，予以启用备用设备。如遇身体不适，参赛选手应持“医务”示意牌示意，现场医务人员按应急预案救治。

（五）成绩评定及公布

1.组织分工

（1）裁判组共25人，实行“裁判长负责制”，其中：设裁判长1名，全面负责赛项的裁判管理工作并处理比赛中出现的争议问题，同时设加密、解密裁判2名，现场裁判6名，评分裁判16名。

（2）裁判员根据比赛需要分为检录裁判、加密裁判、现场裁判和评分裁判。

检录裁判负责对参赛队伍（选手）进行点名登记、身份核对等工作；加密裁判负责组织参赛队伍（选手）抽签，对参赛队信息、抽签代码等进行加密；现场裁判按规定做好赛场记录，维护赛场纪律，评定参赛队的现场得分；评分裁判负责对参赛队伍（选手）的比赛作品、比赛表现按赛项评分标准进行评定。

2.成绩管理基本程序

按照《全国职业院校技能大赛成绩管理办法》的明确要求，参赛队伍的成绩评定与管理按照严密的程序进行，见图1。

严禁参赛选手、赛项裁判、工作人员私自携带通讯、摄录设备进入比赛场地。如有需要，由赛场统一配置、统一管理。赛场可根据需要配置安检设备，对进入赛场重要部位的人员进行安检，在赛场相关区域安置无线信息屏蔽设备。评分裁判应在检录前与参赛选手隔离。

3.检录加密

（1）检录。由检录工作人员依照检录表进行点名核对，并检查确定无误后向裁判长递交检录单。

（2）加密。所有比赛项目在比赛的当天进行两次加密，加密后参赛选手中途不得擅自离开赛场。分别由两组加密裁判组织实施加密工作，管理加密结果。监督员全程监督加密过程。

第一组加密裁判，组织参赛选手进行第一次抽签，产生参赛编号，替换选手参赛证等个人身份信息，在《全国职业院校技能大赛一次加密记录表》中填写一次加密记录表后，连同选手参赛证等个人身份信息证件，当即装入一次加密结果密封袋中单独保管。

第二组加密裁判，组织参赛选手进行第二次抽签，确定赛位号，替换选手参赛编号，在《全国职业院校技能大赛二次加密记录表》中填写二次加密记录表后，连同选手参赛编号，当即装入二次加密结果密封袋中单独保管。

所有加密结果密封袋的封条均需相应的加密裁判和监督人员签字。密封袋在监督人员监督下由加密裁判放置于保密室的保险柜中保存。

图1 成绩管理流程图

（3）引导。参赛选手凭赛位号进入赛场，不得携带其他显示个人身份信息和违规的物品。现场裁判负责引导参赛队伍（选手）至赛位前等待竞赛指令。比赛开始前，在没有裁判允许的情况下，严禁随意触碰竞赛设施和阅读赛卷内容。比赛中途不得离开赛场。

4.成绩评定

（1）现场评分

过程评分是指根据参赛队伍（选手）在分步操作过程中的规范性、合理性以及完成质量等，评分裁判依据评分标准按步给分并加权汇总的评分方法。流程如下：①参赛队伍（选手）按比赛要求进行操作，评分裁判对照评分表即时判分。评分裁判不得少于 2 人，对于专业性强、操作复杂、赛程较长的步骤，需适当增加裁判人数；②两名记分员在监督人员的现场监督下，对参赛队伍（选手）的评分结果进行分步汇总并计算平均分，以所有步骤成绩的加权汇总值作为该参赛队伍（选手）的最后得分；③裁判长当天提交赛位评分结果，经复核无误，由裁判长签字确认。

（2）结果评分

对参赛选手提交的竞赛成果，依据赛项评价标准进行评价与评分。

5.解密

裁判长正式提交赛位评分结果并复核无误后，加密裁判在监督人员监督下对加密结果进行逐层解密。赛项可根据需要采取正向解密或逆向解密。

以逆向解密为例：无竞赛作品的，先根据二次加密记录表，以赛位号从小到大为序，确定其对应的参赛编号，再根据一次加密记录表，确定对应的参赛队伍（选手）。

| 赛位号 | 参赛编号 | 参赛队伍（选手） |
| --- | --- | --- |

1

2

3

4

5

6.成绩公布

记分员将解密后的各参赛队伍（选手）成绩汇总成比赛成绩，经裁判长、监督组签字后，公布比赛结果（赛项指南中明确公布方式）。公布2小时无异议后，将赛项总成绩的最终结果录入赛务管理系统，经裁判长、监督组长和仲裁长在系统导出成绩单上审核签字后，在闭赛式上宣布并颁发证书。

### 八、竞赛环境

1．竞赛场地平整、明亮、通风良好，场地面积要求在1200m2以上，场地净高不低于4m。同时，提供与竞赛现场空间相关联的裁判团队工作室、技术支持团队及配件备件准备室、参赛队指导教师休息区。

2．赛场提供380V三相五线、220V单相三线两种电压的交流电源，供电系统有必要的安全保护措施，提供独立的电源保护装置和安全保护措施，给计算机提供UPS电源。

3．竞赛赛位：每个赛位占地20m2，且标明赛位号，布置实训台、工作准备台各1张、凳子2张，电脑1台。竞赛场地加装赛位隔离带，便于有序组织人员观摩。

4．每个竞赛赛位提供性能完好的计算机1台，并安装PLC编程软件、HMI应用软件等和技术手册。

### 九、技术规范

（一）知识和技能要求

高职电气自动化技术、电气设备应用与维护、机电一体化技术、低压电器制造及应用、供用电技术、农村电气化技术、电气测控技术、工业网络技术及相关专业所规定的教学内容中涉及到电工基本技能、电机与电气控制、PLC应用技术、电工测量与仪表调试、电力电子技术、交直流调速、组态控制技术、工业现场网络等核心技术技能等方面的知识和技能要求。

（二）技术标准

GB50254—1996《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》

GB/T 6988-2008《电气技术用文件的编制》

GB/T4728-2005《电气简图用图形符号》

GB/T5465.2-1996《电气设备用图形符号》

GB/T7159-1987《电气技术中的文字符号制订通则》

GB T 6988.1-2008 电气技术用文件的编制 第1部分 规则

IEEE 802.3 (Ethernet)以太网协议

RS-485串行接口标准

（三）职业标准

《维修电工》(国家职业资格三级)、《可编程控制系统设计师》（国家职业资格三级）

### 十、技术平台

本赛项使用浙江亚龙教育装备股份有限公司“YL-158GA1型电气控制系统实训考核装置”。

（一）硬件平台

1.装置结构

YL-158GA1电气控制技术实训考核装置。是由实训柜体、门板电气控制元件（组件）、仪表、PLC实训考核单元挂板、网络组态挂板、PLC控制型机床挂板、电机单元、运动单元、温度控制组件等组成。其外观如图2所示。

图2  YL-158GA1正反面外观图

YL-158GA1电气控制技术实训考核装置是通过相应的电气元（组）件组成多种简单或复杂的电气控制系统完成教学和实训。

2.主要组成及功能

（1）主令电气及仪表单元

主令电气及仪表单元是YL－158GA1中的控制信号和显示（指示）单元，在整个电气控制系统中，起着向系统中的其他单元提供控制信号的作用。

主要组成：包括进线电源控制与保护、主令电气控制元件、指示灯、触摸屏、显示仪表、紧急停止按钮等器件。

（2）PLC网络组态单元

PLC网络组态单元是YL-158GA1中电气系统程序控制的主要控制单元（上位机），在整个系统中，起着对输入信号处理和电气控制信号输出等重要作用。

主要组成：包括中型PLC、小型PLC、模拟量模块、扩展模块，0~20mA标准恒流源、0~10V标准恒压源、数字式显示仪表、伺服驱动器等器件。

（3）PLC控制单元

PLC控制单元挂板是YL-158GA1中电气系统程序控制的辅助控制单元（下位机），在整个系统中，起着对输入信号处理和电气控制信号输出等重要作用。

主要组成：包括PLC及其模拟量模块、扩展模块，0~20mA标准恒流源、0~10V标准恒压源、数字式显示仪表等。

（4）继电控制单元

继电控制单元挂板是YL-158GA1中实现基本的电机拖动控制的一个单元，在整个电气自动控制系统中，起着对PLC控制信号放大和执行的作用。同时可实现独立的继电拖动功能

主要组成：包括断路器、熔断器、接触器、中间继电器、热保护继电器、行程开关、时间继电器等。

同时还安装有伺服小车运动装置，含配套传感器、微动开关、滚珠丝杠、增量型编码器等。

（5）PLC控制型机床电路智能考核单元

该单元通过智能答题器对典型机床电路故障现象的分析和判断，测量和检查故障点，使用PLC编程控制使用。

主要组成：包括X62W铣床电路、T68镗床电路等。

3.主要配置清单

YL－158GA1型现代电气控制系统实训考核装置主要配置表

| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 数量 | 制造商 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实训柜 | 850mm×800mm×1700mm | 1台 | 亚龙 | 钢结构,带自锁脚轮,作为电气控制系统的机械和电气设备的安装载体，设备可自由、灵活的布置、安装。 |
| 2 | 主令电气及仪表单元 | YL—158GA1-BM1 YL—158GA1-BM2 | 各1套 | 亚龙 | 包括进线电源控制与保护、主令电气控制元件、指示灯、触摸屏、显示仪表、紧急停止按钮等器件。 每门一组，配置不同。如触摸屏和温控模块只在YL—158GA-BM1 |
| 3 | PLC网络组态单元 | YL—158GA1-B0 | 1套 | 亚龙 | 包括中型PLC、小型PLC、模拟量模块、扩展模块，0~20mA标准恒流源、0~10V标准恒压源、数字式显示仪表、台达伺服驱动器、步科步进驱动器等器件。 |
| 4 | PLC控制单元 | YL—158GA1-B1 | 1套 | 亚龙 | 包括小型PLC、模拟量模块、扩展模块，0~20mA标准恒流源、0~10V标准恒压源、数字式显示仪表、变频器、等器件。 |
| 5 | 继电控制单元 | YL—158GA1-B2 | 1套 | 亚龙 | 包括断路器、熔断器、接触器、中间继电器、热保护继电器、行程开关、时间继电器等。 同时还安装由伺服、步进电机驱动的（可相互转换）、传感器、微动开关、滚珠丝杠、增量型编码器组成的小车运动装置。 |
| 6 | PLC控制型机床电路智能考核单元挂板 | WK107 WK108 | 1套 | 亚龙 | 包括X62W铣床电路、T68镗床电路。PLC控制。 |
| 7 | 可编程控制器 | PLC（二种品牌三种方案任选一种） | 1套 | 西门子、三菱 | 见附表一 |
| 8 | 触摸屏 |  | 1台 | 昆仑通态 | 7寸彩屏 TPC7062K以太网口 |
| 9 | 电脑推车 |  | 1张 | 亚龙（选配） |  |
| 10 | 工具 |  | 1套 |  |  |

附表一 PLC配置：

YL-158GA1设备可编程控制系统主要部件

| 方案一、YL-158GA1西门子S7-300 +S7-200Smart方案 以太网系统主要部件 |
| --- |
| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 西门子电源 | 6ES7 307-1BA01-0AA0 | 1 | 块 |  |
| 2 | 西门子可编程控制器 | 6ES7 314-6EH04-0AB0 | 1 | 块 |  |
| 3 | CPU模块 | 6ES7 288-1SR40-0AA0 | 1 | 块 |  |
| 4 | CPU模块 | 6ES7 288-1ST30-0AA0 | 1 | 块 |  |
| 5 | 西门子模拟量输入输出模块 | 6ES7 288-3AM06-0AA0 | 1 | 套 |  |
| 6 | 西门子安装导轨 | 160mm | 1 | 条 |  |
| 7 | 西门子前连接器（螺钉型） | 6ES7 392-1AM00-0AA0 | 1 | 套 |  |
| 8 | 内存卡 | 6ES7 953-8LG31-0AA0 | 1 | 张 |  |
| 9 | 交换机 | 5口 | 1 | 套 |  |
| 10 | 通信线缆 | 3米五类标准跳线 | 5 | 条 |  |
| 11 | 西门子变频器（二选一） | MM420 | 1 | 台 | 带BOP操作面板 |
|  |  | G120C | 1 | 台 | 带BOP-2操作面板 |
| 方案二、YL-158GA1三菱Q系列与FX系列系统主要部件 |
| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 三菱模块 | Q00UCPU | 1 | 块 |  |
| 2 | 三菱单元基板 | Q35B | 1 | 条 |  |
| 3 | 三菱电源模块 | Q61P | 1 | 块 |  |
| 4 | 三菱输入模块 | QX40 | 1 | 块 |  |
| 5 | 三菱输出模块 | QY10 | 1 | 块 |  |
| 6 | 三菱cclink通信模块 | QJ61BT11N | 1 | 块 |  |
| 7 | 三菱通讯线 | QC30R2 | 1 | 条 |  |
| 8 | 三菱可编程控制器 | FX3U-32MR/ES-A | 1 | 个 |  |
| 9 | 三菱主机 | FX3U-32MT/ES-A | 1 | 个 |  |
| 10 | 三菱模块 | FX3U-3A-ADP | 1 | 个 |  |
| 11 | 三菱cclink通信模块 | FX2N-32CCL | 2 | 个 |  |
| 12 | FX系列下载线 | RS-232 | 1 | 条 |  |
| 13 | 485通讯模块 | FX3U-485-BD | 2 | 个 |  |
| 13 | 三菱变频器 | FR-E740-0.75K-CH | 1 | 台 |  |
| 14 | Q系列通信线 | miniUSB | 1 | 条 |  |
| 方案三、YL-158GA1西门子S7-1500 +S7-1200系统主要部件 |
| 1 | S7-1500安装导轨 | 240mm | 1 | 条 |  |
| 2 | 西门子1500PLC | 6ES7 511-1AK02-0AB0 | 1 | 块 |  |
| 3 | 存储卡 | 6ES7 954-8LC03-0AA0 | 1 | 张 |  |
| 4 | 西门子数字输入模组 | 6ES7521-1BH00-0AB0 | 1 | 块 |  |
| 5 | 前连接器 | 6ES7592-1BM00-0XB0 | 3 | 条 |  |
| 6 | 西门子数字量输出 | 6ES7522-5FF00-0AB0 | 2 | 块 |  |
| 7 | 西门子电源 | 6EP1332-4BA00 | 1 | 块 |  |
| 8 | 西门子数字输入/输出模组 | 6ES7223-1PL32-0XB0 | 2 | 块 |  |
| 9 | 西门子模拟输出模组 | 6ES7232-4HB32-0XB0 | 1 | 块 |  |
| 10 | 西门子1200PLC | 6ES7 212-1BE40-0XB0 | 1 | 块 |  |
| 11 | 西门子1200PLC | 6ES7 212-1AE40-0XB0 | 1 | 块 |  |
| 12 | 通讯线缆 | 3米五类标准跳线 | 5 | 条 |  |
| 13 | 交换机 | 5口 | 1 | 套 |  |
| 14 | 西门子变频器（二选一） | MM420 | 1 | 台 | 带BOP操作面板 |
|  |  | G120C | 1 | 台 | 带BOP-2操作面板 |

4.装置技术参数

（1）工作电源：三相五线制 AC380V±10%  50Hz；

（2）设备外形尺寸：长×宽×高＝850mm×800mm×1700mm；

（3）电脑桌外形尺寸：长×宽×高＝600mm×530mm×1000mm；

（4）台架材料：柜式钢结构；

（5）整机最大输入功率：≤1 KVA；

（6）安全保护措施：具有接地保护、漏电过载过流保护功能，具有误操作保护功能；安全性符合相关的国标标准，所有材质均符合环保标准。

（二）软件平台

|  | 三菱系统（Q+FX） | 西门子系统1（300+200smart） | 西门子系统2（1500+1200） |
| --- | --- | --- | --- |
| 操作系统 | Windows7以上 |
| PLC 编程软件 | GX Developer V 8.86 GX Works2 1.531D | STEP7 V5.5 STEP7-Micro/WIN SMART V2.3 | TIA Portal v15 |
| 触摸屏软件 | MCGS7.7.1版 |

- 使用工具

每个赛位布置竞赛平台1套、工作准备台各1张、凳子2张。每个赛位提供性能完好的计算机1台（配置要求处理器：64位四核心，主频2.5GHz（Intel i5）；内存：8GB；硬盘：500GB；独立显卡，3GB显存；支持以太网），并安装PLC编程软件、HMI应用软件等和技术手册。赛场提供安全帽、工具箱、绘图工具袋等。

### 十一、成绩评定

依据参赛选手完成的情况实施综合评定，采取裁判组与参赛选手在竞赛结束后面对面的公开评分方式。评定依据结合国家及行业的相关标准和规范，全面评价参赛选手职业能力的要求，本着“科学严谨、公正公平、可操作性强”的原则制定评分标准。

（一）评分标准

具体的评分细则由专家组成员依据竞赛任务书制定，满分为100分，各竞赛内容的配分、标准及评分方式如下：

| 竞赛内容 | 评分内容 | 配分 | 知识、技能点 | 评分方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制系统电路设计 （10分） | 器件的选型 | 3分 | 器件选择数量正确合理、参数范围符合任务书竞赛任务要求、可靠； 选型器件型号含义 控制器基本功能、应用 驱动器基本功能、应用 电气设计安全原则 | 结果评分 |
|  | 电路设计 | 4分 | 电路设计功能能实现竞赛任务书各项要求，科学合理，符合实际工程设计要求； 电气设计规范 电气功能实现 | 结果评分 |
|  | 绘制电气原理图 | 3分 | 图形符号规范，电路连接规范，字迹清楚、整洁、美观，图纸正确。 绘制电气原理图 元器件符号规范 驱动器参数 | 结果评分 |
| 控制系统电路布置、连接工艺与调试 （20分） | 元件布置与安装 | 2分 | 元件检查、安装位置合理，紧固不松动，工具使用合理； 电气元件合理布置 电气元件规范安装 | 结果评分 |
|  | 电路连接与工艺 | 14分 | 电气线路连接正确，导线、插针、号码管使用正确合理，驱动器、传感器等连接正确，走线合理； 器件端口功能 器件连接工艺 工具操作使用 | 过程评分 |
|  | 系统初步调试 | 4分 | 上电前安全检查，上电后初步检测元件工作是否正常，检查局部电路功能；（以试题功能为准，根据抽取试题制定细则） 上电安全操作 器件功能测试 | 结果评分 |
| 操控单元单项功能完成情况 （40分） | PLC编程设计与调试 | 18分 | 熟练使用PLC软件编程与调试，实现系统设计各部分功能；（以试题功能为准，根据抽取试题制定细则） PLC基本功能编程 PLC运动控制编程 PLC复杂功能编程 PLC与HMI连接编程 PLC调试 | 结果评分 |
|  | 触摸屏组态与PLC连接 | 10分 | 设计窗口界面、主令信号、状态显示、动画等，与PLC连接，能实现监视与控制效果；（以试题功能为准，根据抽取试题制定细则） PLC与触摸屏网络连接 触摸屏页面设计 触摸屏动画设计 触摸屏调试 | 结果评分 |
|  | 系统实现网络通讯功能 | 6分 | 主从站编程设置，实现网络通讯； 网络硬件连接 网络信号编制 主从站网络编程 | 结果评分 |
|  | 驱动器参数设置 | 2分 | 变频器、或伺服驱动器等参数设置； 变频器参数功能、设置 伺服驱动器参数功能、设置 步进驱动器参数功能、设置 | 结果评分 |
|  | 局部操控单元调试运行 | 4分 | 实现局部操控单元功能运行、指示灯状态等。（以试题功能为准，根据抽取试题制定细则） | 结果评分 |
| 控制系统整体功能完成情况 （15分） | 系统整体正常运行工作 | 15分 | 系统检查初始状态后，系统正常启动、周期运行、停止，突发急停，非正常工作报警处理。（以试题功能为准，根据抽取试题制定细则） | 结果评分 |
| 电气控制系统故障检修 （5分） | 1、考核软件设置故障点（3个）来进行排除故障； 2、排除故障后操作运行； | 5分 | 检测工具选用正确，检测方法规范；记录3个故障点的故障现象描述、故障检测和排除过程、故障点描述；排除故障后，系统能按功能正确操作运行。 ① 电气检查故障方法 ② 使用工具检查排除故障 | 机考评分 |
| 职业素养与安全意识 （10分） | 安全 | 4分 | 现场操作安全保护符合安全操作规程、穿戴符合职业岗位要求； | 过程评分 |
|  | 规范 | 2分 | 工具比赛过程中和赛后未摆放整齐、 | 过程评分 |
|  | 纪律 | 2分 | 爱惜赛场的设备和器材，保持赛位的整洁。团队有分工有合作，遵守竞赛纪律，尊重裁判员、工作人员等。 | 过程评分 |
|  | 绿色生产 | 2分 | 节约使用耗材； | 结果评分 |

（二）评分方式

1．裁判组成

裁判组由25人组成，裁判长1名，加密、解密裁判2名，现场裁判6名，评分裁判16名。

2．成绩评分与产生方法

（1）竞赛项目满分为100分。具体的评分细则由专家组成员依据竞赛任务书制定，其中控制系统电路设计10分，控制系统电路布置、连接工艺与调试20分，操控单元独立功能完成情况40分，控制系统整体功能完成情况15分，电气控制系统故障检修5分，职业素养与安全意识10分。

（2）选手与裁判共同对功能实现部分和故障检修部分的评价项目进行评分。

（3）裁判结合器件选型、电路设计图、电路连接工艺等按照评分表进行各评价项目进行评分，职业素养部分进行全过程评分。

（4）在竞赛时段，参赛选手有不服从裁判及监考、扰乱赛场秩序等行为情节严重的，取消参赛队评奖资格。有作弊行为的，取消参赛队评奖资格。裁判宣布竞赛时间到，选手仍强行操作的，取消参赛队奖项评比资格。

（5）选手有下列情形，需从比赛成绩中扣分：

①违反比赛规定,提前进行操作或比赛终止仍继续操作的,由现场裁判员负责记录，并酌情扣1-5分。

②在竞赛过程中，违反赛场纪律，由裁判员现场记录参赛选手违纪情节，依据情节扣1-5分。

③在完成竞赛任务的过程中违反操作规程或因操作不当，造成设备损坏或影响其他选手比赛的，扣5-10分；因操作不当导致人身或设备安全事故，扣10-20分，情况严重者报竞赛执委会批准，由裁判长宣布终止该选手的比赛，竞赛成绩以0分计算。

④损坏赛场提供的设备、浪费材料、污染赛场环境、工具遗忘在赛场等不符合职业规范的行为，视情节扣5-10分。

⑤在完成竞赛任务后，出现电路短路故障扣15分。

⑥损坏赛场提供的设备，污染赛场环境等不符合职业规范的行为，视情节扣5-10分。

- 判分方法与统分方法

（1）机考评分是参赛选手在计算机上完成竞赛项目内容后，由答题系统自动判分的评分方法。流程如下：

①参赛选手登录答题系统，竞赛结束前保存成果并提交；

②答题系统自动判分，显示成绩；

- 过程评分是根据参赛选手在操作过程中的规范性、合理性以及完成质量等，评分裁判依据评分标准给分。参赛队伍按比赛要求进行操作，评分裁判对照评分表即时评分；两名记分员在监督人员的现场监督下，对参赛队伍的评分结果进行汇总并计算平均分；

- 结果评分是评分裁判对参赛队伍完成的竞赛任务，依据赛项评价标准判分。两名记分员在监督人员的现场监督下负责计分，对于客观评分取两名评分裁判的平均分作为该参赛队伍的得分；对于主观评分，去掉一个最高分和一个最低分，其余得分的算术平均值作为参赛队伍的得分；

（三）成绩复核

为保障成绩评判的准确性，监督组将对赛项总成绩排名前30%的所有参赛队伍（选手）的成绩进行复核；对其余成绩进行抽检复核，抽检覆盖率不得低于15%。如发现成绩错误以书面方式及时告知裁判长，由裁判长更正成绩并签字确认。复核、抽检错误率超过5%的，裁判组将对所有成绩进行复核。

（四）最终成绩

计分员将解密后的各参赛队伍（选手）成绩汇总成最终成绩单，经裁判长、监督组签字后进行公示，公示时间为2小时。成绩公示无异议后，由仲裁员在成绩单上签字，并在闭赛式上公布成绩。

### 十二、奖项设定

团体奖。以赛项实际参赛队（团体赛）总数为基数，一、二、三等奖获奖比例分别为10%、20%、30%（小数点后四舍五入）。如遇同分按照分项得分高低决定，一是控制系统整体功能完成情况分，二是操控单元独立功能完成情况分，三是职业素养与安全意识分，四是控制系统电路设计分，五是电气控制系统故障检修分，六是控制系统电路布置、连接工艺与调试分。

获得一等奖的参赛队指导教师由组委会颁发优秀指导教师证书。

- 赛场预案

（一）竞赛平台相关预案

1.竞赛前1周，竞赛平台按照赛项专家组要求进入赛场，并进行满负荷动作测试连续24小时，确保零故障。

2.竞赛现场提供2台备用设备，在竞赛设备出现故障无法短时间恢复时，由裁判长确认启动备用设备。

3.竞赛现场为电脑提供专用UPS电源，保证意外断电情况下电脑可正常工作10分钟以上。

4.赛位电脑进行超过24小时不间断的软件操作压力测试，并在竞赛现场提供足够数量的电脑备机。

5.竞赛现场确保提供充足的具备专业技术能力的工作人员，辅助裁判确认竞赛设备和电脑软件状态，快速识别问题根源并及时有效采取措施，保障竞赛顺利进行。

（二）安全操作管理预案

1．穿电工安全鞋。

2．女性长发者要盘起头发。

3．设备工具轻拿轻放，安装拆卸不要用蛮力。

4．设备上电前先检查是否存在短路问题。

5．如出现短路情况，没有查清短路原因，请不要更换保险丝、再次上电。

（三）赛场环境预案

1.发现安全隐患或突发事件时，现场人员应立即向保卫组汇报，保卫组接报后要火速到达案发现场，指挥并配合公安干警及安全保卫人员搞好抢救工作。

2.发生火警和恶性事件时，现场人员可主动向公安机关报警并向领导汇报，立即组织抢救，以免贻误时机；启用消防应急广播，通知疏散路线，稳定人心，避免踩踏伤人。

3.发生突发事件时，全体人员必须服从命令、听众指挥，以大局为重，不得顶撞、拖延或临时逃脱。安全出口执勤人员，接到指令后立即打开出口门，疏导参赛人员有序撤离现场。

（四）重大事件预案

1.比赛期间发生意外事故，发现者应在第一时间报告赛项执委会，同时采取措施，避免事态扩大。赛项执委会应立即启动预案予以解决并向赛区执委会报告。出现重大安全问题可以停赛，是否停赛由赛区组委会决定。事后，赛区执委会向大赛执委会报告详细情况。

2.出现安全事故，首先追究赛项相关责任人的责任。赛事工作人员违规的，按照相应的制度追究责任。情节严重并造成重大安全事故的，报相关部门按相关政策法规追究相应责任。

3.根据赛项组织需要，明确相关信息的发布流程，加强对微信群、QQ 群使用的管控，做好赛前、赛中、赛后的舆情控制。

### 十四、赛项安全

赛事安全是技能竞赛一切工作顺利开展的先决条件，是赛事筹备和运行工作必须考虑的核心问题。赛项执委会采取切实有效措施保证大赛期间参赛选手、指导教师、裁判员、工作人员及观众的人身安全。

（一）比赛环境

- 执委会须在赛前组织专人对比赛现场、住宿场所和交通保障进行考察，并对安全工作提出明确要求。赛场的布置，赛场内的器材、设备，应符合国家有关安全规定。如有必要，也可进行赛场仿真模拟测试，以发现可能出现的问题。承办单位赛前须按照执委会要求排除安全隐患。

- 赛场周围要设立警戒线，防止无关人员进入发生意外事件。比赛现场内应参照相关职业岗位的要求为选手提供必要的劳动保护。在具有危险性的操作环节，裁判员要严防选手出现错误操作。

- 承办单位应提供保证应急预案实施的条件。对于比赛内容涉及高空作业、可能有坠物、大用电量、易发生火灾等情况的赛项，必须明确制度和预案，并配备急救人员与设施。

- 执委会须会同承办单位制定开放赛场和体验区的人员疏导方案。赛场环境中存在人员密集、车流人流交错的区域，除了设置齐全的指示标志外，须增加引导人员，并开辟备用通道。

- 大赛期间，承办单位须在赛场管理的关键岗位，增加力量，建立安全管理日志。

- 参赛选手进入赛位、赛事裁判工作人员进入工作场所，严禁携带通讯、照相摄录设备，禁止携带记录用具。如确有需要，由赛场统一配置、统一管理。赛项可根据需要配置安检设备对进入赛场重要部位的人员进行安检。

（二）生活条件

- 比赛期间，原则上由执委会统一安排参赛选手和指导教师食宿。承办单位须尊重少数民族的信仰及文化，根据国家相关的民族政策，安排好少数民族选手和教师的饮食起居。

- 比赛期间安排的住宿地应具有宾馆/住宿经营许可资质。以学校宿舍作为住宿地的，大赛期间的住宿、卫生、饮食安全等由执委会和提供宿舍的学校共同负责。

- 大赛期间有组织的参观和观摩活动的交通安全由执委会负责。执委会和承办单位须保证比赛期间选手、指导教师和裁判员、工作人员的交通安全。

- 各赛项的安全管理，除了可以采取必要的安全隔离措施外，应严格遵守国家相关法律法规，保护个人隐私和人身自由。

- 组队责任

1.各学校组织代表队时，须安排为参赛选手购买大赛期间的人身意外伤害保险。

2.各学校代表队组成后，须制定相关管理制度，并对所有选手、指导教师进行安全教育。

3.各参赛队伍须加强对参与比赛人员的安全管理，实现与赛场安全管理的对接。

（四）应急处理

比赛期间发生意外事故，发现者应第一时间报告执委会，同时采取措施避免事态扩大。执委会应立即启动预案予以解决并报告组委会。赛项出现重大安全问题可以停赛，是否停赛由执委会决定。事后，执委会应向组委会报告详细情况。

- 处罚措施

1.因参赛队伍原因造成重大安全事故的，取消其获奖资格。

2.参赛队伍有发生重大安全事故隐患，经赛场工作人员提示、警告无效的，可取消其继续比赛的资格。

3.赛事工作人员违规的，按照相应的制度追究责任。情节恶劣并造成重大安全事故的，由司法机关追究相应法律责任。

### 十五、竞赛须知

（一）参赛队须知

1．参赛队名称统一使用规定的地区代表队名称，不使用学校或其他组织、团体名称。

2．参赛队员在报名获得审核确认后，原则上不再更换，如备赛过程中，队员因故不能参赛，所在省教育主管部门需出具书面说明并按相关规定补充人员并接受审核；竞赛开始后，参赛队不得更换参赛队员。参赛队在报名时，须根据技术规范中要求，选择填报比赛时本队选用的PLC组合和变频器品牌及型号。

3．参赛队须为参赛选手购买大赛期间的人身意外伤害保险。

4．参赛队按照大赛赛程安排凭大赛组委会颁发的参赛证和有效身份证件参加比赛及相关活动。参赛队员统一着装，须符合安全生产及竞赛要求。

5．参赛队员应自觉遵守赛场纪律，服从裁判、听从指挥、文明竞赛；持证进入赛场，禁止将通讯工具、自编电子或文字资料带入赛场。

6．组委会统一安排各参赛队在比赛前一天进入赛场熟悉环境情况。

7．参赛队不能使用自带软件及自编资料等不符合规定的资料、工具、文具用品、食品等进入赛场；统一使用赛场提供的计算机、竞赛设备、设备附件和工具等，技能大赛统一使用相同版本的软件及文字、表格处理等软件。

（二）指导教师须知

1．指导教师经报名、审核后确定，一经确定不得更换。允许指导教师缺席比赛。

2．熟悉竞赛流程，妥善管理本队人员的日常生活及安全，与大赛办公室相关工作小组联系，做好本队人员的各项行程安排。

3．贯彻执行大赛的各项规定，竞赛期间不得私自接触裁判。

（三）参赛选手须知

1．参赛选手应严格遵守赛场规章、操作规程和工艺准则，保证人身及设备安全，接受裁判员的监督和警示，文明竞赛。

2．参赛选手凭证入场，在赛场内操作期间要始终佩带参赛凭证以备检查，统一穿着大赛组委会提供的工作服和安全帽，并穿自行配备的有“电工绝缘鞋”标识的绝缘鞋。

3．比赛期间不准携带任何通讯工具、移动存储器、照相器材等与竞赛无关的用品，按照《竞赛规程（细则）》要求携带个人物品，否则取消该队参赛资格。

4．尊重裁判和赛场工作人员，自觉遵守赛场纪律和秩序。

5．参赛选手必须严格遵守操作规程和工艺准则，接受裁判员的监督和警示，保证人身及设备安全；因操作失误，致使设备发生短路、烧坏电机、变频器或PLC等重要设备的事故，致使设备不能正常工作，或发生人身安全事故不能进行比赛的，裁判有权终止比赛。

6．各参赛队应在竞赛开始前规定时间内进入赛场熟悉环境。入场后，赛场工作人员与参赛选手共同确认操作条件及设备状况，参赛队员必须检查确认大赛赛项组委会提供的仪器设备。参赛队不得擅自改变计算机的初始设置。

7．入场后，竞赛选手与赛场工作人员共同确认设备状况，选手必须确认材料、工具、量具等，开赛信号发出前不能启动设备；竞赛过程中，各竞赛队自行确定分工、工作程序和时间安排，在赛位上完成竞赛项目，严禁作弊行为。

8．在比赛期间，选手连续工作，食品、饮水等由赛场统一提供。选手休息、饮食或如厕时间均计算在比赛时间内。

9．凡在竞赛期间提前结束比赛的选手，不得在竞赛过程中再次返回赛场。

10．在比赛中如遇非人为因素造成的设备故障，经裁判确认后，可向裁判长申请补足排除故障的时间。

11．参赛选手赛场外的管理由各参赛队领队和指导教师负责。

12．参赛选手须达到电工职业资格安全标准的要求。

13．参赛队欲提前结束比赛，应向现场裁判员举手示意，由记录比赛终止时间，比赛终止时由裁判员记录，结束比赛后参赛队不能进行任何与竞赛相关的操作；在裁判监督下完成成果提交、设备复原、现场清理等相关收尾工作后离场。

14．各竞赛队按照大赛要求和赛题要求提交递交竞赛成果，禁止在竞赛成果上做任何与竞赛无关的记号。

15．在参赛期间，参赛选手应当注意保持工作环境及设备摆放符合企业生产“5S”的原则。

（四）工作人员须知

1．协助检录裁判员核实选手资格证明和参赛证，召集选手分组点名，维持检录秩序。

2．必须在赛前30分钟进入赛场，协助裁判员做好工具、耗材、工作台、凳椅、电脑等的清点与核查工作。

3．必须在赛前检查每台设备的工作状态，是否能正常工作，在选手熟悉完场地后，把设备调整到比赛准备状态。

4．每场比赛后，在裁判员指导下，对设备重新调试正常工作状态后，再把设备调整到下一场比赛准备状态。

5．协助裁判员监视参赛选手的安全操作情况。

6．协助维持竞赛现场的时序。

7．负责竞赛场地的清理工作，负责赛前工具、耗材、工作台、凳椅、电脑、设备等摆放工作。

（五）赛场纪律

符合下列情形之一的参赛队，经裁判组裁定后中止其竞赛：

1．不服从裁判、扰乱赛场秩序、干扰其他参赛队比赛情况，裁判组应提出警告。情节特别严重，造成竞赛中止的，由裁判长裁定后，中止比赛，并取消比赛资格和竞赛成绩。并提交竞赛执委会追求其相关责任。

2．竞赛过程中，由于选手技能不熟练或疏忽大意造成计算机、设备等严重损坏，由裁判组裁定其中止比赛，保留竞赛资格，累计其有效竞赛成绩。

3．参赛队可以放弃竞赛，递交书面申请并获准后可以不进行设备操作竞赛。

4．竞赛选手非客观原因造成竞赛设备严重损坏，或发生重大安全生产事故，立即终止竞赛，取消设备操作竞赛成绩。

5．参赛队和竞赛选手应按规定使用竞赛设备和竞赛设施，自觉维护赛场秩序、不指责、不谩骂裁判人员和工作人员，文明竞赛。

### 十六、申诉与仲裁

本赛项在比赛过程中若出现有失公正或有关人员违规等现象，代表队领队可在比赛结束后2小时之内向仲裁组提出书面申诉。大赛采取两级仲裁机制。赛项设仲裁工作组，赛区设仲裁委员会。大赛执委会办公室选派人员参加赛区仲裁委员会工作。赛项仲裁工作组在接到申诉后的2小时内组织复议，并及时反馈复议结果。申诉方对复议结果仍有异议，可由省（市）领队向赛区仲裁委员会提出申诉。赛区仲裁委员会的仲裁结果为最终结果。

### 十七、竞赛观摩

在大赛期间，赛场开放，设置观摩区域，组织相关行业企业的领导、专家、教师、境外友人等参观赛场、展示区和体验活动。

（一）观摩对象

与赛项相关的企业、单位、学院、行业协会等专家、技术人员、指导教师等。

（二）观摩方法

参加观摩人员应遵守竞赛制度和规程，按照赛项执委会有序组织参加赛项观摩等活动，不得违反赛项规定进入赛场，干扰比赛正常进行，观摩时需按照沿指定路线、在指定时间和规定区域内到现场观赛。

（三）观摩纪律

1.观摩人员必须佩带观摩证；

2.观摩时不得议论、交谈，并严禁与选手进行交流；

3.观摩时不得在赛位前停留，以免影响考生比赛；

4.观摩时不准向场内裁判及工作人员提问；

5.观摩时禁止拍照；

凡违反以上规定者，立即取消观摩资格。

### 十八、竞赛直播

1.赛场内部署无盲点录像设备，能实时录制并播送赛场情况；

2.赛场外有大屏幕或投影，同步显示赛场内竞赛状况；

3.有条件的可使用网上直播系统。

4.多机位拍摄开闭幕式，制作优秀选手采访、优秀指导教师采访、裁判专家点评和企业人士采访视频资料，突出赛项的技能重点与优势特色。为宣传、仲裁、资源转化提供全面的信息资料。

竞赛视频相关内容可包括：

（1）跟踪报道大赛赛事进展情况，相关机构、领导、社会各界对大赛的关注与评价信息。

（2）专题报道赛场花絮，赛事过程、选手生活、比赛现场、裁判员工作、志愿者服务等。

（3）优秀选手、优秀指导教师采访系列报道。

（4）赛事期间的主题活动（展示体验活动、国际交流等）报道。

（5）开闭幕式、裁判专家点评等。

（6）竞赛后期相关活动的跟踪报道。

### 十九、资源转化

赛项资源转化工作由赛项执委会全面负责，由赛项执委会和赛项承办院校根据本办法和各赛项技能考核特点开展并推进资源转化工作，并组建资源转化团队（专业教师、行业专家、企业工程师），按要求于赛后30日内向大赛执委会办公室提交资源转化方案，3个月内完成基本资源转化工作。

资源转化成果应包含基本资源和拓展资源。

（一）基本资源

基本资源按照风采展示、技能概要、教学资源三大模块设置。

1.风采展示。赛后即时制作时长 15 分钟左右的赛项宣传片，以及时长 10 分钟左右的获奖代表队（选手）的风采展示片。供专业媒体进行宣传播放。

2.技能概要。包括技能介绍、技能操作要点、评价指标等。

3.教学资源。教学资源充分涵盖赛项内容。赛项内容资源可单独列出，也可融入各教学单元。教学资源包括教学方案、训练指导、作业/任务、实验/实训/实习资源等，其呈现形式可以是演示文稿、图片、操作流程演示视频、动画及相关微课程、微资源等。鼓励成熟赛项开发数字化专业教材、技能训练指导书等，并正式出版发行，作为教学工具书。

（二）拓展资源

拓展资源是指反映技能特色、可应用于各教学与训练环节、支持技能教学和学习过程的较为成熟的多样性辅助资源。加强学校与企业的合作，教学与生产的结合，优化现有教学或实训模式。例如：评点视频、访谈视频、赛题库、案例库、素材资源库等。

制作完成的资源经赛项执委会审核后，上传至大赛指定的网络信息管理平台：www.chinaskills-jsw.org。

# 2019年全国职业院校技能大赛

# 高职组

# 现代电气控制系统安装与调试

# （总时间：240分钟）

工

作

任

务

书

（样题）

场次号           工位号

注意事项

一、本任务书共19页（含A3空白图纸2张、IO表2张、稿纸1张），如出现缺页、字迹不清等问题，请及时向裁判示意，进行任务书的更换。

二、在完成工作任务的全过程中，严格遵守电气安装和电气维修的安全操作规程。电气安装中，低压电器安装按《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范（GB50254-96）》验收。

三、不得擅自更改设备已有器件位置和线路，若现场设备安装调试有疑问，须经设计人员（赛场评委）同意后方可修改。

四、所编软件保存到计算机的D盘文件夹中，文件夹名称以场次、工位号命名，例如第一场次3号工位命名为“01-03”，选手需按指定路径将程序存盘。

五、参赛选手在完成工作任务的过程中，不得在任何地方标注学校名称、选手姓名等信息。

请按要求在4个小时内完成以下工作任务：

一、按“智能立体车库说明书”，设计电气控制原理图，并按图完成器件选型计算、器件安装、电路连接（含主电路）和相关元件参数设置。

二、按“智能立体车库说明书”，编写PLC程序及触摸屏程序，完成后下载至设备PLC及触摸屏，并调试该电气控制系统达到控制要求。

本任务在YL-158GA1设备上实现，设备详细介绍详见《亚龙YL-158GA1现代电气控制系统安装与调试用户说明书》。

智能立体车库系统控制说明书

# 一、智能立体车库系统运行说明

立体车库系统共由泊车位、转盘换位装置、汽车定位装置和升降电梯组成。该智能立体车库5层，每层10个泊车位，汽车轴距（汽车前轴中心到后轴中心的距离）不同，高级轿车轴距大于2.8米，中级轿车轴距2.5-2.8米，小型轿车轴距2.2-2.5米，微型轿车轴距小于2.2米，汽车定位装置包括支架伸缩、支架夹紧和检测装置，可以对汽车进行定位和检测。如图1所示为系统结构简图，图中只给出三层车库的泊车位示意。

图1、立体车库系统示意图

系统运行过程如下：有汽车时按动按钮，升降电梯门打开→汽车开到升降电梯的转盘换位装置上 → 由汽车定位装置进行测量和定位 → 汽车由升降电梯运送到指定的层数 → 由转盘换位装置旋转到各层的指定位置 → 再由汽车定位装置托送到泊车位，存汽车过程完成，取汽车过程与存汽车过程类似。

汽车定位装置由伺服电机拖动，在伺服电机轴上安装编码器测量汽车轴距，SQ1接通开始检测，SQ2接通停止检测，停止检测后由定位电机将汽车定位在伸缩支架上，存取汽车由定位装置的伸缩支架进行搬运；升降电梯由变频电机牵引，为防止电梯超出范围设置SQ3和SQ4两个极限位置；转盘换位装置由步进电机驱动旋转。泊车位用于停放汽车，泊车位的分区编号如图2所示。

由图2 可知，立体车库共有50个泊车位，每个泊车位最多可停放一台车辆。需要在汽车进入泊车位前，汽车定位装置进行测量轴距。轴距大小由编码器测定给出。

| 层数 | 位置编号 |
| --- | --- |
| 4 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| 3 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| 2 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 1 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

图2  泊车位的分区编号

智能立体车库系统由以下电气控制回路组成：电梯门由M1驱动【M1为三相异步电机，正转开门反转关门】。电梯升降由电机M2驱动【M2为三相异步电机（带速度继电器），由变频器进行模拟量调速控制,调速范围在0～50Hz，加速时间0.2秒,减速时间0.1秒】。汽车定位、夹紧装置由电机M3和M4控制【M3为伺服电机；伺服电机参数设置如下：伺服电机旋转一周需要1000个脉冲，正转/反转的转速可为1圈/秒～3圈/秒；正转对应伸缩支架伸出，反转对应伸缩支架缩回。M4为三高低速相异步电机，低速只进行正转，对应伸缩支架夹紧，高速反转对应伸缩支架松开】。转盘换位装置由电机M5驱动【M5为步进电机；步进电机参数设置如下：步进电机旋转一周需要2000个脉冲】。电机旋转以面向电机“顺时针旋转为正向,逆时针旋转为反向”为准。

二、智能立体车库系统安装方案要求

1、本系统使用三台PLC，网络指定QCPU/S7-300/S7-1500为主站，2台FX3U/S7-200Smart/S7-1200为从站，分别以CC_Link或工业以太网的形式组网。具体配置见表1。

2、MCGS触摸屏应连接到系统中主站PLC上（三菱系统中触摸屏连接到QPLC的RS232端口；西门子系统中触摸屏连接到S7-300的以太网端口，不允许连接到交换机）。

3、电机控制、I/O、HMI与PLC组合分配方案（其余自行定义），见表1。

表1 电机控制、I/O、HMI与PLC组合分配方案

| 方案 电机 | 三菱Q系列+FX3U系列方案 | 西门子S7-300 +S7-200Smart方案 | 西门子S7-1500 +S7-1200方案 |
| --- | --- | --- | --- |
| HMI SB1～SB3 SA1 | Q00UCPU | CPU314C-2PN/DP | CPU 1511 |
| M1、M2、M4 HL1～HL5 | FX3U-48MR | S7-200Smart 6ES7288-1SR40-0AA0 | CPU 1212C 6ES7212-1BE40-0XB0 |
| M3、M5、SQ1、SQ2、SQ10～SQ15 | FX3U-48MT | S7-200Smart 6ES7288-1ST30-0AA0 | CPU 1212C 6ES7212-1AE40-0XB0 |

4、根据本说明书设计电气控制原理图，根据所设计的电路图连接电路，不允许借用机床考核单元电气回路。参照所给定的图纸格式把系统电气原理图和各个PLC的控制原理图绘制在标准图纸上，在“设计”栏中填入选手工位号，在“制图”栏中填入PLC品牌型号。

5、三台PLC和变频器安装位置要求如图3所示,不允许自行定义位置，不得擅自更改设备已有器件位置和线路，其余器件位置自行定义。

（a）正面

（b）反面

图3  PLC和变频器安装位置示意图

三、智能立体车库系统控制要求

立体车库系统设备具备两种工作模式，模式一：手动调试检测模式；模式二：存取汽车模式。设备上电后触摸屏进入首界面。

# 1、首界面要求

首页界面是启动界面（如图4所示）。

选择“进入测试”界面，弹出“用户登入”窗口（如图5所示），用户名下拉选“负责人”，输入密码“000”方可进入“调试模式界面”，密码错误不能进入界面，调试完成后自动返回首页界面（也可在调试过程点击按钮返回）。

选择“进入运行”界面，弹出“用户登入”窗口，用户名下拉选“操作员”，输入密码“555”方可进入“存取汽车模式界面”，密码错误不能进入界面。可直接点击返回按钮返回首页界面。

如出现报警，跳出报警窗口，解除报警后返回当前窗口，继续调试或运行。

图4  首页界面               图5  用户登录界面

# 2、调试模式

设备进入调试检测模式后，触摸屏出现调试画面，如图6所示。通过点击下拉框，随意选择需调试的电机，相应的电机指示灯闪烁，并且按下SB1按钮，选中的电机按下述要求进行调试运行。没有调试顺序要求，每个电机调试完成后，对应的电机指示灯长亮，记录保存。

图6  调试模式画面

# （1）升降电梯门电机M1调试过程

按下正转按钮SB1后，升降电梯门电机运行5秒后停止，按下反转按钮SB2后，电机运行5秒停止，M1电机调试过程中，HL1长亮。

# （2）升降电梯电机M2调试过程

按下SB1按钮，M2电机以5Hz正转启动，每隔3秒频率加5Hz正转运行，依次为10Hz、15Hz、20Hz┅、50Hz，然后再按下SB1按钮M2电机正转停止，5秒后M2电机自动从10Hz反转启动运行，每隔2秒频率加6Hz反转运行，依次为16Hz、22Hz、┅、40Hz，再按下SB1按钮M2电机反转停止。运行中按下停止按钮SB2，M2立即停止（调试没有结束），调试需重新启动。M2电机调试过程中，HL2以1Hz闪烁。

（3）汽车定位装置电机M3（伺服电机）和M4（夹紧电机）调试过程

在轴距检测中考虑竞赛设备情况，汽车的轴距尺寸范围由各定位开关位置确定。其安装示意图如图7所示，其中SQ13、SQ12、SQ11和SQ10分别为高级轿车、中级轿车、小型轿车和微型轿车轴距测量定位开关， SQ14、SQ15分别为极限位开关。伺服电机开始调试前，手动将伸缩支架移动至任意位置，在触摸屏中设定伺服电机的速度之后（速度范围应在60-180r/min之间），按下启动按钮SB1，伸缩支架运行至SQ10处，触摸屏记录微型车轴距为2.2米，轴距由编码器给定；2s后，伸缩支架沿丝杠向左行驶到定位开关SQ11处停止，触摸屏记录小型轿车轴距（2.2-2.5米）；2s后，伸缩支架继续沿丝杠向左行驶到定位开关SQ12处停止，触摸屏记录中级轿车轴距（2.5-2.8米）；3s后，伸缩支架继续沿丝杠向左行驶到定位开关SQ13处停止，触摸屏记录高级轿车轴距（2.8米以上）；4s后，伸缩支架自动返回至SQ10处停止。整个过程中按下停止按钮SB2，M3停止，再次按下SB1，伸缩支架从当前位置开始继续运行。M3电机调试过程中，伸缩支架运行时HL2长亮，停止时HL2以2Hz闪烁。

本题汽车定位装置伸缩支架受丝杠长度限制，触摸屏显示的输出长度并非实际滑块运行的距离，但显示长度和滑块运行距离应该存在线性关系，即若改变SQ11-SQ13的位置，触摸屏测量的汽车轴距应该有所不同。

电机M4（夹紧电机）运行必须在M3（伺服电机）停止情况下进行，伺服电机再次测量时，夹紧电机自动停止，夹紧电机运行中HL1以1Hz闪烁。

图7  汽车定位装置伸缩支架结构示意图

# （4）转盘换位电机（步进电机）M5调试过程

转盘换位电机（步进电机）假设安装在减速箱上（步进电机转20圈，转盘转1圈）。步进电机开始调试前，首先在触摸屏中设定步进电机的速度之后（速度范围应在60-180r/min之间），按下启动按钮SB1，步进电机M5正转驱动转盘转动36度自动停止（0号车位为初始位置，转盘转动36度相当于将转盘从0号车位转至1号车位），3s后正转108度自动停止（相当于将转盘转至4号车位，以此类推…），5s后反转108度自动停止。M5电机调试过程中，HL2以亮2s灭1s的周期闪烁。

所有电机（M1～M5）调试完成后按下SB3，系统将切换进入到自动运行模式。在未进入自动运行模式时，单台电机可以反复调试。

# 2、自动运行模式

切换进入到自动运行模式后，触摸屏自动进入存取汽车模式画面，出现“存取汽车模式”字样，画面可参考图8进行设计。画面要求：触摸屏画面应当有显示智能立体车库各流程工作状态、存取车过程和泊车位指示，竞赛使用设备应该对应动作。各泊车位有汽车进入时，对应位置应显示汽车类型“高”、“中”、“小”或“微”；此外，触摸屏中还应该有存车和取车指示，及可存汽车数量。

立体车库工艺流程与控制要求：

# （1）系统初始化状态

升降电梯在0层，电梯门关闭，各电机处于初始状态，泊车位无汽车，伸缩支架位于SQ10位置处。

# （2）运行操作

①首先设定存入汽车顺序和位置规则，按照49“高”→1“高”→4“中”→7“小”→12“小”→15“中”→18“高”→23“高”→26“中”→29“小”→33“微”→46“微”的顺序和类型自动模拟存车过程。整个存车过程可分为检测和存车两部分动作流程：

测量动作流程如下：按下按钮SB1，打开升降电梯门，汽车开进SQ1接通开始检测，SQ2接通停止检测。例如第一辆汽车为高级汽车，则动作顺序为：按下按钮SB1，M1电机正转5s，按下SQ1，M3电机带动伸缩支架由SQ10位置运行至SQ13位置，按下SQ2，M4电机（夹紧电机）运行5s后停止，M1电机反转5s，将电梯门关闭。至此，检测动作完成；

存车动作流程如下：首先升降电梯开始将汽车运送至相应楼层，然后转盘换向装置将汽车送至相应车位。已知升降电梯每升高一层，变频器电机M2以30Hz的速度正转8s，反之电梯每降低一层，变频器电机以30Hz的速度反转8s。例如若要将汽车存放至23号车位，则电梯需要升高两层，即M2电机正转16s，然后M5电机驱动转盘正转108度，等待5s（期间完成汽车入库动作）后，转盘换向装置复位，升降电梯回到0层。至此，存车动作完成；

根据规则设计控制系统程序实现自动存车，并且在触摸屏相应位置显示存车类型和已存入汽车数量。所有存车过程完成后，自动转入取车程序。

②设定取出汽车顺序和位置规则，按照1“高”→18“高”→23“高”→49“高”→4“中”→15“中”→26“中”→29“小”→7“小”→12“小”→33“微”→46“微”的顺序和类型自动模拟取车过程。例如：在1号泊车位取走高级汽车之后，继续在18号泊车位取走高级汽车，依次类推。

取车动作流程如下：首先按下SB1，升降电梯开始运行至相应楼层，然后转盘换向装置转至相应车位将汽车取出。例如若要将存放在23号车位的汽车取出，电梯首先升高两层，即M2电机正转16s，然后M5电机驱动转盘正转108度，等待5s（期间完成汽车出库动作）后，转盘换向装置复位，升降电梯回到0层。之后M1电机正转5s，电梯门打开，等待5s后（期间汽车被开走），电梯门关闭。至此，取车动作完成；

根据规则设计控制系统程序实现自动取车，并且在触摸屏相应位置显示取车类型和已取出汽车数量，所有取车过程完成后，系统自动停止。

③一次智能立体车库存取车过程完成时，报警指示灯HL3闪烁（周期为0.5S），系统可以循环运行，即按下按钮SB3，系统重新开始一次存取车过程。

（3）停止操作

①系统自动运行过程中，按下停止按钮SB2，系统完成当前汽车存取后停止运行。当停止后再次启动运行，系统保持上次运行的记录。

②系统发生急停事件按下急停按钮时(SA1被切断)，系统立即停止。急停恢复后（SA1被接通），再次按下SB1，系统自动从之前状态启动运行。

（4）整个过程的动作要求连贯，执行动作要求顺序执行，运行过程不允许出现硬件冲突。

# （5）系统状态显示

系统存车时绿灯HL4长亮，取车时绿灯HL5闪（周期为1秒），系统停止时红灯HL3长亮。

# 3、非正常情况处理

当智能立体车库存取车循环运行时，若伸缩支架出现越程（左、右超行程位置开关分别为两侧微动开关SQ14、SQ15），则伺服系统自动锁住，并在触摸屏自动弹出报警画面“报警画面，设备越程”，解除报警后，系统重新从之前的状态开始运行。

I/O分配表

| 电气元件 | IO地址 | 功能说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

I/O分配表

| 电气元件 | IO地址 | 功能说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

# Text boxes

佩戴大赛组委会颁发的胸卡，在规定时间及指定地点，向检录工作人员提供选手证（参赛证）、本人学生证、身份证证件，通过检录进入赛场。

一次抽签加密

确定参赛编号

若竞赛过程中出现设备故障时，参赛选手应提请裁判及现场技术支持到比赛赛位处确认原因，对于确因设备自身故障而耽误的时间，由大赛裁判组将该参赛队的比赛时间酌情增补，补时时间最多不超过5分钟；如非设备自身故障，则不予考虑

二次抽签加密

确定赛位号

在现场工作人员引导下，参赛选手进入赛位，检查并确认设备、工具清单等，并签字确认

裁判长宣布比赛开始，参赛选手开始进行操作，比赛开始计时

比赛结束前10分钟，裁判长提醒比赛即将结束

参赛队完成比赛结果提交后，参赛选手签字确认；在工作人员引导下离开赛场，比赛结束

从站：三菱FX3U-48MT/西门子S7-200Smart（6ES7288-1ST30-0AA0）/西门子 CPU 1212C

6ES7212-1BE40-0XB0

变频器：三菱FR-E740/西门子MM420

从站：三菱FX3U-48MR/西门子S7-200Smart（6ES7288-1SR40-0AA0）/ 西门子CPU 1212C

6ES7212-1AE40-0XB0

主站：三菱Q00UCPU/西门子S7-300/西门子S7-1500

场 次

工 位

场 次

工 位