## 汽车检测与维修赛项考核方案

## 一、发动机子赛项知识和技能考核点

本次大赛要求选手在规定的时间内完成迈腾汽车起动机不能正常运转，发动机无法起动;起动机能正常运转，但发动机无法起动;发动机工作不良三种故障的诊断和排除工作，要求选手在诊断的同时，用诊断报告的形式体现诊断流程、设备的使用和结果分析。故障点来自各种常见的元器件和电路故障，具体考察的知识和技能点包括以下几点：

（1）了解汽车维修过程中容易出现哪些安全事故以及如何预防。

（2）了解通过车辆身份证号码（VIN）识别车辆的方法，即VIN各个字母或数字代表的含义。

（3）理解电控汽油发动机的通用诊断和检测过程。

（4）理解汽车电控系统的三种常用的诊断和检测方法，即电脑通讯式、在线测量式和模拟诊断式。

（5）了解汽油发动机在诊断和检测作业中通常使用哪些检测和诊断仪器，每种检测和诊断仪器的作用和特点是什么。

（6）掌握电控汽油发动机系统的每种传感器、执行器元件的工作原理、电路连接和信号特点；理解元器件故障对发动机性能的影响；掌握每一种元件的诊断和测试过程以及对测试诊断结果进行分析。

（7）掌握汽油发动机燃油系统压力的测试方法，掌握燃油压力过高或过低的故障分析方法。

（8）理解汽油发动机控制系统控制喷油量的三个因素，掌握喷油器工作性能的测试方法，并能对测试结果进行正确的分析。

（9）理解影响发动机点火正时的各种因素，掌握利用汽车专用解码器测试发动机点火正时的方法，并能对测试结果进行正确的分析。

（10）理解喷油脉冲宽度信号的影响因素，掌握利用汽车专用示波器、汽车专用解码器获取喷油脉冲宽度信号的方法；掌握利用喷油器脉冲宽度信号测试发动机电控系统工作性能的方法，并能对测试结果进行正确的分析。

（11）理解氧传感器信号的影响因素，掌握利用汽车专用示波器、汽车专用解码器或汽车专用万用表获取氧传感器信号的方法；掌握利用氧传感器信号测试发动机电控系统工作性能的方法，并能对测试结果进行正确的分析。

（12）理解长期燃油修正系数和短期燃油修正系数的意义，掌握利用汽车专用解码器获取长期燃油修正系数和短期燃油修正系数的方法；掌握利用长期燃油修正系数和短期燃油修正系数测试发动机电控系统工作性能的方法，并能对测试结果进行正确的分析。

（13）理解初级点火波形的各个参数的含义；掌握初级点火波形的获取办法；掌握利用初级点火波形对发动机,特别是点火系统的工作性能进行检测，并能对测试结果进行正确的分析。

（14）理解次级点火波形的各个参数的含义；掌握次级点火波形的获取办法；掌握利用次级点火波形对发动机,特别是点火系统的工作性能进行检测，并能对测试结果进行正确的分析。

（15）理解汽油发动机怠速控制原理；掌握利用汽车专用解码器的数据流或汽车专用示波器测试发动机怠速控制性能的方法，并能对测试结果进行正确的分析。

（16）理解汽油发动机燃油供给系统（含双喷系统）的常见故障（主要包括系统压力过高、系统压力过低、系统不工作、各缸喷油器的喷油量不均匀、喷油器工作性能不符合要求）的形成机理；掌握汽油发动机燃油供给系统（含双喷系统）的常见故障的诊断思路；掌握系统测试过程中所需仪器的使用方法。

（17）理解汽油发动机点火系统常见故障（主要包括点火正时失准、点火系统不工作、点火系统能量不足、点火系统能量过高、个别气缸火花塞不工作或点火能量不足）的形成机理；掌握汽油发动机点火系统常见故障的诊断思路；掌握系统测试过程中所需仪器的使用方法。

（18）理解汽油发动机怠速控制系统常见故障（主要包括无怠速、怠速过高、怠速过低、怠速抖动）的形成机理；掌握汽油发动机怠速控制系统常见故障的诊断思路；掌握系统测试过程中所需仪器的使用方法。

（19）理解废气循环量过大或过小对发动机性能的影响，了解废气再循环系统的检测和故障诊断方法。

（20）理解三元催化转换器、氧传感器和闭环控制系统的工作原理；掌握判定氧传感器工作是否正常的检测和诊断方法；掌握判定发动机是否处于闭环状态的测试方法；掌握判定三元催化转换器工作是否正常的三种常用的方法。

（21）理解进气控制系统的工作原理，了解进气控制系统的检测和故障诊断方法。

（22）理解配气相位控制及可变升程控制系统的工作原理，了解配气相位控制及可变升程控制系统的检测和故障诊断方法。

（23）理解涡轮增压系统的工作原理，了解涡轮增压系统的检测和故障诊断方法。

（24）理解冷却系统（含智能热能管理系统）的工作原理，了解冷却系统含智能热能管理系统的检测和故障诊断方法。

（25）了解自诊断系统的发展过程、技术规范和局限性；掌握故障诊断仪的使用方法，重点掌握数据流的分析和利用OBD-Ⅱ的功用进行相关系统的诊断和测试。

（26）掌握汽车蓄电池的结构和工作原理，理解蓄电池测试参数的含义，掌握蓄电池的测试方法，学会测试仪器的使用，并能对测试结果进行正确的分析。

（27）掌握汽油发动机充电系统的构成和工作原理，理解汽油发动机充电系统测试参数的含义，掌握汽油发动机充电系统的测试方法，学会测试仪器的使用，并能对测试结果进行正确的分析。

（28）掌握汽油发动机起动系统的构成和工作原理，理解汽油发动机起动系统测试参数的含义，掌握汽油发动机起动系统的测试方法，学会测试仪器的使用，并能对测试结果进行正确的分析。

（29）掌握与汽油发动机相关的CAN-BUS系统的构成和工作原理，理解CAN-BUS系统相关测试参数的含义，掌握CAN-BUS系统的测试方法，学会测试仪器的使用，并能对测试结果进行正确的分析。

（30）掌握防盗系统的构成和工作原理，理解防盗系统相关测试参数的含义，学会测试仪器的使用，并能对测试结果进行正确的分析。

（31）理解汽油发动机常见故障（主要包括发动机无法自诊断、无法起动、发动机起动困难、发动机怠速不稳、发动机动力不足、发动机尾气排放超标）的形成机理；掌握汽油发动机常见故障的诊断思路；掌握系统测试过程中所需仪器的使用方法。

## 二、发动机子赛项故障设置范围

围绕常见的故障现象和故障点，在其相关线路上设置故障点，具体见表九。

表九  汽车发动机系统检修赛项故障设置依据

| 故障现象 | 故障设置点 |
| --- | --- |
| 起动机不能正常运转，发动机无法起动 | 1.围绕端子控制、防盗系统不能正常工作设置故障，故障主要设置在通讯方面。 2.围绕造成发动机控制模块不能进入工作状态设置故障，故障主要设置在各种电源电路上，具体包括相关控制模块、保险丝、继电器、线路及连接器。 3.围绕造成起动机无法正常工作设置故障，故障主要设置在相关控制模块、继电器、相关保险丝、起动机、线路及连接器、关键信号的输入。 注意：本故障诊断要求完成详细诊断报告，按照故障树的诊断理论，展示清晰的诊断思路，不要随意合并诊断步骤，做到条理清楚、设备选用合理、诊断明确、结论正确。 |
| 起动机能正常运转，但发动机无法起动 | 1.围绕起动机能正常运转，但发动机无法起动的故障现象设置故障，故障主要设置在控制模块、电源及其搭铁线路，具体包括相关控制模块、保险丝、继电器、线路及插头连接。 2.围绕相关控制系统设置故障，故障主要设置在传感器、执行器上，具体包括相关控制模块、保险丝、继电器、线路及插头连接。 3.围绕燃油供给系统不能正常工作设置故障。 4.围绕点火系统不能正常工作设置故障。 5.围绕进排气及真空控制系统不能正常工作设置故障。 注意：本故障诊断要求完成详细诊断报告，按照故障树的诊断理论，展示清晰的诊断思路，不要随意合并诊断步骤，做到条理清楚、设备选用合理、诊断明确、结论正确。 |
| 发动机运行不良 | 1.围绕燃油供给系统不能正常工作设置故障。 2.围绕点火系统不能正常工作设置故障。 3.围绕进排气及真空控制系统不能正常工作设置故障。 4.围绕电控系统不能正常工作设置故障。 注意：本故障诊断要求完成详细诊断报告，按照故障树的诊断理论，展示清晰的诊断思路，不要随意合并诊断步骤，做到条理清楚、设备选用合理、诊断明确、结论正确。 |

## 三、故障点举例

根据设备特点和竞赛需求，发动机系统故障设置范围，围绕发动机控制单元及其线路举例如下：

| 故障部位 | 针脚号 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| 电源 | T91/86 | 电源供电SB17（30） |
|  | T91/50 | J519输出(15A)（15） |
|  | T91/5 | J271主继电器输出SB3(87) |
|  | T91/6 | J271主继电器输出SB3(87) |
|  | T91/7 | 主继电器控制搭铁J271(87) |
|  | T91/1 | 搭铁 |
|  | T91/2 | 搭铁 |
| 总线 | T91/79 | J533驱动总线H |
|  | T91/80 | J533驱动总线L |
| 启动控制 | T91/87 | 启动继电器1搭铁J906 |
|  | T91/88 | 启动继电器2搭铁J907 |
|  | T91/37 | F刹车 开关 |
|  | T91/60 | 刹车开关信号F |
|  | T91/67 | 接线端50诊断J907 |
|  | T91/68 | 进入及起动系统接口J965 |
| 高压喷油嘴 | T105/64 | N30气缸1喷油嘴控制线 |
|  | T105/85 | N30气缸1喷油嘴控制线 |
|  | T105/1 | N31气缸2喷油嘴控制线 |
|  | T105/23 | N31气缸2喷油嘴控制线 |
|  | T105/2 | N32气缸3喷油嘴控制线 |
|  | T105/22 | N32气缸3喷油嘴控制线 |
|  | T105/43 | N33气缸4喷油嘴控制线 |
|  | T105/65 | N33气缸4喷油嘴控制线 |
| 低压喷油嘴 | T105/25 | N532气缸1喷油嘴控制线 |
|  | T105/46 | N533气缸2喷油嘴控制线 |
|  | T105/24 | N534气缸3喷油嘴控制线 |
|  | T105/45 | N535气缸4喷油嘴控制线 |
| 点火线圈 | T91/8 | 发动机供电继电器控制搭铁J757 |
|  | T105/76 | N70点火线圈1控制线 |
|  | T105/79 | N127点火线圈2控制线 |
|  | T105/57 | N291点火线圈3控制线 |
|  | T105/62 | N292点火线圈4控制线 |
| 节气门 | T105/34 | G187节气门位置传感器信号1 |
|  | T105/54 | G187节气门位置传感器电压 |
|  | T105/55 | G188节气门位置传感器信号2 |
|  | T105/56 | G188节气门位置传感器搭铁 |
|  | T105/90 | G186节气门驱动电机控制线 |
|  | T105/91 | G186节气门驱动电机控制线 |
| 油门踏板 | T91/33 | G79油门踏板 1电源 |
|  | T91/34 | G79油门踏板 1搭铁 |
|  | T91/52 | G79油门踏板1信号 |
|  | T91/16 | G185油门踏板 2电源 |
|  | T91/51 | G185油门踏板 2搭铁 |
|  | T91/69 | G185油门踏板2信号 |
| 转速传感器 | T105/29 | G300霍尔传感器3搭铁 |
|  | T105/38 | G300霍尔传感器3电源 |
|  | T105/28 | G300霍尔传感器3信号 |
|  | T105/44 | G40霍尔传感器 搭铁 |
|  | T105/69 | G40霍尔传感器 电源 |
|  | T105/30 | G40霍尔传感器 信号 |
|  | T105/35 | G28发动机转速传感器1# |
|  | T105/70 | G28发动机转速传感器2# |
|  | T105/77 | G28发动机转速传感器3# |
| 燃油系统 | T105/68 | G247燃油压力传感器 |
|  | T105/11 | G247燃油压力传感器搭铁 |
|  | T105/49 | G247燃油压力传感器信号 |
|  | T105/31 | G410低压的燃油压力传感器搭铁 |
|  | T105/37 | G410低压的燃油压力传感器电源 |
|  | T105/50 | G410低压的燃油压力传感器信号 |
|  | T105/92 | N276燃油压力调节阀2# |
|  | T105/93 | N276燃油压力调节阀1# |
|  | T91/9 | 燃油泵控制单元J538 |
| 配气系统 | T91/32 | G31增压压力传感器3# |
|  | T91/35 | G31增压压力传感器1# |
|  | T91/54 | G31增压压力传感器2# |
|  | T91/55 | G31增压压力传感器4# |
|  | T105/27 | G336进气歧管风门电位计搭铁 |
|  | T105/48 | G336进气歧管风门电位计电压 |
|  | T105/36 | G336进气歧管风门电位计信号 |
|  | T105/52 | GX9进气歧管传感器 |
|  | T105/42 | GX9进气歧管传感器电压 |
|  | T105/33 | GX9进气歧管传感器公共搭铁 |
|  | T105/51 | GX9进气歧管传感器进气温度信号 |
|  | T105/105 | N205凸轮轴调节阀控制线 |
|  | T105/66 | N249涡轮增压器循环空气阀控制线 |
|  | T105/53 | N316进气歧管风门阀门控制线 |
|  | T105/104 | N318排气凸轮轴调节阀1控制线 |
|  | T105/6 | N580气缸1排气凸轮调节器控制线A |
|  | T105/101 | N581气缸1排气凸轮调节器控制线B |
|  | T105/59 | N588气缸2排气凸轮调节器控制线A |
|  | T105/58 | N589气缸2排气凸轮调节器控制线B |
|  | T105/4 | N596气缸3排气凸轮调节器控制线A |
|  | T105/94 | N597气缸3排气凸轮调节器控制线B |
|  | T105/96 | N604气缸4排气凸轮调节器控制线A |
|  | T105/95 | N605气缸4排气凸轮调节器控制线B |
|  | T105/84 | V188增压空气冷却泵控制线 |
|  | T105/41 | V465增压调节器5# |
|  | T105/88 | V465增压调节器2# |
|  | T105/89 | V465增压调节器6# |
|  | T105/20 | V465增压调节器搭铁 |
|  | T105/61 | V465增压调节器电压 |
| 润滑系统 | T105/17 | N428机油压力调节阀控制线 |
|  | T105/72 | F378机油压力降低开关信号 |
|  | T105/73 | F447机油压力开关3档信号 |
|  | T105/74 | 机油压力开关 |
|  | T105/83 | G266机油油位温度传感器信号 |
| 其他 | T105/3 | N80活性碳罐电磁阀控制线 |
|  | T105/7 | N522活塞冷却喷嘴控制阀控制线 |
|  | T105/8 | J743双离合变速器机电装置 |
|  | T105/40 | G62冷却液温度传感器2 |
|  | T105/47 | G62冷却液温度传感器1 |
|  | T105/78 | N493发动机温度调节伺服元件1# |
|  | T105/80 | N493发动机温度调节伺服元件2# |
|  | T105/26 | N493发动机温度调节伺服元件3# |
|  | T105/86 | N493发动机温度调节伺服元件4# |
|  | T105/87 | N493发动机温度调节伺服元件5# |
|  | T105/97 | G61爆震传感器2 |
|  | T105/98 | G61爆震传感器1 |
|  | T91/11 | G39后氧传感器 |
|  | T91/12 | VX57散热器风扇控制线 |
|  | T91/15 | V51冷却液继续补给泵信号 |
|  | T91/22 | N82冷却液断流阀搭铁 |
|  | T91/25 | Z19后氧传感器加热搭铁 |
|  | T91/26 | G39后氧传感器 |
|  | T91/29 | G83散热器出口水温传感器 |
|  | T91/39 | N483变速箱冷却阀搭铁 |
|  | T91/41 | G130前氧 传感器5# |
|  | T91/43 | G130前氧 传感器1# |
|  | T91/44 | G130前氧 传感器2# |
|  | T91/49 | G83散热器出口水温传感器 |
|  | T91/62 | J743双离合器机电装置 |
|  | T91/74 | Z29前氧传感器加热 |

| J764电子转向柱锁止控制器 |
| --- |
| 故障部位 | 类别 | 功能 |
| 电源 | T4dg/3 | 30电 |
|  | T4dg/4 | 搭铁 |
| 总线 | T4dg/1 | 舒适CAN总线，High |
|  | T4dg/2 | 舒适CAN总线，Low |

| J104 ABS控制器 |
| --- |
| 故障部位 | 针脚 | 功能 |
| 电源 | T46/30 | 30电 |
|  | T46/1 | 30电 |
|  | T46/31 | 30电 |
|  | T46/35 | 15电 |
|  | T46/14 | 搭铁 |
|  | T46/46 | 搭铁 |
| 电机 | T46/12 | V282 左侧驻车电机 |
|  | T46/13 | V282 左侧驻车电机 |
|  | T46/2 | V283 右侧驻车电机 |
|  | T46/3 | V283 右侧驻车电机 |
| 按键指示灯 | T46/36 | K213 机电式驻车制动器指示灯 |
| 按键 | T46/17 | E538 机电式驻车制动器按钮 |
|  | T46/18 | E538 机电式驻车制动器按钮 |
|  | T46/19 | E538 机电式驻车制动器按钮 |
|  | T46/24 | E538 机电式驻车制动器按钮 |
|  | T46/23 | E450 AUTO HOLD按钮 |
|  | T46/32 | E450 AUTO HOLD按钮 |
|  | T46/39 | E256 ASR和电子稳定程序按钮 |
| 传感器 | T46/45 | G608真空传感器 |
|  | T46/44 | G608真空传感器 |
|  | T46/28 | G608真空传感器 |
|  | T46/8 | G47左前转速传感器 |
|  | T46/9 | G47左前转速传感器 |
|  | T46/6 | G46左后转速传感器 |
|  | T46/7 | G46左后转速传感器 |
|  | T46/4 | G45右前转速传感器 |
|  | T46/5 | G45右前转速传感器 |
|  | T46/10 | G44右后转速传感器 |
|  | T46/11 | G44右后转速传感器 |
| 总线 | T46/42 | 底盘CAN总线，High |
|  | T46/43 | 底盘CAN总线，Low |

| J743双离合器变速箱电机控制装置 |
| --- |
| 故障部位 | 针脚 | 定义 |
| 电源 | T16m/9 | 正极连接 30a |
|  | T16m/15 | 正极连接15a |
|  | T16m/16 | J743搭铁 |
| 其他 | T16m/2 | 连接J623 |
|  | T16m/4 | 连接J623 |
| 总线 | T16m/7 | 驱动CAN总线，Low |
|  | T16m/6 | 驱动CAN总线，High |

| J500助力转向控制单元 |
| --- |
| 故障部位 | 插脚 | 功能 |
| 电源 | T2nl/1 | 搭铁 |
|  | T2nl/2 | 供电 |
|  | T2nl/3 | 正极连接（15a） |
| 总线 | T3ec/1 | 底盘CAN总线，Low |
|  | T2nl/2 | 底盘CAN总线，High |
| 传感器 | T5ce/1 | 转向扭矩传感器 |
|  | T5ce/2 | 转向扭矩传感器 |
|  | T5ce/3 | 转向扭矩传感器 |
|  | T5ce/4 | 转向扭矩传感器 |
|  | T5ce/5 | 转向扭矩传感器 |

## 四、发动机子赛项分析报告

2019年全国职业院校技能大赛

高职组汽车检测与维修赛项

诊断报告

分赛项名称：汽车发动机系统检修

| 比赛日期 | 比赛场次 | 参赛队（签字） |
| --- | --- | --- |
| 2019年 月 日 | 第 场 |  |
| 比赛用时： 分 秒 | 值场裁判（签字） |  |
| 故障诊断及知识考核 | 配分 | 实际得分 |
| 一、起动机不能正常运转，发动机无法起动 | 30 |  |
| 二、起动机能正常运转，但发动机无法起动 | 30 |  |
| 三、发动机运行不良 | 15 |  |
| 四、发动机理论考核 | 5 |  |
| 合计 | 80 |  |
| 统分裁判（签字） |  | 年 月 日 |
| 核分裁判（签字） |  | 年 月 日 |
| 竞赛监督（签字） |  | 年 月 日 |

任务一  有B8客户抱怨，其车辆无法起动，服务顾问试车后确认起动机不能运转。请对故障进行维修，并完成诊断报告。

（一）故障诊断过程

| 1.实施功能检查，确认故障现象，推断故障范围 | 得分 |
| --- | --- |
| （1）描述与客户抱怨相关的检查结果 |  |
| （2）读取故障码，填写对该故障诊断有用的信息，不用者不填 |  |
| （3）查阅电路图，绘制控制原理图，不用者不填 |  |
| 2. 根据故障现象、故障码提示结合电路分析判断可能原因 |  |
| 3.根据上述分析及测试结果，确定测试突破点 |  |

（二）测量记录页

| 1.基于以上诊断结论，实施诊断，确定故障范围 | 得分 |
| --- | --- |
| 测试对象 |  |  |
| 测试条件 |  | 使用设备 |  |  |
| 电路参数、尾气排放、数据流或执行元件驱动测试结果；若为波形信号，左侧画正常，右侧画异常 |  |
| 测试参数 |  |  |  |  |  |
| 标准描述 |  |  |  |  |  |
| 测试结果 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |
| 分析测试结果，得出故障可能；必要时简单修复，实施验证；做下一步诊断的思路说明，不用者不填 |  |
|  | 与本页诊断相关的控制原理图，不用者不填 |  |
| 2.基于以上诊断结论，实施诊断，确定故障范围 | 得分 |
| 测试对象 |  |  |
| 测试条件 |  | 使用设备 |  |  |
| 电路参数、尾气排放、数据流或执行元件驱动测试结果；若为波形信号，左侧画正常，右侧画异常 |  |
| 测试参数 |  |  |  |  |  |
| 标准描述 |  |  |  |  |  |
| 测试结果 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |
| 分析测试结果，得出故障可能；必要时简单修复，实施验证；做下一步诊断的思路说明，不用者不填 |  |
|  | 与本页诊断相关的控制原理图，不用者不填 |  |

| 3.基于以上诊断结论，实施诊断，确定故障范围 | 得分 |
| --- | --- |
| 测试对象 |  |  |
| 测试条件 |  | 使用设备 |  |  |
| 电路参数、尾气排放、数据流或执行元件驱动测试结果；若为波形信号，则左侧画正常，右侧画异常 |  |
| 测试参数 |  |  |  |  |  |
| 标准描述 |  |  |  |  |  |
| 测试结果 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |
| 分析测试结果，得出故障可能；必要时简单修复，实施验证；做下一步诊断的思路说明，不用者不填 |  |
|  | 与本页诊断相关的控制原理图，不用者不填 |  |
| 4.基于以上诊断结论，实施诊断，确定故障范围 | 得分 |
| 测试对象 |  |  |
| 测试条件 |  | 使用设备 |  |  |
| 电路参数、尾气排放、数据流或执行元件驱动测试结果；若为波形信号，则左侧画正常，右侧画异常 |  |
| 测试参数 |  |  |  |  |  |
| 标准描述 |  |  |  |  |  |
| 测试结果 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |
| 分析测试结果，得出故障可能；必要时简单修复，实施验证；做下一步诊断的思路说明，不用者不填 |  |
|  | 与本页诊断相关的控制原理图，不用者不填 |  |

| 5.基于以上诊断结论，实施诊断，确定故障范围 |
| --- |
| 测试对象 |  |
| 测试条件 |  | 使用设备 |  |
| 电路参数、尾气排放、数据流或执行元件驱动测试结果；若为波形信号，则左侧画正常，右侧画异常 |
| 测试参数 |  |  |  |  |
| 标准描述 |  |  |  |  |
| 测试结果 |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |
| 分析测试结果，得出故障可能；必要时简单修复，实施验证；做下一步诊断的思路说明，不用者不填 |
|  | 与本页诊断相关的控制原理图，不用者不填 |
| 6.基于以上诊断结论，实施诊断，确定故障范围 |
| 测试对象 |  |
| 测试条件 |  | 使用设备 |  |
| 电路参数、尾气排放、数据流或执行元件驱动测试结果；若为波形信号，则左侧画正常，右侧画异常 |
| 测试参数 |  |  |  |  |
| 标准描述 |  |  |  |  |
| 测试结果 |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |
| 分析测试结果，得出故障可能；必要时简单修复，实施验证；做下一步诊断的思路说明，不用者不填 |
|  | 与本页诊断相关的控制原理图，不用者不填 |

过渡页转下一个故障点

| 1.实施功能检查，确认故障现象，推断故障范围 | 得分 |
| --- | --- |
| （1）描述与客户抱怨相关的检查结果 |  |
| （2）读取故障码，填写对该故障诊断有用的信息，不用者不填 |  |
| （3）查阅电路图，绘制控制原理图，不用者不填 |  |
| 2. 根据故障现象、故障码提示结合电路分析判断可能原因 |  |
| 3. 根据上述分析及测试结果，确定测试突破点 |  |
| 7.基于以上诊断结论，实施诊断，确定故障范围 | 得分 |
| 测试对象 |  |  |
| 测试条件 |  | 使用设备 |  |  |
| 电路参数、尾气排放、数据流或执行元件驱动测试结果；若为波形信号，左侧画正常，右侧画异常 |  |
| 测试参数 |  |  |  |  |  |
| 标准描述 |  |  |  |  |  |
| 测试结果 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |
| 分析测试结果，得出故障可能；必要时简单修复，实施验证；做下一步诊断的思路说明，不用者不填 |  |
|  | 与本页诊断相关的控制原理图，不用者不填 |  |
| 8.基于以上诊断结论，实施诊断，确定故障范围 | 得分 |
| 测试对象 |  |  |
| 测试条件 |  | 使用设备 |  |  |
| 电路参数、尾气排放、数据流或执行元件驱动测试结果；若为波形信号，左侧画正常，右侧画异常 |  |
| 测试参数 |  |  |  |  |  |
| 标准描述 |  |  |  |  |  |
| 测试结果 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |
| 分析测试结果，得出故障可能；必要时简单修复，实施验证；做下一步诊断的思路说明，不用者不填 |  |
|  | 与本页诊断相关的控制原理图，不用者不填 |  |
| 9.基于以上诊断结论，实施诊断，确定故障范围 | 得分 |
| 测试对象 |  |  |
| 测试条件 |  | 使用设备 |  |  |
| 电路参数、尾气排放、数据流或执行元件驱动测试结果；若为波形信号，则左侧画正常，右侧画异常 |  |
| 测试参数 |  |  |  |  |  |
| 标准描述 |  |  |  |  |  |
| 测试结果 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |
| 分析测试结果，得出故障可能；必要时简单修复，实施验证；做下一步诊断的思路说明，不用者不填 |  |
|  | 与本页诊断相关的控制原理图，不用者不填 |  |
| 10.基于以上诊断结论，实施诊断，确定故障范围 | 得分 |
| 测试对象 |  |  |
| 测试条件 |  | 使用设备 |  |  |
| 电路参数、尾气排放、数据流或执行元件驱动测试结果；若为波形信号，则左侧画正常，右侧画异常 |  |
| 测试参数 |  |  |  |  |  |
| 标准描述 |  |  |  |  |  |
| 测试结果 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |
| 分析测试结果，得出故障可能；必要时简单修复，实施验证；做下一步诊断的思路说明，不用者不填 |  |
|  | 与本页诊断相关的控制原理图，不用者不填 |  |

| 11.基于以上诊断结论，实施诊断，确定故障范围 |
| --- |
| 测试对象 |  |
| 测试条件 |  | 使用设备 |  |
| 电路参数、尾气排放、数据流或执行元件驱动测试结果；若为波形信号，则左侧画正常，右侧画异常 |
| 测试参数 |  |  |  |  |
| 标准描述 |  |  |  |  |
| 测试结果 |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |
| 分析测试结果，得出故障可能；必要时简单修复，实施验证；做下一步诊断的思路说明，不用者不填 |
|  | 与本页诊断相关的控制原理图，不用者不填 |
| 12.基于以上诊断结论，实施诊断，确定故障范围 |
| 测试对象 |  |
| 测试条件 |  | 使用设备 |  |
| 电路参数、尾气排放、数据流或执行元件驱动测试结果；若为波形信号，则左侧画正常，右侧画异常 |
| 测试参数 |  |  |  |  |
| 标准描述 |  |  |  |  |
| 测试结果 |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |
| 分析测试结果，得出故障可能；必要时简单修复，实施验证；做下一步诊断的思路说明，不用者不填 |
|  | 与本页诊断相关的控制原理图，不用者不填 |

（三）结论页

| 13.基于以上测试过程，记录、归纳核心步骤 |
| --- |
| 步骤 | 测试对象 | 测试结果 | 测试结论 | 得分 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 14.结合诊断结果，分析故障机理 |  |

（二）理论考核，共5分(注：具体分值分配以比赛试题为准)

用B5打印试题，粘贴于此。

## 五、电气系统子赛项知识和技能考核点

本次大赛要求选手在规定的时间内完成迈腾汽车舒适系统、灯光系统故障的诊断和排除工作，要求选手在诊断的同时，用诊断报告完整记录诊断流程、设备的使用和结果分析。故障点来自各种常见的元器件和线路故障。具体考察的知识和技能点包括以下几点：

（一）舒适系统部分

1.掌握舒适系统网络单元构成及其工作关系，包括电源供给、信号传递、元器件自身。

2.掌握控制单元J519、J527、J965、J764、J446、J255、J245、J745、J285、J362、J386、J387、J388、J389、J400、J533及本身与其电路故障对舒适系统的影响。包括无钥匙进入及端子控制系统、电源供给、信号传递、元器件自身及其线路对舒适系统的影响。

3.掌握玻璃升降器系统的构成、系统逻辑电路和控制过程，各个升降器开关本身及其电路故障对舒适系统的影响，元件本身及其电路故障的诊断和检测方法。

4.掌握中控门锁控制系统的构成、系统逻辑电路和控制过程，各个闭锁器本身及其电路故障对舒适系统的影响，元件本身及其电路故障的诊断和检测方法。

5.掌握后视镜控制系统的构成、系统逻辑电路和控制过程，后视镜调节开关本身及其电路故障对舒适系统的影响，元件本身及其电路故障的诊断和检测方法。

6.掌握万用表、示波器、解码器的使用方法。

（二）灯光系统部分

1.掌握迈腾汽车灯光系统的构成、电路和工作过程。

2.掌握J519在整个系统电路中的核心作用，理解迈腾汽车灯光系统的监控功能，掌握该系统和传统的灯光系统相比特有的诊断方法。

3.理解CAN总线在舒适系统中的应用，理解CAN总线故障对于系统性能的影响。

4.掌握利用电位和电压的测量来判定电路导通性的测试方法。

5.掌握车灯照明及信号系统故障的诊断和检测方法。信号输入（开关）、控制单元输出（灯泡、模块、执行器）、相关控制单元（例如：J519、J527、J745）及其电源电路故障对系统的影响。

6. 掌握驾驶室内部开关，面板灯光照明系统，氛围灯照明的系统故障诊断及检测方法，掌握系统电路构成及信号传递路径、原理。

7.掌握万用表、示波器、解码器的使用方法。

## 六、电气系统故障设置范围

围绕常见的故障现象和故障点及其相关电路上设置故障点，具体见表十一。

表十一  舒适和灯光系统故障设置依据

| 故障现象 | 故障设置点 |
| --- | --- |
| 舒适系统 | 围绕舒适系统网络单元构成及其工作关系设置各个故障点，包括无钥匙进入及端子控制系统、电源供给、信号传递、元器件自身及其线路。 围绕控制单元J519、J527、J965、J764、J446、J255、J245、J745、J285、J362、J386、J387、J388、J389、J400、J533本身及其电路 围绕玻璃升降、中控门锁、后视镜不能正常工作，设置各个故障点，包括元件及其线路。 注意：通过诊断报告，如实记录诊断过程，做到设备选用合理、诊断明确、结论正确。 |
| 灯光系统 | 围绕灯光和信号系统不能正常工作设置各个故障点，包括元件及其电路、信号输入（开关）、控制单元输出（灯泡、模块等执行器）、相关控制单元J519、J527、J965、J764、J745、J285、J362、J533及其电源电路故障对系统的影响。 围绕驾驶室内部开关，面板灯照明系统，氛围灯照明的系统设置故障点，包括内部照明信号传递路径及经过的常规线路信号传递、总线传递信号、控制单元控制逻辑、MIB调节。 注意：通过诊断报告，如实记录诊断过程，做到设备选用合理、诊断明确、结论正确。 |

## 七、故障点

根据设备特点和竞赛需求，故障设置范围，包括舒适系统各控制单元及其线路举例如下：

| J519故障 | 脚号 | 连接 |
| --- | --- | --- |
| J519A区 | T73a1 | SC26 |
|  | T73a2 | 座椅加热装置 |
|  | T73a3 | F219 - 油箱盖板中的中央门锁执行元件 |
|  | T73a4 | F219 - 油箱盖板中的中央门锁执行元件 |
|  | T73a5 | 座椅加热装置 |
|  | T73a9 | E234 - 行李厢盖把手中的解锁电机 |
|  | T73a12 | 44- 左侧 A 柱下部的接地点 |
|  | T73a13 | J329线圈供电 |
|  | T73a14 | 正极连接 3（15a），在仪表板导线束中 |
|  | T73a16 | B506- 连接（舒适 CAN总线，High），在车内导线束中 |
|  | T73a17 | B507- 连接（舒适 CAN总线，Low），在车内导线束中 |
|  | T73a29 | EX1 - 车灯旋转开关 |
|  | T73a32 | E234 - 行李厢盖把手中的解锁按钮 |
|  | T73a44 | J965 - 进入及起动系统接口 |
|  | T73a47 | J965 - 进入及起动系统接口 |
|  | T73a52 | W3 - 行李厢照明搭铁 |
|  | T73a54 | J965 - 进入及起动系统接口 |
|  | T73a57 | M25 - 高位制动信号灯灯泡 |
|  | T73a59 | X4 - 左侧牌照灯,X5 - 右侧牌照灯 |
|  | T73a60 | M6 - 左后转向信号灯灯泡 |
|  | T73a63 | 空口 |
|  | T73a64 | EX5 - 车内后视镜；M17 - 右侧倒车灯灯泡 |
|  | T73a65 | M2 - 右侧尾灯灯泡 |
|  | T73a66 | SC23 |
|  | T73a71 | M4 - 左侧尾灯灯泡 |
|  | T73a72 | L46 - 左侧后雾灯灯泡 |
|  | T73a73 | SC42 |
| J519B区 | T46b1 | M31 - 右侧近光灯灯泡 |
|  | T46b2 | M32 - 右侧远光灯灯泡 |
|  | T46b4 | 左侧 LED 大灯模块化电源 1TFL |
|  | T46b5 | L23 - 右侧前雾灯灯泡 |
|  | T46b7 | V5 - 车窗玻璃清洗泵 |
|  | T46b8 | V5 - 车窗玻璃清洗泵 |
|  | T46b10 | M1 - 左侧驻车示宽灯灯泡 |
|  | T46b13 | F34 - 制动液液位警告信号触点 |
|  | T46b14 | F266 - 发动机舱盖接触开关 |
|  | T46b16 | G32 - 冷却液不足显示传感器 |
|  | T46b19 | G17 - 车外温度传感器 G32 - 冷却液不足显示传感器 G33 - 车窗玻璃清洗液液位传感器 |
|  | T46b20 | M7 - 右前转向信号灯灯泡 |
|  | T46b21 | M3 - 右侧驻车示宽灯灯泡 |
|  | T46b22 | 右侧 LED 大灯模块化电源 DIAG |
|  | T46b23 | 左侧 LED 大灯模块化电源DIAG |
|  | T46b24 | J413 - 信号喇叭继电器85# |
|  | T46b27 | G17 - 车外温度传感器 |
|  | T46b28 | G33 - 车窗玻璃清洗液液位传感器 |
|  | T46b30 | J400 - 刮水器电机控制单元(LIN) |
|  | T46b31 | H12 - 警报喇叭（LIN） |
|  | T46b32 | 右侧 LED 大灯模块化电源TFL |
|  | T46b36 | M5 - 左前转向信号灯灯泡 |
|  | T46b39 | M30 - 左侧远光灯灯泡 |
|  | T46b45 | L22 - 左侧前雾灯灯泡 |
| J519C区 | T73c1 | SC31 |
|  | T73c3 | M58 - 左侧制动灯和尾灯灯泡 2 M21 - 左侧制动信号灯和尾灯灯泡 |
|  | T73c5 | M29 - 左侧近光灯灯泡 |
|  | T73c6 | M49 - 左侧尾灯灯泡 2 |
|  | T73c8 | M10 - 右侧制动信号灯灯泡 |
|  | T73c9 | M59 - 右侧制动灯和尾灯灯泡 2 M22 - 右侧制动信号灯和尾灯灯泡V |
|  | T73c10 | M4 - 左侧尾灯灯泡 |
|  | T73c11 | M86 - 左侧制动信号灯灯泡 2 |
|  | T73c12 | E26 - 手套箱照明灯开关 W6 - 手套箱照明灯 WX1 - 前内灯 |
|  | T73c14 | J965 - 进入及起动系统接口 |
|  | T73c24 | J9 - 可加热后窗玻璃继电器86# |
|  | T73c28 | EX1 - 车灯旋转开关 G397 -雨水与光线识别传感器（LIN 总线），在主导线束中 |
|  | T73c31 | M8 - 右后转向信号灯灯泡 |
|  | T73c40 | Z8 - 可加热式副驾驶员座椅 |
|  | T73c42 | EX3 - 闪烁报警灯开关 |
|  | T73c43 | Z6 - 可加热式驾驶员座椅 |
|  | T73c48 | K6 - 闪烁报警装置指示灯 |
|  | T73c51 | EX23 - 中控台开关模块 1 |
|  | T73c56 | Z6 - 可加热式驾驶员座椅 Z8 - 可加热式副驾驶员座椅 |
|  | T73c58 | 空口 |
|  | T73c60 | E693 - 启动/停止模式按钮 |
|  | T73c62 | L76 - 按钮照明灯泡 U5 - 12 V 插座 E313 - 选挡杆 |
|  | T73c63 | 238- 接地连接 1，在车内导线束中 |
|  | T73c67 | WX1 - 前内灯 |
|  | T73c72 | K268 - 左前脚部空间照明灯 K269 - 右前脚部空间照明灯 W45 - 左后脚部空间照明灯 W46 - 右后脚部空间照明灯 |
|  | T73c73 | SC43 |

| J527故障 | 插脚 | 定义 |
| --- | --- | --- |
| 电源 | T16g/1 | J527的供电端 |
|  | T16g/2 | J527的搭铁端 |
| 舒适总线 | T16g/3 | 舒适总线L |
|  | T16g/4 | 舒适总线H |
| 其他脚 | T16g/5 | 与J623相连GRA |
|  | T16g/8 | LIN线 |
|  | T16g/11 | 与E313相连档位识别 |

| J965进入及起动系统 |
| --- |
| J965故障 | 针脚 | 功能 |
| 来电 | T40/30 | J965的供电端 |
| 搭铁 | T40/17 | J965的接地端 |
| 与J519相连 | T40/26 | 唤醒 |
|  | T40/27 | 接线端15信号1 |
|  | T40/35 | 接线端15信号2 |
|  | T40/40 | S触点 |
| 与J623相连 | T40/15 | 点火起动按键信号 |
| 天线 | T40/36 | 信号天线1 |
|  | T40/38 | 信号天线1 |
|  | T40/37 | 信号天线2 |
|  | T40/39 | 信号天线2 |
| 与E378相连 | T40/8 | 指示灯的供电导线 |
|  | T40/7 | 开关触点1的导线 |
|  | T40/19 | 开关触点2的导线 |

| J386驾驶员侧车门控制单元 |
| --- |
| J386故障 | 类别1 | 功能 |
| 中控锁 | T32/23 | E233行李厢盖遥控开锁按钮信号线 |
|  | T32/27 | E512驾驶员车门中的车窗升降器操作单元（儿童锁按键） |
|  | T32/28 | E308驾驶员侧车内上锁按钮 |
|  | T20/1 | F241驾驶员侧锁芯中的接触开关 |
|  | T20/5 | F2驾驶员侧车门接触开关 |
|  | T20/6 | F243驾驶员车门中央门锁SAFE功能开关 |
|  | T20/11 | V56V161公共线 |
|  | T20/13 | V56驾驶员车门中央门锁电机 |
| 玻璃升降器 | T32/29 | E512驾驶员车门中的车窗升降器操作单元（右后） |
|  | T32/30 | E512驾驶员车门中的车窗升降器操作单元（左后) |
|  | T32/31 | E512驾驶员车门中的车窗升降器操作单元（右前） |
|  | T32/32 | E512驾驶员车门中的车窗升降器操作单元（左前 |
|  | T6r /3 | V14左侧车门升降电机 |
|  | T6r/6 | V14左侧车门升降电机 |
| 车外后视镜 | T32/24 | EX11车外后视镜调节 |
|  | T32/25 | EX11车外后视镜调节 |
|  | T16r/3 | Z4驾驶员侧可加热后视镜 |
|  | T16r/5 | VX4驾驶员侧车外后视镜（公共线） |
|  | T16r/7 | v17驾驶员后视镜调节电机2（左右控制电机） |
|  | T16r/8 | V149驾驶员侧后视镜调节电机（上下电机） |
|  | T16r/9 | v121驾驶员侧后视镜内折电机 |
|  | T16r/10 | v121驾驶员侧后视镜内折电机 |
|  | T16r/15 | Z4驾驶员侧可加热后视镜 |
| 电源 | T32/5 | 搭铁 |
|  | T20/19 | SC25 |
|  | T20/20 | 搭铁 |

| J446泊车辅助控制单元 |
| --- |
| 故障部位 | 插脚 | 功能 |
| 电源 | T26/14 | SC32（15来电） |
|  | T26/13 | 搭铁 |
| 总线 | T26/24 | 底盘CAN总线，Low |
|  | T26/23 | 底盘CAN总线，High |
| 按钮 | T26/17 | K136自动泊车辅助系统指示灯 |
|  | T26/16 | E266自动泊车辅助系统按钮 |
|  | T26/4 | K241泊车辅助系统指示灯 |
|  | T26/3 | E581驻车辅助系统按钮 |
| 输入 | T26/15 | H15后部自动泊车辅助系统报警蜂鸣器来电 |
|  | T26/9 | H15后部自动泊车辅助系统报警蜂鸣器搭铁 |
|  | T26/2 | H22前部部自动泊车辅助系统报警蜂鸣器来电 |
|  | T26/10 | H22前部自动泊车辅助系统报警蜂鸣器搭铁 |
|  | T26/18 | 后部所有泊车辅助系统传感器来电 |
|  | T26/19 | G716左后泊车辅助系统传感器信号 |
|  | T26/22 | 后部所有泊车辅助系统传感器搭铁 |
|  | T26/6 | G203左后自动泊车辅助系统传感器信号 |
|  | T26/20 | G204左后中部自动泊车辅助系统传感器信号 |
|  | T26/7 | G205右后中部自动泊车辅助系统传感器信号 |
|  | T26/21 | G205右后自动泊车辅助系统传感器信号 |
|  | T26/8 | G717右后泊车辅助系统传感器信号 |
|  | T18c/14 | 前部所有自动泊车辅助系统传感器来电 |
|  | T18c/2 | G568泊车辅助系统的左前传感器信号 |
|  | T18c/10 | 前部所有自动泊车辅助系统传感器搭铁 |
|  | T18c/11 | G255左前自动泊车辅助系统传感器信号 |
|  | T18c/3 | G254左前中部自动泊车辅助系统传感器信号 |
|  | T18c/12 | G253右前中部自动泊车辅助系统传感器信号 |
|  | T18c/4 | G252右前自动泊车辅助系统传感器信号 |
|  | T18c/13 | G569泊车辅助系统的右前侧传感器信号 |

| J255全自动空调控制单元 |
| --- |
| 故障部位 | 针脚 | 定义 |
| 电源 | T20d/20 | 电源 |
|  | T20d/19 | 搭铁 |
| 总线 | T20d/5 | 总线H线 |
|  | T20d/6 | 总线L线 |
|  | T20d/16 | 后部空调操作和显示单元 |
|  | T20d/18 | 空调压缩机调节阀 |
| 传感器 | T20d/1 | 阳光照射光电传感器4# |
|  | T20d/3 | 阳光照射光电传感器3# |
|  | T20d/6 | 阳光照射光电传感器1# |
|  | T20d/17 | 阳光照射光电传感器2# |
|  | T20d/13 | G150左侧温度出风口传感器 |
|  | T20d/14 | G151右侧温度出风口传感器 |
|  | T20d/11 | G174后侧温度出风口传感器 |
|  | T16p/8 | G192脚步空间出风口温度传感器 |
|  | T16p/11 | G308蒸发器温度传感器 |
| 伺服电机电位计 | T16q/1 | G220左侧温度风门伺服电机电位机6# |
|  | T16q/2 | G220左侧温度风门伺服电机电位机5# |
|  | T16p/2 | G220左侧温度风门伺服电机电位机2# |
|  | T16q/11 | G221右侧温度风门伺服电机电位机6# |
|  | T16q/12 | G220右侧温度风门伺服电机电位机5# |
|  | T16p/3 | G220右侧温度风门伺服电机电位机2# |
|  | T16q/9 | G642前部气流分配风门伺服电机电位计5# |
|  | T16q/10 | G642前部气流分配风门伺服电机电位计6# |
|  | T16p/7 | G642前部气流分配风门伺服电机电位计2# |
|  | T16q/5 | G644新鲜空气-车内空气循环-速滞压力风门伺服电机电位计5# |
|  | T16q/6 | G644新鲜空气-车内空气循环-速滞压力风门伺服电机电位计6# |
|  | T16p/5 | G644新鲜空气-车内空气循环-速滞压力风门伺服电机电位计2# |
|  | T16q/3 | G135除霜风门伺服电机电位计5# |
|  | T16q/4 | G135除霜风门伺服电机电位计6# |
|  | T16p/4 | G135除霜风门伺服电机电位计2# |
|  | T16q/16 | G479后部温度风门伺服电机电位计5# |
|  | T16q/15 | G479后部温度风门伺服电机电位计6# |
|  | T16p/12 | G479后部温度风门伺服电机电位计2# |

| J245滑动天窗控制单元 |
| --- |
| 电源 | T5cf/5 | J245供电 |
|  | T5cf/1 | J245搭铁 |
| 总线 | T5cf/3 | 舒适CAN总线，High |
|  | T5cf/4 | 舒适CAN总线，Low |
| 输入 | T16v/12 | 天窗滑动按钮 |
|  | T16v/4 | 天窗滑动按钮 |
|  | T16v/16 | 天窗滑动按钮照明指示 |
|  | T16v/15 | 滑动天窗卷帘天窗按钮搭铁 |
|  | T16v/6 | 滑动天窗卷帘天窗按钮搭铁 |
|  | T16v/5 | 天窗卷帘按钮 |
| 输出 | T16v/1 | V1-滑动天窗电机 |
|  | T16v/2 | V1-滑动天窗电机 |
|  | T16v/3 | V1-滑动天窗电机 |
|  | T16v/11 | V1-滑动天窗电机 |
|  | T4ib/3 | V1-滑动天窗电机 |
|  | T4ib/4 | V1-滑动天窗电机 |
|  | T16v/9 | 滑动天窗卷帘电机 |
|  | T16v/10 | 滑动天窗卷帘电机 |
|  | T4ib/1 | 滑动天窗卷帘电机 |
|  | T4ib/2 | 滑动天窗卷帘电机 |
| J745故障 |
| 故障部位 | 针脚 | 定义 |
| 电源 | T26e/23 | J745供电 |
|  | T26e/24 | J745搭铁 |
| 总线 | T26e/2 | 扩展 CAN总线，High），在主导线束中 |
|  | T26e/3 | 扩展 CAN总线，Low），在主导线束中 |
| 输入 | T26e/7 | G76 - 左后汽车高度传感器 |
|  | T26e/10 | G76 - 左后汽车高度传感器 |
|  | T26e/11 | G76 - 左后汽车高度传感器 |
| 输出 | T26e/16 | 左侧大灯调节 |
|  | T26e/17 | 左侧大灯调节 |
|  | T26e/18 | 左侧大灯调节 |
|  | T26e/19 | 左侧大灯调节 |
|  | T26e/15 | 右侧大灯调节 |
|  | T26e/20 | 右侧大灯调节 |
|  | T26e/21 | 右侧大灯调节 |
|  | T26e/22 | 右侧大灯调节 |

| J285仪表控制单元 |
| --- |
| 故障部位 | 针脚 | 定义 |
| 电源 | T18/1 | 30电 |
|  | T18/10 | 搭铁 |
| 读写线圈 | T18/8 | 防盗锁止系统读出线圈D2 |
|  | T18/9 | 防盗锁止系统读出线圈D2 |
| 总线 | T18/17 | 舒适CAN总线，Low |
|  | T18/18 | 舒适CAN总线，High |

| J400刮水器电机控制单元 |
| --- |
| 故障部位 | 针脚 | 定义 |
| 电源 | T4gu/1 | 电源 |
|  | T4gu/4 | 搭铁 |
| 通讯 | T4gu/2 | LIN线 |

| J533数据总线诊断接口 |
| --- |
| 故障部位 | 插脚号 | 功能 |
| 电源 | T20/1 | 30来电（SC5) |
|  | T20/14 | 15来电（J519) |
|  | T20/11 | 搭铁 |
|  | T20/12 | 搭铁 |
| 通讯 | T20/3 | LIN |
|  | T20/5 | 舒适CAN总线，Low |
|  | T20/6 | 驱动CAN总线，Low |
|  | T20/7 | 扩展CAN总线，Low |
|  | T20/8 | 底盘CAN总线，Low |
|  | T20/9 | 诊断CAN总线，Low |
|  | T20/10 | 信息CAN总线，Low |
|  | T20/15 | 舒适CAN总线，High |
|  | T20/16 | 驱动CAN总线，High |
|  | T20/17 | 扩展CAN总线，High |
|  | T20/18 | 底盘CAN总线，High |
|  | T20/19 | 诊断CAN总线，High |
|  | T20/20 | 信息CAN总线，High |

| J387副驾驶员侧车门控制单元 |
| --- |
| 故障 | 针脚 | 定义 |
| 电源 | T20a/19 | 电源 |
| 通讯 | T20a/10 | LIN线连接J389 |
|  | T20a/15 | CAN总线，High |
|  | T20a/14 | CAN总线，Low |
| 输入 | T32a/4 | E107副驾驶员车门中的车窗升降器开关4# |
|  | T32a/32 | E107副驾驶员车门中的车窗升降器开关3# |
|  | T32a/5 | E107副驾驶员车门中的车窗升降器开关1# |
| 输出 | T16a/6 | V15右侧车窗升降器电机2# |
|  | T16a/3 | V15右侧车窗升降器电机3# |
|  | T20a/13 | VX22副驾驶员车门闭锁单元2# |
|  | T20a/11 | VX22副驾驶员车门闭锁单元1# |
|  | T20a/12 | VX22副驾驶员车门闭锁单元3# |
|  | T20a/6 | VX22副驾驶员车门闭锁单元4# |
|  | T20a/5 | VX22副驾驶员车门闭锁单元5# |
|  | T20a/20 | VX22副驾驶员车门闭锁单元6# |
|  | T32a/16 | W36副驾驶员侧车门警告灯 |
|  | T16s/5 | VX5副驾驶员侧车外后视镜6# |
|  | T16s/7 | VX5副驾驶员侧车外后视镜2# |
|  | T16s/13 | VX5副驾驶员侧车外后视镜3# |
|  | T16s/4 | VX5副驾驶员侧车外后视镜7# |
|  | T16s/16 | VX5副驾驶员侧车外后视镜5# |
|  | T16s/14 | VX5副驾驶员侧车外后视镜1# |
|  | T16s/8 | VX5副驾驶员侧车外后视镜8# |
|  | T16s/9 | V122副驾驶员侧后视镜内折电机2# |
|  | T16s/10 | V122副驾驶员侧后视镜内折电机1# |
|  | T16s/11 | L132副驾驶员侧外后视镜警告灯泡 |

| J389右后车门控制单元 |
| --- |
| 故障部位 | 针脚 | 定义 |
| 电源 | T20c/19 | J388供电 |
|  | T20c/20 | 接地连接 |
| 通讯 | T20c/10 | LIN线连接 |
| 输入 | T20c/5 | 右后车门接触开关 |
|  | T16b/2 | 右后车窗升降按钮 |
|  | T16b/9 | 右后车窗升降按钮 |
|  | T16b/13 | 右后车窗升降按钮 |
| 输出 | T16b/12 | 右后车门警告灯 |
|  | T6u/6 | 右后车窗升降器电机 |
|  | T6u/3 | 右后车窗升降器电机 |
|  | T20c/6 | Safe |
|  | T6t/3 | 左后车窗升降器电机 |
|  | T6t/6 | 左后车窗升降器电机 |
|  | T20c/11 | 右后车门门锁电机 |
|  | T20c/13 | 右后车门门锁电机 |

| J388左后车门控制单元 |
| --- |
| 故障部位 | 针脚 | 功能 |
| 电源 | T20b/19 | SC25 |
|  | T20b/20 | 搭铁 |
| 输入 | T20b/5 | F10左后车门接触开关 |
|  | T20b/10 | J386 |
|  | T16a/2 | E52左后车门内的车窗升降器开关(照明灯） |
|  | T16a/3 | L166左后车门操纵台照明灯 |
|  | T16a/9 | E52左后车门内的车窗升降器开关 |
|  | T16a/13 | E52左后车门内的车窗升降器开关/W37左侧车门警告灯地线 |
|  | T20b/10 | LIN线 |
|  | T20b/12 | W37左侧车门警告灯 |
| 输出 | T20b/11 | v214左后车门内的中央门锁电机，锁止 |
|  | T20b/13 | v214左后车门内的中央门锁电机，锁止 |
|  | T16a/1 | L221驾驶员侧后部车门内把手照明 |
|  | T16a/12 | W37左侧车门警告灯 |
|  | T6t/3 | V26后左车窗升降电机 |
|  | T6t/6 | V26后左车窗升降电机 |

## 八、电气系统子赛项分析报告

2019年全国职业院校技能大赛

高职组汽车检测与维修赛项

诊断报告

分赛项名称：汽车电气系统检修

| 比赛日期 | 比赛场次 | 参赛队（签字） |
| --- | --- | --- |
| 2019年 月 日 | 第 场 |  |
| 比赛用时： 分 秒 | 值场裁判（签字） |  |
| 作业内容 | 配分 | 实际得分 |
| 一、舒适控制系统故障的诊断与排除 | 35 |  |
| 二、灯光控制系统故障的诊断与排除 | 35 |  |
| 三、电气理论考核 | 10 |  |
| 合计 | 80 |  |
| 统分裁判（签字） |  | 年 月 日 |
| 核分裁判（签字） |  | 年 月 日 |
| 竞赛监督（签字） |  | 年 月 日 |

（一）故障诊断过程

| 1.实施功能检查，确认故障现象，推断故障范围 | 得分 |
| --- | --- |
| （1）描述与客户抱怨相关的检查结果 |  |
| （2）读取故障码，填写对该故障诊断有用的信息，不用者不填 |  |
| （3）查阅电路图，绘制控制原理图，不用者不填 |  |
| 2. 根据故障现象、故障码提示结合电路分析判断可能原因 |  |
| 3.根据上述分析及测试结果，确定测试突破点 |  |

（二）测量记录页

| 1.基于以上诊断结论，实施诊断，确定故障范围 | 得分 |
| --- | --- |
| 测试对象 |  |  |
| 测试条件 |  | 使用设备 |  |  |
| 电路参数、尾气排放、数据流或执行元件驱动测试结果；若为波形信号，左侧画正常，右侧画异常 |  |
| 测试参数 |  |  |  |  |  |
| 标准描述 |  |  |  |  |  |
| 测试结果 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |
| 分析测试结果，得出故障可能；必要时简单修复，实施验证；做下一步诊断的思路说明，不用者不填 |  |
|  | 与本页诊断相关的控制原理图，不用者不填 |  |
| 2.基于以上诊断结论，实施诊断，确定故障范围 | 得分 |
| 测试对象 |  |  |
| 测试条件 |  | 使用设备 |  |  |
| 电路参数、尾气排放、数据流或执行元件驱动测试结果；若为波形信号，左侧画正常，右侧画异常 |  |
| 测试参数 |  |  |  |  |  |
| 标准描述 |  |  |  |  |  |
| 测试结果 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |
| 分析测试结果，得出故障可能；必要时简单修复，实施验证；做下一步诊断的思路说明，不用者不填 |  |
|  | 与本页诊断相关的控制原理图，不用者不填 |  |

| 3.基于以上诊断结论，实施诊断，确定故障范围 | 得分 |
| --- | --- |
| 测试对象 |  |  |
| 测试条件 |  | 使用设备 |  |  |
| 电路参数、尾气排放、数据流或执行元件驱动测试结果；若为波形信号，则左侧画正常，右侧画异常 |  |
| 测试参数 |  |  |  |  |  |
| 标准描述 |  |  |  |  |  |
| 测试结果 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |
| 分析测试结果，得出故障可能；必要时简单修复，实施验证；做下一步诊断的思路说明，不用者不填 |  |
|  | 与本页诊断相关的控制原理图，不用者不填 |  |
| 4.基于以上诊断结论，实施诊断，确定故障范围 | 得分 |
| 测试对象 |  |  |
| 测试条件 |  | 使用设备 |  |  |
| 电路参数、尾气排放、数据流或执行元件驱动测试结果；若为波形信号，则左侧画正常，右侧画异常 |  |
| 测试参数 |  |  |  |  |  |
| 标准描述 |  |  |  |  |  |
| 测试结果 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |
| 分析测试结果，得出故障可能；必要时简单修复，实施验证；做下一步诊断的思路说明，不用者不填 |  |
|  | 与本页诊断相关的控制原理图，不用者不填 |  |

| 5.基于以上诊断结论，实施诊断，确定故障范围 |
| --- |
| 测试对象 |  |
| 测试条件 |  | 使用设备 |  |
| 电路参数、尾气排放、数据流或执行元件驱动测试结果；若为波形信号，则左侧画正常，右侧画异常 |
| 测试参数 |  |  |  |  |
| 标准描述 |  |  |  |  |
| 测试结果 |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |
| 分析测试结果，得出故障可能；必要时简单修复，实施验证；做下一步诊断的思路说明，不用者不填 |
|  | 与本页诊断相关的控制原理图，不用者不填 |
| 6.基于以上诊断结论，实施诊断，确定故障范围 |
| 测试对象 |  |
| 测试条件 |  | 使用设备 |  |
| 电路参数、尾气排放、数据流或执行元件驱动测试结果；若为波形信号，则左侧画正常，右侧画异常 |
| 测试参数 |  |  |  |  |
| 标准描述 |  |  |  |  |
| 测试结果 |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |
| 分析测试结果，得出故障可能；必要时简单修复，实施验证；做下一步诊断的思路说明，不用者不填 |
|  | 与本页诊断相关的控制原理图，不用者不填 |

过渡页转下一个故障点

| 1.实施功能检查，确认故障现象，推断故障范围 | 得分 |
| --- | --- |
| （1）描述与客户抱怨相关的检查结果 |  |
| （2）读取故障码，填写对该故障诊断有用的信息，不用者不填 |  |
| （3）查阅电路图，绘制控制原理图，不用者不填 |  |
| 2. 根据故障现象、故障码提示结合电路分析判断可能原因 |  |
| 3.根据上述分析及测试结果，确定测试突破点 |  |
| 7.基于以上诊断结论，实施诊断，确定故障范围 | 得分 |
| 测试对象 |  |  |
| 测试条件 |  | 使用设备 |  |  |
| 电路参数、尾气排放、数据流或执行元件驱动测试结果；若为波形信号，左侧画正常，右侧画异常 |  |
| 测试参数 |  |  |  |  |  |
| 标准描述 |  |  |  |  |  |
| 测试结果 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |
| 分析测试结果，得出故障可能；必要时简单修复，实施验证；做下一步诊断的思路说明，不用者不填 |  |
|  | 与本页诊断相关的控制原理图，不用者不填 |  |
| 8.基于以上诊断结论，实施诊断，确定故障范围 | 得分 |
| 测试对象 |  |  |
| 测试条件 |  | 使用设备 |  |  |
| 电路参数、尾气排放、数据流或执行元件驱动测试结果；若为波形信号，左侧画正常，右侧画异常 |  |
| 测试参数 |  |  |  |  |  |
| 标准描述 |  |  |  |  |  |
| 测试结果 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |
| 分析测试结果，得出故障可能；必要时简单修复，实施验证；做下一步诊断的思路说明，不用者不填 |  |
|  | 与本页诊断相关的控制原理图，不用者不填 |  |
| 9.基于以上诊断结论，实施诊断，确定故障范围 | 得分 |
| 测试对象 |  |  |
| 测试条件 |  | 使用设备 |  |  |
| 电路参数、尾气排放、数据流或执行元件驱动测试结果；若为波形信号，则左侧画正常，右侧画异常 |  |
| 测试参数 |  |  |  |  |  |
| 标准描述 |  |  |  |  |  |
| 测试结果 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |
| 分析测试结果，得出故障可能；必要时简单修复，实施验证；做下一步诊断的思路说明，不用者不填 |  |
|  | 与本页诊断相关的控制原理图，不用者不填 |  |
| 10.基于以上诊断结论，实施诊断，确定故障范围 | 得分 |
| 测试对象 |  |  |
| 测试条件 |  | 使用设备 |  |  |
| 电路参数、尾气排放、数据流或执行元件驱动测试结果；若为波形信号，则左侧画正常，右侧画异常 |  |
| 测试参数 |  |  |  |  |  |
| 标准描述 |  |  |  |  |  |
| 测试结果 |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |
| 分析测试结果，得出故障可能；必要时简单修复，实施验证；做下一步诊断的思路说明，不用者不填 |  |
|  | 与本页诊断相关的控制原理图，不用者不填 |  |
| 11.基于以上诊断结论，实施诊断，确定故障范围 |
| 测试对象 |  |
| 测试条件 |  | 使用设备 |  |
| 电路参数、尾气排放、数据流或执行元件驱动测试结果；若为波形信号，则左侧画正常，右侧画异常 |
| 测试参数 |  |  |  |  |
| 标准描述 |  |  |  |  |
| 测试结果 |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |
| 分析测试结果，得出故障可能；必要时简单修复，实施验证；做下一步诊断的思路说明，不用者不填 |
|  | 与本页诊断相关的控制原理图，不用者不填 |
| 12.基于以上诊断结论，实施诊断，确定故障范围 |
| 测试对象 |  |
| 测试条件 |  | 使用设备 |  |
| 电路参数、尾气排放、数据流或执行元件驱动测试结果；若为波形信号，则左侧画正常，右侧画异常 |
| 测试参数 |  |  |  |  |
| 标准描述 |  |  |  |  |
| 测试结果 |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  |  |  |
| 分析测试结果，得出故障可能；必要时简单修复，实施验证；做下一步诊断的思路说明，不用者不填 |
|  | 与本页诊断相关的控制原理图，不用者不填 |

（三）结论页

| 13.基于以上测试过程，记录、归纳核心步骤 |
| --- |
| 步骤 | 测试对象 | 测试结果 | 测试结论 | 得分 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 14.结合诊断结果，分析故障机理 |  |

（二）理论考核，共10分(注：具体分值分配以比赛试题为准)

用B5打印试题，粘贴于此。