全国职业院校技能大赛

赛题（第一套）

赛项名称：          生产事故应急救援

英文名称： Emergency rescue of production accidents

赛项组别：            高等职业教育

赛项编号：               GZ005

目  录

类型一	1

表1 单选题	1

表2 多选题	14

表3 是非题	19

类型二	22

表4  赛项技能模块汇总	22

表5  模块2任务分解	24

表5  模块3任务分解	28

类型三	31

表6   任务2-1生产事故危险源辨识与隐患排查考评任务分解表	31

表6   任务2-2生产事故预防能力考评任务分解表	74

表6   任务2-3生产事故应急救援方案设计任务分解	87

表6   任务3-1接警与准备任务分解	91

表6   任务3-2火灾事故应急救援任务分解	95

表6   任务3-3有限空间中毒事故应急救援任务分解	99

表6  任务3-4建筑坍塌事故应急救援任务分解	108

# 类型一

考查学生对应专业课程的基本知识、基本技能和基本素养。

## 表1 单选题

| 赛项名称 | 生产事故应急救援 | 英语名称 | Emergency rescue of production accidents |
| --- | --- | --- | --- |
| 赛项编号 | GZ005 | 归属产业 | 制造业 |
| 赛项组别 |
| 中职组 | 高职组 |
| □学生组 (教师组 □师生联队试点赛项 | (学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 |
| 题目类型 | (单选题 (多选题 (是非题 |
| 题目内容 | 题目选项 | 题目答案 | 难度系数 |
| 安全生产技术中，应急救援法律法规的基本原则是（）。 | A. 预防为主、综合治理 B. 救援第一、安全第二 C. 救援先行、防范为辅 D. 没有固定原则 |  | 0.6±0.05 |
| 安全生产管理中，（）属于安全生产法律法规的范畴。 | A. 《安全生产法》 B. 《刑法》 C. 《合同法》 D. 《土地法》 |  | 0.5±0.05 |
| 安全生产规程是企业安全生产管理的基础，（）不属于安全规程的内容。 | A. 生产设备的安全操作规程 B. 灭火器材的使用规程 C. 职工作业的时间安排 D. 企业的用电管理规程 |  | 0.6±0.05 |
| 煤矿事故灾难预防中，（）措施属于灾难性事故的避免措施。 | A. 定期进行安全检查和隐患排查 B. 定期组织应急演练 C. 严格执行安全操作规程 D. 组织开展职工安全培训 |  | 0.6±0.05 |
| 遇到煤矿事故时，（）属于自救措施。 | A. 向上级汇报事故情况 B. 制定事故应急救援方案 C. 尽量保持冷静，尽量自救 D. 疏散人员，保护现场 |  | 0.4±0.05 |
| 在职业行为规范中，（）是职工应遵守的行为。 | A. 违规操作 B. 疏于职守 C. 懒散敷衍 D. 遵守安全操作规程 |  | 0.6±0.05 |
| 安全生产中，（）属于职业精神的表现。 | A. 安全检查 B. 安全演练 C. 安全考核 D. 安全知识培训 |  | 0.6±0.05 |
| 《应急预案编制导则》对资料收集内容包括相关法律法规、 技术标准、（）、 国内外同行业企业事故资料、 本单位安全生产相关技术资料、 企业周边环境影响、 应急资源等有关资料。 | A.应急预案 B.专项预案 C.处置方案 D.处置措施 |  | 0.6±0.05 |
| 安全生产中，（）属于避险措施。 | A. 制定应急预案 B. 进行安全巡检 C. 定期进行安全培训 D. 购买安全保险 |  | 0.6±0.05 |
| 在安全生产技术与管理中，（）属于安全风险评估的内容。 | A. 制定安全操作规程 B. 进行安全检查 C. 识别和评估事故隐患 D. 进行应急演练 |  | 0.4±0.05 |
| 安全生产中，（）属于应急救援法律法规的内容。 | A. 员工福利待遇 B. 安全生产标准 C. 劳工权益保护 D. 事故报告和处理 |  | 0.6±0.05 |
| 在遇到火灾事故时，应急救援措施中（）是正确的。 | A. 用水灭火 B. 用湿毛巾捂住口鼻 C. 乘坐电梯下楼 D. 用手捂住口鼻 |  | 0.5±0.05 |
| 根据《安全生产法》，从业人员安全生产权利与义务包括（ ）。 | A.发现直接危及人身安全的紧急情况时，从业人员有权立即撤离作业现场 B.从业人员有权拒绝接受生产经营单位提供的安全生产教育培训 C.从业人员发现事故隐患，立即报告现场安全管理人员或者本单位负责人 D.从业人员受到事故伤害获得工伤保险后，不再享有获得民事赔偿的权利 |  | 0.6±0.05 |
| 安全生产规程中，（）属于作业人员的职责。 | A. 制定安全生产计划 B. 确保生产设备的安全运行 C. 制定应急预案 D. 定期进行安全检查 |  | 0.6±0.05 |
| 生产经营单位对( )应当登记建档，定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员应当采取的紧急措施。 | A.事故频发场所 B.重大危险源 C.每个操作岗位 D.安全避难场所 |  | 0.8±0.05 |
| 发生事故的单位，除了积极组织自救外，必须向有关部门进行报警。事故报警的要求是（）。 | A.及时与准确 B.准时与准确 C.及时与完整 D.完整与准确 |  | 0.6±0.05 |
| 职业精神中，（）属于团队合作的表现。 | A. 相互合作、协作 B. 独立工作、自我管理 C. 追求卓越、不断学习 D. 遵守职业道德、遵循法律法规 |  | 0.5±0.05 |
| 安全生产中，（）措施属于职工的权利。 | A. 提供安全生产培训 B. 制定安全操作规程 C. 监督检查安全工作 D. 确保生产设备的安全运行 |  | 0.6±0.05 |
| 根据《特种设备安全法》，下列设备的安全监督管理适用该法的是（ ）。 | A.核材料运输车辆 B.军用起重设施 C.航天特种设备 D.大型游乐设施 |  | 0.6±0.05 |
| 在安全生产技术与管理中，（）属于安全培训的内容。 | A. 设备的维护保养 B. 事故应急处理 C. 现场施工管理 D. 人员的招聘与录用 |  | 0.5±0.05 |
| 安全规程中，（）属于日常生产操作的内容。 | A. 应急演练计划 B. 事故调查与分析 C. 工作票的填写与审批 D. 安全隐患的排查与整改 |  | 0.6±0.05 |
| 煤矿事故灾难预防中，（）属于火灾防控措施。 | A. 检查电气设施的绝缘状态 B. 定期清理煤尘和可燃物 C. 提供足够的灭火器材和器械 D. 检查通风设施的通畅情况 |  | 0.5±0.05 |
| 避险、自救与互救中，（）是正确的避险措施。 | A. 盲目乘坐电梯 B. 闯入事故现场 C. 穿越被淹区域 D. 尽量远离危险区域 |  | 0.5±0.05 |
| 在安全生产技术与管理中，（）属于事故调查与分析的步骤。 | A. 制定应急预案 B. 确定事故发生的原因 C. 提供足够的安全防护器材 D. 进行现场施工管理 |  | 0.6±0.05 |
| 职业行为规范中，（）属于工作纪律的要求。 | A. 身着合适的工作服装 B. 保守工作单位的商业机密 C. 提供足够的职业培训 D. 参加工作场所的文化活动 |  | 0.8±0.05 |
| 职业精神中，（）属于自我管理的表现。 | A. 尊重他人的人身权利和合法权益 B. 追求卓越、不断学习 C. 积极参与团队合作 D. 合理安排工作和生活 |  | 0.6±0.05 |
| 安全生产中，（）属于职工的义务。 | A. 制定安全操作规程 B. 参加安全培训 C. 提供安全防护器材 D. 监督检查安全工作 |  | 0.5±0.05 |
| （）属于应急救援法律法规。 | A. 《中华人民共和国宪法》 B. 《中华人民共和国刑法》 C. 《中华人民共和国劳动法》 D. 《中华人民共和国消防法》 |  | 0.5±0.05 |
| 安全生产技术与管理中，（）属于安全管理的内容。 | A. 设备的购置和维护 B. 员工的薪酬管理 C. 产品的市场推广 D. 客户的投诉处理 |  | 0.6±0.05 |
| 煤矿事故灾难预防中，（）属于瓦斯防控措施。 | A. 确保安全通风设备正常运转 B. 定期清理煤尘和可燃物 C. 确保矿井巷道宽度符合标准 D. 提供足够的灭火器材和器械 |  | 0.8±0.05 |
| 在遇到火灾事故时，（）行为是错误的。 | A. 迅速拨打火警电话报警 B. 使用灭火器进行初期灭火 C. 用湿毛巾捂住口鼻，尽量低姿势行动 D. 尝试打开烟雾较大的门窗 |  | 0.5±0.05 |
| （）属于自救与互救的原则。 | A. 靠近火源，观察火势 B. 不顾个人安全，先救别人 C. 独自行动，不与他人合作 D. 快速撤离事发区域 |  | 0.6±0.05 |
| 在职业行为规范中，（）属于职业道德的要求。 | A. 遵守国家法律法规 B. 赚取最大的经济利益 C. 个人安全第一，忽视他人安全 D. 以自我为中心，不关心团队 |  | 0.6±0.05 |
| 职业精神是指职业人员在工作中应具备的哪些素质？（） | A. 诚实守信、勤奋努力 B. 投机取巧、追求个人利益 C. 忽视安全规程、逃避工作责任 D. 投机取巧、忽视职业道德 |  | 0.5±0.05 |
| 安全规程中，（）属于操作规程的要求。 | A. 不使用损坏的设备 B. 定期进行设备巡检 C. 不随意更改设备参数 D. 尽量减少工作时的噪音 |  | 0.6±0.05 |
| （）属于应急救援的基本原则。 | A. 忽视个人安全，先救别人 B. 不顾环境条件，迅速行动 C. 事先不做应急演练 D. 采取合理、安全、有效的救援措施 |  | 0.5±0.05 |
| 安全生产技术中，（）属于防火措施。 | A. 定期进行设备维护 B. 确保现场工作人员足够 C. 确保现场通风畅通D. 使用符合标准的防火设备 |  | 0.6±0.05 |
| 在煤矿事故灾难预防中，（）措施是错误的。 | A. 确保矿井通风系统正常运行 B. 配备足够的救援装备和器材 C. 忽略瓦斯浓度超标的情况 D. 定期进行巡检和维护 |  | 0.6±0.05 |
| 安全生产管理中，（）属于事故调查和处理的步骤。 | A. 制定安全生产计划 B. 建立事故调查小组 C. 进行事故调查和分析 D. 发布事故处理结果 |  | 0.6±0.05 |
| 安全生产技术与管理中，（）属于事故隐患排查的方法。 | A. 定期进行现场巡查 B. 忽视事故隐患的存在 C. 从不进行事故隐患排查 D. 不记录事故隐患并及时整改 |  | 0.6±0.05 |
| 安全规程中，（）属于安全作业程序的内容。 | A. 忽略安全警示标志 B. 未经培训和授权擅自操作 C. 跳过安全检查环节 D. 按照规定的操作步骤进行作业 |  | 0.4±0.05 |
| 职业行为规范中，（）是正确的职业行为。 | A. 瞒报或隐瞒安全事故 B. 无视安全生产法律法规 C. 不参加安全培训 D. 遵守安全操作规程，主动报告隐患 |  | 0.6±0.05 |
| 职业精神中，（）是正确的职业态度。 | A. 对安全生产工作漠不关心 B. 忽视工作中的隐患和风险 C. 精心执行安全操作规程 D. 对安全检查和培训敷衍了事 |  | 0.6±0.05 |
| 避险自救与互救中，（）属于自救措施。 | A. 忽视安全警示标志 B. 离岗时不关闭设备 C. 使用防护装备 D. 忽略事故隐患 |  | 0.6±0.05 |
| 安全生产法律法规中，（）属于事故报告的内容。 | A. 不记录事故发生经过 B. 不报告事故隐患 C. 省略事故原因分析 D. 详细记录事故发生经过 |  | 0.8±0.05 |
| 安全生产技术与管理中，（）是正确的安全管理原则。 | A. 忽略事故隐患 B. 无视员工的安全意识和行为 C. 不进行安全培训 D. 建立健全的安全管理体系 |  | 0.3±0.05 |
| 煤矿事故灾难预防中，（）属于煤尘防治措施。 | A. 不进行通风 B. 不进行粉尘监测 C. 进行湿法除尘处理 D. 不进行煤尘防治 |  | 0.6±0.05 |
| 职业行为规范中，（）属于违反职业行为规范。 | A. 尊重他人的安全权益 B. 提倡勤勉工作 C. 遵守安全操作规程 D. 无视安全警示标志 |  | 0.5±0.05 |
| 根据《矿山安全法》，关于矿山企业开采安全保障的说法，正确的是（ ）。 | A.矿山设计规定保留的矿柱、岩柱，经论证在保证安全的前提下可以开采 B.矿山闭坑后，对可能引起的危害，矿山企业应当采取预防措施 C.矿山企业必要时可以对井下空气含氧量进行检测，保证符合作业要求 D.矿山企业使用的有特殊安全要求的设备、器材、安全检测仪器，可以山非专业厂家生产 |  | 0.6±0.05 |
| 安全生产法律法规中，（）属于安全生产许可证的内容。 | A. 不进行许可证申请 B. 不进行许可证审查 C. 进行安全评估 D. 未经许可证擅自开展生产活动 |  | 0.4±0.05 |
| 《煤矿安全规程》规定：矿井必须建立测风制度，每( )天至少进行1次全面测风。 | A. 7 B. 10 C. 14 D. 15 |  | 0.6±0.05 |
| 专为升降人员的单绳缠绕式提升装置，安全系数最小值应为（） | A. 7 B. 8 C. 9 D. 10 |  | 0.4±0.05 |
| 《煤矿安全规程》规定：有突出危险煤层的新建矿井及突出矿井的新水平、新采区的设计，必须有（）篇章。 | A．防水设计 B. 防突设计 C．防火设计 D. 顶板事故预防 |  | 0.4±0.05 |
| 加快推动煤矿智能化发展是深入贯彻落实( )能源安全新战略。 | A.四个革命 一个合作 B.三个革命 两个合作 C.两个革命 三个合作 D.一个革命 四个合作 |  | 0.4±0.05 |
| 在安全生产工作中，通常所说的"三违"现象是指（ ）。 | A．违反作业规程、违反操作规程、违反安全规程 B．违章指挥、违章作业、违反劳动纪律 C．违规进行安全培训、违规发放劳动防护用品、违规消减安全技措经费 D．违反规定建设、违反规定生产、违反规定销售 |  | 0.6±0.05 |
| 选择听力防护用品时主要需要考虑哪些因（ ）。 | A．合适的降噪效果，符合现场环境的要求 B．佩戴舒适 C．与其他防护用品匹配，不干扰 D．以上都正确 |  | 0.8±0.05 |
| 关于生产经营单位提取和使用安全生产费用，正确的说法是（ ）。 | A．所有生产经营单位都应当提取安全生产费用 B．生产经营单位可以根据本单位情况，自行决定是否提取安全生产费用 C．安全生产工作经费较为充足，或者安全生产状况较好的生产经营单位，可以不提取安全生产费用 D．有关生产经营单位应当按照国家有关规定提取和使用安全生产费用 |  | 0.6±0.05 |
| 从业人员有权拒绝（ ）作业。 | A．正确指挥、强令冒险 B．违章指挥、强令冒险 C．正确指挥、违章冒险 D．冒险指挥、强令冒险 |  | 0.5±0.05 |
| 火灾致人死亡的最主要原因是（ ）。 | A．烧死 B．窒息或中毒 C．被人践踏 D．被物体砸中 |  | 0.6±0.05 |
| 生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者（ ）标准的劳动防护用品。 | A．行业 B．本单位 C．当地 D．国际 |  | 0.6±0.05 |

## 表2 多选题

| 赛项名称 | 生产事故应急救援 | 英语名称 | Emergency rescue of production accidents |
| --- | --- | --- | --- |
| 赛项编号 | GZ005 | 归属产业 | 制造业 |
| 赛项组别 |
| 中职组 | 高职组 |
| □学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 | (学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 |
| 题目类型 | (单选题 (多选题 (是非题 |
| 题目内容 | 题目选项 | 题目答案 | 难度系数 |
| 应急救援法律法规包括（） | A. 应急救援演练和培训的组织实施 B. 应急救援的基本原则 C. 应急救援队伍的编制和管理 D. 应急救援物资设备的配置和管理 E. 应急救援组织机构的设置 |  | 0.5±0.05 |
| 安全规程的作用是（） | A. 促进企业可持续发展 B. 规范安全生产行为 C. 提高职工安全意识 D. 预防事故发生 E. 保障职工健康权益 |  | 0.5±0.05 |
| 煤矿事故灾难预防的措施包括（） | 煤矿安全监管制度的完善 B. 安全生产检查和评估 C. 安全生产宣传教育和培训 D. 安全生产设施设备的完善 E. 安全生产标准的制定和执行 |  | 0.8±0.05 |
| 职业行为规范的主要内容包括（） | A. 安全生产法律法规的遵守 B. 工作纪律和安全操作规程的遵守 C. 个人卫生和健康管理 D. 诚实守信、勤勉工作 E. 在工作期间与同事谈笑风生。 |  | 0.5±0.05 |
| 安全生产管理的PDCA循环包括（） | A. 计划（Plan） B. 执行（Do） C. 检查（Check） D. 评估（Evaluate） E. 处理（Handle） |  | 0.5±0.05 |
| 在安全生产技术与管理中，（）措施正确的。 | A. 定期进行安全培训，提高员工的安全意识和应急能力 B. 安排超时加班，以保证工作效率和生产量 C. 确保安全设备的完好和正常使用，如灭火器、安全门等 D. 对违反安全规程和操作规程的员工进行奖励和激励 E. 加强对安全生产事故的隐患排查，及时消除隐患 |  | 0.8±0.05 |
| 安全生产法律法规的主要特点是（） | A. 规范性强 B. 适应性强 C. 具有可操作性 D. 促进企业可持续发展 E. 保障职工权益 |  | 0.6±0.05 |
| 安全生产事故处理的基本程序包括（） | A. 抢救伤员和控制事故扩散 B. 迅速报告和启动应急预案 C. 调查事故原因和责任认定 D. 制定事故处理方案和实施 E. 总结经验教训和完善措施 |  | 0.5±0.05 |
| 安全生产中，应急救援是指在发生事故或突发事件时，通过() | A．事前预案、演练和培训，使相关人员能够快速、有效地响应 B．及时汇报事故发生情况，及时采取措施，减少人员伤亡和财产损失 C．事后对事故原因的调查、分析和总结，制定防范措施，防止类似事故再次发生 D．发放慰问金、补偿款等，减轻事故带来的损失 E．安排相关人员对事件进行现场记录和拍照，以备后续调查和证明。 |  | 0.6±0.05 |
| 煤矿安全事故应急救援的基本原则是（） | A. 以人为本、生命至上 B. 快速反应、迅速处置 C. 救援和防护并重 D. 综合施救、精准救援 E. 以预防为主、防范为先 |  | 0.6±0.05 |

## 表3 是非题

| 赛项名称 | 生产事故应急救援 | 英语名称 | Emergency rescue of production accidents |
| --- | --- | --- | --- |
| 赛项编号 | GZ005 | 归属产业 | 制造业 |
| 赛项组别 |
| 中职组 | 高职组 |
| □学生组 (教师组 □师生联队试点赛项 | (学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 |
| 题目类型 | (单选题 (多选题 (是非题 |
| 题目内容 | 题目答案 | 难度系数 |
| 安全生产技术与管理是煤矿安全生产的重要组成部分。 | (正确 (错误 | 0.5±0.05 |
| 在煤矿安全生产技术与管理中，安全规程是最基本的要求。 | (正确 (错误 | 0.6±0.05 |
| 避险、自救与互救是煤矿事故灾难预防和应急救援的基础。 | (正确 (错误 | 0.6±0.05 |
| 应急救援法律、法规是煤矿事故灾难应急救援的主要依据。 | (正确 (错误 | 0.4±0.05 |
| 安全生产技术与管理包括安全管理、安全技术和安全信息化三个方面。 | (正确 (错误 | 0.4±0.05 |
| 在煤矿事故灾难预防和应急救援中，避险是最重要的措施。 | (正确 (错误 | 0.5±0.05 |
| 安全生产技术与管理只需要在企业内部进行，不需要和其他企业进行交流。 | (正确 (错误 | 0.5±0.05 |
| 在煤矿事故灾难预防和应急救援中，自救与互救是最有效的手段。 | (正确 (错误 | 0.6±0.05 |
| 避险、自救与互救是指在事故发生时，企业应该先保证自己安全，而不考虑周围的其他人。 | (正确 (错误 | 0.5±0.05 |
| 在煤矿安全生产中，避免人的不安全行为是预防事故的重要手段。 | (正确 (错误 | 0.5±0.05 |
| 根据《煤矿安全规程》规定：处理拒爆、残爆时，应当在爆破工的指导下进行，并在当班处理完毕 | (正确 (错误 | 0.5±0.05 |
| 采用滚筒驱动带式输送机运输时，滚筒采煤机应当具备沿线急停闭锁功能 | (正确 (错误 | 0.5±0.05 |
| 机械制动装置应当采用液压式，能实现工作制动和安全制动。 | (正确 (错误 | 0.6±0.05 |
| 根据《煤矿安全规程》第规定：井下所有煤仓和溜煤眼都应当保持一定的存煤，不得放空；有涌水的煤仓和溜煤眼，可以放空，但放空后放煤口闸板必须关闭，并设置引水管。 | (正确 (错误 | 0.8±0.05 |
| 倾斜井巷内使用串车提升时，在倾斜井巷内安设能够将运行中断绳、脱钩的车辆阻止住的跑车防护装置。 | (正确 (错误 | 0.6±0.05 |
| 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，但在生产任务重时，从业人员可以先上岗，后培训。 | (正确 (错误 | 0.5±0.05 |
| 应急处置和救援是应对突发事件的核心环节，应当坚持“先避险，后抢险，先救人，再救物，先救灾，再恢复”的原则。 | (正确 (错误 | 0.6±0.05 |
| 当人员发生烧伤时，应迅速将患者衣服脱去，用水冲洗降温，用清洁布覆盖创伤面，避免伤面污染。 | (正确 (错误 | 0.6±0.05 |
| 受限空间作业须指派至少一名接受过专业培训的监护人，明确其监护和救援职责。 | (正确 (错误 | 0.6±0.05 |
| 根据《煤矿安全规程》规定：矿井必须有足够数量的通风安全检测仪表。仪表必须由具备相应资质的检验单位进行检验。 | (正确 (错误 | 0.4±0.05 |

# 类型二

考查学生综合运用基本概念、理论、技能的能力，综合应用能力、创新精神和职业能力等内容。

## 表4  赛项技能模块汇总

| 赛项名称 | 生产事故应急救援 | 英语名称 | Emergency rescue of production accidents |
| --- | --- | --- | --- |
| 赛项编号 | GZ005 | 归属产业 | 制造业 |
| 赛项组别 |
| 中职组 | 高职组 |
| □学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 | ☑学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 |
| 模块数量 |  |
| 模块序号 | 技能竞赛内容 | 技术技能要点 | 专业知识能力要求 | 对应核心课程 | 权重占比 （%） | 竞赛时间 （min） | 评分方法 |
| 模块1 | 生产安全应急理论知识检测 | 应急安全法律法规、安全管理、现场急救、防火防爆、化工安全、矿山安全等知识。 | 熟悉应急安全法律法规； 具有应急安全管理理念； 具有一定的事故预防和应急救援基本专业知识。 | 安全管理、应急救援技术、化工安全生产技术、防火与防爆技术、应急风险评估、 矿井智能通风与安全等 | 20 | 50 | 机考评分 |
| 模块2 | 生产事故防控能力考评 | 生产事故危险源辨识与隐患排查能力； 生产事故预防能力； 生产事故应急救援方案设计。 | 具有生产事故危险源辨识与隐患排查能力； 具有生产事故预防能力； 具有生产事故应急救援方案设计能力。 | 安全管理、安全评价技术、防火与防爆技术、化工安全与环保、化工应急管理等 | 30 | 200 | 机考评分 |
| 模块3 | 典型生产事故应急救援实践操作 | 接警与应急准备； 火灾事故应急救援； 建筑坍塌是国际应急救援； 有限空间中毒事故应急救援。 | 具有闻警出动和应急准备能力； 具有火灾事故应急救援能力； 具有建筑坍塌事故应急救援能力； 具有有限空间中毒事故应急救援能力。 | 火灾救援技术、应急救援技术、建筑坍塌救援技术、危险化学品事故救援技术、火灾扑救安全与救护 | 50 | 150 | 过程评分 |

（注：评分方法分为机考评分、过程评分和结果评分三类，可选填）

## 表5  模块2任务分解

| 模块序号 | 模块2 | 对应赛项编号 | GZ005 |
| --- | --- | --- | --- |
| 模块名称 | 生产事故防控能力考评 | 子任务数量 | 3 |
| 竞赛时间 | 总时间200分钟 |
| 任务描述 | 生产事故危险源辨识与隐患排查、八大高危作业安全监护、生产事故应急救援方案设计 |
| 职业要素 | (基本专业素养 (专业实践技能 协调协作能力 持续发展能力 |
| 具体任务要求 | 子任务序号 | 任务要求 | 操作过程 | 考核点 | 评价标准 |
|  | 子任务2-1 | 生产事故危险源辨识与隐患排查 | 1.风险分级管控（4选3）： （1）加油站场景 （2）危险化学品仓库场景 （3）基坑工程场景 （4）冲压车间场景； 2.生产现场隐患排查（行业3选1，行业内3选1）： （1）化工行业 a.管道施工隐患排查 b.仓储区隐患排查 c.罐区隐患排查； （2）机械加工行业 a.冲压车间隐患排查 b.喷涂车间隐患排查 c.加工车间隐患排查； （3）建筑施工行业 a.建筑二次结构隐患排查 b.主体结构隐患排查 c.基坑工程隐患排查； 3.特殊作业现场隐患排查（8选1）： （1）高处作业隐患排查 （2）受限空间作业隐患排查 （3）动火作业隐患排查 （4）临时用电作业隐患排查 （5）盲板抽堵作业隐患排查 （6）吊装作业隐患排查 （7）动土作业隐患排查 （8）断路作业隐患排查； 4.公共场所隐患排查（3选1）： （1）加油站隐患排查 （2）社区隐患排查 （3）学校隐患排查； 5.隐患台账处理。 | 风险分级管控与隐患排查能力 | 总分10分，详情见表6 |
|  | 子任务2-2 | 生产事故预防能力考评 | 在虚拟3D场景中选择下列八大作业中的一个作业进行安全监护 1.动火作业安全监护 2.受限空间作业安全监护 3.高处作业安全监护 4.盲板抽堵作业安全监护 5.吊装作业安全监护 6.临时用电作业安全监护 7.动土作业安全监护 8.断路作业安全监护作业的安全监护 | 1.动火作业安全监护相关知识； 2.受限空间作业安全监护相关知识； 3.高处作业安全监护相关知识； 4.盲板抽堵作业安全监护相关知识； 5.吊装作业安全监护相关知识； 6.临时用电作业安全监护相关知识； 7.动土作业安全监护相关知识； 8.断路作业安全监护作业的安全监护相关知识。 | 总分10分，详情见表6 |
|  | 子任务2-3 | 生产事故应急救援方案设计 | 1.依据现场抽签确定的图纸、文字标准及误差要求，完成应急救援地形的编辑任务； 2.在完成地形编辑后，按照提示模拟摆放事故、伤员位置； 3.并根据设计的应急救援基地，确定应急救援路线； 4.救援灾情分析包括灾害类型判断、灾害地点、灾情波及范围、被困人员数量、灾情发展趋势预测； 5.救援措施设计包括救援任务、救援路线规划、救援顺序、救援拟采取的方法、救援保障。 | 1.应急救援地形的编辑任务完成情况； 2.按照提示模拟摆放事故、伤员位置等完成情况； 3.能够根据设计的应急救援基地确定应急救援路线； 4.能够正确进行救援灾情分析； 5.能够合理设计救援措施。 | 总分10分，详情见表6 |
| 赛项技术规范 | 涉及专业教学要求 | 《高等职业学校安全技术与管理专业教学标准》《高等职业学校应急救援技术专业教学标准》《高等职业学校化工安全技术专业教学标准》《高等职业学校通风技术与安全管理专业教学标准》 |
|  | 遵循国家标准和行业标准 | 1.《中华人民共和国安全生产法》 2.GB18218-2018《危险化学品重大危险源辨识》 3.GB 50160-2008《石油化工企业设计防火标准》(2018年版) 4.GB 2894-2008《安全标志及其使用导则》 5.GB 30871-2022《危险化学品企业特殊作业安全规范》 6.GB 50058-2014《爆炸危险环境电力装置设计规范》 7.《应急救援员国家职业技能标准（2019年版）》 8.AQ 1008-2007《矿山救护规程》 9.《煤矿安全规程》2022 其他相关法律法规、国家标准、行业标准等 |
| 赛项赛场准备 | 整个赛场面积不小于100㎡；配备能容纳45台相同配置的台式电脑机房不少于2个，每个机房内配有裁判用电脑、打印机等竞赛评判工具。机房周边设有卫生间等，有紧急疏散通道，并在赛场周围设置隔离带；竞赛机房内竞赛用电脑摆放合理，竞赛工位相对独立，确保选手独立开展竞赛，不受外界影响；建议能够同时满足至少60人以上同时在线登录；赛场环境中存在人员密集、车流人流交错的区域，除了设置齐全的指示标志外，须增加引导人员，并开辟紧急通道。 |
| 注意事项 | 4人操作，协同作业，减少操作卡顿，系统死机等异常情况发生 |

## 表5  模块3任务分解

| 模块序号 | 模块3 | 对应赛项编号 | GZ005 |
| --- | --- | --- | --- |
| 模块名称 | 典型生产事故应急救援实践操作 | 子任务数量 | 4 |
| 竞赛时间 | 总时间150分钟 |
| 任务描述 | 接警与准备、火灾事故应急救援、受限空间中毒事故应急救援、建筑坍塌事故应急救援 |
| 职业要素 | 基本专业素养 (专业实践技能 协调协作能力 持续发展能力 |
| 具体任务要求 | 子任务序号 | 任务要求 | 操作过程 | 考核点 | 评价标准 |
|  | 子任务3-1 | 接警与准备 | 救援中心接到事故报警，救援小队进行救援前的准备工作 1.闻警出动 2.应急救援准备 | 1.接警集合 2.向应急救援指挥中心汇报 3.进入灾区装备检查 4.仪器检查 5.正压氧气呼吸器的佩戴 6.正压氧气呼吸器自检内容和程序 7.互检 8.撤出灾区装备齐全 | 总分7分，详情见表6 |
|  | 子任务3-2 | 火灾事故应急救援 | 采用虚实结合方式，火灾场景采用3D虚拟技术某一火灾初期事故场景，要求团队依据不同的火灾生产事故场景进行灭火处理。 1.常见火灾处置。 2.复杂火区气样采集与火灾爆炸风险分析 | 1.常见火灾处置的过程和结果； 2.复杂火区气样采集 3.火灾爆炸风险分析； | 总分10分，详情见表6 |
|  | 子任务3-3 | 受限空间中毒事故应急救援 | 1.接受应急救援任务 2.指挥应急救援 3.确认现场环境安全 4.三脚架的检查与搭设 5.防护用品穿戴 6.通风及气体检测 7.进入受限空间实施应急救援 8.现场整理 9.撤离申请表的填写 | 有限空间事故救援的相关知识。 | 总分13分，详情见表6 |
|  | 子任务3-4 | 建筑坍塌事故应急救援 | 本事故模拟生产经营过程中出现的建筑坍塌事故灾害现场，要求救援人员使用生命探测仪进行全面侦查探测坍塌区域，营救伤员脱离危险区域，进行现场心肺复苏、骨折固定、伤员搬运等技术操作，完成后将生命体征信号及现场情况及时完成上报指挥部。 | 1.坍塌区域生命探测标注，包括大区域探测和小区域探测 2.坍塌区域遇险人员抢救，包括 伤员转移、现场心肺复苏、伤员止血、创伤包扎、伤员骨折固定 | 总分20分，详情见表6 |
| 赛项技术规范 | 涉及专业教学要求 | 《高等职业学校安全技术与管理专业教学标准》《高等职业学校应急救援技术专业教学标准》《高等职业学校化工安全技术专业教学标准》《高等职业学校通风技术与安全管理专业教学标准》 |
|  | 遵循国家标准和行业标准 | 《消防应急救援 作业规程》GB/T 29179-2012 《消防应急救援 技术训练指南》GB/T 29175-2012 《消防应急救援 装备配备指南》GB/T 29178-2012 《消防应急救援通则》GB/T 29176-2012 《消防员现场紧急救护指南》XF/T 968-2011 《应急救援员国家职业技能标准（2019年版）》 《矿山救护规程》AQ 1008-2007 |
| 赛项赛场准备 | 配备8套（6套使用2套备用）应急救援实践操作考评装置，具备以声光电气等形式模拟火灾事故、受限空间中毒事故、建筑坍塌事故等典型生产事故应急救援的真实场景，具备应急救援实践操作功能。 |
| 注意事项 | 4人操作，协同作业。 |

# 类型三

## 表6   任务2-1生产事故危险源辨识与隐患排查考评任务分解表

| 赛项名称 | 生产事故应急救援 | 英语名称 | Emergency rescue for production accidents |
| --- | --- | --- | --- |
| 赛项编号 | GZ005 | 归属产业 | 制造业 |
| 任务名称 | 危险源辨识与隐患排查 |
| 赛项组别 |
| 中职组 | 高职组 |
| □学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 | ☑学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 |
| 竞赛时间 | 总时间60分钟，其中准备5分钟、实施50分钟、评价5分钟 |
| 任务描述 | 以安全管理人员的角度，进行现场危险源辨识和隐患排查，对作业风险进行分级管控，根据安全检查表进行隐患排查，对发现的安全隐患进行上报与处置 |
| 对应产业 | 制造业 |
| 对应岗位 | 安全管理人员、安全技术人员、应急救援人员 |
| 岗位核心能力 | 1.熟悉国家有关安全生产的法律、法规、规章、规程和国家标准、行业标准。 2.建立、健全安全生产责任制。 3.熟悉本行业的安全生产知识。 4.具备企业管理能力。 5.具备事故应急救援和调查处理的知识。 6.按要求参加各种安全大检查以及其他有关安全生产的工作，保障生产经营单位安全生产，防止和减少各类生产安全事故的发生。 7.必须经过有关主管部门组织的安全生产知识和管理能力的考核合格后，方可任职。 8.事故应急救援和调查处理的能力。 |
| 岗位职务任务书 | 任务名称 | 任务要求 | 操作过程 | 考核点 | 评价标准 |
|  | 危险源辨识 | 危险源辨识 | 从加油站、危险化学品仓库、基坑工程、冲压车间三维场景中抽取1个请辨识场景内的风险点，分析其中的能量源、能量载体，判断可能造成的事故类型。 | 辨识指定区域内的风险点；根据风险点的信息，按照《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-1986）中的20种事故类别的标准名称填写风险点对应的可能事故类型 | 危险源辨识（0.45分） 技术平台随机抽取场景，选手查阅平台给出的参考资料，并在三维虚拟场景中进行漫游，确认场景中危险源状态，并按照题目一一作答，完成危险源辨识工作。 危险源辨识（0.45分） 辨识指定区域内的风险点；根据风险点的信息，按照《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-1986）中的20种事故类别的标准名称填写风险点对应的可能事故类型，错填或未填，每组扣0.15分，扣完为止； |
|  |  | 重大危险源辨识 | 请根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218）的要求，辨识场景内是否存在重大危险源，若存在请确定该重大危险源的级别。 | ①了解重大危险源辨识相关标准； ②掌握对重大危险源进行分级的技能。 | 重大危险源辨识（0.3分）据场景信息及生产资料文件，填写“危险源”，及对应的“实际存在量”、“是否是重大危险源”、“重大危险源等级”，错填或未填，每空扣0.1分，扣完为止。 |
|  |  | 制定《设备设施清单》 | 请结合给出的《安全检查表》，列出场景内的《设备设施清单》。 | 制定《设备设施清单》 ①具备查阅《安全检查表》等安全技术资料的能力； ②掌握《设备设施清单》制定的方法。 | 制定《设备设施清单》（0.15分）结合给定的《安全检查表》，按照给定的表格内容，填写“类别”、“所在位置”、“所属单位”、“是否是特种设备”，每空0.05分，错填或未填均扣分；本题配分0.15分，扣完为止。 |
|  |  | 编制《安全检查表分析（SCL+LEC/SCL+LS ）评价记录》 | 依据《设备设施清单》，按功能或结构划分为若干危险源，对照安全检查表，结合作业条件预先危险分析评价法，进行分析记录，并编制完成以下《安全检查表分析（SCL+LEC/SCL+LS）评价记录》。 | 编制《安全检查表分析（SCL+LEC/SCL+LS）评价记录》 ①具备根据检查标准对检查项目潜在风险进行分析的能力； ②具备运用SCL+LEC/SCL+LS分析法对设备设施存在的风险进行分析的能力。 | 编制《安全检查表分析（SCL+LEC/SCL+LS ）评价记录》（0.9分） 根据已知的“风险点”、“检查项目”、“检查标准”，在场景中漫游，结合有关生产资料，将“潜在风险及主要危害后果”、“现有控制措施”两列中的空白内容补充完整；然后采用作业条件预先危险性分析评价法（LEC）或风险矩阵法（LS）对风险点进行分析，并逐行逐列填入对应的数值，计算得到相应的风险等级数值，并根据风险等级数值判定对应的风险级别，每空0.15分，错填或未填均扣分；本题配分0.9分，扣完为止。 |
|  |  | 编制《工作危害分析（JHA+LEC/JHA+LS ）评价记录》 | 请采用《作业危害分析法（JHA）》对作业进行风险分析，并编制完成《工作危害分析（JHA+LS）评价记录》，作业可在生产资料库中查阅。 | 编制《工作危害分析（JHA+LS）评价记录》 ①具备根据生产资料进行风险点辨识的能力； ②具备运用JHA+LEC分析法对生产活动进行分析的能力。 | 编制《工作危害分析（JHA+LEC/JHA+LS ）评价记录》（0.9分） 根据已知的“作业步骤”、“危险源或潜在事件”，在场景中漫游，结合有关生产资料，填写对应的 “主要后果”，补充“现有控制措施”中的空白内容，采用作业条件预先危险性分析评价法（LEC）或风险矩阵法（LS）对风险点进行分析，并逐行逐列填入对应的数值，计算得到相应的风险等级数值，并根据风险等级数值判定对应的风险级别，每空0.15分，错填或未填均扣分；本题配分0.9分，扣完为止。 ⑥编制《设备设施风险分级管控清单》（0.45分） |
|  |  | 编制《设备设施风险分级管控清单》 | 根据上述分析，编制《设备设施风险分级管控清单》。 | 编制《设备设施风险分级管控清单》 ①具备对风险的危害后果进行分析的能力； ②具备制定管控措施的能力； ③具备设置管控级别及责任人的能力。 | 编制《设备设施风险分级管控清单》（0.45分） 按照《安全检查表分析（SCL+LEC/SCL+LS）评价记录》中的内容，结合生产资料相关文件，从公司级、部门级、车间级、班组级、岗位级中选择对应的“管控级别”，填写对应的“管控责任人”，需具体到人名，且两项需保持逻辑对应，每组“管控级别”与“管控责任人”，0.12分，错填或未填均扣分；本题配分0.45分，扣完为止。 |
|  |  | 编制《作业活动风险分级控制清单》 | 根据上述分析，编制《作业活动风险分级控制清单》。 | 编制《作业活动风险分级控制清单》 ①具备对风险的危害后果进行分析的能力； ②具备制定管控措施的能力； ③具备设置管控级别及责任人的能力。 | 编制《作业活动风险分级控制清单》。（0.45分） 从按照《工作危害分析（JHA+LEC/JHA+LS）评价记录》中的内容，结合生产资料相关文件，从公司级、部门级、车间级、班组级、岗位级中选择对应的“管控级别”，填写对应的“管控责任人”，需具体到人名，且两项需保持逻辑对应，每组“管控级别”与“管控责任人”0.12分，错填或未填均扣分；本题配分0.45分，扣完为止。 |
|  |  | 根据给定的风险判定指标绘制岗位作业风险比较图 | 请根据场景对应布局平面示意图及相关信息，进行风险四色图绘制 | 进行风险四色图绘制 具备根据管控措施、可能产生的后果计算风险等级并绘制四色图的能力。 | 根据给定的风险判定指标绘制岗位作业风险比较图（0.15分） 根据企业相关生产资料，结合给定的风险判定指标，填写题目中的几种作业风险等级数值，系统按照风险等级从高到低排序完成岗位作业风险比较图；每个作业活动对应的风险等级数值为0.03分，错填或未填均扣分，本题配分0.15分，扣完为止。 |
|  |  | 查找岗位风险管控应知应会卡中的错误 | 请查找以下岗位风险管控应知应会卡中的错误。 | 查找岗位风险管控应知应会卡中的错误 具备分析岗位风险并制定预防处置措施的能力。 | 查找岗位风险管控应知应会卡中的错误。（0.25分） 查找给定的岗位风险管控应知应会卡中的5处错误，每处0.05分，找错或未找到均扣分，本题配分0.25分，扣完为止。 |
|  | 生产现场隐患排查 | 检查现场安全防护 | 需要根据现场情况，选择穿戴适用的安全防护用品选择并穿戴适用的安全防护用品并进行自动检测； | 根据现场情况，选择穿戴适用的安全防护用品选择并穿戴适用的安全防护用品，在图像识别平台进行自动识别检测。 | 检查现场安全防护（0.3分） 根据场景任务描述，选择相应的安全防护用品，每错一项扣0.15分，扣完为止。 |
|  |  | 隐患排查 | 使用操作终端在计算机上的三维虚拟场景进行漫游，依据检查条目内容进行隐患排查，并直接对发现的隐患进行登记录入： ①根据检查表信息进行虚拟场景安全检查； ②判断25项检查项是否存在安全隐患； ③将发现的安全隐患信息进行填表上报； | 根据安全检查表条目内容，在下述三维场景中进行检查： （行业三选一，行业内3选1）： 1)化工行业 a.管道施工隐患排查：1)吊装作业时，指挥人员应佩戴明显的标志。 2)当起重臂吊钩或吊物下面有人不得进行起重操作。3)吊物捆绑、紧固、吊挂不牢，吊挂不平衡而可能滑动不得进行起吊。4)警戒区域及吊装现场应设置安全警戒标志。5)停工和休息时，不得将吊物、吊笼、吊具和吊索掉在空中。6)起重指挥人员应佩戴安全帽。7)构件摆放应稳固，构件立方应采取防止倾倒措施。8)钢丝绳损伤达到报废标准等情况下严禁起吊操作。9)任何人不得随同被吊物件升降，不得随同起重机械升降。10)配电箱中导线的进线口和出线口应设在箱体的下底面。11)在开关箱、配电箱、配电盘前方1m远处的地面上，用黄色油漆或黄色警戒线做警示。12)照明灯应符合防爆、防水要求。13)地面走线埋地深度不应小于0.7m。14)电缆绑扎线应采用绝缘线。15)电焊机等电气设备15m范围内，不应存放易燃、易爆、腐蚀性等危险物品。16)配电箱内电缆区分线色，A相线用黄色、B相线用绿色、C相线用红色、N工作零线用淡蓝色，PE保护零线用绿/黄双色。17)地面走线横跨道路，应加设防护套管。18)动火作业前，应检查动火工器具本质安全程度，保证安全可靠。19)对于用火点周围有可能泄露易燃、可燃物料的设备，应采取有效的空间隔离。20)乙炔瓶应直立放置。21)氧气瓶与乙炔瓶间距不应小于5米。22)氧气瓶与乙炔瓶距离动火作业地点不应小于10米。23)氧气瓶不得在烈日下暴晒。 手持电动工具外观完好，标牌清晰、护罩齐全。24)动火作业应配备足够适用的消防器材。25)对于用火点周围有可能泄露易燃、可燃物料的设备，应采取有效的空间隔离。26)使用便携式可燃气体检测仪时，检测设备应经标准气体样品标定合格。27)使用手持电动工具时，应穿戴绝缘防护用品，应对眼睛进行适当的保护。28)现场未设置或者缺少禁止、警告、指令、提示等安全标志。29)氧气、乙炔气管道老化、皲裂。30)作业人员衣服穿着整齐。 31)现场临时用电配电盘、箱完好无破损。32)处于甲、乙类区域的动火作业，地面如有地沟，距用火点15m以内的，应采取封盖等措施。33)动火作业应有专人监护。34)特种作业人员必须取得相应的上岗作业资格证。 b.仓储区隐患排查: 1)储存氧化剂、易燃易爆物质的库房，应采用易于清洗，撞击或摩擦时不产生火花的地面;2)仓库的安全出口，严禁堆放物品;3)仓库的疏散门应采用向疏散方向开启的平开门;4)出口标志一般应设在安全出口的上部，严禁安装在可移动的门、窗上;5)疏散指示标志（灯）一般设在疏散走道的墙面上，标志的上边缘距地面高度应不大于1.0m（一般情况0.5~1.0m为宜，疏散光流灯中心距地0.3~0.5m为宜）;6)化学危险品贮存区域内疏散指示标志，应符合安全要求;7)化学危险品贮存区域内火灾事故照明应符合安全要求;8)消防设施、器材和消防安全标志保持完好有效;9)消防设施、器材和消防安全标志保持完好有效;10)消防设施、器材和消防安全标志保持完好有效;11)消防设施、器材和消防安全标志保持完好有效;12)灭火器、消防栓配置应符合GB 50140的相关规定;13)手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上，其顶部离地面高度不应大于1.50m；底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器箱不应上锁;14)灭火器材应摆放在明显和便于取用的地方，周围不准堆放物品和杂物;15)消防栓阀门转动灵活，无泄漏,水压正常,消防带、消防枪头数量符合要求;16)消防箱内水枪是否齐备、无破损、无堵塞，是否可以随时使用；水带有无破损、堵塞、发黑、发霉现象。 17)化学危险品贮存区域内灯具应符合安全要求;18)库房内不准设置移动式照明灯具;19)防爆电气设备的级别和组别不应低于该爆炸气体环境内爆炸性气体混合物的级别和组别;20)多个标志牌在一起设置时，应按警告、禁止、指令、提示类型的顺序，先左后右、先上后下地排列;21)标志牌不应设在门、窗。架等可移动的物体上，以免标志随母体物体相应移动，影响认读;22)安全标志牌应设在与安全有关的醒目位置;23)标牌前不得放置妨碍认读的障碍物;24)库区内禁止烟火，并设有明显标识;25)桶装仓库门洞处设筑漫坡，高度为150-300毫米 ;26)门窗向外开启;27)进入甲、乙类物品库房的叉车必须是防爆型的;28)各种机动车辆装卸物品后，不准在库区、库房、货场内停放和修理;29)叉车的刹车、转向、灯光、喇叭和后视镜等功能齐全、可靠;30)检测比空气重的可燃气体或有毒气体时，探测器的安装高度宜距地坪（或楼地板）0.3~0.6m;31)释放源处于封闭式厂房或局部通风不良的半敞开厂房内，可燃气体探测器距其所覆盖范围内的任一释放源的水平距离不宜大于5m;32)电动机及启动装置的外壳均应接地，接地点应明显，不应用电缆套管代替接地装置;33)生产区不应种植含油脂多的树木，厂区的绿化不应妨碍消防操作;34)企业应编制操作规程,并发放到相关岗位;35)仓库内设物料危险告知牌，标明物理、化学特性、危害程度、应急处置措施和方法;36)针对可能发生的事故类型，按照规定配备足够的应急救援器材、消防设施及器材；37)仓库场所应划线标明库房的墙距、垛距、主要通道、货物固定位置等，并按标准要求设置必要的防火安全标志;38)照明灯具下方不准堆放物品，其垂直下方与储存物品水平间距不得小于0.5米;39)库房内堆放物品应满足以下要求：物品堆垛与堆垛之间的距离不小于1m;40)甲、乙类物品库房内不准设办公室、休息室;41)静电危险场所要使用防爆型静电消除器;42)人体静电消除仪应接地牢靠;43)装卸甲、乙类物品时，操作人员不得穿戴易产生静电的工作服、帽和使用易产生火花的工具;44)防火墙上不应开设门、窗、洞口，确需开设时，应设置不可开启或火灾时能自动关闭的甲级防火门、窗;45)库区内不得搭建临时建筑和构筑物。 c.罐区隐患排查；1)储罐罐顶上经常走人的地方，应设防滑踏步和护栏，测量孔应设测量平台。2)管道穿越防火堤处应采用不燃烧材料严密填实。3)防火堤高度大于1.2米时踏步应设置防护栏。4)管道之间应采用焊接连接。5)钢储罐必须做防雷接地，接地点不应少于2处。6)抗震设防烈度为6~9度的常压立式圆筒型钢制储罐主要进出口管线的金属软管和波纹补偿器的选用和安装应执行SY/T4073-94有关规定。7)电线线路做套管保护。8)保护套管做接地。9)选用材质符合要求，管线无泄漏、无锈蚀。10)本体表面无裂缝，无严重锈蚀，防腐良好。11) 基座稳固无裂缝、无下沉。12)温度表表体整洁无污染。13) 储罐区压力储罐应选择符合测量范围要求的压力传感器。14)液位计示数显示准确。15)阀门灵敏可靠无泄漏，选用材质符合要求。16)防火堤选用材质、高度、厚度、耐火等级符合要求，无裂纹、孔洞。17)接闪器无锈蚀。18)断接卡无锈蚀，设置高度符合要求。19)接地线应无破损锈蚀 20)消防设施、器材和消防安全标志保持完好有效。21)消防设施、器材和消防安全标志保持完好有效。22)消防设施、器材和消防安全标志保持完好有效。23)检测比空气重的可燃气体或有毒气体时，探测器的安装高度宜距地坪（或楼地板）0.3~0.6m。24)电动机及启动装置的外壳均应接地，接地点应明显，不应用电缆套管代替接地装置。25)台面板周围的踢脚挡板高度不小于100mm。26)不同材质的支架与管道间设置橡胶垫片。27)静电危险场所要使用防爆型静电消除器。28)油罐的上罐扶梯入口与采样口处应设人体静电消除装置。29)多个标志牌在一起设置时，应按警告、禁止、指令、提示类型的顺序，先左后右、先上后下地排列。30)小于等于1000m³的固定顶立式储罐间距不少于两罐中较大储罐半径的0.75倍 31)排水沟内不应有杂物。32)消防管线应涂红色。33)相邻储罐组防火堤外堤脚线之间应有消防道路或留有宽度不小于7m 的消防空地。34)过滤器做接地保护。35)过滤器螺栓齐全。36)防火堤外张贴物料危险告知牌，标明物理、化学特性、危害程度、应急处置措施和方法。37)防火堤外张贴物料危险告知牌，标明物理、化学特性、危害程度、应急处置措施和方法。38)储罐顶部应设置风向标，风向标应完好。 2)机械加工行业 a.冲压车间隐患排查：1)地面坑、坎应该设置盖板或护栏。 2)工件、材料等应堆放整齐、平稳可靠，不得超过2m高度。 3)安全标志应完整、清晰、齐全。 4)车间照明灯具应完好。 5)消防栓不得被任何物品遮挡。 6)灭火器配置应符合GB 50140的相关规定，且消防设施、设备完好。 7)消防箱内水枪必须齐备、无破损、无堵塞，以便随时使用；水带无破损、堵塞、发黑、发霉现象。 8)消防器材应该进行“四定”管理。 9)应急照明灯具应完好。 10)起重机大梁无变形；端部警示色带明显；额定重量标识明显。 11)起重机上有吊载物品时不得离开工位。 12)起重机吊钩无明显缺陷、裂缝。 13)起重机防脱钩器应完好。 14)起重机自身重量标识和最大起重量标识应完好、清晰。 15)起重机行车停在一侧空地上并使吊钩离地2m以上，悬臂吊升至警戒线上方。 16)起重机起吊时必须在垂直位起吊，禁止斜拉斜吊。 17)叉车司机应正确使用叉车配备的安全带。 18)叉车司机应持相关证件上岗。 19)叉车起步时应缓慢平稳，行驶时应降下门架。 20)叉车在生产车间区域内的行驶速度不得超过5km/h，必须低速安全行驶。 21)叉车运送空托盘（木拍）时，每次应小于12块。 22)叉车停车后，不得让发动机空转而无人看管。 23)当叉车载物高度阻挡驾驶员视线时，应后退低速行驶，倒车行驶时应看向后方。 24)配电箱线路无凌乱、蓬松、裸露、接触不良等现象。 25)离焊接点5ｍ内及下方不得有易燃物品，10ｍ内不得有乙炔发生器或氧气瓶。 b.喷涂车间隐患排查：1)通道破损时未设置安全警示牌;2)消防水带不能正常使用;3)消防箱内放置杂物;4)灭火器压力表显示压力不足;5)灭火器压力表显示压力不足;6)灭火器没有人员定期检查;7)应急照明灯插头没插;8)PE线未连接，箱门未上锁;9)配电柜中有遗留工具;10)线路接触不良;11)喷漆人员未穿戴防护服;12)喷漆人员未佩戴防护手套;13)喷漆房电气设备未使用防爆灯具开关;14)喷漆房安全门向内打开;15)喷漆房地面有大量油漆残留;16)储气罐严重锈蚀;17)储气罐上有杂物;18)储气罐压力过高，且安全阀无法工作;19)空气压缩机漏气;20)空气压缩机漏油;21)调漆室工作时抽风机没有启动;22)调漆人员未佩戴防静电手套;23)调漆间标识设置错误;24)废油漆桶直接堆存在调漆室内;25)调漆室内放置有打火机;26)调漆室放置非防爆对讲机;27)未穿戴喷砂手套;28)喷砂房气路漏气;29)储气罐表皮脱落;30)储气罐上有杂物;31)压力表未张贴年检合格证;32)安全阀未悬挂年检合格证;33)空气压缩机漏气;34)空气压缩机漏油;35)喷砂作业时有人员调整设备;36)管材下没有设置枕木;37)没有设置楔垫;38)楔垫材质不符合要求;39)管材存放区标牌内容缺失;40)喷漆房危险告知牌内容缺失;41)垛与垛间距小于1.5m;42)储气罐漏气。 c.加工车间隐患排查: 1)地面坑、坎是否设置盖板或护栏。2)工件临时占用通道是否设置警示牌。3)作业场所的原材料、半成品、成品、废品及工具墙应进行定置管理、摆放整齐、平稳可靠。4)工件材料不能直接堆垛在地面上。5)各类工位器具，专用工、模、夹具存放应牢固可靠、符合安全要求。6)安全告示牌是否完整清晰，灭火器使用方法有否设置清晰，安全标志是否完整、清晰。7)顶棚通风设施是否完好。8)消防通道是否被堵塞占用。9)安全疏散通道、安全出口是否通畅。10)通向灭火器和消防栓/带的通道是否畅通无阻，消防器材、设施周围是否被堵塞占用。11)灭火器、消防栓等使用说明是否清晰完整。12)消防箱内水枪是否齐备、无破损、无堵塞，是否可以随时使用。13)水带有无破损、堵塞、发黑、发霉现象。14)消防器材是否进行“四定”管理。15)应急照明灯具是否完好。16)配电箱1米范围内不应有物品遮挡。17)配电箱金属外壳与PE线可靠连接，箱门未被随意开启。18)配电箱内无纱布铁屑或其他杂物、积水等。19)线路无凌乱、蓬松、裸露、接触不良等现象。20)电源线架空2m以上敷设，若沿地面敷设应穿钢管保护。21)操作前要紧身防护服，袖口扣紧，上衣下摆不能敞开，严禁戴手套，不得在开动的机床旁穿、脱换衣服，或围布于身上，防止机器绞伤。必须戴好安全帽，辫子应放入帽内，不得穿裙子、拖鞋。要戴好防护镜，以防铁屑飞溅伤眼。 22)机床运转时，不准测量工件，不准用手去刹转动的卡盘；用砂纸时，应放在锉刀上，严禁戴手套用砂纸操作，磨破的砂纸不准使用。23)用锉刀打光工件，必须右手在前，左手在后，应将刀架退至安全位置，不准使用无柄锉刀。24)车床工作时间离开必须停机断电。25)调整刀具所用工具不能放置在机床内。26)严禁用手触摸机床的旋转部分，严禁在车床运转中隔着车床传送物件。装卸工件，安装刀具，加油以及打扫切屑，均应停车进行。清除铁屑应用刷子或钩子，禁止用手清理。27)加工的工件不宜过长，切削长轴类须使用中心架，防止工件弯曲变形伤人。28)工作中严禁带手套，不得穿拖鞋操作，要戴帽子和眼镜作业。29)机床变速必须停车进行，设备开动后操作者不得离开或托人代管，因故要离开时必须停车并切断电源。30)工件必须正确牢固的装卡在工作台上，钻小件时应用工具夹持防止被加工件带起旋转，不准用手拿。31)选择适合要求的钻头进行装夹固紧，将待钻孔的工件提上钻床工作台，待钻孔中心与夹头中心对准、校正、固紧。32)禁止用纱布或手擦拭及用嘴吹来清理铁屑。33)工作时要保持工作台干净无杂物。34)工件夹紧要牢固、对准，工作中不应松动，工作前需检查镗床各部件是否完好。35)不得穿拖鞋、裙子进行镗床操作，需戴好护目镜。36)设备检修时需停机断电 确保镗床周围环境无积水，积油等与作业无关的物品。37)机床运转时，切勿将手伸过工作台。38)焊接作业时应穿戴绝缘鞋、手套、工作服、面罩等劳动防护用品。39)焊接作业人员必须经过专业培训，持证上岗（特种作业人员）。40)操作砂轮机时不得佩戴手套，需佩戴护目镜，不穿裙子，上衣下摆不能敞开 砂轮机无人使用时需停机断电。41) 操作砂轮机时需站在砂轮侧面进行操作。 3)建筑施工行业 a.建筑二次结构隐患排查:1)现场安全员的安全生产考核合格证书超出有效期;2)现场安全员未通过安全生产考核;3)特种作业证类别错误;4)作业人员的特种作业证超出有效期限;5)高处作业人员未按规定佩戴安全帽;6)高处作业人员未按规定佩戴安全带;7)高处作业人员的安全带未挂在专用安全绳上;8)高处作业吊篮内有三名作业人员;9)同一垂直方向上交叉作业未设置防护层;10)高处作业下方有其他人员活动;11)高处作业下方未设置警戒线;12)高处作业未设置安全警示牌;13)无人员作业时吊篮停放在半空中;14)吊篮工作钢丝绳开裂;15)吊篮安全绳打结;16)吊篮未安装限位器;17)监护人员未佩戴明显的监护标志;18)物料提升机缺少安全门;19)物料提升机防护网破损;20)现场违规使用物料提升机载人;21)施工现场只有一个出入口;22)出入口摆放梯子、纸箱等杂物，造成堵塞;23)出入口未设置五牌一图;24)出入口的五牌一图损坏 现场未设置洗车台;25)现场未设置消防器材;26)消防器材处堆放纸箱等杂物;27)现场未设置分配电箱;28)总配电箱未设置门锁;29)总配电箱未设置防护棚;30)开关箱距分配电箱35m;31)开关箱中心距离地面1.2m;32)总配电箱内存在杂物;33)建筑物通道口未设置防护棚;34)建筑物通道口防护棚两侧未封闭;35)建筑物内的洞口未设置防护措施;36)建筑物内的洞口未设置当心坠落的安全标识;37)电梯口未设置防护栏杆;38)电梯井防护未设置安全标识;39)电梯井内未设置安全平网;40)楼梯旁缺少防护栏杆;41)楼面临边防护不完整;42)移动式脚手架缺少防护栏杆;43)移动式脚手架缺少爬梯;44)移动式脚手架平台上的铺板铺设不严密;45)移动式脚手架上违规使用凳子垫高。 b.主体结构隐患排查：1)工现场大门与场外道路相接段的地面及主干道未形成环形贯通且未设置调车场地;2)进入施工区的通道未设置门禁和考勤设备;3)施工生产区域未实行封闭管理，主要进出口处未设明显的施工警示标志;4)脚手架横向扫地杆处于纵向扫地杆的上部;5)两根相邻纵向水平杆的接头设在同步内;6)洞口未设置防护栏杆及警示标识;7)施工升降机基础周边5米以内，堆放易燃易爆物品及其他杂物;8)安全通道在安全通道防护棚进口处未张挂安全警示标志牌和安全宣传标语;9)扫地杆高度大于200mm;10)满堂脚手架中间步立杆采用旋转扣件连接;11)横向水平杆伸出扣件边缘的距离小于100mm;12)一横向杆件有明显变形;13)脚手架底层步距为3m;14)纵向水平杆设置在了立杆外侧;15)一根纵向水平杆单根杆长度小于3跨;16)一根纵向水平杆搭接长度为0.5m;17)脚手板未铺满、铺实;18)物料提升机外侧未封闭;19)卸料钢平台上部拉结点设置在脚手架上;20)电梯井口未设置安全平网;21)拆下的模板杂乱堆置在现场;22)塔吊起重臂起落或回转半径内有障碍物;23)塔吊未设置可靠的接地装置;24)木工棚未配备消防器材，未设置明显防火标志;25)木工棚内工人吸烟;26)圆盘锯没有防护罩;27)木工机械安装倒顺开关;28)电焊机未接地;29)堆放钢筋时下面未垫方木;30)分配电箱与开关箱的距离32m，过远;31)现场未设置消防器材;32)配电箱箱体未设置防护棚和门锁;33)配电箱内放置杂物;34)施工现场室外电缆在地面明设;35)施工现场范围内堆放有裸土，未使用850密目网覆盖;36)扣件存在裂纹;37)扣件螺栓滑丝;38)脚手架外侧未挂满密目安全网;39)密目安全网的宽度仅为1m;40)密目安全网上存在破洞;41)密目安全网变形;42)网体连接时未采用网眼连接方式，直接穿过密目安全网绑扎在钢管上;43)工人在脚手架推车;44)脚手架使用过程中工人随意将挡脚板拆除;45)木垫板厚度仅有40mm;46)木垫板跨度小于2跨;47)脚手架四周未设置排水沟;48)一步内未设置拦腰杆;49)两根相邻纵向水平杆的接头设置在同步内;50)剪刀撑跨越4根立杆;51)剪刀撑搭接长度仅有80cm;52)木脚板接头处缺少一根横向水平杆;53)脚手板外伸长仅有120mm。 c.基坑工程隐患排查：1)机械挖土时开挖不均衡，有超挖现象;2)支护结构未达到设计要求的强度提前开挖下层土方;3)基坑开挖过程中未采取防止碰撞支护结构或工程桩的有效措施;4)基坑开挖现场没有专业人员旁站指挥;5)基坑内土方开挖机械的安全距离不符合规范要求;6)基坑内未设置供施工人员上下的专用梯道;7)梯道设置不符合规范要求;8)基坑临边堆载土方不满足安全距离;9) 土方堆载高度过高;10)土方运输时，未注意交通安全;11)土钉间距及角度不满足规范要求;12) 土钉长度不足;13)注浆时，注浆枪头前站人;14)桩孔位置未回填土方或加盖盖板;15)孔口周边未设置护栏;16)基坑边未设防护栏杆;17)基坑边防护栏杆高度过低（0.8m）;18)未在危险处设置红色警示灯;19)基坑防护栏杆未悬挂"禁止翻越""当心坠落"等禁止、警告标志;20)标志牌明显污损;21)基坑边有透水层时未设置泄水孔;22)深基坑施工未实时进行第三方监测;23)三方监测，由本单位人员监测;24)开挖面与锚杆、土钉的高差大于500mm;25)桩工机械未设置安全保护装置;26)司机驾驶室内未张贴安全操作规程;27)桩工机械待用时未收起钻杆;28)降水水位与基坑底面平齐;29)基坑开挖时无排水设施;30)基坑内支撑上的作业人员使用的零部件随意抛落;31)基坑内施工人员的安全距离不符合规范要求;32)东侧开挖过程中，漏出的桩间土形成了孔洞，孔洞的大小超过桩径（桩直径是800mm）;33)未标识可能会影响的地下管线;34)危险性较大的分部分项工程未编制、未审核专项施工方案;35)基坑内有限空间作业时照度不足;36)配电箱内电缆不分线色5条线全部采用黑色;37)电线从箱门位置出;38)配电箱前方1m远地面，未做警戒线;39)外表有多余的开孔，缝隙能进雨水;39)土钉钢管叠放成堆，底部加垫不稳固;40)施工现场作业人员劳动防护服未穿戴完好;41)基坑分层厚度超过2m;42) 违规在支护结构上放置重物;43)挖土机械行走路线上未铺设硬化措施;44)人工拆除时，防护设施设置不完全。 c.基坑工程隐患排查； ） | 隐患排查（1.8分） Ⅰ根据安全检查表条目内容，判断10个检查条目为“符合”条目：每个检查条目分值为0.03分，共0.3分。 判断一个检查条目对应的内容符合检查标准，点击“符合”，视为判断正确，不扣分； 若点击“不符合”，视为判断错误，每个扣0.03分，后续录入的隐患信息无效； 若“符合”、“不符合”均不选，视为未作答，每个扣0.03分。 Ⅱ 根据安全检查表条目内容，逐一排查场景中10处一般隐患，并在隐患录入表格中录入隐患信息。 分值分配： 1）每个一般隐患点分值为0.06分，共0.6分； 2）一个检查条目下包括一个或多个隐患点，检查条目的分值为其包括的所有隐患点的分值总和。 扣分标准： 1）判断一条检查条目下对应的内容不符合标准，点击“不符合”，视为判断正确，不扣分； 2）点击“符合”，扣除检查条目分值； 3）若“符合”、“不符合”均不选，视为未作答，扣除检查条目分值； 4）一个检查条目判断为“不符合”后，应在隐患录入表格中逐级填写隐患位置、隐患对象、隐患描述、隐患等级、整改意见，并进行隐患拍照： i. 隐患位置、隐患对象、隐患描述均判断正确，视为该隐患判断正确，不扣分；再填写隐患等级、整改意见、隐患拍照，每项内容为0.02分，错填或未填均扣分； ii. 隐患位置、隐患对象正确，隐患描述错误，视为该隐患判断错误，扣0.06分，后续填写内容无效； iii. 当一个检查条目包括多个隐患时，应将其包括的隐患全部录入完毕，每少录入一个隐患，扣0.06分； iv. 若隐患对象错误，视为多录，每保存一次，视为多录一个隐患，每多录一个扣0.02分，直至该检查条目分值扣完为止。 Ⅲ 根据安全检查表条目内容，一一排查场景中5处重大隐患，并在隐患录入表格中录入隐患信息。 分值分配： 1）每个重大隐患点分值为0.18分，共0.9分； 2）一个检查条目下包括一个或多个隐患点，检查条目的分值为其包括的所有隐患点的分值总和。 扣分标准： 1）判断一个检查条目下对应的内容不符合标准，点击“不符合”，视为判断正确，不扣分； 2）点击“符合”，扣除检查条目分值； 3）若“符合”、“不符合”均不选，视为未作答，扣除检查条目分值； 4）一个检查条目判断为“不符合”后，应在隐患录入表格中逐级填写隐患位置、隐患对象、隐患描述、隐患等级、整改意见，并进行隐患拍照： i. 隐患位置、隐患对象、隐患描述均判断正确，视为该隐患判断正确，不扣分；再填写隐患等级、整改意见、隐患拍照，其中隐患等级为0.072分，整改意见为0.054分，隐患拍照为0.054分，填对不扣分，错填或未填均扣分； ii. 隐患位置、隐患对象正确，隐患描述错误，视为该隐患判断错误，扣0.18分，后续填写内容无效； iii.当一个检查条目包括多个隐患时，应将其包括的隐患全部录入完毕，每少录入一个隐患，扣0.18分； iv. 若隐患对象错误，视为多录，每保存一次，视为多录一个隐患，每多录一个扣0.018分，直至该检查条目分值扣完为止。 |
|  |  | 隐患台账处理 | ①根据隐患排查时录入的内容，依次填写可能伤害类型、整改要求、整改级别、整改负责人信息项； ②判断是否下发整改通知； ③最后根据整改情况及整改后照片判断隐患治理是否闭环。 | 1.一般隐患信息处理 2.重大隐患信息处理 | 隐患台账处理（0.9分） 一般隐患信息处理： 1）一般隐患信息处理满分为0.45分； 2）一次技能考核三个场景中的一般隐患共10个，一个一般隐患信息处理的总分值为0.045分，采用扣分逻辑，一个错误隐患条目扣0.045分，最多扣0.45分，扣完为止； 3）隐患描述正确的一般隐患按照具体信息项分配分值： i.可能伤害类型：0.006分，在下拉框中选择正确答案，错选或未选，均扣0.006分； ii. 整改要求：0.006分，在下拉框中选择正确的整改要求，错选或未选，均扣0.006分； iii.整改级别：0.006分，在公司治理、部门治理、车间治理、班组治理、岗位纠正中选择正确答案，错选或未选，均扣0.006分； iv.整改责任人：0.006分，在公司主要负责人、部门负责人、车间负责人、班组长、岗位固定成员中选择正确答案，错选或未选，均扣0.006分； v.是否下发整改通知：0.006分，选择“是”或“否”， 错选或未选，均扣0.006分； vi.是否闭环：0.015分，根据整改情况及整改后照片判断隐患治理是否闭环，选择“是”或“否”， 错选或未选，均扣0.015分。 重大隐患信息处理： 1）重大隐患信息处理满分为0.45分； 2）一次技能考核三个场景中的一般隐患共5个，一个一般隐患信息处理的总分值为0.09分，采用扣分逻辑，一个错误隐患条目扣0.09分，最多扣0.45分，扣完为止； 3）隐患描述正确的一般隐患按照具体信息项分配分值： i.可能伤害类型：0.012分，在下拉框中选择正确答案，错选或未选，均扣0.012分； ii.整改要求：0.012分，在下拉框中选择正确的整改要求，错选或未选，均扣0.012分； iii.整改级别：0.012分，在公司治理、部门治理、车间治理、班组治理、岗位纠正中选择正确答案，错选或未选，均扣0.012分； iv. 整改责任人：0.012分，在公司主要负责人、部门负责人、车间负责人、班组长、岗位固定成员中选择正确答案，错选或未选，均扣0.012分； v.是否下发整改通知：0.012分，选择“是”或“否”， 错选或未选，均扣0.012分； vi.是否闭环：0.03分，根据整改情况及整改后照片判断隐患治理是否闭环，选择“是”或“否”， 错选或未选，均扣0.03分。 |
|  | 公共场所隐患排查 | 检查现场安全防护 | 需要根据现场情况，选择穿戴适用的安全防护用品选择并穿戴适用的安全防护用品并进行自动检测； | 根据现场情况，选择穿戴适用的安全防护用品选择并穿戴适用的安全防护用品，在图像识别平台进行自动识别检测。 | 检查现场安全防护（0.3分） 根据场景任务描述，选择相应的安全防护用品，每错一项扣0.15分，扣完为止。 |
|  |  | 隐患排查 | 使用操作终端在计算机上的三维虚拟场景进行漫游，依据检查条目内容进行隐患排查，并直接对发现的隐患进行登记录入： ①根据检查表信息进行虚拟场景安全检查； ②判断25项检查项是否存在安全隐患； ③将发现的安全隐患信息进行填表上报； | 根据安全检查表条目内容，在下述三维场景中进行检查： （以下场景中随机抽取1个： 1)特殊作业现场隐患排查 a.高处作业隐患排查：作业票过期、作业人与作业证人物不对应、作业票未签字、监护人员未佩戴明显的监护标志、吊篮未设置中间护栏、踢脚板高度不足150mm、电动吊篮一侧缺失限位器、特种作业证与实际作业类型不符合。 未配戴安全帽、没有挂在专用安全绳上、自锁器锈蚀严重、电气控制系统没有张贴安全标识、急停按钮不是红色的、操纵按钮开关外壳破裂、平台内部宽度仅有400mm、平台上放置尖锐物品、安全绳打结、作业点上方同时进行交叉作业但未设置防护层、作业人员违规运料 作业现场四周未设置警戒区、作业现场应设置安全警示标志、作业人员违规饮酒、工作钢丝绳开裂、作业人员违规拨打电话、作业人员在作业过程中随意将安全带从安全绳上摘下、吊篮下方有其他人员走动、作业人员抛掷作业工具 b.受限空间作业隐患排查 c.动火作业隐患排查: 1)缺失动火安全作业证;2)动火安全作业证安全管理部门未签字;3)动火安全作业证时间段为12小时;4)气焊作业现场无专人监火;5)气焊作业人员无特种作业操作证;6)气焊作业人员特种作业操作证不在有效期;7)气焊作业人员特种作业操作证作业类别与实际作业不符;8)气焊作业现场未配备灭火器;9)气焊作业现场油桶未清理;10)气焊作业现场成包垃圾未清理;11)气焊作业现场纸箱未清理;12)气焊点周围的窨井未用阻燃布封盖;13)作业人员直接坐在焊件上施焊;14)乙炔瓶未安装防回火装置;15)乙炔瓶未安装防回火装置和阻火器;16)氧气瓶瓶体颜色为白色;17)氧气瓶瓶身字样为红色 乙炔瓶瓶体颜色为绿色;18)乙炔瓶瓶身字样为黑色;19)氧气瓶软管使用铁丝绑扎;20)氧气瓶软管老化;21)焊接电缆线与乙炔瓶胶管相互缠绕;22)氧气瓶与乙炔瓶间距为3m;23)氧气瓶与动火点距离为7m;24)乙炔瓶与动火点距离为7m;25)氧气瓶未采取防倾倒措施;26)氧气瓶未采取防晒措施;27)乙炔瓶未采取防倾倒措施;28)乙炔瓶未采取防晒措施;29)动火点6m处有人进行刷漆作业;30)气瓶放置区未设警示标志;31)电焊机作业现场无专人监火;32)动火监护人帮助动火作业人员进行作业;33)电焊机作业人员无特种作业操作证;34)电焊机作业人员特种作业操作证不在有效期;35)电焊机作业人员特种作业操作证作业类别与实际作业不符;36)电焊作业现场未配备灭火器;37)电焊作业现场油桶未清理;38)电焊作业现场成包垃圾未清理;39)电焊作业现场纸箱未清理;40)电焊点周围的窨井未用阻燃布封盖;41)戴线手套作业;42)电焊机与动火点距离为15m;43)二次侧接线柱裸露;44)焊机电源线防护罩破损脱落;45)焊把绝缘裸露;46)焊把电缆线接头未做绝缘;47)未使用手持式焊接面罩;48)手持式焊接面罩破损;49)切割机作业现场无专人监火;50)作业人员用脚踩钢管切割 自制手柄绝缘破损;51)作业现场未拉警戒线。 d.临时用电作业隐患排查：1)电工必须经过按国家现行标准考核合格后;2)持证上岗工作、安装、巡检、维修或拆除临时用电设备和线路，必须由电工完成，并应有人监护;3)使用电气设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品;4)不得采用铝导体做接地体或地下接地线;5)垂直接地体宜采用角钢、钢管或光面圆钢，不得采用螺纹钢;6)PE线宜采用绝缘多股铜线，导线颜色必须为黄绿双色，严禁采用其他颜色替代;7)每台用电设备必须有各自专用的开关箱，严禁用同一个开关箱直接控制2台及2台以上用电设备;8)配电箱、开关箱箱体表面应做防腐处理;9)配电箱、开关箱内的电器（含插座）应按其规定位置紧固在电器安装板上，不得歪斜和松动;10)配电箱、开关箱内不得放置任何杂物，并应保持整洁;11)配电箱、开关箱内的电器（含插座）应先安装在金属或非木质阻燃绝缘电器安装板上，然后方可整体紧固在配电箱;12)配电箱、开关箱的金属电器安装报板必须通过PE线端子板与PE线做电气连接;13)开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m;14) 配电箱、开关箱周围应有足够2人同时工作的空间和通道，不得堆放任何妨碍操作、维修的物品，不得有灌木、杂草;15)固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为1.4~1.6m;16) 相线、N线、PE线的颜色标记必须符合以下规定：相线L1（A）、L2（B）、L1（C）相序的绝缘颜色依次为黄、绿、红色； N线的绝缘颜色为淡蓝色；PE线的绝缘颜色为绿／黄双色。任何情况下上述颜色标记严禁混用和互相代用;17)配电箱、开关箱应有名称、用途、分路标记及系统接线图;18)配电箱、开关箱应定期检查、维修。检查、维修时必须按规定穿、戴绝缘鞋、手套，必须使用电工绝缘工具;19)配电箱、开关箱检查、维修室应做检查维修工作记录;20)保护零线每一处重复接地装置的接地电阻值不应大于10Ω;21)分配电箱与开关箱的距离不得超过30m;22) 配电箱的电器安装板上必须分设 N线端子板;23)配电箱、开关箱的金属箱门与金属箱体必须通过采用编织软铜线做电气连接;24)配电箱、开关箱的金属箱体必须通过PE线端子板与PE线做电气连接;25)配电箱、开关箱的进、出线扣应配置固定显卡，进出线应加绝缘护套并成束卡固在箱体上，不得与箱体直接解除;26)对配电箱、开关箱进行定期维修、检查时，必须将其前一级相应的电源隔离开关分闸断电;27)对配电箱、开关箱进行定期维修、检查时未在前一级配电箱悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标志牌，严禁带电作业;28)在TN系统中，电机、变压器、电器、照明器具、手持式电动工具的金属外壳应做保护接零;29)电气设备及导线的绝缘部分破损或带点部分外漏时不得使用;30)选购的电动建筑机械具有产品合格证和使用说明书;31)电动打磨机的外壳、手柄、插头、开关、负荷线等必须完好无损;32)电焊机的外壳、手柄、插头、开关、负荷线等必须完好无损不得擅自更改用电产品的结构、原有配置的电气线路;33)配电箱、开关箱应定期检查、维修。检查、维修时必须使用电工绝缘工具;34)架空线在一个档距内，每层导线的接头数不得超过该层导线条数的50％，且一条导线应只有一个接头;35)架空线路的档距不得大于35m;36)架空线路宜采用钢筋混凝土杆或木杆。钢筋混凝土杆不得有露筋、宽度大于0.4mm的裂纹和扭曲;37)电缆线路应采用埋地或架空敷设，严禁沿地面明设;38)架空电缆应沿电杆、支架或墙壁敷设，并采用绝缘子固定;39)架空电缆绑扎线必须采用绝缘线;40)总配电箱应设在靠近电源的区域;41)小于1KV的架空电缆与机动车道交叉时的最小垂直距离不低于6m;42)临时用电系统须经验收合格方可投入使用 e.盲板抽堵作业隐患排查 f.吊装作业隐患排查 g.动土作业隐患排查: 1)安全作业票应与作业内容相符并在有效期内。2)监护人应经过专项培训考试合格，持培训合格证上岗。3)挖掘机操作人员应持有在有效期限内的M型驾驶证。4)作业期间，监护人不应擅自离开作业现场且不应从事与监护无关的事。5)使用机械挖掘时，应在挖掘机配重回转路径的周围设置警戒区域。6)使用机械挖掘时，人员不应进入机械旋转半径内。7)动土时可能危及周围有电线杆、构筑物、堆叠物等设施的，要进行加固，切断电源。8)使用的材料、挖出的泥土应堆在距坑、槽、井、沟边至少1m处。9)挖出的泥土堆土高度不应大于1.5m。10)在坑、槽、井、沟的边缘安防机械、铺设轨道及通行车辆时，应保持适当距离。11)中途停工时，挖掘机应处于安全状态。12)作业完毕，应及时进行验收确认。13)作业前，应组织办理作业审批手续，并由相关责任人签字审批。14)作业期间应设监护人，监护人应佩戴明显标识。15)深度大于2m时，应设置人员上下的梯子等能够保证人员快速进出的设施，且设施应完整牢固。16)作业现场应根据需要设置护栏。17)作业现场应根据需要设置警告标志。18)应根据土壤性质、湿度和挖掘深度设置安全边坡或固壁支撑。19)作业时使用的各种工器具应符合作业安全要求。20)在动土作业区域时，作业人员必须正确穿戴安全帽。21)在动土作业区域时，作业人员必须佩戴防护眼镜。 22)两人以上同时挖土时应相聚2m以上，防止工具伤人。23)不应在坑、槽、井、沟上端边沿站立、行走。 24)不应在坑、槽、井、沟内休息。 25)作业现场可能危及安全的坑、井、沟、孔洞等周围，夜间应设警示红灯。 h.断路作业隐患排查； 2)公共场所隐患排查 a.加油站隐患排查: 1)每2台加油机应配置不少于2具5kg手提式干粉灭火器，加油机不足2台应按2台配置。2)地下储罐应配置1台不小于35kg推车式干粉灭火器。3)一、二级加油站应配置灭火毯5块、沙子2m³；三级加油站应配置灭火毯不少于2块、沙子2m³。4)站内灭火器应定点存放。5)消防器材箱应配备消防器材清单、检查记录卡，并保持清洁，无杂物堆积。6)加油站内严禁吸烟、使用明火。7)加油作业前，加油员应确认车辆停稳、熄火；与客户确认油品标号信息。8)作业人员是否佩戴适用的防护用品。9)罩棚下的灯具应选用防护等级不低于IP44级的节能型照明灯具。10)加油岛上不应放置除消防器材外的其他物品.11)采用一机多油品的加油机时，加油机上的放枪位应有各油品的文字标识，加油枪应有颜色标识。 加油枪、油管应无老化或机械损伤；加油枪使用后复位。13)加油机上应有消除静电的提示文字；加油机上应设置紧急切断按钮。14)位于加油岛端部的加油机附近应设置防撞柱，防撞柱底端应与混凝土地面固定牢靠，高度不应小于0.5m。15) 不使用时计量柜应上锁；应具备经法定检定并符合安全要求的计量器具。16)卸油区的防静电接地设施应完好。17)不应乱拉、乱接临时线、临时灯。18)不应随意摆放、存放电动车。19)站房内应设置安全疏散标志、事故应急灯。20)加油站出入口应设置“限制速度”标志，应设置减速带。21)站内应张贴职业危害告知卡等公告。22)站内应张贴安全操作规程。23)加油站应设置24小时监控。24)卸油口处、通气管处应设置车辆隔离措施。25)卸油口应密闭，不使用时应上锁。26)通气管管口应设置阻火器、呼吸阀。27)通气管上应设置“常开”、“常关”标牌。28)站内应设置紧急切断按钮。 b.社区隐患排查 c.学校隐患排查；1)室外地上消火栓距离地面0.45米，且应保证前方1.2米范围内无障碍。 2)自行车应停放至指定区域，教学楼前等公共区域不得随意停放自行车。 3)安全出口标志应设在便于安全疏散的紧急出口处，与方向箭头结合设在通向紧急出口的通道、楼梯口等处。 4)一个灭火器计算单元内配置的灭火器数量不得少于两具。且任何单位、个人不得埋压、圈占、遮挡灭火器等消防设施和器材。 5)消防器材箱中水枪、水带等附件完好，且应配备消防器材清单、检查记录卡，并保持清洁，无杂物堆积。 6)在人员安全疏散的必须经过的重要节点部位和建筑内部人员相对集中、人员疏散易出现拥堵的位置应设置应急照明。 7)每个探测区域应至少设置一个火灾探测器，且不得遮盖。 8)火灾显示盘应设置在明显且便于操作的部位，且其底边距地高度宜为1.3-1.5m。 9)防火门不得遮挡或堆放物品。 10)实行每日24h专人值班制度，每班不少于2人。 11)消防控制室必须按照《建筑灭火器配置设计规范》的要求配置灭火器。 12)火灾报警控制器应能显示火灾探测器、火灾显示盘、手动自动报警按钮的正常工作状态。 13)消防控制室内严禁穿过与消防设施无关的电气线路及管路。 14)消防控制室和可直接报警的外线电话。 15)消防控制室应设置消防专用电话总机，保证通信一定要畅通无阻。 16)酒精等易燃化学品应单独存放于专用柜中。 17)不得使用没有检验合格证、标签的危险化学品。 18)化学品存放柜应放置在避光处。 19)气瓶摆放应正确固定，放置阴凉通风处，远离热源和火源，定期对气瓶进行安全检查并做好记录。 20)实验室中线路应无老化、裸露现象。 21)实验室中应注意用电安全，严禁私拉、乱接电线。） | 隐患排查（1.8分） Ⅰ 根据安全检查表条目内容，判断10个检查条目为“符合”条目：每个检查条目分值为0.03分，共0.3分。 判断一个检查条目对应的内容符合检查标准，点击“符合”，视为判断正确，不扣分； 若点击“不符合”，视为判断错误，每个扣0.03分，后续录入的隐患信息无效； 若“符合”、“不符合”均不选，视为未作答，每个扣0.03分。 Ⅱ 根据安全检查表条目内容，逐一排查场景中10处一般隐患，并在隐患录入表格中录入隐患信息。 分值分配： 1）每个一般隐患点分值为0.06分，共0.6分； 2）一个检查条目下包括一个或多个隐患点，检查条目的分值为其包括的所有隐患点的分值总和。 扣分标准： 1）判断一条检查条目下对应的内容不符合标准，点击“不符合”，视为判断正确，不扣分； 2）点击“符合”，扣除检查条目分值； 3）若“符合”、“不符合”均不选，视为未作答，扣除检查条目分值； 4）一个检查条目判断为“不符合”后，应在隐患录入表格中逐级填写隐患位置、隐患对象、隐患描述、隐患等级、整改意见，并进行隐患拍照： i.隐患位置、隐患对象、隐患描述均判断正确，视为该隐患判断正确，不扣分；再填写隐患等级、整改意见、隐患拍照，每项内容为0.02分，错填或未填均扣分； ii. 隐患位置、隐患对象正确，隐患描述错误，视为该隐患判断错误，扣0.06分，后续填写内容无效； iii.当一个检查条目包括多个隐患时，应将其包括的隐患全部录入完毕，每少录入一个隐患，扣0.06分； iv.若隐患对象错误，视为多录，每保存一次，视为多录一个隐患，每多录一个扣0.02分，直至该检查条目分值扣完为止。 Ⅲ根据安全检查表条目内容，一一排查场景中5处重大隐患，并在隐患录入表格中录入隐患信息。 分值分配： 1）每个重大隐患点分值为0.18分，共0.9分； 2）一个检查条目下包括一个或多个隐患点，检查条目的分值为其包括的所有隐患点的分值总和。 扣分标准： 1）判断一个检查条目下对应的内容不符合标准，点击“不符合”，视为判断正确，不扣分； 2）点击“符合”，扣除检查条目分值； 3）若“符合”、“不符合”均不选，视为未作答，扣除检查条目分值； 4）一个检查条目判断为“不符合”后，应在隐患录入表格中逐级填写隐患位置、隐患对象、隐患描述、隐患等级、整改意见，并进行隐患拍照： i.隐患位置、隐患对象、隐患描述均判断正确，视为该隐患判断正确，不扣分；再填写隐患等级、整改意见、隐患拍照，其中隐患等级为0.072分，整改意见为0.054分，隐患拍照为0.054分，填对不扣分，错填或未填均扣分； ii.隐患位置、隐患对象正确，隐患描述错误，视为该隐患判断错误，扣0.18分，后续填写内容无效； iii.当一个检查条目包括多个隐患时，应将其包括的隐患全部录入完毕，每少录入一个隐患，扣0.18分； iv.若隐患对象错误，视为多录，每保存一次，视为多录一个隐患，每多录一个扣0.018分，直至该检查条目分值扣完为止。 |
|  |  | 隐患台账处理 | ①根据隐患排查时录入的内容，依次填写可能伤害类型、整改要求、整改级别、整改负责人信息项； ②判断是否下发整改通知； ③最后根据整改情况及整改后照片判断隐患治理是否闭环。 | 1.一般隐患信息处理 2.重大隐患信息处理 | 隐患台账处理（0.9分） 一般隐患信息处理： 1）一般隐患信息处理满分为0.45分； 2）一次技能考核三个场景中的一般隐患共10个，一个一般隐患信息处理的总分值为0.045分，采用扣分逻辑，一个错误隐患条目扣0.045分，最多扣0.45分，扣完为止； 3）隐患描述正确的一般隐患按照具体信息项分配分值： i.可能伤害类型：0.006分，在下拉框中选择正确答案，错选或未选，均扣0.006分； ii. 整改要求：0.006分，在下拉框中选择正确的整改要求，错选或未选，均扣0.006分； iii.整改级别：0.006分，在公司治理、部门治理、车间治理、班组治理、岗位纠正中选择正确答案，错选或未选，均扣0.006分； iv. 整改责任人：0.006分，在公司主要负责人、部门负责人、车间负责人、班组长、岗位固定成员中选择正确答案，错选或未选，均扣0.006分； v.是否下发整改通知：0.006分，选择“是”或“否”， 错选或未选，均扣0.006分； vi. 是否闭环：0.015分，根据整改情况及整改后照片判断隐患治理是否闭环，选择“是”或“否”， 错选或未选，均扣0.015分。 重大隐患信息处理： 1）重大隐患信息处理满分为0.45分； 2）一次技能考核三个场景中的一般隐患共5个，一个一般隐患信息处理的总分值为0.09分，采用扣分逻辑，一个错误隐患条目扣0.09分，最多扣0.45分，扣完为止； 3）隐患描述正确的一般隐患按照具体信息项分配分值： i.可能伤害类型：0.012分，在下拉框中选择正确答案，错选或未选，均扣0.012分； ii. 整改要求：0.012分，在下拉框中选择正确的整改要求，错选或未选，均扣0.012分； iii.整改级别：0.012分，在公司治理、部门治理、车间治理、班组治理、岗位纠正中选择正确答案，错选或未选，均扣0.012分； iv. 整改责任人：0.012分，在公司主要负责人、部门负责人、车间负责人、班组长、岗位固定成员中选择正确答案，错选或未选，均扣0.012分； v.是否下发整改通知：0.012分，选择“是”或“否”， 错选或未选，均扣0.012分； vi.是否闭环：0.03分，根据整改情况及整改后照片判断隐患治理是否闭环，选择“是”或“否”， 错选或未选，均扣0.03分。 |
| 岗位工作规范 | 1.《中华人民共和国安全生产法》 2.《生产安全事故应急条例》 3.《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》 4.GB 30871-2022《危险化学品企业特殊作业安全规范》 5.GB 2894-2008《安全标志及其使用导则》 6.XF/T 968-2011消防员现场紧急救护指南 7.其他相关法律法规、国家标准、行业标准等 |
| 赛项赛场准备 | 1.整个赛场面积不小于100㎡；配备能容纳60台相同配置的台式，每个机房内配有裁判用电脑、打印机等竞赛评判工具。 2.竞赛机房内竞赛用电脑摆放合理，竞赛工位相对独立，确保选手独立开展竞赛，不受外界影响 |
| 注意事项 | 1、参赛选手进入赛场竞赛，必须穿戴符合竞赛要求的服装，不得穿背心、短裤和拖鞋。 2、严格遵守操作规程，不得擅自开启和关闭电源，不得带电操作，以免造成伤害和事故。 3、有可能造成意外带电的机械部件、电器元件的金属外壳等都必须接地。 4、在电器设备装调过程中，必须对电源线、插头等部分进行安全检查，发现局部损坏或松动，举手示意裁判，由裁判处理。 |

## 表6   任务2-2生产事故预防能力考评任务分解表

| 赛项名称 | 生产事故应急救援 | 英语名称 | Emergency rescue for production accidents |
| --- | --- | --- | --- |
| 赛项编号 | GZ005 | 归属产业 | 制造业 |
| 任务名称 | 生产事故预防能力考评 |
| 赛项组别 |
| 中职组 | 高职组 |
| □学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 | (学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 |
| 竞赛时间 | 总时间60分钟，其中准备2分钟、实施55分钟、评价3分钟 |
| 任务描述 | 项目围绕危险化学品、油气开采、管道输送与矿山等高危行业的危险作业标准要求，采用3D虚拟仿真的考核方式，重点考核选手对安全生产事故预防技术能力的掌握水平。 任务二：生产事故预防能力考评（8选1） 子任务1：动火作业安全监护（10分） 子任务2：受限空间作业安全监护（10分） 子任务3：高处作业安全监护（10分） 子任务4：盲板抽堵作业安全监护（10分） 子任务5：吊装作业安全监护（10分） 子任务6：临时用电作业安全监护（10分） 子任务7：动土作业安全监护（10分） 子任务8：断路作业安全监护（10分） |
| 对应产业 | 制造业 |
| 对应岗位 | 安全管理、应急管理和安全专业技术服务、化工生产操作、化工生产管理、化工生产管理、化工安全生产、消防和应急救援人员、应急管理、应急指挥等岗位（群） |
| 岗位核心能力 | 1.具有进行安全、环保和经济生产和管理的能力，具有生产现场工艺流程中简单故障判断、风险危害因素识别、有毒有害化学品正确使用与处置、场站安全管理、一般紧急事故处理的能力； 2.具有正确使用、检查和维护安全设施、消防设施及应急救援设施的能力； 3.具有创伤急救、非创伤急救的能力； 4.具有处理一般突发生产事故的能力，具备个人防护、危化品处理、环境保护、应急处置等技术技能； 5.具有一定的风险辨识、评估与防范的能力； 6.具有应急救援装备储备、调配与管理的能力； 7.具有应急演练策划与组织的能力。 |
| 岗位职务任务书 | 任务名称 | 任务要求 | 操作过程 | 考核点 | 评价标准 |
|  | 动火作业安全监护 | 进行动火作业前的安全监护准备工作 | 在虚拟3D场景中进行动火作业前准备工作 | （1）风险评估及安全措施可靠性检查 （2）周边环境检查及清理 （3）核查作业设备设施及安全警示的完整性；每遗漏一项 （4）检查现场消防设施配备齐全 （5）作业工器具符合规范，摆放位置正确 | （1）风险评估及安全措施可靠性检查；每遗漏一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （2）周边环境检查及清理；每检查错误一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （3）核查作业设备设施及安全警示的完整性；每遗漏一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （4）检查现场消防设施配备齐全；每缺少一项，扣0.2分，扣完为止。（1分） （5）作业工器具符合规范，摆放位置正确；每错误一处，扣0.5分，扣完为止。（3分） |
|  |  | 动火作业实施过程中的安全监护 | 在虚拟3D企业场景中实施动火作业 | （1）核查作业中周边环境 （2）核查天气和作业人员的位置 | （1）核查作业中周边环境；每发现一处错误扣0.25分，扣完为止（0.5分） （2）核查天气和作业人员的位置；每处有问题扣0.25分，扣完为止（0.5分） |
|  |  | 进行动火作业后清理现场相关工作的安全监护 | 在虚拟3D企业场景中完成动火作业后，进行现场清理并完成收尾工作 | （1）作业完毕，恢复现场 （2）作业完毕，验收确认 （3）检查监护人填写作业票 | （1）作业完毕，恢复现场；每一处遗漏扣0.25分，扣完为止。（1分） （2）作业完毕，验收确认；每一项未确认扣0.25分，扣完为止。（0.5分） （3）检查监护人填写作业票；每填写错误一项，扣0.1分，扣完为止。（0.5分） |
|  | 受限空间作业安全监护 | 进行受限空间作业前的安全监护准备工作 | 在虚拟3D仿真环境进行受限空间作业前的准备工作 | （1）风险评估及安全措施可靠性检查 （2）周边环境检查及清理 （3）核查作业设备设施及安全警示的完整性 （4）核查作业个人防护配备符合规范 （5）受限空间内通风及气体检查符合规范 （6）受限空间内采用防爆工器具和照明 （7）受限空间外配备有消防器材和应急救援设施 | （1）风险评估及安全措施可靠性检查，每遗漏一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （2）周边环境检查及清理；每检查错误一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （3）核查作业设备设施及安全警示的完整性；每遗漏一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （4）核查作业个人防护配备符合规范；每不符合一处，扣0.25分，扣完为止。（1分） （5）受限空间内通风及气体检查符合规范；每遗漏一项，扣0.25分，扣完为止。（1分） （6）受限空间内采用防爆工器具和照明，每错误一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （7）受限空间外配备有消防器材和应急救援设施，每缺少一项，扣0.25，扣完为止。（1分） |
|  |  | 受限空间作业实施过程中的安全监护 | 在虚拟3D仿真环境进行受限空间作业 | （1）作业人员操作规程性检查 （2）气体检测规范性核查 | （1）作业人员操作规程性检查；每错误一项扣0.25分，扣完为止（0.5分） （2）气体检测规范性核查；每遗漏一次，扣0.25分，扣完为止（0.5分） |
|  |  | 进行受限空间作业后清理现场相关工作的安全监护 | 在虚拟3D仿真环境完成受限空间作业后的现场会服与收尾工作 | 检查恢复现场及工具清理情况 （2）作业完毕，核查验收确认 （3）检查监护人填写作业票 | （1）检查恢复现场及工具清理情况，每一处遗漏扣0.25分，扣完为止。（1分） （2）作业完毕，核查验收确认，每一项未确认扣0.25分，扣完为止。（0.5分） （3）检查监护人填写作业票，每填写错误一项，扣0.1分，扣完为止。（0.5分） |
|  | 高处作业安全监护 | 进行动高处业前的安全监护准备工作 | 在虚拟3D仿真环境中进行高处作业前的准备工作 | （1）风险评估及安全措施可靠性检查 （2）周边环境检查及清理 （3）核查作业设备设施及安全警示的完整性 （4）检查作业人员资质及个人防护满足要求 （5）检查作业工器具正确 | （1）风险评估及安全措施可靠性检查，每遗漏一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （2）周边环境检查及清理，每检查错误一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （3）核查作业设备设施及安全警示的完整性，每遗漏一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （4）检查作业人员资质及个人防护满足要求，每不满足一处，扣0.25分，扣完为止。（1分） （5）检查作业工器具正确，符合标准，每错误一处，扣0.6分，扣完为止。（3分） |
|  |  | 高处作业实施过程中的安全监护 | 在虚拟3D仿真环境中进行高处作业 | （1）核查作业中工器具的防坠落措施 （2）核查作业人员的环境及位置 | （1）核查作业中工器具的防坠落措施；每缺少一项扣0.25分，扣完为止（0.5分） （2）核查作业人员的环境及位置；每处有问题扣0.25分，扣完为止（0.5分） |
|  |  | 进行高处作业后清理现场相关工作的安全监护 | 在虚拟3D仿真环境中完成高处作业后的现场恢复与收尾工作 | （1）作业完毕，恢复现场 （2）作业完毕，验收确认 （3）检查监护人填写作业票 | （1）作业完毕，恢复现场，每一处遗漏扣0.25分，扣完为止。（1分） （2）作业完毕，验收确认，每一项未确认扣0.25分，扣完为止。（0.5分） （3）检查监护人填写作业票，每填写错误一项，扣0.1分，扣完为止。（0.5分） |
|  | 盲板抽堵作业安全监护 | 进行盲板抽堵作业前的安全监护准备工作 | 在虚拟3D仿真环境进行盲板抽堵作业前的准备工作 | （1）风险评估及安全措施可靠性检查 （2）检查盲板位置图及编号 （3）周边环境检查及清理 （4）核查作业设备设施完整性 （5）核查现场警示和应急救援器材的完整性 （6）核查作业人员穿戴及管道内环境 | （1）风险评估及安全措施可靠性检查，每遗漏一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （2）检查盲板位置图及编号，每缺失一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （3）周边环境检查及清理，每检查错误一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （4）核查作业设备设施完整性，每遗漏一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （5）核查现场警示和应急救援器材的完整性，每处有问题，扣0.5分，扣完为止。（1分） （6）核查作业人员穿戴及管道内环境，每缺少一项，扣0.5分，扣完为止。（2分） |
|  |  | 盲板抽堵作业实施过程中的安全监护 | 在虚拟3D仿真环境进行盲板抽堵作业实施 | （1）核查盲板抽堵作业的规范性 （2）核查作业人员的环境及位 | （1）核查盲板抽堵作业的规范性；每发现一处错误扣0.25分，扣完为止（0.5分） （2）核查作业人员的环境及位置；每处有问题，扣完为止（0.5分） |
|  |  | 进行盲板抽堵作业后清理现场相关工作的安全监护 | 在虚拟3D仿真环境完成盲板抽堵作业现场恢复与收尾工作 | （1）检查是否按照位置图进行作业 （2）作业完毕，核查是否验收确认 （3）检查监护人填写作业票 | （1）检查是否按照位置图进行作业，每一处缺失扣0.2分，扣完为止。（1分） （2）作业完毕，核查是否验收确认，每一项未确认扣0.25分，扣完为止。（0.5分） （3）检查监护人填写作业票，每填写错误一项，扣0.1分，扣完为止。（0.5分） |
|  | 吊装作业安全监护 | 进行吊装作业前的安全监护准备工作 | 在虚拟3D仿真生产环境中进行吊装作业前的准备工作 | （1）风险评估及安全措施可靠性检查 （2）周边环境检查及清理 （3）核查作业设备设施及安全警示的完整性 （4）检查作业人员资质及个人防护满足要求 （5）检查作业工器具正确，符合标准 （6）检查吊物捆扎符合规范 | （1）风险评估及安全措施可靠性检查，每遗漏一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （2）周边环境检查及清理，每检查错误一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （3）核查作业设备设施及安全警示的完整性，每遗漏一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （4）检查作业人员资质及个人防护满足要求，每不满足一处，扣0.2分，扣完为止。（1分） （5）检查作业工器具正确，符合标准，每错误一处，扣0.5分，扣完为止。（2分） （6）检查吊物捆扎符合规范，每错误一处，扣0.5分，扣完为止。（1分） |
|  |  | 吊装作业实施过程中的安全监护 | 在虚拟3D仿真生产环境中进行吊装作业 | （1）核查作业中其中起重器械操作符合操作规程 （2）检查作业人员操作及指挥符合操作国家标准 | （1）核查作业中其中起重器械操作符合操作规程，每一处错误扣0.25分，扣完为止（0.5分） （2）检查作业人员操作及指挥符合操作国家标准，每一处错误扣0.25分，扣完为止（0.5分） |
|  |  | 进行吊装作业后清理现场相关工作的安全监护 | 在虚拟3D仿真生产环境中完成吊装作现场恢复与收尾工 | （1）作业完毕，恢复现场 （2）作业完毕，验收确认 （3）检查监护人填写作业票 | （1）作业完毕，恢复现场，每一处遗漏扣0.5分，扣完为止。（1分） （2）作业完毕，验收确认，每一项未确认扣0.25分，扣完为止。（0.5分） （3）检查监护人填写作业票，每填写错误一项，扣0.1分，扣完为止。（0.5分） |
|  | 临时用电作业安全监护 | 进行临时用电作业前的安全监护准备工作 | 在虚拟3D仿真环境中进行临时用电作业前的准备工作 | （1）风险评估及安全措施可靠性检查 （2）周边环境检查及清理 （3）核查作业设备设施及安全警示的完整性 （4）核查设备设施的防爆性及完整性 （5）检查作业线路铺设和TN系统符合规范 | （1）风险评估及安全措施可靠性检查，每遗漏一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （2）周边环境检查及清理，每检查错误一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （3）核查作业设备设施及安全警示的完整性，每遗漏一项，扣0.5分，扣完为止。（2分） （4）核查设备设施的防爆性及完整性，每缺少一项，扣0.5分，扣完为止。（2分） （5）检查作业线路铺设和TN系统符合规范，每错误一处，扣0.2分，扣完为止。（1分） |
|  |  | 临时用电作业实施过程中的安全监护 | 在虚拟3D仿真环境中进行临时用电作业 | （1）核查作业中采取能量隔离措施 | （1）核查作业中采取能量隔离措施；每发现一处错误扣0.2分，扣完为止（1分） |
|  |  | 进行临时用电作业后清理现场相关工作的安全监护 | 在虚拟3D仿真环境中完成临时用电作业现场恢复与收尾工 | （1）核查起重机械停放位置并有效锚定 （2）作业完毕，恢复现场 （3）作业完毕，验收确认 （4）检查监护人填写作业票 | （1）核查起重机械停放位置并有效锚定，每错误一处扣0.2分，扣完为止。（0.4分） （2）作业完毕，恢复现场，每一处遗漏扣0.2分，扣完为止。（0.4分） （3）作业完毕，验收确认，每一项未确认扣0.2分，扣完为止。（0.6分） （4）检查监护人填写作业票，每填写错误一项，扣0.1分，扣完为止。（0.6分） |
|  | 动土作业安全监护 | 进行动土作业前的安全监护准备工作 | 在虚拟3D仿真环境中进行动土作业前的准备工作 | （1）风险评估及安全措施可靠性检查（2）周边环境检查及清理 （3）核查作业设备设施及安全警示的完整性 （4）核查地下供排水、消防管线、工艺管线保护措施落实情况 （5）检查作业前向相关部门报备 | （1）风险评估及安全措施可靠性检查，每遗漏一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （2）周边环境检查及清理，每检查错误一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （3）核查作业设备设施及安全警示的完整性，每遗漏一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （4）核查地下供排水、消防管线、工艺管线保护措施落实情况，每缺少一项，扣0.5分，扣完为止。（2分） （5）检查作业前向相关部门报备，每遗漏一个部门，扣0.4分，扣完为止。（2分） |
|  |  | 动土作业实施过程中的安全监护 | 在虚拟3D仿真环境中进行动土作业 | （1）周边土方堆放符合规范性检查 （2）支护符合规范性检查 （3）临时应急通道和应急措施符合规范性检查 | （1）周边土方堆放符合规范性检查，每一处错误，扣0.1分，扣完为止。（0.3分） （2）支护符合规范性检查，每一处不符合，扣0.1分，扣完为止。（0.2分） （3）临时应急通道和应急措施符合规范性检查，每缺少一项，扣0.25分，扣完为止（0.5分） |
|  |  | 进行动土作业后清理现场相关工作的安全监护 | 在虚拟3D仿真环境中完成动土作业现场恢复与收尾工 | （1）作业完毕，恢复现场 （2）作业完毕，验收确认 （3）检查监护人填写作业票 | （1）作业完毕，恢复现场，每一处遗漏扣0.2分，扣完为止。（1分） （2）作业完毕，验收确认，每一项未确认扣0.25分，扣完为止。（0.5分） （3）检查监护人填写作业票，每填写错误一项，扣0.1分，扣完为止。（0.5分） |
|  | 断路作业安全监护 | 进行断路作业前的安全监护准备工作 | 在虚拟3D仿真环境中进行断路作业前的准备工作 | （1）风险评估及安全措施可靠性检查 （2）周边环境检查及清理 （3）核查作业设备设施及安全警示的完整性 （4）核查特殊天气及现场警戒区及警示设置 （5）检查现场作业人员操作符合规范 | （1）风险评估及安全措施可靠性检查，每遗漏一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （2）周边环境检查及清理，每检查错误一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （3）核查作业设备设施及安全警示的完整性，每遗漏一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （4）核查特殊天气及现场警戒区及警示设置，每缺少一项，扣0.4分，扣完为止。（2分） （5）检查现场作业人员操作符合规范，每错误一处，扣0.5分，扣完为止。（2分） |
|  |  | 断路作业实施过程中的安全监护 | 在虚拟3D仿真环境中进行断路作业 | （1）核查作业中无关人员进入 （2）核查作业中设置临时应急通道和应急措施 | （1）核查作业中无关人员进入；每发现一次扣0.25分，扣完为止（0.5分） （2）核查作业中设置临时应急通道和应急措施；每缺少一项，扣0.25分，扣完为止（0.5分） |
|  |  | 进行断路作业后清理现场相关工作的安全监护 | 在虚拟3D仿真环境中完成断路作业现场恢复与收尾工 | 作业完毕，恢复现场 （2）作业完毕，验收确认 （3）检查监护人填写作业票 | （1）作业完毕，恢复现场，每一处遗漏扣0.25分，扣完为止。（1分） （2）作业完毕，验收确认，每一项未确认扣0.25分，扣完为止。（0.5分） （3）检查监护人填写作业票，每填写错误一项，扣0.1分，扣完为止。（0.5分） |
| 岗位工作规范 | 1.《中华人民共和国安全生产法》 2.《生产安全事故应急条例》 3.《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》 4.GB 30871-2022《危险化学品企业特殊作业安全规范》 5.GB 2894-2008《安全标志及其使用导则》 6.XF/T 968-2011消防员现场紧急救护指南 7.其他相关法律法规、国家标准、行业标准等 |
| 赛项赛场准备 | 1.整个赛场面积不小于100㎡；配备能容纳60台相同配置的台式，每个机房内配有裁判用电脑、打印机等竞赛评判工具。 2.竞赛机房内竞赛用电脑摆放合理，竞赛工位相对独立，确保选手独立开展竞赛，不受外界影响 |
| 注意事项 | 1、参赛选手进入赛场竞赛，必须穿戴符合竞赛要求的服装，不得穿背心、短裤和拖鞋。 2、严格遵守操作规程，不得擅自开启和关闭电源，不得带电操作，以免造成伤害和事故。 3、有可能造成意外带电的机械部件、电器元件的金属外壳等都必须接地。 4、在电器设备装调过程中，必须对电源线、插头等部分进行安全检查，发现局部损坏或松动，举手示意裁判，由裁判处理。 |

## 表6   任务2-3生产事故应急救援方案设计任务分解

| 赛项名称 | 生产事故应急救援 | 英语名称 | Emergency rescue for production accidents |
| --- | --- | --- | --- |
| 赛项编号 | GZ005 | 归属产业 | 制造业 |
| 任务名称 | 生产事故应急救援方案设计 |
| 赛项组别 |
| 中职组 | 高职组 |
| □学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 | (学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 |
| 竞赛时间 | 总时间80分钟，其中准备2分钟、实施75分钟、评价3分钟 |
| 任务描述 | 根据指定的地理空间模型数据，构建灾害事故单位透明立体空间三维模型，根据生产事故单位现场设备布置情况进行真实复原、复盘灾害发生时刻生产设备及安全生产设施具体空间位置；依据事故性质和事故发生地点、被困人员具体位置，合理规划救援路线。 任务三：生产事故应急救援方案设计（10分） 子任务1：生产事故应急救援地形编辑（4分） 子任务2：事故应急救援路线设计（4分） 子任务3：事故应急救援措施设计（2分） |
| 对应产业 | 能源 |
| 对应岗位 | 煤矿采掘、机电、通风等岗位（群）消防和应急救援岗位（群）、应急管理和安全专业技术服务、消防和应急救援人员、应急管理、应急指挥等岗位（群） |
| 岗位核心能力 | 1.具有较强的立体空间感觉能力，能够根据给定参数构建立体救援空间； 2.具有扎实的灾害防治基础知识，能够识别不同灾害可能影响和波及的范围； 3.具备丰富的救援实战经验，能够根据救援现场人员位置级灾害发生位置制定救援行动路线。 4.具有进行煤矿安全、风险危害因素识别、一般紧急事故处理的能力； 5.具有处理一般突发生产事故的能力，具备个人防护、应急处置等技术技能； 6.具有一定的风险辨识、评估与防范的能力； 7.具有应急救援装备储备、调配与管理的能力； 8.具有应急演练策划与组织的能力。 9.具有灾情分析研判能 |
| 岗位职务任务书 | 任务名称 | 任务要求 | 操作过程 | 考核点 | 评价标准 |
|  | 生产事故应急救援地形编辑 | 依据现场抽签确定的图纸、文字标准及误差要求，完成应急救援地形的编辑任务。 | 在虚拟仿真软件上进行应急地形编辑 | 1.进行线路规范布置 2.线路标注符合图纸要求 | 该项共4分，扣分详情见表6 1.存在无用、无名、短缺线路的现象，每发现1处扣0.5分，扣完为止。 2.线路的类型、位置、大小及形状符合图纸及文字标准要求，每发现 1 处不符合要求，扣0.5分，扣完为止。 |
|  | 事故应急救援路线设计 | 按照提示模拟摆放事故、伤员位置，并根据设计的应急救援基地，确定应急救援路线。 | 在虚拟仿真软件上根据设置的灾害合理进行救援路线的确定 | 1.事故发生位置及伤员摆放位置符合要求 2.事故应急救援路线设计符合标准要求 | 该项共4分，扣分详情见表6 1.摆放数量及距离误差不应超过给定标准的10%，每错误标注扣一处0.5分，扣完为止。 2.分别以应急救援基地为起点和终点，按照最优路径编制应急救援路线，要求在行进速度不变的情况下，通过的道路交叉点最少、路径最短、处理的事故难度最小、最先到达伤员所在位置为原则，得满分；非最优路径，但仍能完成应急救援任务，得1分；非最优路径，不能完成应急救援任务，该项不得分。 |
|  | 事故应急救援措施设计 | 能够正确进行救援灾情分析，包括灾害类型判断、灾害地点、灾情波及范围、被困人员数量、灾情发展趋势预测。合理进行救援措施，设计包括救援任务、救援路线规划、救援顺序、救援拟采取的方法、救援保障。 | 在虚拟仿真软件上根据设置的灾害进行救援措施编制 | 1.救援灾情分析包括灾害类型判断、灾害地点、灾情波及范围、被困人员数量、灾情发展趋势预测。 2.救援措施设计包括救援任务、救援路线规划、救援顺序、救援拟采取的方法、救援保障。 | 该项共分，扣分详情见表6 1.灾害类型判断错误、灾害地点表述错误、灾情波及范围判断不准确、被困人员数量填写错误、灾情发展趋势预测不准确等，错误或缺失一次扣0.2，扣完为止。 2.救援任务不清晰、救援路线规划错误、救援顺序不正确、救援拟采取的方法不正确、救援保障不齐全，错误或缺失一次扣0.4，扣完为止。 |
| 岗位工作规范 | 1.《中华人民共和国安全生产法》 2.《生产安全事故应急条例》国务院令第708号，2019 3.《生产安全事故应急条例》 4.《煤矿安全规程》2022 5.《矿山救护规程》AQ 1008-2007 6.消防员现场紧急救护指南XF/T 968-2011 7.其他相关法律法规、国家标准、行业标准等 |
| 赛项赛场准备 | 1.整个赛场面积不小于100㎡；配备能容纳60台相同配置的台式，每个机房内配有裁判用电脑、打印机等竞赛评判工具。 2.竞赛机房内竞赛用电脑摆放合理，竞赛工位相对独立，确保选手独立开展竞赛，不受外界影响 |
| 注意事项 | 1、参赛选手进入赛场竞赛，必须穿戴符合竞赛要求的服装，不得穿背心、短裤和拖鞋。 2、严格遵守操作规程，不得擅自开启和关闭电源，不得带电操作，以免造成伤害和事故。 3、有可能造成意外带电的机械部件、电器元件的金属外壳等都必须接地。 4、在电器设备装调过程中，必须对电源线、插头等部分进行安全检查，发现局部损坏或松动，举手示意裁判，由裁判处理。 |

## 表6   任务3-1接警与准备任务分解

| 赛项名称 | 生产事故应急救援 | 英语名称 | Emergency rescue for production accidents |
| --- | --- | --- | --- |
| 赛项编号 | GZ005 | 归属产业 | 制造业 |
| 任务名称 | 接警与准备 |
| 赛项组别 |
| 中职组 | 高职组 |
| □学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 | (学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 |
| 竞赛时间 | 总时间30分钟 |
| 任务描述 | 救援小队在应急救援指挥中心接警后，队长按要求将事故内容，包括事故类别、事故地点、遇险人数及救援任务、救援计划，随后集合队伍，并根据事故类型向小组成员布置救援任务，参赛队任务布置完毕后，向应急救援指挥中心进行汇报。并根据事故类型选取仪器设备、战前检查等。 任务一：接警与准备（7分） 子任务1：闻警出动（2分） 子任务2：应急救援准备（5分） |
| 对应产业 | 制造业 |
| 对应岗位 | 消防和应急救援岗位（群）、应急管理和安全专业技术服务、化工安全技术与管理岗、煤矿采掘、机电、通风等岗位（群） |
| 岗位核心能力 | 1.具有较强的立体空间感觉能力，能够根据给定参数构建立体救援空间； 2.具有扎实的灾害防治基础知识，能够识别不同灾害可能影响和波及的范围； 3.具备丰富的救援实战经验，能够根据救援现场人员位置及灾害发生位置，制定救援行动路线。 4.具有进行煤矿安全、风险危害因素识别、一般紧急事故处理的能力； 5.具有处理一般突发生产事故的能力，具备个人防护、应急处置等技术技能； 6.具有一定的风险辨识、评估与防范的能力； 7.具有应急救援装备储备、调配与管理的能力； 8.具有应急演练策划与组织的能力。 9.具有灾情分析研判能 |
| 岗位职务任务书 | 任务名称 | 任务要求 | 操作过程 | 考核点 | 评价标准 |
|  | 闻警出动 | 救援小队能够在应急救援指挥中心接警后，队长在第一时间按响警报电铃。由队长按要求将事故内容填写在救援行动计划表上，随后集合队伍，并根据事故类型向小组成员布置救援任务。 | 1.队长在第一时间按响警报电铃。 2.接警后由队长按要求将事故内容填写在救援行动计划表上， 3.集合队伍，并根据事故类型向小组成员布置救援任务。 | 1.接警集合 2.向应急救援指挥中心汇报 | 该项共2分 1.以队长报告任务布置完毕，停止计时。少填、漏填1项扣0.1分，扣完为止。超时该项不得分。 2.评分标准以小队人员齐全、列队整齐、报告词无误，该项得满分，否则，该项不得分 3.参赛队全部队员必须参加战前检查，缺人、超时该项均不得分。 |
|  | 应急救援准备 | 救援小队能够根据事故类型选取仪器设备、战前检查等各项事宜 | 1.选取救援装备 2.正压氧气呼吸器佩戴 3.自检互检等 | 1.进入灾区装备齐全 2.仪器完好性检查 3.正压氧气呼吸器的佩戴 4.自检 5.互检 6.撤出灾区装备齐全 | 该项共5分 1.缺少装备1件及以上，该小项不得分。 2.正压氧气呼吸器氧气压力不低于18Mpa，有1件及以上仪器不符合要求，该小项不得分。。 3.正压氧气呼吸器未能正确佩戴，或操作错误或超时，该小项不得分。 4.参赛队自检未全部参加、丢项或顺序颠倒，每出现一次扣0.2分（顺序颠倒，只扣1次），扣完为止。 5.互检内容漏检1项及以上，该项不得分。 6.参赛队携带的装备及仪器不得滞留在灾区，滞留装备1件及以上，该项不得分。 |
| 岗位工作规范 | 1.《中华人民共和国安全生产法》 2.《生产安全事故应急条例》国务院令第708号，2019 3.《生产安全事故应急条例》 4.《煤矿安全规程》2022 5.《矿山救护规程》AQ 1008-2007 6.消防员现场紧急救护指南XF/T 968-2011 7.其他相关法律法规、国家标准、行业标准等 |
| 赛项赛场准备 | 1.竞赛现场场保证良好的采光、照明和通风，提供稳定的水、电和供电应急设备。 2.整个竞赛现场面积不小于600 m2。 3.实践操作的每个工位占地不小于5m×10m，标明工位号。 |
| 注意事项 | 1、参赛选手进入赛场竞赛，必须穿戴符合竞赛要求的服装，不得穿背心、短裤和拖鞋。 2、严格遵守操作规程，不得擅自开启和关闭电源，不得带电操作，以免造成伤害和事故。 3、有可能造成意外带电的机械部件、电器元件的金属外壳等都必须接地。 4、在电器设备装调过程中，必须对电源线、插头等部分进行安全检查，发现局部损坏或松动，举手示意裁判，由裁判处理。 |

## 表6   任务3-2火灾事故应急救援任务分解

| 赛项名称 | 生产事故应急救援 | 英语名称 | Emergency rescue for production accidents |
| --- | --- | --- | --- |
| 赛项编号 | GZ005 | 归属产业 | 制造业 |
| 任务名称 | 火灾事故应急救援 |
| 赛项组别 |
| 中职组 | 高职组 |
| □学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 | (学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 |
| 竞赛时间 | 总时间40分钟 |
| 任务描述 | 模拟矿山皮带火灾场景、油气储运企业储油罐火灾场景、工矿企业配电室火灾场景、危险化学品火灾场景等初期事故场景，要求团队依据不同的火灾生产事故场景进行灭火处理。同时能够针对复杂火区进行火区气体采集与气体分析，综合判断火区火灾风险情况。 任务一：火灾事故应急救援（10分） 子任务1：常见火灾处置（4分） 子任务2：复杂火区气样采集与火灾爆炸风险分析（6分） |
| 对应产业 | 制造 |
| 对应岗位 | 消防和应急救援岗位（群）、应急管理和安全专业技术服务、化工安全技术与管理岗、煤矿采掘、机电、通风等岗位（群） |
| 岗位核心能力 | 1.具有较强的火区研判和处理能力； 2.具有扎实的火区有害气体检测能力； 3.具备丰富的救援实战经验，能够根据救援现场人员位置及灾害发生位置制定救援行动路线。 4.具有进行煤矿安全、风险危害因素识别、一般紧急事故处理的能力； 5.具有处理一般突发生产事故的能力，具备个人防护、应急处置等技术技能； 6.具有一定的风险辨识、评估与防范的能力； 7.具有应急救援装备储备、调配与管理的能力； 8.具有应急演练策划与组织的能力。 9.具有灾情分析研判能 |
| 岗位职务任务书 | 任务名称 | 任务要求 | 操作过程 | 考核点 | 评价标准 |
|  | 常见火灾处置 | 能够进行火灾类型分析，能够根据火灾类型进行灭火器选择和检查，熟知灭火基本操作技术要求。 | 1.进行火灾类型分析 2.根据火灾类型进行灭火器选择和检查 3.灭火基本操作 | 1.检查外观检查 2.检查软件与硬件 3.依据场景判断火灾类型。 4.判断火情 5.选择与火灾类型匹配的灭火器。 6.调整灭火器的角度，对准火源根部。 7.调整灭火器与风向的位置 8.调整操作者手持灭火器的姿势 | 该项共4分 1.检查外观是否完整、是否在保质期内、压力是否正常，作出正确判断。 2.检查软件与硬件是否通电。 3.依据场景判断火灾类型。 4.判断火情：是否需要断电、是否需要拉响警报。 5.选择与火灾类型匹配的灭火器。 6.调整灭火器的角度，对准火源根部。 7.调整灭火器与风向的位置，位于上风向灭火。 8.调整操作者手持灭火器的姿势，在规定时间内，并且在灭火器内灭火剂喷完前能完成着火范围内的初起火情。 如果违反一次扣除0.5分。 如果火势最终没有扑灭，扣3分。 |
|  | 复杂火区气样采集与火灾爆炸风险分析 | 参赛队能够依据需要在规定地点按照火区采样规范进行气体采样，能够将采集到的气样进行气体现场实测，并火灾爆炸风险分析与判断等技术要求。。 | 1.在规定地点按照火区采样规范进行气体采样 2.将采集到的气样放利用比长式鉴定管、便携式式多种气体检测仪等进行气体现场实测 3.进行火区火灾爆炸风险分析与判断。 | 1.火灾区域气样测定 2.评估与智能决策 | 该项共6分 1.取样地点正确，要求在规定地点完成取样，不能遗漏采样点。错误一次扣除0.2分。 2.氧气浓度测定。违反一次扣除0.5分。 3.一氧化碳气体测定。违反一次扣除0.2分 4.依据爆炸性气体特点，提出最少2种不同的火区抑爆方法；少一次扣0.3分 5.依据不同的抑爆方法，提出针对性的实施策略。不合理一条扣0.3分 |
| 岗位工作规范 | 1.《中华人民共和国安全生产法》 2.《生产安全事故应急条例》国务院令第708号，2019 3.《生产安全事故应急条例》 4.《煤矿安全规程》2022 5.《矿山救护规程》AQ 1008-2007 6.消防员现场紧急救护指南XF/T 968-2011 7.其他相关法律法规、国家标准、行业标准等 |
| 赛项赛场准备 | 1.竞赛现场场保证良好的采光、照明和通风，提供稳定的水、电和供电应急设备。 2.整个竞赛现场面积不小于600 m2。 3.实践操作的每个工位占地不小于5m×10m，标明工位号。 |
| 注意事项 | 1、参赛选手进入赛场竞赛，必须穿戴符合竞赛要求的服装，不得穿背心、短裤和拖鞋。 2、严格遵守操作规程，不得擅自开启和关闭电源，不得带电操作，以免造成伤害和事故。 3、有可能造成意外带电的机械部件、电器元件的金属外壳等都必须接地。 4、在电器设备装调过程中，必须对电源线、插头等部分进行安全检查，发现局部损坏或松动，举手示意裁判，由裁判处理。 |

## 表6   任务3-3有限空间中毒事故应急救援任务分解

| 赛项名称 | 生产事故应急救援 | 英语名称 | Emergency rescue for production accidents |
| --- | --- | --- | --- |
| 赛项编号 | GZ005 | 归属产业 | 制造业 |
| 任务名称 | 受限空间中毒事故应急救援 |
| 赛项组别 |
| 中职组 | 高职组 |
| □学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 | ☑学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 |
| 竞赛时间 | 总时间40分钟 |
| 任务描述 | 根据给定题目所给的事故案例及相关资料，进行有限空间进入式救援 |
| 对应产业 | 制造业 |
| 对应岗位 | 安全管理人员、安全技术人员、应急救援人员 |
| 岗位核心能力 | 1.进行突发事件现场处置，指导和帮助遇险者避险逃生，组织现场群众自救互救，抢救公私财产。 2.搜索解救受困人员，进行伤员检伤分类并实施院前急救。 3.评估灾情性质程度及范围等情况，沟通汇报，维持现场秩序，防止抑制灾害发生或进行下一步发展。 4.组织协调管理救灾资源。 5.配合专业心理援助组织，进行受灾群众心理疏导。 6.进行救援善后工作。 7.制定演练应急预案，并与相关部门沟通协作。 8.进行紧急救助培训教育活动，普及自救互救知识和技能。 |
| 岗位职务任务书 | 任务名称 | 任务要求 | 操作过程 | 考核点 | 评价标准 |
|  | 接受救援任务 | （污水井、反应釜、沉降罐3种任务类型随机抽取1个） 1.点击“确认”接受任务，队长记录群众报警信息； 2.接到报警人报警后，队长第一时间按响预备铃； 3.点击“召请”按钮，填写《应急救援信息报告表》； 4.按响出警铃，集合队伍，并向队员布置救援任务。 | 1.点击“确认”接受任务，队长记录群众报警信息； 2.接到报警人报警后，队长第一时间按响预备铃； 3.点击“召请”按钮，填写《应急救援信息报告表》； 4、按响出警铃，集合队伍，并向队员布置救援任务。 | 信息记录、信息处理、应急救援决策 | 接受应急救援任务（0.5分） 队长应在接通电话后20秒内，集合队伍，未按响集合铃，扣0.1分；电子《应急救援信息报告表》空缺项填错一处扣0.08分，共0.4分，扣完为止。 |
|  | 指挥救援 | 1、打开对讲机：队长从储物柜中拿取对讲机，打开对讲机，将频道调到8； 2、队长正确使用对讲机口呼：全体人员注意，封闭救援区域，确认现场安全，并进行三脚架的搭设及安全防护用品的检查和穿戴； | 在长宽高不小于5m×3m×3m平台上进行作业操作：1.打开对讲机：队长从储物柜中拿取对讲机，打开对讲机，将频道调到8； 2.队长正确使用对讲机口呼：全体人员注意，封闭救援区域，确认现场安全，并进行三脚架的搭设及安全防护用品的检查和穿戴； | 考核学生能否正确、迅速、准确地记录群众报警信息，并对该信息进行适当的分析与推断，为下一步的应急救援行动做出正确决策。 | 指挥应急救援（0.5分） 未按响出警铃，扣0.1分。 队长未口呼或错误口呼“集合”，扣0.06分。 队长未查验队伍人员数量或查验错误，扣0.03分；未检查人员身体状况，扣0.03分。 队长布置任务时的口呼内容：时间未口呼或错误口呼扣0.04分；事故地点未口呼或错误口呼扣0.04分；事故企业名称未口呼或错误口呼扣0.04分；被困人员信息未口呼或错误口呼扣0.04分；事故类型未口呼或错误口呼扣0.04分；未下达应急救援指令扣0.06分。 队员未口呼或错误口呼，扣0.02分； 所有口呼内容采用语音识别自动判别。 |
|  | 确认现场环境安全 | 1.队长指挥队员进行相关操作，封锁救援现场，设置警示标识； 2.环顾并检查现场； 3.竖立安全告知牌。 | 1.队长指挥队员进行相关操作，封锁救援现场，设置警示标识； 2.环顾并检查现场； 3.竖立安全告知牌。 | 考核学生是否能够正确、全面检查现场的情况，包括危险物品、威胁人员、救援设备等，对现场进行合理评估，并有效控制现场的危害程度，减少人员的伤害和损失。 | 确认现场环境安全（0.5分） 四人在模拟的不小于5m×3m×3m受限空间作业平台上进行救援，队长指挥队员确认现场环境安全。 封闭应急救援区域、确认现场安全、安全防护用品的检查和穿戴未口呼或错误口呼（自动判别），每一项扣0.07分，共0.21分，扣完为止。 平台自动检测警戒线未拉或错拉，扣0.11分；安全告知牌未竖立或错误竖立，扣0.11分；“现场环境安全”未口呼或错误口呼，扣0.07分； 所有口呼内容采用语音识别自动判别；穿戴采用图像识别自动判别。 |
|  | 三脚架的检查与搭设 | 1.将三脚架搭设在井口的上方，并检查三脚架及防坠装置完好性，保证手摇绞盘的钢丝绳及吊钩穿过定滑轮悬垂于井口上部，并可随着手柄的逆时针转动下放到井内； 2.该项工作完成后，需向裁判示意，裁判同意后，方可进行下一步操作； 3.选取合适的防护用品，包括便携式气体检测仪、防爆头灯、对讲机、安全帽、手套、全身式安全带、三角拯救带、头罩式紧急呼吸器，并穿戴所需的安全防护用品； 4.该项工作完成后，需向裁判示意，裁判同意后，方可进行下一步操作。 | 在长宽高不小于5m×3m×3m平台上进行作业操作:1.将三脚架搭建在井口上方； 2.检查三脚架及防坠装置完好性：手摇绞盘的钢丝绳及吊钩穿过定滑轮悬垂于井口上部，并可随着手柄的逆时针转动下放到井内。1号队员手指并口呼：外观完好、绞盘正常、吊索正常，滑轮完好，支腿高度合适； | 考核学生是否能够根据井口结构和工作需要，正确搭设三脚架和防坠装置，保证钢丝绳和吊钩穿过定滑轮悬挂在井口上部，保证井下作业安全。 | 三脚架的检查与搭设（2分） 四人合力先将三脚架搭建在井口上方。 检查三脚架及防坠装置完好性：手摇绞盘的钢丝绳及吊钩穿过定滑轮悬垂于井口上部，并可随着手柄的逆时针转动下放到井内。1号队员手指并口呼：外观完好、绞盘正常、吊索正常，滑轮完好，支腿高度合适。 先检查然后将三脚架移至受限空间入口处，扣0.2分；三脚架搭设不规范，扣1分，手指指的位置与口呼内容不一致，扣0.1分/次，最多扣0.3分；口呼内容共5项，少一项扣0.1分，平台自动检测判别口呼内容。 |
|  | 防护用品穿戴 | 1.选取防护用品，队长点击“防护用品选取”按钮，队员在防护用品存储柜中取用需要的用品； 2. 2名队员均必须正确穿戴选取的防护用具 | 1.选取防护用品，队长点击“防护用品选取”按钮，队员在防护用品智能存储柜中取用需要的用品，可进行自动检测； 2.2名队员均穿戴选取的防护用具并进行图像对比识别验证。 | 自动化识别考核选手进行作业防护的能力 | 防护用品穿戴（2.5分） 选取防护用品，智能化检测拿取的防护用品是否正确，装备少选或错选一项，扣0.01分，两名队员均需进行穿戴；安全帽未穿戴扣0.2分，穿戴不规范扣0.2分；全身式安全带未穿戴扣0.3分，穿戴不规范扣0.3分；手套未穿戴扣0.1分，穿戴错不规范扣0.1分；防爆头灯未穿戴或穿戴错误扣0.1分；对讲机未穿戴或穿戴错误扣0.1分；便携式气体检测仪未穿戴或穿戴错误扣0.25分；穿戴采用图像对比自动判别； 对于长管呼吸器：若气体检测不合格需佩戴长管呼吸器，若长管呼吸器未穿戴，则视为对选手造成人身伤害，后续步骤均不得分，裁判宣布比赛结束；若穿戴错误扣0.34分，未打开气源开关扣0.34分；若气体检测合格，对佩戴与否不做要求；本项最多扣0.34分。 |
|  | 通风及气体检测 | 1.打开通风机对受限空间内部进行通风； 2.正确使用气体检测仪对受限空间上、中、下三个部位进行检测，队长判断气体是否合格，若不合格，下井人员需要佩戴长管呼吸器； 3.下井人员穿戴好长管呼吸器后，还需带上三角拯救带和头罩式紧急呼吸器。 | 1.打开通风机对受限空间内部进行通风； 2.正确使用气体检测仪对受限空间上、中、下三个部位进行检测，队长判断气体是否合格，若不合格，下井人员需要佩戴长管呼吸器； 3.下井人员穿戴好长管呼吸器后，还需带上三角拯救带和头罩式紧急呼吸器。 注意：佩戴长管呼吸器，一定要先打开气源阀门。 | 考核学生是否能够按照安全操作规程要求，进行有效的通风与气体检测，保证进入受限空间作业安全的能力。 | 通风及气体检测（2分） 开始通风并进行气体检测，未打开轴流式通风机开关则扣0.7分，未将通风机风管伸入底部扣0.3分；若进入受限空间内时未佩戴长管呼吸器，且未打开通风机开关，视为对选手造成人身伤害，后续步骤均不得分，裁判宣布比赛结束； 气体检测时若佩戴长管呼吸器，则对检测姿势不做要求，若未佩戴长管呼吸器，检测时头部应远离受限空间口，若未远离受限空间口，扣0.4分；上中下气体含量检测每少一项扣0.08分，上中下气体种类及含量口呼每少一个部位扣0.04分；队长未正确判断气体合格性，扣0.08分/项；扣完为止。口呼采用自动判别。 |
|  | 进入受限空间实施救援 | 1.正确使用三脚架进入受限空间，下井时注意不要对昏迷人员造成二次伤害； 2.正确使用头罩式紧急呼吸器对昏迷人员进行供氧； 3.通过三脚架正确使用三角拯救带将昏迷人员救出受限空间，并通过三脚架将下井人员拉出受限空间。 | 队长点击“正式救援”按钮，进入开始救援界面，点击“开始救援”，口呼：全体注意，准备救援。 1.队长口呼：1号队员，准备进入，请注意安全，是否了解应急预案； 1号队员回复：了解； 队长口呼：2号队员，帮助1号队员连接背后保护系统； 2号队员回复：收到； 然后将挂环挂在1号队员的安全带上，并回复：保护系统连接完成； 2.进入受限空间内部：1号队员通过三脚架进入； 3.1号队员打开头灯，并向队长报告情况：报告队长，我已到达井底，井底光线较暗，开始寻找被困者； 4.判断被困人状态：使用对讲机口呼：喂，你还好吗，我们来救你了； 1号队员向队长报告：报告队长，已经找到被困者，目前尚有呼吸和心跳，准备采取救援； 5.救助被困者：为被困者佩戴头罩式紧急逃生呼吸器，并打开供气阀门；为被困者穿戴三角抢救带； 6.1号队员取下背后三脚架的吊索，将三角拯救带挂在吊索上，口呼：报告队长，已经完成对被困者的连接，请进行提升； 7.队长与2号队员合力将被困者救出，并配合2号队员将被困者放置到指定区域，再将1号队员拉出受限空间； | 考核学生对于受限空间中安全进出、昏迷人员救援等紧急情况处理的专业技能和实践能力。 | 进入受限空间实施应急救援（4分） 不使用或错误使用三脚架进入受限空间，扣0.3分； 队长未询问是否了解应急预案，扣0.1分； 未打开头灯，扣0.1分； 1号队员未口呼：报告队长，我已到达底部，底部光线较暗，开始寻找被困者，扣0.1分； 1号队员未口呼：“报告队长，已经找到被困者，目前尚有呼吸和心跳，准备采取救援”，扣0.1分； 未给被困者佩戴防护面罩或佩戴错误，扣0.4分；佩戴好后未打开供气阀门，扣0.5分；未给被困者穿戴三角拯救带或穿戴不规范，扣0.7分；未通过三脚架将被困者救出或错误使用三脚架，扣0.3分，救出后未放置到指定区域，扣0.1分； 1号队员未口呼：报告队长，已经完成对被困者的连接，请进行提升，扣0.1分； 在受限空间内救援时，未经裁判同意，摘掉安全帽扣0.2分，摘掉长管呼吸器，扣0.3分； 未通过三脚架或错误使用三脚架将救援队员拉升出来，扣0.3分； 模拟人头部肢体磕碰受限空间管壁扣0.4分（自动检测），模拟人损坏视为救援任务失败，本项目实践操作成绩不得分；救援过程中对模拟人踩踏、骑坐等暴力行为视为对被困者造成二次伤害，发生1次扣0.5分，最多扣3分。 |
|  | 现场整理 | 作业任务完成后，参赛队伍需要清理现场并进行复位。 | 队长点击“恢复现场”按钮，进入救援后恢复现场阶段，口呼：全体人员注意，恢复现场。 1.进行设备复原：将现场所有装备、器材恢复初始状态，为队长下发的对讲机应放入存储柜中，模拟人不用恢复原位。 2.点击“恢复完成”，并示意裁判：报告裁判，救援完成。 | 考验选手进行现场整理的能力 | 现场整理（0.5分） 对警戒线是否复位、通风机是否关闭、防爆头灯是否关闭、防护用品柜里的物品是否放回进行智能自动检测，警戒线、通风机、对讲机、防爆头灯、气体检测仪、三脚架每少关闭或放回一处扣0.07分，共0.42分；防护用品柜拿出的物品未全部放回，扣0.08分。 |
|  | 撤离申请表的填写 | 1.点击“撤离申请”，根据救援结果填写《撤离申请表》； 2.所有作业任务完成后，向裁判汇报情况，经裁判同意后，方可进行后续操作。 | 1.鼠标点击“撤离申请”； 2.根据受限空间救援结果将电子《撤离申请表》空缺项填写完整； 3.点击“提交”。 | 考核学生救援总结的能力 | 撤离申请表的填写（0.5分） 电子表每处填写错误扣0.1分，扣完为止。 |
| 岗位工作规范 | 1.加强安全教育：在救援前，应对救援人员进行安全教育，了解受限空间的危险性和应急救援流程。 2.完善应急预案：要制定完善的应急预案，确保救援人员的安全，随时准备应对突发情况。 3.确认安全装备：确认所使用的安全装备与救援任务相适应，如呼吸器、防护服、防护靴等。 4.现场勘查：对救援现场进行勘查，了解受限空间的尺寸、通风情况、进出口位置及其它相关信息的收集和记录。 5.确认通风安全：确认受困人员位置的通风情况安全，配套采取正确的通风措施。 6.调查场地信息：了解现场的电力、燃气等设施的情况、避免因操作不当引起火灾、爆炸等事故。 7.明确沟通方式：与被困人员沟通时要保持冷静，明确沟通方式，及时掌握其情况，为救援搭建有效的沟通渠道。 8.注意现场协调：要注意与其他救援人员的现场协调，确保行动有序，安全可靠。 9.安全出场：从受限空间救援出来，应及时接受身体检查并保持警惕，确认自身和出口路径的安全性。 10.操作记录和总结：完成救援任务后，要记录操作过程和相关数据，总结经验教训，并及时更新应急预案，保障救援行动持续推进。 |
| 赛项赛场准备 | 1.整个赛场面积不少于200㎡，设置有多套能够满足队伍四人协同考核的半实物仿真设备，整个比赛场地应保持通畅和开放，赛场内配有裁判用电脑、打印机等竞赛评判工具。机房周边设有卫生间等，有紧急疏散通道，并在赛场周围设置隔离带； 2.场地内配备不低于6套相同型号的受限空间中毒事故救援考核装置，且每个竞赛装置（工位）标明编号； 3.每个竞赛装置均由以下几个部分组成：接受/总结任务终端、控制单元、穿戴检测单元、集成式受限空间救援装置、安全措施实操单元、救援装置、通讯系统、情景化仿真系统、现场复原检测单元、自动评判系统，应能够在一台装置上同时实现污水井有限空间救援、反应釜有限空间救援两项任务的考核。 |
| 注意事项 | 1.参赛选手进入赛场竞赛，必须穿戴符合竞赛要求的服装，不得穿背心、短裤和拖鞋。 2.严格遵守操作规程，不得擅自开启和关闭电源，不得带电操作，以免造成伤害和事故。 3.有可能造成意外带电的机械部件、电器元件的金属外壳等都必须接地。 4.四人操作，协同作业。 |

## 表6  任务3-4建筑坍塌事故应急救援任务分解

| 赛项名称 | 生产事故应急救援 | 英语名称 | Emergency rescue for production accidents |
| --- | --- | --- | --- |
| 赛项编号 | GZ005 | 归属产业 | 制造业 |
| 任务名称 | 建筑坍塌事故应急救援 |
| 赛项组别 |
| 中职组 | 高职组 |
| □学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 | (学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 |
| 竞赛时间 | 总时间40分钟 |
| 任务描述 | 模拟生产经营过程中出现的建筑坍塌事故灾害现场，要求救援人员使用生命探测仪进行全面侦查探测坍塌区域，营救伤员脱离危险区域，进行现场心肺复苏、骨折固定、伤员搬运等技术操作，完成后将生命体征信号及现场情况及时完成上报指挥部。 子任务1：坍塌区域生命探测标注（5分） 子任务2：坍塌区域遇险人员抢救（15分） |
| 对应产业 | 能源 |
| 对应岗位 | 消防和应急救援岗位（群）、应急管理和安全专业技术服务、化工安全技术与管理岗、煤矿采掘、机电、通风等岗位（群） |
| 岗位核心能力 | 1.具有较强的坍塌区域研判和处理能力； 2.具有扎实的医学救助能力； 3.具有进行煤矿安全、风险危害因素识别、一般紧急事故处理的能力； 4.具有处理一般突发生产事故的能力，具备个人防护、应急处置等技术技能； 5.具有一定的风险辨识、评估与防范的能力； 6.具有应急救援装备储备、调配与管理的能力； 7.具有应急演练策划与组织的能力； 8.具有灾情分析研判能力； 9.具备熟练使用救援设备能力。 |
| 岗位职务任务书 | 任务名称 | 任务要求 | 操作过程 | 考核点 | 评价标准 |
|  | 坍塌区域生命探测标注 | 能够熟练使用生命探测仪，并利用生命探测仪进行大区域探测和小区域探测的基本操作技术要求。 | 1.生命探测仪的组装和使用 2.使用生命探测仪进行大区域探测 2.使用生命探测仪进行大区域探测 | 1.仪器连接顺序 2.不暴力使用现象。 3.先大区域探测，后小区域探测 4.依据探测过程正确绘制坍塌区域内部结构。 5.操作过程的人数不能超过3人。 6.探头不可随意触碰坍塌实体结构。 7.必须对所有裂缝进行探测，总时间不得超过15min。 | 该项共5分，扣分详情见表6 探测过程需符合规定，每违反1项扣0.5分，扣完为止。 |
|  | 坍塌区域遇险人员抢救 | 参赛队能够依据实施心肺复苏、止血包扎、骨折固定，最后完成伤员交接等技术要求。 | 1.伤员转移 2.现场心肺复苏 3.伤员止血 4.创伤包扎 5.伤员骨折固定 | 1.正确进行伤员转移 2.能够现场进行心肺复苏 3.对伤员正确止血 4.正确进行创伤包扎 5.按要求伤员骨折固定 | 该项共15分，扣分详情见表6 1.探测过程需符合规定，每违反1项扣0.5分，扣完为止。 2.伤员转移违反任何一项要求，每出现一次扣0.5分，直至扣完为止。 3.心肺复苏时，应按照规定要点进行，违反一次，扣0.5分。 4.伤员止血由队长指令小组3名队员负责实施。应按照规定要点进行，违反一次，扣0.2分。 5.创伤包扎应按照规定要点进行，违反一次，扣0.5分。 （6）伤员骨折固定需在50s内完成任务，该项不得分。 |
| 岗位工作规范 | 1.《中华人民共和国安全生产法》 2.《生产安全事故应急条例》国务院令第708号，2019 3.《生产安全事故应急条例》 4.《煤矿安全规程》2022 5.《矿山救护规程》AQ 1008-2007 6.消防员现场紧急救护指南XF/T 968-2011 7.其他相关法律法规、国家标准、行业标准等 |
| 赛项赛场准备 | 1.竞赛现场场保证良好的采光、照明和通风，提供稳定的水、电和供电应急设备。 2.整个竞赛现场面积不小于600 m2。 3.实践操作的每个工位占地不小于5m×10m，标明工位号。 |
| 注意事项 | 1、参赛选手进入赛场竞赛，必须穿戴符合竞赛要求的服装，不得穿背心、短裤和拖鞋。 2、严格遵守操作规程，不得擅自开启和关闭电源，不得带电操作，以免造成伤害和事故。 3、有可能造成意外带电的机械部件、电器元件的金属外壳等都必须接地。 4、在电器设备装调过程中，必须对电源线、插头等部分进行安全检查，发现局部损坏或松动，举手示意裁判，由裁判处理。 |

生产事故应急救援技能考评表（一）

考核场次号：               考核装置号                考核开始时间：             考核结束时间：

| 序号 | 考核内容 | 考核项目 | 评分标准 | 评分结果 | 单项分值 | 单项得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 危险源辨识与隐患排查 |  |  |  |  |
| 1 | 危险源辨识 | 危险源辨识 | 正确辨识指定区域内的风险点并分析对应的可能事故类型 | 计算机评分 | 0.45 |  |
| 2 |  | 重大危险源辨识 | 正确辨识指定区域内是否存在重大危险源，若存在计算重大危险源的分级 | 计算机评分 | 0.3 |  |
| 3 |  | 制定《设备设施清单》 | 正确完成《设备设施清单》的填写 | 计算机评分 | 0.15 |  |
| 4 |  | 编制《安全检查表分析（SCL+LEC/SCL+LS）评价记录》 | 正确完成《安全检查表分析（SCL+LEC/SCL+LS ）评价记录》的填写 | 计算机评分 | 0.9 |  |
| 5 |  | 编制《工作危害分析（JHA+LEC/JHA+LS）评价记录》 | 正确完成《工作危害分析（JHA+LEC/JHA+LS）评价记录》的填写 | 计算机评分 | 0.9 |  |
| 6 |  | 编制《设备设施风险分级管控清单》 | 正确完成《设备设施风险分级管控清单》的填写 | 计算机评分 | 0.45 |  |
| 7 |  | 编制《作业活动风险分级控制清单》 | 正确完成《作业活动风险分级控制清单》的填写 | 计算机评分 | 0.45 |  |
|  |  | 进行岗位作业风险比较图绘制 | 正确绘制岗位作业风险比较图 | 计算机评分 | 0.15 |  |
|  |  | 查找岗位风险管控应知应会卡中的错误 | 正确找到题目中的5处错误 | 计算机评分 | 0.25 |  |
| 8 | 生产现场隐患排查 | 检查现场安全防护 | 正确进行个人安全防护 | 计算机评分 | 0.3 |  |
| 9 |  | 隐患排查 | 正确判断10个检查条目为“符合”条目 | 计算机评分 | 0.3 |  |
| 10 |  |  | 逐一排查场景中10处一般隐患，并在隐患录入表格中录入隐患信息 | 计算机评分 | 0.6 |  |
| 11 |  |  | 一一排查场景中5处重大隐患，并在隐患录入表格中录入隐患信息 | 计算机评分 | 0.9 |  |
| 12 |  | 隐患台账处理 | 正确进行隐患台账处理，完成处理表格填写 | 计算机评分 | 0.9 |  |
| 13 | 公共场所隐患排查 | 检查现场安全防护 | 正确进行个人安全防护 | 计算机评分 | 0.3 |  |
| 14 |  | 隐患排查 | 正确判断10个检查条目为“符合”条目 | 计算机评分 | 0.3 |  |
| 15 |  |  | 逐一排查场景中10处一般隐患，并在隐患录入表格中录入隐患信息 | 计算机评分 | 0.6 |  |
| 16 |  |  | 一一排查场景中5处重大隐患，并在隐患录入表格中录入隐患信息 | 计算机评分 | 0.9 |  |
| 17 |  | 隐患台账处理 | 正确进行隐患台账处理，完成处理表格填写 | 计算机评分 | 0.9 |  |

总分：

判员签字：                                           操作员签字：

生产事故应急救援技能考评表（一）

考核场次号：               考核装置号                考核开始时间：             考核结束时间：

| 序号 | 考核内容 | 考核项目 | 评分标准 | 评分结果 | 单项分值 | 单项得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 受限空间中毒事故应急救援 |  |  |  |  |
| 1 | 接受应急救援任务 | 队长在接通电话后20秒内，集合队伍，填写《应急救援信息报告表》 | 接通电话后20秒内，是否按响集合铃 | 计算机评分 | 0.1 |  |
|  |  |  | 《应急救援信息报告表》空缺项是否填错 | 计算机评分 | 0.4 |  |
| 2 | 指挥应急救援 | 队伍出警，队长查验队伍人员数量和身体状况 | 是否按响出警铃 | 计算机评分 | 0.1 |  |
|  |  |  | 队长是否口呼或错误口呼“集合” | 是 □ 否 □ | 0.06 |  |
|  |  |  | 是否检查人员数量和身体状况 | 是 □ 否 □ | 0.06 |  |
|  |  | 队长布置救援任务 | 时间是否口呼或错误口呼 | 是 □ 否 □ | 0.04 |  |
|  |  |  | 事故地点是否口呼或错误口呼 | 是 □ 否 □ | 0.04 |  |
|  |  |  | 事故企业名称是否口呼或错误口呼 | 是 □ 否 □ | 0.04 |  |
|  |  |  | 被困人员信息是否口呼或错误口呼 | 是 □ 否 □ | 0.04 |  |
|  |  |  | 事故类型是否口呼或错误口呼 | 是 □ 否 □ | 0.04 |  |
|  |  |  | 是否下达救援指令 | 是 □ 否 □ | 0.06 |  |
|  |  |  | 队员是否口呼或错误口呼 | 是 □ 否 □ | 0.02 |  |
| 3 | 确认现场环境安全 | 队长指挥队员确认现场环境安全 | 封闭救援区域、确认现场安全、安全防护用品的检查和穿戴，以上3项是否口呼或错误口呼 | 是 □ 否 □ | 0.21 |  |
|  |  |  | 警戒线是否拉或错拉 | 计算机评分 | 0.11 |  |
|  |  |  | 安全告知牌是否竖立或错误竖立 | 计算机评分 | 0.11 |  |
|  |  |  | “现场环境安全”是否口呼或错误口呼 | 是 □ 否 □ | 0.07 |  |
| 4 | 三脚架的检查与搭设 | 三脚架的搭设 | 三脚架搭设是否规范 | 是 □ 否 □ | 1.2 |  |
|  |  | 三脚架的检查 | 手指指的位置与口呼内容是否一致 | 是 □ 否 □ | 0.3 |  |
|  |  |  | 是否进行5项口呼 | 是 □ 否 □ | 0.5 |  |
| 5 | 防护用品穿戴 | 选取防护用品 | 装备是否少选或错选 | 计算机评分 | 0.17 |  |
|  |  | 穿戴防护用品 | 安全帽是否穿戴 | 是 □ 否 □ | 0.2 |  |
|  |  |  | 安全帽穿戴是否规范 | 是 □ 否 □ | 0.2 |  |
|  |  |  | 全身式安全带是否穿戴 | 是 □ 否 □ | 0.3 |  |
|  |  |  | 全身式安全带穿戴是否规范 | 是 □ 否 □ | 0.3 |  |
|  |  |  | 手套是否穿戴 | 是 □ 否 □ | 0.1 |  |
|  |  |  | 手套穿戴是否规范 | 是 □ 否 □ | 0.1 |  |
|  |  |  | 防爆头灯是否穿戴或穿戴错误 | 是 □ 否 □ | 0.1 |  |
|  |  |  | 对讲机是否穿戴或穿戴错误 | 是 □ 否 □ | 0.1 |  |
|  |  |  | 便携式气体检测仪是否穿戴或穿戴错误 | 是 □ 否 □ | 0.25 |  |
|  |  |  | 长管呼吸器穿戴是否不规范 | 是 □ 否 □ | 0.34 |  |
|  |  |  | 气源开关是否打开 | 计算机评分 | 0.34 |  |
| 6 | 通风及气体检测 | 对受限空间进行通风 | 是否打开轴流式通风机开关 | 计算机评分 | 0.7 |  |
|  |  |  | 是否将通风机风管伸入底部 | 计算机评分 | 0.3 |  |
|  |  | 检测受限空间上中下三个部位的气体种类及含量 | 是否佩戴长管呼吸器，检测时头部是否远离受限空间口 | 是 □ 否 □ | 0.4 |  |
|  |  |  | 上中下气体含量是否检测 | 计算机评分 | 0.24 |  |
|  |  |  | 上中下气体种类及含量是否口呼 | 是 □ 否 □ | 0.12 |  |
|  |  |  | 上中下三个部位是否正确判断气体合格性 | 计算机评分 | 0.24 |  |
| 7 | 进入受限空间实施应急救援 | 队长指挥队员下井 | 进入受限空间是否使用或错误使用三脚架 | 是 □ 否 □ | 0.3 |  |
|  |  |  | 是否询问了解应急预案 | 是 □ 否 □ | 0.1 |  |
|  |  |  | 是否打开头灯 | 计算机评分 | 0.1 |  |
|  |  | 寻找被困者准备采取救援 | 是否口呼：报告队长，我已到达底部，底部光线较暗，开始寻找被困者 | 是 □ 否 □ | 0.1 |  |
|  |  |  | 是否口呼：“报告队长，已经找到被困者，目前尚有呼吸和心跳，准备采取救援” | 是 □ 否 □ | 0.1 |  |
|  |  | 使用对应物品对被困者进行救援，并通过三脚架将被困者救出受限空间 | 是否给被困者佩戴防护面罩或佩戴错误 | 是 □ 否 □ | 0.4 |  |
|  |  |  | 佩戴好后是否打开供气阀门 | 是 □ 否 □ | 0.5 |  |
|  |  |  | 是否给被困者穿戴三角拯救带或穿戴不规范 | 是 □ 否 □ | 0.7 |  |
|  |  |  | 是否口呼：报告队长，已经完成对被困者的连接，请进行提升 | 是 □ 否 □ | 0.1 |  |
|  |  |  | 救出后是否放置到指定区域 | 是 □ 否 □ | 0.1 |  |
|  |  |  | 是否通过三脚架将被困者救出或错误使用三脚架 | 是 □ 否 □ | 0.3 |  |
|  |  |  | 在受限空间内救援时，未经裁判同意，是否摘掉安全帽 | 是 □ 否 □ | 0.2 |  |
|  |  |  | 在受限空间内救援时，未经裁判同意，是否摘掉长管呼吸器 | 是 □ 否 □ | 0.3 |  |
|  |  |  | 是否通过三脚架或错误使用三脚架将救援队员拉升出来 | 是 □ 否 □ | 0.3 |  |
|  |  |  | 模拟人头部肢体是否磕碰受限空间管壁 | 是 □ 否 □ | 0.4 |  |
|  |  |  | 救援过程中是否存在对模拟人踩踏、骑坐等暴力行为 | 是 □ 否 □ |  |  |
| 8 | 现场整理 | 恢复现场，撤除警戒 | 警戒线是否复位、通风机是否关闭、防爆头灯是否关闭、防护用品柜里的物品是否放回 | 计算机评分 | 0.42 |  |
|  |  |  | 三脚架是否收起放回原位 | 计算机评分 | 0.08 |  |
| 9 | 撤离申请表的填写 | 填写撤离申请表 | 接受任务来源是否选择或错误选择 | 计算机评分 | 0.1 |  |
|  |  |  | 撤离原因选择是否错误 | 计算机评分 | 0.1 |  |
|  |  |  | 搜索受困者数量填写是否错误 | 计算机评分 | 0.1 |  |
|  |  |  | 救出受困者数量填写是否错误 | 计算机评分 | 0.1 |  |
|  |  |  | 现场状况选择是否错误 | 计算机评分 | 0.1 |  |

总分：

判员签字：                                           操作员签字：

本模块任务中语音口呼是否正确、工具取用是否正确、气体检测、穿戴是否合格、被困人员碰撞检测全部采用自动检测判别，通过软件系统和实物平台相连，数据自动收集记录，接受和撤离信息报告表均在系统内填写完成！

全国职业院校技能大赛

赛题（第二套）

赛项名称：          生产事故应急救援

英文名称： Emergency rescue of production accidents

赛项组别：            高等职业教育

赛项编号：               GZ005

目录

类型一	1

表1 单选题	1

表2 多选题	15

表3 是非题	19

类型二	22

表4  赛项技能模块汇总	22

表5  模块2任务分解	24

表5  模块3任务分解	28

类型三	31

表6   任务2-1生产事故危险源辨识与隐患排查考评任务分解表	31

表6   任务2-2生产事故预防能力考评任务分解表	74

表6   任务2-3生产事故应急救援方案设计任务分解	87

表6   任务3-1接警与准备任务分解	91

表6   任务3-2火灾事故应急救援任务分解	95

表6   任务3-3有限空间中毒事故应急救援任务分解	99

表6   任务3-4建筑坍塌事故应急救援任务分解	108

# 类型一

考查学生对应专业课程的基本知识、基本技能和基本素养。

## 表1 单选题

| 赛项名称 | 生产事故应急救援 | 英语名称 | Emergency rescue of production accidents |
| --- | --- | --- | --- |
| 赛项编号 | GZ005 | 归属产业 | 制造业 |
| 赛项组别 |
| 中职组 | 高职组 |
| (学生组 (教师组 □师生联队试点赛项 | (学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 |
| 题目类型 | (单选题 (多选题 (是非题 |
| 题目内容 | 题目选项 | 题目答案 | 难度系数 |
| 安全生产管理包括安全生产法制管理、行政管理、监督检查、工艺技术管理、设备设施管理、作业环境和条件管理等。安全生产管理的基本对象是（ ）。 | A．生产工艺 B．设备设施 C．人员 D．作业环境 |  | 0.6±0.05 |
| 在安全生产工作中，通常所说的"三违"现象是指（ ）。 | A．违反作业规程、违反操作规程、违反安全规程 B．违章指挥、违章作业、违反劳动纪律 C．违规进行安全培训、违规发放劳动防护用品、违规消减安全技措经费 D．违反规定建设、违反规定生产、违反规定销售 |  | 0.6±0.05 |
| 危险化学品企业安全生产管理的方针是（ ）。 | A． 生产必须安全，安全为了生产 B． 贯彻国家安全生产法律、法规和标准 C． 安全生产、人人有责 D． 安全第一，预防为主 |  | 0.5±0.05 |
| 生产经营单位应当建立相应的机制，加强对安全生产责任制落实情况的（ ），保证安全生产责任制的落实。 | A．综合管理 B．监督考核 C．监督管理 D．综合监督管理 |  | 0.6±0.05 |
| 依据《安全生产法》，事故调查处理应当按照（ ）的原则，查清事故原因，查明事故性质和责任。 | A．实事求是、尊重科学 B．公开、公正、公平 C．及时、准确、合法 D．科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效 |  | 0.6±0.05 |
| 依据《突发事件应对法》，国家建立（ ）为主的应急管理体制。 | A．以人为本、预防为主、综合协调、分类管理、分级负责 B．统一领导、综合协调、分类管理、分级负责、属地管理 C．预防为主、防治结合、分类管理、分级负责、综合协调 D．安全第一、预防为主、综合治理、社会参与、综合管理 |  | 0.4±0.05 |
| 生产经营单位应当如实记录事故隐患排查治理情况，并向（ ）通报。 | A．主要负责人 B．分管负责人 C．安全管理人员 D．从业人员 |  | 0.6±0.05 |
| 《安全生产法》的规定，生产经营单位的从业人员有权了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及（ ）。 | A．劳动用工情况 B．安全技术措施 C．安全投入资金情况 D．事故应急措施 |  | 0.8±0.05 |
| 根据《消防法》的规定，火灾扑灭后，对隐瞒、掩饰（ ）、推卸责任，故意破坏现场或者伪造现场，尚不构成犯罪的，处警告、罚款或15日以下拘留。 | A． 伤亡人数 B． 起火地点 C． 起火原因 D． 财产损失 |  | 0.4±0.05 |
| 安全生产中介机构不包括（ ）。 | A．安全生产资格考核机构 B．安全设计、评价等机构 C．安全生产认证、咨询机构 D．安全检测检验机构 |  | 0.6±0.05 |
| 一旦发现有人触电，应立即采取（ ）措施。 | A．把触电者送往医院抢救 B．切断电源 C．在现场立即对触电者进行触电急救 D．打“ 120”救护电话 |  | 0.6±0.05 |
| 当一个煤田的范围较大时，必须把煤田划分为若干较小的部分，每一部分由一个矿井来开采，而划归一个矿井开采部分的煤田称为（ ）。 | A．工作面 B．巷道 C．硐室 D．井田 |  | 0.6±0.05 |
| 关于《安全生产法》的立法目的，下列表述中不准确的是（ ）。 | A．加强安全生产工作 C．保障人民群众生命和财产安全 B．防止和减少生产安全事故 D．提升经济发展速度 |  | 0.4±0.05 |
| 剧毒化学品以及储存构成重大危险源的其他危险化学品必须在专用仓库内单独存放，实行（ ）制度。 | A．双人收发、 一人保管 B．一人收发、 双人保管 C．双人收发、 双人保管 D．多人收发、 多人保管 |  | 0.8±0.05 |
| 在需要设置安全防护装置的危险点，使用安全信息提示（ ）安全防护装置。 | A．可以代替设置 B．没必要再设置 C．不能代替设置 D．可以设置也可以不设置 |  | 0.8±0.05 |
| 《安全生产法》规定，特种作业人员必须经专门的安全作业培训。取得（ ），方可上岗作业。 | A．相应资格 B．培训合格证书 C．特种作业操作资格证书 D．操作资格证书 |  | 0.6±0.05 |
| 选择听力防护用品时主要需要考虑哪些因（ ）。 | A．合适的降噪效果，符合现场环境的要求 B．佩戴舒适 C．与其他防护用品匹配，不干扰 D．以上都正确 |  | 0.6±0.05 |
| 矿山、金属冶炼等建设项目应当按照国家有关规定进行安全评价。其中危险物品的建设项目需要进行安全评价的不包括（ ）。 | A．生产 B．装卸 C．经营 D．储存 |  | 0.8±0.05 |
| 在较热的环境下，由于身体热量不能及时散发，体温失调，则容易引起（ ）。 | A．中暑 B．脱水 C．虚脱 D．死亡 |  | 0.8±0.05 |
| 根据本质安全的概念，（ ）是从本质安全角度出发而采取的安全措施。 | A．切割机械上设置的光控断电装置 B．汽车上设置的安全气囊 C．为探险人员配备的卫星定位仪 D．煤矿工人佩戴的自救器 |  | 0.6±0.05 |
| 《安全生产法》规定，生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备时，应对从业人员进行（ ）的安全生产教育和培训。 | A．班组级 B．车间级 C．专门 D．厂级 |  | 0.8±0.05 |
| 关于生产经营单位提取和使用安全生产费用，正确的说法是（ ）。 | A．所有生产经营单位都应当提取安全生产费用 B．生产经营单位可以根据本单位情况，自行决定是否提取安全生产费用 C．安全生产工作经费较为充足，或者安全生产状况较好的生产经营单位，可以不提取安全生产费用 D．有关生产经营单位应当按照国家有关规定提取和使用安全生产费用 |  | 0.6±0.05 |
| 某化工厂委托一家安全生产服务机构为本单位提供安全生产管理服务，在这种情况下，保证该厂安全生产的责任（ ）。 | A．仍由该厂负责 B．由接受委托的安全生产服务机构负责 C．主要由接受委托的安全生产服务机构负责，该厂承担相应责任 D．由双方在委托合同中约定 |  | 0.6±0.05 |
| 《安全生产法》规定，生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店、仓库不得与员工宿舍在同一座建筑物内，并应当与员工宿舍保持（ ）距离。 | A．10米以上 B．一定 C．安全 D．20米以上 |  | 0.8±0.05 |
| 国家对严重危及生产安全的工艺、设备实行（ ）制度。 | A．淘汰 B．改造 C．封存 D．更新 |  | 0.6±0.05 |
| 对操作者本人，尤其对他人和周围设施的安全有重大危害因素的作业，称（ ）。 | A．危险作业 B．高难度作业 C．特种作业 D．特殊技能作业 |  | 0.6±0.05 |
| 依据《安全生产法》的规定，生产经营单位的安全生产责任制应当明确各岗位的（ ）等内容。 | A．责任管理、责任范围和责任人员 B．责任人员、责任管理和考核标准 C．责任管理、责任范围和考核标准 D．责任人员、责任范围和考核标准 |  | 0.6±0.05 |
| 在雷雨天，不要走进高压电杆、铁塔、避雷针的接地导线周围（ ）米内。 | A．10 B．20 C．30 D．40 |  | 0.8±0.05 |
| 作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求，工作人员的（ ）应合格、齐备。 | A． 穿戴 B． 劳动防护用品 C． 器材 D． 工具 |  | 0.6±0.05 |
| 颗粒物粒径小到一定程度可以通过呼吸道进入肺脏深层导致尘肺病，我们称之为呼吸性粉尘，呼吸性粉尘是指（ ）以下的颗粒物。 | A． 10微米 B． 7微米 C． 3微米 D． 1微米 |  | 0.6±0.05 |
| 工会在生产经营单位安全生产方面的职权表述不正确的是（ ）。 | A．依法组织职工参加本单位安全生产工作的民主管理和民主监督 B．维护职工在安全生产方面的合法权益 C．生产经营单位制定或者修改有关安全生产的规章制度，应当听取工会的意见 D．对本单位的安全生产工作全面负责 |  | 0.6±0.05 |
| 根据消防法的规定，违法使用明火作业或者在具有火灾、爆炸危险的场所违反禁令，吸烟、使用明火的，则被处以（ ）。 | A．警告、罚款或者十日以下拘留 B．警告、罚款或者十五以下拘留 C．责令停产停业 D．行政处分 |  | 0.6±0.05 |
| 干粉灭火器不适宜扑灭（ ）火灾。 | A．液体 B．气体 C．电气 D．金属 |  | 0.6±0.05 |
| 发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位、个人，或者未与承包单位、承租单位签订安全生产管理协议、约定安全生产管理事项，发生生产安全事故的，生产经营单位应当承担（ ）。 | A．连带赔偿责任 B．补充责任 C．主要责任 D．次要责任 |  | 0.6±0.05 |
| 《安全生产法》规定，两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当签订安全生产管理协议，明确各自的（ ）和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。 | A．安全生产管理职责 B．生产经营范围 C．安全管理区域 D．经济指标 |  | 0.4±0.05 |
| 存在（ ）的生产经营单位，应当按照有关规定及时申报本单位的职业病危害因素，并定期检测、评价。 | A．安全生产隐患 B．职业病危害 C．使用劳务派遣工 D．重大危险源 |  | 0.3±0.05 |
| 以劳务派遣形式用工的，生产经营单位与劳务派遣单位应当在劳务派遣协议中明确各自承担的安全生产教育培训职责。未明确职责的，由（ ）承担安全生产教育培训责任。 | A．劳务派遣单位 B．生产经营单位 C．有资质的中介机构 D．当地安监部门 |  | 0.8±0.05 |
| 在应急管理中，（ ）阶段的目标是尽可能地抢救受害人员、保护可能受威胁的人群，并尽可能控制并消除事故。 | A．预防 B．准备 C．响应 D．恢复 |  | 0.5±0.05 |
| 应急管理是一个动态的过程，包括四个阶段（ ）。 | A . 准备、预防、响应和恢复 B． 准备、响应、恢复和预防 C． 准备、响应、预防和恢复 D． 预防、准备、响应和恢复 |  | 0.5±0.05 |
| 应急策划中关于资源分析的作用，描述不准确的有（ ）。 | A． 预先做好人群疏散与安置工作 B． 分析已有能力的不足，与相邻地区签订互助协议 C． 为应急资源的规划与配备提供指导 D． 针对危险分析所确定的主要危险，明确应急救援所需的资源 |  | 0.6±0.05 |
| 发现重大危险源罐区有人员倒地首先应（ ）。 | A．立即拨打120 B．立即拨打119 C．经大声呼叫无应答，立即报告现场负责人或安全管理人员 D．立即将倒地人员扶起，搬到安全区域 |  | 0.6±0.05 |
| 对迟报、谎报、瞒报和漏报突发事件重要情况或者在应急管理工作中有其他失职、渎职行为的有关责任人，要依法依规给予行政处分；构成犯罪的，依法追究其（ ）。 | A．民事责任； B．行政责任； C．经济责任； D．刑事责任； |  | 0.67±0.05 |
| 安全标志分为四类，它们分别是（ ）。 | A．通行标志、禁止通行标志、提示标志和警告标志 B．禁止标志、警告标志、命令标志和提示标志 C．禁止标志、警告标志、通行标志和提示标志 D．禁止标志、警告标志、命令标志和通行标志 |  | 0.6±0.05 |
| 工程监理单位和监理工程师应当按照法律法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设 工程安全生产承担（ ）责任。 | A ．全部 B．连带 C．监理 D．要紧 |  | 0.8±0.05 |
| 在生产过程、劳动过程、（ ）中存在的危害劳动者健康的因素，称为职业性危害因素。 | A．作业环境 B．卫生环境 C．高温环境 D．电离环境 |  | 0.6±0.05 |
| 在生产经营单位的安全生产工作中，最基本的安全管理制度是（ ）。 | A．安全生产目标管理制 B．安全生产承包责任制 C．安全生产奖励制度 D．安全生产责任制 |  | 0.6±0.05 |
| 生产经营单位的安全生产管理机构是专门负责（ ）的内设机构，其工作人员是安全生产管理（ ）人员。 | A．安全生产管理 专职或兼职 B．安全生产管理 专业 C．安全生产教育培训 专职 D．安全生产监督管理 专职 |  | 0.6±0.05 |
| 重复使用的危险化学品包装物、容器，使用前的检查记录应当至少保存（ ）年。 | A．1 B .2 C．3 D．4 |  | 0.6±0.05 |
| 从业人员有权拒绝（ ）作业。 | A．正确指挥、强令冒险 B．违章指挥、强令冒险 C．正确指挥、违章冒险 D．冒险指挥、强令冒险 |  | 0.5±0.05 |
| 《安全生产法》规定，从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素，应当（ ）向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告；接到报告的人员应当及时予以处理。 | A．在8小时内 B．在4小时内 C．在1小时内 D．立即 |  | 0.6±0.05 |
| 关于煤矿智能化说法错误的是（ ） | A. 煤矿智能化是煤炭工业高质量发展的核心技术支撑， B. 煤矿智能化是将人工智能、工业物联网、云计算、大数据、机器人、智能装备等与现代煤炭开发利用深度融合 C. 煤矿智能化是形成全面感知、实时互联、分析决策、自主学习、动态预测、协同控制的智能系统 D. 煤矿智能化是实现煤矿运输和安全保障的智能化 |  | 0.5±0.05 |
| 根据《煤矿安全规程》规定：有冲击地压危险的采掘工作面必须设置（），明确发生冲击地压时的避灾路线。 | A. 供水自救系统 B. 防突反向风门 C. 排水系统 D. 防爆隔棚 |  | 0.5±0.05 |
| 安全生产技术中，应急救援法律法规的基本原则是（）？ | A. 预防为主、综合治理 B. 救援第一、安全第二 C. 救援先行、防范为辅 D. 没有固定原则 |  | 0.6±0.05 |
| 职业精神中，（）属于团队合作的表现？ | A. 相互合作、协作 B. 独立工作、自我管理 C. 追求卓越、不断学习 D. 遵守职业道德、遵循法律法规 |  | 0.5±0.05 |
| 根据《煤矿安全规程》规定：爆炸物品库和爆炸物品发放硐室附近 （ ）m 范围内，严禁爆破 | A. 10 B. 20 C. 30 D. 50 |  | 0.6±0.05 |
| 安全生产中，（）属于职工的义务？ | A. 制定安全操作规程 B. 参加安全培训 C. 提供安全防护器材 D. 监督检查安全工作 |  | 0.5±0.05 |
| 根据《煤矿安全规程》规定：冲击地压危险工作面实施解危措施后，必须进行（）效果检验，确认检验结果大于临界值后，方可进行采掘作业。 | A. 危险预测 B. 危险分析 C. 效果检验 D. 安全评价 |  | 0.8±0.05 |
| 采用压入式局部通风机通风时，风洞口距工作面不得超过（ ）米。 | A．3 B．5 C．8 D．10 |  | 0.6±0.05 |
| 发现剧毒化学品被盗、丢失或者误售、误用时，必须立即向（ ）报告。 | A．公安部 B．省级公安部门 C．当地公安部门 D．当地消防部门 |  | 0.6±0.05 |
| 从事安全生产工作的社会主体包括（ ）、中介服务主体、政府监管主体和从事安全生产的从业人员。 | A．企业责任主体 B．工会组织 C．全体 公民 D．居委会 |  | 0.6±0.05 |

## 表2 多选题

| 赛项名称 | 生产事故应急救援 | 英语名称 | Emergency rescue of production accidents |
| --- | --- | --- | --- |
| 赛项编号 | GZ005 | 归属产业 | 制造业 |
| 赛项组别 |
| 中职组 | 高职组 |
| □学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 | (学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 |
| 题目类型 | (单选题 (多选题 (是非题 |
| 题目内容 | 题目选项 | 题目答案 | 难度系数 |
| 生产经营单位必须执行依法制定的保障安全生产的（ ）标准。 | A．国家 B．地方 C．行业 D．企业 E．合同 |  | 0.5±0.05 |
| 《安全生产法》明确赋予从业人员的权利有（ ）。 | A．知情权 B．赔偿请求权 C．检举权 D．安全保障权 E．指挥权 |  | 0.6±0.05 |
| 在扑救石油石化装置火灾中，泡沫消防车主要用途是（ ）。 | A．冷却装置 B．保护毗邻设施或建筑 C．独立进行火灾扑救 D．为主战车供水、供泡沫液 E．生产作业现场监护 |  | 0.5±0.05 |
| 火灾事故调查组的主要职责是（ ）。 | A查明事故发生的原因、人员伤亡及财产损失情况 B查明事故的性质和责任 C提出对事故责任者的处理意见 D提出事故处理及防止类似事故再次发生所应采取措施的建议 E对事故责任者进行处理 |  | 0.6±0.05 |
| 属于防止事故发生的安全技术措施有（ ）。 | A．消除危险源 B．个体防护 C．隔离 D 、减少事故和失误 E 、限制能量或危险物质 |  | 0.4±0.05 |
| 从事矿山、建筑、危险物品生产作业的从业人员，一旦发现将要发生透水、瓦斯爆炸、煤与瓦斯突出、冒顶片帮，坠落、倒塌，危险物品泄漏、燃烧、爆炸等紧急情况并且无法避免时，法律赋予他们享有（ ）的权利。 | A．停止作业 B．紧急撤离 C．拒绝违章指挥 D．强令冒险作业 E．得知危险因素、防范措施和事故应急措施 |  | 0.4±0.05 |
| 我国安全生产工作，强化和落实生产经营单位的主体责任，建立（ ）的机制。 | A．生产经营单位负责 B．职工参与 C．政府监管 D．行业自律 E．社会监督 |  | 0.5±0.05 |
| 生产经营单位作出涉及安全生产的经营决策，应当听取（ ）的意见。 | A．工会组织 B．安全生产管理机构 C．工程技术人员 D．安全生产管理人员 E．国务院 |  | 0.6±0.05 |
| 煤的自燃倾向性分为（ ）。 | A. 容易自燃 B. 自燃 C. 不易自燃 D. 极不易自燃 |  | 0.6±0.05 |
| 根据《煤矿安全规程》第237条规定：冲击地压矿井应当选择合理的（）及开采保护层等区域防冲措施。 | A. 开拓方式 B. 采掘部署 C. 开采顺序 D. 采煤工艺 |  | 0.6±0.05 |

## 表3 是非题

| 赛项名称 | 生产事故应急救援 | 英语名称 | Emergency rescue of production accidents |
| --- | --- | --- | --- |
| 赛项编号 | GZ005 | 归属产业 | 制造业 |
| 赛项组别 |
| 中职组 | 高职组 |
| □学生组 (教师组 □师生联队试点赛项 | (学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 |
| 题目类型 | (单选题 (多选题 (是非题 |
| 题目内容 | 题目答案 | 难度系数 |
| 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，但在生产任务重时，从业人员可以先上岗，后培训。 | (正确 (错误 | 0.5±0.05 |
| 发现有人被机械伤害的情况时，虽及时紧急停车，但因设备惯性作用，仍可造成伤亡。 | (正确 (错误 | 0.5±0.05 |
| 作业人员发现事故隐患或其它不安全因素时，应当立即向现场安全生产管理人员或本单位负责人报告。 | (正确 (错误 | 0.6±0.05 |
| 同一种粉尘，在空气中的浓度越高，吸入量越大，则尘肺病的发病率就低。 | (正确 (错误 | 0.6±0.05 |
| 发生化学事故后，首先应迅速将警戒区内无关人员集中，以免人员伤亡。 | (正确 (错误 | 0.6±0.05 |
| 应急处置和救援是应对突发事件的核心环节，应当坚持“先避险，后抢险，先救人，再救物，先救灾，再恢复”的原则。 | (正确 (错误 | 0.6±0.05 |
| 对心脏停止者的救护只能由专业医护人员实施，我们需要做的应该是紧急拨打120，并将伤者抬至安全区域。 | (正确 (错误 | 0.6±0.05 |
| 监护人对“受限空间作业许可证”的安全措施落实情况要进行检查，发现安全措施不落实或安全措施不完善时，有权提出意见，经领导批准后停止作业。 | (正确 (错误 | 0.6±0.05 |
| 应急处置原则上反应要基本适度，严格控制和预防二次伤害！摒弃“不惜一切代价”的救援理念，慎用“进攻型”救援战术。 | (正确 (错误 | 0.6±0.05 |
| 根据安全生产方针的规定，所有生产经营单位在组织生产过程中，应当把生产放在第一位。 | (正确 (错误 | 0.6±0.05 |
| 人员乘坐人车时，可将较大物体放置于车外，便于人员乘坐。 | (正确 (错误 | 0.4±0.05 |
| 当人员发生烧伤时，应迅速将患者衣服脱去，用水冲洗降温，用清洁布覆盖创伤面，避免伤面污染。 | (正确 (错误 | 0.6±0.05 |
| 乘人吊椅距底板的高度不得小于0.2m，在上下人站处不大于1.0m。 | (正确 (错误 | 0.4±0.05 |
| 受限空间作业须指派至少一名接受过专业培训的监护人，明确其监护和救援职责。 | (正确 (错误 | 0.6±0.05 |
| 根据《煤矿安全规程》第238条规定：保护层开采应当遵守下列规定：（一）具备开采保护层条件的冲击地压煤层，应当开采保护层。 | (正确 (错误 | 0.4±0.05 |
| 安全生产技术与管理是煤矿安全生产的重要组成部分。 | (正确 (错误 | 0.5±0.05 |
| 各种用途的钢丝绳，其韧性必须符合相关规定要求。 | (正确 (错误 | 0.6±0.05 |
| 应急救援法律、法规是煤矿事故灾难应急救援的主要依据。 | (正确 (错误 | 0.4±0.05 |
| 根据《煤矿安全规程》第235条规定：必须建立区域与局部相结合的冲击地压危险性监测制度。 | (正确 (错误 | 0.6±0.05 |
| 避险、自救与互救是指在事故发生时，企业应该先保证自己安全，而不考虑周围的其他人。 | (正确 (错误 | 0.5±0.05 |

# 类型二

考查学生综合运用基本概念、理论、技能的能力，综合应用能力、创新精神和职业能力等内容。

## 表4  赛项技能模块汇总

| 赛项名称 | 生产事故应急救援 | 英语名称 | Emergency rescue of production accidents |
| --- | --- | --- | --- |
| 赛项编号 | GZ005 | 归属产业 | 制造业 |
| 赛项组别 |
| 中职组 | 高职组 |
| □学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 | ☑学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 |
| 模块数量 |  |
| 模块序号 | 技能竞赛内容 | 技术技能要点 | 专业知识能力要求 | 对应核心课程 | 权重占比 （%） | 竞赛时间 （min） | 评分方法 |
| 模块1 | 生产安全应急理论知识检测 | 应急安全法律法规、安全管理、现场急救、防火防爆、化工安全、矿山安全等知识。 | 熟悉应急安全法律法规； 具有应急安全管理理念； 具有一定的事故预防和应急救援基本专业知识。 | 安全管理、应急救援技术、化工安全生产技术、防火与防爆技术、应急风险评估、 矿井智能通风与安全等 | 20 | 50 | 机考评分 |
| 模块2 | 生产事故防控能力考评 | 生产事故危险源辨识与隐患排查能力； 生产事故预防能力； 生产事故应急救援方案设计。 | 具有生产事故危险源辨识与隐患排查能力； 具有生产事故预防能力； 具有生产事故应急救援方案设计能力。 | 安全管理、安全评价技术、防火与防爆技术、化工安全与环保、化工应急管理等 | 30 | 200 | 机考评分 |
| 模块3 | 典型生产事故应急救援实践操作 | 接警与应急准备； 火灾事故应急救援； 建筑坍塌是国际应急救援； 有限空间中毒事故应急救援。 | 具有闻警出动和应急准备能力； 具有火灾事故应急救援能力； 具有建筑坍塌事故应急救援能力； 具有有限空间中毒事故应急救援能力。 | 火灾救援技术、应急救援技术、建筑坍塌救援技术、危险化学品事故救援技术、火灾扑救安全与救护 | 50 | 150 | 过程评分 |

（注：评分方法分为机考评分、过程评分和结果评分三类，可选填）

## 表5  模块2任务分解

| 模块序号 | 模块2 | 对应赛项编号 | GZ005 |
| --- | --- | --- | --- |
| 模块名称 | 生产事故防控能力考评 | 子任务数量 | 3 |
| 竞赛时间 | 总时间200分钟 |
| 任务描述 | 生产事故危险源辨识与隐患排查、八大高危作业安全监护、生产事故应急救援方案设计 |
| 职业要素 | (基本专业素养 (专业实践技能 协调协作能力 持续发展能力 |
| 具体任务要求 | 子任务序号 | 任务要求 | 操作过程 | 考核点 | 评价标准 |
|  | 子任务2-1 | 生产事故危险源辨识与隐患排查 | 1.风险分级管控（4选3）： （1）加油站场景 （2）危险化学品仓库场景 （3）基坑工程场景 （4）冲压车间场景； 2.生产现场隐患排查（行业3选1，行业内3选1）： （1）化工行业 a.管道施工隐患排查 b.仓储区隐患排查 c.罐区隐患排查； （2）机械加工行业 a.冲压车间隐患排查 b.喷涂车间隐患排查 c.加工车间隐患排查； （3）建筑施工行业 a.建筑二次结构隐患排查 b.主体结构隐患排查 c.基坑工程隐患排查； 3.特殊作业现场隐患排查（8选1）： （1）高处作业隐患排查 （2）受限空间作业隐患排查 （3）动火作业隐患排查 （4）临时用电作业隐患排查 （5）盲板抽堵作业隐患排查 （6）吊装作业隐患排查 （7）动土作业隐患排查 （8）断路作业隐患排查； 4.公共场所隐患排查（3选1）： （1）加油站隐患排查 （2）社区隐患排查 （3）学校隐患排查； 5.隐患台账处理。 | 风险分级管控与隐患排查能力 | 总分10分，详情见表6 |
|  | 子任务2-2 | 生产事故预防能力考评 | 在虚拟3D场景中选择下列八大作业中的一个作业进行安全监护 1.动火作业安全监护 2.受限空间作业安全监护 3.高处作业安全监护 4.盲板抽堵作业安全监护 5.吊装作业安全监护 6.临时用电作业安全监护 7.动土作业安全监护 8.断路作业安全监护作业的安全监护 | 1.动火作业安全监护相关知识； 2.受限空间作业安全监护相关知识； 3.高处作业安全监护相关知识； 4.盲板抽堵作业安全监护相关知识； 5.吊装作业安全监护相关知识； 6.临时用电作业安全监护相关知识； 7.动土作业安全监护相关知识； 8.断路作业安全监护作业的安全监护相关知识。 | 总分10分，详情见表6 |
|  | 子任务2-3 | 生产事故应急救援方案设计 | 1.依据现场抽签确定的图纸、文字标准及误差要求，完成应急救援地形的编辑任务； 2.在完成地形编辑后，按照提示模拟摆放事故、伤员位置； 3.并根据设计的应急救援基地，确定应急救援路线； 4.救援灾情分析包括灾害类型判断、灾害地点、灾情波及范围、被困人员数量、灾情发展趋势预测； 5.救援措施设计包括救援任务、救援路线规划、救援顺序、救援拟采取的方法、救援保障。 | 1.应急救援地形的编辑任务完成情况； 2.按照提示模拟摆放事故、伤员位置等完成情况； 3.能够根据设计的应急救援基地确定应急救援路线； 4.能够正确进行救援灾情分析； 5.能够合理设计救援措施。 | 总分10分，详情见表6 |
| 赛项技术规范 | 涉及专业教学要求 | 《高等职业学校安全技术与管理专业教学标准》《高等职业学校应急救援技术专业教学标准》《高等职业学校化工安全技术专业教学标准》《高等职业学校通风技术与安全管理专业教学标准》 |
|  | 遵循国家标准和行业标准 | 1.《中华人民共和国安全生产法》 2.GB18218-2018《危险化学品重大危险源辨识》 3.GB 50160-2008《石油化工企业设计防火标准》(2018年版) 4.GB 2894-2008《安全标志及其使用导则》 5.GB 30871-2022《危险化学品企业特殊作业安全规范》 6.GB 50058-2014《爆炸危险环境电力装置设计规范》 7.《应急救援员国家职业技能标准（2019年版）》 8.AQ 1008-2007《矿山救护规程》 9.《煤矿安全规程》2022 其他相关法律法规、国家标准、行业标准等 |
| 赛项赛场准备 | 整个赛场面积不小于100㎡；配备能容纳45台相同配置的台式电脑机房不少于2个，每个机房内配有裁判用电脑、打印机等竞赛评判工具。机房周边设有卫生间等，有紧急疏散通道，并在赛场周围设置隔离带；竞赛机房内竞赛用电脑摆放合理，竞赛工位相对独立，确保选手独立开展竞赛，不受外界影响；建议能够同时满足至少60人以上同时在线登录；赛场环境中存在人员密集、车流人流交错的区域，除了设置齐全的指示标志外，须增加引导人员，并开辟紧急通道。 |
| 注意事项 | 4人操作，协同作业，减少操作卡顿，系统死机等异常情况发生 |

## 表5  模块3任务分解

| 模块序号 | 模块3 | 对应赛项编号 | GZ005 |
| --- | --- | --- | --- |
| 模块名称 | 典型生产事故应急救援实践操作 | 子任务数量 | 4 |
| 竞赛时间 | 总时间150分钟 |
| 任务描述 | 接警与准备、火灾事故应急救援、受限空间中毒事故应急救援、建筑坍塌事故应急救援 |
| 职业要素 | 基本专业素养 (专业实践技能 协调协作能力 持续发展能力 |
| 具体任务要求 | 子任务序号 | 任务要求 | 操作过程 | 考核点 | 评价标准 |
|  | 子任务3-1 | 接警与准备 | 救援中心接到事故报警，救援小队进行救援前的准备工作 1.闻警出动 2.应急救援准备 | 1.接警集合 2.向应急救援指挥中心汇报 3.进入灾区装备检查 4.仪器检查 5.正压氧气呼吸器的佩戴 6.正压氧气呼吸器自检内容和程序 7.互检 8.撤出灾区装备齐全 | 总分7分，详情见表6 |
|  | 子任务3-2 | 火灾事故应急救援 | 采用虚实结合方式，火灾场景采用3D虚拟技术某一火灾初期事故场景，要求团队依据不同的火灾生产事故场景进行灭火处理。 1.常见火灾处置。 2.复杂火区气样采集与火灾爆炸风险分析 | 1.常见火灾处置的过程和结果； 2.复杂火区气样采集 3.火灾爆炸风险分析； | 总分10分，详情见表6 |
|  | 子任务3-3 | 受限空间中毒事故应急救援 | 1.接受应急救援任务 2.指挥应急救援 3.确认现场环境安全 4.三脚架的检查与搭设 5.防护用品穿戴 6.通风及气体检测 7.进入受限空间实施应急救援 8.现场整理 9.撤离申请表的填写 | 有限空间事故救援的相关知识。 | 总分13分，详情见表6 |
|  | 子任务3-4 | 建筑坍塌事故应急救援 | 本事故模拟生产经营过程中出现的建筑坍塌事故灾害现场，要求救援人员使用生命探测仪进行全面侦查探测坍塌区域，营救伤员脱离危险区域，进行现场心肺复苏、骨折固定、伤员搬运等技术操作，完成后将生命体征信号及现场情况及时完成上报指挥部。 | 1.坍塌区域生命探测标注，包括大区域探测和小区域探测 2.坍塌区域遇险人员抢救，包括 伤员转移、现场心肺复苏、伤员止血、创伤包扎、伤员骨折固定 | 总分20分，详情见表6 |
| 赛项技术规范 | 涉及专业教学要求 | 《高等职业学校安全技术与管理专业教学标准》《高等职业学校应急救援技术专业教学标准》《高等职业学校化工安全技术专业教学标准》《高等职业学校通风技术与安全管理专业教学标准》 |
|  | 遵循国家标准和行业标准 | 《消防应急救援 作业规程》GB/T 29179-2012 《消防应急救援 技术训练指南》GB/T 29175-2012 《消防应急救援 装备配备指南》GB/T 29178-2012 《消防应急救援通则》GB/T 29176-2012 《消防员现场紧急救护指南》XF/T 968-2011 《应急救援员国家职业技能标准（2019年版）》 《矿山救护规程》AQ 1008-2007 |
| 赛项赛场准备 | 配备8套（6套使用2套备用）应急救援实践操作考评装置，具备以声光电气等形式模拟火灾事故、受限空间中毒事故、建筑坍塌事故等典型生产事故应急救援的真实场景，具备应急救援实践操作功能。 |
| 注意事项 | 4人操作，协同作业。 |

# 类型三

## 表6   任务2-1生产事故危险源辨识与隐患排查考评任务分解表

| 赛项名称 | 生产事故应急救援 | 英语名称 | Emergency rescue for production accidents |
| --- | --- | --- | --- |
| 赛项编号 | GZ005 | 归属产业 | 制造业 |
| 任务名称 | 危险源辨识与隐患排查 |
| 赛项组别 |
| 中职组 | 高职组 |
| □学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 | ☑学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 |
| 竞赛时间 | 总时间60分钟，其中准备5分钟、实施50分钟、评价5分钟 |
| 任务描述 | 以安全管理人员的角度，进行现场危险源辨识和隐患排查，对作业风险进行分级管控，根据安全检查表进行隐患排查，对发现的安全隐患进行上报与处置 |
| 对应产业 | 制造业 |
| 对应岗位 | 安全管理人员、安全技术人员、应急救援人员 |
| 岗位核心能力 | 1.熟悉国家有关安全生产的法律、法规、规章、规程和国家标准、行业标准。 2.建立、健全安全生产责任制。 3.熟悉本行业的安全生产知识。 4.具备企业管理能力。 5.具备事故应急救援和调查处理的知识。 6.按要求参加各种安全大检查以及其他有关安全生产的工作，保障生产经营单位安全生产，防止和减少各类生产安全事故的发生。 7.必须经过有关主管部门组织的安全生产知识和管理能力的考核合格后，方可任职。 8.事故应急救援和调查处理的能力。 |
| 岗位职务任务书 | 任务名称 | 任务要求 | 操作过程 | 考核点 | 评价标准 |
|  | 危险源辨识 | 危险源辨识 | 从加油站、危险化学品仓库、基坑工程、冲压车间三维场景中抽取1个请辨识场景内的风险点，分析其中的能量源、能量载体，判断可能造成的事故类型。 | 辨识指定区域内的风险点；根据风险点的信息，按照《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-1986）中的20种事故类别的标准名称填写风险点对应的可能事故类型 | 危险源辨识（0.45分） 技术平台随机抽取场景，选手查阅平台给出的参考资料，并在三维虚拟场景中进行漫游，确认场景中危险源状态，并按照题目一一作答，完成危险源辨识工作。 危险源辨识（0.45分） 辨识指定区域内的风险点；根据风险点的信息，按照《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-1986）中的20种事故类别的标准名称填写风险点对应的可能事故类型，错填或未填，每组扣0.15分，扣完为止； |
|  |  | 重大危险源辨识 | 请根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218）的要求，辨识场景内是否存在重大危险源，若存在请确定该重大危险源的级别。 | ①了解重大危险源辨识相关标准； ②掌握对重大危险源进行分级的技能。 | 重大危险源辨识（0.3分）据场景信息及生产资料文件，填写“危险源”，及对应的“实际存在量”、“是否是重大危险源”、“重大危险源等级”，错填或未填，每空扣0.1分，扣完为止。 |
|  |  | 制定《设备设施清单》 | 请结合给出的《安全检查表》，列出场景内的《设备设施清单》。 | 制定《设备设施清单》 ①具备查阅《安全检查表》等安全技术资料的能力； ②掌握《设备设施清单》制定的方法。 | 制定《设备设施清单》（0.15分）结合给定的《安全检查表》，按照给定的表格内容，填写“类别”、“所在位置”、“所属单位”、“是否是特种设备”，每空0.05分，错填或未填均扣分；本题配分0.15分，扣完为止。 |
|  |  | 编制《安全检查表分析（SCL+LEC/SCL+LS ）评价记录》 | 依据《设备设施清单》，按功能或结构划分为若干危险源，对照安全检查表，结合作业条件预先危险分析评价法，进行分析记录，并编制完成以下《安全检查表分析（SCL+LEC/SCL+LS）评价记录》。 | 编制《安全检查表分析（SCL+LEC/SCL+LS）评价记录》 ①具备根据检查标准对检查项目潜在风险进行分析的能力； ②具备运用SCL+LEC/SCL+LS分析法对设备设施存在的风险进行分析的能力。 | 编制《安全检查表分析（SCL+LEC/SCL+LS ）评价记录》（0.9分） 根据已知的“风险点”、“检查项目”、“检查标准”，在场景中漫游，结合有关生产资料，将“潜在风险及主要危害后果”、“现有控制措施”两列中的空白内容补充完整；然后采用作业条件预先危险性分析评价法（LEC）或风险矩阵法（LS）对风险点进行分析，并逐行逐列填入对应的数值，计算得到相应的风险等级数值，并根据风险等级数值判定对应的风险级别，每空0.15分，错填或未填均扣分；本题配分0.9分，扣完为止。 |
|  |  | 编制《工作危害分析（JHA+LEC/JHA+LS ）评价记录》 | 请采用《作业危害分析法（JHA）》对作业进行风险分析，并编制完成《工作危害分析（JHA+LS）评价记录》，作业可在生产资料库中查阅。 | 编制《工作危害分析（JHA+LS）评价记录》 ①具备根据生产资料进行风险点辨识的能力； ②具备运用JHA+LEC分析法对生产活动进行分析的能力。 | 编制《工作危害分析（JHA+LEC/JHA+LS ）评价记录》（0.9分） 根据已知的“作业步骤”、“危险源或潜在事件”，在场景中漫游，结合有关生产资料，填写对应的 “主要后果”，补充“现有控制措施”中的空白内容，采用作业条件预先危险性分析评价法（LEC）或风险矩阵法（LS）对风险点进行分析，并逐行逐列填入对应的数值，计算得到相应的风险等级数值，并根据风险等级数值判定对应的风险级别，每空0.15分，错填或未填均扣分；本题配分0.9分，扣完为止。 ⑥编制《设备设施风险分级管控清单》（0.45分） |
|  |  | 编制《设备设施风险分级管控清单》 | 根据上述分析，编制《设备设施风险分级管控清单》。 | 编制《设备设施风险分级管控清单》 ①具备对风险的危害后果进行分析的能力； ②具备制定管控措施的能力； ③具备设置管控级别及责任人的能力。 | 编制《设备设施风险分级管控清单》（0.45分） 按照《安全检查表分析（SCL+LEC/SCL+LS）评价记录》中的内容，结合生产资料相关文件，从公司级、部门级、车间级、班组级、岗位级中选择对应的“管控级别”，填写对应的“管控责任人”，需具体到人名，且两项需保持逻辑对应，每组“管控级别”与“管控责任人”，0.12分，错填或未填均扣分；本题配分0.45分，扣完为止。 |
|  |  | 编制《作业活动风险分级控制清单》 | 根据上述分析，编制《作业活动风险分级控制清单》。 | 编制《作业活动风险分级控制清单》 ①具备对风险的危害后果进行分析的能力； ②具备制定管控措施的能力； ③具备设置管控级别及责任人的能力。 | 编制《作业活动风险分级控制清单》。（0.45分） 从按照《工作危害分析（JHA+LEC/JHA+LS）评价记录》中的内容，结合生产资料相关文件，从公司级、部门级、车间级、班组级、岗位级中选择对应的“管控级别”，填写对应的“管控责任人”，需具体到人名，且两项需保持逻辑对应，每组“管控级别”与“管控责任人”0.12分，错填或未填均扣分；本题配分0.45分，扣完为止。 |
|  |  | 根据给定的风险判定指标绘制岗位作业风险比较图 | 请根据场景对应布局平面示意图及相关信息，进行风险四色图绘制 | 进行风险四色图绘制 具备根据管控措施、可能产生的后果计算风险等级并绘制四色图的能力。 | 根据给定的风险判定指标绘制岗位作业风险比较图（0.15分） 根据企业相关生产资料，结合给定的风险判定指标，填写题目中的几种作业风险等级数值，系统按照风险等级从高到低排序完成岗位作业风险比较图；每个作业活动对应的风险等级数值为0.03分，错填或未填均扣分，本题配分0.15分，扣完为止。 |
|  |  | 查找岗位风险管控应知应会卡中的错误 | 请查找以下岗位风险管控应知应会卡中的错误。 | 查找岗位风险管控应知应会卡中的错误 具备分析岗位风险并制定预防处置措施的能力。 | 查找岗位风险管控应知应会卡中的错误。（0.25分） 查找给定的岗位风险管控应知应会卡中的5处错误，每处0.05分，找错或未找到均扣分，本题配分0.25分，扣完为止。 |
|  | 生产现场隐患排查 | 检查现场安全防护 | 需要根据现场情况，选择穿戴适用的安全防护用品选择并穿戴适用的安全防护用品并进行自动检测； | 根据现场情况，选择穿戴适用的安全防护用品选择并穿戴适用的安全防护用品，在图像识别平台进行自动识别检测。 | 检查现场安全防护（0.3分） 根据场景任务描述，选择相应的安全防护用品，每错一项扣0.15分，扣完为止。 |
|  |  | 隐患排查 | 使用操作终端在计算机上的三维虚拟场景进行漫游，依据检查条目内容进行隐患排查，并直接对发现的隐患进行登记录入： ①根据检查表信息进行虚拟场景安全检查； ②判断25项检查项是否存在安全隐患； ③将发现的安全隐患信息进行填表上报； | 根据安全检查表条目内容，在下述三维场景中进行检查： （行业三选一，行业内3选1）： 1)化工行业 a.管道施工隐患排查：1)吊装作业时，指挥人员应佩戴明显的标志。 2)当起重臂吊钩或吊物下面有人不得进行起重操作。3)吊物捆绑、紧固、吊挂不牢，吊挂不平衡而可能滑动不得进行起吊。4)警戒区域及吊装现场应设置安全警戒标志。5)停工和休息时，不得将吊物、吊笼、吊具和吊索掉在空中。6)起重指挥人员应佩戴安全帽。7)构件摆放应稳固，构件立方应采取防止倾倒措施。8)钢丝绳损伤达到报废标准等情况下严禁起吊操作。9)任何人不得随同被吊物件升降，不得随同起重机械升降。10)配电箱中导线的进线口和出线口应设在箱体的下底面。11)在开关箱、配电箱、配电盘前方1m远处的地面上，用黄色油漆或黄色警戒线做警示。12)照明灯应符合防爆、防水要求。13)地面走线埋地深度不应小于0.7m。14)电缆绑扎线应采用绝缘线。15)电焊机等电气设备15m范围内，不应存放易燃、易爆、腐蚀性等危险物品。16)配电箱内电缆区分线色，A相线用黄色、B相线用绿色、C相线用红色、N工作零线用淡蓝色，PE保护零线用绿/黄双色。17)地面走线横跨道路，应加设防护套管。18)动火作业前，应检查动火工器具本质安全程度，保证安全可靠。19)对于用火点周围有可能泄露易燃、可燃物料的设备，应采取有效的空间隔离。20)乙炔瓶应直立放置。21)氧气瓶与乙炔瓶间距不应小于5米。22)氧气瓶与乙炔瓶距离动火作业地点不应小于10米。23)氧气瓶不得在烈日下暴晒。 手持电动工具外观完好，标牌清晰、护罩齐全。24)动火作业应配备足够适用的消防器材。25)对于用火点周围有可能泄露易燃、可燃物料的设备，应采取有效的空间隔离。26)使用便携式可燃气体检测仪时，检测设备应经标准气体样品标定合格。27)使用手持电动工具时，应穿戴绝缘防护用品，应对眼睛进行适当的保护。28)现场未设置或者缺少禁止、警告、指令、提示等安全标志。29)氧气、乙炔气管道老化、皲裂。30)作业人员衣服穿着整齐。 31)现场临时用电配电盘、箱完好无破损。32)处于甲、乙类区域的动火作业，地面如有地沟，距用火点15m以内的，应采取封盖等措施。33)动火作业应有专人监护。34)特种作业人员必须取得相应的上岗作业资格证。 b.仓储区隐患排查: 1)储存氧化剂、易燃易爆物质的库房，应采用易于清洗，撞击或摩擦时不产生火花的地面;2)仓库的安全出口，严禁堆放物品;3)仓库的疏散门应采用向疏散方向开启的平开门;4)出口标志一般应设在安全出口的上部，严禁安装在可移动的门、窗上;5)疏散指示标志（灯）一般设在疏散走道的墙面上，标志的上边缘距地面高度应不大于1.0m（一般情况0.5~1.0m为宜，疏散光流灯中心距地0.3~0.5m为宜）;6)化学危险品贮存区域内疏散指示标志，应符合安全要求;7)化学危险品贮存区域内火灾事故照明应符合安全要求;8)消防设施、器材和消防安全标志保持完好有效;9)消防设施、器材和消防安全标志保持完好有效;10)消防设施、器材和消防安全标志保持完好有效;11)消防设施、器材和消防安全标志保持完好有效;12)灭火器、消防栓配置应符合GB 50140的相关规定;13)手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上，其顶部离地面高度不应大于1.50m；底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器箱不应上锁;14)灭火器材应摆放在明显和便于取用的地方，周围不准堆放物品和杂物;15)消防栓阀门转动灵活，无泄漏,水压正常,消防带、消防枪头数量符合要求;16)消防箱内水枪是否齐备、无破损、无堵塞，是否可以随时使用；水带有无破损、堵塞、发黑、发霉现象。 17)化学危险品贮存区域内灯具应符合安全要求;18)库房内不准设置移动式照明灯具;19)防爆电气设备的级别和组别不应低于该爆炸气体环境内爆炸性气体混合物的级别和组别;20)多个标志牌在一起设置时，应按警告、禁止、指令、提示类型的顺序，先左后右、先上后下地排列;21)标志牌不应设在门、窗。架等可移动的物体上，以免标志随母体物体相应移动，影响认读;22)安全标志牌应设在与安全有关的醒目位置;23)标牌前不得放置妨碍认读的障碍物;24)库区内禁止烟火，并设有明显标识;25)桶装仓库门洞处设筑漫坡，高度为150-300毫米 ;26)门窗向外开启;27)进入甲、乙类物品库房的叉车必须是防爆型的;28)各种机动车辆装卸物品后，不准在库区、库房、货场内停放和修理;29)叉车的刹车、转向、灯光、喇叭和后视镜等功能齐全、可靠;30)检测比空气重的可燃气体或有毒气体时，探测器的安装高度宜距地坪（或楼地板）0.3~0.6m;31)释放源处于封闭式厂房或局部通风不良的半敞开厂房内，可燃气体探测器距其所覆盖范围内的任一释放源的水平距离不宜大于5m;32)电动机及启动装置的外壳均应接地，接地点应明显，不应用电缆套管代替接地装置;33)生产区不应种植含油脂多的树木，厂区的绿化不应妨碍消防操作;34)企业应编制操作规程,并发放到相关岗位;35)仓库内设物料危险告知牌，标明物理、化学特性、危害程度、应急处置措施和方法;36)针对可能发生的事故类型，按照规定配备足够的应急救援器材、消防设施及器材；37)仓库场所应划线标明库房的墙距、垛距、主要通道、货物固定位置等，并按标准要求设置必要的防火安全标志;38)照明灯具下方不准堆放物品，其垂直下方与储存物品水平间距不得小于0.5米;39)库房内堆放物品应满足以下要求：物品堆垛与堆垛之间的距离不小于1m;40)甲、乙类物品库房内不准设办公室、休息室;41)静电危险场所要使用防爆型静电消除器;42)人体静电消除仪应接地牢靠;43)装卸甲、乙类物品时，操作人员不得穿戴易产生静电的工作服、帽和使用易产生火花的工具;44)防火墙上不应开设门、窗、洞口，确需开设时，应设置不可开启或火灾时能自动关闭的甲级防火门、窗;45)库区内不得搭建临时建筑和构筑物。 c.罐区隐患排查；1)储罐罐顶上经常走人的地方，应设防滑踏步和护栏，测量孔应设测量平台。2)管道穿越防火堤处应采用不燃烧材料严密填实。3)防火堤高度大于1.2米时踏步应设置防护栏。4)管道之间应采用焊接连接。5)钢储罐必须做防雷接地，接地点不应少于2处。6)抗震设防烈度为6~9度的常压立式圆筒型钢制储罐主要进出口管线的金属软管和波纹补偿器的选用和安装应执行SY/T4073-94有关规定。7)电线线路做套管保护。8)保护套管做接地。9)选用材质符合要求，管线无泄漏、无锈蚀。10)本体表面无裂缝，无严重锈蚀，防腐良好。11) 基座稳固无裂缝、无下沉。12)温度表表体整洁无污染。13) 储罐区压力储罐应选择符合测量范围要求的压力传感器。14)液位计示数显示准确。15)阀门灵敏可靠无泄漏，选用材质符合要求。16)防火堤选用材质、高度、厚度、耐火等级符合要求，无裂纹、孔洞。17)接闪器无锈蚀。18)断接卡无锈蚀，设置高度符合要求。19)接地线应无破损锈蚀 20)消防设施、器材和消防安全标志保持完好有效。21)消防设施、器材和消防安全标志保持完好有效。22)消防设施、器材和消防安全标志保持完好有效。23)检测比空气重的可燃气体或有毒气体时，探测器的安装高度宜距地坪（或楼地板）0.3~0.6m。24)电动机及启动装置的外壳均应接地，接地点应明显，不应用电缆套管代替接地装置。25)台面板周围的踢脚挡板高度不小于100mm。26)不同材质的支架与管道间设置橡胶垫片。27)静电危险场所要使用防爆型静电消除器。28)油罐的上罐扶梯入口与采样口处应设人体静电消除装置。29)多个标志牌在一起设置时，应按警告、禁止、指令、提示类型的顺序，先左后右、先上后下地排列。30)小于等于1000m³的固定顶立式储罐间距不少于两罐中较大储罐半径的0.75倍 31)排水沟内不应有杂物。32)消防管线应涂红色。33)相邻储罐组防火堤外堤脚线之间应有消防道路或留有宽度不小于7m 的消防空地。34)过滤器做接地保护。35)过滤器螺栓齐全。36)防火堤外张贴物料危险告知牌，标明物理、化学特性、危害程度、应急处置措施和方法。37)防火堤外张贴物料危险告知牌，标明物理、化学特性、危害程度、应急处置措施和方法。38)储罐顶部应设置风向标，风向标应完好。 2)机械加工行业 a.冲压车间隐患排查：1)地面坑、坎应该设置盖板或护栏。 2)工件、材料等应堆放整齐、平稳可靠，不得超过2m高度。 3)安全标志应完整、清晰、齐全。 4)车间照明灯具应完好。 5)消防栓不得被任何物品遮挡。 6)灭火器配置应符合GB 50140的相关规定，且消防设施、设备完好。 7)消防箱内水枪必须齐备、无破损、无堵塞，以便随时使用；水带无破损、堵塞、发黑、发霉现象。 8)消防器材应该进行“四定”管理。 9)应急照明灯具应完好。 10)起重机大梁无变形；端部警示色带明显；额定重量标识明显。 11)起重机上有吊载物品时不得离开工位。 12)起重机吊钩无明显缺陷、裂缝。 13)起重机防脱钩器应完好。 14)起重机自身重量标识和最大起重量标识应完好、清晰。 15)起重机行车停在一侧空地上并使吊钩离地2m以上，悬臂吊升至警戒线上方。 16)起重机起吊时必须在垂直位起吊，禁止斜拉斜吊。 17)叉车司机应正确使用叉车配备的安全带。 18)叉车司机应持相关证件上岗。 19)叉车起步时应缓慢平稳，行驶时应降下门架。 20)叉车在生产车间区域内的行驶速度不得超过5km/h，必须低速安全行驶。 21)叉车运送空托盘（木拍）时，每次应小于12块。 22)叉车停车后，不得让发动机空转而无人看管。 23)当叉车载物高度阻挡驾驶员视线时，应后退低速行驶，倒车行驶时应看向后方。 24)配电箱线路无凌乱、蓬松、裸露、接触不良等现象。 25)离焊接点5ｍ内及下方不得有易燃物品，10ｍ内不得有乙炔发生器或氧气瓶。 b.喷涂车间隐患排查：1)通道破损时未设置安全警示牌;2)消防水带不能正常使用;3)消防箱内放置杂物;4)灭火器压力表显示压力不足;5)灭火器压力表显示压力不足;6)灭火器没有人员定期检查;7)应急照明灯插头没插;8)PE线未连接，箱门未上锁;9)配电柜中有遗留工具;10)线路接触不良;11)喷漆人员未穿戴防护服;12)喷漆人员未佩戴防护手套;13)喷漆房电气设备未使用防爆灯具开关;14)喷漆房安全门向内打开;15)喷漆房地面有大量油漆残留;16)储气罐严重锈蚀;17)储气罐上有杂物;18)储气罐压力过高，且安全阀无法工作;19)空气压缩机漏气;20)空气压缩机漏油;21)调漆室工作时抽风机没有启动;22)调漆人员未佩戴防静电手套;23)调漆间标识设置错误;24)废油漆桶直接堆存在调漆室内;25)调漆室内放置有打火机;26)调漆室放置非防爆对讲机;27)未穿戴喷砂手套;28)喷砂房气路漏气;29)储气罐表皮脱落;30)储气罐上有杂物;31)压力表未张贴年检合格证;32)安全阀未悬挂年检合格证;33)空气压缩机漏气;34)空气压缩机漏油;35)喷砂作业时有人员调整设备;36)管材下没有设置枕木;37)没有设置楔垫;38)楔垫材质不符合要求;39)管材存放区标牌内容缺失;40)喷漆房危险告知牌内容缺失;41)垛与垛间距小于1.5m;42)储气罐漏气。 c.加工车间隐患排查: 1)地面坑、坎是否设置盖板或护栏。2)工件临时占用通道是否设置警示牌。3)作业场所的原材料、半成品、成品、废品及工具墙应进行定置管理、摆放整齐、平稳可靠。4)工件材料不能直接堆垛在地面上。5)各类工位器具，专用工、模、夹具存放应牢固可靠、符合安全要求。6)安全告示牌是否完整清晰，灭火器使用方法有否设置清晰，安全标志是否完整、清晰。7)顶棚通风设施是否完好。8)消防通道是否被堵塞占用。9)安全疏散通道、安全出口是否通畅。10)通向灭火器和消防栓/带的通道是否畅通无阻，消防器材、设施周围是否被堵塞占用。11)灭火器、消防栓等使用说明是否清晰完整。12)消防箱内水枪是否齐备、无破损、无堵塞，是否可以随时使用。13)水带有无破损、堵塞、发黑、发霉现象。14)消防器材是否进行“四定”管理。15)应急照明灯具是否完好。16)配电箱1米范围内不应有物品遮挡。17)配电箱金属外壳与PE线可靠连接，箱门未被随意开启。18)配电箱内无纱布铁屑或其他杂物、积水等。19)线路无凌乱、蓬松、裸露、接触不良等现象。20)电源线架空2m以上敷设，若沿地面敷设应穿钢管保护。21)操作前要紧身防护服，袖口扣紧，上衣下摆不能敞开，严禁戴手套，不得在开动的机床旁穿、脱换衣服，或围布于身上，防止机器绞伤。必须戴好安全帽，辫子应放入帽内，不得穿裙子、拖鞋。要戴好防护镜，以防铁屑飞溅伤眼。 22)机床运转时，不准测量工件，不准用手去刹转动的卡盘；用砂纸时，应放在锉刀上，严禁戴手套用砂纸操作，磨破的砂纸不准使用。23)用锉刀打光工件，必须右手在前，左手在后，应将刀架退至安全位置，不准使用无柄锉刀。24)车床工作时间离开必须停机断电。25)调整刀具所用工具不能放置在机床内。26)严禁用手触摸机床的旋转部分，严禁在车床运转中隔着车床传送物件。装卸工件，安装刀具，加油以及打扫切屑，均应停车进行。清除铁屑应用刷子或钩子，禁止用手清理。27)加工的工件不宜过长，切削长轴类须使用中心架，防止工件弯曲变形伤人。28)工作中严禁带手套，不得穿拖鞋操作，要戴帽子和眼镜作业。29)机床变速必须停车进行，设备开动后操作者不得离开或托人代管，因故要离开时必须停车并切断电源。30)工件必须正确牢固的装卡在工作台上，钻小件时应用工具夹持防止被加工件带起旋转，不准用手拿。31)选择适合要求的钻头进行装夹固紧，将待钻孔的工件提上钻床工作台，待钻孔中心与夹头中心对准、校正、固紧。32)禁止用纱布或手擦拭及用嘴吹来清理铁屑。33)工作时要保持工作台干净无杂物。34)工件夹紧要牢固、对准，工作中不应松动，工作前需检查镗床各部件是否完好。35)不得穿拖鞋、裙子进行镗床操作，需戴好护目镜。36)设备检修时需停机断电 确保镗床周围环境无积水，积油等与作业无关的物品。37)机床运转时，切勿将手伸过工作台。38)焊接作业时应穿戴绝缘鞋、手套、工作服、面罩等劳动防护用品。39)焊接作业人员必须经过专业培训，持证上岗（特种作业人员）。40)操作砂轮机时不得佩戴手套，需佩戴护目镜，不穿裙子，上衣下摆不能敞开 砂轮机无人使用时需停机断电。41) 操作砂轮机时需站在砂轮侧面进行操作。 3)建筑施工行业 a.建筑二次结构隐患排查:1)现场安全员的安全生产考核合格证书超出有效期;2)现场安全员未通过安全生产考核;3)特种作业证类别错误;4)作业人员的特种作业证超出有效期限;5)高处作业人员未按规定佩戴安全帽;6)高处作业人员未按规定佩戴安全带;7)高处作业人员的安全带未挂在专用安全绳上;8)高处作业吊篮内有三名作业人员;9)同一垂直方向上交叉作业未设置防护层;10)高处作业下方有其他人员活动;11)高处作业下方未设置警戒线;12)高处作业未设置安全警示牌;13)无人员作业时吊篮停放在半空中;14)吊篮工作钢丝绳开裂;15)吊篮安全绳打结;16)吊篮未安装限位器;17)监护人员未佩戴明显的监护标志;18)物料提升机缺少安全门;19)物料提升机防护网破损;20)现场违规使用物料提升机载人;21)施工现场只有一个出入口;22)出入口摆放梯子、纸箱等杂物，造成堵塞;23)出入口未设置五牌一图;24)出入口的五牌一图损坏 现场未设置洗车台;25)现场未设置消防器材;26)消防器材处堆放纸箱等杂物;27)现场未设置分配电箱;28)总配电箱未设置门锁;29)总配电箱未设置防护棚;30)开关箱距分配电箱35m;31)开关箱中心距离地面1.2m;32)总配电箱内存在杂物;33)建筑物通道口未设置防护棚;34)建筑物通道口防护棚两侧未封闭;35)建筑物内的洞口未设置防护措施;36)建筑物内的洞口未设置当心坠落的安全标识;37)电梯口未设置防护栏杆;38)电梯井防护未设置安全标识;39)电梯井内未设置安全平网;40)楼梯旁缺少防护栏杆;41)楼面临边防护不完整;42)移动式脚手架缺少防护栏杆;43)移动式脚手架缺少爬梯;44)移动式脚手架平台上的铺板铺设不严密;45)移动式脚手架上违规使用凳子垫高。 b.主体结构隐患排查：1)工现场大门与场外道路相接段的地面及主干道未形成环形贯通且未设置调车场地;2)进入施工区的通道未设置门禁和考勤设备;3)施工生产区域未实行封闭管理，主要进出口处未设明显的施工警示标志;4)脚手架横向扫地杆处于纵向扫地杆的上部;5)两根相邻纵向水平杆的接头设在同步内;6)洞口未设置防护栏杆及警示标识;7)施工升降机基础周边5米以内，堆放易燃易爆物品及其他杂物;8)安全通道在安全通道防护棚进口处未张挂安全警示标志牌和安全宣传标语;9)扫地杆高度大于200mm;10)满堂脚手架中间步立杆采用旋转扣件连接;11)横向水平杆伸出扣件边缘的距离小于100mm;12)一横向杆件有明显变形;13)脚手架底层步距为3m;14)纵向水平杆设置在了立杆外侧;15)一根纵向水平杆单根杆长度小于3跨;16)一根纵向水平杆搭接长度为0.5m;17)脚手板未铺满、铺实;18)物料提升机外侧未封闭;19)卸料钢平台上部拉结点设置在脚手架上;20)电梯井口未设置安全平网;21)拆下的模板杂乱堆置在现场;22)塔吊起重臂起落或回转半径内有障碍物;23)塔吊未设置可靠的接地装置;24)木工棚未配备消防器材，未设置明显防火标志;25)木工棚内工人吸烟;26)圆盘锯没有防护罩;27)木工机械安装倒顺开关;28)电焊机未接地;29)堆放钢筋时下面未垫方木;30)分配电箱与开关箱的距离32m，过远;31)现场未设置消防器材;32)配电箱箱体未设置防护棚和门锁;33)配电箱内放置杂物;34)施工现场室外电缆在地面明设;35)施工现场范围内堆放有裸土，未使用850密目网覆盖;36)扣件存在裂纹;37)扣件螺栓滑丝;38)脚手架外侧未挂满密目安全网;39)密目安全网的宽度仅为1m;40)密目安全网上存在破洞;41)密目安全网变形;42)网体连接时未采用网眼连接方式，直接穿过密目安全网绑扎在钢管上;43)工人在脚手架推车;44)脚手架使用过程中工人随意将挡脚板拆除;45)木垫板厚度仅有40mm;46)木垫板跨度小于2跨;47)脚手架四周未设置排水沟;48)一步内未设置拦腰杆;49)两根相邻纵向水平杆的接头设置在同步内;50)剪刀撑跨越4根立杆;51)剪刀撑搭接长度仅有80cm;52)木脚板接头处缺少一根横向水平杆;53)脚手板外伸长仅有120mm。 c.基坑工程隐患排查：1)机械挖土时开挖不均衡，有超挖现象;2)支护结构未达到设计要求的强度提前开挖下层土方;3)基坑开挖过程中未采取防止碰撞支护结构或工程桩的有效措施;4)基坑开挖现场没有专业人员旁站指挥;5)基坑内土方开挖机械的安全距离不符合规范要求;6)基坑内未设置供施工人员上下的专用梯道;7)梯道设置不符合规范要求;8)基坑临边堆载土方不满足安全距离;9) 土方堆载高度过高;10)土方运输时，未注意交通安全;11)土钉间距及角度不满足规范要求;12) 土钉长度不足;13)注浆时，注浆枪头前站人;14)桩孔位置未回填土方或加盖盖板;15)孔口周边未设置护栏;16)基坑边未设防护栏杆;17)基坑边防护栏杆高度过低（0.8m）;18)未在危险处设置红色警示灯;19)基坑防护栏杆未悬挂"禁止翻越""当心坠落"等禁止、警告标志;20)标志牌明显污损;21)基坑边有透水层时未设置泄水孔;22)深基坑施工未实时进行第三方监测;23)三方监测，由本单位人员监测;24)开挖面与锚杆、土钉的高差大于500mm;25)桩工机械未设置安全保护装置;26)司机驾驶室内未张贴安全操作规程;27)桩工机械待用时未收起钻杆;28)降水水位与基坑底面平齐;29)基坑开挖时无排水设施;30)基坑内支撑上的作业人员使用的零部件随意抛落;31)基坑内施工人员的安全距离不符合规范要求;32)东侧开挖过程中，漏出的桩间土形成了孔洞，孔洞的大小超过桩径（桩直径是800mm）;33)未标识可能会影响的地下管线;34)危险性较大的分部分项工程未编制、未审核专项施工方案;35)基坑内有限空间作业时照度不足;36)配电箱内电缆不分线色5条线全部采用黑色;37)电线从箱门位置出;38)配电箱前方1m远地面，未做警戒线;39)外表有多余的开孔，缝隙能进雨水;39)土钉钢管叠放成堆，底部加垫不稳固;40)施工现场作业人员劳动防护服未穿戴完好;41)基坑分层厚度超过2m;42) 违规在支护结构上放置重物;43)挖土机械行走路线上未铺设硬化措施;44)人工拆除时，防护设施设置不完全。 c.基坑工程隐患排查； ） | 隐患排查（1.8分） Ⅰ根据安全检查表条目内容，判断10个检查条目为“符合”条目：每个检查条目分值为0.03分，共0.3分。 判断一个检查条目对应的内容符合检查标准，点击“符合”，视为判断正确，不扣分； 若点击“不符合”，视为判断错误，每个扣0.03分，后续录入的隐患信息无效； 若“符合”、“不符合”均不选，视为未作答，每个扣0.03分。 Ⅱ 根据安全检查表条目内容，逐一排查场景中10处一般隐患，并在隐患录入表格中录入隐患信息。 分值分配： 1）每个一般隐患点分值为0.06分，共0.6分； 2）一个检查条目下包括一个或多个隐患点，检查条目的分值为其包括的所有隐患点的分值总和。 扣分标准： 1）判断一条检查条目下对应的内容不符合标准，点击“不符合”，视为判断正确，不扣分； 2）点击“符合”，扣除检查条目分值； 3）若“符合”、“不符合”均不选，视为未作答，扣除检查条目分值； 4）一个检查条目判断为“不符合”后，应在隐患录入表格中逐级填写隐患位置、隐患对象、隐患描述、隐患等级、整改意见，并进行隐患拍照： i. 隐患位置、隐患对象、隐患描述均判断正确，视为该隐患判断正确，不扣分；再填写隐患等级、整改意见、隐患拍照，每项内容为0.02分，错填或未填均扣分； ii. 隐患位置、隐患对象正确，隐患描述错误，视为该隐患判断错误，扣0.06分，后续填写内容无效； iii. 当一个检查条目包括多个隐患时，应将其包括的隐患全部录入完毕，每少录入一个隐患，扣0.06分； iv. 若隐患对象错误，视为多录，每保存一次，视为多录一个隐患，每多录一个扣0.02分，直至该检查条目分值扣完为止。 Ⅲ 根据安全检查表条目内容，一一排查场景中5处重大隐患，并在隐患录入表格中录入隐患信息。 分值分配： 1）每个重大隐患点分值为0.18分，共0.9分； 2）一个检查条目下包括一个或多个隐患点，检查条目的分值为其包括的所有隐患点的分值总和。 扣分标准： 1）判断一个检查条目下对应的内容不符合标准，点击“不符合”，视为判断正确，不扣分； 2）点击“符合”，扣除检查条目分值； 3）若“符合”、“不符合”均不选，视为未作答，扣除检查条目分值； 4）一个检查条目判断为“不符合”后，应在隐患录入表格中逐级填写隐患位置、隐患对象、隐患描述、隐患等级、整改意见，并进行隐患拍照： i. 隐患位置、隐患对象、隐患描述均判断正确，视为该隐患判断正确，不扣分；再填写隐患等级、整改意见、隐患拍照，其中隐患等级为0.072分，整改意见为0.054分，隐患拍照为0.054分，填对不扣分，错填或未填均扣分； ii. 隐患位置、隐患对象正确，隐患描述错误，视为该隐患判断错误，扣0.18分，后续填写内容无效； iii.当一个检查条目包括多个隐患时，应将其包括的隐患全部录入完毕，每少录入一个隐患，扣0.18分； iv. 若隐患对象错误，视为多录，每保存一次，视为多录一个隐患，每多录一个扣0.018分，直至该检查条目分值扣完为止。 |
|  |  | 隐患台账处理 | ①根据隐患排查时录入的内容，依次填写可能伤害类型、整改要求、整改级别、整改负责人信息项； ②判断是否下发整改通知； ③最后根据整改情况及整改后照片判断隐患治理是否闭环。 | 1.一般隐患信息处理 2.重大隐患信息处理 | 隐患台账处理（0.9分） 一般隐患信息处理： 1）一般隐患信息处理满分为0.45分； 2）一次技能考核三个场景中的一般隐患共10个，一个一般隐患信息处理的总分值为0.045分，采用扣分逻辑，一个错误隐患条目扣0.045分，最多扣0.45分，扣完为止； 3）隐患描述正确的一般隐患按照具体信息项分配分值： i.可能伤害类型：0.006分，在下拉框中选择正确答案，错选或未选，均扣0.006分； ii. 整改要求：0.006分，在下拉框中选择正确的整改要求，错选或未选，均扣0.006分； iii.整改级别：0.006分，在公司治理、部门治理、车间治理、班组治理、岗位纠正中选择正确答案，错选或未选，均扣0.006分； iv.整改责任人：0.006分，在公司主要负责人、部门负责人、车间负责人、班组长、岗位固定成员中选择正确答案，错选或未选，均扣0.006分； v.是否下发整改通知：0.006分，选择“是”或“否”， 错选或未选，均扣0.006分； vi.是否闭环：0.015分，根据整改情况及整改后照片判断隐患治理是否闭环，选择“是”或“否”， 错选或未选，均扣0.015分。 重大隐患信息处理： 1）重大隐患信息处理满分为0.45分； 2）一次技能考核三个场景中的一般隐患共5个，一个一般隐患信息处理的总分值为0.09分，采用扣分逻辑，一个错误隐患条目扣0.09分，最多扣0.45分，扣完为止； 3）隐患描述正确的一般隐患按照具体信息项分配分值： i.可能伤害类型：0.012分，在下拉框中选择正确答案，错选或未选，均扣0.012分； ii.整改要求：0.012分，在下拉框中选择正确的整改要求，错选或未选，均扣0.012分； iii.整改级别：0.012分，在公司治理、部门治理、车间治理、班组治理、岗位纠正中选择正确答案，错选或未选，均扣0.012分； iv. 整改责任人：0.012分，在公司主要负责人、部门负责人、车间负责人、班组长、岗位固定成员中选择正确答案，错选或未选，均扣0.012分； v.是否下发整改通知：0.012分，选择“是”或“否”， 错选或未选，均扣0.012分； vi.是否闭环：0.03分，根据整改情况及整改后照片判断隐患治理是否闭环，选择“是”或“否”， 错选或未选，均扣0.03分。 |
|  | 公共场所隐患排查 | 检查现场安全防护 | 需要根据现场情况，选择穿戴适用的安全防护用品选择并穿戴适用的安全防护用品并进行自动检测； | 根据现场情况，选择穿戴适用的安全防护用品选择并穿戴适用的安全防护用品，在图像识别平台进行自动识别检测。 | 检查现场安全防护（0.3分） 根据场景任务描述，选择相应的安全防护用品，每错一项扣0.15分，扣完为止。 |
|  |  | 隐患排查 | 使用操作终端在计算机上的三维虚拟场景进行漫游，依据检查条目内容进行隐患排查，并直接对发现的隐患进行登记录入： ①根据检查表信息进行虚拟场景安全检查； ②判断25项检查项是否存在安全隐患； ③将发现的安全隐患信息进行填表上报； | 根据安全检查表条目内容，在下述三维场景中进行检查： （以下场景中随机抽取1个： 1)特殊作业现场隐患排查 a.高处作业隐患排查：作业票过期、作业人与作业证人物不对应、作业票未签字、监护人员未佩戴明显的监护标志、吊篮未设置中间护栏、踢脚板高度不足150mm、电动吊篮一侧缺失限位器、特种作业证与实际作业类型不符合。 未配戴安全帽、没有挂在专用安全绳上、自锁器锈蚀严重、电气控制系统没有张贴安全标识、急停按钮不是红色的、操纵按钮开关外壳破裂、平台内部宽度仅有400mm、平台上放置尖锐物品、安全绳打结、作业点上方同时进行交叉作业但未设置防护层、作业人员违规运料 作业现场四周未设置警戒区、作业现场应设置安全警示标志、作业人员违规饮酒、工作钢丝绳开裂、作业人员违规拨打电话、作业人员在作业过程中随意将安全带从安全绳上摘下、吊篮下方有其他人员走动、作业人员抛掷作业工具 b.受限空间作业隐患排查 c.动火作业隐患排查: 1)缺失动火安全作业证;2)动火安全作业证安全管理部门未签字;3)动火安全作业证时间段为12小时;4)气焊作业现场无专人监火;5)气焊作业人员无特种作业操作证;6)气焊作业人员特种作业操作证不在有效期;7)气焊作业人员特种作业操作证作业类别与实际作业不符;8)气焊作业现场未配备灭火器;9)气焊作业现场油桶未清理;10)气焊作业现场成包垃圾未清理;11)气焊作业现场纸箱未清理;12)气焊点周围的窨井未用阻燃布封盖;13)作业人员直接坐在焊件上施焊;14)乙炔瓶未安装防回火装置;15)乙炔瓶未安装防回火装置和阻火器;16)氧气瓶瓶体颜色为白色;17)氧气瓶瓶身字样为红色 乙炔瓶瓶体颜色为绿色;18)乙炔瓶瓶身字样为黑色;19)氧气瓶软管使用铁丝绑扎;20)氧气瓶软管老化;21)焊接电缆线与乙炔瓶胶管相互缠绕;22)氧气瓶与乙炔瓶间距为3m;23)氧气瓶与动火点距离为7m;24)乙炔瓶与动火点距离为7m;25)氧气瓶未采取防倾倒措施;26)氧气瓶未采取防晒措施;27)乙炔瓶未采取防倾倒措施;28)乙炔瓶未采取防晒措施;29)动火点6m处有人进行刷漆作业;30)气瓶放置区未设警示标志;31)电焊机作业现场无专人监火;32)动火监护人帮助动火作业人员进行作业;33)电焊机作业人员无特种作业操作证;34)电焊机作业人员特种作业操作证不在有效期;35)电焊机作业人员特种作业操作证作业类别与实际作业不符;36)电焊作业现场未配备灭火器;37)电焊作业现场油桶未清理;38)电焊作业现场成包垃圾未清理;39)电焊作业现场纸箱未清理;40)电焊点周围的窨井未用阻燃布封盖;41)戴线手套作业;42)电焊机与动火点距离为15m;43)二次侧接线柱裸露;44)焊机电源线防护罩破损脱落;45)焊把绝缘裸露;46)焊把电缆线接头未做绝缘;47)未使用手持式焊接面罩;48)手持式焊接面罩破损;49)切割机作业现场无专人监火;50)作业人员用脚踩钢管切割 自制手柄绝缘破损;51)作业现场未拉警戒线。 d.临时用电作业隐患排查：1)电工必须经过按国家现行标准考核合格后;2)持证上岗工作、安装、巡检、维修或拆除临时用电设备和线路，必须由电工完成，并应有人监护;3)使用电气设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品;4)不得采用铝导体做接地体或地下接地线;5)垂直接地体宜采用角钢、钢管或光面圆钢，不得采用螺纹钢;6)PE线宜采用绝缘多股铜线，导线颜色必须为黄绿双色，严禁采用其他颜色替代;7)每台用电设备必须有各自专用的开关箱，严禁用同一个开关箱直接控制2台及2台以上用电设备;8)配电箱、开关箱箱体表面应做防腐处理;9)配电箱、开关箱内的电器（含插座）应按其规定位置紧固在电器安装板上，不得歪斜和松动;10)配电箱、开关箱内不得放置任何杂物，并应保持整洁;11)配电箱、开关箱内的电器（含插座）应先安装在金属或非木质阻燃绝缘电器安装板上，然后方可整体紧固在配电箱;12)配电箱、开关箱的金属电器安装报板必须通过PE线端子板与PE线做电气连接;13)开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m;14) 配电箱、开关箱周围应有足够2人同时工作的空间和通道，不得堆放任何妨碍操作、维修的物品，不得有灌木、杂草;15)固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为1.4~1.6m;16) 相线、N线、PE线的颜色标记必须符合以下规定：相线L1（A）、L2（B）、L1（C）相序的绝缘颜色依次为黄、绿、红色； N线的绝缘颜色为淡蓝色；PE线的绝缘颜色为绿／黄双色。任何情况下上述颜色标记严禁混用和互相代用;17)配电箱、开关箱应有名称、用途、分路标记及系统接线图;18)配电箱、开关箱应定期检查、维修。检查、维修时必须按规定穿、戴绝缘鞋、手套，必须使用电工绝缘工具;19)配电箱、开关箱检查、维修室应做检查维修工作记录;20)保护零线每一处重复接地装置的接地电阻值不应大于10Ω;21)分配电箱与开关箱的距离不得超过30m;22) 配电箱的电器安装板上必须分设 N线端子板;23)配电箱、开关箱的金属箱门与金属箱体必须通过采用编织软铜线做电气连接;24)配电箱、开关箱的金属箱体必须通过PE线端子板与PE线做电气连接;25)配电箱、开关箱的进、出线扣应配置固定显卡，进出线应加绝缘护套并成束卡固在箱体上，不得与箱体直接解除;26)对配电箱、开关箱进行定期维修、检查时，必须将其前一级相应的电源隔离开关分闸断电;27)对配电箱、开关箱进行定期维修、检查时未在前一级配电箱悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标志牌，严禁带电作业;28)在TN系统中，电机、变压器、电器、照明器具、手持式电动工具的金属外壳应做保护接零;29)电气设备及导线的绝缘部分破损或带点部分外漏时不得使用;30)选购的电动建筑机械具有产品合格证和使用说明书;31)电动打磨机的外壳、手柄、插头、开关、负荷线等必须完好无损;32)电焊机的外壳、手柄、插头、开关、负荷线等必须完好无损不得擅自更改用电产品的结构、原有配置的电气线路;33)配电箱、开关箱应定期检查、维修。检查、维修时必须使用电工绝缘工具;34)架空线在一个档距内，每层导线的接头数不得超过该层导线条数的50％，且一条导线应只有一个接头;35)架空线路的档距不得大于35m;36)架空线路宜采用钢筋混凝土杆或木杆。钢筋混凝土杆不得有露筋、宽度大于0.4mm的裂纹和扭曲;37)电缆线路应采用埋地或架空敷设，严禁沿地面明设;38)架空电缆应沿电杆、支架或墙壁敷设，并采用绝缘子固定;39)架空电缆绑扎线必须采用绝缘线;40)总配电箱应设在靠近电源的区域;41)小于1KV的架空电缆与机动车道交叉时的最小垂直距离不低于6m;42)临时用电系统须经验收合格方可投入使用 e.盲板抽堵作业隐患排查 f.吊装作业隐患排查 g.动土作业隐患排查: 1)安全作业票应与作业内容相符并在有效期内。2)监护人应经过专项培训考试合格，持培训合格证上岗。3)挖掘机操作人员应持有在有效期限内的M型驾驶证。4)作业期间，监护人不应擅自离开作业现场且不应从事与监护无关的事。5)使用机械挖掘时，应在挖掘机配重回转路径的周围设置警戒区域。6)使用机械挖掘时，人员不应进入机械旋转半径内。7)动土时可能危及周围有电线杆、构筑物、堆叠物等设施的，要进行加固，切断电源。8)使用的材料、挖出的泥土应堆在距坑、槽、井、沟边至少1m处。9)挖出的泥土堆土高度不应大于1.5m。10)在坑、槽、井、沟的边缘安防机械、铺设轨道及通行车辆时，应保持适当距离。11)中途停工时，挖掘机应处于安全状态。12)作业完毕，应及时进行验收确认。13)作业前，应组织办理作业审批手续，并由相关责任人签字审批。14)作业期间应设监护人，监护人应佩戴明显标识。15)深度大于2m时，应设置人员上下的梯子等能够保证人员快速进出的设施，且设施应完整牢固。16)作业现场应根据需要设置护栏。17)作业现场应根据需要设置警告标志。18)应根据土壤性质、湿度和挖掘深度设置安全边坡或固壁支撑。19)作业时使用的各种工器具应符合作业安全要求。20)在动土作业区域时，作业人员必须正确穿戴安全帽。21)在动土作业区域时，作业人员必须佩戴防护眼镜。 22)两人以上同时挖土时应相聚2m以上，防止工具伤人。23)不应在坑、槽、井、沟上端边沿站立、行走。 24)不应在坑、槽、井、沟内休息。 25)作业现场可能危及安全的坑、井、沟、孔洞等周围，夜间应设警示红灯。 h.断路作业隐患排查； 2)公共场所隐患排查 a.加油站隐患排查: 1)每2台加油机应配置不少于2具5kg手提式干粉灭火器，加油机不足2台应按2台配置。2)地下储罐应配置1台不小于35kg推车式干粉灭火器。3)一、二级加油站应配置灭火毯5块、沙子2m³；三级加油站应配置灭火毯不少于2块、沙子2m³。4)站内灭火器应定点存放。5)消防器材箱应配备消防器材清单、检查记录卡，并保持清洁，无杂物堆积。6)加油站内严禁吸烟、使用明火。7)加油作业前，加油员应确认车辆停稳、熄火；与客户确认油品标号信息。8)作业人员是否佩戴适用的防护用品。9)罩棚下的灯具应选用防护等级不低于IP44级的节能型照明灯具。10)加油岛上不应放置除消防器材外的其他物品.11)采用一机多油品的加油机时，加油机上的放枪位应有各油品的文字标识，加油枪应有颜色标识。 加油枪、油管应无老化或机械损伤；加油枪使用后复位。13)加油机上应有消除静电的提示文字；加油机上应设置紧急切断按钮。14)位于加油岛端部的加油机附近应设置防撞柱，防撞柱底端应与混凝土地面固定牢靠，高度不应小于0.5m。15) 不使用时计量柜应上锁；应具备经法定检定并符合安全要求的计量器具。16)卸油区的防静电接地设施应完好。17)不应乱拉、乱接临时线、临时灯。18)不应随意摆放、存放电动车。19)站房内应设置安全疏散标志、事故应急灯。20)加油站出入口应设置“限制速度”标志，应设置减速带。21)站内应张贴职业危害告知卡等公告。22)站内应张贴安全操作规程。23)加油站应设置24小时监控。24)卸油口处、通气管处应设置车辆隔离措施。25)卸油口应密闭，不使用时应上锁。26)通气管管口应设置阻火器、呼吸阀。27)通气管上应设置“常开”、“常关”标牌。28)站内应设置紧急切断按钮。 b.社区隐患排查 c.学校隐患排查；1)室外地上消火栓距离地面0.45米，且应保证前方1.2米范围内无障碍。 2)自行车应停放至指定区域，教学楼前等公共区域不得随意停放自行车。 3)安全出口标志应设在便于安全疏散的紧急出口处，与方向箭头结合设在通向紧急出口的通道、楼梯口等处。 4)一个灭火器计算单元内配置的灭火器数量不得少于两具。且任何单位、个人不得埋压、圈占、遮挡灭火器等消防设施和器材。 5)消防器材箱中水枪、水带等附件完好，且应配备消防器材清单、检查记录卡，并保持清洁，无杂物堆积。 6)在人员安全疏散的必须经过的重要节点部位和建筑内部人员相对集中、人员疏散易出现拥堵的位置应设置应急照明。 7)每个探测区域应至少设置一个火灾探测器，且不得遮盖。 8)火灾显示盘应设置在明显且便于操作的部位，且其底边距地高度宜为1.3-1.5m。 9)防火门不得遮挡或堆放物品。 10)实行每日24h专人值班制度，每班不少于2人。 11)消防控制室必须按照《建筑灭火器配置设计规范》的要求配置灭火器。 12)火灾报警控制器应能显示火灾探测器、火灾显示盘、手动自动报警按钮的正常工作状态。 13)消防控制室内严禁穿过与消防设施无关的电气线路及管路。 14)消防控制室和可直接报警的外线电话。 15)消防控制室应设置消防专用电话总机，保证通信一定要畅通无阻。 16)酒精等易燃化学品应单独存放于专用柜中。 17)不得使用没有检验合格证、标签的危险化学品。 18)化学品存放柜应放置在避光处。 19)气瓶摆放应正确固定，放置阴凉通风处，远离热源和火源，定期对气瓶进行安全检查并做好记录。 20)实验室中线路应无老化、裸露现象。 21)实验室中应注意用电安全，严禁私拉、乱接电线。） | 隐患排查（1.8分） Ⅰ 根据安全检查表条目内容，判断10个检查条目为“符合”条目：每个检查条目分值为0.03分，共0.3分。 判断一个检查条目对应的内容符合检查标准，点击“符合”，视为判断正确，不扣分； 若点击“不符合”，视为判断错误，每个扣0.03分，后续录入的隐患信息无效； 若“符合”、“不符合”均不选，视为未作答，每个扣0.03分。 Ⅱ 根据安全检查表条目内容，逐一排查场景中10处一般隐患，并在隐患录入表格中录入隐患信息。 分值分配： 1）每个一般隐患点分值为0.06分，共0.6分； 2）一个检查条目下包括一个或多个隐患点，检查条目的分值为其包括的所有隐患点的分值总和。 扣分标准： 1）判断一条检查条目下对应的内容不符合标准，点击“不符合”，视为判断正确，不扣分； 2）点击“符合”，扣除检查条目分值； 3）若“符合”、“不符合”均不选，视为未作答，扣除检查条目分值； 4）一个检查条目判断为“不符合”后，应在隐患录入表格中逐级填写隐患位置、隐患对象、隐患描述、隐患等级、整改意见，并进行隐患拍照： i.隐患位置、隐患对象、隐患描述均判断正确，视为该隐患判断正确，不扣分；再填写隐患等级、整改意见、隐患拍照，每项内容为0.02分，错填或未填均扣分； ii. 隐患位置、隐患对象正确，隐患描述错误，视为该隐患判断错误，扣0.06分，后续填写内容无效； iii.当一个检查条目包括多个隐患时，应将其包括的隐患全部录入完毕，每少录入一个隐患，扣0.06分； iv.若隐患对象错误，视为多录，每保存一次，视为多录一个隐患，每多录一个扣0.02分，直至该检查条目分值扣完为止。 Ⅲ根据安全检查表条目内容，一一排查场景中5处重大隐患，并在隐患录入表格中录入隐患信息。 分值分配： 1）每个重大隐患点分值为0.18分，共0.9分； 2）一个检查条目下包括一个或多个隐患点，检查条目的分值为其包括的所有隐患点的分值总和。 扣分标准： 1）判断一个检查条目下对应的内容不符合标准，点击“不符合”，视为判断正确，不扣分； 2）点击“符合”，扣除检查条目分值； 3）若“符合”、“不符合”均不选，视为未作答，扣除检查条目分值； 4）一个检查条目判断为“不符合”后，应在隐患录入表格中逐级填写隐患位置、隐患对象、隐患描述、隐患等级、整改意见，并进行隐患拍照： i.隐患位置、隐患对象、隐患描述均判断正确，视为该隐患判断正确，不扣分；再填写隐患等级、整改意见、隐患拍照，其中隐患等级为0.072分，整改意见为0.054分，隐患拍照为0.054分，填对不扣分，错填或未填均扣分； ii.隐患位置、隐患对象正确，隐患描述错误，视为该隐患判断错误，扣0.18分，后续填写内容无效； iii.当一个检查条目包括多个隐患时，应将其包括的隐患全部录入完毕，每少录入一个隐患，扣0.18分； iv.若隐患对象错误，视为多录，每保存一次，视为多录一个隐患，每多录一个扣0.018分，直至该检查条目分值扣完为止。 |
|  |  | 隐患台账处理 | ①根据隐患排查时录入的内容，依次填写可能伤害类型、整改要求、整改级别、整改负责人信息项； ②判断是否下发整改通知； ③最后根据整改情况及整改后照片判断隐患治理是否闭环。 | 1.一般隐患信息处理 2.重大隐患信息处理 | 隐患台账处理（0.9分） 一般隐患信息处理： 1）一般隐患信息处理满分为0.45分； 2）一次技能考核三个场景中的一般隐患共10个，一个一般隐患信息处理的总分值为0.045分，采用扣分逻辑，一个错误隐患条目扣0.045分，最多扣0.45分，扣完为止； 3）隐患描述正确的一般隐患按照具体信息项分配分值： i.可能伤害类型：0.006分，在下拉框中选择正确答案，错选或未选，均扣0.006分； ii. 整改要求：0.006分，在下拉框中选择正确的整改要求，错选或未选，均扣0.006分； iii.整改级别：0.006分，在公司治理、部门治理、车间治理、班组治理、岗位纠正中选择正确答案，错选或未选，均扣0.006分； iv. 整改责任人：0.006分，在公司主要负责人、部门负责人、车间负责人、班组长、岗位固定成员中选择正确答案，错选或未选，均扣0.006分； v.是否下发整改通知：0.006分，选择“是”或“否”， 错选或未选，均扣0.006分； vi. 是否闭环：0.015分，根据整改情况及整改后照片判断隐患治理是否闭环，选择“是”或“否”， 错选或未选，均扣0.015分。 重大隐患信息处理： 1）重大隐患信息处理满分为0.45分； 2）一次技能考核三个场景中的一般隐患共5个，一个一般隐患信息处理的总分值为0.09分，采用扣分逻辑，一个错误隐患条目扣0.09分，最多扣0.45分，扣完为止； 3）隐患描述正确的一般隐患按照具体信息项分配分值： i.可能伤害类型：0.012分，在下拉框中选择正确答案，错选或未选，均扣0.012分； ii. 整改要求：0.012分，在下拉框中选择正确的整改要求，错选或未选，均扣0.012分； iii.整改级别：0.012分，在公司治理、部门治理、车间治理、班组治理、岗位纠正中选择正确答案，错选或未选，均扣0.012分； iv. 整改责任人：0.012分，在公司主要负责人、部门负责人、车间负责人、班组长、岗位固定成员中选择正确答案，错选或未选，均扣0.012分； v.是否下发整改通知：0.012分，选择“是”或“否”， 错选或未选，均扣0.012分； vi.是否闭环：0.03分，根据整改情况及整改后照片判断隐患治理是否闭环，选择“是”或“否”， 错选或未选，均扣0.03分。 |
| 岗位工作规范 | 1.《中华人民共和国安全生产法》 2.《生产安全事故应急条例》 3.《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》 4.GB 30871-2022《危险化学品企业特殊作业安全规范》 5.GB 2894-2008《安全标志及其使用导则》 6.XF/T 968-2011消防员现场紧急救护指南 7.其他相关法律法规、国家标准、行业标准等 |
| 赛项赛场准备 | 1.整个赛场面积不小于100㎡；配备能容纳60台相同配置的台式，每个机房内配有裁判用电脑、打印机等竞赛评判工具。 2.竞赛机房内竞赛用电脑摆放合理，竞赛工位相对独立，确保选手独立开展竞赛，不受外界影响 |
| 注意事项 | 1、参赛选手进入赛场竞赛，必须穿戴符合竞赛要求的服装，不得穿背心、短裤和拖鞋。 2、严格遵守操作规程，不得擅自开启和关闭电源，不得带电操作，以免造成伤害和事故。 3、有可能造成意外带电的机械部件、电器元件的金属外壳等都必须接地。 4、在电器设备装调过程中，必须对电源线、插头等部分进行安全检查，发现局部损坏或松动，举手示意裁判，由裁判处理。 |

## 表6   任务2-2生产事故预防能力考评任务分解表

| 赛项名称 | 生产事故应急救援 | 英语名称 | Emergency rescue for production accidents |
| --- | --- | --- | --- |
| 赛项编号 | GZ005 | 归属产业 | 制造业 |
| 任务名称 | 生产事故预防能力考评 |
| 赛项组别 |
| 中职组 | 高职组 |
| □学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 | (学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 |
| 竞赛时间 | 总时间60分钟，其中准备2分钟、实施55分钟、评价3分钟 |
| 任务描述 | 项目围绕危险化学品、油气开采、管道输送与矿山等高危行业的危险作业标准要求，采用3D虚拟仿真的考核方式，重点考核选手对安全生产事故预防技术能力的掌握水平。 任务二：生产事故预防能力考评（8选1） 子任务1：动火作业安全监护（10分） 子任务2：受限空间作业安全监护（10分） 子任务3：高处作业安全监护（10分） 子任务4：盲板抽堵作业安全监护（10分） 子任务5：吊装作业安全监护（10分） 子任务6：临时用电作业安全监护（10分） 子任务7：动土作业安全监护（10分） 子任务8：断路作业安全监护（10分） |
| 对应产业 | 制造业 |
| 对应岗位 | 安全管理、应急管理和安全专业技术服务、化工生产操作、化工生产管理、化工生产管理、化工安全生产、消防和应急救援人员、应急管理、应急指挥等岗位（群） |
| 岗位核心能力 | 1.具有进行安全、环保和经济生产和管理的能力，具有生产现场工艺流程中简单故障判断、风险危害因素识别、有毒有害化学品正确使用与处置、场站安全管理、一般紧急事故处理的能力； 2.具有正确使用、检查和维护安全设施、消防设施及应急救援设施的能力； 3.具有创伤急救、非创伤急救的能力； 4.具有处理一般突发生产事故的能力，具备个人防护、危化品处理、环境保护、应急处置等技术技能； 5.具有一定的风险辨识、评估与防范的能力； 6.具有应急救援装备储备、调配与管理的能力； 7.具有应急演练策划与组织的能力。 |
| 岗位职务任务书 | 任务名称 | 任务要求 | 操作过程 | 考核点 | 评价标准 |
|  | 动火作业安全监护 | 进行动火作业前的安全监护准备工作 | 在虚拟3D场景中进行动火作业前准备工作 | （1）风险评估及安全措施可靠性检查 （2）周边环境检查及清理 （3）核查作业设备设施及安全警示的完整性；每遗漏一项 （4）检查现场消防设施配备齐全 （5）作业工器具符合规范，摆放位置正确 | （1）风险评估及安全措施可靠性检查；每遗漏一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （2）周边环境检查及清理；每检查错误一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （3）核查作业设备设施及安全警示的完整性；每遗漏一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （4）检查现场消防设施配备齐全；每缺少一项，扣0.2分，扣完为止。（1分） （5）作业工器具符合规范，摆放位置正确；每错误一处，扣0.5分，扣完为止。（3分） |
|  |  | 动火作业实施过程中的安全监护 | 在虚拟3D企业场景中实施动火作业 | （1）核查作业中周边环境 （2）核查天气和作业人员的位置 | （1）核查作业中周边环境；每发现一处错误扣0.25分，扣完为止（0.5分） （2）核查天气和作业人员的位置；每处有问题扣0.25分，扣完为止（0.5分） |
|  |  | 进行动火作业后清理现场相关工作的安全监护 | 在虚拟3D企业场景中完成动火作业后，进行现场清理并完成收尾工作 | （1）作业完毕，恢复现场 （2）作业完毕，验收确认 （3）检查监护人填写作业票 | （1）作业完毕，恢复现场；每一处遗漏扣0.25分，扣完为止。（1分） （2）作业完毕，验收确认；每一项未确认扣0.25分，扣完为止。（0.5分） （3）检查监护人填写作业票；每填写错误一项，扣0.1分，扣完为止。（0.5分） |
|  | 受限空间作业安全监护 | 进行受限空间作业前的安全监护准备工作 | 在虚拟3D仿真环境进行受限空间作业前的准备工作 | （1）风险评估及安全措施可靠性检查 （2）周边环境检查及清理 （3）核查作业设备设施及安全警示的完整性 （4）核查作业个人防护配备符合规范 （5）受限空间内通风及气体检查符合规范 （6）受限空间内采用防爆工器具和照明 （7）受限空间外配备有消防器材和应急救援设施 | （1）风险评估及安全措施可靠性检查，每遗漏一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （2）周边环境检查及清理；每检查错误一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （3）核查作业设备设施及安全警示的完整性；每遗漏一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （4）核查作业个人防护配备符合规范；每不符合一处，扣0.25分，扣完为止。（1分） （5）受限空间内通风及气体检查符合规范；每遗漏一项，扣0.25分，扣完为止。（1分） （6）受限空间内采用防爆工器具和照明，每错误一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （7）受限空间外配备有消防器材和应急救援设施，每缺少一项，扣0.25，扣完为止。（1分） |
|  |  | 受限空间作业实施过程中的安全监护 | 在虚拟3D仿真环境进行受限空间作业 | （1）作业人员操作规程性检查 （2）气体检测规范性核查 | （1）作业人员操作规程性检查；每错误一项扣0.25分，扣完为止（0.5分） （2）气体检测规范性核查；每遗漏一次，扣0.25分，扣完为止（0.5分） |
|  |  | 进行受限空间作业后清理现场相关工作的安全监护 | 在虚拟3D仿真环境完成受限空间作业后的现场会服与收尾工作 | 检查恢复现场及工具清理情况 （2）作业完毕，核查验收确认 （3）检查监护人填写作业票 | （1）检查恢复现场及工具清理情况，每一处遗漏扣0.25分，扣完为止。（1分） （2）作业完毕，核查验收确认，每一项未确认扣0.25分，扣完为止。（0.5分） （3）检查监护人填写作业票，每填写错误一项，扣0.1分，扣完为止。（0.5分） |
|  | 高处作业安全监护 | 进行动高处业前的安全监护准备工作 | 在虚拟3D仿真环境中进行高处作业前的准备工作 | （1）风险评估及安全措施可靠性检查 （2）周边环境检查及清理 （3）核查作业设备设施及安全警示的完整性 （4）检查作业人员资质及个人防护满足要求 （5）检查作业工器具正确 | （1）风险评估及安全措施可靠性检查，每遗漏一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （2）周边环境检查及清理，每检查错误一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （3）核查作业设备设施及安全警示的完整性，每遗漏一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （4）检查作业人员资质及个人防护满足要求，每不满足一处，扣0.25分，扣完为止。（1分） （5）检查作业工器具正确，符合标准，每错误一处，扣0.6分，扣完为止。（3分） |
|  |  | 高处作业实施过程中的安全监护 | 在虚拟3D仿真环境中进行高处作业 | （1）核查作业中工器具的防坠落措施 （2）核查作业人员的环境及位置 | （1）核查作业中工器具的防坠落措施；每缺少一项扣0.25分，扣完为止（0.5分） （2）核查作业人员的环境及位置；每处有问题扣0.25分，扣完为止（0.5分） |
|  |  | 进行高处作业后清理现场相关工作的安全监护 | 在虚拟3D仿真环境中完成高处作业后的现场恢复与收尾工作 | （1）作业完毕，恢复现场 （2）作业完毕，验收确认 （3）检查监护人填写作业票 | （1）作业完毕，恢复现场，每一处遗漏扣0.25分，扣完为止。（1分） （2）作业完毕，验收确认，每一项未确认扣0.25分，扣完为止。（0.5分） （3）检查监护人填写作业票，每填写错误一项，扣0.1分，扣完为止。（0.5分） |
|  | 盲板抽堵作业安全监护 | 进行盲板抽堵作业前的安全监护准备工作 | 在虚拟3D仿真环境进行盲板抽堵作业前的准备工作 | （1）风险评估及安全措施可靠性检查 （2）检查盲板位置图及编号 （3）周边环境检查及清理 （4）核查作业设备设施完整性 （5）核查现场警示和应急救援器材的完整性 （6）核查作业人员穿戴及管道内环境 | （1）风险评估及安全措施可靠性检查，每遗漏一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （2）检查盲板位置图及编号，每缺失一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （3）周边环境检查及清理，每检查错误一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （4）核查作业设备设施完整性，每遗漏一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （5）核查现场警示和应急救援器材的完整性，每处有问题，扣0.5分，扣完为止。（1分） （6）核查作业人员穿戴及管道内环境，每缺少一项，扣0.5分，扣完为止。（2分） |
|  |  | 盲板抽堵作业实施过程中的安全监护 | 在虚拟3D仿真环境进行盲板抽堵作业实施 | （1）核查盲板抽堵作业的规范性 （2）核查作业人员的环境及位 | （1）核查盲板抽堵作业的规范性；每发现一处错误扣0.25分，扣完为止（0.5分） （2）核查作业人员的环境及位置；每处有问题，扣完为止（0.5分） |
|  |  | 进行盲板抽堵作业后清理现场相关工作的安全监护 | 在虚拟3D仿真环境完成盲板抽堵作业现场恢复与收尾工作 | （1）检查是否按照位置图进行作业 （2）作业完毕，核查是否验收确认 （3）检查监护人填写作业票 | （1）检查是否按照位置图进行作业，每一处缺失扣0.2分，扣完为止。（1分） （2）作业完毕，核查是否验收确认，每一项未确认扣0.25分，扣完为止。（0.5分） （3）检查监护人填写作业票，每填写错误一项，扣0.1分，扣完为止。（0.5分） |
|  | 吊装作业安全监护 | 进行吊装作业前的安全监护准备工作 | 在虚拟3D仿真生产环境中进行吊装作业前的准备工作 | （1）风险评估及安全措施可靠性检查 （2）周边环境检查及清理 （3）核查作业设备设施及安全警示的完整性 （4）检查作业人员资质及个人防护满足要求 （5）检查作业工器具正确，符合标准 （6）检查吊物捆扎符合规范 | （1）风险评估及安全措施可靠性检查，每遗漏一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （2）周边环境检查及清理，每检查错误一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （3）核查作业设备设施及安全警示的完整性，每遗漏一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （4）检查作业人员资质及个人防护满足要求，每不满足一处，扣0.2分，扣完为止。（1分） （5）检查作业工器具正确，符合标准，每错误一处，扣0.5分，扣完为止。（2分） （6）检查吊物捆扎符合规范，每错误一处，扣0.5分，扣完为止。（1分） |
|  |  | 吊装作业实施过程中的安全监护 | 在虚拟3D仿真生产环境中进行吊装作业 | （1）核查作业中其中起重器械操作符合操作规程 （2）检查作业人员操作及指挥符合操作国家标准 | （1）核查作业中其中起重器械操作符合操作规程，每一处错误扣0.25分，扣完为止（0.5分） （2）检查作业人员操作及指挥符合操作国家标准，每一处错误扣0.25分，扣完为止（0.5分） |
|  |  | 进行吊装作业后清理现场相关工作的安全监护 | 在虚拟3D仿真生产环境中完成吊装作现场恢复与收尾工 | （1）作业完毕，恢复现场 （2）作业完毕，验收确认 （3）检查监护人填写作业票 | （1）作业完毕，恢复现场，每一处遗漏扣0.5分，扣完为止。（1分） （2）作业完毕，验收确认，每一项未确认扣0.25分，扣完为止。（0.5分） （3）检查监护人填写作业票，每填写错误一项，扣0.1分，扣完为止。（0.5分） |
|  | 临时用电作业安全监护 | 进行临时用电作业前的安全监护准备工作 | 在虚拟3D仿真环境中进行临时用电作业前的准备工作 | （1）风险评估及安全措施可靠性检查 （2）周边环境检查及清理 （3）核查作业设备设施及安全警示的完整性 （4）核查设备设施的防爆性及完整性 （5）检查作业线路铺设和TN系统符合规范 | （1）风险评估及安全措施可靠性检查，每遗漏一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （2）周边环境检查及清理，每检查错误一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （3）核查作业设备设施及安全警示的完整性，每遗漏一项，扣0.5分，扣完为止。（2分） （4）核查设备设施的防爆性及完整性，每缺少一项，扣0.5分，扣完为止。（2分） （5）检查作业线路铺设和TN系统符合规范，每错误一处，扣0.2分，扣完为止。（1分） |
|  |  | 临时用电作业实施过程中的安全监护 | 在虚拟3D仿真环境中进行临时用电作业 | （1）核查作业中采取能量隔离措施 | （1）核查作业中采取能量隔离措施；每发现一处错误扣0.2分，扣完为止（1分） |
|  |  | 进行临时用电作业后清理现场相关工作的安全监护 | 在虚拟3D仿真环境中完成临时用电作业现场恢复与收尾工 | （1）核查起重机械停放位置并有效锚定 （2）作业完毕，恢复现场 （3）作业完毕，验收确认 （4）检查监护人填写作业票 | （1）核查起重机械停放位置并有效锚定，每错误一处扣0.2分，扣完为止。（0.4分） （2）作业完毕，恢复现场，每一处遗漏扣0.2分，扣完为止。（0.4分） （3）作业完毕，验收确认，每一项未确认扣0.2分，扣完为止。（0.6分） （4）检查监护人填写作业票，每填写错误一项，扣0.1分，扣完为止。（0.6分） |
|  | 动土作业安全监护 | 进行动土作业前的安全监护准备工作 | 在虚拟3D仿真环境中进行动土作业前的准备工作 | （1）风险评估及安全措施可靠性检查（2）周边环境检查及清理 （3）核查作业设备设施及安全警示的完整性 （4）核查地下供排水、消防管线、工艺管线保护措施落实情况 （5）检查作业前向相关部门报备 | （1）风险评估及安全措施可靠性检查，每遗漏一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （2）周边环境检查及清理，每检查错误一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （3）核查作业设备设施及安全警示的完整性，每遗漏一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （4）核查地下供排水、消防管线、工艺管线保护措施落实情况，每缺少一项，扣0.5分，扣完为止。（2分） （5）检查作业前向相关部门报备，每遗漏一个部门，扣0.4分，扣完为止。（2分） |
|  |  | 动土作业实施过程中的安全监护 | 在虚拟3D仿真环境中进行动土作业 | （1）周边土方堆放符合规范性检查 （2）支护符合规范性检查 （3）临时应急通道和应急措施符合规范性检查 | （1）周边土方堆放符合规范性检查，每一处错误，扣0.1分，扣完为止。（0.3分） （2）支护符合规范性检查，每一处不符合，扣0.1分，扣完为止。（0.2分） （3）临时应急通道和应急措施符合规范性检查，每缺少一项，扣0.25分，扣完为止（0.5分） |
|  |  | 进行动土作业后清理现场相关工作的安全监护 | 在虚拟3D仿真环境中完成动土作业现场恢复与收尾工 | （1）作业完毕，恢复现场 （2）作业完毕，验收确认 （3）检查监护人填写作业票 | （1）作业完毕，恢复现场，每一处遗漏扣0.2分，扣完为止。（1分） （2）作业完毕，验收确认，每一项未确认扣0.25分，扣完为止。（0.5分） （3）检查监护人填写作业票，每填写错误一项，扣0.1分，扣完为止。（0.5分） |
|  | 断路作业安全监护 | 进行断路作业前的安全监护准备工作 | 在虚拟3D仿真环境中进行断路作业前的准备工作 | （1）风险评估及安全措施可靠性检查 （2）周边环境检查及清理 （3）核查作业设备设施及安全警示的完整性 （4）核查特殊天气及现场警戒区及警示设置 （5）检查现场作业人员操作符合规范 | （1）风险评估及安全措施可靠性检查，每遗漏一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （2）周边环境检查及清理，每检查错误一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （3）核查作业设备设施及安全警示的完整性，每遗漏一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （4）核查特殊天气及现场警戒区及警示设置，每缺少一项，扣0.4分，扣完为止。（2分） （5）检查现场作业人员操作符合规范，每错误一处，扣0.5分，扣完为止。（2分） |
|  |  | 断路作业实施过程中的安全监护 | 在虚拟3D仿真环境中进行断路作业 | （1）核查作业中无关人员进入 （2）核查作业中设置临时应急通道和应急措施 | （1）核查作业中无关人员进入；每发现一次扣0.25分，扣完为止（0.5分） （2）核查作业中设置临时应急通道和应急措施；每缺少一项，扣0.25分，扣完为止（0.5分） |
|  |  | 进行断路作业后清理现场相关工作的安全监护 | 在虚拟3D仿真环境中完成断路作业现场恢复与收尾工 | 作业完毕，恢复现场 （2）作业完毕，验收确认 （3）检查监护人填写作业票 | （1）作业完毕，恢复现场，每一处遗漏扣0.25分，扣完为止。（1分） （2）作业完毕，验收确认，每一项未确认扣0.25分，扣完为止。（0.5分） （3）检查监护人填写作业票，每填写错误一项，扣0.1分，扣完为止。（0.5分） |
| 岗位工作规范 | 1.《中华人民共和国安全生产法》 2.《生产安全事故应急条例》 3.《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》 4.GB 30871-2022《危险化学品企业特殊作业安全规范》 5.GB 2894-2008《安全标志及其使用导则》 6.XF/T 968-2011消防员现场紧急救护指南 7.其他相关法律法规、国家标准、行业标准等 |
| 赛项赛场准备 | 1.整个赛场面积不小于100㎡；配备能容纳60台相同配置的台式，每个机房内配有裁判用电脑、打印机等竞赛评判工具。 2.竞赛机房内竞赛用电脑摆放合理，竞赛工位相对独立，确保选手独立开展竞赛，不受外界影响 |
| 注意事项 | 1、参赛选手进入赛场竞赛，必须穿戴符合竞赛要求的服装，不得穿背心、短裤和拖鞋。 2、严格遵守操作规程，不得擅自开启和关闭电源，不得带电操作，以免造成伤害和事故。 3、有可能造成意外带电的机械部件、电器元件的金属外壳等都必须接地。 4、在电器设备装调过程中，必须对电源线、插头等部分进行安全检查，发现局部损坏或松动，举手示意裁判，由裁判处理。 |

## 表6   任务2-3生产事故应急救援方案设计任务分解

| 赛项名称 | 生产事故应急救援 | 英语名称 | Emergency rescue for production accidents |
| --- | --- | --- | --- |
| 赛项编号 | GZ005 | 归属产业 | 制造业 |
| 任务名称 | 生产事故应急救援方案设计 |
| 赛项组别 |
| 中职组 | 高职组 |
| □学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 | (学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 |
| 竞赛时间 | 总时间80分钟，其中准备2分钟、实施75分钟、评价3分钟 |
| 任务描述 | 根据指定的地理空间模型数据，构建灾害事故单位透明立体空间三维模型，根据生产事故单位现场设备布置情况进行真实复原、复盘灾害发生时刻生产设备及安全生产设施具体空间位置；依据事故性质和事故发生地点、被困人员具体位置，合理规划救援路线。 任务三：生产事故应急救援方案设计（10分） 子任务1：生产事故应急救援地形编辑（4分） 子任务2：事故应急救援路线设计（4分） 子任务3：事故应急救援措施设计（2分） |
| 对应产业 | 能源 |
| 对应岗位 | 煤矿采掘、机电、通风等岗位（群）消防和应急救援岗位（群）、应急管理和安全专业技术服务、消防和应急救援人员、应急管理、应急指挥等岗位（群） |
| 岗位核心能力 | 1.具有较强的立体空间感觉能力，能够根据给定参数构建立体救援空间； 2.具有扎实的灾害防治基础知识，能够识别不同灾害可能影响和波及的范围； 3.具备丰富的救援实战经验，能够根据救援现场人员位置级灾害发生位置制定救援行动路线。 4.具有进行煤矿安全、风险危害因素识别、一般紧急事故处理的能力； 5.具有处理一般突发生产事故的能力，具备个人防护、应急处置等技术技能； 6.具有一定的风险辨识、评估与防范的能力； 7.具有应急救援装备储备、调配与管理的能力； 8.具有应急演练策划与组织的能力。 9.具有灾情分析研判能 |
| 岗位职务任务书 | 任务名称 | 任务要求 | 操作过程 | 考核点 | 评价标准 |
|  | 生产事故应急救援地形编辑 | 依据现场抽签确定的图纸、文字标准及误差要求，完成应急救援地形的编辑任务。 | 在虚拟仿真软件上进行应急地形编辑 | 1.进行线路规范布置 2.线路标注符合图纸要求 | 该项共4分，扣分详情见表6 1.存在无用、无名、短缺线路的现象，每发现1处扣0.5分，扣完为止。 2.线路的类型、位置、大小及形状符合图纸及文字标准要求，每发现 1 处不符合要求，扣0.5分，扣完为止。 |
|  | 事故应急救援路线设计 | 按照提示模拟摆放事故、伤员位置，并根据设计的应急救援基地，确定应急救援路线。 | 在虚拟仿真软件上根据设置的灾害合理进行救援路线的确定 | 1.事故发生位置及伤员摆放位置符合要求 2.事故应急救援路线设计符合标准要求 | 该项共4分，扣分详情见表6 1.摆放数量及距离误差不应超过给定标准的10%，每错误标注扣一处0.5分，扣完为止。 2.分别以应急救援基地为起点和终点，按照最优路径编制应急救援路线，要求在行进速度不变的情况下，通过的道路交叉点最少、路径最短、处理的事故难度最小、最先到达伤员所在位置为原则，得满分；非最优路径，但仍能完成应急救援任务，得1分；非最优路径，不能完成应急救援任务，该项不得分。 |
|  | 事故应急救援措施设计 | 能够正确进行救援灾情分析，包括灾害类型判断、灾害地点、灾情波及范围、被困人员数量、灾情发展趋势预测。合理进行救援措施，设计包括救援任务、救援路线规划、救援顺序、救援拟采取的方法、救援保障。 | 在虚拟仿真软件上根据设置的灾害进行救援措施编制 | 1.救援灾情分析包括灾害类型判断、灾害地点、灾情波及范围、被困人员数量、灾情发展趋势预测。 2.救援措施设计包括救援任务、救援路线规划、救援顺序、救援拟采取的方法、救援保障。 | 该项共分，扣分详情见表6 1.灾害类型判断错误、灾害地点表述错误、灾情波及范围判断不准确、被困人员数量填写错误、灾情发展趋势预测不准确等，错误或缺失一次扣0.2，扣完为止。 2.救援任务不清晰、救援路线规划错误、救援顺序不正确、救援拟采取的方法不正确、救援保障不齐全，错误或缺失一次扣0.4，扣完为止。 |
| 岗位工作规范 | 1.《中华人民共和国安全生产法》 2.《生产安全事故应急条例》国务院令第708号，2019 3.《生产安全事故应急条例》 4.《煤矿安全规程》2022 5.《矿山救护规程》AQ 1008-2007 6.消防员现场紧急救护指南XF/T 968-2011 7.其他相关法律法规、国家标准、行业标准等 |
| 赛项赛场准备 | 1.整个赛场面积不小于100㎡；配备能容纳60台相同配置的台式，每个机房内配有裁判用电脑、打印机等竞赛评判工具。 2.竞赛机房内竞赛用电脑摆放合理，竞赛工位相对独立，确保选手独立开展竞赛，不受外界影响 |
| 注意事项 | 1、参赛选手进入赛场竞赛，必须穿戴符合竞赛要求的服装，不得穿背心、短裤和拖鞋。 2、严格遵守操作规程，不得擅自开启和关闭电源，不得带电操作，以免造成伤害和事故。 3、有可能造成意外带电的机械部件、电器元件的金属外壳等都必须接地。 4、在电器设备装调过程中，必须对电源线、插头等部分进行安全检查，发现局部损坏或松动，举手示意裁判，由裁判处理。 |

## 表6   任务3-1接警与准备任务分解

| 赛项名称 | 生产事故应急救援 | 英语名称 | Emergency rescue for production accidents |
| --- | --- | --- | --- |
| 赛项编号 | GZ005 | 归属产业 | 制造业 |
| 任务名称 | 接警与准备 |
| 赛项组别 |
| 中职组 | 高职组 |
| □学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 | (学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 |
| 竞赛时间 | 总时间30分钟 |
| 任务描述 | 救援小队在应急救援指挥中心接警后，队长按要求将事故内容，包括事故类别、事故地点、遇险人数及救援任务、救援计划，随后集合队伍，并根据事故类型向小组成员布置救援任务，参赛队任务布置完毕后，向应急救援指挥中心进行汇报。并根据事故类型选取仪器设备、战前检查等。 任务一：接警与准备（7分） 子任务1：闻警出动（2分） 子任务2：应急救援准备（5分） |
| 对应产业 | 制造业 |
| 对应岗位 | 消防和应急救援岗位（群）、应急管理和安全专业技术服务、化工安全技术与管理岗、煤矿采掘、机电、通风等岗位（群） |
| 岗位核心能力 | 1.具有较强的立体空间感觉能力，能够根据给定参数构建立体救援空间； 2.具有扎实的灾害防治基础知识，能够识别不同灾害可能影响和波及的范围； 3.具备丰富的救援实战经验，能够根据救援现场人员位置及灾害发生位置，制定救援行动路线。 4.具有进行煤矿安全、风险危害因素识别、一般紧急事故处理的能力； 5.具有处理一般突发生产事故的能力，具备个人防护、应急处置等技术技能； 6.具有一定的风险辨识、评估与防范的能力； 7.具有应急救援装备储备、调配与管理的能力； 8.具有应急演练策划与组织的能力。 9.具有灾情分析研判能 |
| 岗位职务任务书 | 任务名称 | 任务要求 | 操作过程 | 考核点 | 评价标准 |
|  | 闻警出动 | 救援小队能够在应急救援指挥中心接警后，队长在第一时间按响警报电铃。由队长按要求将事故内容填写在救援行动计划表上，随后集合队伍，并根据事故类型向小组成员布置救援任务。 | 1.队长在第一时间按响警报电铃。 2.接警后由队长按要求将事故内容填写在救援行动计划表上， 3.集合队伍，并根据事故类型向小组成员布置救援任务。 | 1.接警集合 2.向应急救援指挥中心汇报 | 该项共2分 1.以队长报告任务布置完毕，停止计时。少填、漏填1项扣0.1分，扣完为止。超时该项不得分。 2.评分标准以小队人员齐全、列队整齐、报告词无误，该项得满分，否则，该项不得分 3.参赛队全部队员必须参加战前检查，缺人、超时该项均不得分。 |
|  | 应急救援准备 | 救援小队能够根据事故类型选取仪器设备、战前检查等各项事宜 | 1.选取救援装备 2.正压氧气呼吸器佩戴 3.自检互检等 | 1.进入灾区装备齐全 2.仪器完好性检查 3.正压氧气呼吸器的佩戴 4.自检 5.互检 6.撤出灾区装备齐全 | 该项共5分 1.缺少装备1件及以上，该小项不得分。 2.正压氧气呼吸器氧气压力不低于18Mpa，有1件及以上仪器不符合要求，该小项不得分。。 3.正压氧气呼吸器未能正确佩戴，或操作错误或超时，该小项不得分。 4.参赛队自检未全部参加、丢项或顺序颠倒，每出现一次扣0.2分（顺序颠倒，只扣1次），扣完为止。 5.互检内容漏检1项及以上，该项不得分。 6.参赛队携带的装备及仪器不得滞留在灾区，滞留装备1件及以上，该项不得分。 |
| 岗位工作规范 | 1.《中华人民共和国安全生产法》 2.《生产安全事故应急条例》国务院令第708号，2019 3.《生产安全事故应急条例》 4.《煤矿安全规程》2022 5.《矿山救护规程》AQ 1008-2007 6.消防员现场紧急救护指南XF/T 968-2011 7.其他相关法律法规、国家标准、行业标准等 |
| 赛项赛场准备 | 1.竞赛现场场保证良好的采光、照明和通风，提供稳定的水、电和供电应急设备。 2.整个竞赛现场面积不小于600 m2。 3.实践操作的每个工位占地不小于5m×10m，标明工位号。 |
| 注意事项 | 1、参赛选手进入赛场竞赛，必须穿戴符合竞赛要求的服装，不得穿背心、短裤和拖鞋。 2、严格遵守操作规程，不得擅自开启和关闭电源，不得带电操作，以免造成伤害和事故。 3、有可能造成意外带电的机械部件、电器元件的金属外壳等都必须接地。 4、在电器设备装调过程中，必须对电源线、插头等部分进行安全检查，发现局部损坏或松动，举手示意裁判，由裁判处理。 |

## 表6   任务3-2火灾事故应急救援任务分解

| 赛项名称 | 生产事故应急救援 | 英语名称 | Emergency rescue for production accidents |
| --- | --- | --- | --- |
| 赛项编号 | GZ005 | 归属产业 | 制造业 |
| 任务名称 | 火灾事故应急救援 |
| 赛项组别 |
| 中职组 | 高职组 |
| □学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 | (学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 |
| 竞赛时间 | 总时间40分钟 |
| 任务描述 | 模拟矿山皮带火灾场景、油气储运企业储油罐火灾场景、工矿企业配电室火灾场景、危险化学品火灾场景等初期事故场景，要求团队依据不同的火灾生产事故场景进行灭火处理。同时能够针对复杂火区进行火区气体采集与气体分析，综合判断火区火灾风险情况。 任务一：火灾事故应急救援（10分） 子任务1：常见火灾处置（4分） 子任务2：复杂火区气样采集与火灾爆炸风险分析（6分） |
| 对应产业 | 制造 |
| 对应岗位 | 消防和应急救援岗位（群）、应急管理和安全专业技术服务、化工安全技术与管理岗、煤矿采掘、机电、通风等岗位（群） |
| 岗位核心能力 | 1.具有较强的火区研判和处理能力； 2.具有扎实的火区有害气体检测能力； 3.具备丰富的救援实战经验，能够根据救援现场人员位置及灾害发生位置制定救援行动路线。 4.具有进行煤矿安全、风险危害因素识别、一般紧急事故处理的能力； 5.具有处理一般突发生产事故的能力，具备个人防护、应急处置等技术技能； 6.具有一定的风险辨识、评估与防范的能力； 7.具有应急救援装备储备、调配与管理的能力； 8.具有应急演练策划与组织的能力。 9.具有灾情分析研判能 |
| 岗位职务任务书 | 任务名称 | 任务要求 | 操作过程 | 考核点 | 评价标准 |
|  | 常见火灾处置 | 能够进行火灾类型分析，能够根据火灾类型进行灭火器选择和检查，熟知灭火基本操作技术要求。 | 1.进行火灾类型分析 2.根据火灾类型进行灭火器选择和检查 3.灭火基本操作 | 1.检查外观检查 2.检查软件与硬件 3.依据场景判断火灾类型。 4.判断火情 5.选择与火灾类型匹配的灭火器。 6.调整灭火器的角度，对准火源根部。 7.调整灭火器与风向的位置 8.调整操作者手持灭火器的姿势 | 该项共4分 1.检查外观是否完整、是否在保质期内、压力是否正常，作出正确判断。 2.检查软件与硬件是否通电。 3.依据场景判断火灾类型。 4.判断火情：是否需要断电、是否需要拉响警报。 5.选择与火灾类型匹配的灭火器。 6.调整灭火器的角度，对准火源根部。 7.调整灭火器与风向的位置，位于上风向灭火。 8.调整操作者手持灭火器的姿势，在规定时间内，并且在灭火器内灭火剂喷完前能完成着火范围内的初起火情。 如果违反一次扣除0.5分。 如果火势最终没有扑灭，扣3分。 |
|  | 复杂火区气样采集与火灾爆炸风险分析 | 参赛队能够依据需要在规定地点按照火区采样规范进行气体采样，能够将采集到的气样进行气体现场实测，并火灾爆炸风险分析与判断等技术要求。。 | 1.在规定地点按照火区采样规范进行气体采样 2.将采集到的气样放利用比长式鉴定管、便携式式多种气体检测仪等进行气体现场实测 3.进行火区火灾爆炸风险分析与判断。 | 1.火灾区域气样测定 2.评估与智能决策 | 该项共6分 1.取样地点正确，要求在规定地点完成取样，不能遗漏采样点。错误一次扣除0.2分。 2.氧气浓度测定。违反一次扣除0.5分。 3.一氧化碳气体测定。违反一次扣除0.2分 4.依据爆炸性气体特点，提出最少2种不同的火区抑爆方法；少一次扣0.3分 5.依据不同的抑爆方法，提出针对性的实施策略。不合理一条扣0.3分 |
| 岗位工作规范 | 1.《中华人民共和国安全生产法》 2.《生产安全事故应急条例》国务院令第708号，2019 3.《生产安全事故应急条例》 4.《煤矿安全规程》2022 5.《矿山救护规程》AQ 1008-2007 6.消防员现场紧急救护指南XF/T 968-2011 7.其他相关法律法规、国家标准、行业标准等 |
| 赛项赛场准备 | 1.竞赛现场场保证良好的采光、照明和通风，提供稳定的水、电和供电应急设备。 2.整个竞赛现场面积不小于600 m2。 3.实践操作的每个工位占地不小于5m×10m，标明工位号。 |
| 注意事项 | 1、参赛选手进入赛场竞赛，必须穿戴符合竞赛要求的服装，不得穿背心、短裤和拖鞋。 2、严格遵守操作规程，不得擅自开启和关闭电源，不得带电操作，以免造成伤害和事故。 3、有可能造成意外带电的机械部件、电器元件的金属外壳等都必须接地。 4、在电器设备装调过程中，必须对电源线、插头等部分进行安全检查，发现局部损坏或松动，举手示意裁判，由裁判处理。 |

## 表6   任务3-3有限空间中毒事故应急救援任务分解

| 赛项名称 | 生产事故应急救援 | 英语名称 | Emergency rescue for production accidents |
| --- | --- | --- | --- |
| 赛项编号 | GZ005 | 归属产业 | 制造业 |
| 任务名称 | 受限空间中毒事故应急救援 |
| 赛项组别 |
| 中职组 | 高职组 |
| □学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 | ☑学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 |
| 竞赛时间 | 总时间40分钟 |
| 任务描述 | 根据给定题目所给的事故案例及相关资料，进行有限空间进入式救援 |
| 对应产业 | 制造业 |
| 对应岗位 | 安全管理人员、安全技术人员、应急救援人员 |
| 岗位核心能力 | 1.进行突发事件现场处置，指导和帮助遇险者避险逃生，组织现场群众自救互救，抢救公私财产。 2.搜索解救受困人员，进行伤员检伤分类并实施院前急救。 3.评估灾情性质程度及范围等情况，沟通汇报，维持现场秩序，防止抑制灾害发生或进行下一步发展。 4.组织协调管理救灾资源。 5.配合专业心理援助组织，进行受灾群众心理疏导。 6.进行救援善后工作。 7.制定演练应急预案，并与相关部门沟通协作。 8.进行紧急救助培训教育活动，普及自救互救知识和技能。 |
| 岗位职务任务书 | 任务名称 | 任务要求 | 操作过程 | 考核点 | 评价标准 |
|  | 接受救援任务 | （污水井、反应釜、沉降罐3种任务类型随机抽取1个） 1.点击“确认”接受任务，队长记录群众报警信息； 2.接到报警人报警后，队长第一时间按响预备铃； 3.点击“召请”按钮，填写《应急救援信息报告表》； 4.按响出警铃，集合队伍，并向队员布置救援任务。 | 1.点击“确认”接受任务，队长记录群众报警信息； 2.接到报警人报警后，队长第一时间按响预备铃； 3.点击“召请”按钮，填写《应急救援信息报告表》； 4、按响出警铃，集合队伍，并向队员布置救援任务。 | 信息记录、信息处理、应急救援决策 | 接受应急救援任务（0.5分） 队长应在接通电话后20秒内，集合队伍，未按响集合铃，扣0.1分；电子《应急救援信息报告表》空缺项填错一处扣0.08分，共0.4分，扣完为止。 |
|  | 指挥救援 | 1、打开对讲机：队长从储物柜中拿取对讲机，打开对讲机，将频道调到8； 2、队长正确使用对讲机口呼：全体人员注意，封闭救援区域，确认现场安全，并进行三脚架的搭设及安全防护用品的检查和穿戴； | 在长宽高不小于5m×3m×3m平台上进行作业操作：1.打开对讲机：队长从储物柜中拿取对讲机，打开对讲机，将频道调到8； 2.队长正确使用对讲机口呼：全体人员注意，封闭救援区域，确认现场安全，并进行三脚架的搭设及安全防护用品的检查和穿戴； | 考核学生能否正确、迅速、准确地记录群众报警信息，并对该信息进行适当的分析与推断，为下一步的应急救援行动做出正确决策。 | 指挥应急救援（0.5分） 未按响出警铃，扣0.1分。 队长未口呼或错误口呼“集合”，扣0.06分。 队长未查验队伍人员数量或查验错误，扣0.03分；未检查人员身体状况，扣0.03分。 队长布置任务时的口呼内容：时间未口呼或错误口呼扣0.04分；事故地点未口呼或错误口呼扣0.04分；事故企业名称未口呼或错误口呼扣0.04分；被困人员信息未口呼或错误口呼扣0.04分；事故类型未口呼或错误口呼扣0.04分；未下达应急救援指令扣0.06分。 队员未口呼或错误口呼，扣0.02分； 所有口呼内容采用语音识别自动判别。 |
|  | 确认现场环境安全 | 1.队长指挥队员进行相关操作，封锁救援现场，设置警示标识； 2.环顾并检查现场； 3.竖立安全告知牌。 | 1.队长指挥队员进行相关操作，封锁救援现场，设置警示标识； 2.环顾并检查现场； 3.竖立安全告知牌。 | 考核学生是否能够正确、全面检查现场的情况，包括危险物品、威胁人员、救援设备等，对现场进行合理评估，并有效控制现场的危害程度，减少人员的伤害和损失。 | 确认现场环境安全（0.5分） 四人在模拟的不小于5m×3m×3m受限空间作业平台上进行救援，队长指挥队员确认现场环境安全。 封闭应急救援区域、确认现场安全、安全防护用品的检查和穿戴未口呼或错误口呼（自动判别），每一项扣0.07分，共0.21分，扣完为止。 平台自动检测警戒线未拉或错拉，扣0.11分；安全告知牌未竖立或错误竖立，扣0.11分；“现场环境安全”未口呼或错误口呼，扣0.07分； 所有口呼内容采用语音识别自动判别；穿戴采用图像识别自动判别。 |
|  | 三脚架的检查与搭设 | 1.将三脚架搭设在井口的上方，并检查三脚架及防坠装置完好性，保证手摇绞盘的钢丝绳及吊钩穿过定滑轮悬垂于井口上部，并可随着手柄的逆时针转动下放到井内； 2.该项工作完成后，需向裁判示意，裁判同意后，方可进行下一步操作； 3.选取合适的防护用品，包括便携式气体检测仪、防爆头灯、对讲机、安全帽、手套、全身式安全带、三角拯救带、头罩式紧急呼吸器，并穿戴所需的安全防护用品； 4.该项工作完成后，需向裁判示意，裁判同意后，方可进行下一步操作。 | 在长宽高不小于5m×3m×3m平台上进行作业操作:1.将三脚架搭建在井口上方； 2.检查三脚架及防坠装置完好性：手摇绞盘的钢丝绳及吊钩穿过定滑轮悬垂于井口上部，并可随着手柄的逆时针转动下放到井内。1号队员手指并口呼：外观完好、绞盘正常、吊索正常，滑轮完好，支腿高度合适； | 考核学生是否能够根据井口结构和工作需要，正确搭设三脚架和防坠装置，保证钢丝绳和吊钩穿过定滑轮悬挂在井口上部，保证井下作业安全。 | 三脚架的检查与搭设（2分） 四人合力先将三脚架搭建在井口上方。 检查三脚架及防坠装置完好性：手摇绞盘的钢丝绳及吊钩穿过定滑轮悬垂于井口上部，并可随着手柄的逆时针转动下放到井内。1号队员手指并口呼：外观完好、绞盘正常、吊索正常，滑轮完好，支腿高度合适。 先检查然后将三脚架移至受限空间入口处，扣0.2分；三脚架搭设不规范，扣1分，手指指的位置与口呼内容不一致，扣0.1分/次，最多扣0.3分；口呼内容共5项，少一项扣0.1分，平台自动检测判别口呼内容。 |
|  | 防护用品穿戴 | 1.选取防护用品，队长点击“防护用品选取”按钮，队员在防护用品存储柜中取用需要的用品； 2. 2名队员均必须正确穿戴选取的防护用具 | 1.选取防护用品，队长点击“防护用品选取”按钮，队员在防护用品智能存储柜中取用需要的用品，可进行自动检测； 2.2名队员均穿戴选取的防护用具并进行图像对比识别验证。 | 自动化识别考核选手进行作业防护的能力 | 防护用品穿戴（2.5分） 选取防护用品，智能化检测拿取的防护用品是否正确，装备少选或错选一项，扣0.01分，两名队员均需进行穿戴；安全帽未穿戴扣0.2分，穿戴不规范扣0.2分；全身式安全带未穿戴扣0.3分，穿戴不规范扣0.3分；手套未穿戴扣0.1分，穿戴错不规范扣0.1分；防爆头灯未穿戴或穿戴错误扣0.1分；对讲机未穿戴或穿戴错误扣0.1分；便携式气体检测仪未穿戴或穿戴错误扣0.25分；穿戴采用图像对比自动判别； 对于长管呼吸器：若气体检测不合格需佩戴长管呼吸器，若长管呼吸器未穿戴，则视为对选手造成人身伤害，后续步骤均不得分，裁判宣布比赛结束；若穿戴错误扣0.34分，未打开气源开关扣0.34分；若气体检测合格，对佩戴与否不做要求；本项最多扣0.34分。 |
|  | 通风及气体检测 | 1.打开通风机对受限空间内部进行通风； 2.正确使用气体检测仪对受限空间上、中、下三个部位进行检测，队长判断气体是否合格，若不合格，下井人员需要佩戴长管呼吸器； 3.下井人员穿戴好长管呼吸器后，还需带上三角拯救带和头罩式紧急呼吸器。 | 1.打开通风机对受限空间内部进行通风； 2.正确使用气体检测仪对受限空间上、中、下三个部位进行检测，队长判断气体是否合格，若不合格，下井人员需要佩戴长管呼吸器； 3.下井人员穿戴好长管呼吸器后，还需带上三角拯救带和头罩式紧急呼吸器。 注意：佩戴长管呼吸器，一定要先打开气源阀门。 | 考核学生是否能够按照安全操作规程要求，进行有效的通风与气体检测，保证进入受限空间作业安全的能力。 | 通风及气体检测（2分） 开始通风并进行气体检测，未打开轴流式通风机开关则扣0.7分，未将通风机风管伸入底部扣0.3分；若进入受限空间内时未佩戴长管呼吸器，且未打开通风机开关，视为对选手造成人身伤害，后续步骤均不得分，裁判宣布比赛结束； 气体检测时若佩戴长管呼吸器，则对检测姿势不做要求，若未佩戴长管呼吸器，检测时头部应远离受限空间口，若未远离受限空间口，扣0.4分；上中下气体含量检测每少一项扣0.08分，上中下气体种类及含量口呼每少一个部位扣0.04分；队长未正确判断气体合格性，扣0.08分/项；扣完为止。口呼采用自动判别。 |
|  | 进入受限空间实施救援 | 1.正确使用三脚架进入受限空间，下井时注意不要对昏迷人员造成二次伤害； 2.正确使用头罩式紧急呼吸器对昏迷人员进行供氧； 3.通过三脚架正确使用三角拯救带将昏迷人员救出受限空间，并通过三脚架将下井人员拉出受限空间。 | 队长点击“正式救援”按钮，进入开始救援界面，点击“开始救援”，口呼：全体注意，准备救援。 1.队长口呼：1号队员，准备进入，请注意安全，是否了解应急预案； 1号队员回复：了解； 队长口呼：2号队员，帮助1号队员连接背后保护系统； 2号队员回复：收到； 然后将挂环挂在1号队员的安全带上，并回复：保护系统连接完成； 2.进入受限空间内部：1号队员通过三脚架进入； 3.1号队员打开头灯，并向队长报告情况：报告队长，我已到达井底，井底光线较暗，开始寻找被困者； 4.判断被困人状态：使用对讲机口呼：喂，你还好吗，我们来救你了； 1号队员向队长报告：报告队长，已经找到被困者，目前尚有呼吸和心跳，准备采取救援； 5.救助被困者：为被困者佩戴头罩式紧急逃生呼吸器，并打开供气阀门；为被困者穿戴三角抢救带； 6.1号队员取下背后三脚架的吊索，将三角拯救带挂在吊索上，口呼：报告队长，已经完成对被困者的连接，请进行提升； 7.队长与2号队员合力将被困者救出，并配合2号队员将被困者放置到指定区域，再将1号队员拉出受限空间； | 考核学生对于受限空间中安全进出、昏迷人员救援等紧急情况处理的专业技能和实践能力。 | 进入受限空间实施应急救援（4分） 不使用或错误使用三脚架进入受限空间，扣0.3分； 队长未询问是否了解应急预案，扣0.1分； 未打开头灯，扣0.1分； 1号队员未口呼：报告队长，我已到达底部，底部光线较暗，开始寻找被困者，扣0.1分； 1号队员未口呼：“报告队长，已经找到被困者，目前尚有呼吸和心跳，准备采取救援”，扣0.1分； 未给被困者佩戴防护面罩或佩戴错误，扣0.4分；佩戴好后未打开供气阀门，扣0.5分；未给被困者穿戴三角拯救带或穿戴不规范，扣0.7分；未通过三脚架将被困者救出或错误使用三脚架，扣0.3分，救出后未放置到指定区域，扣0.1分； 1号队员未口呼：报告队长，已经完成对被困者的连接，请进行提升，扣0.1分； 在受限空间内救援时，未经裁判同意，摘掉安全帽扣0.2分，摘掉长管呼吸器，扣0.3分； 未通过三脚架或错误使用三脚架将救援队员拉升出来，扣0.3分； 模拟人头部肢体磕碰受限空间管壁扣0.4分（自动检测），模拟人损坏视为救援任务失败，本项目实践操作成绩不得分；救援过程中对模拟人踩踏、骑坐等暴力行为视为对被困者造成二次伤害，发生1次扣0.5分，最多扣3分。 |
|  | 现场整理 | 作业任务完成后，参赛队伍需要清理现场并进行复位。 | 队长点击“恢复现场”按钮，进入救援后恢复现场阶段，口呼：全体人员注意，恢复现场。 1.进行设备复原：将现场所有装备、器材恢复初始状态，为队长下发的对讲机应放入存储柜中，模拟人不用恢复原位。 2.点击“恢复完成”，并示意裁判：报告裁判，救援完成。 | 考验选手进行现场整理的能力 | 现场整理（0.5分） 对警戒线是否复位、通风机是否关闭、防爆头灯是否关闭、防护用品柜里的物品是否放回进行智能自动检测，警戒线、通风机、对讲机、防爆头灯、气体检测仪、三脚架每少关闭或放回一处扣0.07分，共0.42分；防护用品柜拿出的物品未全部放回，扣0.08分。 |
|  | 撤离申请表的填写 | 1.点击“撤离申请”，根据救援结果填写《撤离申请表》； 2.所有作业任务完成后，向裁判汇报情况，经裁判同意后，方可进行后续操作。 | 1.鼠标点击“撤离申请”； 2.根据受限空间救援结果将电子《撤离申请表》空缺项填写完整； 3.点击“提交”。 | 考核学生救援总结的能力 | 撤离申请表的填写（0.5分） 电子表每处填写错误扣0.1分，扣完为止。 |
| 岗位工作规范 | 1.加强安全教育：在救援前，应对救援人员进行安全教育，了解受限空间的危险性和应急救援流程。 2.完善应急预案：要制定完善的应急预案，确保救援人员的安全，随时准备应对突发情况。 3.确认安全装备：确认所使用的安全装备与救援任务相适应，如呼吸器、防护服、防护靴等。 4.现场勘查：对救援现场进行勘查，了解受限空间的尺寸、通风情况、进出口位置及其它相关信息的收集和记录。 5.确认通风安全：确认受困人员位置的通风情况安全，配套采取正确的通风措施。 6.调查场地信息：了解现场的电力、燃气等设施的情况、避免因操作不当引起火灾、爆炸等事故。 7.明确沟通方式：与被困人员沟通时要保持冷静，明确沟通方式，及时掌握其情况，为救援搭建有效的沟通渠道。 8.注意现场协调：要注意与其他救援人员的现场协调，确保行动有序，安全可靠。 9.安全出场：从受限空间救援出来，应及时接受身体检查并保持警惕，确认自身和出口路径的安全性。 10.操作记录和总结：完成救援任务后，要记录操作过程和相关数据，总结经验教训，并及时更新应急预案，保障救援行动持续推进。 |
| 赛项赛场准备 | 1.整个赛场面积不少于200㎡，设置有多套能够满足队伍四人协同考核的半实物仿真设备，整个比赛场地应保持通畅和开放，赛场内配有裁判用电脑、打印机等竞赛评判工具。机房周边设有卫生间等，有紧急疏散通道，并在赛场周围设置隔离带； 2.场地内配备不低于6套相同型号的受限空间中毒事故救援考核装置，且每个竞赛装置（工位）标明编号； 3.每个竞赛装置均由以下几个部分组成：接受/总结任务终端、控制单元、穿戴检测单元、集成式受限空间救援装置、安全措施实操单元、救援装置、通讯系统、情景化仿真系统、现场复原检测单元、自动评判系统，应能够在一台装置上同时实现污水井有限空间救援、反应釜有限空间救援两项任务的考核。 |
| 注意事项 | 1.参赛选手进入赛场竞赛，必须穿戴符合竞赛要求的服装，不得穿背心、短裤和拖鞋。 2.严格遵守操作规程，不得擅自开启和关闭电源，不得带电操作，以免造成伤害和事故。 3.有可能造成意外带电的机械部件、电器元件的金属外壳等都必须接地。 4.四人操作，协同作业。 |

## 表6   任务3-4建筑坍塌事故应急救援任务分解

| 赛项名称 | 生产事故应急救援 | 英语名称 | Emergency rescue for production accidents |
| --- | --- | --- | --- |
| 赛项编号 | GZ005 | 归属产业 | 制造业 |
| 任务名称 | 建筑坍塌事故应急救援 |
| 赛项组别 |
| 中职组 | 高职组 |
| □学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 | (学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 |
| 竞赛时间 | 总时间40分钟 |
| 任务描述 | 模拟生产经营过程中出现的建筑坍塌事故灾害现场，要求救援人员使用生命探测仪进行全面侦查探测坍塌区域，营救伤员脱离危险区域，进行现场心肺复苏、骨折固定、伤员搬运等技术操作，完成后将生命体征信号及现场情况及时完成上报指挥部。 子任务1：坍塌区域生命探测标注（5分） 子任务2：坍塌区域遇险人员抢救（15分） |
| 对应产业 | 能源 |
| 对应岗位 | 消防和应急救援岗位（群）、应急管理和安全专业技术服务、化工安全技术与管理岗、煤矿采掘、机电、通风等岗位（群） |
| 岗位核心能力 | 1.具有较强的坍塌区域研判和处理能力； 2.具有扎实的医学救助能力； 3.具有进行煤矿安全、风险危害因素识别、一般紧急事故处理的能力； 4.具有处理一般突发生产事故的能力，具备个人防护、应急处置等技术技能； 5.具有一定的风险辨识、评估与防范的能力； 6.具有应急救援装备储备、调配与管理的能力； 7.具有应急演练策划与组织的能力； 8.具有灾情分析研判能力； 9.具备熟练使用救援设备能力。 |
| 岗位职务任务书 | 任务名称 | 任务要求 | 操作过程 | 考核点 | 评价标准 |
|  | 坍塌区域生命探测标注 | 能够熟练使用生命探测仪，并利用生命探测仪进行大区域探测和小区域探测的基本操作技术要求。 | 1.生命探测仪的组装和使用 2.使用生命探测仪进行大区域探测 2.使用生命探测仪进行大区域探测 | 1.仪器连接顺序 2.不暴力使用现象。 3.先大区域探测，后小区域探测 4.依据探测过程正确绘制坍塌区域内部结构。 5.操作过程的人数不能超过3人。 6.探头不可随意触碰坍塌实体结构。 7.必须对所有裂缝进行探测，总时间不得超过15min。 | 该项共5分，扣分详情见表6 探测过程需符合规定，每违反1项扣0.5分，扣完为止。 |
|  | 坍塌区域遇险人员抢救 | 参赛队能够依据实施心肺复苏、止血包扎、骨折固定，最后完成伤员交接等技术要求。 | 1.伤员转移 2.现场心肺复苏 3.伤员止血 4.创伤包扎 5.伤员骨折固定 | 1.正确进行伤员转移 2.能够现场进行心肺复苏 3.对伤员正确止血 4.正确进行创伤包扎 5.按要求伤员骨折固定 | 该项共15分，扣分详情见表6 1.探测过程需符合规定，每违反1项扣0.5分，扣完为止。 2.伤员转移违反任何一项要求，每出现一次扣0.5分，直至扣完为止。 3.心肺复苏时，应按照规定要点进行，违反一次，扣0.5分。 4.伤员止血由队长指令小组3名队员负责实施。应按照规定要点进行，违反一次，扣0.2分。 5.创伤包扎应按照规定要点进行，违反一次，扣0.5分。 （6）伤员骨折固定需在50s内完成任务，该项不得分。 |
| 岗位工作规范 | 1.《中华人民共和国安全生产法》 2.《生产安全事故应急条例》国务院令第708号，2019 3.《生产安全事故应急条例》 4.《煤矿安全规程》2022 5.《矿山救护规程》AQ 1008-2007 6.消防员现场紧急救护指南XF/T 968-2011 7.其他相关法律法规、国家标准、行业标准等 |
| 赛项赛场准备 | 1.竞赛现场场保证良好的采光、照明和通风，提供稳定的水、电和供电应急设备。 2.整个竞赛现场面积不小于600 m2。 3.实践操作的每个工位占地不小于5m×10m，标明工位号。 |
| 注意事项 | 1、参赛选手进入赛场竞赛，必须穿戴符合竞赛要求的服装，不得穿背心、短裤和拖鞋。 2、严格遵守操作规程，不得擅自开启和关闭电源，不得带电操作，以免造成伤害和事故。 3、有可能造成意外带电的机械部件、电器元件的金属外壳等都必须接地。 4、在电器设备装调过程中，必须对电源线、插头等部分进行安全检查，发现局部损坏或松动，举手示意裁判，由裁判处理。 |

生产事故应急救援技能考评表（一）

考核场次号：               考核装置号                考核开始时间：             考核结束时间：

| 序号 | 考核内容 | 考核项目 | 评分标准 | 评分结果 | 单项分值 | 单项得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 危险源辨识与隐患排查 |  |  |  |  |
| 1 | 危险源辨识 | 危险源辨识 | 正确辨识指定区域内的风险点并分析对应的可能事故类型 | 计算机评分 | 0.45 |  |
| 2 |  | 重大危险源辨识 | 正确辨识指定区域内是否存在重大危险源，若存在计算重大危险源的分级 | 计算机评分 | 0.3 |  |
| 3 |  | 制定《设备设施清单》 | 正确完成《设备设施清单》的填写 | 计算机评分 | 0.15 |  |
| 4 |  | 编制《安全检查表分析（SCL+LEC/SCL+LS）评价记录》 | 正确完成《安全检查表分析（SCL+LEC/SCL+LS ）评价记录》的填写 | 计算机评分 | 0.9 |  |
| 5 |  | 编制《工作危害分析（JHA+LEC/JHA+LS）评价记录》 | 正确完成《工作危害分析（JHA+LEC/JHA+LS）评价记录》的填写 | 计算机评分 | 0.9 |  |
| 6 |  | 编制《设备设施风险分级管控清单》 | 正确完成《设备设施风险分级管控清单》的填写 | 计算机评分 | 0.45 |  |
| 7 |  | 编制《作业活动风险分级控制清单》 | 正确完成《作业活动风险分级控制清单》的填写 | 计算机评分 | 0.45 |  |
|  |  | 进行岗位作业风险比较图绘制 | 正确绘制岗位作业风险比较图 | 计算机评分 | 0.15 |  |
|  |  | 查找岗位风险管控应知应会卡中的错误 | 正确找到题目中的5处错误 | 计算机评分 | 0.25 |  |
| 8 | 生产现场隐患排查 | 检查现场安全防护 | 正确进行个人安全防护 | 计算机评分 | 0.3 |  |
| 9 |  | 隐患排查 | 正确判断10个检查条目为“符合”条目 | 计算机评分 | 0.3 |  |
| 10 |  |  | 逐一排查场景中10处一般隐患，并在隐患录入表格中录入隐患信息 | 计算机评分 | 0.6 |  |
| 11 |  |  | 一一排查场景中5处重大隐患，并在隐患录入表格中录入隐患信息 | 计算机评分 | 0.9 |  |
| 12 |  | 隐患台账处理 | 正确进行隐患台账处理，完成处理表格填写 | 计算机评分 | 0.9 |  |
| 13 | 公共场所隐患排查 | 检查现场安全防护 | 正确进行个人安全防护 | 计算机评分 | 0.3 |  |
| 14 |  | 隐患排查 | 正确判断10个检查条目为“符合”条目 | 计算机评分 | 0.3 |  |
| 15 |  |  | 逐一排查场景中10处一般隐患，并在隐患录入表格中录入隐患信息 | 计算机评分 | 0.6 |  |
| 16 |  |  | 一一排查场景中5处重大隐患，并在隐患录入表格中录入隐患信息 | 计算机评分 | 0.9 |  |
| 17 |  | 隐患台账处理 | 正确进行隐患台账处理，完成处理表格填写 | 计算机评分 | 0.9 |  |

总分：

判员签字：                                           操作员签字：

生产事故应急救援技能考评表（一）

考核场次号：               考核装置号                考核开始时间：             考核结束时间：

| 序号 | 考核内容 | 考核项目 | 评分标准 | 评分结果 | 单项分值 | 单项得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 受限空间中毒事故应急救援 |  |  |  |  |
| 1 | 接受应急救援任务 | 队长在接通电话后20秒内，集合队伍，填写《应急救援信息报告表》 | 接通电话后20秒内，是否按响集合铃 | 计算机评分 | 0.1 |  |
|  |  |  | 《应急救援信息报告表》空缺项是否填错 | 计算机评分 | 0.4 |  |
| 2 | 指挥应急救援 | 队伍出警，队长查验队伍人员数量和身体状况 | 是否按响出警铃 | 计算机评分 | 0.1 |  |
|  |  |  | 队长是否口呼或错误口呼“集合” | 是 □ 否 □ | 0.06 |  |
|  |  |  | 是否检查人员数量和身体状况 | 是 □ 否 □ | 0.06 |  |
|  |  | 队长布置救援任务 | 时间是否口呼或错误口呼 | 是 □ 否 □ | 0.04 |  |
|  |  |  | 事故地点是否口呼或错误口呼 | 是 □ 否 □ | 0.04 |  |
|  |  |  | 事故企业名称是否口呼或错误口呼 | 是 □ 否 □ | 0.04 |  |
|  |  |  | 被困人员信息是否口呼或错误口呼 | 是 □ 否 □ | 0.04 |  |
|  |  |  | 事故类型是否口呼或错误口呼 | 是 □ 否 □ | 0.04 |  |
|  |  |  | 是否下达救援指令 | 是 □ 否 □ | 0.06 |  |
|  |  |  | 队员是否口呼或错误口呼 | 是 □ 否 □ | 0.02 |  |
| 3 | 确认现场环境安全 | 队长指挥队员确认现场环境安全 | 封闭救援区域、确认现场安全、安全防护用品的检查和穿戴，以上3项是否口呼或错误口呼 | 是 □ 否 □ | 0.21 |  |
|  |  |  | 警戒线是否拉或错拉 | 计算机评分 | 0.11 |  |
|  |  |  | 安全告知牌是否竖立或错误竖立 | 计算机评分 | 0.11 |  |
|  |  |  | “现场环境安全”是否口呼或错误口呼 | 是 □ 否 □ | 0.07 |  |
| 4 | 三脚架的检查与搭设 | 三脚架的搭设 | 三脚架搭设是否规范 | 是 □ 否 □ | 1.2 |  |
|  |  | 三脚架的检查 | 手指指的位置与口呼内容是否一致 | 是 □ 否 □ | 0.3 |  |
|  |  |  | 是否进行5项口呼 | 是 □ 否 □ | 0.5 |  |
| 5 | 防护用品穿戴 | 选取防护用品 | 装备是否少选或错选 | 计算机评分 | 0.17 |  |
|  |  | 穿戴防护用品 | 安全帽是否穿戴 | 是 □ 否 □ | 0.2 |  |
|  |  |  | 安全帽穿戴是否规范 | 是 □ 否 □ | 0.2 |  |
|  |  |  | 全身式安全带是否穿戴 | 是 □ 否 □ | 0.3 |  |
|  |  |  | 全身式安全带穿戴是否规范 | 是 □ 否 □ | 0.3 |  |
|  |  |  | 手套是否穿戴 | 是 □ 否 □ | 0.1 |  |
|  |  |  | 手套穿戴是否规范 | 是 □ 否 □ | 0.1 |  |
|  |  |  | 防爆头灯是否穿戴或穿戴错误 | 是 □ 否 □ | 0.1 |  |
|  |  |  | 对讲机是否穿戴或穿戴错误 | 是 □ 否 □ | 0.1 |  |
|  |  |  | 便携式气体检测仪是否穿戴或穿戴错误 | 是 □ 否 □ | 0.25 |  |
|  |  |  | 长管呼吸器穿戴是否不规范 | 是 □ 否 □ | 0.34 |  |
|  |  |  | 气源开关是否打开 | 计算机评分 | 0.34 |  |
| 6 | 通风及气体检测 | 对受限空间进行通风 | 是否打开轴流式通风机开关 | 计算机评分 | 0.7 |  |
|  |  |  | 是否将通风机风管伸入底部 | 计算机评分 | 0.3 |  |
|  |  | 检测受限空间上中下三个部位的气体种类及含量 | 是否佩戴长管呼吸器，检测时头部是否远离受限空间口 | 是 □ 否 □ | 0.4 |  |
|  |  |  | 上中下气体含量是否检测 | 计算机评分 | 0.24 |  |
|  |  |  | 上中下气体种类及含量是否口呼 | 是 □ 否 □ | 0.12 |  |
|  |  |  | 上中下三个部位是否正确判断气体合格性 | 计算机评分 | 0.24 |  |
| 7 | 进入受限空间实施应急救援 | 队长指挥队员下井 | 进入受限空间是否使用或错误使用三脚架 | 是 □ 否 □ | 0.3 |  |
|  |  |  | 是否询问了解应急预案 | 是 □ 否 □ | 0.1 |  |
|  |  |  | 是否打开头灯 | 计算机评分 | 0.1 |  |
|  |  | 寻找被困者准备采取救援 | 是否口呼：报告队长，我已到达底部，底部光线较暗，开始寻找被困者 | 是 □ 否 □ | 0.1 |  |
|  |  |  | 是否口呼：“报告队长，已经找到被困者，目前尚有呼吸和心跳，准备采取救援” | 是 □ 否 □ | 0.1 |  |
|  |  | 使用对应物品对被困者进行救援，并通过三脚架将被困者救出受限空间 | 是否给被困者佩戴防护面罩或佩戴错误 | 是 □ 否 □ | 0.4 |  |
|  |  |  | 佩戴好后是否打开供气阀门 | 是 □ 否 □ | 0.5 |  |
|  |  |  | 是否给被困者穿戴三角拯救带或穿戴不规范 | 是 □ 否 □ | 0.7 |  |
|  |  |  | 是否口呼：报告队长，已经完成对被困者的连接，请进行提升 | 是 □ 否 □ | 0.1 |  |
|  |  |  | 救出后是否放置到指定区域 | 是 □ 否 □ | 0.1 |  |
|  |  |  | 是否通过三脚架将被困者救出或错误使用三脚架 | 是 □ 否 □ | 0.3 |  |
|  |  |  | 在受限空间内救援时，未经裁判同意，是否摘掉安全帽 | 是 □ 否 □ | 0.2 |  |
|  |  |  | 在受限空间内救援时，未经裁判同意，是否摘掉长管呼吸器 | 是 □ 否 □ | 0.3 |  |
|  |  |  | 是否通过三脚架或错误使用三脚架将救援队员拉升出来 | 是 □ 否 □ | 0.3 |  |
|  |  |  | 模拟人头部肢体是否磕碰受限空间管壁 | 是 □ 否 □ | 0.4 |  |
|  |  |  | 救援过程中是否存在对模拟人踩踏、骑坐等暴力行为 | 是 □ 否 □ |  |  |
| 8 | 现场整理 | 恢复现场，撤除警戒 | 警戒线是否复位、通风机是否关闭、防爆头灯是否关闭、防护用品柜里的物品是否放回 | 计算机评分 | 0.42 |  |
|  |  |  | 三脚架是否收起放回原位 | 计算机评分 | 0.08 |  |
| 9 | 撤离申请表的填写 | 填写撤离申请表 | 接受任务来源是否选择或错误选择 | 计算机评分 | 0.1 |  |
|  |  |  | 撤离原因选择是否错误 | 计算机评分 | 0.1 |  |
|  |  |  | 搜索受困者数量填写是否错误 | 计算机评分 | 0.1 |  |
|  |  |  | 救出受困者数量填写是否错误 | 计算机评分 | 0.1 |  |
|  |  |  | 现场状况选择是否错误 | 计算机评分 | 0.1 |  |

总分：

判员签字：                                           操作员签字：

本模块任务中语音口呼是否正确、工具取用是否正确、气体检测、穿戴是否合格、被困人员碰撞检测全部采用自动检测判别，通过软件系统和实物平台相连，数据自动收集记录，接受和撤离信息报告表均在系统内填写完成！

全国职业院校技能大赛

赛题（第三套）

赛项名称：          生产事故应急救援

英文名称： Emergency rescue of production accidents

赛项组别：            高等职业教育

赛项编号：               GZ005

目 录

类型一	1

表1 单选题	1

表2 多选题	15

类型二	22

表4  赛项技能模块汇总	22

表5  模块2任务分解	24

表5  模块3任务分解	28

类型三	31

表6   任务2-1生产事故危险源辨识与隐患排查  考评任务分解表	31

表6   任务2-2生产事故预防能力 考评任务分解表	74

表6   任务2-3生产事故应急救援方案 设计任务分解	87

表6   任务3-1接警与准备任务分解	91

表6   任务3-2火灾事故应急救援任务分解	95

表6   任务3-3有限空间中毒事故应急救援任务分解	99

表6  任务3-4建筑坍塌事故应急救援任务分解	108

# 类型一

考查学生对应专业课程的基本知识、基本技能和基本素养。

## 表1 单选题

| 赛项名称 | 生产事故应急救援 | 英语名称 | Emergency rescue of production accidents |
| --- | --- | --- | --- |
| 赛项编号 | GZ005 | 归属产业 | 制造业 |
| 赛项组别 |
| 中职组 | 高职组 |
| □学生组 (教师组 □师生联队试点赛项 | □学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 |
| 题目类型 | (单选题 (多选题 (是非题 |
| 题目内容 | 题目选项 | 题目答案 | 难度系数 |
| 按照预防原理，安全生产管理工作应该做到预防为主，通过有效的管理和技术手段，减少和防止人的不安全行为和物的不安全状态。下列论述不符合预防原理的是（ ）。 | A．事故后果以及后果的严重程度都是随机的，难以预测的 B．只要诱发事故的因素存在，发生事故是必然的 C．从根本上消除事故发生的可能性，是本质安全的出发点 D．当生产与安全发生矛盾时，要以安全为主 |  | 0.5±0.05 |
| 安全生产的“五要素”是指安全文化、安全法制、（ ）、安全科技和安全投入。 | A．安全环境 B．安全管理 C．安全责任 D．安全措施 |  | 0.5±0.05 |
| 依据《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》的要求，生产经营单位制定的以事故类型与危险程度分析、应急处置基本原则、组织机构及职责、预防与预警、信息报告程序、应急处置等为主要内容的应急预案，属于（ ）。 | A．总体应急预案 B．综合应急预案 C．专项应急预案 D．现场处置方案 |  | 0.6±0.05 |
| 《安全生产法》规定，危险物品的生产、储存单位以及矿山、金属冶炼单位应当有（ ）从事安全生产管理工作。 | A．专职安全生产管理人员 B．专职或兼职安全生产管理人员 C．相关资格技术人员 D．注册安全工程师 |  | 0.6±0.05 |
| 生产经营单位的从业人员有权了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及（ ）。 | A．劳动用工情况 B．安全技术措施 C．安全投入资金情况 D．事故应急措施 |  | 0.6±0.05 |
| 火灾致人死亡的最主要原因是（ ）。 | A．烧死 B．窒息或中毒 C．被人践踏 D．被物体砸中 |  | 0.6±0.05 |
| 依据《安全生产法》，负责组织制定并实施生产经营单位生产安全事故应急救援预案的责任人是本单位的（ ）。 | A．主要负责人 B．分管安全生产领导 C．安全管理部门负责人 D．全体人员 |  | 0.6±0.05 |
| 关于安全生产领域有关协会组织发挥的作用，表述错误的是（ ）。 | A．为生产经营单位提供安全生产方面的信息服务 B．为生产经营单位提供安全生产方面的培训服务 C．加强对生产经营单位的安全生产管理 D．发挥自律作用 |  | 0.6±0.05 |
| 生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的（ ）标志。 | A．安全 B．警示 C．安全警示 D．提醒 |  | 0.5±0.05 |
| 采用压入式局部通风机通风时，风洞口距工作面不得超过（ ）米。 | A．3 B．5 C．8 D．10 |  | 0.6±0.05 |
| 发现剧毒化学品被盗、丢失或者误售、误用时，必须立即向（ ）报告。 | A．公安部 B．省级公安部门 C．当地公安部门 D．当地消防部门 |  | 0.6±0.05 |
| 《安全生产法》规定，有关协会组织依照法律、行政法规和章程，为生产经营单位提供安全生产方面的信息、培训等服务，发挥（ ）作用，促进生产经营单位加强安全生产管理。 | A．监督 B．综合监督 C．监管 D．自律 |  | 0.6±0.05 |
| 对违反《消防法》规定的消防安全违法行为的行政处罚，由（ ）裁决。 | A．公安消防机构 B．公安机关 C．劳动行政部门 D．县级以上人民政府 |  | 0.6±0.05 |
| 如果在密闭场所使用内燃机，工人应采取（ ）措施免受危害。 | A．佩带防尘口罩 B．排放废气，远离密闭场所 C．打开电扇吹风 D．通风 |  | 0.6±0.05 |
| 依据《安全生产法》的规定，企业必须对安全设备进行（ ）维护、保养。 | A．定期 B．周期性 C．经常性 D．一次性 |  | 0.8±0.05 |
| 关于防颗粒物口罩的有效佩戴，以下正确的是（ ）。 | A．必须覆盖口鼻，密合良好，不漏气 B．不需完全密合，可松一点，方便呼吸 C．可以略露出一点鼻子 D．佩戴舒适是第一原则 |  | 0.8±0.05 |
| 生产经营单位的主要负责人对重大、特别重大生产安全事故负有责任的，（ ）不得担任本行业生产经营单位的主要负责人。 | A．3年内 B．5年内 C．10年内 D． 终身 |  | 0.6±0.05 |
| 使用消防灭火器灭火时，人的站立位置应是（ ）。 | A．上风口 B．下风口 C．侧风方向 D．看情况而定 |  | 0.8±0.05 |
| 《安全生产法》规定：因生产安全事故受到损害的从业人员，除依法享有工伤社会保险外，依照有关民事法律尚有获得赔偿的权利，有权向本单位提出（ ）要求。 | A．经济补偿 B．赔偿 C．人身赔偿 D．财产赔偿 |  | 0.6±0.05 |
| 生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投人，予以保证的是（ ）。 | A．当地县级以上人民政府 B．主管的负有安全生产监管职责的部门 C．生产经营单位的财务部门 D．生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人 |  | 0.8±0.05 |
| 下列表述中，不属于生产经营单位的安全生产管理人员法定职责的是（ ）。 | A．落实本单位重大危险源的安全管理措施 B．为本单位主要负责人起草有关安全生产管理的讲话材料 C．组织或者参与本单位应急救援演练 D．落实本单位安全生产整改措施 |  | 0.8±0.05 |
| 《安全生产法》规定，事故调查处理应当按照科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则，及时、准确地查清（ ），查明事故性质和责任。 | A．事故原因 B．事故类型 C．事故影响 D．事故损失 |  | 0.5±0.05 |
| （ ）不属《生产安全事故报告和调查处理条例》所调查的范围。 | A．企业生产事故 B．客运车交通事故 C．国防武器装备生产事故 D．企业火灾事故 |  | 0.6±0.05 |
| 从业人员应当接受（ ）教育和培训。 | A．操作规程 B．技术措施 C．安全生产 D．基本技能 |  | 0.6±0.05 |
| 高温场所为防止中暑，应多饮（ ）最好。 | A．纯净水 B．汽水 C．含盐清凉饮料 D．水果饮料 |  | 0.6±0.05 |
| 安全带的正确挂扣应该是（ ）。 | A．同一水平 B．低挂高用 C．高挂低用 D．高挂高用 |  | 0.4±0.05 |
| 依据《安全生产法》和《标准化法》的规定，涉及安全生产方面的标准主要有国家标准和行业标准，其中多数是（ ）标准。 | A．普遍性 B．原则性 C．合理性 D．强制性 |  | 0.4±0.05 |
| 关于《安全生产法》的立法目的，下列表述不准确的是（ ）。 | A．加强安全生产工作 B．防止和减少生产安全事故 C．推动经济社会跨越式发展 D．保障人民群众生命财产安全 |  | 0.5±0.05 |
| 生产经营单位必须坚持（ ）的方针，警钟长鸣，常抓不懈。 | A．安全责任重于泰山 B．安全生产管理 C．安全第一、预防为主、综合治理 D．安全生产，人人有责 |  | 0.5±0.05 |
| 根据《安全生产法》，生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得（ ）方可上岗作业。 | A．特种作业操作级别证书B．特种作业操作注册证书 C．特种作业操作资格证书D．特种作业操作认证证书 |  | 0.5±0.05 |
| 在生产运行状态下的易燃易爆生产装置、输送管道、储罐、容器等部位上进行的动火作业，是（ ）。 | A．特殊动火作业；B．一级动火作业； C．二级动火作业；D．三级动火作业。 |  | 0.5±0.05 |
| 生产安全事故死亡赔偿金标准按照不低于本省上一年度城镇居民人均可支配收入的（ ）倍计算。 | A．10 B．20 C．30 D．40 |  | 0.4±0.05 |
| （ ）不得与员工宿舍在同一建筑物内。 | A．生产、经营、储存危险物品的车间、商店 B．生产、经营、使用危险物品的车间、仓库 C．经营、储存、使用危险物品的车间、商店和仓库 D．生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店和仓库 |  | 0.6±0.05 |
| 《安全生产法》规定：生产经营单位进行（ ）以及国务院安全生产监督管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。 | A．爆破、吊装 B．矿山、建筑 C．起吊、搬运 D．高空、地下 |  | 0.5±0.05 |
| 生产经营单位应当建立健全安全生产隐患排查治理体系，定期组织安全检查，开展事故隐患自查自纠。对查出的问题应当（ ）。 | A．记录在案 B．立即上报有关部门 C．立即整改 D．通报批评 |  | 0.4±0.05 |
| 依据《安全生产法》的规定，生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作实行（ ）管理。 | A．委托负责 B．统一协调 C．间接负责 D．全面负责 |  | 0.8±0.05 |
| 某化工厂发生重大火灾、爆炸事故，死亡15人并摧毁了上亿元的设备。接到事故报告后，厂领导组织采取了如下行动。请问哪种行动是不应当采取的? （ ） | A．将临近易燃物移走，防止事故扩大，并保护现场 B．对轻伤者实施急救，将死伤者送进医院 C．及时、如实向当地负有安全生产监督管理职责的部门报告事故情况 D．组织事故调查，并处理责任人 |  | 0.6±0.05 |
| 以下哪个系统（体系）不属于应急支持保障系统？（ ） | A． 职业健康安全管理体系 B． 宣传、教育和培训体系 C． 法律法规保障体系 D． 通讯系统 |  | 0.6±0.05 |
| 依据《安全生产法》的规定，国家对严重危及生产安全的工艺、设备实施（ ）制度。 | A．审批 B．登记 C．淘汰 D．监管 |  | 0.6±0.05 |
| 应急预案演练的主要参与人员包括以下哪些人员？（ ） ①参演人员 ②控制人员 ③模拟人员 ④评价人员 ⑤观摩人员 | A．①②③④⑤ B．①②③ C．③④⑤ D．②③④ |  | 0.8±0.05 |
| 允许进入有限空间的空气质量条件是：可燃气体、有毒有害气体含量必须低于最高容许浓度，氧气含量介于（ ）之间。 | A．19%--23.5% B．19.5%--23.5% C．18.5%--23% D．19.5%--21.5% |  | 0.6±0.05 |
| 安全防护、保险、信号等装置缺乏或有缺陷；设备、设施、工具、附件有缺陷；个人防护用品用具缺少或有缺陷；生产（施工）场地环境不良等，均属于事故发生原因中的（ ）。 | A．人的不安全行为 B．物的不安全状态 C．治理缺陷 D．以上均不属于 |  | 0.6±0.05 |
| 从事安全生产工作的社会主体包括（ ）、中介服务主体、政府监管主体和从事安全生产的从业人员。 | A．企业责任主体 B．工会组织 C．全体 公民 D．居委会 |  | 0.6±0.05 |
| 危险化学品的（ ）必须符合国家法律、法规、规章的规定和国家标准的要求。 | A．商标 B．标志 C．宣传 D．包装 |  | 0.6±0.05 |
| （ ）是为了使生产过程在符合物质条件和工作秩序下进行，防止发生人身伤亡和财产损失等生产事故，消除或控制危险有害因素，保障人身安全与健康，设备和设施免受损坏，环境免遭破坏的总称。 | A．职业安全 B．劳动保护 C．劳动安全 D．安全生产 |  | 0.6±0.05 |
| 生产经营单位在生产经营活动中突然发生的，伤害人身安全和健康，或者损坏设备设施，或者造成经济损失的，导致原生产经营活动暂时中止或永远终止的意外事件称为（ ）。 | A．事故 B．不安全 C．危险源 D．事故隐患 |  | 0.6±0.05 |
| 工人如必须在100℃以上的高温环境下作业，应严格控制作业时间，一次作业不得超过（ ）。 | A．5分钟 B．10分钟 C．15分钟 D．20分钟 |  | 0.4±0.05 |
| 防止毒物危害的最佳方法是 （ ）。 | A．穿工作服 B．佩戴呼吸器具 C．使用无毒或低毒的代替品 D．穿防护服 |  | 0.4±0.05 |
| 生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者（ ）标准的劳动防护用品。 | A．行业 B．本单位 C．当地 D．国际 |  | 0.6±0.05 |
| 凡工作地点狭窄，行动不便，如金属容器内、隧道或矿井内等，所使用的手提照明灯应采用（ ）安全电压。 | A．6V B．12V C．24V D．36V |  | 0.6±0.05 |
| 在我国一些煤矿正在开展智能化建设工作过程中，下列不属于客观存在的问题是（）。 | A.基础理论研发滞后 B.技术标准与规范不健全 C.技术装备保障不足 D. 动态预测技术不成熟 |  | 0.5±0.05 |
| 排水过程中，应当定时观测排水量、水位和观测孔水位，并由 随时检查水面上的空气成分，发现有害气体，及时采取措施进行处理。 | A. 安全检查员 B. 矿山救护队 C. 通风技术员 D. 技术科科长 |  | 0.5±0.05 |
| 火场逃生的原则是（）。 | A.抢救国家财产为上 B.安全撤离、救助结合 C.先带上日后生活必需钱财要紧 D.逃命要紧 |  | 0.5±0.05 |
| 据《煤矿安全规程》第351条规定：在有瓦斯或者煤尘爆炸危险的采掘工作面，应当采用（ ）。 | A. 逐孔起爆 B. 光面爆破 C. 预裂爆破 D. 毫秒爆破 |  | 0.5±0.05 |
| 安全生产管理中，（）属于安全生产法律法规的范畴？ | A. 《安全生产法》 B. 《刑法》 C. 《合同法》 D. 《土地法》 |  | 0.5±0.05 |
| 根据《煤矿安全规程》第362条规定：在有煤尘爆炸危险的煤层中，掘进工作面爆破前后，附近（ ）m 的巷道内必须洒水降尘。 | A. 10 B. 20 C. 30 D. 40 |  | 0.8±0.05 |
| 新《安全生产法》确立的安全生产工作方针是（）。 | A.安全第一、预防为主、综合治理 B.安全第一、预防为主 C.安全第一、预防为主、从严治理 D.安全第一、预防为主、强化治理 |  | 0.6±0.05 |
| 选择听力防护用品时主要需要考虑哪些因（ ）。 | A．合适的降噪效果，符合现场环境的要求 B．佩戴舒适 C．与其他防护用品匹配，不干扰 D．以上都正确 |  | 0.6±0.05 |
| 重复使用的危险化学品包装物、容器，使用前的检查记录应当至少保存（ ）年。 | A．1 B .2 C．3 D．4 |  | 0.6±0.05 |
| 事故应急预案编制步骤应包括的内容是（）。 | A.成立小组、风险评估、能力评估、组织编写、评审发布、实施 B.风险评估、能力评估、组织编写、评审发布、培训演练、实施 C.前期调研、风险评估、能力评估、组织编写、评审发布、实施 D.前期调研、风险评估、能力评估、组织编写、培训演练、实施 |  | 0.8±0.05 |

## 表2 多选题

| 赛项名称 | 生产事故应急救援 | 英语名称 | Emergency rescue of production accidents |
| --- | --- | --- | --- |
| 赛项编号 | GZ005 | 归属产业 | 制造业 |
| 赛项组别 |
| 中职组 | 高职组 |
| □学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 | □学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 |
| 题目类型 | (单选题 (多选题 (是非题 |
| 题目内容 | 题目选项 | 题目答案 | 难度系数 |
| 《安全生产法》规定，煤矿企业的主要负责人对本单位安全生产工作全面负责，主要职责有（ ）。 | A．建立、健全本单位安全生产责任制 B．组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程 C．组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划 D．及时、如实报告生产安全事故 E．及时为本单位职工购买工伤保险 |  | 0.4±0.05 |
| 生产经营单位应当具备（ ）安全生产条件。 | A．安全生产法和有关法律规定的 B．国家标准或者行业标准 C．行政法规规定的 D．地方标准 E．地方政府规定的 |  | 0.4±0.05 |
| 破拆的方法有（ ）。 | A．撬砸法 B．拉拽法 C．锯切法 D．冲撞法 E．爆破法 |  | 0.6±0.05 |
| 以下哪些属于安全检查隐患整改〝三定〞原那末的内容？（ ） | A．定打算 B．定人 C．定时刻 D．定措施 E．定落实 |  | 0.6±0.05 |
| 事故调查处理应当遵循〝四不放过〞的原那末进行。以下哪些是〝四不放过〞的内容？（ ） | A．事故缘故未查清不放过 B．职工群众未受到教育不放过 C．防范措施未落实不放过 D．事故应急预案未制定不放过 E．事故责任者未受到处理不放过 |  | 0.8±0.05 |
| 应急预案的管理实行（ ）的原则。 | A．属地为主 B．分级负责 C．分类指导 D．综合协调 E．动态管理 |  | 0.5±0.05 |
| 二氧化碳消防车主要用于扑救（ ）火灾。 | A．贵重设备 B．精密仪器 C．一般物质 D．图书档案 E．重要文物 |  | 06±0.05 |
| 生产经营单位负责人接到事故现场有关人员的事故报告后，应当（ ）。 | A．立即展开事故调查 B．立即采取有效措施组织抢救 C．立即对事故责任人做出处理 D．立即如实向有关部门报告 E．在控制事故扩大后再上报有关部门 |  | 0.6±0.05 |
| 抢险救援消防车通常配备特种防护装备、破拆工具、堵漏器材、（ ）。 | A．侦检仪器 B．发电和照明类器材 C．警戒类器材 D．救生类器材 E．转输和洗消类器材 |  | 0.5±0.05 |
| 矿用防爆型柴油动力装置，须具有以下保护（ ） | A. 发动机排气超温 B. 冷却水超温 C. 尾气水箱水位 D. 润滑油压力 |  | 0.5±0.05 |

表3 是非题

| 赛项名称 | 生产事故应急救援 | 英语名称 | Emergency rescue of production accidents |
| --- | --- | --- | --- |
| 赛项编号 | GZ005 | 归属产业 | 制造业 |
| 赛项组别 |
| 中职组 | 高职组 |
| □学生组 (教师组 □师生联队试点赛项 | □学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 |
| 题目类型 | (单选题 (多选题 (是非题 |
| 题目内容 | 题目答案 | 难度系数 |
| 从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，可以边作业边报告本单位负责人。 | (正确 (错误 | 0.6±0.05 |
| 当人员发生烧伤时，应迅速将患者衣服脱去，用水冲洗降温，用清洁布覆盖创伤面，避免伤面污染。 | (正确 (错误 | 0.6±0.05 |
| 有关部门应当将应急预案的培训纳入安全生产培训工作计划，并组织实施本行业、领域生产经营单位的应急预案培训工作。 | (正确 (错误 | 0.8±0.05 |
| 避免手部皮肤接触有机溶剂，应采取佩戴胶皮手套及用防腐蚀金属容器盛装溶剂的措施。 | (正确 (错误 | 0.8±0.05 |
| 把作业场所和工作岗位存在的危险因素如实告知从业人员，会有负面影响，引起恐慌，增加思想负担，不利于安全生产。 | (正确 (错误 | 0.8±0.05 |
| 生产经营单位视情况对从业人员进行安全生产教育和培训。 | (正确 (错误 | 0.6±0.05 |
| 发生火灾或爆炸事故后，遇险人员在撤退有困难时应在现场指挥的带领下，可以迅速转入独头巷道，关闭局部通风机，或者切断风筒堵住入口。 | (正确 (错误 | 0.6±0.05 |
| 在自救互救中要掌握救援的力度和能力，不能无限度救援，要科学施救。 | (正确 (错误 | 0.6±0.05 |
| 受限空间作业须指派至少一名接受过专业培训的监护人，明确其监护和救援职责。 | (正确 (错误 | 0.6±0.05 |
| 环氧氯丙烷为中等毒性化合物，对黏膜、呼吸道有刺激作用，对中枢神经系统有麻醉作用。能通过呼吸道和皮肤侵入机体。 | (正确 (错误 | 0.6±0.05 |
| 钢丝绳到货后，应当进行性能检验，入库后，可随时调出直接使用。 | (正确 (错误 | 0.8±0.05 |
| 《安全生产法》规定，生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备时，应对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。（） | (正确 (错误 | 0.5±0.05 |
| 开采水淹区域下的废弃防隔水煤柱时，应当彻底疏干上部积水，进行可行性技术论证，确保无溃浆（砂）威胁。严禁顶水作业。 | (正确 (错误 | 0.5±0.05 |
| 建筑施工安全“三件宝”：它们是安全帽、安全带及脚手架。( ) | (正确 (错误 | 0.8±0.05 |
| 大型、特大型矿井排水系统可以根据井下生产布局及涌水情况分区建设，每个排水分区可以实现独立排水，但泵房设计、排水能力及水仓容量必须符合规程要求。 | (正确 (错误 | 0.4±0.05 |
| 凡患有心脏病、肺结核、癫痫病、深度近视等禁忌患者，不得使用防毒面具。 | (正确 (错误 | 0.5±0.05 |
| 安全生产技术与管理是煤矿安全生产的重要组成部分。 | (正确 (错误 | 0.5±0.05 |
| 根据《煤矿安全规程》第183条规定：设置井下临时抽采瓦斯泵站时，必须遵守规定：（一）临时抽采瓦斯泵站应当安设在抽采瓦斯地点附近的新鲜风流中。 | (正确 (错误 | 0.4±0.05 |
| 械拆除是指以机械拆除的施工方法 | (正确 (错误 | 0.4±0.05 |
| 《突发事件应对法》规定，按照社会危害程度、影响范围等因素，自然灾害、事故灾难、公共卫生事件分为三级。（） | (正确 (错误 | 0.8±0.05 |

# 类型二

考查学生综合运用基本概念、理论、技能的能力，综合应用能力、创新精神和职业能力等内容。

## 表4  赛项技能模块汇总

| 赛项名称 | 生产事故应急救援 | 英语名称 | Emergency rescue of production accidents |
| --- | --- | --- | --- |
| 赛项编号 | GZ005 | 归属产业 | 制造业 |
| 赛项组别 |
| 中职组 | 高职组 |
| □学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 | ☑学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 |
| 模块数量 |  |
| 模块序号 | 技能竞赛内容 | 技术技能要点 | 专业知识能力要求 | 对应核心课程 | 权重占比 （%） | 竞赛时间 （min） | 评分方法 |
| 模块1 | 生产安全应急理论知识检测 | 应急安全法律法规、安全管理、现场急救、防火防爆、化工安全、矿山安全等知识。 | 熟悉应急安全法律法规； 具有应急安全管理理念； 具有一定的事故预防和应急救援基本专业知识。 | 安全管理、应急救援技术、化工安全生产技术、防火与防爆技术、应急风险评估、 矿井智能通风与安全等 | 20 | 50 | 机考评分 |
| 模块2 | 生产事故防控能力考评 | 生产事故危险源辨识与隐患排查能力； 生产事故预防能力； 生产事故应急救援方案设计。 | 具有生产事故危险源辨识与隐患排查能力； 具有生产事故预防能力； 具有生产事故应急救援方案设计能力。 | 安全管理、安全评价技术、防火与防爆技术、化工安全与环保、化工应急管理等 | 30 | 200 | 机考评分 |
| 模块3 | 典型生产事故应急救援实践操作 | 接警与应急准备； 火灾事故应急救援； 建筑坍塌是国际应急救援； 有限空间中毒事故应急救援。 | 具有闻警出动和应急准备能力； 具有火灾事故应急救援能力； 具有建筑坍塌事故应急救援能力； 具有有限空间中毒事故应急救援能力。 | 火灾救援技术、应急救援技术、建筑坍塌救援技术、危险化学品事故救援技术、火灾扑救安全与救护 | 50 | 150 | 过程评分 |

（注：评分方法分为机考评分、过程评分和结果评分三类，可选填）

## 表5  模块2任务分解

| 模块序号 | 模块2 | 对应赛项编号 | GZ005 |
| --- | --- | --- | --- |
| 模块名称 | 生产事故防控能力考评 | 子任务数量 | 3 |
| 竞赛时间 | 总时间200分钟 |
| 任务描述 | 生产事故危险源辨识与隐患排查、八大高危作业安全监护、生产事故应急救援方案设计 |
| 职业要素 | (基本专业素养 (专业实践技能 协调协作能力 持续发展能力 |
| 具体任务要求 | 子任务序号 | 任务要求 | 操作过程 | 考核点 | 评价标准 |
|  | 子任务2-1 | 生产事故危险源辨识与隐患排查 | 1.风险分级管控（4选3）： （1）加油站场景 （2）危险化学品仓库场景 （3）基坑工程场景 （4）冲压车间场景； 2.生产现场隐患排查（行业3选1，行业内3选1）： （1）化工行业 a.管道施工隐患排查 b.仓储区隐患排查 c.罐区隐患排查； （2）机械加工行业 a.冲压车间隐患排查 b.喷涂车间隐患排查 c.加工车间隐患排查； （3）建筑施工行业 a.建筑二次结构隐患排查 b.主体结构隐患排查 c.基坑工程隐患排查； 3.特殊作业现场隐患排查（8选1）： （1）高处作业隐患排查 （2）受限空间作业隐患排查 （3）动火作业隐患排查 （4）临时用电作业隐患排查 （5）盲板抽堵作业隐患排查 （6）吊装作业隐患排查 （7）动土作业隐患排查 （8）断路作业隐患排查； 4.公共场所隐患排查（3选1）： （1）加油站隐患排查 （2）社区隐患排查 （3）学校隐患排查； 5.隐患台账处理。 | 风险分级管控与隐患排查能力 | 总分10分，详情见表6 |
|  | 子任务2-2 | 生产事故预防能力考评 | 在虚拟3D场景中选择下列八大作业中的一个作业进行安全监护 1.动火作业安全监护 2.受限空间作业安全监护 3.高处作业安全监护 4.盲板抽堵作业安全监护 5.吊装作业安全监护 6.临时用电作业安全监护 7.动土作业安全监护 8.断路作业安全监护作业的安全监护 | 1.动火作业安全监护相关知识； 2.受限空间作业安全监护相关知识； 3.高处作业安全监护相关知识； 4.盲板抽堵作业安全监护相关知识； 5.吊装作业安全监护相关知识； 6.临时用电作业安全监护相关知识； 7.动土作业安全监护相关知识； 8.断路作业安全监护作业的安全监护相关知识。 | 总分10分，详情见表6 |
|  | 子任务2-3 | 生产事故应急救援方案设计 | 1.依据现场抽签确定的图纸、文字标准及误差要求，完成应急救援地形的编辑任务； 2.在完成地形编辑后，按照提示模拟摆放事故、伤员位置； 3.并根据设计的应急救援基地，确定应急救援路线； 4.救援灾情分析包括灾害类型判断、灾害地点、灾情波及范围、被困人员数量、灾情发展趋势预测； 5.救援措施设计包括救援任务、救援路线规划、救援顺序、救援拟采取的方法、救援保障。 | 1.应急救援地形的编辑任务完成情况； 2.按照提示模拟摆放事故、伤员位置等完成情况； 3.能够根据设计的应急救援基地确定应急救援路线； 4.能够正确进行救援灾情分析； 5.能够合理设计救援措施。 | 总分10分，详情见表6 |
| 赛项技术规范 | 涉及专业教学要求 | 《高等职业学校安全技术与管理专业教学标准》《高等职业学校应急救援技术专业教学标准》《高等职业学校化工安全技术专业教学标准》《高等职业学校通风技术与安全管理专业教学标准》 |
|  | 遵循国家标准和行业标准 | 1.《中华人民共和国安全生产法》 2.GB18218-2018《危险化学品重大危险源辨识》 3.GB 50160-2008《石油化工企业设计防火标准》(2018年版) 4.GB 2894-2008《安全标志及其使用导则》 5.GB 30871-2022《危险化学品企业特殊作业安全规范》 6.GB 50058-2014《爆炸危险环境电力装置设计规范》 7.《应急救援员国家职业技能标准（2019年版）》 8.AQ 1008-2007《矿山救护规程》 9.《煤矿安全规程》2022 其他相关法律法规、国家标准、行业标准等 |
| 赛项赛场准备 | 整个赛场面积不小于100㎡；配备能容纳45台相同配置的台式电脑机房不少于2个，每个机房内配有裁判用电脑、打印机等竞赛评判工具。机房周边设有卫生间等，有紧急疏散通道，并在赛场周围设置隔离带；竞赛机房内竞赛用电脑摆放合理，竞赛工位相对独立，确保选手独立开展竞赛，不受外界影响；建议能够同时满足至少60人以上同时在线登录；赛场环境中存在人员密集、车流人流交错的区域，除了设置齐全的指示标志外，须增加引导人员，并开辟紧急通道。 |
| 注意事项 | 4人操作，协同作业，减少操作卡顿，系统死机等异常情况发生 |

## 表5  模块3任务分解

| 模块序号 | 模块3 | 对应赛项编号 | GZ005 |
| --- | --- | --- | --- |
| 模块名称 | 典型生产事故应急救援实践操作 | 子任务数量 | 4 |
| 竞赛时间 | 总时间150分钟 |
| 任务描述 | 接警与准备、火灾事故应急救援、受限空间中毒事故应急救援、建筑坍塌事故应急救援 |
| 职业要素 | 基本专业素养 (专业实践技能 协调协作能力 持续发展能力 |
| 具体任务要求 | 子任务序号 | 任务要求 | 操作过程 | 考核点 | 评价标准 |
|  | 子任务3-1 | 接警与准备 | 救援中心接到事故报警，救援小队进行救援前的准备工作 1.闻警出动 2.应急救援准备 | 1.接警集合 2.向应急救援指挥中心汇报 3.进入灾区装备检查 4.仪器检查 5.正压氧气呼吸器的佩戴 6.正压氧气呼吸器自检内容和程序 7.互检 8.撤出灾区装备齐全 | 总分7分，详情见表6 |
|  | 子任务3-2 | 火灾事故应急救援 | 采用虚实结合方式，火灾场景采用3D虚拟技术某一火灾初期事故场景，要求团队依据不同的火灾生产事故场景进行灭火处理。 1.常见火灾处置。 2.复杂火区气样采集与火灾爆炸风险分析 | 1.常见火灾处置的过程和结果； 2.复杂火区气样采集 3.火灾爆炸风险分析； | 总分10分，详情见表6 |
|  | 子任务3-3 | 受限空间中毒事故应急救援 | 1.接受应急救援任务 2.指挥应急救援 3.确认现场环境安全 4.三脚架的检查与搭设 5.防护用品穿戴 6.通风及气体检测 7.进入受限空间实施应急救援 8.现场整理 9.撤离申请表的填写 | 有限空间事故救援的相关知识。 | 总分13分，详情见表6 |
|  | 子任务3-4 | 建筑坍塌事故应急救援 | 本事故模拟生产经营过程中出现的建筑坍塌事故灾害现场，要求救援人员使用生命探测仪进行全面侦查探测坍塌区域，营救伤员脱离危险区域，进行现场心肺复苏、骨折固定、伤员搬运等技术操作，完成后将生命体征信号及现场情况及时完成上报指挥部。 | 1.坍塌区域生命探测标注，包括大区域探测和小区域探测 2.坍塌区域遇险人员抢救，包括 伤员转移、现场心肺复苏、伤员止血、创伤包扎、伤员骨折固定 | 总分20分，详情见表6 |
| 赛项技术规范 | 涉及专业教学要求 | 《高等职业学校安全技术与管理专业教学标准》《高等职业学校应急救援技术专业教学标准》《高等职业学校化工安全技术专业教学标准》《高等职业学校通风技术与安全管理专业教学标准》 |
|  | 遵循国家标准和行业标准 | 《消防应急救援 作业规程》GB/T 29179-2012 《消防应急救援 技术训练指南》GB/T 29175-2012 《消防应急救援 装备配备指南》GB/T 29178-2012 《消防应急救援通则》GB/T 29176-2012 《消防员现场紧急救护指南》XF/T 968-2011 《应急救援员国家职业技能标准（2019年版）》 《矿山救护规程》AQ 1008-2007 |
| 赛项赛场准备 | 配备8套（6套使用2套备用）应急救援实践操作考评装置，具备以声光电气等形式模拟火灾事故、受限空间中毒事故、建筑坍塌事故等典型生产事故应急救援的真实场景，具备应急救援实践操作功能。 |
| 注意事项 | 4人操作，协同作业。 |

# 类型三

## 表6   任务2-1生产事故危险源辨识与隐患排查  考评任务分解表

| 赛项名称 | 生产事故应急救援 | 英语名称 | Emergency rescue for production accidents |
| --- | --- | --- | --- |
| 赛项编号 | GZ005 | 归属产业 | 制造业 |
| 任务名称 | 危险源辨识与隐患排查 |
| 赛项组别 |
| 中职组 | 高职组 |
| □学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 | ☑学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 |
| 竞赛时间 | 总时间60分钟，其中准备5分钟、实施50分钟、评价5分钟 |
| 任务描述 | 以安全管理人员的角度，进行现场危险源辨识和隐患排查，对作业风险进行分级管控，根据安全检查表进行隐患排查，对发现的安全隐患进行上报与处置 |
| 对应产业 | 制造业 |
| 对应岗位 | 安全管理人员、安全技术人员、应急救援人员 |
| 岗位核心能力 | 1.熟悉国家有关安全生产的法律、法规、规章、规程和国家标准、行业标准。 2.建立、健全安全生产责任制。 3.熟悉本行业的安全生产知识。 4.具备企业管理能力。 5.具备事故应急救援和调查处理的知识。 6.按要求参加各种安全大检查以及其他有关安全生产的工作，保障生产经营单位安全生产，防止和减少各类生产安全事故的发生。 7.必须经过有关主管部门组织的安全生产知识和管理能力的考核合格后，方可任职。 8.事故应急救援和调查处理的能力。 |
| 岗位职务任务书 | 任务名称 | 任务要求 | 操作过程 | 考核点 | 评价标准 |
|  | 危险源辨识 | 危险源辨识 | 从加油站、危险化学品仓库、基坑工程、冲压车间三维场景中抽取1个请辨识场景内的风险点，分析其中的能量源、能量载体，判断可能造成的事故类型。 | 辨识指定区域内的风险点；根据风险点的信息，按照《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-1986）中的20种事故类别的标准名称填写风险点对应的可能事故类型 | 危险源辨识（0.45分） 技术平台随机抽取场景，选手查阅平台给出的参考资料，并在三维虚拟场景中进行漫游，确认场景中危险源状态，并按照题目一一作答，完成危险源辨识工作。 危险源辨识（0.45分） 辨识指定区域内的风险点；根据风险点的信息，按照《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-1986）中的20种事故类别的标准名称填写风险点对应的可能事故类型，错填或未填，每组扣0.15分，扣完为止； |
|  |  | 重大危险源辨识 | 请根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218）的要求，辨识场景内是否存在重大危险源，若存在请确定该重大危险源的级别。 | ①了解重大危险源辨识相关标准； ②掌握对重大危险源进行分级的技能。 | 重大危险源辨识（0.3分）据场景信息及生产资料文件，填写“危险源”，及对应的“实际存在量”、“是否是重大危险源”、“重大危险源等级”，错填或未填，每空扣0.1分，扣完为止。 |
|  |  | 制定《设备设施清单》 | 请结合给出的《安全检查表》，列出场景内的《设备设施清单》。 | 制定《设备设施清单》 ①具备查阅《安全检查表》等安全技术资料的能力； ②掌握《设备设施清单》制定的方法。 | 制定《设备设施清单》（0.15分）结合给定的《安全检查表》，按照给定的表格内容，填写“类别”、“所在位置”、“所属单位”、“是否是特种设备”，每空0.05分，错填或未填均扣分；本题配分0.15分，扣完为止。 |
|  |  | 编制《安全检查表分析（SCL+LEC/SCL+LS ）评价记录》 | 依据《设备设施清单》，按功能或结构划分为若干危险源，对照安全检查表，结合作业条件预先危险分析评价法，进行分析记录，并编制完成以下《安全检查表分析（SCL+LEC/SCL+LS）评价记录》。 | 编制《安全检查表分析（SCL+LEC/SCL+LS）评价记录》 ①具备根据检查标准对检查项目潜在风险进行分析的能力； ②具备运用SCL+LEC/SCL+LS分析法对设备设施存在的风险进行分析的能力。 | 编制《安全检查表分析（SCL+LEC/SCL+LS ）评价记录》（0.9分） 根据已知的“风险点”、“检查项目”、“检查标准”，在场景中漫游，结合有关生产资料，将“潜在风险及主要危害后果”、“现有控制措施”两列中的空白内容补充完整；然后采用作业条件预先危险性分析评价法（LEC）或风险矩阵法（LS）对风险点进行分析，并逐行逐列填入对应的数值，计算得到相应的风险等级数值，并根据风险等级数值判定对应的风险级别，每空0.15分，错填或未填均扣分；本题配分0.9分，扣完为止。 |
|  |  | 编制《工作危害分析（JHA+LEC/JHA+LS ）评价记录》 | 请采用《作业危害分析法（JHA）》对作业进行风险分析，并编制完成《工作危害分析（JHA+LS）评价记录》，作业可在生产资料库中查阅。 | 编制《工作危害分析（JHA+LS）评价记录》 ①具备根据生产资料进行风险点辨识的能力； ②具备运用JHA+LEC分析法对生产活动进行分析的能力。 | 编制《工作危害分析（JHA+LEC/JHA+LS ）评价记录》（0.9分） 根据已知的“作业步骤”、“危险源或潜在事件”，在场景中漫游，结合有关生产资料，填写对应的 “主要后果”，补充“现有控制措施”中的空白内容，采用作业条件预先危险性分析评价法（LEC）或风险矩阵法（LS）对风险点进行分析，并逐行逐列填入对应的数值，计算得到相应的风险等级数值，并根据风险等级数值判定对应的风险级别，每空0.15分，错填或未填均扣分；本题配分0.9分，扣完为止。 ⑥编制《设备设施风险分级管控清单》（0.45分） |
|  |  | 编制《设备设施风险分级管控清单》 | 根据上述分析，编制《设备设施风险分级管控清单》。 | 编制《设备设施风险分级管控清单》 ①具备对风险的危害后果进行分析的能力； ②具备制定管控措施的能力； ③具备设置管控级别及责任人的能力。 | 编制《设备设施风险分级管控清单》（0.45分） 按照《安全检查表分析（SCL+LEC/SCL+LS）评价记录》中的内容，结合生产资料相关文件，从公司级、部门级、车间级、班组级、岗位级中选择对应的“管控级别”，填写对应的“管控责任人”，需具体到人名，且两项需保持逻辑对应，每组“管控级别”与“管控责任人”，0.12分，错填或未填均扣分；本题配分0.45分，扣完为止。 |
|  |  | 编制《作业活动风险分级控制清单》 | 根据上述分析，编制《作业活动风险分级控制清单》。 | 编制《作业活动风险分级控制清单》 ①具备对风险的危害后果进行分析的能力； ②具备制定管控措施的能力； ③具备设置管控级别及责任人的能力。 | 编制《作业活动风险分级控制清单》。（0.45分） 从按照《工作危害分析（JHA+LEC/JHA+LS）评价记录》中的内容，结合生产资料相关文件，从公司级、部门级、车间级、班组级、岗位级中选择对应的“管控级别”，填写对应的“管控责任人”，需具体到人名，且两项需保持逻辑对应，每组“管控级别”与“管控责任人”0.12分，错填或未填均扣分；本题配分0.45分，扣完为止。 |
|  |  | 根据给定的风险判定指标绘制岗位作业风险比较图 | 请根据场景对应布局平面示意图及相关信息，进行风险四色图绘制 | 进行风险四色图绘制 具备根据管控措施、可能产生的后果计算风险等级并绘制四色图的能力。 | 根据给定的风险判定指标绘制岗位作业风险比较图（0.15分） 根据企业相关生产资料，结合给定的风险判定指标，填写题目中的几种作业风险等级数值，系统按照风险等级从高到低排序完成岗位作业风险比较图；每个作业活动对应的风险等级数值为0.03分，错填或未填均扣分，本题配分0.15分，扣完为止。 |
|  |  | 查找岗位风险管控应知应会卡中的错误 | 请查找以下岗位风险管控应知应会卡中的错误。 | 查找岗位风险管控应知应会卡中的错误 具备分析岗位风险并制定预防处置措施的能力。 | 查找岗位风险管控应知应会卡中的错误。（0.25分） 查找给定的岗位风险管控应知应会卡中的5处错误，每处0.05分，找错或未找到均扣分，本题配分0.25分，扣完为止。 |
|  | 生产现场隐患排查 | 检查现场安全防护 | 需要根据现场情况，选择穿戴适用的安全防护用品选择并穿戴适用的安全防护用品并进行自动检测； | 根据现场情况，选择穿戴适用的安全防护用品选择并穿戴适用的安全防护用品，在图像识别平台进行自动识别检测。 | 检查现场安全防护（0.3分） 根据场景任务描述，选择相应的安全防护用品，每错一项扣0.15分，扣完为止。 |
|  |  | 隐患排查 | 使用操作终端在计算机上的三维虚拟场景进行漫游，依据检查条目内容进行隐患排查，并直接对发现的隐患进行登记录入： ①根据检查表信息进行虚拟场景安全检查； ②判断25项检查项是否存在安全隐患； ③将发现的安全隐患信息进行填表上报； | 根据安全检查表条目内容，在下述三维场景中进行检查： （行业三选一，行业内3选1）： 1)化工行业 a.管道施工隐患排查：1)吊装作业时，指挥人员应佩戴明显的标志。 2)当起重臂吊钩或吊物下面有人不得进行起重操作。3)吊物捆绑、紧固、吊挂不牢，吊挂不平衡而可能滑动不得进行起吊。4)警戒区域及吊装现场应设置安全警戒标志。5)停工和休息时，不得将吊物、吊笼、吊具和吊索掉在空中。6)起重指挥人员应佩戴安全帽。7)构件摆放应稳固，构件立方应采取防止倾倒措施。8)钢丝绳损伤达到报废标准等情况下严禁起吊操作。9)任何人不得随同被吊物件升降，不得随同起重机械升降。10)配电箱中导线的进线口和出线口应设在箱体的下底面。11)在开关箱、配电箱、配电盘前方1m远处的地面上，用黄色油漆或黄色警戒线做警示。12)照明灯应符合防爆、防水要求。13)地面走线埋地深度不应小于0.7m。14)电缆绑扎线应采用绝缘线。15)电焊机等电气设备15m范围内，不应存放易燃、易爆、腐蚀性等危险物品。16)配电箱内电缆区分线色，A相线用黄色、B相线用绿色、C相线用红色、N工作零线用淡蓝色，PE保护零线用绿/黄双色。17)地面走线横跨道路，应加设防护套管。18)动火作业前，应检查动火工器具本质安全程度，保证安全可靠。19)对于用火点周围有可能泄露易燃、可燃物料的设备，应采取有效的空间隔离。20)乙炔瓶应直立放置。21)氧气瓶与乙炔瓶间距不应小于5米。22)氧气瓶与乙炔瓶距离动火作业地点不应小于10米。23)氧气瓶不得在烈日下暴晒。 手持电动工具外观完好，标牌清晰、护罩齐全。24)动火作业应配备足够适用的消防器材。25)对于用火点周围有可能泄露易燃、可燃物料的设备，应采取有效的空间隔离。26)使用便携式可燃气体检测仪时，检测设备应经标准气体样品标定合格。27)使用手持电动工具时，应穿戴绝缘防护用品，应对眼睛进行适当的保护。28)现场未设置或者缺少禁止、警告、指令、提示等安全标志。29)氧气、乙炔气管道老化、皲裂。30)作业人员衣服穿着整齐。 31)现场临时用电配电盘、箱完好无破损。32)处于甲、乙类区域的动火作业，地面如有地沟，距用火点15m以内的，应采取封盖等措施。33)动火作业应有专人监护。34)特种作业人员必须取得相应的上岗作业资格证。 b.仓储区隐患排查: 1)储存氧化剂、易燃易爆物质的库房，应采用易于清洗，撞击或摩擦时不产生火花的地面;2)仓库的安全出口，严禁堆放物品;3)仓库的疏散门应采用向疏散方向开启的平开门;4)出口标志一般应设在安全出口的上部，严禁安装在可移动的门、窗上;5)疏散指示标志（灯）一般设在疏散走道的墙面上，标志的上边缘距地面高度应不大于1.0m（一般情况0.5~1.0m为宜，疏散光流灯中心距地0.3~0.5m为宜）;6)化学危险品贮存区域内疏散指示标志，应符合安全要求;7)化学危险品贮存区域内火灾事故照明应符合安全要求;8)消防设施、器材和消防安全标志保持完好有效;9)消防设施、器材和消防安全标志保持完好有效;10)消防设施、器材和消防安全标志保持完好有效;11)消防设施、器材和消防安全标志保持完好有效;12)灭火器、消防栓配置应符合GB 50140的相关规定;13)手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上，其顶部离地面高度不应大于1.50m；底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器箱不应上锁;14)灭火器材应摆放在明显和便于取用的地方，周围不准堆放物品和杂物;15)消防栓阀门转动灵活，无泄漏,水压正常,消防带、消防枪头数量符合要求;16)消防箱内水枪是否齐备、无破损、无堵塞，是否可以随时使用；水带有无破损、堵塞、发黑、发霉现象。 17)化学危险品贮存区域内灯具应符合安全要求;18)库房内不准设置移动式照明灯具;19)防爆电气设备的级别和组别不应低于该爆炸气体环境内爆炸性气体混合物的级别和组别;20)多个标志牌在一起设置时，应按警告、禁止、指令、提示类型的顺序，先左后右、先上后下地排列;21)标志牌不应设在门、窗。架等可移动的物体上，以免标志随母体物体相应移动，影响认读;22)安全标志牌应设在与安全有关的醒目位置;23)标牌前不得放置妨碍认读的障碍物;24)库区内禁止烟火，并设有明显标识;25)桶装仓库门洞处设筑漫坡，高度为150-300毫米 ;26)门窗向外开启;27)进入甲、乙类物品库房的叉车必须是防爆型的;28)各种机动车辆装卸物品后，不准在库区、库房、货场内停放和修理;29)叉车的刹车、转向、灯光、喇叭和后视镜等功能齐全、可靠;30)检测比空气重的可燃气体或有毒气体时，探测器的安装高度宜距地坪（或楼地板）0.3~0.6m;31)释放源处于封闭式厂房或局部通风不良的半敞开厂房内，可燃气体探测器距其所覆盖范围内的任一释放源的水平距离不宜大于5m;32)电动机及启动装置的外壳均应接地，接地点应明显，不应用电缆套管代替接地装置;33)生产区不应种植含油脂多的树木，厂区的绿化不应妨碍消防操作;34)企业应编制操作规程,并发放到相关岗位;35)仓库内设物料危险告知牌，标明物理、化学特性、危害程度、应急处置措施和方法;36)针对可能发生的事故类型，按照规定配备足够的应急救援器材、消防设施及器材；37)仓库场所应划线标明库房的墙距、垛距、主要通道、货物固定位置等，并按标准要求设置必要的防火安全标志;38)照明灯具下方不准堆放物品，其垂直下方与储存物品水平间距不得小于0.5米;39)库房内堆放物品应满足以下要求：物品堆垛与堆垛之间的距离不小于1m;40)甲、乙类物品库房内不准设办公室、休息室;41)静电危险场所要使用防爆型静电消除器;42)人体静电消除仪应接地牢靠;43)装卸甲、乙类物品时，操作人员不得穿戴易产生静电的工作服、帽和使用易产生火花的工具;44)防火墙上不应开设门、窗、洞口，确需开设时，应设置不可开启或火灾时能自动关闭的甲级防火门、窗;45)库区内不得搭建临时建筑和构筑物。 c.罐区隐患排查；1)储罐罐顶上经常走人的地方，应设防滑踏步和护栏，测量孔应设测量平台。2)管道穿越防火堤处应采用不燃烧材料严密填实。3)防火堤高度大于1.2米时踏步应设置防护栏。4)管道之间应采用焊接连接。5)钢储罐必须做防雷接地，接地点不应少于2处。6)抗震设防烈度为6~9度的常压立式圆筒型钢制储罐主要进出口管线的金属软管和波纹补偿器的选用和安装应执行SY/T4073-94有关规定。7)电线线路做套管保护。8)保护套管做接地。9)选用材质符合要求，管线无泄漏、无锈蚀。10)本体表面无裂缝，无严重锈蚀，防腐良好。11) 基座稳固无裂缝、无下沉。12)温度表表体整洁无污染。13) 储罐区压力储罐应选择符合测量范围要求的压力传感器。14)液位计示数显示准确。15)阀门灵敏可靠无泄漏，选用材质符合要求。16)防火堤选用材质、高度、厚度、耐火等级符合要求，无裂纹、孔洞。17)接闪器无锈蚀。18)断接卡无锈蚀，设置高度符合要求。19)接地线应无破损锈蚀 20)消防设施、器材和消防安全标志保持完好有效。21)消防设施、器材和消防安全标志保持完好有效。22)消防设施、器材和消防安全标志保持完好有效。23)检测比空气重的可燃气体或有毒气体时，探测器的安装高度宜距地坪（或楼地板）0.3~0.6m。24)电动机及启动装置的外壳均应接地，接地点应明显，不应用电缆套管代替接地装置。25)台面板周围的踢脚挡板高度不小于100mm。26)不同材质的支架与管道间设置橡胶垫片。27)静电危险场所要使用防爆型静电消除器。28)油罐的上罐扶梯入口与采样口处应设人体静电消除装置。29)多个标志牌在一起设置时，应按警告、禁止、指令、提示类型的顺序，先左后右、先上后下地排列。30)小于等于1000m³的固定顶立式储罐间距不少于两罐中较大储罐半径的0.75倍 31)排水沟内不应有杂物。32)消防管线应涂红色。33)相邻储罐组防火堤外堤脚线之间应有消防道路或留有宽度不小于7m 的消防空地。34)过滤器做接地保护。35)过滤器螺栓齐全。36)防火堤外张贴物料危险告知牌，标明物理、化学特性、危害程度、应急处置措施和方法。37)防火堤外张贴物料危险告知牌，标明物理、化学特性、危害程度、应急处置措施和方法。38)储罐顶部应设置风向标，风向标应完好。 2)机械加工行业 a.冲压车间隐患排查：1)地面坑、坎应该设置盖板或护栏。 2)工件、材料等应堆放整齐、平稳可靠，不得超过2m高度。 3)安全标志应完整、清晰、齐全。 4)车间照明灯具应完好。 5)消防栓不得被任何物品遮挡。 6)灭火器配置应符合GB 50140的相关规定，且消防设施、设备完好。 7)消防箱内水枪必须齐备、无破损、无堵塞，以便随时使用；水带无破损、堵塞、发黑、发霉现象。 8)消防器材应该进行“四定”管理。 9)应急照明灯具应完好。 10)起重机大梁无变形；端部警示色带明显；额定重量标识明显。 11)起重机上有吊载物品时不得离开工位。 12)起重机吊钩无明显缺陷、裂缝。 13)起重机防脱钩器应完好。 14)起重机自身重量标识和最大起重量标识应完好、清晰。 15)起重机行车停在一侧空地上并使吊钩离地2m以上，悬臂吊升至警戒线上方。 16)起重机起吊时必须在垂直位起吊，禁止斜拉斜吊。 17)叉车司机应正确使用叉车配备的安全带。 18)叉车司机应持相关证件上岗。 19)叉车起步时应缓慢平稳，行驶时应降下门架。 20)叉车在生产车间区域内的行驶速度不得超过5km/h，必须低速安全行驶。 21)叉车运送空托盘（木拍）时，每次应小于12块。 22)叉车停车后，不得让发动机空转而无人看管。 23)当叉车载物高度阻挡驾驶员视线时，应后退低速行驶，倒车行驶时应看向后方。 24)配电箱线路无凌乱、蓬松、裸露、接触不良等现象。 25)离焊接点5ｍ内及下方不得有易燃物品，10ｍ内不得有乙炔发生器或氧气瓶。 b.喷涂车间隐患排查：1)通道破损时未设置安全警示牌;2)消防水带不能正常使用;3)消防箱内放置杂物;4)灭火器压力表显示压力不足;5)灭火器压力表显示压力不足;6)灭火器没有人员定期检查;7)应急照明灯插头没插;8)PE线未连接，箱门未上锁;9)配电柜中有遗留工具;10)线路接触不良;11)喷漆人员未穿戴防护服;12)喷漆人员未佩戴防护手套;13)喷漆房电气设备未使用防爆灯具开关;14)喷漆房安全门向内打开;15)喷漆房地面有大量油漆残留;16)储气罐严重锈蚀;17)储气罐上有杂物;18)储气罐压力过高，且安全阀无法工作;19)空气压缩机漏气;20)空气压缩机漏油;21)调漆室工作时抽风机没有启动;22)调漆人员未佩戴防静电手套;23)调漆间标识设置错误;24)废油漆桶直接堆存在调漆室内;25)调漆室内放置有打火机;26)调漆室放置非防爆对讲机;27)未穿戴喷砂手套;28)喷砂房气路漏气;29)储气罐表皮脱落;30)储气罐上有杂物;31)压力表未张贴年检合格证;32)安全阀未悬挂年检合格证;33)空气压缩机漏气;34)空气压缩机漏油;35)喷砂作业时有人员调整设备;36)管材下没有设置枕木;37)没有设置楔垫;38)楔垫材质不符合要求;39)管材存放区标牌内容缺失;40)喷漆房危险告知牌内容缺失;41)垛与垛间距小于1.5m;42)储气罐漏气。 c.加工车间隐患排查: 1)地面坑、坎是否设置盖板或护栏。2)工件临时占用通道是否设置警示牌。3)作业场所的原材料、半成品、成品、废品及工具墙应进行定置管理、摆放整齐、平稳可靠。4)工件材料不能直接堆垛在地面上。5)各类工位器具，专用工、模、夹具存放应牢固可靠、符合安全要求。6)安全告示牌是否完整清晰，灭火器使用方法有否设置清晰，安全标志是否完整、清晰。7)顶棚通风设施是否完好。8)消防通道是否被堵塞占用。9)安全疏散通道、安全出口是否通畅。10)通向灭火器和消防栓/带的通道是否畅通无阻，消防器材、设施周围是否被堵塞占用。11)灭火器、消防栓等使用说明是否清晰完整。12)消防箱内水枪是否齐备、无破损、无堵塞，是否可以随时使用。13)水带有无破损、堵塞、发黑、发霉现象。14)消防器材是否进行“四定”管理。15)应急照明灯具是否完好。16)配电箱1米范围内不应有物品遮挡。17)配电箱金属外壳与PE线可靠连接，箱门未被随意开启。18)配电箱内无纱布铁屑或其他杂物、积水等。19)线路无凌乱、蓬松、裸露、接触不良等现象。20)电源线架空2m以上敷设，若沿地面敷设应穿钢管保护。21)操作前要紧身防护服，袖口扣紧，上衣下摆不能敞开，严禁戴手套，不得在开动的机床旁穿、脱换衣服，或围布于身上，防止机器绞伤。必须戴好安全帽，辫子应放入帽内，不得穿裙子、拖鞋。要戴好防护镜，以防铁屑飞溅伤眼。 22)机床运转时，不准测量工件，不准用手去刹转动的卡盘；用砂纸时，应放在锉刀上，严禁戴手套用砂纸操作，磨破的砂纸不准使用。23)用锉刀打光工件，必须右手在前，左手在后，应将刀架退至安全位置，不准使用无柄锉刀。24)车床工作时间离开必须停机断电。25)调整刀具所用工具不能放置在机床内。26)严禁用手触摸机床的旋转部分，严禁在车床运转中隔着车床传送物件。装卸工件，安装刀具，加油以及打扫切屑，均应停车进行。清除铁屑应用刷子或钩子，禁止用手清理。27)加工的工件不宜过长，切削长轴类须使用中心架，防止工件弯曲变形伤人。28)工作中严禁带手套，不得穿拖鞋操作，要戴帽子和眼镜作业。29)机床变速必须停车进行，设备开动后操作者不得离开或托人代管，因故要离开时必须停车并切断电源。30)工件必须正确牢固的装卡在工作台上，钻小件时应用工具夹持防止被加工件带起旋转，不准用手拿。31)选择适合要求的钻头进行装夹固紧，将待钻孔的工件提上钻床工作台，待钻孔中心与夹头中心对准、校正、固紧。32)禁止用纱布或手擦拭及用嘴吹来清理铁屑。33)工作时要保持工作台干净无杂物。34)工件夹紧要牢固、对准，工作中不应松动，工作前需检查镗床各部件是否完好。35)不得穿拖鞋、裙子进行镗床操作，需戴好护目镜。36)设备检修时需停机断电 确保镗床周围环境无积水，积油等与作业无关的物品。37)机床运转时，切勿将手伸过工作台。38)焊接作业时应穿戴绝缘鞋、手套、工作服、面罩等劳动防护用品。39)焊接作业人员必须经过专业培训，持证上岗（特种作业人员）。40)操作砂轮机时不得佩戴手套，需佩戴护目镜，不穿裙子，上衣下摆不能敞开 砂轮机无人使用时需停机断电。41) 操作砂轮机时需站在砂轮侧面进行操作。 3)建筑施工行业 a.建筑二次结构隐患排查:1)现场安全员的安全生产考核合格证书超出有效期;2)现场安全员未通过安全生产考核;3)特种作业证类别错误;4)作业人员的特种作业证超出有效期限;5)高处作业人员未按规定佩戴安全帽;6)高处作业人员未按规定佩戴安全带;7)高处作业人员的安全带未挂在专用安全绳上;8)高处作业吊篮内有三名作业人员;9)同一垂直方向上交叉作业未设置防护层;10)高处作业下方有其他人员活动;11)高处作业下方未设置警戒线;12)高处作业未设置安全警示牌;13)无人员作业时吊篮停放在半空中;14)吊篮工作钢丝绳开裂;15)吊篮安全绳打结;16)吊篮未安装限位器;17)监护人员未佩戴明显的监护标志;18)物料提升机缺少安全门;19)物料提升机防护网破损;20)现场违规使用物料提升机载人;21)施工现场只有一个出入口;22)出入口摆放梯子、纸箱等杂物，造成堵塞;23)出入口未设置五牌一图;24)出入口的五牌一图损坏 现场未设置洗车台;25)现场未设置消防器材;26)消防器材处堆放纸箱等杂物;27)现场未设置分配电箱;28)总配电箱未设置门锁;29)总配电箱未设置防护棚;30)开关箱距分配电箱35m;31)开关箱中心距离地面1.2m;32)总配电箱内存在杂物;33)建筑物通道口未设置防护棚;34)建筑物通道口防护棚两侧未封闭;35)建筑物内的洞口未设置防护措施;36)建筑物内的洞口未设置当心坠落的安全标识;37)电梯口未设置防护栏杆;38)电梯井防护未设置安全标识;39)电梯井内未设置安全平网;40)楼梯旁缺少防护栏杆;41)楼面临边防护不完整;42)移动式脚手架缺少防护栏杆;43)移动式脚手架缺少爬梯;44)移动式脚手架平台上的铺板铺设不严密;45)移动式脚手架上违规使用凳子垫高。 b.主体结构隐患排查：1)工现场大门与场外道路相接段的地面及主干道未形成环形贯通且未设置调车场地;2)进入施工区的通道未设置门禁和考勤设备;3)施工生产区域未实行封闭管理，主要进出口处未设明显的施工警示标志;4)脚手架横向扫地杆处于纵向扫地杆的上部;5)两根相邻纵向水平杆的接头设在同步内;6)洞口未设置防护栏杆及警示标识;7)施工升降机基础周边5米以内，堆放易燃易爆物品及其他杂物;8)安全通道在安全通道防护棚进口处未张挂安全警示标志牌和安全宣传标语;9)扫地杆高度大于200mm;10)满堂脚手架中间步立杆采用旋转扣件连接;11)横向水平杆伸出扣件边缘的距离小于100mm;12)一横向杆件有明显变形;13)脚手架底层步距为3m;14)纵向水平杆设置在了立杆外侧;15)一根纵向水平杆单根杆长度小于3跨;16)一根纵向水平杆搭接长度为0.5m;17)脚手板未铺满、铺实;18)物料提升机外侧未封闭;19)卸料钢平台上部拉结点设置在脚手架上;20)电梯井口未设置安全平网;21)拆下的模板杂乱堆置在现场;22)塔吊起重臂起落或回转半径内有障碍物;23)塔吊未设置可靠的接地装置;24)木工棚未配备消防器材，未设置明显防火标志;25)木工棚内工人吸烟;26)圆盘锯没有防护罩;27)木工机械安装倒顺开关;28)电焊机未接地;29)堆放钢筋时下面未垫方木;30)分配电箱与开关箱的距离32m，过远;31)现场未设置消防器材;32)配电箱箱体未设置防护棚和门锁;33)配电箱内放置杂物;34)施工现场室外电缆在地面明设;35)施工现场范围内堆放有裸土，未使用850密目网覆盖;36)扣件存在裂纹;37)扣件螺栓滑丝;38)脚手架外侧未挂满密目安全网;39)密目安全网的宽度仅为1m;40)密目安全网上存在破洞;41)密目安全网变形;42)网体连接时未采用网眼连接方式，直接穿过密目安全网绑扎在钢管上;43)工人在脚手架推车;44)脚手架使用过程中工人随意将挡脚板拆除;45)木垫板厚度仅有40mm;46)木垫板跨度小于2跨;47)脚手架四周未设置排水沟;48)一步内未设置拦腰杆;49)两根相邻纵向水平杆的接头设置在同步内;50)剪刀撑跨越4根立杆;51)剪刀撑搭接长度仅有80cm;52)木脚板接头处缺少一根横向水平杆;53)脚手板外伸长仅有120mm。 c.基坑工程隐患排查：1)机械挖土时开挖不均衡，有超挖现象;2)支护结构未达到设计要求的强度提前开挖下层土方;3)基坑开挖过程中未采取防止碰撞支护结构或工程桩的有效措施;4)基坑开挖现场没有专业人员旁站指挥;5)基坑内土方开挖机械的安全距离不符合规范要求;6)基坑内未设置供施工人员上下的专用梯道;7)梯道设置不符合规范要求;8)基坑临边堆载土方不满足安全距离;9) 土方堆载高度过高;10)土方运输时，未注意交通安全;11)土钉间距及角度不满足规范要求;12) 土钉长度不足;13)注浆时，注浆枪头前站人;14)桩孔位置未回填土方或加盖盖板;15)孔口周边未设置护栏;16)基坑边未设防护栏杆;17)基坑边防护栏杆高度过低（0.8m）;18)未在危险处设置红色警示灯;19)基坑防护栏杆未悬挂"禁止翻越""当心坠落"等禁止、警告标志;20)标志牌明显污损;21)基坑边有透水层时未设置泄水孔;22)深基坑施工未实时进行第三方监测;23)三方监测，由本单位人员监测;24)开挖面与锚杆、土钉的高差大于500mm;25)桩工机械未设置安全保护装置;26)司机驾驶室内未张贴安全操作规程;27)桩工机械待用时未收起钻杆;28)降水水位与基坑底面平齐;29)基坑开挖时无排水设施;30)基坑内支撑上的作业人员使用的零部件随意抛落;31)基坑内施工人员的安全距离不符合规范要求;32)东侧开挖过程中，漏出的桩间土形成了孔洞，孔洞的大小超过桩径（桩直径是800mm）;33)未标识可能会影响的地下管线;34)危险性较大的分部分项工程未编制、未审核专项施工方案;35)基坑内有限空间作业时照度不足;36)配电箱内电缆不分线色5条线全部采用黑色;37)电线从箱门位置出;38)配电箱前方1m远地面，未做警戒线;39)外表有多余的开孔，缝隙能进雨水;39)土钉钢管叠放成堆，底部加垫不稳固;40)施工现场作业人员劳动防护服未穿戴完好;41)基坑分层厚度超过2m;42) 违规在支护结构上放置重物;43)挖土机械行走路线上未铺设硬化措施;44)人工拆除时，防护设施设置不完全。 c.基坑工程隐患排查； ） | 隐患排查（1.8分） Ⅰ根据安全检查表条目内容，判断10个检查条目为“符合”条目：每个检查条目分值为0.03分，共0.3分。 判断一个检查条目对应的内容符合检查标准，点击“符合”，视为判断正确，不扣分； 若点击“不符合”，视为判断错误，每个扣0.03分，后续录入的隐患信息无效； 若“符合”、“不符合”均不选，视为未作答，每个扣0.03分。 Ⅱ 根据安全检查表条目内容，逐一排查场景中10处一般隐患，并在隐患录入表格中录入隐患信息。 分值分配： 1）每个一般隐患点分值为0.06分，共0.6分； 2）一个检查条目下包括一个或多个隐患点，检查条目的分值为其包括的所有隐患点的分值总和。 扣分标准： 1）判断一条检查条目下对应的内容不符合标准，点击“不符合”，视为判断正确，不扣分； 2）点击“符合”，扣除检查条目分值； 3）若“符合”、“不符合”均不选，视为未作答，扣除检查条目分值； 4）一个检查条目判断为“不符合”后，应在隐患录入表格中逐级填写隐患位置、隐患对象、隐患描述、隐患等级、整改意见，并进行隐患拍照： i. 隐患位置、隐患对象、隐患描述均判断正确，视为该隐患判断正确，不扣分；再填写隐患等级、整改意见、隐患拍照，每项内容为0.02分，错填或未填均扣分； ii. 隐患位置、隐患对象正确，隐患描述错误，视为该隐患判断错误，扣0.06分，后续填写内容无效； iii. 当一个检查条目包括多个隐患时，应将其包括的隐患全部录入完毕，每少录入一个隐患，扣0.06分； iv. 若隐患对象错误，视为多录，每保存一次，视为多录一个隐患，每多录一个扣0.02分，直至该检查条目分值扣完为止。 Ⅲ 根据安全检查表条目内容，一一排查场景中5处重大隐患，并在隐患录入表格中录入隐患信息。 分值分配： 1）每个重大隐患点分值为0.18分，共0.9分； 2）一个检查条目下包括一个或多个隐患点，检查条目的分值为其包括的所有隐患点的分值总和。 扣分标准： 1）判断一个检查条目下对应的内容不符合标准，点击“不符合”，视为判断正确，不扣分； 2）点击“符合”，扣除检查条目分值； 3）若“符合”、“不符合”均不选，视为未作答，扣除检查条目分值； 4）一个检查条目判断为“不符合”后，应在隐患录入表格中逐级填写隐患位置、隐患对象、隐患描述、隐患等级、整改意见，并进行隐患拍照： i. 隐患位置、隐患对象、隐患描述均判断正确，视为该隐患判断正确，不扣分；再填写隐患等级、整改意见、隐患拍照，其中隐患等级为0.072分，整改意见为0.054分，隐患拍照为0.054分，填对不扣分，错填或未填均扣分； ii. 隐患位置、隐患对象正确，隐患描述错误，视为该隐患判断错误，扣0.18分，后续填写内容无效； iii.当一个检查条目包括多个隐患时，应将其包括的隐患全部录入完毕，每少录入一个隐患，扣0.18分； iv. 若隐患对象错误，视为多录，每保存一次，视为多录一个隐患，每多录一个扣0.018分，直至该检查条目分值扣完为止。 |
|  |  | 隐患台账处理 | ①根据隐患排查时录入的内容，依次填写可能伤害类型、整改要求、整改级别、整改负责人信息项； ②判断是否下发整改通知； ③最后根据整改情况及整改后照片判断隐患治理是否闭环。 | 1.一般隐患信息处理 2.重大隐患信息处理 | 隐患台账处理（0.9分） 一般隐患信息处理： 1）一般隐患信息处理满分为0.45分； 2）一次技能考核三个场景中的一般隐患共10个，一个一般隐患信息处理的总分值为0.045分，采用扣分逻辑，一个错误隐患条目扣0.045分，最多扣0.45分，扣完为止； 3）隐患描述正确的一般隐患按照具体信息项分配分值： i.可能伤害类型：0.006分，在下拉框中选择正确答案，错选或未选，均扣0.006分； ii. 整改要求：0.006分，在下拉框中选择正确的整改要求，错选或未选，均扣0.006分； iii.整改级别：0.006分，在公司治理、部门治理、车间治理、班组治理、岗位纠正中选择正确答案，错选或未选，均扣0.006分； iv.整改责任人：0.006分，在公司主要负责人、部门负责人、车间负责人、班组长、岗位固定成员中选择正确答案，错选或未选，均扣0.006分； v.是否下发整改通知：0.006分，选择“是”或“否”， 错选或未选，均扣0.006分； vi.是否闭环：0.015分，根据整改情况及整改后照片判断隐患治理是否闭环，选择“是”或“否”， 错选或未选，均扣0.015分。 重大隐患信息处理： 1）重大隐患信息处理满分为0.45分； 2）一次技能考核三个场景中的一般隐患共5个，一个一般隐患信息处理的总分值为0.09分，采用扣分逻辑，一个错误隐患条目扣0.09分，最多扣0.45分，扣完为止； 3）隐患描述正确的一般隐患按照具体信息项分配分值： i.可能伤害类型：0.012分，在下拉框中选择正确答案，错选或未选，均扣0.012分； ii.整改要求：0.012分，在下拉框中选择正确的整改要求，错选或未选，均扣0.012分； iii.整改级别：0.012分，在公司治理、部门治理、车间治理、班组治理、岗位纠正中选择正确答案，错选或未选，均扣0.012分； iv. 整改责任人：0.012分，在公司主要负责人、部门负责人、车间负责人、班组长、岗位固定成员中选择正确答案，错选或未选，均扣0.012分； v.是否下发整改通知：0.012分，选择“是”或“否”， 错选或未选，均扣0.012分； vi.是否闭环：0.03分，根据整改情况及整改后照片判断隐患治理是否闭环，选择“是”或“否”， 错选或未选，均扣0.03分。 |
|  | 公共场所隐患排查 | 检查现场安全防护 | 需要根据现场情况，选择穿戴适用的安全防护用品选择并穿戴适用的安全防护用品并进行自动检测； | 根据现场情况，选择穿戴适用的安全防护用品选择并穿戴适用的安全防护用品，在图像识别平台进行自动识别检测。 | 检查现场安全防护（0.3分） 根据场景任务描述，选择相应的安全防护用品，每错一项扣0.15分，扣完为止。 |
|  |  | 隐患排查 | 使用操作终端在计算机上的三维虚拟场景进行漫游，依据检查条目内容进行隐患排查，并直接对发现的隐患进行登记录入： ①根据检查表信息进行虚拟场景安全检查； ②判断25项检查项是否存在安全隐患； ③将发现的安全隐患信息进行填表上报； | 根据安全检查表条目内容，在下述三维场景中进行检查： （以下场景中随机抽取1个： 1)特殊作业现场隐患排查 a.高处作业隐患排查：作业票过期、作业人与作业证人物不对应、作业票未签字、监护人员未佩戴明显的监护标志、吊篮未设置中间护栏、踢脚板高度不足150mm、电动吊篮一侧缺失限位器、特种作业证与实际作业类型不符合。 未配戴安全帽、没有挂在专用安全绳上、自锁器锈蚀严重、电气控制系统没有张贴安全标识、急停按钮不是红色的、操纵按钮开关外壳破裂、平台内部宽度仅有400mm、平台上放置尖锐物品、安全绳打结、作业点上方同时进行交叉作业但未设置防护层、作业人员违规运料 作业现场四周未设置警戒区、作业现场应设置安全警示标志、作业人员违规饮酒、工作钢丝绳开裂、作业人员违规拨打电话、作业人员在作业过程中随意将安全带从安全绳上摘下、吊篮下方有其他人员走动、作业人员抛掷作业工具 b.受限空间作业隐患排查 c.动火作业隐患排查: 1)缺失动火安全作业证;2)动火安全作业证安全管理部门未签字;3)动火安全作业证时间段为12小时;4)气焊作业现场无专人监火;5)气焊作业人员无特种作业操作证;6)气焊作业人员特种作业操作证不在有效期;7)气焊作业人员特种作业操作证作业类别与实际作业不符;8)气焊作业现场未配备灭火器;9)气焊作业现场油桶未清理;10)气焊作业现场成包垃圾未清理;11)气焊作业现场纸箱未清理;12)气焊点周围的窨井未用阻燃布封盖;13)作业人员直接坐在焊件上施焊;14)乙炔瓶未安装防回火装置;15)乙炔瓶未安装防回火装置和阻火器;16)氧气瓶瓶体颜色为白色;17)氧气瓶瓶身字样为红色 乙炔瓶瓶体颜色为绿色;18)乙炔瓶瓶身字样为黑色;19)氧气瓶软管使用铁丝绑扎;20)氧气瓶软管老化;21)焊接电缆线与乙炔瓶胶管相互缠绕;22)氧气瓶与乙炔瓶间距为3m;23)氧气瓶与动火点距离为7m;24)乙炔瓶与动火点距离为7m;25)氧气瓶未采取防倾倒措施;26)氧气瓶未采取防晒措施;27)乙炔瓶未采取防倾倒措施;28)乙炔瓶未采取防晒措施;29)动火点6m处有人进行刷漆作业;30)气瓶放置区未设警示标志;31)电焊机作业现场无专人监火;32)动火监护人帮助动火作业人员进行作业;33)电焊机作业人员无特种作业操作证;34)电焊机作业人员特种作业操作证不在有效期;35)电焊机作业人员特种作业操作证作业类别与实际作业不符;36)电焊作业现场未配备灭火器;37)电焊作业现场油桶未清理;38)电焊作业现场成包垃圾未清理;39)电焊作业现场纸箱未清理;40)电焊点周围的窨井未用阻燃布封盖;41)戴线手套作业;42)电焊机与动火点距离为15m;43)二次侧接线柱裸露;44)焊机电源线防护罩破损脱落;45)焊把绝缘裸露;46)焊把电缆线接头未做绝缘;47)未使用手持式焊接面罩;48)手持式焊接面罩破损;49)切割机作业现场无专人监火;50)作业人员用脚踩钢管切割 自制手柄绝缘破损;51)作业现场未拉警戒线。 d.临时用电作业隐患排查：1)电工必须经过按国家现行标准考核合格后;2)持证上岗工作、安装、巡检、维修或拆除临时用电设备和线路，必须由电工完成，并应有人监护;3)使用电气设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品;4)不得采用铝导体做接地体或地下接地线;5)垂直接地体宜采用角钢、钢管或光面圆钢，不得采用螺纹钢;6)PE线宜采用绝缘多股铜线，导线颜色必须为黄绿双色，严禁采用其他颜色替代;7)每台用电设备必须有各自专用的开关箱，严禁用同一个开关箱直接控制2台及2台以上用电设备;8)配电箱、开关箱箱体表面应做防腐处理;9)配电箱、开关箱内的电器（含插座）应按其规定位置紧固在电器安装板上，不得歪斜和松动;10)配电箱、开关箱内不得放置任何杂物，并应保持整洁;11)配电箱、开关箱内的电器（含插座）应先安装在金属或非木质阻燃绝缘电器安装板上，然后方可整体紧固在配电箱;12)配电箱、开关箱的金属电器安装报板必须通过PE线端子板与PE线做电气连接;13)开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m;14) 配电箱、开关箱周围应有足够2人同时工作的空间和通道，不得堆放任何妨碍操作、维修的物品，不得有灌木、杂草;15)固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为1.4~1.6m;16) 相线、N线、PE线的颜色标记必须符合以下规定：相线L1（A）、L2（B）、L1（C）相序的绝缘颜色依次为黄、绿、红色； N线的绝缘颜色为淡蓝色；PE线的绝缘颜色为绿／黄双色。任何情况下上述颜色标记严禁混用和互相代用;17)配电箱、开关箱应有名称、用途、分路标记及系统接线图;18)配电箱、开关箱应定期检查、维修。检查、维修时必须按规定穿、戴绝缘鞋、手套，必须使用电工绝缘工具;19)配电箱、开关箱检查、维修室应做检查维修工作记录;20)保护零线每一处重复接地装置的接地电阻值不应大于10Ω;21)分配电箱与开关箱的距离不得超过30m;22) 配电箱的电器安装板上必须分设 N线端子板;23)配电箱、开关箱的金属箱门与金属箱体必须通过采用编织软铜线做电气连接;24)配电箱、开关箱的金属箱体必须通过PE线端子板与PE线做电气连接;25)配电箱、开关箱的进、出线扣应配置固定显卡，进出线应加绝缘护套并成束卡固在箱体上，不得与箱体直接解除;26)对配电箱、开关箱进行定期维修、检查时，必须将其前一级相应的电源隔离开关分闸断电;27)对配电箱、开关箱进行定期维修、检查时未在前一级配电箱悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标志牌，严禁带电作业;28)在TN系统中，电机、变压器、电器、照明器具、手持式电动工具的金属外壳应做保护接零;29)电气设备及导线的绝缘部分破损或带点部分外漏时不得使用;30)选购的电动建筑机械具有产品合格证和使用说明书;31)电动打磨机的外壳、手柄、插头、开关、负荷线等必须完好无损;32)电焊机的外壳、手柄、插头、开关、负荷线等必须完好无损不得擅自更改用电产品的结构、原有配置的电气线路;33)配电箱、开关箱应定期检查、维修。检查、维修时必须使用电工绝缘工具;34)架空线在一个档距内，每层导线的接头数不得超过该层导线条数的50％，且一条导线应只有一个接头;35)架空线路的档距不得大于35m;36)架空线路宜采用钢筋混凝土杆或木杆。钢筋混凝土杆不得有露筋、宽度大于0.4mm的裂纹和扭曲;37)电缆线路应采用埋地或架空敷设，严禁沿地面明设;38)架空电缆应沿电杆、支架或墙壁敷设，并采用绝缘子固定;39)架空电缆绑扎线必须采用绝缘线;40)总配电箱应设在靠近电源的区域;41)小于1KV的架空电缆与机动车道交叉时的最小垂直距离不低于6m;42)临时用电系统须经验收合格方可投入使用 e.盲板抽堵作业隐患排查 f.吊装作业隐患排查 g.动土作业隐患排查: 1)安全作业票应与作业内容相符并在有效期内。2)监护人应经过专项培训考试合格，持培训合格证上岗。3)挖掘机操作人员应持有在有效期限内的M型驾驶证。4)作业期间，监护人不应擅自离开作业现场且不应从事与监护无关的事。5)使用机械挖掘时，应在挖掘机配重回转路径的周围设置警戒区域。6)使用机械挖掘时，人员不应进入机械旋转半径内。7)动土时可能危及周围有电线杆、构筑物、堆叠物等设施的，要进行加固，切断电源。8)使用的材料、挖出的泥土应堆在距坑、槽、井、沟边至少1m处。9)挖出的泥土堆土高度不应大于1.5m。10)在坑、槽、井、沟的边缘安防机械、铺设轨道及通行车辆时，应保持适当距离。11)中途停工时，挖掘机应处于安全状态。12)作业完毕，应及时进行验收确认。13)作业前，应组织办理作业审批手续，并由相关责任人签字审批。14)作业期间应设监护人，监护人应佩戴明显标识。15)深度大于2m时，应设置人员上下的梯子等能够保证人员快速进出的设施，且设施应完整牢固。16)作业现场应根据需要设置护栏。17)作业现场应根据需要设置警告标志。18)应根据土壤性质、湿度和挖掘深度设置安全边坡或固壁支撑。19)作业时使用的各种工器具应符合作业安全要求。20)在动土作业区域时，作业人员必须正确穿戴安全帽。21)在动土作业区域时，作业人员必须佩戴防护眼镜。 22)两人以上同时挖土时应相聚2m以上，防止工具伤人。23)不应在坑、槽、井、沟上端边沿站立、行走。 24)不应在坑、槽、井、沟内休息。 25)作业现场可能危及安全的坑、井、沟、孔洞等周围，夜间应设警示红灯。 h.断路作业隐患排查； 2)公共场所隐患排查 a.加油站隐患排查: 1)每2台加油机应配置不少于2具5kg手提式干粉灭火器，加油机不足2台应按2台配置。2)地下储罐应配置1台不小于35kg推车式干粉灭火器。3)一、二级加油站应配置灭火毯5块、沙子2m³；三级加油站应配置灭火毯不少于2块、沙子2m³。4)站内灭火器应定点存放。5)消防器材箱应配备消防器材清单、检查记录卡，并保持清洁，无杂物堆积。6)加油站内严禁吸烟、使用明火。7)加油作业前，加油员应确认车辆停稳、熄火；与客户确认油品标号信息。8)作业人员是否佩戴适用的防护用品。9)罩棚下的灯具应选用防护等级不低于IP44级的节能型照明灯具。10)加油岛上不应放置除消防器材外的其他物品.11)采用一机多油品的加油机时，加油机上的放枪位应有各油品的文字标识，加油枪应有颜色标识。 加油枪、油管应无老化或机械损伤；加油枪使用后复位。13)加油机上应有消除静电的提示文字；加油机上应设置紧急切断按钮。14)位于加油岛端部的加油机附近应设置防撞柱，防撞柱底端应与混凝土地面固定牢靠，高度不应小于0.5m。15) 不使用时计量柜应上锁；应具备经法定检定并符合安全要求的计量器具。16)卸油区的防静电接地设施应完好。17)不应乱拉、乱接临时线、临时灯。18)不应随意摆放、存放电动车。19)站房内应设置安全疏散标志、事故应急灯。20)加油站出入口应设置“限制速度”标志，应设置减速带。21)站内应张贴职业危害告知卡等公告。22)站内应张贴安全操作规程。23)加油站应设置24小时监控。24)卸油口处、通气管处应设置车辆隔离措施。25)卸油口应密闭，不使用时应上锁。26)通气管管口应设置阻火器、呼吸阀。27)通气管上应设置“常开”、“常关”标牌。28)站内应设置紧急切断按钮。 b.社区隐患排查 c.学校隐患排查；1)室外地上消火栓距离地面0.45米，且应保证前方1.2米范围内无障碍。 2)自行车应停放至指定区域，教学楼前等公共区域不得随意停放自行车。 3)安全出口标志应设在便于安全疏散的紧急出口处，与方向箭头结合设在通向紧急出口的通道、楼梯口等处。 4)一个灭火器计算单元内配置的灭火器数量不得少于两具。且任何单位、个人不得埋压、圈占、遮挡灭火器等消防设施和器材。 5)消防器材箱中水枪、水带等附件完好，且应配备消防器材清单、检查记录卡，并保持清洁，无杂物堆积。 6)在人员安全疏散的必须经过的重要节点部位和建筑内部人员相对集中、人员疏散易出现拥堵的位置应设置应急照明。 7)每个探测区域应至少设置一个火灾探测器，且不得遮盖。 8)火灾显示盘应设置在明显且便于操作的部位，且其底边距地高度宜为1.3-1.5m。 9)防火门不得遮挡或堆放物品。 10)实行每日24h专人值班制度，每班不少于2人。 11)消防控制室必须按照《建筑灭火器配置设计规范》的要求配置灭火器。 12)火灾报警控制器应能显示火灾探测器、火灾显示盘、手动自动报警按钮的正常工作状态。 13)消防控制室内严禁穿过与消防设施无关的电气线路及管路。 14)消防控制室和可直接报警的外线电话。 15)消防控制室应设置消防专用电话总机，保证通信一定要畅通无阻。 16)酒精等易燃化学品应单独存放于专用柜中。 17)不得使用没有检验合格证、标签的危险化学品。 18)化学品存放柜应放置在避光处。 19)气瓶摆放应正确固定，放置阴凉通风处，远离热源和火源，定期对气瓶进行安全检查并做好记录。 20)实验室中线路应无老化、裸露现象。 21)实验室中应注意用电安全，严禁私拉、乱接电线。） | 隐患排查（1.8分） Ⅰ 根据安全检查表条目内容，判断10个检查条目为“符合”条目：每个检查条目分值为0.03分，共0.3分。 判断一个检查条目对应的内容符合检查标准，点击“符合”，视为判断正确，不扣分； 若点击“不符合”，视为判断错误，每个扣0.03分，后续录入的隐患信息无效； 若“符合”、“不符合”均不选，视为未作答，每个扣0.03分。 Ⅱ 根据安全检查表条目内容，逐一排查场景中10处一般隐患，并在隐患录入表格中录入隐患信息。 分值分配： 1）每个一般隐患点分值为0.06分，共0.6分； 2）一个检查条目下包括一个或多个隐患点，检查条目的分值为其包括的所有隐患点的分值总和。 扣分标准： 1）判断一条检查条目下对应的内容不符合标准，点击“不符合”，视为判断正确，不扣分； 2）点击“符合”，扣除检查条目分值； 3）若“符合”、“不符合”均不选，视为未作答，扣除检查条目分值； 4）一个检查条目判断为“不符合”后，应在隐患录入表格中逐级填写隐患位置、隐患对象、隐患描述、隐患等级、整改意见，并进行隐患拍照： i.隐患位置、隐患对象、隐患描述均判断正确，视为该隐患判断正确，不扣分；再填写隐患等级、整改意见、隐患拍照，每项内容为0.02分，错填或未填均扣分； ii. 隐患位置、隐患对象正确，隐患描述错误，视为该隐患判断错误，扣0.06分，后续填写内容无效； iii.当一个检查条目包括多个隐患时，应将其包括的隐患全部录入完毕，每少录入一个隐患，扣0.06分； iv.若隐患对象错误，视为多录，每保存一次，视为多录一个隐患，每多录一个扣0.02分，直至该检查条目分值扣完为止。 Ⅲ根据安全检查表条目内容，一一排查场景中5处重大隐患，并在隐患录入表格中录入隐患信息。 分值分配： 1）每个重大隐患点分值为0.18分，共0.9分； 2）一个检查条目下包括一个或多个隐患点，检查条目的分值为其包括的所有隐患点的分值总和。 扣分标准： 1）判断一个检查条目下对应的内容不符合标准，点击“不符合”，视为判断正确，不扣分； 2）点击“符合”，扣除检查条目分值； 3）若“符合”、“不符合”均不选，视为未作答，扣除检查条目分值； 4）一个检查条目判断为“不符合”后，应在隐患录入表格中逐级填写隐患位置、隐患对象、隐患描述、隐患等级、整改意见，并进行隐患拍照： i.隐患位置、隐患对象、隐患描述均判断正确，视为该隐患判断正确，不扣分；再填写隐患等级、整改意见、隐患拍照，其中隐患等级为0.072分，整改意见为0.054分，隐患拍照为0.054分，填对不扣分，错填或未填均扣分； ii.隐患位置、隐患对象正确，隐患描述错误，视为该隐患判断错误，扣0.18分，后续填写内容无效； iii.当一个检查条目包括多个隐患时，应将其包括的隐患全部录入完毕，每少录入一个隐患，扣0.18分； iv.若隐患对象错误，视为多录，每保存一次，视为多录一个隐患，每多录一个扣0.018分，直至该检查条目分值扣完为止。 |
|  |  | 隐患台账处理 | ①根据隐患排查时录入的内容，依次填写可能伤害类型、整改要求、整改级别、整改负责人信息项； ②判断是否下发整改通知； ③最后根据整改情况及整改后照片判断隐患治理是否闭环。 | 1.一般隐患信息处理 2.重大隐患信息处理 | 隐患台账处理（0.9分） 一般隐患信息处理： 1）一般隐患信息处理满分为0.45分； 2）一次技能考核三个场景中的一般隐患共10个，一个一般隐患信息处理的总分值为0.045分，采用扣分逻辑，一个错误隐患条目扣0.045分，最多扣0.45分，扣完为止； 3）隐患描述正确的一般隐患按照具体信息项分配分值： i.可能伤害类型：0.006分，在下拉框中选择正确答案，错选或未选，均扣0.006分； ii. 整改要求：0.006分，在下拉框中选择正确的整改要求，错选或未选，均扣0.006分； iii.整改级别：0.006分，在公司治理、部门治理、车间治理、班组治理、岗位纠正中选择正确答案，错选或未选，均扣0.006分； iv. 整改责任人：0.006分，在公司主要负责人、部门负责人、车间负责人、班组长、岗位固定成员中选择正确答案，错选或未选，均扣0.006分； v.是否下发整改通知：0.006分，选择“是”或“否”， 错选或未选，均扣0.006分； vi. 是否闭环：0.015分，根据整改情况及整改后照片判断隐患治理是否闭环，选择“是”或“否”， 错选或未选，均扣0.015分。 重大隐患信息处理： 1）重大隐患信息处理满分为0.45分； 2）一次技能考核三个场景中的一般隐患共5个，一个一般隐患信息处理的总分值为0.09分，采用扣分逻辑，一个错误隐患条目扣0.09分，最多扣0.45分，扣完为止； 3）隐患描述正确的一般隐患按照具体信息项分配分值： i.可能伤害类型：0.012分，在下拉框中选择正确答案，错选或未选，均扣0.012分； ii. 整改要求：0.012分，在下拉框中选择正确的整改要求，错选或未选，均扣0.012分； iii.整改级别：0.012分，在公司治理、部门治理、车间治理、班组治理、岗位纠正中选择正确答案，错选或未选，均扣0.012分； iv. 整改责任人：0.012分，在公司主要负责人、部门负责人、车间负责人、班组长、岗位固定成员中选择正确答案，错选或未选，均扣0.012分； v.是否下发整改通知：0.012分，选择“是”或“否”， 错选或未选，均扣0.012分； vi.是否闭环：0.03分，根据整改情况及整改后照片判断隐患治理是否闭环，选择“是”或“否”， 错选或未选，均扣0.03分。 |
| 岗位工作规范 | 1.《中华人民共和国安全生产法》 2.《生产安全事故应急条例》 3.《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》 4.GB 30871-2022《危险化学品企业特殊作业安全规范》 5.GB 2894-2008《安全标志及其使用导则》 6.XF/T 968-2011消防员现场紧急救护指南 7.其他相关法律法规、国家标准、行业标准等 |
| 赛项赛场准备 | 1.整个赛场面积不小于100㎡；配备能容纳60台相同配置的台式，每个机房内配有裁判用电脑、打印机等竞赛评判工具。 2.竞赛机房内竞赛用电脑摆放合理，竞赛工位相对独立，确保选手独立开展竞赛，不受外界影响 |
| 注意事项 | 1、参赛选手进入赛场竞赛，必须穿戴符合竞赛要求的服装，不得穿背心、短裤和拖鞋。 2、严格遵守操作规程，不得擅自开启和关闭电源，不得带电操作，以免造成伤害和事故。 3、有可能造成意外带电的机械部件、电器元件的金属外壳等都必须接地。 4、在电器设备装调过程中，必须对电源线、插头等部分进行安全检查，发现局部损坏或松动，举手示意裁判，由裁判处理。 |

## 表6   任务2-2生产事故预防能力 考评任务分解表

| 赛项名称 | 生产事故应急救援 | 英语名称 | Emergency rescue for production accidents |
| --- | --- | --- | --- |
| 赛项编号 | GZ005 | 归属产业 | 制造业 |
| 任务名称 | 生产事故预防能力考评 |
| 赛项组别 |
| 中职组 | 高职组 |
| □学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 | (学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 |
| 竞赛时间 | 总时间60分钟，其中准备2分钟、实施55分钟、评价3分钟 |
| 任务描述 | 项目围绕危险化学品、油气开采、管道输送与矿山等高危行业的危险作业标准要求，采用3D虚拟仿真的考核方式，重点考核选手对安全生产事故预防技术能力的掌握水平。 任务二：生产事故预防能力考评（8选1） 子任务1：动火作业安全监护（10分） 子任务2：受限空间作业安全监护（10分） 子任务3：高处作业安全监护（10分） 子任务4：盲板抽堵作业安全监护（10分） 子任务5：吊装作业安全监护（10分） 子任务6：临时用电作业安全监护（10分） 子任务7：动土作业安全监护（10分） 子任务8：断路作业安全监护（10分） |
| 对应产业 | 制造业 |
| 对应岗位 | 安全管理、应急管理和安全专业技术服务、化工生产操作、化工生产管理、化工生产管理、化工安全生产、消防和应急救援人员、应急管理、应急指挥等岗位（群） |
| 岗位核心能力 | 1.具有进行安全、环保和经济生产和管理的能力，具有生产现场工艺流程中简单故障判断、风险危害因素识别、有毒有害化学品正确使用与处置、场站安全管理、一般紧急事故处理的能力； 2.具有正确使用、检查和维护安全设施、消防设施及应急救援设施的能力； 3.具有创伤急救、非创伤急救的能力； 4.具有处理一般突发生产事故的能力，具备个人防护、危化品处理、环境保护、应急处置等技术技能； 5.具有一定的风险辨识、评估与防范的能力； 6.具有应急救援装备储备、调配与管理的能力； 7.具有应急演练策划与组织的能力。 |
| 岗位职务任务书 | 任务名称 | 任务要求 | 操作过程 | 考核点 | 评价标准 |
|  | 动火作业安全监护 | 进行动火作业前的安全监护准备工作 | 在虚拟3D场景中进行动火作业前准备工作 | （1）风险评估及安全措施可靠性检查 （2）周边环境检查及清理 （3）核查作业设备设施及安全警示的完整性；每遗漏一项 （4）检查现场消防设施配备齐全 （5）作业工器具符合规范，摆放位置正确 | （1）风险评估及安全措施可靠性检查；每遗漏一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （2）周边环境检查及清理；每检查错误一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （3）核查作业设备设施及安全警示的完整性；每遗漏一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （4）检查现场消防设施配备齐全；每缺少一项，扣0.2分，扣完为止。（1分） （5）作业工器具符合规范，摆放位置正确；每错误一处，扣0.5分，扣完为止。（3分） |
|  |  | 动火作业实施过程中的安全监护 | 在虚拟3D企业场景中实施动火作业 | （1）核查作业中周边环境 （2）核查天气和作业人员的位置 | （1）核查作业中周边环境；每发现一处错误扣0.25分，扣完为止（0.5分） （2）核查天气和作业人员的位置；每处有问题扣0.25分，扣完为止（0.5分） |
|  |  | 进行动火作业后清理现场相关工作的安全监护 | 在虚拟3D企业场景中完成动火作业后，进行现场清理并完成收尾工作 | （1）作业完毕，恢复现场 （2）作业完毕，验收确认 （3）检查监护人填写作业票 | （1）作业完毕，恢复现场；每一处遗漏扣0.25分，扣完为止。（1分） （2）作业完毕，验收确认；每一项未确认扣0.25分，扣完为止。（0.5分） （3）检查监护人填写作业票；每填写错误一项，扣0.1分，扣完为止。（0.5分） |
|  | 受限空间作业安全监护 | 进行受限空间作业前的安全监护准备工作 | 在虚拟3D仿真环境进行受限空间作业前的准备工作 | （1）风险评估及安全措施可靠性检查 （2）周边环境检查及清理 （3）核查作业设备设施及安全警示的完整性 （4）核查作业个人防护配备符合规范 （5）受限空间内通风及气体检查符合规范 （6）受限空间内采用防爆工器具和照明 （7）受限空间外配备有消防器材和应急救援设施 | （1）风险评估及安全措施可靠性检查，每遗漏一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （2）周边环境检查及清理；每检查错误一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （3）核查作业设备设施及安全警示的完整性；每遗漏一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （4）核查作业个人防护配备符合规范；每不符合一处，扣0.25分，扣完为止。（1分） （5）受限空间内通风及气体检查符合规范；每遗漏一项，扣0.25分，扣完为止。（1分） （6）受限空间内采用防爆工器具和照明，每错误一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （7）受限空间外配备有消防器材和应急救援设施，每缺少一项，扣0.25，扣完为止。（1分） |
|  |  | 受限空间作业实施过程中的安全监护 | 在虚拟3D仿真环境进行受限空间作业 | （1）作业人员操作规程性检查 （2）气体检测规范性核查 | （1）作业人员操作规程性检查；每错误一项扣0.25分，扣完为止（0.5分） （2）气体检测规范性核查；每遗漏一次，扣0.25分，扣完为止（0.5分） |
|  |  | 进行受限空间作业后清理现场相关工作的安全监护 | 在虚拟3D仿真环境完成受限空间作业后的现场会服与收尾工作 | 检查恢复现场及工具清理情况 （2）作业完毕，核查验收确认 （3）检查监护人填写作业票 | （1）检查恢复现场及工具清理情况，每一处遗漏扣0.25分，扣完为止。（1分） （2）作业完毕，核查验收确认，每一项未确认扣0.25分，扣完为止。（0.5分） （3）检查监护人填写作业票，每填写错误一项，扣0.1分，扣完为止。（0.5分） |
|  | 高处作业安全监护 | 进行动高处业前的安全监护准备工作 | 在虚拟3D仿真环境中进行高处作业前的准备工作 | （1）风险评估及安全措施可靠性检查 （2）周边环境检查及清理 （3）核查作业设备设施及安全警示的完整性 （4）检查作业人员资质及个人防护满足要求 （5）检查作业工器具正确 | （1）风险评估及安全措施可靠性检查，每遗漏一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （2）周边环境检查及清理，每检查错误一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （3）核查作业设备设施及安全警示的完整性，每遗漏一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （4）检查作业人员资质及个人防护满足要求，每不满足一处，扣0.25分，扣完为止。（1分） （5）检查作业工器具正确，符合标准，每错误一处，扣0.6分，扣完为止。（3分） |
|  |  | 高处作业实施过程中的安全监护 | 在虚拟3D仿真环境中进行高处作业 | （1）核查作业中工器具的防坠落措施 （2）核查作业人员的环境及位置 | （1）核查作业中工器具的防坠落措施；每缺少一项扣0.25分，扣完为止（0.5分） （2）核查作业人员的环境及位置；每处有问题扣0.25分，扣完为止（0.5分） |
|  |  | 进行高处作业后清理现场相关工作的安全监护 | 在虚拟3D仿真环境中完成高处作业后的现场恢复与收尾工作 | （1）作业完毕，恢复现场 （2）作业完毕，验收确认 （3）检查监护人填写作业票 | （1）作业完毕，恢复现场，每一处遗漏扣0.25分，扣完为止。（1分） （2）作业完毕，验收确认，每一项未确认扣0.25分，扣完为止。（0.5分） （3）检查监护人填写作业票，每填写错误一项，扣0.1分，扣完为止。（0.5分） |
|  | 盲板抽堵作业安全监护 | 进行盲板抽堵作业前的安全监护准备工作 | 在虚拟3D仿真环境进行盲板抽堵作业前的准备工作 | （1）风险评估及安全措施可靠性检查 （2）检查盲板位置图及编号 （3）周边环境检查及清理 （4）核查作业设备设施完整性 （5）核查现场警示和应急救援器材的完整性 （6）核查作业人员穿戴及管道内环境 | （1）风险评估及安全措施可靠性检查，每遗漏一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （2）检查盲板位置图及编号，每缺失一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （3）周边环境检查及清理，每检查错误一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （4）核查作业设备设施完整性，每遗漏一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （5）核查现场警示和应急救援器材的完整性，每处有问题，扣0.5分，扣完为止。（1分） （6）核查作业人员穿戴及管道内环境，每缺少一项，扣0.5分，扣完为止。（2分） |
|  |  | 盲板抽堵作业实施过程中的安全监护 | 在虚拟3D仿真环境进行盲板抽堵作业实施 | （1）核查盲板抽堵作业的规范性 （2）核查作业人员的环境及位 | （1）核查盲板抽堵作业的规范性；每发现一处错误扣0.25分，扣完为止（0.5分） （2）核查作业人员的环境及位置；每处有问题，扣完为止（0.5分） |
|  |  | 进行盲板抽堵作业后清理现场相关工作的安全监护 | 在虚拟3D仿真环境完成盲板抽堵作业现场恢复与收尾工作 | （1）检查是否按照位置图进行作业 （2）作业完毕，核查是否验收确认 （3）检查监护人填写作业票 | （1）检查是否按照位置图进行作业，每一处缺失扣0.2分，扣完为止。（1分） （2）作业完毕，核查是否验收确认，每一项未确认扣0.25分，扣完为止。（0.5分） （3）检查监护人填写作业票，每填写错误一项，扣0.1分，扣完为止。（0.5分） |
|  | 吊装作业安全监护 | 进行吊装作业前的安全监护准备工作 | 在虚拟3D仿真生产环境中进行吊装作业前的准备工作 | （1）风险评估及安全措施可靠性检查 （2）周边环境检查及清理 （3）核查作业设备设施及安全警示的完整性 （4）检查作业人员资质及个人防护满足要求 （5）检查作业工器具正确，符合标准 （6）检查吊物捆扎符合规范 | （1）风险评估及安全措施可靠性检查，每遗漏一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （2）周边环境检查及清理，每检查错误一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （3）核查作业设备设施及安全警示的完整性，每遗漏一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （4）检查作业人员资质及个人防护满足要求，每不满足一处，扣0.2分，扣完为止。（1分） （5）检查作业工器具正确，符合标准，每错误一处，扣0.5分，扣完为止。（2分） （6）检查吊物捆扎符合规范，每错误一处，扣0.5分，扣完为止。（1分） |
|  |  | 吊装作业实施过程中的安全监护 | 在虚拟3D仿真生产环境中进行吊装作业 | （1）核查作业中其中起重器械操作符合操作规程 （2）检查作业人员操作及指挥符合操作国家标准 | （1）核查作业中其中起重器械操作符合操作规程，每一处错误扣0.25分，扣完为止（0.5分） （2）检查作业人员操作及指挥符合操作国家标准，每一处错误扣0.25分，扣完为止（0.5分） |
|  |  | 进行吊装作业后清理现场相关工作的安全监护 | 在虚拟3D仿真生产环境中完成吊装作现场恢复与收尾工 | （1）作业完毕，恢复现场 （2）作业完毕，验收确认 （3）检查监护人填写作业票 | （1）作业完毕，恢复现场，每一处遗漏扣0.5分，扣完为止。（1分） （2）作业完毕，验收确认，每一项未确认扣0.25分，扣完为止。（0.5分） （3）检查监护人填写作业票，每填写错误一项，扣0.1分，扣完为止。（0.5分） |
|  | 临时用电作业安全监护 | 进行临时用电作业前的安全监护准备工作 | 在虚拟3D仿真环境中进行临时用电作业前的准备工作 | （1）风险评估及安全措施可靠性检查 （2）周边环境检查及清理 （3）核查作业设备设施及安全警示的完整性 （4）核查设备设施的防爆性及完整性 （5）检查作业线路铺设和TN系统符合规范 | （1）风险评估及安全措施可靠性检查，每遗漏一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （2）周边环境检查及清理，每检查错误一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （3）核查作业设备设施及安全警示的完整性，每遗漏一项，扣0.5分，扣完为止。（2分） （4）核查设备设施的防爆性及完整性，每缺少一项，扣0.5分，扣完为止。（2分） （5）检查作业线路铺设和TN系统符合规范，每错误一处，扣0.2分，扣完为止。（1分） |
|  |  | 临时用电作业实施过程中的安全监护 | 在虚拟3D仿真环境中进行临时用电作业 | （1）核查作业中采取能量隔离措施 | （1）核查作业中采取能量隔离措施；每发现一处错误扣0.2分，扣完为止（1分） |
|  |  | 进行临时用电作业后清理现场相关工作的安全监护 | 在虚拟3D仿真环境中完成临时用电作业现场恢复与收尾工 | （1）核查起重机械停放位置并有效锚定 （2）作业完毕，恢复现场 （3）作业完毕，验收确认 （4）检查监护人填写作业票 | （1）核查起重机械停放位置并有效锚定，每错误一处扣0.2分，扣完为止。（0.4分） （2）作业完毕，恢复现场，每一处遗漏扣0.2分，扣完为止。（0.4分） （3）作业完毕，验收确认，每一项未确认扣0.2分，扣完为止。（0.6分） （4）检查监护人填写作业票，每填写错误一项，扣0.1分，扣完为止。（0.6分） |
|  | 动土作业安全监护 | 进行动土作业前的安全监护准备工作 | 在虚拟3D仿真环境中进行动土作业前的准备工作 | （1）风险评估及安全措施可靠性检查（2）周边环境检查及清理 （3）核查作业设备设施及安全警示的完整性 （4）核查地下供排水、消防管线、工艺管线保护措施落实情况 （5）检查作业前向相关部门报备 | （1）风险评估及安全措施可靠性检查，每遗漏一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （2）周边环境检查及清理，每检查错误一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （3）核查作业设备设施及安全警示的完整性，每遗漏一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （4）核查地下供排水、消防管线、工艺管线保护措施落实情况，每缺少一项，扣0.5分，扣完为止。（2分） （5）检查作业前向相关部门报备，每遗漏一个部门，扣0.4分，扣完为止。（2分） |
|  |  | 动土作业实施过程中的安全监护 | 在虚拟3D仿真环境中进行动土作业 | （1）周边土方堆放符合规范性检查 （2）支护符合规范性检查 （3）临时应急通道和应急措施符合规范性检查 | （1）周边土方堆放符合规范性检查，每一处错误，扣0.1分，扣完为止。（0.3分） （2）支护符合规范性检查，每一处不符合，扣0.1分，扣完为止。（0.2分） （3）临时应急通道和应急措施符合规范性检查，每缺少一项，扣0.25分，扣完为止（0.5分） |
|  |  | 进行动土作业后清理现场相关工作的安全监护 | 在虚拟3D仿真环境中完成动土作业现场恢复与收尾工 | （1）作业完毕，恢复现场 （2）作业完毕，验收确认 （3）检查监护人填写作业票 | （1）作业完毕，恢复现场，每一处遗漏扣0.2分，扣完为止。（1分） （2）作业完毕，验收确认，每一项未确认扣0.25分，扣完为止。（0.5分） （3）检查监护人填写作业票，每填写错误一项，扣0.1分，扣完为止。（0.5分） |
|  | 断路作业安全监护 | 进行断路作业前的安全监护准备工作 | 在虚拟3D仿真环境中进行断路作业前的准备工作 | （1）风险评估及安全措施可靠性检查 （2）周边环境检查及清理 （3）核查作业设备设施及安全警示的完整性 （4）核查特殊天气及现场警戒区及警示设置 （5）检查现场作业人员操作符合规范 | （1）风险评估及安全措施可靠性检查，每遗漏一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （2）周边环境检查及清理，每检查错误一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （3）核查作业设备设施及安全警示的完整性，每遗漏一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （4）核查特殊天气及现场警戒区及警示设置，每缺少一项，扣0.4分，扣完为止。（2分） （5）检查现场作业人员操作符合规范，每错误一处，扣0.5分，扣完为止。（2分） |
|  |  | 断路作业实施过程中的安全监护 | 在虚拟3D仿真环境中进行断路作业 | （1）核查作业中无关人员进入 （2）核查作业中设置临时应急通道和应急措施 | （1）核查作业中无关人员进入；每发现一次扣0.25分，扣完为止（0.5分） （2）核查作业中设置临时应急通道和应急措施；每缺少一项，扣0.25分，扣完为止（0.5分） |
|  |  | 进行断路作业后清理现场相关工作的安全监护 | 在虚拟3D仿真环境中完成断路作业现场恢复与收尾工 | 作业完毕，恢复现场 （2）作业完毕，验收确认 （3）检查监护人填写作业票 | （1）作业完毕，恢复现场，每一处遗漏扣0.25分，扣完为止。（1分） （2）作业完毕，验收确认，每一项未确认扣0.25分，扣完为止。（0.5分） （3）检查监护人填写作业票，每填写错误一项，扣0.1分，扣完为止。（0.5分） |
| 岗位工作规范 | 1.《中华人民共和国安全生产法》 2.《生产安全事故应急条例》 3.《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》 4.GB 30871-2022《危险化学品企业特殊作业安全规范》 5.GB 2894-2008《安全标志及其使用导则》 6.XF/T 968-2011消防员现场紧急救护指南 7.其他相关法律法规、国家标准、行业标准等 |
| 赛项赛场准备 | 1.整个赛场面积不小于100㎡；配备能容纳60台相同配置的台式，每个机房内配有裁判用电脑、打印机等竞赛评判工具。 2.竞赛机房内竞赛用电脑摆放合理，竞赛工位相对独立，确保选手独立开展竞赛，不受外界影响 |
| 注意事项 | 1、参赛选手进入赛场竞赛，必须穿戴符合竞赛要求的服装，不得穿背心、短裤和拖鞋。 2、严格遵守操作规程，不得擅自开启和关闭电源，不得带电操作，以免造成伤害和事故。 3、有可能造成意外带电的机械部件、电器元件的金属外壳等都必须接地。 4、在电器设备装调过程中，必须对电源线、插头等部分进行安全检查，发现局部损坏或松动，举手示意裁判，由裁判处理。 |

## 表6   任务2-3生产事故应急救援方案 设计任务分解

| 赛项名称 | 生产事故应急救援 | 英语名称 | Emergency rescue for production accidents |
| --- | --- | --- | --- |
| 赛项编号 | GZ005 | 归属产业 | 制造业 |
| 任务名称 | 生产事故应急救援方案设计 |
| 赛项组别 |
| 中职组 | 高职组 |
| □学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 | (学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 |
| 竞赛时间 | 总时间80分钟，其中准备2分钟、实施75分钟、评价3分钟 |
| 任务描述 | 根据指定的地理空间模型数据，构建灾害事故单位透明立体空间三维模型，根据生产事故单位现场设备布置情况进行真实复原、复盘灾害发生时刻生产设备及安全生产设施具体空间位置；依据事故性质和事故发生地点、被困人员具体位置，合理规划救援路线。 任务三：生产事故应急救援方案设计（10分） 子任务1：生产事故应急救援地形编辑（4分） 子任务2：事故应急救援路线设计（4分） 子任务3：事故应急救援措施设计（2分） |
| 对应产业 | 能源 |
| 对应岗位 | 煤矿采掘、机电、通风等岗位（群）消防和应急救援岗位（群）、应急管理和安全专业技术服务、消防和应急救援人员、应急管理、应急指挥等岗位（群） |
| 岗位核心能力 | 1.具有较强的立体空间感觉能力，能够根据给定参数构建立体救援空间； 2.具有扎实的灾害防治基础知识，能够识别不同灾害可能影响和波及的范围； 3.具备丰富的救援实战经验，能够根据救援现场人员位置级灾害发生位置制定救援行动路线。 4.具有进行煤矿安全、风险危害因素识别、一般紧急事故处理的能力； 5.具有处理一般突发生产事故的能力，具备个人防护、应急处置等技术技能； 6.具有一定的风险辨识、评估与防范的能力； 7.具有应急救援装备储备、调配与管理的能力； 8.具有应急演练策划与组织的能力。 9.具有灾情分析研判能 |
| 岗位职务任务书 | 任务名称 | 任务要求 | 操作过程 | 考核点 | 评价标准 |
|  | 生产事故应急救援地形编辑 | 依据现场抽签确定的图纸、文字标准及误差要求，完成应急救援地形的编辑任务。 | 在虚拟仿真软件上进行应急地形编辑 | 1.进行线路规范布置 2.线路标注符合图纸要求 | 该项共4分，扣分详情见表6 1.存在无用、无名、短缺线路的现象，每发现1处扣0.5分，扣完为止。 2.线路的类型、位置、大小及形状符合图纸及文字标准要求，每发现 1 处不符合要求，扣0.5分，扣完为止。 |
|  | 事故应急救援路线设计 | 按照提示模拟摆放事故、伤员位置，并根据设计的应急救援基地，确定应急救援路线。 | 在虚拟仿真软件上根据设置的灾害合理进行救援路线的确定 | 1.事故发生位置及伤员摆放位置符合要求 2.事故应急救援路线设计符合标准要求 | 该项共4分，扣分详情见表6 1.摆放数量及距离误差不应超过给定标准的10%，每错误标注扣一处0.5分，扣完为止。 2.分别以应急救援基地为起点和终点，按照最优路径编制应急救援路线，要求在行进速度不变的情况下，通过的道路交叉点最少、路径最短、处理的事故难度最小、最先到达伤员所在位置为原则，得满分；非最优路径，但仍能完成应急救援任务，得1分；非最优路径，不能完成应急救援任务，该项不得分。 |
|  | 事故应急救援措施设计 | 能够正确进行救援灾情分析，包括灾害类型判断、灾害地点、灾情波及范围、被困人员数量、灾情发展趋势预测。合理进行救援措施，设计包括救援任务、救援路线规划、救援顺序、救援拟采取的方法、救援保障。 | 在虚拟仿真软件上根据设置的灾害进行救援措施编制 | 1.救援灾情分析包括灾害类型判断、灾害地点、灾情波及范围、被困人员数量、灾情发展趋势预测。 2.救援措施设计包括救援任务、救援路线规划、救援顺序、救援拟采取的方法、救援保障。 | 该项共分，扣分详情见表6 1.灾害类型判断错误、灾害地点表述错误、灾情波及范围判断不准确、被困人员数量填写错误、灾情发展趋势预测不准确等，错误或缺失一次扣0.2，扣完为止。 2.救援任务不清晰、救援路线规划错误、救援顺序不正确、救援拟采取的方法不正确、救援保障不齐全，错误或缺失一次扣0.4，扣完为止。 |
| 岗位工作规范 | 1.《中华人民共和国安全生产法》 2.《生产安全事故应急条例》国务院令第708号，2019 3.《生产安全事故应急条例》 4.《煤矿安全规程》2022 5.《矿山救护规程》AQ 1008-2007 6.消防员现场紧急救护指南XF/T 968-2011 7.其他相关法律法规、国家标准、行业标准等 |
| 赛项赛场准备 | 1.整个赛场面积不小于100㎡；配备能容纳60台相同配置的台式，每个机房内配有裁判用电脑、打印机等竞赛评判工具。 2.竞赛机房内竞赛用电脑摆放合理，竞赛工位相对独立，确保选手独立开展竞赛，不受外界影响 |
| 注意事项 | 1、参赛选手进入赛场竞赛，必须穿戴符合竞赛要求的服装，不得穿背心、短裤和拖鞋。 2、严格遵守操作规程，不得擅自开启和关闭电源，不得带电操作，以免造成伤害和事故。 3、有可能造成意外带电的机械部件、电器元件的金属外壳等都必须接地。 4、在电器设备装调过程中，必须对电源线、插头等部分进行安全检查，发现局部损坏或松动，举手示意裁判，由裁判处理。 |

## 表6   任务3-1接警与准备任务分解

| 赛项名称 | 生产事故应急救援 | 英语名称 | Emergency rescue for production accidents |
| --- | --- | --- | --- |
| 赛项编号 | GZ005 | 归属产业 | 制造业 |
| 任务名称 | 接警与准备 |
| 赛项组别 |
| 中职组 | 高职组 |
| □学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 | (学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 |
| 竞赛时间 | 总时间30分钟 |
| 任务描述 | 救援小队在应急救援指挥中心接警后，队长按要求将事故内容，包括事故类别、事故地点、遇险人数及救援任务、救援计划，随后集合队伍，并根据事故类型向小组成员布置救援任务，参赛队任务布置完毕后，向应急救援指挥中心进行汇报。并根据事故类型选取仪器设备、战前检查等。 任务一：接警与准备（7分） 子任务1：闻警出动（2分） 子任务2：应急救援准备（5分） |
| 对应产业 | 制造业 |
| 对应岗位 | 消防和应急救援岗位（群）、应急管理和安全专业技术服务、化工安全技术与管理岗、煤矿采掘、机电、通风等岗位（群） |
| 岗位核心能力 | 1.具有较强的立体空间感觉能力，能够根据给定参数构建立体救援空间； 2.具有扎实的灾害防治基础知识，能够识别不同灾害可能影响和波及的范围； 3.具备丰富的救援实战经验，能够根据救援现场人员位置及灾害发生位置，制定救援行动路线。 4.具有进行煤矿安全、风险危害因素识别、一般紧急事故处理的能力； 5.具有处理一般突发生产事故的能力，具备个人防护、应急处置等技术技能； 6.具有一定的风险辨识、评估与防范的能力； 7.具有应急救援装备储备、调配与管理的能力； 8.具有应急演练策划与组织的能力。 9.具有灾情分析研判能 |
| 岗位职务任务书 | 任务名称 | 任务要求 | 操作过程 | 考核点 | 评价标准 |
|  | 闻警出动 | 救援小队能够在应急救援指挥中心接警后，队长在第一时间按响警报电铃。由队长按要求将事故内容填写在救援行动计划表上，随后集合队伍，并根据事故类型向小组成员布置救援任务。 | 1.队长在第一时间按响警报电铃。 2.接警后由队长按要求将事故内容填写在救援行动计划表上， 3.集合队伍，并根据事故类型向小组成员布置救援任务。 | 1.接警集合 2.向应急救援指挥中心汇报 | 该项共2分 1.以队长报告任务布置完毕，停止计时。少填、漏填1项扣0.1分，扣完为止。超时该项不得分。 2.评分标准以小队人员齐全、列队整齐、报告词无误，该项得满分，否则，该项不得分 3.参赛队全部队员必须参加战前检查，缺人、超时该项均不得分。 |
|  | 应急救援准备 | 救援小队能够根据事故类型选取仪器设备、战前检查等各项事宜 | 1.选取救援装备 2.正压氧气呼吸器佩戴 3.自检互检等 | 1.进入灾区装备齐全 2.仪器完好性检查 3.正压氧气呼吸器的佩戴 4.自检 5.互检 6.撤出灾区装备齐全 | 该项共5分 1.缺少装备1件及以上，该小项不得分。 2.正压氧气呼吸器氧气压力不低于18Mpa，有1件及以上仪器不符合要求，该小项不得分。。 3.正压氧气呼吸器未能正确佩戴，或操作错误或超时，该小项不得分。 4.参赛队自检未全部参加、丢项或顺序颠倒，每出现一次扣0.2分（顺序颠倒，只扣1次），扣完为止。 5.互检内容漏检1项及以上，该项不得分。 6.参赛队携带的装备及仪器不得滞留在灾区，滞留装备1件及以上，该项不得分。 |
| 岗位工作规范 | 1.《中华人民共和国安全生产法》 2.《生产安全事故应急条例》国务院令第708号，2019 3.《生产安全事故应急条例》 4.《煤矿安全规程》2022 5.《矿山救护规程》AQ 1008-2007 6.消防员现场紧急救护指南XF/T 968-2011 7.其他相关法律法规、国家标准、行业标准等 |
| 赛项赛场准备 | 1.竞赛现场场保证良好的采光、照明和通风，提供稳定的水、电和供电应急设备。 2.整个竞赛现场面积不小于600 m2。 3.实践操作的每个工位占地不小于5m×10m，标明工位号。 |
| 注意事项 | 1、参赛选手进入赛场竞赛，必须穿戴符合竞赛要求的服装，不得穿背心、短裤和拖鞋。 2、严格遵守操作规程，不得擅自开启和关闭电源，不得带电操作，以免造成伤害和事故。 3、有可能造成意外带电的机械部件、电器元件的金属外壳等都必须接地。 4、在电器设备装调过程中，必须对电源线、插头等部分进行安全检查，发现局部损坏或松动，举手示意裁判，由裁判处理。 |

## 表6   任务3-2火灾事故应急救援任务分解

| 赛项名称 | 生产事故应急救援 | 英语名称 | Emergency rescue for production accidents |
| --- | --- | --- | --- |
| 赛项编号 | GZ005 | 归属产业 | 制造业 |
| 任务名称 | 火灾事故应急救援 |
| 赛项组别 |
| 中职组 | 高职组 |
| □学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 | (学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 |
| 竞赛时间 | 总时间40分钟 |
| 任务描述 | 模拟矿山皮带火灾场景、油气储运企业储油罐火灾场景、工矿企业配电室火灾场景、危险化学品火灾场景等初期事故场景，要求团队依据不同的火灾生产事故场景进行灭火处理。同时能够针对复杂火区进行火区气体采集与气体分析，综合判断火区火灾风险情况。 任务一：火灾事故应急救援（10分） 子任务1：常见火灾处置（4分） 子任务2：复杂火区气样采集与火灾爆炸风险分析（6分） |
| 对应产业 | 制造 |
| 对应岗位 | 消防和应急救援岗位（群）、应急管理和安全专业技术服务、化工安全技术与管理岗、煤矿采掘、机电、通风等岗位（群） |
| 岗位核心能力 | 1.具有较强的火区研判和处理能力； 2.具有扎实的火区有害气体检测能力； 3.具备丰富的救援实战经验，能够根据救援现场人员位置及灾害发生位置制定救援行动路线。 4.具有进行煤矿安全、风险危害因素识别、一般紧急事故处理的能力； 5.具有处理一般突发生产事故的能力，具备个人防护、应急处置等技术技能； 6.具有一定的风险辨识、评估与防范的能力； 7.具有应急救援装备储备、调配与管理的能力； 8.具有应急演练策划与组织的能力。 9.具有灾情分析研判能 |
| 岗位职务任务书 | 任务名称 | 任务要求 | 操作过程 | 考核点 | 评价标准 |
|  | 常见火灾处置 | 能够进行火灾类型分析，能够根据火灾类型进行灭火器选择和检查，熟知灭火基本操作技术要求。 | 1.进行火灾类型分析 2.根据火灾类型进行灭火器选择和检查 3.灭火基本操作 | 1.检查外观检查 2.检查软件与硬件 3.依据场景判断火灾类型。 4.判断火情 5.选择与火灾类型匹配的灭火器。 6.调整灭火器的角度，对准火源根部。 7.调整灭火器与风向的位置 8.调整操作者手持灭火器的姿势 | 该项共4分 1.检查外观是否完整、是否在保质期内、压力是否正常，作出正确判断。 2.检查软件与硬件是否通电。 3.依据场景判断火灾类型。 4.判断火情：是否需要断电、是否需要拉响警报。 5.选择与火灾类型匹配的灭火器。 6.调整灭火器的角度，对准火源根部。 7.调整灭火器与风向的位置，位于上风向灭火。 8.调整操作者手持灭火器的姿势，在规定时间内，并且在灭火器内灭火剂喷完前能完成着火范围内的初起火情。 如果违反一次扣除0.5分。 如果火势最终没有扑灭，扣3分。 |
|  | 复杂火区气样采集与火灾爆炸风险分析 | 参赛队能够依据需要在规定地点按照火区采样规范进行气体采样，能够将采集到的气样进行气体现场实测，并火灾爆炸风险分析与判断等技术要求。。 | 1.在规定地点按照火区采样规范进行气体采样 2.将采集到的气样放利用比长式鉴定管、便携式式多种气体检测仪等进行气体现场实测 3.进行火区火灾爆炸风险分析与判断。 | 1.火灾区域气样测定 2.评估与智能决策 | 该项共6分 1.取样地点正确，要求在规定地点完成取样，不能遗漏采样点。错误一次扣除0.2分。 2.氧气浓度测定。违反一次扣除0.5分。 3.一氧化碳气体测定。违反一次扣除0.2分 4.依据爆炸性气体特点，提出最少2种不同的火区抑爆方法；少一次扣0.3分 5.依据不同的抑爆方法，提出针对性的实施策略。不合理一条扣0.3分 |
| 岗位工作规范 | 1.《中华人民共和国安全生产法》 2.《生产安全事故应急条例》国务院令第708号，2019 3.《生产安全事故应急条例》 4.《煤矿安全规程》2022 5.《矿山救护规程》AQ 1008-2007 6.消防员现场紧急救护指南XF/T 968-2011 7.其他相关法律法规、国家标准、行业标准等 |
| 赛项赛场准备 | 1.竞赛现场场保证良好的采光、照明和通风，提供稳定的水、电和供电应急设备。 2.整个竞赛现场面积不小于600 m2。 3.实践操作的每个工位占地不小于5m×10m，标明工位号。 |
| 注意事项 | 1、参赛选手进入赛场竞赛，必须穿戴符合竞赛要求的服装，不得穿背心、短裤和拖鞋。 2、严格遵守操作规程，不得擅自开启和关闭电源，不得带电操作，以免造成伤害和事故。 3、有可能造成意外带电的机械部件、电器元件的金属外壳等都必须接地。 4、在电器设备装调过程中，必须对电源线、插头等部分进行安全检查，发现局部损坏或松动，举手示意裁判，由裁判处理。 |

## 表6   任务3-3有限空间中毒事故应急救援任务分解

| 赛项名称 | 生产事故应急救援 | 英语名称 | Emergency rescue for production accidents |
| --- | --- | --- | --- |
| 赛项编号 | GZ005 | 归属产业 | 制造业 |
| 任务名称 | 受限空间中毒事故应急救援 |
| 赛项组别 |
| 中职组 | 高职组 |
| □学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 | ☑学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 |
| 竞赛时间 | 总时间40分钟 |
| 任务描述 | 根据给定题目所给的事故案例及相关资料，进行有限空间进入式救援 |
| 对应产业 | 制造业 |
| 对应岗位 | 安全管理人员、安全技术人员、应急救援人员 |
| 岗位核心能力 | 1.进行突发事件现场处置，指导和帮助遇险者避险逃生，组织现场群众自救互救，抢救公私财产。 2.搜索解救受困人员，进行伤员检伤分类并实施院前急救。 3.评估灾情性质程度及范围等情况，沟通汇报，维持现场秩序，防止抑制灾害发生或进行下一步发展。 4.组织协调管理救灾资源。 5.配合专业心理援助组织，进行受灾群众心理疏导。 6.进行救援善后工作。 7.制定演练应急预案，并与相关部门沟通协作。 8.进行紧急救助培训教育活动，普及自救互救知识和技能。 |
| 岗位职务任务书 | 任务名称 | 任务要求 | 操作过程 | 考核点 | 评价标准 |
|  | 接受救援任务 | （污水井、反应釜、沉降罐3种任务类型随机抽取1个） 1.点击“确认”接受任务，队长记录群众报警信息； 2.接到报警人报警后，队长第一时间按响预备铃； 3.点击“召请”按钮，填写《应急救援信息报告表》； 4.按响出警铃，集合队伍，并向队员布置救援任务。 | 1.点击“确认”接受任务，队长记录群众报警信息； 2.接到报警人报警后，队长第一时间按响预备铃； 3.点击“召请”按钮，填写《应急救援信息报告表》； 4、按响出警铃，集合队伍，并向队员布置救援任务。 | 信息记录、信息处理、应急救援决策 | 接受应急救援任务（0.5分） 队长应在接通电话后20秒内，集合队伍，未按响集合铃，扣0.1分；电子《应急救援信息报告表》空缺项填错一处扣0.08分，共0.4分，扣完为止。 |
|  | 指挥救援 | 1、打开对讲机：队长从储物柜中拿取对讲机，打开对讲机，将频道调到8； 2、队长正确使用对讲机口呼：全体人员注意，封闭救援区域，确认现场安全，并进行三脚架的搭设及安全防护用品的检查和穿戴； | 在长宽高不小于5m×3m×3m平台上进行作业操作：1.打开对讲机：队长从储物柜中拿取对讲机，打开对讲机，将频道调到8； 2.队长正确使用对讲机口呼：全体人员注意，封闭救援区域，确认现场安全，并进行三脚架的搭设及安全防护用品的检查和穿戴； | 考核学生能否正确、迅速、准确地记录群众报警信息，并对该信息进行适当的分析与推断，为下一步的应急救援行动做出正确决策。 | 指挥应急救援（0.5分） 未按响出警铃，扣0.1分。 队长未口呼或错误口呼“集合”，扣0.06分。 队长未查验队伍人员数量或查验错误，扣0.03分；未检查人员身体状况，扣0.03分。 队长布置任务时的口呼内容：时间未口呼或错误口呼扣0.04分；事故地点未口呼或错误口呼扣0.04分；事故企业名称未口呼或错误口呼扣0.04分；被困人员信息未口呼或错误口呼扣0.04分；事故类型未口呼或错误口呼扣0.04分；未下达应急救援指令扣0.06分。 队员未口呼或错误口呼，扣0.02分； 所有口呼内容采用语音识别自动判别。 |
|  | 确认现场环境安全 | 1.队长指挥队员进行相关操作，封锁救援现场，设置警示标识； 2.环顾并检查现场； 3.竖立安全告知牌。 | 1.队长指挥队员进行相关操作，封锁救援现场，设置警示标识； 2.环顾并检查现场； 3.竖立安全告知牌。 | 考核学生是否能够正确、全面检查现场的情况，包括危险物品、威胁人员、救援设备等，对现场进行合理评估，并有效控制现场的危害程度，减少人员的伤害和损失。 | 确认现场环境安全（0.5分） 四人在模拟的不小于5m×3m×3m受限空间作业平台上进行救援，队长指挥队员确认现场环境安全。 封闭应急救援区域、确认现场安全、安全防护用品的检查和穿戴未口呼或错误口呼（自动判别），每一项扣0.07分，共0.21分，扣完为止。 平台自动检测警戒线未拉或错拉，扣0.11分；安全告知牌未竖立或错误竖立，扣0.11分；“现场环境安全”未口呼或错误口呼，扣0.07分； 所有口呼内容采用语音识别自动判别；穿戴采用图像识别自动判别。 |
|  | 三脚架的检查与搭设 | 1.将三脚架搭设在井口的上方，并检查三脚架及防坠装置完好性，保证手摇绞盘的钢丝绳及吊钩穿过定滑轮悬垂于井口上部，并可随着手柄的逆时针转动下放到井内； 2.该项工作完成后，需向裁判示意，裁判同意后，方可进行下一步操作； 3.选取合适的防护用品，包括便携式气体检测仪、防爆头灯、对讲机、安全帽、手套、全身式安全带、三角拯救带、头罩式紧急呼吸器，并穿戴所需的安全防护用品； 4.该项工作完成后，需向裁判示意，裁判同意后，方可进行下一步操作。 | 在长宽高不小于5m×3m×3m平台上进行作业操作:1.将三脚架搭建在井口上方； 2.检查三脚架及防坠装置完好性：手摇绞盘的钢丝绳及吊钩穿过定滑轮悬垂于井口上部，并可随着手柄的逆时针转动下放到井内。1号队员手指并口呼：外观完好、绞盘正常、吊索正常，滑轮完好，支腿高度合适； | 考核学生是否能够根据井口结构和工作需要，正确搭设三脚架和防坠装置，保证钢丝绳和吊钩穿过定滑轮悬挂在井口上部，保证井下作业安全。 | 三脚架的检查与搭设（2分） 四人合力先将三脚架搭建在井口上方。 检查三脚架及防坠装置完好性：手摇绞盘的钢丝绳及吊钩穿过定滑轮悬垂于井口上部，并可随着手柄的逆时针转动下放到井内。1号队员手指并口呼：外观完好、绞盘正常、吊索正常，滑轮完好，支腿高度合适。 先检查然后将三脚架移至受限空间入口处，扣0.2分；三脚架搭设不规范，扣1分，手指指的位置与口呼内容不一致，扣0.1分/次，最多扣0.3分；口呼内容共5项，少一项扣0.1分，平台自动检测判别口呼内容。 |
|  | 防护用品穿戴 | 1.选取防护用品，队长点击“防护用品选取”按钮，队员在防护用品存储柜中取用需要的用品； 2. 2名队员均必须正确穿戴选取的防护用具 | 1.选取防护用品，队长点击“防护用品选取”按钮，队员在防护用品智能存储柜中取用需要的用品，可进行自动检测； 2.2名队员均穿戴选取的防护用具并进行图像对比识别验证。 | 自动化识别考核选手进行作业防护的能力 | 防护用品穿戴（2.5分） 选取防护用品，智能化检测拿取的防护用品是否正确，装备少选或错选一项，扣0.01分，两名队员均需进行穿戴；安全帽未穿戴扣0.2分，穿戴不规范扣0.2分；全身式安全带未穿戴扣0.3分，穿戴不规范扣0.3分；手套未穿戴扣0.1分，穿戴错不规范扣0.1分；防爆头灯未穿戴或穿戴错误扣0.1分；对讲机未穿戴或穿戴错误扣0.1分；便携式气体检测仪未穿戴或穿戴错误扣0.25分；穿戴采用图像对比自动判别； 对于长管呼吸器：若气体检测不合格需佩戴长管呼吸器，若长管呼吸器未穿戴，则视为对选手造成人身伤害，后续步骤均不得分，裁判宣布比赛结束；若穿戴错误扣0.34分，未打开气源开关扣0.34分；若气体检测合格，对佩戴与否不做要求；本项最多扣0.34分。 |
|  | 通风及气体检测 | 1.打开通风机对受限空间内部进行通风； 2.正确使用气体检测仪对受限空间上、中、下三个部位进行检测，队长判断气体是否合格，若不合格，下井人员需要佩戴长管呼吸器； 3.下井人员穿戴好长管呼吸器后，还需带上三角拯救带和头罩式紧急呼吸器。 | 1.打开通风机对受限空间内部进行通风； 2.正确使用气体检测仪对受限空间上、中、下三个部位进行检测，队长判断气体是否合格，若不合格，下井人员需要佩戴长管呼吸器； 3.下井人员穿戴好长管呼吸器后，还需带上三角拯救带和头罩式紧急呼吸器。 注意：佩戴长管呼吸器，一定要先打开气源阀门。 | 考核学生是否能够按照安全操作规程要求，进行有效的通风与气体检测，保证进入受限空间作业安全的能力。 | 通风及气体检测（2分） 开始通风并进行气体检测，未打开轴流式通风机开关则扣0.7分，未将通风机风管伸入底部扣0.3分；若进入受限空间内时未佩戴长管呼吸器，且未打开通风机开关，视为对选手造成人身伤害，后续步骤均不得分，裁判宣布比赛结束； 气体检测时若佩戴长管呼吸器，则对检测姿势不做要求，若未佩戴长管呼吸器，检测时头部应远离受限空间口，若未远离受限空间口，扣0.4分；上中下气体含量检测每少一项扣0.08分，上中下气体种类及含量口呼每少一个部位扣0.04分；队长未正确判断气体合格性，扣0.08分/项；扣完为止。口呼采用自动判别。 |
|  | 进入受限空间实施救援 | 1.正确使用三脚架进入受限空间，下井时注意不要对昏迷人员造成二次伤害； 2.正确使用头罩式紧急呼吸器对昏迷人员进行供氧； 3.通过三脚架正确使用三角拯救带将昏迷人员救出受限空间，并通过三脚架将下井人员拉出受限空间。 | 队长点击“正式救援”按钮，进入开始救援界面，点击“开始救援”，口呼：全体注意，准备救援。 1.队长口呼：1号队员，准备进入，请注意安全，是否了解应急预案； 1号队员回复：了解； 队长口呼：2号队员，帮助1号队员连接背后保护系统； 2号队员回复：收到； 然后将挂环挂在1号队员的安全带上，并回复：保护系统连接完成； 2.进入受限空间内部：1号队员通过三脚架进入； 3.1号队员打开头灯，并向队长报告情况：报告队长，我已到达井底，井底光线较暗，开始寻找被困者； 4.判断被困人状态：使用对讲机口呼：喂，你还好吗，我们来救你了； 1号队员向队长报告：报告队长，已经找到被困者，目前尚有呼吸和心跳，准备采取救援； 5.救助被困者：为被困者佩戴头罩式紧急逃生呼吸器，并打开供气阀门；为被困者穿戴三角抢救带； 6.1号队员取下背后三脚架的吊索，将三角拯救带挂在吊索上，口呼：报告队长，已经完成对被困者的连接，请进行提升； 7.队长与2号队员合力将被困者救出，并配合2号队员将被困者放置到指定区域，再将1号队员拉出受限空间； | 考核学生对于受限空间中安全进出、昏迷人员救援等紧急情况处理的专业技能和实践能力。 | 进入受限空间实施应急救援（4分） 不使用或错误使用三脚架进入受限空间，扣0.3分； 队长未询问是否了解应急预案，扣0.1分； 未打开头灯，扣0.1分； 1号队员未口呼：报告队长，我已到达底部，底部光线较暗，开始寻找被困者，扣0.1分； 1号队员未口呼：“报告队长，已经找到被困者，目前尚有呼吸和心跳，准备采取救援”，扣0.1分； 未给被困者佩戴防护面罩或佩戴错误，扣0.4分；佩戴好后未打开供气阀门，扣0.5分；未给被困者穿戴三角拯救带或穿戴不规范，扣0.7分；未通过三脚架将被困者救出或错误使用三脚架，扣0.3分，救出后未放置到指定区域，扣0.1分； 1号队员未口呼：报告队长，已经完成对被困者的连接，请进行提升，扣0.1分； 在受限空间内救援时，未经裁判同意，摘掉安全帽扣0.2分，摘掉长管呼吸器，扣0.3分； 未通过三脚架或错误使用三脚架将救援队员拉升出来，扣0.3分； 模拟人头部肢体磕碰受限空间管壁扣0.4分（自动检测），模拟人损坏视为救援任务失败，本项目实践操作成绩不得分；救援过程中对模拟人踩踏、骑坐等暴力行为视为对被困者造成二次伤害，发生1次扣0.5分，最多扣3分。 |
|  | 现场整理 | 作业任务完成后，参赛队伍需要清理现场并进行复位。 | 队长点击“恢复现场”按钮，进入救援后恢复现场阶段，口呼：全体人员注意，恢复现场。 1.进行设备复原：将现场所有装备、器材恢复初始状态，为队长下发的对讲机应放入存储柜中，模拟人不用恢复原位。 2.点击“恢复完成”，并示意裁判：报告裁判，救援完成。 | 考验选手进行现场整理的能力 | 现场整理（0.5分） 对警戒线是否复位、通风机是否关闭、防爆头灯是否关闭、防护用品柜里的物品是否放回进行智能自动检测，警戒线、通风机、对讲机、防爆头灯、气体检测仪、三脚架每少关闭或放回一处扣0.07分，共0.42分；防护用品柜拿出的物品未全部放回，扣0.08分。 |
|  | 撤离申请表的填写 | 1.点击“撤离申请”，根据救援结果填写《撤离申请表》； 2.所有作业任务完成后，向裁判汇报情况，经裁判同意后，方可进行后续操作。 | 1.鼠标点击“撤离申请”； 2.根据受限空间救援结果将电子《撤离申请表》空缺项填写完整； 3.点击“提交”。 | 考核学生救援总结的能力 | 撤离申请表的填写（0.5分） 电子表每处填写错误扣0.1分，扣完为止。 |
| 岗位工作规范 | 1.加强安全教育：在救援前，应对救援人员进行安全教育，了解受限空间的危险性和应急救援流程。 2.完善应急预案：要制定完善的应急预案，确保救援人员的安全，随时准备应对突发情况。 3.确认安全装备：确认所使用的安全装备与救援任务相适应，如呼吸器、防护服、防护靴等。 4.现场勘查：对救援现场进行勘查，了解受限空间的尺寸、通风情况、进出口位置及其它相关信息的收集和记录。 5.确认通风安全：确认受困人员位置的通风情况安全，配套采取正确的通风措施。 6.调查场地信息：了解现场的电力、燃气等设施的情况、避免因操作不当引起火灾、爆炸等事故。 7.明确沟通方式：与被困人员沟通时要保持冷静，明确沟通方式，及时掌握其情况，为救援搭建有效的沟通渠道。 8.注意现场协调：要注意与其他救援人员的现场协调，确保行动有序，安全可靠。 9.安全出场：从受限空间救援出来，应及时接受身体检查并保持警惕，确认自身和出口路径的安全性。 10.操作记录和总结：完成救援任务后，要记录操作过程和相关数据，总结经验教训，并及时更新应急预案，保障救援行动持续推进。 |
| 赛项赛场准备 | 1.整个赛场面积不少于200㎡，设置有多套能够满足队伍四人协同考核的半实物仿真设备，整个比赛场地应保持通畅和开放，赛场内配有裁判用电脑、打印机等竞赛评判工具。机房周边设有卫生间等，有紧急疏散通道，并在赛场周围设置隔离带； 2.场地内配备不低于6套相同型号的受限空间中毒事故救援考核装置，且每个竞赛装置（工位）标明编号； 3.每个竞赛装置均由以下几个部分组成：接受/总结任务终端、控制单元、穿戴检测单元、集成式受限空间救援装置、安全措施实操单元、救援装置、通讯系统、情景化仿真系统、现场复原检测单元、自动评判系统，应能够在一台装置上同时实现污水井有限空间救援、反应釜有限空间救援两项任务的考核。 |
| 注意事项 | 1.参赛选手进入赛场竞赛，必须穿戴符合竞赛要求的服装，不得穿背心、短裤和拖鞋。 2.严格遵守操作规程，不得擅自开启和关闭电源，不得带电操作，以免造成伤害和事故。 3.有可能造成意外带电的机械部件、电器元件的金属外壳等都必须接地。 4.四人操作，协同作业。 |

## 表6  任务3-4建筑坍塌事故应急救援任务分解

| 赛项名称 | 生产事故应急救援 | 英语名称 | Emergency rescue for production accidents |
| --- | --- | --- | --- |
| 赛项编号 | GZ005 | 归属产业 | 制造业 |
| 任务名称 | 建筑坍塌事故应急救援 |
| 赛项组别 |
| 中职组 | 高职组 |
| □学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 | (学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 |
| 竞赛时间 | 总时间40分钟 |
| 任务描述 | 模拟生产经营过程中出现的建筑坍塌事故灾害现场，要求救援人员使用生命探测仪进行全面侦查探测坍塌区域，营救伤员脱离危险区域，进行现场心肺复苏、骨折固定、伤员搬运等技术操作，完成后将生命体征信号及现场情况及时完成上报指挥部。 子任务1：坍塌区域生命探测标注（5分） 子任务2：坍塌区域遇险人员抢救（15分） |
| 对应产业 | 能源 |
| 对应岗位 | 消防和应急救援岗位（群）、应急管理和安全专业技术服务、化工安全技术与管理岗、煤矿采掘、机电、通风等岗位（群） |
| 岗位核心能力 | 1.具有较强的坍塌区域研判和处理能力； 2.具有扎实的医学救助能力； 3.具有进行煤矿安全、风险危害因素识别、一般紧急事故处理的能力； 4.具有处理一般突发生产事故的能力，具备个人防护、应急处置等技术技能； 5.具有一定的风险辨识、评估与防范的能力； 6.具有应急救援装备储备、调配与管理的能力； 7.具有应急演练策划与组织的能力； 8.具有灾情分析研判能力； 9.具备熟练使用救援设备能力。 |
| 岗位职务任务书 | 任务名称 | 任务要求 | 操作过程 | 考核点 | 评价标准 |
|  | 坍塌区域生命探测标注 | 能够熟练使用生命探测仪，并利用生命探测仪进行大区域探测和小区域探测的基本操作技术要求。 | 1.生命探测仪的组装和使用 2.使用生命探测仪进行大区域探测 2.使用生命探测仪进行大区域探测 | 1.仪器连接顺序 2.不暴力使用现象。 3.先大区域探测，后小区域探测 4.依据探测过程正确绘制坍塌区域内部结构。 5.操作过程的人数不能超过3人。 6.探头不可随意触碰坍塌实体结构。 7.必须对所有裂缝进行探测，总时间不得超过15min。 | 该项共5分，扣分详情见表6 探测过程需符合规定，每违反1项扣0.5分，扣完为止。 |
|  | 坍塌区域遇险人员抢救 | 参赛队能够依据实施心肺复苏、止血包扎、骨折固定，最后完成伤员交接等技术要求。 | 1.伤员转移 2.现场心肺复苏 3.伤员止血 4.创伤包扎 5.伤员骨折固定 | 1.正确进行伤员转移 2.能够现场进行心肺复苏 3.对伤员正确止血 4.正确进行创伤包扎 5.按要求伤员骨折固定 | 该项共15分，扣分详情见表6 1.探测过程需符合规定，每违反1项扣0.5分，扣完为止。 2.伤员转移违反任何一项要求，每出现一次扣0.5分，直至扣完为止。 3.心肺复苏时，应按照规定要点进行，违反一次，扣0.5分。 4.伤员止血由队长指令小组3名队员负责实施。应按照规定要点进行，违反一次，扣0.2分。 5.创伤包扎应按照规定要点进行，违反一次，扣0.5分。 （6）伤员骨折固定需在50s内完成任务，该项不得分。 |
| 岗位工作规范 | 1.《中华人民共和国安全生产法》 2.《生产安全事故应急条例》国务院令第708号，2019 3.《生产安全事故应急条例》 4.《煤矿安全规程》2022 5.《矿山救护规程》AQ 1008-2007 6.消防员现场紧急救护指南XF/T 968-2011 7.其他相关法律法规、国家标准、行业标准等 |
| 赛项赛场准备 | 1.竞赛现场场保证良好的采光、照明和通风，提供稳定的水、电和供电应急设备。 2.整个竞赛现场面积不小于600 m2。 3.实践操作的每个工位占地不小于5m×10m，标明工位号。 |
| 注意事项 | 1、参赛选手进入赛场竞赛，必须穿戴符合竞赛要求的服装，不得穿背心、短裤和拖鞋。 2、严格遵守操作规程，不得擅自开启和关闭电源，不得带电操作，以免造成伤害和事故。 3、有可能造成意外带电的机械部件、电器元件的金属外壳等都必须接地。 4、在电器设备装调过程中，必须对电源线、插头等部分进行安全检查，发现局部损坏或松动，举手示意裁判，由裁判处理。 |

生产事故应急救援技能考评表（一）

考核场次号：               考核装置号                考核开始时间：             考核结束时间：

| 序号 | 考核内容 | 考核项目 | 评分标准 | 评分结果 | 单项分值 | 单项得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 危险源辨识与隐患排查 |  |  |  |  |
| 1 | 危险源辨识 | 危险源辨识 | 正确辨识指定区域内的风险点并分析对应的可能事故类型 | 计算机评分 | 0.45 |  |
| 2 |  | 重大危险源辨识 | 正确辨识指定区域内是否存在重大危险源，若存在计算重大危险源的分级 | 计算机评分 | 0.3 |  |
| 3 |  | 制定《设备设施清单》 | 正确完成《设备设施清单》的填写 | 计算机评分 | 0.15 |  |
| 4 |  | 编制《安全检查表分析（SCL+LEC/SCL+LS）评价记录》 | 正确完成《安全检查表分析（SCL+LEC/SCL+LS ）评价记录》的填写 | 计算机评分 | 0.9 |  |
| 5 |  | 编制《工作危害分析（JHA+LEC/JHA+LS）评价记录》 | 正确完成《工作危害分析（JHA+LEC/JHA+LS）评价记录》的填写 | 计算机评分 | 0.9 |  |
| 6 |  | 编制《设备设施风险分级管控清单》 | 正确完成《设备设施风险分级管控清单》的填写 | 计算机评分 | 0.45 |  |
| 7 |  | 编制《作业活动风险分级控制清单》 | 正确完成《作业活动风险分级控制清单》的填写 | 计算机评分 | 0.45 |  |
|  |  | 进行岗位作业风险比较图绘制 | 正确绘制岗位作业风险比较图 | 计算机评分 | 0.15 |  |
|  |  | 查找岗位风险管控应知应会卡中的错误 | 正确找到题目中的5处错误 | 计算机评分 | 0.25 |  |
| 8 | 生产现场隐患排查 | 检查现场安全防护 | 正确进行个人安全防护 | 计算机评分 | 0.3 |  |
| 9 |  | 隐患排查 | 正确判断10个检查条目为“符合”条目 | 计算机评分 | 0.3 |  |
| 10 |  |  | 逐一排查场景中10处一般隐患，并在隐患录入表格中录入隐患信息 | 计算机评分 | 0.6 |  |
| 11 |  |  | 一一排查场景中5处重大隐患，并在隐患录入表格中录入隐患信息 | 计算机评分 | 0.9 |  |
| 12 |  | 隐患台账处理 | 正确进行隐患台账处理，完成处理表格填写 | 计算机评分 | 0.9 |  |
| 13 | 公共场所隐患排查 | 检查现场安全防护 | 正确进行个人安全防护 | 计算机评分 | 0.3 |  |
| 14 |  | 隐患排查 | 正确判断10个检查条目为“符合”条目 | 计算机评分 | 0.3 |  |
| 15 |  |  | 逐一排查场景中10处一般隐患，并在隐患录入表格中录入隐患信息 | 计算机评分 | 0.6 |  |
| 16 |  |  | 一一排查场景中5处重大隐患，并在隐患录入表格中录入隐患信息 | 计算机评分 | 0.9 |  |
| 17 |  | 隐患台账处理 | 正确进行隐患台账处理，完成处理表格填写 | 计算机评分 | 0.9 |  |

总分：

判员签字：                                           操作员签字：

生产事故应急救援技能考评表（一）

考核场次号：               考核装置号                考核开始时间：             考核结束时间：

| 序号 | 考核内容 | 考核项目 | 评分标准 | 评分结果 | 单项分值 | 单项得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 受限空间中毒事故应急救援 |  |  |  |  |
| 1 | 接受应急救援任务 | 队长在接通电话后20秒内，集合队伍，填写《应急救援信息报告表》 | 接通电话后20秒内，是否按响集合铃 | 计算机评分 | 0.1 |  |
|  |  |  | 《应急救援信息报告表》空缺项是否填错 | 计算机评分 | 0.4 |  |
| 2 | 指挥应急救援 | 队伍出警，队长查验队伍人员数量和身体状况 | 是否按响出警铃 | 计算机评分 | 0.1 |  |
|  |  |  | 队长是否口呼或错误口呼“集合” | 是 □ 否 □ | 0.06 |  |
|  |  |  | 是否检查人员数量和身体状况 | 是 □ 否 □ | 0.06 |  |
|  |  | 队长布置救援任务 | 时间是否口呼或错误口呼 | 是 □ 否 □ | 0.04 |  |
|  |  |  | 事故地点是否口呼或错误口呼 | 是 □ 否 □ | 0.04 |  |
|  |  |  | 事故企业名称是否口呼或错误口呼 | 是 □ 否 □ | 0.04 |  |
|  |  |  | 被困人员信息是否口呼或错误口呼 | 是 □ 否 □ | 0.04 |  |
|  |  |  | 事故类型是否口呼或错误口呼 | 是 □ 否 □ | 0.04 |  |
|  |  |  | 是否下达救援指令 | 是 □ 否 □ | 0.06 |  |
|  |  |  | 队员是否口呼或错误口呼 | 是 □ 否 □ | 0.02 |  |
| 3 | 确认现场环境安全 | 队长指挥队员确认现场环境安全 | 封闭救援区域、确认现场安全、安全防护用品的检查和穿戴，以上3项是否口呼或错误口呼 | 是 □ 否 □ | 0.21 |  |
|  |  |  | 警戒线是否拉或错拉 | 计算机评分 | 0.11 |  |
|  |  |  | 安全告知牌是否竖立或错误竖立 | 计算机评分 | 0.11 |  |
|  |  |  | “现场环境安全”是否口呼或错误口呼 | 是 □ 否 □ | 0.07 |  |
| 4 | 三脚架的检查与搭设 | 三脚架的搭设 | 三脚架搭设是否规范 | 是 □ 否 □ | 1.2 |  |
|  |  | 三脚架的检查 | 手指指的位置与口呼内容是否一致 | 是 □ 否 □ | 0.3 |  |
|  |  |  | 是否进行5项口呼 | 是 □ 否 □ | 0.5 |  |
| 5 | 防护用品穿戴 | 选取防护用品 | 装备是否少选或错选 | 计算机评分 | 0.17 |  |
|  |  | 穿戴防护用品 | 安全帽是否穿戴 | 是 □ 否 □ | 0.2 |  |
|  |  |  | 安全帽穿戴是否规范 | 是 □ 否 □ | 0.2 |  |
|  |  |  | 全身式安全带是否穿戴 | 是 □ 否 □ | 0.3 |  |
|  |  |  | 全身式安全带穿戴是否规范 | 是 □ 否 □ | 0.3 |  |
|  |  |  | 手套是否穿戴 | 是 □ 否 □ | 0.1 |  |
|  |  |  | 手套穿戴是否规范 | 是 □ 否 □ | 0.1 |  |
|  |  |  | 防爆头灯是否穿戴或穿戴错误 | 是 □ 否 □ | 0.1 |  |
|  |  |  | 对讲机是否穿戴或穿戴错误 | 是 □ 否 □ | 0.1 |  |
|  |  |  | 便携式气体检测仪是否穿戴或穿戴错误 | 是 □ 否 □ | 0.25 |  |
|  |  |  | 长管呼吸器穿戴是否不规范 | 是 □ 否 □ | 0.34 |  |
|  |  |  | 气源开关是否打开 | 计算机评分 | 0.34 |  |
| 6 | 通风及气体检测 | 对受限空间进行通风 | 是否打开轴流式通风机开关 | 计算机评分 | 0.7 |  |
|  |  |  | 是否将通风机风管伸入底部 | 计算机评分 | 0.3 |  |
|  |  | 检测受限空间上中下三个部位的气体种类及含量 | 是否佩戴长管呼吸器，检测时头部是否远离受限空间口 | 是 □ 否 □ | 0.4 |  |
|  |  |  | 上中下气体含量是否检测 | 计算机评分 | 0.24 |  |
|  |  |  | 上中下气体种类及含量是否口呼 | 是 □ 否 □ | 0.12 |  |
|  |  |  | 上中下三个部位是否正确判断气体合格性 | 计算机评分 | 0.24 |  |
| 7 | 进入受限空间实施应急救援 | 队长指挥队员下井 | 进入受限空间是否使用或错误使用三脚架 | 是 □ 否 □ | 0.3 |  |
|  |  |  | 是否询问了解应急预案 | 是 □ 否 □ | 0.1 |  |
|  |  |  | 是否打开头灯 | 计算机评分 | 0.1 |  |
|  |  | 寻找被困者准备采取救援 | 是否口呼：报告队长，我已到达底部，底部光线较暗，开始寻找被困者 | 是 □ 否 □ | 0.1 |  |
|  |  |  | 是否口呼：“报告队长，已经找到被困者，目前尚有呼吸和心跳，准备采取救援” | 是 □ 否 □ | 0.1 |  |
|  |  | 使用对应物品对被困者进行救援，并通过三脚架将被困者救出受限空间 | 是否给被困者佩戴防护面罩或佩戴错误 | 是 □ 否 □ | 0.4 |  |
|  |  |  | 佩戴好后是否打开供气阀门 | 是 □ 否 □ | 0.5 |  |
|  |  |  | 是否给被困者穿戴三角拯救带或穿戴不规范 | 是 □ 否 □ | 0.7 |  |
|  |  |  | 是否口呼：报告队长，已经完成对被困者的连接，请进行提升 | 是 □ 否 □ | 0.1 |  |
|  |  |  | 救出后是否放置到指定区域 | 是 □ 否 □ | 0.1 |  |
|  |  |  | 是否通过三脚架将被困者救出或错误使用三脚架 | 是 □ 否 □ | 0.3 |  |
|  |  |  | 在受限空间内救援时，未经裁判同意，是否摘掉安全帽 | 是 □ 否 □ | 0.2 |  |
|  |  |  | 在受限空间内救援时，未经裁判同意，是否摘掉长管呼吸器 | 是 □ 否 □ | 0.3 |  |
|  |  |  | 是否通过三脚架或错误使用三脚架将救援队员拉升出来 | 是 □ 否 □ | 0.3 |  |
|  |  |  | 模拟人头部肢体是否磕碰受限空间管壁 | 是 □ 否 □ | 0.4 |  |
|  |  |  | 救援过程中是否存在对模拟人踩踏、骑坐等暴力行为 | 是 □ 否 □ |  |  |
| 8 | 现场整理 | 恢复现场，撤除警戒 | 警戒线是否复位、通风机是否关闭、防爆头灯是否关闭、防护用品柜里的物品是否放回 | 计算机评分 | 0.42 |  |
|  |  |  | 三脚架是否收起放回原位 | 计算机评分 | 0.08 |  |
| 9 | 撤离申请表的填写 | 填写撤离申请表 | 接受任务来源是否选择或错误选择 | 计算机评分 | 0.1 |  |
|  |  |  | 撤离原因选择是否错误 | 计算机评分 | 0.1 |  |
|  |  |  | 搜索受困者数量填写是否错误 | 计算机评分 | 0.1 |  |
|  |  |  | 救出受困者数量填写是否错误 | 计算机评分 | 0.1 |  |
|  |  |  | 现场状况选择是否错误 | 计算机评分 | 0.1 |  |

总分：

判员签字：                                           操作员签字：

本模块任务中语音口呼是否正确、工具取用是否正确、气体检测、穿戴是否合格、被困人员碰撞检测全部采用自动检测判别，通过软件系统和实物平台相连，数据自动收集记录，接受和撤离信息报告表均在系统内填写完成！

全国职业院校技能大赛

赛题（第四套）

赛项名称：          生产事故应急救援

英文名称： Emergency rescue of production accidents

赛项组别：            高等职业教育

赛项编号：               GZ005

目录

类型一	1

表1 单选题	1

表2 多选题	17

表3 是非题	21

类型二	24

表4  赛项技能模块汇总	24

表5  模块2任务分解	26

表5  模块3任务分解	30

类型三	33

表6   任务2-1生产事故危险源辨识与隐患排查  考评任务分解表	33

表6   任务2-2生产事故预防能力 考评任务分解表	76

表6   任务2-3生产事故应急救援方案 设计任务分解	89

表6   任务3-1接警与准备任务分解	93

表6   任务3-2火灾事故应急救援任务分解	97

表6   任务3-3有限空间中毒事故应急救援任务分解	101

表6  任务3-4建筑坍塌事故应急救援任务分解	110

# 类型一

- 考查学生对应专业课程的基本知识、基本技能和基本素养。

## 表1 单选题

| 赛项名称 | 生产事故应急救援 | 英语名称 | Emergency rescue of production accidents |
| --- | --- | --- | --- |
| 赛项编号 | GZ005 | 归属产业 | 制造业 |
| 赛项组别 |
| 中职组 | 高职组 |
| □学生组 (教师组 □师生联队试点赛项 | (学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 |
| 题目类型 | (单选题 (多选题 (是非题 |
| 题目内容 | 题目选项 | 题目答案 | 难度系数 |
| 1.( ）是对本单位的安全生产工作提出建议的权利。 | A.建议权 B.检举权 C.合理拒绝权 D.其他选项均不正确 |  | 0.5±0.05 |
| 2.《安全生产法》规定，生产经营场所和员工宿舍应当设有符合（ ）要求、标志明显、保持畅通的出口。 | A.紧急疏散 B.通风 C.建筑规范 D.其他选项均不正确 |  | 0.4±0.05 |
| 3.安全生产管理中，（ ）属于安全生产法律法规的范畴。 | A. 《安全生产法》 B. 《刑法》 C. 《合同法》 D. 《土地法》 |  | 0.6±0.05 |
| 4.安全生产规程是企业安全生产管理的基础，（ ）不属于安全规程的内容。 | A. 生产设备的安全操作规程 B. 灭火器材的使用规程 C. 职工作业的时间安排 D. 企业的用电管理规程 |  | 0.6±0.05 |
| 5.安全生产技术中，应急救援法律法规的基本原则是（ ）。 | A. 预防为主、综合治理 B. 救援第一、安全第二 C. 救援先行、防范为辅 D. 没有固定原则 |  | 0.6±0.05 |
| 6.安全生产中，（ ）属于避险措施。 | A. 制定应急预案 B. 进行安全巡检 C. 定期进行安全培训 D. 购买安全保险 |  | 0.6±0.05 |
| 7.安全生产中，（ ）属于职业精神的表现。 | A. 安全检查 B. 安全演练 C. 安全考核 D. 安全知识培训 |  | 0.6±0.05 |
| 8.按照生产过程危险和有害因素分类方式，机械、设备、设施、材料等方面存在的危险和有害因素属于（ ) | A.环境因素 B.物的因素 C.人的因素 D.其他选项均不正确 |  | 0.6±0.05 |
| 9.爆炸可产生多种破坏效应，其中最危险、破坏力最强的是（ ) | A.冲击波超压 B.能见度降低 C.噪音 D.其他选项均不正确 |  | 0.5±0.05 |
| 10.操作技工张某，在工作时，不小心被腐蚀性液体溅到了皮肤上，此时正确的处理方法是（ )。 | A.干布抹去 B.清水冲洗 C.包扎患处 D.医生治疗 |  | 0.6±0.05 |
| 11.除剧毒、有毒或腐蚀性、刺激性的液体外的其它 液体，在污染范围不明情况下，初始隔离至少50m,下风向疏散至少（ ) m。 | A.100 B.300 C.500 D.700 |  | 0.8±0.05 |
| 12.电气设备发生火灾时，在未断电的情况下，不能使用（ ）进行灭火。 | A.干粉灭火器 B.化学泡沫灭火器 C.二氧化碳灭火器 D.其他选项均不正确 |  | 0.6±0.05 |
| 13.对高温的防护方法错误的是（ )。 | A.与高温的物体要保持一定的安全距离 B.向烧红的高温金属物件射水时，要拉下面罩和披肩，采用低姿 C.在高温环境中由于目前装备齐全，作战时间可坚持长久些 D.使用机械破拆工具切割金属时，必须保护好眼睛 |  | 0.8±0.05 |
| 14.对火焰的防护方法表述错误的是（ )。 | A.扑救易燃液体火灾时，消防员宜在流淌的易燃液体中行走搅动，使泡沫覆盖充分 B.扑救室内火灾开门前，可用手背先测试房门表面温度，再慢慢打开一条门缝 C.建设消防梯登高灭火时，要避开喷火的窗口 D.扑救封舱灭火的门或盖时，消防人员要站在开启部位的一侧 |  | 0.9±0.05 |
| 15.对浓烟、缺氧的防护方法错误的是（ )。 | A.消防人员进入浓烟、缺氧环境实施火灾侦察、灭火或救人时，必须由两人组成 B.进攻起点位置，要有一名指挥员具体负责内攻安全行动的组织和实施 C.要仔细检查空（氧）气呼吸器、照明、通信、呼救等装备是否齐全完好 D.要系好安全联络绳，防止迷失方向 |  | 0.8±0.05 |
| 16.发生中毒事故，需戴（ ）进入抢救，并至少有一人在外做联络工作。 | A.防毒面具 B.防爆对讲机 C.空气呼吸器 D.防爆工具 |  | 0.8±0.05 |
| 17.发现人员触电，首先应采取的措施是（ ) | A呼叫救护人员 B进行人工呼吸 C切断电源或使伤者脱离电源 D其他选项均不正确 |  | 0.6±0.05 |
| 18.个人洗消帐篷的维护保养及注意事项描述错误的 是（ )。 | A.尽量选择磨损较小的场地搭设 B.帐篷存放2年后，需要整体检查 C.使用中性温和的肥皂清洗 D.为利于废水的排出，在保障安全稳定的前提下，帐篷最好搭设在稍有斜度的地面上。 |  | 0.8±0.05 |
| 19.根据《安全生产法》，生产经营单位应当建立( )，如实记录安全生产教育和培训时间、内容、参加人员及考核结果等情况。 | A.安全生产教育和培训档案 B.安全生产教育档案 C.安全生产培训档案 D.其他选项均不正确 |  | 0.6±0.05 |
| 20.根据《安全生产法》，生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的（ )。 | A.安全生产宣传标语 B.安全警示标志 C.安全说明 D.其他选项均不正确 |  | 0.6±0.05 |
| 21.根据《安全生产法》，生产经营单位应向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的（ )，防范措施以及事故应急措施。 | A.技术难点 B.危险因素 C.专业知识 D.其他选项均不正确 |  | 0.5±0.05 |
| 22.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，划分生产安全事故等级的主要依据是人员伤亡或（ )。 | A.直接经济损失 B.间接经济损失 C.社会影响范围 D.其他选项均不正确 |  | 0.5±0.05 |
| 23.工业的通风防毒工程必须遵守的重要准则是 ( )。 | A.密闭一通风排毒系统 B.正确地选择气体的净化和回收利用方法 C.无害化排放 D.就地密闭、就地排出、就地净化 |  | 0.6±0.05 |
| 24.工业的无害化排放是通风防毒工程必须遵守的重要准则。下列方法中，不适用于有害气体无害化净化的是（ )。 | A.吸附法 B.燃烧法 C.静电法 D.稀释法 |  | 0.6±0.05 |
| 25.关于个人防护的要求，不适宜的为（ )。 | A.接触有毒粉尘时，作业人员应穿防尘工作服，戴机械过滤式防毒口罩 B.接触有毒烟雾时，作业人员应戴化学过滤式防毒口罩或面罩 C.接触强酸、强碱时，作业人员应穿耐酸、耐碱工作服 D.其他选项均不正确 |  | 0.6±0.05 |
| 26.过滤式防毒面具适用于空气中氧含量大于（ ）,有毒气体浓度小于（ ）的环境使用。 | A.18% 2% B.21% 2% C.18% 3% D.21% 2% |  | 0.6±0.05 |
| 27.火灾现场寻找被困人员的方法不包括（ )。 | A.询问知情人 B.让刚脱离火险场所的人员返回火场内寻找 C.主动呼喊被困人员 D.其他选项均不正确 |  | 0.5±0.05 |
| 28.进入危险化学品泄露事故现场，重危区作业人员必须着（)，轻危区作业人员应当着（ )。 | A.一级防化服、二级防化服 B.二级防护服、三级防化服 C.三级防化服、四级防化服 D.四级防化服、特级防化服 |  | 0.6±0.05 |
| 29.进入重度化学灾害现场前要对内置式重型防化服的（ )进行检查。 | A.防刺穿性 B.密封性 C.抗拉性 D.防腐蚀性 |  | 0.6±0.05 |
| 30.静电最为严重的危险是（ ) | A妨碍生产 B静电电击 C引起火灾与爆炸 D其他选项均不正确 |  | 0.4±0.05 |
| 31.煤矿事故灾难预防中，（）措施属于灾难性事故的避免措施。 | A. 定期进行安全检查和隐患排查 B. 定期组织应急演练 C. 严格执行安全操作规程 D. 组织开展职工安全培训 |  | 0.6±0.05 |
| 32.生产经营活动中，对于本单位安全生产工作存在的问题，从业人员不享有（ ）权利。 | A.建议 B.控告 C.指挥 D.其他选项均不正确 |  | 0.4±0.05 |
| 33.使用长管面具时严禁折压软管，应将吸入口置于上风，无毒气来源且空气新鲜的地方，管长度不得超过（ ）米，并定期进行气密检查。 | A.10 B.15 C.20 D.25 |  | 0.6±0.05 |
| 34.事故发生单位负责人接到事故报告后，应当立即启动事故相应应急预案，或者采取有效措施，( )，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。 | A.撤离设备 B.撤离现场 C.组织抢救 D.其他选项均不正确 |  | 0.5±0.05 |
| 35.事故隐患分为一般事故隐患和（ ）事故隐患。 | A.重大 B.极大 C.特大 D.其他选项均不正确 |  | 0.4±0.05 |
| 36.受限空间内涂刷具有挥发性溶剂的涂料时，应做( ）分析，并采取强制通风措拖。 | A.定时 B.连续 C.色谱 D.取样 |  | 0.8±0.05 |
| 37.覃某在某企业工作6年，辞职前10天，经体检患有矽肺病。覃某因患（ ）依法享受国家规定的职业病待遇。 | A.工伤职工 B.接触有毒有害的劳动者 C.职业病 D.接触有害作业的工人 |  | 0.6±0.05 |
| 38.通风防毒工程的一个重要的技术准则是（ )。 | A.工业的无害化排放 B.生产过程密闭化、自动化 C.就地密闭、就地排除、就地净化 D.无毒、低毒代替有毒、高毒 |  | 0.6±0.05 |
| 39.危险化学品槽车泄漏事故处置程序与措施为( )。 | A.接警出动、侦察检测、设立警戒、救生排险、现场急救、清理移交 B.接警出动、个人防护、现场询情、侦察检测、设立警戒、疏散人员、排除险情、洗消处理和清理移交 C.接警出动、现场侦检、设立警戒、开展人员救助、排除险情搞好保障、清理移交 D.接警出动、个人防护、现场询情、侦察检测、设立警戒、疏散救生、排除险情、现场急救、搞好保障、清理移交 |  | 0.6±0.05 |
| 40.消防人员、事故处置人员必须着避火服、进入火区着（ )，以防被火烧伤。 | A.隔热服 B.防辐射服 C.防静电服 D.防酸碱服 |  | 0.8±0.05 |
| 41.有毒有害物质沾染皮肤时，应立即去除衣物，用大量的水进行冲洗（ ）分钟、彻底洗消，情况严重或沾染强腐蚀性和剧毒物质必须及时就医。 | A.5 B.10 C.15 D.20 |  | 0.6±0.05 |
| 42.遇到煤矿事故时，（ ）属于自救措施。 | A. 向上级汇报事故情况 B. 制定事故应急救援方案 C. 尽量保持冷静，尽量自救 D. 疏散人员，保护现场 |  | 0.6±0.05 |
| 43.在爆炸性混合气体中加入惰性气体，当惰性气体的浓度增加到某一数值时，( )。 | A.爆炸上、下限差值为常数，但不为零 B.爆炸上、下限趋于一致 C.爆炸上限不变，下限增加 D.爆炸下限不变，上限减小 |  | 0.6±0.05 |
| 44.在毒性气体浓度高，毒性不明或缺氧的可移动性作业环境中应选用（ )。 | A.双管式防毒口罩 B.供氧式呼吸器 C.面罩式面具 D.单管式防毒口罩 |  | 0.8±0.05 |
| 45.在密闭场所作业（氧气浓度为18%，有毒气体超标并空气不流通）时，应选用的个体防护用品为( ) | A.防毒口罩 B.有相应滤毒的防毒口罩 C.供应空气的呼吸保护器 D.防尘口罩 |  | 0.6±0.05 |
| 46.在狭小空间长时间作业，无法使用个人携帯式空气呼吸器时，应使用（ ) | A.移动式供气源 B.氧气呼吸器 C.强式送风器 D.过滤式防毒面具 |  | 0.6±0.05 |
| 47.在灾区中使用正压氧气呼吸器时，自动排气不排气的处理方法是（ )。 | A.更换膜片 B.更换排气座 C.更换排气弹簧 D.使用手补向储气囊（舱）充气开启排气 |  | 0.6±0.05 |
| 48.在职业行为规范中，（ ）是职工应遵守的行为。 | A. 违规操作 B. 疏于职守 C. 懒散敷衍 D. 遵守安全操作规程 |  | 0.6±0.05 |
| 49.自救器是一种井下小型便携式的（ ）设备。 | A.护耳器 B.防毒呼吸 C.瓦斯测试 D.其他选项均不正确 |  | 0.8±0.05 |
| 50.作为人体防静电的措施之一是（ )。 | A.应穿戴防静电工作服，鞋和手套 B.应注意远离水、金属等导体 C.应定时检测静电 D.其他选项均不正确 |  | 0.8±0.05 |
| 51.根据《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》关于危险化学品单位重大危险源安全管理的说法，正确的是（ ）。 | A.一级重大危险源记录电子数据的保存时间，应当不少于20天 B.涉及剧毒气体的重大危险源，应当至少配备一套气密型化学防护服 C.重大危险源专项应急预案的演练，应当每两年至少进行一次 D.重大危险源中储存剧毒物质的场所或者设施应当设置视频监控系统 |  | 0.4±0.05 |
| 52.根据《安全生产培训管理办法》，矿山新招井下作业人员，除按照规定进行安全培训外，还应当在有经验的职工带领下至少实习（ ）后，方可独立上岗作业。 | A.1个月 B.3个月 C.2个月 D.6个月 |  | 0.6±0.05 |
| 53.根据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》，由生产经营单位（ ）组织制定和实施重大事故隐患治理方案。 | A.安全生产管理机构 B.安全生产管理机构负责人 C.主要负责人 D.车间、分厂、区队等负责人 |  | 0.6±0.05 |
| 54.《关于推进城市安全发展的意见》中指出，建立城市安全风险信息管理平台，绘制“红、橙、黄、（）”四色等级安全风险空间分布图。 | A.黑 B.蓝 C.白 D.其他选项均不正确 |  | 0.8±0.05 |
| 55.《安全生产法》 从业人员在（）过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。 | A.作业 B.设计 C.救援 D.管理 |  | 0.6±0.05 |
| 56.噪声对人体中枢神经系统的影响是（）。 | A.心跳加快 B.血管痉挛 C.头脑皮层兴奋，抑制平衡失调 D.其他选项均不正确 |  | 0.6±0.05 |
| 57.突发事件应对工作实行（）的原则 | A.预防为主、防消结合 B.以防为主、以消为辅 C.集中兵力打歼灭战 D.预防为主、预防与应急相结合 |  | 0.8±0.05 |
| 58.新修改的《中华人民共和国安全生产法》；2021年6月10日发布，于2021年（）月1日实施。 | A.6 B.8 C.9 D.10 |  | 0.8±0.05 |
| 59.应急预案演练是应急管理的基础工作，是检验和提升应急救援预案科学性和有效性的重要措施。根据《生产安全事故应急预案管理办法》，关于应急预案演练的说法，正确的是（ ）。 | A.旅游景区应当每半年至少组织一次应急预案演练 B.应急管理部门应当至少每年组织一次应急预案演练 C.矿山企业应当至少每年组织一次应急预案演练 D.建筑企业每2年至少组织一次应急预案演练 |  | 0.8±0.05 |
| 60.根据《危险化学品安全管理条例》，生产、储存危险化学品的企业，应当委托具备国家规定资质条件的机构，对本企业安全生产条件每（ ）进行一次安全评价。 | A.3年 B.6个月 C.1年 D.2年 |  | 0.8±0.05 |

## 表2 多选题

| 赛项名称 | 生产事故应急救援 | 英语名称 | Emergency rescue of production accidents |
| --- | --- | --- | --- |
| 赛项编号 | GZ005 | 归属产业 | 制造业 |
| 赛项组别 |
| 中职组 | 高职组 |
| □学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 | (学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 |
| 题目类型 | (单选题 (多选题 (是非题 |
| 题目内容 | 题目选项 | 题目答案 | 难度系数 |
| 1.安全防护用品选用的原则是（）。 | A.根据国家标准选用 B.防护用品的防护性能适用于生产岗位有害因素的存在形式、性质、浓度等 C.穿戴要舒适方便，不影响工作 D.根据行业标准选用 E.依据穿戴舒适性选用 |  | 0.6±0.05 |
| 2.处置液氯泄漏事故时，对个人防护的要求是（）。 | A.进入毒区的抢险人员要精干 B.戴正压自给式呼吸器 C.穿着一般消防防护服 D.穿着密封式消防防化服 E.戴安全帽 |  | 0.5±0.05 |
| 3.隔热服有以下情形之一的应作退役处理（）。 | A.执勤满三年的 B.表面有破损，铝箔层大面积离层、脱落的 C.外层粘有无法去除的污渍及化学品残留物，影响使用的 D.辅件损坏无法修复的 E.表面有尘土，看起来比较脏 |  | 0.6±0.05 |
| 4.根据《重大危险源辨识》标准，与重大危险源有关的物质种类有（）。 | A.爆炸性物质 B.易燃物质 C.活性化学物质 D.有毒物质 E.超高超重 |  | 0.5±0.05 |
| 5.关于应急救援法律，（）说法正确的是。 | A.应急救援法律是指关于应急救援的国家法律法规 B.应急救援法律规定了应急救援工作的基本原则和管理制度 C.应急救援法律只适用于自然灾害，不适用于事故灾害 D.应急救援法律只适用于政府部门，不适用于企业单位 E.应急救援法律是可选性的，企业单位可以选择是否遵守 |  | 0.4±0.05 |
| 6.呼救器有以下情形之一的应作退役处理（）。 | A.执勤满四年的 B.壳体发生裂痕，无法更换的 C.功能达不到使用要求，无法修复的 D.其他选项均不正确 E..外层严重破损 |  | 0.6±0.05 |
| 7.化学事故 A 级防护器材的配备包括（）。 | A.完全封闭的防化学品的服装、靴子和手套 B.一套隔绝式呼吸防护装置 C.防化学品的服装 D.过滤式呼吸器 E.安全帽 |  | 0.4±0.05 |
| 8.煤矿事故灾难预防的措施包括（）。 | A.煤矿安全监管制度的完善 B.安全生产检查和评估 C.安全生产宣传教育和培训 D.安全生产设施设备的完善 E.安全生产标准的制定和执行 |  | 0.8±0.05 |
| 9.以下（ ）措施有助于提高煤矿安全生产水平。 | A.安全生产法律法规的遵守 B.工作纪律和安全操作规程的遵守 C.个人卫生和健康管理 D.诚实守信、勤勉工作 E.在工作期间与同事谈笑风生。 |  | 0.3±0.05 |
| 10.以下属于常用的典型的安全评价方法有预先危险分析法、（）。 | A.火灾爆炸指数法 B.故障树分析法 C.作业条件危险性评价法 D.事故树分析法 E.调查表法 |  | 0.6±0.05 |

## 表3 是非题

| 赛项名称 | 生产事故应急救援 | 英语名称 | Emergency rescue of production accidents |
| --- | --- | --- | --- |
| 赛项编号 | GZ005 | 归属产业 | 制造业 |
| 赛项组别 |
| 中职组 | 高职组 |
| □学生组 (教师组 □师生联队试点赛项 | (学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 |
| 题目类型 | (单选题 (多选题 (是非题 |
| 题目内容 | 题目答案 | 难度系数 |
| 职业健康检查费用由劳动者自己承担。（） | (正确 (错误 | 0.4±0.05 |
| 生产作业场所加强通风、隔离，可降低有毒有害气体的浓度。（） | (正确 (错误 | 0.4±0.05 |
| 任何电气设备在未验明无电之前，一律认为有电。 （） | (正确 (错误 | 0.4±0.05 |
| 安全生产技术与管理是煤矿安全生产的重要组成部分。（） | (正确 (错误 | 0.5±0.05 |
| 在煤矿安全生产技术与管理中，安全规程是最基本的要求。（） | (正确 (错误 | 0.6±0.05 |
| 职业健康监护应做好接触职业病危害因素人员职业健康检查和岗位调整工作。（） | (正确 (错误 | 0.6±0.05 |
| 当打开房间时闻到煤气气味时应立即打开门窗通风。（） | (正确 (错误 | 0.4±0.05 |
| 管理者的失职行为属于不安全行为。（） | (正确 (错误 | 0.6±0.05 |
| 安全风险评估中，风险值的大小由危险源失控引发事故的损失来衡量。（） | (正确 (错误 | 0.8±0.05 |
| 非故意违章行为不属于不安全行为。（） | (正确 (错误 | 0.5±0.05 |
| 重大危险源分为生产场所重大危险源和贮存区重大危险源两种。（） | (正确 (错误 | 0.6±0.05 |
| 事故应急救援预案的制定与更新至少每三年更新一次。（） | (正确 (错误 | 0.8±0.05 |
| 创伤出血的急救原则：将出血部位抬高，尤其是四肢出血。（） | (正确 (错误 | 0.6±0.05 |
| 高层楼着火后，楼上的人要马上乘电梯逃离。（） | (正确 (错误 | 0.4±0.05 |
| 用过的二氧化碳吸收剂，通过烘干后，可以再用。（） | (正确 (错误 | 0.4±0.05 |
| 根据《煤矿安全规程》第206条规定：对不具备保护层开采条件的突出厚煤层，利用上分层或者上区段开采后形成的卸压作用保护下分层或者下区段时，应当依据实际考察结果来确定其有效保护范围。 | (正确 (错误 | 0.4±0.05 |
| 氧气呼吸器的氧气瓶管理，必须执行国家和行业标准规定，防油、防火、防震、防高温，做到安全使用。（） | (正确 (错误 | 0.6±0.05 |
| 矿井必须按规定提取安全培训经费，做到专款专用。（） | (正确 (错误 | 0.4±0.05 |
| 救援过程中,救援人员在做好自身防护的基础上,应快速实施救援,控制事故发展。（） | (正确 (错误 | 0.4±0.05 |
| 发生火灾时，基本的正确应变措施是：发出警报，疏散，在安全情况下设法扑救。 （） | (正确 (错误 | 0.4±0.05 |

# 类型二

考查学生综合运用基本概念、理论、技能的能力，综合应用能力、创新精神和职业能力等内容。

## 表4  赛项技能模块汇总

| 赛项名称 | 生产事故应急救援 | 英语名称 | Emergency rescue of production accidents |
| --- | --- | --- | --- |
| 赛项编号 | GZ005 | 归属产业 | 制造业 |
| 赛项组别 |
| 中职组 | 高职组 |
| □学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 | ☑学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 |
| 模块数量 |  |
| 模块序号 | 技能竞赛内容 | 技术技能要点 | 专业知识能力要求 | 对应核心课程 | 权重占比 （%） | 竞赛时间 （min） | 评分方法 |
| 模块1 | 生产安全应急理论知识检测 | 应急安全法律法规、安全管理、现场急救、防火防爆、化工安全、矿山安全等知识。 | 熟悉应急安全法律法规； 具有应急安全管理理念； 具有一定的事故预防和应急救援基本专业知识。 | 安全管理、应急救援技术、化工安全生产技术、防火与防爆技术、应急风险评估、 矿井智能通风与安全等 | 20 | 50 | 机考评分 |
| 模块2 | 生产事故防控能力考评 | 生产事故危险源辨识与隐患排查能力； 生产事故预防能力； 生产事故应急救援方案设计。 | 具有生产事故危险源辨识与隐患排查能力； 具有生产事故预防能力； 具有生产事故应急救援方案设计能力。 | 安全管理、安全评价技术、防火与防爆技术、化工安全与环保、化工应急管理等 | 30 | 200 | 机考评分 |
| 模块3 | 典型生产事故应急救援实践操作 | 接警与应急准备； 火灾事故应急救援； 建筑坍塌是国际应急救援； 有限空间中毒事故应急救援。 | 具有闻警出动和应急准备能力； 具有火灾事故应急救援能力； 具有建筑坍塌事故应急救援能力； 具有有限空间中毒事故应急救援能力。 | 火灾救援技术、应急救援技术、建筑坍塌救援技术、危险化学品事故救援技术、火灾扑救安全与救护 | 50 | 150 | 过程评分 |

（注：评分方法分为机考评分、过程评分和结果评分三类，可选填）

## 表5  模块2任务分解

| 模块序号 | 模块2 | 对应赛项编号 | GZ005 |
| --- | --- | --- | --- |
| 模块名称 | 生产事故防控能力考评 | 子任务数量 | 3 |
| 竞赛时间 | 总时间200分钟 |
| 任务描述 | 生产事故危险源辨识与隐患排查、八大高危作业安全监护、生产事故应急救援方案设计 |
| 职业要素 | (基本专业素养 (专业实践技能 协调协作能力 持续发展能力 |
| 具体任务要求 | 子任务序号 | 任务要求 | 操作过程 | 考核点 | 评价标准 |
|  | 子任务2-1 | 生产事故危险源辨识与隐患排查 | 1.风险分级管控（4选3）： （1）加油站场景 （2）危险化学品仓库场景 （3）基坑工程场景 （4）冲压车间场景； 2.生产现场隐患排查（行业3选1，行业内3选1）： （1）化工行业 a.管道施工隐患排查 b.仓储区隐患排查 c.罐区隐患排查； （2）机械加工行业 a.冲压车间隐患排查 b.喷涂车间隐患排查 c.加工车间隐患排查； （3）建筑施工行业 a.建筑二次结构隐患排查 b.主体结构隐患排查 c.基坑工程隐患排查； 3.特殊作业现场隐患排查（8选1）： （1）高处作业隐患排查 （2）受限空间作业隐患排查 （3）动火作业隐患排查 （4）临时用电作业隐患排查 （5）盲板抽堵作业隐患排查 （6）吊装作业隐患排查 （7）动土作业隐患排查 （8）断路作业隐患排查； 4.公共场所隐患排查（3选1）： （1）加油站隐患排查 （2）社区隐患排查 （3）学校隐患排查； 5.隐患台账处理。 | 风险分级管控与隐患排查能力 | 总分10分，详情见表6 |
|  | 子任务2-2 | 生产事故预防能力考评 | 在虚拟3D场景中选择下列八大作业中的一个作业进行安全监护 1.动火作业安全监护 2.受限空间作业安全监护 3.高处作业安全监护 4.盲板抽堵作业安全监护 5.吊装作业安全监护 6.临时用电作业安全监护 7.动土作业安全监护 8.断路作业安全监护作业的安全监护 | 1.动火作业安全监护相关知识； 2.受限空间作业安全监护相关知识； 3.高处作业安全监护相关知识； 4.盲板抽堵作业安全监护相关知识； 5.吊装作业安全监护相关知识； 6.临时用电作业安全监护相关知识； 7.动土作业安全监护相关知识； 8.断路作业安全监护作业的安全监护相关知识。 | 总分10分，详情见表6 |
|  | 子任务2-3 | 生产事故应急救援方案设计 | 1.依据现场抽签确定的图纸、文字标准及误差要求，完成应急救援地形的编辑任务； 2.在完成地形编辑后，按照提示模拟摆放事故、伤员位置； 3.并根据设计的应急救援基地，确定应急救援路线； 4.救援灾情分析包括灾害类型判断、灾害地点、灾情波及范围、被困人员数量、灾情发展趋势预测； 5.救援措施设计包括救援任务、救援路线规划、救援顺序、救援拟采取的方法、救援保障。 | 1.应急救援地形的编辑任务完成情况； 2.按照提示模拟摆放事故、伤员位置等完成情况； 3.能够根据设计的应急救援基地确定应急救援路线； 4.能够正确进行救援灾情分析； 5.能够合理设计救援措施。 | 总分10分，详情见表6 |
| 赛项技术规范 | 涉及专业教学要求 | 《高等职业学校安全技术与管理专业教学标准》《高等职业学校应急救援技术专业教学标准》《高等职业学校化工安全技术专业教学标准》《高等职业学校通风技术与安全管理专业教学标准》 |
|  | 遵循国家标准和行业标准 | 1.《中华人民共和国安全生产法》 2.GB18218-2018《危险化学品重大危险源辨识》 3.GB 50160-2008《石油化工企业设计防火标准》(2018年版) 4.GB 2894-2008《安全标志及其使用导则》 5.GB 30871-2022《危险化学品企业特殊作业安全规范》 6.GB 50058-2014《爆炸危险环境电力装置设计规范》 7.《应急救援员国家职业技能标准（2019年版）》 8.AQ 1008-2007《矿山救护规程》 9.《煤矿安全规程》2022 其他相关法律法规、国家标准、行业标准等 |
| 赛项赛场准备 | 整个赛场面积不小于100㎡；配备能容纳45台相同配置的台式电脑机房不少于2个，每个机房内配有裁判用电脑、打印机等竞赛评判工具。机房周边设有卫生间等，有紧急疏散通道，并在赛场周围设置隔离带；竞赛机房内竞赛用电脑摆放合理，竞赛工位相对独立，确保选手独立开展竞赛，不受外界影响；建议能够同时满足至少60人以上同时在线登录；赛场环境中存在人员密集、车流人流交错的区域，除了设置齐全的指示标志外，须增加引导人员，并开辟紧急通道。 |
| 注意事项 | 4人操作，协同作业，减少操作卡顿，系统死机等异常情况发生 |

## 表5  模块3任务分解

| 模块序号 | 模块3 | 对应赛项编号 | GZ005 |
| --- | --- | --- | --- |
| 模块名称 | 典型生产事故应急救援实践操作 | 子任务数量 | 4 |
| 竞赛时间 | 总时间150分钟 |
| 任务描述 | 接警与准备、火灾事故应急救援、受限空间中毒事故应急救援、建筑坍塌事故应急救援 |
| 职业要素 | 基本专业素养 (专业实践技能 协调协作能力 持续发展能力 |
| 具体任务要求 | 子任务序号 | 任务要求 | 操作过程 | 考核点 | 评价标准 |
|  | 子任务3-1 | 接警与准备 | 救援中心接到事故报警，救援小队进行救援前的准备工作 1.闻警出动 2.应急救援准备 | 1.接警集合 2.向应急救援指挥中心汇报 3.进入灾区装备检查 4.仪器检查 5.正压氧气呼吸器的佩戴 6.正压氧气呼吸器自检内容和程序 7.互检 8.撤出灾区装备齐全 | 总分7分，详情见表6 |
|  | 子任务3-2 | 火灾事故应急救援 | 采用虚实结合方式，火灾场景采用3D虚拟技术某一火灾初期事故场景，要求团队依据不同的火灾生产事故场景进行灭火处理。 1.常见火灾处置。 2.复杂火区气样采集与火灾爆炸风险分析 | 1.常见火灾处置的过程和结果； 2.复杂火区气样采集 3.火灾爆炸风险分析； | 总分10分，详情见表6 |
|  | 子任务3-3 | 受限空间中毒事故应急救援 | 1.接受应急救援任务 2.指挥应急救援 3.确认现场环境安全 4.三脚架的检查与搭设 5.防护用品穿戴 6.通风及气体检测 7.进入受限空间实施应急救援 8.现场整理 9.撤离申请表的填写 | 有限空间事故救援的相关知识。 | 总分13分，详情见表6 |
|  | 子任务3-4 | 建筑坍塌事故应急救援 | 本事故模拟生产经营过程中出现的建筑坍塌事故灾害现场，要求救援人员使用生命探测仪进行全面侦查探测坍塌区域，营救伤员脱离危险区域，进行现场心肺复苏、骨折固定、伤员搬运等技术操作，完成后将生命体征信号及现场情况及时完成上报指挥部。 | 1.坍塌区域生命探测标注，包括大区域探测和小区域探测 2.坍塌区域遇险人员抢救，包括 伤员转移、现场心肺复苏、伤员止血、创伤包扎、伤员骨折固定 | 总分20分，详情见表6 |
| 赛项技术规范 | 涉及专业教学要求 | 《高等职业学校安全技术与管理专业教学标准》《高等职业学校应急救援技术专业教学标准》《高等职业学校化工安全技术专业教学标准》《高等职业学校通风技术与安全管理专业教学标准》 |
|  | 遵循国家标准和行业标准 | 《消防应急救援 作业规程》GB/T 29179-2012 《消防应急救援 技术训练指南》GB/T 29175-2012 《消防应急救援 装备配备指南》GB/T 29178-2012 《消防应急救援通则》GB/T 29176-2012 《消防员现场紧急救护指南》XF/T 968-2011 《应急救援员国家职业技能标准（2019年版）》 《矿山救护规程》AQ 1008-2007 |
| 赛项赛场准备 | 配备8套（6套使用2套备用）应急救援实践操作考评装置，具备以声光电气等形式模拟火灾事故、受限空间中毒事故、建筑坍塌事故等典型生产事故应急救援的真实场景，具备应急救援实践操作功能。 |
| 注意事项 | 4人操作，协同作业。 |

# 类型三

## 表6   任务2-1生产事故危险源辨识与隐患排查  考评任务分解表

| 赛项名称 | 生产事故应急救援 | 英语名称 | Emergency rescue for production accidents |
| --- | --- | --- | --- |
| 赛项编号 | GZ005 | 归属产业 | 制造业 |
| 任务名称 | 危险源辨识与隐患排查 |
| 赛项组别 |
| 中职组 | 高职组 |
| □学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 | ☑学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 |
| 竞赛时间 | 总时间60分钟，其中准备5分钟、实施50分钟、评价5分钟 |
| 任务描述 | 以安全管理人员的角度，进行现场危险源辨识和隐患排查，对作业风险进行分级管控，根据安全检查表进行隐患排查，对发现的安全隐患进行上报与处置 |
| 对应产业 | 制造业 |
| 对应岗位 | 安全管理人员、安全技术人员、应急救援人员 |
| 岗位核心能力 | 1.熟悉国家有关安全生产的法律、法规、规章、规程和国家标准、行业标准。 2.建立、健全安全生产责任制。 3.熟悉本行业的安全生产知识。 4.具备企业管理能力。 5.具备事故应急救援和调查处理的知识。 6.按要求参加各种安全大检查以及其他有关安全生产的工作，保障生产经营单位安全生产，防止和减少各类生产安全事故的发生。 7.必须经过有关主管部门组织的安全生产知识和管理能力的考核合格后，方可任职。 8.事故应急救援和调查处理的能力。 |
| 岗位职务任务书 | 任务名称 | 任务要求 | 操作过程 | 考核点 | 评价标准 |
|  | 危险源辨识 | 危险源辨识 | 从加油站、危险化学品仓库、基坑工程、冲压车间三维场景中抽取1个请辨识场景内的风险点，分析其中的能量源、能量载体，判断可能造成的事故类型。 | 辨识指定区域内的风险点；根据风险点的信息，按照《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-1986）中的20种事故类别的标准名称填写风险点对应的可能事故类型 | 危险源辨识（0.45分） 技术平台随机抽取场景，选手查阅平台给出的参考资料，并在三维虚拟场景中进行漫游，确认场景中危险源状态，并按照题目一一作答，完成危险源辨识工作。 危险源辨识（0.45分） 辨识指定区域内的风险点；根据风险点的信息，按照《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-1986）中的20种事故类别的标准名称填写风险点对应的可能事故类型，错填或未填，每组扣0.15分，扣完为止； |
|  |  | 重大危险源辨识 | 请根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218）的要求，辨识场景内是否存在重大危险源，若存在请确定该重大危险源的级别。 | ①了解重大危险源辨识相关标准； ②掌握对重大危险源进行分级的技能。 | 重大危险源辨识（0.3分）据场景信息及生产资料文件，填写“危险源”，及对应的“实际存在量”、“是否是重大危险源”、“重大危险源等级”，错填或未填，每空扣0.1分，扣完为止。 |
|  |  | 制定《设备设施清单》 | 请结合给出的《安全检查表》，列出场景内的《设备设施清单》。 | 制定《设备设施清单》 ①具备查阅《安全检查表》等安全技术资料的能力； ②掌握《设备设施清单》制定的方法。 | 制定《设备设施清单》（0.15分）结合给定的《安全检查表》，按照给定的表格内容，填写“类别”、“所在位置”、“所属单位”、“是否是特种设备”，每空0.05分，错填或未填均扣分；本题配分0.15分，扣完为止。 |
|  |  | 编制《安全检查表分析（SCL+LEC/SCL+LS ）评价记录》 | 依据《设备设施清单》，按功能或结构划分为若干危险源，对照安全检查表，结合作业条件预先危险分析评价法，进行分析记录，并编制完成以下《安全检查表分析（SCL+LEC/SCL+LS）评价记录》。 | 编制《安全检查表分析（SCL+LEC/SCL+LS）评价记录》 ①具备根据检查标准对检查项目潜在风险进行分析的能力； ②具备运用SCL+LEC/SCL+LS分析法对设备设施存在的风险进行分析的能力。 | 编制《安全检查表分析（SCL+LEC/SCL+LS ）评价记录》（0.9分） 根据已知的“风险点”、“检查项目”、“检查标准”，在场景中漫游，结合有关生产资料，将“潜在风险及主要危害后果”、“现有控制措施”两列中的空白内容补充完整；然后采用作业条件预先危险性分析评价法（LEC）或风险矩阵法（LS）对风险点进行分析，并逐行逐列填入对应的数值，计算得到相应的风险等级数值，并根据风险等级数值判定对应的风险级别，每空0.15分，错填或未填均扣分；本题配分0.9分，扣完为止。 |
|  |  | 编制《工作危害分析（JHA+LEC/JHA+LS ）评价记录》 | 请采用《作业危害分析法（JHA）》对作业进行风险分析，并编制完成《工作危害分析（JHA+LS）评价记录》，作业可在生产资料库中查阅。 | 编制《工作危害分析（JHA+LS）评价记录》 ①具备根据生产资料进行风险点辨识的能力； ②具备运用JHA+LEC分析法对生产活动进行分析的能力。 | 编制《工作危害分析（JHA+LEC/JHA+LS ）评价记录》（0.9分） 根据已知的“作业步骤”、“危险源或潜在事件”，在场景中漫游，结合有关生产资料，填写对应的 “主要后果”，补充“现有控制措施”中的空白内容，采用作业条件预先危险性分析评价法（LEC）或风险矩阵法（LS）对风险点进行分析，并逐行逐列填入对应的数值，计算得到相应的风险等级数值，并根据风险等级数值判定对应的风险级别，每空0.15分，错填或未填均扣分；本题配分0.9分，扣完为止。 ⑥编制《设备设施风险分级管控清单》（0.45分） |
|  |  | 编制《设备设施风险分级管控清单》 | 根据上述分析，编制《设备设施风险分级管控清单》。 | 编制《设备设施风险分级管控清单》 ①具备对风险的危害后果进行分析的能力； ②具备制定管控措施的能力； ③具备设置管控级别及责任人的能力。 | 编制《设备设施风险分级管控清单》（0.45分） 按照《安全检查表分析（SCL+LEC/SCL+LS）评价记录》中的内容，结合生产资料相关文件，从公司级、部门级、车间级、班组级、岗位级中选择对应的“管控级别”，填写对应的“管控责任人”，需具体到人名，且两项需保持逻辑对应，每组“管控级别”与“管控责任人”，0.12分，错填或未填均扣分；本题配分0.45分，扣完为止。 |
|  |  | 编制《作业活动风险分级控制清单》 | 根据上述分析，编制《作业活动风险分级控制清单》。 | 编制《作业活动风险分级控制清单》 ①具备对风险的危害后果进行分析的能力； ②具备制定管控措施的能力； ③具备设置管控级别及责任人的能力。 | 编制《作业活动风险分级控制清单》。（0.45分） 从按照《工作危害分析（JHA+LEC/JHA+LS）评价记录》中的内容，结合生产资料相关文件，从公司级、部门级、车间级、班组级、岗位级中选择对应的“管控级别”，填写对应的“管控责任人”，需具体到人名，且两项需保持逻辑对应，每组“管控级别”与“管控责任人”0.12分，错填或未填均扣分；本题配分0.45分，扣完为止。 |
|  |  | 根据给定的风险判定指标绘制岗位作业风险比较图 | 请根据场景对应布局平面示意图及相关信息，进行风险四色图绘制 | 进行风险四色图绘制 具备根据管控措施、可能产生的后果计算风险等级并绘制四色图的能力。 | 根据给定的风险判定指标绘制岗位作业风险比较图（0.15分） 根据企业相关生产资料，结合给定的风险判定指标，填写题目中的几种作业风险等级数值，系统按照风险等级从高到低排序完成岗位作业风险比较图；每个作业活动对应的风险等级数值为0.03分，错填或未填均扣分，本题配分0.15分，扣完为止。 |
|  |  | 查找岗位风险管控应知应会卡中的错误 | 请查找以下岗位风险管控应知应会卡中的错误。 | 查找岗位风险管控应知应会卡中的错误 具备分析岗位风险并制定预防处置措施的能力。 | 查找岗位风险管控应知应会卡中的错误。（0.25分） 查找给定的岗位风险管控应知应会卡中的5处错误，每处0.05分，找错或未找到均扣分，本题配分0.25分，扣完为止。 |
|  | 生产现场隐患排查 | 检查现场安全防护 | 需要根据现场情况，选择穿戴适用的安全防护用品选择并穿戴适用的安全防护用品并进行自动检测； | 根据现场情况，选择穿戴适用的安全防护用品选择并穿戴适用的安全防护用品，在图像识别平台进行自动识别检测。 | 检查现场安全防护（0.3分） 根据场景任务描述，选择相应的安全防护用品，每错一项扣0.15分，扣完为止。 |
|  |  | 隐患排查 | 使用操作终端在计算机上的三维虚拟场景进行漫游，依据检查条目内容进行隐患排查，并直接对发现的隐患进行登记录入： ①根据检查表信息进行虚拟场景安全检查； ②判断25项检查项是否存在安全隐患； ③将发现的安全隐患信息进行填表上报； | 根据安全检查表条目内容，在下述三维场景中进行检查： （行业三选一，行业内3选1）： 1)化工行业 a.管道施工隐患排查：1)吊装作业时，指挥人员应佩戴明显的标志。 2)当起重臂吊钩或吊物下面有人不得进行起重操作。3)吊物捆绑、紧固、吊挂不牢，吊挂不平衡而可能滑动不得进行起吊。4)警戒区域及吊装现场应设置安全警戒标志。5)停工和休息时，不得将吊物、吊笼、吊具和吊索掉在空中。6)起重指挥人员应佩戴安全帽。7)构件摆放应稳固，构件立方应采取防止倾倒措施。8)钢丝绳损伤达到报废标准等情况下严禁起吊操作。9)任何人不得随同被吊物件升降，不得随同起重机械升降。10)配电箱中导线的进线口和出线口应设在箱体的下底面。11)在开关箱、配电箱、配电盘前方1m远处的地面上，用黄色油漆或黄色警戒线做警示。12)照明灯应符合防爆、防水要求。13)地面走线埋地深度不应小于0.7m。14)电缆绑扎线应采用绝缘线。15)电焊机等电气设备15m范围内，不应存放易燃、易爆、腐蚀性等危险物品。16)配电箱内电缆区分线色，A相线用黄色、B相线用绿色、C相线用红色、N工作零线用淡蓝色，PE保护零线用绿/黄双色。17)地面走线横跨道路，应加设防护套管。18)动火作业前，应检查动火工器具本质安全程度，保证安全可靠。19)对于用火点周围有可能泄露易燃、可燃物料的设备，应采取有效的空间隔离。20)乙炔瓶应直立放置。21)氧气瓶与乙炔瓶间距不应小于5米。22)氧气瓶与乙炔瓶距离动火作业地点不应小于10米。23)氧气瓶不得在烈日下暴晒。 手持电动工具外观完好，标牌清晰、护罩齐全。24)动火作业应配备足够适用的消防器材。25)对于用火点周围有可能泄露易燃、可燃物料的设备，应采取有效的空间隔离。26)使用便携式可燃气体检测仪时，检测设备应经标准气体样品标定合格。27)使用手持电动工具时，应穿戴绝缘防护用品，应对眼睛进行适当的保护。28)现场未设置或者缺少禁止、警告、指令、提示等安全标志。29)氧气、乙炔气管道老化、皲裂。30)作业人员衣服穿着整齐。 31)现场临时用电配电盘、箱完好无破损。32)处于甲、乙类区域的动火作业，地面如有地沟，距用火点15m以内的，应采取封盖等措施。33)动火作业应有专人监护。34)特种作业人员必须取得相应的上岗作业资格证。 b.仓储区隐患排查: 1)储存氧化剂、易燃易爆物质的库房，应采用易于清洗，撞击或摩擦时不产生火花的地面;2)仓库的安全出口，严禁堆放物品;3)仓库的疏散门应采用向疏散方向开启的平开门;4)出口标志一般应设在安全出口的上部，严禁安装在可移动的门、窗上;5)疏散指示标志（灯）一般设在疏散走道的墙面上，标志的上边缘距地面高度应不大于1.0m（一般情况0.5~1.0m为宜，疏散光流灯中心距地0.3~0.5m为宜）;6)化学危险品贮存区域内疏散指示标志，应符合安全要求;7)化学危险品贮存区域内火灾事故照明应符合安全要求;8)消防设施、器材和消防安全标志保持完好有效;9)消防设施、器材和消防安全标志保持完好有效;10)消防设施、器材和消防安全标志保持完好有效;11)消防设施、器材和消防安全标志保持完好有效;12)灭火器、消防栓配置应符合GB 50140的相关规定;13)手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上，其顶部离地面高度不应大于1.50m；底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器箱不应上锁;14)灭火器材应摆放在明显和便于取用的地方，周围不准堆放物品和杂物;15)消防栓阀门转动灵活，无泄漏,水压正常,消防带、消防枪头数量符合要求;16)消防箱内水枪是否齐备、无破损、无堵塞，是否可以随时使用；水带有无破损、堵塞、发黑、发霉现象。 17)化学危险品贮存区域内灯具应符合安全要求;18)库房内不准设置移动式照明灯具;19)防爆电气设备的级别和组别不应低于该爆炸气体环境内爆炸性气体混合物的级别和组别;20)多个标志牌在一起设置时，应按警告、禁止、指令、提示类型的顺序，先左后右、先上后下地排列;21)标志牌不应设在门、窗。架等可移动的物体上，以免标志随母体物体相应移动，影响认读;22)安全标志牌应设在与安全有关的醒目位置;23)标牌前不得放置妨碍认读的障碍物;24)库区内禁止烟火，并设有明显标识;25)桶装仓库门洞处设筑漫坡，高度为150-300毫米 ;26)门窗向外开启;27)进入甲、乙类物品库房的叉车必须是防爆型的;28)各种机动车辆装卸物品后，不准在库区、库房、货场内停放和修理;29)叉车的刹车、转向、灯光、喇叭和后视镜等功能齐全、可靠;30)检测比空气重的可燃气体或有毒气体时，探测器的安装高度宜距地坪（或楼地板）0.3~0.6m;31)释放源处于封闭式厂房或局部通风不良的半敞开厂房内，可燃气体探测器距其所覆盖范围内的任一释放源的水平距离不宜大于5m;32)电动机及启动装置的外壳均应接地，接地点应明显，不应用电缆套管代替接地装置;33)生产区不应种植含油脂多的树木，厂区的绿化不应妨碍消防操作;34)企业应编制操作规程,并发放到相关岗位;35)仓库内设物料危险告知牌，标明物理、化学特性、危害程度、应急处置措施和方法;36)针对可能发生的事故类型，按照规定配备足够的应急救援器材、消防设施及器材；37)仓库场所应划线标明库房的墙距、垛距、主要通道、货物固定位置等，并按标准要求设置必要的防火安全标志;38)照明灯具下方不准堆放物品，其垂直下方与储存物品水平间距不得小于0.5米;39)库房内堆放物品应满足以下要求：物品堆垛与堆垛之间的距离不小于1m;40)甲、乙类物品库房内不准设办公室、休息室;41)静电危险场所要使用防爆型静电消除器;42)人体静电消除仪应接地牢靠;43)装卸甲、乙类物品时，操作人员不得穿戴易产生静电的工作服、帽和使用易产生火花的工具;44)防火墙上不应开设门、窗、洞口，确需开设时，应设置不可开启或火灾时能自动关闭的甲级防火门、窗;45)库区内不得搭建临时建筑和构筑物。 c.罐区隐患排查；1)储罐罐顶上经常走人的地方，应设防滑踏步和护栏，测量孔应设测量平台。2)管道穿越防火堤处应采用不燃烧材料严密填实。3)防火堤高度大于1.2米时踏步应设置防护栏。4)管道之间应采用焊接连接。5)钢储罐必须做防雷接地，接地点不应少于2处。6)抗震设防烈度为6~9度的常压立式圆筒型钢制储罐主要进出口管线的金属软管和波纹补偿器的选用和安装应执行SY/T4073-94有关规定。7)电线线路做套管保护。8)保护套管做接地。9)选用材质符合要求，管线无泄漏、无锈蚀。10)本体表面无裂缝，无严重锈蚀，防腐良好。11) 基座稳固无裂缝、无下沉。12)温度表表体整洁无污染。13) 储罐区压力储罐应选择符合测量范围要求的压力传感器。14)液位计示数显示准确。15)阀门灵敏可靠无泄漏，选用材质符合要求。16)防火堤选用材质、高度、厚度、耐火等级符合要求，无裂纹、孔洞。17)接闪器无锈蚀。18)断接卡无锈蚀，设置高度符合要求。19)接地线应无破损锈蚀 20)消防设施、器材和消防安全标志保持完好有效。21)消防设施、器材和消防安全标志保持完好有效。22)消防设施、器材和消防安全标志保持完好有效。23)检测比空气重的可燃气体或有毒气体时，探测器的安装高度宜距地坪（或楼地板）0.3~0.6m。24)电动机及启动装置的外壳均应接地，接地点应明显，不应用电缆套管代替接地装置。25)台面板周围的踢脚挡板高度不小于100mm。26)不同材质的支架与管道间设置橡胶垫片。27)静电危险场所要使用防爆型静电消除器。28)油罐的上罐扶梯入口与采样口处应设人体静电消除装置。29)多个标志牌在一起设置时，应按警告、禁止、指令、提示类型的顺序，先左后右、先上后下地排列。30)小于等于1000m³的固定顶立式储罐间距不少于两罐中较大储罐半径的0.75倍 31)排水沟内不应有杂物。32)消防管线应涂红色。33)相邻储罐组防火堤外堤脚线之间应有消防道路或留有宽度不小于7m 的消防空地。34)过滤器做接地保护。35)过滤器螺栓齐全。36)防火堤外张贴物料危险告知牌，标明物理、化学特性、危害程度、应急处置措施和方法。37)防火堤外张贴物料危险告知牌，标明物理、化学特性、危害程度、应急处置措施和方法。38)储罐顶部应设置风向标，风向标应完好。 2)机械加工行业 a.冲压车间隐患排查：1)地面坑、坎应该设置盖板或护栏。 2)工件、材料等应堆放整齐、平稳可靠，不得超过2m高度。 3)安全标志应完整、清晰、齐全。 4)车间照明灯具应完好。 5)消防栓不得被任何物品遮挡。 6)灭火器配置应符合GB 50140的相关规定，且消防设施、设备完好。 7)消防箱内水枪必须齐备、无破损、无堵塞，以便随时使用；水带无破损、堵塞、发黑、发霉现象。 8)消防器材应该进行“四定”管理。 9)应急照明灯具应完好。 10)起重机大梁无变形；端部警示色带明显；额定重量标识明显。 11)起重机上有吊载物品时不得离开工位。 12)起重机吊钩无明显缺陷、裂缝。 13)起重机防脱钩器应完好。 14)起重机自身重量标识和最大起重量标识应完好、清晰。 15)起重机行车停在一侧空地上并使吊钩离地2m以上，悬臂吊升至警戒线上方。 16)起重机起吊时必须在垂直位起吊，禁止斜拉斜吊。 17)叉车司机应正确使用叉车配备的安全带。 18)叉车司机应持相关证件上岗。 19)叉车起步时应缓慢平稳，行驶时应降下门架。 20)叉车在生产车间区域内的行驶速度不得超过5km/h，必须低速安全行驶。 21)叉车运送空托盘（木拍）时，每次应小于12块。 22)叉车停车后，不得让发动机空转而无人看管。 23)当叉车载物高度阻挡驾驶员视线时，应后退低速行驶，倒车行驶时应看向后方。 24)配电箱线路无凌乱、蓬松、裸露、接触不良等现象。 25)离焊接点5ｍ内及下方不得有易燃物品，10ｍ内不得有乙炔发生器或氧气瓶。 b.喷涂车间隐患排查：1)通道破损时未设置安全警示牌;2)消防水带不能正常使用;3)消防箱内放置杂物;4)灭火器压力表显示压力不足;5)灭火器压力表显示压力不足;6)灭火器没有人员定期检查;7)应急照明灯插头没插;8)PE线未连接，箱门未上锁;9)配电柜中有遗留工具;10)线路接触不良;11)喷漆人员未穿戴防护服;12)喷漆人员未佩戴防护手套;13)喷漆房电气设备未使用防爆灯具开关;14)喷漆房安全门向内打开;15)喷漆房地面有大量油漆残留;16)储气罐严重锈蚀;17)储气罐上有杂物;18)储气罐压力过高，且安全阀无法工作;19)空气压缩机漏气;20)空气压缩机漏油;21)调漆室工作时抽风机没有启动;22)调漆人员未佩戴防静电手套;23)调漆间标识设置错误;24)废油漆桶直接堆存在调漆室内;25)调漆室内放置有打火机;26)调漆室放置非防爆对讲机;27)未穿戴喷砂手套;28)喷砂房气路漏气;29)储气罐表皮脱落;30)储气罐上有杂物;31)压力表未张贴年检合格证;32)安全阀未悬挂年检合格证;33)空气压缩机漏气;34)空气压缩机漏油;35)喷砂作业时有人员调整设备;36)管材下没有设置枕木;37)没有设置楔垫;38)楔垫材质不符合要求;39)管材存放区标牌内容缺失;40)喷漆房危险告知牌内容缺失;41)垛与垛间距小于1.5m;42)储气罐漏气。 c.加工车间隐患排查: 1)地面坑、坎是否设置盖板或护栏。2)工件临时占用通道是否设置警示牌。3)作业场所的原材料、半成品、成品、废品及工具墙应进行定置管理、摆放整齐、平稳可靠。4)工件材料不能直接堆垛在地面上。5)各类工位器具，专用工、模、夹具存放应牢固可靠、符合安全要求。6)安全告示牌是否完整清晰，灭火器使用方法有否设置清晰，安全标志是否完整、清晰。7)顶棚通风设施是否完好。8)消防通道是否被堵塞占用。9)安全疏散通道、安全出口是否通畅。10)通向灭火器和消防栓/带的通道是否畅通无阻，消防器材、设施周围是否被堵塞占用。11)灭火器、消防栓等使用说明是否清晰完整。12)消防箱内水枪是否齐备、无破损、无堵塞，是否可以随时使用。13)水带有无破损、堵塞、发黑、发霉现象。14)消防器材是否进行“四定”管理。15)应急照明灯具是否完好。16)配电箱1米范围内不应有物品遮挡。17)配电箱金属外壳与PE线可靠连接，箱门未被随意开启。18)配电箱内无纱布铁屑或其他杂物、积水等。19)线路无凌乱、蓬松、裸露、接触不良等现象。20)电源线架空2m以上敷设，若沿地面敷设应穿钢管保护。21)操作前要紧身防护服，袖口扣紧，上衣下摆不能敞开，严禁戴手套，不得在开动的机床旁穿、脱换衣服，或围布于身上，防止机器绞伤。必须戴好安全帽，辫子应放入帽内，不得穿裙子、拖鞋。要戴好防护镜，以防铁屑飞溅伤眼。 22)机床运转时，不准测量工件，不准用手去刹转动的卡盘；用砂纸时，应放在锉刀上，严禁戴手套用砂纸操作，磨破的砂纸不准使用。23)用锉刀打光工件，必须右手在前，左手在后，应将刀架退至安全位置，不准使用无柄锉刀。24)车床工作时间离开必须停机断电。25)调整刀具所用工具不能放置在机床内。26)严禁用手触摸机床的旋转部分，严禁在车床运转中隔着车床传送物件。装卸工件，安装刀具，加油以及打扫切屑，均应停车进行。清除铁屑应用刷子或钩子，禁止用手清理。27)加工的工件不宜过长，切削长轴类须使用中心架，防止工件弯曲变形伤人。28)工作中严禁带手套，不得穿拖鞋操作，要戴帽子和眼镜作业。29)机床变速必须停车进行，设备开动后操作者不得离开或托人代管，因故要离开时必须停车并切断电源。30)工件必须正确牢固的装卡在工作台上，钻小件时应用工具夹持防止被加工件带起旋转，不准用手拿。31)选择适合要求的钻头进行装夹固紧，将待钻孔的工件提上钻床工作台，待钻孔中心与夹头中心对准、校正、固紧。32)禁止用纱布或手擦拭及用嘴吹来清理铁屑。33)工作时要保持工作台干净无杂物。34)工件夹紧要牢固、对准，工作中不应松动，工作前需检查镗床各部件是否完好。35)不得穿拖鞋、裙子进行镗床操作，需戴好护目镜。36)设备检修时需停机断电 确保镗床周围环境无积水，积油等与作业无关的物品。37)机床运转时，切勿将手伸过工作台。38)焊接作业时应穿戴绝缘鞋、手套、工作服、面罩等劳动防护用品。39)焊接作业人员必须经过专业培训，持证上岗（特种作业人员）。40)操作砂轮机时不得佩戴手套，需佩戴护目镜，不穿裙子，上衣下摆不能敞开 砂轮机无人使用时需停机断电。41) 操作砂轮机时需站在砂轮侧面进行操作。 3)建筑施工行业 a.建筑二次结构隐患排查:1)现场安全员的安全生产考核合格证书超出有效期;2)现场安全员未通过安全生产考核;3)特种作业证类别错误;4)作业人员的特种作业证超出有效期限;5)高处作业人员未按规定佩戴安全帽;6)高处作业人员未按规定佩戴安全带;7)高处作业人员的安全带未挂在专用安全绳上;8)高处作业吊篮内有三名作业人员;9)同一垂直方向上交叉作业未设置防护层;10)高处作业下方有其他人员活动;11)高处作业下方未设置警戒线;12)高处作业未设置安全警示牌;13)无人员作业时吊篮停放在半空中;14)吊篮工作钢丝绳开裂;15)吊篮安全绳打结;16)吊篮未安装限位器;17)监护人员未佩戴明显的监护标志;18)物料提升机缺少安全门;19)物料提升机防护网破损;20)现场违规使用物料提升机载人;21)施工现场只有一个出入口;22)出入口摆放梯子、纸箱等杂物，造成堵塞;23)出入口未设置五牌一图;24)出入口的五牌一图损坏 现场未设置洗车台;25)现场未设置消防器材;26)消防器材处堆放纸箱等杂物;27)现场未设置分配电箱;28)总配电箱未设置门锁;29)总配电箱未设置防护棚;30)开关箱距分配电箱35m;31)开关箱中心距离地面1.2m;32)总配电箱内存在杂物;33)建筑物通道口未设置防护棚;34)建筑物通道口防护棚两侧未封闭;35)建筑物内的洞口未设置防护措施;36)建筑物内的洞口未设置当心坠落的安全标识;37)电梯口未设置防护栏杆;38)电梯井防护未设置安全标识;39)电梯井内未设置安全平网;40)楼梯旁缺少防护栏杆;41)楼面临边防护不完整;42)移动式脚手架缺少防护栏杆;43)移动式脚手架缺少爬梯;44)移动式脚手架平台上的铺板铺设不严密;45)移动式脚手架上违规使用凳子垫高。 b.主体结构隐患排查：1)工现场大门与场外道路相接段的地面及主干道未形成环形贯通且未设置调车场地;2)进入施工区的通道未设置门禁和考勤设备;3)施工生产区域未实行封闭管理，主要进出口处未设明显的施工警示标志;4)脚手架横向扫地杆处于纵向扫地杆的上部;5)两根相邻纵向水平杆的接头设在同步内;6)洞口未设置防护栏杆及警示标识;7)施工升降机基础周边5米以内，堆放易燃易爆物品及其他杂物;8)安全通道在安全通道防护棚进口处未张挂安全警示标志牌和安全宣传标语;9)扫地杆高度大于200mm;10)满堂脚手架中间步立杆采用旋转扣件连接;11)横向水平杆伸出扣件边缘的距离小于100mm;12)一横向杆件有明显变形;13)脚手架底层步距为3m;14)纵向水平杆设置在了立杆外侧;15)一根纵向水平杆单根杆长度小于3跨;16)一根纵向水平杆搭接长度为0.5m;17)脚手板未铺满、铺实;18)物料提升机外侧未封闭;19)卸料钢平台上部拉结点设置在脚手架上;20)电梯井口未设置安全平网;21)拆下的模板杂乱堆置在现场;22)塔吊起重臂起落或回转半径内有障碍物;23)塔吊未设置可靠的接地装置;24)木工棚未配备消防器材，未设置明显防火标志;25)木工棚内工人吸烟;26)圆盘锯没有防护罩;27)木工机械安装倒顺开关;28)电焊机未接地;29)堆放钢筋时下面未垫方木;30)分配电箱与开关箱的距离32m，过远;31)现场未设置消防器材;32)配电箱箱体未设置防护棚和门锁;33)配电箱内放置杂物;34)施工现场室外电缆在地面明设;35)施工现场范围内堆放有裸土，未使用850密目网覆盖;36)扣件存在裂纹;37)扣件螺栓滑丝;38)脚手架外侧未挂满密目安全网;39)密目安全网的宽度仅为1m;40)密目安全网上存在破洞;41)密目安全网变形;42)网体连接时未采用网眼连接方式，直接穿过密目安全网绑扎在钢管上;43)工人在脚手架推车;44)脚手架使用过程中工人随意将挡脚板拆除;45)木垫板厚度仅有40mm;46)木垫板跨度小于2跨;47)脚手架四周未设置排水沟;48)一步内未设置拦腰杆;49)两根相邻纵向水平杆的接头设置在同步内;50)剪刀撑跨越4根立杆;51)剪刀撑搭接长度仅有80cm;52)木脚板接头处缺少一根横向水平杆;53)脚手板外伸长仅有120mm。 c.基坑工程隐患排查：1)机械挖土时开挖不均衡，有超挖现象;2)支护结构未达到设计要求的强度提前开挖下层土方;3)基坑开挖过程中未采取防止碰撞支护结构或工程桩的有效措施;4)基坑开挖现场没有专业人员旁站指挥;5)基坑内土方开挖机械的安全距离不符合规范要求;6)基坑内未设置供施工人员上下的专用梯道;7)梯道设置不符合规范要求;8)基坑临边堆载土方不满足安全距离;9) 土方堆载高度过高;10)土方运输时，未注意交通安全;11)土钉间距及角度不满足规范要求;12) 土钉长度不足;13)注浆时，注浆枪头前站人;14)桩孔位置未回填土方或加盖盖板;15)孔口周边未设置护栏;16)基坑边未设防护栏杆;17)基坑边防护栏杆高度过低（0.8m）;18)未在危险处设置红色警示灯;19)基坑防护栏杆未悬挂"禁止翻越""当心坠落"等禁止、警告标志;20)标志牌明显污损;21)基坑边有透水层时未设置泄水孔;22)深基坑施工未实时进行第三方监测;23)三方监测，由本单位人员监测;24)开挖面与锚杆、土钉的高差大于500mm;25)桩工机械未设置安全保护装置;26)司机驾驶室内未张贴安全操作规程;27)桩工机械待用时未收起钻杆;28)降水水位与基坑底面平齐;29)基坑开挖时无排水设施;30)基坑内支撑上的作业人员使用的零部件随意抛落;31)基坑内施工人员的安全距离不符合规范要求;32)东侧开挖过程中，漏出的桩间土形成了孔洞，孔洞的大小超过桩径（桩直径是800mm）;33)未标识可能会影响的地下管线;34)危险性较大的分部分项工程未编制、未审核专项施工方案;35)基坑内有限空间作业时照度不足;36)配电箱内电缆不分线色5条线全部采用黑色;37)电线从箱门位置出;38)配电箱前方1m远地面，未做警戒线;39)外表有多余的开孔，缝隙能进雨水;39)土钉钢管叠放成堆，底部加垫不稳固;40)施工现场作业人员劳动防护服未穿戴完好;41)基坑分层厚度超过2m;42) 违规在支护结构上放置重物;43)挖土机械行走路线上未铺设硬化措施;44)人工拆除时，防护设施设置不完全。 c.基坑工程隐患排查； ） | 隐患排查（1.8分） Ⅰ根据安全检查表条目内容，判断10个检查条目为“符合”条目：每个检查条目分值为0.03分，共0.3分。 判断一个检查条目对应的内容符合检查标准，点击“符合”，视为判断正确，不扣分； 若点击“不符合”，视为判断错误，每个扣0.03分，后续录入的隐患信息无效； 若“符合”、“不符合”均不选，视为未作答，每个扣0.03分。 Ⅱ 根据安全检查表条目内容，逐一排查场景中10处一般隐患，并在隐患录入表格中录入隐患信息。 分值分配： 1）每个一般隐患点分值为0.06分，共0.6分； 2）一个检查条目下包括一个或多个隐患点，检查条目的分值为其包括的所有隐患点的分值总和。 扣分标准： 1）判断一条检查条目下对应的内容不符合标准，点击“不符合”，视为判断正确，不扣分； 2）点击“符合”，扣除检查条目分值； 3）若“符合”、“不符合”均不选，视为未作答，扣除检查条目分值； 4）一个检查条目判断为“不符合”后，应在隐患录入表格中逐级填写隐患位置、隐患对象、隐患描述、隐患等级、整改意见，并进行隐患拍照： i. 隐患位置、隐患对象、隐患描述均判断正确，视为该隐患判断正确，不扣分；再填写隐患等级、整改意见、隐患拍照，每项内容为0.02分，错填或未填均扣分； ii. 隐患位置、隐患对象正确，隐患描述错误，视为该隐患判断错误，扣0.06分，后续填写内容无效； iii. 当一个检查条目包括多个隐患时，应将其包括的隐患全部录入完毕，每少录入一个隐患，扣0.06分； iv. 若隐患对象错误，视为多录，每保存一次，视为多录一个隐患，每多录一个扣0.02分，直至该检查条目分值扣完为止。 Ⅲ 根据安全检查表条目内容，一一排查场景中5处重大隐患，并在隐患录入表格中录入隐患信息。 分值分配： 1）每个重大隐患点分值为0.18分，共0.9分； 2）一个检查条目下包括一个或多个隐患点，检查条目的分值为其包括的所有隐患点的分值总和。 扣分标准： 1）判断一个检查条目下对应的内容不符合标准，点击“不符合”，视为判断正确，不扣分； 2）点击“符合”，扣除检查条目分值； 3）若“符合”、“不符合”均不选，视为未作答，扣除检查条目分值； 4）一个检查条目判断为“不符合”后，应在隐患录入表格中逐级填写隐患位置、隐患对象、隐患描述、隐患等级、整改意见，并进行隐患拍照： i. 隐患位置、隐患对象、隐患描述均判断正确，视为该隐患判断正确，不扣分；再填写隐患等级、整改意见、隐患拍照，其中隐患等级为0.072分，整改意见为0.054分，隐患拍照为0.054分，填对不扣分，错填或未填均扣分； ii. 隐患位置、隐患对象正确，隐患描述错误，视为该隐患判断错误，扣0.18分，后续填写内容无效； iii.当一个检查条目包括多个隐患时，应将其包括的隐患全部录入完毕，每少录入一个隐患，扣0.18分； iv. 若隐患对象错误，视为多录，每保存一次，视为多录一个隐患，每多录一个扣0.018分，直至该检查条目分值扣完为止。 |
|  |  | 隐患台账处理 | ①根据隐患排查时录入的内容，依次填写可能伤害类型、整改要求、整改级别、整改负责人信息项； ②判断是否下发整改通知； ③最后根据整改情况及整改后照片判断隐患治理是否闭环。 | 1.一般隐患信息处理 2.重大隐患信息处理 | 隐患台账处理（0.9分） 一般隐患信息处理： 1）一般隐患信息处理满分为0.45分； 2）一次技能考核三个场景中的一般隐患共10个，一个一般隐患信息处理的总分值为0.045分，采用扣分逻辑，一个错误隐患条目扣0.045分，最多扣0.45分，扣完为止； 3）隐患描述正确的一般隐患按照具体信息项分配分值： i.可能伤害类型：0.006分，在下拉框中选择正确答案，错选或未选，均扣0.006分； ii. 整改要求：0.006分，在下拉框中选择正确的整改要求，错选或未选，均扣0.006分； iii.整改级别：0.006分，在公司治理、部门治理、车间治理、班组治理、岗位纠正中选择正确答案，错选或未选，均扣0.006分； iv.整改责任人：0.006分，在公司主要负责人、部门负责人、车间负责人、班组长、岗位固定成员中选择正确答案，错选或未选，均扣0.006分； v.是否下发整改通知：0.006分，选择“是”或“否”， 错选或未选，均扣0.006分； vi.是否闭环：0.015分，根据整改情况及整改后照片判断隐患治理是否闭环，选择“是”或“否”， 错选或未选，均扣0.015分。 重大隐患信息处理： 1）重大隐患信息处理满分为0.45分； 2）一次技能考核三个场景中的一般隐患共5个，一个一般隐患信息处理的总分值为0.09分，采用扣分逻辑，一个错误隐患条目扣0.09分，最多扣0.45分，扣完为止； 3）隐患描述正确的一般隐患按照具体信息项分配分值： i.可能伤害类型：0.012分，在下拉框中选择正确答案，错选或未选，均扣0.012分； ii.整改要求：0.012分，在下拉框中选择正确的整改要求，错选或未选，均扣0.012分； iii.整改级别：0.012分，在公司治理、部门治理、车间治理、班组治理、岗位纠正中选择正确答案，错选或未选，均扣0.012分； iv. 整改责任人：0.012分，在公司主要负责人、部门负责人、车间负责人、班组长、岗位固定成员中选择正确答案，错选或未选，均扣0.012分； v.是否下发整改通知：0.012分，选择“是”或“否”， 错选或未选，均扣0.012分； vi.是否闭环：0.03分，根据整改情况及整改后照片判断隐患治理是否闭环，选择“是”或“否”， 错选或未选，均扣0.03分。 |
|  | 公共场所隐患排查 | 检查现场安全防护 | 需要根据现场情况，选择穿戴适用的安全防护用品选择并穿戴适用的安全防护用品并进行自动检测； | 根据现场情况，选择穿戴适用的安全防护用品选择并穿戴适用的安全防护用品，在图像识别平台进行自动识别检测。 | 检查现场安全防护（0.3分） 根据场景任务描述，选择相应的安全防护用品，每错一项扣0.15分，扣完为止。 |
|  |  | 隐患排查 | 使用操作终端在计算机上的三维虚拟场景进行漫游，依据检查条目内容进行隐患排查，并直接对发现的隐患进行登记录入： ①根据检查表信息进行虚拟场景安全检查； ②判断25项检查项是否存在安全隐患； ③将发现的安全隐患信息进行填表上报； | 根据安全检查表条目内容，在下述三维场景中进行检查： （以下场景中随机抽取1个： 1)特殊作业现场隐患排查 a.高处作业隐患排查：作业票过期、作业人与作业证人物不对应、作业票未签字、监护人员未佩戴明显的监护标志、吊篮未设置中间护栏、踢脚板高度不足150mm、电动吊篮一侧缺失限位器、特种作业证与实际作业类型不符合。 未配戴安全帽、没有挂在专用安全绳上、自锁器锈蚀严重、电气控制系统没有张贴安全标识、急停按钮不是红色的、操纵按钮开关外壳破裂、平台内部宽度仅有400mm、平台上放置尖锐物品、安全绳打结、作业点上方同时进行交叉作业但未设置防护层、作业人员违规运料 作业现场四周未设置警戒区、作业现场应设置安全警示标志、作业人员违规饮酒、工作钢丝绳开裂、作业人员违规拨打电话、作业人员在作业过程中随意将安全带从安全绳上摘下、吊篮下方有其他人员走动、作业人员抛掷作业工具 b.受限空间作业隐患排查 c.动火作业隐患排查: 1)缺失动火安全作业证;2)动火安全作业证安全管理部门未签字;3)动火安全作业证时间段为12小时;4)气焊作业现场无专人监火;5)气焊作业人员无特种作业操作证;6)气焊作业人员特种作业操作证不在有效期;7)气焊作业人员特种作业操作证作业类别与实际作业不符;8)气焊作业现场未配备灭火器;9)气焊作业现场油桶未清理;10)气焊作业现场成包垃圾未清理;11)气焊作业现场纸箱未清理;12)气焊点周围的窨井未用阻燃布封盖;13)作业人员直接坐在焊件上施焊;14)乙炔瓶未安装防回火装置;15)乙炔瓶未安装防回火装置和阻火器;16)氧气瓶瓶体颜色为白色;17)氧气瓶瓶身字样为红色 乙炔瓶瓶体颜色为绿色;18)乙炔瓶瓶身字样为黑色;19)氧气瓶软管使用铁丝绑扎;20)氧气瓶软管老化;21)焊接电缆线与乙炔瓶胶管相互缠绕;22)氧气瓶与乙炔瓶间距为3m;23)氧气瓶与动火点距离为7m;24)乙炔瓶与动火点距离为7m;25)氧气瓶未采取防倾倒措施;26)氧气瓶未采取防晒措施;27)乙炔瓶未采取防倾倒措施;28)乙炔瓶未采取防晒措施;29)动火点6m处有人进行刷漆作业;30)气瓶放置区未设警示标志;31)电焊机作业现场无专人监火;32)动火监护人帮助动火作业人员进行作业;33)电焊机作业人员无特种作业操作证;34)电焊机作业人员特种作业操作证不在有效期;35)电焊机作业人员特种作业操作证作业类别与实际作业不符;36)电焊作业现场未配备灭火器;37)电焊作业现场油桶未清理;38)电焊作业现场成包垃圾未清理;39)电焊作业现场纸箱未清理;40)电焊点周围的窨井未用阻燃布封盖;41)戴线手套作业;42)电焊机与动火点距离为15m;43)二次侧接线柱裸露;44)焊机电源线防护罩破损脱落;45)焊把绝缘裸露;46)焊把电缆线接头未做绝缘;47)未使用手持式焊接面罩;48)手持式焊接面罩破损;49)切割机作业现场无专人监火;50)作业人员用脚踩钢管切割 自制手柄绝缘破损;51)作业现场未拉警戒线。 d.临时用电作业隐患排查：1)电工必须经过按国家现行标准考核合格后;2)持证上岗工作、安装、巡检、维修或拆除临时用电设备和线路，必须由电工完成，并应有人监护;3)使用电气设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品;4)不得采用铝导体做接地体或地下接地线;5)垂直接地体宜采用角钢、钢管或光面圆钢，不得采用螺纹钢;6)PE线宜采用绝缘多股铜线，导线颜色必须为黄绿双色，严禁采用其他颜色替代;7)每台用电设备必须有各自专用的开关箱，严禁用同一个开关箱直接控制2台及2台以上用电设备;8)配电箱、开关箱箱体表面应做防腐处理;9)配电箱、开关箱内的电器（含插座）应按其规定位置紧固在电器安装板上，不得歪斜和松动;10)配电箱、开关箱内不得放置任何杂物，并应保持整洁;11)配电箱、开关箱内的电器（含插座）应先安装在金属或非木质阻燃绝缘电器安装板上，然后方可整体紧固在配电箱;12)配电箱、开关箱的金属电器安装报板必须通过PE线端子板与PE线做电气连接;13)开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m;14) 配电箱、开关箱周围应有足够2人同时工作的空间和通道，不得堆放任何妨碍操作、维修的物品，不得有灌木、杂草;15)固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为1.4~1.6m;16) 相线、N线、PE线的颜色标记必须符合以下规定：相线L1（A）、L2（B）、L1（C）相序的绝缘颜色依次为黄、绿、红色； N线的绝缘颜色为淡蓝色；PE线的绝缘颜色为绿／黄双色。任何情况下上述颜色标记严禁混用和互相代用;17)配电箱、开关箱应有名称、用途、分路标记及系统接线图;18)配电箱、开关箱应定期检查、维修。检查、维修时必须按规定穿、戴绝缘鞋、手套，必须使用电工绝缘工具;19)配电箱、开关箱检查、维修室应做检查维修工作记录;20)保护零线每一处重复接地装置的接地电阻值不应大于10Ω;21)分配电箱与开关箱的距离不得超过30m;22) 配电箱的电器安装板上必须分设 N线端子板;23)配电箱、开关箱的金属箱门与金属箱体必须通过采用编织软铜线做电气连接;24)配电箱、开关箱的金属箱体必须通过PE线端子板与PE线做电气连接;25)配电箱、开关箱的进、出线扣应配置固定显卡，进出线应加绝缘护套并成束卡固在箱体上，不得与箱体直接解除;26)对配电箱、开关箱进行定期维修、检查时，必须将其前一级相应的电源隔离开关分闸断电;27)对配电箱、开关箱进行定期维修、检查时未在前一级配电箱悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标志牌，严禁带电作业;28)在TN系统中，电机、变压器、电器、照明器具、手持式电动工具的金属外壳应做保护接零;29)电气设备及导线的绝缘部分破损或带点部分外漏时不得使用;30)选购的电动建筑机械具有产品合格证和使用说明书;31)电动打磨机的外壳、手柄、插头、开关、负荷线等必须完好无损;32)电焊机的外壳、手柄、插头、开关、负荷线等必须完好无损不得擅自更改用电产品的结构、原有配置的电气线路;33)配电箱、开关箱应定期检查、维修。检查、维修时必须使用电工绝缘工具;34)架空线在一个档距内，每层导线的接头数不得超过该层导线条数的50％，且一条导线应只有一个接头;35)架空线路的档距不得大于35m;36)架空线路宜采用钢筋混凝土杆或木杆。钢筋混凝土杆不得有露筋、宽度大于0.4mm的裂纹和扭曲;37)电缆线路应采用埋地或架空敷设，严禁沿地面明设;38)架空电缆应沿电杆、支架或墙壁敷设，并采用绝缘子固定;39)架空电缆绑扎线必须采用绝缘线;40)总配电箱应设在靠近电源的区域;41)小于1KV的架空电缆与机动车道交叉时的最小垂直距离不低于6m;42)临时用电系统须经验收合格方可投入使用 e.盲板抽堵作业隐患排查 f.吊装作业隐患排查 g.动土作业隐患排查: 1)安全作业票应与作业内容相符并在有效期内。2)监护人应经过专项培训考试合格，持培训合格证上岗。3)挖掘机操作人员应持有在有效期限内的M型驾驶证。4)作业期间，监护人不应擅自离开作业现场且不应从事与监护无关的事。5)使用机械挖掘时，应在挖掘机配重回转路径的周围设置警戒区域。6)使用机械挖掘时，人员不应进入机械旋转半径内。7)动土时可能危及周围有电线杆、构筑物、堆叠物等设施的，要进行加固，切断电源。8)使用的材料、挖出的泥土应堆在距坑、槽、井、沟边至少1m处。9)挖出的泥土堆土高度不应大于1.5m。10)在坑、槽、井、沟的边缘安防机械、铺设轨道及通行车辆时，应保持适当距离。11)中途停工时，挖掘机应处于安全状态。12)作业完毕，应及时进行验收确认。13)作业前，应组织办理作业审批手续，并由相关责任人签字审批。14)作业期间应设监护人，监护人应佩戴明显标识。15)深度大于2m时，应设置人员上下的梯子等能够保证人员快速进出的设施，且设施应完整牢固。16)作业现场应根据需要设置护栏。17)作业现场应根据需要设置警告标志。18)应根据土壤性质、湿度和挖掘深度设置安全边坡或固壁支撑。19)作业时使用的各种工器具应符合作业安全要求。20)在动土作业区域时，作业人员必须正确穿戴安全帽。21)在动土作业区域时，作业人员必须佩戴防护眼镜。 22)两人以上同时挖土时应相聚2m以上，防止工具伤人。23)不应在坑、槽、井、沟上端边沿站立、行走。 24)不应在坑、槽、井、沟内休息。 25)作业现场可能危及安全的坑、井、沟、孔洞等周围，夜间应设警示红灯。 h.断路作业隐患排查； 2)公共场所隐患排查 a.加油站隐患排查: 1)每2台加油机应配置不少于2具5kg手提式干粉灭火器，加油机不足2台应按2台配置。2)地下储罐应配置1台不小于35kg推车式干粉灭火器。3)一、二级加油站应配置灭火毯5块、沙子2m³；三级加油站应配置灭火毯不少于2块、沙子2m³。4)站内灭火器应定点存放。5)消防器材箱应配备消防器材清单、检查记录卡，并保持清洁，无杂物堆积。6)加油站内严禁吸烟、使用明火。7)加油作业前，加油员应确认车辆停稳、熄火；与客户确认油品标号信息。8)作业人员是否佩戴适用的防护用品。9)罩棚下的灯具应选用防护等级不低于IP44级的节能型照明灯具。10)加油岛上不应放置除消防器材外的其他物品.11)采用一机多油品的加油机时，加油机上的放枪位应有各油品的文字标识，加油枪应有颜色标识。 加油枪、油管应无老化或机械损伤；加油枪使用后复位。13)加油机上应有消除静电的提示文字；加油机上应设置紧急切断按钮。14)位于加油岛端部的加油机附近应设置防撞柱，防撞柱底端应与混凝土地面固定牢靠，高度不应小于0.5m。15) 不使用时计量柜应上锁；应具备经法定检定并符合安全要求的计量器具。16)卸油区的防静电接地设施应完好。17)不应乱拉、乱接临时线、临时灯。18)不应随意摆放、存放电动车。19)站房内应设置安全疏散标志、事故应急灯。20)加油站出入口应设置“限制速度”标志，应设置减速带。21)站内应张贴职业危害告知卡等公告。22)站内应张贴安全操作规程。23)加油站应设置24小时监控。24)卸油口处、通气管处应设置车辆隔离措施。25)卸油口应密闭，不使用时应上锁。26)通气管管口应设置阻火器、呼吸阀。27)通气管上应设置“常开”、“常关”标牌。28)站内应设置紧急切断按钮。 b.社区隐患排查 c.学校隐患排查；1)室外地上消火栓距离地面0.45米，且应保证前方1.2米范围内无障碍。 2)自行车应停放至指定区域，教学楼前等公共区域不得随意停放自行车。 3)安全出口标志应设在便于安全疏散的紧急出口处，与方向箭头结合设在通向紧急出口的通道、楼梯口等处。 4)一个灭火器计算单元内配置的灭火器数量不得少于两具。且任何单位、个人不得埋压、圈占、遮挡灭火器等消防设施和器材。 5)消防器材箱中水枪、水带等附件完好，且应配备消防器材清单、检查记录卡，并保持清洁，无杂物堆积。 6)在人员安全疏散的必须经过的重要节点部位和建筑内部人员相对集中、人员疏散易出现拥堵的位置应设置应急照明。 7)每个探测区域应至少设置一个火灾探测器，且不得遮盖。 8)火灾显示盘应设置在明显且便于操作的部位，且其底边距地高度宜为1.3-1.5m。 9)防火门不得遮挡或堆放物品。 10)实行每日24h专人值班制度，每班不少于2人。 11)消防控制室必须按照《建筑灭火器配置设计规范》的要求配置灭火器。 12)火灾报警控制器应能显示火灾探测器、火灾显示盘、手动自动报警按钮的正常工作状态。 13)消防控制室内严禁穿过与消防设施无关的电气线路及管路。 14)消防控制室和可直接报警的外线电话。 15)消防控制室应设置消防专用电话总机，保证通信一定要畅通无阻。 16)酒精等易燃化学品应单独存放于专用柜中。 17)不得使用没有检验合格证、标签的危险化学品。 18)化学品存放柜应放置在避光处。 19)气瓶摆放应正确固定，放置阴凉通风处，远离热源和火源，定期对气瓶进行安全检查并做好记录。 20)实验室中线路应无老化、裸露现象。 21)实验室中应注意用电安全，严禁私拉、乱接电线。） | 隐患排查（1.8分） Ⅰ 根据安全检查表条目内容，判断10个检查条目为“符合”条目：每个检查条目分值为0.03分，共0.3分。 判断一个检查条目对应的内容符合检查标准，点击“符合”，视为判断正确，不扣分； 若点击“不符合”，视为判断错误，每个扣0.03分，后续录入的隐患信息无效； 若“符合”、“不符合”均不选，视为未作答，每个扣0.03分。 Ⅱ 根据安全检查表条目内容，逐一排查场景中10处一般隐患，并在隐患录入表格中录入隐患信息。 分值分配： 1）每个一般隐患点分值为0.06分，共0.6分； 2）一个检查条目下包括一个或多个隐患点，检查条目的分值为其包括的所有隐患点的分值总和。 扣分标准： 1）判断一条检查条目下对应的内容不符合标准，点击“不符合”，视为判断正确，不扣分； 2）点击“符合”，扣除检查条目分值； 3）若“符合”、“不符合”均不选，视为未作答，扣除检查条目分值； 4）一个检查条目判断为“不符合”后，应在隐患录入表格中逐级填写隐患位置、隐患对象、隐患描述、隐患等级、整改意见，并进行隐患拍照： i.隐患位置、隐患对象、隐患描述均判断正确，视为该隐患判断正确，不扣分；再填写隐患等级、整改意见、隐患拍照，每项内容为0.02分，错填或未填均扣分； ii. 隐患位置、隐患对象正确，隐患描述错误，视为该隐患判断错误，扣0.06分，后续填写内容无效； iii.当一个检查条目包括多个隐患时，应将其包括的隐患全部录入完毕，每少录入一个隐患，扣0.06分； iv.若隐患对象错误，视为多录，每保存一次，视为多录一个隐患，每多录一个扣0.02分，直至该检查条目分值扣完为止。 Ⅲ根据安全检查表条目内容，一一排查场景中5处重大隐患，并在隐患录入表格中录入隐患信息。 分值分配： 1）每个重大隐患点分值为0.18分，共0.9分； 2）一个检查条目下包括一个或多个隐患点，检查条目的分值为其包括的所有隐患点的分值总和。 扣分标准： 1）判断一个检查条目下对应的内容不符合标准，点击“不符合”，视为判断正确，不扣分； 2）点击“符合”，扣除检查条目分值； 3）若“符合”、“不符合”均不选，视为未作答，扣除检查条目分值； 4）一个检查条目判断为“不符合”后，应在隐患录入表格中逐级填写隐患位置、隐患对象、隐患描述、隐患等级、整改意见，并进行隐患拍照： i.隐患位置、隐患对象、隐患描述均判断正确，视为该隐患判断正确，不扣分；再填写隐患等级、整改意见、隐患拍照，其中隐患等级为0.072分，整改意见为0.054分，隐患拍照为0.054分，填对不扣分，错填或未填均扣分； ii.隐患位置、隐患对象正确，隐患描述错误，视为该隐患判断错误，扣0.18分，后续填写内容无效； iii.当一个检查条目包括多个隐患时，应将其包括的隐患全部录入完毕，每少录入一个隐患，扣0.18分； iv.若隐患对象错误，视为多录，每保存一次，视为多录一个隐患，每多录一个扣0.018分，直至该检查条目分值扣完为止。 |
|  |  | 隐患台账处理 | ①根据隐患排查时录入的内容，依次填写可能伤害类型、整改要求、整改级别、整改负责人信息项； ②判断是否下发整改通知； ③最后根据整改情况及整改后照片判断隐患治理是否闭环。 | 1.一般隐患信息处理 2.重大隐患信息处理 | 隐患台账处理（0.9分） 一般隐患信息处理： 1）一般隐患信息处理满分为0.45分； 2）一次技能考核三个场景中的一般隐患共10个，一个一般隐患信息处理的总分值为0.045分，采用扣分逻辑，一个错误隐患条目扣0.045分，最多扣0.45分，扣完为止； 3）隐患描述正确的一般隐患按照具体信息项分配分值： i.可能伤害类型：0.006分，在下拉框中选择正确答案，错选或未选，均扣0.006分； ii. 整改要求：0.006分，在下拉框中选择正确的整改要求，错选或未选，均扣0.006分； iii.整改级别：0.006分，在公司治理、部门治理、车间治理、班组治理、岗位纠正中选择正确答案，错选或未选，均扣0.006分； iv. 整改责任人：0.006分，在公司主要负责人、部门负责人、车间负责人、班组长、岗位固定成员中选择正确答案，错选或未选，均扣0.006分； v.是否下发整改通知：0.006分，选择“是”或“否”， 错选或未选，均扣0.006分； vi. 是否闭环：0.015分，根据整改情况及整改后照片判断隐患治理是否闭环，选择“是”或“否”， 错选或未选，均扣0.015分。 重大隐患信息处理： 1）重大隐患信息处理满分为0.45分； 2）一次技能考核三个场景中的一般隐患共5个，一个一般隐患信息处理的总分值为0.09分，采用扣分逻辑，一个错误隐患条目扣0.09分，最多扣0.45分，扣完为止； 3）隐患描述正确的一般隐患按照具体信息项分配分值： i.可能伤害类型：0.012分，在下拉框中选择正确答案，错选或未选，均扣0.012分； ii. 整改要求：0.012分，在下拉框中选择正确的整改要求，错选或未选，均扣0.012分； iii.整改级别：0.012分，在公司治理、部门治理、车间治理、班组治理、岗位纠正中选择正确答案，错选或未选，均扣0.012分； iv. 整改责任人：0.012分，在公司主要负责人、部门负责人、车间负责人、班组长、岗位固定成员中选择正确答案，错选或未选，均扣0.012分； v.是否下发整改通知：0.012分，选择“是”或“否”， 错选或未选，均扣0.012分； vi.是否闭环：0.03分，根据整改情况及整改后照片判断隐患治理是否闭环，选择“是”或“否”， 错选或未选，均扣0.03分。 |
| 岗位工作规范 | 1.《中华人民共和国安全生产法》 2.《生产安全事故应急条例》 3.《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》 4.GB 30871-2022《危险化学品企业特殊作业安全规范》 5.GB 2894-2008《安全标志及其使用导则》 6.XF/T 968-2011消防员现场紧急救护指南 7.其他相关法律法规、国家标准、行业标准等 |
| 赛项赛场准备 | 1.整个赛场面积不小于100㎡；配备能容纳60台相同配置的台式，每个机房内配有裁判用电脑、打印机等竞赛评判工具。 2.竞赛机房内竞赛用电脑摆放合理，竞赛工位相对独立，确保选手独立开展竞赛，不受外界影响 |
| 注意事项 | 1、参赛选手进入赛场竞赛，必须穿戴符合竞赛要求的服装，不得穿背心、短裤和拖鞋。 2、严格遵守操作规程，不得擅自开启和关闭电源，不得带电操作，以免造成伤害和事故。 3、有可能造成意外带电的机械部件、电器元件的金属外壳等都必须接地。 4、在电器设备装调过程中，必须对电源线、插头等部分进行安全检查，发现局部损坏或松动，举手示意裁判，由裁判处理。 |

## 表6   任务2-2生产事故预防能力 考评任务分解表

| 赛项名称 | 生产事故应急救援 | 英语名称 | Emergency rescue for production accidents |
| --- | --- | --- | --- |
| 赛项编号 | GZ005 | 归属产业 | 制造业 |
| 任务名称 | 生产事故预防能力考评 |
| 赛项组别 |
| 中职组 | 高职组 |
| □学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 | (学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 |
| 竞赛时间 | 总时间60分钟，其中准备2分钟、实施55分钟、评价3分钟 |
| 任务描述 | 项目围绕危险化学品、油气开采、管道输送与矿山等高危行业的危险作业标准要求，采用3D虚拟仿真的考核方式，重点考核选手对安全生产事故预防技术能力的掌握水平。 任务二：生产事故预防能力考评（8选1） 子任务1：动火作业安全监护（10分） 子任务2：受限空间作业安全监护（10分） 子任务3：高处作业安全监护（10分） 子任务4：盲板抽堵作业安全监护（10分） 子任务5：吊装作业安全监护（10分） 子任务6：临时用电作业安全监护（10分） 子任务7：动土作业安全监护（10分） 子任务8：断路作业安全监护（10分） |
| 对应产业 | 制造业 |
| 对应岗位 | 安全管理、应急管理和安全专业技术服务、化工生产操作、化工生产管理、化工生产管理、化工安全生产、消防和应急救援人员、应急管理、应急指挥等岗位（群） |
| 岗位核心能力 | 1.具有进行安全、环保和经济生产和管理的能力，具有生产现场工艺流程中简单故障判断、风险危害因素识别、有毒有害化学品正确使用与处置、场站安全管理、一般紧急事故处理的能力； 2.具有正确使用、检查和维护安全设施、消防设施及应急救援设施的能力； 3.具有创伤急救、非创伤急救的能力； 4.具有处理一般突发生产事故的能力，具备个人防护、危化品处理、环境保护、应急处置等技术技能； 5.具有一定的风险辨识、评估与防范的能力； 6.具有应急救援装备储备、调配与管理的能力； 7.具有应急演练策划与组织的能力。 |
| 岗位职务任务书 | 任务名称 | 任务要求 | 操作过程 | 考核点 | 评价标准 |
|  | 动火作业安全监护 | 进行动火作业前的安全监护准备工作 | 在虚拟3D场景中进行动火作业前准备工作 | （1）风险评估及安全措施可靠性检查 （2）周边环境检查及清理 （3）核查作业设备设施及安全警示的完整性；每遗漏一项 （4）检查现场消防设施配备齐全 （5）作业工器具符合规范，摆放位置正确 | （1）风险评估及安全措施可靠性检查；每遗漏一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （2）周边环境检查及清理；每检查错误一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （3）核查作业设备设施及安全警示的完整性；每遗漏一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （4）检查现场消防设施配备齐全；每缺少一项，扣0.2分，扣完为止。（1分） （5）作业工器具符合规范，摆放位置正确；每错误一处，扣0.5分，扣完为止。（3分） |
|  |  | 动火作业实施过程中的安全监护 | 在虚拟3D企业场景中实施动火作业 | （1）核查作业中周边环境 （2）核查天气和作业人员的位置 | （1）核查作业中周边环境；每发现一处错误扣0.25分，扣完为止（0.5分） （2）核查天气和作业人员的位置；每处有问题扣0.25分，扣完为止（0.5分） |
|  |  | 进行动火作业后清理现场相关工作的安全监护 | 在虚拟3D企业场景中完成动火作业后，进行现场清理并完成收尾工作 | （1）作业完毕，恢复现场 （2）作业完毕，验收确认 （3）检查监护人填写作业票 | （1）作业完毕，恢复现场；每一处遗漏扣0.25分，扣完为止。（1分） （2）作业完毕，验收确认；每一项未确认扣0.25分，扣完为止。（0.5分） （3）检查监护人填写作业票；每填写错误一项，扣0.1分，扣完为止。（0.5分） |
|  | 受限空间作业安全监护 | 进行受限空间作业前的安全监护准备工作 | 在虚拟3D仿真环境进行受限空间作业前的准备工作 | （1）风险评估及安全措施可靠性检查 （2）周边环境检查及清理 （3）核查作业设备设施及安全警示的完整性 （4）核查作业个人防护配备符合规范 （5）受限空间内通风及气体检查符合规范 （6）受限空间内采用防爆工器具和照明 （7）受限空间外配备有消防器材和应急救援设施 | （1）风险评估及安全措施可靠性检查，每遗漏一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （2）周边环境检查及清理；每检查错误一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （3）核查作业设备设施及安全警示的完整性；每遗漏一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （4）核查作业个人防护配备符合规范；每不符合一处，扣0.25分，扣完为止。（1分） （5）受限空间内通风及气体检查符合规范；每遗漏一项，扣0.25分，扣完为止。（1分） （6）受限空间内采用防爆工器具和照明，每错误一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （7）受限空间外配备有消防器材和应急救援设施，每缺少一项，扣0.25，扣完为止。（1分） |
|  |  | 受限空间作业实施过程中的安全监护 | 在虚拟3D仿真环境进行受限空间作业 | （1）作业人员操作规程性检查 （2）气体检测规范性核查 | （1）作业人员操作规程性检查；每错误一项扣0.25分，扣完为止（0.5分） （2）气体检测规范性核查；每遗漏一次，扣0.25分，扣完为止（0.5分） |
|  |  | 进行受限空间作业后清理现场相关工作的安全监护 | 在虚拟3D仿真环境完成受限空间作业后的现场会服与收尾工作 | 检查恢复现场及工具清理情况 （2）作业完毕，核查验收确认 （3）检查监护人填写作业票 | （1）检查恢复现场及工具清理情况，每一处遗漏扣0.25分，扣完为止。（1分） （2）作业完毕，核查验收确认，每一项未确认扣0.25分，扣完为止。（0.5分） （3）检查监护人填写作业票，每填写错误一项，扣0.1分，扣完为止。（0.5分） |
|  | 高处作业安全监护 | 进行动高处业前的安全监护准备工作 | 在虚拟3D仿真环境中进行高处作业前的准备工作 | （1）风险评估及安全措施可靠性检查 （2）周边环境检查及清理 （3）核查作业设备设施及安全警示的完整性 （4）检查作业人员资质及个人防护满足要求 （5）检查作业工器具正确 | （1）风险评估及安全措施可靠性检查，每遗漏一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （2）周边环境检查及清理，每检查错误一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （3）核查作业设备设施及安全警示的完整性，每遗漏一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （4）检查作业人员资质及个人防护满足要求，每不满足一处，扣0.25分，扣完为止。（1分） （5）检查作业工器具正确，符合标准，每错误一处，扣0.6分，扣完为止。（3分） |
|  |  | 高处作业实施过程中的安全监护 | 在虚拟3D仿真环境中进行高处作业 | （1）核查作业中工器具的防坠落措施 （2）核查作业人员的环境及位置 | （1）核查作业中工器具的防坠落措施；每缺少一项扣0.25分，扣完为止（0.5分） （2）核查作业人员的环境及位置；每处有问题扣0.25分，扣完为止（0.5分） |
|  |  | 进行高处作业后清理现场相关工作的安全监护 | 在虚拟3D仿真环境中完成高处作业后的现场恢复与收尾工作 | （1）作业完毕，恢复现场 （2）作业完毕，验收确认 （3）检查监护人填写作业票 | （1）作业完毕，恢复现场，每一处遗漏扣0.25分，扣完为止。（1分） （2）作业完毕，验收确认，每一项未确认扣0.25分，扣完为止。（0.5分） （3）检查监护人填写作业票，每填写错误一项，扣0.1分，扣完为止。（0.5分） |
|  | 盲板抽堵作业安全监护 | 进行盲板抽堵作业前的安全监护准备工作 | 在虚拟3D仿真环境进行盲板抽堵作业前的准备工作 | （1）风险评估及安全措施可靠性检查 （2）检查盲板位置图及编号 （3）周边环境检查及清理 （4）核查作业设备设施完整性 （5）核查现场警示和应急救援器材的完整性 （6）核查作业人员穿戴及管道内环境 | （1）风险评估及安全措施可靠性检查，每遗漏一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （2）检查盲板位置图及编号，每缺失一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （3）周边环境检查及清理，每检查错误一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （4）核查作业设备设施完整性，每遗漏一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （5）核查现场警示和应急救援器材的完整性，每处有问题，扣0.5分，扣完为止。（1分） （6）核查作业人员穿戴及管道内环境，每缺少一项，扣0.5分，扣完为止。（2分） |
|  |  | 盲板抽堵作业实施过程中的安全监护 | 在虚拟3D仿真环境进行盲板抽堵作业实施 | （1）核查盲板抽堵作业的规范性 （2）核查作业人员的环境及位 | （1）核查盲板抽堵作业的规范性；每发现一处错误扣0.25分，扣完为止（0.5分） （2）核查作业人员的环境及位置；每处有问题，扣完为止（0.5分） |
|  |  | 进行盲板抽堵作业后清理现场相关工作的安全监护 | 在虚拟3D仿真环境完成盲板抽堵作业现场恢复与收尾工作 | （1）检查是否按照位置图进行作业 （2）作业完毕，核查是否验收确认 （3）检查监护人填写作业票 | （1）检查是否按照位置图进行作业，每一处缺失扣0.2分，扣完为止。（1分） （2）作业完毕，核查是否验收确认，每一项未确认扣0.25分，扣完为止。（0.5分） （3）检查监护人填写作业票，每填写错误一项，扣0.1分，扣完为止。（0.5分） |
|  | 吊装作业安全监护 | 进行吊装作业前的安全监护准备工作 | 在虚拟3D仿真生产环境中进行吊装作业前的准备工作 | （1）风险评估及安全措施可靠性检查 （2）周边环境检查及清理 （3）核查作业设备设施及安全警示的完整性 （4）检查作业人员资质及个人防护满足要求 （5）检查作业工器具正确，符合标准 （6）检查吊物捆扎符合规范 | （1）风险评估及安全措施可靠性检查，每遗漏一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （2）周边环境检查及清理，每检查错误一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （3）核查作业设备设施及安全警示的完整性，每遗漏一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （4）检查作业人员资质及个人防护满足要求，每不满足一处，扣0.2分，扣完为止。（1分） （5）检查作业工器具正确，符合标准，每错误一处，扣0.5分，扣完为止。（2分） （6）检查吊物捆扎符合规范，每错误一处，扣0.5分，扣完为止。（1分） |
|  |  | 吊装作业实施过程中的安全监护 | 在虚拟3D仿真生产环境中进行吊装作业 | （1）核查作业中其中起重器械操作符合操作规程 （2）检查作业人员操作及指挥符合操作国家标准 | （1）核查作业中其中起重器械操作符合操作规程，每一处错误扣0.25分，扣完为止（0.5分） （2）检查作业人员操作及指挥符合操作国家标准，每一处错误扣0.25分，扣完为止（0.5分） |
|  |  | 进行吊装作业后清理现场相关工作的安全监护 | 在虚拟3D仿真生产环境中完成吊装作现场恢复与收尾工 | （1）作业完毕，恢复现场 （2）作业完毕，验收确认 （3）检查监护人填写作业票 | （1）作业完毕，恢复现场，每一处遗漏扣0.5分，扣完为止。（1分） （2）作业完毕，验收确认，每一项未确认扣0.25分，扣完为止。（0.5分） （3）检查监护人填写作业票，每填写错误一项，扣0.1分，扣完为止。（0.5分） |
|  | 临时用电作业安全监护 | 进行临时用电作业前的安全监护准备工作 | 在虚拟3D仿真环境中进行临时用电作业前的准备工作 | （1）风险评估及安全措施可靠性检查 （2）周边环境检查及清理 （3）核查作业设备设施及安全警示的完整性 （4）核查设备设施的防爆性及完整性 （5）检查作业线路铺设和TN系统符合规范 | （1）风险评估及安全措施可靠性检查，每遗漏一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （2）周边环境检查及清理，每检查错误一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （3）核查作业设备设施及安全警示的完整性，每遗漏一项，扣0.5分，扣完为止。（2分） （4）核查设备设施的防爆性及完整性，每缺少一项，扣0.5分，扣完为止。（2分） （5）检查作业线路铺设和TN系统符合规范，每错误一处，扣0.2分，扣完为止。（1分） |
|  |  | 临时用电作业实施过程中的安全监护 | 在虚拟3D仿真环境中进行临时用电作业 | （1）核查作业中采取能量隔离措施 | （1）核查作业中采取能量隔离措施；每发现一处错误扣0.2分，扣完为止（1分） |
|  |  | 进行临时用电作业后清理现场相关工作的安全监护 | 在虚拟3D仿真环境中完成临时用电作业现场恢复与收尾工 | （1）核查起重机械停放位置并有效锚定 （2）作业完毕，恢复现场 （3）作业完毕，验收确认 （4）检查监护人填写作业票 | （1）核查起重机械停放位置并有效锚定，每错误一处扣0.2分，扣完为止。（0.4分） （2）作业完毕，恢复现场，每一处遗漏扣0.2分，扣完为止。（0.4分） （3）作业完毕，验收确认，每一项未确认扣0.2分，扣完为止。（0.6分） （4）检查监护人填写作业票，每填写错误一项，扣0.1分，扣完为止。（0.6分） |
|  | 动土作业安全监护 | 进行动土作业前的安全监护准备工作 | 在虚拟3D仿真环境中进行动土作业前的准备工作 | （1）风险评估及安全措施可靠性检查（2）周边环境检查及清理 （3）核查作业设备设施及安全警示的完整性 （4）核查地下供排水、消防管线、工艺管线保护措施落实情况 （5）检查作业前向相关部门报备 | （1）风险评估及安全措施可靠性检查，每遗漏一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （2）周边环境检查及清理，每检查错误一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （3）核查作业设备设施及安全警示的完整性，每遗漏一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （4）核查地下供排水、消防管线、工艺管线保护措施落实情况，每缺少一项，扣0.5分，扣完为止。（2分） （5）检查作业前向相关部门报备，每遗漏一个部门，扣0.4分，扣完为止。（2分） |
|  |  | 动土作业实施过程中的安全监护 | 在虚拟3D仿真环境中进行动土作业 | （1）周边土方堆放符合规范性检查 （2）支护符合规范性检查 （3）临时应急通道和应急措施符合规范性检查 | （1）周边土方堆放符合规范性检查，每一处错误，扣0.1分，扣完为止。（0.3分） （2）支护符合规范性检查，每一处不符合，扣0.1分，扣完为止。（0.2分） （3）临时应急通道和应急措施符合规范性检查，每缺少一项，扣0.25分，扣完为止（0.5分） |
|  |  | 进行动土作业后清理现场相关工作的安全监护 | 在虚拟3D仿真环境中完成动土作业现场恢复与收尾工 | （1）作业完毕，恢复现场 （2）作业完毕，验收确认 （3）检查监护人填写作业票 | （1）作业完毕，恢复现场，每一处遗漏扣0.2分，扣完为止。（1分） （2）作业完毕，验收确认，每一项未确认扣0.25分，扣完为止。（0.5分） （3）检查监护人填写作业票，每填写错误一项，扣0.1分，扣完为止。（0.5分） |
|  | 断路作业安全监护 | 进行断路作业前的安全监护准备工作 | 在虚拟3D仿真环境中进行断路作业前的准备工作 | （1）风险评估及安全措施可靠性检查 （2）周边环境检查及清理 （3）核查作业设备设施及安全警示的完整性 （4）核查特殊天气及现场警戒区及警示设置 （5）检查现场作业人员操作符合规范 | （1）风险评估及安全措施可靠性检查，每遗漏一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （2）周边环境检查及清理，每检查错误一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （3）核查作业设备设施及安全警示的完整性，每遗漏一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （4）核查特殊天气及现场警戒区及警示设置，每缺少一项，扣0.4分，扣完为止。（2分） （5）检查现场作业人员操作符合规范，每错误一处，扣0.5分，扣完为止。（2分） |
|  |  | 断路作业实施过程中的安全监护 | 在虚拟3D仿真环境中进行断路作业 | （1）核查作业中无关人员进入 （2）核查作业中设置临时应急通道和应急措施 | （1）核查作业中无关人员进入；每发现一次扣0.25分，扣完为止（0.5分） （2）核查作业中设置临时应急通道和应急措施；每缺少一项，扣0.25分，扣完为止（0.5分） |
|  |  | 进行断路作业后清理现场相关工作的安全监护 | 在虚拟3D仿真环境中完成断路作业现场恢复与收尾工 | 作业完毕，恢复现场 （2）作业完毕，验收确认 （3）检查监护人填写作业票 | （1）作业完毕，恢复现场，每一处遗漏扣0.25分，扣完为止。（1分） （2）作业完毕，验收确认，每一项未确认扣0.25分，扣完为止。（0.5分） （3）检查监护人填写作业票，每填写错误一项，扣0.1分，扣完为止。（0.5分） |
| 岗位工作规范 | 1.《中华人民共和国安全生产法》 2.《生产安全事故应急条例》 3.《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》 4.GB 30871-2022《危险化学品企业特殊作业安全规范》 5.GB 2894-2008《安全标志及其使用导则》 6.XF/T 968-2011消防员现场紧急救护指南 7.其他相关法律法规、国家标准、行业标准等 |
| 赛项赛场准备 | 1.整个赛场面积不小于100㎡；配备能容纳60台相同配置的台式，每个机房内配有裁判用电脑、打印机等竞赛评判工具。 2.竞赛机房内竞赛用电脑摆放合理，竞赛工位相对独立，确保选手独立开展竞赛，不受外界影响 |
| 注意事项 | 1、参赛选手进入赛场竞赛，必须穿戴符合竞赛要求的服装，不得穿背心、短裤和拖鞋。 2、严格遵守操作规程，不得擅自开启和关闭电源，不得带电操作，以免造成伤害和事故。 3、有可能造成意外带电的机械部件、电器元件的金属外壳等都必须接地。 4、在电器设备装调过程中，必须对电源线、插头等部分进行安全检查，发现局部损坏或松动，举手示意裁判，由裁判处理。 |

## 表6   任务2-3生产事故应急救援方案 设计任务分解

| 赛项名称 | 生产事故应急救援 | 英语名称 | Emergency rescue for production accidents |
| --- | --- | --- | --- |
| 赛项编号 | GZ005 | 归属产业 | 制造业 |
| 任务名称 | 生产事故应急救援方案设计 |
| 赛项组别 |
| 中职组 | 高职组 |
| □学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 | (学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 |
| 竞赛时间 | 总时间80分钟，其中准备2分钟、实施75分钟、评价3分钟 |
| 任务描述 | 根据指定的地理空间模型数据，构建灾害事故单位透明立体空间三维模型，根据生产事故单位现场设备布置情况进行真实复原、复盘灾害发生时刻生产设备及安全生产设施具体空间位置；依据事故性质和事故发生地点、被困人员具体位置，合理规划救援路线。 任务三：生产事故应急救援方案设计（10分） 子任务1：生产事故应急救援地形编辑（4分） 子任务2：事故应急救援路线设计（4分） 子任务3：事故应急救援措施设计（2分） |
| 对应产业 | 能源 |
| 对应岗位 | 煤矿采掘、机电、通风等岗位（群）消防和应急救援岗位（群）、应急管理和安全专业技术服务、消防和应急救援人员、应急管理、应急指挥等岗位（群） |
| 岗位核心能力 | 1.具有较强的立体空间感觉能力，能够根据给定参数构建立体救援空间； 2.具有扎实的灾害防治基础知识，能够识别不同灾害可能影响和波及的范围； 3.具备丰富的救援实战经验，能够根据救援现场人员位置级灾害发生位置制定救援行动路线。 4.具有进行煤矿安全、风险危害因素识别、一般紧急事故处理的能力； 5.具有处理一般突发生产事故的能力，具备个人防护、应急处置等技术技能； 6.具有一定的风险辨识、评估与防范的能力； 7.具有应急救援装备储备、调配与管理的能力； 8.具有应急演练策划与组织的能力。 9.具有灾情分析研判能 |
| 岗位职务任务书 | 任务名称 | 任务要求 | 操作过程 | 考核点 | 评价标准 |
|  | 生产事故应急救援地形编辑 | 依据现场抽签确定的图纸、文字标准及误差要求，完成应急救援地形的编辑任务。 | 在虚拟仿真软件上进行应急地形编辑 | 1.进行线路规范布置 2.线路标注符合图纸要求 | 该项共4分，扣分详情见表6 1.存在无用、无名、短缺线路的现象，每发现1处扣0.5分，扣完为止。 2.线路的类型、位置、大小及形状符合图纸及文字标准要求，每发现 1 处不符合要求，扣0.5分，扣完为止。 |
|  | 事故应急救援路线设计 | 按照提示模拟摆放事故、伤员位置，并根据设计的应急救援基地，确定应急救援路线。 | 在虚拟仿真软件上根据设置的灾害合理进行救援路线的确定 | 1.事故发生位置及伤员摆放位置符合要求 2.事故应急救援路线设计符合标准要求 | 该项共4分，扣分详情见表6 1.摆放数量及距离误差不应超过给定标准的10%，每错误标注扣一处0.5分，扣完为止。 2.分别以应急救援基地为起点和终点，按照最优路径编制应急救援路线，要求在行进速度不变的情况下，通过的道路交叉点最少、路径最短、处理的事故难度最小、最先到达伤员所在位置为原则，得满分；非最优路径，但仍能完成应急救援任务，得1分；非最优路径，不能完成应急救援任务，该项不得分。 |
|  | 事故应急救援措施设计 | 能够正确进行救援灾情分析，包括灾害类型判断、灾害地点、灾情波及范围、被困人员数量、灾情发展趋势预测。合理进行救援措施，设计包括救援任务、救援路线规划、救援顺序、救援拟采取的方法、救援保障。 | 在虚拟仿真软件上根据设置的灾害进行救援措施编制 | 1.救援灾情分析包括灾害类型判断、灾害地点、灾情波及范围、被困人员数量、灾情发展趋势预测。 2.救援措施设计包括救援任务、救援路线规划、救援顺序、救援拟采取的方法、救援保障。 | 该项共分，扣分详情见表6 1.灾害类型判断错误、灾害地点表述错误、灾情波及范围判断不准确、被困人员数量填写错误、灾情发展趋势预测不准确等，错误或缺失一次扣0.2，扣完为止。 2.救援任务不清晰、救援路线规划错误、救援顺序不正确、救援拟采取的方法不正确、救援保障不齐全，错误或缺失一次扣0.4，扣完为止。 |
| 岗位工作规范 | 1.《中华人民共和国安全生产法》 2.《生产安全事故应急条例》国务院令第708号，2019 3.《生产安全事故应急条例》 4.《煤矿安全规程》2022 5.《矿山救护规程》AQ 1008-2007 6.消防员现场紧急救护指南XF/T 968-2011 7.其他相关法律法规、国家标准、行业标准等 |
| 赛项赛场准备 | 1.整个赛场面积不小于100㎡；配备能容纳60台相同配置的台式，每个机房内配有裁判用电脑、打印机等竞赛评判工具。 2.竞赛机房内竞赛用电脑摆放合理，竞赛工位相对独立，确保选手独立开展竞赛，不受外界影响 |
| 注意事项 | 1、参赛选手进入赛场竞赛，必须穿戴符合竞赛要求的服装，不得穿背心、短裤和拖鞋。 2、严格遵守操作规程，不得擅自开启和关闭电源，不得带电操作，以免造成伤害和事故。 3、有可能造成意外带电的机械部件、电器元件的金属外壳等都必须接地。 4、在电器设备装调过程中，必须对电源线、插头等部分进行安全检查，发现局部损坏或松动，举手示意裁判，由裁判处理。 |

## 表6   任务3-1接警与准备任务分解

| 赛项名称 | 生产事故应急救援 | 英语名称 | Emergency rescue for production accidents |
| --- | --- | --- | --- |
| 赛项编号 | GZ005 | 归属产业 | 制造业 |
| 任务名称 | 接警与准备 |
| 赛项组别 |
| 中职组 | 高职组 |
| □学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 | (学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 |
| 竞赛时间 | 总时间30分钟 |
| 任务描述 | 救援小队在应急救援指挥中心接警后，队长按要求将事故内容，包括事故类别、事故地点、遇险人数及救援任务、救援计划，随后集合队伍，并根据事故类型向小组成员布置救援任务，参赛队任务布置完毕后，向应急救援指挥中心进行汇报。并根据事故类型选取仪器设备、战前检查等。 任务一：接警与准备（7分） 子任务1：闻警出动（2分） 子任务2：应急救援准备（5分） |
| 对应产业 | 制造业 |
| 对应岗位 | 消防和应急救援岗位（群）、应急管理和安全专业技术服务、化工安全技术与管理岗、煤矿采掘、机电、通风等岗位（群） |
| 岗位核心能力 | 1.具有较强的立体空间感觉能力，能够根据给定参数构建立体救援空间； 2.具有扎实的灾害防治基础知识，能够识别不同灾害可能影响和波及的范围； 3.具备丰富的救援实战经验，能够根据救援现场人员位置及灾害发生位置，制定救援行动路线。 4.具有进行煤矿安全、风险危害因素识别、一般紧急事故处理的能力； 5.具有处理一般突发生产事故的能力，具备个人防护、应急处置等技术技能； 6.具有一定的风险辨识、评估与防范的能力； 7.具有应急救援装备储备、调配与管理的能力； 8.具有应急演练策划与组织的能力。 9.具有灾情分析研判能 |
| 岗位职务任务书 | 任务名称 | 任务要求 | 操作过程 | 考核点 | 评价标准 |
|  | 闻警出动 | 救援小队能够在应急救援指挥中心接警后，队长在第一时间按响警报电铃。由队长按要求将事故内容填写在救援行动计划表上，随后集合队伍，并根据事故类型向小组成员布置救援任务。 | 1.队长在第一时间按响警报电铃。 2.接警后由队长按要求将事故内容填写在救援行动计划表上， 3.集合队伍，并根据事故类型向小组成员布置救援任务。 | 1.接警集合 2.向应急救援指挥中心汇报 | 该项共2分 1.以队长报告任务布置完毕，停止计时。少填、漏填1项扣0.1分，扣完为止。超时该项不得分。 2.评分标准以小队人员齐全、列队整齐、报告词无误，该项得满分，否则，该项不得分 3.参赛队全部队员必须参加战前检查，缺人、超时该项均不得分。 |
|  | 应急救援准备 | 救援小队能够根据事故类型选取仪器设备、战前检查等各项事宜 | 1.选取救援装备 2.正压氧气呼吸器佩戴 3.自检互检等 | 1.进入灾区装备齐全 2.仪器完好性检查 3.正压氧气呼吸器的佩戴 4.自检 5.互检 6.撤出灾区装备齐全 | 该项共5分 1.缺少装备1件及以上，该小项不得分。 2.正压氧气呼吸器氧气压力不低于18Mpa，有1件及以上仪器不符合要求，该小项不得分。。 3.正压氧气呼吸器未能正确佩戴，或操作错误或超时，该小项不得分。 4.参赛队自检未全部参加、丢项或顺序颠倒，每出现一次扣0.2分（顺序颠倒，只扣1次），扣完为止。 5.互检内容漏检1项及以上，该项不得分。 6.参赛队携带的装备及仪器不得滞留在灾区，滞留装备1件及以上，该项不得分。 |
| 岗位工作规范 | 1.《中华人民共和国安全生产法》 2.《生产安全事故应急条例》国务院令第708号，2019 3.《生产安全事故应急条例》 4.《煤矿安全规程》2022 5.《矿山救护规程》AQ 1008-2007 6.消防员现场紧急救护指南XF/T 968-2011 7.其他相关法律法规、国家标准、行业标准等 |
| 赛项赛场准备 | 1.竞赛现场场保证良好的采光、照明和通风，提供稳定的水、电和供电应急设备。 2.整个竞赛现场面积不小于600 m2。 3.实践操作的每个工位占地不小于5m×10m，标明工位号。 |
| 注意事项 | 1、参赛选手进入赛场竞赛，必须穿戴符合竞赛要求的服装，不得穿背心、短裤和拖鞋。 2、严格遵守操作规程，不得擅自开启和关闭电源，不得带电操作，以免造成伤害和事故。 3、有可能造成意外带电的机械部件、电器元件的金属外壳等都必须接地。 4、在电器设备装调过程中，必须对电源线、插头等部分进行安全检查，发现局部损坏或松动，举手示意裁判，由裁判处理。 |

## 表6   任务3-2火灾事故应急救援任务分解

| 赛项名称 | 生产事故应急救援 | 英语名称 | Emergency rescue for production accidents |
| --- | --- | --- | --- |
| 赛项编号 | GZ005 | 归属产业 | 制造业 |
| 任务名称 | 火灾事故应急救援 |
| 赛项组别 |
| 中职组 | 高职组 |
| □学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 | (学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 |
| 竞赛时间 | 总时间40分钟 |
| 任务描述 | 模拟矿山皮带火灾场景、油气储运企业储油罐火灾场景、工矿企业配电室火灾场景、危险化学品火灾场景等初期事故场景，要求团队依据不同的火灾生产事故场景进行灭火处理。同时能够针对复杂火区进行火区气体采集与气体分析，综合判断火区火灾风险情况。 任务一：火灾事故应急救援（10分） 子任务1：常见火灾处置（4分） 子任务2：复杂火区气样采集与火灾爆炸风险分析（6分） |
| 对应产业 | 制造 |
| 对应岗位 | 消防和应急救援岗位（群）、应急管理和安全专业技术服务、化工安全技术与管理岗、煤矿采掘、机电、通风等岗位（群） |
| 岗位核心能力 | 1.具有较强的火区研判和处理能力； 2.具有扎实的火区有害气体检测能力； 3.具备丰富的救援实战经验，能够根据救援现场人员位置及灾害发生位置制定救援行动路线。 4.具有进行煤矿安全、风险危害因素识别、一般紧急事故处理的能力； 5.具有处理一般突发生产事故的能力，具备个人防护、应急处置等技术技能； 6.具有一定的风险辨识、评估与防范的能力； 7.具有应急救援装备储备、调配与管理的能力； 8.具有应急演练策划与组织的能力。 9.具有灾情分析研判能 |
| 岗位职务任务书 | 任务名称 | 任务要求 | 操作过程 | 考核点 | 评价标准 |
|  | 常见火灾处置 | 能够进行火灾类型分析，能够根据火灾类型进行灭火器选择和检查，熟知灭火基本操作技术要求。 | 1.进行火灾类型分析 2.根据火灾类型进行灭火器选择和检查 3.灭火基本操作 | 1.检查外观检查 2.检查软件与硬件 3.依据场景判断火灾类型。 4.判断火情 5.选择与火灾类型匹配的灭火器。 6.调整灭火器的角度，对准火源根部。 7.调整灭火器与风向的位置 8.调整操作者手持灭火器的姿势 | 该项共4分 1.检查外观是否完整、是否在保质期内、压力是否正常，作出正确判断。 2.检查软件与硬件是否通电。 3.依据场景判断火灾类型。 4.判断火情：是否需要断电、是否需要拉响警报。 5.选择与火灾类型匹配的灭火器。 6.调整灭火器的角度，对准火源根部。 7.调整灭火器与风向的位置，位于上风向灭火。 8.调整操作者手持灭火器的姿势，在规定时间内，并且在灭火器内灭火剂喷完前能完成着火范围内的初起火情。 如果违反一次扣除0.5分。 如果火势最终没有扑灭，扣3分。 |
|  | 复杂火区气样采集与火灾爆炸风险分析 | 参赛队能够依据需要在规定地点按照火区采样规范进行气体采样，能够将采集到的气样进行气体现场实测，并火灾爆炸风险分析与判断等技术要求。。 | 1.在规定地点按照火区采样规范进行气体采样 2.将采集到的气样放利用比长式鉴定管、便携式式多种气体检测仪等进行气体现场实测 3.进行火区火灾爆炸风险分析与判断。 | 1.火灾区域气样测定 2.评估与智能决策 | 该项共6分 1.取样地点正确，要求在规定地点完成取样，不能遗漏采样点。错误一次扣除0.2分。 2.氧气浓度测定。违反一次扣除0.5分。 3.一氧化碳气体测定。违反一次扣除0.2分 4.依据爆炸性气体特点，提出最少2种不同的火区抑爆方法；少一次扣0.3分 5.依据不同的抑爆方法，提出针对性的实施策略。不合理一条扣0.3分 |
| 岗位工作规范 | 1.《中华人民共和国安全生产法》 2.《生产安全事故应急条例》国务院令第708号，2019 3.《生产安全事故应急条例》 4.《煤矿安全规程》2022 5.《矿山救护规程》AQ 1008-2007 6.消防员现场紧急救护指南XF/T 968-2011 7.其他相关法律法规、国家标准、行业标准等 |
| 赛项赛场准备 | 1.竞赛现场场保证良好的采光、照明和通风，提供稳定的水、电和供电应急设备。 2.整个竞赛现场面积不小于600 m2。 3.实践操作的每个工位占地不小于5m×10m，标明工位号。 |
| 注意事项 | 1、参赛选手进入赛场竞赛，必须穿戴符合竞赛要求的服装，不得穿背心、短裤和拖鞋。 2、严格遵守操作规程，不得擅自开启和关闭电源，不得带电操作，以免造成伤害和事故。 3、有可能造成意外带电的机械部件、电器元件的金属外壳等都必须接地。 4、在电器设备装调过程中，必须对电源线、插头等部分进行安全检查，发现局部损坏或松动，举手示意裁判，由裁判处理。 |

## 表6   任务3-3有限空间中毒事故应急救援任务分解

| 赛项名称 | 生产事故应急救援 | 英语名称 | Emergency rescue for production accidents |
| --- | --- | --- | --- |
| 赛项编号 | GZ005 | 归属产业 | 制造业 |
| 任务名称 | 受限空间中毒事故应急救援 |
| 赛项组别 |
| 中职组 | 高职组 |
| □学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 | ☑学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 |
| 竞赛时间 | 总时间40分钟 |
| 任务描述 | 根据给定题目所给的事故案例及相关资料，进行有限空间进入式救援 |
| 对应产业 | 制造业 |
| 对应岗位 | 安全管理人员、安全技术人员、应急救援人员 |
| 岗位核心能力 | 1.进行突发事件现场处置，指导和帮助遇险者避险逃生，组织现场群众自救互救，抢救公私财产。 2.搜索解救受困人员，进行伤员检伤分类并实施院前急救。 3.评估灾情性质程度及范围等情况，沟通汇报，维持现场秩序，防止抑制灾害发生或进行下一步发展。 4.组织协调管理救灾资源。 5.配合专业心理援助组织，进行受灾群众心理疏导。 6.进行救援善后工作。 7.制定演练应急预案，并与相关部门沟通协作。 8.进行紧急救助培训教育活动，普及自救互救知识和技能。 |
| 岗位职务任务书 | 任务名称 | 任务要求 | 操作过程 | 考核点 | 评价标准 |
|  | 接受救援任务 | （污水井、反应釜、沉降罐3种任务类型随机抽取1个） 1.点击“确认”接受任务，队长记录群众报警信息； 2.接到报警人报警后，队长第一时间按响预备铃； 3.点击“召请”按钮，填写《应急救援信息报告表》； 4.按响出警铃，集合队伍，并向队员布置救援任务。 | 1.点击“确认”接受任务，队长记录群众报警信息； 2.接到报警人报警后，队长第一时间按响预备铃； 3.点击“召请”按钮，填写《应急救援信息报告表》； 4、按响出警铃，集合队伍，并向队员布置救援任务。 | 信息记录、信息处理、应急救援决策 | 接受应急救援任务（0.5分） 队长应在接通电话后20秒内，集合队伍，未按响集合铃，扣0.1分；电子《应急救援信息报告表》空缺项填错一处扣0.08分，共0.4分，扣完为止。 |
|  | 指挥救援 | 1、打开对讲机：队长从储物柜中拿取对讲机，打开对讲机，将频道调到8； 2、队长正确使用对讲机口呼：全体人员注意，封闭救援区域，确认现场安全，并进行三脚架的搭设及安全防护用品的检查和穿戴； | 在长宽高不小于5m×3m×3m平台上进行作业操作：1.打开对讲机：队长从储物柜中拿取对讲机，打开对讲机，将频道调到8； 2.队长正确使用对讲机口呼：全体人员注意，封闭救援区域，确认现场安全，并进行三脚架的搭设及安全防护用品的检查和穿戴； | 考核学生能否正确、迅速、准确地记录群众报警信息，并对该信息进行适当的分析与推断，为下一步的应急救援行动做出正确决策。 | 指挥应急救援（0.5分） 未按响出警铃，扣0.1分。 队长未口呼或错误口呼“集合”，扣0.06分。 队长未查验队伍人员数量或查验错误，扣0.03分；未检查人员身体状况，扣0.03分。 队长布置任务时的口呼内容：时间未口呼或错误口呼扣0.04分；事故地点未口呼或错误口呼扣0.04分；事故企业名称未口呼或错误口呼扣0.04分；被困人员信息未口呼或错误口呼扣0.04分；事故类型未口呼或错误口呼扣0.04分；未下达应急救援指令扣0.06分。 队员未口呼或错误口呼，扣0.02分； 所有口呼内容采用语音识别自动判别。 |
|  | 确认现场环境安全 | 1.队长指挥队员进行相关操作，封锁救援现场，设置警示标识； 2.环顾并检查现场； 3.竖立安全告知牌。 | 1.队长指挥队员进行相关操作，封锁救援现场，设置警示标识； 2.环顾并检查现场； 3.竖立安全告知牌。 | 考核学生是否能够正确、全面检查现场的情况，包括危险物品、威胁人员、救援设备等，对现场进行合理评估，并有效控制现场的危害程度，减少人员的伤害和损失。 | 确认现场环境安全（0.5分） 四人在模拟的不小于5m×3m×3m受限空间作业平台上进行救援，队长指挥队员确认现场环境安全。 封闭应急救援区域、确认现场安全、安全防护用品的检查和穿戴未口呼或错误口呼（自动判别），每一项扣0.07分，共0.21分，扣完为止。 平台自动检测警戒线未拉或错拉，扣0.11分；安全告知牌未竖立或错误竖立，扣0.11分；“现场环境安全”未口呼或错误口呼，扣0.07分； 所有口呼内容采用语音识别自动判别；穿戴采用图像识别自动判别。 |
|  | 三脚架的检查与搭设 | 1.将三脚架搭设在井口的上方，并检查三脚架及防坠装置完好性，保证手摇绞盘的钢丝绳及吊钩穿过定滑轮悬垂于井口上部，并可随着手柄的逆时针转动下放到井内； 2.该项工作完成后，需向裁判示意，裁判同意后，方可进行下一步操作； 3.选取合适的防护用品，包括便携式气体检测仪、防爆头灯、对讲机、安全帽、手套、全身式安全带、三角拯救带、头罩式紧急呼吸器，并穿戴所需的安全防护用品； 4.该项工作完成后，需向裁判示意，裁判同意后，方可进行下一步操作。 | 在长宽高不小于5m×3m×3m平台上进行作业操作:1.将三脚架搭建在井口上方； 2.检查三脚架及防坠装置完好性：手摇绞盘的钢丝绳及吊钩穿过定滑轮悬垂于井口上部，并可随着手柄的逆时针转动下放到井内。1号队员手指并口呼：外观完好、绞盘正常、吊索正常，滑轮完好，支腿高度合适； | 考核学生是否能够根据井口结构和工作需要，正确搭设三脚架和防坠装置，保证钢丝绳和吊钩穿过定滑轮悬挂在井口上部，保证井下作业安全。 | 三脚架的检查与搭设（2分） 四人合力先将三脚架搭建在井口上方。 检查三脚架及防坠装置完好性：手摇绞盘的钢丝绳及吊钩穿过定滑轮悬垂于井口上部，并可随着手柄的逆时针转动下放到井内。1号队员手指并口呼：外观完好、绞盘正常、吊索正常，滑轮完好，支腿高度合适。 先检查然后将三脚架移至受限空间入口处，扣0.2分；三脚架搭设不规范，扣1分，手指指的位置与口呼内容不一致，扣0.1分/次，最多扣0.3分；口呼内容共5项，少一项扣0.1分，平台自动检测判别口呼内容。 |
|  | 防护用品穿戴 | 1.选取防护用品，队长点击“防护用品选取”按钮，队员在防护用品存储柜中取用需要的用品； 2. 2名队员均必须正确穿戴选取的防护用具 | 1.选取防护用品，队长点击“防护用品选取”按钮，队员在防护用品智能存储柜中取用需要的用品，可进行自动检测； 2.2名队员均穿戴选取的防护用具并进行图像对比识别验证。 | 自动化识别考核选手进行作业防护的能力 | 防护用品穿戴（2.5分） 选取防护用品，智能化检测拿取的防护用品是否正确，装备少选或错选一项，扣0.01分，两名队员均需进行穿戴；安全帽未穿戴扣0.2分，穿戴不规范扣0.2分；全身式安全带未穿戴扣0.3分，穿戴不规范扣0.3分；手套未穿戴扣0.1分，穿戴错不规范扣0.1分；防爆头灯未穿戴或穿戴错误扣0.1分；对讲机未穿戴或穿戴错误扣0.1分；便携式气体检测仪未穿戴或穿戴错误扣0.25分；穿戴采用图像对比自动判别； 对于长管呼吸器：若气体检测不合格需佩戴长管呼吸器，若长管呼吸器未穿戴，则视为对选手造成人身伤害，后续步骤均不得分，裁判宣布比赛结束；若穿戴错误扣0.34分，未打开气源开关扣0.34分；若气体检测合格，对佩戴与否不做要求；本项最多扣0.34分。 |
|  | 通风及气体检测 | 1.打开通风机对受限空间内部进行通风； 2.正确使用气体检测仪对受限空间上、中、下三个部位进行检测，队长判断气体是否合格，若不合格，下井人员需要佩戴长管呼吸器； 3.下井人员穿戴好长管呼吸器后，还需带上三角拯救带和头罩式紧急呼吸器。 | 1.打开通风机对受限空间内部进行通风； 2.正确使用气体检测仪对受限空间上、中、下三个部位进行检测，队长判断气体是否合格，若不合格，下井人员需要佩戴长管呼吸器； 3.下井人员穿戴好长管呼吸器后，还需带上三角拯救带和头罩式紧急呼吸器。 注意：佩戴长管呼吸器，一定要先打开气源阀门。 | 考核学生是否能够按照安全操作规程要求，进行有效的通风与气体检测，保证进入受限空间作业安全的能力。 | 通风及气体检测（2分） 开始通风并进行气体检测，未打开轴流式通风机开关则扣0.7分，未将通风机风管伸入底部扣0.3分；若进入受限空间内时未佩戴长管呼吸器，且未打开通风机开关，视为对选手造成人身伤害，后续步骤均不得分，裁判宣布比赛结束； 气体检测时若佩戴长管呼吸器，则对检测姿势不做要求，若未佩戴长管呼吸器，检测时头部应远离受限空间口，若未远离受限空间口，扣0.4分；上中下气体含量检测每少一项扣0.08分，上中下气体种类及含量口呼每少一个部位扣0.04分；队长未正确判断气体合格性，扣0.08分/项；扣完为止。口呼采用自动判别。 |
|  | 进入受限空间实施救援 | 1.正确使用三脚架进入受限空间，下井时注意不要对昏迷人员造成二次伤害； 2.正确使用头罩式紧急呼吸器对昏迷人员进行供氧； 3.通过三脚架正确使用三角拯救带将昏迷人员救出受限空间，并通过三脚架将下井人员拉出受限空间。 | 队长点击“正式救援”按钮，进入开始救援界面，点击“开始救援”，口呼：全体注意，准备救援。 1.队长口呼：1号队员，准备进入，请注意安全，是否了解应急预案； 1号队员回复：了解； 队长口呼：2号队员，帮助1号队员连接背后保护系统； 2号队员回复：收到； 然后将挂环挂在1号队员的安全带上，并回复：保护系统连接完成； 2.进入受限空间内部：1号队员通过三脚架进入； 3.1号队员打开头灯，并向队长报告情况：报告队长，我已到达井底，井底光线较暗，开始寻找被困者； 4.判断被困人状态：使用对讲机口呼：喂，你还好吗，我们来救你了； 1号队员向队长报告：报告队长，已经找到被困者，目前尚有呼吸和心跳，准备采取救援； 5.救助被困者：为被困者佩戴头罩式紧急逃生呼吸器，并打开供气阀门；为被困者穿戴三角抢救带； 6.1号队员取下背后三脚架的吊索，将三角拯救带挂在吊索上，口呼：报告队长，已经完成对被困者的连接，请进行提升； 7.队长与2号队员合力将被困者救出，并配合2号队员将被困者放置到指定区域，再将1号队员拉出受限空间； | 考核学生对于受限空间中安全进出、昏迷人员救援等紧急情况处理的专业技能和实践能力。 | 进入受限空间实施应急救援（4分） 不使用或错误使用三脚架进入受限空间，扣0.3分； 队长未询问是否了解应急预案，扣0.1分； 未打开头灯，扣0.1分； 1号队员未口呼：报告队长，我已到达底部，底部光线较暗，开始寻找被困者，扣0.1分； 1号队员未口呼：“报告队长，已经找到被困者，目前尚有呼吸和心跳，准备采取救援”，扣0.1分； 未给被困者佩戴防护面罩或佩戴错误，扣0.4分；佩戴好后未打开供气阀门，扣0.5分；未给被困者穿戴三角拯救带或穿戴不规范，扣0.7分；未通过三脚架将被困者救出或错误使用三脚架，扣0.3分，救出后未放置到指定区域，扣0.1分； 1号队员未口呼：报告队长，已经完成对被困者的连接，请进行提升，扣0.1分； 在受限空间内救援时，未经裁判同意，摘掉安全帽扣0.2分，摘掉长管呼吸器，扣0.3分； 未通过三脚架或错误使用三脚架将救援队员拉升出来，扣0.3分； 模拟人头部肢体磕碰受限空间管壁扣0.4分（自动检测），模拟人损坏视为救援任务失败，本项目实践操作成绩不得分；救援过程中对模拟人踩踏、骑坐等暴力行为视为对被困者造成二次伤害，发生1次扣0.5分，最多扣3分。 |
|  | 现场整理 | 作业任务完成后，参赛队伍需要清理现场并进行复位。 | 队长点击“恢复现场”按钮，进入救援后恢复现场阶段，口呼：全体人员注意，恢复现场。 1.进行设备复原：将现场所有装备、器材恢复初始状态，为队长下发的对讲机应放入存储柜中，模拟人不用恢复原位。 2.点击“恢复完成”，并示意裁判：报告裁判，救援完成。 | 考验选手进行现场整理的能力 | 现场整理（0.5分） 对警戒线是否复位、通风机是否关闭、防爆头灯是否关闭、防护用品柜里的物品是否放回进行智能自动检测，警戒线、通风机、对讲机、防爆头灯、气体检测仪、三脚架每少关闭或放回一处扣0.07分，共0.42分；防护用品柜拿出的物品未全部放回，扣0.08分。 |
|  | 撤离申请表的填写 | 1.点击“撤离申请”，根据救援结果填写《撤离申请表》； 2.所有作业任务完成后，向裁判汇报情况，经裁判同意后，方可进行后续操作。 | 1.鼠标点击“撤离申请”； 2.根据受限空间救援结果将电子《撤离申请表》空缺项填写完整； 3.点击“提交”。 | 考核学生救援总结的能力 | 撤离申请表的填写（0.5分） 电子表每处填写错误扣0.1分，扣完为止。 |
| 岗位工作规范 | 1.加强安全教育：在救援前，应对救援人员进行安全教育，了解受限空间的危险性和应急救援流程。 2.完善应急预案：要制定完善的应急预案，确保救援人员的安全，随时准备应对突发情况。 3.确认安全装备：确认所使用的安全装备与救援任务相适应，如呼吸器、防护服、防护靴等。 4.现场勘查：对救援现场进行勘查，了解受限空间的尺寸、通风情况、进出口位置及其它相关信息的收集和记录。 5.确认通风安全：确认受困人员位置的通风情况安全，配套采取正确的通风措施。 6.调查场地信息：了解现场的电力、燃气等设施的情况、避免因操作不当引起火灾、爆炸等事故。 7.明确沟通方式：与被困人员沟通时要保持冷静，明确沟通方式，及时掌握其情况，为救援搭建有效的沟通渠道。 8.注意现场协调：要注意与其他救援人员的现场协调，确保行动有序，安全可靠。 9.安全出场：从受限空间救援出来，应及时接受身体检查并保持警惕，确认自身和出口路径的安全性。 10.操作记录和总结：完成救援任务后，要记录操作过程和相关数据，总结经验教训，并及时更新应急预案，保障救援行动持续推进。 |
| 赛项赛场准备 | 1.整个赛场面积不少于200㎡，设置有多套能够满足队伍四人协同考核的半实物仿真设备，整个比赛场地应保持通畅和开放，赛场内配有裁判用电脑、打印机等竞赛评判工具。机房周边设有卫生间等，有紧急疏散通道，并在赛场周围设置隔离带； 2.场地内配备不低于6套相同型号的受限空间中毒事故救援考核装置，且每个竞赛装置（工位）标明编号； 3.每个竞赛装置均由以下几个部分组成：接受/总结任务终端、控制单元、穿戴检测单元、集成式受限空间救援装置、安全措施实操单元、救援装置、通讯系统、情景化仿真系统、现场复原检测单元、自动评判系统，应能够在一台装置上同时实现污水井有限空间救援、反应釜有限空间救援两项任务的考核。 |
| 注意事项 | 1.参赛选手进入赛场竞赛，必须穿戴符合竞赛要求的服装，不得穿背心、短裤和拖鞋。 2.严格遵守操作规程，不得擅自开启和关闭电源，不得带电操作，以免造成伤害和事故。 3.有可能造成意外带电的机械部件、电器元件的金属外壳等都必须接地。 4.四人操作，协同作业。 |

## 表6  任务3-4建筑坍塌事故应急救援任务分解

| 赛项名称 | 生产事故应急救援 | 英语名称 | Emergency rescue for production accidents |
| --- | --- | --- | --- |
| 赛项编号 | GZ005 | 归属产业 | 制造业 |
| 任务名称 | 建筑坍塌事故应急救援 |
| 赛项组别 |
| 中职组 | 高职组 |
| □学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 | (学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 |
| 竞赛时间 | 总时间40分钟 |
| 任务描述 | 模拟生产经营过程中出现的建筑坍塌事故灾害现场，要求救援人员使用生命探测仪进行全面侦查探测坍塌区域，营救伤员脱离危险区域，进行现场心肺复苏、骨折固定、伤员搬运等技术操作，完成后将生命体征信号及现场情况及时完成上报指挥部。 子任务1：坍塌区域生命探测标注（5分） 子任务2：坍塌区域遇险人员抢救（15分） |
| 对应产业 | 能源 |
| 对应岗位 | 消防和应急救援岗位（群）、应急管理和安全专业技术服务、化工安全技术与管理岗、煤矿采掘、机电、通风等岗位（群） |
| 岗位核心能力 | 1.具有较强的坍塌区域研判和处理能力； 2.具有扎实的医学救助能力； 3.具有进行煤矿安全、风险危害因素识别、一般紧急事故处理的能力； 4.具有处理一般突发生产事故的能力，具备个人防护、应急处置等技术技能； 5.具有一定的风险辨识、评估与防范的能力； 6.具有应急救援装备储备、调配与管理的能力； 7.具有应急演练策划与组织的能力； 8.具有灾情分析研判能力； 9.具备熟练使用救援设备能力。 |
| 岗位职务任务书 | 任务名称 | 任务要求 | 操作过程 | 考核点 | 评价标准 |
|  | 坍塌区域生命探测标注 | 能够熟练使用生命探测仪，并利用生命探测仪进行大区域探测和小区域探测的基本操作技术要求。 | 1.生命探测仪的组装和使用 2.使用生命探测仪进行大区域探测 2.使用生命探测仪进行大区域探测 | 1.仪器连接顺序 2.不暴力使用现象。 3.先大区域探测，后小区域探测 4.依据探测过程正确绘制坍塌区域内部结构。 5.操作过程的人数不能超过3人。 6.探头不可随意触碰坍塌实体结构。 7.必须对所有裂缝进行探测，总时间不得超过15min。 | 该项共5分，扣分详情见表6 探测过程需符合规定，每违反1项扣0.5分，扣完为止。 |
|  | 坍塌区域遇险人员抢救 | 参赛队能够依据实施心肺复苏、止血包扎、骨折固定，最后完成伤员交接等技术要求。 | 1.伤员转移 2.现场心肺复苏 3.伤员止血 4.创伤包扎 5.伤员骨折固定 | 1.正确进行伤员转移 2.能够现场进行心肺复苏 3.对伤员正确止血 4.正确进行创伤包扎 5.按要求伤员骨折固定 | 该项共15分，扣分详情见表6 1.探测过程需符合规定，每违反1项扣0.5分，扣完为止。 2.伤员转移违反任何一项要求，每出现一次扣0.5分，直至扣完为止。 3.心肺复苏时，应按照规定要点进行，违反一次，扣0.5分。 4.伤员止血由队长指令小组3名队员负责实施。应按照规定要点进行，违反一次，扣0.2分。 5.创伤包扎应按照规定要点进行，违反一次，扣0.5分。 （6）伤员骨折固定需在50s内完成任务，该项不得分。 |
| 岗位工作规范 | 1.《中华人民共和国安全生产法》 2.《生产安全事故应急条例》国务院令第708号，2019 3.《生产安全事故应急条例》 4.《煤矿安全规程》2022 5.《矿山救护规程》AQ 1008-2007 6.消防员现场紧急救护指南XF/T 968-2011 7.其他相关法律法规、国家标准、行业标准等 |
| 赛项赛场准备 | 1.竞赛现场场保证良好的采光、照明和通风，提供稳定的水、电和供电应急设备。 2.整个竞赛现场面积不小于600 m2。 3.实践操作的每个工位占地不小于5m×10m，标明工位号。 |
| 注意事项 | 1、参赛选手进入赛场竞赛，必须穿戴符合竞赛要求的服装，不得穿背心、短裤和拖鞋。 2、严格遵守操作规程，不得擅自开启和关闭电源，不得带电操作，以免造成伤害和事故。 3、有可能造成意外带电的机械部件、电器元件的金属外壳等都必须接地。 4、在电器设备装调过程中，必须对电源线、插头等部分进行安全检查，发现局部损坏或松动，举手示意裁判，由裁判处理。 |

生产事故应急救援技能考评表（一）

考核场次号：               考核装置号                考核开始时间：             考核结束时间：

| 序号 | 考核内容 | 考核项目 | 评分标准 | 评分结果 | 单项分值 | 单项得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 危险源辨识与隐患排查 |  |  |  |  |
| 1 | 危险源辨识 | 危险源辨识 | 正确辨识指定区域内的风险点并分析对应的可能事故类型 | 计算机评分 | 0.45 |  |
| 2 |  | 重大危险源辨识 | 正确辨识指定区域内是否存在重大危险源，若存在计算重大危险源的分级 | 计算机评分 | 0.3 |  |
| 3 |  | 制定《设备设施清单》 | 正确完成《设备设施清单》的填写 | 计算机评分 | 0.15 |  |
| 4 |  | 编制《安全检查表分析（SCL+LEC/SCL+LS）评价记录》 | 正确完成《安全检查表分析（SCL+LEC/SCL+LS ）评价记录》的填写 | 计算机评分 | 0.9 |  |
| 5 |  | 编制《工作危害分析（JHA+LEC/JHA+LS）评价记录》 | 正确完成《工作危害分析（JHA+LEC/JHA+LS）评价记录》的填写 | 计算机评分 | 0.9 |  |
| 6 |  | 编制《设备设施风险分级管控清单》 | 正确完成《设备设施风险分级管控清单》的填写 | 计算机评分 | 0.45 |  |
| 7 |  | 编制《作业活动风险分级控制清单》 | 正确完成《作业活动风险分级控制清单》的填写 | 计算机评分 | 0.45 |  |
|  |  | 进行岗位作业风险比较图绘制 | 正确绘制岗位作业风险比较图 | 计算机评分 | 0.15 |  |
|  |  | 查找岗位风险管控应知应会卡中的错误 | 正确找到题目中的5处错误 | 计算机评分 | 0.25 |  |
| 8 | 生产现场隐患排查 | 检查现场安全防护 | 正确进行个人安全防护 | 计算机评分 | 0.3 |  |
| 9 |  | 隐患排查 | 正确判断10个检查条目为“符合”条目 | 计算机评分 | 0.3 |  |
| 10 |  |  | 逐一排查场景中10处一般隐患，并在隐患录入表格中录入隐患信息 | 计算机评分 | 0.6 |  |
| 11 |  |  | 一一排查场景中5处重大隐患，并在隐患录入表格中录入隐患信息 | 计算机评分 | 0.9 |  |
| 12 |  | 隐患台账处理 | 正确进行隐患台账处理，完成处理表格填写 | 计算机评分 | 0.9 |  |
| 13 | 公共场所隐患排查 | 检查现场安全防护 | 正确进行个人安全防护 | 计算机评分 | 0.3 |  |
| 14 |  | 隐患排查 | 正确判断10个检查条目为“符合”条目 | 计算机评分 | 0.3 |  |
| 15 |  |  | 逐一排查场景中10处一般隐患，并在隐患录入表格中录入隐患信息 | 计算机评分 | 0.6 |  |
| 16 |  |  | 一一排查场景中5处重大隐患，并在隐患录入表格中录入隐患信息 | 计算机评分 | 0.9 |  |
| 17 |  | 隐患台账处理 | 正确进行隐患台账处理，完成处理表格填写 | 计算机评分 | 0.9 |  |

总分：

判员签字：                                           操作员签字：

生产事故应急救援技能考评表（一）

考核场次号：               考核装置号                考核开始时间：             考核结束时间：

| 序号 | 考核内容 | 考核项目 | 评分标准 | 评分结果 | 单项分值 | 单项得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 受限空间中毒事故应急救援 |  |  |  |  |
| 1 | 接受应急救援任务 | 队长在接通电话后20秒内，集合队伍，填写《应急救援信息报告表》 | 接通电话后20秒内，是否按响集合铃 | 计算机评分 | 0.1 |  |
|  |  |  | 《应急救援信息报告表》空缺项是否填错 | 计算机评分 | 0.4 |  |
| 2 | 指挥应急救援 | 队伍出警，队长查验队伍人员数量和身体状况 | 是否按响出警铃 | 计算机评分 | 0.1 |  |
|  |  |  | 队长是否口呼或错误口呼“集合” | 是 □ 否 □ | 0.06 |  |
|  |  |  | 是否检查人员数量和身体状况 | 是 □ 否 □ | 0.06 |  |
|  |  | 队长布置救援任务 | 时间是否口呼或错误口呼 | 是 □ 否 □ | 0.04 |  |
|  |  |  | 事故地点是否口呼或错误口呼 | 是 □ 否 □ | 0.04 |  |
|  |  |  | 事故企业名称是否口呼或错误口呼 | 是 □ 否 □ | 0.04 |  |
|  |  |  | 被困人员信息是否口呼或错误口呼 | 是 □ 否 □ | 0.04 |  |
|  |  |  | 事故类型是否口呼或错误口呼 | 是 □ 否 □ | 0.04 |  |
|  |  |  | 是否下达救援指令 | 是 □ 否 □ | 0.06 |  |
|  |  |  | 队员是否口呼或错误口呼 | 是 □ 否 □ | 0.02 |  |
| 3 | 确认现场环境安全 | 队长指挥队员确认现场环境安全 | 封闭救援区域、确认现场安全、安全防护用品的检查和穿戴，以上3项是否口呼或错误口呼 | 是 □ 否 □ | 0.21 |  |
|  |  |  | 警戒线是否拉或错拉 | 计算机评分 | 0.11 |  |
|  |  |  | 安全告知牌是否竖立或错误竖立 | 计算机评分 | 0.11 |  |
|  |  |  | “现场环境安全”是否口呼或错误口呼 | 是 □ 否 □ | 0.07 |  |
| 4 | 三脚架的检查与搭设 | 三脚架的搭设 | 三脚架搭设是否规范 | 是 □ 否 □ | 1.2 |  |
|  |  | 三脚架的检查 | 手指指的位置与口呼内容是否一致 | 是 □ 否 □ | 0.3 |  |
|  |  |  | 是否进行5项口呼 | 是 □ 否 □ | 0.5 |  |
| 5 | 防护用品穿戴 | 选取防护用品 | 装备是否少选或错选 | 计算机评分 | 0.17 |  |
|  |  | 穿戴防护用品 | 安全帽是否穿戴 | 是 □ 否 □ | 0.2 |  |
|  |  |  | 安全帽穿戴是否规范 | 是 □ 否 □ | 0.2 |  |
|  |  |  | 全身式安全带是否穿戴 | 是 □ 否 □ | 0.3 |  |
|  |  |  | 全身式安全带穿戴是否规范 | 是 □ 否 □ | 0.3 |  |
|  |  |  | 手套是否穿戴 | 是 □ 否 □ | 0.1 |  |
|  |  |  | 手套穿戴是否规范 | 是 □ 否 □ | 0.1 |  |
|  |  |  | 防爆头灯是否穿戴或穿戴错误 | 是 □ 否 □ | 0.1 |  |
|  |  |  | 对讲机是否穿戴或穿戴错误 | 是 □ 否 □ | 0.1 |  |
|  |  |  | 便携式气体检测仪是否穿戴或穿戴错误 | 是 □ 否 □ | 0.25 |  |
|  |  |  | 长管呼吸器穿戴是否不规范 | 是 □ 否 □ | 0.34 |  |
|  |  |  | 气源开关是否打开 | 计算机评分 | 0.34 |  |
| 6 | 通风及气体检测 | 对受限空间进行通风 | 是否打开轴流式通风机开关 | 计算机评分 | 0.7 |  |
|  |  |  | 是否将通风机风管伸入底部 | 计算机评分 | 0.3 |  |
|  |  | 检测受限空间上中下三个部位的气体种类及含量 | 是否佩戴长管呼吸器，检测时头部是否远离受限空间口 | 是 □ 否 □ | 0.4 |  |
|  |  |  | 上中下气体含量是否检测 | 计算机评分 | 0.24 |  |
|  |  |  | 上中下气体种类及含量是否口呼 | 是 □ 否 □ | 0.12 |  |
|  |  |  | 上中下三个部位是否正确判断气体合格性 | 计算机评分 | 0.24 |  |
| 7 | 进入受限空间实施应急救援 | 队长指挥队员下井 | 进入受限空间是否使用或错误使用三脚架 | 是 □ 否 □ | 0.3 |  |
|  |  |  | 是否询问了解应急预案 | 是 □ 否 □ | 0.1 |  |
|  |  |  | 是否打开头灯 | 计算机评分 | 0.1 |  |
|  |  | 寻找被困者准备采取救援 | 是否口呼：报告队长，我已到达底部，底部光线较暗，开始寻找被困者 | 是 □ 否 □ | 0.1 |  |
|  |  |  | 是否口呼：“报告队长，已经找到被困者，目前尚有呼吸和心跳，准备采取救援” | 是 □ 否 □ | 0.1 |  |
|  |  | 使用对应物品对被困者进行救援，并通过三脚架将被困者救出受限空间 | 是否给被困者佩戴防护面罩或佩戴错误 | 是 □ 否 □ | 0.4 |  |
|  |  |  | 佩戴好后是否打开供气阀门 | 是 □ 否 □ | 0.5 |  |
|  |  |  | 是否给被困者穿戴三角拯救带或穿戴不规范 | 是 □ 否 □ | 0.7 |  |
|  |  |  | 是否口呼：报告队长，已经完成对被困者的连接，请进行提升 | 是 □ 否 □ | 0.1 |  |
|  |  |  | 救出后是否放置到指定区域 | 是 □ 否 □ | 0.1 |  |
|  |  |  | 是否通过三脚架将被困者救出或错误使用三脚架 | 是 □ 否 □ | 0.3 |  |
|  |  |  | 在受限空间内救援时，未经裁判同意，是否摘掉安全帽 | 是 □ 否 □ | 0.2 |  |
|  |  |  | 在受限空间内救援时，未经裁判同意，是否摘掉长管呼吸器 | 是 □ 否 □ | 0.3 |  |
|  |  |  | 是否通过三脚架或错误使用三脚架将救援队员拉升出来 | 是 □ 否 □ | 0.3 |  |
|  |  |  | 模拟人头部肢体是否磕碰受限空间管壁 | 是 □ 否 □ | 0.4 |  |
|  |  |  | 救援过程中是否存在对模拟人踩踏、骑坐等暴力行为 | 是 □ 否 □ |  |  |
| 8 | 现场整理 | 恢复现场，撤除警戒 | 警戒线是否复位、通风机是否关闭、防爆头灯是否关闭、防护用品柜里的物品是否放回 | 计算机评分 | 0.42 |  |
|  |  |  | 三脚架是否收起放回原位 | 计算机评分 | 0.08 |  |
| 9 | 撤离申请表的填写 | 填写撤离申请表 | 接受任务来源是否选择或错误选择 | 计算机评分 | 0.1 |  |
|  |  |  | 撤离原因选择是否错误 | 计算机评分 | 0.1 |  |
|  |  |  | 搜索受困者数量填写是否错误 | 计算机评分 | 0.1 |  |
|  |  |  | 救出受困者数量填写是否错误 | 计算机评分 | 0.1 |  |
|  |  |  | 现场状况选择是否错误 | 计算机评分 | 0.1 |  |

总分：

判员签字：                                           操作员签字：

本模块任务中语音口呼是否正确、工具取用是否正确、气体检测、穿戴是否合格、被困人员碰撞检测全部采用自动检测判别，通过软件系统和实物平台相连，数据自动收集记录，接受和撤离信息报告表均在系统内填写完成！

全国职业院校技能大赛

赛题（第五套）

赛项名称：          生产事故应急救援

英文名称： Emergency rescue of production accidents

赛项组别：            高等职业教育

赛项编号：               GZ005

目录

类型一	1

表1 单选题	1

表2 多选题	16

表3 是非题	20

类型二	23

表4  赛项技能模块汇总	23

表5  模块2任务分解	25

表5  模块3任务分解	29

类型三	32

表6   任务2-1生产事故危险源辨识与隐患排查  考评任务分解表	32

表6   任务2-2生产事故预防能力 考评任务分解表	75

表6   任务2-3生产事故应急救援方案 设计任务分解	88

表6   任务3-1接警与准备任务分解	92

表6   任务3-2火灾事故应急救援任务分解	96

表6   任务3-3有限空间中毒事故应急救援任务分解	100

表6  任务3-4建筑坍塌事故应急救援任务分解	109

# 类型一

- 考查学生对应专业课程的基本知识、基本技能和基本素养。

## 表1 单选题

| 赛项名称 | 生产事故应急救援 | 英语名称 | Emergency rescue of production accidents |
| --- | --- | --- | --- |
| 赛项编号 | GZ005 | 归属产业 | 制造业 |
| 赛项组别 |
| 中职组 | 高职组 |
| □学生组 (教师组 □师生联队试点赛项 | (学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 |
| 题目类型 | (单选题 (多选题 (是非题 |
| 题目内容 | 题目选项 | 题目答案 | 难度系数 |
| 1.在安全生产技术与管理中，（ ）属于安全风险评估的内容？ | A. 制定安全操作规程 B. 进行安全检查 C. 识别和评估事故隐患 D. 进行应急演练 |  | 0.4±0.05 |
| 2.安全带的正确挂扣方法是（ )。 | A.低挂高用 B.高挂低用 C.平挂平用 D.其他选项均不正确 |  | 0.3±0.05 |
| 3.安全规程中，（ ）属于日常生产操作的内容？ | A. 应急演练计划 B. 事故调查与分析 C. 工作票的填写与审批 D. 安全隐患的排查与整改 |  | 0.6±0.05 |
| 4.安全生产管理中，（ ）属于安全生产法律法规的范畴？ | A. 《安全生产法》 B. 《合同法》 C. 《劳动法》 D. 《消防法》 |  | 0.6±0.05 |
| 5.安全生产规程中，（ ）属于作业人员的职责？ | A. 制定安全生产计划 B. 确保生产设备的安全运行 C. 制定应急预案 D. 定期进行安全检查 |  | 0.6±0.05 |
| 6.安全生产中，（ ）措施属于职工的权利？ | A. 提供安全生产培训 B. 制定安全操作规程 C. 监督检查安全工作 D. 确保生产设备的安全运行 |  | 0.6±0.05 |
| 7.安全生产中，（ ）属于应急救援法律法规的内容？ | A. 设备的维护保养 B. 事故应急处理 C. 现场施工管理 D. 人员的招聘与录用 |  | 0.6±0.05 |
| 8.为了保证安全作业，在机器设计中，应使操纵速度（）人的反应速度。 | A.大致等于 B.低于 C.高于 D.远远高于 |  | 0.4±0.05 |
| 9.操作技工张某，在工作时，不小心被腐蚀性液体溅到了皮肤上，此时正确的处理方法是（ )。 | A.干布抹去 B.清水冲洗 C.包扎患处 D.医生治疗 |  | 0.6±0.05 |
| 10.处置大型化工装置、设施、油罐等事故，应及时要求（ ）到场协助，及时控制火势，遏制爆炸。 | A.各级消防部队灭火救援专家 B.特勤中队携带相关救援装备 C.事发单位的技术人员 D.安检、环保、公安、武警等有关部门 |  | 0.6±0.05 |
| 11.从事一般性高处作业脚上应该穿上（ )。 | A.硬底鞋 B.软底防滑鞋 C.普通胶鞋 D.其他选项均不正确 |  | 0.4±0.05 |
| 12.对可能发生急性职业损伤的有毒、有害工作场所，用人单位应当设置报警装置，配置现场急救用品、冲洗设备、应急撤离通道和必要的（ )。 | A.消防设施 B.泄险区 C.隔离墙 D.其他选项均不正确 |  | 0.6±0.05 |
| 13.工人如必须在100摄氏度以上的高温环境下作业，应严格控制作业时间，一次作业不得超过（ )。 | A.5分钟 B.10分钟 C.15分钟 D.其他选项均不正确 |  | 0.4±0.05 |
| 14.工作场所的生产布局应当符合（ )。 | A.效益原则 B.有害与无害作业分开的原则 C.满足生产需要的原则 D.其他选项均不正确 |  | 0.6±0.05 |
| 15.交通事故处理过程中，使用破拆工具破拆车体时，应使用（ ）掩护，防止金属碰撞产生火花引起油蒸气爆炸，发生火灾。 | A.雾状水 B.直流水 C.直流水或开花水 D.泡沫液 |  | 0.6±0.05 |
| 16.进行电焊、气焊等具有火灾危险作业的人员和自动消防系统的操作人员，必须持证上岗，并遵守( ) | A.消防安全规定 B.安全规程 C.安全作业规程 D.消防安全操作规程 |  | 0.8±0.05 |
| 17.近年来，有限空间作业事故多发频发，且经常因施救不当或（ ）导致伤亡扩大。为指导各类生产经营单位科学有效应对有限空间作业事故，国家安全生产应急救援中心组织制定了《有限空间作业事故安全施救指南》。 | A.违反劳动纪律 B.违章作业 C.违章指挥 D.盲目施救 |  | 0.9±0.05 |
| 18.禁止在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火。因施工等特殊情况需要使用明火作业的，应当按照规定事先办理审批手续，采取相应的消防安全措施；作业人员应当遵守（ )。 | A.消防安全规定 B.安全规程 C.安全作业规程 D.安全操作规程 |  | 0.8±0.05 |
| 19.煤矿事故灾难预防中，（ ）措施属于灾难性事故的避免措施。 | A. 定期进行安全检查和隐患排查 B. 定期组织应急演练 C. 严格执行安全操作规程 D. 组织开展职工安全培训 |  | 0.6±0.05 |
| 20.某单位针对可能发生的液氨储罐氨气泄漏事故，制定相应的应急处置措施。下列应急救援人员戴个体防护装备的做法中，正确的是（ ）。 | A.戴隔离式呼吸器，穿防酸工作服 B.戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服 C.戴过滤式防毒面具，穿阻燃防护服 D.戴长管面具，穿防酸工作服 |  | 0.5±0.05 |
| 21.喷漆过程中常使用甲苯作溶剂，生产环境中产生的生产性毒物甲苯在空气中存在的形态是（ ),适合用洗涤法进行净化。 | A.气体 B.雾 C.蒸气 D.烟 |  | 0.5±0.05 |
| 22.人如长时间暴露在（ ）噪声环境中，将导致永久性的听力损伤？ | A.100分贝 B.120分贝 C.140分贝 D.160分贝 |  | 0.6±0.05 |
| 23.若皮肤沾上化学品，应（ ). | A.立即用清水缓缓冲洗患处 B.立即用布抹干 C.尽快完成工作后，就医治疗 D.其他选项均不正确 |  | 0.6±0.05 |
| 24.身上沾染油污，应用什么清洗？( ) | A.有机溶剂 B.肥皂 C.丙酮 D.其他选项均不正确 |  | 0.4±0.05 |
| 25.生活噪声一般在（ ) 分贝 以下，对人没有直接生理危害。 | A.80 B.85 C.90 D.其他选项均不正确 |  | 0.6±0.05 |
| 26.使用电气设备时，由于维护不及时，当（ ）进入时，可导致短路事故。 | A.强光辐射 B.热气 C.导电粉尘或纤维 D.爆炸性气体 |  | 0.9±0.05 |
| 27.事故现场有易燃易爆气体或有毒有害物质扩散时，在扩散区（ ）选择进攻路线接近扩散区。 | A.上风、侧上风方向 B.上风方向 C.下风、侧上风方向 D.下风方向 |  | 0.6±0.05 |
| 28.事故现场有易燃易爆气体或有毒有害物质扩散时，消防车要选择（ ）的适当位置停靠。 | A.上风方向或侧上风方向 B.上风方向 C.侧上风方向 D.下风方向 |  | 0.6±0.05 |
| 29.隧道交通事故特点为（ )。 | A.事故频率高、人员伤亡大、易引发次生灾害和救援难度大 B.事故地点不确定、物质性质难判定、事故危险性大和处置难度大 C.易引发次生灾害、人员伤亡大、堵塞隧道交通、经济损失大和救援困难 D.人员伤亡重、容易引发次生灾害、造成交通中断和救援困难 |  | 0.6±0.05 |
| 30.覃某在某企业工作6年，辞职前10天，经体检患有矽肺病。覃某因患（ ）依法享受国家规定的职业病待遇。 | A.工伤职工 B.接触有毒有害的劳动者 C.职业病 D.接触有害作业的工人 |  | 0.6±0.05 |
| 31.我国规定工作地点噪声容许标准为（ ）分贝？ | A.75 B.80 C.85 D.90 |  | 0.6±0.05 |
| 32.下列哪类不属于重大灾害事故应急救援中的个人防护等级（ )。 | A.特级 B.一级 C.二级 D.三级 |  | 0.8±0.05 |
| 33.下列哪项不属于危险化学品槽车泄露事故的特点( )。 | A.事故地点不确定 B.物质性质难判定 C.事故危险性大 D.易造成大量人员伤亡 |  | 0.6±0.05 |
| 34.下列哪项内容不属于搜索方法（ )。 | A.人工搜索 B.搜索分队搜索 C.技术搜索 D.搜索犬搜索 |  | 0.8±0.05 |
| 35.下列哪项内容不属于洗消必理（ )。 | A.场地洗消 B.器材洗消 C.人员洗消 D.车辆洗消 |  | 0.8±0.05 |
| 36.下列哪一种不属于引起矿井外因火灾的火源：( ) | A.摩擦静电 B.电火花 C.明火 D.放炮火花 |  | 0.6±0.05 |
| 37.液化石油气处置过程中进入现场或警戒区内的人员必须（ )。 | A.戴隔绝式呼吸器，穿着全封闭式消防防化服 B.戴隔绝式呼吸器，穿着简易消防防化服 C.可穿纯绵战斗服，扎紧裤口袖口，勒紧腰带裤带 D.全身浇湿 |  | 0.6±0.05 |
| 38.液化石油气泄漏事故特点为（ )。 | A.扩散迅速，危害范围大、易发生爆炸燃烧事故和处置难度大。 B.扩散迅速，危害大、易造成大量人员中毒伤亡和污染环境，洗消困难。 C.易发生爆炸燃烧事故、易造成人员中毒伤亡和污染环境。 D.突发性强，危害大；易造成大量人员中毒伤亡；易造成交叉感染；政治影响大和救援难度大。 |  | 0.6±0.05 |
| 39.依据《缺氧危险作业安全规程》，发生缺氧危险时，作业人员和抢救人员必须立即使用（ )。 | A.隔离式呼吸保护器具 B.防毒面罩 C.过滤式面具 D.防毒口罩 |  | 0.5±0.05 |
| 40.因事故导致严重的外部出血时，应（ )。 | A.清洗伤口后加以包裹 B.用布料直接包裹，制止出血 C.用药棉将流出的血液吸去 D.其他选项均不正确 |  | 0.6±0.05 |
| 41.有一个工人在某厂上班，没有接触有毒有害物质，突然昏倒，后经医院诊断为脑膜炎，颅内感染。他的病是否为职业病（ )。 | A.不是 B.是 C.可能是 D.其他选项均不正确 |  | 0.6±0.05 |
| 42.遇到煤矿事故时，（ ）属于自救措施？ | A. 迅速撤离事故现场 B. 通知相关部门进行救援 C. 检查自身是否有伤情 D. 协助其他受伤人员脱离险情 |  | 0.6±0.05 |
| 43.在密闭场所作业（氧气浓度为18%，有毒气体超标并空气不流通）时，应选用的个体防护用品为( ) | A.防毒口罩 B.有相应滤毒的防毒口罩 C.供应空气的呼吸保护器 D.防尘口罩 |  | 0.6±0.05 |
| 44.应急预案制定机关应当根据实际需要和情势变化，（）修订应急预案。 | A.每三年 B.每2年 C.每年 D.适时 |  | 0.6±0.05 |
| 45.在遇到火灾事故时，应急救援措施中（ ）是正确的？ | A. 用水灭火 B. 用湿毛巾捂住口鼻 C. 乘坐电梯下楼 D. 用手捂住口鼻 |  | 0.5±0.05 |
| 46.在职业健康检查中发现有与所从事的职业相关的健康损害的劳动者应（ ）处理。 | A.调离 B.不调离 C.辞退 D.其他选项均不正确 |  | 0.6±0.05 |
| 47.在职业行为规范中，（ ）属于职业道德的要求？ | A. 严格执行安全操作规程 B. 定期进行安全检查 C. 维护工作场所的整洁和安全 D. 尊重他人的人身权利和合法权益 |  | 0.6±0.05 |
| 48.根据《生产安全事故信息报告和处置办法》，下列事故中，属于较大涉险事故的是（ ）。 | A.非煤矿山企业的矿井坍塌，导致1人被困井下、1人下落不明 B.纺织加工企业仓库突然发生火灾，紧急疏散员工及周边居民300人 C.设备安装公司的装卸平台倒塌，所幸8名现场工作人员都有惊无险 D.化工企业的运输车辆发生故障，泄漏的化学品流入农田造成严重污染 |  | 0.6±0.05 |
| 49.根据《生产经营单位安全培训规定》，下列从业人员安全培训时间符合规定的是（ ）。 | A.食品加工企业新上岗的从业人员，岗前安全培训时间达到20学时 B.危险化学品生产企业的从业人员，每年再培训时间达到20学时 C.烟花爆竹企业新上岗的从业人员，岗前安全培训时间达到48学时 D.金属冶炼企业的从业人员，每年安全再培训时间达到16学时 |  | 0.6±0.05 |
| 50.根据《危险化学品输送管道安全管理规定》，规划危险化学品输送管道时应（ ）。 | A.严格控制光气管道穿（跨）越公共区域 B.禁止氨管道穿（跨）越公共区域 C.严格控制硫化氢管道穿（跨）越公共区域 D.严格控制氯气管道穿（跨）越公共区域 |  | 0.6±0.05 |
| 51.根据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，特种作业人员应当符合的条件是（ ）。 | A.年满18周岁，且不超过国家法定退休年龄 B.年满16周岁，且不超过国家法定退休年龄 C.具有高中及以上文化程度 D.经设区的市级以上医疗机构体检健康合格 |  | 0.4±0.05 |
| 52.《煤矿安全规程》规定：有突出危险煤层的新建矿井及突出矿井的新水平、新采区的设计，必须有（）篇章。 | A．防水设计 B. 防突设计 C．防火设计 D. 顶板事故预防 |  | 0.4±0.05 |
| 53.按照生产过程危险和有害因素分类方式，机械、设备、设施、材料等方面存在的危险和有害因素属于（）。 | A.环境因素 B.物的因素 C.人的因素 D.其他选项均不正确 |  | 0.6±0.05 |
| 54.根据《安全生产法》，生产经营单位应当建立（），如实记录安全生产教育和培训时间、内容、参加人员及考核结果等情况。 | A.安全生产教育和培训档案 B.安全生产教育档案 C.安全生产培训档案 D.其他选项均不正确 |  | 0.6±0.05 |
| 55.事故发生单位负责人接到事故报告后，应当立即启动事故相应应急预案，或者采取有效措施，（），防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。 | A.撤离设备 B.撤离现场 C.组织抢救 D.其他选项均不正确 |  | 0.5±0.05 |
| 56.火灾现场寻找被困人员的方法不包括（）。 | A.询问知情人 B.让刚脱离火险场所的人员返回火场内寻找 C.主动呼喊被困人员 D.其他选项均不正确 |  | 0.5±0.05 |
| 57.新修订的《中华人民共和国安全生产法》自2021年9月1日起施行。依据该法，下列说法正确的是： | A.应急管理部门对安全生产进行监督管理，其他行业主管部门无监管职责 B.生产经营单位分管生产的负责人是本单位安全生产第一责任人 C.安全生产违法行为导致重大事故损害公益的，人民检察院及有关公益组织可提起公益诉讼 D.生产安全事故情节特别严重、影响特别恶劣的，罚款额最高可达一亿元 |  | 0.8±0.05 |
| 58.在重大事故应急救援体系中，（）部门的重要职责是尽可能、尽快地控制并消除事故，营救受害人员。 | A.应急救援专家组 B.消防与抢险 C.医疗救治 D.洗消去污组织 |  | 0.8±0.05 |
| 59.人员密集场所发生火灾，该场所的现场（）应当立即组织、引导在场人员疏散。 | A.班组长 B.有经验的工人 C.工作人员 D.中共党员 |  | 0.8±0.05 |
| 60.（）是各类公共安全事故、灾害与事件的共同特征。 | A.不确定性和复杂性 B.不确定性和突发性 C.突发性和复杂性 D.不确定性、复杂性和突发性 |  | 0.5±0.05 |

## 表2 多选题

| 赛项名称 | 生产事故应急救援 | 英语名称 | Emergency rescue of production accidents |
| --- | --- | --- | --- |
| 赛项编号 | GZ005 | 归属产业 | 制造业 |
| 赛项组别 |
| 中职组 | 高职组 |
| □学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 | (学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 |
| 题目类型 | (单选题 (多选题 (是非题 |
| 题目内容 | 题目选项 | 题目答案 | 难度系数 |
| 1.作业环境条件安全检查的项目类别有（）。 | A.环境采光条件 B.环境尘毒条件 C.环境物理因素条件 D.环境卫生条件 E.环境温度 |  | 0.5±0.05 |
| 2.噪声和振动还可引起中枢和植物神经系统机能紊乱，主要表现为（）。 | A.头痛、头晕、失眠 B.注意力分散 C.反应迟钝 D.神经衰弱 E.呕吐 |  | 0.5±0.05 |
| 3.在选择呼吸防护用品时应考虑的因素包括（）。 | A.有害化学品的性质 B.作业场所污染物可能达到的最高浓度 C.作业场所的含氧量 D.使用者的面型 E.使用者身高 |  | 0.6±0.05 |
| 4.在安全生产技术与管理中，（）措施正确的 | A.定期进行安全培训，提高员工的安全意识和应急能力 B.安排超时加班，以保证工作效率和生产量 C.确保安全设备的完好和正常使用，如灭火器、安全门等 D.对违反安全规程和操作规程的员工进行奖励和激励 E.加强对安全生产事故的隐患排查，及时消除隐患 |  | 0.8±0.05 |
| 5.抢险救援中，使用电气设备的基本安全措施有（）。 | A.漏电保护 B.接地接零 C.检测电缆绝缘 D.检测气体 E.戴线手套 |  | 0.4±0.05 |
| 6.煤矿安全生产的主要风险因素包括（）。 | A.煤与瓦斯突出 B.煤与瓦斯爆炸 C.顶板和煤层塌陷 D.机械设备故障 E.人为因素和管理不当 |  | 0.5±0.05 |
| 7.救援中移动风机、水泵、电焊机等电气设备时，必须（）。 | A.先切断电源 B.保护好导线 C.避免磨损 D.悬挂警示牌 E.使用吊车 |  | 0.5±0.05 |
| 8.二氯乙烷引起的急性中毒有两期过程，下列属于第一期症状的是（）。 | A.兴奋、激动 B.头痛 C.恶心 D.频繁呕吐 E.昏厥 |  | 0.5±0.05 |
| 9.安全生产事故处理的基本程序包括（）。 | A.抢救伤员和控制事故扩散 B.迅速报告和启动应急预案 C.调查事故原因和责任认定 D.制定事故处理方案和实施 E.总结经验教训和完善措施 |  | 0.5±0.05 |
| 10.安全生产监管和执法的主要职责包括（） | A.制定安全生产监管制度和标准 B.监督企业安全生产工作的开展 C.提供安全生产技术咨询和服务 D.保障职工安全权益和企业健康发展 E.对安全生产违法行为进行查处和处罚 |  | 0.6±0.05 |

## 表3 是非题

| 赛项名称 | 生产事故应急救援 | 英语名称 | Emergency rescue of production accidents |
| --- | --- | --- | --- |
| 赛项编号 | GZ005 | 归属产业 | 制造业 |
| 赛项组别 |
| 中职组 | 高职组 |
| □学生组 (教师组 □师生联队试点赛项 | (学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 |
| 题目类型 | (单选题 (多选题 (是非题 |
| 题目内容 | 题目答案 | 难度系数 |
| 隐患排查是检查已经出现的危险源，排查的目的是为了对危险源进行预先控制。（） | (正确 (错误 | 0.8±0.05 |
| 防护用品要存放在指定地点、指定容器内。（） | (正确 (错误 | 0.8±0.05 |
| 使用完防护用品要进行清洁，防护用品要定期保养。（） | (正确 (错误 | 0.6±0.05 |
| 高温、高寒作业时，必须穿戴防高温辐射及防寒用品。（） | (正确 (错误 | 0.4±0.05 |
| 从事可能造成对眼睛伤害的作业，必须戴护目镜或防护面具。（） | (正确 (错误 | 0.6±0.05 |
| 有物体打击危险的工作场所必须戴安全帽、穿防护鞋。（） | (正确 (错误 | 0.6±0.05 |
| 接触有毒物质作业的工作场所必须穿戴防毒用品，防毒口罩、防毒面具等。（） | (正确 (错误 | 0.8±0.05 |
| 气体防护工作必须坚持预防为主、抢救为辅的方针。（） | (正确 (错误 | 0.5±0.05 |
| 过滤式防毒面具可用于窒息性气体防护。（） | (正确 (错误 | 0.6±0.05 |
| 凡患有心脏病、肺结核、癫痫病、深度近视等禁忌患者，不得使用防毒面具。（） | (正确 (错误 | 0.5±0.05 |
| 非故意违章行为不属于不安全行为。（） | (正确 (错误 | 0.5±0.05 |
| 接触粉尘作业的工作场所需穿戴防尘防护用品：防尘口罩、防尘眼镜、防尘帽、防尘服等。（） | (正确 (错误 | 0.5±0.05 |
| 当发现有员工苯中毒后，应立刻对其进行人工呼吸。（） | (正确 (错误 | 0.6±0.05 |
| 井底车场的信号必须经由井口信号工转发，任何情况下均不得越过井口信号工直接向提升机司机发送开车信号。 | (正确 (错误 | 0.6±0.05 |
| 减少环境中尘毒的根本办法是戴防毒面具。（） | (正确 (错误 | 0.6±0.05 |
| 爆破拆除工程应根据周围环境条件、拆除对象类别、爆破规模，并按照现行国家标准《爆破安全规程》分为A、B两级。（） | (正确 (错误 | 0.6±0.05 |
| 《煤矿安全规程》规定：矿井开拓或者准备采区时，在设计中必须根据该处全风压供风量和瓦斯涌出量编制通风设计。 | (正确 (错误 | 0.6±0.05 |
| 泡沫灭火器可以扑救汽油、煤油、柴油和木材等引起的火灾。（） | (正确 (错误 | 0.8±0.05 |
| 身上着火被熄灭后，应马上把粘在皮肤上的衣物脱下来。（） | (正确 (错误 | 0.4±0.05 |
| 在建的建筑物内不得存放易燃易爆物品，不得将木工加工区设在建筑物内。（） | (正确 (错误 | 0.4±0.05 |

# 类型二

考查学生综合运用基本概念、理论、技能的能力，综合应用能力、创新精神和职业能力等内容。

## 表4  赛项技能模块汇总

| 赛项名称 | 生产事故应急救援 | 英语名称 | Emergency rescue of production accidents |
| --- | --- | --- | --- |
| 赛项编号 | GZ005 | 归属产业 | 制造业 |
| 赛项组别 |
| 中职组 | 高职组 |
| □学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 | ☑学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 |
| 模块数量 |  |
| 模块序号 | 技能竞赛内容 | 技术技能要点 | 专业知识能力要求 | 对应核心课程 | 权重占比 （%） | 竞赛时间 （min） | 评分方法 |
| 模块1 | 生产安全应急理论知识检测 | 应急安全法律法规、安全管理、现场急救、防火防爆、化工安全、矿山安全等知识。 | 熟悉应急安全法律法规； 具有应急安全管理理念； 具有一定的事故预防和应急救援基本专业知识。 | 安全管理、应急救援技术、化工安全生产技术、防火与防爆技术、应急风险评估、 矿井智能通风与安全等 | 20 | 50 | 机考评分 |
| 模块2 | 生产事故防控能力考评 | 生产事故危险源辨识与隐患排查能力； 生产事故预防能力； 生产事故应急救援方案设计。 | 具有生产事故危险源辨识与隐患排查能力； 具有生产事故预防能力； 具有生产事故应急救援方案设计能力。 | 安全管理、安全评价技术、防火与防爆技术、化工安全与环保、化工应急管理等 | 30 | 200 | 机考评分 |
| 模块3 | 典型生产事故应急救援实践操作 | 接警与应急准备； 火灾事故应急救援； 建筑坍塌是国际应急救援； 有限空间中毒事故应急救援。 | 具有闻警出动和应急准备能力； 具有火灾事故应急救援能力； 具有建筑坍塌事故应急救援能力； 具有有限空间中毒事故应急救援能力。 | 火灾救援技术、应急救援技术、建筑坍塌救援技术、危险化学品事故救援技术、火灾扑救安全与救护 | 50 | 150 | 过程评分 |

（注：评分方法分为机考评分、过程评分和结果评分三类，可选填）

## 表5  模块2任务分解

| 模块序号 | 模块2 | 对应赛项编号 | GZ005 |
| --- | --- | --- | --- |
| 模块名称 | 生产事故防控能力考评 | 子任务数量 | 3 |
| 竞赛时间 | 总时间200分钟 |
| 任务描述 | 生产事故危险源辨识与隐患排查、八大高危作业安全监护、生产事故应急救援方案设计 |
| 职业要素 | (基本专业素养 (专业实践技能 协调协作能力 持续发展能力 |
| 具体任务要求 | 子任务序号 | 任务要求 | 操作过程 | 考核点 | 评价标准 |
|  | 子任务2-1 | 生产事故危险源辨识与隐患排查 | 1.风险分级管控（4选3）： （1）加油站场景 （2）危险化学品仓库场景 （3）基坑工程场景 （4）冲压车间场景； 2.生产现场隐患排查（行业3选1，行业内3选1）： （1）化工行业 a.管道施工隐患排查 b.仓储区隐患排查 c.罐区隐患排查； （2）机械加工行业 a.冲压车间隐患排查 b.喷涂车间隐患排查 c.加工车间隐患排查； （3）建筑施工行业 a.建筑二次结构隐患排查 b.主体结构隐患排查 c.基坑工程隐患排查； 3.特殊作业现场隐患排查（8选1）： （1）高处作业隐患排查 （2）受限空间作业隐患排查 （3）动火作业隐患排查 （4）临时用电作业隐患排查 （5）盲板抽堵作业隐患排查 （6）吊装作业隐患排查 （7）动土作业隐患排查 （8）断路作业隐患排查； 4.公共场所隐患排查（3选1）： （1）加油站隐患排查 （2）社区隐患排查 （3）学校隐患排查； 5.隐患台账处理。 | 风险分级管控与隐患排查能力 | 总分10分，详情见表6 |
|  | 子任务2-2 | 生产事故预防能力考评 | 在虚拟3D场景中选择下列八大作业中的一个作业进行安全监护 1.动火作业安全监护 2.受限空间作业安全监护 3.高处作业安全监护 4.盲板抽堵作业安全监护 5.吊装作业安全监护 6.临时用电作业安全监护 7.动土作业安全监护 8.断路作业安全监护作业的安全监护 | 1.动火作业安全监护相关知识； 2.受限空间作业安全监护相关知识； 3.高处作业安全监护相关知识； 4.盲板抽堵作业安全监护相关知识； 5.吊装作业安全监护相关知识； 6.临时用电作业安全监护相关知识； 7.动土作业安全监护相关知识； 8.断路作业安全监护作业的安全监护相关知识。 | 总分10分，详情见表6 |
|  | 子任务2-3 | 生产事故应急救援方案设计 | 1.依据现场抽签确定的图纸、文字标准及误差要求，完成应急救援地形的编辑任务； 2.在完成地形编辑后，按照提示模拟摆放事故、伤员位置； 3.并根据设计的应急救援基地，确定应急救援路线； 4.救援灾情分析包括灾害类型判断、灾害地点、灾情波及范围、被困人员数量、灾情发展趋势预测； 5.救援措施设计包括救援任务、救援路线规划、救援顺序、救援拟采取的方法、救援保障。 | 1.应急救援地形的编辑任务完成情况； 2.按照提示模拟摆放事故、伤员位置等完成情况； 3.能够根据设计的应急救援基地确定应急救援路线； 4.能够正确进行救援灾情分析； 5.能够合理设计救援措施。 | 总分10分，详情见表6 |
| 赛项技术规范 | 涉及专业教学要求 | 《高等职业学校安全技术与管理专业教学标准》《高等职业学校应急救援技术专业教学标准》《高等职业学校化工安全技术专业教学标准》《高等职业学校通风技术与安全管理专业教学标准》 |
|  | 遵循国家标准和行业标准 | 1.《中华人民共和国安全生产法》 2.GB18218-2018《危险化学品重大危险源辨识》 3.GB 50160-2008《石油化工企业设计防火标准》(2018年版) 4.GB 2894-2008《安全标志及其使用导则》 5.GB 30871-2022《危险化学品企业特殊作业安全规范》 6.GB 50058-2014《爆炸危险环境电力装置设计规范》 7.《应急救援员国家职业技能标准（2019年版）》 8.AQ 1008-2007《矿山救护规程》 9.《煤矿安全规程》2022 其他相关法律法规、国家标准、行业标准等 |
| 赛项赛场准备 | 整个赛场面积不小于100㎡；配备能容纳45台相同配置的台式电脑机房不少于2个，每个机房内配有裁判用电脑、打印机等竞赛评判工具。机房周边设有卫生间等，有紧急疏散通道，并在赛场周围设置隔离带；竞赛机房内竞赛用电脑摆放合理，竞赛工位相对独立，确保选手独立开展竞赛，不受外界影响；建议能够同时满足至少60人以上同时在线登录；赛场环境中存在人员密集、车流人流交错的区域，除了设置齐全的指示标志外，须增加引导人员，并开辟紧急通道。 |
| 注意事项 | 4人操作，协同作业，减少操作卡顿，系统死机等异常情况发生 |

## 表5  模块3任务分解

| 模块序号 | 模块3 | 对应赛项编号 | GZ005 |
| --- | --- | --- | --- |
| 模块名称 | 典型生产事故应急救援实践操作 | 子任务数量 | 4 |
| 竞赛时间 | 总时间150分钟 |
| 任务描述 | 接警与准备、火灾事故应急救援、受限空间中毒事故应急救援、建筑坍塌事故应急救援 |
| 职业要素 | 基本专业素养 (专业实践技能 协调协作能力 持续发展能力 |
| 具体任务要求 | 子任务序号 | 任务要求 | 操作过程 | 考核点 | 评价标准 |
|  | 子任务3-1 | 接警与准备 | 救援中心接到事故报警，救援小队进行救援前的准备工作 1.闻警出动 2.应急救援准备 | 1.接警集合 2.向应急救援指挥中心汇报 3.进入灾区装备检查 4.仪器检查 5.正压氧气呼吸器的佩戴 6.正压氧气呼吸器自检内容和程序 7.互检 8.撤出灾区装备齐全 | 总分7分，详情见表6 |
|  | 子任务3-2 | 火灾事故应急救援 | 采用虚实结合方式，火灾场景采用3D虚拟技术某一火灾初期事故场景，要求团队依据不同的火灾生产事故场景进行灭火处理。 1.常见火灾处置。 2.复杂火区气样采集与火灾爆炸风险分析 | 1.常见火灾处置的过程和结果； 2.复杂火区气样采集 3.火灾爆炸风险分析； | 总分10分，详情见表6 |
|  | 子任务3-3 | 受限空间中毒事故应急救援 | 1.接受应急救援任务 2.指挥应急救援 3.确认现场环境安全 4.三脚架的检查与搭设 5.防护用品穿戴 6.通风及气体检测 7.进入受限空间实施应急救援 8.现场整理 9.撤离申请表的填写 | 有限空间事故救援的相关知识。 | 总分13分，详情见表6 |
|  | 子任务3-4 | 建筑坍塌事故应急救援 | 本事故模拟生产经营过程中出现的建筑坍塌事故灾害现场，要求救援人员使用生命探测仪进行全面侦查探测坍塌区域，营救伤员脱离危险区域，进行现场心肺复苏、骨折固定、伤员搬运等技术操作，完成后将生命体征信号及现场情况及时完成上报指挥部。 | 1.坍塌区域生命探测标注，包括大区域探测和小区域探测 2.坍塌区域遇险人员抢救，包括 伤员转移、现场心肺复苏、伤员止血、创伤包扎、伤员骨折固定 | 总分20分，详情见表6 |
| 赛项技术规范 | 涉及专业教学要求 | 《高等职业学校安全技术与管理专业教学标准》《高等职业学校应急救援技术专业教学标准》《高等职业学校化工安全技术专业教学标准》《高等职业学校通风技术与安全管理专业教学标准》 |
|  | 遵循国家标准和行业标准 | 《消防应急救援 作业规程》GB/T 29179-2012 《消防应急救援 技术训练指南》GB/T 29175-2012 《消防应急救援 装备配备指南》GB/T 29178-2012 《消防应急救援通则》GB/T 29176-2012 《消防员现场紧急救护指南》XF/T 968-2011 《应急救援员国家职业技能标准（2019年版）》 《矿山救护规程》AQ 1008-2007 |
| 赛项赛场准备 | 配备8套（6套使用2套备用）应急救援实践操作考评装置，具备以声光电气等形式模拟火灾事故、受限空间中毒事故、建筑坍塌事故等典型生产事故应急救援的真实场景，具备应急救援实践操作功能。 |
| 注意事项 | 4人操作，协同作业。 |

# 类型三

## 表6   任务2-1生产事故危险源辨识与隐患排查  考评任务分解表

| 赛项名称 | 生产事故应急救援 | 英语名称 | Emergency rescue for production accidents |
| --- | --- | --- | --- |
| 赛项编号 | GZ005 | 归属产业 | 制造业 |
| 任务名称 | 危险源辨识与隐患排查 |
| 赛项组别 |
| 中职组 | 高职组 |
| □学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 | ☑学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 |
| 竞赛时间 | 总时间60分钟，其中准备5分钟、实施50分钟、评价5分钟 |
| 任务描述 | 以安全管理人员的角度，进行现场危险源辨识和隐患排查，对作业风险进行分级管控，根据安全检查表进行隐患排查，对发现的安全隐患进行上报与处置 |
| 对应产业 | 制造业 |
| 对应岗位 | 安全管理人员、安全技术人员、应急救援人员 |
| 岗位核心能力 | 1.熟悉国家有关安全生产的法律、法规、规章、规程和国家标准、行业标准。 2.建立、健全安全生产责任制。 3.熟悉本行业的安全生产知识。 4.具备企业管理能力。 5.具备事故应急救援和调查处理的知识。 6.按要求参加各种安全大检查以及其他有关安全生产的工作，保障生产经营单位安全生产，防止和减少各类生产安全事故的发生。 7.必须经过有关主管部门组织的安全生产知识和管理能力的考核合格后，方可任职。 8.事故应急救援和调查处理的能力。 |
| 岗位职务任务书 | 任务名称 | 任务要求 | 操作过程 | 考核点 | 评价标准 |
|  | 危险源辨识 | 危险源辨识 | 从加油站、危险化学品仓库、基坑工程、冲压车间三维场景中抽取1个请辨识场景内的风险点，分析其中的能量源、能量载体，判断可能造成的事故类型。 | 辨识指定区域内的风险点；根据风险点的信息，按照《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-1986）中的20种事故类别的标准名称填写风险点对应的可能事故类型 | 危险源辨识（0.45分） 技术平台随机抽取场景，选手查阅平台给出的参考资料，并在三维虚拟场景中进行漫游，确认场景中危险源状态，并按照题目一一作答，完成危险源辨识工作。 危险源辨识（0.45分） 辨识指定区域内的风险点；根据风险点的信息，按照《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-1986）中的20种事故类别的标准名称填写风险点对应的可能事故类型，错填或未填，每组扣0.15分，扣完为止； |
|  |  | 重大危险源辨识 | 请根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218）的要求，辨识场景内是否存在重大危险源，若存在请确定该重大危险源的级别。 | ①了解重大危险源辨识相关标准； ②掌握对重大危险源进行分级的技能。 | 重大危险源辨识（0.3分）据场景信息及生产资料文件，填写“危险源”，及对应的“实际存在量”、“是否是重大危险源”、“重大危险源等级”，错填或未填，每空扣0.1分，扣完为止。 |
|  |  | 制定《设备设施清单》 | 请结合给出的《安全检查表》，列出场景内的《设备设施清单》。 | 制定《设备设施清单》 ①具备查阅《安全检查表》等安全技术资料的能力； ②掌握《设备设施清单》制定的方法。 | 制定《设备设施清单》（0.15分）结合给定的《安全检查表》，按照给定的表格内容，填写“类别”、“所在位置”、“所属单位”、“是否是特种设备”，每空0.05分，错填或未填均扣分；本题配分0.15分，扣完为止。 |
|  |  | 编制《安全检查表分析（SCL+LEC/SCL+LS ）评价记录》 | 依据《设备设施清单》，按功能或结构划分为若干危险源，对照安全检查表，结合作业条件预先危险分析评价法，进行分析记录，并编制完成以下《安全检查表分析（SCL+LEC/SCL+LS）评价记录》。 | 编制《安全检查表分析（SCL+LEC/SCL+LS）评价记录》 ①具备根据检查标准对检查项目潜在风险进行分析的能力； ②具备运用SCL+LEC/SCL+LS分析法对设备设施存在的风险进行分析的能力。 | 编制《安全检查表分析（SCL+LEC/SCL+LS ）评价记录》（0.9分） 根据已知的“风险点”、“检查项目”、“检查标准”，在场景中漫游，结合有关生产资料，将“潜在风险及主要危害后果”、“现有控制措施”两列中的空白内容补充完整；然后采用作业条件预先危险性分析评价法（LEC）或风险矩阵法（LS）对风险点进行分析，并逐行逐列填入对应的数值，计算得到相应的风险等级数值，并根据风险等级数值判定对应的风险级别，每空0.15分，错填或未填均扣分；本题配分0.9分，扣完为止。 |
|  |  | 编制《工作危害分析（JHA+LEC/JHA+LS ）评价记录》 | 请采用《作业危害分析法（JHA）》对作业进行风险分析，并编制完成《工作危害分析（JHA+LS）评价记录》，作业可在生产资料库中查阅。 | 编制《工作危害分析（JHA+LS）评价记录》 ①具备根据生产资料进行风险点辨识的能力； ②具备运用JHA+LEC分析法对生产活动进行分析的能力。 | 编制《工作危害分析（JHA+LEC/JHA+LS ）评价记录》（0.9分） 根据已知的“作业步骤”、“危险源或潜在事件”，在场景中漫游，结合有关生产资料，填写对应的 “主要后果”，补充“现有控制措施”中的空白内容，采用作业条件预先危险性分析评价法（LEC）或风险矩阵法（LS）对风险点进行分析，并逐行逐列填入对应的数值，计算得到相应的风险等级数值，并根据风险等级数值判定对应的风险级别，每空0.15分，错填或未填均扣分；本题配分0.9分，扣完为止。 ⑥编制《设备设施风险分级管控清单》（0.45分） |
|  |  | 编制《设备设施风险分级管控清单》 | 根据上述分析，编制《设备设施风险分级管控清单》。 | 编制《设备设施风险分级管控清单》 ①具备对风险的危害后果进行分析的能力； ②具备制定管控措施的能力； ③具备设置管控级别及责任人的能力。 | 编制《设备设施风险分级管控清单》（0.45分） 按照《安全检查表分析（SCL+LEC/SCL+LS）评价记录》中的内容，结合生产资料相关文件，从公司级、部门级、车间级、班组级、岗位级中选择对应的“管控级别”，填写对应的“管控责任人”，需具体到人名，且两项需保持逻辑对应，每组“管控级别”与“管控责任人”，0.12分，错填或未填均扣分；本题配分0.45分，扣完为止。 |
|  |  | 编制《作业活动风险分级控制清单》 | 根据上述分析，编制《作业活动风险分级控制清单》。 | 编制《作业活动风险分级控制清单》 ①具备对风险的危害后果进行分析的能力； ②具备制定管控措施的能力； ③具备设置管控级别及责任人的能力。 | 编制《作业活动风险分级控制清单》。（0.45分） 从按照《工作危害分析（JHA+LEC/JHA+LS）评价记录》中的内容，结合生产资料相关文件，从公司级、部门级、车间级、班组级、岗位级中选择对应的“管控级别”，填写对应的“管控责任人”，需具体到人名，且两项需保持逻辑对应，每组“管控级别”与“管控责任人”0.12分，错填或未填均扣分；本题配分0.45分，扣完为止。 |
|  |  | 根据给定的风险判定指标绘制岗位作业风险比较图 | 请根据场景对应布局平面示意图及相关信息，进行风险四色图绘制 | 进行风险四色图绘制 具备根据管控措施、可能产生的后果计算风险等级并绘制四色图的能力。 | 根据给定的风险判定指标绘制岗位作业风险比较图（0.15分） 根据企业相关生产资料，结合给定的风险判定指标，填写题目中的几种作业风险等级数值，系统按照风险等级从高到低排序完成岗位作业风险比较图；每个作业活动对应的风险等级数值为0.03分，错填或未填均扣分，本题配分0.15分，扣完为止。 |
|  |  | 查找岗位风险管控应知应会卡中的错误 | 请查找以下岗位风险管控应知应会卡中的错误。 | 查找岗位风险管控应知应会卡中的错误 具备分析岗位风险并制定预防处置措施的能力。 | 查找岗位风险管控应知应会卡中的错误。（0.25分） 查找给定的岗位风险管控应知应会卡中的5处错误，每处0.05分，找错或未找到均扣分，本题配分0.25分，扣完为止。 |
|  | 生产现场隐患排查 | 检查现场安全防护 | 需要根据现场情况，选择穿戴适用的安全防护用品选择并穿戴适用的安全防护用品并进行自动检测； | 根据现场情况，选择穿戴适用的安全防护用品选择并穿戴适用的安全防护用品，在图像识别平台进行自动识别检测。 | 检查现场安全防护（0.3分） 根据场景任务描述，选择相应的安全防护用品，每错一项扣0.15分，扣完为止。 |
|  |  | 隐患排查 | 使用操作终端在计算机上的三维虚拟场景进行漫游，依据检查条目内容进行隐患排查，并直接对发现的隐患进行登记录入： ①根据检查表信息进行虚拟场景安全检查； ②判断25项检查项是否存在安全隐患； ③将发现的安全隐患信息进行填表上报； | 根据安全检查表条目内容，在下述三维场景中进行检查： （行业三选一，行业内3选1）： 1)化工行业 a.管道施工隐患排查：1)吊装作业时，指挥人员应佩戴明显的标志。 2)当起重臂吊钩或吊物下面有人不得进行起重操作。3)吊物捆绑、紧固、吊挂不牢，吊挂不平衡而可能滑动不得进行起吊。4)警戒区域及吊装现场应设置安全警戒标志。5)停工和休息时，不得将吊物、吊笼、吊具和吊索掉在空中。6)起重指挥人员应佩戴安全帽。7)构件摆放应稳固，构件立方应采取防止倾倒措施。8)钢丝绳损伤达到报废标准等情况下严禁起吊操作。9)任何人不得随同被吊物件升降，不得随同起重机械升降。10)配电箱中导线的进线口和出线口应设在箱体的下底面。11)在开关箱、配电箱、配电盘前方1m远处的地面上，用黄色油漆或黄色警戒线做警示。12)照明灯应符合防爆、防水要求。13)地面走线埋地深度不应小于0.7m。14)电缆绑扎线应采用绝缘线。15)电焊机等电气设备15m范围内，不应存放易燃、易爆、腐蚀性等危险物品。16)配电箱内电缆区分线色，A相线用黄色、B相线用绿色、C相线用红色、N工作零线用淡蓝色，PE保护零线用绿/黄双色。17)地面走线横跨道路，应加设防护套管。18)动火作业前，应检查动火工器具本质安全程度，保证安全可靠。19)对于用火点周围有可能泄露易燃、可燃物料的设备，应采取有效的空间隔离。20)乙炔瓶应直立放置。21)氧气瓶与乙炔瓶间距不应小于5米。22)氧气瓶与乙炔瓶距离动火作业地点不应小于10米。23)氧气瓶不得在烈日下暴晒。 手持电动工具外观完好，标牌清晰、护罩齐全。24)动火作业应配备足够适用的消防器材。25)对于用火点周围有可能泄露易燃、可燃物料的设备，应采取有效的空间隔离。26)使用便携式可燃气体检测仪时，检测设备应经标准气体样品标定合格。27)使用手持电动工具时，应穿戴绝缘防护用品，应对眼睛进行适当的保护。28)现场未设置或者缺少禁止、警告、指令、提示等安全标志。29)氧气、乙炔气管道老化、皲裂。30)作业人员衣服穿着整齐。 31)现场临时用电配电盘、箱完好无破损。32)处于甲、乙类区域的动火作业，地面如有地沟，距用火点15m以内的，应采取封盖等措施。33)动火作业应有专人监护。34)特种作业人员必须取得相应的上岗作业资格证。 b.仓储区隐患排查: 1)储存氧化剂、易燃易爆物质的库房，应采用易于清洗，撞击或摩擦时不产生火花的地面;2)仓库的安全出口，严禁堆放物品;3)仓库的疏散门应采用向疏散方向开启的平开门;4)出口标志一般应设在安全出口的上部，严禁安装在可移动的门、窗上;5)疏散指示标志（灯）一般设在疏散走道的墙面上，标志的上边缘距地面高度应不大于1.0m（一般情况0.5~1.0m为宜，疏散光流灯中心距地0.3~0.5m为宜）;6)化学危险品贮存区域内疏散指示标志，应符合安全要求;7)化学危险品贮存区域内火灾事故照明应符合安全要求;8)消防设施、器材和消防安全标志保持完好有效;9)消防设施、器材和消防安全标志保持完好有效;10)消防设施、器材和消防安全标志保持完好有效;11)消防设施、器材和消防安全标志保持完好有效;12)灭火器、消防栓配置应符合GB 50140的相关规定;13)手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上，其顶部离地面高度不应大于1.50m；底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器箱不应上锁;14)灭火器材应摆放在明显和便于取用的地方，周围不准堆放物品和杂物;15)消防栓阀门转动灵活，无泄漏,水压正常,消防带、消防枪头数量符合要求;16)消防箱内水枪是否齐备、无破损、无堵塞，是否可以随时使用；水带有无破损、堵塞、发黑、发霉现象。 17)化学危险品贮存区域内灯具应符合安全要求;18)库房内不准设置移动式照明灯具;19)防爆电气设备的级别和组别不应低于该爆炸气体环境内爆炸性气体混合物的级别和组别;20)多个标志牌在一起设置时，应按警告、禁止、指令、提示类型的顺序，先左后右、先上后下地排列;21)标志牌不应设在门、窗。架等可移动的物体上，以免标志随母体物体相应移动，影响认读;22)安全标志牌应设在与安全有关的醒目位置;23)标牌前不得放置妨碍认读的障碍物;24)库区内禁止烟火，并设有明显标识;25)桶装仓库门洞处设筑漫坡，高度为150-300毫米 ;26)门窗向外开启;27)进入甲、乙类物品库房的叉车必须是防爆型的;28)各种机动车辆装卸物品后，不准在库区、库房、货场内停放和修理;29)叉车的刹车、转向、灯光、喇叭和后视镜等功能齐全、可靠;30)检测比空气重的可燃气体或有毒气体时，探测器的安装高度宜距地坪（或楼地板）0.3~0.6m;31)释放源处于封闭式厂房或局部通风不良的半敞开厂房内，可燃气体探测器距其所覆盖范围内的任一释放源的水平距离不宜大于5m;32)电动机及启动装置的外壳均应接地，接地点应明显，不应用电缆套管代替接地装置;33)生产区不应种植含油脂多的树木，厂区的绿化不应妨碍消防操作;34)企业应编制操作规程,并发放到相关岗位;35)仓库内设物料危险告知牌，标明物理、化学特性、危害程度、应急处置措施和方法;36)针对可能发生的事故类型，按照规定配备足够的应急救援器材、消防设施及器材；37)仓库场所应划线标明库房的墙距、垛距、主要通道、货物固定位置等，并按标准要求设置必要的防火安全标志;38)照明灯具下方不准堆放物品，其垂直下方与储存物品水平间距不得小于0.5米;39)库房内堆放物品应满足以下要求：物品堆垛与堆垛之间的距离不小于1m;40)甲、乙类物品库房内不准设办公室、休息室;41)静电危险场所要使用防爆型静电消除器;42)人体静电消除仪应接地牢靠;43)装卸甲、乙类物品时，操作人员不得穿戴易产生静电的工作服、帽和使用易产生火花的工具;44)防火墙上不应开设门、窗、洞口，确需开设时，应设置不可开启或火灾时能自动关闭的甲级防火门、窗;45)库区内不得搭建临时建筑和构筑物。 c.罐区隐患排查；1)储罐罐顶上经常走人的地方，应设防滑踏步和护栏，测量孔应设测量平台。2)管道穿越防火堤处应采用不燃烧材料严密填实。3)防火堤高度大于1.2米时踏步应设置防护栏。4)管道之间应采用焊接连接。5)钢储罐必须做防雷接地，接地点不应少于2处。6)抗震设防烈度为6~9度的常压立式圆筒型钢制储罐主要进出口管线的金属软管和波纹补偿器的选用和安装应执行SY/T4073-94有关规定。7)电线线路做套管保护。8)保护套管做接地。9)选用材质符合要求，管线无泄漏、无锈蚀。10)本体表面无裂缝，无严重锈蚀，防腐良好。11) 基座稳固无裂缝、无下沉。12)温度表表体整洁无污染。13) 储罐区压力储罐应选择符合测量范围要求的压力传感器。14)液位计示数显示准确。15)阀门灵敏可靠无泄漏，选用材质符合要求。16)防火堤选用材质、高度、厚度、耐火等级符合要求，无裂纹、孔洞。17)接闪器无锈蚀。18)断接卡无锈蚀，设置高度符合要求。19)接地线应无破损锈蚀 20)消防设施、器材和消防安全标志保持完好有效。21)消防设施、器材和消防安全标志保持完好有效。22)消防设施、器材和消防安全标志保持完好有效。23)检测比空气重的可燃气体或有毒气体时，探测器的安装高度宜距地坪（或楼地板）0.3~0.6m。24)电动机及启动装置的外壳均应接地，接地点应明显，不应用电缆套管代替接地装置。25)台面板周围的踢脚挡板高度不小于100mm。26)不同材质的支架与管道间设置橡胶垫片。27)静电危险场所要使用防爆型静电消除器。28)油罐的上罐扶梯入口与采样口处应设人体静电消除装置。29)多个标志牌在一起设置时，应按警告、禁止、指令、提示类型的顺序，先左后右、先上后下地排列。30)小于等于1000m³的固定顶立式储罐间距不少于两罐中较大储罐半径的0.75倍 31)排水沟内不应有杂物。32)消防管线应涂红色。33)相邻储罐组防火堤外堤脚线之间应有消防道路或留有宽度不小于7m 的消防空地。34)过滤器做接地保护。35)过滤器螺栓齐全。36)防火堤外张贴物料危险告知牌，标明物理、化学特性、危害程度、应急处置措施和方法。37)防火堤外张贴物料危险告知牌，标明物理、化学特性、危害程度、应急处置措施和方法。38)储罐顶部应设置风向标，风向标应完好。 2)机械加工行业 a.冲压车间隐患排查：1)地面坑、坎应该设置盖板或护栏。 2)工件、材料等应堆放整齐、平稳可靠，不得超过2m高度。 3)安全标志应完整、清晰、齐全。 4)车间照明灯具应完好。 5)消防栓不得被任何物品遮挡。 6)灭火器配置应符合GB 50140的相关规定，且消防设施、设备完好。 7)消防箱内水枪必须齐备、无破损、无堵塞，以便随时使用；水带无破损、堵塞、发黑、发霉现象。 8)消防器材应该进行“四定”管理。 9)应急照明灯具应完好。 10)起重机大梁无变形；端部警示色带明显；额定重量标识明显。 11)起重机上有吊载物品时不得离开工位。 12)起重机吊钩无明显缺陷、裂缝。 13)起重机防脱钩器应完好。 14)起重机自身重量标识和最大起重量标识应完好、清晰。 15)起重机行车停在一侧空地上并使吊钩离地2m以上，悬臂吊升至警戒线上方。 16)起重机起吊时必须在垂直位起吊，禁止斜拉斜吊。 17)叉车司机应正确使用叉车配备的安全带。 18)叉车司机应持相关证件上岗。 19)叉车起步时应缓慢平稳，行驶时应降下门架。 20)叉车在生产车间区域内的行驶速度不得超过5km/h，必须低速安全行驶。 21)叉车运送空托盘（木拍）时，每次应小于12块。 22)叉车停车后，不得让发动机空转而无人看管。 23)当叉车载物高度阻挡驾驶员视线时，应后退低速行驶，倒车行驶时应看向后方。 24)配电箱线路无凌乱、蓬松、裸露、接触不良等现象。 25)离焊接点5ｍ内及下方不得有易燃物品，10ｍ内不得有乙炔发生器或氧气瓶。 b.喷涂车间隐患排查：1)通道破损时未设置安全警示牌;2)消防水带不能正常使用;3)消防箱内放置杂物;4)灭火器压力表显示压力不足;5)灭火器压力表显示压力不足;6)灭火器没有人员定期检查;7)应急照明灯插头没插;8)PE线未连接，箱门未上锁;9)配电柜中有遗留工具;10)线路接触不良;11)喷漆人员未穿戴防护服;12)喷漆人员未佩戴防护手套;13)喷漆房电气设备未使用防爆灯具开关;14)喷漆房安全门向内打开;15)喷漆房地面有大量油漆残留;16)储气罐严重锈蚀;17)储气罐上有杂物;18)储气罐压力过高，且安全阀无法工作;19)空气压缩机漏气;20)空气压缩机漏油;21)调漆室工作时抽风机没有启动;22)调漆人员未佩戴防静电手套;23)调漆间标识设置错误;24)废油漆桶直接堆存在调漆室内;25)调漆室内放置有打火机;26)调漆室放置非防爆对讲机;27)未穿戴喷砂手套;28)喷砂房气路漏气;29)储气罐表皮脱落;30)储气罐上有杂物;31)压力表未张贴年检合格证;32)安全阀未悬挂年检合格证;33)空气压缩机漏气;34)空气压缩机漏油;35)喷砂作业时有人员调整设备;36)管材下没有设置枕木;37)没有设置楔垫;38)楔垫材质不符合要求;39)管材存放区标牌内容缺失;40)喷漆房危险告知牌内容缺失;41)垛与垛间距小于1.5m;42)储气罐漏气。 c.加工车间隐患排查: 1)地面坑、坎是否设置盖板或护栏。2)工件临时占用通道是否设置警示牌。3)作业场所的原材料、半成品、成品、废品及工具墙应进行定置管理、摆放整齐、平稳可靠。4)工件材料不能直接堆垛在地面上。5)各类工位器具，专用工、模、夹具存放应牢固可靠、符合安全要求。6)安全告示牌是否完整清晰，灭火器使用方法有否设置清晰，安全标志是否完整、清晰。7)顶棚通风设施是否完好。8)消防通道是否被堵塞占用。9)安全疏散通道、安全出口是否通畅。10)通向灭火器和消防栓/带的通道是否畅通无阻，消防器材、设施周围是否被堵塞占用。11)灭火器、消防栓等使用说明是否清晰完整。12)消防箱内水枪是否齐备、无破损、无堵塞，是否可以随时使用。13)水带有无破损、堵塞、发黑、发霉现象。14)消防器材是否进行“四定”管理。15)应急照明灯具是否完好。16)配电箱1米范围内不应有物品遮挡。17)配电箱金属外壳与PE线可靠连接，箱门未被随意开启。18)配电箱内无纱布铁屑或其他杂物、积水等。19)线路无凌乱、蓬松、裸露、接触不良等现象。20)电源线架空2m以上敷设，若沿地面敷设应穿钢管保护。21)操作前要紧身防护服，袖口扣紧，上衣下摆不能敞开，严禁戴手套，不得在开动的机床旁穿、脱换衣服，或围布于身上，防止机器绞伤。必须戴好安全帽，辫子应放入帽内，不得穿裙子、拖鞋。要戴好防护镜，以防铁屑飞溅伤眼。 22)机床运转时，不准测量工件，不准用手去刹转动的卡盘；用砂纸时，应放在锉刀上，严禁戴手套用砂纸操作，磨破的砂纸不准使用。23)用锉刀打光工件，必须右手在前，左手在后，应将刀架退至安全位置，不准使用无柄锉刀。24)车床工作时间离开必须停机断电。25)调整刀具所用工具不能放置在机床内。26)严禁用手触摸机床的旋转部分，严禁在车床运转中隔着车床传送物件。装卸工件，安装刀具，加油以及打扫切屑，均应停车进行。清除铁屑应用刷子或钩子，禁止用手清理。27)加工的工件不宜过长，切削长轴类须使用中心架，防止工件弯曲变形伤人。28)工作中严禁带手套，不得穿拖鞋操作，要戴帽子和眼镜作业。29)机床变速必须停车进行，设备开动后操作者不得离开或托人代管，因故要离开时必须停车并切断电源。30)工件必须正确牢固的装卡在工作台上，钻小件时应用工具夹持防止被加工件带起旋转，不准用手拿。31)选择适合要求的钻头进行装夹固紧，将待钻孔的工件提上钻床工作台，待钻孔中心与夹头中心对准、校正、固紧。32)禁止用纱布或手擦拭及用嘴吹来清理铁屑。33)工作时要保持工作台干净无杂物。34)工件夹紧要牢固、对准，工作中不应松动，工作前需检查镗床各部件是否完好。35)不得穿拖鞋、裙子进行镗床操作，需戴好护目镜。36)设备检修时需停机断电 确保镗床周围环境无积水，积油等与作业无关的物品。37)机床运转时，切勿将手伸过工作台。38)焊接作业时应穿戴绝缘鞋、手套、工作服、面罩等劳动防护用品。39)焊接作业人员必须经过专业培训，持证上岗（特种作业人员）。40)操作砂轮机时不得佩戴手套，需佩戴护目镜，不穿裙子，上衣下摆不能敞开 砂轮机无人使用时需停机断电。41) 操作砂轮机时需站在砂轮侧面进行操作。 3)建筑施工行业 a.建筑二次结构隐患排查:1)现场安全员的安全生产考核合格证书超出有效期;2)现场安全员未通过安全生产考核;3)特种作业证类别错误;4)作业人员的特种作业证超出有效期限;5)高处作业人员未按规定佩戴安全帽;6)高处作业人员未按规定佩戴安全带;7)高处作业人员的安全带未挂在专用安全绳上;8)高处作业吊篮内有三名作业人员;9)同一垂直方向上交叉作业未设置防护层;10)高处作业下方有其他人员活动;11)高处作业下方未设置警戒线;12)高处作业未设置安全警示牌;13)无人员作业时吊篮停放在半空中;14)吊篮工作钢丝绳开裂;15)吊篮安全绳打结;16)吊篮未安装限位器;17)监护人员未佩戴明显的监护标志;18)物料提升机缺少安全门;19)物料提升机防护网破损;20)现场违规使用物料提升机载人;21)施工现场只有一个出入口;22)出入口摆放梯子、纸箱等杂物，造成堵塞;23)出入口未设置五牌一图;24)出入口的五牌一图损坏 现场未设置洗车台;25)现场未设置消防器材;26)消防器材处堆放纸箱等杂物;27)现场未设置分配电箱;28)总配电箱未设置门锁;29)总配电箱未设置防护棚;30)开关箱距分配电箱35m;31)开关箱中心距离地面1.2m;32)总配电箱内存在杂物;33)建筑物通道口未设置防护棚;34)建筑物通道口防护棚两侧未封闭;35)建筑物内的洞口未设置防护措施;36)建筑物内的洞口未设置当心坠落的安全标识;37)电梯口未设置防护栏杆;38)电梯井防护未设置安全标识;39)电梯井内未设置安全平网;40)楼梯旁缺少防护栏杆;41)楼面临边防护不完整;42)移动式脚手架缺少防护栏杆;43)移动式脚手架缺少爬梯;44)移动式脚手架平台上的铺板铺设不严密;45)移动式脚手架上违规使用凳子垫高。 b.主体结构隐患排查：1)工现场大门与场外道路相接段的地面及主干道未形成环形贯通且未设置调车场地;2)进入施工区的通道未设置门禁和考勤设备;3)施工生产区域未实行封闭管理，主要进出口处未设明显的施工警示标志;4)脚手架横向扫地杆处于纵向扫地杆的上部;5)两根相邻纵向水平杆的接头设在同步内;6)洞口未设置防护栏杆及警示标识;7)施工升降机基础周边5米以内，堆放易燃易爆物品及其他杂物;8)安全通道在安全通道防护棚进口处未张挂安全警示标志牌和安全宣传标语;9)扫地杆高度大于200mm;10)满堂脚手架中间步立杆采用旋转扣件连接;11)横向水平杆伸出扣件边缘的距离小于100mm;12)一横向杆件有明显变形;13)脚手架底层步距为3m;14)纵向水平杆设置在了立杆外侧;15)一根纵向水平杆单根杆长度小于3跨;16)一根纵向水平杆搭接长度为0.5m;17)脚手板未铺满、铺实;18)物料提升机外侧未封闭;19)卸料钢平台上部拉结点设置在脚手架上;20)电梯井口未设置安全平网;21)拆下的模板杂乱堆置在现场;22)塔吊起重臂起落或回转半径内有障碍物;23)塔吊未设置可靠的接地装置;24)木工棚未配备消防器材，未设置明显防火标志;25)木工棚内工人吸烟;26)圆盘锯没有防护罩;27)木工机械安装倒顺开关;28)电焊机未接地;29)堆放钢筋时下面未垫方木;30)分配电箱与开关箱的距离32m，过远;31)现场未设置消防器材;32)配电箱箱体未设置防护棚和门锁;33)配电箱内放置杂物;34)施工现场室外电缆在地面明设;35)施工现场范围内堆放有裸土，未使用850密目网覆盖;36)扣件存在裂纹;37)扣件螺栓滑丝;38)脚手架外侧未挂满密目安全网;39)密目安全网的宽度仅为1m;40)密目安全网上存在破洞;41)密目安全网变形;42)网体连接时未采用网眼连接方式，直接穿过密目安全网绑扎在钢管上;43)工人在脚手架推车;44)脚手架使用过程中工人随意将挡脚板拆除;45)木垫板厚度仅有40mm;46)木垫板跨度小于2跨;47)脚手架四周未设置排水沟;48)一步内未设置拦腰杆;49)两根相邻纵向水平杆的接头设置在同步内;50)剪刀撑跨越4根立杆;51)剪刀撑搭接长度仅有80cm;52)木脚板接头处缺少一根横向水平杆;53)脚手板外伸长仅有120mm。 c.基坑工程隐患排查：1)机械挖土时开挖不均衡，有超挖现象;2)支护结构未达到设计要求的强度提前开挖下层土方;3)基坑开挖过程中未采取防止碰撞支护结构或工程桩的有效措施;4)基坑开挖现场没有专业人员旁站指挥;5)基坑内土方开挖机械的安全距离不符合规范要求;6)基坑内未设置供施工人员上下的专用梯道;7)梯道设置不符合规范要求;8)基坑临边堆载土方不满足安全距离;9) 土方堆载高度过高;10)土方运输时，未注意交通安全;11)土钉间距及角度不满足规范要求;12) 土钉长度不足;13)注浆时，注浆枪头前站人;14)桩孔位置未回填土方或加盖盖板;15)孔口周边未设置护栏;16)基坑边未设防护栏杆;17)基坑边防护栏杆高度过低（0.8m）;18)未在危险处设置红色警示灯;19)基坑防护栏杆未悬挂"禁止翻越""当心坠落"等禁止、警告标志;20)标志牌明显污损;21)基坑边有透水层时未设置泄水孔;22)深基坑施工未实时进行第三方监测;23)三方监测，由本单位人员监测;24)开挖面与锚杆、土钉的高差大于500mm;25)桩工机械未设置安全保护装置;26)司机驾驶室内未张贴安全操作规程;27)桩工机械待用时未收起钻杆;28)降水水位与基坑底面平齐;29)基坑开挖时无排水设施;30)基坑内支撑上的作业人员使用的零部件随意抛落;31)基坑内施工人员的安全距离不符合规范要求;32)东侧开挖过程中，漏出的桩间土形成了孔洞，孔洞的大小超过桩径（桩直径是800mm）;33)未标识可能会影响的地下管线;34)危险性较大的分部分项工程未编制、未审核专项施工方案;35)基坑内有限空间作业时照度不足;36)配电箱内电缆不分线色5条线全部采用黑色;37)电线从箱门位置出;38)配电箱前方1m远地面，未做警戒线;39)外表有多余的开孔，缝隙能进雨水;39)土钉钢管叠放成堆，底部加垫不稳固;40)施工现场作业人员劳动防护服未穿戴完好;41)基坑分层厚度超过2m;42) 违规在支护结构上放置重物;43)挖土机械行走路线上未铺设硬化措施;44)人工拆除时，防护设施设置不完全。 c.基坑工程隐患排查； ） | 隐患排查（1.8分） Ⅰ根据安全检查表条目内容，判断10个检查条目为“符合”条目：每个检查条目分值为0.03分，共0.3分。 判断一个检查条目对应的内容符合检查标准，点击“符合”，视为判断正确，不扣分； 若点击“不符合”，视为判断错误，每个扣0.03分，后续录入的隐患信息无效； 若“符合”、“不符合”均不选，视为未作答，每个扣0.03分。 Ⅱ 根据安全检查表条目内容，逐一排查场景中10处一般隐患，并在隐患录入表格中录入隐患信息。 分值分配： 1）每个一般隐患点分值为0.06分，共0.6分； 2）一个检查条目下包括一个或多个隐患点，检查条目的分值为其包括的所有隐患点的分值总和。 扣分标准： 1）判断一条检查条目下对应的内容不符合标准，点击“不符合”，视为判断正确，不扣分； 2）点击“符合”，扣除检查条目分值； 3）若“符合”、“不符合”均不选，视为未作答，扣除检查条目分值； 4）一个检查条目判断为“不符合”后，应在隐患录入表格中逐级填写隐患位置、隐患对象、隐患描述、隐患等级、整改意见，并进行隐患拍照： i. 隐患位置、隐患对象、隐患描述均判断正确，视为该隐患判断正确，不扣分；再填写隐患等级、整改意见、隐患拍照，每项内容为0.02分，错填或未填均扣分； ii. 隐患位置、隐患对象正确，隐患描述错误，视为该隐患判断错误，扣0.06分，后续填写内容无效； iii. 当一个检查条目包括多个隐患时，应将其包括的隐患全部录入完毕，每少录入一个隐患，扣0.06分； iv. 若隐患对象错误，视为多录，每保存一次，视为多录一个隐患，每多录一个扣0.02分，直至该检查条目分值扣完为止。 Ⅲ 根据安全检查表条目内容，一一排查场景中5处重大隐患，并在隐患录入表格中录入隐患信息。 分值分配： 1）每个重大隐患点分值为0.18分，共0.9分； 2）一个检查条目下包括一个或多个隐患点，检查条目的分值为其包括的所有隐患点的分值总和。 扣分标准： 1）判断一个检查条目下对应的内容不符合标准，点击“不符合”，视为判断正确，不扣分； 2）点击“符合”，扣除检查条目分值； 3）若“符合”、“不符合”均不选，视为未作答，扣除检查条目分值； 4）一个检查条目判断为“不符合”后，应在隐患录入表格中逐级填写隐患位置、隐患对象、隐患描述、隐患等级、整改意见，并进行隐患拍照： i. 隐患位置、隐患对象、隐患描述均判断正确，视为该隐患判断正确，不扣分；再填写隐患等级、整改意见、隐患拍照，其中隐患等级为0.072分，整改意见为0.054分，隐患拍照为0.054分，填对不扣分，错填或未填均扣分； ii. 隐患位置、隐患对象正确，隐患描述错误，视为该隐患判断错误，扣0.18分，后续填写内容无效； iii.当一个检查条目包括多个隐患时，应将其包括的隐患全部录入完毕，每少录入一个隐患，扣0.18分； iv. 若隐患对象错误，视为多录，每保存一次，视为多录一个隐患，每多录一个扣0.018分，直至该检查条目分值扣完为止。 |
|  |  | 隐患台账处理 | ①根据隐患排查时录入的内容，依次填写可能伤害类型、整改要求、整改级别、整改负责人信息项； ②判断是否下发整改通知； ③最后根据整改情况及整改后照片判断隐患治理是否闭环。 | 1.一般隐患信息处理 2.重大隐患信息处理 | 隐患台账处理（0.9分） 一般隐患信息处理： 1）一般隐患信息处理满分为0.45分； 2）一次技能考核三个场景中的一般隐患共10个，一个一般隐患信息处理的总分值为0.045分，采用扣分逻辑，一个错误隐患条目扣0.045分，最多扣0.45分，扣完为止； 3）隐患描述正确的一般隐患按照具体信息项分配分值： i.可能伤害类型：0.006分，在下拉框中选择正确答案，错选或未选，均扣0.006分； ii. 整改要求：0.006分，在下拉框中选择正确的整改要求，错选或未选，均扣0.006分； iii.整改级别：0.006分，在公司治理、部门治理、车间治理、班组治理、岗位纠正中选择正确答案，错选或未选，均扣0.006分； iv.整改责任人：0.006分，在公司主要负责人、部门负责人、车间负责人、班组长、岗位固定成员中选择正确答案，错选或未选，均扣0.006分； v.是否下发整改通知：0.006分，选择“是”或“否”， 错选或未选，均扣0.006分； vi.是否闭环：0.015分，根据整改情况及整改后照片判断隐患治理是否闭环，选择“是”或“否”， 错选或未选，均扣0.015分。 重大隐患信息处理： 1）重大隐患信息处理满分为0.45分； 2）一次技能考核三个场景中的一般隐患共5个，一个一般隐患信息处理的总分值为0.09分，采用扣分逻辑，一个错误隐患条目扣0.09分，最多扣0.45分，扣完为止； 3）隐患描述正确的一般隐患按照具体信息项分配分值： i.可能伤害类型：0.012分，在下拉框中选择正确答案，错选或未选，均扣0.012分； ii.整改要求：0.012分，在下拉框中选择正确的整改要求，错选或未选，均扣0.012分； iii.整改级别：0.012分，在公司治理、部门治理、车间治理、班组治理、岗位纠正中选择正确答案，错选或未选，均扣0.012分； iv. 整改责任人：0.012分，在公司主要负责人、部门负责人、车间负责人、班组长、岗位固定成员中选择正确答案，错选或未选，均扣0.012分； v.是否下发整改通知：0.012分，选择“是”或“否”， 错选或未选，均扣0.012分； vi.是否闭环：0.03分，根据整改情况及整改后照片判断隐患治理是否闭环，选择“是”或“否”， 错选或未选，均扣0.03分。 |
|  | 公共场所隐患排查 | 检查现场安全防护 | 需要根据现场情况，选择穿戴适用的安全防护用品选择并穿戴适用的安全防护用品并进行自动检测； | 根据现场情况，选择穿戴适用的安全防护用品选择并穿戴适用的安全防护用品，在图像识别平台进行自动识别检测。 | 检查现场安全防护（0.3分） 根据场景任务描述，选择相应的安全防护用品，每错一项扣0.15分，扣完为止。 |
|  |  | 隐患排查 | 使用操作终端在计算机上的三维虚拟场景进行漫游，依据检查条目内容进行隐患排查，并直接对发现的隐患进行登记录入： ①根据检查表信息进行虚拟场景安全检查； ②判断25项检查项是否存在安全隐患； ③将发现的安全隐患信息进行填表上报； | 根据安全检查表条目内容，在下述三维场景中进行检查： （以下场景中随机抽取1个： 1)特殊作业现场隐患排查 a.高处作业隐患排查：作业票过期、作业人与作业证人物不对应、作业票未签字、监护人员未佩戴明显的监护标志、吊篮未设置中间护栏、踢脚板高度不足150mm、电动吊篮一侧缺失限位器、特种作业证与实际作业类型不符合。 未配戴安全帽、没有挂在专用安全绳上、自锁器锈蚀严重、电气控制系统没有张贴安全标识、急停按钮不是红色的、操纵按钮开关外壳破裂、平台内部宽度仅有400mm、平台上放置尖锐物品、安全绳打结、作业点上方同时进行交叉作业但未设置防护层、作业人员违规运料 作业现场四周未设置警戒区、作业现场应设置安全警示标志、作业人员违规饮酒、工作钢丝绳开裂、作业人员违规拨打电话、作业人员在作业过程中随意将安全带从安全绳上摘下、吊篮下方有其他人员走动、作业人员抛掷作业工具 b.受限空间作业隐患排查 c.动火作业隐患排查: 1)缺失动火安全作业证;2)动火安全作业证安全管理部门未签字;3)动火安全作业证时间段为12小时;4)气焊作业现场无专人监火;5)气焊作业人员无特种作业操作证;6)气焊作业人员特种作业操作证不在有效期;7)气焊作业人员特种作业操作证作业类别与实际作业不符;8)气焊作业现场未配备灭火器;9)气焊作业现场油桶未清理;10)气焊作业现场成包垃圾未清理;11)气焊作业现场纸箱未清理;12)气焊点周围的窨井未用阻燃布封盖;13)作业人员直接坐在焊件上施焊;14)乙炔瓶未安装防回火装置;15)乙炔瓶未安装防回火装置和阻火器;16)氧气瓶瓶体颜色为白色;17)氧气瓶瓶身字样为红色 乙炔瓶瓶体颜色为绿色;18)乙炔瓶瓶身字样为黑色;19)氧气瓶软管使用铁丝绑扎;20)氧气瓶软管老化;21)焊接电缆线与乙炔瓶胶管相互缠绕;22)氧气瓶与乙炔瓶间距为3m;23)氧气瓶与动火点距离为7m;24)乙炔瓶与动火点距离为7m;25)氧气瓶未采取防倾倒措施;26)氧气瓶未采取防晒措施;27)乙炔瓶未采取防倾倒措施;28)乙炔瓶未采取防晒措施;29)动火点6m处有人进行刷漆作业;30)气瓶放置区未设警示标志;31)电焊机作业现场无专人监火;32)动火监护人帮助动火作业人员进行作业;33)电焊机作业人员无特种作业操作证;34)电焊机作业人员特种作业操作证不在有效期;35)电焊机作业人员特种作业操作证作业类别与实际作业不符;36)电焊作业现场未配备灭火器;37)电焊作业现场油桶未清理;38)电焊作业现场成包垃圾未清理;39)电焊作业现场纸箱未清理;40)电焊点周围的窨井未用阻燃布封盖;41)戴线手套作业;42)电焊机与动火点距离为15m;43)二次侧接线柱裸露;44)焊机电源线防护罩破损脱落;45)焊把绝缘裸露;46)焊把电缆线接头未做绝缘;47)未使用手持式焊接面罩;48)手持式焊接面罩破损;49)切割机作业现场无专人监火;50)作业人员用脚踩钢管切割 自制手柄绝缘破损;51)作业现场未拉警戒线。 d.临时用电作业隐患排查：1)电工必须经过按国家现行标准考核合格后;2)持证上岗工作、安装、巡检、维修或拆除临时用电设备和线路，必须由电工完成，并应有人监护;3)使用电气设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品;4)不得采用铝导体做接地体或地下接地线;5)垂直接地体宜采用角钢、钢管或光面圆钢，不得采用螺纹钢;6)PE线宜采用绝缘多股铜线，导线颜色必须为黄绿双色，严禁采用其他颜色替代;7)每台用电设备必须有各自专用的开关箱，严禁用同一个开关箱直接控制2台及2台以上用电设备;8)配电箱、开关箱箱体表面应做防腐处理;9)配电箱、开关箱内的电器（含插座）应按其规定位置紧固在电器安装板上，不得歪斜和松动;10)配电箱、开关箱内不得放置任何杂物，并应保持整洁;11)配电箱、开关箱内的电器（含插座）应先安装在金属或非木质阻燃绝缘电器安装板上，然后方可整体紧固在配电箱;12)配电箱、开关箱的金属电器安装报板必须通过PE线端子板与PE线做电气连接;13)开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m;14) 配电箱、开关箱周围应有足够2人同时工作的空间和通道，不得堆放任何妨碍操作、维修的物品，不得有灌木、杂草;15)固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为1.4~1.6m;16) 相线、N线、PE线的颜色标记必须符合以下规定：相线L1（A）、L2（B）、L1（C）相序的绝缘颜色依次为黄、绿、红色； N线的绝缘颜色为淡蓝色；PE线的绝缘颜色为绿／黄双色。任何情况下上述颜色标记严禁混用和互相代用;17)配电箱、开关箱应有名称、用途、分路标记及系统接线图;18)配电箱、开关箱应定期检查、维修。检查、维修时必须按规定穿、戴绝缘鞋、手套，必须使用电工绝缘工具;19)配电箱、开关箱检查、维修室应做检查维修工作记录;20)保护零线每一处重复接地装置的接地电阻值不应大于10Ω;21)分配电箱与开关箱的距离不得超过30m;22) 配电箱的电器安装板上必须分设 N线端子板;23)配电箱、开关箱的金属箱门与金属箱体必须通过采用编织软铜线做电气连接;24)配电箱、开关箱的金属箱体必须通过PE线端子板与PE线做电气连接;25)配电箱、开关箱的进、出线扣应配置固定显卡，进出线应加绝缘护套并成束卡固在箱体上，不得与箱体直接解除;26)对配电箱、开关箱进行定期维修、检查时，必须将其前一级相应的电源隔离开关分闸断电;27)对配电箱、开关箱进行定期维修、检查时未在前一级配电箱悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标志牌，严禁带电作业;28)在TN系统中，电机、变压器、电器、照明器具、手持式电动工具的金属外壳应做保护接零;29)电气设备及导线的绝缘部分破损或带点部分外漏时不得使用;30)选购的电动建筑机械具有产品合格证和使用说明书;31)电动打磨机的外壳、手柄、插头、开关、负荷线等必须完好无损;32)电焊机的外壳、手柄、插头、开关、负荷线等必须完好无损不得擅自更改用电产品的结构、原有配置的电气线路;33)配电箱、开关箱应定期检查、维修。检查、维修时必须使用电工绝缘工具;34)架空线在一个档距内，每层导线的接头数不得超过该层导线条数的50％，且一条导线应只有一个接头;35)架空线路的档距不得大于35m;36)架空线路宜采用钢筋混凝土杆或木杆。钢筋混凝土杆不得有露筋、宽度大于0.4mm的裂纹和扭曲;37)电缆线路应采用埋地或架空敷设，严禁沿地面明设;38)架空电缆应沿电杆、支架或墙壁敷设，并采用绝缘子固定;39)架空电缆绑扎线必须采用绝缘线;40)总配电箱应设在靠近电源的区域;41)小于1KV的架空电缆与机动车道交叉时的最小垂直距离不低于6m;42)临时用电系统须经验收合格方可投入使用 e.盲板抽堵作业隐患排查 f.吊装作业隐患排查 g.动土作业隐患排查: 1)安全作业票应与作业内容相符并在有效期内。2)监护人应经过专项培训考试合格，持培训合格证上岗。3)挖掘机操作人员应持有在有效期限内的M型驾驶证。4)作业期间，监护人不应擅自离开作业现场且不应从事与监护无关的事。5)使用机械挖掘时，应在挖掘机配重回转路径的周围设置警戒区域。6)使用机械挖掘时，人员不应进入机械旋转半径内。7)动土时可能危及周围有电线杆、构筑物、堆叠物等设施的，要进行加固，切断电源。8)使用的材料、挖出的泥土应堆在距坑、槽、井、沟边至少1m处。9)挖出的泥土堆土高度不应大于1.5m。10)在坑、槽、井、沟的边缘安防机械、铺设轨道及通行车辆时，应保持适当距离。11)中途停工时，挖掘机应处于安全状态。12)作业完毕，应及时进行验收确认。13)作业前，应组织办理作业审批手续，并由相关责任人签字审批。14)作业期间应设监护人，监护人应佩戴明显标识。15)深度大于2m时，应设置人员上下的梯子等能够保证人员快速进出的设施，且设施应完整牢固。16)作业现场应根据需要设置护栏。17)作业现场应根据需要设置警告标志。18)应根据土壤性质、湿度和挖掘深度设置安全边坡或固壁支撑。19)作业时使用的各种工器具应符合作业安全要求。20)在动土作业区域时，作业人员必须正确穿戴安全帽。21)在动土作业区域时，作业人员必须佩戴防护眼镜。 22)两人以上同时挖土时应相聚2m以上，防止工具伤人。23)不应在坑、槽、井、沟上端边沿站立、行走。 24)不应在坑、槽、井、沟内休息。 25)作业现场可能危及安全的坑、井、沟、孔洞等周围，夜间应设警示红灯。 h.断路作业隐患排查； 2)公共场所隐患排查 a.加油站隐患排查: 1)每2台加油机应配置不少于2具5kg手提式干粉灭火器，加油机不足2台应按2台配置。2)地下储罐应配置1台不小于35kg推车式干粉灭火器。3)一、二级加油站应配置灭火毯5块、沙子2m³；三级加油站应配置灭火毯不少于2块、沙子2m³。4)站内灭火器应定点存放。5)消防器材箱应配备消防器材清单、检查记录卡，并保持清洁，无杂物堆积。6)加油站内严禁吸烟、使用明火。7)加油作业前，加油员应确认车辆停稳、熄火；与客户确认油品标号信息。8)作业人员是否佩戴适用的防护用品。9)罩棚下的灯具应选用防护等级不低于IP44级的节能型照明灯具。10)加油岛上不应放置除消防器材外的其他物品.11)采用一机多油品的加油机时，加油机上的放枪位应有各油品的文字标识，加油枪应有颜色标识。 加油枪、油管应无老化或机械损伤；加油枪使用后复位。13)加油机上应有消除静电的提示文字；加油机上应设置紧急切断按钮。14)位于加油岛端部的加油机附近应设置防撞柱，防撞柱底端应与混凝土地面固定牢靠，高度不应小于0.5m。15) 不使用时计量柜应上锁；应具备经法定检定并符合安全要求的计量器具。16)卸油区的防静电接地设施应完好。17)不应乱拉、乱接临时线、临时灯。18)不应随意摆放、存放电动车。19)站房内应设置安全疏散标志、事故应急灯。20)加油站出入口应设置“限制速度”标志，应设置减速带。21)站内应张贴职业危害告知卡等公告。22)站内应张贴安全操作规程。23)加油站应设置24小时监控。24)卸油口处、通气管处应设置车辆隔离措施。25)卸油口应密闭，不使用时应上锁。26)通气管管口应设置阻火器、呼吸阀。27)通气管上应设置“常开”、“常关”标牌。28)站内应设置紧急切断按钮。 b.社区隐患排查 c.学校隐患排查；1)室外地上消火栓距离地面0.45米，且应保证前方1.2米范围内无障碍。 2)自行车应停放至指定区域，教学楼前等公共区域不得随意停放自行车。 3)安全出口标志应设在便于安全疏散的紧急出口处，与方向箭头结合设在通向紧急出口的通道、楼梯口等处。 4)一个灭火器计算单元内配置的灭火器数量不得少于两具。且任何单位、个人不得埋压、圈占、遮挡灭火器等消防设施和器材。 5)消防器材箱中水枪、水带等附件完好，且应配备消防器材清单、检查记录卡，并保持清洁，无杂物堆积。 6)在人员安全疏散的必须经过的重要节点部位和建筑内部人员相对集中、人员疏散易出现拥堵的位置应设置应急照明。 7)每个探测区域应至少设置一个火灾探测器，且不得遮盖。 8)火灾显示盘应设置在明显且便于操作的部位，且其底边距地高度宜为1.3-1.5m。 9)防火门不得遮挡或堆放物品。 10)实行每日24h专人值班制度，每班不少于2人。 11)消防控制室必须按照《建筑灭火器配置设计规范》的要求配置灭火器。 12)火灾报警控制器应能显示火灾探测器、火灾显示盘、手动自动报警按钮的正常工作状态。 13)消防控制室内严禁穿过与消防设施无关的电气线路及管路。 14)消防控制室和可直接报警的外线电话。 15)消防控制室应设置消防专用电话总机，保证通信一定要畅通无阻。 16)酒精等易燃化学品应单独存放于专用柜中。 17)不得使用没有检验合格证、标签的危险化学品。 18)化学品存放柜应放置在避光处。 19)气瓶摆放应正确固定，放置阴凉通风处，远离热源和火源，定期对气瓶进行安全检查并做好记录。 20)实验室中线路应无老化、裸露现象。 21)实验室中应注意用电安全，严禁私拉、乱接电线。） | 隐患排查（1.8分） Ⅰ 根据安全检查表条目内容，判断10个检查条目为“符合”条目：每个检查条目分值为0.03分，共0.3分。 判断一个检查条目对应的内容符合检查标准，点击“符合”，视为判断正确，不扣分； 若点击“不符合”，视为判断错误，每个扣0.03分，后续录入的隐患信息无效； 若“符合”、“不符合”均不选，视为未作答，每个扣0.03分。 Ⅱ 根据安全检查表条目内容，逐一排查场景中10处一般隐患，并在隐患录入表格中录入隐患信息。 分值分配： 1）每个一般隐患点分值为0.06分，共0.6分； 2）一个检查条目下包括一个或多个隐患点，检查条目的分值为其包括的所有隐患点的分值总和。 扣分标准： 1）判断一条检查条目下对应的内容不符合标准，点击“不符合”，视为判断正确，不扣分； 2）点击“符合”，扣除检查条目分值； 3）若“符合”、“不符合”均不选，视为未作答，扣除检查条目分值； 4）一个检查条目判断为“不符合”后，应在隐患录入表格中逐级填写隐患位置、隐患对象、隐患描述、隐患等级、整改意见，并进行隐患拍照： i.隐患位置、隐患对象、隐患描述均判断正确，视为该隐患判断正确，不扣分；再填写隐患等级、整改意见、隐患拍照，每项内容为0.02分，错填或未填均扣分； ii. 隐患位置、隐患对象正确，隐患描述错误，视为该隐患判断错误，扣0.06分，后续填写内容无效； iii.当一个检查条目包括多个隐患时，应将其包括的隐患全部录入完毕，每少录入一个隐患，扣0.06分； iv.若隐患对象错误，视为多录，每保存一次，视为多录一个隐患，每多录一个扣0.02分，直至该检查条目分值扣完为止。 Ⅲ根据安全检查表条目内容，一一排查场景中5处重大隐患，并在隐患录入表格中录入隐患信息。 分值分配： 1）每个重大隐患点分值为0.18分，共0.9分； 2）一个检查条目下包括一个或多个隐患点，检查条目的分值为其包括的所有隐患点的分值总和。 扣分标准： 1）判断一个检查条目下对应的内容不符合标准，点击“不符合”，视为判断正确，不扣分； 2）点击“符合”，扣除检查条目分值； 3）若“符合”、“不符合”均不选，视为未作答，扣除检查条目分值； 4）一个检查条目判断为“不符合”后，应在隐患录入表格中逐级填写隐患位置、隐患对象、隐患描述、隐患等级、整改意见，并进行隐患拍照： i.隐患位置、隐患对象、隐患描述均判断正确，视为该隐患判断正确，不扣分；再填写隐患等级、整改意见、隐患拍照，其中隐患等级为0.072分，整改意见为0.054分，隐患拍照为0.054分，填对不扣分，错填或未填均扣分； ii.隐患位置、隐患对象正确，隐患描述错误，视为该隐患判断错误，扣0.18分，后续填写内容无效； iii.当一个检查条目包括多个隐患时，应将其包括的隐患全部录入完毕，每少录入一个隐患，扣0.18分； iv.若隐患对象错误，视为多录，每保存一次，视为多录一个隐患，每多录一个扣0.018分，直至该检查条目分值扣完为止。 |
|  |  | 隐患台账处理 | ①根据隐患排查时录入的内容，依次填写可能伤害类型、整改要求、整改级别、整改负责人信息项； ②判断是否下发整改通知； ③最后根据整改情况及整改后照片判断隐患治理是否闭环。 | 1.一般隐患信息处理 2.重大隐患信息处理 | 隐患台账处理（0.9分） 一般隐患信息处理： 1）一般隐患信息处理满分为0.45分； 2）一次技能考核三个场景中的一般隐患共10个，一个一般隐患信息处理的总分值为0.045分，采用扣分逻辑，一个错误隐患条目扣0.045分，最多扣0.45分，扣完为止； 3）隐患描述正确的一般隐患按照具体信息项分配分值： i.可能伤害类型：0.006分，在下拉框中选择正确答案，错选或未选，均扣0.006分； ii. 整改要求：0.006分，在下拉框中选择正确的整改要求，错选或未选，均扣0.006分； iii.整改级别：0.006分，在公司治理、部门治理、车间治理、班组治理、岗位纠正中选择正确答案，错选或未选，均扣0.006分； iv. 整改责任人：0.006分，在公司主要负责人、部门负责人、车间负责人、班组长、岗位固定成员中选择正确答案，错选或未选，均扣0.006分； v.是否下发整改通知：0.006分，选择“是”或“否”， 错选或未选，均扣0.006分； vi. 是否闭环：0.015分，根据整改情况及整改后照片判断隐患治理是否闭环，选择“是”或“否”， 错选或未选，均扣0.015分。 重大隐患信息处理： 1）重大隐患信息处理满分为0.45分； 2）一次技能考核三个场景中的一般隐患共5个，一个一般隐患信息处理的总分值为0.09分，采用扣分逻辑，一个错误隐患条目扣0.09分，最多扣0.45分，扣完为止； 3）隐患描述正确的一般隐患按照具体信息项分配分值： i.可能伤害类型：0.012分，在下拉框中选择正确答案，错选或未选，均扣0.012分； ii. 整改要求：0.012分，在下拉框中选择正确的整改要求，错选或未选，均扣0.012分； iii.整改级别：0.012分，在公司治理、部门治理、车间治理、班组治理、岗位纠正中选择正确答案，错选或未选，均扣0.012分； iv. 整改责任人：0.012分，在公司主要负责人、部门负责人、车间负责人、班组长、岗位固定成员中选择正确答案，错选或未选，均扣0.012分； v.是否下发整改通知：0.012分，选择“是”或“否”， 错选或未选，均扣0.012分； vi.是否闭环：0.03分，根据整改情况及整改后照片判断隐患治理是否闭环，选择“是”或“否”， 错选或未选，均扣0.03分。 |
| 岗位工作规范 | 1.《中华人民共和国安全生产法》 2.《生产安全事故应急条例》 3.《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》 4.GB 30871-2022《危险化学品企业特殊作业安全规范》 5.GB 2894-2008《安全标志及其使用导则》 6.XF/T 968-2011消防员现场紧急救护指南 7.其他相关法律法规、国家标准、行业标准等 |
| 赛项赛场准备 | 1.整个赛场面积不小于100㎡；配备能容纳60台相同配置的台式，每个机房内配有裁判用电脑、打印机等竞赛评判工具。 2.竞赛机房内竞赛用电脑摆放合理，竞赛工位相对独立，确保选手独立开展竞赛，不受外界影响 |
| 注意事项 | 1、参赛选手进入赛场竞赛，必须穿戴符合竞赛要求的服装，不得穿背心、短裤和拖鞋。 2、严格遵守操作规程，不得擅自开启和关闭电源，不得带电操作，以免造成伤害和事故。 3、有可能造成意外带电的机械部件、电器元件的金属外壳等都必须接地。 4、在电器设备装调过程中，必须对电源线、插头等部分进行安全检查，发现局部损坏或松动，举手示意裁判，由裁判处理。 |

## 表6   任务2-2生产事故预防能力 考评任务分解表

| 赛项名称 | 生产事故应急救援 | 英语名称 | Emergency rescue for production accidents |
| --- | --- | --- | --- |
| 赛项编号 | GZ005 | 归属产业 | 制造业 |
| 任务名称 | 生产事故预防能力考评 |
| 赛项组别 |
| 中职组 | 高职组 |
| □学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 | (学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 |
| 竞赛时间 | 总时间60分钟，其中准备2分钟、实施55分钟、评价3分钟 |
| 任务描述 | 项目围绕危险化学品、油气开采、管道输送与矿山等高危行业的危险作业标准要求，采用3D虚拟仿真的考核方式，重点考核选手对安全生产事故预防技术能力的掌握水平。 任务二：生产事故预防能力考评（8选1） 子任务1：动火作业安全监护（10分） 子任务2：受限空间作业安全监护（10分） 子任务3：高处作业安全监护（10分） 子任务4：盲板抽堵作业安全监护（10分） 子任务5：吊装作业安全监护（10分） 子任务6：临时用电作业安全监护（10分） 子任务7：动土作业安全监护（10分） 子任务8：断路作业安全监护（10分） |
| 对应产业 | 制造业 |
| 对应岗位 | 安全管理、应急管理和安全专业技术服务、化工生产操作、化工生产管理、化工生产管理、化工安全生产、消防和应急救援人员、应急管理、应急指挥等岗位（群） |
| 岗位核心能力 | 1.具有进行安全、环保和经济生产和管理的能力，具有生产现场工艺流程中简单故障判断、风险危害因素识别、有毒有害化学品正确使用与处置、场站安全管理、一般紧急事故处理的能力； 2.具有正确使用、检查和维护安全设施、消防设施及应急救援设施的能力； 3.具有创伤急救、非创伤急救的能力； 4.具有处理一般突发生产事故的能力，具备个人防护、危化品处理、环境保护、应急处置等技术技能； 5.具有一定的风险辨识、评估与防范的能力； 6.具有应急救援装备储备、调配与管理的能力； 7.具有应急演练策划与组织的能力。 |
| 岗位职务任务书 | 任务名称 | 任务要求 | 操作过程 | 考核点 | 评价标准 |
|  | 动火作业安全监护 | 进行动火作业前的安全监护准备工作 | 在虚拟3D场景中进行动火作业前准备工作 | （1）风险评估及安全措施可靠性检查 （2）周边环境检查及清理 （3）核查作业设备设施及安全警示的完整性；每遗漏一项 （4）检查现场消防设施配备齐全 （5）作业工器具符合规范，摆放位置正确 | （1）风险评估及安全措施可靠性检查；每遗漏一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （2）周边环境检查及清理；每检查错误一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （3）核查作业设备设施及安全警示的完整性；每遗漏一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （4）检查现场消防设施配备齐全；每缺少一项，扣0.2分，扣完为止。（1分） （5）作业工器具符合规范，摆放位置正确；每错误一处，扣0.5分，扣完为止。（3分） |
|  |  | 动火作业实施过程中的安全监护 | 在虚拟3D企业场景中实施动火作业 | （1）核查作业中周边环境 （2）核查天气和作业人员的位置 | （1）核查作业中周边环境；每发现一处错误扣0.25分，扣完为止（0.5分） （2）核查天气和作业人员的位置；每处有问题扣0.25分，扣完为止（0.5分） |
|  |  | 进行动火作业后清理现场相关工作的安全监护 | 在虚拟3D企业场景中完成动火作业后，进行现场清理并完成收尾工作 | （1）作业完毕，恢复现场 （2）作业完毕，验收确认 （3）检查监护人填写作业票 | （1）作业完毕，恢复现场；每一处遗漏扣0.25分，扣完为止。（1分） （2）作业完毕，验收确认；每一项未确认扣0.25分，扣完为止。（0.5分） （3）检查监护人填写作业票；每填写错误一项，扣0.1分，扣完为止。（0.5分） |
|  | 受限空间作业安全监护 | 进行受限空间作业前的安全监护准备工作 | 在虚拟3D仿真环境进行受限空间作业前的准备工作 | （1）风险评估及安全措施可靠性检查 （2）周边环境检查及清理 （3）核查作业设备设施及安全警示的完整性 （4）核查作业个人防护配备符合规范 （5）受限空间内通风及气体检查符合规范 （6）受限空间内采用防爆工器具和照明 （7）受限空间外配备有消防器材和应急救援设施 | （1）风险评估及安全措施可靠性检查，每遗漏一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （2）周边环境检查及清理；每检查错误一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （3）核查作业设备设施及安全警示的完整性；每遗漏一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （4）核查作业个人防护配备符合规范；每不符合一处，扣0.25分，扣完为止。（1分） （5）受限空间内通风及气体检查符合规范；每遗漏一项，扣0.25分，扣完为止。（1分） （6）受限空间内采用防爆工器具和照明，每错误一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （7）受限空间外配备有消防器材和应急救援设施，每缺少一项，扣0.25，扣完为止。（1分） |
|  |  | 受限空间作业实施过程中的安全监护 | 在虚拟3D仿真环境进行受限空间作业 | （1）作业人员操作规程性检查 （2）气体检测规范性核查 | （1）作业人员操作规程性检查；每错误一项扣0.25分，扣完为止（0.5分） （2）气体检测规范性核查；每遗漏一次，扣0.25分，扣完为止（0.5分） |
|  |  | 进行受限空间作业后清理现场相关工作的安全监护 | 在虚拟3D仿真环境完成受限空间作业后的现场会服与收尾工作 | 检查恢复现场及工具清理情况 （2）作业完毕，核查验收确认 （3）检查监护人填写作业票 | （1）检查恢复现场及工具清理情况，每一处遗漏扣0.25分，扣完为止。（1分） （2）作业完毕，核查验收确认，每一项未确认扣0.25分，扣完为止。（0.5分） （3）检查监护人填写作业票，每填写错误一项，扣0.1分，扣完为止。（0.5分） |
|  | 高处作业安全监护 | 进行动高处业前的安全监护准备工作 | 在虚拟3D仿真环境中进行高处作业前的准备工作 | （1）风险评估及安全措施可靠性检查 （2）周边环境检查及清理 （3）核查作业设备设施及安全警示的完整性 （4）检查作业人员资质及个人防护满足要求 （5）检查作业工器具正确 | （1）风险评估及安全措施可靠性检查，每遗漏一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （2）周边环境检查及清理，每检查错误一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （3）核查作业设备设施及安全警示的完整性，每遗漏一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （4）检查作业人员资质及个人防护满足要求，每不满足一处，扣0.25分，扣完为止。（1分） （5）检查作业工器具正确，符合标准，每错误一处，扣0.6分，扣完为止。（3分） |
|  |  | 高处作业实施过程中的安全监护 | 在虚拟3D仿真环境中进行高处作业 | （1）核查作业中工器具的防坠落措施 （2）核查作业人员的环境及位置 | （1）核查作业中工器具的防坠落措施；每缺少一项扣0.25分，扣完为止（0.5分） （2）核查作业人员的环境及位置；每处有问题扣0.25分，扣完为止（0.5分） |
|  |  | 进行高处作业后清理现场相关工作的安全监护 | 在虚拟3D仿真环境中完成高处作业后的现场恢复与收尾工作 | （1）作业完毕，恢复现场 （2）作业完毕，验收确认 （3）检查监护人填写作业票 | （1）作业完毕，恢复现场，每一处遗漏扣0.25分，扣完为止。（1分） （2）作业完毕，验收确认，每一项未确认扣0.25分，扣完为止。（0.5分） （3）检查监护人填写作业票，每填写错误一项，扣0.1分，扣完为止。（0.5分） |
|  | 盲板抽堵作业安全监护 | 进行盲板抽堵作业前的安全监护准备工作 | 在虚拟3D仿真环境进行盲板抽堵作业前的准备工作 | （1）风险评估及安全措施可靠性检查 （2）检查盲板位置图及编号 （3）周边环境检查及清理 （4）核查作业设备设施完整性 （5）核查现场警示和应急救援器材的完整性 （6）核查作业人员穿戴及管道内环境 | （1）风险评估及安全措施可靠性检查，每遗漏一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （2）检查盲板位置图及编号，每缺失一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （3）周边环境检查及清理，每检查错误一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （4）核查作业设备设施完整性，每遗漏一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （5）核查现场警示和应急救援器材的完整性，每处有问题，扣0.5分，扣完为止。（1分） （6）核查作业人员穿戴及管道内环境，每缺少一项，扣0.5分，扣完为止。（2分） |
|  |  | 盲板抽堵作业实施过程中的安全监护 | 在虚拟3D仿真环境进行盲板抽堵作业实施 | （1）核查盲板抽堵作业的规范性 （2）核查作业人员的环境及位 | （1）核查盲板抽堵作业的规范性；每发现一处错误扣0.25分，扣完为止（0.5分） （2）核查作业人员的环境及位置；每处有问题，扣完为止（0.5分） |
|  |  | 进行盲板抽堵作业后清理现场相关工作的安全监护 | 在虚拟3D仿真环境完成盲板抽堵作业现场恢复与收尾工作 | （1）检查是否按照位置图进行作业 （2）作业完毕，核查是否验收确认 （3）检查监护人填写作业票 | （1）检查是否按照位置图进行作业，每一处缺失扣0.2分，扣完为止。（1分） （2）作业完毕，核查是否验收确认，每一项未确认扣0.25分，扣完为止。（0.5分） （3）检查监护人填写作业票，每填写错误一项，扣0.1分，扣完为止。（0.5分） |
|  | 吊装作业安全监护 | 进行吊装作业前的安全监护准备工作 | 在虚拟3D仿真生产环境中进行吊装作业前的准备工作 | （1）风险评估及安全措施可靠性检查 （2）周边环境检查及清理 （3）核查作业设备设施及安全警示的完整性 （4）检查作业人员资质及个人防护满足要求 （5）检查作业工器具正确，符合标准 （6）检查吊物捆扎符合规范 | （1）风险评估及安全措施可靠性检查，每遗漏一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （2）周边环境检查及清理，每检查错误一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （3）核查作业设备设施及安全警示的完整性，每遗漏一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （4）检查作业人员资质及个人防护满足要求，每不满足一处，扣0.2分，扣完为止。（1分） （5）检查作业工器具正确，符合标准，每错误一处，扣0.5分，扣完为止。（2分） （6）检查吊物捆扎符合规范，每错误一处，扣0.5分，扣完为止。（1分） |
|  |  | 吊装作业实施过程中的安全监护 | 在虚拟3D仿真生产环境中进行吊装作业 | （1）核查作业中其中起重器械操作符合操作规程 （2）检查作业人员操作及指挥符合操作国家标准 | （1）核查作业中其中起重器械操作符合操作规程，每一处错误扣0.25分，扣完为止（0.5分） （2）检查作业人员操作及指挥符合操作国家标准，每一处错误扣0.25分，扣完为止（0.5分） |
|  |  | 进行吊装作业后清理现场相关工作的安全监护 | 在虚拟3D仿真生产环境中完成吊装作现场恢复与收尾工 | （1）作业完毕，恢复现场 （2）作业完毕，验收确认 （3）检查监护人填写作业票 | （1）作业完毕，恢复现场，每一处遗漏扣0.5分，扣完为止。（1分） （2）作业完毕，验收确认，每一项未确认扣0.25分，扣完为止。（0.5分） （3）检查监护人填写作业票，每填写错误一项，扣0.1分，扣完为止。（0.5分） |
|  | 临时用电作业安全监护 | 进行临时用电作业前的安全监护准备工作 | 在虚拟3D仿真环境中进行临时用电作业前的准备工作 | （1）风险评估及安全措施可靠性检查 （2）周边环境检查及清理 （3）核查作业设备设施及安全警示的完整性 （4）核查设备设施的防爆性及完整性 （5）检查作业线路铺设和TN系统符合规范 | （1）风险评估及安全措施可靠性检查，每遗漏一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （2）周边环境检查及清理，每检查错误一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （3）核查作业设备设施及安全警示的完整性，每遗漏一项，扣0.5分，扣完为止。（2分） （4）核查设备设施的防爆性及完整性，每缺少一项，扣0.5分，扣完为止。（2分） （5）检查作业线路铺设和TN系统符合规范，每错误一处，扣0.2分，扣完为止。（1分） |
|  |  | 临时用电作业实施过程中的安全监护 | 在虚拟3D仿真环境中进行临时用电作业 | （1）核查作业中采取能量隔离措施 | （1）核查作业中采取能量隔离措施；每发现一处错误扣0.2分，扣完为止（1分） |
|  |  | 进行临时用电作业后清理现场相关工作的安全监护 | 在虚拟3D仿真环境中完成临时用电作业现场恢复与收尾工 | （1）核查起重机械停放位置并有效锚定 （2）作业完毕，恢复现场 （3）作业完毕，验收确认 （4）检查监护人填写作业票 | （1）核查起重机械停放位置并有效锚定，每错误一处扣0.2分，扣完为止。（0.4分） （2）作业完毕，恢复现场，每一处遗漏扣0.2分，扣完为止。（0.4分） （3）作业完毕，验收确认，每一项未确认扣0.2分，扣完为止。（0.6分） （4）检查监护人填写作业票，每填写错误一项，扣0.1分，扣完为止。（0.6分） |
|  | 动土作业安全监护 | 进行动土作业前的安全监护准备工作 | 在虚拟3D仿真环境中进行动土作业前的准备工作 | （1）风险评估及安全措施可靠性检查（2）周边环境检查及清理 （3）核查作业设备设施及安全警示的完整性 （4）核查地下供排水、消防管线、工艺管线保护措施落实情况 （5）检查作业前向相关部门报备 | （1）风险评估及安全措施可靠性检查，每遗漏一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （2）周边环境检查及清理，每检查错误一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （3）核查作业设备设施及安全警示的完整性，每遗漏一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （4）核查地下供排水、消防管线、工艺管线保护措施落实情况，每缺少一项，扣0.5分，扣完为止。（2分） （5）检查作业前向相关部门报备，每遗漏一个部门，扣0.4分，扣完为止。（2分） |
|  |  | 动土作业实施过程中的安全监护 | 在虚拟3D仿真环境中进行动土作业 | （1）周边土方堆放符合规范性检查 （2）支护符合规范性检查 （3）临时应急通道和应急措施符合规范性检查 | （1）周边土方堆放符合规范性检查，每一处错误，扣0.1分，扣完为止。（0.3分） （2）支护符合规范性检查，每一处不符合，扣0.1分，扣完为止。（0.2分） （3）临时应急通道和应急措施符合规范性检查，每缺少一项，扣0.25分，扣完为止（0.5分） |
|  |  | 进行动土作业后清理现场相关工作的安全监护 | 在虚拟3D仿真环境中完成动土作业现场恢复与收尾工 | （1）作业完毕，恢复现场 （2）作业完毕，验收确认 （3）检查监护人填写作业票 | （1）作业完毕，恢复现场，每一处遗漏扣0.2分，扣完为止。（1分） （2）作业完毕，验收确认，每一项未确认扣0.25分，扣完为止。（0.5分） （3）检查监护人填写作业票，每填写错误一项，扣0.1分，扣完为止。（0.5分） |
|  | 断路作业安全监护 | 进行断路作业前的安全监护准备工作 | 在虚拟3D仿真环境中进行断路作业前的准备工作 | （1）风险评估及安全措施可靠性检查 （2）周边环境检查及清理 （3）核查作业设备设施及安全警示的完整性 （4）核查特殊天气及现场警戒区及警示设置 （5）检查现场作业人员操作符合规范 | （1）风险评估及安全措施可靠性检查，每遗漏一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （2）周边环境检查及清理，每检查错误一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （3）核查作业设备设施及安全警示的完整性，每遗漏一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （4）核查特殊天气及现场警戒区及警示设置，每缺少一项，扣0.4分，扣完为止。（2分） （5）检查现场作业人员操作符合规范，每错误一处，扣0.5分，扣完为止。（2分） |
|  |  | 断路作业实施过程中的安全监护 | 在虚拟3D仿真环境中进行断路作业 | （1）核查作业中无关人员进入 （2）核查作业中设置临时应急通道和应急措施 | （1）核查作业中无关人员进入；每发现一次扣0.25分，扣完为止（0.5分） （2）核查作业中设置临时应急通道和应急措施；每缺少一项，扣0.25分，扣完为止（0.5分） |
|  |  | 进行断路作业后清理现场相关工作的安全监护 | 在虚拟3D仿真环境中完成断路作业现场恢复与收尾工 | 作业完毕，恢复现场 （2）作业完毕，验收确认 （3）检查监护人填写作业票 | （1）作业完毕，恢复现场，每一处遗漏扣0.25分，扣完为止。（1分） （2）作业完毕，验收确认，每一项未确认扣0.25分，扣完为止。（0.5分） （3）检查监护人填写作业票，每填写错误一项，扣0.1分，扣完为止。（0.5分） |
| 岗位工作规范 | 1.《中华人民共和国安全生产法》 2.《生产安全事故应急条例》 3.《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》 4.GB 30871-2022《危险化学品企业特殊作业安全规范》 5.GB 2894-2008《安全标志及其使用导则》 6.XF/T 968-2011消防员现场紧急救护指南 7.其他相关法律法规、国家标准、行业标准等 |
| 赛项赛场准备 | 1.整个赛场面积不小于100㎡；配备能容纳60台相同配置的台式，每个机房内配有裁判用电脑、打印机等竞赛评判工具。 2.竞赛机房内竞赛用电脑摆放合理，竞赛工位相对独立，确保选手独立开展竞赛，不受外界影响 |
| 注意事项 | 1、参赛选手进入赛场竞赛，必须穿戴符合竞赛要求的服装，不得穿背心、短裤和拖鞋。 2、严格遵守操作规程，不得擅自开启和关闭电源，不得带电操作，以免造成伤害和事故。 3、有可能造成意外带电的机械部件、电器元件的金属外壳等都必须接地。 4、在电器设备装调过程中，必须对电源线、插头等部分进行安全检查，发现局部损坏或松动，举手示意裁判，由裁判处理。 |

## 表6   任务2-3生产事故应急救援方案 设计任务分解

| 赛项名称 | 生产事故应急救援 | 英语名称 | Emergency rescue for production accidents |
| --- | --- | --- | --- |
| 赛项编号 | GZ005 | 归属产业 | 制造业 |
| 任务名称 | 生产事故应急救援方案设计 |
| 赛项组别 |
| 中职组 | 高职组 |
| □学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 | (学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 |
| 竞赛时间 | 总时间80分钟，其中准备2分钟、实施75分钟、评价3分钟 |
| 任务描述 | 根据指定的地理空间模型数据，构建灾害事故单位透明立体空间三维模型，根据生产事故单位现场设备布置情况进行真实复原、复盘灾害发生时刻生产设备及安全生产设施具体空间位置；依据事故性质和事故发生地点、被困人员具体位置，合理规划救援路线。 任务三：生产事故应急救援方案设计（10分） 子任务1：生产事故应急救援地形编辑（4分） 子任务2：事故应急救援路线设计（4分） 子任务3：事故应急救援措施设计（2分） |
| 对应产业 | 能源 |
| 对应岗位 | 煤矿采掘、机电、通风等岗位（群）消防和应急救援岗位（群）、应急管理和安全专业技术服务、消防和应急救援人员、应急管理、应急指挥等岗位（群） |
| 岗位核心能力 | 1.具有较强的立体空间感觉能力，能够根据给定参数构建立体救援空间； 2.具有扎实的灾害防治基础知识，能够识别不同灾害可能影响和波及的范围； 3.具备丰富的救援实战经验，能够根据救援现场人员位置级灾害发生位置制定救援行动路线。 4.具有进行煤矿安全、风险危害因素识别、一般紧急事故处理的能力； 5.具有处理一般突发生产事故的能力，具备个人防护、应急处置等技术技能； 6.具有一定的风险辨识、评估与防范的能力； 7.具有应急救援装备储备、调配与管理的能力； 8.具有应急演练策划与组织的能力。 9.具有灾情分析研判能 |
| 岗位职务任务书 | 任务名称 | 任务要求 | 操作过程 | 考核点 | 评价标准 |
|  | 生产事故应急救援地形编辑 | 依据现场抽签确定的图纸、文字标准及误差要求，完成应急救援地形的编辑任务。 | 在虚拟仿真软件上进行应急地形编辑 | 1.进行线路规范布置 2.线路标注符合图纸要求 | 该项共4分，扣分详情见表6 1.存在无用、无名、短缺线路的现象，每发现1处扣0.5分，扣完为止。 2.线路的类型、位置、大小及形状符合图纸及文字标准要求，每发现 1 处不符合要求，扣0.5分，扣完为止。 |
|  | 事故应急救援路线设计 | 按照提示模拟摆放事故、伤员位置，并根据设计的应急救援基地，确定应急救援路线。 | 在虚拟仿真软件上根据设置的灾害合理进行救援路线的确定 | 1.事故发生位置及伤员摆放位置符合要求 2.事故应急救援路线设计符合标准要求 | 该项共4分，扣分详情见表6 1.摆放数量及距离误差不应超过给定标准的10%，每错误标注扣一处0.5分，扣完为止。 2.分别以应急救援基地为起点和终点，按照最优路径编制应急救援路线，要求在行进速度不变的情况下，通过的道路交叉点最少、路径最短、处理的事故难度最小、最先到达伤员所在位置为原则，得满分；非最优路径，但仍能完成应急救援任务，得1分；非最优路径，不能完成应急救援任务，该项不得分。 |
|  | 事故应急救援措施设计 | 能够正确进行救援灾情分析，包括灾害类型判断、灾害地点、灾情波及范围、被困人员数量、灾情发展趋势预测。合理进行救援措施，设计包括救援任务、救援路线规划、救援顺序、救援拟采取的方法、救援保障。 | 在虚拟仿真软件上根据设置的灾害进行救援措施编制 | 1.救援灾情分析包括灾害类型判断、灾害地点、灾情波及范围、被困人员数量、灾情发展趋势预测。 2.救援措施设计包括救援任务、救援路线规划、救援顺序、救援拟采取的方法、救援保障。 | 该项共分，扣分详情见表6 1.灾害类型判断错误、灾害地点表述错误、灾情波及范围判断不准确、被困人员数量填写错误、灾情发展趋势预测不准确等，错误或缺失一次扣0.2，扣完为止。 2.救援任务不清晰、救援路线规划错误、救援顺序不正确、救援拟采取的方法不正确、救援保障不齐全，错误或缺失一次扣0.4，扣完为止。 |
| 岗位工作规范 | 1.《中华人民共和国安全生产法》 2.《生产安全事故应急条例》国务院令第708号，2019 3.《生产安全事故应急条例》 4.《煤矿安全规程》2022 5.《矿山救护规程》AQ 1008-2007 6.消防员现场紧急救护指南XF/T 968-2011 7.其他相关法律法规、国家标准、行业标准等 |
| 赛项赛场准备 | 1.整个赛场面积不小于100㎡；配备能容纳60台相同配置的台式，每个机房内配有裁判用电脑、打印机等竞赛评判工具。 2.竞赛机房内竞赛用电脑摆放合理，竞赛工位相对独立，确保选手独立开展竞赛，不受外界影响 |
| 注意事项 | 1、参赛选手进入赛场竞赛，必须穿戴符合竞赛要求的服装，不得穿背心、短裤和拖鞋。 2、严格遵守操作规程，不得擅自开启和关闭电源，不得带电操作，以免造成伤害和事故。 3、有可能造成意外带电的机械部件、电器元件的金属外壳等都必须接地。 4、在电器设备装调过程中，必须对电源线、插头等部分进行安全检查，发现局部损坏或松动，举手示意裁判，由裁判处理。 |

## 表6   任务3-1接警与准备任务分解

| 赛项名称 | 生产事故应急救援 | 英语名称 | Emergency rescue for production accidents |
| --- | --- | --- | --- |
| 赛项编号 | GZ005 | 归属产业 | 制造业 |
| 任务名称 | 接警与准备 |
| 赛项组别 |
| 中职组 | 高职组 |
| □学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 | (学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 |
| 竞赛时间 | 总时间30分钟 |
| 任务描述 | 救援小队在应急救援指挥中心接警后，队长按要求将事故内容，包括事故类别、事故地点、遇险人数及救援任务、救援计划，随后集合队伍，并根据事故类型向小组成员布置救援任务，参赛队任务布置完毕后，向应急救援指挥中心进行汇报。并根据事故类型选取仪器设备、战前检查等。 任务一：接警与准备（7分） 子任务1：闻警出动（2分） 子任务2：应急救援准备（5分） |
| 对应产业 | 制造业 |
| 对应岗位 | 消防和应急救援岗位（群）、应急管理和安全专业技术服务、化工安全技术与管理岗、煤矿采掘、机电、通风等岗位（群） |
| 岗位核心能力 | 1.具有较强的立体空间感觉能力，能够根据给定参数构建立体救援空间； 2.具有扎实的灾害防治基础知识，能够识别不同灾害可能影响和波及的范围； 3.具备丰富的救援实战经验，能够根据救援现场人员位置及灾害发生位置，制定救援行动路线。 4.具有进行煤矿安全、风险危害因素识别、一般紧急事故处理的能力； 5.具有处理一般突发生产事故的能力，具备个人防护、应急处置等技术技能； 6.具有一定的风险辨识、评估与防范的能力； 7.具有应急救援装备储备、调配与管理的能力； 8.具有应急演练策划与组织的能力。 9.具有灾情分析研判能 |
| 岗位职务任务书 | 任务名称 | 任务要求 | 操作过程 | 考核点 | 评价标准 |
|  | 闻警出动 | 救援小队能够在应急救援指挥中心接警后，队长在第一时间按响警报电铃。由队长按要求将事故内容填写在救援行动计划表上，随后集合队伍，并根据事故类型向小组成员布置救援任务。 | 1.队长在第一时间按响警报电铃。 2.接警后由队长按要求将事故内容填写在救援行动计划表上， 3.集合队伍，并根据事故类型向小组成员布置救援任务。 | 1.接警集合 2.向应急救援指挥中心汇报 | 该项共2分 1.以队长报告任务布置完毕，停止计时。少填、漏填1项扣0.1分，扣完为止。超时该项不得分。 2.评分标准以小队人员齐全、列队整齐、报告词无误，该项得满分，否则，该项不得分 3.参赛队全部队员必须参加战前检查，缺人、超时该项均不得分。 |
|  | 应急救援准备 | 救援小队能够根据事故类型选取仪器设备、战前检查等各项事宜 | 1.选取救援装备 2.正压氧气呼吸器佩戴 3.自检互检等 | 1.进入灾区装备齐全 2.仪器完好性检查 3.正压氧气呼吸器的佩戴 4.自检 5.互检 6.撤出灾区装备齐全 | 该项共5分 1.缺少装备1件及以上，该小项不得分。 2.正压氧气呼吸器氧气压力不低于18Mpa，有1件及以上仪器不符合要求，该小项不得分。。 3.正压氧气呼吸器未能正确佩戴，或操作错误或超时，该小项不得分。 4.参赛队自检未全部参加、丢项或顺序颠倒，每出现一次扣0.2分（顺序颠倒，只扣1次），扣完为止。 5.互检内容漏检1项及以上，该项不得分。 6.参赛队携带的装备及仪器不得滞留在灾区，滞留装备1件及以上，该项不得分。 |
| 岗位工作规范 | 1.《中华人民共和国安全生产法》 2.《生产安全事故应急条例》国务院令第708号，2019 3.《生产安全事故应急条例》 4.《煤矿安全规程》2022 5.《矿山救护规程》AQ 1008-2007 6.消防员现场紧急救护指南XF/T 968-2011 7.其他相关法律法规、国家标准、行业标准等 |
| 赛项赛场准备 | 1.竞赛现场场保证良好的采光、照明和通风，提供稳定的水、电和供电应急设备。 2.整个竞赛现场面积不小于600 m2。 3.实践操作的每个工位占地不小于5m×10m，标明工位号。 |
| 注意事项 | 1、参赛选手进入赛场竞赛，必须穿戴符合竞赛要求的服装，不得穿背心、短裤和拖鞋。 2、严格遵守操作规程，不得擅自开启和关闭电源，不得带电操作，以免造成伤害和事故。 3、有可能造成意外带电的机械部件、电器元件的金属外壳等都必须接地。 4、在电器设备装调过程中，必须对电源线、插头等部分进行安全检查，发现局部损坏或松动，举手示意裁判，由裁判处理。 |

## 表6   任务3-2火灾事故应急救援任务分解

| 赛项名称 | 生产事故应急救援 | 英语名称 | Emergency rescue for production accidents |
| --- | --- | --- | --- |
| 赛项编号 | GZ005 | 归属产业 | 制造业 |
| 任务名称 | 火灾事故应急救援 |
| 赛项组别 |
| 中职组 | 高职组 |
| □学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 | (学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 |
| 竞赛时间 | 总时间40分钟 |
| 任务描述 | 模拟矿山皮带火灾场景、油气储运企业储油罐火灾场景、工矿企业配电室火灾场景、危险化学品火灾场景等初期事故场景，要求团队依据不同的火灾生产事故场景进行灭火处理。同时能够针对复杂火区进行火区气体采集与气体分析，综合判断火区火灾风险情况。 任务一：火灾事故应急救援（10分） 子任务1：常见火灾处置（4分） 子任务2：复杂火区气样采集与火灾爆炸风险分析（6分） |
| 对应产业 | 制造 |
| 对应岗位 | 消防和应急救援岗位（群）、应急管理和安全专业技术服务、化工安全技术与管理岗、煤矿采掘、机电、通风等岗位（群） |
| 岗位核心能力 | 1.具有较强的火区研判和处理能力； 2.具有扎实的火区有害气体检测能力； 3.具备丰富的救援实战经验，能够根据救援现场人员位置及灾害发生位置制定救援行动路线。 4.具有进行煤矿安全、风险危害因素识别、一般紧急事故处理的能力； 5.具有处理一般突发生产事故的能力，具备个人防护、应急处置等技术技能； 6.具有一定的风险辨识、评估与防范的能力； 7.具有应急救援装备储备、调配与管理的能力； 8.具有应急演练策划与组织的能力。 9.具有灾情分析研判能 |
| 岗位职务任务书 | 任务名称 | 任务要求 | 操作过程 | 考核点 | 评价标准 |
|  | 常见火灾处置 | 能够进行火灾类型分析，能够根据火灾类型进行灭火器选择和检查，熟知灭火基本操作技术要求。 | 1.进行火灾类型分析 2.根据火灾类型进行灭火器选择和检查 3.灭火基本操作 | 1.检查外观检查 2.检查软件与硬件 3.依据场景判断火灾类型。 4.判断火情 5.选择与火灾类型匹配的灭火器。 6.调整灭火器的角度，对准火源根部。 7.调整灭火器与风向的位置 8.调整操作者手持灭火器的姿势 | 该项共4分 1.检查外观是否完整、是否在保质期内、压力是否正常，作出正确判断。 2.检查软件与硬件是否通电。 3.依据场景判断火灾类型。 4.判断火情：是否需要断电、是否需要拉响警报。 5.选择与火灾类型匹配的灭火器。 6.调整灭火器的角度，对准火源根部。 7.调整灭火器与风向的位置，位于上风向灭火。 8.调整操作者手持灭火器的姿势，在规定时间内，并且在灭火器内灭火剂喷完前能完成着火范围内的初起火情。 如果违反一次扣除0.5分。 如果火势最终没有扑灭，扣3分。 |
|  | 复杂火区气样采集与火灾爆炸风险分析 | 参赛队能够依据需要在规定地点按照火区采样规范进行气体采样，能够将采集到的气样进行气体现场实测，并火灾爆炸风险分析与判断等技术要求。。 | 1.在规定地点按照火区采样规范进行气体采样 2.将采集到的气样放利用比长式鉴定管、便携式式多种气体检测仪等进行气体现场实测 3.进行火区火灾爆炸风险分析与判断。 | 1.火灾区域气样测定 2.评估与智能决策 | 该项共6分 1.取样地点正确，要求在规定地点完成取样，不能遗漏采样点。错误一次扣除0.2分。 2.氧气浓度测定。违反一次扣除0.5分。 3.一氧化碳气体测定。违反一次扣除0.2分 4.依据爆炸性气体特点，提出最少2种不同的火区抑爆方法；少一次扣0.3分 5.依据不同的抑爆方法，提出针对性的实施策略。不合理一条扣0.3分 |
| 岗位工作规范 | 1.《中华人民共和国安全生产法》 2.《生产安全事故应急条例》国务院令第708号，2019 3.《生产安全事故应急条例》 4.《煤矿安全规程》2022 5.《矿山救护规程》AQ 1008-2007 6.消防员现场紧急救护指南XF/T 968-2011 7.其他相关法律法规、国家标准、行业标准等 |
| 赛项赛场准备 | 1.竞赛现场场保证良好的采光、照明和通风，提供稳定的水、电和供电应急设备。 2.整个竞赛现场面积不小于600 m2。 3.实践操作的每个工位占地不小于5m×10m，标明工位号。 |
| 注意事项 | 1、参赛选手进入赛场竞赛，必须穿戴符合竞赛要求的服装，不得穿背心、短裤和拖鞋。 2、严格遵守操作规程，不得擅自开启和关闭电源，不得带电操作，以免造成伤害和事故。 3、有可能造成意外带电的机械部件、电器元件的金属外壳等都必须接地。 4、在电器设备装调过程中，必须对电源线、插头等部分进行安全检查，发现局部损坏或松动，举手示意裁判，由裁判处理。 |

## 表6   任务3-3有限空间中毒事故应急救援任务分解

| 赛项名称 | 生产事故应急救援 | 英语名称 | Emergency rescue for production accidents |
| --- | --- | --- | --- |
| 赛项编号 | GZ005 | 归属产业 | 制造业 |
| 任务名称 | 受限空间中毒事故应急救援 |
| 赛项组别 |
| 中职组 | 高职组 |
| □学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 | ☑学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 |
| 竞赛时间 | 总时间40分钟 |
| 任务描述 | 根据给定题目所给的事故案例及相关资料，进行有限空间进入式救援 |
| 对应产业 | 制造业 |
| 对应岗位 | 安全管理人员、安全技术人员、应急救援人员 |
| 岗位核心能力 | 1.进行突发事件现场处置，指导和帮助遇险者避险逃生，组织现场群众自救互救，抢救公私财产。 2.搜索解救受困人员，进行伤员检伤分类并实施院前急救。 3.评估灾情性质程度及范围等情况，沟通汇报，维持现场秩序，防止抑制灾害发生或进行下一步发展。 4.组织协调管理救灾资源。 5.配合专业心理援助组织，进行受灾群众心理疏导。 6.进行救援善后工作。 7.制定演练应急预案，并与相关部门沟通协作。 8.进行紧急救助培训教育活动，普及自救互救知识和技能。 |
| 岗位职务任务书 | 任务名称 | 任务要求 | 操作过程 | 考核点 | 评价标准 |
|  | 接受救援任务 | （污水井、反应釜、沉降罐3种任务类型随机抽取1个） 1.点击“确认”接受任务，队长记录群众报警信息； 2.接到报警人报警后，队长第一时间按响预备铃； 3.点击“召请”按钮，填写《应急救援信息报告表》； 4.按响出警铃，集合队伍，并向队员布置救援任务。 | 1.点击“确认”接受任务，队长记录群众报警信息； 2.接到报警人报警后，队长第一时间按响预备铃； 3.点击“召请”按钮，填写《应急救援信息报告表》； 4、按响出警铃，集合队伍，并向队员布置救援任务。 | 信息记录、信息处理、应急救援决策 | 接受应急救援任务（0.5分） 队长应在接通电话后20秒内，集合队伍，未按响集合铃，扣0.1分；电子《应急救援信息报告表》空缺项填错一处扣0.08分，共0.4分，扣完为止。 |
|  | 指挥救援 | 1、打开对讲机：队长从储物柜中拿取对讲机，打开对讲机，将频道调到8； 2、队长正确使用对讲机口呼：全体人员注意，封闭救援区域，确认现场安全，并进行三脚架的搭设及安全防护用品的检查和穿戴； | 在长宽高不小于5m×3m×3m平台上进行作业操作：1.打开对讲机：队长从储物柜中拿取对讲机，打开对讲机，将频道调到8； 2.队长正确使用对讲机口呼：全体人员注意，封闭救援区域，确认现场安全，并进行三脚架的搭设及安全防护用品的检查和穿戴； | 考核学生能否正确、迅速、准确地记录群众报警信息，并对该信息进行适当的分析与推断，为下一步的应急救援行动做出正确决策。 | 指挥应急救援（0.5分） 未按响出警铃，扣0.1分。 队长未口呼或错误口呼“集合”，扣0.06分。 队长未查验队伍人员数量或查验错误，扣0.03分；未检查人员身体状况，扣0.03分。 队长布置任务时的口呼内容：时间未口呼或错误口呼扣0.04分；事故地点未口呼或错误口呼扣0.04分；事故企业名称未口呼或错误口呼扣0.04分；被困人员信息未口呼或错误口呼扣0.04分；事故类型未口呼或错误口呼扣0.04分；未下达应急救援指令扣0.06分。 队员未口呼或错误口呼，扣0.02分； 所有口呼内容采用语音识别自动判别。 |
|  | 确认现场环境安全 | 1.队长指挥队员进行相关操作，封锁救援现场，设置警示标识； 2.环顾并检查现场； 3.竖立安全告知牌。 | 1.队长指挥队员进行相关操作，封锁救援现场，设置警示标识； 2.环顾并检查现场； 3.竖立安全告知牌。 | 考核学生是否能够正确、全面检查现场的情况，包括危险物品、威胁人员、救援设备等，对现场进行合理评估，并有效控制现场的危害程度，减少人员的伤害和损失。 | 确认现场环境安全（0.5分） 四人在模拟的不小于5m×3m×3m受限空间作业平台上进行救援，队长指挥队员确认现场环境安全。 封闭应急救援区域、确认现场安全、安全防护用品的检查和穿戴未口呼或错误口呼（自动判别），每一项扣0.07分，共0.21分，扣完为止。 平台自动检测警戒线未拉或错拉，扣0.11分；安全告知牌未竖立或错误竖立，扣0.11分；“现场环境安全”未口呼或错误口呼，扣0.07分； 所有口呼内容采用语音识别自动判别；穿戴采用图像识别自动判别。 |
|  | 三脚架的检查与搭设 | 1.将三脚架搭设在井口的上方，并检查三脚架及防坠装置完好性，保证手摇绞盘的钢丝绳及吊钩穿过定滑轮悬垂于井口上部，并可随着手柄的逆时针转动下放到井内； 2.该项工作完成后，需向裁判示意，裁判同意后，方可进行下一步操作； 3.选取合适的防护用品，包括便携式气体检测仪、防爆头灯、对讲机、安全帽、手套、全身式安全带、三角拯救带、头罩式紧急呼吸器，并穿戴所需的安全防护用品； 4.该项工作完成后，需向裁判示意，裁判同意后，方可进行下一步操作。 | 在长宽高不小于5m×3m×3m平台上进行作业操作:1.将三脚架搭建在井口上方； 2.检查三脚架及防坠装置完好性：手摇绞盘的钢丝绳及吊钩穿过定滑轮悬垂于井口上部，并可随着手柄的逆时针转动下放到井内。1号队员手指并口呼：外观完好、绞盘正常、吊索正常，滑轮完好，支腿高度合适； | 考核学生是否能够根据井口结构和工作需要，正确搭设三脚架和防坠装置，保证钢丝绳和吊钩穿过定滑轮悬挂在井口上部，保证井下作业安全。 | 三脚架的检查与搭设（2分） 四人合力先将三脚架搭建在井口上方。 检查三脚架及防坠装置完好性：手摇绞盘的钢丝绳及吊钩穿过定滑轮悬垂于井口上部，并可随着手柄的逆时针转动下放到井内。1号队员手指并口呼：外观完好、绞盘正常、吊索正常，滑轮完好，支腿高度合适。 先检查然后将三脚架移至受限空间入口处，扣0.2分；三脚架搭设不规范，扣1分，手指指的位置与口呼内容不一致，扣0.1分/次，最多扣0.3分；口呼内容共5项，少一项扣0.1分，平台自动检测判别口呼内容。 |
|  | 防护用品穿戴 | 1.选取防护用品，队长点击“防护用品选取”按钮，队员在防护用品存储柜中取用需要的用品； 2. 2名队员均必须正确穿戴选取的防护用具 | 1.选取防护用品，队长点击“防护用品选取”按钮，队员在防护用品智能存储柜中取用需要的用品，可进行自动检测； 2.2名队员均穿戴选取的防护用具并进行图像对比识别验证。 | 自动化识别考核选手进行作业防护的能力 | 防护用品穿戴（2.5分） 选取防护用品，智能化检测拿取的防护用品是否正确，装备少选或错选一项，扣0.01分，两名队员均需进行穿戴；安全帽未穿戴扣0.2分，穿戴不规范扣0.2分；全身式安全带未穿戴扣0.3分，穿戴不规范扣0.3分；手套未穿戴扣0.1分，穿戴错不规范扣0.1分；防爆头灯未穿戴或穿戴错误扣0.1分；对讲机未穿戴或穿戴错误扣0.1分；便携式气体检测仪未穿戴或穿戴错误扣0.25分；穿戴采用图像对比自动判别； 对于长管呼吸器：若气体检测不合格需佩戴长管呼吸器，若长管呼吸器未穿戴，则视为对选手造成人身伤害，后续步骤均不得分，裁判宣布比赛结束；若穿戴错误扣0.34分，未打开气源开关扣0.34分；若气体检测合格，对佩戴与否不做要求；本项最多扣0.34分。 |
|  | 通风及气体检测 | 1.打开通风机对受限空间内部进行通风； 2.正确使用气体检测仪对受限空间上、中、下三个部位进行检测，队长判断气体是否合格，若不合格，下井人员需要佩戴长管呼吸器； 3.下井人员穿戴好长管呼吸器后，还需带上三角拯救带和头罩式紧急呼吸器。 | 1.打开通风机对受限空间内部进行通风； 2.正确使用气体检测仪对受限空间上、中、下三个部位进行检测，队长判断气体是否合格，若不合格，下井人员需要佩戴长管呼吸器； 3.下井人员穿戴好长管呼吸器后，还需带上三角拯救带和头罩式紧急呼吸器。 注意：佩戴长管呼吸器，一定要先打开气源阀门。 | 考核学生是否能够按照安全操作规程要求，进行有效的通风与气体检测，保证进入受限空间作业安全的能力。 | 通风及气体检测（2分） 开始通风并进行气体检测，未打开轴流式通风机开关则扣0.7分，未将通风机风管伸入底部扣0.3分；若进入受限空间内时未佩戴长管呼吸器，且未打开通风机开关，视为对选手造成人身伤害，后续步骤均不得分，裁判宣布比赛结束； 气体检测时若佩戴长管呼吸器，则对检测姿势不做要求，若未佩戴长管呼吸器，检测时头部应远离受限空间口，若未远离受限空间口，扣0.4分；上中下气体含量检测每少一项扣0.08分，上中下气体种类及含量口呼每少一个部位扣0.04分；队长未正确判断气体合格性，扣0.08分/项；扣完为止。口呼采用自动判别。 |
|  | 进入受限空间实施救援 | 1.正确使用三脚架进入受限空间，下井时注意不要对昏迷人员造成二次伤害； 2.正确使用头罩式紧急呼吸器对昏迷人员进行供氧； 3.通过三脚架正确使用三角拯救带将昏迷人员救出受限空间，并通过三脚架将下井人员拉出受限空间。 | 队长点击“正式救援”按钮，进入开始救援界面，点击“开始救援”，口呼：全体注意，准备救援。 1.队长口呼：1号队员，准备进入，请注意安全，是否了解应急预案； 1号队员回复：了解； 队长口呼：2号队员，帮助1号队员连接背后保护系统； 2号队员回复：收到； 然后将挂环挂在1号队员的安全带上，并回复：保护系统连接完成； 2.进入受限空间内部：1号队员通过三脚架进入； 3.1号队员打开头灯，并向队长报告情况：报告队长，我已到达井底，井底光线较暗，开始寻找被困者； 4.判断被困人状态：使用对讲机口呼：喂，你还好吗，我们来救你了； 1号队员向队长报告：报告队长，已经找到被困者，目前尚有呼吸和心跳，准备采取救援； 5.救助被困者：为被困者佩戴头罩式紧急逃生呼吸器，并打开供气阀门；为被困者穿戴三角抢救带； 6.1号队员取下背后三脚架的吊索，将三角拯救带挂在吊索上，口呼：报告队长，已经完成对被困者的连接，请进行提升； 7.队长与2号队员合力将被困者救出，并配合2号队员将被困者放置到指定区域，再将1号队员拉出受限空间； | 考核学生对于受限空间中安全进出、昏迷人员救援等紧急情况处理的专业技能和实践能力。 | 进入受限空间实施应急救援（4分） 不使用或错误使用三脚架进入受限空间，扣0.3分； 队长未询问是否了解应急预案，扣0.1分； 未打开头灯，扣0.1分； 1号队员未口呼：报告队长，我已到达底部，底部光线较暗，开始寻找被困者，扣0.1分； 1号队员未口呼：“报告队长，已经找到被困者，目前尚有呼吸和心跳，准备采取救援”，扣0.1分； 未给被困者佩戴防护面罩或佩戴错误，扣0.4分；佩戴好后未打开供气阀门，扣0.5分；未给被困者穿戴三角拯救带或穿戴不规范，扣0.7分；未通过三脚架将被困者救出或错误使用三脚架，扣0.3分，救出后未放置到指定区域，扣0.1分； 1号队员未口呼：报告队长，已经完成对被困者的连接，请进行提升，扣0.1分； 在受限空间内救援时，未经裁判同意，摘掉安全帽扣0.2分，摘掉长管呼吸器，扣0.3分； 未通过三脚架或错误使用三脚架将救援队员拉升出来，扣0.3分； 模拟人头部肢体磕碰受限空间管壁扣0.4分（自动检测），模拟人损坏视为救援任务失败，本项目实践操作成绩不得分；救援过程中对模拟人踩踏、骑坐等暴力行为视为对被困者造成二次伤害，发生1次扣0.5分，最多扣3分。 |
|  | 现场整理 | 作业任务完成后，参赛队伍需要清理现场并进行复位。 | 队长点击“恢复现场”按钮，进入救援后恢复现场阶段，口呼：全体人员注意，恢复现场。 1.进行设备复原：将现场所有装备、器材恢复初始状态，为队长下发的对讲机应放入存储柜中，模拟人不用恢复原位。 2.点击“恢复完成”，并示意裁判：报告裁判，救援完成。 | 考验选手进行现场整理的能力 | 现场整理（0.5分） 对警戒线是否复位、通风机是否关闭、防爆头灯是否关闭、防护用品柜里的物品是否放回进行智能自动检测，警戒线、通风机、对讲机、防爆头灯、气体检测仪、三脚架每少关闭或放回一处扣0.07分，共0.42分；防护用品柜拿出的物品未全部放回，扣0.08分。 |
|  | 撤离申请表的填写 | 1.点击“撤离申请”，根据救援结果填写《撤离申请表》； 2.所有作业任务完成后，向裁判汇报情况，经裁判同意后，方可进行后续操作。 | 1.鼠标点击“撤离申请”； 2.根据受限空间救援结果将电子《撤离申请表》空缺项填写完整； 3.点击“提交”。 | 考核学生救援总结的能力 | 撤离申请表的填写（0.5分） 电子表每处填写错误扣0.1分，扣完为止。 |
| 岗位工作规范 | 1.加强安全教育：在救援前，应对救援人员进行安全教育，了解受限空间的危险性和应急救援流程。 2.完善应急预案：要制定完善的应急预案，确保救援人员的安全，随时准备应对突发情况。 3.确认安全装备：确认所使用的安全装备与救援任务相适应，如呼吸器、防护服、防护靴等。 4.现场勘查：对救援现场进行勘查，了解受限空间的尺寸、通风情况、进出口位置及其它相关信息的收集和记录。 5.确认通风安全：确认受困人员位置的通风情况安全，配套采取正确的通风措施。 6.调查场地信息：了解现场的电力、燃气等设施的情况、避免因操作不当引起火灾、爆炸等事故。 7.明确沟通方式：与被困人员沟通时要保持冷静，明确沟通方式，及时掌握其情况，为救援搭建有效的沟通渠道。 8.注意现场协调：要注意与其他救援人员的现场协调，确保行动有序，安全可靠。 9.安全出场：从受限空间救援出来，应及时接受身体检查并保持警惕，确认自身和出口路径的安全性。 10.操作记录和总结：完成救援任务后，要记录操作过程和相关数据，总结经验教训，并及时更新应急预案，保障救援行动持续推进。 |
| 赛项赛场准备 | 1.整个赛场面积不少于200㎡，设置有多套能够满足队伍四人协同考核的半实物仿真设备，整个比赛场地应保持通畅和开放，赛场内配有裁判用电脑、打印机等竞赛评判工具。机房周边设有卫生间等，有紧急疏散通道，并在赛场周围设置隔离带； 2.场地内配备不低于6套相同型号的受限空间中毒事故救援考核装置，且每个竞赛装置（工位）标明编号； 3.每个竞赛装置均由以下几个部分组成：接受/总结任务终端、控制单元、穿戴检测单元、集成式受限空间救援装置、安全措施实操单元、救援装置、通讯系统、情景化仿真系统、现场复原检测单元、自动评判系统，应能够在一台装置上同时实现污水井有限空间救援、反应釜有限空间救援两项任务的考核。 |
| 注意事项 | 1.参赛选手进入赛场竞赛，必须穿戴符合竞赛要求的服装，不得穿背心、短裤和拖鞋。 2.严格遵守操作规程，不得擅自开启和关闭电源，不得带电操作，以免造成伤害和事故。 3.有可能造成意外带电的机械部件、电器元件的金属外壳等都必须接地。 4.四人操作，协同作业。 |

## 表6  任务3-4建筑坍塌事故应急救援任务分解

| 赛项名称 | 生产事故应急救援 | 英语名称 | Emergency rescue for production accidents |
| --- | --- | --- | --- |
| 赛项编号 | GZ005 | 归属产业 | 制造业 |
| 任务名称 | 建筑坍塌事故应急救援 |
| 赛项组别 |
| 中职组 | 高职组 |
| □学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 | (学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 |
| 竞赛时间 | 总时间40分钟 |
| 任务描述 | 模拟生产经营过程中出现的建筑坍塌事故灾害现场，要求救援人员使用生命探测仪进行全面侦查探测坍塌区域，营救伤员脱离危险区域，进行现场心肺复苏、骨折固定、伤员搬运等技术操作，完成后将生命体征信号及现场情况及时完成上报指挥部。 子任务1：坍塌区域生命探测标注（5分） 子任务2：坍塌区域遇险人员抢救（15分） |
| 对应产业 | 能源 |
| 对应岗位 | 消防和应急救援岗位（群）、应急管理和安全专业技术服务、化工安全技术与管理岗、煤矿采掘、机电、通风等岗位（群） |
| 岗位核心能力 | 1.具有较强的坍塌区域研判和处理能力； 2.具有扎实的医学救助能力； 3.具有进行煤矿安全、风险危害因素识别、一般紧急事故处理的能力； 4.具有处理一般突发生产事故的能力，具备个人防护、应急处置等技术技能； 5.具有一定的风险辨识、评估与防范的能力； 6.具有应急救援装备储备、调配与管理的能力； 7.具有应急演练策划与组织的能力； 8.具有灾情分析研判能力； 9.具备熟练使用救援设备能力。 |
| 岗位职务任务书 | 任务名称 | 任务要求 | 操作过程 | 考核点 | 评价标准 |
|  | 坍塌区域生命探测标注 | 能够熟练使用生命探测仪，并利用生命探测仪进行大区域探测和小区域探测的基本操作技术要求。 | 1.生命探测仪的组装和使用 2.使用生命探测仪进行大区域探测 2.使用生命探测仪进行大区域探测 | 1.仪器连接顺序 2.不暴力使用现象。 3.先大区域探测，后小区域探测 4.依据探测过程正确绘制坍塌区域内部结构。 5.操作过程的人数不能超过3人。 6.探头不可随意触碰坍塌实体结构。 7.必须对所有裂缝进行探测，总时间不得超过15min。 | 该项共5分，扣分详情见表6 探测过程需符合规定，每违反1项扣0.5分，扣完为止。 |
|  | 坍塌区域遇险人员抢救 | 参赛队能够依据实施心肺复苏、止血包扎、骨折固定，最后完成伤员交接等技术要求。 | 1.伤员转移 2.现场心肺复苏 3.伤员止血 4.创伤包扎 5.伤员骨折固定 | 1.正确进行伤员转移 2.能够现场进行心肺复苏 3.对伤员正确止血 4.正确进行创伤包扎 5.按要求伤员骨折固定 | 该项共15分，扣分详情见表6 1.探测过程需符合规定，每违反1项扣0.5分，扣完为止。 2.伤员转移违反任何一项要求，每出现一次扣0.5分，直至扣完为止。 3.心肺复苏时，应按照规定要点进行，违反一次，扣0.5分。 4.伤员止血由队长指令小组3名队员负责实施。应按照规定要点进行，违反一次，扣0.2分。 5.创伤包扎应按照规定要点进行，违反一次，扣0.5分。 （6）伤员骨折固定需在50s内完成任务，该项不得分。 |
| 岗位工作规范 | 1.《中华人民共和国安全生产法》 2.《生产安全事故应急条例》国务院令第708号，2019 3.《生产安全事故应急条例》 4.《煤矿安全规程》2022 5.《矿山救护规程》AQ 1008-2007 6.消防员现场紧急救护指南XF/T 968-2011 7.其他相关法律法规、国家标准、行业标准等 |
| 赛项赛场准备 | 1.竞赛现场场保证良好的采光、照明和通风，提供稳定的水、电和供电应急设备。 2.整个竞赛现场面积不小于600 m2。 3.实践操作的每个工位占地不小于5m×10m，标明工位号。 |
| 注意事项 | 1、参赛选手进入赛场竞赛，必须穿戴符合竞赛要求的服装，不得穿背心、短裤和拖鞋。 2、严格遵守操作规程，不得擅自开启和关闭电源，不得带电操作，以免造成伤害和事故。 3、有可能造成意外带电的机械部件、电器元件的金属外壳等都必须接地。 4、在电器设备装调过程中，必须对电源线、插头等部分进行安全检查，发现局部损坏或松动，举手示意裁判，由裁判处理。 |

生产事故应急救援技能考评表（一）

考核场次号：               考核装置号                考核开始时间：             考核结束时间：

| 序号 | 考核内容 | 考核项目 | 评分标准 | 评分结果 | 单项分值 | 单项得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 危险源辨识与隐患排查 |  |  |  |  |
| 1 | 危险源辨识 | 危险源辨识 | 正确辨识指定区域内的风险点并分析对应的可能事故类型 | 计算机评分 | 0.45 |  |
| 2 |  | 重大危险源辨识 | 正确辨识指定区域内是否存在重大危险源，若存在计算重大危险源的分级 | 计算机评分 | 0.3 |  |
| 3 |  | 制定《设备设施清单》 | 正确完成《设备设施清单》的填写 | 计算机评分 | 0.15 |  |
| 4 |  | 编制《安全检查表分析（SCL+LEC/SCL+LS）评价记录》 | 正确完成《安全检查表分析（SCL+LEC/SCL+LS ）评价记录》的填写 | 计算机评分 | 0.9 |  |
| 5 |  | 编制《工作危害分析（JHA+LEC/JHA+LS）评价记录》 | 正确完成《工作危害分析（JHA+LEC/JHA+LS）评价记录》的填写 | 计算机评分 | 0.9 |  |
| 6 |  | 编制《设备设施风险分级管控清单》 | 正确完成《设备设施风险分级管控清单》的填写 | 计算机评分 | 0.45 |  |
| 7 |  | 编制《作业活动风险分级控制清单》 | 正确完成《作业活动风险分级控制清单》的填写 | 计算机评分 | 0.45 |  |
|  |  | 进行岗位作业风险比较图绘制 | 正确绘制岗位作业风险比较图 | 计算机评分 | 0.15 |  |
|  |  | 查找岗位风险管控应知应会卡中的错误 | 正确找到题目中的5处错误 | 计算机评分 | 0.25 |  |
| 8 | 生产现场隐患排查 | 检查现场安全防护 | 正确进行个人安全防护 | 计算机评分 | 0.3 |  |
| 9 |  | 隐患排查 | 正确判断10个检查条目为“符合”条目 | 计算机评分 | 0.3 |  |
| 10 |  |  | 逐一排查场景中10处一般隐患，并在隐患录入表格中录入隐患信息 | 计算机评分 | 0.6 |  |
| 11 |  |  | 一一排查场景中5处重大隐患，并在隐患录入表格中录入隐患信息 | 计算机评分 | 0.9 |  |
| 12 |  | 隐患台账处理 | 正确进行隐患台账处理，完成处理表格填写 | 计算机评分 | 0.9 |  |
| 13 | 公共场所隐患排查 | 检查现场安全防护 | 正确进行个人安全防护 | 计算机评分 | 0.3 |  |
| 14 |  | 隐患排查 | 正确判断10个检查条目为“符合”条目 | 计算机评分 | 0.3 |  |
| 15 |  |  | 逐一排查场景中10处一般隐患，并在隐患录入表格中录入隐患信息 | 计算机评分 | 0.6 |  |
| 16 |  |  | 一一排查场景中5处重大隐患，并在隐患录入表格中录入隐患信息 | 计算机评分 | 0.9 |  |
| 17 |  | 隐患台账处理 | 正确进行隐患台账处理，完成处理表格填写 | 计算机评分 | 0.9 |  |

总分：

判员签字：                                           操作员签字：

生产事故应急救援技能考评表（一）

考核场次号：               考核装置号                考核开始时间：             考核结束时间：

| 序号 | 考核内容 | 考核项目 | 评分标准 | 评分结果 | 单项分值 | 单项得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 受限空间中毒事故应急救援 |  |  |  |  |
| 1 | 接受应急救援任务 | 队长在接通电话后20秒内，集合队伍，填写《应急救援信息报告表》 | 接通电话后20秒内，是否按响集合铃 | 计算机评分 | 0.1 |  |
|  |  |  | 《应急救援信息报告表》空缺项是否填错 | 计算机评分 | 0.4 |  |
| 2 | 指挥应急救援 | 队伍出警，队长查验队伍人员数量和身体状况 | 是否按响出警铃 | 计算机评分 | 0.1 |  |
|  |  |  | 队长是否口呼或错误口呼“集合” | 是 □ 否 □ | 0.06 |  |
|  |  |  | 是否检查人员数量和身体状况 | 是 □ 否 □ | 0.06 |  |
|  |  | 队长布置救援任务 | 时间是否口呼或错误口呼 | 是 □ 否 □ | 0.04 |  |
|  |  |  | 事故地点是否口呼或错误口呼 | 是 □ 否 □ | 0.04 |  |
|  |  |  | 事故企业名称是否口呼或错误口呼 | 是 □ 否 □ | 0.04 |  |
|  |  |  | 被困人员信息是否口呼或错误口呼 | 是 □ 否 □ | 0.04 |  |
|  |  |  | 事故类型是否口呼或错误口呼 | 是 □ 否 □ | 0.04 |  |
|  |  |  | 是否下达救援指令 | 是 □ 否 □ | 0.06 |  |
|  |  |  | 队员是否口呼或错误口呼 | 是 □ 否 □ | 0.02 |  |
| 3 | 确认现场环境安全 | 队长指挥队员确认现场环境安全 | 封闭救援区域、确认现场安全、安全防护用品的检查和穿戴，以上3项是否口呼或错误口呼 | 是 □ 否 □ | 0.21 |  |
|  |  |  | 警戒线是否拉或错拉 | 计算机评分 | 0.11 |  |
|  |  |  | 安全告知牌是否竖立或错误竖立 | 计算机评分 | 0.11 |  |
|  |  |  | “现场环境安全”是否口呼或错误口呼 | 是 □ 否 □ | 0.07 |  |
| 4 | 三脚架的检查与搭设 | 三脚架的搭设 | 三脚架搭设是否规范 | 是 □ 否 □ | 1.2 |  |
|  |  | 三脚架的检查 | 手指指的位置与口呼内容是否一致 | 是 □ 否 □ | 0.3 |  |
|  |  |  | 是否进行5项口呼 | 是 □ 否 □ | 0.5 |  |
| 5 | 防护用品穿戴 | 选取防护用品 | 装备是否少选或错选 | 计算机评分 | 0.17 |  |
|  |  | 穿戴防护用品 | 安全帽是否穿戴 | 是 □ 否 □ | 0.2 |  |
|  |  |  | 安全帽穿戴是否规范 | 是 □ 否 □ | 0.2 |  |
|  |  |  | 全身式安全带是否穿戴 | 是 □ 否 □ | 0.3 |  |
|  |  |  | 全身式安全带穿戴是否规范 | 是 □ 否 □ | 0.3 |  |
|  |  |  | 手套是否穿戴 | 是 □ 否 □ | 0.1 |  |
|  |  |  | 手套穿戴是否规范 | 是 □ 否 □ | 0.1 |  |
|  |  |  | 防爆头灯是否穿戴或穿戴错误 | 是 □ 否 □ | 0.1 |  |
|  |  |  | 对讲机是否穿戴或穿戴错误 | 是 □ 否 □ | 0.1 |  |
|  |  |  | 便携式气体检测仪是否穿戴或穿戴错误 | 是 □ 否 □ | 0.25 |  |
|  |  |  | 长管呼吸器穿戴是否不规范 | 是 □ 否 □ | 0.34 |  |
|  |  |  | 气源开关是否打开 | 计算机评分 | 0.34 |  |
| 6 | 通风及气体检测 | 对受限空间进行通风 | 是否打开轴流式通风机开关 | 计算机评分 | 0.7 |  |
|  |  |  | 是否将通风机风管伸入底部 | 计算机评分 | 0.3 |  |
|  |  | 检测受限空间上中下三个部位的气体种类及含量 | 是否佩戴长管呼吸器，检测时头部是否远离受限空间口 | 是 □ 否 □ | 0.4 |  |
|  |  |  | 上中下气体含量是否检测 | 计算机评分 | 0.24 |  |
|  |  |  | 上中下气体种类及含量是否口呼 | 是 □ 否 □ | 0.12 |  |
|  |  |  | 上中下三个部位是否正确判断气体合格性 | 计算机评分 | 0.24 |  |
| 7 | 进入受限空间实施应急救援 | 队长指挥队员下井 | 进入受限空间是否使用或错误使用三脚架 | 是 □ 否 □ | 0.3 |  |
|  |  |  | 是否询问了解应急预案 | 是 □ 否 □ | 0.1 |  |
|  |  |  | 是否打开头灯 | 计算机评分 | 0.1 |  |
|  |  | 寻找被困者准备采取救援 | 是否口呼：报告队长，我已到达底部，底部光线较暗，开始寻找被困者 | 是 □ 否 □ | 0.1 |  |
|  |  |  | 是否口呼：“报告队长，已经找到被困者，目前尚有呼吸和心跳，准备采取救援” | 是 □ 否 □ | 0.1 |  |
|  |  | 使用对应物品对被困者进行救援，并通过三脚架将被困者救出受限空间 | 是否给被困者佩戴防护面罩或佩戴错误 | 是 □ 否 □ | 0.4 |  |
|  |  |  | 佩戴好后是否打开供气阀门 | 是 □ 否 □ | 0.5 |  |
|  |  |  | 是否给被困者穿戴三角拯救带或穿戴不规范 | 是 □ 否 □ | 0.7 |  |
|  |  |  | 是否口呼：报告队长，已经完成对被困者的连接，请进行提升 | 是 □ 否 □ | 0.1 |  |
|  |  |  | 救出后是否放置到指定区域 | 是 □ 否 □ | 0.1 |  |
|  |  |  | 是否通过三脚架将被困者救出或错误使用三脚架 | 是 □ 否 □ | 0.3 |  |
|  |  |  | 在受限空间内救援时，未经裁判同意，是否摘掉安全帽 | 是 □ 否 □ | 0.2 |  |
|  |  |  | 在受限空间内救援时，未经裁判同意，是否摘掉长管呼吸器 | 是 □ 否 □ | 0.3 |  |
|  |  |  | 是否通过三脚架或错误使用三脚架将救援队员拉升出来 | 是 □ 否 □ | 0.3 |  |
|  |  |  | 模拟人头部肢体是否磕碰受限空间管壁 | 是 □ 否 □ | 0.4 |  |
|  |  |  | 救援过程中是否存在对模拟人踩踏、骑坐等暴力行为 | 是 □ 否 □ |  |  |
| 8 | 现场整理 | 恢复现场，撤除警戒 | 警戒线是否复位、通风机是否关闭、防爆头灯是否关闭、防护用品柜里的物品是否放回 | 计算机评分 | 0.42 |  |
|  |  |  | 三脚架是否收起放回原位 | 计算机评分 | 0.08 |  |
| 9 | 撤离申请表的填写 | 填写撤离申请表 | 接受任务来源是否选择或错误选择 | 计算机评分 | 0.1 |  |
|  |  |  | 撤离原因选择是否错误 | 计算机评分 | 0.1 |  |
|  |  |  | 搜索受困者数量填写是否错误 | 计算机评分 | 0.1 |  |
|  |  |  | 救出受困者数量填写是否错误 | 计算机评分 | 0.1 |  |
|  |  |  | 现场状况选择是否错误 | 计算机评分 | 0.1 |  |

总分：

判员签字：                                           操作员签字：

本模块任务中语音口呼是否正确、工具取用是否正确、气体检测、穿戴是否合格、被困人员碰撞检测全部采用自动检测判别，通过软件系统和实物平台相连，数据自动收集记录，接受和撤离信息报告表均在系统内填写完成！

全国职业院校技能大赛

赛题（第六套）

赛项名称：          生产事故应急救援

英文名称： Emergency rescue of production accidents

赛项组别：            高等职业教育

赛项编号：               GZ005

目录

类型一	1

表1 单选题	1

表2 多选题	16

表3 是非题	21

类型二	24

表4  赛项技能模块汇总	24

表5  模块2任务分解	26

表5  模块3任务分解	30

类型三	33

表6   任务2-1生产事故危险源辨识与隐患排查考评任务分解表	33

表6   任务2-2生产事故预防能力考评任务分解表	76

表6   任务2-3生产事故应急救援方案设计任务分解	89

表6   任务3-1接警与准备任务分解	93

表6   任务3-2火灾事故应急救援任务分解	97

表6   任务3-3有限空间中毒事故应急救援任务分解	101

表6  任务3-4建筑坍塌事故应急救援任务分解	110

# 类型一

考查学生对应专业课程的基本知识、基本技能和基本素养。

## 表1 单选题

| 赛项名称 | 生产事故应急救援 | 英语名称 | Emergency rescue of production accidents |
| --- | --- | --- | --- |
| 赛项编号 | GZ005 | 归属产业 | 制造业 |
| 赛项组别 |
| 中职组 | 高职组 |
| □学生组 (教师组 □师生联队试点赛项 | (学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 |
| 题目类型 | (单选题 (多选题 (是非题 |
| 题目内容 | 题目选项 | 题目答案 | 难度系数 |
| 1.职业行为规范中，（ ）属于工作纪律的要求。 | A. 身着合适的工作服装 B. 保守工作单位的商业机密 C. 提供足够的职业培训 D. 参加工作场所的文化活动 |  | 0.5±0.05 |
| 2.职业精神中，（ ）属于自我管理的表现。 | A. 尊重他人的人身权利和合法权益 B. 追求卓越、不断学习 C. 积极参与团队合作 D. 合理安排工作和生活 |  | 0.5±0.05 |
| 3.职业精神中，（ ）是正确的职业态度。 | A. 对安全生产工作漠不关心 B. 忽视工作中的隐患和风险 C. 精心执行安全操作规程 D. 对安全检查和培训敷衍了事 |  | 0.6±0.05 |
| 4.在职业行为规范中，（ ）属于职业道德的要求。 | A. 遵守国家法律法规 B. 赚取最大的经济利益 C. 个人安全第一，忽视他人安全 D. 以自我为中心，不关心团队 |  | 0.6±0.05 |
| 5.在有限空间作业，初次进入危险环境检测时，需用（ ）设备。 | A.空气呼吸器 B.氧气呼吸器 C.隔绝式空气呼吸器 D.过滤式呼吸器 |  | 0.4±0.05 |
| 6.在易燃易爆危险化学品存储区域，应在醒目位置设置（ ）标示，防止发生火灾爆炸事故。 | A.严禁逗留 B.当心火灾 C.禁止吸烟和明火 D.火警电话 |  | 0.6±0.05 |
| 7.在事故应急救援中，救援人员应迅速建立警戒区域，将警戒区和污染区内与事故应急处理无关的人员（ )，以减少不必要的人员伤亡。 | A.隔离 B.隔绝 C.撤离 D.其他选项均不正确 |  | 0.8±0.05 |
| 8.在确定有限空间作业区域范围后，( ）要打开有限空间的门、窗、通风口、出入口、盖板等进行有效通风。 | A.作业前 B.作业时 C.作业中 D.作业后 |  | 0.6±0.05 |
| 9.在煤矿事故灾难预防中，（ ）措施是错误的。 | A. 确保矿井通风系统正常运行 B. 配备足够的救援装备和器材 C. 忽略瓦斯浓度超标的情况 D. 定期进行巡检和维护 |  | 0.6±0.05 |
| 10.在地下电缆附近作业时，必须查清电缆的走向，并用白粉显示在地面上，并应保持（ ）米以外的距离进行挖掘。 | A.2 B.4 C.1 D.3 |  | 0.6±0.05 |
| 11.在安全生产技术与管理中，（ ）属于事故调查与分析的步骤。 | A. 制定应急预案 B. 确定事故发生的原因 C. 提供足够的安全防护器材 D. 进行现场施工管理 |  | 0.5±0.05 |
| 12.有限空间通风设备尽可能安装在受限空间的（ )的地方，这样可以提高通风的效率，而且可以避免通风中断。 | A.出入口 B.顶部或接近顶部 C.出口 D.入口 |  | 0.4±0.05 |
| 13.油气开采项目退役期工程分析应重点关注的是（ ）。 | A. 钻井工艺 B. 泥浆处置 C. 封井作业 D. 含油废水处理 |  | 0.6±0.05 |
| 14.氧气瓶应做到轻拿轻放，距暖气片和高温点的距离在（ ）以上。 | A.1m B. 1.5m C.2m D.3m |  | 0.8±0.05 |
| 15.消防员在特殊环境作战时，应采取针对性防护措施。高空作业时，应穿戴救生吊带，携带安全绳，配备（ )。 | A.防坠落辅助设备 B.鸡爪扣绳 C.止坠器 D.安全钩 |  | 0.6±0.05 |
| 16.消防员参加抢险救援战斗时，应根据灾害事故性质和危险特性，按照防护等级戴相应特种防护装备。处置压缩、液化气体泄漏事故时，( ）采取防冻措施。 | A.必须 B.视情 C.严禁 D.其他选项均不正确 |  | 0.6±0.05 |
| 17.下列描述正确的是（ )。 | A.安全疏散距离是指厂房最近工作地点到外部出口或楼梯的距离 B.扑救有毒气体火灾时要戴防毒面具，且要站在下风方向 C.可燃气体、可燃蒸气或可燃粉尘与空气组成的混合物在任何混合比例下都能发生燃烧爆炸 D.黄磷应保存于水中，二硫化碳要用水封贮存 |  | 0.8±0.05 |
| 18.下列描述不正确的是（ )。 | A.当氢气泄漏时，人员应迅速撤离泄漏污染区至上风处，并隔离直至气体散尽，切断火源 B.氯气对人体的眼、呼吸系统黏膜有刺激作用 C.液氯钢瓶搬运时要戴好钢瓶的安全帽及防震橡胶圈，轻装轻卸，防止钢瓶以及附件破损 D.可燃性气体或蒸气的浓度低于下限或高于上限时，都会发生爆炸 |  | 0.9±0.05 |
| 19.为保证送入有限空间的空气洁净，风机应与发电机（），风机应放置在有限空间洁净的（ )。 | A.分开，上风向 B.相邻，下风向 C.相邻，上风向 D.分开，下风向 |  | 0.8±0.05 |
| 20.危险化学品的泄漏处理包括：( )、泄漏物处理、危害监测。 | A.危化品保护 B.泄漏源控制 C.周边的警戒 D.其他选项均不正确 |  | 0.8±0.05 |
| 21.属于受限空间的物理条件的是（ )。 | A.存在或可能产生有毒有害气体或机械、电气等危害 B.存在或可能产生掩埋作业人员的物料 C.内部结构可能将作业人员困在其中（如内有固定设备或四壁向内倾斜收拢） D.有足够的空间，让员工可以进入并进行指定的工作；进入和撤离受到限制，不能自如进出；并非设计用来给员工长时间在内工作的空间 |  | 0.8±0.05 |
| 22.使用液压破拆器材时，为防止刀具损坏，操作者如果不清楚所剪材料的硬度，应进行试剪，即剪切（ ) mm 后退出刀具，察看切入情况，发现为淬硬材料时，应停止作业。 | A.1 B.3-4 C.5 D.10 |  | 0.6±0.05 |
| 23.氢气着火采取的措施不正确的是（ )。 | A.切断电源 B.冷却、隔离，防止火灾扩大 C.保持氢气系统正压状态 D.保持氢气系统负压状态 |  | 0.8±0.05 |
| 24.扑救遇湿易燃物品轻金属火灾，应使用（ ）灭火剂。 | A.水 B.泡沫 C.二氧化碳 D.7150 |  | 0.6±0.05 |
| 25.扑救乙烯冷凝设备与管道火灾时，一般不宜用( ) | A.氮气 B.水 C.二氧化碳 D.干粉灭火器 |  | 0.6±0.05 |
| 26.煤矿事故灾难预防中，（ ）属于瓦斯防控措施。 | A. 确保安全通风设备正常运转 B. 定期清理煤尘和可燃物 C. 排污 D. 放净 |  | 0.6±0.05 |
| 27.劳动卫生学的基本任务是下列哪一项，以保护劳动者健康；从而提高劳动生产率、保障工农业生产的顺利发展。（ ） | A. 检测、评价和消除不良劳动条件 B. 识别、评价和控制不良劳动条件 C. 监测和改善不良劳动条件 D. 监护和控制不良劳动条件 |  | 0.8±0.05 |
| 28.捆绑式堵漏袋主要应用于（ ）以及圆形容器裂缝的堵漏作业。 | A.不规则容器 B.大型贮罐 C.油罐车 D.圆形管道 |  | 0.6±0.05 |
| 29.可燃物质与空气均匀混合形成爆炸性混合物，其浓度达到一定的范围时，遇到明火或一定的引爆能量立即发生爆炸，这个浓度范围称为（ )。 | A.爆炸下限 B.爆炸极限 C.爆炸上限 D.爆炸温度 |  | 0.6±0.05 |
| 30.紧急切断装置应装在液化气储罐的（ ）管线及气相管线上。 | A. 进口 B. 出口 C. 风机 D. 放空口 |  | 0.6±0.05 |
| 31.机械堵漏法是利用密封层的（ ）强压堵漏的方法。 | A.高温 B.人工 C.低温 D.机械变形力 |  | 0.6±0.05 |
| 32.二级火警调度：调集（ ）个中队出动灭火；支队全勤指挥部视情到场指挥处置。 | A.1—2 B.2一4 C.3—5 D.4—6 |  | 0.6±0.05 |
| 33.导线与导线、导线与电气设备的连接处由于接触 面处理不好，接头松动，造成连接处电阻过大，形成局部过热的现象，称为（ )。 | A.短路 B.接触不良 C.过载 D.漏电 |  | 0.6±0.05 |
| 34.当（ ）采用防火板保护时，可用低密度防火板、中密度防火板和高密度防火板。 | A.钢混结构 B.砖木结构 C.钢结构 D.砖混结构 |  | 0.4±0.05 |
| 35.存在可燃气体的有限空间内作业时，严禁使用（ ) 设备 | A.清理工具 B.检测 C.带电 D.明火和非防爆 |  | 0.3±0.05 |
| 36.避险自救与互救中，（ ）属于自救措施。 | A. 忽视安全警示标志 B. 离岗时不关闭设备 C. 使用防护装备 D. 忽略事故隐患 |  | 0.6±0.05 |
| 37.避险、自救与互救中，（ ）是正确的避险措施。 | A. 盲目乘坐电梯 B. 闯入事故现场 C. 穿越被淹区域 D. 尽量远离危险区域 |  | 0.5±0.05 |
| 38.安全生产中，（ ）属于职工的义务。 | A. 制定安全操作规程 B. 参加安全培训 C. 提供安全防护器材 D. 监督检查安全工作 |  | 0.5±0.05 |
| 39.安全生产技术中，（ ）属于防火措施。 | A. 定期进行设备维护 B. 确保现场工作人员足够 C. 确保现场通风畅通 D. 使用符合标准的防火设备 |  | 0.6±0.05 |
| 40.安全生产技术与管理中，（ ）属于事故隐患排查的方法。 | A. 定期进行现场巡查 B. 忽视事故隐患的存在 C. 从不进行事故隐患排查 D. 不记录事故隐患并及时整改 |  | 0.6±0.05 |
| 41.安全生产技术与管理中，（ ）属于安全管理的内容。 | A. 设备的购置和维护 B. 员工的薪酬管理 C. 产品的市场推广 D. 客户的投诉处理 |  | 0.6±0.05 |
| 42.安全生产管理中，（ ）属于事故调查和处理的步骤。 | A. 制定安全生产计划 B. 建立事故调查小组 C. 进行事故调查和分析 D. 发布事故处理结果 |  | 0.6±0.05 |
| 43.安全生产法律法规中，（ ）属于事故报告的内容。 | A. 不记录事故发生经过 B. 不报告事故隐患 C. 省略事故原因分析 D. 详细记录事故发生经过 |  | 0.8±0.05 |
| 44.安全规程中，（ ）属于操作规程的要求。 | A. 不使用损坏的设备 B. 定期进行设备巡检 C. 不随意更改设备参数 D. 尽量减少工作时的噪音 |  | 0.6±0.05 |
| 45.安全规程中，（ ）属于安全作业程序的内容。 | A. 忽略安全警示标志 B. 未经培训和授权擅自操作 C. 跳过安全检查环节 D. 按照规定的操作步骤进行作业 |  | 0.4±0.05 |
| 46.2016年4月22日，某园区一家公司化エ产品仓储点 发生爆炸起火，造成了重大经济损失和恶劣社会影响，初步查明，这是由于违规动火作业导致的（ ） | A.安全生产责任事故 B.安全监管缺漏 C.安全监管过失 D.安全生产过失 |  | 0.6±0.05 |
| 47.（ ）属于自救与互救的原则。 | A. 靠近火源，观察火势 B. 不顾个人安全，先救别人 C. 独自行动，不与他人合作 D. 快速撤离事发区域 |  | 0.6±0.05 |
| 48.（ ）属于应急救援法律法规。 | A. 《中华人民共和国宪法》 B. 《中华人民共和国刑法》 C. 《中华人民共和国劳动法》 D. 《中华人民共和国消防法》 |  | 0.5±0.05 |
| 49.（ ）属于应急救援的基本原则。 | A. 忽视个人安全，先救别人 B. 不顾环境条件，迅速行动 C. 事先不做应急演练 D. 采取合理、安全、有效的救援措施 |  | 0.5±0.05 |
| 50.事故应急救援行动必须做到迅速，所谓迅速是要求建立（）。 | A.事故应急预案 B.应急响应机制 C.事故处理机制 D.以上选项均正确 |  | 0.4±0.05 |
| 51.矿井通风是井工开采必备的安全基础条件，按照矿井通风动力划分有自然通风和（ ）通风两种。 | A.正压 B.负压 C.局部 D.机械 |  | 0.4±0.05 |
| 52.危险化学品性质不同，对其引起火灾的扑救方法及灭火剂的选用亦不相同。下列危险化学品火灾扑救行为中，正确的是（）。 | A.使用普通蛋白泡沫扑救汽油火灾 B.使用雾状水扑救电石火灾 C.使用泡沫灭火器扑救铝粉火灾 D.使用沙土盖压扑救爆炸物品火灾 |  | 0.8±0.05 |
| 53.根据《化学品生产单位特殊作业安全规范》 (GB30871)，下列作业中，属于特殊作业的是（）。 | A.爆破作业 B.射线作业 C.叉车作业 D.动土作业 |  | 0.6±0.05 |
| 54.根据《煤矿安全规程》第140条规定：矿井必须建立测风制度，每( )天至少进行1次全面测风。 | A. 7 B. 10 C. 14 D. 15 |  | 0.6±0.05 |
| 55.工业的通风防毒工程必须遵守的重要准则是（）。 | A.密闭一通风排毒系统 B.正确地选择气体的净化和回收利用方法 C.无害化排放 D.就地密闭、就地排出、就地净化 |  | 0.6±0.05 |
| 56.下列对于安全带选择、检查和使用描述错误的是（）。 | A.有限空间作业应选用半身式安全带 B.有限空间作业应选用全身式安全带 C.安全带使用前应对其进行检查、发现异常及时更换 D.安全带发生坠落冲击后应立即更换 |  | 0.8±0.05 |
| 57.根据全国安全生产应急救援体系总体规划方案，事故应急体系主要由组织体系运行机制、法律法规体系以及支撑保障系统等四部分构成，每部分包含若干要素。下列要素中，属于运行机制部分的是（）。 | A.企业周边社区人员疏散动员宣传 B.企业消防队的应急训练和培训 C.企业建立专项应急资金保障 D.企业应急志愿人员的宣传和教育 |  | 0.8±0.05 |
| 58.可燃气体、蒸气和可燃粉尘的危险性用危险度表示，危险度由爆炸极限确定。若某可燃气体在空气中爆炸上限是44%，爆炸下限是4%则该可燃气的危险度是（）。 | A.0.10 B.0.90 C.10.00 D.11.00 |  | 0.4±0.05 |
| 59.有关机关作为行政处罚的主体，应当依法行使行政处罚权。根据《行政处罚法》，关于行政处罚的种类及规定的说法，正确的是( )。 | A.国家行政机关都有行政处罚权 B.行政机关所作出的警告处罚属于声誉罚 C.行政机关所作出的加处罚款属于财产罚 D.部门规章可以设定吊销证照的行政处罚 |  | 0.8±0.05 |
| 60．国家对特种作业人员实行分类管理，根据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，关于电工类特种作业的分类，正确的是()。 | A.低压电工作业、高压电工作业、超高压电工作业 B.低压电工作业、高压电工作业、防爆电气作业 C.低压电工作业、高压电工作业、特高压电工作业 D.低压电工作业、 中压电工作业、高压电工作业 |  | 0.4±0.05 |

## 表2 多选题

| 赛项名称 | 生产事故应急救援 | 英语名称 | Emergency rescue of production accidents |
| --- | --- | --- | --- |
| 赛项编号 | GZ005 | 归属产业 | 制造业 |
| 赛项组别 |
| 中职组 | 高职组 |
| □学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 | (学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 |
| 题目类型 | (单选题 (多选题 (是非题 |
| 题目内容 | 题目选项 | 题目答案 | 难度系数 |
| 1.《安全生产法》规定煤矿企业的主要负责人对本单位安全生产工作全面负责主要职责有（ ）。 | A.建立、健全本单位安全生产责任制 B.组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程 C.组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划 D.及时、如实报告生产安全事故 E.及时为本单位职工购买工伤保险 |  | 0.5±0.05 |
| 2.当进行有限空间作业时出现（）情况作业人员 应紧急撤离有限空间。 | A.作业人员出现身体不适 B.安全防护设备或个体防护用品失效 C.气体检测报警仪报警 D.监护人员或作业现场负责人下达撤离命令 E.来电话时 |  | 0.5±0.05 |
| 3.发生爆炸品火灾时灭火人员发现有再次爆炸的 危险时应（ ）。 | A.立即撤离并向现场指挥报告 B.现场指挥应迅速作出准确判断确有发生再次爆炸征兆或危险时应立即下达撤退命令迅速撤离灭火人员至安全地带 C.来不及撤退的灭火人员应迅速就地卧倒等待时机和救援 D.继续救援采取更有力的措施扑救 E.原地等待上级命令 |  | 0.6±0.05 |
| 4.救援支撑的类型包括（)。 | A.垂直支撑 B.水平支撑 C.斜面支撑 D.曲面支撑 E交叉支撑 |  | 0.6±0.05 |
| 5.煤矿安全事故应急救援的基本原则是（） | A.以人为本、生命至上 B.快速反应、迅速处置 C.救援和防护并重 D.综合施救、精准救援 E.以预防为主、防范为先 |  | 0.4±0.05 |
| 6.实施非进入式救援应具备哪些条件（)。 | A.有限空间内受困人员身上穿戴了全身式安全带 B.安全绳索一端与受困人员安全带D型环相连另一端与有限空间外的挂点连接 C.救援人员穿戴正压式空气呼吸器 D.受困人员所处位置与有限空间进出口之间畅通、无障碍物阻挡 E.受困人员不愿连累同事 |  | 0.6±0.05 |
| 7.泄漏处理指化学品泄漏后现场应采取的应急措施主要从（）等几个方面进行处置。 | A.点火源管制 B.泄漏源控制 C.泄漏物处理 D.注意事项 E人员疏散 |  | 0.8±0.05 |
| 8.液化石油气、天然气储罐爆炸征兆是（)。 | A.储罐排气猛烈排气 B.有刺耳哨声 C.罐体剧烈振动 D.火焰发白 E.有黑烟 |  | 0.6±0.05 |
| 9.在煤矿事故中（）是有助于避免和减轻事故损失的。 | A.加强煤矿安全监管和执法 B.建立健全事故预警机制和应急预案 C.提高煤矿安全管理和技术水平 D.推广应急救援知识和技能培训 E.安排专人负责安全检查和隐患排查 |  | 0.6±0.05 |
| 10.在生产过程中以下哪些属于事故？（ ） | A.人员死亡 B.人员重伤 C.财产缺失 D.人员轻伤 E.设备缺失 |  | 0.6±0.05 |

## 表3 是非题

| 赛项名称 | 生产事故应急救援 | 英语名称 | Emergency rescue of production accidents |
| --- | --- | --- | --- |
| 赛项编号 | GZ005 | 归属产业 | 制造业 |
| 赛项组别 |
| 中职组 | 高职组 |
| □学生组 (教师组 □师生联队试点赛项 | (学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 |
| 题目类型 | (单选题 (多选题 (是非题 |
| 题目内容 | 题目答案 | 难度系数 |
| 过滤式防毒面具呼气损坏时，应立即用手堵住呼气孔。呼气时将手放松，吸气时再堵住。 （） | ( 正确 ( 错误 | 0.8±0.05 |
| 过滤式防毒面具严禁在缺氧的环境中使用。（） | ( 正确 ( 错误 | 0.8±0.05 |
| 发生化学事故时，应向下风方向迅速撤离出危险或可能受到危害的区域。（） | ( 正确 ( 错误 | 0.85±0.05 |
| 氧气呼吸器可以在浓烟、毒气、蒸汽或缺氧的各种环境中安全有效的进行灭火、抢险、救灾和救护工作。（） | ( 正确 ( 错误 | 0.6±0.05 |
| 救援过程中，救援人员在做好自身防护的基础上，应快速实施救援，控制事故发展。（） | ( 正确 ( 错误 | 0.6±0.05 |
| 避险、自救与互救是煤矿事故灾难预防和应急救援的基础。（） | ( 正确 ( 错误 | 0.6±0.05 |
| 执行救援任务时，必须穿戴经过认证的合格的防护用品。（） | ( 正确 ( 错误 | 0.6±0.05 |
| 所有应急救援工作地点都要安排专人检测气体成分、风向和温度等，保证工作地点的安全。（） | ( 正确 ( 错误 | 0.6±0.05 |
| 执行救援任务时，救援人员必须认真按救援方案和安全技术措施执行，确保自身安全。（） | ( 正确 ( 错误 | 0.8±0.05 |
| 接触有毒物质作业的工作场所必须穿戴防毒用品：防毒口罩、防毒面具等。（） | ( 正确 ( 错误 | 0.8±0.05 |
| 在生产工人的安全职责中有权拒绝违章作业的指令。（） | ( 正确 ( 错误 | 0.4±0.05 |
| 应急救援预案只传达贯彻到班组长以上的管理人员。（） | ( 正确 ( 错误 | 0.6±0.05 |
| 根据《煤矿安全规程》第354条规定：爆破工必须把炸药、电雷管分开存放在专用的爆炸物品箱内，并加锁，严禁乱扔、乱放。 | ( 正确 ( 错误 | 0.6±0.05 |
| 高层建筑应设立防火警示标志。楼层内不得堆放易燃可燃物品。在易燃处施工的人员不得吸烟和随便焚烧废弃物。（） | ( 正确 ( 错误 | 0.4±0.05 |
| 购置安全帽、安全带等安全防护用品，施工单位应当查验其生产许可证和产品合格证。（） | ( 正确 ( 错误 | 0.6±0.05 |
| 事故发生地有关地方人民政府应当支持、配合上级人民政府或者有关部门的事故调查处理工作，并提供必要的物资支援。（） | ( 正确 ( 错误 | 0.4±0.05 |
| 有物体打击危险的工作场所必须戴安全帽、穿防护鞋。（） | ( 正确 ( 错误 | 0.6±0.05 |
| 根据《煤矿安全规程》第248条规定：新建矿井的永久井架和井口房、以井口为中心的联合建筑，必须用不燃性材料建筑。 | ( 正确 ( 错误 | 0.8±0.05 |
| 防护棚搭设与拆除时，应设警戒区，并应派专人监护，可以上下同时拆除。（） | ( 正确 ( 错误 | 0.8±0.05 |
| 管理者的失职行为属于不安全行为。（） | ( 正确 ( 错误 | 0.6±0.05 |

# 类型二

考查学生综合运用基本概念、理论、技能的能力，综合应用能力、创新精神和职业能力等内容。

## 表4  赛项技能模块汇总

| 赛项名称 | 生产事故应急救援 | 英语名称 | Emergency rescue of production accidents |
| --- | --- | --- | --- |
| 赛项编号 | GZ005 | 归属产业 | 制造业 |
| 赛项组别 |
| 中职组 | 高职组 |
| □学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 | ☑学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 |
| 模块数量 |  |
| 模块序号 | 技能竞赛内容 | 技术技能要点 | 专业知识能力要求 | 对应核心课程 | 权重占比 （%） | 竞赛时间 （min） | 评分方法 |
| 模块1 | 生产安全应急理论知识检测 | 应急安全法律法规、安全管理、现场急救、防火防爆、化工安全、矿山安全等知识。 | 熟悉应急安全法律法规； 具有应急安全管理理念； 具有一定的事故预防和应急救援基本专业知识。 | 安全管理、应急救援技术、化工安全生产技术、防火与防爆技术、应急风险评估、 矿井智能通风与安全等 | 20 | 50 | 机考评分 |
| 模块2 | 生产事故防控能力考评 | 生产事故危险源辨识与隐患排查能力； 生产事故预防能力； 生产事故应急救援方案设计。 | 具有生产事故危险源辨识与隐患排查能力； 具有生产事故预防能力； 具有生产事故应急救援方案设计能力。 | 安全管理、安全评价技术、防火与防爆技术、化工安全与环保、化工应急管理等 | 30 | 200 | 机考评分 |
| 模块3 | 典型生产事故应急救援实践操作 | 接警与应急准备； 火灾事故应急救援； 建筑坍塌是国际应急救援； 有限空间中毒事故应急救援。 | 具有闻警出动和应急准备能力； 具有火灾事故应急救援能力； 具有建筑坍塌事故应急救援能力； 具有有限空间中毒事故应急救援能力。 | 火灾救援技术、应急救援技术、建筑坍塌救援技术、危险化学品事故救援技术、火灾扑救安全与救护 | 50 | 150 | 过程评分 |

（注：评分方法分为机考评分、过程评分和结果评分三类，可选填）

## 表5  模块2任务分解

| 模块序号 | 模块2 | 对应赛项编号 | GZ005 |
| --- | --- | --- | --- |
| 模块名称 | 生产事故防控能力考评 | 子任务数量 | 3 |
| 竞赛时间 | 总时间200分钟 |
| 任务描述 | 生产事故危险源辨识与隐患排查、八大高危作业安全监护、生产事故应急救援方案设计 |
| 职业要素 | (基本专业素养 (专业实践技能 协调协作能力 持续发展能力 |
| 具体任务要求 | 子任务序号 | 任务要求 | 操作过程 | 考核点 | 评价标准 |
|  | 子任务2-1 | 生产事故危险源辨识与隐患排查 | 1.风险分级管控（4选3）： （1）加油站场景 （2）危险化学品仓库场景 （3）基坑工程场景 （4）冲压车间场景； 2.生产现场隐患排查（行业3选1，行业内3选1）： （1）化工行业 a.管道施工隐患排查 b.仓储区隐患排查 c.罐区隐患排查； （2）机械加工行业 a.冲压车间隐患排查 b.喷涂车间隐患排查 c.加工车间隐患排查； （3）建筑施工行业 a.建筑二次结构隐患排查 b.主体结构隐患排查 c.基坑工程隐患排查； 3.特殊作业现场隐患排查（8选1）： （1）高处作业隐患排查 （2）受限空间作业隐患排查 （3）动火作业隐患排查 （4）临时用电作业隐患排查 （5）盲板抽堵作业隐患排查 （6）吊装作业隐患排查 （7）动土作业隐患排查 （8）断路作业隐患排查； 4.公共场所隐患排查（3选1）： （1）加油站隐患排查 （2）社区隐患排查 （3）学校隐患排查； 5.隐患台账处理。 | 风险分级管控与隐患排查能力 | 总分10分，详情见表6 |
|  | 子任务2-2 | 生产事故预防能力考评 | 在虚拟3D场景中选择下列八大作业中的一个作业进行安全监护 1.动火作业安全监护 2.受限空间作业安全监护 3.高处作业安全监护 4.盲板抽堵作业安全监护 5.吊装作业安全监护 6.临时用电作业安全监护 7.动土作业安全监护 8.断路作业安全监护作业的安全监护 | 1.动火作业安全监护相关知识； 2.受限空间作业安全监护相关知识； 3.高处作业安全监护相关知识； 4.盲板抽堵作业安全监护相关知识； 5.吊装作业安全监护相关知识； 6.临时用电作业安全监护相关知识； 7.动土作业安全监护相关知识； 8.断路作业安全监护作业的安全监护相关知识。 | 总分10分，详情见表6 |
|  | 子任务2-3 | 生产事故应急救援方案设计 | 1.依据现场抽签确定的图纸、文字标准及误差要求，完成应急救援地形的编辑任务； 2.在完成地形编辑后，按照提示模拟摆放事故、伤员位置； 3.并根据设计的应急救援基地，确定应急救援路线； 4.救援灾情分析包括灾害类型判断、灾害地点、灾情波及范围、被困人员数量、灾情发展趋势预测； 5.救援措施设计包括救援任务、救援路线规划、救援顺序、救援拟采取的方法、救援保障。 | 1.应急救援地形的编辑任务完成情况； 2.按照提示模拟摆放事故、伤员位置等完成情况； 3.能够根据设计的应急救援基地确定应急救援路线； 4.能够正确进行救援灾情分析； 5.能够合理设计救援措施。 | 总分10分，详情见表6 |
| 赛项技术规范 | 涉及专业教学要求 | 《高等职业学校安全技术与管理专业教学标准》《高等职业学校应急救援技术专业教学标准》《高等职业学校化工安全技术专业教学标准》《高等职业学校通风技术与安全管理专业教学标准》 |
|  | 遵循国家标准和行业标准 | 1.《中华人民共和国安全生产法》 2.GB18218-2018《危险化学品重大危险源辨识》 3.GB 50160-2008《石油化工企业设计防火标准》(2018年版) 4.GB 2894-2008《安全标志及其使用导则》 5.GB 30871-2022《危险化学品企业特殊作业安全规范》 6.GB 50058-2014《爆炸危险环境电力装置设计规范》 7.《应急救援员国家职业技能标准（2019年版）》 8.AQ 1008-2007《矿山救护规程》 9.《煤矿安全规程》2022 其他相关法律法规、国家标准、行业标准等 |
| 赛项赛场准备 | 整个赛场面积不小于100㎡；配备能容纳45台相同配置的台式电脑机房不少于2个，每个机房内配有裁判用电脑、打印机等竞赛评判工具。机房周边设有卫生间等，有紧急疏散通道，并在赛场周围设置隔离带；竞赛机房内竞赛用电脑摆放合理，竞赛工位相对独立，确保选手独立开展竞赛，不受外界影响；建议能够同时满足至少60人以上同时在线登录；赛场环境中存在人员密集、车流人流交错的区域，除了设置齐全的指示标志外，须增加引导人员，并开辟紧急通道。 |
| 注意事项 | 4人操作，协同作业，减少操作卡顿，系统死机等异常情况发生 |

## 表5  模块3任务分解

| 模块序号 | 模块3 | 对应赛项编号 | GZ005 |
| --- | --- | --- | --- |
| 模块名称 | 典型生产事故应急救援实践操作 | 子任务数量 | 4 |
| 竞赛时间 | 总时间150分钟 |
| 任务描述 | 接警与准备、火灾事故应急救援、受限空间中毒事故应急救援、建筑坍塌事故应急救援 |
| 职业要素 | 基本专业素养 (专业实践技能 协调协作能力 持续发展能力 |
| 具体任务要求 | 子任务序号 | 任务要求 | 操作过程 | 考核点 | 评价标准 |
|  | 子任务3-1 | 接警与准备 | 救援中心接到事故报警，救援小队进行救援前的准备工作 1.闻警出动 2.应急救援准备 | 1.接警集合 2.向应急救援指挥中心汇报 3.进入灾区装备检查 4.仪器检查 5.正压氧气呼吸器的佩戴 6.正压氧气呼吸器自检内容和程序 7.互检 8.撤出灾区装备齐全 | 总分7分，详情见表6 |
|  | 子任务3-2 | 火灾事故应急救援 | 采用虚实结合方式，火灾场景采用3D虚拟技术某一火灾初期事故场景，要求团队依据不同的火灾生产事故场景进行灭火处理。 1.常见火灾处置。 2.复杂火区气样采集与火灾爆炸风险分析 | 1.常见火灾处置的过程和结果； 2.复杂火区气样采集 3.火灾爆炸风险分析； | 总分10分，详情见表6 |
|  | 子任务3-3 | 受限空间中毒事故应急救援 | 1.接受应急救援任务 2.指挥应急救援 3.确认现场环境安全 4.三脚架的检查与搭设 5.防护用品穿戴 6.通风及气体检测 7.进入受限空间实施应急救援 8.现场整理 9.撤离申请表的填写 | 有限空间事故救援的相关知识。 | 总分13分，详情见表6 |
|  | 子任务3-4 | 建筑坍塌事故应急救援 | 本事故模拟生产经营过程中出现的建筑坍塌事故灾害现场，要求救援人员使用生命探测仪进行全面侦查探测坍塌区域，营救伤员脱离危险区域，进行现场心肺复苏、骨折固定、伤员搬运等技术操作，完成后将生命体征信号及现场情况及时完成上报指挥部。 | 1.坍塌区域生命探测标注，包括大区域探测和小区域探测 2.坍塌区域遇险人员抢救，包括 伤员转移、现场心肺复苏、伤员止血、创伤包扎、伤员骨折固定 | 总分20分，详情见表6 |
| 赛项技术规范 | 涉及专业教学要求 | 《高等职业学校安全技术与管理专业教学标准》《高等职业学校应急救援技术专业教学标准》《高等职业学校化工安全技术专业教学标准》《高等职业学校通风技术与安全管理专业教学标准》 |
|  | 遵循国家标准和行业标准 | 《消防应急救援 作业规程》GB/T 29179-2012 《消防应急救援 技术训练指南》GB/T 29175-2012 《消防应急救援 装备配备指南》GB/T 29178-2012 《消防应急救援通则》GB/T 29176-2012 《消防员现场紧急救护指南》XF/T 968-2011 《应急救援员国家职业技能标准（2019年版）》 《矿山救护规程》AQ 1008-2007 |
| 赛项赛场准备 | 配备8套（6套使用2套备用）应急救援实践操作考评装置，具备以声光电气等形式模拟火灾事故、受限空间中毒事故、建筑坍塌事故等典型生产事故应急救援的真实场景，具备应急救援实践操作功能。 |
| 注意事项 | 4人操作，协同作业。 |

# 类型三

## 表6   任务2-1生产事故危险源辨识与隐患排查  考评任务分解表

| 赛项名称 | 生产事故应急救援 | 英语名称 | Emergency rescue for production accidents |
| --- | --- | --- | --- |
| 赛项编号 | GZ005 | 归属产业 | 制造业 |
| 任务名称 | 危险源辨识与隐患排查 |
| 赛项组别 |
| 中职组 | 高职组 |
| □学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 | ☑学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 |
| 竞赛时间 | 总时间60分钟，其中准备5分钟、实施50分钟、评价5分钟 |
| 任务描述 | 以安全管理人员的角度，进行现场危险源辨识和隐患排查，对作业风险进行分级管控，根据安全检查表进行隐患排查，对发现的安全隐患进行上报与处置 |
| 对应产业 | 制造业 |
| 对应岗位 | 安全管理人员、安全技术人员、应急救援人员 |
| 岗位核心能力 | 1.熟悉国家有关安全生产的法律、法规、规章、规程和国家标准、行业标准。 2.建立、健全安全生产责任制。 3.熟悉本行业的安全生产知识。 4.具备企业管理能力。 5.具备事故应急救援和调查处理的知识。 6.按要求参加各种安全大检查以及其他有关安全生产的工作，保障生产经营单位安全生产，防止和减少各类生产安全事故的发生。 7.必须经过有关主管部门组织的安全生产知识和管理能力的考核合格后，方可任职。 8.事故应急救援和调查处理的能力。 |
| 岗位职务任务书 | 任务名称 | 任务要求 | 操作过程 | 考核点 | 评价标准 |
|  | 危险源辨识 | 危险源辨识 | 从加油站、危险化学品仓库、基坑工程、冲压车间三维场景中抽取1个请辨识场景内的风险点，分析其中的能量源、能量载体，判断可能造成的事故类型。 | 辨识指定区域内的风险点；根据风险点的信息，按照《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-1986）中的20种事故类别的标准名称填写风险点对应的可能事故类型 | 危险源辨识（0.45分） 技术平台随机抽取场景，选手查阅平台给出的参考资料，并在三维虚拟场景中进行漫游，确认场景中危险源状态，并按照题目一一作答，完成危险源辨识工作。 危险源辨识（0.45分） 辨识指定区域内的风险点；根据风险点的信息，按照《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-1986）中的20种事故类别的标准名称填写风险点对应的可能事故类型，错填或未填，每组扣0.15分，扣完为止； |
|  |  | 重大危险源辨识 | 请根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218）的要求，辨识场景内是否存在重大危险源，若存在请确定该重大危险源的级别。 | ①了解重大危险源辨识相关标准； ②掌握对重大危险源进行分级的技能。 | 重大危险源辨识（0.3分）据场景信息及生产资料文件，填写“危险源”，及对应的“实际存在量”、“是否是重大危险源”、“重大危险源等级”，错填或未填，每空扣0.1分，扣完为止。 |
|  |  | 制定《设备设施清单》 | 请结合给出的《安全检查表》，列出场景内的《设备设施清单》。 | 制定《设备设施清单》 ①具备查阅《安全检查表》等安全技术资料的能力； ②掌握《设备设施清单》制定的方法。 | 制定《设备设施清单》（0.15分）结合给定的《安全检查表》，按照给定的表格内容，填写“类别”、“所在位置”、“所属单位”、“是否是特种设备”，每空0.05分，错填或未填均扣分；本题配分0.15分，扣完为止。 |
|  |  | 编制《安全检查表分析（SCL+LEC/SCL+LS ）评价记录》 | 依据《设备设施清单》，按功能或结构划分为若干危险源，对照安全检查表，结合作业条件预先危险分析评价法，进行分析记录，并编制完成以下《安全检查表分析（SCL+LEC/SCL+LS）评价记录》。 | 编制《安全检查表分析（SCL+LEC/SCL+LS）评价记录》 ①具备根据检查标准对检查项目潜在风险进行分析的能力； ②具备运用SCL+LEC/SCL+LS分析法对设备设施存在的风险进行分析的能力。 | 编制《安全检查表分析（SCL+LEC/SCL+LS ）评价记录》（0.9分） 根据已知的“风险点”、“检查项目”、“检查标准”，在场景中漫游，结合有关生产资料，将“潜在风险及主要危害后果”、“现有控制措施”两列中的空白内容补充完整；然后采用作业条件预先危险性分析评价法（LEC）或风险矩阵法（LS）对风险点进行分析，并逐行逐列填入对应的数值，计算得到相应的风险等级数值，并根据风险等级数值判定对应的风险级别，每空0.15分，错填或未填均扣分；本题配分0.9分，扣完为止。 |
|  |  | 编制《工作危害分析（JHA+LEC/JHA+LS ）评价记录》 | 请采用《作业危害分析法（JHA）》对作业进行风险分析，并编制完成《工作危害分析（JHA+LS）评价记录》，作业可在生产资料库中查阅。 | 编制《工作危害分析（JHA+LS）评价记录》 ①具备根据生产资料进行风险点辨识的能力； ②具备运用JHA+LEC分析法对生产活动进行分析的能力。 | 编制《工作危害分析（JHA+LEC/JHA+LS ）评价记录》（0.9分） 根据已知的“作业步骤”、“危险源或潜在事件”，在场景中漫游，结合有关生产资料，填写对应的 “主要后果”，补充“现有控制措施”中的空白内容，采用作业条件预先危险性分析评价法（LEC）或风险矩阵法（LS）对风险点进行分析，并逐行逐列填入对应的数值，计算得到相应的风险等级数值，并根据风险等级数值判定对应的风险级别，每空0.15分，错填或未填均扣分；本题配分0.9分，扣完为止。 ⑥编制《设备设施风险分级管控清单》（0.45分） |
|  |  | 编制《设备设施风险分级管控清单》 | 根据上述分析，编制《设备设施风险分级管控清单》。 | 编制《设备设施风险分级管控清单》 ①具备对风险的危害后果进行分析的能力； ②具备制定管控措施的能力； ③具备设置管控级别及责任人的能力。 | 编制《设备设施风险分级管控清单》（0.45分） 按照《安全检查表分析（SCL+LEC/SCL+LS）评价记录》中的内容，结合生产资料相关文件，从公司级、部门级、车间级、班组级、岗位级中选择对应的“管控级别”，填写对应的“管控责任人”，需具体到人名，且两项需保持逻辑对应，每组“管控级别”与“管控责任人”，0.12分，错填或未填均扣分；本题配分0.45分，扣完为止。 |
|  |  | 编制《作业活动风险分级控制清单》 | 根据上述分析，编制《作业活动风险分级控制清单》。 | 编制《作业活动风险分级控制清单》 ①具备对风险的危害后果进行分析的能力； ②具备制定管控措施的能力； ③具备设置管控级别及责任人的能力。 | 编制《作业活动风险分级控制清单》。（0.45分） 从按照《工作危害分析（JHA+LEC/JHA+LS）评价记录》中的内容，结合生产资料相关文件，从公司级、部门级、车间级、班组级、岗位级中选择对应的“管控级别”，填写对应的“管控责任人”，需具体到人名，且两项需保持逻辑对应，每组“管控级别”与“管控责任人”0.12分，错填或未填均扣分；本题配分0.45分，扣完为止。 |
|  |  | 根据给定的风险判定指标绘制岗位作业风险比较图 | 请根据场景对应布局平面示意图及相关信息，进行风险四色图绘制 | 进行风险四色图绘制 具备根据管控措施、可能产生的后果计算风险等级并绘制四色图的能力。 | 根据给定的风险判定指标绘制岗位作业风险比较图（0.15分） 根据企业相关生产资料，结合给定的风险判定指标，填写题目中的几种作业风险等级数值，系统按照风险等级从高到低排序完成岗位作业风险比较图；每个作业活动对应的风险等级数值为0.03分，错填或未填均扣分，本题配分0.15分，扣完为止。 |
|  |  | 查找岗位风险管控应知应会卡中的错误 | 请查找以下岗位风险管控应知应会卡中的错误。 | 查找岗位风险管控应知应会卡中的错误 具备分析岗位风险并制定预防处置措施的能力。 | 查找岗位风险管控应知应会卡中的错误。（0.25分） 查找给定的岗位风险管控应知应会卡中的5处错误，每处0.05分，找错或未找到均扣分，本题配分0.25分，扣完为止。 |
|  | 生产现场隐患排查 | 检查现场安全防护 | 需要根据现场情况，选择穿戴适用的安全防护用品选择并穿戴适用的安全防护用品并进行自动检测； | 根据现场情况，选择穿戴适用的安全防护用品选择并穿戴适用的安全防护用品，在图像识别平台进行自动识别检测。 | 检查现场安全防护（0.3分） 根据场景任务描述，选择相应的安全防护用品，每错一项扣0.15分，扣完为止。 |
|  |  | 隐患排查 | 使用操作终端在计算机上的三维虚拟场景进行漫游，依据检查条目内容进行隐患排查，并直接对发现的隐患进行登记录入： ①根据检查表信息进行虚拟场景安全检查； ②判断25项检查项是否存在安全隐患； ③将发现的安全隐患信息进行填表上报； | 根据安全检查表条目内容，在下述三维场景中进行检查： （行业三选一，行业内3选1）： 1)化工行业 a.管道施工隐患排查：1)吊装作业时，指挥人员应佩戴明显的标志。 2)当起重臂吊钩或吊物下面有人不得进行起重操作。3)吊物捆绑、紧固、吊挂不牢，吊挂不平衡而可能滑动不得进行起吊。4)警戒区域及吊装现场应设置安全警戒标志。5)停工和休息时，不得将吊物、吊笼、吊具和吊索掉在空中。6)起重指挥人员应佩戴安全帽。7)构件摆放应稳固，构件立方应采取防止倾倒措施。8)钢丝绳损伤达到报废标准等情况下严禁起吊操作。9)任何人不得随同被吊物件升降，不得随同起重机械升降。10)配电箱中导线的进线口和出线口应设在箱体的下底面。11)在开关箱、配电箱、配电盘前方1m远处的地面上，用黄色油漆或黄色警戒线做警示。12)照明灯应符合防爆、防水要求。13)地面走线埋地深度不应小于0.7m。14)电缆绑扎线应采用绝缘线。15)电焊机等电气设备15m范围内，不应存放易燃、易爆、腐蚀性等危险物品。16)配电箱内电缆区分线色，A相线用黄色、B相线用绿色、C相线用红色、N工作零线用淡蓝色，PE保护零线用绿/黄双色。17)地面走线横跨道路，应加设防护套管。18)动火作业前，应检查动火工器具本质安全程度，保证安全可靠。19)对于用火点周围有可能泄露易燃、可燃物料的设备，应采取有效的空间隔离。20)乙炔瓶应直立放置。21)氧气瓶与乙炔瓶间距不应小于5米。22)氧气瓶与乙炔瓶距离动火作业地点不应小于10米。23)氧气瓶不得在烈日下暴晒。 手持电动工具外观完好，标牌清晰、护罩齐全。24)动火作业应配备足够适用的消防器材。25)对于用火点周围有可能泄露易燃、可燃物料的设备，应采取有效的空间隔离。26)使用便携式可燃气体检测仪时，检测设备应经标准气体样品标定合格。27)使用手持电动工具时，应穿戴绝缘防护用品，应对眼睛进行适当的保护。28)现场未设置或者缺少禁止、警告、指令、提示等安全标志。29)氧气、乙炔气管道老化、皲裂。30)作业人员衣服穿着整齐。 31)现场临时用电配电盘、箱完好无破损。32)处于甲、乙类区域的动火作业，地面如有地沟，距用火点15m以内的，应采取封盖等措施。33)动火作业应有专人监护。34)特种作业人员必须取得相应的上岗作业资格证。 b.仓储区隐患排查: 1)储存氧化剂、易燃易爆物质的库房，应采用易于清洗，撞击或摩擦时不产生火花的地面;2)仓库的安全出口，严禁堆放物品;3)仓库的疏散门应采用向疏散方向开启的平开门;4)出口标志一般应设在安全出口的上部，严禁安装在可移动的门、窗上;5)疏散指示标志（灯）一般设在疏散走道的墙面上，标志的上边缘距地面高度应不大于1.0m（一般情况0.5~1.0m为宜，疏散光流灯中心距地0.3~0.5m为宜）;6)化学危险品贮存区域内疏散指示标志，应符合安全要求;7)化学危险品贮存区域内火灾事故照明应符合安全要求;8)消防设施、器材和消防安全标志保持完好有效;9)消防设施、器材和消防安全标志保持完好有效;10)消防设施、器材和消防安全标志保持完好有效;11)消防设施、器材和消防安全标志保持完好有效;12)灭火器、消防栓配置应符合GB 50140的相关规定;13)手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上，其顶部离地面高度不应大于1.50m；底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器箱不应上锁;14)灭火器材应摆放在明显和便于取用的地方，周围不准堆放物品和杂物;15)消防栓阀门转动灵活，无泄漏,水压正常,消防带、消防枪头数量符合要求;16)消防箱内水枪是否齐备、无破损、无堵塞，是否可以随时使用；水带有无破损、堵塞、发黑、发霉现象。 17)化学危险品贮存区域内灯具应符合安全要求;18)库房内不准设置移动式照明灯具;19)防爆电气设备的级别和组别不应低于该爆炸气体环境内爆炸性气体混合物的级别和组别;20)多个标志牌在一起设置时，应按警告、禁止、指令、提示类型的顺序，先左后右、先上后下地排列;21)标志牌不应设在门、窗。架等可移动的物体上，以免标志随母体物体相应移动，影响认读;22)安全标志牌应设在与安全有关的醒目位置;23)标牌前不得放置妨碍认读的障碍物;24)库区内禁止烟火，并设有明显标识;25)桶装仓库门洞处设筑漫坡，高度为150-300毫米 ;26)门窗向外开启;27)进入甲、乙类物品库房的叉车必须是防爆型的;28)各种机动车辆装卸物品后，不准在库区、库房、货场内停放和修理;29)叉车的刹车、转向、灯光、喇叭和后视镜等功能齐全、可靠;30)检测比空气重的可燃气体或有毒气体时，探测器的安装高度宜距地坪（或楼地板）0.3~0.6m;31)释放源处于封闭式厂房或局部通风不良的半敞开厂房内，可燃气体探测器距其所覆盖范围内的任一释放源的水平距离不宜大于5m;32)电动机及启动装置的外壳均应接地，接地点应明显，不应用电缆套管代替接地装置;33)生产区不应种植含油脂多的树木，厂区的绿化不应妨碍消防操作;34)企业应编制操作规程,并发放到相关岗位;35)仓库内设物料危险告知牌，标明物理、化学特性、危害程度、应急处置措施和方法;36)针对可能发生的事故类型，按照规定配备足够的应急救援器材、消防设施及器材；37)仓库场所应划线标明库房的墙距、垛距、主要通道、货物固定位置等，并按标准要求设置必要的防火安全标志;38)照明灯具下方不准堆放物品，其垂直下方与储存物品水平间距不得小于0.5米;39)库房内堆放物品应满足以下要求：物品堆垛与堆垛之间的距离不小于1m;40)甲、乙类物品库房内不准设办公室、休息室;41)静电危险场所要使用防爆型静电消除器;42)人体静电消除仪应接地牢靠;43)装卸甲、乙类物品时，操作人员不得穿戴易产生静电的工作服、帽和使用易产生火花的工具;44)防火墙上不应开设门、窗、洞口，确需开设时，应设置不可开启或火灾时能自动关闭的甲级防火门、窗;45)库区内不得搭建临时建筑和构筑物。 c.罐区隐患排查；1)储罐罐顶上经常走人的地方，应设防滑踏步和护栏，测量孔应设测量平台。2)管道穿越防火堤处应采用不燃烧材料严密填实。3)防火堤高度大于1.2米时踏步应设置防护栏。4)管道之间应采用焊接连接。5)钢储罐必须做防雷接地，接地点不应少于2处。6)抗震设防烈度为6~9度的常压立式圆筒型钢制储罐主要进出口管线的金属软管和波纹补偿器的选用和安装应执行SY/T4073-94有关规定。7)电线线路做套管保护。8)保护套管做接地。9)选用材质符合要求，管线无泄漏、无锈蚀。10)本体表面无裂缝，无严重锈蚀，防腐良好。11) 基座稳固无裂缝、无下沉。12)温度表表体整洁无污染。13) 储罐区压力储罐应选择符合测量范围要求的压力传感器。14)液位计示数显示准确。15)阀门灵敏可靠无泄漏，选用材质符合要求。16)防火堤选用材质、高度、厚度、耐火等级符合要求，无裂纹、孔洞。17)接闪器无锈蚀。18)断接卡无锈蚀，设置高度符合要求。19)接地线应无破损锈蚀 20)消防设施、器材和消防安全标志保持完好有效。21)消防设施、器材和消防安全标志保持完好有效。22)消防设施、器材和消防安全标志保持完好有效。23)检测比空气重的可燃气体或有毒气体时，探测器的安装高度宜距地坪（或楼地板）0.3~0.6m。24)电动机及启动装置的外壳均应接地，接地点应明显，不应用电缆套管代替接地装置。25)台面板周围的踢脚挡板高度不小于100mm。26)不同材质的支架与管道间设置橡胶垫片。27)静电危险场所要使用防爆型静电消除器。28)油罐的上罐扶梯入口与采样口处应设人体静电消除装置。29)多个标志牌在一起设置时，应按警告、禁止、指令、提示类型的顺序，先左后右、先上后下地排列。30)小于等于1000m³的固定顶立式储罐间距不少于两罐中较大储罐半径的0.75倍 31)排水沟内不应有杂物。32)消防管线应涂红色。33)相邻储罐组防火堤外堤脚线之间应有消防道路或留有宽度不小于7m 的消防空地。34)过滤器做接地保护。35)过滤器螺栓齐全。36)防火堤外张贴物料危险告知牌，标明物理、化学特性、危害程度、应急处置措施和方法。37)防火堤外张贴物料危险告知牌，标明物理、化学特性、危害程度、应急处置措施和方法。38)储罐顶部应设置风向标，风向标应完好。 2)机械加工行业 a.冲压车间隐患排查：1)地面坑、坎应该设置盖板或护栏。 2)工件、材料等应堆放整齐、平稳可靠，不得超过2m高度。 3)安全标志应完整、清晰、齐全。 4)车间照明灯具应完好。 5)消防栓不得被任何物品遮挡。 6)灭火器配置应符合GB 50140的相关规定，且消防设施、设备完好。 7)消防箱内水枪必须齐备、无破损、无堵塞，以便随时使用；水带无破损、堵塞、发黑、发霉现象。 8)消防器材应该进行“四定”管理。 9)应急照明灯具应完好。 10)起重机大梁无变形；端部警示色带明显；额定重量标识明显。 11)起重机上有吊载物品时不得离开工位。 12)起重机吊钩无明显缺陷、裂缝。 13)起重机防脱钩器应完好。 14)起重机自身重量标识和最大起重量标识应完好、清晰。 15)起重机行车停在一侧空地上并使吊钩离地2m以上，悬臂吊升至警戒线上方。 16)起重机起吊时必须在垂直位起吊，禁止斜拉斜吊。 17)叉车司机应正确使用叉车配备的安全带。 18)叉车司机应持相关证件上岗。 19)叉车起步时应缓慢平稳，行驶时应降下门架。 20)叉车在生产车间区域内的行驶速度不得超过5km/h，必须低速安全行驶。 21)叉车运送空托盘（木拍）时，每次应小于12块。 22)叉车停车后，不得让发动机空转而无人看管。 23)当叉车载物高度阻挡驾驶员视线时，应后退低速行驶，倒车行驶时应看向后方。 24)配电箱线路无凌乱、蓬松、裸露、接触不良等现象。 25)离焊接点5ｍ内及下方不得有易燃物品，10ｍ内不得有乙炔发生器或氧气瓶。 b.喷涂车间隐患排查：1)通道破损时未设置安全警示牌;2)消防水带不能正常使用;3)消防箱内放置杂物;4)灭火器压力表显示压力不足;5)灭火器压力表显示压力不足;6)灭火器没有人员定期检查;7)应急照明灯插头没插;8)PE线未连接，箱门未上锁;9)配电柜中有遗留工具;10)线路接触不良;11)喷漆人员未穿戴防护服;12)喷漆人员未佩戴防护手套;13)喷漆房电气设备未使用防爆灯具开关;14)喷漆房安全门向内打开;15)喷漆房地面有大量油漆残留;16)储气罐严重锈蚀;17)储气罐上有杂物;18)储气罐压力过高，且安全阀无法工作;19)空气压缩机漏气;20)空气压缩机漏油;21)调漆室工作时抽风机没有启动;22)调漆人员未佩戴防静电手套;23)调漆间标识设置错误;24)废油漆桶直接堆存在调漆室内;25)调漆室内放置有打火机;26)调漆室放置非防爆对讲机;27)未穿戴喷砂手套;28)喷砂房气路漏气;29)储气罐表皮脱落;30)储气罐上有杂物;31)压力表未张贴年检合格证;32)安全阀未悬挂年检合格证;33)空气压缩机漏气;34)空气压缩机漏油;35)喷砂作业时有人员调整设备;36)管材下没有设置枕木;37)没有设置楔垫;38)楔垫材质不符合要求;39)管材存放区标牌内容缺失;40)喷漆房危险告知牌内容缺失;41)垛与垛间距小于1.5m;42)储气罐漏气。 c.加工车间隐患排查: 1)地面坑、坎是否设置盖板或护栏。2)工件临时占用通道是否设置警示牌。3)作业场所的原材料、半成品、成品、废品及工具墙应进行定置管理、摆放整齐、平稳可靠。4)工件材料不能直接堆垛在地面上。5)各类工位器具，专用工、模、夹具存放应牢固可靠、符合安全要求。6)安全告示牌是否完整清晰，灭火器使用方法有否设置清晰，安全标志是否完整、清晰。7)顶棚通风设施是否完好。8)消防通道是否被堵塞占用。9)安全疏散通道、安全出口是否通畅。10)通向灭火器和消防栓/带的通道是否畅通无阻，消防器材、设施周围是否被堵塞占用。11)灭火器、消防栓等使用说明是否清晰完整。12)消防箱内水枪是否齐备、无破损、无堵塞，是否可以随时使用。13)水带有无破损、堵塞、发黑、发霉现象。14)消防器材是否进行“四定”管理。15)应急照明灯具是否完好。16)配电箱1米范围内不应有物品遮挡。17)配电箱金属外壳与PE线可靠连接，箱门未被随意开启。18)配电箱内无纱布铁屑或其他杂物、积水等。19)线路无凌乱、蓬松、裸露、接触不良等现象。20)电源线架空2m以上敷设，若沿地面敷设应穿钢管保护。21)操作前要紧身防护服，袖口扣紧，上衣下摆不能敞开，严禁戴手套，不得在开动的机床旁穿、脱换衣服，或围布于身上，防止机器绞伤。必须戴好安全帽，辫子应放入帽内，不得穿裙子、拖鞋。要戴好防护镜，以防铁屑飞溅伤眼。 22)机床运转时，不准测量工件，不准用手去刹转动的卡盘；用砂纸时，应放在锉刀上，严禁戴手套用砂纸操作，磨破的砂纸不准使用。23)用锉刀打光工件，必须右手在前，左手在后，应将刀架退至安全位置，不准使用无柄锉刀。24)车床工作时间离开必须停机断电。25)调整刀具所用工具不能放置在机床内。26)严禁用手触摸机床的旋转部分，严禁在车床运转中隔着车床传送物件。装卸工件，安装刀具，加油以及打扫切屑，均应停车进行。清除铁屑应用刷子或钩子，禁止用手清理。27)加工的工件不宜过长，切削长轴类须使用中心架，防止工件弯曲变形伤人。28)工作中严禁带手套，不得穿拖鞋操作，要戴帽子和眼镜作业。29)机床变速必须停车进行，设备开动后操作者不得离开或托人代管，因故要离开时必须停车并切断电源。30)工件必须正确牢固的装卡在工作台上，钻小件时应用工具夹持防止被加工件带起旋转，不准用手拿。31)选择适合要求的钻头进行装夹固紧，将待钻孔的工件提上钻床工作台，待钻孔中心与夹头中心对准、校正、固紧。32)禁止用纱布或手擦拭及用嘴吹来清理铁屑。33)工作时要保持工作台干净无杂物。34)工件夹紧要牢固、对准，工作中不应松动，工作前需检查镗床各部件是否完好。35)不得穿拖鞋、裙子进行镗床操作，需戴好护目镜。36)设备检修时需停机断电 确保镗床周围环境无积水，积油等与作业无关的物品。37)机床运转时，切勿将手伸过工作台。38)焊接作业时应穿戴绝缘鞋、手套、工作服、面罩等劳动防护用品。39)焊接作业人员必须经过专业培训，持证上岗（特种作业人员）。40)操作砂轮机时不得佩戴手套，需佩戴护目镜，不穿裙子，上衣下摆不能敞开 砂轮机无人使用时需停机断电。41) 操作砂轮机时需站在砂轮侧面进行操作。 3)建筑施工行业 a.建筑二次结构隐患排查:1)现场安全员的安全生产考核合格证书超出有效期;2)现场安全员未通过安全生产考核;3)特种作业证类别错误;4)作业人员的特种作业证超出有效期限;5)高处作业人员未按规定佩戴安全帽;6)高处作业人员未按规定佩戴安全带;7)高处作业人员的安全带未挂在专用安全绳上;8)高处作业吊篮内有三名作业人员;9)同一垂直方向上交叉作业未设置防护层;10)高处作业下方有其他人员活动;11)高处作业下方未设置警戒线;12)高处作业未设置安全警示牌;13)无人员作业时吊篮停放在半空中;14)吊篮工作钢丝绳开裂;15)吊篮安全绳打结;16)吊篮未安装限位器;17)监护人员未佩戴明显的监护标志;18)物料提升机缺少安全门;19)物料提升机防护网破损;20)现场违规使用物料提升机载人;21)施工现场只有一个出入口;22)出入口摆放梯子、纸箱等杂物，造成堵塞;23)出入口未设置五牌一图;24)出入口的五牌一图损坏 现场未设置洗车台;25)现场未设置消防器材;26)消防器材处堆放纸箱等杂物;27)现场未设置分配电箱;28)总配电箱未设置门锁;29)总配电箱未设置防护棚;30)开关箱距分配电箱35m;31)开关箱中心距离地面1.2m;32)总配电箱内存在杂物;33)建筑物通道口未设置防护棚;34)建筑物通道口防护棚两侧未封闭;35)建筑物内的洞口未设置防护措施;36)建筑物内的洞口未设置当心坠落的安全标识;37)电梯口未设置防护栏杆;38)电梯井防护未设置安全标识;39)电梯井内未设置安全平网;40)楼梯旁缺少防护栏杆;41)楼面临边防护不完整;42)移动式脚手架缺少防护栏杆;43)移动式脚手架缺少爬梯;44)移动式脚手架平台上的铺板铺设不严密;45)移动式脚手架上违规使用凳子垫高。 b.主体结构隐患排查：1)工现场大门与场外道路相接段的地面及主干道未形成环形贯通且未设置调车场地;2)进入施工区的通道未设置门禁和考勤设备;3)施工生产区域未实行封闭管理，主要进出口处未设明显的施工警示标志;4)脚手架横向扫地杆处于纵向扫地杆的上部;5)两根相邻纵向水平杆的接头设在同步内;6)洞口未设置防护栏杆及警示标识;7)施工升降机基础周边5米以内，堆放易燃易爆物品及其他杂物;8)安全通道在安全通道防护棚进口处未张挂安全警示标志牌和安全宣传标语;9)扫地杆高度大于200mm;10)满堂脚手架中间步立杆采用旋转扣件连接;11)横向水平杆伸出扣件边缘的距离小于100mm;12)一横向杆件有明显变形;13)脚手架底层步距为3m;14)纵向水平杆设置在了立杆外侧;15)一根纵向水平杆单根杆长度小于3跨;16)一根纵向水平杆搭接长度为0.5m;17)脚手板未铺满、铺实;18)物料提升机外侧未封闭;19)卸料钢平台上部拉结点设置在脚手架上;20)电梯井口未设置安全平网;21)拆下的模板杂乱堆置在现场;22)塔吊起重臂起落或回转半径内有障碍物;23)塔吊未设置可靠的接地装置;24)木工棚未配备消防器材，未设置明显防火标志;25)木工棚内工人吸烟;26)圆盘锯没有防护罩;27)木工机械安装倒顺开关;28)电焊机未接地;29)堆放钢筋时下面未垫方木;30)分配电箱与开关箱的距离32m，过远;31)现场未设置消防器材;32)配电箱箱体未设置防护棚和门锁;33)配电箱内放置杂物;34)施工现场室外电缆在地面明设;35)施工现场范围内堆放有裸土，未使用850密目网覆盖;36)扣件存在裂纹;37)扣件螺栓滑丝;38)脚手架外侧未挂满密目安全网;39)密目安全网的宽度仅为1m;40)密目安全网上存在破洞;41)密目安全网变形;42)网体连接时未采用网眼连接方式，直接穿过密目安全网绑扎在钢管上;43)工人在脚手架推车;44)脚手架使用过程中工人随意将挡脚板拆除;45)木垫板厚度仅有40mm;46)木垫板跨度小于2跨;47)脚手架四周未设置排水沟;48)一步内未设置拦腰杆;49)两根相邻纵向水平杆的接头设置在同步内;50)剪刀撑跨越4根立杆;51)剪刀撑搭接长度仅有80cm;52)木脚板接头处缺少一根横向水平杆;53)脚手板外伸长仅有120mm。 c.基坑工程隐患排查：1)机械挖土时开挖不均衡，有超挖现象;2)支护结构未达到设计要求的强度提前开挖下层土方;3)基坑开挖过程中未采取防止碰撞支护结构或工程桩的有效措施;4)基坑开挖现场没有专业人员旁站指挥;5)基坑内土方开挖机械的安全距离不符合规范要求;6)基坑内未设置供施工人员上下的专用梯道;7)梯道设置不符合规范要求;8)基坑临边堆载土方不满足安全距离;9) 土方堆载高度过高;10)土方运输时，未注意交通安全;11)土钉间距及角度不满足规范要求;12) 土钉长度不足;13)注浆时，注浆枪头前站人;14)桩孔位置未回填土方或加盖盖板;15)孔口周边未设置护栏;16)基坑边未设防护栏杆;17)基坑边防护栏杆高度过低（0.8m）;18)未在危险处设置红色警示灯;19)基坑防护栏杆未悬挂"禁止翻越""当心坠落"等禁止、警告标志;20)标志牌明显污损;21)基坑边有透水层时未设置泄水孔;22)深基坑施工未实时进行第三方监测;23)三方监测，由本单位人员监测;24)开挖面与锚杆、土钉的高差大于500mm;25)桩工机械未设置安全保护装置;26)司机驾驶室内未张贴安全操作规程;27)桩工机械待用时未收起钻杆;28)降水水位与基坑底面平齐;29)基坑开挖时无排水设施;30)基坑内支撑上的作业人员使用的零部件随意抛落;31)基坑内施工人员的安全距离不符合规范要求;32)东侧开挖过程中，漏出的桩间土形成了孔洞，孔洞的大小超过桩径（桩直径是800mm）;33)未标识可能会影响的地下管线;34)危险性较大的分部分项工程未编制、未审核专项施工方案;35)基坑内有限空间作业时照度不足;36)配电箱内电缆不分线色5条线全部采用黑色;37)电线从箱门位置出;38)配电箱前方1m远地面，未做警戒线;39)外表有多余的开孔，缝隙能进雨水;39)土钉钢管叠放成堆，底部加垫不稳固;40)施工现场作业人员劳动防护服未穿戴完好;41)基坑分层厚度超过2m;42) 违规在支护结构上放置重物;43)挖土机械行走路线上未铺设硬化措施;44)人工拆除时，防护设施设置不完全。 c.基坑工程隐患排查； ） | 隐患排查（1.8分） Ⅰ根据安全检查表条目内容，判断10个检查条目为“符合”条目：每个检查条目分值为0.03分，共0.3分。 判断一个检查条目对应的内容符合检查标准，点击“符合”，视为判断正确，不扣分； 若点击“不符合”，视为判断错误，每个扣0.03分，后续录入的隐患信息无效； 若“符合”、“不符合”均不选，视为未作答，每个扣0.03分。 Ⅱ 根据安全检查表条目内容，逐一排查场景中10处一般隐患，并在隐患录入表格中录入隐患信息。 分值分配： 1）每个一般隐患点分值为0.06分，共0.6分； 2）一个检查条目下包括一个或多个隐患点，检查条目的分值为其包括的所有隐患点的分值总和。 扣分标准： 1）判断一条检查条目下对应的内容不符合标准，点击“不符合”，视为判断正确，不扣分； 2）点击“符合”，扣除检查条目分值； 3）若“符合”、“不符合”均不选，视为未作答，扣除检查条目分值； 4）一个检查条目判断为“不符合”后，应在隐患录入表格中逐级填写隐患位置、隐患对象、隐患描述、隐患等级、整改意见，并进行隐患拍照： i. 隐患位置、隐患对象、隐患描述均判断正确，视为该隐患判断正确，不扣分；再填写隐患等级、整改意见、隐患拍照，每项内容为0.02分，错填或未填均扣分； ii. 隐患位置、隐患对象正确，隐患描述错误，视为该隐患判断错误，扣0.06分，后续填写内容无效； iii. 当一个检查条目包括多个隐患时，应将其包括的隐患全部录入完毕，每少录入一个隐患，扣0.06分； iv. 若隐患对象错误，视为多录，每保存一次，视为多录一个隐患，每多录一个扣0.02分，直至该检查条目分值扣完为止。 Ⅲ 根据安全检查表条目内容，一一排查场景中5处重大隐患，并在隐患录入表格中录入隐患信息。 分值分配： 1）每个重大隐患点分值为0.18分，共0.9分； 2）一个检查条目下包括一个或多个隐患点，检查条目的分值为其包括的所有隐患点的分值总和。 扣分标准： 1）判断一个检查条目下对应的内容不符合标准，点击“不符合”，视为判断正确，不扣分； 2）点击“符合”，扣除检查条目分值； 3）若“符合”、“不符合”均不选，视为未作答，扣除检查条目分值； 4）一个检查条目判断为“不符合”后，应在隐患录入表格中逐级填写隐患位置、隐患对象、隐患描述、隐患等级、整改意见，并进行隐患拍照： i. 隐患位置、隐患对象、隐患描述均判断正确，视为该隐患判断正确，不扣分；再填写隐患等级、整改意见、隐患拍照，其中隐患等级为0.072分，整改意见为0.054分，隐患拍照为0.054分，填对不扣分，错填或未填均扣分； ii. 隐患位置、隐患对象正确，隐患描述错误，视为该隐患判断错误，扣0.18分，后续填写内容无效； iii.当一个检查条目包括多个隐患时，应将其包括的隐患全部录入完毕，每少录入一个隐患，扣0.18分； iv. 若隐患对象错误，视为多录，每保存一次，视为多录一个隐患，每多录一个扣0.018分，直至该检查条目分值扣完为止。 |
|  |  | 隐患台账处理 | ①根据隐患排查时录入的内容，依次填写可能伤害类型、整改要求、整改级别、整改负责人信息项； ②判断是否下发整改通知； ③最后根据整改情况及整改后照片判断隐患治理是否闭环。 | 1.一般隐患信息处理 2.重大隐患信息处理 | 隐患台账处理（0.9分） 一般隐患信息处理： 1）一般隐患信息处理满分为0.45分； 2）一次技能考核三个场景中的一般隐患共10个，一个一般隐患信息处理的总分值为0.045分，采用扣分逻辑，一个错误隐患条目扣0.045分，最多扣0.45分，扣完为止； 3）隐患描述正确的一般隐患按照具体信息项分配分值： i.可能伤害类型：0.006分，在下拉框中选择正确答案，错选或未选，均扣0.006分； ii. 整改要求：0.006分，在下拉框中选择正确的整改要求，错选或未选，均扣0.006分； iii.整改级别：0.006分，在公司治理、部门治理、车间治理、班组治理、岗位纠正中选择正确答案，错选或未选，均扣0.006分； iv.整改责任人：0.006分，在公司主要负责人、部门负责人、车间负责人、班组长、岗位固定成员中选择正确答案，错选或未选，均扣0.006分； v.是否下发整改通知：0.006分，选择“是”或“否”， 错选或未选，均扣0.006分； vi.是否闭环：0.015分，根据整改情况及整改后照片判断隐患治理是否闭环，选择“是”或“否”， 错选或未选，均扣0.015分。 重大隐患信息处理： 1）重大隐患信息处理满分为0.45分； 2）一次技能考核三个场景中的一般隐患共5个，一个一般隐患信息处理的总分值为0.09分，采用扣分逻辑，一个错误隐患条目扣0.09分，最多扣0.45分，扣完为止； 3）隐患描述正确的一般隐患按照具体信息项分配分值： i.可能伤害类型：0.012分，在下拉框中选择正确答案，错选或未选，均扣0.012分； ii.整改要求：0.012分，在下拉框中选择正确的整改要求，错选或未选，均扣0.012分； iii.整改级别：0.012分，在公司治理、部门治理、车间治理、班组治理、岗位纠正中选择正确答案，错选或未选，均扣0.012分； iv. 整改责任人：0.012分，在公司主要负责人、部门负责人、车间负责人、班组长、岗位固定成员中选择正确答案，错选或未选，均扣0.012分； v.是否下发整改通知：0.012分，选择“是”或“否”， 错选或未选，均扣0.012分； vi.是否闭环：0.03分，根据整改情况及整改后照片判断隐患治理是否闭环，选择“是”或“否”， 错选或未选，均扣0.03分。 |
|  | 公共场所隐患排查 | 检查现场安全防护 | 需要根据现场情况，选择穿戴适用的安全防护用品选择并穿戴适用的安全防护用品并进行自动检测； | 根据现场情况，选择穿戴适用的安全防护用品选择并穿戴适用的安全防护用品，在图像识别平台进行自动识别检测。 | 检查现场安全防护（0.3分） 根据场景任务描述，选择相应的安全防护用品，每错一项扣0.15分，扣完为止。 |
|  |  | 隐患排查 | 使用操作终端在计算机上的三维虚拟场景进行漫游，依据检查条目内容进行隐患排查，并直接对发现的隐患进行登记录入： ①根据检查表信息进行虚拟场景安全检查； ②判断25项检查项是否存在安全隐患； ③将发现的安全隐患信息进行填表上报； | 根据安全检查表条目内容，在下述三维场景中进行检查： （以下场景中随机抽取1个： 1)特殊作业现场隐患排查 a.高处作业隐患排查：作业票过期、作业人与作业证人物不对应、作业票未签字、监护人员未佩戴明显的监护标志、吊篮未设置中间护栏、踢脚板高度不足150mm、电动吊篮一侧缺失限位器、特种作业证与实际作业类型不符合。 未配戴安全帽、没有挂在专用安全绳上、自锁器锈蚀严重、电气控制系统没有张贴安全标识、急停按钮不是红色的、操纵按钮开关外壳破裂、平台内部宽度仅有400mm、平台上放置尖锐物品、安全绳打结、作业点上方同时进行交叉作业但未设置防护层、作业人员违规运料 作业现场四周未设置警戒区、作业现场应设置安全警示标志、作业人员违规饮酒、工作钢丝绳开裂、作业人员违规拨打电话、作业人员在作业过程中随意将安全带从安全绳上摘下、吊篮下方有其他人员走动、作业人员抛掷作业工具 b.受限空间作业隐患排查 c.动火作业隐患排查: 1)缺失动火安全作业证;2)动火安全作业证安全管理部门未签字;3)动火安全作业证时间段为12小时;4)气焊作业现场无专人监火;5)气焊作业人员无特种作业操作证;6)气焊作业人员特种作业操作证不在有效期;7)气焊作业人员特种作业操作证作业类别与实际作业不符;8)气焊作业现场未配备灭火器;9)气焊作业现场油桶未清理;10)气焊作业现场成包垃圾未清理;11)气焊作业现场纸箱未清理;12)气焊点周围的窨井未用阻燃布封盖;13)作业人员直接坐在焊件上施焊;14)乙炔瓶未安装防回火装置;15)乙炔瓶未安装防回火装置和阻火器;16)氧气瓶瓶体颜色为白色;17)氧气瓶瓶身字样为红色 乙炔瓶瓶体颜色为绿色;18)乙炔瓶瓶身字样为黑色;19)氧气瓶软管使用铁丝绑扎;20)氧气瓶软管老化;21)焊接电缆线与乙炔瓶胶管相互缠绕;22)氧气瓶与乙炔瓶间距为3m;23)氧气瓶与动火点距离为7m;24)乙炔瓶与动火点距离为7m;25)氧气瓶未采取防倾倒措施;26)氧气瓶未采取防晒措施;27)乙炔瓶未采取防倾倒措施;28)乙炔瓶未采取防晒措施;29)动火点6m处有人进行刷漆作业;30)气瓶放置区未设警示标志;31)电焊机作业现场无专人监火;32)动火监护人帮助动火作业人员进行作业;33)电焊机作业人员无特种作业操作证;34)电焊机作业人员特种作业操作证不在有效期;35)电焊机作业人员特种作业操作证作业类别与实际作业不符;36)电焊作业现场未配备灭火器;37)电焊作业现场油桶未清理;38)电焊作业现场成包垃圾未清理;39)电焊作业现场纸箱未清理;40)电焊点周围的窨井未用阻燃布封盖;41)戴线手套作业;42)电焊机与动火点距离为15m;43)二次侧接线柱裸露;44)焊机电源线防护罩破损脱落;45)焊把绝缘裸露;46)焊把电缆线接头未做绝缘;47)未使用手持式焊接面罩;48)手持式焊接面罩破损;49)切割机作业现场无专人监火;50)作业人员用脚踩钢管切割 自制手柄绝缘破损;51)作业现场未拉警戒线。 d.临时用电作业隐患排查：1)电工必须经过按国家现行标准考核合格后;2)持证上岗工作、安装、巡检、维修或拆除临时用电设备和线路，必须由电工完成，并应有人监护;3)使用电气设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品;4)不得采用铝导体做接地体或地下接地线;5)垂直接地体宜采用角钢、钢管或光面圆钢，不得采用螺纹钢;6)PE线宜采用绝缘多股铜线，导线颜色必须为黄绿双色，严禁采用其他颜色替代;7)每台用电设备必须有各自专用的开关箱，严禁用同一个开关箱直接控制2台及2台以上用电设备;8)配电箱、开关箱箱体表面应做防腐处理;9)配电箱、开关箱内的电器（含插座）应按其规定位置紧固在电器安装板上，不得歪斜和松动;10)配电箱、开关箱内不得放置任何杂物，并应保持整洁;11)配电箱、开关箱内的电器（含插座）应先安装在金属或非木质阻燃绝缘电器安装板上，然后方可整体紧固在配电箱;12)配电箱、开关箱的金属电器安装报板必须通过PE线端子板与PE线做电气连接;13)开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m;14) 配电箱、开关箱周围应有足够2人同时工作的空间和通道，不得堆放任何妨碍操作、维修的物品，不得有灌木、杂草;15)固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为1.4~1.6m;16) 相线、N线、PE线的颜色标记必须符合以下规定：相线L1（A）、L2（B）、L1（C）相序的绝缘颜色依次为黄、绿、红色； N线的绝缘颜色为淡蓝色；PE线的绝缘颜色为绿／黄双色。任何情况下上述颜色标记严禁混用和互相代用;17)配电箱、开关箱应有名称、用途、分路标记及系统接线图;18)配电箱、开关箱应定期检查、维修。检查、维修时必须按规定穿、戴绝缘鞋、手套，必须使用电工绝缘工具;19)配电箱、开关箱检查、维修室应做检查维修工作记录;20)保护零线每一处重复接地装置的接地电阻值不应大于10Ω;21)分配电箱与开关箱的距离不得超过30m;22) 配电箱的电器安装板上必须分设 N线端子板;23)配电箱、开关箱的金属箱门与金属箱体必须通过采用编织软铜线做电气连接;24)配电箱、开关箱的金属箱体必须通过PE线端子板与PE线做电气连接;25)配电箱、开关箱的进、出线扣应配置固定显卡，进出线应加绝缘护套并成束卡固在箱体上，不得与箱体直接解除;26)对配电箱、开关箱进行定期维修、检查时，必须将其前一级相应的电源隔离开关分闸断电;27)对配电箱、开关箱进行定期维修、检查时未在前一级配电箱悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标志牌，严禁带电作业;28)在TN系统中，电机、变压器、电器、照明器具、手持式电动工具的金属外壳应做保护接零;29)电气设备及导线的绝缘部分破损或带点部分外漏时不得使用;30)选购的电动建筑机械具有产品合格证和使用说明书;31)电动打磨机的外壳、手柄、插头、开关、负荷线等必须完好无损;32)电焊机的外壳、手柄、插头、开关、负荷线等必须完好无损不得擅自更改用电产品的结构、原有配置的电气线路;33)配电箱、开关箱应定期检查、维修。检查、维修时必须使用电工绝缘工具;34)架空线在一个档距内，每层导线的接头数不得超过该层导线条数的50％，且一条导线应只有一个接头;35)架空线路的档距不得大于35m;36)架空线路宜采用钢筋混凝土杆或木杆。钢筋混凝土杆不得有露筋、宽度大于0.4mm的裂纹和扭曲;37)电缆线路应采用埋地或架空敷设，严禁沿地面明设;38)架空电缆应沿电杆、支架或墙壁敷设，并采用绝缘子固定;39)架空电缆绑扎线必须采用绝缘线;40)总配电箱应设在靠近电源的区域;41)小于1KV的架空电缆与机动车道交叉时的最小垂直距离不低于6m;42)临时用电系统须经验收合格方可投入使用 e.盲板抽堵作业隐患排查 f.吊装作业隐患排查 g.动土作业隐患排查: 1)安全作业票应与作业内容相符并在有效期内。2)监护人应经过专项培训考试合格，持培训合格证上岗。3)挖掘机操作人员应持有在有效期限内的M型驾驶证。4)作业期间，监护人不应擅自离开作业现场且不应从事与监护无关的事。5)使用机械挖掘时，应在挖掘机配重回转路径的周围设置警戒区域。6)使用机械挖掘时，人员不应进入机械旋转半径内。7)动土时可能危及周围有电线杆、构筑物、堆叠物等设施的，要进行加固，切断电源。8)使用的材料、挖出的泥土应堆在距坑、槽、井、沟边至少1m处。9)挖出的泥土堆土高度不应大于1.5m。10)在坑、槽、井、沟的边缘安防机械、铺设轨道及通行车辆时，应保持适当距离。11)中途停工时，挖掘机应处于安全状态。12)作业完毕，应及时进行验收确认。13)作业前，应组织办理作业审批手续，并由相关责任人签字审批。14)作业期间应设监护人，监护人应佩戴明显标识。15)深度大于2m时，应设置人员上下的梯子等能够保证人员快速进出的设施，且设施应完整牢固。16)作业现场应根据需要设置护栏。17)作业现场应根据需要设置警告标志。18)应根据土壤性质、湿度和挖掘深度设置安全边坡或固壁支撑。19)作业时使用的各种工器具应符合作业安全要求。20)在动土作业区域时，作业人员必须正确穿戴安全帽。21)在动土作业区域时，作业人员必须佩戴防护眼镜。 22)两人以上同时挖土时应相聚2m以上，防止工具伤人。23)不应在坑、槽、井、沟上端边沿站立、行走。 24)不应在坑、槽、井、沟内休息。 25)作业现场可能危及安全的坑、井、沟、孔洞等周围，夜间应设警示红灯。 h.断路作业隐患排查； 2)公共场所隐患排查 a.加油站隐患排查: 1)每2台加油机应配置不少于2具5kg手提式干粉灭火器，加油机不足2台应按2台配置。2)地下储罐应配置1台不小于35kg推车式干粉灭火器。3)一、二级加油站应配置灭火毯5块、沙子2m³；三级加油站应配置灭火毯不少于2块、沙子2m³。4)站内灭火器应定点存放。5)消防器材箱应配备消防器材清单、检查记录卡，并保持清洁，无杂物堆积。6)加油站内严禁吸烟、使用明火。7)加油作业前，加油员应确认车辆停稳、熄火；与客户确认油品标号信息。8)作业人员是否佩戴适用的防护用品。9)罩棚下的灯具应选用防护等级不低于IP44级的节能型照明灯具。10)加油岛上不应放置除消防器材外的其他物品.11)采用一机多油品的加油机时，加油机上的放枪位应有各油品的文字标识，加油枪应有颜色标识。 加油枪、油管应无老化或机械损伤；加油枪使用后复位。13)加油机上应有消除静电的提示文字；加油机上应设置紧急切断按钮。14)位于加油岛端部的加油机附近应设置防撞柱，防撞柱底端应与混凝土地面固定牢靠，高度不应小于0.5m。15) 不使用时计量柜应上锁；应具备经法定检定并符合安全要求的计量器具。16)卸油区的防静电接地设施应完好。17)不应乱拉、乱接临时线、临时灯。18)不应随意摆放、存放电动车。19)站房内应设置安全疏散标志、事故应急灯。20)加油站出入口应设置“限制速度”标志，应设置减速带。21)站内应张贴职业危害告知卡等公告。22)站内应张贴安全操作规程。23)加油站应设置24小时监控。24)卸油口处、通气管处应设置车辆隔离措施。25)卸油口应密闭，不使用时应上锁。26)通气管管口应设置阻火器、呼吸阀。27)通气管上应设置“常开”、“常关”标牌。28)站内应设置紧急切断按钮。 b.社区隐患排查 c.学校隐患排查；1)室外地上消火栓距离地面0.45米，且应保证前方1.2米范围内无障碍。 2)自行车应停放至指定区域，教学楼前等公共区域不得随意停放自行车。 3)安全出口标志应设在便于安全疏散的紧急出口处，与方向箭头结合设在通向紧急出口的通道、楼梯口等处。 4)一个灭火器计算单元内配置的灭火器数量不得少于两具。且任何单位、个人不得埋压、圈占、遮挡灭火器等消防设施和器材。 5)消防器材箱中水枪、水带等附件完好，且应配备消防器材清单、检查记录卡，并保持清洁，无杂物堆积。 6)在人员安全疏散的必须经过的重要节点部位和建筑内部人员相对集中、人员疏散易出现拥堵的位置应设置应急照明。 7)每个探测区域应至少设置一个火灾探测器，且不得遮盖。 8)火灾显示盘应设置在明显且便于操作的部位，且其底边距地高度宜为1.3-1.5m。 9)防火门不得遮挡或堆放物品。 10)实行每日24h专人值班制度，每班不少于2人。 11)消防控制室必须按照《建筑灭火器配置设计规范》的要求配置灭火器。 12)火灾报警控制器应能显示火灾探测器、火灾显示盘、手动自动报警按钮的正常工作状态。 13)消防控制室内严禁穿过与消防设施无关的电气线路及管路。 14)消防控制室和可直接报警的外线电话。 15)消防控制室应设置消防专用电话总机，保证通信一定要畅通无阻。 16)酒精等易燃化学品应单独存放于专用柜中。 17)不得使用没有检验合格证、标签的危险化学品。 18)化学品存放柜应放置在避光处。 19)气瓶摆放应正确固定，放置阴凉通风处，远离热源和火源，定期对气瓶进行安全检查并做好记录。 20)实验室中线路应无老化、裸露现象。 21)实验室中应注意用电安全，严禁私拉、乱接电线。） | 隐患排查（1.8分） Ⅰ 根据安全检查表条目内容，判断10个检查条目为“符合”条目：每个检查条目分值为0.03分，共0.3分。 判断一个检查条目对应的内容符合检查标准，点击“符合”，视为判断正确，不扣分； 若点击“不符合”，视为判断错误，每个扣0.03分，后续录入的隐患信息无效； 若“符合”、“不符合”均不选，视为未作答，每个扣0.03分。 Ⅱ 根据安全检查表条目内容，逐一排查场景中10处一般隐患，并在隐患录入表格中录入隐患信息。 分值分配： 1）每个一般隐患点分值为0.06分，共0.6分； 2）一个检查条目下包括一个或多个隐患点，检查条目的分值为其包括的所有隐患点的分值总和。 扣分标准： 1）判断一条检查条目下对应的内容不符合标准，点击“不符合”，视为判断正确，不扣分； 2）点击“符合”，扣除检查条目分值； 3）若“符合”、“不符合”均不选，视为未作答，扣除检查条目分值； 4）一个检查条目判断为“不符合”后，应在隐患录入表格中逐级填写隐患位置、隐患对象、隐患描述、隐患等级、整改意见，并进行隐患拍照： i.隐患位置、隐患对象、隐患描述均判断正确，视为该隐患判断正确，不扣分；再填写隐患等级、整改意见、隐患拍照，每项内容为0.02分，错填或未填均扣分； ii. 隐患位置、隐患对象正确，隐患描述错误，视为该隐患判断错误，扣0.06分，后续填写内容无效； iii.当一个检查条目包括多个隐患时，应将其包括的隐患全部录入完毕，每少录入一个隐患，扣0.06分； iv.若隐患对象错误，视为多录，每保存一次，视为多录一个隐患，每多录一个扣0.02分，直至该检查条目分值扣完为止。 Ⅲ根据安全检查表条目内容，一一排查场景中5处重大隐患，并在隐患录入表格中录入隐患信息。 分值分配： 1）每个重大隐患点分值为0.18分，共0.9分； 2）一个检查条目下包括一个或多个隐患点，检查条目的分值为其包括的所有隐患点的分值总和。 扣分标准： 1）判断一个检查条目下对应的内容不符合标准，点击“不符合”，视为判断正确，不扣分； 2）点击“符合”，扣除检查条目分值； 3）若“符合”、“不符合”均不选，视为未作答，扣除检查条目分值； 4）一个检查条目判断为“不符合”后，应在隐患录入表格中逐级填写隐患位置、隐患对象、隐患描述、隐患等级、整改意见，并进行隐患拍照： i.隐患位置、隐患对象、隐患描述均判断正确，视为该隐患判断正确，不扣分；再填写隐患等级、整改意见、隐患拍照，其中隐患等级为0.072分，整改意见为0.054分，隐患拍照为0.054分，填对不扣分，错填或未填均扣分； ii.隐患位置、隐患对象正确，隐患描述错误，视为该隐患判断错误，扣0.18分，后续填写内容无效； iii.当一个检查条目包括多个隐患时，应将其包括的隐患全部录入完毕，每少录入一个隐患，扣0.18分； iv.若隐患对象错误，视为多录，每保存一次，视为多录一个隐患，每多录一个扣0.018分，直至该检查条目分值扣完为止。 |
|  |  | 隐患台账处理 | ①根据隐患排查时录入的内容，依次填写可能伤害类型、整改要求、整改级别、整改负责人信息项； ②判断是否下发整改通知； ③最后根据整改情况及整改后照片判断隐患治理是否闭环。 | 1.一般隐患信息处理 2.重大隐患信息处理 | 隐患台账处理（0.9分） 一般隐患信息处理： 1）一般隐患信息处理满分为0.45分； 2）一次技能考核三个场景中的一般隐患共10个，一个一般隐患信息处理的总分值为0.045分，采用扣分逻辑，一个错误隐患条目扣0.045分，最多扣0.45分，扣完为止； 3）隐患描述正确的一般隐患按照具体信息项分配分值： i.可能伤害类型：0.006分，在下拉框中选择正确答案，错选或未选，均扣0.006分； ii. 整改要求：0.006分，在下拉框中选择正确的整改要求，错选或未选，均扣0.006分； iii.整改级别：0.006分，在公司治理、部门治理、车间治理、班组治理、岗位纠正中选择正确答案，错选或未选，均扣0.006分； iv. 整改责任人：0.006分，在公司主要负责人、部门负责人、车间负责人、班组长、岗位固定成员中选择正确答案，错选或未选，均扣0.006分； v.是否下发整改通知：0.006分，选择“是”或“否”， 错选或未选，均扣0.006分； vi. 是否闭环：0.015分，根据整改情况及整改后照片判断隐患治理是否闭环，选择“是”或“否”， 错选或未选，均扣0.015分。 重大隐患信息处理： 1）重大隐患信息处理满分为0.45分； 2）一次技能考核三个场景中的一般隐患共5个，一个一般隐患信息处理的总分值为0.09分，采用扣分逻辑，一个错误隐患条目扣0.09分，最多扣0.45分，扣完为止； 3）隐患描述正确的一般隐患按照具体信息项分配分值： i.可能伤害类型：0.012分，在下拉框中选择正确答案，错选或未选，均扣0.012分； ii. 整改要求：0.012分，在下拉框中选择正确的整改要求，错选或未选，均扣0.012分； iii.整改级别：0.012分，在公司治理、部门治理、车间治理、班组治理、岗位纠正中选择正确答案，错选或未选，均扣0.012分； iv. 整改责任人：0.012分，在公司主要负责人、部门负责人、车间负责人、班组长、岗位固定成员中选择正确答案，错选或未选，均扣0.012分； v.是否下发整改通知：0.012分，选择“是”或“否”， 错选或未选，均扣0.012分； vi.是否闭环：0.03分，根据整改情况及整改后照片判断隐患治理是否闭环，选择“是”或“否”， 错选或未选，均扣0.03分。 |
| 岗位工作规范 | 1.《中华人民共和国安全生产法》 2.《生产安全事故应急条例》 3.《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》 4.GB 30871-2022《危险化学品企业特殊作业安全规范》 5.GB 2894-2008《安全标志及其使用导则》 6.XF/T 968-2011消防员现场紧急救护指南 7.其他相关法律法规、国家标准、行业标准等 |
| 赛项赛场准备 | 1.整个赛场面积不小于100㎡；配备能容纳60台相同配置的台式，每个机房内配有裁判用电脑、打印机等竞赛评判工具。 2.竞赛机房内竞赛用电脑摆放合理，竞赛工位相对独立，确保选手独立开展竞赛，不受外界影响 |
| 注意事项 | 1、参赛选手进入赛场竞赛，必须穿戴符合竞赛要求的服装，不得穿背心、短裤和拖鞋。 2、严格遵守操作规程，不得擅自开启和关闭电源，不得带电操作，以免造成伤害和事故。 3、有可能造成意外带电的机械部件、电器元件的金属外壳等都必须接地。 4、在电器设备装调过程中，必须对电源线、插头等部分进行安全检查，发现局部损坏或松动，举手示意裁判，由裁判处理。 |

## 表6   任务2-2生产事故预防能力 考评任务分解表

| 赛项名称 | 生产事故应急救援 | 英语名称 | Emergency rescue for production accidents |
| --- | --- | --- | --- |
| 赛项编号 | GZ005 | 归属产业 | 制造业 |
| 任务名称 | 生产事故预防能力考评 |
| 赛项组别 |
| 中职组 | 高职组 |
| □学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 | (学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 |
| 竞赛时间 | 总时间60分钟，其中准备2分钟、实施55分钟、评价3分钟 |
| 任务描述 | 项目围绕危险化学品、油气开采、管道输送与矿山等高危行业的危险作业标准要求，采用3D虚拟仿真的考核方式，重点考核选手对安全生产事故预防技术能力的掌握水平。 任务二：生产事故预防能力考评（8选1） 子任务1：动火作业安全监护（10分） 子任务2：受限空间作业安全监护（10分） 子任务3：高处作业安全监护（10分） 子任务4：盲板抽堵作业安全监护（10分） 子任务5：吊装作业安全监护（10分） 子任务6：临时用电作业安全监护（10分） 子任务7：动土作业安全监护（10分） 子任务8：断路作业安全监护（10分） |
| 对应产业 | 制造业 |
| 对应岗位 | 安全管理、应急管理和安全专业技术服务、化工生产操作、化工生产管理、化工生产管理、化工安全生产、消防和应急救援人员、应急管理、应急指挥等岗位（群） |
| 岗位核心能力 | 1.具有进行安全、环保和经济生产和管理的能力，具有生产现场工艺流程中简单故障判断、风险危害因素识别、有毒有害化学品正确使用与处置、场站安全管理、一般紧急事故处理的能力； 2.具有正确使用、检查和维护安全设施、消防设施及应急救援设施的能力； 3.具有创伤急救、非创伤急救的能力； 4.具有处理一般突发生产事故的能力，具备个人防护、危化品处理、环境保护、应急处置等技术技能； 5.具有一定的风险辨识、评估与防范的能力； 6.具有应急救援装备储备、调配与管理的能力； 7.具有应急演练策划与组织的能力。 |
| 岗位职务任务书 | 任务名称 | 任务要求 | 操作过程 | 考核点 | 评价标准 |
|  | 动火作业安全监护 | 进行动火作业前的安全监护准备工作 | 在虚拟3D场景中进行动火作业前准备工作 | （1）风险评估及安全措施可靠性检查 （2）周边环境检查及清理 （3）核查作业设备设施及安全警示的完整性；每遗漏一项 （4）检查现场消防设施配备齐全 （5）作业工器具符合规范，摆放位置正确 | （1）风险评估及安全措施可靠性检查；每遗漏一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （2）周边环境检查及清理；每检查错误一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （3）核查作业设备设施及安全警示的完整性；每遗漏一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （4）检查现场消防设施配备齐全；每缺少一项，扣0.2分，扣完为止。（1分） （5）作业工器具符合规范，摆放位置正确；每错误一处，扣0.5分，扣完为止。（3分） |
|  |  | 动火作业实施过程中的安全监护 | 在虚拟3D企业场景中实施动火作业 | （1）核查作业中周边环境 （2）核查天气和作业人员的位置 | （1）核查作业中周边环境；每发现一处错误扣0.25分，扣完为止（0.5分） （2）核查天气和作业人员的位置；每处有问题扣0.25分，扣完为止（0.5分） |
|  |  | 进行动火作业后清理现场相关工作的安全监护 | 在虚拟3D企业场景中完成动火作业后，进行现场清理并完成收尾工作 | （1）作业完毕，恢复现场 （2）作业完毕，验收确认 （3）检查监护人填写作业票 | （1）作业完毕，恢复现场；每一处遗漏扣0.25分，扣完为止。（1分） （2）作业完毕，验收确认；每一项未确认扣0.25分，扣完为止。（0.5分） （3）检查监护人填写作业票；每填写错误一项，扣0.1分，扣完为止。（0.5分） |
|  | 受限空间作业安全监护 | 进行受限空间作业前的安全监护准备工作 | 在虚拟3D仿真环境进行受限空间作业前的准备工作 | （1）风险评估及安全措施可靠性检查 （2）周边环境检查及清理 （3）核查作业设备设施及安全警示的完整性 （4）核查作业个人防护配备符合规范 （5）受限空间内通风及气体检查符合规范 （6）受限空间内采用防爆工器具和照明 （7）受限空间外配备有消防器材和应急救援设施 | （1）风险评估及安全措施可靠性检查，每遗漏一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （2）周边环境检查及清理；每检查错误一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （3）核查作业设备设施及安全警示的完整性；每遗漏一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （4）核查作业个人防护配备符合规范；每不符合一处，扣0.25分，扣完为止。（1分） （5）受限空间内通风及气体检查符合规范；每遗漏一项，扣0.25分，扣完为止。（1分） （6）受限空间内采用防爆工器具和照明，每错误一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （7）受限空间外配备有消防器材和应急救援设施，每缺少一项，扣0.25，扣完为止。（1分） |
|  |  | 受限空间作业实施过程中的安全监护 | 在虚拟3D仿真环境进行受限空间作业 | （1）作业人员操作规程性检查 （2）气体检测规范性核查 | （1）作业人员操作规程性检查；每错误一项扣0.25分，扣完为止（0.5分） （2）气体检测规范性核查；每遗漏一次，扣0.25分，扣完为止（0.5分） |
|  |  | 进行受限空间作业后清理现场相关工作的安全监护 | 在虚拟3D仿真环境完成受限空间作业后的现场会服与收尾工作 | 检查恢复现场及工具清理情况 （2）作业完毕，核查验收确认 （3）检查监护人填写作业票 | （1）检查恢复现场及工具清理情况，每一处遗漏扣0.25分，扣完为止。（1分） （2）作业完毕，核查验收确认，每一项未确认扣0.25分，扣完为止。（0.5分） （3）检查监护人填写作业票，每填写错误一项，扣0.1分，扣完为止。（0.5分） |
|  | 高处作业安全监护 | 进行动高处业前的安全监护准备工作 | 在虚拟3D仿真环境中进行高处作业前的准备工作 | （1）风险评估及安全措施可靠性检查 （2）周边环境检查及清理 （3）核查作业设备设施及安全警示的完整性 （4）检查作业人员资质及个人防护满足要求 （5）检查作业工器具正确 | （1）风险评估及安全措施可靠性检查，每遗漏一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （2）周边环境检查及清理，每检查错误一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （3）核查作业设备设施及安全警示的完整性，每遗漏一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （4）检查作业人员资质及个人防护满足要求，每不满足一处，扣0.25分，扣完为止。（1分） （5）检查作业工器具正确，符合标准，每错误一处，扣0.6分，扣完为止。（3分） |
|  |  | 高处作业实施过程中的安全监护 | 在虚拟3D仿真环境中进行高处作业 | （1）核查作业中工器具的防坠落措施 （2）核查作业人员的环境及位置 | （1）核查作业中工器具的防坠落措施；每缺少一项扣0.25分，扣完为止（0.5分） （2）核查作业人员的环境及位置；每处有问题扣0.25分，扣完为止（0.5分） |
|  |  | 进行高处作业后清理现场相关工作的安全监护 | 在虚拟3D仿真环境中完成高处作业后的现场恢复与收尾工作 | （1）作业完毕，恢复现场 （2）作业完毕，验收确认 （3）检查监护人填写作业票 | （1）作业完毕，恢复现场，每一处遗漏扣0.25分，扣完为止。（1分） （2）作业完毕，验收确认，每一项未确认扣0.25分，扣完为止。（0.5分） （3）检查监护人填写作业票，每填写错误一项，扣0.1分，扣完为止。（0.5分） |
|  | 盲板抽堵作业安全监护 | 进行盲板抽堵作业前的安全监护准备工作 | 在虚拟3D仿真环境进行盲板抽堵作业前的准备工作 | （1）风险评估及安全措施可靠性检查 （2）检查盲板位置图及编号 （3）周边环境检查及清理 （4）核查作业设备设施完整性 （5）核查现场警示和应急救援器材的完整性 （6）核查作业人员穿戴及管道内环境 | （1）风险评估及安全措施可靠性检查，每遗漏一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （2）检查盲板位置图及编号，每缺失一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （3）周边环境检查及清理，每检查错误一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （4）核查作业设备设施完整性，每遗漏一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （5）核查现场警示和应急救援器材的完整性，每处有问题，扣0.5分，扣完为止。（1分） （6）核查作业人员穿戴及管道内环境，每缺少一项，扣0.5分，扣完为止。（2分） |
|  |  | 盲板抽堵作业实施过程中的安全监护 | 在虚拟3D仿真环境进行盲板抽堵作业实施 | （1）核查盲板抽堵作业的规范性 （2）核查作业人员的环境及位 | （1）核查盲板抽堵作业的规范性；每发现一处错误扣0.25分，扣完为止（0.5分） （2）核查作业人员的环境及位置；每处有问题，扣完为止（0.5分） |
|  |  | 进行盲板抽堵作业后清理现场相关工作的安全监护 | 在虚拟3D仿真环境完成盲板抽堵作业现场恢复与收尾工作 | （1）检查是否按照位置图进行作业 （2）作业完毕，核查是否验收确认 （3）检查监护人填写作业票 | （1）检查是否按照位置图进行作业，每一处缺失扣0.2分，扣完为止。（1分） （2）作业完毕，核查是否验收确认，每一项未确认扣0.25分，扣完为止。（0.5分） （3）检查监护人填写作业票，每填写错误一项，扣0.1分，扣完为止。（0.5分） |
|  | 吊装作业安全监护 | 进行吊装作业前的安全监护准备工作 | 在虚拟3D仿真生产环境中进行吊装作业前的准备工作 | （1）风险评估及安全措施可靠性检查 （2）周边环境检查及清理 （3）核查作业设备设施及安全警示的完整性 （4）检查作业人员资质及个人防护满足要求 （5）检查作业工器具正确，符合标准 （6）检查吊物捆扎符合规范 | （1）风险评估及安全措施可靠性检查，每遗漏一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （2）周边环境检查及清理，每检查错误一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （3）核查作业设备设施及安全警示的完整性，每遗漏一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （4）检查作业人员资质及个人防护满足要求，每不满足一处，扣0.2分，扣完为止。（1分） （5）检查作业工器具正确，符合标准，每错误一处，扣0.5分，扣完为止。（2分） （6）检查吊物捆扎符合规范，每错误一处，扣0.5分，扣完为止。（1分） |
|  |  | 吊装作业实施过程中的安全监护 | 在虚拟3D仿真生产环境中进行吊装作业 | （1）核查作业中其中起重器械操作符合操作规程 （2）检查作业人员操作及指挥符合操作国家标准 | （1）核查作业中其中起重器械操作符合操作规程，每一处错误扣0.25分，扣完为止（0.5分） （2）检查作业人员操作及指挥符合操作国家标准，每一处错误扣0.25分，扣完为止（0.5分） |
|  |  | 进行吊装作业后清理现场相关工作的安全监护 | 在虚拟3D仿真生产环境中完成吊装作现场恢复与收尾工 | （1）作业完毕，恢复现场 （2）作业完毕，验收确认 （3）检查监护人填写作业票 | （1）作业完毕，恢复现场，每一处遗漏扣0.5分，扣完为止。（1分） （2）作业完毕，验收确认，每一项未确认扣0.25分，扣完为止。（0.5分） （3）检查监护人填写作业票，每填写错误一项，扣0.1分，扣完为止。（0.5分） |
|  | 临时用电作业安全监护 | 进行临时用电作业前的安全监护准备工作 | 在虚拟3D仿真环境中进行临时用电作业前的准备工作 | （1）风险评估及安全措施可靠性检查 （2）周边环境检查及清理 （3）核查作业设备设施及安全警示的完整性 （4）核查设备设施的防爆性及完整性 （5）检查作业线路铺设和TN系统符合规范 | （1）风险评估及安全措施可靠性检查，每遗漏一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （2）周边环境检查及清理，每检查错误一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （3）核查作业设备设施及安全警示的完整性，每遗漏一项，扣0.5分，扣完为止。（2分） （4）核查设备设施的防爆性及完整性，每缺少一项，扣0.5分，扣完为止。（2分） （5）检查作业线路铺设和TN系统符合规范，每错误一处，扣0.2分，扣完为止。（1分） |
|  |  | 临时用电作业实施过程中的安全监护 | 在虚拟3D仿真环境中进行临时用电作业 | （1）核查作业中采取能量隔离措施 | （1）核查作业中采取能量隔离措施；每发现一处错误扣0.2分，扣完为止（1分） |
|  |  | 进行临时用电作业后清理现场相关工作的安全监护 | 在虚拟3D仿真环境中完成临时用电作业现场恢复与收尾工 | （1）核查起重机械停放位置并有效锚定 （2）作业完毕，恢复现场 （3）作业完毕，验收确认 （4）检查监护人填写作业票 | （1）核查起重机械停放位置并有效锚定，每错误一处扣0.2分，扣完为止。（0.4分） （2）作业完毕，恢复现场，每一处遗漏扣0.2分，扣完为止。（0.4分） （3）作业完毕，验收确认，每一项未确认扣0.2分，扣完为止。（0.6分） （4）检查监护人填写作业票，每填写错误一项，扣0.1分，扣完为止。（0.6分） |
|  | 动土作业安全监护 | 进行动土作业前的安全监护准备工作 | 在虚拟3D仿真环境中进行动土作业前的准备工作 | （1）风险评估及安全措施可靠性检查（2）周边环境检查及清理 （3）核查作业设备设施及安全警示的完整性 （4）核查地下供排水、消防管线、工艺管线保护措施落实情况 （5）检查作业前向相关部门报备 | （1）风险评估及安全措施可靠性检查，每遗漏一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （2）周边环境检查及清理，每检查错误一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （3）核查作业设备设施及安全警示的完整性，每遗漏一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （4）核查地下供排水、消防管线、工艺管线保护措施落实情况，每缺少一项，扣0.5分，扣完为止。（2分） （5）检查作业前向相关部门报备，每遗漏一个部门，扣0.4分，扣完为止。（2分） |
|  |  | 动土作业实施过程中的安全监护 | 在虚拟3D仿真环境中进行动土作业 | （1）周边土方堆放符合规范性检查 （2）支护符合规范性检查 （3）临时应急通道和应急措施符合规范性检查 | （1）周边土方堆放符合规范性检查，每一处错误，扣0.1分，扣完为止。（0.3分） （2）支护符合规范性检查，每一处不符合，扣0.1分，扣完为止。（0.2分） （3）临时应急通道和应急措施符合规范性检查，每缺少一项，扣0.25分，扣完为止（0.5分） |
|  |  | 进行动土作业后清理现场相关工作的安全监护 | 在虚拟3D仿真环境中完成动土作业现场恢复与收尾工 | （1）作业完毕，恢复现场 （2）作业完毕，验收确认 （3）检查监护人填写作业票 | （1）作业完毕，恢复现场，每一处遗漏扣0.2分，扣完为止。（1分） （2）作业完毕，验收确认，每一项未确认扣0.25分，扣完为止。（0.5分） （3）检查监护人填写作业票，每填写错误一项，扣0.1分，扣完为止。（0.5分） |
|  | 断路作业安全监护 | 进行断路作业前的安全监护准备工作 | 在虚拟3D仿真环境中进行断路作业前的准备工作 | （1）风险评估及安全措施可靠性检查 （2）周边环境检查及清理 （3）核查作业设备设施及安全警示的完整性 （4）核查特殊天气及现场警戒区及警示设置 （5）检查现场作业人员操作符合规范 | （1）风险评估及安全措施可靠性检查，每遗漏一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （2）周边环境检查及清理，每检查错误一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （3）核查作业设备设施及安全警示的完整性，每遗漏一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （4）核查特殊天气及现场警戒区及警示设置，每缺少一项，扣0.4分，扣完为止。（2分） （5）检查现场作业人员操作符合规范，每错误一处，扣0.5分，扣完为止。（2分） |
|  |  | 断路作业实施过程中的安全监护 | 在虚拟3D仿真环境中进行断路作业 | （1）核查作业中无关人员进入 （2）核查作业中设置临时应急通道和应急措施 | （1）核查作业中无关人员进入；每发现一次扣0.25分，扣完为止（0.5分） （2）核查作业中设置临时应急通道和应急措施；每缺少一项，扣0.25分，扣完为止（0.5分） |
|  |  | 进行断路作业后清理现场相关工作的安全监护 | 在虚拟3D仿真环境中完成断路作业现场恢复与收尾工 | 作业完毕，恢复现场 （2）作业完毕，验收确认 （3）检查监护人填写作业票 | （1）作业完毕，恢复现场，每一处遗漏扣0.25分，扣完为止。（1分） （2）作业完毕，验收确认，每一项未确认扣0.25分，扣完为止。（0.5分） （3）检查监护人填写作业票，每填写错误一项，扣0.1分，扣完为止。（0.5分） |
| 岗位工作规范 | 1.《中华人民共和国安全生产法》 2.《生产安全事故应急条例》 3.《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》 4.GB 30871-2022《危险化学品企业特殊作业安全规范》 5.GB 2894-2008《安全标志及其使用导则》 6.XF/T 968-2011消防员现场紧急救护指南 7.其他相关法律法规、国家标准、行业标准等 |
| 赛项赛场准备 | 1.整个赛场面积不小于100㎡；配备能容纳60台相同配置的台式，每个机房内配有裁判用电脑、打印机等竞赛评判工具。 2.竞赛机房内竞赛用电脑摆放合理，竞赛工位相对独立，确保选手独立开展竞赛，不受外界影响 |
| 注意事项 | 1、参赛选手进入赛场竞赛，必须穿戴符合竞赛要求的服装，不得穿背心、短裤和拖鞋。 2、严格遵守操作规程，不得擅自开启和关闭电源，不得带电操作，以免造成伤害和事故。 3、有可能造成意外带电的机械部件、电器元件的金属外壳等都必须接地。 4、在电器设备装调过程中，必须对电源线、插头等部分进行安全检查，发现局部损坏或松动，举手示意裁判，由裁判处理。 |

## 表6   任务2-3生产事故应急救援方案 设计任务分解

| 赛项名称 | 生产事故应急救援 | 英语名称 | Emergency rescue for production accidents |
| --- | --- | --- | --- |
| 赛项编号 | GZ005 | 归属产业 | 制造业 |
| 任务名称 | 生产事故应急救援方案设计 |
| 赛项组别 |
| 中职组 | 高职组 |
| □学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 | (学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 |
| 竞赛时间 | 总时间80分钟，其中准备2分钟、实施75分钟、评价3分钟 |
| 任务描述 | 根据指定的地理空间模型数据，构建灾害事故单位透明立体空间三维模型，根据生产事故单位现场设备布置情况进行真实复原、复盘灾害发生时刻生产设备及安全生产设施具体空间位置；依据事故性质和事故发生地点、被困人员具体位置，合理规划救援路线。 任务三：生产事故应急救援方案设计（10分） 子任务1：生产事故应急救援地形编辑（4分） 子任务2：事故应急救援路线设计（4分） 子任务3：事故应急救援措施设计（2分） |
| 对应产业 | 能源 |
| 对应岗位 | 煤矿采掘、机电、通风等岗位（群）消防和应急救援岗位（群）、应急管理和安全专业技术服务、消防和应急救援人员、应急管理、应急指挥等岗位（群） |
| 岗位核心能力 | 1.具有较强的立体空间感觉能力，能够根据给定参数构建立体救援空间； 2.具有扎实的灾害防治基础知识，能够识别不同灾害可能影响和波及的范围； 3.具备丰富的救援实战经验，能够根据救援现场人员位置级灾害发生位置制定救援行动路线。 4.具有进行煤矿安全、风险危害因素识别、一般紧急事故处理的能力； 5.具有处理一般突发生产事故的能力，具备个人防护、应急处置等技术技能； 6.具有一定的风险辨识、评估与防范的能力； 7.具有应急救援装备储备、调配与管理的能力； 8.具有应急演练策划与组织的能力。 9.具有灾情分析研判能 |
| 岗位职务任务书 | 任务名称 | 任务要求 | 操作过程 | 考核点 | 评价标准 |
|  | 生产事故应急救援地形编辑 | 依据现场抽签确定的图纸、文字标准及误差要求，完成应急救援地形的编辑任务。 | 在虚拟仿真软件上进行应急地形编辑 | 1.进行线路规范布置 2.线路标注符合图纸要求 | 该项共4分，扣分详情见表6 1.存在无用、无名、短缺线路的现象，每发现1处扣0.5分，扣完为止。 2.线路的类型、位置、大小及形状符合图纸及文字标准要求，每发现 1 处不符合要求，扣0.5分，扣完为止。 |
|  | 事故应急救援路线设计 | 按照提示模拟摆放事故、伤员位置，并根据设计的应急救援基地，确定应急救援路线。 | 在虚拟仿真软件上根据设置的灾害合理进行救援路线的确定 | 1.事故发生位置及伤员摆放位置符合要求 2.事故应急救援路线设计符合标准要求 | 该项共4分，扣分详情见表6 1.摆放数量及距离误差不应超过给定标准的10%，每错误标注扣一处0.5分，扣完为止。 2.分别以应急救援基地为起点和终点，按照最优路径编制应急救援路线，要求在行进速度不变的情况下，通过的道路交叉点最少、路径最短、处理的事故难度最小、最先到达伤员所在位置为原则，得满分；非最优路径，但仍能完成应急救援任务，得1分；非最优路径，不能完成应急救援任务，该项不得分。 |
|  | 事故应急救援措施设计 | 能够正确进行救援灾情分析，包括灾害类型判断、灾害地点、灾情波及范围、被困人员数量、灾情发展趋势预测。合理进行救援措施，设计包括救援任务、救援路线规划、救援顺序、救援拟采取的方法、救援保障。 | 在虚拟仿真软件上根据设置的灾害进行救援措施编制 | 1.救援灾情分析包括灾害类型判断、灾害地点、灾情波及范围、被困人员数量、灾情发展趋势预测。 2.救援措施设计包括救援任务、救援路线规划、救援顺序、救援拟采取的方法、救援保障。 | 该项共分，扣分详情见表6 1.灾害类型判断错误、灾害地点表述错误、灾情波及范围判断不准确、被困人员数量填写错误、灾情发展趋势预测不准确等，错误或缺失一次扣0.2，扣完为止。 2.救援任务不清晰、救援路线规划错误、救援顺序不正确、救援拟采取的方法不正确、救援保障不齐全，错误或缺失一次扣0.4，扣完为止。 |
| 岗位工作规范 | 1.《中华人民共和国安全生产法》 2.《生产安全事故应急条例》国务院令第708号，2019 3.《生产安全事故应急条例》 4.《煤矿安全规程》2022 5.《矿山救护规程》AQ 1008-2007 6.消防员现场紧急救护指南XF/T 968-2011 7.其他相关法律法规、国家标准、行业标准等 |
| 赛项赛场准备 | 1.整个赛场面积不小于100㎡；配备能容纳60台相同配置的台式，每个机房内配有裁判用电脑、打印机等竞赛评判工具。 2.竞赛机房内竞赛用电脑摆放合理，竞赛工位相对独立，确保选手独立开展竞赛，不受外界影响 |
| 注意事项 | 1、参赛选手进入赛场竞赛，必须穿戴符合竞赛要求的服装，不得穿背心、短裤和拖鞋。 2、严格遵守操作规程，不得擅自开启和关闭电源，不得带电操作，以免造成伤害和事故。 3、有可能造成意外带电的机械部件、电器元件的金属外壳等都必须接地。 4、在电器设备装调过程中，必须对电源线、插头等部分进行安全检查，发现局部损坏或松动，举手示意裁判，由裁判处理。 |

## 表6   任务3-1接警与准备任务分解

| 赛项名称 | 生产事故应急救援 | 英语名称 | Emergency rescue for production accidents |
| --- | --- | --- | --- |
| 赛项编号 | GZ005 | 归属产业 | 制造业 |
| 任务名称 | 接警与准备 |
| 赛项组别 |
| 中职组 | 高职组 |
| □学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 | (学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 |
| 竞赛时间 | 总时间30分钟 |
| 任务描述 | 救援小队在应急救援指挥中心接警后，队长按要求将事故内容，包括事故类别、事故地点、遇险人数及救援任务、救援计划，随后集合队伍，并根据事故类型向小组成员布置救援任务，参赛队任务布置完毕后，向应急救援指挥中心进行汇报。并根据事故类型选取仪器设备、战前检查等。 任务一：接警与准备（7分） 子任务1：闻警出动（2分） 子任务2：应急救援准备（5分） |
| 对应产业 | 制造业 |
| 对应岗位 | 消防和应急救援岗位（群）、应急管理和安全专业技术服务、化工安全技术与管理岗、煤矿采掘、机电、通风等岗位（群） |
| 岗位核心能力 | 1.具有较强的立体空间感觉能力，能够根据给定参数构建立体救援空间； 2.具有扎实的灾害防治基础知识，能够识别不同灾害可能影响和波及的范围； 3.具备丰富的救援实战经验，能够根据救援现场人员位置及灾害发生位置，制定救援行动路线。 4.具有进行煤矿安全、风险危害因素识别、一般紧急事故处理的能力； 5.具有处理一般突发生产事故的能力，具备个人防护、应急处置等技术技能； 6.具有一定的风险辨识、评估与防范的能力； 7.具有应急救援装备储备、调配与管理的能力； 8.具有应急演练策划与组织的能力。 9.具有灾情分析研判能 |
| 岗位职务任务书 | 任务名称 | 任务要求 | 操作过程 | 考核点 | 评价标准 |
|  | 闻警出动 | 救援小队能够在应急救援指挥中心接警后，队长在第一时间按响警报电铃。由队长按要求将事故内容填写在救援行动计划表上，随后集合队伍，并根据事故类型向小组成员布置救援任务。 | 1.队长在第一时间按响警报电铃。 2.接警后由队长按要求将事故内容填写在救援行动计划表上， 3.集合队伍，并根据事故类型向小组成员布置救援任务。 | 1.接警集合 2.向应急救援指挥中心汇报 | 该项共2分 1.以队长报告任务布置完毕，停止计时。少填、漏填1项扣0.1分，扣完为止。超时该项不得分。 2.评分标准以小队人员齐全、列队整齐、报告词无误，该项得满分，否则，该项不得分 3.参赛队全部队员必须参加战前检查，缺人、超时该项均不得分。 |
|  | 应急救援准备 | 救援小队能够根据事故类型选取仪器设备、战前检查等各项事宜 | 1.选取救援装备 2.正压氧气呼吸器佩戴 3.自检互检等 | 1.进入灾区装备齐全 2.仪器完好性检查 3.正压氧气呼吸器的佩戴 4.自检 5.互检 6.撤出灾区装备齐全 | 该项共5分 1.缺少装备1件及以上，该小项不得分。 2.正压氧气呼吸器氧气压力不低于18Mpa，有1件及以上仪器不符合要求，该小项不得分。。 3.正压氧气呼吸器未能正确佩戴，或操作错误或超时，该小项不得分。 4.参赛队自检未全部参加、丢项或顺序颠倒，每出现一次扣0.2分（顺序颠倒，只扣1次），扣完为止。 5.互检内容漏检1项及以上，该项不得分。 6.参赛队携带的装备及仪器不得滞留在灾区，滞留装备1件及以上，该项不得分。 |
| 岗位工作规范 | 1.《中华人民共和国安全生产法》 2.《生产安全事故应急条例》国务院令第708号，2019 3.《生产安全事故应急条例》 4.《煤矿安全规程》2022 5.《矿山救护规程》AQ 1008-2007 6.消防员现场紧急救护指南XF/T 968-2011 7.其他相关法律法规、国家标准、行业标准等 |
| 赛项赛场准备 | 1.竞赛现场场保证良好的采光、照明和通风，提供稳定的水、电和供电应急设备。 2.整个竞赛现场面积不小于600 m2。 3.实践操作的每个工位占地不小于5m×10m，标明工位号。 |
| 注意事项 | 1、参赛选手进入赛场竞赛，必须穿戴符合竞赛要求的服装，不得穿背心、短裤和拖鞋。 2、严格遵守操作规程，不得擅自开启和关闭电源，不得带电操作，以免造成伤害和事故。 3、有可能造成意外带电的机械部件、电器元件的金属外壳等都必须接地。 4、在电器设备装调过程中，必须对电源线、插头等部分进行安全检查，发现局部损坏或松动，举手示意裁判，由裁判处理。 |

## 表6   任务3-2火灾事故应急救援任务分解

| 赛项名称 | 生产事故应急救援 | 英语名称 | Emergency rescue for production accidents |
| --- | --- | --- | --- |
| 赛项编号 | GZ005 | 归属产业 | 制造业 |
| 任务名称 | 火灾事故应急救援 |
| 赛项组别 |
| 中职组 | 高职组 |
| □学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 | (学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 |
| 竞赛时间 | 总时间40分钟 |
| 任务描述 | 模拟矿山皮带火灾场景、油气储运企业储油罐火灾场景、工矿企业配电室火灾场景、危险化学品火灾场景等初期事故场景，要求团队依据不同的火灾生产事故场景进行灭火处理。同时能够针对复杂火区进行火区气体采集与气体分析，综合判断火区火灾风险情况。 任务一：火灾事故应急救援（10分） 子任务1：常见火灾处置（4分） 子任务2：复杂火区气样采集与火灾爆炸风险分析（6分） |
| 对应产业 | 制造 |
| 对应岗位 | 消防和应急救援岗位（群）、应急管理和安全专业技术服务、化工安全技术与管理岗、煤矿采掘、机电、通风等岗位（群） |
| 岗位核心能力 | 1.具有较强的火区研判和处理能力； 2.具有扎实的火区有害气体检测能力； 3.具备丰富的救援实战经验，能够根据救援现场人员位置及灾害发生位置制定救援行动路线。 4.具有进行煤矿安全、风险危害因素识别、一般紧急事故处理的能力； 5.具有处理一般突发生产事故的能力，具备个人防护、应急处置等技术技能； 6.具有一定的风险辨识、评估与防范的能力； 7.具有应急救援装备储备、调配与管理的能力； 8.具有应急演练策划与组织的能力。 9.具有灾情分析研判能 |
| 岗位职务任务书 | 任务名称 | 任务要求 | 操作过程 | 考核点 | 评价标准 |
|  | 常见火灾处置 | 能够进行火灾类型分析，能够根据火灾类型进行灭火器选择和检查，熟知灭火基本操作技术要求。 | 1.进行火灾类型分析 2.根据火灾类型进行灭火器选择和检查 3.灭火基本操作 | 1.检查外观检查 2.检查软件与硬件 3.依据场景判断火灾类型。 4.判断火情 5.选择与火灾类型匹配的灭火器。 6.调整灭火器的角度，对准火源根部。 7.调整灭火器与风向的位置 8.调整操作者手持灭火器的姿势 | 该项共4分 1.检查外观是否完整、是否在保质期内、压力是否正常，作出正确判断。 2.检查软件与硬件是否通电。 3.依据场景判断火灾类型。 4.判断火情：是否需要断电、是否需要拉响警报。 5.选择与火灾类型匹配的灭火器。 6.调整灭火器的角度，对准火源根部。 7.调整灭火器与风向的位置，位于上风向灭火。 8.调整操作者手持灭火器的姿势，在规定时间内，并且在灭火器内灭火剂喷完前能完成着火范围内的初起火情。 如果违反一次扣除0.5分。 如果火势最终没有扑灭，扣3分。 |
|  | 复杂火区气样采集与火灾爆炸风险分析 | 参赛队能够依据需要在规定地点按照火区采样规范进行气体采样，能够将采集到的气样进行气体现场实测，并火灾爆炸风险分析与判断等技术要求。。 | 1.在规定地点按照火区采样规范进行气体采样 2.将采集到的气样放利用比长式鉴定管、便携式式多种气体检测仪等进行气体现场实测 3.进行火区火灾爆炸风险分析与判断。 | 1.火灾区域气样测定 2.评估与智能决策 | 该项共6分 1.取样地点正确，要求在规定地点完成取样，不能遗漏采样点。错误一次扣除0.2分。 2.氧气浓度测定。违反一次扣除0.5分。 3.一氧化碳气体测定。违反一次扣除0.2分 4.依据爆炸性气体特点，提出最少2种不同的火区抑爆方法；少一次扣0.3分 5.依据不同的抑爆方法，提出针对性的实施策略。不合理一条扣0.3分 |
| 岗位工作规范 | 1.《中华人民共和国安全生产法》 2.《生产安全事故应急条例》国务院令第708号，2019 3.《生产安全事故应急条例》 4.《煤矿安全规程》2022 5.《矿山救护规程》AQ 1008-2007 6.消防员现场紧急救护指南XF/T 968-2011 7.其他相关法律法规、国家标准、行业标准等 |
| 赛项赛场准备 | 1.竞赛现场场保证良好的采光、照明和通风，提供稳定的水、电和供电应急设备。 2.整个竞赛现场面积不小于600 m2。 3.实践操作的每个工位占地不小于5m×10m，标明工位号。 |
| 注意事项 | 1、参赛选手进入赛场竞赛，必须穿戴符合竞赛要求的服装，不得穿背心、短裤和拖鞋。 2、严格遵守操作规程，不得擅自开启和关闭电源，不得带电操作，以免造成伤害和事故。 3、有可能造成意外带电的机械部件、电器元件的金属外壳等都必须接地。 4、在电器设备装调过程中，必须对电源线、插头等部分进行安全检查，发现局部损坏或松动，举手示意裁判，由裁判处理。 |

## 表6   任务3-3有限空间中毒事故应急救援任务分解

| 赛项名称 | 生产事故应急救援 | 英语名称 | Emergency rescue for production accidents |
| --- | --- | --- | --- |
| 赛项编号 | GZ005 | 归属产业 | 制造业 |
| 任务名称 | 受限空间中毒事故应急救援 |
| 赛项组别 |
| 中职组 | 高职组 |
| □学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 | ☑学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 |
| 竞赛时间 | 总时间40分钟 |
| 任务描述 | 根据给定题目所给的事故案例及相关资料，进行有限空间进入式救援 |
| 对应产业 | 制造业 |
| 对应岗位 | 安全管理人员、安全技术人员、应急救援人员 |
| 岗位核心能力 | 1.进行突发事件现场处置，指导和帮助遇险者避险逃生，组织现场群众自救互救，抢救公私财产。 2.搜索解救受困人员，进行伤员检伤分类并实施院前急救。 3.评估灾情性质程度及范围等情况，沟通汇报，维持现场秩序，防止抑制灾害发生或进行下一步发展。 4.组织协调管理救灾资源。 5.配合专业心理援助组织，进行受灾群众心理疏导。 6.进行救援善后工作。 7.制定演练应急预案，并与相关部门沟通协作。 8.进行紧急救助培训教育活动，普及自救互救知识和技能。 |
| 岗位职务任务书 | 任务名称 | 任务要求 | 操作过程 | 考核点 | 评价标准 |
|  | 接受救援任务 | （污水井、反应釜、沉降罐3种任务类型随机抽取1个） 1.点击“确认”接受任务，队长记录群众报警信息； 2.接到报警人报警后，队长第一时间按响预备铃； 3.点击“召请”按钮，填写《应急救援信息报告表》； 4.按响出警铃，集合队伍，并向队员布置救援任务。 | 1.点击“确认”接受任务，队长记录群众报警信息； 2.接到报警人报警后，队长第一时间按响预备铃； 3.点击“召请”按钮，填写《应急救援信息报告表》； 4、按响出警铃，集合队伍，并向队员布置救援任务。 | 信息记录、信息处理、应急救援决策 | 接受应急救援任务（0.5分） 队长应在接通电话后20秒内，集合队伍，未按响集合铃，扣0.1分；电子《应急救援信息报告表》空缺项填错一处扣0.08分，共0.4分，扣完为止。 |
|  | 指挥救援 | 1、打开对讲机：队长从储物柜中拿取对讲机，打开对讲机，将频道调到8； 2、队长正确使用对讲机口呼：全体人员注意，封闭救援区域，确认现场安全，并进行三脚架的搭设及安全防护用品的检查和穿戴； | 在长宽高不小于5m×3m×3m平台上进行作业操作：1.打开对讲机：队长从储物柜中拿取对讲机，打开对讲机，将频道调到8； 2.队长正确使用对讲机口呼：全体人员注意，封闭救援区域，确认现场安全，并进行三脚架的搭设及安全防护用品的检查和穿戴； | 考核学生能否正确、迅速、准确地记录群众报警信息，并对该信息进行适当的分析与推断，为下一步的应急救援行动做出正确决策。 | 指挥应急救援（0.5分） 未按响出警铃，扣0.1分。 队长未口呼或错误口呼“集合”，扣0.06分。 队长未查验队伍人员数量或查验错误，扣0.03分；未检查人员身体状况，扣0.03分。 队长布置任务时的口呼内容：时间未口呼或错误口呼扣0.04分；事故地点未口呼或错误口呼扣0.04分；事故企业名称未口呼或错误口呼扣0.04分；被困人员信息未口呼或错误口呼扣0.04分；事故类型未口呼或错误口呼扣0.04分；未下达应急救援指令扣0.06分。 队员未口呼或错误口呼，扣0.02分； 所有口呼内容采用语音识别自动判别。 |
|  | 确认现场环境安全 | 1.队长指挥队员进行相关操作，封锁救援现场，设置警示标识； 2.环顾并检查现场； 3.竖立安全告知牌。 | 1.队长指挥队员进行相关操作，封锁救援现场，设置警示标识； 2.环顾并检查现场； 3.竖立安全告知牌。 | 考核学生是否能够正确、全面检查现场的情况，包括危险物品、威胁人员、救援设备等，对现场进行合理评估，并有效控制现场的危害程度，减少人员的伤害和损失。 | 确认现场环境安全（0.5分） 四人在模拟的不小于5m×3m×3m受限空间作业平台上进行救援，队长指挥队员确认现场环境安全。 封闭应急救援区域、确认现场安全、安全防护用品的检查和穿戴未口呼或错误口呼（自动判别），每一项扣0.07分，共0.21分，扣完为止。 平台自动检测警戒线未拉或错拉，扣0.11分；安全告知牌未竖立或错误竖立，扣0.11分；“现场环境安全”未口呼或错误口呼，扣0.07分； 所有口呼内容采用语音识别自动判别；穿戴采用图像识别自动判别。 |
|  | 三脚架的检查与搭设 | 1.将三脚架搭设在井口的上方，并检查三脚架及防坠装置完好性，保证手摇绞盘的钢丝绳及吊钩穿过定滑轮悬垂于井口上部，并可随着手柄的逆时针转动下放到井内； 2.该项工作完成后，需向裁判示意，裁判同意后，方可进行下一步操作； 3.选取合适的防护用品，包括便携式气体检测仪、防爆头灯、对讲机、安全帽、手套、全身式安全带、三角拯救带、头罩式紧急呼吸器，并穿戴所需的安全防护用品； 4.该项工作完成后，需向裁判示意，裁判同意后，方可进行下一步操作。 | 在长宽高不小于5m×3m×3m平台上进行作业操作:1.将三脚架搭建在井口上方； 2.检查三脚架及防坠装置完好性：手摇绞盘的钢丝绳及吊钩穿过定滑轮悬垂于井口上部，并可随着手柄的逆时针转动下放到井内。1号队员手指并口呼：外观完好、绞盘正常、吊索正常，滑轮完好，支腿高度合适； | 考核学生是否能够根据井口结构和工作需要，正确搭设三脚架和防坠装置，保证钢丝绳和吊钩穿过定滑轮悬挂在井口上部，保证井下作业安全。 | 三脚架的检查与搭设（2分） 四人合力先将三脚架搭建在井口上方。 检查三脚架及防坠装置完好性：手摇绞盘的钢丝绳及吊钩穿过定滑轮悬垂于井口上部，并可随着手柄的逆时针转动下放到井内。1号队员手指并口呼：外观完好、绞盘正常、吊索正常，滑轮完好，支腿高度合适。 先检查然后将三脚架移至受限空间入口处，扣0.2分；三脚架搭设不规范，扣1分，手指指的位置与口呼内容不一致，扣0.1分/次，最多扣0.3分；口呼内容共5项，少一项扣0.1分，平台自动检测判别口呼内容。 |
|  | 防护用品穿戴 | 1.选取防护用品，队长点击“防护用品选取”按钮，队员在防护用品存储柜中取用需要的用品； 2. 2名队员均必须正确穿戴选取的防护用具 | 1.选取防护用品，队长点击“防护用品选取”按钮，队员在防护用品智能存储柜中取用需要的用品，可进行自动检测； 2.2名队员均穿戴选取的防护用具并进行图像对比识别验证。 | 自动化识别考核选手进行作业防护的能力 | 防护用品穿戴（2.5分） 选取防护用品，智能化检测拿取的防护用品是否正确，装备少选或错选一项，扣0.01分，两名队员均需进行穿戴；安全帽未穿戴扣0.2分，穿戴不规范扣0.2分；全身式安全带未穿戴扣0.3分，穿戴不规范扣0.3分；手套未穿戴扣0.1分，穿戴错不规范扣0.1分；防爆头灯未穿戴或穿戴错误扣0.1分；对讲机未穿戴或穿戴错误扣0.1分；便携式气体检测仪未穿戴或穿戴错误扣0.25分；穿戴采用图像对比自动判别； 对于长管呼吸器：若气体检测不合格需佩戴长管呼吸器，若长管呼吸器未穿戴，则视为对选手造成人身伤害，后续步骤均不得分，裁判宣布比赛结束；若穿戴错误扣0.34分，未打开气源开关扣0.34分；若气体检测合格，对佩戴与否不做要求；本项最多扣0.34分。 |
|  | 通风及气体检测 | 1.打开通风机对受限空间内部进行通风； 2.正确使用气体检测仪对受限空间上、中、下三个部位进行检测，队长判断气体是否合格，若不合格，下井人员需要佩戴长管呼吸器； 3.下井人员穿戴好长管呼吸器后，还需带上三角拯救带和头罩式紧急呼吸器。 | 1.打开通风机对受限空间内部进行通风； 2.正确使用气体检测仪对受限空间上、中、下三个部位进行检测，队长判断气体是否合格，若不合格，下井人员需要佩戴长管呼吸器； 3.下井人员穿戴好长管呼吸器后，还需带上三角拯救带和头罩式紧急呼吸器。 注意：佩戴长管呼吸器，一定要先打开气源阀门。 | 考核学生是否能够按照安全操作规程要求，进行有效的通风与气体检测，保证进入受限空间作业安全的能力。 | 通风及气体检测（2分） 开始通风并进行气体检测，未打开轴流式通风机开关则扣0.7分，未将通风机风管伸入底部扣0.3分；若进入受限空间内时未佩戴长管呼吸器，且未打开通风机开关，视为对选手造成人身伤害，后续步骤均不得分，裁判宣布比赛结束； 气体检测时若佩戴长管呼吸器，则对检测姿势不做要求，若未佩戴长管呼吸器，检测时头部应远离受限空间口，若未远离受限空间口，扣0.4分；上中下气体含量检测每少一项扣0.08分，上中下气体种类及含量口呼每少一个部位扣0.04分；队长未正确判断气体合格性，扣0.08分/项；扣完为止。口呼采用自动判别。 |
|  | 进入受限空间实施救援 | 1.正确使用三脚架进入受限空间，下井时注意不要对昏迷人员造成二次伤害； 2.正确使用头罩式紧急呼吸器对昏迷人员进行供氧； 3.通过三脚架正确使用三角拯救带将昏迷人员救出受限空间，并通过三脚架将下井人员拉出受限空间。 | 队长点击“正式救援”按钮，进入开始救援界面，点击“开始救援”，口呼：全体注意，准备救援。 1.队长口呼：1号队员，准备进入，请注意安全，是否了解应急预案； 1号队员回复：了解； 队长口呼：2号队员，帮助1号队员连接背后保护系统； 2号队员回复：收到； 然后将挂环挂在1号队员的安全带上，并回复：保护系统连接完成； 2.进入受限空间内部：1号队员通过三脚架进入； 3.1号队员打开头灯，并向队长报告情况：报告队长，我已到达井底，井底光线较暗，开始寻找被困者； 4.判断被困人状态：使用对讲机口呼：喂，你还好吗，我们来救你了； 1号队员向队长报告：报告队长，已经找到被困者，目前尚有呼吸和心跳，准备采取救援； 5.救助被困者：为被困者佩戴头罩式紧急逃生呼吸器，并打开供气阀门；为被困者穿戴三角抢救带； 6.1号队员取下背后三脚架的吊索，将三角拯救带挂在吊索上，口呼：报告队长，已经完成对被困者的连接，请进行提升； 7.队长与2号队员合力将被困者救出，并配合2号队员将被困者放置到指定区域，再将1号队员拉出受限空间； | 考核学生对于受限空间中安全进出、昏迷人员救援等紧急情况处理的专业技能和实践能力。 | 进入受限空间实施应急救援（4分） 不使用或错误使用三脚架进入受限空间，扣0.3分； 队长未询问是否了解应急预案，扣0.1分； 未打开头灯，扣0.1分； 1号队员未口呼：报告队长，我已到达底部，底部光线较暗，开始寻找被困者，扣0.1分； 1号队员未口呼：“报告队长，已经找到被困者，目前尚有呼吸和心跳，准备采取救援”，扣0.1分； 未给被困者佩戴防护面罩或佩戴错误，扣0.4分；佩戴好后未打开供气阀门，扣0.5分；未给被困者穿戴三角拯救带或穿戴不规范，扣0.7分；未通过三脚架将被困者救出或错误使用三脚架，扣0.3分，救出后未放置到指定区域，扣0.1分； 1号队员未口呼：报告队长，已经完成对被困者的连接，请进行提升，扣0.1分； 在受限空间内救援时，未经裁判同意，摘掉安全帽扣0.2分，摘掉长管呼吸器，扣0.3分； 未通过三脚架或错误使用三脚架将救援队员拉升出来，扣0.3分； 模拟人头部肢体磕碰受限空间管壁扣0.4分（自动检测），模拟人损坏视为救援任务失败，本项目实践操作成绩不得分；救援过程中对模拟人踩踏、骑坐等暴力行为视为对被困者造成二次伤害，发生1次扣0.5分，最多扣3分。 |
|  | 现场整理 | 作业任务完成后，参赛队伍需要清理现场并进行复位。 | 队长点击“恢复现场”按钮，进入救援后恢复现场阶段，口呼：全体人员注意，恢复现场。 1.进行设备复原：将现场所有装备、器材恢复初始状态，为队长下发的对讲机应放入存储柜中，模拟人不用恢复原位。 2.点击“恢复完成”，并示意裁判：报告裁判，救援完成。 | 考验选手进行现场整理的能力 | 现场整理（0.5分） 对警戒线是否复位、通风机是否关闭、防爆头灯是否关闭、防护用品柜里的物品是否放回进行智能自动检测，警戒线、通风机、对讲机、防爆头灯、气体检测仪、三脚架每少关闭或放回一处扣0.07分，共0.42分；防护用品柜拿出的物品未全部放回，扣0.08分。 |
|  | 撤离申请表的填写 | 1.点击“撤离申请”，根据救援结果填写《撤离申请表》； 2.所有作业任务完成后，向裁判汇报情况，经裁判同意后，方可进行后续操作。 | 1.鼠标点击“撤离申请”； 2.根据受限空间救援结果将电子《撤离申请表》空缺项填写完整； 3.点击“提交”。 | 考核学生救援总结的能力 | 撤离申请表的填写（0.5分） 电子表每处填写错误扣0.1分，扣完为止。 |
| 岗位工作规范 | 1.加强安全教育：在救援前，应对救援人员进行安全教育，了解受限空间的危险性和应急救援流程。 2.完善应急预案：要制定完善的应急预案，确保救援人员的安全，随时准备应对突发情况。 3.确认安全装备：确认所使用的安全装备与救援任务相适应，如呼吸器、防护服、防护靴等。 4.现场勘查：对救援现场进行勘查，了解受限空间的尺寸、通风情况、进出口位置及其它相关信息的收集和记录。 5.确认通风安全：确认受困人员位置的通风情况安全，配套采取正确的通风措施。 6.调查场地信息：了解现场的电力、燃气等设施的情况、避免因操作不当引起火灾、爆炸等事故。 7.明确沟通方式：与被困人员沟通时要保持冷静，明确沟通方式，及时掌握其情况，为救援搭建有效的沟通渠道。 8.注意现场协调：要注意与其他救援人员的现场协调，确保行动有序，安全可靠。 9.安全出场：从受限空间救援出来，应及时接受身体检查并保持警惕，确认自身和出口路径的安全性。 10.操作记录和总结：完成救援任务后，要记录操作过程和相关数据，总结经验教训，并及时更新应急预案，保障救援行动持续推进。 |
| 赛项赛场准备 | 1.整个赛场面积不少于200㎡，设置有多套能够满足队伍四人协同考核的半实物仿真设备，整个比赛场地应保持通畅和开放，赛场内配有裁判用电脑、打印机等竞赛评判工具。机房周边设有卫生间等，有紧急疏散通道，并在赛场周围设置隔离带； 2.场地内配备不低于6套相同型号的受限空间中毒事故救援考核装置，且每个竞赛装置（工位）标明编号； 3.每个竞赛装置均由以下几个部分组成：接受/总结任务终端、控制单元、穿戴检测单元、集成式受限空间救援装置、安全措施实操单元、救援装置、通讯系统、情景化仿真系统、现场复原检测单元、自动评判系统，应能够在一台装置上同时实现污水井有限空间救援、反应釜有限空间救援两项任务的考核。 |
| 注意事项 | 1.参赛选手进入赛场竞赛，必须穿戴符合竞赛要求的服装，不得穿背心、短裤和拖鞋。 2.严格遵守操作规程，不得擅自开启和关闭电源，不得带电操作，以免造成伤害和事故。 3.有可能造成意外带电的机械部件、电器元件的金属外壳等都必须接地。 4.四人操作，协同作业。 |

## 表6  任务3-4建筑坍塌事故应急救援任务分解

| 赛项名称 | 生产事故应急救援 | 英语名称 | Emergency rescue for production accidents |
| --- | --- | --- | --- |
| 赛项编号 | GZ005 | 归属产业 | 制造业 |
| 任务名称 | 建筑坍塌事故应急救援 |
| 赛项组别 |
| 中职组 | 高职组 |
| □学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 | (学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 |
| 竞赛时间 | 总时间40分钟 |
| 任务描述 | 模拟生产经营过程中出现的建筑坍塌事故灾害现场，要求救援人员使用生命探测仪进行全面侦查探测坍塌区域，营救伤员脱离危险区域，进行现场心肺复苏、骨折固定、伤员搬运等技术操作，完成后将生命体征信号及现场情况及时完成上报指挥部。 子任务1：坍塌区域生命探测标注（5分） 子任务2：坍塌区域遇险人员抢救（15分） |
| 对应产业 | 能源 |
| 对应岗位 | 消防和应急救援岗位（群）、应急管理和安全专业技术服务、化工安全技术与管理岗、煤矿采掘、机电、通风等岗位（群） |
| 岗位核心能力 | 1.具有较强的坍塌区域研判和处理能力； 2.具有扎实的医学救助能力； 3.具有进行煤矿安全、风险危害因素识别、一般紧急事故处理的能力； 4.具有处理一般突发生产事故的能力，具备个人防护、应急处置等技术技能； 5.具有一定的风险辨识、评估与防范的能力； 6.具有应急救援装备储备、调配与管理的能力； 7.具有应急演练策划与组织的能力； 8.具有灾情分析研判能力； 9.具备熟练使用救援设备能力。 |
| 岗位职务任务书 | 任务名称 | 任务要求 | 操作过程 | 考核点 | 评价标准 |
|  | 坍塌区域生命探测标注 | 能够熟练使用生命探测仪，并利用生命探测仪进行大区域探测和小区域探测的基本操作技术要求。 | 1.生命探测仪的组装和使用 2.使用生命探测仪进行大区域探测 2.使用生命探测仪进行大区域探测 | 1.仪器连接顺序 2.不暴力使用现象。 3.先大区域探测，后小区域探测 4.依据探测过程正确绘制坍塌区域内部结构。 5.操作过程的人数不能超过3人。 6.探头不可随意触碰坍塌实体结构。 7.必须对所有裂缝进行探测，总时间不得超过15min。 | 该项共5分，扣分详情见表6 探测过程需符合规定，每违反1项扣0.5分，扣完为止。 |
|  | 坍塌区域遇险人员抢救 | 参赛队能够依据实施心肺复苏、止血包扎、骨折固定，最后完成伤员交接等技术要求。 | 1.伤员转移 2.现场心肺复苏 3.伤员止血 4.创伤包扎 5.伤员骨折固定 | 1.正确进行伤员转移 2.能够现场进行心肺复苏 3.对伤员正确止血 4.正确进行创伤包扎 5.按要求伤员骨折固定 | 该项共15分，扣分详情见表6 1.探测过程需符合规定，每违反1项扣0.5分，扣完为止。 2.伤员转移违反任何一项要求，每出现一次扣0.5分，直至扣完为止。 3.心肺复苏时，应按照规定要点进行，违反一次，扣0.5分。 4.伤员止血由队长指令小组3名队员负责实施。应按照规定要点进行，违反一次，扣0.2分。 5.创伤包扎应按照规定要点进行，违反一次，扣0.5分。 （6）伤员骨折固定需在50s内完成任务，该项不得分。 |
| 岗位工作规范 | 1.《中华人民共和国安全生产法》 2.《生产安全事故应急条例》国务院令第708号，2019 3.《生产安全事故应急条例》 4.《煤矿安全规程》2022 5.《矿山救护规程》AQ 1008-2007 6.消防员现场紧急救护指南XF/T 968-2011 7.其他相关法律法规、国家标准、行业标准等 |
| 赛项赛场准备 | 1.竞赛现场场保证良好的采光、照明和通风，提供稳定的水、电和供电应急设备。 2.整个竞赛现场面积不小于600 m2。 3.实践操作的每个工位占地不小于5m×10m，标明工位号。 |
| 注意事项 | 1、参赛选手进入赛场竞赛，必须穿戴符合竞赛要求的服装，不得穿背心、短裤和拖鞋。 2、严格遵守操作规程，不得擅自开启和关闭电源，不得带电操作，以免造成伤害和事故。 3、有可能造成意外带电的机械部件、电器元件的金属外壳等都必须接地。 4、在电器设备装调过程中，必须对电源线、插头等部分进行安全检查，发现局部损坏或松动，举手示意裁判，由裁判处理。 |

生产事故应急救援技能考评表（一）

考核场次号：               考核装置号                考核开始时间：             考核结束时间：

| 序号 | 考核内容 | 考核项目 | 评分标准 | 评分结果 | 单项分值 | 单项得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 危险源辨识与隐患排查 |  |  |  |  |
| 1 | 危险源辨识 | 危险源辨识 | 正确辨识指定区域内的风险点并分析对应的可能事故类型 | 计算机评分 | 0.45 |  |
| 2 |  | 重大危险源辨识 | 正确辨识指定区域内是否存在重大危险源，若存在计算重大危险源的分级 | 计算机评分 | 0.3 |  |
| 3 |  | 制定《设备设施清单》 | 正确完成《设备设施清单》的填写 | 计算机评分 | 0.15 |  |
| 4 |  | 编制《安全检查表分析（SCL+LEC/SCL+LS）评价记录》 | 正确完成《安全检查表分析（SCL+LEC/SCL+LS ）评价记录》的填写 | 计算机评分 | 0.9 |  |
| 5 |  | 编制《工作危害分析（JHA+LEC/JHA+LS）评价记录》 | 正确完成《工作危害分析（JHA+LEC/JHA+LS）评价记录》的填写 | 计算机评分 | 0.9 |  |
| 6 |  | 编制《设备设施风险分级管控清单》 | 正确完成《设备设施风险分级管控清单》的填写 | 计算机评分 | 0.45 |  |
| 7 |  | 编制《作业活动风险分级控制清单》 | 正确完成《作业活动风险分级控制清单》的填写 | 计算机评分 | 0.45 |  |
|  |  | 进行岗位作业风险比较图绘制 | 正确绘制岗位作业风险比较图 | 计算机评分 | 0.15 |  |
|  |  | 查找岗位风险管控应知应会卡中的错误 | 正确找到题目中的5处错误 | 计算机评分 | 0.25 |  |
| 8 | 生产现场隐患排查 | 检查现场安全防护 | 正确进行个人安全防护 | 计算机评分 | 0.3 |  |
| 9 |  | 隐患排查 | 正确判断10个检查条目为“符合”条目 | 计算机评分 | 0.3 |  |
| 10 |  |  | 逐一排查场景中10处一般隐患，并在隐患录入表格中录入隐患信息 | 计算机评分 | 0.6 |  |
| 11 |  |  | 一一排查场景中5处重大隐患，并在隐患录入表格中录入隐患信息 | 计算机评分 | 0.9 |  |
| 12 |  | 隐患台账处理 | 正确进行隐患台账处理，完成处理表格填写 | 计算机评分 | 0.9 |  |
| 13 | 公共场所隐患排查 | 检查现场安全防护 | 正确进行个人安全防护 | 计算机评分 | 0.3 |  |
| 14 |  | 隐患排查 | 正确判断10个检查条目为“符合”条目 | 计算机评分 | 0.3 |  |
| 15 |  |  | 逐一排查场景中10处一般隐患，并在隐患录入表格中录入隐患信息 | 计算机评分 | 0.6 |  |
| 16 |  |  | 一一排查场景中5处重大隐患，并在隐患录入表格中录入隐患信息 | 计算机评分 | 0.9 |  |
| 17 |  | 隐患台账处理 | 正确进行隐患台账处理，完成处理表格填写 | 计算机评分 | 0.9 |  |

总分：

判员签字：                                           操作员签字：

生产事故应急救援技能考评表（一）

考核场次号：               考核装置号                考核开始时间：             考核结束时间：

| 序号 | 考核内容 | 考核项目 | 评分标准 | 评分结果 | 单项分值 | 单项得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 受限空间中毒事故应急救援 |  |  |  |  |
| 1 | 接受应急救援任务 | 队长在接通电话后20秒内，集合队伍，填写《应急救援信息报告表》 | 接通电话后20秒内，是否按响集合铃 | 计算机评分 | 0.1 |  |
|  |  |  | 《应急救援信息报告表》空缺项是否填错 | 计算机评分 | 0.4 |  |
| 2 | 指挥应急救援 | 队伍出警，队长查验队伍人员数量和身体状况 | 是否按响出警铃 | 计算机评分 | 0.1 |  |
|  |  |  | 队长是否口呼或错误口呼“集合” | 是 □ 否 □ | 0.06 |  |
|  |  |  | 是否检查人员数量和身体状况 | 是 □ 否 □ | 0.06 |  |
|  |  | 队长布置救援任务 | 时间是否口呼或错误口呼 | 是 □ 否 □ | 0.04 |  |
|  |  |  | 事故地点是否口呼或错误口呼 | 是 □ 否 □ | 0.04 |  |
|  |  |  | 事故企业名称是否口呼或错误口呼 | 是 □ 否 □ | 0.04 |  |
|  |  |  | 被困人员信息是否口呼或错误口呼 | 是 □ 否 □ | 0.04 |  |
|  |  |  | 事故类型是否口呼或错误口呼 | 是 □ 否 □ | 0.04 |  |
|  |  |  | 是否下达救援指令 | 是 □ 否 □ | 0.06 |  |
|  |  |  | 队员是否口呼或错误口呼 | 是 □ 否 □ | 0.02 |  |
| 3 | 确认现场环境安全 | 队长指挥队员确认现场环境安全 | 封闭救援区域、确认现场安全、安全防护用品的检查和穿戴，以上3项是否口呼或错误口呼 | 是 □ 否 □ | 0.21 |  |
|  |  |  | 警戒线是否拉或错拉 | 计算机评分 | 0.11 |  |
|  |  |  | 安全告知牌是否竖立或错误竖立 | 计算机评分 | 0.11 |  |
|  |  |  | “现场环境安全”是否口呼或错误口呼 | 是 □ 否 □ | 0.07 |  |
| 4 | 三脚架的检查与搭设 | 三脚架的搭设 | 三脚架搭设是否规范 | 是 □ 否 □ | 1.2 |  |
|  |  | 三脚架的检查 | 手指指的位置与口呼内容是否一致 | 是 □ 否 □ | 0.3 |  |
|  |  |  | 是否进行5项口呼 | 是 □ 否 □ | 0.5 |  |
| 5 | 防护用品穿戴 | 选取防护用品 | 装备是否少选或错选 | 计算机评分 | 0.17 |  |
|  |  | 穿戴防护用品 | 安全帽是否穿戴 | 是 □ 否 □ | 0.2 |  |
|  |  |  | 安全帽穿戴是否规范 | 是 □ 否 □ | 0.2 |  |
|  |  |  | 全身式安全带是否穿戴 | 是 □ 否 □ | 0.3 |  |
|  |  |  | 全身式安全带穿戴是否规范 | 是 □ 否 □ | 0.3 |  |
|  |  |  | 手套是否穿戴 | 是 □ 否 □ | 0.1 |  |
|  |  |  | 手套穿戴是否规范 | 是 □ 否 □ | 0.1 |  |
|  |  |  | 防爆头灯是否穿戴或穿戴错误 | 是 □ 否 □ | 0.1 |  |
|  |  |  | 对讲机是否穿戴或穿戴错误 | 是 □ 否 □ | 0.1 |  |
|  |  |  | 便携式气体检测仪是否穿戴或穿戴错误 | 是 □ 否 □ | 0.25 |  |
|  |  |  | 长管呼吸器穿戴是否不规范 | 是 □ 否 □ | 0.34 |  |
|  |  |  | 气源开关是否打开 | 计算机评分 | 0.34 |  |
| 6 | 通风及气体检测 | 对受限空间进行通风 | 是否打开轴流式通风机开关 | 计算机评分 | 0.7 |  |
|  |  |  | 是否将通风机风管伸入底部 | 计算机评分 | 0.3 |  |
|  |  | 检测受限空间上中下三个部位的气体种类及含量 | 是否佩戴长管呼吸器，检测时头部是否远离受限空间口 | 是 □ 否 □ | 0.4 |  |
|  |  |  | 上中下气体含量是否检测 | 计算机评分 | 0.24 |  |
|  |  |  | 上中下气体种类及含量是否口呼 | 是 □ 否 □ | 0.12 |  |
|  |  |  | 上中下三个部位是否正确判断气体合格性 | 计算机评分 | 0.24 |  |
| 7 | 进入受限空间实施应急救援 | 队长指挥队员下井 | 进入受限空间是否使用或错误使用三脚架 | 是 □ 否 □ | 0.3 |  |
|  |  |  | 是否询问了解应急预案 | 是 □ 否 □ | 0.1 |  |
|  |  |  | 是否打开头灯 | 计算机评分 | 0.1 |  |
|  |  | 寻找被困者准备采取救援 | 是否口呼：报告队长，我已到达底部，底部光线较暗，开始寻找被困者 | 是 □ 否 □ | 0.1 |  |
|  |  |  | 是否口呼：“报告队长，已经找到被困者，目前尚有呼吸和心跳，准备采取救援” | 是 □ 否 □ | 0.1 |  |
|  |  | 使用对应物品对被困者进行救援，并通过三脚架将被困者救出受限空间 | 是否给被困者佩戴防护面罩或佩戴错误 | 是 □ 否 □ | 0.4 |  |
|  |  |  | 佩戴好后是否打开供气阀门 | 是 □ 否 □ | 0.5 |  |
|  |  |  | 是否给被困者穿戴三角拯救带或穿戴不规范 | 是 □ 否 □ | 0.7 |  |
|  |  |  | 是否口呼：报告队长，已经完成对被困者的连接，请进行提升 | 是 □ 否 □ | 0.1 |  |
|  |  |  | 救出后是否放置到指定区域 | 是 □ 否 □ | 0.1 |  |
|  |  |  | 是否通过三脚架将被困者救出或错误使用三脚架 | 是 □ 否 □ | 0.3 |  |
|  |  |  | 在受限空间内救援时，未经裁判同意，是否摘掉安全帽 | 是 □ 否 □ | 0.2 |  |
|  |  |  | 在受限空间内救援时，未经裁判同意，是否摘掉长管呼吸器 | 是 □ 否 □ | 0.3 |  |
|  |  |  | 是否通过三脚架或错误使用三脚架将救援队员拉升出来 | 是 □ 否 □ | 0.3 |  |
|  |  |  | 模拟人头部肢体是否磕碰受限空间管壁 | 是 □ 否 □ | 0.4 |  |
|  |  |  | 救援过程中是否存在对模拟人踩踏、骑坐等暴力行为 | 是 □ 否 □ |  |  |
| 8 | 现场整理 | 恢复现场，撤除警戒 | 警戒线是否复位、通风机是否关闭、防爆头灯是否关闭、防护用品柜里的物品是否放回 | 计算机评分 | 0.42 |  |
|  |  |  | 三脚架是否收起放回原位 | 计算机评分 | 0.08 |  |
| 9 | 撤离申请表的填写 | 填写撤离申请表 | 接受任务来源是否选择或错误选择 | 计算机评分 | 0.1 |  |
|  |  |  | 撤离原因选择是否错误 | 计算机评分 | 0.1 |  |
|  |  |  | 搜索受困者数量填写是否错误 | 计算机评分 | 0.1 |  |
|  |  |  | 救出受困者数量填写是否错误 | 计算机评分 | 0.1 |  |
|  |  |  | 现场状况选择是否错误 | 计算机评分 | 0.1 |  |

总分：

判员签字：                                           操作员签字：

本模块任务中语音口呼是否正确、工具取用是否正确、气体检测、穿戴是否合格、被困人员碰撞检测全部采用自动检测判别，通过软件系统和实物平台相连，数据自动收集记录，接受和撤离信息报告表均在系统内填写完成！

全国职业院校技能大赛

赛题（第七套）

赛项名称：          生产事故应急救援

英文名称： Emergency rescue of production accidents

赛项组别：            高等职业教育

赛项编号：               GZ005

目录

类型一	1

表1 单选题	1

表2 多选题	16

表3 是非题	19

类型二	22

表4  赛项技能模块汇总	22

表5  模块2任务分解	24

表5  模块3任务分解	28

类型三	31

表6   任务2-1生产事故危险源辨识与隐患排查  考评任务分解表	31

表6   任务2-2生产事故预防能力 考评任务分解表	74

表6   任务2-3生产事故应急救援方案 设计任务分解	87

表6   任务3-1接警与准备任务分解	91

表6   任务3-2火灾事故应急救援任务分解	95

表6   任务3-3有限空间中毒事故应急救援任务分解	99

表6  任务3-4建筑坍塌事故应急救援任务分解	108

# 类型一

- 考查学生对应专业课程的基本知识、基本技能和基本素养。

## 表1 单选题

| 赛项名称 | 生产事故应急救援 | 英语名称 | Emergency rescue of production accidents |
| --- | --- | --- | --- |
| 赛项编号 | GZ005 | 归属产业 | 制造业 |
| 赛项组别 |
| 中职组 | 高职组 |
| □学生组 (教师组 □师生联队试点赛项 | (学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 |
| 题目类型 | (单选题 (多选题 (是非题 |
| 题目内容 | 题目选项 | 题目答案 | 难度系数 |
| 1.（ ）不属《生产安全事故报告和调查处理条例》所调查的范围。 | A．企业生产事故 B．客运车交通事故 C．国防武器装备生产事故 D．企业火灾事故 |  | 0.6±0.05 |
| 2.《安全生产法》规定，事故调查处理应当按照科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则，及时、准确地查清（ ），查明事故性质和责任。 | A．事故原因 B．事故类型 C．事故影响 D．事故损失 |  | 0.5±0.05 |
| 3.《安全生产法》规定，危险物品的生产、储存单位以及矿山、金属冶炼单位应当有（ ）从事安全生产管理工作。 | A．专职安全生产管理人员 B．专职或兼职安全生产管理人员 C．相关资格技术人员 D．注册安全工程师 |  | 0.6±0.05 |
| 4.《安全生产法》规定，有关协会组织依照法律、行政法规和章程，为生产经营单位提供安全生产方面的信息、培训等服务，发挥（ ）作用，促进生产经营单位加强安全生产管理。 | A．监督 B．综合监督 C．监管 D．自律 |  | 0.6±0.05 |
| 5.《安全生产法》规定：因生产安全事故受到损害的从业人员，除依法享有工伤社会保险外，依照有关民事法律尚有获得赔偿的权利，有权向本单位提出（ ）要求。 | A．经济补偿 B．赔偿 C．人身赔偿 D．财产赔偿 |  | 0.6±0.05 |
| 6.安全生产的“五要素”是指安全文化、安全法制、（ ）、安全科技和安全投入。 | A．安全环境 B．安全管理 C．安全责任 D．安全措施 |  | 0.5±0.05 |
| 7.安全生产法律法规中，（ ）属于安全生产许可证的内容。 | A. 不进行许可证申请 B. 不进行许可证审查 C. 进行安全评估 D. 未经许可证擅自开展 |  | 0.4±0.05 |
| 8.安全生产技术与管理中，（ ）是正确的安全管理原则。 | A. 忽略事故隐患 B. 无视员工的安全意识和行为 C. 不进行安全培训 D. 建立健全的安全管理体系 |  | 0.3±0.05 |
| 9.按照预防原理，安全生产管理工作应该做到预防为主，通过有效的管理和技术手段，减少和防止人的不安全行为和物的不安全状态。下列论述不符合预防原理的是（ ）。 | A．事故后果以及后果的严重程度都是随机的，难以预测的 B．只要诱发事故的因素存在，发生事故是必然的 C．从根本上消除事故发生的可能性，是本质安全的出发点 D．当生产与安全发生矛盾时，要以安全为主 |  | 0.5±0.05 |
| 10.采用压入式局部通风机通风时，风洞口距工作面不得超过（ ）米。 | A．3 B．5 C．8 D．10 |  | 0.6±0.05 |
| 11.从业人员应当接受（ ）教育和培训。 | A．操作规程 B．技术措施 C．安全生产 D．基本技能 |  | 0.8±0.05 |
| 12.带电灭火不能使用（ ）灭火剂或灭火系统。 | A.高、中倍数泡沫 B.低倍数泡沫 C.磷酸铵盐干 D.二氧化碳 |  | 0.6±0.05 |
| 13.带电物体发生火灾时，不能选用（ )。 | A.二氧化碳灭火器 B.泡沫灭火器 C.干粉灭火器 D.水基灭火器 |  | 0.9±0.05 |
| 14.电气线路引起火灾的主要原因不包括（ )。 | A.短路 B.过载 C.接触不良 D.断路 |  | 0.6±0.05 |
| 15.对违反《消防法》规定的消防安全违法行为的行政处罚，由（ ）裁决。 | A．公安消防机构 B．公安机关 C．劳动行政部门 D．县级以上人民政府 |  | 0.6±0.05 |
| 16.发现剧毒化学品被盗、丢失或者误售、误用时，必须立即向（ ）报告。 | A．公安部 B．省级公安部门 C．当地公安部门 D．当地消防部门 |  | 0.6±0.05 |
| 17.关于安全生产领域有关协会组织发挥的作用，表述错误的是（ ）。 | A．为生产经营单位提供安全生产方面的信息服务 B．为生产经营单位提供安全生产方面的培训服务 C．加强对生产经营单位的安全生产管理 D．发挥自律作用 |  | 0.6±0.05 |
| 18.关于防颗粒物口罩的有效佩戴，以下正确的是（ ）。 | A．必须覆盖口鼻，密合良好，不漏气 B．不需完全密合，可松一点，方便呼吸 C．可以略露出一点鼻子 D．佩戴舒适是第一原则 |  | 0.8±0.05 |
| 19.国家综合性消防救援队、专职消防队参加火灾以外的其他重大灾害事故的应急救援工作，由（ )统一领导。 | A.应急管理部门 B.县级以上人民政府 C.省级消防总队 D.公安部门 |  | 0.6±0.05 |
| 20.火灾致人死亡的最主要原因是（ ）。 | A．烧死 B．窒息或中毒 C．被人践踏 D．被物体砸中 |  | 0.6±0.05 |
| 21.火灾自动报警系统的主电源应采用（ )。 | A.消防电源 B.动力电源 C.照明电源 D.直流电流 |  | 0.5±0.05 |
| 22.建设工程的消防设计、施工必须符合国家工程建设（ )。 | A.建筑施工标准 B.消防技术标准 C.国家标准 D.行业标准 |  | 0.8±0.05 |
| 23.禁止在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火。因施工等特殊情况需要使用明火作业的，应当按照规定事先办理审批手续，采取相应的消防安全措施；作业人员应当遵守（ )。 | A.消防安全规定 B.安全规程 C.安全作业规程 D.安全操作规程 |  | 0.8±0.05 |
| 24.煤矿事故灾难预防中，（ ）属于煤尘防治措施。 | A. 不进行通风 B. 不进行粉尘监测 C. 进行湿法除尘处理 D. 不进行煤尘防治 |  | 0.4±0.05 |
| 25.目前在手提式灭火器和固定式灭火系统中，广泛应用的灭火剂是（ )。 | A.水灭火剂 B.干冰灭火剂 C.干粉灭火剂 D.泡沫灭火剂 |  | 0.6±0.05 |
| 26.扑救液化气体类火灾，在没有采取堵漏措施的情况下，应该（ )。 | A.用灭火器扑灭 B.用沙土覆盖 C.用水扑灭 D.保持稳定燃烧 |  | 0.6±0.05 |
| 27.扑灭火灾有窒息法、隔绝法、冷却法和（ ）四种基本方法。 | A.喷淋法 B.惰气法 C.抑制法 D.喷雾法 |  | 0.5±0.05 |
| 28. 《安全生产法》规定，居民委员会、村民委员会对发现其辖区内的生产经营单位存在事故隐患或者安全生产违法行为的，应当（）。 | A.依法给予行政处罚 B.立即下达整改通知书 C.向生产经营单位的安全管理部门举报 D.向当地人民政府或者有关部门报告 |  | 0.6±0.05 |
| 29.如果在密闭场所使用内燃机，工人应采取（ ）措施免受危害。 | A．佩带防尘口罩 B．排放废气，远离密闭场所 C．打开电扇吹风 D．通风 |  | 0.6±0.05 |
| 30.生产经营单位的从业人员有权了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及（ ）。 | A．劳动用工情况 B．安全技术措施 C．安全投入资金情况 D．事故应急措施 |  | 0.6±0.05 |
| 31.生产经营单位的主要负责人对重大、特别重大生产安全事故负有责任的，（ ）不得担任本行业生产经营单位的主要负责人。 | A．3年内 B．5年内 C．10年内 D．终身 |  | 0.6±0.05 |
| 32.生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投人，予以保证的是（ ）。 | A．当地县级以上人民政府 B．主管的负有安全生产监管职责的部门 C．生产经营单位的财务部门 D．生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人 |  | 0.8±0.05 |
| 33.生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的（ ）标志。 | A．安全 B．警示 C．安全警示 D．提醒 |  | 0.5±0.05 |
| 34.使用二氧化碳灭火器时，人应站在（ )。 | A.上风位 B.下风位 C.无一定位置 D.其他选项均不正确 |  | 0.8±0.05 |
| 35.（）应当加强专业应急救援队伍与非专业应急救援队伍的合作，联合培训、联合演练，提高合成应急、协同应急的能力。 | A.国务院 B.各级人民政府 C.县级以上人民政府 D.乡镇街道 |  | 0.4±0.05 |
| 36. 事故现场事态评估的工作之一是对事故的经济损失进行评估。下列经济损失评估工作中，一般只由事故现场处置人员完成的工作是（）。 | A.评估直接经济损失 B.评估各种财产损失 C.对损失进行观察、计数和登记 D.评估事故可能对经济的负面影响 |  | 0.4±0.05 |
| 37.我国的消防工作贯彻（ ）的方针。 | A.预防为主、消防结合 B.预防与防消结合 C.安全第一与预防为主相结合 D.预防为主、防消结合 |  | 0.6±0.05 |
| 38.下列表述中，不属于生产经营单位的安全生产管理人员法定职责的是（ ）。 | A．落实本单位重大危险源的安全管理措施 B．为本单位主要负责人起草有关安全生产管理的讲话材料 C．组织或者参与本单位应急救援演练 D．落实本单位安全生产整改措施 |  | 0.8±0.05 |
| 39.下列对于安全带选择、检查和使用描述错误的是( ) | A.有限空间作业应选用半身式安全带 B.有限空间作业应选用全身式安全带 C.安全带使用前应对其进行检查、发现异常及时更换 D.安全带发生坠落冲击后应立即更换 |  | 0.8±0.05 |
| 40.下列关于粉尘爆炸的说法，错误的是（ )。 | A.在空气中能够燃烧的任何物质，当其分裂成细粉末状时，都可能发生爆炸 B.在空气中悬浮的任何粉尘，都可能发生粉尘爆炸 C.当空气中处于爆炸浓度范围内的粉尘云和一个点火源同时存在时，就可能发生粉尘爆炸 D.发生粉尘爆炸必须具备三个条件：充足的氧气、足够能量的点火源和在爆炸浓度范围内的粉尘云 |  | 0.8±0.05 |
| 41.下列哪一种气体是属于易燃气体（ )。 | A.二氧化碳 B.乙烘 C.氧气 D.氮气 |  | 0.9±0.05 |
| 42．下列哪种容器适合盛装易燃液体？( ) | A.玻璃容器 B.瓷器 C.具有防腐功能的金属容器 D.不锈钢容器 |  | 0.8±0.05 |
| 43.下列物质中，与水作用不发生化学自热着火的是( ) | A.氢化钠 B.黄磷 C.钠 D.钾 |  | 0.6±0.05 |
| 44.依据《安全生产法》，负责组织制定并实施生产经营单位生产安全事故应急救援预案的责任人是本单位的（ ）。 | A．主要负责人 B．分管安全生产领导 C．安全管理部门负责人 D．全体人员 |  | 0.6±0.05 |
| 45.依据《安全生产法》的规定，企业必须对安全设备进行（ ）维护、保养。 | A．定期 B．周期性 C．经常性 D．一次性 |  | 0.8±0.05 |
| 46.依据《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》的要求，生产经营单位制定的以事故类型与危险程度分析、应急处置基本原则、组织机构及职责、预防与预警、信息报告程序、应急处置等为主要内容的应急预案，属于（ ）。 | A.总体应急预案 B．综合应急预案 C.专项应急预案 D．现场处置方案 |  | 0.6±0.05 |
| 47.在爆炸性混合气体中加入惰性气体，当惰性气体的浓度增加到某一数值时，( )。 | A.爆炸上、下限差值为常数，但不为零 B.爆炸上、下限趋于一致 C.爆炸上限不变，下限增加 D.爆炸下限不变，上限减小 |  | 0.6±0.05 |
| 48.职业行为规范中，（ ）属于违反职业行为规范。 | A. 尊重他人的安全权益 B. 提倡勤勉工作 C. 遵守安全操作规程 D. 无视安全警示标志 |  | 0.4±0.05 |
| 49. ⽣产经营单位⻛险种类多、可能发⽣多种事故类型，组织应编制本单位的 ( ) 。 | A 现场处置预案 B 专项应急预案 C 专项应急预案和现场处置预案 D 综合应急预案 |  | 0.5±0.05 |
| 50.⽣产经营单位应当在“⽣产安全事故应急预案"公布之⽇起( )内，按照分级属地原则，向安全⽣产监督管理部⻔和有关部⻔进⾏告知性备案。 | A. 45个⼯作⽇ B. 30个⼯作⽇ C. 20个工作日 D. 15 个⼯作⽇ |  | 0.5±0.05 |
| 51.新修订的《安全生产法》对安全生产公益诉讼作出规定。根据《安全生产法》，关于安全 生产公益诉讼的说法，错误的是( )。 | A.安全生产公益诉讼包括安全生产行政公益诉讼和民事公益诉讼 B.因安全生产违法行为导致重大事故的，应当提起安全生产公益诉讼 C.只有人民检察院有权提起安全生产公益诉讼 D.人民检察院决定应否提起安全生产公益诉讼 |  | 0.8±0.05 |
| 52.《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》，提出加快落实安全生产责任制。根据该意见，关于安全生产责任制的说法，正确的是( )。 | A.地方党委和政府的安全生产领导责任是全员安全生产责任制的应有之义 B.党政同责、一岗双责适用于地方各级党政领导，也适用于国有企业党政领导 C.地方各级党委和政府应做到安全责任、管理，投入、培训和应急救援“五到位” D.企业应建立向应急管理部门门和职代会报告重大事故隐患治理情况的“双报告”制度 |  | 0.8±0.05 |
| 53.对突发的重大山体崩塌事件，应当按照有关规定统一、准确、及时发布有关突发事件事态发展和应急处置工作的信息。根据《突发事件应对法》，负责向社会公众公开发布信息的单位 是突发事件发生地的( )。 | A.应急管理部门 B.人民政府 C.公安机关 D.自然资源部门 |  | 0.8±0.05 |
| 54.安全生产工作应当以人为本，坚持安全发展，坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，强化和落实生产经营单位的主体责任，建立( )的机制。 | A.生产经营单位参与、职工参加、政府监督、社会监管 B.生产经营单位负责、职工参与、政府监管、行业自律和社会监督 C.生产经营单位负责、职工参与、行业自律、社会监督 D.生产经营单位参与、职工参与、政府监管、行业自律和社会监督 |  | 0.8±0.05 |
| 55.根据《煤矿安全规程》第241条规定：冲击地压危险工作面实施解危措施后，必须进行（）效果检验，确认检验结果大于临界值后，方可进行采掘作业。 | A. 危险预测 B. 危险分析 C. 效果检验 D. 安全评价 |  | 0.8±0.05 |
| 56.发生食品安全事故的单位应当立即（），防止事故扩大。 | A.报告 B.采取措施 C.组织救援 D.组织治疗 |  | 0.8±0.05 |
| 57.对可能发生急性职业损伤的有毒、有害工作场所，用人单位应当设置报警装置，配置现场急救用品、冲洗设备、应急撤离通道和必要的（）。 | A.消防设施 B.泄险区 C.隔离墙 D.其他选项均不正确 |  | 0.4±0.05 |
| 58.氢气着火采取的措施不正确的是（）。 | A.切断电源 B.冷却、隔离，防止火灾扩大 C.保持氢气系统正压状态 D.保持氢气系统负压状态 |  | 0.8±0.05 |
| 59.在事故应急救援中﹐救援人员应迅速建立警戒区域，将警戒区和污染区内与事故应急处理无关的人员（），以减少不必要的人员伤亡。 | A.隔离 B.隔绝 C.撤离 D.其他选项均不正确 |  | 0.8±0.05 |
| 60.危险化学品的泄漏处理包括：（）、泄漏物处理、危害监测。 | A.危化品保护 B.泄漏源控制 C.周边的警戒 D.其他选项均不正确 |  | 0.8±0.05 |

## 表2 多选题

| 赛项名称 | 生产事故应急救援 | 英语名称 | Emergency rescue of production accidents |
| --- | --- | --- | --- |
| 赛项编号 | GZ005 | 归属产业 | 制造业 |
| 赛项组别 |
| 中职组 | 高职组 |
| □学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 | (学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 |
| 题目类型 | (单选题 (多选题 (是非题 |
| 题目内容 | 题目选项 | 题目答案 | 难度系数 |
| 1.安全检查的要紧形式包括（）。 | A.定期安全检查 B.时常性安全检查 C.专项〔业〕安全检查 D.季节性、节假日安全检查 E.三级安全检查 |  | 0.5±0.05 |
| 2.按照拆除方式进行分类，拆除工程通常分为（）。 | A.人工拆除 B.机械拆除 C.爆破拆除 D.静力破碎拆除法 E.以上都不对 |  | 0.6±0.05 |
| 3.爆炸品严禁与（）和钢材料器具等混储混运。 | A.酸、碱、盐类 B.氧化剂 C.还原剂 D.金属粉末 E.气瓶 |  | 0.4±0.05 |
| 4.拆除工程施工过程中，当发生重大险情或生产安全事故时应（）。 | A.及时排除险情 B.组织抢救 C.保护事故现场 D.向有关部门报告 E.立即撤离下场 |  | 0.5±0.05 |
| 5.处理矿井火灾常用的通风方法有正常通风（）等5种方法。 | A. 发风 B.减少风量 C.风流短路 D. 隔绝风流 E.通风 |  | 0.6±0.05 |
| 6.处理矿井水灾事故时，首先到达现场的救护小队应立即了解灾区情况，包括（）及进入该地点的通道。 | A.水源 B.突水点 C.事故前人员分布 D.井下人员生存条件 E财产损失 |  | 0.4±0.05 |
| 7.以下哪些属于安全检查隐患整改〝三定〞原则的内容？（） | A.定打算 B.定人 C.定时刻 D.定措施 E.定落实 |  | 0.5±0.05 |
| 8.在处理事故时，为保证指挥灵活，行动协调，必须设立通讯联络系统，通讯的方式有（）。 | A.派遣通讯员 B.显示讯号与音响 C.有线电话 D.无线电话 E.现场直播 |  | 0.6±0.05 |
| 9.以下防治水设备或管线中，需要经常检查和维护的有（） | A. 水泵 B. 轨道 C. 配电设备和线路 D. 避灾路线 |  | 0.6±0.05 |
| 10.《煤矿安全规程》规定：开采容易自燃和自燃煤层时，必须制定防治冒顶区（特别是工作面（））、巷道高冒区、煤柱破坏区自然发火的技术措施。 | A. 始采线 B. 终采线 C. 上下煤柱线 D. 三角点 |  | 0.6±0.05 |

## 表3 是非题

| 赛项名称 | 生产事故应急救援 | 英语名称 | Emergency rescue of production accidents |
| --- | --- | --- | --- |
| 赛项编号 | GZ005 | 归属产业 | 制造业 |
| 赛项组别 |
| 中职组 | 高职组 |
| □学生组 (教师组 □师生联队试点赛项 | (学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 |
| 题目类型 | (单选题 (多选题 (是非题 |
| 题目内容 | 题目答案 | 难度系数 |
| 接触粉尘作业的工作场所需穿戴防尘防护用品：防尘口罩、防尘眼镜、防尘帽、防尘服等。（） | ( 正确 (错误 | 0.5±0.05 |
| 抢救封闭空间气体中毒的伤员时，首要任务是环境通风，其次给伤员用氧气呼吸器，再搬运出灾区施救。（） | ( 正确 (错误 | 0.8±0.05 |
| 包扎是指：为防止受伤人员感染、出血，减轻疼痛和对骨折进行临时固定的一项急救技术。（） | ( 正确 (错误 | 0.6±0.05 |
| 噪音控制与治理的原则应遵循从声源上根治噪音，从传播途经上控制，在接收点采取防护措施的原则。（） | ( 正确 (错误 | 0.6±0.05 |
| 在雷雨、暴风雨天气里应抓紧时间进行罐（槽）的装卸工作。（） | ( 正确 (错误 | 0.6±0.05 |
| 有可能泄漏液态剧毒物质的高风险作业场所，应专设泄险渠等应急设施。（） | ( 正确 (错误 | 0.6±0.05 |
| 减少环境中尘毒的根本办法是戴防毒面具。（） | ( 正确 (错误 | 0.6±0.05 |
| 从事易燃易爆作业的人员应穿含金属纤维的棉布工作服，以防静电危害。（） | ( 正确 (错误 | 0.5±0.05 |
| 作业场所使用有毒物品的生产经营单位，应当按照有关规定向安全生产监督管理部门申请办理职业卫生安全许可证。（） | ( 正确 (错误 | 0.6±0.05 |
| 职业健康检查应当由县级以上人民政府卫生行政部门批准的医疗卫生机构承担。（） | ( 正确 (错误 | 0.6±0.05 |
| 职业健康监护应做好接触职业病危害因素人员职业健康检查和岗位调整工作。（） | ( 正确 (错误 | 0.6±0.05 |
| 所有应急救援工作地点都要安排专人检测气体成分、风向和温度等，保证工作地点的安全。（） | ( 正确 (错误 | 0.6±0.05 |
| 任何电气设备在未验明无电之前，一律认为有电。（） | ( 正确 (错误 | 0.4±0.05 |
| 根据《煤矿安全规程》第141条规定：矿井必须有足够数量的通风安全检测仪表。仪表必须由具备相应资质的检验单位进行检验。 | ( 正确 (错误 | 0.4±0.05 |
| 对于工作和生活中出现的危急病人，要尽量避免在现场对其进行急救，而应及时去医院救治。（） | ( 正确 (错误 | 0.6±0.05 |
| 救援支撑是一个临时的措施，救援人员要认真地设计与施工，需要专人对建筑物全程不间断地加以检测。（） | ( 正确 (错误 | 0.8±0.05 |
| 计算制动力矩时，闸轮和闸瓦的摩擦系数应当根据实测确定，一般采用0.30～0.35。 | ( 正确 (错误 | 0.4±0.05 |
| 闪点越低的物质，火灾危险性越小。（） | ( 正确 (错误 | 0.6±0.05 |
| 制定《安全生产法》最重要的目的是为了制裁各种安全生产违法犯罪行为。（） | ( 正确 (错误 | 0.4±0.05 |
| 根据《煤矿安全规程》第191条规定：突出矿井的防突工作必须坚持局部综合防突先行措施、区域综合防突措施补充的原则。 | ( 正确 (错误 | 0.8±0.05 |

# 类型二

考查学生综合运用基本概念、理论、技能的能力，综合应用能力、创新精神和职业能力等内容。

## 表4  赛项技能模块汇总

| 赛项名称 | 生产事故应急救援 | 英语名称 | Emergency rescue of production accidents |
| --- | --- | --- | --- |
| 赛项编号 | GZ005 | 归属产业 | 制造业 |
| 赛项组别 |
| 中职组 | 高职组 |
| □学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 | ☑学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 |
| 模块数量 |  |
| 模块序号 | 技能竞赛内容 | 技术技能要点 | 专业知识能力要求 | 对应核心课程 | 权重占比 （%） | 竞赛时间 （min） | 评分方法 |
| 模块1 | 生产安全应急理论知识检测 | 应急安全法律法规、安全管理、现场急救、防火防爆、化工安全、矿山安全等知识。 | 熟悉应急安全法律法规； 具有应急安全管理理念； 具有一定的事故预防和应急救援基本专业知识。 | 安全管理、应急救援技术、化工安全生产技术、防火与防爆技术、应急风险评估、 矿井智能通风与安全等 | 20 | 50 | 机考评分 |
| 模块2 | 生产事故防控能力考评 | 生产事故危险源辨识与隐患排查能力； 生产事故预防能力； 生产事故应急救援方案设计。 | 具有生产事故危险源辨识与隐患排查能力； 具有生产事故预防能力； 具有生产事故应急救援方案设计能力。 | 安全管理、安全评价技术、防火与防爆技术、化工安全与环保、化工应急管理等 | 30 | 200 | 机考评分 |
| 模块3 | 典型生产事故应急救援实践操作 | 接警与应急准备； 火灾事故应急救援； 建筑坍塌是国际应急救援； 有限空间中毒事故应急救援。 | 具有闻警出动和应急准备能力； 具有火灾事故应急救援能力； 具有建筑坍塌事故应急救援能力； 具有有限空间中毒事故应急救援能力。 | 火灾救援技术、应急救援技术、建筑坍塌救援技术、危险化学品事故救援技术、火灾扑救安全与救护 | 50 | 150 | 过程评分 |

（注：评分方法分为机考评分、过程评分和结果评分三类，可选填）

## 表5  模块2任务分解

| 模块序号 | 模块2 | 对应赛项编号 | GZ005 |
| --- | --- | --- | --- |
| 模块名称 | 生产事故防控能力考评 | 子任务数量 | 3 |
| 竞赛时间 | 总时间200分钟 |
| 任务描述 | 生产事故危险源辨识与隐患排查、八大高危作业安全监护、生产事故应急救援方案设计 |
| 职业要素 | (基本专业素养 (专业实践技能 协调协作能力 持续发展能力 |
| 具体任务要求 | 子任务序号 | 任务要求 | 操作过程 | 考核点 | 评价标准 |
|  | 子任务2-1 | 生产事故危险源辨识与隐患排查 | 1.风险分级管控（4选3）： （1）加油站场景 （2）危险化学品仓库场景 （3）基坑工程场景 （4）冲压车间场景； 2.生产现场隐患排查（行业3选1，行业内3选1）： （1）化工行业 a.管道施工隐患排查 b.仓储区隐患排查 c.罐区隐患排查； （2）机械加工行业 a.冲压车间隐患排查 b.喷涂车间隐患排查 c.加工车间隐患排查； （3）建筑施工行业 a.建筑二次结构隐患排查 b.主体结构隐患排查 c.基坑工程隐患排查； 3.特殊作业现场隐患排查（8选1）： （1）高处作业隐患排查 （2）受限空间作业隐患排查 （3）动火作业隐患排查 （4）临时用电作业隐患排查 （5）盲板抽堵作业隐患排查 （6）吊装作业隐患排查 （7）动土作业隐患排查 （8）断路作业隐患排查； 4.公共场所隐患排查（3选1）： （1）加油站隐患排查 （2）社区隐患排查 （3）学校隐患排查； 5.隐患台账处理。 | 风险分级管控与隐患排查能力 | 总分10分，详情见表6 |
|  | 子任务2-2 | 生产事故预防能力考评 | 在虚拟3D场景中选择下列八大作业中的一个作业进行安全监护 1.动火作业安全监护 2.受限空间作业安全监护 3.高处作业安全监护 4.盲板抽堵作业安全监护 5.吊装作业安全监护 6.临时用电作业安全监护 7.动土作业安全监护 8.断路作业安全监护作业的安全监护 | 1.动火作业安全监护相关知识； 2.受限空间作业安全监护相关知识； 3.高处作业安全监护相关知识； 4.盲板抽堵作业安全监护相关知识； 5.吊装作业安全监护相关知识； 6.临时用电作业安全监护相关知识； 7.动土作业安全监护相关知识； 8.断路作业安全监护作业的安全监护相关知识。 | 总分10分，详情见表6 |
|  | 子任务2-3 | 生产事故应急救援方案设计 | 1.依据现场抽签确定的图纸、文字标准及误差要求，完成应急救援地形的编辑任务； 2.在完成地形编辑后，按照提示模拟摆放事故、伤员位置； 3.并根据设计的应急救援基地，确定应急救援路线； 4.救援灾情分析包括灾害类型判断、灾害地点、灾情波及范围、被困人员数量、灾情发展趋势预测； 5.救援措施设计包括救援任务、救援路线规划、救援顺序、救援拟采取的方法、救援保障。 | 1.应急救援地形的编辑任务完成情况； 2.按照提示模拟摆放事故、伤员位置等完成情况； 3.能够根据设计的应急救援基地确定应急救援路线； 4.能够正确进行救援灾情分析； 5.能够合理设计救援措施。 | 总分10分，详情见表6 |
| 赛项技术规范 | 涉及专业教学要求 | 《高等职业学校安全技术与管理专业教学标准》《高等职业学校应急救援技术专业教学标准》《高等职业学校化工安全技术专业教学标准》《高等职业学校通风技术与安全管理专业教学标准》 |
|  | 遵循国家标准和行业标准 | 1.《中华人民共和国安全生产法》 2.GB18218-2018《危险化学品重大危险源辨识》 3.GB 50160-2008《石油化工企业设计防火标准》(2018年版) 4.GB 2894-2008《安全标志及其使用导则》 5.GB 30871-2022《危险化学品企业特殊作业安全规范》 6.GB 50058-2014《爆炸危险环境电力装置设计规范》 7.《应急救援员国家职业技能标准（2019年版）》 8.AQ 1008-2007《矿山救护规程》 9.《煤矿安全规程》2022 其他相关法律法规、国家标准、行业标准等 |
| 赛项赛场准备 | 整个赛场面积不小于100㎡；配备能容纳45台相同配置的台式电脑机房不少于2个，每个机房内配有裁判用电脑、打印机等竞赛评判工具。机房周边设有卫生间等，有紧急疏散通道，并在赛场周围设置隔离带；竞赛机房内竞赛用电脑摆放合理，竞赛工位相对独立，确保选手独立开展竞赛，不受外界影响；建议能够同时满足至少60人以上同时在线登录；赛场环境中存在人员密集、车流人流交错的区域，除了设置齐全的指示标志外，须增加引导人员，并开辟紧急通道。 |
| 注意事项 | 4人操作，协同作业，减少操作卡顿，系统死机等异常情况发生 |

## 表5  模块3任务分解

| 模块序号 | 模块3 | 对应赛项编号 | GZ005 |
| --- | --- | --- | --- |
| 模块名称 | 典型生产事故应急救援实践操作 | 子任务数量 | 4 |
| 竞赛时间 | 总时间150分钟 |
| 任务描述 | 接警与准备、火灾事故应急救援、受限空间中毒事故应急救援、建筑坍塌事故应急救援 |
| 职业要素 | 基本专业素养 (专业实践技能 协调协作能力 持续发展能力 |
| 具体任务要求 | 子任务序号 | 任务要求 | 操作过程 | 考核点 | 评价标准 |
|  | 子任务3-1 | 接警与准备 | 救援中心接到事故报警，救援小队进行救援前的准备工作 1.闻警出动 2.应急救援准备 | 1.接警集合 2.向应急救援指挥中心汇报 3.进入灾区装备检查 4.仪器检查 5.正压氧气呼吸器的佩戴 6.正压氧气呼吸器自检内容和程序 7.互检 8.撤出灾区装备齐全 | 总分7分，详情见表6 |
|  | 子任务3-2 | 火灾事故应急救援 | 采用虚实结合方式，火灾场景采用3D虚拟技术某一火灾初期事故场景，要求团队依据不同的火灾生产事故场景进行灭火处理。 1.常见火灾处置。 2.复杂火区气样采集与火灾爆炸风险分析 | 1.常见火灾处置的过程和结果； 2.复杂火区气样采集 3.火灾爆炸风险分析； | 总分10分，详情见表6 |
|  | 子任务3-3 | 受限空间中毒事故应急救援 | 1.接受应急救援任务 2.指挥应急救援 3.确认现场环境安全 4.三脚架的检查与搭设 5.防护用品穿戴 6.通风及气体检测 7.进入受限空间实施应急救援 8.现场整理 9.撤离申请表的填写 | 有限空间事故救援的相关知识。 | 总分13分，详情见表6 |
|  | 子任务3-4 | 建筑坍塌事故应急救援 | 本事故模拟生产经营过程中出现的建筑坍塌事故灾害现场，要求救援人员使用生命探测仪进行全面侦查探测坍塌区域，营救伤员脱离危险区域，进行现场心肺复苏、骨折固定、伤员搬运等技术操作，完成后将生命体征信号及现场情况及时完成上报指挥部。 | 1.坍塌区域生命探测标注，包括大区域探测和小区域探测 2.坍塌区域遇险人员抢救，包括 伤员转移、现场心肺复苏、伤员止血、创伤包扎、伤员骨折固定 | 总分20分，详情见表6 |
| 赛项技术规范 | 涉及专业教学要求 | 《高等职业学校安全技术与管理专业教学标准》《高等职业学校应急救援技术专业教学标准》《高等职业学校化工安全技术专业教学标准》《高等职业学校通风技术与安全管理专业教学标准》 |
|  | 遵循国家标准和行业标准 | 《消防应急救援 作业规程》GB/T 29179-2012 《消防应急救援 技术训练指南》GB/T 29175-2012 《消防应急救援 装备配备指南》GB/T 29178-2012 《消防应急救援通则》GB/T 29176-2012 《消防员现场紧急救护指南》XF/T 968-2011 《应急救援员国家职业技能标准（2019年版）》 《矿山救护规程》AQ 1008-2007 |
| 赛项赛场准备 | 配备8套（6套使用2套备用）应急救援实践操作考评装置，具备以声光电气等形式模拟火灾事故、受限空间中毒事故、建筑坍塌事故等典型生产事故应急救援的真实场景，具备应急救援实践操作功能。 |
| 注意事项 | 4人操作，协同作业。 |

# 类型三

## 表6   任务2-1生产事故危险源辨识与隐患排查  考评任务分解表

| 赛项名称 | 生产事故应急救援 | 英语名称 | Emergency rescue for production accidents |
| --- | --- | --- | --- |
| 赛项编号 | GZ005 | 归属产业 | 制造业 |
| 任务名称 | 危险源辨识与隐患排查 |
| 赛项组别 |
| 中职组 | 高职组 |
| □学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 | ☑学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 |
| 竞赛时间 | 总时间60分钟，其中准备5分钟、实施50分钟、评价5分钟 |
| 任务描述 | 以安全管理人员的角度，进行现场危险源辨识和隐患排查，对作业风险进行分级管控，根据安全检查表进行隐患排查，对发现的安全隐患进行上报与处置 |
| 对应产业 | 制造业 |
| 对应岗位 | 安全管理人员、安全技术人员、应急救援人员 |
| 岗位核心能力 | 1.熟悉国家有关安全生产的法律、法规、规章、规程和国家标准、行业标准。 2.建立、健全安全生产责任制。 3.熟悉本行业的安全生产知识。 4.具备企业管理能力。 5.具备事故应急救援和调查处理的知识。 6.按要求参加各种安全大检查以及其他有关安全生产的工作，保障生产经营单位安全生产，防止和减少各类生产安全事故的发生。 7.必须经过有关主管部门组织的安全生产知识和管理能力的考核合格后，方可任职。 8.事故应急救援和调查处理的能力。 |
| 岗位职务任务书 | 任务名称 | 任务要求 | 操作过程 | 考核点 | 评价标准 |
|  | 危险源辨识 | 危险源辨识 | 从加油站、危险化学品仓库、基坑工程、冲压车间三维场景中抽取1个请辨识场景内的风险点，分析其中的能量源、能量载体，判断可能造成的事故类型。 | 辨识指定区域内的风险点；根据风险点的信息，按照《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-1986）中的20种事故类别的标准名称填写风险点对应的可能事故类型 | 危险源辨识（0.45分） 技术平台随机抽取场景，选手查阅平台给出的参考资料，并在三维虚拟场景中进行漫游，确认场景中危险源状态，并按照题目一一作答，完成危险源辨识工作。 危险源辨识（0.45分） 辨识指定区域内的风险点；根据风险点的信息，按照《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-1986）中的20种事故类别的标准名称填写风险点对应的可能事故类型，错填或未填，每组扣0.15分，扣完为止； |
|  |  | 重大危险源辨识 | 请根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218）的要求，辨识场景内是否存在重大危险源，若存在请确定该重大危险源的级别。 | ①了解重大危险源辨识相关标准； ②掌握对重大危险源进行分级的技能。 | 重大危险源辨识（0.3分）据场景信息及生产资料文件，填写“危险源”，及对应的“实际存在量”、“是否是重大危险源”、“重大危险源等级”，错填或未填，每空扣0.1分，扣完为止。 |
|  |  | 制定《设备设施清单》 | 请结合给出的《安全检查表》，列出场景内的《设备设施清单》。 | 制定《设备设施清单》 ①具备查阅《安全检查表》等安全技术资料的能力； ②掌握《设备设施清单》制定的方法。 | 制定《设备设施清单》（0.15分）结合给定的《安全检查表》，按照给定的表格内容，填写“类别”、“所在位置”、“所属单位”、“是否是特种设备”，每空0.05分，错填或未填均扣分；本题配分0.15分，扣完为止。 |
|  |  | 编制《安全检查表分析（SCL+LEC/SCL+LS ）评价记录》 | 依据《设备设施清单》，按功能或结构划分为若干危险源，对照安全检查表，结合作业条件预先危险分析评价法，进行分析记录，并编制完成以下《安全检查表分析（SCL+LEC/SCL+LS）评价记录》。 | 编制《安全检查表分析（SCL+LEC/SCL+LS）评价记录》 ①具备根据检查标准对检查项目潜在风险进行分析的能力； ②具备运用SCL+LEC/SCL+LS分析法对设备设施存在的风险进行分析的能力。 | 编制《安全检查表分析（SCL+LEC/SCL+LS ）评价记录》（0.9分） 根据已知的“风险点”、“检查项目”、“检查标准”，在场景中漫游，结合有关生产资料，将“潜在风险及主要危害后果”、“现有控制措施”两列中的空白内容补充完整；然后采用作业条件预先危险性分析评价法（LEC）或风险矩阵法（LS）对风险点进行分析，并逐行逐列填入对应的数值，计算得到相应的风险等级数值，并根据风险等级数值判定对应的风险级别，每空0.15分，错填或未填均扣分；本题配分0.9分，扣完为止。 |
|  |  | 编制《工作危害分析（JHA+LEC/JHA+LS ）评价记录》 | 请采用《作业危害分析法（JHA）》对作业进行风险分析，并编制完成《工作危害分析（JHA+LS）评价记录》，作业可在生产资料库中查阅。 | 编制《工作危害分析（JHA+LS）评价记录》 ①具备根据生产资料进行风险点辨识的能力； ②具备运用JHA+LEC分析法对生产活动进行分析的能力。 | 编制《工作危害分析（JHA+LEC/JHA+LS ）评价记录》（0.9分） 根据已知的“作业步骤”、“危险源或潜在事件”，在场景中漫游，结合有关生产资料，填写对应的 “主要后果”，补充“现有控制措施”中的空白内容，采用作业条件预先危险性分析评价法（LEC）或风险矩阵法（LS）对风险点进行分析，并逐行逐列填入对应的数值，计算得到相应的风险等级数值，并根据风险等级数值判定对应的风险级别，每空0.15分，错填或未填均扣分；本题配分0.9分，扣完为止。 ⑥编制《设备设施风险分级管控清单》（0.45分） |
|  |  | 编制《设备设施风险分级管控清单》 | 根据上述分析，编制《设备设施风险分级管控清单》。 | 编制《设备设施风险分级管控清单》 ①具备对风险的危害后果进行分析的能力； ②具备制定管控措施的能力； ③具备设置管控级别及责任人的能力。 | 编制《设备设施风险分级管控清单》（0.45分） 按照《安全检查表分析（SCL+LEC/SCL+LS）评价记录》中的内容，结合生产资料相关文件，从公司级、部门级、车间级、班组级、岗位级中选择对应的“管控级别”，填写对应的“管控责任人”，需具体到人名，且两项需保持逻辑对应，每组“管控级别”与“管控责任人”，0.12分，错填或未填均扣分；本题配分0.45分，扣完为止。 |
|  |  | 编制《作业活动风险分级控制清单》 | 根据上述分析，编制《作业活动风险分级控制清单》。 | 编制《作业活动风险分级控制清单》 ①具备对风险的危害后果进行分析的能力； ②具备制定管控措施的能力； ③具备设置管控级别及责任人的能力。 | 编制《作业活动风险分级控制清单》。（0.45分） 从按照《工作危害分析（JHA+LEC/JHA+LS）评价记录》中的内容，结合生产资料相关文件，从公司级、部门级、车间级、班组级、岗位级中选择对应的“管控级别”，填写对应的“管控责任人”，需具体到人名，且两项需保持逻辑对应，每组“管控级别”与“管控责任人”0.12分，错填或未填均扣分；本题配分0.45分，扣完为止。 |
|  |  | 根据给定的风险判定指标绘制岗位作业风险比较图 | 请根据场景对应布局平面示意图及相关信息，进行风险四色图绘制 | 进行风险四色图绘制 具备根据管控措施、可能产生的后果计算风险等级并绘制四色图的能力。 | 根据给定的风险判定指标绘制岗位作业风险比较图（0.15分） 根据企业相关生产资料，结合给定的风险判定指标，填写题目中的几种作业风险等级数值，系统按照风险等级从高到低排序完成岗位作业风险比较图；每个作业活动对应的风险等级数值为0.03分，错填或未填均扣分，本题配分0.15分，扣完为止。 |
|  |  | 查找岗位风险管控应知应会卡中的错误 | 请查找以下岗位风险管控应知应会卡中的错误。 | 查找岗位风险管控应知应会卡中的错误 具备分析岗位风险并制定预防处置措施的能力。 | 查找岗位风险管控应知应会卡中的错误。（0.25分） 查找给定的岗位风险管控应知应会卡中的5处错误，每处0.05分，找错或未找到均扣分，本题配分0.25分，扣完为止。 |
|  | 生产现场隐患排查 | 检查现场安全防护 | 需要根据现场情况，选择穿戴适用的安全防护用品选择并穿戴适用的安全防护用品并进行自动检测； | 根据现场情况，选择穿戴适用的安全防护用品选择并穿戴适用的安全防护用品，在图像识别平台进行自动识别检测。 | 检查现场安全防护（0.3分） 根据场景任务描述，选择相应的安全防护用品，每错一项扣0.15分，扣完为止。 |
|  |  | 隐患排查 | 使用操作终端在计算机上的三维虚拟场景进行漫游，依据检查条目内容进行隐患排查，并直接对发现的隐患进行登记录入： ①根据检查表信息进行虚拟场景安全检查； ②判断25项检查项是否存在安全隐患； ③将发现的安全隐患信息进行填表上报； | 根据安全检查表条目内容，在下述三维场景中进行检查： （行业三选一，行业内3选1）： 1)化工行业 a.管道施工隐患排查：1)吊装作业时，指挥人员应佩戴明显的标志。 2)当起重臂吊钩或吊物下面有人不得进行起重操作。3)吊物捆绑、紧固、吊挂不牢，吊挂不平衡而可能滑动不得进行起吊。4)警戒区域及吊装现场应设置安全警戒标志。5)停工和休息时，不得将吊物、吊笼、吊具和吊索掉在空中。6)起重指挥人员应佩戴安全帽。7)构件摆放应稳固，构件立方应采取防止倾倒措施。8)钢丝绳损伤达到报废标准等情况下严禁起吊操作。9)任何人不得随同被吊物件升降，不得随同起重机械升降。10)配电箱中导线的进线口和出线口应设在箱体的下底面。11)在开关箱、配电箱、配电盘前方1m远处的地面上，用黄色油漆或黄色警戒线做警示。12)照明灯应符合防爆、防水要求。13)地面走线埋地深度不应小于0.7m。14)电缆绑扎线应采用绝缘线。15)电焊机等电气设备15m范围内，不应存放易燃、易爆、腐蚀性等危险物品。16)配电箱内电缆区分线色，A相线用黄色、B相线用绿色、C相线用红色、N工作零线用淡蓝色，PE保护零线用绿/黄双色。17)地面走线横跨道路，应加设防护套管。18)动火作业前，应检查动火工器具本质安全程度，保证安全可靠。19)对于用火点周围有可能泄露易燃、可燃物料的设备，应采取有效的空间隔离。20)乙炔瓶应直立放置。21)氧气瓶与乙炔瓶间距不应小于5米。22)氧气瓶与乙炔瓶距离动火作业地点不应小于10米。23)氧气瓶不得在烈日下暴晒。 手持电动工具外观完好，标牌清晰、护罩齐全。24)动火作业应配备足够适用的消防器材。25)对于用火点周围有可能泄露易燃、可燃物料的设备，应采取有效的空间隔离。26)使用便携式可燃气体检测仪时，检测设备应经标准气体样品标定合格。27)使用手持电动工具时，应穿戴绝缘防护用品，应对眼睛进行适当的保护。28)现场未设置或者缺少禁止、警告、指令、提示等安全标志。29)氧气、乙炔气管道老化、皲裂。30)作业人员衣服穿着整齐。 31)现场临时用电配电盘、箱完好无破损。32)处于甲、乙类区域的动火作业，地面如有地沟，距用火点15m以内的，应采取封盖等措施。33)动火作业应有专人监护。34)特种作业人员必须取得相应的上岗作业资格证。 b.仓储区隐患排查: 1)储存氧化剂、易燃易爆物质的库房，应采用易于清洗，撞击或摩擦时不产生火花的地面;2)仓库的安全出口，严禁堆放物品;3)仓库的疏散门应采用向疏散方向开启的平开门;4)出口标志一般应设在安全出口的上部，严禁安装在可移动的门、窗上;5)疏散指示标志（灯）一般设在疏散走道的墙面上，标志的上边缘距地面高度应不大于1.0m（一般情况0.5~1.0m为宜，疏散光流灯中心距地0.3~0.5m为宜）;6)化学危险品贮存区域内疏散指示标志，应符合安全要求;7)化学危险品贮存区域内火灾事故照明应符合安全要求;8)消防设施、器材和消防安全标志保持完好有效;9)消防设施、器材和消防安全标志保持完好有效;10)消防设施、器材和消防安全标志保持完好有效;11)消防设施、器材和消防安全标志保持完好有效;12)灭火器、消防栓配置应符合GB 50140的相关规定;13)手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上，其顶部离地面高度不应大于1.50m；底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器箱不应上锁;14)灭火器材应摆放在明显和便于取用的地方，周围不准堆放物品和杂物;15)消防栓阀门转动灵活，无泄漏,水压正常,消防带、消防枪头数量符合要求;16)消防箱内水枪是否齐备、无破损、无堵塞，是否可以随时使用；水带有无破损、堵塞、发黑、发霉现象。 17)化学危险品贮存区域内灯具应符合安全要求;18)库房内不准设置移动式照明灯具;19)防爆电气设备的级别和组别不应低于该爆炸气体环境内爆炸性气体混合物的级别和组别;20)多个标志牌在一起设置时，应按警告、禁止、指令、提示类型的顺序，先左后右、先上后下地排列;21)标志牌不应设在门、窗。架等可移动的物体上，以免标志随母体物体相应移动，影响认读;22)安全标志牌应设在与安全有关的醒目位置;23)标牌前不得放置妨碍认读的障碍物;24)库区内禁止烟火，并设有明显标识;25)桶装仓库门洞处设筑漫坡，高度为150-300毫米 ;26)门窗向外开启;27)进入甲、乙类物品库房的叉车必须是防爆型的;28)各种机动车辆装卸物品后，不准在库区、库房、货场内停放和修理;29)叉车的刹车、转向、灯光、喇叭和后视镜等功能齐全、可靠;30)检测比空气重的可燃气体或有毒气体时，探测器的安装高度宜距地坪（或楼地板）0.3~0.6m;31)释放源处于封闭式厂房或局部通风不良的半敞开厂房内，可燃气体探测器距其所覆盖范围内的任一释放源的水平距离不宜大于5m;32)电动机及启动装置的外壳均应接地，接地点应明显，不应用电缆套管代替接地装置;33)生产区不应种植含油脂多的树木，厂区的绿化不应妨碍消防操作;34)企业应编制操作规程,并发放到相关岗位;35)仓库内设物料危险告知牌，标明物理、化学特性、危害程度、应急处置措施和方法;36)针对可能发生的事故类型，按照规定配备足够的应急救援器材、消防设施及器材；37)仓库场所应划线标明库房的墙距、垛距、主要通道、货物固定位置等，并按标准要求设置必要的防火安全标志;38)照明灯具下方不准堆放物品，其垂直下方与储存物品水平间距不得小于0.5米;39)库房内堆放物品应满足以下要求：物品堆垛与堆垛之间的距离不小于1m;40)甲、乙类物品库房内不准设办公室、休息室;41)静电危险场所要使用防爆型静电消除器;42)人体静电消除仪应接地牢靠;43)装卸甲、乙类物品时，操作人员不得穿戴易产生静电的工作服、帽和使用易产生火花的工具;44)防火墙上不应开设门、窗、洞口，确需开设时，应设置不可开启或火灾时能自动关闭的甲级防火门、窗;45)库区内不得搭建临时建筑和构筑物。 c.罐区隐患排查；1)储罐罐顶上经常走人的地方，应设防滑踏步和护栏，测量孔应设测量平台。2)管道穿越防火堤处应采用不燃烧材料严密填实。3)防火堤高度大于1.2米时踏步应设置防护栏。4)管道之间应采用焊接连接。5)钢储罐必须做防雷接地，接地点不应少于2处。6)抗震设防烈度为6~9度的常压立式圆筒型钢制储罐主要进出口管线的金属软管和波纹补偿器的选用和安装应执行SY/T4073-94有关规定。7)电线线路做套管保护。8)保护套管做接地。9)选用材质符合要求，管线无泄漏、无锈蚀。10)本体表面无裂缝，无严重锈蚀，防腐良好。11) 基座稳固无裂缝、无下沉。12)温度表表体整洁无污染。13) 储罐区压力储罐应选择符合测量范围要求的压力传感器。14)液位计示数显示准确。15)阀门灵敏可靠无泄漏，选用材质符合要求。16)防火堤选用材质、高度、厚度、耐火等级符合要求，无裂纹、孔洞。17)接闪器无锈蚀。18)断接卡无锈蚀，设置高度符合要求。19)接地线应无破损锈蚀 20)消防设施、器材和消防安全标志保持完好有效。21)消防设施、器材和消防安全标志保持完好有效。22)消防设施、器材和消防安全标志保持完好有效。23)检测比空气重的可燃气体或有毒气体时，探测器的安装高度宜距地坪（或楼地板）0.3~0.6m。24)电动机及启动装置的外壳均应接地，接地点应明显，不应用电缆套管代替接地装置。25)台面板周围的踢脚挡板高度不小于100mm。26)不同材质的支架与管道间设置橡胶垫片。27)静电危险场所要使用防爆型静电消除器。28)油罐的上罐扶梯入口与采样口处应设人体静电消除装置。29)多个标志牌在一起设置时，应按警告、禁止、指令、提示类型的顺序，先左后右、先上后下地排列。30)小于等于1000m³的固定顶立式储罐间距不少于两罐中较大储罐半径的0.75倍 31)排水沟内不应有杂物。32)消防管线应涂红色。33)相邻储罐组防火堤外堤脚线之间应有消防道路或留有宽度不小于7m 的消防空地。34)过滤器做接地保护。35)过滤器螺栓齐全。36)防火堤外张贴物料危险告知牌，标明物理、化学特性、危害程度、应急处置措施和方法。37)防火堤外张贴物料危险告知牌，标明物理、化学特性、危害程度、应急处置措施和方法。38)储罐顶部应设置风向标，风向标应完好。 2)机械加工行业 a.冲压车间隐患排查：1)地面坑、坎应该设置盖板或护栏。 2)工件、材料等应堆放整齐、平稳可靠，不得超过2m高度。 3)安全标志应完整、清晰、齐全。 4)车间照明灯具应完好。 5)消防栓不得被任何物品遮挡。 6)灭火器配置应符合GB 50140的相关规定，且消防设施、设备完好。 7)消防箱内水枪必须齐备、无破损、无堵塞，以便随时使用；水带无破损、堵塞、发黑、发霉现象。 8)消防器材应该进行“四定”管理。 9)应急照明灯具应完好。 10)起重机大梁无变形；端部警示色带明显；额定重量标识明显。 11)起重机上有吊载物品时不得离开工位。 12)起重机吊钩无明显缺陷、裂缝。 13)起重机防脱钩器应完好。 14)起重机自身重量标识和最大起重量标识应完好、清晰。 15)起重机行车停在一侧空地上并使吊钩离地2m以上，悬臂吊升至警戒线上方。 16)起重机起吊时必须在垂直位起吊，禁止斜拉斜吊。 17)叉车司机应正确使用叉车配备的安全带。 18)叉车司机应持相关证件上岗。 19)叉车起步时应缓慢平稳，行驶时应降下门架。 20)叉车在生产车间区域内的行驶速度不得超过5km/h，必须低速安全行驶。 21)叉车运送空托盘（木拍）时，每次应小于12块。 22)叉车停车后，不得让发动机空转而无人看管。 23)当叉车载物高度阻挡驾驶员视线时，应后退低速行驶，倒车行驶时应看向后方。 24)配电箱线路无凌乱、蓬松、裸露、接触不良等现象。 25)离焊接点5ｍ内及下方不得有易燃物品，10ｍ内不得有乙炔发生器或氧气瓶。 b.喷涂车间隐患排查：1)通道破损时未设置安全警示牌;2)消防水带不能正常使用;3)消防箱内放置杂物;4)灭火器压力表显示压力不足;5)灭火器压力表显示压力不足;6)灭火器没有人员定期检查;7)应急照明灯插头没插;8)PE线未连接，箱门未上锁;9)配电柜中有遗留工具;10)线路接触不良;11)喷漆人员未穿戴防护服;12)喷漆人员未佩戴防护手套;13)喷漆房电气设备未使用防爆灯具开关;14)喷漆房安全门向内打开;15)喷漆房地面有大量油漆残留;16)储气罐严重锈蚀;17)储气罐上有杂物;18)储气罐压力过高，且安全阀无法工作;19)空气压缩机漏气;20)空气压缩机漏油;21)调漆室工作时抽风机没有启动;22)调漆人员未佩戴防静电手套;23)调漆间标识设置错误;24)废油漆桶直接堆存在调漆室内;25)调漆室内放置有打火机;26)调漆室放置非防爆对讲机;27)未穿戴喷砂手套;28)喷砂房气路漏气;29)储气罐表皮脱落;30)储气罐上有杂物;31)压力表未张贴年检合格证;32)安全阀未悬挂年检合格证;33)空气压缩机漏气;34)空气压缩机漏油;35)喷砂作业时有人员调整设备;36)管材下没有设置枕木;37)没有设置楔垫;38)楔垫材质不符合要求;39)管材存放区标牌内容缺失;40)喷漆房危险告知牌内容缺失;41)垛与垛间距小于1.5m;42)储气罐漏气。 c.加工车间隐患排查: 1)地面坑、坎是否设置盖板或护栏。2)工件临时占用通道是否设置警示牌。3)作业场所的原材料、半成品、成品、废品及工具墙应进行定置管理、摆放整齐、平稳可靠。4)工件材料不能直接堆垛在地面上。5)各类工位器具，专用工、模、夹具存放应牢固可靠、符合安全要求。6)安全告示牌是否完整清晰，灭火器使用方法有否设置清晰，安全标志是否完整、清晰。7)顶棚通风设施是否完好。8)消防通道是否被堵塞占用。9)安全疏散通道、安全出口是否通畅。10)通向灭火器和消防栓/带的通道是否畅通无阻，消防器材、设施周围是否被堵塞占用。11)灭火器、消防栓等使用说明是否清晰完整。12)消防箱内水枪是否齐备、无破损、无堵塞，是否可以随时使用。13)水带有无破损、堵塞、发黑、发霉现象。14)消防器材是否进行“四定”管理。15)应急照明灯具是否完好。16)配电箱1米范围内不应有物品遮挡。17)配电箱金属外壳与PE线可靠连接，箱门未被随意开启。18)配电箱内无纱布铁屑或其他杂物、积水等。19)线路无凌乱、蓬松、裸露、接触不良等现象。20)电源线架空2m以上敷设，若沿地面敷设应穿钢管保护。21)操作前要紧身防护服，袖口扣紧，上衣下摆不能敞开，严禁戴手套，不得在开动的机床旁穿、脱换衣服，或围布于身上，防止机器绞伤。必须戴好安全帽，辫子应放入帽内，不得穿裙子、拖鞋。要戴好防护镜，以防铁屑飞溅伤眼。 22)机床运转时，不准测量工件，不准用手去刹转动的卡盘；用砂纸时，应放在锉刀上，严禁戴手套用砂纸操作，磨破的砂纸不准使用。23)用锉刀打光工件，必须右手在前，左手在后，应将刀架退至安全位置，不准使用无柄锉刀。24)车床工作时间离开必须停机断电。25)调整刀具所用工具不能放置在机床内。26)严禁用手触摸机床的旋转部分，严禁在车床运转中隔着车床传送物件。装卸工件，安装刀具，加油以及打扫切屑，均应停车进行。清除铁屑应用刷子或钩子，禁止用手清理。27)加工的工件不宜过长，切削长轴类须使用中心架，防止工件弯曲变形伤人。28)工作中严禁带手套，不得穿拖鞋操作，要戴帽子和眼镜作业。29)机床变速必须停车进行，设备开动后操作者不得离开或托人代管，因故要离开时必须停车并切断电源。30)工件必须正确牢固的装卡在工作台上，钻小件时应用工具夹持防止被加工件带起旋转，不准用手拿。31)选择适合要求的钻头进行装夹固紧，将待钻孔的工件提上钻床工作台，待钻孔中心与夹头中心对准、校正、固紧。32)禁止用纱布或手擦拭及用嘴吹来清理铁屑。33)工作时要保持工作台干净无杂物。34)工件夹紧要牢固、对准，工作中不应松动，工作前需检查镗床各部件是否完好。35)不得穿拖鞋、裙子进行镗床操作，需戴好护目镜。36)设备检修时需停机断电 确保镗床周围环境无积水，积油等与作业无关的物品。37)机床运转时，切勿将手伸过工作台。38)焊接作业时应穿戴绝缘鞋、手套、工作服、面罩等劳动防护用品。39)焊接作业人员必须经过专业培训，持证上岗（特种作业人员）。40)操作砂轮机时不得佩戴手套，需佩戴护目镜，不穿裙子，上衣下摆不能敞开 砂轮机无人使用时需停机断电。41) 操作砂轮机时需站在砂轮侧面进行操作。 3)建筑施工行业 a.建筑二次结构隐患排查:1)现场安全员的安全生产考核合格证书超出有效期;2)现场安全员未通过安全生产考核;3)特种作业证类别错误;4)作业人员的特种作业证超出有效期限;5)高处作业人员未按规定佩戴安全帽;6)高处作业人员未按规定佩戴安全带;7)高处作业人员的安全带未挂在专用安全绳上;8)高处作业吊篮内有三名作业人员;9)同一垂直方向上交叉作业未设置防护层;10)高处作业下方有其他人员活动;11)高处作业下方未设置警戒线;12)高处作业未设置安全警示牌;13)无人员作业时吊篮停放在半空中;14)吊篮工作钢丝绳开裂;15)吊篮安全绳打结;16)吊篮未安装限位器;17)监护人员未佩戴明显的监护标志;18)物料提升机缺少安全门;19)物料提升机防护网破损;20)现场违规使用物料提升机载人;21)施工现场只有一个出入口;22)出入口摆放梯子、纸箱等杂物，造成堵塞;23)出入口未设置五牌一图;24)出入口的五牌一图损坏 现场未设置洗车台;25)现场未设置消防器材;26)消防器材处堆放纸箱等杂物;27)现场未设置分配电箱;28)总配电箱未设置门锁;29)总配电箱未设置防护棚;30)开关箱距分配电箱35m;31)开关箱中心距离地面1.2m;32)总配电箱内存在杂物;33)建筑物通道口未设置防护棚;34)建筑物通道口防护棚两侧未封闭;35)建筑物内的洞口未设置防护措施;36)建筑物内的洞口未设置当心坠落的安全标识;37)电梯口未设置防护栏杆;38)电梯井防护未设置安全标识;39)电梯井内未设置安全平网;40)楼梯旁缺少防护栏杆;41)楼面临边防护不完整;42)移动式脚手架缺少防护栏杆;43)移动式脚手架缺少爬梯;44)移动式脚手架平台上的铺板铺设不严密;45)移动式脚手架上违规使用凳子垫高。 b.主体结构隐患排查：1)工现场大门与场外道路相接段的地面及主干道未形成环形贯通且未设置调车场地;2)进入施工区的通道未设置门禁和考勤设备;3)施工生产区域未实行封闭管理，主要进出口处未设明显的施工警示标志;4)脚手架横向扫地杆处于纵向扫地杆的上部;5)两根相邻纵向水平杆的接头设在同步内;6)洞口未设置防护栏杆及警示标识;7)施工升降机基础周边5米以内，堆放易燃易爆物品及其他杂物;8)安全通道在安全通道防护棚进口处未张挂安全警示标志牌和安全宣传标语;9)扫地杆高度大于200mm;10)满堂脚手架中间步立杆采用旋转扣件连接;11)横向水平杆伸出扣件边缘的距离小于100mm;12)一横向杆件有明显变形;13)脚手架底层步距为3m;14)纵向水平杆设置在了立杆外侧;15)一根纵向水平杆单根杆长度小于3跨;16)一根纵向水平杆搭接长度为0.5m;17)脚手板未铺满、铺实;18)物料提升机外侧未封闭;19)卸料钢平台上部拉结点设置在脚手架上;20)电梯井口未设置安全平网;21)拆下的模板杂乱堆置在现场;22)塔吊起重臂起落或回转半径内有障碍物;23)塔吊未设置可靠的接地装置;24)木工棚未配备消防器材，未设置明显防火标志;25)木工棚内工人吸烟;26)圆盘锯没有防护罩;27)木工机械安装倒顺开关;28)电焊机未接地;29)堆放钢筋时下面未垫方木;30)分配电箱与开关箱的距离32m，过远;31)现场未设置消防器材;32)配电箱箱体未设置防护棚和门锁;33)配电箱内放置杂物;34)施工现场室外电缆在地面明设;35)施工现场范围内堆放有裸土，未使用850密目网覆盖;36)扣件存在裂纹;37)扣件螺栓滑丝;38)脚手架外侧未挂满密目安全网;39)密目安全网的宽度仅为1m;40)密目安全网上存在破洞;41)密目安全网变形;42)网体连接时未采用网眼连接方式，直接穿过密目安全网绑扎在钢管上;43)工人在脚手架推车;44)脚手架使用过程中工人随意将挡脚板拆除;45)木垫板厚度仅有40mm;46)木垫板跨度小于2跨;47)脚手架四周未设置排水沟;48)一步内未设置拦腰杆;49)两根相邻纵向水平杆的接头设置在同步内;50)剪刀撑跨越4根立杆;51)剪刀撑搭接长度仅有80cm;52)木脚板接头处缺少一根横向水平杆;53)脚手板外伸长仅有120mm。 c.基坑工程隐患排查：1)机械挖土时开挖不均衡，有超挖现象;2)支护结构未达到设计要求的强度提前开挖下层土方;3)基坑开挖过程中未采取防止碰撞支护结构或工程桩的有效措施;4)基坑开挖现场没有专业人员旁站指挥;5)基坑内土方开挖机械的安全距离不符合规范要求;6)基坑内未设置供施工人员上下的专用梯道;7)梯道设置不符合规范要求;8)基坑临边堆载土方不满足安全距离;9) 土方堆载高度过高;10)土方运输时，未注意交通安全;11)土钉间距及角度不满足规范要求;12) 土钉长度不足;13)注浆时，注浆枪头前站人;14)桩孔位置未回填土方或加盖盖板;15)孔口周边未设置护栏;16)基坑边未设防护栏杆;17)基坑边防护栏杆高度过低（0.8m）;18)未在危险处设置红色警示灯;19)基坑防护栏杆未悬挂"禁止翻越""当心坠落"等禁止、警告标志;20)标志牌明显污损;21)基坑边有透水层时未设置泄水孔;22)深基坑施工未实时进行第三方监测;23)三方监测，由本单位人员监测;24)开挖面与锚杆、土钉的高差大于500mm;25)桩工机械未设置安全保护装置;26)司机驾驶室内未张贴安全操作规程;27)桩工机械待用时未收起钻杆;28)降水水位与基坑底面平齐;29)基坑开挖时无排水设施;30)基坑内支撑上的作业人员使用的零部件随意抛落;31)基坑内施工人员的安全距离不符合规范要求;32)东侧开挖过程中，漏出的桩间土形成了孔洞，孔洞的大小超过桩径（桩直径是800mm）;33)未标识可能会影响的地下管线;34)危险性较大的分部分项工程未编制、未审核专项施工方案;35)基坑内有限空间作业时照度不足;36)配电箱内电缆不分线色5条线全部采用黑色;37)电线从箱门位置出;38)配电箱前方1m远地面，未做警戒线;39)外表有多余的开孔，缝隙能进雨水;39)土钉钢管叠放成堆，底部加垫不稳固;40)施工现场作业人员劳动防护服未穿戴完好;41)基坑分层厚度超过2m;42) 违规在支护结构上放置重物;43)挖土机械行走路线上未铺设硬化措施;44)人工拆除时，防护设施设置不完全。 c.基坑工程隐患排查； ） | 隐患排查（1.8分） Ⅰ根据安全检查表条目内容，判断10个检查条目为“符合”条目：每个检查条目分值为0.03分，共0.3分。 判断一个检查条目对应的内容符合检查标准，点击“符合”，视为判断正确，不扣分； 若点击“不符合”，视为判断错误，每个扣0.03分，后续录入的隐患信息无效； 若“符合”、“不符合”均不选，视为未作答，每个扣0.03分。 Ⅱ 根据安全检查表条目内容，逐一排查场景中10处一般隐患，并在隐患录入表格中录入隐患信息。 分值分配： 1）每个一般隐患点分值为0.06分，共0.6分； 2）一个检查条目下包括一个或多个隐患点，检查条目的分值为其包括的所有隐患点的分值总和。 扣分标准： 1）判断一条检查条目下对应的内容不符合标准，点击“不符合”，视为判断正确，不扣分； 2）点击“符合”，扣除检查条目分值； 3）若“符合”、“不符合”均不选，视为未作答，扣除检查条目分值； 4）一个检查条目判断为“不符合”后，应在隐患录入表格中逐级填写隐患位置、隐患对象、隐患描述、隐患等级、整改意见，并进行隐患拍照： i. 隐患位置、隐患对象、隐患描述均判断正确，视为该隐患判断正确，不扣分；再填写隐患等级、整改意见、隐患拍照，每项内容为0.02分，错填或未填均扣分； ii. 隐患位置、隐患对象正确，隐患描述错误，视为该隐患判断错误，扣0.06分，后续填写内容无效； iii. 当一个检查条目包括多个隐患时，应将其包括的隐患全部录入完毕，每少录入一个隐患，扣0.06分； iv. 若隐患对象错误，视为多录，每保存一次，视为多录一个隐患，每多录一个扣0.02分，直至该检查条目分值扣完为止。 Ⅲ 根据安全检查表条目内容，一一排查场景中5处重大隐患，并在隐患录入表格中录入隐患信息。 分值分配： 1）每个重大隐患点分值为0.18分，共0.9分； 2）一个检查条目下包括一个或多个隐患点，检查条目的分值为其包括的所有隐患点的分值总和。 扣分标准： 1）判断一个检查条目下对应的内容不符合标准，点击“不符合”，视为判断正确，不扣分； 2）点击“符合”，扣除检查条目分值； 3）若“符合”、“不符合”均不选，视为未作答，扣除检查条目分值； 4）一个检查条目判断为“不符合”后，应在隐患录入表格中逐级填写隐患位置、隐患对象、隐患描述、隐患等级、整改意见，并进行隐患拍照： i. 隐患位置、隐患对象、隐患描述均判断正确，视为该隐患判断正确，不扣分；再填写隐患等级、整改意见、隐患拍照，其中隐患等级为0.072分，整改意见为0.054分，隐患拍照为0.054分，填对不扣分，错填或未填均扣分； ii. 隐患位置、隐患对象正确，隐患描述错误，视为该隐患判断错误，扣0.18分，后续填写内容无效； iii.当一个检查条目包括多个隐患时，应将其包括的隐患全部录入完毕，每少录入一个隐患，扣0.18分； iv. 若隐患对象错误，视为多录，每保存一次，视为多录一个隐患，每多录一个扣0.018分，直至该检查条目分值扣完为止。 |
|  |  | 隐患台账处理 | ①根据隐患排查时录入的内容，依次填写可能伤害类型、整改要求、整改级别、整改负责人信息项； ②判断是否下发整改通知； ③最后根据整改情况及整改后照片判断隐患治理是否闭环。 | 1.一般隐患信息处理 2.重大隐患信息处理 | 隐患台账处理（0.9分） 一般隐患信息处理： 1）一般隐患信息处理满分为0.45分； 2）一次技能考核三个场景中的一般隐患共10个，一个一般隐患信息处理的总分值为0.045分，采用扣分逻辑，一个错误隐患条目扣0.045分，最多扣0.45分，扣完为止； 3）隐患描述正确的一般隐患按照具体信息项分配分值： i.可能伤害类型：0.006分，在下拉框中选择正确答案，错选或未选，均扣0.006分； ii. 整改要求：0.006分，在下拉框中选择正确的整改要求，错选或未选，均扣0.006分； iii.整改级别：0.006分，在公司治理、部门治理、车间治理、班组治理、岗位纠正中选择正确答案，错选或未选，均扣0.006分； iv.整改责任人：0.006分，在公司主要负责人、部门负责人、车间负责人、班组长、岗位固定成员中选择正确答案，错选或未选，均扣0.006分； v.是否下发整改通知：0.006分，选择“是”或“否”， 错选或未选，均扣0.006分； vi.是否闭环：0.015分，根据整改情况及整改后照片判断隐患治理是否闭环，选择“是”或“否”， 错选或未选，均扣0.015分。 重大隐患信息处理： 1）重大隐患信息处理满分为0.45分； 2）一次技能考核三个场景中的一般隐患共5个，一个一般隐患信息处理的总分值为0.09分，采用扣分逻辑，一个错误隐患条目扣0.09分，最多扣0.45分，扣完为止； 3）隐患描述正确的一般隐患按照具体信息项分配分值： i.可能伤害类型：0.012分，在下拉框中选择正确答案，错选或未选，均扣0.012分； ii.整改要求：0.012分，在下拉框中选择正确的整改要求，错选或未选，均扣0.012分； iii.整改级别：0.012分，在公司治理、部门治理、车间治理、班组治理、岗位纠正中选择正确答案，错选或未选，均扣0.012分； iv. 整改责任人：0.012分，在公司主要负责人、部门负责人、车间负责人、班组长、岗位固定成员中选择正确答案，错选或未选，均扣0.012分； v.是否下发整改通知：0.012分，选择“是”或“否”， 错选或未选，均扣0.012分； vi.是否闭环：0.03分，根据整改情况及整改后照片判断隐患治理是否闭环，选择“是”或“否”， 错选或未选，均扣0.03分。 |
|  | 公共场所隐患排查 | 检查现场安全防护 | 需要根据现场情况，选择穿戴适用的安全防护用品选择并穿戴适用的安全防护用品并进行自动检测； | 根据现场情况，选择穿戴适用的安全防护用品选择并穿戴适用的安全防护用品，在图像识别平台进行自动识别检测。 | 检查现场安全防护（0.3分） 根据场景任务描述，选择相应的安全防护用品，每错一项扣0.15分，扣完为止。 |
|  |  | 隐患排查 | 使用操作终端在计算机上的三维虚拟场景进行漫游，依据检查条目内容进行隐患排查，并直接对发现的隐患进行登记录入： ①根据检查表信息进行虚拟场景安全检查； ②判断25项检查项是否存在安全隐患； ③将发现的安全隐患信息进行填表上报； | 根据安全检查表条目内容，在下述三维场景中进行检查： （以下场景中随机抽取1个： 1)特殊作业现场隐患排查 a.高处作业隐患排查：作业票过期、作业人与作业证人物不对应、作业票未签字、监护人员未佩戴明显的监护标志、吊篮未设置中间护栏、踢脚板高度不足150mm、电动吊篮一侧缺失限位器、特种作业证与实际作业类型不符合。 未配戴安全帽、没有挂在专用安全绳上、自锁器锈蚀严重、电气控制系统没有张贴安全标识、急停按钮不是红色的、操纵按钮开关外壳破裂、平台内部宽度仅有400mm、平台上放置尖锐物品、安全绳打结、作业点上方同时进行交叉作业但未设置防护层、作业人员违规运料 作业现场四周未设置警戒区、作业现场应设置安全警示标志、作业人员违规饮酒、工作钢丝绳开裂、作业人员违规拨打电话、作业人员在作业过程中随意将安全带从安全绳上摘下、吊篮下方有其他人员走动、作业人员抛掷作业工具 b.受限空间作业隐患排查 c.动火作业隐患排查: 1)缺失动火安全作业证;2)动火安全作业证安全管理部门未签字;3)动火安全作业证时间段为12小时;4)气焊作业现场无专人监火;5)气焊作业人员无特种作业操作证;6)气焊作业人员特种作业操作证不在有效期;7)气焊作业人员特种作业操作证作业类别与实际作业不符;8)气焊作业现场未配备灭火器;9)气焊作业现场油桶未清理;10)气焊作业现场成包垃圾未清理;11)气焊作业现场纸箱未清理;12)气焊点周围的窨井未用阻燃布封盖;13)作业人员直接坐在焊件上施焊;14)乙炔瓶未安装防回火装置;15)乙炔瓶未安装防回火装置和阻火器;16)氧气瓶瓶体颜色为白色;17)氧气瓶瓶身字样为红色 乙炔瓶瓶体颜色为绿色;18)乙炔瓶瓶身字样为黑色;19)氧气瓶软管使用铁丝绑扎;20)氧气瓶软管老化;21)焊接电缆线与乙炔瓶胶管相互缠绕;22)氧气瓶与乙炔瓶间距为3m;23)氧气瓶与动火点距离为7m;24)乙炔瓶与动火点距离为7m;25)氧气瓶未采取防倾倒措施;26)氧气瓶未采取防晒措施;27)乙炔瓶未采取防倾倒措施;28)乙炔瓶未采取防晒措施;29)动火点6m处有人进行刷漆作业;30)气瓶放置区未设警示标志;31)电焊机作业现场无专人监火;32)动火监护人帮助动火作业人员进行作业;33)电焊机作业人员无特种作业操作证;34)电焊机作业人员特种作业操作证不在有效期;35)电焊机作业人员特种作业操作证作业类别与实际作业不符;36)电焊作业现场未配备灭火器;37)电焊作业现场油桶未清理;38)电焊作业现场成包垃圾未清理;39)电焊作业现场纸箱未清理;40)电焊点周围的窨井未用阻燃布封盖;41)戴线手套作业;42)电焊机与动火点距离为15m;43)二次侧接线柱裸露;44)焊机电源线防护罩破损脱落;45)焊把绝缘裸露;46)焊把电缆线接头未做绝缘;47)未使用手持式焊接面罩;48)手持式焊接面罩破损;49)切割机作业现场无专人监火;50)作业人员用脚踩钢管切割 自制手柄绝缘破损;51)作业现场未拉警戒线。 d.临时用电作业隐患排查：1)电工必须经过按国家现行标准考核合格后;2)持证上岗工作、安装、巡检、维修或拆除临时用电设备和线路，必须由电工完成，并应有人监护;3)使用电气设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品;4)不得采用铝导体做接地体或地下接地线;5)垂直接地体宜采用角钢、钢管或光面圆钢，不得采用螺纹钢;6)PE线宜采用绝缘多股铜线，导线颜色必须为黄绿双色，严禁采用其他颜色替代;7)每台用电设备必须有各自专用的开关箱，严禁用同一个开关箱直接控制2台及2台以上用电设备;8)配电箱、开关箱箱体表面应做防腐处理;9)配电箱、开关箱内的电器（含插座）应按其规定位置紧固在电器安装板上，不得歪斜和松动;10)配电箱、开关箱内不得放置任何杂物，并应保持整洁;11)配电箱、开关箱内的电器（含插座）应先安装在金属或非木质阻燃绝缘电器安装板上，然后方可整体紧固在配电箱;12)配电箱、开关箱的金属电器安装报板必须通过PE线端子板与PE线做电气连接;13)开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m;14) 配电箱、开关箱周围应有足够2人同时工作的空间和通道，不得堆放任何妨碍操作、维修的物品，不得有灌木、杂草;15)固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为1.4~1.6m;16) 相线、N线、PE线的颜色标记必须符合以下规定：相线L1（A）、L2（B）、L1（C）相序的绝缘颜色依次为黄、绿、红色； N线的绝缘颜色为淡蓝色；PE线的绝缘颜色为绿／黄双色。任何情况下上述颜色标记严禁混用和互相代用;17)配电箱、开关箱应有名称、用途、分路标记及系统接线图;18)配电箱、开关箱应定期检查、维修。检查、维修时必须按规定穿、戴绝缘鞋、手套，必须使用电工绝缘工具;19)配电箱、开关箱检查、维修室应做检查维修工作记录;20)保护零线每一处重复接地装置的接地电阻值不应大于10Ω;21)分配电箱与开关箱的距离不得超过30m;22) 配电箱的电器安装板上必须分设 N线端子板;23)配电箱、开关箱的金属箱门与金属箱体必须通过采用编织软铜线做电气连接;24)配电箱、开关箱的金属箱体必须通过PE线端子板与PE线做电气连接;25)配电箱、开关箱的进、出线扣应配置固定显卡，进出线应加绝缘护套并成束卡固在箱体上，不得与箱体直接解除;26)对配电箱、开关箱进行定期维修、检查时，必须将其前一级相应的电源隔离开关分闸断电;27)对配电箱、开关箱进行定期维修、检查时未在前一级配电箱悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标志牌，严禁带电作业;28)在TN系统中，电机、变压器、电器、照明器具、手持式电动工具的金属外壳应做保护接零;29)电气设备及导线的绝缘部分破损或带点部分外漏时不得使用;30)选购的电动建筑机械具有产品合格证和使用说明书;31)电动打磨机的外壳、手柄、插头、开关、负荷线等必须完好无损;32)电焊机的外壳、手柄、插头、开关、负荷线等必须完好无损不得擅自更改用电产品的结构、原有配置的电气线路;33)配电箱、开关箱应定期检查、维修。检查、维修时必须使用电工绝缘工具;34)架空线在一个档距内，每层导线的接头数不得超过该层导线条数的50％，且一条导线应只有一个接头;35)架空线路的档距不得大于35m;36)架空线路宜采用钢筋混凝土杆或木杆。钢筋混凝土杆不得有露筋、宽度大于0.4mm的裂纹和扭曲;37)电缆线路应采用埋地或架空敷设，严禁沿地面明设;38)架空电缆应沿电杆、支架或墙壁敷设，并采用绝缘子固定;39)架空电缆绑扎线必须采用绝缘线;40)总配电箱应设在靠近电源的区域;41)小于1KV的架空电缆与机动车道交叉时的最小垂直距离不低于6m;42)临时用电系统须经验收合格方可投入使用 e.盲板抽堵作业隐患排查 f.吊装作业隐患排查 g.动土作业隐患排查: 1)安全作业票应与作业内容相符并在有效期内。2)监护人应经过专项培训考试合格，持培训合格证上岗。3)挖掘机操作人员应持有在有效期限内的M型驾驶证。4)作业期间，监护人不应擅自离开作业现场且不应从事与监护无关的事。5)使用机械挖掘时，应在挖掘机配重回转路径的周围设置警戒区域。6)使用机械挖掘时，人员不应进入机械旋转半径内。7)动土时可能危及周围有电线杆、构筑物、堆叠物等设施的，要进行加固，切断电源。8)使用的材料、挖出的泥土应堆在距坑、槽、井、沟边至少1m处。9)挖出的泥土堆土高度不应大于1.5m。10)在坑、槽、井、沟的边缘安防机械、铺设轨道及通行车辆时，应保持适当距离。11)中途停工时，挖掘机应处于安全状态。12)作业完毕，应及时进行验收确认。13)作业前，应组织办理作业审批手续，并由相关责任人签字审批。14)作业期间应设监护人，监护人应佩戴明显标识。15)深度大于2m时，应设置人员上下的梯子等能够保证人员快速进出的设施，且设施应完整牢固。16)作业现场应根据需要设置护栏。17)作业现场应根据需要设置警告标志。18)应根据土壤性质、湿度和挖掘深度设置安全边坡或固壁支撑。19)作业时使用的各种工器具应符合作业安全要求。20)在动土作业区域时，作业人员必须正确穿戴安全帽。21)在动土作业区域时，作业人员必须佩戴防护眼镜。 22)两人以上同时挖土时应相聚2m以上，防止工具伤人。23)不应在坑、槽、井、沟上端边沿站立、行走。 24)不应在坑、槽、井、沟内休息。 25)作业现场可能危及安全的坑、井、沟、孔洞等周围，夜间应设警示红灯。 h.断路作业隐患排查； 2)公共场所隐患排查 a.加油站隐患排查: 1)每2台加油机应配置不少于2具5kg手提式干粉灭火器，加油机不足2台应按2台配置。2)地下储罐应配置1台不小于35kg推车式干粉灭火器。3)一、二级加油站应配置灭火毯5块、沙子2m³；三级加油站应配置灭火毯不少于2块、沙子2m³。4)站内灭火器应定点存放。5)消防器材箱应配备消防器材清单、检查记录卡，并保持清洁，无杂物堆积。6)加油站内严禁吸烟、使用明火。7)加油作业前，加油员应确认车辆停稳、熄火；与客户确认油品标号信息。8)作业人员是否佩戴适用的防护用品。9)罩棚下的灯具应选用防护等级不低于IP44级的节能型照明灯具。10)加油岛上不应放置除消防器材外的其他物品.11)采用一机多油品的加油机时，加油机上的放枪位应有各油品的文字标识，加油枪应有颜色标识。 加油枪、油管应无老化或机械损伤；加油枪使用后复位。13)加油机上应有消除静电的提示文字；加油机上应设置紧急切断按钮。14)位于加油岛端部的加油机附近应设置防撞柱，防撞柱底端应与混凝土地面固定牢靠，高度不应小于0.5m。15) 不使用时计量柜应上锁；应具备经法定检定并符合安全要求的计量器具。16)卸油区的防静电接地设施应完好。17)不应乱拉、乱接临时线、临时灯。18)不应随意摆放、存放电动车。19)站房内应设置安全疏散标志、事故应急灯。20)加油站出入口应设置“限制速度”标志，应设置减速带。21)站内应张贴职业危害告知卡等公告。22)站内应张贴安全操作规程。23)加油站应设置24小时监控。24)卸油口处、通气管处应设置车辆隔离措施。25)卸油口应密闭，不使用时应上锁。26)通气管管口应设置阻火器、呼吸阀。27)通气管上应设置“常开”、“常关”标牌。28)站内应设置紧急切断按钮。 b.社区隐患排查 c.学校隐患排查；1)室外地上消火栓距离地面0.45米，且应保证前方1.2米范围内无障碍。 2)自行车应停放至指定区域，教学楼前等公共区域不得随意停放自行车。 3)安全出口标志应设在便于安全疏散的紧急出口处，与方向箭头结合设在通向紧急出口的通道、楼梯口等处。 4)一个灭火器计算单元内配置的灭火器数量不得少于两具。且任何单位、个人不得埋压、圈占、遮挡灭火器等消防设施和器材。 5)消防器材箱中水枪、水带等附件完好，且应配备消防器材清单、检查记录卡，并保持清洁，无杂物堆积。 6)在人员安全疏散的必须经过的重要节点部位和建筑内部人员相对集中、人员疏散易出现拥堵的位置应设置应急照明。 7)每个探测区域应至少设置一个火灾探测器，且不得遮盖。 8)火灾显示盘应设置在明显且便于操作的部位，且其底边距地高度宜为1.3-1.5m。 9)防火门不得遮挡或堆放物品。 10)实行每日24h专人值班制度，每班不少于2人。 11)消防控制室必须按照《建筑灭火器配置设计规范》的要求配置灭火器。 12)火灾报警控制器应能显示火灾探测器、火灾显示盘、手动自动报警按钮的正常工作状态。 13)消防控制室内严禁穿过与消防设施无关的电气线路及管路。 14)消防控制室和可直接报警的外线电话。 15)消防控制室应设置消防专用电话总机，保证通信一定要畅通无阻。 16)酒精等易燃化学品应单独存放于专用柜中。 17)不得使用没有检验合格证、标签的危险化学品。 18)化学品存放柜应放置在避光处。 19)气瓶摆放应正确固定，放置阴凉通风处，远离热源和火源，定期对气瓶进行安全检查并做好记录。 20)实验室中线路应无老化、裸露现象。 21)实验室中应注意用电安全，严禁私拉、乱接电线。） | 隐患排查（1.8分） Ⅰ 根据安全检查表条目内容，判断10个检查条目为“符合”条目：每个检查条目分值为0.03分，共0.3分。 判断一个检查条目对应的内容符合检查标准，点击“符合”，视为判断正确，不扣分； 若点击“不符合”，视为判断错误，每个扣0.03分，后续录入的隐患信息无效； 若“符合”、“不符合”均不选，视为未作答，每个扣0.03分。 Ⅱ 根据安全检查表条目内容，逐一排查场景中10处一般隐患，并在隐患录入表格中录入隐患信息。 分值分配： 1）每个一般隐患点分值为0.06分，共0.6分； 2）一个检查条目下包括一个或多个隐患点，检查条目的分值为其包括的所有隐患点的分值总和。 扣分标准： 1）判断一条检查条目下对应的内容不符合标准，点击“不符合”，视为判断正确，不扣分； 2）点击“符合”，扣除检查条目分值； 3）若“符合”、“不符合”均不选，视为未作答，扣除检查条目分值； 4）一个检查条目判断为“不符合”后，应在隐患录入表格中逐级填写隐患位置、隐患对象、隐患描述、隐患等级、整改意见，并进行隐患拍照： i.隐患位置、隐患对象、隐患描述均判断正确，视为该隐患判断正确，不扣分；再填写隐患等级、整改意见、隐患拍照，每项内容为0.02分，错填或未填均扣分； ii. 隐患位置、隐患对象正确，隐患描述错误，视为该隐患判断错误，扣0.06分，后续填写内容无效； iii.当一个检查条目包括多个隐患时，应将其包括的隐患全部录入完毕，每少录入一个隐患，扣0.06分； iv.若隐患对象错误，视为多录，每保存一次，视为多录一个隐患，每多录一个扣0.02分，直至该检查条目分值扣完为止。 Ⅲ根据安全检查表条目内容，一一排查场景中5处重大隐患，并在隐患录入表格中录入隐患信息。 分值分配： 1）每个重大隐患点分值为0.18分，共0.9分； 2）一个检查条目下包括一个或多个隐患点，检查条目的分值为其包括的所有隐患点的分值总和。 扣分标准： 1）判断一个检查条目下对应的内容不符合标准，点击“不符合”，视为判断正确，不扣分； 2）点击“符合”，扣除检查条目分值； 3）若“符合”、“不符合”均不选，视为未作答，扣除检查条目分值； 4）一个检查条目判断为“不符合”后，应在隐患录入表格中逐级填写隐患位置、隐患对象、隐患描述、隐患等级、整改意见，并进行隐患拍照： i.隐患位置、隐患对象、隐患描述均判断正确，视为该隐患判断正确，不扣分；再填写隐患等级、整改意见、隐患拍照，其中隐患等级为0.072分，整改意见为0.054分，隐患拍照为0.054分，填对不扣分，错填或未填均扣分； ii.隐患位置、隐患对象正确，隐患描述错误，视为该隐患判断错误，扣0.18分，后续填写内容无效； iii.当一个检查条目包括多个隐患时，应将其包括的隐患全部录入完毕，每少录入一个隐患，扣0.18分； iv.若隐患对象错误，视为多录，每保存一次，视为多录一个隐患，每多录一个扣0.018分，直至该检查条目分值扣完为止。 |
|  |  | 隐患台账处理 | ①根据隐患排查时录入的内容，依次填写可能伤害类型、整改要求、整改级别、整改负责人信息项； ②判断是否下发整改通知； ③最后根据整改情况及整改后照片判断隐患治理是否闭环。 | 1.一般隐患信息处理 2.重大隐患信息处理 | 隐患台账处理（0.9分） 一般隐患信息处理： 1）一般隐患信息处理满分为0.45分； 2）一次技能考核三个场景中的一般隐患共10个，一个一般隐患信息处理的总分值为0.045分，采用扣分逻辑，一个错误隐患条目扣0.045分，最多扣0.45分，扣完为止； 3）隐患描述正确的一般隐患按照具体信息项分配分值： i.可能伤害类型：0.006分，在下拉框中选择正确答案，错选或未选，均扣0.006分； ii. 整改要求：0.006分，在下拉框中选择正确的整改要求，错选或未选，均扣0.006分； iii.整改级别：0.006分，在公司治理、部门治理、车间治理、班组治理、岗位纠正中选择正确答案，错选或未选，均扣0.006分； iv. 整改责任人：0.006分，在公司主要负责人、部门负责人、车间负责人、班组长、岗位固定成员中选择正确答案，错选或未选，均扣0.006分； v.是否下发整改通知：0.006分，选择“是”或“否”， 错选或未选，均扣0.006分； vi. 是否闭环：0.015分，根据整改情况及整改后照片判断隐患治理是否闭环，选择“是”或“否”， 错选或未选，均扣0.015分。 重大隐患信息处理： 1）重大隐患信息处理满分为0.45分； 2）一次技能考核三个场景中的一般隐患共5个，一个一般隐患信息处理的总分值为0.09分，采用扣分逻辑，一个错误隐患条目扣0.09分，最多扣0.45分，扣完为止； 3）隐患描述正确的一般隐患按照具体信息项分配分值： i.可能伤害类型：0.012分，在下拉框中选择正确答案，错选或未选，均扣0.012分； ii. 整改要求：0.012分，在下拉框中选择正确的整改要求，错选或未选，均扣0.012分； iii.整改级别：0.012分，在公司治理、部门治理、车间治理、班组治理、岗位纠正中选择正确答案，错选或未选，均扣0.012分； iv. 整改责任人：0.012分，在公司主要负责人、部门负责人、车间负责人、班组长、岗位固定成员中选择正确答案，错选或未选，均扣0.012分； v.是否下发整改通知：0.012分，选择“是”或“否”， 错选或未选，均扣0.012分； vi.是否闭环：0.03分，根据整改情况及整改后照片判断隐患治理是否闭环，选择“是”或“否”， 错选或未选，均扣0.03分。 |
| 岗位工作规范 | 1.《中华人民共和国安全生产法》 2.《生产安全事故应急条例》 3.《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》 4.GB 30871-2022《危险化学品企业特殊作业安全规范》 5.GB 2894-2008《安全标志及其使用导则》 6.XF/T 968-2011消防员现场紧急救护指南 7.其他相关法律法规、国家标准、行业标准等 |
| 赛项赛场准备 | 1.整个赛场面积不小于100㎡；配备能容纳60台相同配置的台式，每个机房内配有裁判用电脑、打印机等竞赛评判工具。 2.竞赛机房内竞赛用电脑摆放合理，竞赛工位相对独立，确保选手独立开展竞赛，不受外界影响 |
| 注意事项 | 1、参赛选手进入赛场竞赛，必须穿戴符合竞赛要求的服装，不得穿背心、短裤和拖鞋。 2、严格遵守操作规程，不得擅自开启和关闭电源，不得带电操作，以免造成伤害和事故。 3、有可能造成意外带电的机械部件、电器元件的金属外壳等都必须接地。 4、在电器设备装调过程中，必须对电源线、插头等部分进行安全检查，发现局部损坏或松动，举手示意裁判，由裁判处理。 |

## 表6   任务2-2生产事故预防能力 考评任务分解表

| 赛项名称 | 生产事故应急救援 | 英语名称 | Emergency rescue for production accidents |
| --- | --- | --- | --- |
| 赛项编号 | GZ005 | 归属产业 | 制造业 |
| 任务名称 | 生产事故预防能力考评 |
| 赛项组别 |
| 中职组 | 高职组 |
| □学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 | (学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 |
| 竞赛时间 | 总时间60分钟，其中准备2分钟、实施55分钟、评价3分钟 |
| 任务描述 | 项目围绕危险化学品、油气开采、管道输送与矿山等高危行业的危险作业标准要求，采用3D虚拟仿真的考核方式，重点考核选手对安全生产事故预防技术能力的掌握水平。 任务二：生产事故预防能力考评（8选1） 子任务1：动火作业安全监护（10分） 子任务2：受限空间作业安全监护（10分） 子任务3：高处作业安全监护（10分） 子任务4：盲板抽堵作业安全监护（10分） 子任务5：吊装作业安全监护（10分） 子任务6：临时用电作业安全监护（10分） 子任务7：动土作业安全监护（10分） 子任务8：断路作业安全监护（10分） |
| 对应产业 | 制造业 |
| 对应岗位 | 安全管理、应急管理和安全专业技术服务、化工生产操作、化工生产管理、化工生产管理、化工安全生产、消防和应急救援人员、应急管理、应急指挥等岗位（群） |
| 岗位核心能力 | 1.具有进行安全、环保和经济生产和管理的能力，具有生产现场工艺流程中简单故障判断、风险危害因素识别、有毒有害化学品正确使用与处置、场站安全管理、一般紧急事故处理的能力； 2.具有正确使用、检查和维护安全设施、消防设施及应急救援设施的能力； 3.具有创伤急救、非创伤急救的能力； 4.具有处理一般突发生产事故的能力，具备个人防护、危化品处理、环境保护、应急处置等技术技能； 5.具有一定的风险辨识、评估与防范的能力； 6.具有应急救援装备储备、调配与管理的能力； 7.具有应急演练策划与组织的能力。 |
| 岗位职务任务书 | 任务名称 | 任务要求 | 操作过程 | 考核点 | 评价标准 |
|  | 动火作业安全监护 | 进行动火作业前的安全监护准备工作 | 在虚拟3D场景中进行动火作业前准备工作 | （1）风险评估及安全措施可靠性检查 （2）周边环境检查及清理 （3）核查作业设备设施及安全警示的完整性；每遗漏一项 （4）检查现场消防设施配备齐全 （5）作业工器具符合规范，摆放位置正确 | （1）风险评估及安全措施可靠性检查；每遗漏一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （2）周边环境检查及清理；每检查错误一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （3）核查作业设备设施及安全警示的完整性；每遗漏一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （4）检查现场消防设施配备齐全；每缺少一项，扣0.2分，扣完为止。（1分） （5）作业工器具符合规范，摆放位置正确；每错误一处，扣0.5分，扣完为止。（3分） |
|  |  | 动火作业实施过程中的安全监护 | 在虚拟3D企业场景中实施动火作业 | （1）核查作业中周边环境 （2）核查天气和作业人员的位置 | （1）核查作业中周边环境；每发现一处错误扣0.25分，扣完为止（0.5分） （2）核查天气和作业人员的位置；每处有问题扣0.25分，扣完为止（0.5分） |
|  |  | 进行动火作业后清理现场相关工作的安全监护 | 在虚拟3D企业场景中完成动火作业后，进行现场清理并完成收尾工作 | （1）作业完毕，恢复现场 （2）作业完毕，验收确认 （3）检查监护人填写作业票 | （1）作业完毕，恢复现场；每一处遗漏扣0.25分，扣完为止。（1分） （2）作业完毕，验收确认；每一项未确认扣0.25分，扣完为止。（0.5分） （3）检查监护人填写作业票；每填写错误一项，扣0.1分，扣完为止。（0.5分） |
|  | 受限空间作业安全监护 | 进行受限空间作业前的安全监护准备工作 | 在虚拟3D仿真环境进行受限空间作业前的准备工作 | （1）风险评估及安全措施可靠性检查 （2）周边环境检查及清理 （3）核查作业设备设施及安全警示的完整性 （4）核查作业个人防护配备符合规范 （5）受限空间内通风及气体检查符合规范 （6）受限空间内采用防爆工器具和照明 （7）受限空间外配备有消防器材和应急救援设施 | （1）风险评估及安全措施可靠性检查，每遗漏一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （2）周边环境检查及清理；每检查错误一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （3）核查作业设备设施及安全警示的完整性；每遗漏一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （4）核查作业个人防护配备符合规范；每不符合一处，扣0.25分，扣完为止。（1分） （5）受限空间内通风及气体检查符合规范；每遗漏一项，扣0.25分，扣完为止。（1分） （6）受限空间内采用防爆工器具和照明，每错误一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （7）受限空间外配备有消防器材和应急救援设施，每缺少一项，扣0.25，扣完为止。（1分） |
|  |  | 受限空间作业实施过程中的安全监护 | 在虚拟3D仿真环境进行受限空间作业 | （1）作业人员操作规程性检查 （2）气体检测规范性核查 | （1）作业人员操作规程性检查；每错误一项扣0.25分，扣完为止（0.5分） （2）气体检测规范性核查；每遗漏一次，扣0.25分，扣完为止（0.5分） |
|  |  | 进行受限空间作业后清理现场相关工作的安全监护 | 在虚拟3D仿真环境完成受限空间作业后的现场会服与收尾工作 | 检查恢复现场及工具清理情况 （2）作业完毕，核查验收确认 （3）检查监护人填写作业票 | （1）检查恢复现场及工具清理情况，每一处遗漏扣0.25分，扣完为止。（1分） （2）作业完毕，核查验收确认，每一项未确认扣0.25分，扣完为止。（0.5分） （3）检查监护人填写作业票，每填写错误一项，扣0.1分，扣完为止。（0.5分） |
|  | 高处作业安全监护 | 进行动高处业前的安全监护准备工作 | 在虚拟3D仿真环境中进行高处作业前的准备工作 | （1）风险评估及安全措施可靠性检查 （2）周边环境检查及清理 （3）核查作业设备设施及安全警示的完整性 （4）检查作业人员资质及个人防护满足要求 （5）检查作业工器具正确 | （1）风险评估及安全措施可靠性检查，每遗漏一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （2）周边环境检查及清理，每检查错误一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （3）核查作业设备设施及安全警示的完整性，每遗漏一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （4）检查作业人员资质及个人防护满足要求，每不满足一处，扣0.25分，扣完为止。（1分） （5）检查作业工器具正确，符合标准，每错误一处，扣0.6分，扣完为止。（3分） |
|  |  | 高处作业实施过程中的安全监护 | 在虚拟3D仿真环境中进行高处作业 | （1）核查作业中工器具的防坠落措施 （2）核查作业人员的环境及位置 | （1）核查作业中工器具的防坠落措施；每缺少一项扣0.25分，扣完为止（0.5分） （2）核查作业人员的环境及位置；每处有问题扣0.25分，扣完为止（0.5分） |
|  |  | 进行高处作业后清理现场相关工作的安全监护 | 在虚拟3D仿真环境中完成高处作业后的现场恢复与收尾工作 | （1）作业完毕，恢复现场 （2）作业完毕，验收确认 （3）检查监护人填写作业票 | （1）作业完毕，恢复现场，每一处遗漏扣0.25分，扣完为止。（1分） （2）作业完毕，验收确认，每一项未确认扣0.25分，扣完为止。（0.5分） （3）检查监护人填写作业票，每填写错误一项，扣0.1分，扣完为止。（0.5分） |
|  | 盲板抽堵作业安全监护 | 进行盲板抽堵作业前的安全监护准备工作 | 在虚拟3D仿真环境进行盲板抽堵作业前的准备工作 | （1）风险评估及安全措施可靠性检查 （2）检查盲板位置图及编号 （3）周边环境检查及清理 （4）核查作业设备设施完整性 （5）核查现场警示和应急救援器材的完整性 （6）核查作业人员穿戴及管道内环境 | （1）风险评估及安全措施可靠性检查，每遗漏一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （2）检查盲板位置图及编号，每缺失一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （3）周边环境检查及清理，每检查错误一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （4）核查作业设备设施完整性，每遗漏一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （5）核查现场警示和应急救援器材的完整性，每处有问题，扣0.5分，扣完为止。（1分） （6）核查作业人员穿戴及管道内环境，每缺少一项，扣0.5分，扣完为止。（2分） |
|  |  | 盲板抽堵作业实施过程中的安全监护 | 在虚拟3D仿真环境进行盲板抽堵作业实施 | （1）核查盲板抽堵作业的规范性 （2）核查作业人员的环境及位 | （1）核查盲板抽堵作业的规范性；每发现一处错误扣0.25分，扣完为止（0.5分） （2）核查作业人员的环境及位置；每处有问题，扣完为止（0.5分） |
|  |  | 进行盲板抽堵作业后清理现场相关工作的安全监护 | 在虚拟3D仿真环境完成盲板抽堵作业现场恢复与收尾工作 | （1）检查是否按照位置图进行作业 （2）作业完毕，核查是否验收确认 （3）检查监护人填写作业票 | （1）检查是否按照位置图进行作业，每一处缺失扣0.2分，扣完为止。（1分） （2）作业完毕，核查是否验收确认，每一项未确认扣0.25分，扣完为止。（0.5分） （3）检查监护人填写作业票，每填写错误一项，扣0.1分，扣完为止。（0.5分） |
|  | 吊装作业安全监护 | 进行吊装作业前的安全监护准备工作 | 在虚拟3D仿真生产环境中进行吊装作业前的准备工作 | （1）风险评估及安全措施可靠性检查 （2）周边环境检查及清理 （3）核查作业设备设施及安全警示的完整性 （4）检查作业人员资质及个人防护满足要求 （5）检查作业工器具正确，符合标准 （6）检查吊物捆扎符合规范 | （1）风险评估及安全措施可靠性检查，每遗漏一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （2）周边环境检查及清理，每检查错误一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （3）核查作业设备设施及安全警示的完整性，每遗漏一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （4）检查作业人员资质及个人防护满足要求，每不满足一处，扣0.2分，扣完为止。（1分） （5）检查作业工器具正确，符合标准，每错误一处，扣0.5分，扣完为止。（2分） （6）检查吊物捆扎符合规范，每错误一处，扣0.5分，扣完为止。（1分） |
|  |  | 吊装作业实施过程中的安全监护 | 在虚拟3D仿真生产环境中进行吊装作业 | （1）核查作业中其中起重器械操作符合操作规程 （2）检查作业人员操作及指挥符合操作国家标准 | （1）核查作业中其中起重器械操作符合操作规程，每一处错误扣0.25分，扣完为止（0.5分） （2）检查作业人员操作及指挥符合操作国家标准，每一处错误扣0.25分，扣完为止（0.5分） |
|  |  | 进行吊装作业后清理现场相关工作的安全监护 | 在虚拟3D仿真生产环境中完成吊装作现场恢复与收尾工 | （1）作业完毕，恢复现场 （2）作业完毕，验收确认 （3）检查监护人填写作业票 | （1）作业完毕，恢复现场，每一处遗漏扣0.5分，扣完为止。（1分） （2）作业完毕，验收确认，每一项未确认扣0.25分，扣完为止。（0.5分） （3）检查监护人填写作业票，每填写错误一项，扣0.1分，扣完为止。（0.5分） |
|  | 临时用电作业安全监护 | 进行临时用电作业前的安全监护准备工作 | 在虚拟3D仿真环境中进行临时用电作业前的准备工作 | （1）风险评估及安全措施可靠性检查 （2）周边环境检查及清理 （3）核查作业设备设施及安全警示的完整性 （4）核查设备设施的防爆性及完整性 （5）检查作业线路铺设和TN系统符合规范 | （1）风险评估及安全措施可靠性检查，每遗漏一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （2）周边环境检查及清理，每检查错误一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （3）核查作业设备设施及安全警示的完整性，每遗漏一项，扣0.5分，扣完为止。（2分） （4）核查设备设施的防爆性及完整性，每缺少一项，扣0.5分，扣完为止。（2分） （5）检查作业线路铺设和TN系统符合规范，每错误一处，扣0.2分，扣完为止。（1分） |
|  |  | 临时用电作业实施过程中的安全监护 | 在虚拟3D仿真环境中进行临时用电作业 | （1）核查作业中采取能量隔离措施 | （1）核查作业中采取能量隔离措施；每发现一处错误扣0.2分，扣完为止（1分） |
|  |  | 进行临时用电作业后清理现场相关工作的安全监护 | 在虚拟3D仿真环境中完成临时用电作业现场恢复与收尾工 | （1）核查起重机械停放位置并有效锚定 （2）作业完毕，恢复现场 （3）作业完毕，验收确认 （4）检查监护人填写作业票 | （1）核查起重机械停放位置并有效锚定，每错误一处扣0.2分，扣完为止。（0.4分） （2）作业完毕，恢复现场，每一处遗漏扣0.2分，扣完为止。（0.4分） （3）作业完毕，验收确认，每一项未确认扣0.2分，扣完为止。（0.6分） （4）检查监护人填写作业票，每填写错误一项，扣0.1分，扣完为止。（0.6分） |
|  | 动土作业安全监护 | 进行动土作业前的安全监护准备工作 | 在虚拟3D仿真环境中进行动土作业前的准备工作 | （1）风险评估及安全措施可靠性检查（2）周边环境检查及清理 （3）核查作业设备设施及安全警示的完整性 （4）核查地下供排水、消防管线、工艺管线保护措施落实情况 （5）检查作业前向相关部门报备 | （1）风险评估及安全措施可靠性检查，每遗漏一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （2）周边环境检查及清理，每检查错误一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （3）核查作业设备设施及安全警示的完整性，每遗漏一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （4）核查地下供排水、消防管线、工艺管线保护措施落实情况，每缺少一项，扣0.5分，扣完为止。（2分） （5）检查作业前向相关部门报备，每遗漏一个部门，扣0.4分，扣完为止。（2分） |
|  |  | 动土作业实施过程中的安全监护 | 在虚拟3D仿真环境中进行动土作业 | （1）周边土方堆放符合规范性检查 （2）支护符合规范性检查 （3）临时应急通道和应急措施符合规范性检查 | （1）周边土方堆放符合规范性检查，每一处错误，扣0.1分，扣完为止。（0.3分） （2）支护符合规范性检查，每一处不符合，扣0.1分，扣完为止。（0.2分） （3）临时应急通道和应急措施符合规范性检查，每缺少一项，扣0.25分，扣完为止（0.5分） |
|  |  | 进行动土作业后清理现场相关工作的安全监护 | 在虚拟3D仿真环境中完成动土作业现场恢复与收尾工 | （1）作业完毕，恢复现场 （2）作业完毕，验收确认 （3）检查监护人填写作业票 | （1）作业完毕，恢复现场，每一处遗漏扣0.2分，扣完为止。（1分） （2）作业完毕，验收确认，每一项未确认扣0.25分，扣完为止。（0.5分） （3）检查监护人填写作业票，每填写错误一项，扣0.1分，扣完为止。（0.5分） |
|  | 断路作业安全监护 | 进行断路作业前的安全监护准备工作 | 在虚拟3D仿真环境中进行断路作业前的准备工作 | （1）风险评估及安全措施可靠性检查 （2）周边环境检查及清理 （3）核查作业设备设施及安全警示的完整性 （4）核查特殊天气及现场警戒区及警示设置 （5）检查现场作业人员操作符合规范 | （1）风险评估及安全措施可靠性检查，每遗漏一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （2）周边环境检查及清理，每检查错误一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （3）核查作业设备设施及安全警示的完整性，每遗漏一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （4）核查特殊天气及现场警戒区及警示设置，每缺少一项，扣0.4分，扣完为止。（2分） （5）检查现场作业人员操作符合规范，每错误一处，扣0.5分，扣完为止。（2分） |
|  |  | 断路作业实施过程中的安全监护 | 在虚拟3D仿真环境中进行断路作业 | （1）核查作业中无关人员进入 （2）核查作业中设置临时应急通道和应急措施 | （1）核查作业中无关人员进入；每发现一次扣0.25分，扣完为止（0.5分） （2）核查作业中设置临时应急通道和应急措施；每缺少一项，扣0.25分，扣完为止（0.5分） |
|  |  | 进行断路作业后清理现场相关工作的安全监护 | 在虚拟3D仿真环境中完成断路作业现场恢复与收尾工 | 作业完毕，恢复现场 （2）作业完毕，验收确认 （3）检查监护人填写作业票 | （1）作业完毕，恢复现场，每一处遗漏扣0.25分，扣完为止。（1分） （2）作业完毕，验收确认，每一项未确认扣0.25分，扣完为止。（0.5分） （3）检查监护人填写作业票，每填写错误一项，扣0.1分，扣完为止。（0.5分） |
| 岗位工作规范 | 1.《中华人民共和国安全生产法》 2.《生产安全事故应急条例》 3.《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》 4.GB 30871-2022《危险化学品企业特殊作业安全规范》 5.GB 2894-2008《安全标志及其使用导则》 6.XF/T 968-2011消防员现场紧急救护指南 7.其他相关法律法规、国家标准、行业标准等 |
| 赛项赛场准备 | 1.整个赛场面积不小于100㎡；配备能容纳60台相同配置的台式，每个机房内配有裁判用电脑、打印机等竞赛评判工具。 2.竞赛机房内竞赛用电脑摆放合理，竞赛工位相对独立，确保选手独立开展竞赛，不受外界影响 |
| 注意事项 | 1、参赛选手进入赛场竞赛，必须穿戴符合竞赛要求的服装，不得穿背心、短裤和拖鞋。 2、严格遵守操作规程，不得擅自开启和关闭电源，不得带电操作，以免造成伤害和事故。 3、有可能造成意外带电的机械部件、电器元件的金属外壳等都必须接地。 4、在电器设备装调过程中，必须对电源线、插头等部分进行安全检查，发现局部损坏或松动，举手示意裁判，由裁判处理。 |

## 表6   任务2-3生产事故应急救援方案 设计任务分解

| 赛项名称 | 生产事故应急救援 | 英语名称 | Emergency rescue for production accidents |
| --- | --- | --- | --- |
| 赛项编号 | GZ005 | 归属产业 | 制造业 |
| 任务名称 | 生产事故应急救援方案设计 |
| 赛项组别 |
| 中职组 | 高职组 |
| □学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 | (学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 |
| 竞赛时间 | 总时间80分钟，其中准备2分钟、实施75分钟、评价3分钟 |
| 任务描述 | 根据指定的地理空间模型数据，构建灾害事故单位透明立体空间三维模型，根据生产事故单位现场设备布置情况进行真实复原、复盘灾害发生时刻生产设备及安全生产设施具体空间位置；依据事故性质和事故发生地点、被困人员具体位置，合理规划救援路线。 任务三：生产事故应急救援方案设计（10分） 子任务1：生产事故应急救援地形编辑（4分） 子任务2：事故应急救援路线设计（4分） 子任务3：事故应急救援措施设计（2分） |
| 对应产业 | 能源 |
| 对应岗位 | 煤矿采掘、机电、通风等岗位（群）消防和应急救援岗位（群）、应急管理和安全专业技术服务、消防和应急救援人员、应急管理、应急指挥等岗位（群） |
| 岗位核心能力 | 1.具有较强的立体空间感觉能力，能够根据给定参数构建立体救援空间； 2.具有扎实的灾害防治基础知识，能够识别不同灾害可能影响和波及的范围； 3.具备丰富的救援实战经验，能够根据救援现场人员位置级灾害发生位置制定救援行动路线。 4.具有进行煤矿安全、风险危害因素识别、一般紧急事故处理的能力； 5.具有处理一般突发生产事故的能力，具备个人防护、应急处置等技术技能； 6.具有一定的风险辨识、评估与防范的能力； 7.具有应急救援装备储备、调配与管理的能力； 8.具有应急演练策划与组织的能力。 9.具有灾情分析研判能 |
| 岗位职务任务书 | 任务名称 | 任务要求 | 操作过程 | 考核点 | 评价标准 |
|  | 生产事故应急救援地形编辑 | 依据现场抽签确定的图纸、文字标准及误差要求，完成应急救援地形的编辑任务。 | 在虚拟仿真软件上进行应急地形编辑 | 1.进行线路规范布置 2.线路标注符合图纸要求 | 该项共4分，扣分详情见表6 1.存在无用、无名、短缺线路的现象，每发现1处扣0.5分，扣完为止。 2.线路的类型、位置、大小及形状符合图纸及文字标准要求，每发现 1 处不符合要求，扣0.5分，扣完为止。 |
|  | 事故应急救援路线设计 | 按照提示模拟摆放事故、伤员位置，并根据设计的应急救援基地，确定应急救援路线。 | 在虚拟仿真软件上根据设置的灾害合理进行救援路线的确定 | 1.事故发生位置及伤员摆放位置符合要求 2.事故应急救援路线设计符合标准要求 | 该项共4分，扣分详情见表6 1.摆放数量及距离误差不应超过给定标准的10%，每错误标注扣一处0.5分，扣完为止。 2.分别以应急救援基地为起点和终点，按照最优路径编制应急救援路线，要求在行进速度不变的情况下，通过的道路交叉点最少、路径最短、处理的事故难度最小、最先到达伤员所在位置为原则，得满分；非最优路径，但仍能完成应急救援任务，得1分；非最优路径，不能完成应急救援任务，该项不得分。 |
|  | 事故应急救援措施设计 | 能够正确进行救援灾情分析，包括灾害类型判断、灾害地点、灾情波及范围、被困人员数量、灾情发展趋势预测。合理进行救援措施，设计包括救援任务、救援路线规划、救援顺序、救援拟采取的方法、救援保障。 | 在虚拟仿真软件上根据设置的灾害进行救援措施编制 | 1.救援灾情分析包括灾害类型判断、灾害地点、灾情波及范围、被困人员数量、灾情发展趋势预测。 2.救援措施设计包括救援任务、救援路线规划、救援顺序、救援拟采取的方法、救援保障。 | 该项共分，扣分详情见表6 1.灾害类型判断错误、灾害地点表述错误、灾情波及范围判断不准确、被困人员数量填写错误、灾情发展趋势预测不准确等，错误或缺失一次扣0.2，扣完为止。 2.救援任务不清晰、救援路线规划错误、救援顺序不正确、救援拟采取的方法不正确、救援保障不齐全，错误或缺失一次扣0.4，扣完为止。 |
| 岗位工作规范 | 1.《中华人民共和国安全生产法》 2.《生产安全事故应急条例》国务院令第708号，2019 3.《生产安全事故应急条例》 4.《煤矿安全规程》2022 5.《矿山救护规程》AQ 1008-2007 6.消防员现场紧急救护指南XF/T 968-2011 7.其他相关法律法规、国家标准、行业标准等 |
| 赛项赛场准备 | 1.整个赛场面积不小于100㎡；配备能容纳60台相同配置的台式，每个机房内配有裁判用电脑、打印机等竞赛评判工具。 2.竞赛机房内竞赛用电脑摆放合理，竞赛工位相对独立，确保选手独立开展竞赛，不受外界影响 |
| 注意事项 | 1、参赛选手进入赛场竞赛，必须穿戴符合竞赛要求的服装，不得穿背心、短裤和拖鞋。 2、严格遵守操作规程，不得擅自开启和关闭电源，不得带电操作，以免造成伤害和事故。 3、有可能造成意外带电的机械部件、电器元件的金属外壳等都必须接地。 4、在电器设备装调过程中，必须对电源线、插头等部分进行安全检查，发现局部损坏或松动，举手示意裁判，由裁判处理。 |

## 表6   任务3-1接警与准备任务分解

| 赛项名称 | 生产事故应急救援 | 英语名称 | Emergency rescue for production accidents |
| --- | --- | --- | --- |
| 赛项编号 | GZ005 | 归属产业 | 制造业 |
| 任务名称 | 接警与准备 |
| 赛项组别 |
| 中职组 | 高职组 |
| □学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 | (学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 |
| 竞赛时间 | 总时间30分钟 |
| 任务描述 | 救援小队在应急救援指挥中心接警后，队长按要求将事故内容，包括事故类别、事故地点、遇险人数及救援任务、救援计划，随后集合队伍，并根据事故类型向小组成员布置救援任务，参赛队任务布置完毕后，向应急救援指挥中心进行汇报。并根据事故类型选取仪器设备、战前检查等。 任务一：接警与准备（7分） 子任务1：闻警出动（2分） 子任务2：应急救援准备（5分） |
| 对应产业 | 制造业 |
| 对应岗位 | 消防和应急救援岗位（群）、应急管理和安全专业技术服务、化工安全技术与管理岗、煤矿采掘、机电、通风等岗位（群） |
| 岗位核心能力 | 1.具有较强的立体空间感觉能力，能够根据给定参数构建立体救援空间； 2.具有扎实的灾害防治基础知识，能够识别不同灾害可能影响和波及的范围； 3.具备丰富的救援实战经验，能够根据救援现场人员位置及灾害发生位置，制定救援行动路线。 4.具有进行煤矿安全、风险危害因素识别、一般紧急事故处理的能力； 5.具有处理一般突发生产事故的能力，具备个人防护、应急处置等技术技能； 6.具有一定的风险辨识、评估与防范的能力； 7.具有应急救援装备储备、调配与管理的能力； 8.具有应急演练策划与组织的能力。 9.具有灾情分析研判能 |
| 岗位职务任务书 | 任务名称 | 任务要求 | 操作过程 | 考核点 | 评价标准 |
|  | 闻警出动 | 救援小队能够在应急救援指挥中心接警后，队长在第一时间按响警报电铃。由队长按要求将事故内容填写在救援行动计划表上，随后集合队伍，并根据事故类型向小组成员布置救援任务。 | 1.队长在第一时间按响警报电铃。 2.接警后由队长按要求将事故内容填写在救援行动计划表上， 3.集合队伍，并根据事故类型向小组成员布置救援任务。 | 1.接警集合 2.向应急救援指挥中心汇报 | 该项共2分 1.以队长报告任务布置完毕，停止计时。少填、漏填1项扣0.1分，扣完为止。超时该项不得分。 2.评分标准以小队人员齐全、列队整齐、报告词无误，该项得满分，否则，该项不得分 3.参赛队全部队员必须参加战前检查，缺人、超时该项均不得分。 |
|  | 应急救援准备 | 救援小队能够根据事故类型选取仪器设备、战前检查等各项事宜 | 1.选取救援装备 2.正压氧气呼吸器佩戴 3.自检互检等 | 1.进入灾区装备齐全 2.仪器完好性检查 3.正压氧气呼吸器的佩戴 4.自检 5.互检 6.撤出灾区装备齐全 | 该项共5分 1.缺少装备1件及以上，该小项不得分。 2.正压氧气呼吸器氧气压力不低于18Mpa，有1件及以上仪器不符合要求，该小项不得分。。 3.正压氧气呼吸器未能正确佩戴，或操作错误或超时，该小项不得分。 4.参赛队自检未全部参加、丢项或顺序颠倒，每出现一次扣0.2分（顺序颠倒，只扣1次），扣完为止。 5.互检内容漏检1项及以上，该项不得分。 6.参赛队携带的装备及仪器不得滞留在灾区，滞留装备1件及以上，该项不得分。 |
| 岗位工作规范 | 1.《中华人民共和国安全生产法》 2.《生产安全事故应急条例》国务院令第708号，2019 3.《生产安全事故应急条例》 4.《煤矿安全规程》2022 5.《矿山救护规程》AQ 1008-2007 6.消防员现场紧急救护指南XF/T 968-2011 7.其他相关法律法规、国家标准、行业标准等 |
| 赛项赛场准备 | 1.竞赛现场场保证良好的采光、照明和通风，提供稳定的水、电和供电应急设备。 2.整个竞赛现场面积不小于600 m2。 3.实践操作的每个工位占地不小于5m×10m，标明工位号。 |
| 注意事项 | 1、参赛选手进入赛场竞赛，必须穿戴符合竞赛要求的服装，不得穿背心、短裤和拖鞋。 2、严格遵守操作规程，不得擅自开启和关闭电源，不得带电操作，以免造成伤害和事故。 3、有可能造成意外带电的机械部件、电器元件的金属外壳等都必须接地。 4、在电器设备装调过程中，必须对电源线、插头等部分进行安全检查，发现局部损坏或松动，举手示意裁判，由裁判处理。 |

## 表6   任务3-2火灾事故应急救援任务分解

| 赛项名称 | 生产事故应急救援 | 英语名称 | Emergency rescue for production accidents |
| --- | --- | --- | --- |
| 赛项编号 | GZ005 | 归属产业 | 制造业 |
| 任务名称 | 火灾事故应急救援 |
| 赛项组别 |
| 中职组 | 高职组 |
| □学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 | (学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 |
| 竞赛时间 | 总时间40分钟 |
| 任务描述 | 模拟矿山皮带火灾场景、油气储运企业储油罐火灾场景、工矿企业配电室火灾场景、危险化学品火灾场景等初期事故场景，要求团队依据不同的火灾生产事故场景进行灭火处理。同时能够针对复杂火区进行火区气体采集与气体分析，综合判断火区火灾风险情况。 任务一：火灾事故应急救援（10分） 子任务1：常见火灾处置（4分） 子任务2：复杂火区气样采集与火灾爆炸风险分析（6分） |
| 对应产业 | 制造 |
| 对应岗位 | 消防和应急救援岗位（群）、应急管理和安全专业技术服务、化工安全技术与管理岗、煤矿采掘、机电、通风等岗位（群） |
| 岗位核心能力 | 1.具有较强的火区研判和处理能力； 2.具有扎实的火区有害气体检测能力； 3.具备丰富的救援实战经验，能够根据救援现场人员位置及灾害发生位置制定救援行动路线。 4.具有进行煤矿安全、风险危害因素识别、一般紧急事故处理的能力； 5.具有处理一般突发生产事故的能力，具备个人防护、应急处置等技术技能； 6.具有一定的风险辨识、评估与防范的能力； 7.具有应急救援装备储备、调配与管理的能力； 8.具有应急演练策划与组织的能力。 9.具有灾情分析研判能 |
| 岗位职务任务书 | 任务名称 | 任务要求 | 操作过程 | 考核点 | 评价标准 |
|  | 常见火灾处置 | 能够进行火灾类型分析，能够根据火灾类型进行灭火器选择和检查，熟知灭火基本操作技术要求。 | 1.进行火灾类型分析 2.根据火灾类型进行灭火器选择和检查 3.灭火基本操作 | 1.检查外观检查 2.检查软件与硬件 3.依据场景判断火灾类型。 4.判断火情 5.选择与火灾类型匹配的灭火器。 6.调整灭火器的角度，对准火源根部。 7.调整灭火器与风向的位置 8.调整操作者手持灭火器的姿势 | 该项共4分 1.检查外观是否完整、是否在保质期内、压力是否正常，作出正确判断。 2.检查软件与硬件是否通电。 3.依据场景判断火灾类型。 4.判断火情：是否需要断电、是否需要拉响警报。 5.选择与火灾类型匹配的灭火器。 6.调整灭火器的角度，对准火源根部。 7.调整灭火器与风向的位置，位于上风向灭火。 8.调整操作者手持灭火器的姿势，在规定时间内，并且在灭火器内灭火剂喷完前能完成着火范围内的初起火情。 如果违反一次扣除0.5分。 如果火势最终没有扑灭，扣3分。 |
|  | 复杂火区气样采集与火灾爆炸风险分析 | 参赛队能够依据需要在规定地点按照火区采样规范进行气体采样，能够将采集到的气样进行气体现场实测，并火灾爆炸风险分析与判断等技术要求。。 | 1.在规定地点按照火区采样规范进行气体采样 2.将采集到的气样放利用比长式鉴定管、便携式式多种气体检测仪等进行气体现场实测 3.进行火区火灾爆炸风险分析与判断。 | 1.火灾区域气样测定 2.评估与智能决策 | 该项共6分 1.取样地点正确，要求在规定地点完成取样，不能遗漏采样点。错误一次扣除0.2分。 2.氧气浓度测定。违反一次扣除0.5分。 3.一氧化碳气体测定。违反一次扣除0.2分 4.依据爆炸性气体特点，提出最少2种不同的火区抑爆方法；少一次扣0.3分 5.依据不同的抑爆方法，提出针对性的实施策略。不合理一条扣0.3分 |
| 岗位工作规范 | 1.《中华人民共和国安全生产法》 2.《生产安全事故应急条例》国务院令第708号，2019 3.《生产安全事故应急条例》 4.《煤矿安全规程》2022 5.《矿山救护规程》AQ 1008-2007 6.消防员现场紧急救护指南XF/T 968-2011 7.其他相关法律法规、国家标准、行业标准等 |
| 赛项赛场准备 | 1.竞赛现场场保证良好的采光、照明和通风，提供稳定的水、电和供电应急设备。 2.整个竞赛现场面积不小于600 m2。 3.实践操作的每个工位占地不小于5m×10m，标明工位号。 |
| 注意事项 | 1、参赛选手进入赛场竞赛，必须穿戴符合竞赛要求的服装，不得穿背心、短裤和拖鞋。 2、严格遵守操作规程，不得擅自开启和关闭电源，不得带电操作，以免造成伤害和事故。 3、有可能造成意外带电的机械部件、电器元件的金属外壳等都必须接地。 4、在电器设备装调过程中，必须对电源线、插头等部分进行安全检查，发现局部损坏或松动，举手示意裁判，由裁判处理。 |

## 表6   任务3-3有限空间中毒事故应急救援任务分解

| 赛项名称 | 生产事故应急救援 | 英语名称 | Emergency rescue for production accidents |
| --- | --- | --- | --- |
| 赛项编号 | GZ005 | 归属产业 | 制造业 |
| 任务名称 | 受限空间中毒事故应急救援 |
| 赛项组别 |
| 中职组 | 高职组 |
| □学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 | ☑学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 |
| 竞赛时间 | 总时间40分钟 |
| 任务描述 | 根据给定题目所给的事故案例及相关资料，进行有限空间进入式救援 |
| 对应产业 | 制造业 |
| 对应岗位 | 安全管理人员、安全技术人员、应急救援人员 |
| 岗位核心能力 | 1.进行突发事件现场处置，指导和帮助遇险者避险逃生，组织现场群众自救互救，抢救公私财产。 2.搜索解救受困人员，进行伤员检伤分类并实施院前急救。 3.评估灾情性质程度及范围等情况，沟通汇报，维持现场秩序，防止抑制灾害发生或进行下一步发展。 4.组织协调管理救灾资源。 5.配合专业心理援助组织，进行受灾群众心理疏导。 6.进行救援善后工作。 7.制定演练应急预案，并与相关部门沟通协作。 8.进行紧急救助培训教育活动，普及自救互救知识和技能。 |
| 岗位职务任务书 | 任务名称 | 任务要求 | 操作过程 | 考核点 | 评价标准 |
|  | 接受救援任务 | （污水井、反应釜、沉降罐3种任务类型随机抽取1个） 1.点击“确认”接受任务，队长记录群众报警信息； 2.接到报警人报警后，队长第一时间按响预备铃； 3.点击“召请”按钮，填写《应急救援信息报告表》； 4.按响出警铃，集合队伍，并向队员布置救援任务。 | 1.点击“确认”接受任务，队长记录群众报警信息； 2.接到报警人报警后，队长第一时间按响预备铃； 3.点击“召请”按钮，填写《应急救援信息报告表》； 4、按响出警铃，集合队伍，并向队员布置救援任务。 | 信息记录、信息处理、应急救援决策 | 接受应急救援任务（0.5分） 队长应在接通电话后20秒内，集合队伍，未按响集合铃，扣0.1分；电子《应急救援信息报告表》空缺项填错一处扣0.08分，共0.4分，扣完为止。 |
|  | 指挥救援 | 1、打开对讲机：队长从储物柜中拿取对讲机，打开对讲机，将频道调到8； 2、队长正确使用对讲机口呼：全体人员注意，封闭救援区域，确认现场安全，并进行三脚架的搭设及安全防护用品的检查和穿戴； | 在长宽高不小于5m×3m×3m平台上进行作业操作：1.打开对讲机：队长从储物柜中拿取对讲机，打开对讲机，将频道调到8； 2.队长正确使用对讲机口呼：全体人员注意，封闭救援区域，确认现场安全，并进行三脚架的搭设及安全防护用品的检查和穿戴； | 考核学生能否正确、迅速、准确地记录群众报警信息，并对该信息进行适当的分析与推断，为下一步的应急救援行动做出正确决策。 | 指挥应急救援（0.5分） 未按响出警铃，扣0.1分。 队长未口呼或错误口呼“集合”，扣0.06分。 队长未查验队伍人员数量或查验错误，扣0.03分；未检查人员身体状况，扣0.03分。 队长布置任务时的口呼内容：时间未口呼或错误口呼扣0.04分；事故地点未口呼或错误口呼扣0.04分；事故企业名称未口呼或错误口呼扣0.04分；被困人员信息未口呼或错误口呼扣0.04分；事故类型未口呼或错误口呼扣0.04分；未下达应急救援指令扣0.06分。 队员未口呼或错误口呼，扣0.02分； 所有口呼内容采用语音识别自动判别。 |
|  | 确认现场环境安全 | 1.队长指挥队员进行相关操作，封锁救援现场，设置警示标识； 2.环顾并检查现场； 3.竖立安全告知牌。 | 1.队长指挥队员进行相关操作，封锁救援现场，设置警示标识； 2.环顾并检查现场； 3.竖立安全告知牌。 | 考核学生是否能够正确、全面检查现场的情况，包括危险物品、威胁人员、救援设备等，对现场进行合理评估，并有效控制现场的危害程度，减少人员的伤害和损失。 | 确认现场环境安全（0.5分） 四人在模拟的不小于5m×3m×3m受限空间作业平台上进行救援，队长指挥队员确认现场环境安全。 封闭应急救援区域、确认现场安全、安全防护用品的检查和穿戴未口呼或错误口呼（自动判别），每一项扣0.07分，共0.21分，扣完为止。 平台自动检测警戒线未拉或错拉，扣0.11分；安全告知牌未竖立或错误竖立，扣0.11分；“现场环境安全”未口呼或错误口呼，扣0.07分； 所有口呼内容采用语音识别自动判别；穿戴采用图像识别自动判别。 |
|  | 三脚架的检查与搭设 | 1.将三脚架搭设在井口的上方，并检查三脚架及防坠装置完好性，保证手摇绞盘的钢丝绳及吊钩穿过定滑轮悬垂于井口上部，并可随着手柄的逆时针转动下放到井内； 2.该项工作完成后，需向裁判示意，裁判同意后，方可进行下一步操作； 3.选取合适的防护用品，包括便携式气体检测仪、防爆头灯、对讲机、安全帽、手套、全身式安全带、三角拯救带、头罩式紧急呼吸器，并穿戴所需的安全防护用品； 4.该项工作完成后，需向裁判示意，裁判同意后，方可进行下一步操作。 | 在长宽高不小于5m×3m×3m平台上进行作业操作:1.将三脚架搭建在井口上方； 2.检查三脚架及防坠装置完好性：手摇绞盘的钢丝绳及吊钩穿过定滑轮悬垂于井口上部，并可随着手柄的逆时针转动下放到井内。1号队员手指并口呼：外观完好、绞盘正常、吊索正常，滑轮完好，支腿高度合适； | 考核学生是否能够根据井口结构和工作需要，正确搭设三脚架和防坠装置，保证钢丝绳和吊钩穿过定滑轮悬挂在井口上部，保证井下作业安全。 | 三脚架的检查与搭设（2分） 四人合力先将三脚架搭建在井口上方。 检查三脚架及防坠装置完好性：手摇绞盘的钢丝绳及吊钩穿过定滑轮悬垂于井口上部，并可随着手柄的逆时针转动下放到井内。1号队员手指并口呼：外观完好、绞盘正常、吊索正常，滑轮完好，支腿高度合适。 先检查然后将三脚架移至受限空间入口处，扣0.2分；三脚架搭设不规范，扣1分，手指指的位置与口呼内容不一致，扣0.1分/次，最多扣0.3分；口呼内容共5项，少一项扣0.1分，平台自动检测判别口呼内容。 |
|  | 防护用品穿戴 | 1.选取防护用品，队长点击“防护用品选取”按钮，队员在防护用品存储柜中取用需要的用品； 2. 2名队员均必须正确穿戴选取的防护用具 | 1.选取防护用品，队长点击“防护用品选取”按钮，队员在防护用品智能存储柜中取用需要的用品，可进行自动检测； 2.2名队员均穿戴选取的防护用具并进行图像对比识别验证。 | 自动化识别考核选手进行作业防护的能力 | 防护用品穿戴（2.5分） 选取防护用品，智能化检测拿取的防护用品是否正确，装备少选或错选一项，扣0.01分，两名队员均需进行穿戴；安全帽未穿戴扣0.2分，穿戴不规范扣0.2分；全身式安全带未穿戴扣0.3分，穿戴不规范扣0.3分；手套未穿戴扣0.1分，穿戴错不规范扣0.1分；防爆头灯未穿戴或穿戴错误扣0.1分；对讲机未穿戴或穿戴错误扣0.1分；便携式气体检测仪未穿戴或穿戴错误扣0.25分；穿戴采用图像对比自动判别； 对于长管呼吸器：若气体检测不合格需佩戴长管呼吸器，若长管呼吸器未穿戴，则视为对选手造成人身伤害，后续步骤均不得分，裁判宣布比赛结束；若穿戴错误扣0.34分，未打开气源开关扣0.34分；若气体检测合格，对佩戴与否不做要求；本项最多扣0.34分。 |
|  | 通风及气体检测 | 1.打开通风机对受限空间内部进行通风； 2.正确使用气体检测仪对受限空间上、中、下三个部位进行检测，队长判断气体是否合格，若不合格，下井人员需要佩戴长管呼吸器； 3.下井人员穿戴好长管呼吸器后，还需带上三角拯救带和头罩式紧急呼吸器。 | 1.打开通风机对受限空间内部进行通风； 2.正确使用气体检测仪对受限空间上、中、下三个部位进行检测，队长判断气体是否合格，若不合格，下井人员需要佩戴长管呼吸器； 3.下井人员穿戴好长管呼吸器后，还需带上三角拯救带和头罩式紧急呼吸器。 注意：佩戴长管呼吸器，一定要先打开气源阀门。 | 考核学生是否能够按照安全操作规程要求，进行有效的通风与气体检测，保证进入受限空间作业安全的能力。 | 通风及气体检测（2分） 开始通风并进行气体检测，未打开轴流式通风机开关则扣0.7分，未将通风机风管伸入底部扣0.3分；若进入受限空间内时未佩戴长管呼吸器，且未打开通风机开关，视为对选手造成人身伤害，后续步骤均不得分，裁判宣布比赛结束； 气体检测时若佩戴长管呼吸器，则对检测姿势不做要求，若未佩戴长管呼吸器，检测时头部应远离受限空间口，若未远离受限空间口，扣0.4分；上中下气体含量检测每少一项扣0.08分，上中下气体种类及含量口呼每少一个部位扣0.04分；队长未正确判断气体合格性，扣0.08分/项；扣完为止。口呼采用自动判别。 |
|  | 进入受限空间实施救援 | 1.正确使用三脚架进入受限空间，下井时注意不要对昏迷人员造成二次伤害； 2.正确使用头罩式紧急呼吸器对昏迷人员进行供氧； 3.通过三脚架正确使用三角拯救带将昏迷人员救出受限空间，并通过三脚架将下井人员拉出受限空间。 | 队长点击“正式救援”按钮，进入开始救援界面，点击“开始救援”，口呼：全体注意，准备救援。 1.队长口呼：1号队员，准备进入，请注意安全，是否了解应急预案； 1号队员回复：了解； 队长口呼：2号队员，帮助1号队员连接背后保护系统； 2号队员回复：收到； 然后将挂环挂在1号队员的安全带上，并回复：保护系统连接完成； 2.进入受限空间内部：1号队员通过三脚架进入； 3.1号队员打开头灯，并向队长报告情况：报告队长，我已到达井底，井底光线较暗，开始寻找被困者； 4.判断被困人状态：使用对讲机口呼：喂，你还好吗，我们来救你了； 1号队员向队长报告：报告队长，已经找到被困者，目前尚有呼吸和心跳，准备采取救援； 5.救助被困者：为被困者佩戴头罩式紧急逃生呼吸器，并打开供气阀门；为被困者穿戴三角抢救带； 6.1号队员取下背后三脚架的吊索，将三角拯救带挂在吊索上，口呼：报告队长，已经完成对被困者的连接，请进行提升； 7.队长与2号队员合力将被困者救出，并配合2号队员将被困者放置到指定区域，再将1号队员拉出受限空间； | 考核学生对于受限空间中安全进出、昏迷人员救援等紧急情况处理的专业技能和实践能力。 | 进入受限空间实施应急救援（4分） 不使用或错误使用三脚架进入受限空间，扣0.3分； 队长未询问是否了解应急预案，扣0.1分； 未打开头灯，扣0.1分； 1号队员未口呼：报告队长，我已到达底部，底部光线较暗，开始寻找被困者，扣0.1分； 1号队员未口呼：“报告队长，已经找到被困者，目前尚有呼吸和心跳，准备采取救援”，扣0.1分； 未给被困者佩戴防护面罩或佩戴错误，扣0.4分；佩戴好后未打开供气阀门，扣0.5分；未给被困者穿戴三角拯救带或穿戴不规范，扣0.7分；未通过三脚架将被困者救出或错误使用三脚架，扣0.3分，救出后未放置到指定区域，扣0.1分； 1号队员未口呼：报告队长，已经完成对被困者的连接，请进行提升，扣0.1分； 在受限空间内救援时，未经裁判同意，摘掉安全帽扣0.2分，摘掉长管呼吸器，扣0.3分； 未通过三脚架或错误使用三脚架将救援队员拉升出来，扣0.3分； 模拟人头部肢体磕碰受限空间管壁扣0.4分（自动检测），模拟人损坏视为救援任务失败，本项目实践操作成绩不得分；救援过程中对模拟人踩踏、骑坐等暴力行为视为对被困者造成二次伤害，发生1次扣0.5分，最多扣3分。 |
|  | 现场整理 | 作业任务完成后，参赛队伍需要清理现场并进行复位。 | 队长点击“恢复现场”按钮，进入救援后恢复现场阶段，口呼：全体人员注意，恢复现场。 1.进行设备复原：将现场所有装备、器材恢复初始状态，为队长下发的对讲机应放入存储柜中，模拟人不用恢复原位。 2.点击“恢复完成”，并示意裁判：报告裁判，救援完成。 | 考验选手进行现场整理的能力 | 现场整理（0.5分） 对警戒线是否复位、通风机是否关闭、防爆头灯是否关闭、防护用品柜里的物品是否放回进行智能自动检测，警戒线、通风机、对讲机、防爆头灯、气体检测仪、三脚架每少关闭或放回一处扣0.07分，共0.42分；防护用品柜拿出的物品未全部放回，扣0.08分。 |
|  | 撤离申请表的填写 | 1.点击“撤离申请”，根据救援结果填写《撤离申请表》； 2.所有作业任务完成后，向裁判汇报情况，经裁判同意后，方可进行后续操作。 | 1.鼠标点击“撤离申请”； 2.根据受限空间救援结果将电子《撤离申请表》空缺项填写完整； 3.点击“提交”。 | 考核学生救援总结的能力 | 撤离申请表的填写（0.5分） 电子表每处填写错误扣0.1分，扣完为止。 |
| 岗位工作规范 | 1.加强安全教育：在救援前，应对救援人员进行安全教育，了解受限空间的危险性和应急救援流程。 2.完善应急预案：要制定完善的应急预案，确保救援人员的安全，随时准备应对突发情况。 3.确认安全装备：确认所使用的安全装备与救援任务相适应，如呼吸器、防护服、防护靴等。 4.现场勘查：对救援现场进行勘查，了解受限空间的尺寸、通风情况、进出口位置及其它相关信息的收集和记录。 5.确认通风安全：确认受困人员位置的通风情况安全，配套采取正确的通风措施。 6.调查场地信息：了解现场的电力、燃气等设施的情况、避免因操作不当引起火灾、爆炸等事故。 7.明确沟通方式：与被困人员沟通时要保持冷静，明确沟通方式，及时掌握其情况，为救援搭建有效的沟通渠道。 8.注意现场协调：要注意与其他救援人员的现场协调，确保行动有序，安全可靠。 9.安全出场：从受限空间救援出来，应及时接受身体检查并保持警惕，确认自身和出口路径的安全性。 10.操作记录和总结：完成救援任务后，要记录操作过程和相关数据，总结经验教训，并及时更新应急预案，保障救援行动持续推进。 |
| 赛项赛场准备 | 1.整个赛场面积不少于200㎡，设置有多套能够满足队伍四人协同考核的半实物仿真设备，整个比赛场地应保持通畅和开放，赛场内配有裁判用电脑、打印机等竞赛评判工具。机房周边设有卫生间等，有紧急疏散通道，并在赛场周围设置隔离带； 2.场地内配备不低于6套相同型号的受限空间中毒事故救援考核装置，且每个竞赛装置（工位）标明编号； 3.每个竞赛装置均由以下几个部分组成：接受/总结任务终端、控制单元、穿戴检测单元、集成式受限空间救援装置、安全措施实操单元、救援装置、通讯系统、情景化仿真系统、现场复原检测单元、自动评判系统，应能够在一台装置上同时实现污水井有限空间救援、反应釜有限空间救援两项任务的考核。 |
| 注意事项 | 1.参赛选手进入赛场竞赛，必须穿戴符合竞赛要求的服装，不得穿背心、短裤和拖鞋。 2.严格遵守操作规程，不得擅自开启和关闭电源，不得带电操作，以免造成伤害和事故。 3.有可能造成意外带电的机械部件、电器元件的金属外壳等都必须接地。 4.四人操作，协同作业。 |

## 表6  任务3-4建筑坍塌事故应急救援任务分解

| 赛项名称 | 生产事故应急救援 | 英语名称 | Emergency rescue for production accidents |
| --- | --- | --- | --- |
| 赛项编号 | GZ005 | 归属产业 | 制造业 |
| 任务名称 | 建筑坍塌事故应急救援 |
| 赛项组别 |
| 中职组 | 高职组 |
| □学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 | (学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 |
| 竞赛时间 | 总时间40分钟 |
| 任务描述 | 模拟生产经营过程中出现的建筑坍塌事故灾害现场，要求救援人员使用生命探测仪进行全面侦查探测坍塌区域，营救伤员脱离危险区域，进行现场心肺复苏、骨折固定、伤员搬运等技术操作，完成后将生命体征信号及现场情况及时完成上报指挥部。 子任务1：坍塌区域生命探测标注（5分） 子任务2：坍塌区域遇险人员抢救（15分） |
| 对应产业 | 能源 |
| 对应岗位 | 消防和应急救援岗位（群）、应急管理和安全专业技术服务、化工安全技术与管理岗、煤矿采掘、机电、通风等岗位（群） |
| 岗位核心能力 | 1.具有较强的坍塌区域研判和处理能力； 2.具有扎实的医学救助能力； 3.具有进行煤矿安全、风险危害因素识别、一般紧急事故处理的能力； 4.具有处理一般突发生产事故的能力，具备个人防护、应急处置等技术技能； 5.具有一定的风险辨识、评估与防范的能力； 6.具有应急救援装备储备、调配与管理的能力； 7.具有应急演练策划与组织的能力； 8.具有灾情分析研判能力； 9.具备熟练使用救援设备能力。 |
| 岗位职务任务书 | 任务名称 | 任务要求 | 操作过程 | 考核点 | 评价标准 |
|  | 坍塌区域生命探测标注 | 能够熟练使用生命探测仪，并利用生命探测仪进行大区域探测和小区域探测的基本操作技术要求。 | 1.生命探测仪的组装和使用 2.使用生命探测仪进行大区域探测 2.使用生命探测仪进行大区域探测 | 1.仪器连接顺序 2.不暴力使用现象。 3.先大区域探测，后小区域探测 4.依据探测过程正确绘制坍塌区域内部结构。 5.操作过程的人数不能超过3人。 6.探头不可随意触碰坍塌实体结构。 7.必须对所有裂缝进行探测，总时间不得超过15min。 | 该项共5分，扣分详情见表6 探测过程需符合规定，每违反1项扣0.5分，扣完为止。 |
|  | 坍塌区域遇险人员抢救 | 参赛队能够依据实施心肺复苏、止血包扎、骨折固定，最后完成伤员交接等技术要求。 | 1.伤员转移 2.现场心肺复苏 3.伤员止血 4.创伤包扎 5.伤员骨折固定 | 1.正确进行伤员转移 2.能够现场进行心肺复苏 3.对伤员正确止血 4.正确进行创伤包扎 5.按要求伤员骨折固定 | 该项共15分，扣分详情见表6 1.探测过程需符合规定，每违反1项扣0.5分，扣完为止。 2.伤员转移违反任何一项要求，每出现一次扣0.5分，直至扣完为止。 3.心肺复苏时，应按照规定要点进行，违反一次，扣0.5分。 4.伤员止血由队长指令小组3名队员负责实施。应按照规定要点进行，违反一次，扣0.2分。 5.创伤包扎应按照规定要点进行，违反一次，扣0.5分。 （6）伤员骨折固定需在50s内完成任务，该项不得分。 |
| 岗位工作规范 | 1.《中华人民共和国安全生产法》 2.《生产安全事故应急条例》国务院令第708号，2019 3.《生产安全事故应急条例》 4.《煤矿安全规程》2022 5.《矿山救护规程》AQ 1008-2007 6.消防员现场紧急救护指南XF/T 968-2011 7.其他相关法律法规、国家标准、行业标准等 |
| 赛项赛场准备 | 1.竞赛现场场保证良好的采光、照明和通风，提供稳定的水、电和供电应急设备。 2.整个竞赛现场面积不小于600 m2。 3.实践操作的每个工位占地不小于5m×10m，标明工位号。 |
| 注意事项 | 1、参赛选手进入赛场竞赛，必须穿戴符合竞赛要求的服装，不得穿背心、短裤和拖鞋。 2、严格遵守操作规程，不得擅自开启和关闭电源，不得带电操作，以免造成伤害和事故。 3、有可能造成意外带电的机械部件、电器元件的金属外壳等都必须接地。 4、在电器设备装调过程中，必须对电源线、插头等部分进行安全检查，发现局部损坏或松动，举手示意裁判，由裁判处理。 |

生产事故应急救援技能考评表（一）

考核场次号：               考核装置号                考核开始时间：             考核结束时间：

| 序号 | 考核内容 | 考核项目 | 评分标准 | 评分结果 | 单项分值 | 单项得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 危险源辨识与隐患排查 |  |  |  |  |
| 1 | 危险源辨识 | 危险源辨识 | 正确辨识指定区域内的风险点并分析对应的可能事故类型 | 计算机评分 | 0.45 |  |
| 2 |  | 重大危险源辨识 | 正确辨识指定区域内是否存在重大危险源，若存在计算重大危险源的分级 | 计算机评分 | 0.3 |  |
| 3 |  | 制定《设备设施清单》 | 正确完成《设备设施清单》的填写 | 计算机评分 | 0.15 |  |
| 4 |  | 编制《安全检查表分析（SCL+LEC/SCL+LS）评价记录》 | 正确完成《安全检查表分析（SCL+LEC/SCL+LS ）评价记录》的填写 | 计算机评分 | 0.9 |  |
| 5 |  | 编制《工作危害分析（JHA+LEC/JHA+LS）评价记录》 | 正确完成《工作危害分析（JHA+LEC/JHA+LS）评价记录》的填写 | 计算机评分 | 0.9 |  |
| 6 |  | 编制《设备设施风险分级管控清单》 | 正确完成《设备设施风险分级管控清单》的填写 | 计算机评分 | 0.45 |  |
| 7 |  | 编制《作业活动风险分级控制清单》 | 正确完成《作业活动风险分级控制清单》的填写 | 计算机评分 | 0.45 |  |
|  |  | 进行岗位作业风险比较图绘制 | 正确绘制岗位作业风险比较图 | 计算机评分 | 0.15 |  |
|  |  | 查找岗位风险管控应知应会卡中的错误 | 正确找到题目中的5处错误 | 计算机评分 | 0.25 |  |
| 8 | 生产现场隐患排查 | 检查现场安全防护 | 正确进行个人安全防护 | 计算机评分 | 0.3 |  |
| 9 |  | 隐患排查 | 正确判断10个检查条目为“符合”条目 | 计算机评分 | 0.3 |  |
| 10 |  |  | 逐一排查场景中10处一般隐患，并在隐患录入表格中录入隐患信息 | 计算机评分 | 0.6 |  |
| 11 |  |  | 一一排查场景中5处重大隐患，并在隐患录入表格中录入隐患信息 | 计算机评分 | 0.9 |  |
| 12 |  | 隐患台账处理 | 正确进行隐患台账处理，完成处理表格填写 | 计算机评分 | 0.9 |  |
| 13 | 公共场所隐患排查 | 检查现场安全防护 | 正确进行个人安全防护 | 计算机评分 | 0.3 |  |
| 14 |  | 隐患排查 | 正确判断10个检查条目为“符合”条目 | 计算机评分 | 0.3 |  |
| 15 |  |  | 逐一排查场景中10处一般隐患，并在隐患录入表格中录入隐患信息 | 计算机评分 | 0.6 |  |
| 16 |  |  | 一一排查场景中5处重大隐患，并在隐患录入表格中录入隐患信息 | 计算机评分 | 0.9 |  |
| 17 |  | 隐患台账处理 | 正确进行隐患台账处理，完成处理表格填写 | 计算机评分 | 0.9 |  |

总分：

判员签字：                                           操作员签字：

生产事故应急救援技能考评表（一）

考核场次号：               考核装置号                考核开始时间：             考核结束时间：

| 序号 | 考核内容 | 考核项目 | 评分标准 | 评分结果 | 单项分值 | 单项得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 受限空间中毒事故应急救援 |  |  |  |  |
| 1 | 接受应急救援任务 | 队长在接通电话后20秒内，集合队伍，填写《应急救援信息报告表》 | 接通电话后20秒内，是否按响集合铃 | 计算机评分 | 0.1 |  |
|  |  |  | 《应急救援信息报告表》空缺项是否填错 | 计算机评分 | 0.4 |  |
| 2 | 指挥应急救援 | 队伍出警，队长查验队伍人员数量和身体状况 | 是否按响出警铃 | 计算机评分 | 0.1 |  |
|  |  |  | 队长是否口呼或错误口呼“集合” | 是 □ 否 □ | 0.06 |  |
|  |  |  | 是否检查人员数量和身体状况 | 是 □ 否 □ | 0.06 |  |
|  |  | 队长布置救援任务 | 时间是否口呼或错误口呼 | 是 □ 否 □ | 0.04 |  |
|  |  |  | 事故地点是否口呼或错误口呼 | 是 □ 否 □ | 0.04 |  |
|  |  |  | 事故企业名称是否口呼或错误口呼 | 是 □ 否 □ | 0.04 |  |
|  |  |  | 被困人员信息是否口呼或错误口呼 | 是 □ 否 □ | 0.04 |  |
|  |  |  | 事故类型是否口呼或错误口呼 | 是 □ 否 □ | 0.04 |  |
|  |  |  | 是否下达救援指令 | 是 □ 否 □ | 0.06 |  |
|  |  |  | 队员是否口呼或错误口呼 | 是 □ 否 □ | 0.02 |  |
| 3 | 确认现场环境安全 | 队长指挥队员确认现场环境安全 | 封闭救援区域、确认现场安全、安全防护用品的检查和穿戴，以上3项是否口呼或错误口呼 | 是 □ 否 □ | 0.21 |  |
|  |  |  | 警戒线是否拉或错拉 | 计算机评分 | 0.11 |  |
|  |  |  | 安全告知牌是否竖立或错误竖立 | 计算机评分 | 0.11 |  |
|  |  |  | “现场环境安全”是否口呼或错误口呼 | 是 □ 否 □ | 0.07 |  |
| 4 | 三脚架的检查与搭设 | 三脚架的搭设 | 三脚架搭设是否规范 | 是 □ 否 □ | 1.2 |  |
|  |  | 三脚架的检查 | 手指指的位置与口呼内容是否一致 | 是 □ 否 □ | 0.3 |  |
|  |  |  | 是否进行5项口呼 | 是 □ 否 □ | 0.5 |  |
| 5 | 防护用品穿戴 | 选取防护用品 | 装备是否少选或错选 | 计算机评分 | 0.17 |  |
|  |  | 穿戴防护用品 | 安全帽是否穿戴 | 是 □ 否 □ | 0.2 |  |
|  |  |  | 安全帽穿戴是否规范 | 是 □ 否 □ | 0.2 |  |
|  |  |  | 全身式安全带是否穿戴 | 是 □ 否 □ | 0.3 |  |
|  |  |  | 全身式安全带穿戴是否规范 | 是 □ 否 □ | 0.3 |  |
|  |  |  | 手套是否穿戴 | 是 □ 否 □ | 0.1 |  |
|  |  |  | 手套穿戴是否规范 | 是 □ 否 □ | 0.1 |  |
|  |  |  | 防爆头灯是否穿戴或穿戴错误 | 是 □ 否 □ | 0.1 |  |
|  |  |  | 对讲机是否穿戴或穿戴错误 | 是 □ 否 □ | 0.1 |  |
|  |  |  | 便携式气体检测仪是否穿戴或穿戴错误 | 是 □ 否 □ | 0.25 |  |
|  |  |  | 长管呼吸器穿戴是否不规范 | 是 □ 否 □ | 0.34 |  |
|  |  |  | 气源开关是否打开 | 计算机评分 | 0.34 |  |
| 6 | 通风及气体检测 | 对受限空间进行通风 | 是否打开轴流式通风机开关 | 计算机评分 | 0.7 |  |
|  |  |  | 是否将通风机风管伸入底部 | 计算机评分 | 0.3 |  |
|  |  | 检测受限空间上中下三个部位的气体种类及含量 | 是否佩戴长管呼吸器，检测时头部是否远离受限空间口 | 是 □ 否 □ | 0.4 |  |
|  |  |  | 上中下气体含量是否检测 | 计算机评分 | 0.24 |  |
|  |  |  | 上中下气体种类及含量是否口呼 | 是 □ 否 □ | 0.12 |  |
|  |  |  | 上中下三个部位是否正确判断气体合格性 | 计算机评分 | 0.24 |  |
| 7 | 进入受限空间实施应急救援 | 队长指挥队员下井 | 进入受限空间是否使用或错误使用三脚架 | 是 □ 否 □ | 0.3 |  |
|  |  |  | 是否询问了解应急预案 | 是 □ 否 □ | 0.1 |  |
|  |  |  | 是否打开头灯 | 计算机评分 | 0.1 |  |
|  |  | 寻找被困者准备采取救援 | 是否口呼：报告队长，我已到达底部，底部光线较暗，开始寻找被困者 | 是 □ 否 □ | 0.1 |  |
|  |  |  | 是否口呼：“报告队长，已经找到被困者，目前尚有呼吸和心跳，准备采取救援” | 是 □ 否 □ | 0.1 |  |
|  |  | 使用对应物品对被困者进行救援，并通过三脚架将被困者救出受限空间 | 是否给被困者佩戴防护面罩或佩戴错误 | 是 □ 否 □ | 0.4 |  |
|  |  |  | 佩戴好后是否打开供气阀门 | 是 □ 否 □ | 0.5 |  |
|  |  |  | 是否给被困者穿戴三角拯救带或穿戴不规范 | 是 □ 否 □ | 0.7 |  |
|  |  |  | 是否口呼：报告队长，已经完成对被困者的连接，请进行提升 | 是 □ 否 □ | 0.1 |  |
|  |  |  | 救出后是否放置到指定区域 | 是 □ 否 □ | 0.1 |  |
|  |  |  | 是否通过三脚架将被困者救出或错误使用三脚架 | 是 □ 否 □ | 0.3 |  |
|  |  |  | 在受限空间内救援时，未经裁判同意，是否摘掉安全帽 | 是 □ 否 □ | 0.2 |  |
|  |  |  | 在受限空间内救援时，未经裁判同意，是否摘掉长管呼吸器 | 是 □ 否 □ | 0.3 |  |
|  |  |  | 是否通过三脚架或错误使用三脚架将救援队员拉升出来 | 是 □ 否 □ | 0.3 |  |
|  |  |  | 模拟人头部肢体是否磕碰受限空间管壁 | 是 □ 否 □ | 0.4 |  |
|  |  |  | 救援过程中是否存在对模拟人踩踏、骑坐等暴力行为 | 是 □ 否 □ |  |  |
| 8 | 现场整理 | 恢复现场，撤除警戒 | 警戒线是否复位、通风机是否关闭、防爆头灯是否关闭、防护用品柜里的物品是否放回 | 计算机评分 | 0.42 |  |
|  |  |  | 三脚架是否收起放回原位 | 计算机评分 | 0.08 |  |
| 9 | 撤离申请表的填写 | 填写撤离申请表 | 接受任务来源是否选择或错误选择 | 计算机评分 | 0.1 |  |
|  |  |  | 撤离原因选择是否错误 | 计算机评分 | 0.1 |  |
|  |  |  | 搜索受困者数量填写是否错误 | 计算机评分 | 0.1 |  |
|  |  |  | 救出受困者数量填写是否错误 | 计算机评分 | 0.1 |  |
|  |  |  | 现场状况选择是否错误 | 计算机评分 | 0.1 |  |

总分：

判员签字：                                           操作员签字：

本模块任务中语音口呼是否正确、工具取用是否正确、气体检测、穿戴是否合格、被困人员碰撞检测全部采用自动检测判别，通过软件系统和实物平台相连，数据自动收集记录，接受和撤离信息报告表均在系统内填写完成！

全国职业院校技能大赛

赛题（第八套）

赛项名称：          生产事故应急救援

英文名称： Emergency rescue of production accidents

赛项组别：            高等职业教育

赛项编号：               GZ005

目录

类型一	1

表1 单选题	1

表2 多选题	15

表3 是非题	19

类型二	22

表4  赛项技能模块汇总	22

表5  模块2任务分解	24

表5  模块3任务分解	28

类型三	31

表6   任务2-1生产事故危险源辨识与隐患排查考评任务分解表	31

表6   任务2-2生产事故预防能力考评任务分解表	74

表6   任务2-3生产事故应急救援方案设计任务分解	87

表6   任务3-1接警与准备任务分解	91

表6   任务3-2火灾事故应急救援任务分解	95

表6   任务3-3有限空间中毒事故应急救援任务分解	99

表6  任务3-4建筑坍塌事故应急救援任务分解	108

# 类型一

考查学生对应专业课程的基本知识、基本技能和基本素养。

## 表1 单选题

| 赛项名称 | 生产事故应急救援 | 英语名称 | Emergency rescue of production accidents |
| --- | --- | --- | --- |
| 赛项编号 | GZ005 | 归属产业 | 制造业 |
| 赛项组别 |
| 中职组 | 高职组 |
| □学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 | (学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 |
| 题目类型 | (单选题 (多选题 (是非题 |
| 题目内容 | 题目选项 | 题目答案 | 难度系数 |
| 1.（ ）不得与员工宿舍在同一建筑物内。 | A．生产、经营、储存危险物品的车间、商店 B．生产、经营、使用危险物品的车间、仓库 C．经营、储存、使用危险物品的车间、商店和仓库 D．生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店和仓库 |  | 0.6±0.05 |
| 2.( ）是指有爆炸、易燃、毒害、腐蚀、放射性等性质，在生产、运输、储存、使用和处理过程中，易造成人身伤亡和财产损毁而需要特别防护的物品。 | A.爆炸品 B.危险品 C.可燃气体 D.易燃液体 |  | 0.4±0.05 |
| 3.( ）应当加强消防组织建设，根据经济社会发展的需要，建立多种形式的消防组织，加强消防技术人才培养，增强火灾预防、扑救和应急救援的能力。 | A.县级以上人民政府 B.城市人民政府 C.各级人民政府 D.各级公安消防机构 |  | 0.6±0.05 |
| 4.《安全生产法》规定，企业应建立相应机制，加强对( )落实情况的监督考核，保障生产安全。 | A.安全生产责任制 B.岗位作业员工 C.操作规程或程序 D.安全规章制度 |  | 0.8±0.05 |
| 5.安全带的正确挂扣应该是（ ）。 | A．同一水平 B．低挂高用 C．高挂低用 D．高挂高用 |  | 0.4±0.05 |
| 6.安全防护、保险、信号等装置缺乏或有缺陷；设备、设施、工具、附件有缺陷；个人防护用品用具缺少或有缺陷；生产（施工）场地环境不良等，均属于事故发生原因中的（ ）。 | A．人的不安全行为 B．物的不安全状态 C．治理缺陷 D．以上均不属于 |  | 0.6±0.05 |
| 7.搬运腹部损伤的伤者体位要求（ )。 | A.屈膝屈髋 B.屈膝 C.屈髋 D.无所谓 |  | 0.6±0.05 |
| 8.搬运腰椎损伤伤者的正确方法是（ )。 | A.3-4人平托法 B.无所谓 C.1-2人平托法 D.1人平托法 |  | 0.6±0.05 |
| 9.不是液化气腐蚀不合格的主要原因是（ ）。 | A．总硫含量高 B．硫化氢含量高 C．含水过多 D．含氮氧化物高 |  | 0.6±0.05 |
| 10.触电者症状不包括（ )。 | A.呼吸困难或呼吸停顿 B.脉搏跳动有力、不规则 C.昏迷 D.皮肤烧伤、炽热、红肿 |  | 0.6±0.05 |
| 11.创伤急救时，对失血伤员应该（ )。 | A.先止血后搬运 B.先送医院后处置 C.先搬运后止血 D.其他选项均正确 |  | 0.8±0.05 |
| 12.从事安全生产工作的社会主体包括（ ）、中介服务主体、政府监管主体和从事安全生产的从业人员。 | A．企业责任主体 B．工会组织 C．全体公民 D．居委会 |  | 0.6±0.05 |
| 13.使冻伤人员的冻伤部位解冻时,应该采用以下（）方法。 | A.火烤气 B.不超过40℃的温水浸泡 C.不低于50℃的热水浸泡 D.其他选项均不正确 |  | 0.6±0.05 |
| 14.当伤员出现下列哪种情况表示存在骨折（ )。 | A.出血 B.疼痛 C.畸形 D.不愿活动伤肢 |  | 0.6±0.05 |
| 15.对骨折伤员的肢体，用夹板或木棍、树枝等固定( )。 | A.超过骨折段上、下关节 B.超过骨折段下关节 C.超过骨折段上关节 D.其他选项均正确 |  | 0.8±0.05 |
| 16.对关节部位伤口使用绷带进行包扎一般采用哪种包扎方法？( ) | A.环形包扎法 B.螺旋形包扎法 C.8字包扎法 D.螺旋反扎法 |  | 0.6±0.05 |
| 17.对中暑人员进行救护，首先应该（ )。 | A.用冷水给病人擦身 B.喂解暑药 C.脱离高温环境 D.直接送医院 |  | 0.6±0.05 |
| 18.干粉灭火器适用于扑救：可燃固体、可燃液体、可燃气体、( ）以及不宜用水扑救的火灾。 | A.电气火灾 B.金属火灾 C.精密仪器火灾 D.不知道 |  | 0.4±0.05 |
| 19.高温场所为防止中暑，应多饮（ ）最好。 | A．纯净水 B．汽水 C．含盐清凉饮料 D．水果饮料 |  | 0.6±0.05 |
| 20.根据《安全生产法》，生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得（ ）方可上岗作业。 | A．特种作业操作级别证书 B．特种作业操作注册证书 C．特种作业操作资格证书 D．特种作业操作认证证书 |  | 0.5±0.05 |
| 21.《煤矿安全规程》规定：封闭的火区，只有经取样化验证实火已熄灭后，方可启封或者注销。火区同时具备下列条 件时，方可认为火已熄灭：（一）火区内的空气温度下降到（ ）以下，或者与火灾发生前该区的日常空气温度相同。 | A. 20℃ B. 30℃ C. 15℃ D. 25℃ |  | 0.6±0.05 |
| 22.根据新修订的《消防法》，消防工作应当坚持( ）的原则。 | A.防火安全责任制 B.专门机关与群众相结合 C.政府统一领导、部门依法监管、单位全面负责、公民积极参与 D.政府统一领导、部门依法监管、单位全面负责、群众积极参与 |  | 0.6±0.05 |
| 23.关于《安全生产法》的立法目的，下列表述不准确的是（ ）。 | A．加强安全生产工作 B．防止和减少生产安全事故 C．推动经济社会跨越式发展 D．保障人民群众生命财产安全 |  | 0.5±0.05 |
| 24.关于骨折的固定方法正确的是（ )。 | A.必须用夹板进行骨折固定 B.固定越紧越好 C.若骨断端裸露可将其复位 D.若伤员存在休克，应先抢救再固定骨折 |  | 0.6±0.05 |
| 25.关于人工呼吸前的准备错误的是（ )。 | A.先将伤员搬到安全、通风、保暖的地方 B.平卧于平坦的地方 C.保持呼吸道通畅 D.为保护其隐私，不可使伤员前胸裸露 |  | 0.6±0.05 |
| 26.进行人工呼吸和心脏按压时，在（ ）情况下即可停止进行。 | A.操作人员疲劳 B.患者有微弱呼吸 C.呼吸和心跳已恢复 D.患者心跳恢复 |  | 0.8±0.05 |
| 27.井下现场使用最广泛的包扎用物是（ )。 | A.三角巾 B.无菌纱布 C.绷带 D.布条 |  | 0.6±0.05 |
| 28.开采稠油时，最适宜的工况是（ ） | A．长冲程大冲次 B．长冲程低冲次 C．短冲程大冲次 D．短冲程低冲次 |  | 0.6±0.05 |
| 29.可燃气体和液体的蒸气与空气混合，遇着火源能够发生爆炸的最高浓度叫做（ )。 | A.爆炸温度下限 B.爆炸浓度下限 C.爆炸浓度上限 D.爆炸浓度极限 |  | 0.5±0.05 |
| 30.临床死亡是指心跳停止多长时间（ )。 | A.5分钟 B.10分钟 C.15分钟 D.20分钟 |  | 0.6±0.05 |
| 31.面色潮红，皮肤干燥，血压下降，呼吸急促，心率快，体温在40摄氏度 以上是（ ）的主要表现。 | A.中暑高热 B.中暑衰竭 C.中暑痉挛 D.日射病 |  | 0.9±0.05 |
| 32.灭火器的使用步骤是： （ ). a 、拉开保险销 b 、判断风向 c 、检查灭火器类型及有效性 d 、对准火源压手柄 | A.abcd B.badc C.dcba D.cbad |  | 0.5±0.05 |
| 33.某化工厂发生重大火灾、爆炸事故，死亡15人并摧毁了上亿元的设备。接到事故报告后，厂领导组织采取了如下行动。请问哪种行动是不应当采取的? （ ） | A．将临近易燃物移走，防止事故扩大，并保护现场 B．对轻伤者实施急救，将死伤者送进医院 C．及时、如实向当地负有安全生产监督管理职责的部门报告事故情况 D．组织事故调查，并处理责任人 |  | 0.6±0.05 |
| 34.上止血带之前一般应抬高患肢（ ）以增加回心血量。 | A.1分钟 B.2-3分钟 C.5分钟 D.10分钟 |  | 0.6±0.05 |
| 35.生产经营单位必须坚持（ ）的方针，警钟长鸣，常抓不懈。 | A．安全责任重于泰山 B．安全生产管理 C．安全第一、预防为主、综合治理 D．安全生产，人人有责 |  | 0.5±0.05 |
| 36.生产经营单位应当建立健全安全生产隐患排查治理体系，定期组织安全检查，开展事故隐患自查自纠。对查出的问题应当（ ）。 | A．记录在案 B．立即上报有关部门 C．立即整改 D．通报批评 |  | 0.4±0.05 |
| 37.使用止血带止血，要标记止血带止血部位和时间，每（ ）放松一次。 | A.60-90分钟 B.60-100分钟 C.30-60分钟 D.60-80分钟 |  | 0.9±0.05 |
| 38.危险化学品的（ ）必须符合国家法律、法规、规章的规定和国家标准的要求。 | A．商标 B．标志 C．宣传 D．包装 |  | 0.8±0.05 |
| 39.下列哪种伤员属于危重伤员（ )。 | A.外伤性窒息 B.头皮裂伤 C.小腿骨折 D.皮肤擦伤 |  | 0.6±0.05 |
| 40.眼睛被消毒液灼伤，首先采取的正确方法是( ) | A.点眼药膏 B.清水冲洗眼睛 C.医院急诊 D.盐水冲洗眼睛 |  | 0.8±0.05 |
| 41.依据《安全生产法》的规定，国家对严重危及生产安全的工艺、设备实施（ ）制度。 | A．审批 B．登记 C．淘汰 D．监管 |  | 0.6±0.05 |
| 42.依据《安全生产法》和《标准化法》的规定，涉及安全生产方面的标准主要有国家标准和行业标准，其中多数是（ ）标准。 | A．普遍性 B．原则性 C．合理性 D．强制性 |  | 0.4±0.05 |
| 43.以下哪个系统（体系）不属于应急支持保障系统？（ ） | A． 职业健康安全管理体系 B． 宣传、教育和培训体系 C． 法律法规保障体系 D． 通讯系统 |  | 0.6±0.05 |
| 44.应急预案演练的主要参与人员包括以下哪些人员？（ ）①参演人员 ②控制人员 ③模拟人员 ④评价人员 ⑤观摩人员 | A．①②③④⑤ B．①②③ C．③④⑤ D．②③④ |  | 0.8±0.05 |
| 45.允许进入有限空间的空气质量条件是：可燃气体、有毒有害气体含量必须低于最高容许浓度，氧气含量介于（ ）之间。 | A．19%--23.5% B．19.5%--23.5% C．18.5%--23% D．19.5%--21.5% |  | 0.6±0.05 |
| 46.灾害事故现场的救护原则不包括（ )。 | A.先救命后治伤，先重伤后轻伤 B.先救后抢，抢中有救 C.医疗救护人员以救为主，其他人员以抢为主，各负其责，相互配合 D.尽快脱离事故现场，先分类再后送 |  | 0.8±0.05 |
| 47.在急流中，救援人员要（ ）准备。 | A.跑向下游 B.跑向上游 C.原地不动 D.就近等待救援 |  | 0.8±0.05 |
| 48.在脊柱骨折病人的搬运过程中，应固定的体位是( )。 | A.半卧位 B.侧卧位 C.俯卧位 D.仰卧过伸位 |  | 0.6±0.05 |
| 49.在生产运行状态下的易燃易爆生产装置、输送管道、储罐、容器等部位上进行的动火作业，是（ ）。 | A．特殊动火作业； B．一级动火作业； C．二级动火作业； D．三级动火作业。 |  | 0.5±0.05 |
| 50.止血带止血法的替代方法是（ )。 | A.绞紧止血法 B.加压包扎法 C.屈肢加垫法 D.指压动脉法 |  | 0.6±0.05 |
| 51.人体阻抗与接触电压、皮肤状态、接触面积等因素有关。关于人体阻抗影响因素的说法，正确的是（）。 | A.人体阻抗与电流持续的时间无关 B.人体阻抗与触电者个体特征有关 C.人体阻抗随接触面积增大而增大 D.人体阻抗随温度升高而增大 |  | 0.8±0.05 |
| 52.工艺过程中产生的静电可能引起爆炸、火灾、电击，还可能妨碍生产。关于静电防护的说法，错误的是（）。 | A.限制管道内物料的运行速度是静电防护的工艺措施 B.增湿的方法不宜用于消除高温绝缘体上的静电 C.接地的主要作用是消除绝缘体上的静电 D.静电消除器主要用来消除非导体上的静电 |  | 0.6±0.05 |
| 53.电力线路的安全条件包括导电能力、力学强度、绝缘和间距、导线连接、线路防护和过电流保护、线路管理。下列针对导线连接安全条件的要求中，正确的是（）。 | A.导线连接处的力学强度不得低于原导线力学强度的60%。 B.导线连接处的绝缘强度不得低于原导线绝缘强度的80% C.铜导线与铝导线之间的连接应尽量采用铜-铝过渡接头 D.接头部位电阻不得小于原导线电阻的120% |  | 0.6±0.05 |
| 54.雷电可破坏电气设备或电力线路，易造成大面积停电、火灾等事故。下列雷电事故中，不属于雷电造成电气设备或电力线路破坏事故的是（）。 | A.直击雷落在变压器电源侧线路上造成变压器爆炸起火 B.直击雷落在超高压输电线路上造成大面积停电 C.球雷侵入棉花仓库造成火灾烧毁库里所有电器 D.雷电击毁高压线绝缘子造成短路引起大火 |  | 0.6±0.05 |
| 55.新《安全生产法》规定，生产经营单位从业人员超过( )人，应当设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员。 | A.50人 B.100人 C.200人 D.300人 |  | 0.8±0.05 |
| 56.单元内存在危险化学品的数量等于或超过规定的临界量，即被定为( )。 | A.安全隐患 B.重大危险源 C.重大安全隐患 D.危险源 |  | 0.8±0.05 |
| 58.按照社会危害程度、影响范围等因素，自然灾害、事故灾难、公共卫生事件分为（）。 | A.二级 B.三级 C.四级 D.五级 |  | 0.6±0.05 |
| 58.四种防火的基本措施是：消除着火源、（）、隔绝空气、阻止火势爆炸波的蔓延。 | A.控制火源 B.控制可燃物 C.控制火势的蔓延 D.掩埋沙土 |  | 0.8±0.05 |
| 59.在高温场所，作业人员出现体温在39℃以上，突然昏倒，皮肤干热、无汗等症状,应该判定其为( )。 | A.感冒 B.重症中暑 C.中毒 D.其他选项均不正确 |  | 0.6±0.05 |
| 60.为了保证安全作业，在机器设计中，应使操纵速度（）人的反应速度。 | A.大致等于 B.低于 C.高于 D.远远高于 |  | 0.4±0.05 |

## 表2 多选题

| 赛项名称 | 生产事故应急救援 | 英语名称 | Emergency rescue of production accidents |
| --- | --- | --- | --- |
| 赛项编号 | GZ005 | 归属产业 | 制造业 |
| 赛项组别 |
| 中职组 | 高职组 |
| □学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 | (学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 |
| 题目类型 | (单选题 (多选题 (是非题 |
| 题目内容 | 题目选项 | 题目答案 | 难度系数 |
| 1.厂房划分防火分区考虑的主要因素是（）。 | A.消防给水 B.生产类别 C.耐火等级 D.层数 E.人员密集度 |  | 0.5±0.05 |
| 2.除运输工具、加油站、加气站外，危险化学品的生产装置和储存数量构成重大危险源的储存设施，与下列（）场所、区域的距离必须符合国家标准或者国家有关规定。 | A.居民区、商业中心、公园等人口密集区域 B.学校、医院、影剧院、体育场(馆)等公共设施 C.供水水源、水厂及水源保护区 D.河流、湖泊、风景名胜区和自然保护区 E.牧场、养殖场、野生动物园 |  | 0.3±0.05 |
| 3.二氧化碳消防车主要用于扑救（）火灾。 | A.贵重设备 B.精密仪器 C.一般物质 D.图书档案 E.重要文物 |  | 0.6±0.05 |
| 4.根据我国《安全生产法》的规定，（）应当建立应急救援组织；应当配备必要的应急救援器材、设备，并进行经常性维护、保养，保证正常运转。 | A.危险物品的生产、经营、储存单位 B.交通营运单位 C.供电单位 D.矿山 E.建筑施工单位 |  | 0.4±0.05 |
| 5.事故调查处理应当遵循〝四不放过〞的原则进行。以下哪些是〝四不放过〞的内容？（） | A.事故缘故未查清不放过 B.职工群众未受到教育不放过 C.防范措施未落实不放过 D.事故应急预案未制定不放过 E.事故责任者未受到处理不放过 |  | 0.8±0.05 |
| 6.消防“四懂四会”的内容是什么？（） | A.懂得岗位火灾的危险性，会使用消防器材 B.懂得预防火灾的措施，会报火警 C.懂得扑救火灾的方法，会扑救初起火灾 D.懂得逃生疏散的方法，会组织疏散逃生 E.懂的报警，会逃生 |  | 0.6±0.05 |
| 7.应急预案的管理实行（）的原则。 | A.属地为主 B.分级负责 C.分类指导 D.综合协调 E.动态管理 |  | 0.3±0.05 |
| 8.矿用防爆型柴油动力装置，须具有以下保护（ ）。 | A. 发动机排气超温 B. 冷却水超温 C. 尾气水箱水位 D. 润滑油压力 |  | 0.5±0.05 |
| 9．下列关于专为升降人员或者升降人员与物料的罐笼，叙述正确的是？（） | A. 乘人层顶部应当设置可以打开的铁盖或者铁门，两侧装设扶手 B. 罐笼不允许同时运送人和物质 C. 罐底必须满铺钢板，如果需要设孔时，必须设置牢固可靠的门 D. 进出口必须装设罐门或者罐帘，高度不小于0.5m |  | 0.5±0.05 |
| 10．煤的自燃倾向性分为（ ）。 | A. 容易自燃 B. 自燃 C. 不易自燃 D. 极不易自燃 |  | 0.6±0.05 |

## 表3 是非题

| 赛项名称 | 生产事故应急救援 | 英语名称 | Emergency rescue of production accidents |
| --- | --- | --- | --- |
| 赛项编号 | GZ005 | 归属产业 | 制造业 |
| 赛项组别 |
| 中职组 | 高职组 |
| □学生组 (教师组 □师生联队试点赛项 | (学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 |
| 题目类型 | (单选题 (多选题 (是非题 |
| 题目内容 | 题目答案 | 难度系数 |
| 当发现有员工苯中毒后，应立刻对其进行人工呼吸。 （） | ( 正确 (错误 | 0.8±0.05 |
| 应急救援法律、法规是煤矿事故灾难应急救援的主要依据。（） | ( 正确 (错误 | 0.4±0.05 |
| 安全生产技术与管理包括安全管理、安全技术和安全信息化三个方面。（） | ( 正确 (错误 | 0.4±0.05 |
| 在煤矿事故灾难预防和应急救援中，避险是最重要的措施。（） | ( 正确 (错误 | 0.5±0.05 |
| 防护服的种类很多，使用防护服的目的是保护应急救援人员在救援作业时，免受伤害，同时不扩大事故。（） | ( 正确 (错误 | 0.8±0.05 |
| 安全生产技术与管理只需要在企业内部进行，不需要和其他企业进行交流。（） | ( 正确 (错误 | 0.5±0.05 |
| 救援现场为液化气泄漏时，不得选择无齿锯等会造成火花及高温的破拆器材。（） | ( 正确 (错误 | 0.8±0.05 |
| 在煤矿事故灾难预防和应急救援中，自救与互救是最有效的手段。（） | ( 正确 (错误 | 0.6±0.05 |
| 避险、自救与互救是指在事故发生时，企业应该先保证自己安全，而不考虑周围的其他人。（） | ( 正确 (错误 | 0.5±0.05 |
| 在有限空间内进行某些涂刷、切割等作业，作业中会产生的有毒有害物质只是少量的，不会对人体产生太大影响，因此在作业期间不用对有限空间持续通风。（） | ( 正确 (错误 | 0.8±0.05 |
| 温度的测量仪器，常见的有水银温度计、电阻温度计、热电偶温度计。（） | ( 正确 (错误 | 0.8±0.05 |
| 《煤矿安全规程》规定：一个矿井中只要有一个煤（岩）层发现瓦斯，该矿井即为高瓦斯矿井。 | ( 正确 (错误 | 0.6±0.05 |
| 从事可能造成对眼睛伤害的作业，必须戴护目镜或防护面具。（） | ( 正确 (错误 | 0.6±0.05 |
| 从事易燃易爆作业的人员应穿含金属纤维的棉布工作服，以防静电危害。（） | ( 正确 (错误 | 0.5±0.05 |
| 《煤矿安全规程》规定：突出矿井的采掘布置应当遵守下列规定：次要巷道应当布置在岩层或者无突出危险煤层内。突出煤层的巷道优先布置在被保护区域或者其他无突出危险区域内。 | ( 正确 (错误 | 0.5±0.05 |
| 作业人员必须配备相应的劳动保护用品，并应正确使用。（） | ( 正确 (错误 | 0.5±0.05 |
| 救援支撑的材料主要包括木材、钢材、专用设备等。（） | ( 正确 (错误 | 0.6±0.05 |
| 粉尘对人体有很大的危害，但不会发生火灾和爆炸。（） | ( 正确 (错误 | 0.5±0.05 |
| 进行人工呼吸前，应先清除患者口腔内的痰、血块和其他杂物等，以保证呼吸道通畅。（） | ( 正确 (错误 | 0.6±0.05 |
| 突发事件应对工作实行预防为主、防治结合的原则。( ) | ( 正确 (错误 | 0.6±0.05 |

# 类型二

考查学生综合运用基本概念、理论、技能的能力，综合应用能力、创新精神和职业能力等内容。

## 表4  赛项技能模块汇总

| 赛项名称 | 生产事故应急救援 | 英语名称 | Emergency rescue of production accidents |
| --- | --- | --- | --- |
| 赛项编号 | GZ005 | 归属产业 | 制造业 |
| 赛项组别 |
| 中职组 | 高职组 |
| □学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 | ☑学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 |
| 模块数量 |  |
| 模块序号 | 技能竞赛内容 | 技术技能要点 | 专业知识能力要求 | 对应核心课程 | 权重占比 （%） | 竞赛时间 （min） | 评分方法 |
| 模块1 | 生产安全应急理论知识检测 | 应急安全法律法规、安全管理、现场急救、防火防爆、化工安全、矿山安全等知识。 | 熟悉应急安全法律法规； 具有应急安全管理理念； 具有一定的事故预防和应急救援基本专业知识。 | 安全管理、应急救援技术、化工安全生产技术、防火与防爆技术、应急风险评估、 矿井智能通风与安全等 | 20 | 50 | 机考评分 |
| 模块2 | 生产事故防控能力考评 | 生产事故危险源辨识与隐患排查能力； 生产事故预防能力； 生产事故应急救援方案设计。 | 具有生产事故危险源辨识与隐患排查能力； 具有生产事故预防能力； 具有生产事故应急救援方案设计能力。 | 安全管理、安全评价技术、防火与防爆技术、化工安全与环保、化工应急管理等 | 30 | 200 | 机考评分 |
| 模块3 | 典型生产事故应急救援实践操作 | 接警与应急准备； 火灾事故应急救援； 建筑坍塌是国际应急救援； 有限空间中毒事故应急救援。 | 具有闻警出动和应急准备能力； 具有火灾事故应急救援能力； 具有建筑坍塌事故应急救援能力； 具有有限空间中毒事故应急救援能力。 | 火灾救援技术、应急救援技术、建筑坍塌救援技术、危险化学品事故救援技术、火灾扑救安全与救护 | 50 | 150 | 过程评分 |

（注：评分方法分为机考评分、过程评分和结果评分三类，可选填）

## 表5  模块2任务分解

| 模块序号 | 模块2 | 对应赛项编号 | GZ005 |
| --- | --- | --- | --- |
| 模块名称 | 生产事故防控能力考评 | 子任务数量 | 3 |
| 竞赛时间 | 总时间200分钟 |
| 任务描述 | 生产事故危险源辨识与隐患排查、八大高危作业安全监护、生产事故应急救援方案设计 |
| 职业要素 | (基本专业素养 (专业实践技能 协调协作能力 持续发展能力 |
| 具体任务要求 | 子任务序号 | 任务要求 | 操作过程 | 考核点 | 评价标准 |
|  | 子任务2-1 | 生产事故危险源辨识与隐患排查 | 1.风险分级管控（4选3）： （1）加油站场景 （2）危险化学品仓库场景 （3）基坑工程场景 （4）冲压车间场景； 2.生产现场隐患排查（行业3选1，行业内3选1）： （1）化工行业 a.管道施工隐患排查 b.仓储区隐患排查 c.罐区隐患排查； （2）机械加工行业 a.冲压车间隐患排查 b.喷涂车间隐患排查 c.加工车间隐患排查； （3）建筑施工行业 a.建筑二次结构隐患排查 b.主体结构隐患排查 c.基坑工程隐患排查； 3.特殊作业现场隐患排查（8选1）： （1）高处作业隐患排查 （2）受限空间作业隐患排查 （3）动火作业隐患排查 （4）临时用电作业隐患排查 （5）盲板抽堵作业隐患排查 （6）吊装作业隐患排查 （7）动土作业隐患排查 （8）断路作业隐患排查； 4.公共场所隐患排查（3选1）： （1）加油站隐患排查 （2）社区隐患排查 （3）学校隐患排查； 5.隐患台账处理。 | 风险分级管控与隐患排查能力 | 总分10分，详情见表6 |
|  | 子任务2-2 | 生产事故预防能力考评 | 在虚拟3D场景中选择下列八大作业中的一个作业进行安全监护 1.动火作业安全监护 2.受限空间作业安全监护 3.高处作业安全监护 4.盲板抽堵作业安全监护 5.吊装作业安全监护 6.临时用电作业安全监护 7.动土作业安全监护 8.断路作业安全监护作业的安全监护 | 1.动火作业安全监护相关知识； 2.受限空间作业安全监护相关知识； 3.高处作业安全监护相关知识； 4.盲板抽堵作业安全监护相关知识； 5.吊装作业安全监护相关知识； 6.临时用电作业安全监护相关知识； 7.动土作业安全监护相关知识； 8.断路作业安全监护作业的安全监护相关知识。 | 总分10分，详情见表6 |
|  | 子任务2-3 | 生产事故应急救援方案设计 | 1.依据现场抽签确定的图纸、文字标准及误差要求，完成应急救援地形的编辑任务； 2.在完成地形编辑后，按照提示模拟摆放事故、伤员位置； 3.并根据设计的应急救援基地，确定应急救援路线； 4.救援灾情分析包括灾害类型判断、灾害地点、灾情波及范围、被困人员数量、灾情发展趋势预测； 5.救援措施设计包括救援任务、救援路线规划、救援顺序、救援拟采取的方法、救援保障。 | 1.应急救援地形的编辑任务完成情况； 2.按照提示模拟摆放事故、伤员位置等完成情况； 3.能够根据设计的应急救援基地确定应急救援路线； 4.能够正确进行救援灾情分析； 5.能够合理设计救援措施。 | 总分10分，详情见表6 |
| 赛项技术规范 | 涉及专业教学要求 | 《高等职业学校安全技术与管理专业教学标准》《高等职业学校应急救援技术专业教学标准》《高等职业学校化工安全技术专业教学标准》《高等职业学校通风技术与安全管理专业教学标准》 |
|  | 遵循国家标准和行业标准 | 1.《中华人民共和国安全生产法》 2.GB18218-2018《危险化学品重大危险源辨识》 3.GB 50160-2008《石油化工企业设计防火标准》(2018年版) 4.GB 2894-2008《安全标志及其使用导则》 5.GB 30871-2022《危险化学品企业特殊作业安全规范》 6.GB 50058-2014《爆炸危险环境电力装置设计规范》 7.《应急救援员国家职业技能标准（2019年版）》 8.AQ 1008-2007《矿山救护规程》 9.《煤矿安全规程》2022 其他相关法律法规、国家标准、行业标准等 |
| 赛项赛场准备 | 整个赛场面积不小于100㎡；配备能容纳45台相同配置的台式电脑机房不少于2个，每个机房内配有裁判用电脑、打印机等竞赛评判工具。机房周边设有卫生间等，有紧急疏散通道，并在赛场周围设置隔离带；竞赛机房内竞赛用电脑摆放合理，竞赛工位相对独立，确保选手独立开展竞赛，不受外界影响；建议能够同时满足至少60人以上同时在线登录；赛场环境中存在人员密集、车流人流交错的区域，除了设置齐全的指示标志外，须增加引导人员，并开辟紧急通道。 |
| 注意事项 | 4人操作，协同作业，减少操作卡顿，系统死机等异常情况发生 |

## 表5  模块3任务分解

| 模块序号 | 模块3 | 对应赛项编号 | GZ005 |
| --- | --- | --- | --- |
| 模块名称 | 典型生产事故应急救援实践操作 | 子任务数量 | 4 |
| 竞赛时间 | 总时间150分钟 |
| 任务描述 | 接警与准备、火灾事故应急救援、受限空间中毒事故应急救援、建筑坍塌事故应急救援 |
| 职业要素 | 基本专业素养 (专业实践技能 协调协作能力 持续发展能力 |
| 具体任务要求 | 子任务序号 | 任务要求 | 操作过程 | 考核点 | 评价标准 |
|  | 子任务3-1 | 接警与准备 | 救援中心接到事故报警，救援小队进行救援前的准备工作 1.闻警出动 2.应急救援准备 | 1.接警集合 2.向应急救援指挥中心汇报 3.进入灾区装备检查 4.仪器检查 5.正压氧气呼吸器的佩戴 6.正压氧气呼吸器自检内容和程序 7.互检 8.撤出灾区装备齐全 | 总分7分，详情见表6 |
|  | 子任务3-2 | 火灾事故应急救援 | 采用虚实结合方式，火灾场景采用3D虚拟技术某一火灾初期事故场景，要求团队依据不同的火灾生产事故场景进行灭火处理。 1.常见火灾处置。 2.复杂火区气样采集与火灾爆炸风险分析 | 1.常见火灾处置的过程和结果； 2.复杂火区气样采集 3.火灾爆炸风险分析； | 总分10分，详情见表6 |
|  | 子任务3-3 | 受限空间中毒事故应急救援 | 1.接受应急救援任务 2.指挥应急救援 3.确认现场环境安全 4.三脚架的检查与搭设 5.防护用品穿戴 6.通风及气体检测 7.进入受限空间实施应急救援 8.现场整理 9.撤离申请表的填写 | 有限空间事故救援的相关知识。 | 总分13分，详情见表6 |
|  | 子任务3-4 | 建筑坍塌事故应急救援 | 本事故模拟生产经营过程中出现的建筑坍塌事故灾害现场，要求救援人员使用生命探测仪进行全面侦查探测坍塌区域，营救伤员脱离危险区域，进行现场心肺复苏、骨折固定、伤员搬运等技术操作，完成后将生命体征信号及现场情况及时完成上报指挥部。 | 1.坍塌区域生命探测标注，包括大区域探测和小区域探测 2.坍塌区域遇险人员抢救，包括 伤员转移、现场心肺复苏、伤员止血、创伤包扎、伤员骨折固定 | 总分20分，详情见表6 |
| 赛项技术规范 | 涉及专业教学要求 | 《高等职业学校安全技术与管理专业教学标准》《高等职业学校应急救援技术专业教学标准》《高等职业学校化工安全技术专业教学标准》《高等职业学校通风技术与安全管理专业教学标准》 |
|  | 遵循国家标准和行业标准 | 《消防应急救援 作业规程》GB/T 29179-2012 《消防应急救援 技术训练指南》GB/T 29175-2012 《消防应急救援 装备配备指南》GB/T 29178-2012 《消防应急救援通则》GB/T 29176-2012 《消防员现场紧急救护指南》XF/T 968-2011 《应急救援员国家职业技能标准（2019年版）》 《矿山救护规程》AQ 1008-2007 |
| 赛项赛场准备 | 配备8套（6套使用2套备用）应急救援实践操作考评装置，具备以声光电气等形式模拟火灾事故、受限空间中毒事故、建筑坍塌事故等典型生产事故应急救援的真实场景，具备应急救援实践操作功能。 |
| 注意事项 | 4人操作，协同作业。 |

# 类型三

## 表6   任务2-1生产事故危险源辨识与隐患排查  考评任务分解表

| 赛项名称 | 生产事故应急救援 | 英语名称 | Emergency rescue for production accidents |
| --- | --- | --- | --- |
| 赛项编号 | GZ005 | 归属产业 | 制造业 |
| 任务名称 | 危险源辨识与隐患排查 |
| 赛项组别 |
| 中职组 | 高职组 |
| □学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 | ☑学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 |
| 竞赛时间 | 总时间60分钟，其中准备5分钟、实施50分钟、评价5分钟 |
| 任务描述 | 以安全管理人员的角度，进行现场危险源辨识和隐患排查，对作业风险进行分级管控，根据安全检查表进行隐患排查，对发现的安全隐患进行上报与处置 |
| 对应产业 | 制造业 |
| 对应岗位 | 安全管理人员、安全技术人员、应急救援人员 |
| 岗位核心能力 | 1.熟悉国家有关安全生产的法律、法规、规章、规程和国家标准、行业标准。 2.建立、健全安全生产责任制。 3.熟悉本行业的安全生产知识。 4.具备企业管理能力。 5.具备事故应急救援和调查处理的知识。 6.按要求参加各种安全大检查以及其他有关安全生产的工作，保障生产经营单位安全生产，防止和减少各类生产安全事故的发生。 7.必须经过有关主管部门组织的安全生产知识和管理能力的考核合格后，方可任职。 8.事故应急救援和调查处理的能力。 |
| 岗位职务任务书 | 任务名称 | 任务要求 | 操作过程 | 考核点 | 评价标准 |
|  | 危险源辨识 | 危险源辨识 | 从加油站、危险化学品仓库、基坑工程、冲压车间三维场景中抽取1个请辨识场景内的风险点，分析其中的能量源、能量载体，判断可能造成的事故类型。 | 辨识指定区域内的风险点；根据风险点的信息，按照《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-1986）中的20种事故类别的标准名称填写风险点对应的可能事故类型 | 危险源辨识（0.45分） 技术平台随机抽取场景，选手查阅平台给出的参考资料，并在三维虚拟场景中进行漫游，确认场景中危险源状态，并按照题目一一作答，完成危险源辨识工作。 危险源辨识（0.45分） 辨识指定区域内的风险点；根据风险点的信息，按照《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-1986）中的20种事故类别的标准名称填写风险点对应的可能事故类型，错填或未填，每组扣0.15分，扣完为止； |
|  |  | 重大危险源辨识 | 请根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218）的要求，辨识场景内是否存在重大危险源，若存在请确定该重大危险源的级别。 | ①了解重大危险源辨识相关标准； ②掌握对重大危险源进行分级的技能。 | 重大危险源辨识（0.3分）据场景信息及生产资料文件，填写“危险源”，及对应的“实际存在量”、“是否是重大危险源”、“重大危险源等级”，错填或未填，每空扣0.1分，扣完为止。 |
|  |  | 制定《设备设施清单》 | 请结合给出的《安全检查表》，列出场景内的《设备设施清单》。 | 制定《设备设施清单》 ①具备查阅《安全检查表》等安全技术资料的能力； ②掌握《设备设施清单》制定的方法。 | 制定《设备设施清单》（0.15分）结合给定的《安全检查表》，按照给定的表格内容，填写“类别”、“所在位置”、“所属单位”、“是否是特种设备”，每空0.05分，错填或未填均扣分；本题配分0.15分，扣完为止。 |
|  |  | 编制《安全检查表分析（SCL+LEC/SCL+LS ）评价记录》 | 依据《设备设施清单》，按功能或结构划分为若干危险源，对照安全检查表，结合作业条件预先危险分析评价法，进行分析记录，并编制完成以下《安全检查表分析（SCL+LEC/SCL+LS）评价记录》。 | 编制《安全检查表分析（SCL+LEC/SCL+LS）评价记录》 ①具备根据检查标准对检查项目潜在风险进行分析的能力； ②具备运用SCL+LEC/SCL+LS分析法对设备设施存在的风险进行分析的能力。 | 编制《安全检查表分析（SCL+LEC/SCL+LS ）评价记录》（0.9分） 根据已知的“风险点”、“检查项目”、“检查标准”，在场景中漫游，结合有关生产资料，将“潜在风险及主要危害后果”、“现有控制措施”两列中的空白内容补充完整；然后采用作业条件预先危险性分析评价法（LEC）或风险矩阵法（LS）对风险点进行分析，并逐行逐列填入对应的数值，计算得到相应的风险等级数值，并根据风险等级数值判定对应的风险级别，每空0.15分，错填或未填均扣分；本题配分0.9分，扣完为止。 |
|  |  | 编制《工作危害分析（JHA+LEC/JHA+LS ）评价记录》 | 请采用《作业危害分析法（JHA）》对作业进行风险分析，并编制完成《工作危害分析（JHA+LS）评价记录》，作业可在生产资料库中查阅。 | 编制《工作危害分析（JHA+LS）评价记录》 ①具备根据生产资料进行风险点辨识的能力； ②具备运用JHA+LEC分析法对生产活动进行分析的能力。 | 编制《工作危害分析（JHA+LEC/JHA+LS ）评价记录》（0.9分） 根据已知的“作业步骤”、“危险源或潜在事件”，在场景中漫游，结合有关生产资料，填写对应的 “主要后果”，补充“现有控制措施”中的空白内容，采用作业条件预先危险性分析评价法（LEC）或风险矩阵法（LS）对风险点进行分析，并逐行逐列填入对应的数值，计算得到相应的风险等级数值，并根据风险等级数值判定对应的风险级别，每空0.15分，错填或未填均扣分；本题配分0.9分，扣完为止。 ⑥编制《设备设施风险分级管控清单》（0.45分） |
|  |  | 编制《设备设施风险分级管控清单》 | 根据上述分析，编制《设备设施风险分级管控清单》。 | 编制《设备设施风险分级管控清单》 ①具备对风险的危害后果进行分析的能力； ②具备制定管控措施的能力； ③具备设置管控级别及责任人的能力。 | 编制《设备设施风险分级管控清单》（0.45分） 按照《安全检查表分析（SCL+LEC/SCL+LS）评价记录》中的内容，结合生产资料相关文件，从公司级、部门级、车间级、班组级、岗位级中选择对应的“管控级别”，填写对应的“管控责任人”，需具体到人名，且两项需保持逻辑对应，每组“管控级别”与“管控责任人”，0.12分，错填或未填均扣分；本题配分0.45分，扣完为止。 |
|  |  | 编制《作业活动风险分级控制清单》 | 根据上述分析，编制《作业活动风险分级控制清单》。 | 编制《作业活动风险分级控制清单》 ①具备对风险的危害后果进行分析的能力； ②具备制定管控措施的能力； ③具备设置管控级别及责任人的能力。 | 编制《作业活动风险分级控制清单》。（0.45分） 从按照《工作危害分析（JHA+LEC/JHA+LS）评价记录》中的内容，结合生产资料相关文件，从公司级、部门级、车间级、班组级、岗位级中选择对应的“管控级别”，填写对应的“管控责任人”，需具体到人名，且两项需保持逻辑对应，每组“管控级别”与“管控责任人”0.12分，错填或未填均扣分；本题配分0.45分，扣完为止。 |
|  |  | 根据给定的风险判定指标绘制岗位作业风险比较图 | 请根据场景对应布局平面示意图及相关信息，进行风险四色图绘制 | 进行风险四色图绘制 具备根据管控措施、可能产生的后果计算风险等级并绘制四色图的能力。 | 根据给定的风险判定指标绘制岗位作业风险比较图（0.15分） 根据企业相关生产资料，结合给定的风险判定指标，填写题目中的几种作业风险等级数值，系统按照风险等级从高到低排序完成岗位作业风险比较图；每个作业活动对应的风险等级数值为0.03分，错填或未填均扣分，本题配分0.15分，扣完为止。 |
|  |  | 查找岗位风险管控应知应会卡中的错误 | 请查找以下岗位风险管控应知应会卡中的错误。 | 查找岗位风险管控应知应会卡中的错误 具备分析岗位风险并制定预防处置措施的能力。 | 查找岗位风险管控应知应会卡中的错误。（0.25分） 查找给定的岗位风险管控应知应会卡中的5处错误，每处0.05分，找错或未找到均扣分，本题配分0.25分，扣完为止。 |
|  | 生产现场隐患排查 | 检查现场安全防护 | 需要根据现场情况，选择穿戴适用的安全防护用品选择并穿戴适用的安全防护用品并进行自动检测； | 根据现场情况，选择穿戴适用的安全防护用品选择并穿戴适用的安全防护用品，在图像识别平台进行自动识别检测。 | 检查现场安全防护（0.3分） 根据场景任务描述，选择相应的安全防护用品，每错一项扣0.15分，扣完为止。 |
|  |  | 隐患排查 | 使用操作终端在计算机上的三维虚拟场景进行漫游，依据检查条目内容进行隐患排查，并直接对发现的隐患进行登记录入： ①根据检查表信息进行虚拟场景安全检查； ②判断25项检查项是否存在安全隐患； ③将发现的安全隐患信息进行填表上报； | 根据安全检查表条目内容，在下述三维场景中进行检查： （行业三选一，行业内3选1）： 1)化工行业 a.管道施工隐患排查：1)吊装作业时，指挥人员应佩戴明显的标志。 2)当起重臂吊钩或吊物下面有人不得进行起重操作。3)吊物捆绑、紧固、吊挂不牢，吊挂不平衡而可能滑动不得进行起吊。4)警戒区域及吊装现场应设置安全警戒标志。5)停工和休息时，不得将吊物、吊笼、吊具和吊索掉在空中。6)起重指挥人员应佩戴安全帽。7)构件摆放应稳固，构件立方应采取防止倾倒措施。8)钢丝绳损伤达到报废标准等情况下严禁起吊操作。9)任何人不得随同被吊物件升降，不得随同起重机械升降。10)配电箱中导线的进线口和出线口应设在箱体的下底面。11)在开关箱、配电箱、配电盘前方1m远处的地面上，用黄色油漆或黄色警戒线做警示。12)照明灯应符合防爆、防水要求。13)地面走线埋地深度不应小于0.7m。14)电缆绑扎线应采用绝缘线。15)电焊机等电气设备15m范围内，不应存放易燃、易爆、腐蚀性等危险物品。16)配电箱内电缆区分线色，A相线用黄色、B相线用绿色、C相线用红色、N工作零线用淡蓝色，PE保护零线用绿/黄双色。17)地面走线横跨道路，应加设防护套管。18)动火作业前，应检查动火工器具本质安全程度，保证安全可靠。19)对于用火点周围有可能泄露易燃、可燃物料的设备，应采取有效的空间隔离。20)乙炔瓶应直立放置。21)氧气瓶与乙炔瓶间距不应小于5米。22)氧气瓶与乙炔瓶距离动火作业地点不应小于10米。23)氧气瓶不得在烈日下暴晒。 手持电动工具外观完好，标牌清晰、护罩齐全。24)动火作业应配备足够适用的消防器材。25)对于用火点周围有可能泄露易燃、可燃物料的设备，应采取有效的空间隔离。26)使用便携式可燃气体检测仪时，检测设备应经标准气体样品标定合格。27)使用手持电动工具时，应穿戴绝缘防护用品，应对眼睛进行适当的保护。28)现场未设置或者缺少禁止、警告、指令、提示等安全标志。29)氧气、乙炔气管道老化、皲裂。30)作业人员衣服穿着整齐。 31)现场临时用电配电盘、箱完好无破损。32)处于甲、乙类区域的动火作业，地面如有地沟，距用火点15m以内的，应采取封盖等措施。33)动火作业应有专人监护。34)特种作业人员必须取得相应的上岗作业资格证。 b.仓储区隐患排查: 1)储存氧化剂、易燃易爆物质的库房，应采用易于清洗，撞击或摩擦时不产生火花的地面;2)仓库的安全出口，严禁堆放物品;3)仓库的疏散门应采用向疏散方向开启的平开门;4)出口标志一般应设在安全出口的上部，严禁安装在可移动的门、窗上;5)疏散指示标志（灯）一般设在疏散走道的墙面上，标志的上边缘距地面高度应不大于1.0m（一般情况0.5~1.0m为宜，疏散光流灯中心距地0.3~0.5m为宜）;6)化学危险品贮存区域内疏散指示标志，应符合安全要求;7)化学危险品贮存区域内火灾事故照明应符合安全要求;8)消防设施、器材和消防安全标志保持完好有效;9)消防设施、器材和消防安全标志保持完好有效;10)消防设施、器材和消防安全标志保持完好有效;11)消防设施、器材和消防安全标志保持完好有效;12)灭火器、消防栓配置应符合GB 50140的相关规定;13)手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上，其顶部离地面高度不应大于1.50m；底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器箱不应上锁;14)灭火器材应摆放在明显和便于取用的地方，周围不准堆放物品和杂物;15)消防栓阀门转动灵活，无泄漏,水压正常,消防带、消防枪头数量符合要求;16)消防箱内水枪是否齐备、无破损、无堵塞，是否可以随时使用；水带有无破损、堵塞、发黑、发霉现象。 17)化学危险品贮存区域内灯具应符合安全要求;18)库房内不准设置移动式照明灯具;19)防爆电气设备的级别和组别不应低于该爆炸气体环境内爆炸性气体混合物的级别和组别;20)多个标志牌在一起设置时，应按警告、禁止、指令、提示类型的顺序，先左后右、先上后下地排列;21)标志牌不应设在门、窗。架等可移动的物体上，以免标志随母体物体相应移动，影响认读;22)安全标志牌应设在与安全有关的醒目位置;23)标牌前不得放置妨碍认读的障碍物;24)库区内禁止烟火，并设有明显标识;25)桶装仓库门洞处设筑漫坡，高度为150-300毫米 ;26)门窗向外开启;27)进入甲、乙类物品库房的叉车必须是防爆型的;28)各种机动车辆装卸物品后，不准在库区、库房、货场内停放和修理;29)叉车的刹车、转向、灯光、喇叭和后视镜等功能齐全、可靠;30)检测比空气重的可燃气体或有毒气体时，探测器的安装高度宜距地坪（或楼地板）0.3~0.6m;31)释放源处于封闭式厂房或局部通风不良的半敞开厂房内，可燃气体探测器距其所覆盖范围内的任一释放源的水平距离不宜大于5m;32)电动机及启动装置的外壳均应接地，接地点应明显，不应用电缆套管代替接地装置;33)生产区不应种植含油脂多的树木，厂区的绿化不应妨碍消防操作;34)企业应编制操作规程,并发放到相关岗位;35)仓库内设物料危险告知牌，标明物理、化学特性、危害程度、应急处置措施和方法;36)针对可能发生的事故类型，按照规定配备足够的应急救援器材、消防设施及器材；37)仓库场所应划线标明库房的墙距、垛距、主要通道、货物固定位置等，并按标准要求设置必要的防火安全标志;38)照明灯具下方不准堆放物品，其垂直下方与储存物品水平间距不得小于0.5米;39)库房内堆放物品应满足以下要求：物品堆垛与堆垛之间的距离不小于1m;40)甲、乙类物品库房内不准设办公室、休息室;41)静电危险场所要使用防爆型静电消除器;42)人体静电消除仪应接地牢靠;43)装卸甲、乙类物品时，操作人员不得穿戴易产生静电的工作服、帽和使用易产生火花的工具;44)防火墙上不应开设门、窗、洞口，确需开设时，应设置不可开启或火灾时能自动关闭的甲级防火门、窗;45)库区内不得搭建临时建筑和构筑物。 c.罐区隐患排查；1)储罐罐顶上经常走人的地方，应设防滑踏步和护栏，测量孔应设测量平台。2)管道穿越防火堤处应采用不燃烧材料严密填实。3)防火堤高度大于1.2米时踏步应设置防护栏。4)管道之间应采用焊接连接。5)钢储罐必须做防雷接地，接地点不应少于2处。6)抗震设防烈度为6~9度的常压立式圆筒型钢制储罐主要进出口管线的金属软管和波纹补偿器的选用和安装应执行SY/T4073-94有关规定。7)电线线路做套管保护。8)保护套管做接地。9)选用材质符合要求，管线无泄漏、无锈蚀。10)本体表面无裂缝，无严重锈蚀，防腐良好。11) 基座稳固无裂缝、无下沉。12)温度表表体整洁无污染。13) 储罐区压力储罐应选择符合测量范围要求的压力传感器。14)液位计示数显示准确。15)阀门灵敏可靠无泄漏，选用材质符合要求。16)防火堤选用材质、高度、厚度、耐火等级符合要求，无裂纹、孔洞。17)接闪器无锈蚀。18)断接卡无锈蚀，设置高度符合要求。19)接地线应无破损锈蚀 20)消防设施、器材和消防安全标志保持完好有效。21)消防设施、器材和消防安全标志保持完好有效。22)消防设施、器材和消防安全标志保持完好有效。23)检测比空气重的可燃气体或有毒气体时，探测器的安装高度宜距地坪（或楼地板）0.3~0.6m。24)电动机及启动装置的外壳均应接地，接地点应明显，不应用电缆套管代替接地装置。25)台面板周围的踢脚挡板高度不小于100mm。26)不同材质的支架与管道间设置橡胶垫片。27)静电危险场所要使用防爆型静电消除器。28)油罐的上罐扶梯入口与采样口处应设人体静电消除装置。29)多个标志牌在一起设置时，应按警告、禁止、指令、提示类型的顺序，先左后右、先上后下地排列。30)小于等于1000m³的固定顶立式储罐间距不少于两罐中较大储罐半径的0.75倍 31)排水沟内不应有杂物。32)消防管线应涂红色。33)相邻储罐组防火堤外堤脚线之间应有消防道路或留有宽度不小于7m 的消防空地。34)过滤器做接地保护。35)过滤器螺栓齐全。36)防火堤外张贴物料危险告知牌，标明物理、化学特性、危害程度、应急处置措施和方法。37)防火堤外张贴物料危险告知牌，标明物理、化学特性、危害程度、应急处置措施和方法。38)储罐顶部应设置风向标，风向标应完好。 2)机械加工行业 a.冲压车间隐患排查：1)地面坑、坎应该设置盖板或护栏。 2)工件、材料等应堆放整齐、平稳可靠，不得超过2m高度。 3)安全标志应完整、清晰、齐全。 4)车间照明灯具应完好。 5)消防栓不得被任何物品遮挡。 6)灭火器配置应符合GB 50140的相关规定，且消防设施、设备完好。 7)消防箱内水枪必须齐备、无破损、无堵塞，以便随时使用；水带无破损、堵塞、发黑、发霉现象。 8)消防器材应该进行“四定”管理。 9)应急照明灯具应完好。 10)起重机大梁无变形；端部警示色带明显；额定重量标识明显。 11)起重机上有吊载物品时不得离开工位。 12)起重机吊钩无明显缺陷、裂缝。 13)起重机防脱钩器应完好。 14)起重机自身重量标识和最大起重量标识应完好、清晰。 15)起重机行车停在一侧空地上并使吊钩离地2m以上，悬臂吊升至警戒线上方。 16)起重机起吊时必须在垂直位起吊，禁止斜拉斜吊。 17)叉车司机应正确使用叉车配备的安全带。 18)叉车司机应持相关证件上岗。 19)叉车起步时应缓慢平稳，行驶时应降下门架。 20)叉车在生产车间区域内的行驶速度不得超过5km/h，必须低速安全行驶。 21)叉车运送空托盘（木拍）时，每次应小于12块。 22)叉车停车后，不得让发动机空转而无人看管。 23)当叉车载物高度阻挡驾驶员视线时，应后退低速行驶，倒车行驶时应看向后方。 24)配电箱线路无凌乱、蓬松、裸露、接触不良等现象。 25)离焊接点5ｍ内及下方不得有易燃物品，10ｍ内不得有乙炔发生器或氧气瓶。 b.喷涂车间隐患排查：1)通道破损时未设置安全警示牌;2)消防水带不能正常使用;3)消防箱内放置杂物;4)灭火器压力表显示压力不足;5)灭火器压力表显示压力不足;6)灭火器没有人员定期检查;7)应急照明灯插头没插;8)PE线未连接，箱门未上锁;9)配电柜中有遗留工具;10)线路接触不良;11)喷漆人员未穿戴防护服;12)喷漆人员未佩戴防护手套;13)喷漆房电气设备未使用防爆灯具开关;14)喷漆房安全门向内打开;15)喷漆房地面有大量油漆残留;16)储气罐严重锈蚀;17)储气罐上有杂物;18)储气罐压力过高，且安全阀无法工作;19)空气压缩机漏气;20)空气压缩机漏油;21)调漆室工作时抽风机没有启动;22)调漆人员未佩戴防静电手套;23)调漆间标识设置错误;24)废油漆桶直接堆存在调漆室内;25)调漆室内放置有打火机;26)调漆室放置非防爆对讲机;27)未穿戴喷砂手套;28)喷砂房气路漏气;29)储气罐表皮脱落;30)储气罐上有杂物;31)压力表未张贴年检合格证;32)安全阀未悬挂年检合格证;33)空气压缩机漏气;34)空气压缩机漏油;35)喷砂作业时有人员调整设备;36)管材下没有设置枕木;37)没有设置楔垫;38)楔垫材质不符合要求;39)管材存放区标牌内容缺失;40)喷漆房危险告知牌内容缺失;41)垛与垛间距小于1.5m;42)储气罐漏气。 c.加工车间隐患排查: 1)地面坑、坎是否设置盖板或护栏。2)工件临时占用通道是否设置警示牌。3)作业场所的原材料、半成品、成品、废品及工具墙应进行定置管理、摆放整齐、平稳可靠。4)工件材料不能直接堆垛在地面上。5)各类工位器具，专用工、模、夹具存放应牢固可靠、符合安全要求。6)安全告示牌是否完整清晰，灭火器使用方法有否设置清晰，安全标志是否完整、清晰。7)顶棚通风设施是否完好。8)消防通道是否被堵塞占用。9)安全疏散通道、安全出口是否通畅。10)通向灭火器和消防栓/带的通道是否畅通无阻，消防器材、设施周围是否被堵塞占用。11)灭火器、消防栓等使用说明是否清晰完整。12)消防箱内水枪是否齐备、无破损、无堵塞，是否可以随时使用。13)水带有无破损、堵塞、发黑、发霉现象。14)消防器材是否进行“四定”管理。15)应急照明灯具是否完好。16)配电箱1米范围内不应有物品遮挡。17)配电箱金属外壳与PE线可靠连接，箱门未被随意开启。18)配电箱内无纱布铁屑或其他杂物、积水等。19)线路无凌乱、蓬松、裸露、接触不良等现象。20)电源线架空2m以上敷设，若沿地面敷设应穿钢管保护。21)操作前要紧身防护服，袖口扣紧，上衣下摆不能敞开，严禁戴手套，不得在开动的机床旁穿、脱换衣服，或围布于身上，防止机器绞伤。必须戴好安全帽，辫子应放入帽内，不得穿裙子、拖鞋。要戴好防护镜，以防铁屑飞溅伤眼。 22)机床运转时，不准测量工件，不准用手去刹转动的卡盘；用砂纸时，应放在锉刀上，严禁戴手套用砂纸操作，磨破的砂纸不准使用。23)用锉刀打光工件，必须右手在前，左手在后，应将刀架退至安全位置，不准使用无柄锉刀。24)车床工作时间离开必须停机断电。25)调整刀具所用工具不能放置在机床内。26)严禁用手触摸机床的旋转部分，严禁在车床运转中隔着车床传送物件。装卸工件，安装刀具，加油以及打扫切屑，均应停车进行。清除铁屑应用刷子或钩子，禁止用手清理。27)加工的工件不宜过长，切削长轴类须使用中心架，防止工件弯曲变形伤人。28)工作中严禁带手套，不得穿拖鞋操作，要戴帽子和眼镜作业。29)机床变速必须停车进行，设备开动后操作者不得离开或托人代管，因故要离开时必须停车并切断电源。30)工件必须正确牢固的装卡在工作台上，钻小件时应用工具夹持防止被加工件带起旋转，不准用手拿。31)选择适合要求的钻头进行装夹固紧，将待钻孔的工件提上钻床工作台，待钻孔中心与夹头中心对准、校正、固紧。32)禁止用纱布或手擦拭及用嘴吹来清理铁屑。33)工作时要保持工作台干净无杂物。34)工件夹紧要牢固、对准，工作中不应松动，工作前需检查镗床各部件是否完好。35)不得穿拖鞋、裙子进行镗床操作，需戴好护目镜。36)设备检修时需停机断电 确保镗床周围环境无积水，积油等与作业无关的物品。37)机床运转时，切勿将手伸过工作台。38)焊接作业时应穿戴绝缘鞋、手套、工作服、面罩等劳动防护用品。39)焊接作业人员必须经过专业培训，持证上岗（特种作业人员）。40)操作砂轮机时不得佩戴手套，需佩戴护目镜，不穿裙子，上衣下摆不能敞开 砂轮机无人使用时需停机断电。41) 操作砂轮机时需站在砂轮侧面进行操作。 3)建筑施工行业 a.建筑二次结构隐患排查:1)现场安全员的安全生产考核合格证书超出有效期;2)现场安全员未通过安全生产考核;3)特种作业证类别错误;4)作业人员的特种作业证超出有效期限;5)高处作业人员未按规定佩戴安全帽;6)高处作业人员未按规定佩戴安全带;7)高处作业人员的安全带未挂在专用安全绳上;8)高处作业吊篮内有三名作业人员;9)同一垂直方向上交叉作业未设置防护层;10)高处作业下方有其他人员活动;11)高处作业下方未设置警戒线;12)高处作业未设置安全警示牌;13)无人员作业时吊篮停放在半空中;14)吊篮工作钢丝绳开裂;15)吊篮安全绳打结;16)吊篮未安装限位器;17)监护人员未佩戴明显的监护标志;18)物料提升机缺少安全门;19)物料提升机防护网破损;20)现场违规使用物料提升机载人;21)施工现场只有一个出入口;22)出入口摆放梯子、纸箱等杂物，造成堵塞;23)出入口未设置五牌一图;24)出入口的五牌一图损坏 现场未设置洗车台;25)现场未设置消防器材;26)消防器材处堆放纸箱等杂物;27)现场未设置分配电箱;28)总配电箱未设置门锁;29)总配电箱未设置防护棚;30)开关箱距分配电箱35m;31)开关箱中心距离地面1.2m;32)总配电箱内存在杂物;33)建筑物通道口未设置防护棚;34)建筑物通道口防护棚两侧未封闭;35)建筑物内的洞口未设置防护措施;36)建筑物内的洞口未设置当心坠落的安全标识;37)电梯口未设置防护栏杆;38)电梯井防护未设置安全标识;39)电梯井内未设置安全平网;40)楼梯旁缺少防护栏杆;41)楼面临边防护不完整;42)移动式脚手架缺少防护栏杆;43)移动式脚手架缺少爬梯;44)移动式脚手架平台上的铺板铺设不严密;45)移动式脚手架上违规使用凳子垫高。 b.主体结构隐患排查：1)工现场大门与场外道路相接段的地面及主干道未形成环形贯通且未设置调车场地;2)进入施工区的通道未设置门禁和考勤设备;3)施工生产区域未实行封闭管理，主要进出口处未设明显的施工警示标志;4)脚手架横向扫地杆处于纵向扫地杆的上部;5)两根相邻纵向水平杆的接头设在同步内;6)洞口未设置防护栏杆及警示标识;7)施工升降机基础周边5米以内，堆放易燃易爆物品及其他杂物;8)安全通道在安全通道防护棚进口处未张挂安全警示标志牌和安全宣传标语;9)扫地杆高度大于200mm;10)满堂脚手架中间步立杆采用旋转扣件连接;11)横向水平杆伸出扣件边缘的距离小于100mm;12)一横向杆件有明显变形;13)脚手架底层步距为3m;14)纵向水平杆设置在了立杆外侧;15)一根纵向水平杆单根杆长度小于3跨;16)一根纵向水平杆搭接长度为0.5m;17)脚手板未铺满、铺实;18)物料提升机外侧未封闭;19)卸料钢平台上部拉结点设置在脚手架上;20)电梯井口未设置安全平网;21)拆下的模板杂乱堆置在现场;22)塔吊起重臂起落或回转半径内有障碍物;23)塔吊未设置可靠的接地装置;24)木工棚未配备消防器材，未设置明显防火标志;25)木工棚内工人吸烟;26)圆盘锯没有防护罩;27)木工机械安装倒顺开关;28)电焊机未接地;29)堆放钢筋时下面未垫方木;30)分配电箱与开关箱的距离32m，过远;31)现场未设置消防器材;32)配电箱箱体未设置防护棚和门锁;33)配电箱内放置杂物;34)施工现场室外电缆在地面明设;35)施工现场范围内堆放有裸土，未使用850密目网覆盖;36)扣件存在裂纹;37)扣件螺栓滑丝;38)脚手架外侧未挂满密目安全网;39)密目安全网的宽度仅为1m;40)密目安全网上存在破洞;41)密目安全网变形;42)网体连接时未采用网眼连接方式，直接穿过密目安全网绑扎在钢管上;43)工人在脚手架推车;44)脚手架使用过程中工人随意将挡脚板拆除;45)木垫板厚度仅有40mm;46)木垫板跨度小于2跨;47)脚手架四周未设置排水沟;48)一步内未设置拦腰杆;49)两根相邻纵向水平杆的接头设置在同步内;50)剪刀撑跨越4根立杆;51)剪刀撑搭接长度仅有80cm;52)木脚板接头处缺少一根横向水平杆;53)脚手板外伸长仅有120mm。 c.基坑工程隐患排查：1)机械挖土时开挖不均衡，有超挖现象;2)支护结构未达到设计要求的强度提前开挖下层土方;3)基坑开挖过程中未采取防止碰撞支护结构或工程桩的有效措施;4)基坑开挖现场没有专业人员旁站指挥;5)基坑内土方开挖机械的安全距离不符合规范要求;6)基坑内未设置供施工人员上下的专用梯道;7)梯道设置不符合规范要求;8)基坑临边堆载土方不满足安全距离;9) 土方堆载高度过高;10)土方运输时，未注意交通安全;11)土钉间距及角度不满足规范要求;12) 土钉长度不足;13)注浆时，注浆枪头前站人;14)桩孔位置未回填土方或加盖盖板;15)孔口周边未设置护栏;16)基坑边未设防护栏杆;17)基坑边防护栏杆高度过低（0.8m）;18)未在危险处设置红色警示灯;19)基坑防护栏杆未悬挂"禁止翻越""当心坠落"等禁止、警告标志;20)标志牌明显污损;21)基坑边有透水层时未设置泄水孔;22)深基坑施工未实时进行第三方监测;23)三方监测，由本单位人员监测;24)开挖面与锚杆、土钉的高差大于500mm;25)桩工机械未设置安全保护装置;26)司机驾驶室内未张贴安全操作规程;27)桩工机械待用时未收起钻杆;28)降水水位与基坑底面平齐;29)基坑开挖时无排水设施;30)基坑内支撑上的作业人员使用的零部件随意抛落;31)基坑内施工人员的安全距离不符合规范要求;32)东侧开挖过程中，漏出的桩间土形成了孔洞，孔洞的大小超过桩径（桩直径是800mm）;33)未标识可能会影响的地下管线;34)危险性较大的分部分项工程未编制、未审核专项施工方案;35)基坑内有限空间作业时照度不足;36)配电箱内电缆不分线色5条线全部采用黑色;37)电线从箱门位置出;38)配电箱前方1m远地面，未做警戒线;39)外表有多余的开孔，缝隙能进雨水;39)土钉钢管叠放成堆，底部加垫不稳固;40)施工现场作业人员劳动防护服未穿戴完好;41)基坑分层厚度超过2m;42) 违规在支护结构上放置重物;43)挖土机械行走路线上未铺设硬化措施;44)人工拆除时，防护设施设置不完全。 c.基坑工程隐患排查； ） | 隐患排查（1.8分） Ⅰ根据安全检查表条目内容，判断10个检查条目为“符合”条目：每个检查条目分值为0.03分，共0.3分。 判断一个检查条目对应的内容符合检查标准，点击“符合”，视为判断正确，不扣分； 若点击“不符合”，视为判断错误，每个扣0.03分，后续录入的隐患信息无效； 若“符合”、“不符合”均不选，视为未作答，每个扣0.03分。 Ⅱ 根据安全检查表条目内容，逐一排查场景中10处一般隐患，并在隐患录入表格中录入隐患信息。 分值分配： 1）每个一般隐患点分值为0.06分，共0.6分； 2）一个检查条目下包括一个或多个隐患点，检查条目的分值为其包括的所有隐患点的分值总和。 扣分标准： 1）判断一条检查条目下对应的内容不符合标准，点击“不符合”，视为判断正确，不扣分； 2）点击“符合”，扣除检查条目分值； 3）若“符合”、“不符合”均不选，视为未作答，扣除检查条目分值； 4）一个检查条目判断为“不符合”后，应在隐患录入表格中逐级填写隐患位置、隐患对象、隐患描述、隐患等级、整改意见，并进行隐患拍照： i. 隐患位置、隐患对象、隐患描述均判断正确，视为该隐患判断正确，不扣分；再填写隐患等级、整改意见、隐患拍照，每项内容为0.02分，错填或未填均扣分； ii. 隐患位置、隐患对象正确，隐患描述错误，视为该隐患判断错误，扣0.06分，后续填写内容无效； iii. 当一个检查条目包括多个隐患时，应将其包括的隐患全部录入完毕，每少录入一个隐患，扣0.06分； iv. 若隐患对象错误，视为多录，每保存一次，视为多录一个隐患，每多录一个扣0.02分，直至该检查条目分值扣完为止。 Ⅲ 根据安全检查表条目内容，一一排查场景中5处重大隐患，并在隐患录入表格中录入隐患信息。 分值分配： 1）每个重大隐患点分值为0.18分，共0.9分； 2）一个检查条目下包括一个或多个隐患点，检查条目的分值为其包括的所有隐患点的分值总和。 扣分标准： 1）判断一个检查条目下对应的内容不符合标准，点击“不符合”，视为判断正确，不扣分； 2）点击“符合”，扣除检查条目分值； 3）若“符合”、“不符合”均不选，视为未作答，扣除检查条目分值； 4）一个检查条目判断为“不符合”后，应在隐患录入表格中逐级填写隐患位置、隐患对象、隐患描述、隐患等级、整改意见，并进行隐患拍照： i. 隐患位置、隐患对象、隐患描述均判断正确，视为该隐患判断正确，不扣分；再填写隐患等级、整改意见、隐患拍照，其中隐患等级为0.072分，整改意见为0.054分，隐患拍照为0.054分，填对不扣分，错填或未填均扣分； ii. 隐患位置、隐患对象正确，隐患描述错误，视为该隐患判断错误，扣0.18分，后续填写内容无效； iii.当一个检查条目包括多个隐患时，应将其包括的隐患全部录入完毕，每少录入一个隐患，扣0.18分； iv. 若隐患对象错误，视为多录，每保存一次，视为多录一个隐患，每多录一个扣0.018分，直至该检查条目分值扣完为止。 |
|  |  | 隐患台账处理 | ①根据隐患排查时录入的内容，依次填写可能伤害类型、整改要求、整改级别、整改负责人信息项； ②判断是否下发整改通知； ③最后根据整改情况及整改后照片判断隐患治理是否闭环。 | 1.一般隐患信息处理 2.重大隐患信息处理 | 隐患台账处理（0.9分） 一般隐患信息处理： 1）一般隐患信息处理满分为0.45分； 2）一次技能考核三个场景中的一般隐患共10个，一个一般隐患信息处理的总分值为0.045分，采用扣分逻辑，一个错误隐患条目扣0.045分，最多扣0.45分，扣完为止； 3）隐患描述正确的一般隐患按照具体信息项分配分值： i.可能伤害类型：0.006分，在下拉框中选择正确答案，错选或未选，均扣0.006分； ii. 整改要求：0.006分，在下拉框中选择正确的整改要求，错选或未选，均扣0.006分； iii.整改级别：0.006分，在公司治理、部门治理、车间治理、班组治理、岗位纠正中选择正确答案，错选或未选，均扣0.006分； iv.整改责任人：0.006分，在公司主要负责人、部门负责人、车间负责人、班组长、岗位固定成员中选择正确答案，错选或未选，均扣0.006分； v.是否下发整改通知：0.006分，选择“是”或“否”， 错选或未选，均扣0.006分； vi.是否闭环：0.015分，根据整改情况及整改后照片判断隐患治理是否闭环，选择“是”或“否”， 错选或未选，均扣0.015分。 重大隐患信息处理： 1）重大隐患信息处理满分为0.45分； 2）一次技能考核三个场景中的一般隐患共5个，一个一般隐患信息处理的总分值为0.09分，采用扣分逻辑，一个错误隐患条目扣0.09分，最多扣0.45分，扣完为止； 3）隐患描述正确的一般隐患按照具体信息项分配分值： i.可能伤害类型：0.012分，在下拉框中选择正确答案，错选或未选，均扣0.012分； ii.整改要求：0.012分，在下拉框中选择正确的整改要求，错选或未选，均扣0.012分； iii.整改级别：0.012分，在公司治理、部门治理、车间治理、班组治理、岗位纠正中选择正确答案，错选或未选，均扣0.012分； iv. 整改责任人：0.012分，在公司主要负责人、部门负责人、车间负责人、班组长、岗位固定成员中选择正确答案，错选或未选，均扣0.012分； v.是否下发整改通知：0.012分，选择“是”或“否”， 错选或未选，均扣0.012分； vi.是否闭环：0.03分，根据整改情况及整改后照片判断隐患治理是否闭环，选择“是”或“否”， 错选或未选，均扣0.03分。 |
|  | 公共场所隐患排查 | 检查现场安全防护 | 需要根据现场情况，选择穿戴适用的安全防护用品选择并穿戴适用的安全防护用品并进行自动检测； | 根据现场情况，选择穿戴适用的安全防护用品选择并穿戴适用的安全防护用品，在图像识别平台进行自动识别检测。 | 检查现场安全防护（0.3分） 根据场景任务描述，选择相应的安全防护用品，每错一项扣0.15分，扣完为止。 |
|  |  | 隐患排查 | 使用操作终端在计算机上的三维虚拟场景进行漫游，依据检查条目内容进行隐患排查，并直接对发现的隐患进行登记录入： ①根据检查表信息进行虚拟场景安全检查； ②判断25项检查项是否存在安全隐患； ③将发现的安全隐患信息进行填表上报； | 根据安全检查表条目内容，在下述三维场景中进行检查： （以下场景中随机抽取1个： 1)特殊作业现场隐患排查 a.高处作业隐患排查：作业票过期、作业人与作业证人物不对应、作业票未签字、监护人员未佩戴明显的监护标志、吊篮未设置中间护栏、踢脚板高度不足150mm、电动吊篮一侧缺失限位器、特种作业证与实际作业类型不符合。 未配戴安全帽、没有挂在专用安全绳上、自锁器锈蚀严重、电气控制系统没有张贴安全标识、急停按钮不是红色的、操纵按钮开关外壳破裂、平台内部宽度仅有400mm、平台上放置尖锐物品、安全绳打结、作业点上方同时进行交叉作业但未设置防护层、作业人员违规运料 作业现场四周未设置警戒区、作业现场应设置安全警示标志、作业人员违规饮酒、工作钢丝绳开裂、作业人员违规拨打电话、作业人员在作业过程中随意将安全带从安全绳上摘下、吊篮下方有其他人员走动、作业人员抛掷作业工具 b.受限空间作业隐患排查 c.动火作业隐患排查: 1)缺失动火安全作业证;2)动火安全作业证安全管理部门未签字;3)动火安全作业证时间段为12小时;4)气焊作业现场无专人监火;5)气焊作业人员无特种作业操作证;6)气焊作业人员特种作业操作证不在有效期;7)气焊作业人员特种作业操作证作业类别与实际作业不符;8)气焊作业现场未配备灭火器;9)气焊作业现场油桶未清理;10)气焊作业现场成包垃圾未清理;11)气焊作业现场纸箱未清理;12)气焊点周围的窨井未用阻燃布封盖;13)作业人员直接坐在焊件上施焊;14)乙炔瓶未安装防回火装置;15)乙炔瓶未安装防回火装置和阻火器;16)氧气瓶瓶体颜色为白色;17)氧气瓶瓶身字样为红色 乙炔瓶瓶体颜色为绿色;18)乙炔瓶瓶身字样为黑色;19)氧气瓶软管使用铁丝绑扎;20)氧气瓶软管老化;21)焊接电缆线与乙炔瓶胶管相互缠绕;22)氧气瓶与乙炔瓶间距为3m;23)氧气瓶与动火点距离为7m;24)乙炔瓶与动火点距离为7m;25)氧气瓶未采取防倾倒措施;26)氧气瓶未采取防晒措施;27)乙炔瓶未采取防倾倒措施;28)乙炔瓶未采取防晒措施;29)动火点6m处有人进行刷漆作业;30)气瓶放置区未设警示标志;31)电焊机作业现场无专人监火;32)动火监护人帮助动火作业人员进行作业;33)电焊机作业人员无特种作业操作证;34)电焊机作业人员特种作业操作证不在有效期;35)电焊机作业人员特种作业操作证作业类别与实际作业不符;36)电焊作业现场未配备灭火器;37)电焊作业现场油桶未清理;38)电焊作业现场成包垃圾未清理;39)电焊作业现场纸箱未清理;40)电焊点周围的窨井未用阻燃布封盖;41)戴线手套作业;42)电焊机与动火点距离为15m;43)二次侧接线柱裸露;44)焊机电源线防护罩破损脱落;45)焊把绝缘裸露;46)焊把电缆线接头未做绝缘;47)未使用手持式焊接面罩;48)手持式焊接面罩破损;49)切割机作业现场无专人监火;50)作业人员用脚踩钢管切割 自制手柄绝缘破损;51)作业现场未拉警戒线。 d.临时用电作业隐患排查：1)电工必须经过按国家现行标准考核合格后;2)持证上岗工作、安装、巡检、维修或拆除临时用电设备和线路，必须由电工完成，并应有人监护;3)使用电气设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品;4)不得采用铝导体做接地体或地下接地线;5)垂直接地体宜采用角钢、钢管或光面圆钢，不得采用螺纹钢;6)PE线宜采用绝缘多股铜线，导线颜色必须为黄绿双色，严禁采用其他颜色替代;7)每台用电设备必须有各自专用的开关箱，严禁用同一个开关箱直接控制2台及2台以上用电设备;8)配电箱、开关箱箱体表面应做防腐处理;9)配电箱、开关箱内的电器（含插座）应按其规定位置紧固在电器安装板上，不得歪斜和松动;10)配电箱、开关箱内不得放置任何杂物，并应保持整洁;11)配电箱、开关箱内的电器（含插座）应先安装在金属或非木质阻燃绝缘电器安装板上，然后方可整体紧固在配电箱;12)配电箱、开关箱的金属电器安装报板必须通过PE线端子板与PE线做电气连接;13)开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m;14) 配电箱、开关箱周围应有足够2人同时工作的空间和通道，不得堆放任何妨碍操作、维修的物品，不得有灌木、杂草;15)固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为1.4~1.6m;16) 相线、N线、PE线的颜色标记必须符合以下规定：相线L1（A）、L2（B）、L1（C）相序的绝缘颜色依次为黄、绿、红色； N线的绝缘颜色为淡蓝色；PE线的绝缘颜色为绿／黄双色。任何情况下上述颜色标记严禁混用和互相代用;17)配电箱、开关箱应有名称、用途、分路标记及系统接线图;18)配电箱、开关箱应定期检查、维修。检查、维修时必须按规定穿、戴绝缘鞋、手套，必须使用电工绝缘工具;19)配电箱、开关箱检查、维修室应做检查维修工作记录;20)保护零线每一处重复接地装置的接地电阻值不应大于10Ω;21)分配电箱与开关箱的距离不得超过30m;22) 配电箱的电器安装板上必须分设 N线端子板;23)配电箱、开关箱的金属箱门与金属箱体必须通过采用编织软铜线做电气连接;24)配电箱、开关箱的金属箱体必须通过PE线端子板与PE线做电气连接;25)配电箱、开关箱的进、出线扣应配置固定显卡，进出线应加绝缘护套并成束卡固在箱体上，不得与箱体直接解除;26)对配电箱、开关箱进行定期维修、检查时，必须将其前一级相应的电源隔离开关分闸断电;27)对配电箱、开关箱进行定期维修、检查时未在前一级配电箱悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标志牌，严禁带电作业;28)在TN系统中，电机、变压器、电器、照明器具、手持式电动工具的金属外壳应做保护接零;29)电气设备及导线的绝缘部分破损或带点部分外漏时不得使用;30)选购的电动建筑机械具有产品合格证和使用说明书;31)电动打磨机的外壳、手柄、插头、开关、负荷线等必须完好无损;32)电焊机的外壳、手柄、插头、开关、负荷线等必须完好无损不得擅自更改用电产品的结构、原有配置的电气线路;33)配电箱、开关箱应定期检查、维修。检查、维修时必须使用电工绝缘工具;34)架空线在一个档距内，每层导线的接头数不得超过该层导线条数的50％，且一条导线应只有一个接头;35)架空线路的档距不得大于35m;36)架空线路宜采用钢筋混凝土杆或木杆。钢筋混凝土杆不得有露筋、宽度大于0.4mm的裂纹和扭曲;37)电缆线路应采用埋地或架空敷设，严禁沿地面明设;38)架空电缆应沿电杆、支架或墙壁敷设，并采用绝缘子固定;39)架空电缆绑扎线必须采用绝缘线;40)总配电箱应设在靠近电源的区域;41)小于1KV的架空电缆与机动车道交叉时的最小垂直距离不低于6m;42)临时用电系统须经验收合格方可投入使用 e.盲板抽堵作业隐患排查 f.吊装作业隐患排查 g.动土作业隐患排查: 1)安全作业票应与作业内容相符并在有效期内。2)监护人应经过专项培训考试合格，持培训合格证上岗。3)挖掘机操作人员应持有在有效期限内的M型驾驶证。4)作业期间，监护人不应擅自离开作业现场且不应从事与监护无关的事。5)使用机械挖掘时，应在挖掘机配重回转路径的周围设置警戒区域。6)使用机械挖掘时，人员不应进入机械旋转半径内。7)动土时可能危及周围有电线杆、构筑物、堆叠物等设施的，要进行加固，切断电源。8)使用的材料、挖出的泥土应堆在距坑、槽、井、沟边至少1m处。9)挖出的泥土堆土高度不应大于1.5m。10)在坑、槽、井、沟的边缘安防机械、铺设轨道及通行车辆时，应保持适当距离。11)中途停工时，挖掘机应处于安全状态。12)作业完毕，应及时进行验收确认。13)作业前，应组织办理作业审批手续，并由相关责任人签字审批。14)作业期间应设监护人，监护人应佩戴明显标识。15)深度大于2m时，应设置人员上下的梯子等能够保证人员快速进出的设施，且设施应完整牢固。16)作业现场应根据需要设置护栏。17)作业现场应根据需要设置警告标志。18)应根据土壤性质、湿度和挖掘深度设置安全边坡或固壁支撑。19)作业时使用的各种工器具应符合作业安全要求。20)在动土作业区域时，作业人员必须正确穿戴安全帽。21)在动土作业区域时，作业人员必须佩戴防护眼镜。 22)两人以上同时挖土时应相聚2m以上，防止工具伤人。23)不应在坑、槽、井、沟上端边沿站立、行走。 24)不应在坑、槽、井、沟内休息。 25)作业现场可能危及安全的坑、井、沟、孔洞等周围，夜间应设警示红灯。 h.断路作业隐患排查； 2)公共场所隐患排查 a.加油站隐患排查: 1)每2台加油机应配置不少于2具5kg手提式干粉灭火器，加油机不足2台应按2台配置。2)地下储罐应配置1台不小于35kg推车式干粉灭火器。3)一、二级加油站应配置灭火毯5块、沙子2m³；三级加油站应配置灭火毯不少于2块、沙子2m³。4)站内灭火器应定点存放。5)消防器材箱应配备消防器材清单、检查记录卡，并保持清洁，无杂物堆积。6)加油站内严禁吸烟、使用明火。7)加油作业前，加油员应确认车辆停稳、熄火；与客户确认油品标号信息。8)作业人员是否佩戴适用的防护用品。9)罩棚下的灯具应选用防护等级不低于IP44级的节能型照明灯具。10)加油岛上不应放置除消防器材外的其他物品.11)采用一机多油品的加油机时，加油机上的放枪位应有各油品的文字标识，加油枪应有颜色标识。 加油枪、油管应无老化或机械损伤；加油枪使用后复位。13)加油机上应有消除静电的提示文字；加油机上应设置紧急切断按钮。14)位于加油岛端部的加油机附近应设置防撞柱，防撞柱底端应与混凝土地面固定牢靠，高度不应小于0.5m。15) 不使用时计量柜应上锁；应具备经法定检定并符合安全要求的计量器具。16)卸油区的防静电接地设施应完好。17)不应乱拉、乱接临时线、临时灯。18)不应随意摆放、存放电动车。19)站房内应设置安全疏散标志、事故应急灯。20)加油站出入口应设置“限制速度”标志，应设置减速带。21)站内应张贴职业危害告知卡等公告。22)站内应张贴安全操作规程。23)加油站应设置24小时监控。24)卸油口处、通气管处应设置车辆隔离措施。25)卸油口应密闭，不使用时应上锁。26)通气管管口应设置阻火器、呼吸阀。27)通气管上应设置“常开”、“常关”标牌。28)站内应设置紧急切断按钮。 b.社区隐患排查 c.学校隐患排查；1)室外地上消火栓距离地面0.45米，且应保证前方1.2米范围内无障碍。 2)自行车应停放至指定区域，教学楼前等公共区域不得随意停放自行车。 3)安全出口标志应设在便于安全疏散的紧急出口处，与方向箭头结合设在通向紧急出口的通道、楼梯口等处。 4)一个灭火器计算单元内配置的灭火器数量不得少于两具。且任何单位、个人不得埋压、圈占、遮挡灭火器等消防设施和器材。 5)消防器材箱中水枪、水带等附件完好，且应配备消防器材清单、检查记录卡，并保持清洁，无杂物堆积。 6)在人员安全疏散的必须经过的重要节点部位和建筑内部人员相对集中、人员疏散易出现拥堵的位置应设置应急照明。 7)每个探测区域应至少设置一个火灾探测器，且不得遮盖。 8)火灾显示盘应设置在明显且便于操作的部位，且其底边距地高度宜为1.3-1.5m。 9)防火门不得遮挡或堆放物品。 10)实行每日24h专人值班制度，每班不少于2人。 11)消防控制室必须按照《建筑灭火器配置设计规范》的要求配置灭火器。 12)火灾报警控制器应能显示火灾探测器、火灾显示盘、手动自动报警按钮的正常工作状态。 13)消防控制室内严禁穿过与消防设施无关的电气线路及管路。 14)消防控制室和可直接报警的外线电话。 15)消防控制室应设置消防专用电话总机，保证通信一定要畅通无阻。 16)酒精等易燃化学品应单独存放于专用柜中。 17)不得使用没有检验合格证、标签的危险化学品。 18)化学品存放柜应放置在避光处。 19)气瓶摆放应正确固定，放置阴凉通风处，远离热源和火源，定期对气瓶进行安全检查并做好记录。 20)实验室中线路应无老化、裸露现象。 21)实验室中应注意用电安全，严禁私拉、乱接电线。） | 隐患排查（1.8分） Ⅰ 根据安全检查表条目内容，判断10个检查条目为“符合”条目：每个检查条目分值为0.03分，共0.3分。 判断一个检查条目对应的内容符合检查标准，点击“符合”，视为判断正确，不扣分； 若点击“不符合”，视为判断错误，每个扣0.03分，后续录入的隐患信息无效； 若“符合”、“不符合”均不选，视为未作答，每个扣0.03分。 Ⅱ 根据安全检查表条目内容，逐一排查场景中10处一般隐患，并在隐患录入表格中录入隐患信息。 分值分配： 1）每个一般隐患点分值为0.06分，共0.6分； 2）一个检查条目下包括一个或多个隐患点，检查条目的分值为其包括的所有隐患点的分值总和。 扣分标准： 1）判断一条检查条目下对应的内容不符合标准，点击“不符合”，视为判断正确，不扣分； 2）点击“符合”，扣除检查条目分值； 3）若“符合”、“不符合”均不选，视为未作答，扣除检查条目分值； 4）一个检查条目判断为“不符合”后，应在隐患录入表格中逐级填写隐患位置、隐患对象、隐患描述、隐患等级、整改意见，并进行隐患拍照： i.隐患位置、隐患对象、隐患描述均判断正确，视为该隐患判断正确，不扣分；再填写隐患等级、整改意见、隐患拍照，每项内容为0.02分，错填或未填均扣分； ii. 隐患位置、隐患对象正确，隐患描述错误，视为该隐患判断错误，扣0.06分，后续填写内容无效； iii.当一个检查条目包括多个隐患时，应将其包括的隐患全部录入完毕，每少录入一个隐患，扣0.06分； iv.若隐患对象错误，视为多录，每保存一次，视为多录一个隐患，每多录一个扣0.02分，直至该检查条目分值扣完为止。 Ⅲ根据安全检查表条目内容，一一排查场景中5处重大隐患，并在隐患录入表格中录入隐患信息。 分值分配： 1）每个重大隐患点分值为0.18分，共0.9分； 2）一个检查条目下包括一个或多个隐患点，检查条目的分值为其包括的所有隐患点的分值总和。 扣分标准： 1）判断一个检查条目下对应的内容不符合标准，点击“不符合”，视为判断正确，不扣分； 2）点击“符合”，扣除检查条目分值； 3）若“符合”、“不符合”均不选，视为未作答，扣除检查条目分值； 4）一个检查条目判断为“不符合”后，应在隐患录入表格中逐级填写隐患位置、隐患对象、隐患描述、隐患等级、整改意见，并进行隐患拍照： i.隐患位置、隐患对象、隐患描述均判断正确，视为该隐患判断正确，不扣分；再填写隐患等级、整改意见、隐患拍照，其中隐患等级为0.072分，整改意见为0.054分，隐患拍照为0.054分，填对不扣分，错填或未填均扣分； ii.隐患位置、隐患对象正确，隐患描述错误，视为该隐患判断错误，扣0.18分，后续填写内容无效； iii.当一个检查条目包括多个隐患时，应将其包括的隐患全部录入完毕，每少录入一个隐患，扣0.18分； iv.若隐患对象错误，视为多录，每保存一次，视为多录一个隐患，每多录一个扣0.018分，直至该检查条目分值扣完为止。 |
|  |  | 隐患台账处理 | ①根据隐患排查时录入的内容，依次填写可能伤害类型、整改要求、整改级别、整改负责人信息项； ②判断是否下发整改通知； ③最后根据整改情况及整改后照片判断隐患治理是否闭环。 | 1.一般隐患信息处理 2.重大隐患信息处理 | 隐患台账处理（0.9分） 一般隐患信息处理： 1）一般隐患信息处理满分为0.45分； 2）一次技能考核三个场景中的一般隐患共10个，一个一般隐患信息处理的总分值为0.045分，采用扣分逻辑，一个错误隐患条目扣0.045分，最多扣0.45分，扣完为止； 3）隐患描述正确的一般隐患按照具体信息项分配分值： i.可能伤害类型：0.006分，在下拉框中选择正确答案，错选或未选，均扣0.006分； ii. 整改要求：0.006分，在下拉框中选择正确的整改要求，错选或未选，均扣0.006分； iii.整改级别：0.006分，在公司治理、部门治理、车间治理、班组治理、岗位纠正中选择正确答案，错选或未选，均扣0.006分； iv. 整改责任人：0.006分，在公司主要负责人、部门负责人、车间负责人、班组长、岗位固定成员中选择正确答案，错选或未选，均扣0.006分； v.是否下发整改通知：0.006分，选择“是”或“否”， 错选或未选，均扣0.006分； vi. 是否闭环：0.015分，根据整改情况及整改后照片判断隐患治理是否闭环，选择“是”或“否”， 错选或未选，均扣0.015分。 重大隐患信息处理： 1）重大隐患信息处理满分为0.45分； 2）一次技能考核三个场景中的一般隐患共5个，一个一般隐患信息处理的总分值为0.09分，采用扣分逻辑，一个错误隐患条目扣0.09分，最多扣0.45分，扣完为止； 3）隐患描述正确的一般隐患按照具体信息项分配分值： i.可能伤害类型：0.012分，在下拉框中选择正确答案，错选或未选，均扣0.012分； ii. 整改要求：0.012分，在下拉框中选择正确的整改要求，错选或未选，均扣0.012分； iii.整改级别：0.012分，在公司治理、部门治理、车间治理、班组治理、岗位纠正中选择正确答案，错选或未选，均扣0.012分； iv. 整改责任人：0.012分，在公司主要负责人、部门负责人、车间负责人、班组长、岗位固定成员中选择正确答案，错选或未选，均扣0.012分； v.是否下发整改通知：0.012分，选择“是”或“否”， 错选或未选，均扣0.012分； vi.是否闭环：0.03分，根据整改情况及整改后照片判断隐患治理是否闭环，选择“是”或“否”， 错选或未选，均扣0.03分。 |
| 岗位工作规范 | 1.《中华人民共和国安全生产法》 2.《生产安全事故应急条例》 3.《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》 4.GB 30871-2022《危险化学品企业特殊作业安全规范》 5.GB 2894-2008《安全标志及其使用导则》 6.XF/T 968-2011消防员现场紧急救护指南 7.其他相关法律法规、国家标准、行业标准等 |
| 赛项赛场准备 | 1.整个赛场面积不小于100㎡；配备能容纳60台相同配置的台式，每个机房内配有裁判用电脑、打印机等竞赛评判工具。 2.竞赛机房内竞赛用电脑摆放合理，竞赛工位相对独立，确保选手独立开展竞赛，不受外界影响 |
| 注意事项 | 1、参赛选手进入赛场竞赛，必须穿戴符合竞赛要求的服装，不得穿背心、短裤和拖鞋。 2、严格遵守操作规程，不得擅自开启和关闭电源，不得带电操作，以免造成伤害和事故。 3、有可能造成意外带电的机械部件、电器元件的金属外壳等都必须接地。 4、在电器设备装调过程中，必须对电源线、插头等部分进行安全检查，发现局部损坏或松动，举手示意裁判，由裁判处理。 |

## 表6   任务2-2生产事故预防能力 考评任务分解表

| 赛项名称 | 生产事故应急救援 | 英语名称 | Emergency rescue for production accidents |
| --- | --- | --- | --- |
| 赛项编号 | GZ005 | 归属产业 | 制造业 |
| 任务名称 | 生产事故预防能力考评 |
| 赛项组别 |
| 中职组 | 高职组 |
| □学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 | (学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 |
| 竞赛时间 | 总时间60分钟，其中准备2分钟、实施55分钟、评价3分钟 |
| 任务描述 | 项目围绕危险化学品、油气开采、管道输送与矿山等高危行业的危险作业标准要求，采用3D虚拟仿真的考核方式，重点考核选手对安全生产事故预防技术能力的掌握水平。 任务二：生产事故预防能力考评（8选1） 子任务1：动火作业安全监护（10分） 子任务2：受限空间作业安全监护（10分） 子任务3：高处作业安全监护（10分） 子任务4：盲板抽堵作业安全监护（10分） 子任务5：吊装作业安全监护（10分） 子任务6：临时用电作业安全监护（10分） 子任务7：动土作业安全监护（10分） 子任务8：断路作业安全监护（10分） |
| 对应产业 | 制造业 |
| 对应岗位 | 安全管理、应急管理和安全专业技术服务、化工生产操作、化工生产管理、化工生产管理、化工安全生产、消防和应急救援人员、应急管理、应急指挥等岗位（群） |
| 岗位核心能力 | 1.具有进行安全、环保和经济生产和管理的能力，具有生产现场工艺流程中简单故障判断、风险危害因素识别、有毒有害化学品正确使用与处置、场站安全管理、一般紧急事故处理的能力； 2.具有正确使用、检查和维护安全设施、消防设施及应急救援设施的能力； 3.具有创伤急救、非创伤急救的能力； 4.具有处理一般突发生产事故的能力，具备个人防护、危化品处理、环境保护、应急处置等技术技能； 5.具有一定的风险辨识、评估与防范的能力； 6.具有应急救援装备储备、调配与管理的能力； 7.具有应急演练策划与组织的能力。 |
| 岗位职务任务书 | 任务名称 | 任务要求 | 操作过程 | 考核点 | 评价标准 |
|  | 动火作业安全监护 | 进行动火作业前的安全监护准备工作 | 在虚拟3D场景中进行动火作业前准备工作 | （1）风险评估及安全措施可靠性检查 （2）周边环境检查及清理 （3）核查作业设备设施及安全警示的完整性；每遗漏一项 （4）检查现场消防设施配备齐全 （5）作业工器具符合规范，摆放位置正确 | （1）风险评估及安全措施可靠性检查；每遗漏一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （2）周边环境检查及清理；每检查错误一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （3）核查作业设备设施及安全警示的完整性；每遗漏一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （4）检查现场消防设施配备齐全；每缺少一项，扣0.2分，扣完为止。（1分） （5）作业工器具符合规范，摆放位置正确；每错误一处，扣0.5分，扣完为止。（3分） |
|  |  | 动火作业实施过程中的安全监护 | 在虚拟3D企业场景中实施动火作业 | （1）核查作业中周边环境 （2）核查天气和作业人员的位置 | （1）核查作业中周边环境；每发现一处错误扣0.25分，扣完为止（0.5分） （2）核查天气和作业人员的位置；每处有问题扣0.25分，扣完为止（0.5分） |
|  |  | 进行动火作业后清理现场相关工作的安全监护 | 在虚拟3D企业场景中完成动火作业后，进行现场清理并完成收尾工作 | （1）作业完毕，恢复现场 （2）作业完毕，验收确认 （3）检查监护人填写作业票 | （1）作业完毕，恢复现场；每一处遗漏扣0.25分，扣完为止。（1分） （2）作业完毕，验收确认；每一项未确认扣0.25分，扣完为止。（0.5分） （3）检查监护人填写作业票；每填写错误一项，扣0.1分，扣完为止。（0.5分） |
|  | 受限空间作业安全监护 | 进行受限空间作业前的安全监护准备工作 | 在虚拟3D仿真环境进行受限空间作业前的准备工作 | （1）风险评估及安全措施可靠性检查 （2）周边环境检查及清理 （3）核查作业设备设施及安全警示的完整性 （4）核查作业个人防护配备符合规范 （5）受限空间内通风及气体检查符合规范 （6）受限空间内采用防爆工器具和照明 （7）受限空间外配备有消防器材和应急救援设施 | （1）风险评估及安全措施可靠性检查，每遗漏一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （2）周边环境检查及清理；每检查错误一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （3）核查作业设备设施及安全警示的完整性；每遗漏一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （4）核查作业个人防护配备符合规范；每不符合一处，扣0.25分，扣完为止。（1分） （5）受限空间内通风及气体检查符合规范；每遗漏一项，扣0.25分，扣完为止。（1分） （6）受限空间内采用防爆工器具和照明，每错误一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （7）受限空间外配备有消防器材和应急救援设施，每缺少一项，扣0.25，扣完为止。（1分） |
|  |  | 受限空间作业实施过程中的安全监护 | 在虚拟3D仿真环境进行受限空间作业 | （1）作业人员操作规程性检查 （2）气体检测规范性核查 | （1）作业人员操作规程性检查；每错误一项扣0.25分，扣完为止（0.5分） （2）气体检测规范性核查；每遗漏一次，扣0.25分，扣完为止（0.5分） |
|  |  | 进行受限空间作业后清理现场相关工作的安全监护 | 在虚拟3D仿真环境完成受限空间作业后的现场会服与收尾工作 | 检查恢复现场及工具清理情况 （2）作业完毕，核查验收确认 （3）检查监护人填写作业票 | （1）检查恢复现场及工具清理情况，每一处遗漏扣0.25分，扣完为止。（1分） （2）作业完毕，核查验收确认，每一项未确认扣0.25分，扣完为止。（0.5分） （3）检查监护人填写作业票，每填写错误一项，扣0.1分，扣完为止。（0.5分） |
|  | 高处作业安全监护 | 进行动高处业前的安全监护准备工作 | 在虚拟3D仿真环境中进行高处作业前的准备工作 | （1）风险评估及安全措施可靠性检查 （2）周边环境检查及清理 （3）核查作业设备设施及安全警示的完整性 （4）检查作业人员资质及个人防护满足要求 （5）检查作业工器具正确 | （1）风险评估及安全措施可靠性检查，每遗漏一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （2）周边环境检查及清理，每检查错误一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （3）核查作业设备设施及安全警示的完整性，每遗漏一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （4）检查作业人员资质及个人防护满足要求，每不满足一处，扣0.25分，扣完为止。（1分） （5）检查作业工器具正确，符合标准，每错误一处，扣0.6分，扣完为止。（3分） |
|  |  | 高处作业实施过程中的安全监护 | 在虚拟3D仿真环境中进行高处作业 | （1）核查作业中工器具的防坠落措施 （2）核查作业人员的环境及位置 | （1）核查作业中工器具的防坠落措施；每缺少一项扣0.25分，扣完为止（0.5分） （2）核查作业人员的环境及位置；每处有问题扣0.25分，扣完为止（0.5分） |
|  |  | 进行高处作业后清理现场相关工作的安全监护 | 在虚拟3D仿真环境中完成高处作业后的现场恢复与收尾工作 | （1）作业完毕，恢复现场 （2）作业完毕，验收确认 （3）检查监护人填写作业票 | （1）作业完毕，恢复现场，每一处遗漏扣0.25分，扣完为止。（1分） （2）作业完毕，验收确认，每一项未确认扣0.25分，扣完为止。（0.5分） （3）检查监护人填写作业票，每填写错误一项，扣0.1分，扣完为止。（0.5分） |
|  | 盲板抽堵作业安全监护 | 进行盲板抽堵作业前的安全监护准备工作 | 在虚拟3D仿真环境进行盲板抽堵作业前的准备工作 | （1）风险评估及安全措施可靠性检查 （2）检查盲板位置图及编号 （3）周边环境检查及清理 （4）核查作业设备设施完整性 （5）核查现场警示和应急救援器材的完整性 （6）核查作业人员穿戴及管道内环境 | （1）风险评估及安全措施可靠性检查，每遗漏一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （2）检查盲板位置图及编号，每缺失一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （3）周边环境检查及清理，每检查错误一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （4）核查作业设备设施完整性，每遗漏一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （5）核查现场警示和应急救援器材的完整性，每处有问题，扣0.5分，扣完为止。（1分） （6）核查作业人员穿戴及管道内环境，每缺少一项，扣0.5分，扣完为止。（2分） |
|  |  | 盲板抽堵作业实施过程中的安全监护 | 在虚拟3D仿真环境进行盲板抽堵作业实施 | （1）核查盲板抽堵作业的规范性 （2）核查作业人员的环境及位 | （1）核查盲板抽堵作业的规范性；每发现一处错误扣0.25分，扣完为止（0.5分） （2）核查作业人员的环境及位置；每处有问题，扣完为止（0.5分） |
|  |  | 进行盲板抽堵作业后清理现场相关工作的安全监护 | 在虚拟3D仿真环境完成盲板抽堵作业现场恢复与收尾工作 | （1）检查是否按照位置图进行作业 （2）作业完毕，核查是否验收确认 （3）检查监护人填写作业票 | （1）检查是否按照位置图进行作业，每一处缺失扣0.2分，扣完为止。（1分） （2）作业完毕，核查是否验收确认，每一项未确认扣0.25分，扣完为止。（0.5分） （3）检查监护人填写作业票，每填写错误一项，扣0.1分，扣完为止。（0.5分） |
|  | 吊装作业安全监护 | 进行吊装作业前的安全监护准备工作 | 在虚拟3D仿真生产环境中进行吊装作业前的准备工作 | （1）风险评估及安全措施可靠性检查 （2）周边环境检查及清理 （3）核查作业设备设施及安全警示的完整性 （4）检查作业人员资质及个人防护满足要求 （5）检查作业工器具正确，符合标准 （6）检查吊物捆扎符合规范 | （1）风险评估及安全措施可靠性检查，每遗漏一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （2）周边环境检查及清理，每检查错误一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （3）核查作业设备设施及安全警示的完整性，每遗漏一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （4）检查作业人员资质及个人防护满足要求，每不满足一处，扣0.2分，扣完为止。（1分） （5）检查作业工器具正确，符合标准，每错误一处，扣0.5分，扣完为止。（2分） （6）检查吊物捆扎符合规范，每错误一处，扣0.5分，扣完为止。（1分） |
|  |  | 吊装作业实施过程中的安全监护 | 在虚拟3D仿真生产环境中进行吊装作业 | （1）核查作业中其中起重器械操作符合操作规程 （2）检查作业人员操作及指挥符合操作国家标准 | （1）核查作业中其中起重器械操作符合操作规程，每一处错误扣0.25分，扣完为止（0.5分） （2）检查作业人员操作及指挥符合操作国家标准，每一处错误扣0.25分，扣完为止（0.5分） |
|  |  | 进行吊装作业后清理现场相关工作的安全监护 | 在虚拟3D仿真生产环境中完成吊装作现场恢复与收尾工 | （1）作业完毕，恢复现场 （2）作业完毕，验收确认 （3）检查监护人填写作业票 | （1）作业完毕，恢复现场，每一处遗漏扣0.5分，扣完为止。（1分） （2）作业完毕，验收确认，每一项未确认扣0.25分，扣完为止。（0.5分） （3）检查监护人填写作业票，每填写错误一项，扣0.1分，扣完为止。（0.5分） |
|  | 临时用电作业安全监护 | 进行临时用电作业前的安全监护准备工作 | 在虚拟3D仿真环境中进行临时用电作业前的准备工作 | （1）风险评估及安全措施可靠性检查 （2）周边环境检查及清理 （3）核查作业设备设施及安全警示的完整性 （4）核查设备设施的防爆性及完整性 （5）检查作业线路铺设和TN系统符合规范 | （1）风险评估及安全措施可靠性检查，每遗漏一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （2）周边环境检查及清理，每检查错误一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （3）核查作业设备设施及安全警示的完整性，每遗漏一项，扣0.5分，扣完为止。（2分） （4）核查设备设施的防爆性及完整性，每缺少一项，扣0.5分，扣完为止。（2分） （5）检查作业线路铺设和TN系统符合规范，每错误一处，扣0.2分，扣完为止。（1分） |
|  |  | 临时用电作业实施过程中的安全监护 | 在虚拟3D仿真环境中进行临时用电作业 | （1）核查作业中采取能量隔离措施 | （1）核查作业中采取能量隔离措施；每发现一处错误扣0.2分，扣完为止（1分） |
|  |  | 进行临时用电作业后清理现场相关工作的安全监护 | 在虚拟3D仿真环境中完成临时用电作业现场恢复与收尾工 | （1）核查起重机械停放位置并有效锚定 （2）作业完毕，恢复现场 （3）作业完毕，验收确认 （4）检查监护人填写作业票 | （1）核查起重机械停放位置并有效锚定，每错误一处扣0.2分，扣完为止。（0.4分） （2）作业完毕，恢复现场，每一处遗漏扣0.2分，扣完为止。（0.4分） （3）作业完毕，验收确认，每一项未确认扣0.2分，扣完为止。（0.6分） （4）检查监护人填写作业票，每填写错误一项，扣0.1分，扣完为止。（0.6分） |
|  | 动土作业安全监护 | 进行动土作业前的安全监护准备工作 | 在虚拟3D仿真环境中进行动土作业前的准备工作 | （1）风险评估及安全措施可靠性检查（2）周边环境检查及清理 （3）核查作业设备设施及安全警示的完整性 （4）核查地下供排水、消防管线、工艺管线保护措施落实情况 （5）检查作业前向相关部门报备 | （1）风险评估及安全措施可靠性检查，每遗漏一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （2）周边环境检查及清理，每检查错误一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （3）核查作业设备设施及安全警示的完整性，每遗漏一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （4）核查地下供排水、消防管线、工艺管线保护措施落实情况，每缺少一项，扣0.5分，扣完为止。（2分） （5）检查作业前向相关部门报备，每遗漏一个部门，扣0.4分，扣完为止。（2分） |
|  |  | 动土作业实施过程中的安全监护 | 在虚拟3D仿真环境中进行动土作业 | （1）周边土方堆放符合规范性检查 （2）支护符合规范性检查 （3）临时应急通道和应急措施符合规范性检查 | （1）周边土方堆放符合规范性检查，每一处错误，扣0.1分，扣完为止。（0.3分） （2）支护符合规范性检查，每一处不符合，扣0.1分，扣完为止。（0.2分） （3）临时应急通道和应急措施符合规范性检查，每缺少一项，扣0.25分，扣完为止（0.5分） |
|  |  | 进行动土作业后清理现场相关工作的安全监护 | 在虚拟3D仿真环境中完成动土作业现场恢复与收尾工 | （1）作业完毕，恢复现场 （2）作业完毕，验收确认 （3）检查监护人填写作业票 | （1）作业完毕，恢复现场，每一处遗漏扣0.2分，扣完为止。（1分） （2）作业完毕，验收确认，每一项未确认扣0.25分，扣完为止。（0.5分） （3）检查监护人填写作业票，每填写错误一项，扣0.1分，扣完为止。（0.5分） |
|  | 断路作业安全监护 | 进行断路作业前的安全监护准备工作 | 在虚拟3D仿真环境中进行断路作业前的准备工作 | （1）风险评估及安全措施可靠性检查 （2）周边环境检查及清理 （3）核查作业设备设施及安全警示的完整性 （4）核查特殊天气及现场警戒区及警示设置 （5）检查现场作业人员操作符合规范 | （1）风险评估及安全措施可靠性检查，每遗漏一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （2）周边环境检查及清理，每检查错误一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （3）核查作业设备设施及安全警示的完整性，每遗漏一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （4）核查特殊天气及现场警戒区及警示设置，每缺少一项，扣0.4分，扣完为止。（2分） （5）检查现场作业人员操作符合规范，每错误一处，扣0.5分，扣完为止。（2分） |
|  |  | 断路作业实施过程中的安全监护 | 在虚拟3D仿真环境中进行断路作业 | （1）核查作业中无关人员进入 （2）核查作业中设置临时应急通道和应急措施 | （1）核查作业中无关人员进入；每发现一次扣0.25分，扣完为止（0.5分） （2）核查作业中设置临时应急通道和应急措施；每缺少一项，扣0.25分，扣完为止（0.5分） |
|  |  | 进行断路作业后清理现场相关工作的安全监护 | 在虚拟3D仿真环境中完成断路作业现场恢复与收尾工 | 作业完毕，恢复现场 （2）作业完毕，验收确认 （3）检查监护人填写作业票 | （1）作业完毕，恢复现场，每一处遗漏扣0.25分，扣完为止。（1分） （2）作业完毕，验收确认，每一项未确认扣0.25分，扣完为止。（0.5分） （3）检查监护人填写作业票，每填写错误一项，扣0.1分，扣完为止。（0.5分） |
| 岗位工作规范 | 1.《中华人民共和国安全生产法》 2.《生产安全事故应急条例》 3.《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》 4.GB 30871-2022《危险化学品企业特殊作业安全规范》 5.GB 2894-2008《安全标志及其使用导则》 6.XF/T 968-2011消防员现场紧急救护指南 7.其他相关法律法规、国家标准、行业标准等 |
| 赛项赛场准备 | 1.整个赛场面积不小于100㎡；配备能容纳60台相同配置的台式，每个机房内配有裁判用电脑、打印机等竞赛评判工具。 2.竞赛机房内竞赛用电脑摆放合理，竞赛工位相对独立，确保选手独立开展竞赛，不受外界影响 |
| 注意事项 | 1、参赛选手进入赛场竞赛，必须穿戴符合竞赛要求的服装，不得穿背心、短裤和拖鞋。 2、严格遵守操作规程，不得擅自开启和关闭电源，不得带电操作，以免造成伤害和事故。 3、有可能造成意外带电的机械部件、电器元件的金属外壳等都必须接地。 4、在电器设备装调过程中，必须对电源线、插头等部分进行安全检查，发现局部损坏或松动，举手示意裁判，由裁判处理。 |

## 表6   任务2-3生产事故应急救援方案 设计任务分解

| 赛项名称 | 生产事故应急救援 | 英语名称 | Emergency rescue for production accidents |
| --- | --- | --- | --- |
| 赛项编号 | GZ005 | 归属产业 | 制造业 |
| 任务名称 | 生产事故应急救援方案设计 |
| 赛项组别 |
| 中职组 | 高职组 |
| □学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 | (学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 |
| 竞赛时间 | 总时间80分钟，其中准备2分钟、实施75分钟、评价3分钟 |
| 任务描述 | 根据指定的地理空间模型数据，构建灾害事故单位透明立体空间三维模型，根据生产事故单位现场设备布置情况进行真实复原、复盘灾害发生时刻生产设备及安全生产设施具体空间位置；依据事故性质和事故发生地点、被困人员具体位置，合理规划救援路线。 任务三：生产事故应急救援方案设计（10分） 子任务1：生产事故应急救援地形编辑（4分） 子任务2：事故应急救援路线设计（4分） 子任务3：事故应急救援措施设计（2分） |
| 对应产业 | 能源 |
| 对应岗位 | 煤矿采掘、机电、通风等岗位（群）消防和应急救援岗位（群）、应急管理和安全专业技术服务、消防和应急救援人员、应急管理、应急指挥等岗位（群） |
| 岗位核心能力 | 1.具有较强的立体空间感觉能力，能够根据给定参数构建立体救援空间； 2.具有扎实的灾害防治基础知识，能够识别不同灾害可能影响和波及的范围； 3.具备丰富的救援实战经验，能够根据救援现场人员位置级灾害发生位置制定救援行动路线。 4.具有进行煤矿安全、风险危害因素识别、一般紧急事故处理的能力； 5.具有处理一般突发生产事故的能力，具备个人防护、应急处置等技术技能； 6.具有一定的风险辨识、评估与防范的能力； 7.具有应急救援装备储备、调配与管理的能力； 8.具有应急演练策划与组织的能力。 9.具有灾情分析研判能 |
| 岗位职务任务书 | 任务名称 | 任务要求 | 操作过程 | 考核点 | 评价标准 |
|  | 生产事故应急救援地形编辑 | 依据现场抽签确定的图纸、文字标准及误差要求，完成应急救援地形的编辑任务。 | 在虚拟仿真软件上进行应急地形编辑 | 1.进行线路规范布置 2.线路标注符合图纸要求 | 该项共4分，扣分详情见表6 1.存在无用、无名、短缺线路的现象，每发现1处扣0.5分，扣完为止。 2.线路的类型、位置、大小及形状符合图纸及文字标准要求，每发现 1 处不符合要求，扣0.5分，扣完为止。 |
|  | 事故应急救援路线设计 | 按照提示模拟摆放事故、伤员位置，并根据设计的应急救援基地，确定应急救援路线。 | 在虚拟仿真软件上根据设置的灾害合理进行救援路线的确定 | 1.事故发生位置及伤员摆放位置符合要求 2.事故应急救援路线设计符合标准要求 | 该项共4分，扣分详情见表6 1.摆放数量及距离误差不应超过给定标准的10%，每错误标注扣一处0.5分，扣完为止。 2.分别以应急救援基地为起点和终点，按照最优路径编制应急救援路线，要求在行进速度不变的情况下，通过的道路交叉点最少、路径最短、处理的事故难度最小、最先到达伤员所在位置为原则，得满分；非最优路径，但仍能完成应急救援任务，得1分；非最优路径，不能完成应急救援任务，该项不得分。 |
|  | 事故应急救援措施设计 | 能够正确进行救援灾情分析，包括灾害类型判断、灾害地点、灾情波及范围、被困人员数量、灾情发展趋势预测。合理进行救援措施，设计包括救援任务、救援路线规划、救援顺序、救援拟采取的方法、救援保障。 | 在虚拟仿真软件上根据设置的灾害进行救援措施编制 | 1.救援灾情分析包括灾害类型判断、灾害地点、灾情波及范围、被困人员数量、灾情发展趋势预测。 2.救援措施设计包括救援任务、救援路线规划、救援顺序、救援拟采取的方法、救援保障。 | 该项共分，扣分详情见表6 1.灾害类型判断错误、灾害地点表述错误、灾情波及范围判断不准确、被困人员数量填写错误、灾情发展趋势预测不准确等，错误或缺失一次扣0.2，扣完为止。 2.救援任务不清晰、救援路线规划错误、救援顺序不正确、救援拟采取的方法不正确、救援保障不齐全，错误或缺失一次扣0.4，扣完为止。 |
| 岗位工作规范 | 1.《中华人民共和国安全生产法》 2.《生产安全事故应急条例》国务院令第708号，2019 3.《生产安全事故应急条例》 4.《煤矿安全规程》2022 5.《矿山救护规程》AQ 1008-2007 6.消防员现场紧急救护指南XF/T 968-2011 7.其他相关法律法规、国家标准、行业标准等 |
| 赛项赛场准备 | 1.整个赛场面积不小于100㎡；配备能容纳60台相同配置的台式，每个机房内配有裁判用电脑、打印机等竞赛评判工具。 2.竞赛机房内竞赛用电脑摆放合理，竞赛工位相对独立，确保选手独立开展竞赛，不受外界影响 |
| 注意事项 | 1、参赛选手进入赛场竞赛，必须穿戴符合竞赛要求的服装，不得穿背心、短裤和拖鞋。 2、严格遵守操作规程，不得擅自开启和关闭电源，不得带电操作，以免造成伤害和事故。 3、有可能造成意外带电的机械部件、电器元件的金属外壳等都必须接地。 4、在电器设备装调过程中，必须对电源线、插头等部分进行安全检查，发现局部损坏或松动，举手示意裁判，由裁判处理。 |

## 表6   任务3-1接警与准备任务分解

| 赛项名称 | 生产事故应急救援 | 英语名称 | Emergency rescue for production accidents |
| --- | --- | --- | --- |
| 赛项编号 | GZ005 | 归属产业 | 制造业 |
| 任务名称 | 接警与准备 |
| 赛项组别 |
| 中职组 | 高职组 |
| □学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 | (学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 |
| 竞赛时间 | 总时间30分钟 |
| 任务描述 | 救援小队在应急救援指挥中心接警后，队长按要求将事故内容，包括事故类别、事故地点、遇险人数及救援任务、救援计划，随后集合队伍，并根据事故类型向小组成员布置救援任务，参赛队任务布置完毕后，向应急救援指挥中心进行汇报。并根据事故类型选取仪器设备、战前检查等。 任务一：接警与准备（7分） 子任务1：闻警出动（2分） 子任务2：应急救援准备（5分） |
| 对应产业 | 制造业 |
| 对应岗位 | 消防和应急救援岗位（群）、应急管理和安全专业技术服务、化工安全技术与管理岗、煤矿采掘、机电、通风等岗位（群） |
| 岗位核心能力 | 1.具有较强的立体空间感觉能力，能够根据给定参数构建立体救援空间； 2.具有扎实的灾害防治基础知识，能够识别不同灾害可能影响和波及的范围； 3.具备丰富的救援实战经验，能够根据救援现场人员位置及灾害发生位置，制定救援行动路线。 4.具有进行煤矿安全、风险危害因素识别、一般紧急事故处理的能力； 5.具有处理一般突发生产事故的能力，具备个人防护、应急处置等技术技能； 6.具有一定的风险辨识、评估与防范的能力； 7.具有应急救援装备储备、调配与管理的能力； 8.具有应急演练策划与组织的能力。 9.具有灾情分析研判能 |
| 岗位职务任务书 | 任务名称 | 任务要求 | 操作过程 | 考核点 | 评价标准 |
|  | 闻警出动 | 救援小队能够在应急救援指挥中心接警后，队长在第一时间按响警报电铃。由队长按要求将事故内容填写在救援行动计划表上，随后集合队伍，并根据事故类型向小组成员布置救援任务。 | 1.队长在第一时间按响警报电铃。 2.接警后由队长按要求将事故内容填写在救援行动计划表上， 3.集合队伍，并根据事故类型向小组成员布置救援任务。 | 1.接警集合 2.向应急救援指挥中心汇报 | 该项共2分 1.以队长报告任务布置完毕，停止计时。少填、漏填1项扣0.1分，扣完为止。超时该项不得分。 2.评分标准以小队人员齐全、列队整齐、报告词无误，该项得满分，否则，该项不得分 3.参赛队全部队员必须参加战前检查，缺人、超时该项均不得分。 |
|  | 应急救援准备 | 救援小队能够根据事故类型选取仪器设备、战前检查等各项事宜 | 1.选取救援装备 2.正压氧气呼吸器佩戴 3.自检互检等 | 1.进入灾区装备齐全 2.仪器完好性检查 3.正压氧气呼吸器的佩戴 4.自检 5.互检 6.撤出灾区装备齐全 | 该项共5分 1.缺少装备1件及以上，该小项不得分。 2.正压氧气呼吸器氧气压力不低于18Mpa，有1件及以上仪器不符合要求，该小项不得分。。 3.正压氧气呼吸器未能正确佩戴，或操作错误或超时，该小项不得分。 4.参赛队自检未全部参加、丢项或顺序颠倒，每出现一次扣0.2分（顺序颠倒，只扣1次），扣完为止。 5.互检内容漏检1项及以上，该项不得分。 6.参赛队携带的装备及仪器不得滞留在灾区，滞留装备1件及以上，该项不得分。 |
| 岗位工作规范 | 1.《中华人民共和国安全生产法》 2.《生产安全事故应急条例》国务院令第708号，2019 3.《生产安全事故应急条例》 4.《煤矿安全规程》2022 5.《矿山救护规程》AQ 1008-2007 6.消防员现场紧急救护指南XF/T 968-2011 7.其他相关法律法规、国家标准、行业标准等 |
| 赛项赛场准备 | 1.竞赛现场场保证良好的采光、照明和通风，提供稳定的水、电和供电应急设备。 2.整个竞赛现场面积不小于600 m2。 3.实践操作的每个工位占地不小于5m×10m，标明工位号。 |
| 注意事项 | 1、参赛选手进入赛场竞赛，必须穿戴符合竞赛要求的服装，不得穿背心、短裤和拖鞋。 2、严格遵守操作规程，不得擅自开启和关闭电源，不得带电操作，以免造成伤害和事故。 3、有可能造成意外带电的机械部件、电器元件的金属外壳等都必须接地。 4、在电器设备装调过程中，必须对电源线、插头等部分进行安全检查，发现局部损坏或松动，举手示意裁判，由裁判处理。 |

## 表6   任务3-2火灾事故应急救援任务分解

| 赛项名称 | 生产事故应急救援 | 英语名称 | Emergency rescue for production accidents |
| --- | --- | --- | --- |
| 赛项编号 | GZ005 | 归属产业 | 制造业 |
| 任务名称 | 火灾事故应急救援 |
| 赛项组别 |
| 中职组 | 高职组 |
| □学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 | (学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 |
| 竞赛时间 | 总时间40分钟 |
| 任务描述 | 模拟矿山皮带火灾场景、油气储运企业储油罐火灾场景、工矿企业配电室火灾场景、危险化学品火灾场景等初期事故场景，要求团队依据不同的火灾生产事故场景进行灭火处理。同时能够针对复杂火区进行火区气体采集与气体分析，综合判断火区火灾风险情况。 任务一：火灾事故应急救援（10分） 子任务1：常见火灾处置（4分） 子任务2：复杂火区气样采集与火灾爆炸风险分析（6分） |
| 对应产业 | 制造 |
| 对应岗位 | 消防和应急救援岗位（群）、应急管理和安全专业技术服务、化工安全技术与管理岗、煤矿采掘、机电、通风等岗位（群） |
| 岗位核心能力 | 1.具有较强的火区研判和处理能力； 2.具有扎实的火区有害气体检测能力； 3.具备丰富的救援实战经验，能够根据救援现场人员位置及灾害发生位置制定救援行动路线。 4.具有进行煤矿安全、风险危害因素识别、一般紧急事故处理的能力； 5.具有处理一般突发生产事故的能力，具备个人防护、应急处置等技术技能； 6.具有一定的风险辨识、评估与防范的能力； 7.具有应急救援装备储备、调配与管理的能力； 8.具有应急演练策划与组织的能力。 9.具有灾情分析研判能 |
| 岗位职务任务书 | 任务名称 | 任务要求 | 操作过程 | 考核点 | 评价标准 |
|  | 常见火灾处置 | 能够进行火灾类型分析，能够根据火灾类型进行灭火器选择和检查，熟知灭火基本操作技术要求。 | 1.进行火灾类型分析 2.根据火灾类型进行灭火器选择和检查 3.灭火基本操作 | 1.检查外观检查 2.检查软件与硬件 3.依据场景判断火灾类型。 4.判断火情 5.选择与火灾类型匹配的灭火器。 6.调整灭火器的角度，对准火源根部。 7.调整灭火器与风向的位置 8.调整操作者手持灭火器的姿势 | 该项共4分 1.检查外观是否完整、是否在保质期内、压力是否正常，作出正确判断。 2.检查软件与硬件是否通电。 3.依据场景判断火灾类型。 4.判断火情：是否需要断电、是否需要拉响警报。 5.选择与火灾类型匹配的灭火器。 6.调整灭火器的角度，对准火源根部。 7.调整灭火器与风向的位置，位于上风向灭火。 8.调整操作者手持灭火器的姿势，在规定时间内，并且在灭火器内灭火剂喷完前能完成着火范围内的初起火情。 如果违反一次扣除0.5分。 如果火势最终没有扑灭，扣3分。 |
|  | 复杂火区气样采集与火灾爆炸风险分析 | 参赛队能够依据需要在规定地点按照火区采样规范进行气体采样，能够将采集到的气样进行气体现场实测，并火灾爆炸风险分析与判断等技术要求。。 | 1.在规定地点按照火区采样规范进行气体采样 2.将采集到的气样放利用比长式鉴定管、便携式式多种气体检测仪等进行气体现场实测 3.进行火区火灾爆炸风险分析与判断。 | 1.火灾区域气样测定 2.评估与智能决策 | 该项共6分 1.取样地点正确，要求在规定地点完成取样，不能遗漏采样点。错误一次扣除0.2分。 2.氧气浓度测定。违反一次扣除0.5分。 3.一氧化碳气体测定。违反一次扣除0.2分 4.依据爆炸性气体特点，提出最少2种不同的火区抑爆方法；少一次扣0.3分 5.依据不同的抑爆方法，提出针对性的实施策略。不合理一条扣0.3分 |
| 岗位工作规范 | 1.《中华人民共和国安全生产法》 2.《生产安全事故应急条例》国务院令第708号，2019 3.《生产安全事故应急条例》 4.《煤矿安全规程》2022 5.《矿山救护规程》AQ 1008-2007 6.消防员现场紧急救护指南XF/T 968-2011 7.其他相关法律法规、国家标准、行业标准等 |
| 赛项赛场准备 | 1.竞赛现场场保证良好的采光、照明和通风，提供稳定的水、电和供电应急设备。 2.整个竞赛现场面积不小于600 m2。 3.实践操作的每个工位占地不小于5m×10m，标明工位号。 |
| 注意事项 | 1、参赛选手进入赛场竞赛，必须穿戴符合竞赛要求的服装，不得穿背心、短裤和拖鞋。 2、严格遵守操作规程，不得擅自开启和关闭电源，不得带电操作，以免造成伤害和事故。 3、有可能造成意外带电的机械部件、电器元件的金属外壳等都必须接地。 4、在电器设备装调过程中，必须对电源线、插头等部分进行安全检查，发现局部损坏或松动，举手示意裁判，由裁判处理。 |

## 表6   任务3-3有限空间中毒事故应急救援任务分解

| 赛项名称 | 生产事故应急救援 | 英语名称 | Emergency rescue for production accidents |
| --- | --- | --- | --- |
| 赛项编号 | GZ005 | 归属产业 | 制造业 |
| 任务名称 | 受限空间中毒事故应急救援 |
| 赛项组别 |
| 中职组 | 高职组 |
| □学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 | ☑学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 |
| 竞赛时间 | 总时间40分钟 |
| 任务描述 | 根据给定题目所给的事故案例及相关资料，进行有限空间进入式救援 |
| 对应产业 | 制造业 |
| 对应岗位 | 安全管理人员、安全技术人员、应急救援人员 |
| 岗位核心能力 | 1.进行突发事件现场处置，指导和帮助遇险者避险逃生，组织现场群众自救互救，抢救公私财产。 2.搜索解救受困人员，进行伤员检伤分类并实施院前急救。 3.评估灾情性质程度及范围等情况，沟通汇报，维持现场秩序，防止抑制灾害发生或进行下一步发展。 4.组织协调管理救灾资源。 5.配合专业心理援助组织，进行受灾群众心理疏导。 6.进行救援善后工作。 7.制定演练应急预案，并与相关部门沟通协作。 8.进行紧急救助培训教育活动，普及自救互救知识和技能。 |
| 岗位职务任务书 | 任务名称 | 任务要求 | 操作过程 | 考核点 | 评价标准 |
|  | 接受救援任务 | （污水井、反应釜、沉降罐3种任务类型随机抽取1个） 1.点击“确认”接受任务，队长记录群众报警信息； 2.接到报警人报警后，队长第一时间按响预备铃； 3.点击“召请”按钮，填写《应急救援信息报告表》； 4.按响出警铃，集合队伍，并向队员布置救援任务。 | 1.点击“确认”接受任务，队长记录群众报警信息； 2.接到报警人报警后，队长第一时间按响预备铃； 3.点击“召请”按钮，填写《应急救援信息报告表》； 4、按响出警铃，集合队伍，并向队员布置救援任务。 | 信息记录、信息处理、应急救援决策 | 接受应急救援任务（0.5分） 队长应在接通电话后20秒内，集合队伍，未按响集合铃，扣0.1分；电子《应急救援信息报告表》空缺项填错一处扣0.08分，共0.4分，扣完为止。 |
|  | 指挥救援 | 1、打开对讲机：队长从储物柜中拿取对讲机，打开对讲机，将频道调到8； 2、队长正确使用对讲机口呼：全体人员注意，封闭救援区域，确认现场安全，并进行三脚架的搭设及安全防护用品的检查和穿戴； | 在长宽高不小于5m×3m×3m平台上进行作业操作：1.打开对讲机：队长从储物柜中拿取对讲机，打开对讲机，将频道调到8； 2.队长正确使用对讲机口呼：全体人员注意，封闭救援区域，确认现场安全，并进行三脚架的搭设及安全防护用品的检查和穿戴； | 考核学生能否正确、迅速、准确地记录群众报警信息，并对该信息进行适当的分析与推断，为下一步的应急救援行动做出正确决策。 | 指挥应急救援（0.5分） 未按响出警铃，扣0.1分。 队长未口呼或错误口呼“集合”，扣0.06分。 队长未查验队伍人员数量或查验错误，扣0.03分；未检查人员身体状况，扣0.03分。 队长布置任务时的口呼内容：时间未口呼或错误口呼扣0.04分；事故地点未口呼或错误口呼扣0.04分；事故企业名称未口呼或错误口呼扣0.04分；被困人员信息未口呼或错误口呼扣0.04分；事故类型未口呼或错误口呼扣0.04分；未下达应急救援指令扣0.06分。 队员未口呼或错误口呼，扣0.02分； 所有口呼内容采用语音识别自动判别。 |
|  | 确认现场环境安全 | 1.队长指挥队员进行相关操作，封锁救援现场，设置警示标识； 2.环顾并检查现场； 3.竖立安全告知牌。 | 1.队长指挥队员进行相关操作，封锁救援现场，设置警示标识； 2.环顾并检查现场； 3.竖立安全告知牌。 | 考核学生是否能够正确、全面检查现场的情况，包括危险物品、威胁人员、救援设备等，对现场进行合理评估，并有效控制现场的危害程度，减少人员的伤害和损失。 | 确认现场环境安全（0.5分） 四人在模拟的不小于5m×3m×3m受限空间作业平台上进行救援，队长指挥队员确认现场环境安全。 封闭应急救援区域、确认现场安全、安全防护用品的检查和穿戴未口呼或错误口呼（自动判别），每一项扣0.07分，共0.21分，扣完为止。 平台自动检测警戒线未拉或错拉，扣0.11分；安全告知牌未竖立或错误竖立，扣0.11分；“现场环境安全”未口呼或错误口呼，扣0.07分； 所有口呼内容采用语音识别自动判别；穿戴采用图像识别自动判别。 |
|  | 三脚架的检查与搭设 | 1.将三脚架搭设在井口的上方，并检查三脚架及防坠装置完好性，保证手摇绞盘的钢丝绳及吊钩穿过定滑轮悬垂于井口上部，并可随着手柄的逆时针转动下放到井内； 2.该项工作完成后，需向裁判示意，裁判同意后，方可进行下一步操作； 3.选取合适的防护用品，包括便携式气体检测仪、防爆头灯、对讲机、安全帽、手套、全身式安全带、三角拯救带、头罩式紧急呼吸器，并穿戴所需的安全防护用品； 4.该项工作完成后，需向裁判示意，裁判同意后，方可进行下一步操作。 | 在长宽高不小于5m×3m×3m平台上进行作业操作:1.将三脚架搭建在井口上方； 2.检查三脚架及防坠装置完好性：手摇绞盘的钢丝绳及吊钩穿过定滑轮悬垂于井口上部，并可随着手柄的逆时针转动下放到井内。1号队员手指并口呼：外观完好、绞盘正常、吊索正常，滑轮完好，支腿高度合适； | 考核学生是否能够根据井口结构和工作需要，正确搭设三脚架和防坠装置，保证钢丝绳和吊钩穿过定滑轮悬挂在井口上部，保证井下作业安全。 | 三脚架的检查与搭设（2分） 四人合力先将三脚架搭建在井口上方。 检查三脚架及防坠装置完好性：手摇绞盘的钢丝绳及吊钩穿过定滑轮悬垂于井口上部，并可随着手柄的逆时针转动下放到井内。1号队员手指并口呼：外观完好、绞盘正常、吊索正常，滑轮完好，支腿高度合适。 先检查然后将三脚架移至受限空间入口处，扣0.2分；三脚架搭设不规范，扣1分，手指指的位置与口呼内容不一致，扣0.1分/次，最多扣0.3分；口呼内容共5项，少一项扣0.1分，平台自动检测判别口呼内容。 |
|  | 防护用品穿戴 | 1.选取防护用品，队长点击“防护用品选取”按钮，队员在防护用品存储柜中取用需要的用品； 2. 2名队员均必须正确穿戴选取的防护用具 | 1.选取防护用品，队长点击“防护用品选取”按钮，队员在防护用品智能存储柜中取用需要的用品，可进行自动检测； 2.2名队员均穿戴选取的防护用具并进行图像对比识别验证。 | 自动化识别考核选手进行作业防护的能力 | 防护用品穿戴（2.5分） 选取防护用品，智能化检测拿取的防护用品是否正确，装备少选或错选一项，扣0.01分，两名队员均需进行穿戴；安全帽未穿戴扣0.2分，穿戴不规范扣0.2分；全身式安全带未穿戴扣0.3分，穿戴不规范扣0.3分；手套未穿戴扣0.1分，穿戴错不规范扣0.1分；防爆头灯未穿戴或穿戴错误扣0.1分；对讲机未穿戴或穿戴错误扣0.1分；便携式气体检测仪未穿戴或穿戴错误扣0.25分；穿戴采用图像对比自动判别； 对于长管呼吸器：若气体检测不合格需佩戴长管呼吸器，若长管呼吸器未穿戴，则视为对选手造成人身伤害，后续步骤均不得分，裁判宣布比赛结束；若穿戴错误扣0.34分，未打开气源开关扣0.34分；若气体检测合格，对佩戴与否不做要求；本项最多扣0.34分。 |
|  | 通风及气体检测 | 1.打开通风机对受限空间内部进行通风； 2.正确使用气体检测仪对受限空间上、中、下三个部位进行检测，队长判断气体是否合格，若不合格，下井人员需要佩戴长管呼吸器； 3.下井人员穿戴好长管呼吸器后，还需带上三角拯救带和头罩式紧急呼吸器。 | 1.打开通风机对受限空间内部进行通风； 2.正确使用气体检测仪对受限空间上、中、下三个部位进行检测，队长判断气体是否合格，若不合格，下井人员需要佩戴长管呼吸器； 3.下井人员穿戴好长管呼吸器后，还需带上三角拯救带和头罩式紧急呼吸器。 注意：佩戴长管呼吸器，一定要先打开气源阀门。 | 考核学生是否能够按照安全操作规程要求，进行有效的通风与气体检测，保证进入受限空间作业安全的能力。 | 通风及气体检测（2分） 开始通风并进行气体检测，未打开轴流式通风机开关则扣0.7分，未将通风机风管伸入底部扣0.3分；若进入受限空间内时未佩戴长管呼吸器，且未打开通风机开关，视为对选手造成人身伤害，后续步骤均不得分，裁判宣布比赛结束； 气体检测时若佩戴长管呼吸器，则对检测姿势不做要求，若未佩戴长管呼吸器，检测时头部应远离受限空间口，若未远离受限空间口，扣0.4分；上中下气体含量检测每少一项扣0.08分，上中下气体种类及含量口呼每少一个部位扣0.04分；队长未正确判断气体合格性，扣0.08分/项；扣完为止。口呼采用自动判别。 |
|  | 进入受限空间实施救援 | 1.正确使用三脚架进入受限空间，下井时注意不要对昏迷人员造成二次伤害； 2.正确使用头罩式紧急呼吸器对昏迷人员进行供氧； 3.通过三脚架正确使用三角拯救带将昏迷人员救出受限空间，并通过三脚架将下井人员拉出受限空间。 | 队长点击“正式救援”按钮，进入开始救援界面，点击“开始救援”，口呼：全体注意，准备救援。 1.队长口呼：1号队员，准备进入，请注意安全，是否了解应急预案； 1号队员回复：了解； 队长口呼：2号队员，帮助1号队员连接背后保护系统； 2号队员回复：收到； 然后将挂环挂在1号队员的安全带上，并回复：保护系统连接完成； 2.进入受限空间内部：1号队员通过三脚架进入； 3.1号队员打开头灯，并向队长报告情况：报告队长，我已到达井底，井底光线较暗，开始寻找被困者； 4.判断被困人状态：使用对讲机口呼：喂，你还好吗，我们来救你了； 1号队员向队长报告：报告队长，已经找到被困者，目前尚有呼吸和心跳，准备采取救援； 5.救助被困者：为被困者佩戴头罩式紧急逃生呼吸器，并打开供气阀门；为被困者穿戴三角抢救带； 6.1号队员取下背后三脚架的吊索，将三角拯救带挂在吊索上，口呼：报告队长，已经完成对被困者的连接，请进行提升； 7.队长与2号队员合力将被困者救出，并配合2号队员将被困者放置到指定区域，再将1号队员拉出受限空间； | 考核学生对于受限空间中安全进出、昏迷人员救援等紧急情况处理的专业技能和实践能力。 | 进入受限空间实施应急救援（4分） 不使用或错误使用三脚架进入受限空间，扣0.3分； 队长未询问是否了解应急预案，扣0.1分； 未打开头灯，扣0.1分； 1号队员未口呼：报告队长，我已到达底部，底部光线较暗，开始寻找被困者，扣0.1分； 1号队员未口呼：“报告队长，已经找到被困者，目前尚有呼吸和心跳，准备采取救援”，扣0.1分； 未给被困者佩戴防护面罩或佩戴错误，扣0.4分；佩戴好后未打开供气阀门，扣0.5分；未给被困者穿戴三角拯救带或穿戴不规范，扣0.7分；未通过三脚架将被困者救出或错误使用三脚架，扣0.3分，救出后未放置到指定区域，扣0.1分； 1号队员未口呼：报告队长，已经完成对被困者的连接，请进行提升，扣0.1分； 在受限空间内救援时，未经裁判同意，摘掉安全帽扣0.2分，摘掉长管呼吸器，扣0.3分； 未通过三脚架或错误使用三脚架将救援队员拉升出来，扣0.3分； 模拟人头部肢体磕碰受限空间管壁扣0.4分（自动检测），模拟人损坏视为救援任务失败，本项目实践操作成绩不得分；救援过程中对模拟人踩踏、骑坐等暴力行为视为对被困者造成二次伤害，发生1次扣0.5分，最多扣3分。 |
|  | 现场整理 | 作业任务完成后，参赛队伍需要清理现场并进行复位。 | 队长点击“恢复现场”按钮，进入救援后恢复现场阶段，口呼：全体人员注意，恢复现场。 1.进行设备复原：将现场所有装备、器材恢复初始状态，为队长下发的对讲机应放入存储柜中，模拟人不用恢复原位。 2.点击“恢复完成”，并示意裁判：报告裁判，救援完成。 | 考验选手进行现场整理的能力 | 现场整理（0.5分） 对警戒线是否复位、通风机是否关闭、防爆头灯是否关闭、防护用品柜里的物品是否放回进行智能自动检测，警戒线、通风机、对讲机、防爆头灯、气体检测仪、三脚架每少关闭或放回一处扣0.07分，共0.42分；防护用品柜拿出的物品未全部放回，扣0.08分。 |
|  | 撤离申请表的填写 | 1.点击“撤离申请”，根据救援结果填写《撤离申请表》； 2.所有作业任务完成后，向裁判汇报情况，经裁判同意后，方可进行后续操作。 | 1.鼠标点击“撤离申请”； 2.根据受限空间救援结果将电子《撤离申请表》空缺项填写完整； 3.点击“提交”。 | 考核学生救援总结的能力 | 撤离申请表的填写（0.5分） 电子表每处填写错误扣0.1分，扣完为止。 |
| 岗位工作规范 | 1.加强安全教育：在救援前，应对救援人员进行安全教育，了解受限空间的危险性和应急救援流程。 2.完善应急预案：要制定完善的应急预案，确保救援人员的安全，随时准备应对突发情况。 3.确认安全装备：确认所使用的安全装备与救援任务相适应，如呼吸器、防护服、防护靴等。 4.现场勘查：对救援现场进行勘查，了解受限空间的尺寸、通风情况、进出口位置及其它相关信息的收集和记录。 5.确认通风安全：确认受困人员位置的通风情况安全，配套采取正确的通风措施。 6.调查场地信息：了解现场的电力、燃气等设施的情况、避免因操作不当引起火灾、爆炸等事故。 7.明确沟通方式：与被困人员沟通时要保持冷静，明确沟通方式，及时掌握其情况，为救援搭建有效的沟通渠道。 8.注意现场协调：要注意与其他救援人员的现场协调，确保行动有序，安全可靠。 9.安全出场：从受限空间救援出来，应及时接受身体检查并保持警惕，确认自身和出口路径的安全性。 10.操作记录和总结：完成救援任务后，要记录操作过程和相关数据，总结经验教训，并及时更新应急预案，保障救援行动持续推进。 |
| 赛项赛场准备 | 1.整个赛场面积不少于200㎡，设置有多套能够满足队伍四人协同考核的半实物仿真设备，整个比赛场地应保持通畅和开放，赛场内配有裁判用电脑、打印机等竞赛评判工具。机房周边设有卫生间等，有紧急疏散通道，并在赛场周围设置隔离带； 2.场地内配备不低于6套相同型号的受限空间中毒事故救援考核装置，且每个竞赛装置（工位）标明编号； 3.每个竞赛装置均由以下几个部分组成：接受/总结任务终端、控制单元、穿戴检测单元、集成式受限空间救援装置、安全措施实操单元、救援装置、通讯系统、情景化仿真系统、现场复原检测单元、自动评判系统，应能够在一台装置上同时实现污水井有限空间救援、反应釜有限空间救援两项任务的考核。 |
| 注意事项 | 1.参赛选手进入赛场竞赛，必须穿戴符合竞赛要求的服装，不得穿背心、短裤和拖鞋。 2.严格遵守操作规程，不得擅自开启和关闭电源，不得带电操作，以免造成伤害和事故。 3.有可能造成意外带电的机械部件、电器元件的金属外壳等都必须接地。 4.四人操作，协同作业。 |

## 表6  任务3-4建筑坍塌事故应急救援任务分解

| 赛项名称 | 生产事故应急救援 | 英语名称 | Emergency rescue for production accidents |
| --- | --- | --- | --- |
| 赛项编号 | GZ005 | 归属产业 | 制造业 |
| 任务名称 | 建筑坍塌事故应急救援 |
| 赛项组别 |
| 中职组 | 高职组 |
| □学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 | (学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 |
| 竞赛时间 | 总时间40分钟 |
| 任务描述 | 模拟生产经营过程中出现的建筑坍塌事故灾害现场，要求救援人员使用生命探测仪进行全面侦查探测坍塌区域，营救伤员脱离危险区域，进行现场心肺复苏、骨折固定、伤员搬运等技术操作，完成后将生命体征信号及现场情况及时完成上报指挥部。 子任务1：坍塌区域生命探测标注（5分） 子任务2：坍塌区域遇险人员抢救（15分） |
| 对应产业 | 能源 |
| 对应岗位 | 消防和应急救援岗位（群）、应急管理和安全专业技术服务、化工安全技术与管理岗、煤矿采掘、机电、通风等岗位（群） |
| 岗位核心能力 | 1.具有较强的坍塌区域研判和处理能力； 2.具有扎实的医学救助能力； 3.具有进行煤矿安全、风险危害因素识别、一般紧急事故处理的能力； 4.具有处理一般突发生产事故的能力，具备个人防护、应急处置等技术技能； 5.具有一定的风险辨识、评估与防范的能力； 6.具有应急救援装备储备、调配与管理的能力； 7.具有应急演练策划与组织的能力； 8.具有灾情分析研判能力； 9.具备熟练使用救援设备能力。 |
| 岗位职务任务书 | 任务名称 | 任务要求 | 操作过程 | 考核点 | 评价标准 |
|  | 坍塌区域生命探测标注 | 能够熟练使用生命探测仪，并利用生命探测仪进行大区域探测和小区域探测的基本操作技术要求。 | 1.生命探测仪的组装和使用 2.使用生命探测仪进行大区域探测 2.使用生命探测仪进行大区域探测 | 1.仪器连接顺序 2.不暴力使用现象。 3.先大区域探测，后小区域探测 4.依据探测过程正确绘制坍塌区域内部结构。 5.操作过程的人数不能超过3人。 6.探头不可随意触碰坍塌实体结构。 7.必须对所有裂缝进行探测，总时间不得超过15min。 | 该项共5分，扣分详情见表6 探测过程需符合规定，每违反1项扣0.5分，扣完为止。 |
|  | 坍塌区域遇险人员抢救 | 参赛队能够依据实施心肺复苏、止血包扎、骨折固定，最后完成伤员交接等技术要求。 | 1.伤员转移 2.现场心肺复苏 3.伤员止血 4.创伤包扎 5.伤员骨折固定 | 1.正确进行伤员转移 2.能够现场进行心肺复苏 3.对伤员正确止血 4.正确进行创伤包扎 5.按要求伤员骨折固定 | 该项共15分，扣分详情见表6 1.探测过程需符合规定，每违反1项扣0.5分，扣完为止。 2.伤员转移违反任何一项要求，每出现一次扣0.5分，直至扣完为止。 3.心肺复苏时，应按照规定要点进行，违反一次，扣0.5分。 4.伤员止血由队长指令小组3名队员负责实施。应按照规定要点进行，违反一次，扣0.2分。 5.创伤包扎应按照规定要点进行，违反一次，扣0.5分。 （6）伤员骨折固定需在50s内完成任务，该项不得分。 |
| 岗位工作规范 | 1.《中华人民共和国安全生产法》 2.《生产安全事故应急条例》国务院令第708号，2019 3.《生产安全事故应急条例》 4.《煤矿安全规程》2022 5.《矿山救护规程》AQ 1008-2007 6.消防员现场紧急救护指南XF/T 968-2011 7.其他相关法律法规、国家标准、行业标准等 |
| 赛项赛场准备 | 1.竞赛现场场保证良好的采光、照明和通风，提供稳定的水、电和供电应急设备。 2.整个竞赛现场面积不小于600 m2。 3.实践操作的每个工位占地不小于5m×10m，标明工位号。 |
| 注意事项 | 1、参赛选手进入赛场竞赛，必须穿戴符合竞赛要求的服装，不得穿背心、短裤和拖鞋。 2、严格遵守操作规程，不得擅自开启和关闭电源，不得带电操作，以免造成伤害和事故。 3、有可能造成意外带电的机械部件、电器元件的金属外壳等都必须接地。 4、在电器设备装调过程中，必须对电源线、插头等部分进行安全检查，发现局部损坏或松动，举手示意裁判，由裁判处理。 |

生产事故应急救援技能考评表（一）

考核场次号：               考核装置号                考核开始时间：             考核结束时间：

| 序号 | 考核内容 | 考核项目 | 评分标准 | 评分结果 | 单项分值 | 单项得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 危险源辨识与隐患排查 |  |  |  |  |
| 1 | 危险源辨识 | 危险源辨识 | 正确辨识指定区域内的风险点并分析对应的可能事故类型 | 计算机评分 | 0.45 |  |
| 2 |  | 重大危险源辨识 | 正确辨识指定区域内是否存在重大危险源，若存在计算重大危险源的分级 | 计算机评分 | 0.3 |  |
| 3 |  | 制定《设备设施清单》 | 正确完成《设备设施清单》的填写 | 计算机评分 | 0.15 |  |
| 4 |  | 编制《安全检查表分析（SCL+LEC/SCL+LS）评价记录》 | 正确完成《安全检查表分析（SCL+LEC/SCL+LS ）评价记录》的填写 | 计算机评分 | 0.9 |  |
| 5 |  | 编制《工作危害分析（JHA+LEC/JHA+LS）评价记录》 | 正确完成《工作危害分析（JHA+LEC/JHA+LS）评价记录》的填写 | 计算机评分 | 0.9 |  |
| 6 |  | 编制《设备设施风险分级管控清单》 | 正确完成《设备设施风险分级管控清单》的填写 | 计算机评分 | 0.45 |  |
| 7 |  | 编制《作业活动风险分级控制清单》 | 正确完成《作业活动风险分级控制清单》的填写 | 计算机评分 | 0.45 |  |
|  |  | 进行岗位作业风险比较图绘制 | 正确绘制岗位作业风险比较图 | 计算机评分 | 0.15 |  |
|  |  | 查找岗位风险管控应知应会卡中的错误 | 正确找到题目中的5处错误 | 计算机评分 | 0.25 |  |
| 8 | 生产现场隐患排查 | 检查现场安全防护 | 正确进行个人安全防护 | 计算机评分 | 0.3 |  |
| 9 |  | 隐患排查 | 正确判断10个检查条目为“符合”条目 | 计算机评分 | 0.3 |  |
| 10 |  |  | 逐一排查场景中10处一般隐患，并在隐患录入表格中录入隐患信息 | 计算机评分 | 0.6 |  |
| 11 |  |  | 一一排查场景中5处重大隐患，并在隐患录入表格中录入隐患信息 | 计算机评分 | 0.9 |  |
| 12 |  | 隐患台账处理 | 正确进行隐患台账处理，完成处理表格填写 | 计算机评分 | 0.9 |  |
| 13 | 公共场所隐患排查 | 检查现场安全防护 | 正确进行个人安全防护 | 计算机评分 | 0.3 |  |
| 14 |  | 隐患排查 | 正确判断10个检查条目为“符合”条目 | 计算机评分 | 0.3 |  |
| 15 |  |  | 逐一排查场景中10处一般隐患，并在隐患录入表格中录入隐患信息 | 计算机评分 | 0.6 |  |
| 16 |  |  | 一一排查场景中5处重大隐患，并在隐患录入表格中录入隐患信息 | 计算机评分 | 0.9 |  |
| 17 |  | 隐患台账处理 | 正确进行隐患台账处理，完成处理表格填写 | 计算机评分 | 0.9 |  |

总分：

判员签字：                                           操作员签字：

生产事故应急救援技能考评表（一）

考核场次号：               考核装置号                考核开始时间：             考核结束时间：

| 序号 | 考核内容 | 考核项目 | 评分标准 | 评分结果 | 单项分值 | 单项得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 受限空间中毒事故应急救援 |  |  |  |  |
| 1 | 接受应急救援任务 | 队长在接通电话后20秒内，集合队伍，填写《应急救援信息报告表》 | 接通电话后20秒内，是否按响集合铃 | 计算机评分 | 0.1 |  |
|  |  |  | 《应急救援信息报告表》空缺项是否填错 | 计算机评分 | 0.4 |  |
| 2 | 指挥应急救援 | 队伍出警，队长查验队伍人员数量和身体状况 | 是否按响出警铃 | 计算机评分 | 0.1 |  |
|  |  |  | 队长是否口呼或错误口呼“集合” | 是 □ 否 □ | 0.06 |  |
|  |  |  | 是否检查人员数量和身体状况 | 是 □ 否 □ | 0.06 |  |
|  |  | 队长布置救援任务 | 时间是否口呼或错误口呼 | 是 □ 否 □ | 0.04 |  |
|  |  |  | 事故地点是否口呼或错误口呼 | 是 □ 否 □ | 0.04 |  |
|  |  |  | 事故企业名称是否口呼或错误口呼 | 是 □ 否 □ | 0.04 |  |
|  |  |  | 被困人员信息是否口呼或错误口呼 | 是 □ 否 □ | 0.04 |  |
|  |  |  | 事故类型是否口呼或错误口呼 | 是 □ 否 □ | 0.04 |  |
|  |  |  | 是否下达救援指令 | 是 □ 否 □ | 0.06 |  |
|  |  |  | 队员是否口呼或错误口呼 | 是 □ 否 □ | 0.02 |  |
| 3 | 确认现场环境安全 | 队长指挥队员确认现场环境安全 | 封闭救援区域、确认现场安全、安全防护用品的检查和穿戴，以上3项是否口呼或错误口呼 | 是 □ 否 □ | 0.21 |  |
|  |  |  | 警戒线是否拉或错拉 | 计算机评分 | 0.11 |  |
|  |  |  | 安全告知牌是否竖立或错误竖立 | 计算机评分 | 0.11 |  |
|  |  |  | “现场环境安全”是否口呼或错误口呼 | 是 □ 否 □ | 0.07 |  |
| 4 | 三脚架的检查与搭设 | 三脚架的搭设 | 三脚架搭设是否规范 | 是 □ 否 □ | 1.2 |  |
|  |  | 三脚架的检查 | 手指指的位置与口呼内容是否一致 | 是 □ 否 □ | 0.3 |  |
|  |  |  | 是否进行5项口呼 | 是 □ 否 □ | 0.5 |  |
| 5 | 防护用品穿戴 | 选取防护用品 | 装备是否少选或错选 | 计算机评分 | 0.17 |  |
|  |  | 穿戴防护用品 | 安全帽是否穿戴 | 是 □ 否 □ | 0.2 |  |
|  |  |  | 安全帽穿戴是否规范 | 是 □ 否 □ | 0.2 |  |
|  |  |  | 全身式安全带是否穿戴 | 是 □ 否 □ | 0.3 |  |
|  |  |  | 全身式安全带穿戴是否规范 | 是 □ 否 □ | 0.3 |  |
|  |  |  | 手套是否穿戴 | 是 □ 否 □ | 0.1 |  |
|  |  |  | 手套穿戴是否规范 | 是 □ 否 □ | 0.1 |  |
|  |  |  | 防爆头灯是否穿戴或穿戴错误 | 是 □ 否 □ | 0.1 |  |
|  |  |  | 对讲机是否穿戴或穿戴错误 | 是 □ 否 □ | 0.1 |  |
|  |  |  | 便携式气体检测仪是否穿戴或穿戴错误 | 是 □ 否 □ | 0.25 |  |
|  |  |  | 长管呼吸器穿戴是否不规范 | 是 □ 否 □ | 0.34 |  |
|  |  |  | 气源开关是否打开 | 计算机评分 | 0.34 |  |
| 6 | 通风及气体检测 | 对受限空间进行通风 | 是否打开轴流式通风机开关 | 计算机评分 | 0.7 |  |
|  |  |  | 是否将通风机风管伸入底部 | 计算机评分 | 0.3 |  |
|  |  | 检测受限空间上中下三个部位的气体种类及含量 | 是否佩戴长管呼吸器，检测时头部是否远离受限空间口 | 是 □ 否 □ | 0.4 |  |
|  |  |  | 上中下气体含量是否检测 | 计算机评分 | 0.24 |  |
|  |  |  | 上中下气体种类及含量是否口呼 | 是 □ 否 □ | 0.12 |  |
|  |  |  | 上中下三个部位是否正确判断气体合格性 | 计算机评分 | 0.24 |  |
| 7 | 进入受限空间实施应急救援 | 队长指挥队员下井 | 进入受限空间是否使用或错误使用三脚架 | 是 □ 否 □ | 0.3 |  |
|  |  |  | 是否询问了解应急预案 | 是 □ 否 □ | 0.1 |  |
|  |  |  | 是否打开头灯 | 计算机评分 | 0.1 |  |
|  |  | 寻找被困者准备采取救援 | 是否口呼：报告队长，我已到达底部，底部光线较暗，开始寻找被困者 | 是 □ 否 □ | 0.1 |  |
|  |  |  | 是否口呼：“报告队长，已经找到被困者，目前尚有呼吸和心跳，准备采取救援” | 是 □ 否 □ | 0.1 |  |
|  |  | 使用对应物品对被困者进行救援，并通过三脚架将被困者救出受限空间 | 是否给被困者佩戴防护面罩或佩戴错误 | 是 □ 否 □ | 0.4 |  |
|  |  |  | 佩戴好后是否打开供气阀门 | 是 □ 否 □ | 0.5 |  |
|  |  |  | 是否给被困者穿戴三角拯救带或穿戴不规范 | 是 □ 否 □ | 0.7 |  |
|  |  |  | 是否口呼：报告队长，已经完成对被困者的连接，请进行提升 | 是 □ 否 □ | 0.1 |  |
|  |  |  | 救出后是否放置到指定区域 | 是 □ 否 □ | 0.1 |  |
|  |  |  | 是否通过三脚架将被困者救出或错误使用三脚架 | 是 □ 否 □ | 0.3 |  |
|  |  |  | 在受限空间内救援时，未经裁判同意，是否摘掉安全帽 | 是 □ 否 □ | 0.2 |  |
|  |  |  | 在受限空间内救援时，未经裁判同意，是否摘掉长管呼吸器 | 是 □ 否 □ | 0.3 |  |
|  |  |  | 是否通过三脚架或错误使用三脚架将救援队员拉升出来 | 是 □ 否 □ | 0.3 |  |
|  |  |  | 模拟人头部肢体是否磕碰受限空间管壁 | 是 □ 否 □ | 0.4 |  |
|  |  |  | 救援过程中是否存在对模拟人踩踏、骑坐等暴力行为 | 是 □ 否 □ |  |  |
| 8 | 现场整理 | 恢复现场，撤除警戒 | 警戒线是否复位、通风机是否关闭、防爆头灯是否关闭、防护用品柜里的物品是否放回 | 计算机评分 | 0.42 |  |
|  |  |  | 三脚架是否收起放回原位 | 计算机评分 | 0.08 |  |
| 9 | 撤离申请表的填写 | 填写撤离申请表 | 接受任务来源是否选择或错误选择 | 计算机评分 | 0.1 |  |
|  |  |  | 撤离原因选择是否错误 | 计算机评分 | 0.1 |  |
|  |  |  | 搜索受困者数量填写是否错误 | 计算机评分 | 0.1 |  |
|  |  |  | 救出受困者数量填写是否错误 | 计算机评分 | 0.1 |  |
|  |  |  | 现场状况选择是否错误 | 计算机评分 | 0.1 |  |

总分：

判员签字：                                           操作员签字：

本模块任务中语音口呼是否正确、工具取用是否正确、气体检测、穿戴是否合格、被困人员碰撞检测全部采用自动检测判别，通过软件系统和实物平台相连，数据自动收集记录，接受和撤离信息报告表均在系统内填写完成！

全国职业院校技能大赛

赛题（第八套）

赛项名称：          生产事故应急救援

英文名称： Emergency rescue of production accidents

赛项组别：            高等职业教育

赛项编号：               GZ005

目录

类型一	1

表1 单选题	1

表2 多选题	15

表3 是非题	19

类型二	22

表4  赛项技能模块汇总	22

表5  模块2任务分解	24

表5  模块3任务分解	28

类型三	31

表6   任务2-1生产事故危险源辨识与隐患排查考评任务分解表	31

表6   任务2-2生产事故预防能力考评任务分解表	74

表6   任务2-3生产事故应急救援方案设计任务分解	87

表6   任务3-1接警与准备任务分解	91

表6   任务3-2火灾事故应急救援任务分解	95

表6   任务3-3有限空间中毒事故应急救援任务分解	99

表6  任务3-4建筑坍塌事故应急救援任务分解	108

# 类型一

考查学生对应专业课程的基本知识、基本技能和基本素养。

## 表1 单选题

| 赛项名称 | 生产事故应急救援 | 英语名称 | Emergency rescue of production accidents |
| --- | --- | --- | --- |
| 赛项编号 | GZ005 | 归属产业 | 制造业 |
| 赛项组别 |
| 中职组 | 高职组 |
| □学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 | (学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 |
| 题目类型 | (单选题 (多选题 (是非题 |
| 题目内容 | 题目选项 | 题目答案 | 难度系数 |
| 1.（ ）不得与员工宿舍在同一建筑物内。 | A．生产、经营、储存危险物品的车间、商店 B．生产、经营、使用危险物品的车间、仓库 C．经营、储存、使用危险物品的车间、商店和仓库 D．生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店和仓库 |  | 0.6±0.05 |
| 2.( ）是指有爆炸、易燃、毒害、腐蚀、放射性等性质，在生产、运输、储存、使用和处理过程中，易造成人身伤亡和财产损毁而需要特别防护的物品。 | A.爆炸品 B.危险品 C.可燃气体 D.易燃液体 |  | 0.4±0.05 |
| 3.( ）应当加强消防组织建设，根据经济社会发展的需要，建立多种形式的消防组织，加强消防技术人才培养，增强火灾预防、扑救和应急救援的能力。 | A.县级以上人民政府 B.城市人民政府 C.各级人民政府 D.各级公安消防机构 |  | 0.6±0.05 |
| 4.《安全生产法》规定，企业应建立相应机制，加强对( )落实情况的监督考核，保障生产安全。 | A.安全生产责任制 B.岗位作业员工 C.操作规程或程序 D.安全规章制度 |  | 0.8±0.05 |
| 5.安全带的正确挂扣应该是（ ）。 | A．同一水平 B．低挂高用 C．高挂低用 D．高挂高用 |  | 0.4±0.05 |
| 6.安全防护、保险、信号等装置缺乏或有缺陷；设备、设施、工具、附件有缺陷；个人防护用品用具缺少或有缺陷；生产（施工）场地环境不良等，均属于事故发生原因中的（ ）。 | A．人的不安全行为 B．物的不安全状态 C．治理缺陷 D．以上均不属于 |  | 0.6±0.05 |
| 7.搬运腹部损伤的伤者体位要求（ )。 | A.屈膝屈髋 B.屈膝 C.屈髋 D.无所谓 |  | 0.6±0.05 |
| 8.搬运腰椎损伤伤者的正确方法是（ )。 | A.3-4人平托法 B.无所谓 C.1-2人平托法 D.1人平托法 |  | 0.6±0.05 |
| 9.不是液化气腐蚀不合格的主要原因是（ ）。 | A．总硫含量高 B．硫化氢含量高 C．含水过多 D．含氮氧化物高 |  | 0.6±0.05 |
| 10.触电者症状不包括（ )。 | A.呼吸困难或呼吸停顿 B.脉搏跳动有力、不规则 C.昏迷 D.皮肤烧伤、炽热、红肿 |  | 0.6±0.05 |
| 11.创伤急救时，对失血伤员应该（ )。 | A.先止血后搬运 B.先送医院后处置 C.先搬运后止血 D.其他选项均正确 |  | 0.8±0.05 |
| 12.从事安全生产工作的社会主体包括（ ）、中介服务主体、政府监管主体和从事安全生产的从业人员。 | A．企业责任主体 B．工会组织 C．全体公民 D．居委会 |  | 0.6±0.05 |
| 13.使冻伤人员的冻伤部位解冻时,应该采用以下（）方法。 | A.火烤气 B.不超过40℃的温水浸泡 C.不低于50℃的热水浸泡 D.其他选项均不正确 |  | 0.6±0.05 |
| 14.当伤员出现下列哪种情况表示存在骨折（ )。 | A.出血 B.疼痛 C.畸形 D.不愿活动伤肢 |  | 0.6±0.05 |
| 15.对骨折伤员的肢体，用夹板或木棍、树枝等固定( )。 | A.超过骨折段上、下关节 B.超过骨折段下关节 C.超过骨折段上关节 D.其他选项均正确 |  | 0.8±0.05 |
| 16.对关节部位伤口使用绷带进行包扎一般采用哪种包扎方法？( ) | A.环形包扎法 B.螺旋形包扎法 C.8字包扎法 D.螺旋反扎法 |  | 0.6±0.05 |
| 17.对中暑人员进行救护，首先应该（ )。 | A.用冷水给病人擦身 B.喂解暑药 C.脱离高温环境 D.直接送医院 |  | 0.6±0.05 |
| 18.干粉灭火器适用于扑救：可燃固体、可燃液体、可燃气体、( ）以及不宜用水扑救的火灾。 | A.电气火灾 B.金属火灾 C.精密仪器火灾 D.不知道 |  | 0.4±0.05 |
| 19.高温场所为防止中暑，应多饮（ ）最好。 | A．纯净水 B．汽水 C．含盐清凉饮料 D．水果饮料 |  | 0.6±0.05 |
| 20.根据《安全生产法》，生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得（ ）方可上岗作业。 | A．特种作业操作级别证书 B．特种作业操作注册证书 C．特种作业操作资格证书 D．特种作业操作认证证书 |  | 0.5±0.05 |
| 21.《煤矿安全规程》规定：封闭的火区，只有经取样化验证实火已熄灭后，方可启封或者注销。火区同时具备下列条 件时，方可认为火已熄灭：（一）火区内的空气温度下降到（ ）以下，或者与火灾发生前该区的日常空气温度相同。 | A. 20℃ B. 30℃ C. 15℃ D. 25℃ |  | 0.6±0.05 |
| 22.根据新修订的《消防法》，消防工作应当坚持( ）的原则。 | A.防火安全责任制 B.专门机关与群众相结合 C.政府统一领导、部门依法监管、单位全面负责、公民积极参与 D.政府统一领导、部门依法监管、单位全面负责、群众积极参与 |  | 0.6±0.05 |
| 23.关于《安全生产法》的立法目的，下列表述不准确的是（ ）。 | A．加强安全生产工作 B．防止和减少生产安全事故 C．推动经济社会跨越式发展 D．保障人民群众生命财产安全 |  | 0.5±0.05 |
| 24.关于骨折的固定方法正确的是（ )。 | A.必须用夹板进行骨折固定 B.固定越紧越好 C.若骨断端裸露可将其复位 D.若伤员存在休克，应先抢救再固定骨折 |  | 0.6±0.05 |
| 25.关于人工呼吸前的准备错误的是（ )。 | A.先将伤员搬到安全、通风、保暖的地方 B.平卧于平坦的地方 C.保持呼吸道通畅 D.为保护其隐私，不可使伤员前胸裸露 |  | 0.6±0.05 |
| 26.进行人工呼吸和心脏按压时，在（ ）情况下即可停止进行。 | A.操作人员疲劳 B.患者有微弱呼吸 C.呼吸和心跳已恢复 D.患者心跳恢复 |  | 0.8±0.05 |
| 27.井下现场使用最广泛的包扎用物是（ )。 | A.三角巾 B.无菌纱布 C.绷带 D.布条 |  | 0.6±0.05 |
| 28.开采稠油时，最适宜的工况是（ ） | A．长冲程大冲次 B．长冲程低冲次 C．短冲程大冲次 D．短冲程低冲次 |  | 0.6±0.05 |
| 29.可燃气体和液体的蒸气与空气混合，遇着火源能够发生爆炸的最高浓度叫做（ )。 | A.爆炸温度下限 B.爆炸浓度下限 C.爆炸浓度上限 D.爆炸浓度极限 |  | 0.5±0.05 |
| 30.临床死亡是指心跳停止多长时间（ )。 | A.5分钟 B.10分钟 C.15分钟 D.20分钟 |  | 0.6±0.05 |
| 31.面色潮红，皮肤干燥，血压下降，呼吸急促，心率快，体温在40摄氏度 以上是（ ）的主要表现。 | A.中暑高热 B.中暑衰竭 C.中暑痉挛 D.日射病 |  | 0.9±0.05 |
| 32.灭火器的使用步骤是： （ ). a 、拉开保险销 b 、判断风向 c 、检查灭火器类型及有效性 d 、对准火源压手柄 | A.abcd B.badc C.dcba D.cbad |  | 0.5±0.05 |
| 33.某化工厂发生重大火灾、爆炸事故，死亡15人并摧毁了上亿元的设备。接到事故报告后，厂领导组织采取了如下行动。请问哪种行动是不应当采取的? （ ） | A．将临近易燃物移走，防止事故扩大，并保护现场 B．对轻伤者实施急救，将死伤者送进医院 C．及时、如实向当地负有安全生产监督管理职责的部门报告事故情况 D．组织事故调查，并处理责任人 |  | 0.6±0.05 |
| 34.上止血带之前一般应抬高患肢（ ）以增加回心血量。 | A.1分钟 B.2-3分钟 C.5分钟 D.10分钟 |  | 0.6±0.05 |
| 35.生产经营单位必须坚持（ ）的方针，警钟长鸣，常抓不懈。 | A．安全责任重于泰山 B．安全生产管理 C．安全第一、预防为主、综合治理 D．安全生产，人人有责 |  | 0.5±0.05 |
| 36.生产经营单位应当建立健全安全生产隐患排查治理体系，定期组织安全检查，开展事故隐患自查自纠。对查出的问题应当（ ）。 | A．记录在案 B．立即上报有关部门 C．立即整改 D．通报批评 |  | 0.4±0.05 |
| 37.使用止血带止血，要标记止血带止血部位和时间，每（ ）放松一次。 | A.60-90分钟 B.60-100分钟 C.30-60分钟 D.60-80分钟 |  | 0.9±0.05 |
| 38.危险化学品的（ ）必须符合国家法律、法规、规章的规定和国家标准的要求。 | A．商标 B．标志 C．宣传 D．包装 |  | 0.8±0.05 |
| 39.下列哪种伤员属于危重伤员（ )。 | A.外伤性窒息 B.头皮裂伤 C.小腿骨折 D.皮肤擦伤 |  | 0.6±0.05 |
| 40.眼睛被消毒液灼伤，首先采取的正确方法是( ) | A.点眼药膏 B.清水冲洗眼睛 C.医院急诊 D.盐水冲洗眼睛 |  | 0.8±0.05 |
| 41.依据《安全生产法》的规定，国家对严重危及生产安全的工艺、设备实施（ ）制度。 | A．审批 B．登记 C．淘汰 D．监管 |  | 0.6±0.05 |
| 42.依据《安全生产法》和《标准化法》的规定，涉及安全生产方面的标准主要有国家标准和行业标准，其中多数是（ ）标准。 | A．普遍性 B．原则性 C．合理性 D．强制性 |  | 0.4±0.05 |
| 43.以下哪个系统（体系）不属于应急支持保障系统？（ ） | A． 职业健康安全管理体系 B． 宣传、教育和培训体系 C． 法律法规保障体系 D． 通讯系统 |  | 0.6±0.05 |
| 44.应急预案演练的主要参与人员包括以下哪些人员？（ ）①参演人员 ②控制人员 ③模拟人员 ④评价人员 ⑤观摩人员 | A．①②③④⑤ B．①②③ C．③④⑤ D．②③④ |  | 0.8±0.05 |
| 45.允许进入有限空间的空气质量条件是：可燃气体、有毒有害气体含量必须低于最高容许浓度，氧气含量介于（ ）之间。 | A．19%--23.5% B．19.5%--23.5% C．18.5%--23% D．19.5%--21.5% |  | 0.6±0.05 |
| 46.灾害事故现场的救护原则不包括（ )。 | A.先救命后治伤，先重伤后轻伤 B.先救后抢，抢中有救 C.医疗救护人员以救为主，其他人员以抢为主，各负其责，相互配合 D.尽快脱离事故现场，先分类再后送 |  | 0.8±0.05 |
| 47.在急流中，救援人员要（ ）准备。 | A.跑向下游 B.跑向上游 C.原地不动 D.就近等待救援 |  | 0.8±0.05 |
| 48.在脊柱骨折病人的搬运过程中，应固定的体位是( )。 | A.半卧位 B.侧卧位 C.俯卧位 D.仰卧过伸位 |  | 0.6±0.05 |
| 49.在生产运行状态下的易燃易爆生产装置、输送管道、储罐、容器等部位上进行的动火作业，是（ ）。 | A．特殊动火作业； B．一级动火作业； C．二级动火作业； D．三级动火作业。 |  | 0.5±0.05 |
| 50.止血带止血法的替代方法是（ )。 | A.绞紧止血法 B.加压包扎法 C.屈肢加垫法 D.指压动脉法 |  | 0.6±0.05 |
| 51.人体阻抗与接触电压、皮肤状态、接触面积等因素有关。关于人体阻抗影响因素的说法，正确的是（）。 | A.人体阻抗与电流持续的时间无关 B.人体阻抗与触电者个体特征有关 C.人体阻抗随接触面积增大而增大 D.人体阻抗随温度升高而增大 |  | 0.8±0.05 |
| 52.工艺过程中产生的静电可能引起爆炸、火灾、电击，还可能妨碍生产。关于静电防护的说法，错误的是（）。 | A.限制管道内物料的运行速度是静电防护的工艺措施 B.增湿的方法不宜用于消除高温绝缘体上的静电 C.接地的主要作用是消除绝缘体上的静电 D.静电消除器主要用来消除非导体上的静电 |  | 0.6±0.05 |
| 53.电力线路的安全条件包括导电能力、力学强度、绝缘和间距、导线连接、线路防护和过电流保护、线路管理。下列针对导线连接安全条件的要求中，正确的是（）。 | A.导线连接处的力学强度不得低于原导线力学强度的60%。 B.导线连接处的绝缘强度不得低于原导线绝缘强度的80% C.铜导线与铝导线之间的连接应尽量采用铜-铝过渡接头 D.接头部位电阻不得小于原导线电阻的120% |  | 0.6±0.05 |
| 54.雷电可破坏电气设备或电力线路，易造成大面积停电、火灾等事故。下列雷电事故中，不属于雷电造成电气设备或电力线路破坏事故的是（）。 | A.直击雷落在变压器电源侧线路上造成变压器爆炸起火 B.直击雷落在超高压输电线路上造成大面积停电 C.球雷侵入棉花仓库造成火灾烧毁库里所有电器 D.雷电击毁高压线绝缘子造成短路引起大火 |  | 0.6±0.05 |
| 55.新《安全生产法》规定，生产经营单位从业人员超过( )人，应当设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员。 | A.50人 B.100人 C.200人 D.300人 |  | 0.8±0.05 |
| 56.单元内存在危险化学品的数量等于或超过规定的临界量，即被定为( )。 | A.安全隐患 B.重大危险源 C.重大安全隐患 D.危险源 |  | 0.8±0.05 |
| 58.按照社会危害程度、影响范围等因素，自然灾害、事故灾难、公共卫生事件分为（）。 | A.二级 B.三级 C.四级 D.五级 |  | 0.6±0.05 |
| 58.四种防火的基本措施是：消除着火源、（）、隔绝空气、阻止火势爆炸波的蔓延。 | A.控制火源 B.控制可燃物 C.控制火势的蔓延 D.掩埋沙土 |  | 0.8±0.05 |
| 59.在高温场所，作业人员出现体温在39℃以上，突然昏倒，皮肤干热、无汗等症状,应该判定其为( )。 | A.感冒 B.重症中暑 C.中毒 D.其他选项均不正确 |  | 0.6±0.05 |
| 60.为了保证安全作业，在机器设计中，应使操纵速度（）人的反应速度。 | A.大致等于 B.低于 C.高于 D.远远高于 |  | 0.4±0.05 |

## 表2 多选题

| 赛项名称 | 生产事故应急救援 | 英语名称 | Emergency rescue of production accidents |
| --- | --- | --- | --- |
| 赛项编号 | GZ005 | 归属产业 | 制造业 |
| 赛项组别 |
| 中职组 | 高职组 |
| □学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 | (学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 |
| 题目类型 | (单选题 (多选题 (是非题 |
| 题目内容 | 题目选项 | 题目答案 | 难度系数 |
| 1.厂房划分防火分区考虑的主要因素是（）。 | A.消防给水 B.生产类别 C.耐火等级 D.层数 E.人员密集度 |  | 0.5±0.05 |
| 2.除运输工具、加油站、加气站外，危险化学品的生产装置和储存数量构成重大危险源的储存设施，与下列（）场所、区域的距离必须符合国家标准或者国家有关规定。 | A.居民区、商业中心、公园等人口密集区域 B.学校、医院、影剧院、体育场(馆)等公共设施 C.供水水源、水厂及水源保护区 D.河流、湖泊、风景名胜区和自然保护区 E.牧场、养殖场、野生动物园 |  | 0.3±0.05 |
| 3.二氧化碳消防车主要用于扑救（）火灾。 | A.贵重设备 B.精密仪器 C.一般物质 D.图书档案 E.重要文物 |  | 0.6±0.05 |
| 4.根据我国《安全生产法》的规定，（）应当建立应急救援组织；应当配备必要的应急救援器材、设备，并进行经常性维护、保养，保证正常运转。 | A.危险物品的生产、经营、储存单位 B.交通营运单位 C.供电单位 D.矿山 E.建筑施工单位 |  | 0.4±0.05 |
| 5.事故调查处理应当遵循〝四不放过〞的原则进行。以下哪些是〝四不放过〞的内容？（） | A.事故缘故未查清不放过 B.职工群众未受到教育不放过 C.防范措施未落实不放过 D.事故应急预案未制定不放过 E.事故责任者未受到处理不放过 |  | 0.8±0.05 |
| 6.消防“四懂四会”的内容是什么？（） | A.懂得岗位火灾的危险性，会使用消防器材 B.懂得预防火灾的措施，会报火警 C.懂得扑救火灾的方法，会扑救初起火灾 D.懂得逃生疏散的方法，会组织疏散逃生 E.懂的报警，会逃生 |  | 0.6±0.05 |
| 7.应急预案的管理实行（）的原则。 | A.属地为主 B.分级负责 C.分类指导 D.综合协调 E.动态管理 |  | 0.3±0.05 |
| 8.矿用防爆型柴油动力装置，须具有以下保护（ ）。 | A. 发动机排气超温 B. 冷却水超温 C. 尾气水箱水位 D. 润滑油压力 |  | 0.5±0.05 |
| 9．下列关于专为升降人员或者升降人员与物料的罐笼，叙述正确的是？（） | A. 乘人层顶部应当设置可以打开的铁盖或者铁门，两侧装设扶手 B. 罐笼不允许同时运送人和物质 C. 罐底必须满铺钢板，如果需要设孔时，必须设置牢固可靠的门 D. 进出口必须装设罐门或者罐帘，高度不小于0.5m |  | 0.5±0.05 |
| 10．煤的自燃倾向性分为（ ）。 | A. 容易自燃 B. 自燃 C. 不易自燃 D. 极不易自燃 |  | 0.6±0.05 |

## 表3 是非题

| 赛项名称 | 生产事故应急救援 | 英语名称 | Emergency rescue of production accidents |
| --- | --- | --- | --- |
| 赛项编号 | GZ005 | 归属产业 | 制造业 |
| 赛项组别 |
| 中职组 | 高职组 |
| □学生组 (教师组 □师生联队试点赛项 | (学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 |
| 题目类型 | (单选题 (多选题 (是非题 |
| 题目内容 | 题目答案 | 难度系数 |
| 当发现有员工苯中毒后，应立刻对其进行人工呼吸。 （） | ( 正确 (错误 | 0.8±0.05 |
| 应急救援法律、法规是煤矿事故灾难应急救援的主要依据。（） | ( 正确 (错误 | 0.4±0.05 |
| 安全生产技术与管理包括安全管理、安全技术和安全信息化三个方面。（） | ( 正确 (错误 | 0.4±0.05 |
| 在煤矿事故灾难预防和应急救援中，避险是最重要的措施。（） | ( 正确 (错误 | 0.5±0.05 |
| 防护服的种类很多，使用防护服的目的是保护应急救援人员在救援作业时，免受伤害，同时不扩大事故。（） | ( 正确 (错误 | 0.8±0.05 |
| 安全生产技术与管理只需要在企业内部进行，不需要和其他企业进行交流。（） | ( 正确 (错误 | 0.5±0.05 |
| 救援现场为液化气泄漏时，不得选择无齿锯等会造成火花及高温的破拆器材。（） | ( 正确 (错误 | 0.8±0.05 |
| 在煤矿事故灾难预防和应急救援中，自救与互救是最有效的手段。（） | ( 正确 (错误 | 0.6±0.05 |
| 避险、自救与互救是指在事故发生时，企业应该先保证自己安全，而不考虑周围的其他人。（） | ( 正确 (错误 | 0.5±0.05 |
| 在有限空间内进行某些涂刷、切割等作业，作业中会产生的有毒有害物质只是少量的，不会对人体产生太大影响，因此在作业期间不用对有限空间持续通风。（） | ( 正确 (错误 | 0.8±0.05 |
| 温度的测量仪器，常见的有水银温度计、电阻温度计、热电偶温度计。（） | ( 正确 (错误 | 0.8±0.05 |
| 《煤矿安全规程》规定：一个矿井中只要有一个煤（岩）层发现瓦斯，该矿井即为高瓦斯矿井。 | ( 正确 (错误 | 0.6±0.05 |
| 从事可能造成对眼睛伤害的作业，必须戴护目镜或防护面具。（） | ( 正确 (错误 | 0.6±0.05 |
| 从事易燃易爆作业的人员应穿含金属纤维的棉布工作服，以防静电危害。（） | ( 正确 (错误 | 0.5±0.05 |
| 《煤矿安全规程》规定：突出矿井的采掘布置应当遵守下列规定：次要巷道应当布置在岩层或者无突出危险煤层内。突出煤层的巷道优先布置在被保护区域或者其他无突出危险区域内。 | ( 正确 (错误 | 0.5±0.05 |
| 作业人员必须配备相应的劳动保护用品，并应正确使用。（） | ( 正确 (错误 | 0.5±0.05 |
| 救援支撑的材料主要包括木材、钢材、专用设备等。（） | ( 正确 (错误 | 0.6±0.05 |
| 粉尘对人体有很大的危害，但不会发生火灾和爆炸。（） | ( 正确 (错误 | 0.5±0.05 |
| 进行人工呼吸前，应先清除患者口腔内的痰、血块和其他杂物等，以保证呼吸道通畅。（） | ( 正确 (错误 | 0.6±0.05 |
| 突发事件应对工作实行预防为主、防治结合的原则。( ) | ( 正确 (错误 | 0.6±0.05 |

# 类型二

考查学生综合运用基本概念、理论、技能的能力，综合应用能力、创新精神和职业能力等内容。

## 表4  赛项技能模块汇总

| 赛项名称 | 生产事故应急救援 | 英语名称 | Emergency rescue of production accidents |
| --- | --- | --- | --- |
| 赛项编号 | GZ005 | 归属产业 | 制造业 |
| 赛项组别 |
| 中职组 | 高职组 |
| □学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 | ☑学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 |
| 模块数量 |  |
| 模块序号 | 技能竞赛内容 | 技术技能要点 | 专业知识能力要求 | 对应核心课程 | 权重占比 （%） | 竞赛时间 （min） | 评分方法 |
| 模块1 | 生产安全应急理论知识检测 | 应急安全法律法规、安全管理、现场急救、防火防爆、化工安全、矿山安全等知识。 | 熟悉应急安全法律法规； 具有应急安全管理理念； 具有一定的事故预防和应急救援基本专业知识。 | 安全管理、应急救援技术、化工安全生产技术、防火与防爆技术、应急风险评估、 矿井智能通风与安全等 | 20 | 50 | 机考评分 |
| 模块2 | 生产事故防控能力考评 | 生产事故危险源辨识与隐患排查能力； 生产事故预防能力； 生产事故应急救援方案设计。 | 具有生产事故危险源辨识与隐患排查能力； 具有生产事故预防能力； 具有生产事故应急救援方案设计能力。 | 安全管理、安全评价技术、防火与防爆技术、化工安全与环保、化工应急管理等 | 30 | 200 | 机考评分 |
| 模块3 | 典型生产事故应急救援实践操作 | 接警与应急准备； 火灾事故应急救援； 建筑坍塌是国际应急救援； 有限空间中毒事故应急救援。 | 具有闻警出动和应急准备能力； 具有火灾事故应急救援能力； 具有建筑坍塌事故应急救援能力； 具有有限空间中毒事故应急救援能力。 | 火灾救援技术、应急救援技术、建筑坍塌救援技术、危险化学品事故救援技术、火灾扑救安全与救护 | 50 | 150 | 过程评分 |

（注：评分方法分为机考评分、过程评分和结果评分三类，可选填）

## 表5  模块2任务分解

| 模块序号 | 模块2 | 对应赛项编号 | GZ005 |
| --- | --- | --- | --- |
| 模块名称 | 生产事故防控能力考评 | 子任务数量 | 3 |
| 竞赛时间 | 总时间200分钟 |
| 任务描述 | 生产事故危险源辨识与隐患排查、八大高危作业安全监护、生产事故应急救援方案设计 |
| 职业要素 | (基本专业素养 (专业实践技能 协调协作能力 持续发展能力 |
| 具体任务要求 | 子任务序号 | 任务要求 | 操作过程 | 考核点 | 评价标准 |
|  | 子任务2-1 | 生产事故危险源辨识与隐患排查 | 1.风险分级管控（4选3）： （1）加油站场景 （2）危险化学品仓库场景 （3）基坑工程场景 （4）冲压车间场景； 2.生产现场隐患排查（行业3选1，行业内3选1）： （1）化工行业 a.管道施工隐患排查 b.仓储区隐患排查 c.罐区隐患排查； （2）机械加工行业 a.冲压车间隐患排查 b.喷涂车间隐患排查 c.加工车间隐患排查； （3）建筑施工行业 a.建筑二次结构隐患排查 b.主体结构隐患排查 c.基坑工程隐患排查； 3.特殊作业现场隐患排查（8选1）： （1）高处作业隐患排查 （2）受限空间作业隐患排查 （3）动火作业隐患排查 （4）临时用电作业隐患排查 （5）盲板抽堵作业隐患排查 （6）吊装作业隐患排查 （7）动土作业隐患排查 （8）断路作业隐患排查； 4.公共场所隐患排查（3选1）： （1）加油站隐患排查 （2）社区隐患排查 （3）学校隐患排查； 5.隐患台账处理。 | 风险分级管控与隐患排查能力 | 总分10分，详情见表6 |
|  | 子任务2-2 | 生产事故预防能力考评 | 在虚拟3D场景中选择下列八大作业中的一个作业进行安全监护 1.动火作业安全监护 2.受限空间作业安全监护 3.高处作业安全监护 4.盲板抽堵作业安全监护 5.吊装作业安全监护 6.临时用电作业安全监护 7.动土作业安全监护 8.断路作业安全监护作业的安全监护 | 1.动火作业安全监护相关知识； 2.受限空间作业安全监护相关知识； 3.高处作业安全监护相关知识； 4.盲板抽堵作业安全监护相关知识； 5.吊装作业安全监护相关知识； 6.临时用电作业安全监护相关知识； 7.动土作业安全监护相关知识； 8.断路作业安全监护作业的安全监护相关知识。 | 总分10分，详情见表6 |
|  | 子任务2-3 | 生产事故应急救援方案设计 | 1.依据现场抽签确定的图纸、文字标准及误差要求，完成应急救援地形的编辑任务； 2.在完成地形编辑后，按照提示模拟摆放事故、伤员位置； 3.并根据设计的应急救援基地，确定应急救援路线； 4.救援灾情分析包括灾害类型判断、灾害地点、灾情波及范围、被困人员数量、灾情发展趋势预测； 5.救援措施设计包括救援任务、救援路线规划、救援顺序、救援拟采取的方法、救援保障。 | 1.应急救援地形的编辑任务完成情况； 2.按照提示模拟摆放事故、伤员位置等完成情况； 3.能够根据设计的应急救援基地确定应急救援路线； 4.能够正确进行救援灾情分析； 5.能够合理设计救援措施。 | 总分10分，详情见表6 |
| 赛项技术规范 | 涉及专业教学要求 | 《高等职业学校安全技术与管理专业教学标准》《高等职业学校应急救援技术专业教学标准》《高等职业学校化工安全技术专业教学标准》《高等职业学校通风技术与安全管理专业教学标准》 |
|  | 遵循国家标准和行业标准 | 1.《中华人民共和国安全生产法》 2.GB18218-2018《危险化学品重大危险源辨识》 3.GB 50160-2008《石油化工企业设计防火标准》(2018年版) 4.GB 2894-2008《安全标志及其使用导则》 5.GB 30871-2022《危险化学品企业特殊作业安全规范》 6.GB 50058-2014《爆炸危险环境电力装置设计规范》 7.《应急救援员国家职业技能标准（2019年版）》 8.AQ 1008-2007《矿山救护规程》 9.《煤矿安全规程》2022 其他相关法律法规、国家标准、行业标准等 |
| 赛项赛场准备 | 整个赛场面积不小于100㎡；配备能容纳45台相同配置的台式电脑机房不少于2个，每个机房内配有裁判用电脑、打印机等竞赛评判工具。机房周边设有卫生间等，有紧急疏散通道，并在赛场周围设置隔离带；竞赛机房内竞赛用电脑摆放合理，竞赛工位相对独立，确保选手独立开展竞赛，不受外界影响；建议能够同时满足至少60人以上同时在线登录；赛场环境中存在人员密集、车流人流交错的区域，除了设置齐全的指示标志外，须增加引导人员，并开辟紧急通道。 |
| 注意事项 | 4人操作，协同作业，减少操作卡顿，系统死机等异常情况发生 |

## 表5  模块3任务分解

| 模块序号 | 模块3 | 对应赛项编号 | GZ005 |
| --- | --- | --- | --- |
| 模块名称 | 典型生产事故应急救援实践操作 | 子任务数量 | 4 |
| 竞赛时间 | 总时间150分钟 |
| 任务描述 | 接警与准备、火灾事故应急救援、受限空间中毒事故应急救援、建筑坍塌事故应急救援 |
| 职业要素 | 基本专业素养 (专业实践技能 协调协作能力 持续发展能力 |
| 具体任务要求 | 子任务序号 | 任务要求 | 操作过程 | 考核点 | 评价标准 |
|  | 子任务3-1 | 接警与准备 | 救援中心接到事故报警，救援小队进行救援前的准备工作 1.闻警出动 2.应急救援准备 | 1.接警集合 2.向应急救援指挥中心汇报 3.进入灾区装备检查 4.仪器检查 5.正压氧气呼吸器的佩戴 6.正压氧气呼吸器自检内容和程序 7.互检 8.撤出灾区装备齐全 | 总分7分，详情见表6 |
|  | 子任务3-2 | 火灾事故应急救援 | 采用虚实结合方式，火灾场景采用3D虚拟技术某一火灾初期事故场景，要求团队依据不同的火灾生产事故场景进行灭火处理。 1.常见火灾处置。 2.复杂火区气样采集与火灾爆炸风险分析 | 1.常见火灾处置的过程和结果； 2.复杂火区气样采集 3.火灾爆炸风险分析； | 总分10分，详情见表6 |
|  | 子任务3-3 | 受限空间中毒事故应急救援 | 1.接受应急救援任务 2.指挥应急救援 3.确认现场环境安全 4.三脚架的检查与搭设 5.防护用品穿戴 6.通风及气体检测 7.进入受限空间实施应急救援 8.现场整理 9.撤离申请表的填写 | 有限空间事故救援的相关知识。 | 总分13分，详情见表6 |
|  | 子任务3-4 | 建筑坍塌事故应急救援 | 本事故模拟生产经营过程中出现的建筑坍塌事故灾害现场，要求救援人员使用生命探测仪进行全面侦查探测坍塌区域，营救伤员脱离危险区域，进行现场心肺复苏、骨折固定、伤员搬运等技术操作，完成后将生命体征信号及现场情况及时完成上报指挥部。 | 1.坍塌区域生命探测标注，包括大区域探测和小区域探测 2.坍塌区域遇险人员抢救，包括 伤员转移、现场心肺复苏、伤员止血、创伤包扎、伤员骨折固定 | 总分20分，详情见表6 |
| 赛项技术规范 | 涉及专业教学要求 | 《高等职业学校安全技术与管理专业教学标准》《高等职业学校应急救援技术专业教学标准》《高等职业学校化工安全技术专业教学标准》《高等职业学校通风技术与安全管理专业教学标准》 |
|  | 遵循国家标准和行业标准 | 《消防应急救援 作业规程》GB/T 29179-2012 《消防应急救援 技术训练指南》GB/T 29175-2012 《消防应急救援 装备配备指南》GB/T 29178-2012 《消防应急救援通则》GB/T 29176-2012 《消防员现场紧急救护指南》XF/T 968-2011 《应急救援员国家职业技能标准（2019年版）》 《矿山救护规程》AQ 1008-2007 |
| 赛项赛场准备 | 配备8套（6套使用2套备用）应急救援实践操作考评装置，具备以声光电气等形式模拟火灾事故、受限空间中毒事故、建筑坍塌事故等典型生产事故应急救援的真实场景，具备应急救援实践操作功能。 |
| 注意事项 | 4人操作，协同作业。 |

# 类型三

## 表6   任务2-1生产事故危险源辨识与隐患排查  考评任务分解表

| 赛项名称 | 生产事故应急救援 | 英语名称 | Emergency rescue for production accidents |
| --- | --- | --- | --- |
| 赛项编号 | GZ005 | 归属产业 | 制造业 |
| 任务名称 | 危险源辨识与隐患排查 |
| 赛项组别 |
| 中职组 | 高职组 |
| □学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 | ☑学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 |
| 竞赛时间 | 总时间60分钟，其中准备5分钟、实施50分钟、评价5分钟 |
| 任务描述 | 以安全管理人员的角度，进行现场危险源辨识和隐患排查，对作业风险进行分级管控，根据安全检查表进行隐患排查，对发现的安全隐患进行上报与处置 |
| 对应产业 | 制造业 |
| 对应岗位 | 安全管理人员、安全技术人员、应急救援人员 |
| 岗位核心能力 | 1.熟悉国家有关安全生产的法律、法规、规章、规程和国家标准、行业标准。 2.建立、健全安全生产责任制。 3.熟悉本行业的安全生产知识。 4.具备企业管理能力。 5.具备事故应急救援和调查处理的知识。 6.按要求参加各种安全大检查以及其他有关安全生产的工作，保障生产经营单位安全生产，防止和减少各类生产安全事故的发生。 7.必须经过有关主管部门组织的安全生产知识和管理能力的考核合格后，方可任职。 8.事故应急救援和调查处理的能力。 |
| 岗位职务任务书 | 任务名称 | 任务要求 | 操作过程 | 考核点 | 评价标准 |
|  | 危险源辨识 | 危险源辨识 | 从加油站、危险化学品仓库、基坑工程、冲压车间三维场景中抽取1个请辨识场景内的风险点，分析其中的能量源、能量载体，判断可能造成的事故类型。 | 辨识指定区域内的风险点；根据风险点的信息，按照《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-1986）中的20种事故类别的标准名称填写风险点对应的可能事故类型 | 危险源辨识（0.45分） 技术平台随机抽取场景，选手查阅平台给出的参考资料，并在三维虚拟场景中进行漫游，确认场景中危险源状态，并按照题目一一作答，完成危险源辨识工作。 危险源辨识（0.45分） 辨识指定区域内的风险点；根据风险点的信息，按照《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-1986）中的20种事故类别的标准名称填写风险点对应的可能事故类型，错填或未填，每组扣0.15分，扣完为止； |
|  |  | 重大危险源辨识 | 请根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218）的要求，辨识场景内是否存在重大危险源，若存在请确定该重大危险源的级别。 | ①了解重大危险源辨识相关标准； ②掌握对重大危险源进行分级的技能。 | 重大危险源辨识（0.3分）据场景信息及生产资料文件，填写“危险源”，及对应的“实际存在量”、“是否是重大危险源”、“重大危险源等级”，错填或未填，每空扣0.1分，扣完为止。 |
|  |  | 制定《设备设施清单》 | 请结合给出的《安全检查表》，列出场景内的《设备设施清单》。 | 制定《设备设施清单》 ①具备查阅《安全检查表》等安全技术资料的能力； ②掌握《设备设施清单》制定的方法。 | 制定《设备设施清单》（0.15分）结合给定的《安全检查表》，按照给定的表格内容，填写“类别”、“所在位置”、“所属单位”、“是否是特种设备”，每空0.05分，错填或未填均扣分；本题配分0.15分，扣完为止。 |
|  |  | 编制《安全检查表分析（SCL+LEC/SCL+LS ）评价记录》 | 依据《设备设施清单》，按功能或结构划分为若干危险源，对照安全检查表，结合作业条件预先危险分析评价法，进行分析记录，并编制完成以下《安全检查表分析（SCL+LEC/SCL+LS）评价记录》。 | 编制《安全检查表分析（SCL+LEC/SCL+LS）评价记录》 ①具备根据检查标准对检查项目潜在风险进行分析的能力； ②具备运用SCL+LEC/SCL+LS分析法对设备设施存在的风险进行分析的能力。 | 编制《安全检查表分析（SCL+LEC/SCL+LS ）评价记录》（0.9分） 根据已知的“风险点”、“检查项目”、“检查标准”，在场景中漫游，结合有关生产资料，将“潜在风险及主要危害后果”、“现有控制措施”两列中的空白内容补充完整；然后采用作业条件预先危险性分析评价法（LEC）或风险矩阵法（LS）对风险点进行分析，并逐行逐列填入对应的数值，计算得到相应的风险等级数值，并根据风险等级数值判定对应的风险级别，每空0.15分，错填或未填均扣分；本题配分0.9分，扣完为止。 |
|  |  | 编制《工作危害分析（JHA+LEC/JHA+LS ）评价记录》 | 请采用《作业危害分析法（JHA）》对作业进行风险分析，并编制完成《工作危害分析（JHA+LS）评价记录》，作业可在生产资料库中查阅。 | 编制《工作危害分析（JHA+LS）评价记录》 ①具备根据生产资料进行风险点辨识的能力； ②具备运用JHA+LEC分析法对生产活动进行分析的能力。 | 编制《工作危害分析（JHA+LEC/JHA+LS ）评价记录》（0.9分） 根据已知的“作业步骤”、“危险源或潜在事件”，在场景中漫游，结合有关生产资料，填写对应的 “主要后果”，补充“现有控制措施”中的空白内容，采用作业条件预先危险性分析评价法（LEC）或风险矩阵法（LS）对风险点进行分析，并逐行逐列填入对应的数值，计算得到相应的风险等级数值，并根据风险等级数值判定对应的风险级别，每空0.15分，错填或未填均扣分；本题配分0.9分，扣完为止。 ⑥编制《设备设施风险分级管控清单》（0.45分） |
|  |  | 编制《设备设施风险分级管控清单》 | 根据上述分析，编制《设备设施风险分级管控清单》。 | 编制《设备设施风险分级管控清单》 ①具备对风险的危害后果进行分析的能力； ②具备制定管控措施的能力； ③具备设置管控级别及责任人的能力。 | 编制《设备设施风险分级管控清单》（0.45分） 按照《安全检查表分析（SCL+LEC/SCL+LS）评价记录》中的内容，结合生产资料相关文件，从公司级、部门级、车间级、班组级、岗位级中选择对应的“管控级别”，填写对应的“管控责任人”，需具体到人名，且两项需保持逻辑对应，每组“管控级别”与“管控责任人”，0.12分，错填或未填均扣分；本题配分0.45分，扣完为止。 |
|  |  | 编制《作业活动风险分级控制清单》 | 根据上述分析，编制《作业活动风险分级控制清单》。 | 编制《作业活动风险分级控制清单》 ①具备对风险的危害后果进行分析的能力； ②具备制定管控措施的能力； ③具备设置管控级别及责任人的能力。 | 编制《作业活动风险分级控制清单》。（0.45分） 从按照《工作危害分析（JHA+LEC/JHA+LS）评价记录》中的内容，结合生产资料相关文件，从公司级、部门级、车间级、班组级、岗位级中选择对应的“管控级别”，填写对应的“管控责任人”，需具体到人名，且两项需保持逻辑对应，每组“管控级别”与“管控责任人”0.12分，错填或未填均扣分；本题配分0.45分，扣完为止。 |
|  |  | 根据给定的风险判定指标绘制岗位作业风险比较图 | 请根据场景对应布局平面示意图及相关信息，进行风险四色图绘制 | 进行风险四色图绘制 具备根据管控措施、可能产生的后果计算风险等级并绘制四色图的能力。 | 根据给定的风险判定指标绘制岗位作业风险比较图（0.15分） 根据企业相关生产资料，结合给定的风险判定指标，填写题目中的几种作业风险等级数值，系统按照风险等级从高到低排序完成岗位作业风险比较图；每个作业活动对应的风险等级数值为0.03分，错填或未填均扣分，本题配分0.15分，扣完为止。 |
|  |  | 查找岗位风险管控应知应会卡中的错误 | 请查找以下岗位风险管控应知应会卡中的错误。 | 查找岗位风险管控应知应会卡中的错误 具备分析岗位风险并制定预防处置措施的能力。 | 查找岗位风险管控应知应会卡中的错误。（0.25分） 查找给定的岗位风险管控应知应会卡中的5处错误，每处0.05分，找错或未找到均扣分，本题配分0.25分，扣完为止。 |
|  | 生产现场隐患排查 | 检查现场安全防护 | 需要根据现场情况，选择穿戴适用的安全防护用品选择并穿戴适用的安全防护用品并进行自动检测； | 根据现场情况，选择穿戴适用的安全防护用品选择并穿戴适用的安全防护用品，在图像识别平台进行自动识别检测。 | 检查现场安全防护（0.3分） 根据场景任务描述，选择相应的安全防护用品，每错一项扣0.15分，扣完为止。 |
|  |  | 隐患排查 | 使用操作终端在计算机上的三维虚拟场景进行漫游，依据检查条目内容进行隐患排查，并直接对发现的隐患进行登记录入： ①根据检查表信息进行虚拟场景安全检查； ②判断25项检查项是否存在安全隐患； ③将发现的安全隐患信息进行填表上报； | 根据安全检查表条目内容，在下述三维场景中进行检查： （行业三选一，行业内3选1）： 1)化工行业 a.管道施工隐患排查：1)吊装作业时，指挥人员应佩戴明显的标志。 2)当起重臂吊钩或吊物下面有人不得进行起重操作。3)吊物捆绑、紧固、吊挂不牢，吊挂不平衡而可能滑动不得进行起吊。4)警戒区域及吊装现场应设置安全警戒标志。5)停工和休息时，不得将吊物、吊笼、吊具和吊索掉在空中。6)起重指挥人员应佩戴安全帽。7)构件摆放应稳固，构件立方应采取防止倾倒措施。8)钢丝绳损伤达到报废标准等情况下严禁起吊操作。9)任何人不得随同被吊物件升降，不得随同起重机械升降。10)配电箱中导线的进线口和出线口应设在箱体的下底面。11)在开关箱、配电箱、配电盘前方1m远处的地面上，用黄色油漆或黄色警戒线做警示。12)照明灯应符合防爆、防水要求。13)地面走线埋地深度不应小于0.7m。14)电缆绑扎线应采用绝缘线。15)电焊机等电气设备15m范围内，不应存放易燃、易爆、腐蚀性等危险物品。16)配电箱内电缆区分线色，A相线用黄色、B相线用绿色、C相线用红色、N工作零线用淡蓝色，PE保护零线用绿/黄双色。17)地面走线横跨道路，应加设防护套管。18)动火作业前，应检查动火工器具本质安全程度，保证安全可靠。19)对于用火点周围有可能泄露易燃、可燃物料的设备，应采取有效的空间隔离。20)乙炔瓶应直立放置。21)氧气瓶与乙炔瓶间距不应小于5米。22)氧气瓶与乙炔瓶距离动火作业地点不应小于10米。23)氧气瓶不得在烈日下暴晒。 手持电动工具外观完好，标牌清晰、护罩齐全。24)动火作业应配备足够适用的消防器材。25)对于用火点周围有可能泄露易燃、可燃物料的设备，应采取有效的空间隔离。26)使用便携式可燃气体检测仪时，检测设备应经标准气体样品标定合格。27)使用手持电动工具时，应穿戴绝缘防护用品，应对眼睛进行适当的保护。28)现场未设置或者缺少禁止、警告、指令、提示等安全标志。29)氧气、乙炔气管道老化、皲裂。30)作业人员衣服穿着整齐。 31)现场临时用电配电盘、箱完好无破损。32)处于甲、乙类区域的动火作业，地面如有地沟，距用火点15m以内的，应采取封盖等措施。33)动火作业应有专人监护。34)特种作业人员必须取得相应的上岗作业资格证。 b.仓储区隐患排查: 1)储存氧化剂、易燃易爆物质的库房，应采用易于清洗，撞击或摩擦时不产生火花的地面;2)仓库的安全出口，严禁堆放物品;3)仓库的疏散门应采用向疏散方向开启的平开门;4)出口标志一般应设在安全出口的上部，严禁安装在可移动的门、窗上;5)疏散指示标志（灯）一般设在疏散走道的墙面上，标志的上边缘距地面高度应不大于1.0m（一般情况0.5~1.0m为宜，疏散光流灯中心距地0.3~0.5m为宜）;6)化学危险品贮存区域内疏散指示标志，应符合安全要求;7)化学危险品贮存区域内火灾事故照明应符合安全要求;8)消防设施、器材和消防安全标志保持完好有效;9)消防设施、器材和消防安全标志保持完好有效;10)消防设施、器材和消防安全标志保持完好有效;11)消防设施、器材和消防安全标志保持完好有效;12)灭火器、消防栓配置应符合GB 50140的相关规定;13)手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上，其顶部离地面高度不应大于1.50m；底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器箱不应上锁;14)灭火器材应摆放在明显和便于取用的地方，周围不准堆放物品和杂物;15)消防栓阀门转动灵活，无泄漏,水压正常,消防带、消防枪头数量符合要求;16)消防箱内水枪是否齐备、无破损、无堵塞，是否可以随时使用；水带有无破损、堵塞、发黑、发霉现象。 17)化学危险品贮存区域内灯具应符合安全要求;18)库房内不准设置移动式照明灯具;19)防爆电气设备的级别和组别不应低于该爆炸气体环境内爆炸性气体混合物的级别和组别;20)多个标志牌在一起设置时，应按警告、禁止、指令、提示类型的顺序，先左后右、先上后下地排列;21)标志牌不应设在门、窗。架等可移动的物体上，以免标志随母体物体相应移动，影响认读;22)安全标志牌应设在与安全有关的醒目位置;23)标牌前不得放置妨碍认读的障碍物;24)库区内禁止烟火，并设有明显标识;25)桶装仓库门洞处设筑漫坡，高度为150-300毫米 ;26)门窗向外开启;27)进入甲、乙类物品库房的叉车必须是防爆型的;28)各种机动车辆装卸物品后，不准在库区、库房、货场内停放和修理;29)叉车的刹车、转向、灯光、喇叭和后视镜等功能齐全、可靠;30)检测比空气重的可燃气体或有毒气体时，探测器的安装高度宜距地坪（或楼地板）0.3~0.6m;31)释放源处于封闭式厂房或局部通风不良的半敞开厂房内，可燃气体探测器距其所覆盖范围内的任一释放源的水平距离不宜大于5m;32)电动机及启动装置的外壳均应接地，接地点应明显，不应用电缆套管代替接地装置;33)生产区不应种植含油脂多的树木，厂区的绿化不应妨碍消防操作;34)企业应编制操作规程,并发放到相关岗位;35)仓库内设物料危险告知牌，标明物理、化学特性、危害程度、应急处置措施和方法;36)针对可能发生的事故类型，按照规定配备足够的应急救援器材、消防设施及器材；37)仓库场所应划线标明库房的墙距、垛距、主要通道、货物固定位置等，并按标准要求设置必要的防火安全标志;38)照明灯具下方不准堆放物品，其垂直下方与储存物品水平间距不得小于0.5米;39)库房内堆放物品应满足以下要求：物品堆垛与堆垛之间的距离不小于1m;40)甲、乙类物品库房内不准设办公室、休息室;41)静电危险场所要使用防爆型静电消除器;42)人体静电消除仪应接地牢靠;43)装卸甲、乙类物品时，操作人员不得穿戴易产生静电的工作服、帽和使用易产生火花的工具;44)防火墙上不应开设门、窗、洞口，确需开设时，应设置不可开启或火灾时能自动关闭的甲级防火门、窗;45)库区内不得搭建临时建筑和构筑物。 c.罐区隐患排查；1)储罐罐顶上经常走人的地方，应设防滑踏步和护栏，测量孔应设测量平台。2)管道穿越防火堤处应采用不燃烧材料严密填实。3)防火堤高度大于1.2米时踏步应设置防护栏。4)管道之间应采用焊接连接。5)钢储罐必须做防雷接地，接地点不应少于2处。6)抗震设防烈度为6~9度的常压立式圆筒型钢制储罐主要进出口管线的金属软管和波纹补偿器的选用和安装应执行SY/T4073-94有关规定。7)电线线路做套管保护。8)保护套管做接地。9)选用材质符合要求，管线无泄漏、无锈蚀。10)本体表面无裂缝，无严重锈蚀，防腐良好。11) 基座稳固无裂缝、无下沉。12)温度表表体整洁无污染。13) 储罐区压力储罐应选择符合测量范围要求的压力传感器。14)液位计示数显示准确。15)阀门灵敏可靠无泄漏，选用材质符合要求。16)防火堤选用材质、高度、厚度、耐火等级符合要求，无裂纹、孔洞。17)接闪器无锈蚀。18)断接卡无锈蚀，设置高度符合要求。19)接地线应无破损锈蚀 20)消防设施、器材和消防安全标志保持完好有效。21)消防设施、器材和消防安全标志保持完好有效。22)消防设施、器材和消防安全标志保持完好有效。23)检测比空气重的可燃气体或有毒气体时，探测器的安装高度宜距地坪（或楼地板）0.3~0.6m。24)电动机及启动装置的外壳均应接地，接地点应明显，不应用电缆套管代替接地装置。25)台面板周围的踢脚挡板高度不小于100mm。26)不同材质的支架与管道间设置橡胶垫片。27)静电危险场所要使用防爆型静电消除器。28)油罐的上罐扶梯入口与采样口处应设人体静电消除装置。29)多个标志牌在一起设置时，应按警告、禁止、指令、提示类型的顺序，先左后右、先上后下地排列。30)小于等于1000m³的固定顶立式储罐间距不少于两罐中较大储罐半径的0.75倍 31)排水沟内不应有杂物。32)消防管线应涂红色。33)相邻储罐组防火堤外堤脚线之间应有消防道路或留有宽度不小于7m 的消防空地。34)过滤器做接地保护。35)过滤器螺栓齐全。36)防火堤外张贴物料危险告知牌，标明物理、化学特性、危害程度、应急处置措施和方法。37)防火堤外张贴物料危险告知牌，标明物理、化学特性、危害程度、应急处置措施和方法。38)储罐顶部应设置风向标，风向标应完好。 2)机械加工行业 a.冲压车间隐患排查：1)地面坑、坎应该设置盖板或护栏。 2)工件、材料等应堆放整齐、平稳可靠，不得超过2m高度。 3)安全标志应完整、清晰、齐全。 4)车间照明灯具应完好。 5)消防栓不得被任何物品遮挡。 6)灭火器配置应符合GB 50140的相关规定，且消防设施、设备完好。 7)消防箱内水枪必须齐备、无破损、无堵塞，以便随时使用；水带无破损、堵塞、发黑、发霉现象。 8)消防器材应该进行“四定”管理。 9)应急照明灯具应完好。 10)起重机大梁无变形；端部警示色带明显；额定重量标识明显。 11)起重机上有吊载物品时不得离开工位。 12)起重机吊钩无明显缺陷、裂缝。 13)起重机防脱钩器应完好。 14)起重机自身重量标识和最大起重量标识应完好、清晰。 15)起重机行车停在一侧空地上并使吊钩离地2m以上，悬臂吊升至警戒线上方。 16)起重机起吊时必须在垂直位起吊，禁止斜拉斜吊。 17)叉车司机应正确使用叉车配备的安全带。 18)叉车司机应持相关证件上岗。 19)叉车起步时应缓慢平稳，行驶时应降下门架。 20)叉车在生产车间区域内的行驶速度不得超过5km/h，必须低速安全行驶。 21)叉车运送空托盘（木拍）时，每次应小于12块。 22)叉车停车后，不得让发动机空转而无人看管。 23)当叉车载物高度阻挡驾驶员视线时，应后退低速行驶，倒车行驶时应看向后方。 24)配电箱线路无凌乱、蓬松、裸露、接触不良等现象。 25)离焊接点5ｍ内及下方不得有易燃物品，10ｍ内不得有乙炔发生器或氧气瓶。 b.喷涂车间隐患排查：1)通道破损时未设置安全警示牌;2)消防水带不能正常使用;3)消防箱内放置杂物;4)灭火器压力表显示压力不足;5)灭火器压力表显示压力不足;6)灭火器没有人员定期检查;7)应急照明灯插头没插;8)PE线未连接，箱门未上锁;9)配电柜中有遗留工具;10)线路接触不良;11)喷漆人员未穿戴防护服;12)喷漆人员未佩戴防护手套;13)喷漆房电气设备未使用防爆灯具开关;14)喷漆房安全门向内打开;15)喷漆房地面有大量油漆残留;16)储气罐严重锈蚀;17)储气罐上有杂物;18)储气罐压力过高，且安全阀无法工作;19)空气压缩机漏气;20)空气压缩机漏油;21)调漆室工作时抽风机没有启动;22)调漆人员未佩戴防静电手套;23)调漆间标识设置错误;24)废油漆桶直接堆存在调漆室内;25)调漆室内放置有打火机;26)调漆室放置非防爆对讲机;27)未穿戴喷砂手套;28)喷砂房气路漏气;29)储气罐表皮脱落;30)储气罐上有杂物;31)压力表未张贴年检合格证;32)安全阀未悬挂年检合格证;33)空气压缩机漏气;34)空气压缩机漏油;35)喷砂作业时有人员调整设备;36)管材下没有设置枕木;37)没有设置楔垫;38)楔垫材质不符合要求;39)管材存放区标牌内容缺失;40)喷漆房危险告知牌内容缺失;41)垛与垛间距小于1.5m;42)储气罐漏气。 c.加工车间隐患排查: 1)地面坑、坎是否设置盖板或护栏。2)工件临时占用通道是否设置警示牌。3)作业场所的原材料、半成品、成品、废品及工具墙应进行定置管理、摆放整齐、平稳可靠。4)工件材料不能直接堆垛在地面上。5)各类工位器具，专用工、模、夹具存放应牢固可靠、符合安全要求。6)安全告示牌是否完整清晰，灭火器使用方法有否设置清晰，安全标志是否完整、清晰。7)顶棚通风设施是否完好。8)消防通道是否被堵塞占用。9)安全疏散通道、安全出口是否通畅。10)通向灭火器和消防栓/带的通道是否畅通无阻，消防器材、设施周围是否被堵塞占用。11)灭火器、消防栓等使用说明是否清晰完整。12)消防箱内水枪是否齐备、无破损、无堵塞，是否可以随时使用。13)水带有无破损、堵塞、发黑、发霉现象。14)消防器材是否进行“四定”管理。15)应急照明灯具是否完好。16)配电箱1米范围内不应有物品遮挡。17)配电箱金属外壳与PE线可靠连接，箱门未被随意开启。18)配电箱内无纱布铁屑或其他杂物、积水等。19)线路无凌乱、蓬松、裸露、接触不良等现象。20)电源线架空2m以上敷设，若沿地面敷设应穿钢管保护。21)操作前要紧身防护服，袖口扣紧，上衣下摆不能敞开，严禁戴手套，不得在开动的机床旁穿、脱换衣服，或围布于身上，防止机器绞伤。必须戴好安全帽，辫子应放入帽内，不得穿裙子、拖鞋。要戴好防护镜，以防铁屑飞溅伤眼。 22)机床运转时，不准测量工件，不准用手去刹转动的卡盘；用砂纸时，应放在锉刀上，严禁戴手套用砂纸操作，磨破的砂纸不准使用。23)用锉刀打光工件，必须右手在前，左手在后，应将刀架退至安全位置，不准使用无柄锉刀。24)车床工作时间离开必须停机断电。25)调整刀具所用工具不能放置在机床内。26)严禁用手触摸机床的旋转部分，严禁在车床运转中隔着车床传送物件。装卸工件，安装刀具，加油以及打扫切屑，均应停车进行。清除铁屑应用刷子或钩子，禁止用手清理。27)加工的工件不宜过长，切削长轴类须使用中心架，防止工件弯曲变形伤人。28)工作中严禁带手套，不得穿拖鞋操作，要戴帽子和眼镜作业。29)机床变速必须停车进行，设备开动后操作者不得离开或托人代管，因故要离开时必须停车并切断电源。30)工件必须正确牢固的装卡在工作台上，钻小件时应用工具夹持防止被加工件带起旋转，不准用手拿。31)选择适合要求的钻头进行装夹固紧，将待钻孔的工件提上钻床工作台，待钻孔中心与夹头中心对准、校正、固紧。32)禁止用纱布或手擦拭及用嘴吹来清理铁屑。33)工作时要保持工作台干净无杂物。34)工件夹紧要牢固、对准，工作中不应松动，工作前需检查镗床各部件是否完好。35)不得穿拖鞋、裙子进行镗床操作，需戴好护目镜。36)设备检修时需停机断电 确保镗床周围环境无积水，积油等与作业无关的物品。37)机床运转时，切勿将手伸过工作台。38)焊接作业时应穿戴绝缘鞋、手套、工作服、面罩等劳动防护用品。39)焊接作业人员必须经过专业培训，持证上岗（特种作业人员）。40)操作砂轮机时不得佩戴手套，需佩戴护目镜，不穿裙子，上衣下摆不能敞开 砂轮机无人使用时需停机断电。41) 操作砂轮机时需站在砂轮侧面进行操作。 3)建筑施工行业 a.建筑二次结构隐患排查:1)现场安全员的安全生产考核合格证书超出有效期;2)现场安全员未通过安全生产考核;3)特种作业证类别错误;4)作业人员的特种作业证超出有效期限;5)高处作业人员未按规定佩戴安全帽;6)高处作业人员未按规定佩戴安全带;7)高处作业人员的安全带未挂在专用安全绳上;8)高处作业吊篮内有三名作业人员;9)同一垂直方向上交叉作业未设置防护层;10)高处作业下方有其他人员活动;11)高处作业下方未设置警戒线;12)高处作业未设置安全警示牌;13)无人员作业时吊篮停放在半空中;14)吊篮工作钢丝绳开裂;15)吊篮安全绳打结;16)吊篮未安装限位器;17)监护人员未佩戴明显的监护标志;18)物料提升机缺少安全门;19)物料提升机防护网破损;20)现场违规使用物料提升机载人;21)施工现场只有一个出入口;22)出入口摆放梯子、纸箱等杂物，造成堵塞;23)出入口未设置五牌一图;24)出入口的五牌一图损坏 现场未设置洗车台;25)现场未设置消防器材;26)消防器材处堆放纸箱等杂物;27)现场未设置分配电箱;28)总配电箱未设置门锁;29)总配电箱未设置防护棚;30)开关箱距分配电箱35m;31)开关箱中心距离地面1.2m;32)总配电箱内存在杂物;33)建筑物通道口未设置防护棚;34)建筑物通道口防护棚两侧未封闭;35)建筑物内的洞口未设置防护措施;36)建筑物内的洞口未设置当心坠落的安全标识;37)电梯口未设置防护栏杆;38)电梯井防护未设置安全标识;39)电梯井内未设置安全平网;40)楼梯旁缺少防护栏杆;41)楼面临边防护不完整;42)移动式脚手架缺少防护栏杆;43)移动式脚手架缺少爬梯;44)移动式脚手架平台上的铺板铺设不严密;45)移动式脚手架上违规使用凳子垫高。 b.主体结构隐患排查：1)工现场大门与场外道路相接段的地面及主干道未形成环形贯通且未设置调车场地;2)进入施工区的通道未设置门禁和考勤设备;3)施工生产区域未实行封闭管理，主要进出口处未设明显的施工警示标志;4)脚手架横向扫地杆处于纵向扫地杆的上部;5)两根相邻纵向水平杆的接头设在同步内;6)洞口未设置防护栏杆及警示标识;7)施工升降机基础周边5米以内，堆放易燃易爆物品及其他杂物;8)安全通道在安全通道防护棚进口处未张挂安全警示标志牌和安全宣传标语;9)扫地杆高度大于200mm;10)满堂脚手架中间步立杆采用旋转扣件连接;11)横向水平杆伸出扣件边缘的距离小于100mm;12)一横向杆件有明显变形;13)脚手架底层步距为3m;14)纵向水平杆设置在了立杆外侧;15)一根纵向水平杆单根杆长度小于3跨;16)一根纵向水平杆搭接长度为0.5m;17)脚手板未铺满、铺实;18)物料提升机外侧未封闭;19)卸料钢平台上部拉结点设置在脚手架上;20)电梯井口未设置安全平网;21)拆下的模板杂乱堆置在现场;22)塔吊起重臂起落或回转半径内有障碍物;23)塔吊未设置可靠的接地装置;24)木工棚未配备消防器材，未设置明显防火标志;25)木工棚内工人吸烟;26)圆盘锯没有防护罩;27)木工机械安装倒顺开关;28)电焊机未接地;29)堆放钢筋时下面未垫方木;30)分配电箱与开关箱的距离32m，过远;31)现场未设置消防器材;32)配电箱箱体未设置防护棚和门锁;33)配电箱内放置杂物;34)施工现场室外电缆在地面明设;35)施工现场范围内堆放有裸土，未使用850密目网覆盖;36)扣件存在裂纹;37)扣件螺栓滑丝;38)脚手架外侧未挂满密目安全网;39)密目安全网的宽度仅为1m;40)密目安全网上存在破洞;41)密目安全网变形;42)网体连接时未采用网眼连接方式，直接穿过密目安全网绑扎在钢管上;43)工人在脚手架推车;44)脚手架使用过程中工人随意将挡脚板拆除;45)木垫板厚度仅有40mm;46)木垫板跨度小于2跨;47)脚手架四周未设置排水沟;48)一步内未设置拦腰杆;49)两根相邻纵向水平杆的接头设置在同步内;50)剪刀撑跨越4根立杆;51)剪刀撑搭接长度仅有80cm;52)木脚板接头处缺少一根横向水平杆;53)脚手板外伸长仅有120mm。 c.基坑工程隐患排查：1)机械挖土时开挖不均衡，有超挖现象;2)支护结构未达到设计要求的强度提前开挖下层土方;3)基坑开挖过程中未采取防止碰撞支护结构或工程桩的有效措施;4)基坑开挖现场没有专业人员旁站指挥;5)基坑内土方开挖机械的安全距离不符合规范要求;6)基坑内未设置供施工人员上下的专用梯道;7)梯道设置不符合规范要求;8)基坑临边堆载土方不满足安全距离;9) 土方堆载高度过高;10)土方运输时，未注意交通安全;11)土钉间距及角度不满足规范要求;12) 土钉长度不足;13)注浆时，注浆枪头前站人;14)桩孔位置未回填土方或加盖盖板;15)孔口周边未设置护栏;16)基坑边未设防护栏杆;17)基坑边防护栏杆高度过低（0.8m）;18)未在危险处设置红色警示灯;19)基坑防护栏杆未悬挂"禁止翻越""当心坠落"等禁止、警告标志;20)标志牌明显污损;21)基坑边有透水层时未设置泄水孔;22)深基坑施工未实时进行第三方监测;23)三方监测，由本单位人员监测;24)开挖面与锚杆、土钉的高差大于500mm;25)桩工机械未设置安全保护装置;26)司机驾驶室内未张贴安全操作规程;27)桩工机械待用时未收起钻杆;28)降水水位与基坑底面平齐;29)基坑开挖时无排水设施;30)基坑内支撑上的作业人员使用的零部件随意抛落;31)基坑内施工人员的安全距离不符合规范要求;32)东侧开挖过程中，漏出的桩间土形成了孔洞，孔洞的大小超过桩径（桩直径是800mm）;33)未标识可能会影响的地下管线;34)危险性较大的分部分项工程未编制、未审核专项施工方案;35)基坑内有限空间作业时照度不足;36)配电箱内电缆不分线色5条线全部采用黑色;37)电线从箱门位置出;38)配电箱前方1m远地面，未做警戒线;39)外表有多余的开孔，缝隙能进雨水;39)土钉钢管叠放成堆，底部加垫不稳固;40)施工现场作业人员劳动防护服未穿戴完好;41)基坑分层厚度超过2m;42) 违规在支护结构上放置重物;43)挖土机械行走路线上未铺设硬化措施;44)人工拆除时，防护设施设置不完全。 c.基坑工程隐患排查； ） | 隐患排查（1.8分） Ⅰ根据安全检查表条目内容，判断10个检查条目为“符合”条目：每个检查条目分值为0.03分，共0.3分。 判断一个检查条目对应的内容符合检查标准，点击“符合”，视为判断正确，不扣分； 若点击“不符合”，视为判断错误，每个扣0.03分，后续录入的隐患信息无效； 若“符合”、“不符合”均不选，视为未作答，每个扣0.03分。 Ⅱ 根据安全检查表条目内容，逐一排查场景中10处一般隐患，并在隐患录入表格中录入隐患信息。 分值分配： 1）每个一般隐患点分值为0.06分，共0.6分； 2）一个检查条目下包括一个或多个隐患点，检查条目的分值为其包括的所有隐患点的分值总和。 扣分标准： 1）判断一条检查条目下对应的内容不符合标准，点击“不符合”，视为判断正确，不扣分； 2）点击“符合”，扣除检查条目分值； 3）若“符合”、“不符合”均不选，视为未作答，扣除检查条目分值； 4）一个检查条目判断为“不符合”后，应在隐患录入表格中逐级填写隐患位置、隐患对象、隐患描述、隐患等级、整改意见，并进行隐患拍照： i. 隐患位置、隐患对象、隐患描述均判断正确，视为该隐患判断正确，不扣分；再填写隐患等级、整改意见、隐患拍照，每项内容为0.02分，错填或未填均扣分； ii. 隐患位置、隐患对象正确，隐患描述错误，视为该隐患判断错误，扣0.06分，后续填写内容无效； iii. 当一个检查条目包括多个隐患时，应将其包括的隐患全部录入完毕，每少录入一个隐患，扣0.06分； iv. 若隐患对象错误，视为多录，每保存一次，视为多录一个隐患，每多录一个扣0.02分，直至该检查条目分值扣完为止。 Ⅲ 根据安全检查表条目内容，一一排查场景中5处重大隐患，并在隐患录入表格中录入隐患信息。 分值分配： 1）每个重大隐患点分值为0.18分，共0.9分； 2）一个检查条目下包括一个或多个隐患点，检查条目的分值为其包括的所有隐患点的分值总和。 扣分标准： 1）判断一个检查条目下对应的内容不符合标准，点击“不符合”，视为判断正确，不扣分； 2）点击“符合”，扣除检查条目分值； 3）若“符合”、“不符合”均不选，视为未作答，扣除检查条目分值； 4）一个检查条目判断为“不符合”后，应在隐患录入表格中逐级填写隐患位置、隐患对象、隐患描述、隐患等级、整改意见，并进行隐患拍照： i. 隐患位置、隐患对象、隐患描述均判断正确，视为该隐患判断正确，不扣分；再填写隐患等级、整改意见、隐患拍照，其中隐患等级为0.072分，整改意见为0.054分，隐患拍照为0.054分，填对不扣分，错填或未填均扣分； ii. 隐患位置、隐患对象正确，隐患描述错误，视为该隐患判断错误，扣0.18分，后续填写内容无效； iii.当一个检查条目包括多个隐患时，应将其包括的隐患全部录入完毕，每少录入一个隐患，扣0.18分； iv. 若隐患对象错误，视为多录，每保存一次，视为多录一个隐患，每多录一个扣0.018分，直至该检查条目分值扣完为止。 |
|  |  | 隐患台账处理 | ①根据隐患排查时录入的内容，依次填写可能伤害类型、整改要求、整改级别、整改负责人信息项； ②判断是否下发整改通知； ③最后根据整改情况及整改后照片判断隐患治理是否闭环。 | 1.一般隐患信息处理 2.重大隐患信息处理 | 隐患台账处理（0.9分） 一般隐患信息处理： 1）一般隐患信息处理满分为0.45分； 2）一次技能考核三个场景中的一般隐患共10个，一个一般隐患信息处理的总分值为0.045分，采用扣分逻辑，一个错误隐患条目扣0.045分，最多扣0.45分，扣完为止； 3）隐患描述正确的一般隐患按照具体信息项分配分值： i.可能伤害类型：0.006分，在下拉框中选择正确答案，错选或未选，均扣0.006分； ii. 整改要求：0.006分，在下拉框中选择正确的整改要求，错选或未选，均扣0.006分； iii.整改级别：0.006分，在公司治理、部门治理、车间治理、班组治理、岗位纠正中选择正确答案，错选或未选，均扣0.006分； iv.整改责任人：0.006分，在公司主要负责人、部门负责人、车间负责人、班组长、岗位固定成员中选择正确答案，错选或未选，均扣0.006分； v.是否下发整改通知：0.006分，选择“是”或“否”， 错选或未选，均扣0.006分； vi.是否闭环：0.015分，根据整改情况及整改后照片判断隐患治理是否闭环，选择“是”或“否”， 错选或未选，均扣0.015分。 重大隐患信息处理： 1）重大隐患信息处理满分为0.45分； 2）一次技能考核三个场景中的一般隐患共5个，一个一般隐患信息处理的总分值为0.09分，采用扣分逻辑，一个错误隐患条目扣0.09分，最多扣0.45分，扣完为止； 3）隐患描述正确的一般隐患按照具体信息项分配分值： i.可能伤害类型：0.012分，在下拉框中选择正确答案，错选或未选，均扣0.012分； ii.整改要求：0.012分，在下拉框中选择正确的整改要求，错选或未选，均扣0.012分； iii.整改级别：0.012分，在公司治理、部门治理、车间治理、班组治理、岗位纠正中选择正确答案，错选或未选，均扣0.012分； iv. 整改责任人：0.012分，在公司主要负责人、部门负责人、车间负责人、班组长、岗位固定成员中选择正确答案，错选或未选，均扣0.012分； v.是否下发整改通知：0.012分，选择“是”或“否”， 错选或未选，均扣0.012分； vi.是否闭环：0.03分，根据整改情况及整改后照片判断隐患治理是否闭环，选择“是”或“否”， 错选或未选，均扣0.03分。 |
|  | 公共场所隐患排查 | 检查现场安全防护 | 需要根据现场情况，选择穿戴适用的安全防护用品选择并穿戴适用的安全防护用品并进行自动检测； | 根据现场情况，选择穿戴适用的安全防护用品选择并穿戴适用的安全防护用品，在图像识别平台进行自动识别检测。 | 检查现场安全防护（0.3分） 根据场景任务描述，选择相应的安全防护用品，每错一项扣0.15分，扣完为止。 |
|  |  | 隐患排查 | 使用操作终端在计算机上的三维虚拟场景进行漫游，依据检查条目内容进行隐患排查，并直接对发现的隐患进行登记录入： ①根据检查表信息进行虚拟场景安全检查； ②判断25项检查项是否存在安全隐患； ③将发现的安全隐患信息进行填表上报； | 根据安全检查表条目内容，在下述三维场景中进行检查： （以下场景中随机抽取1个： 1)特殊作业现场隐患排查 a.高处作业隐患排查：作业票过期、作业人与作业证人物不对应、作业票未签字、监护人员未佩戴明显的监护标志、吊篮未设置中间护栏、踢脚板高度不足150mm、电动吊篮一侧缺失限位器、特种作业证与实际作业类型不符合。 未配戴安全帽、没有挂在专用安全绳上、自锁器锈蚀严重、电气控制系统没有张贴安全标识、急停按钮不是红色的、操纵按钮开关外壳破裂、平台内部宽度仅有400mm、平台上放置尖锐物品、安全绳打结、作业点上方同时进行交叉作业但未设置防护层、作业人员违规运料 作业现场四周未设置警戒区、作业现场应设置安全警示标志、作业人员违规饮酒、工作钢丝绳开裂、作业人员违规拨打电话、作业人员在作业过程中随意将安全带从安全绳上摘下、吊篮下方有其他人员走动、作业人员抛掷作业工具 b.受限空间作业隐患排查 c.动火作业隐患排查: 1)缺失动火安全作业证;2)动火安全作业证安全管理部门未签字;3)动火安全作业证时间段为12小时;4)气焊作业现场无专人监火;5)气焊作业人员无特种作业操作证;6)气焊作业人员特种作业操作证不在有效期;7)气焊作业人员特种作业操作证作业类别与实际作业不符;8)气焊作业现场未配备灭火器;9)气焊作业现场油桶未清理;10)气焊作业现场成包垃圾未清理;11)气焊作业现场纸箱未清理;12)气焊点周围的窨井未用阻燃布封盖;13)作业人员直接坐在焊件上施焊;14)乙炔瓶未安装防回火装置;15)乙炔瓶未安装防回火装置和阻火器;16)氧气瓶瓶体颜色为白色;17)氧气瓶瓶身字样为红色 乙炔瓶瓶体颜色为绿色;18)乙炔瓶瓶身字样为黑色;19)氧气瓶软管使用铁丝绑扎;20)氧气瓶软管老化;21)焊接电缆线与乙炔瓶胶管相互缠绕;22)氧气瓶与乙炔瓶间距为3m;23)氧气瓶与动火点距离为7m;24)乙炔瓶与动火点距离为7m;25)氧气瓶未采取防倾倒措施;26)氧气瓶未采取防晒措施;27)乙炔瓶未采取防倾倒措施;28)乙炔瓶未采取防晒措施;29)动火点6m处有人进行刷漆作业;30)气瓶放置区未设警示标志;31)电焊机作业现场无专人监火;32)动火监护人帮助动火作业人员进行作业;33)电焊机作业人员无特种作业操作证;34)电焊机作业人员特种作业操作证不在有效期;35)电焊机作业人员特种作业操作证作业类别与实际作业不符;36)电焊作业现场未配备灭火器;37)电焊作业现场油桶未清理;38)电焊作业现场成包垃圾未清理;39)电焊作业现场纸箱未清理;40)电焊点周围的窨井未用阻燃布封盖;41)戴线手套作业;42)电焊机与动火点距离为15m;43)二次侧接线柱裸露;44)焊机电源线防护罩破损脱落;45)焊把绝缘裸露;46)焊把电缆线接头未做绝缘;47)未使用手持式焊接面罩;48)手持式焊接面罩破损;49)切割机作业现场无专人监火;50)作业人员用脚踩钢管切割 自制手柄绝缘破损;51)作业现场未拉警戒线。 d.临时用电作业隐患排查：1)电工必须经过按国家现行标准考核合格后;2)持证上岗工作、安装、巡检、维修或拆除临时用电设备和线路，必须由电工完成，并应有人监护;3)使用电气设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品;4)不得采用铝导体做接地体或地下接地线;5)垂直接地体宜采用角钢、钢管或光面圆钢，不得采用螺纹钢;6)PE线宜采用绝缘多股铜线，导线颜色必须为黄绿双色，严禁采用其他颜色替代;7)每台用电设备必须有各自专用的开关箱，严禁用同一个开关箱直接控制2台及2台以上用电设备;8)配电箱、开关箱箱体表面应做防腐处理;9)配电箱、开关箱内的电器（含插座）应按其规定位置紧固在电器安装板上，不得歪斜和松动;10)配电箱、开关箱内不得放置任何杂物，并应保持整洁;11)配电箱、开关箱内的电器（含插座）应先安装在金属或非木质阻燃绝缘电器安装板上，然后方可整体紧固在配电箱;12)配电箱、开关箱的金属电器安装报板必须通过PE线端子板与PE线做电气连接;13)开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m;14) 配电箱、开关箱周围应有足够2人同时工作的空间和通道，不得堆放任何妨碍操作、维修的物品，不得有灌木、杂草;15)固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为1.4~1.6m;16) 相线、N线、PE线的颜色标记必须符合以下规定：相线L1（A）、L2（B）、L1（C）相序的绝缘颜色依次为黄、绿、红色； N线的绝缘颜色为淡蓝色；PE线的绝缘颜色为绿／黄双色。任何情况下上述颜色标记严禁混用和互相代用;17)配电箱、开关箱应有名称、用途、分路标记及系统接线图;18)配电箱、开关箱应定期检查、维修。检查、维修时必须按规定穿、戴绝缘鞋、手套，必须使用电工绝缘工具;19)配电箱、开关箱检查、维修室应做检查维修工作记录;20)保护零线每一处重复接地装置的接地电阻值不应大于10Ω;21)分配电箱与开关箱的距离不得超过30m;22) 配电箱的电器安装板上必须分设 N线端子板;23)配电箱、开关箱的金属箱门与金属箱体必须通过采用编织软铜线做电气连接;24)配电箱、开关箱的金属箱体必须通过PE线端子板与PE线做电气连接;25)配电箱、开关箱的进、出线扣应配置固定显卡，进出线应加绝缘护套并成束卡固在箱体上，不得与箱体直接解除;26)对配电箱、开关箱进行定期维修、检查时，必须将其前一级相应的电源隔离开关分闸断电;27)对配电箱、开关箱进行定期维修、检查时未在前一级配电箱悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标志牌，严禁带电作业;28)在TN系统中，电机、变压器、电器、照明器具、手持式电动工具的金属外壳应做保护接零;29)电气设备及导线的绝缘部分破损或带点部分外漏时不得使用;30)选购的电动建筑机械具有产品合格证和使用说明书;31)电动打磨机的外壳、手柄、插头、开关、负荷线等必须完好无损;32)电焊机的外壳、手柄、插头、开关、负荷线等必须完好无损不得擅自更改用电产品的结构、原有配置的电气线路;33)配电箱、开关箱应定期检查、维修。检查、维修时必须使用电工绝缘工具;34)架空线在一个档距内，每层导线的接头数不得超过该层导线条数的50％，且一条导线应只有一个接头;35)架空线路的档距不得大于35m;36)架空线路宜采用钢筋混凝土杆或木杆。钢筋混凝土杆不得有露筋、宽度大于0.4mm的裂纹和扭曲;37)电缆线路应采用埋地或架空敷设，严禁沿地面明设;38)架空电缆应沿电杆、支架或墙壁敷设，并采用绝缘子固定;39)架空电缆绑扎线必须采用绝缘线;40)总配电箱应设在靠近电源的区域;41)小于1KV的架空电缆与机动车道交叉时的最小垂直距离不低于6m;42)临时用电系统须经验收合格方可投入使用 e.盲板抽堵作业隐患排查 f.吊装作业隐患排查 g.动土作业隐患排查: 1)安全作业票应与作业内容相符并在有效期内。2)监护人应经过专项培训考试合格，持培训合格证上岗。3)挖掘机操作人员应持有在有效期限内的M型驾驶证。4)作业期间，监护人不应擅自离开作业现场且不应从事与监护无关的事。5)使用机械挖掘时，应在挖掘机配重回转路径的周围设置警戒区域。6)使用机械挖掘时，人员不应进入机械旋转半径内。7)动土时可能危及周围有电线杆、构筑物、堆叠物等设施的，要进行加固，切断电源。8)使用的材料、挖出的泥土应堆在距坑、槽、井、沟边至少1m处。9)挖出的泥土堆土高度不应大于1.5m。10)在坑、槽、井、沟的边缘安防机械、铺设轨道及通行车辆时，应保持适当距离。11)中途停工时，挖掘机应处于安全状态。12)作业完毕，应及时进行验收确认。13)作业前，应组织办理作业审批手续，并由相关责任人签字审批。14)作业期间应设监护人，监护人应佩戴明显标识。15)深度大于2m时，应设置人员上下的梯子等能够保证人员快速进出的设施，且设施应完整牢固。16)作业现场应根据需要设置护栏。17)作业现场应根据需要设置警告标志。18)应根据土壤性质、湿度和挖掘深度设置安全边坡或固壁支撑。19)作业时使用的各种工器具应符合作业安全要求。20)在动土作业区域时，作业人员必须正确穿戴安全帽。21)在动土作业区域时，作业人员必须佩戴防护眼镜。 22)两人以上同时挖土时应相聚2m以上，防止工具伤人。23)不应在坑、槽、井、沟上端边沿站立、行走。 24)不应在坑、槽、井、沟内休息。 25)作业现场可能危及安全的坑、井、沟、孔洞等周围，夜间应设警示红灯。 h.断路作业隐患排查； 2)公共场所隐患排查 a.加油站隐患排查: 1)每2台加油机应配置不少于2具5kg手提式干粉灭火器，加油机不足2台应按2台配置。2)地下储罐应配置1台不小于35kg推车式干粉灭火器。3)一、二级加油站应配置灭火毯5块、沙子2m³；三级加油站应配置灭火毯不少于2块、沙子2m³。4)站内灭火器应定点存放。5)消防器材箱应配备消防器材清单、检查记录卡，并保持清洁，无杂物堆积。6)加油站内严禁吸烟、使用明火。7)加油作业前，加油员应确认车辆停稳、熄火；与客户确认油品标号信息。8)作业人员是否佩戴适用的防护用品。9)罩棚下的灯具应选用防护等级不低于IP44级的节能型照明灯具。10)加油岛上不应放置除消防器材外的其他物品.11)采用一机多油品的加油机时，加油机上的放枪位应有各油品的文字标识，加油枪应有颜色标识。 加油枪、油管应无老化或机械损伤；加油枪使用后复位。13)加油机上应有消除静电的提示文字；加油机上应设置紧急切断按钮。14)位于加油岛端部的加油机附近应设置防撞柱，防撞柱底端应与混凝土地面固定牢靠，高度不应小于0.5m。15) 不使用时计量柜应上锁；应具备经法定检定并符合安全要求的计量器具。16)卸油区的防静电接地设施应完好。17)不应乱拉、乱接临时线、临时灯。18)不应随意摆放、存放电动车。19)站房内应设置安全疏散标志、事故应急灯。20)加油站出入口应设置“限制速度”标志，应设置减速带。21)站内应张贴职业危害告知卡等公告。22)站内应张贴安全操作规程。23)加油站应设置24小时监控。24)卸油口处、通气管处应设置车辆隔离措施。25)卸油口应密闭，不使用时应上锁。26)通气管管口应设置阻火器、呼吸阀。27)通气管上应设置“常开”、“常关”标牌。28)站内应设置紧急切断按钮。 b.社区隐患排查 c.学校隐患排查；1)室外地上消火栓距离地面0.45米，且应保证前方1.2米范围内无障碍。 2)自行车应停放至指定区域，教学楼前等公共区域不得随意停放自行车。 3)安全出口标志应设在便于安全疏散的紧急出口处，与方向箭头结合设在通向紧急出口的通道、楼梯口等处。 4)一个灭火器计算单元内配置的灭火器数量不得少于两具。且任何单位、个人不得埋压、圈占、遮挡灭火器等消防设施和器材。 5)消防器材箱中水枪、水带等附件完好，且应配备消防器材清单、检查记录卡，并保持清洁，无杂物堆积。 6)在人员安全疏散的必须经过的重要节点部位和建筑内部人员相对集中、人员疏散易出现拥堵的位置应设置应急照明。 7)每个探测区域应至少设置一个火灾探测器，且不得遮盖。 8)火灾显示盘应设置在明显且便于操作的部位，且其底边距地高度宜为1.3-1.5m。 9)防火门不得遮挡或堆放物品。 10)实行每日24h专人值班制度，每班不少于2人。 11)消防控制室必须按照《建筑灭火器配置设计规范》的要求配置灭火器。 12)火灾报警控制器应能显示火灾探测器、火灾显示盘、手动自动报警按钮的正常工作状态。 13)消防控制室内严禁穿过与消防设施无关的电气线路及管路。 14)消防控制室和可直接报警的外线电话。 15)消防控制室应设置消防专用电话总机，保证通信一定要畅通无阻。 16)酒精等易燃化学品应单独存放于专用柜中。 17)不得使用没有检验合格证、标签的危险化学品。 18)化学品存放柜应放置在避光处。 19)气瓶摆放应正确固定，放置阴凉通风处，远离热源和火源，定期对气瓶进行安全检查并做好记录。 20)实验室中线路应无老化、裸露现象。 21)实验室中应注意用电安全，严禁私拉、乱接电线。） | 隐患排查（1.8分） Ⅰ 根据安全检查表条目内容，判断10个检查条目为“符合”条目：每个检查条目分值为0.03分，共0.3分。 判断一个检查条目对应的内容符合检查标准，点击“符合”，视为判断正确，不扣分； 若点击“不符合”，视为判断错误，每个扣0.03分，后续录入的隐患信息无效； 若“符合”、“不符合”均不选，视为未作答，每个扣0.03分。 Ⅱ 根据安全检查表条目内容，逐一排查场景中10处一般隐患，并在隐患录入表格中录入隐患信息。 分值分配： 1）每个一般隐患点分值为0.06分，共0.6分； 2）一个检查条目下包括一个或多个隐患点，检查条目的分值为其包括的所有隐患点的分值总和。 扣分标准： 1）判断一条检查条目下对应的内容不符合标准，点击“不符合”，视为判断正确，不扣分； 2）点击“符合”，扣除检查条目分值； 3）若“符合”、“不符合”均不选，视为未作答，扣除检查条目分值； 4）一个检查条目判断为“不符合”后，应在隐患录入表格中逐级填写隐患位置、隐患对象、隐患描述、隐患等级、整改意见，并进行隐患拍照： i.隐患位置、隐患对象、隐患描述均判断正确，视为该隐患判断正确，不扣分；再填写隐患等级、整改意见、隐患拍照，每项内容为0.02分，错填或未填均扣分； ii. 隐患位置、隐患对象正确，隐患描述错误，视为该隐患判断错误，扣0.06分，后续填写内容无效； iii.当一个检查条目包括多个隐患时，应将其包括的隐患全部录入完毕，每少录入一个隐患，扣0.06分； iv.若隐患对象错误，视为多录，每保存一次，视为多录一个隐患，每多录一个扣0.02分，直至该检查条目分值扣完为止。 Ⅲ根据安全检查表条目内容，一一排查场景中5处重大隐患，并在隐患录入表格中录入隐患信息。 分值分配： 1）每个重大隐患点分值为0.18分，共0.9分； 2）一个检查条目下包括一个或多个隐患点，检查条目的分值为其包括的所有隐患点的分值总和。 扣分标准： 1）判断一个检查条目下对应的内容不符合标准，点击“不符合”，视为判断正确，不扣分； 2）点击“符合”，扣除检查条目分值； 3）若“符合”、“不符合”均不选，视为未作答，扣除检查条目分值； 4）一个检查条目判断为“不符合”后，应在隐患录入表格中逐级填写隐患位置、隐患对象、隐患描述、隐患等级、整改意见，并进行隐患拍照： i.隐患位置、隐患对象、隐患描述均判断正确，视为该隐患判断正确，不扣分；再填写隐患等级、整改意见、隐患拍照，其中隐患等级为0.072分，整改意见为0.054分，隐患拍照为0.054分，填对不扣分，错填或未填均扣分； ii.隐患位置、隐患对象正确，隐患描述错误，视为该隐患判断错误，扣0.18分，后续填写内容无效； iii.当一个检查条目包括多个隐患时，应将其包括的隐患全部录入完毕，每少录入一个隐患，扣0.18分； iv.若隐患对象错误，视为多录，每保存一次，视为多录一个隐患，每多录一个扣0.018分，直至该检查条目分值扣完为止。 |
|  |  | 隐患台账处理 | ①根据隐患排查时录入的内容，依次填写可能伤害类型、整改要求、整改级别、整改负责人信息项； ②判断是否下发整改通知； ③最后根据整改情况及整改后照片判断隐患治理是否闭环。 | 1.一般隐患信息处理 2.重大隐患信息处理 | 隐患台账处理（0.9分） 一般隐患信息处理： 1）一般隐患信息处理满分为0.45分； 2）一次技能考核三个场景中的一般隐患共10个，一个一般隐患信息处理的总分值为0.045分，采用扣分逻辑，一个错误隐患条目扣0.045分，最多扣0.45分，扣完为止； 3）隐患描述正确的一般隐患按照具体信息项分配分值： i.可能伤害类型：0.006分，在下拉框中选择正确答案，错选或未选，均扣0.006分； ii. 整改要求：0.006分，在下拉框中选择正确的整改要求，错选或未选，均扣0.006分； iii.整改级别：0.006分，在公司治理、部门治理、车间治理、班组治理、岗位纠正中选择正确答案，错选或未选，均扣0.006分； iv. 整改责任人：0.006分，在公司主要负责人、部门负责人、车间负责人、班组长、岗位固定成员中选择正确答案，错选或未选，均扣0.006分； v.是否下发整改通知：0.006分，选择“是”或“否”， 错选或未选，均扣0.006分； vi. 是否闭环：0.015分，根据整改情况及整改后照片判断隐患治理是否闭环，选择“是”或“否”， 错选或未选，均扣0.015分。 重大隐患信息处理： 1）重大隐患信息处理满分为0.45分； 2）一次技能考核三个场景中的一般隐患共5个，一个一般隐患信息处理的总分值为0.09分，采用扣分逻辑，一个错误隐患条目扣0.09分，最多扣0.45分，扣完为止； 3）隐患描述正确的一般隐患按照具体信息项分配分值： i.可能伤害类型：0.012分，在下拉框中选择正确答案，错选或未选，均扣0.012分； ii. 整改要求：0.012分，在下拉框中选择正确的整改要求，错选或未选，均扣0.012分； iii.整改级别：0.012分，在公司治理、部门治理、车间治理、班组治理、岗位纠正中选择正确答案，错选或未选，均扣0.012分； iv. 整改责任人：0.012分，在公司主要负责人、部门负责人、车间负责人、班组长、岗位固定成员中选择正确答案，错选或未选，均扣0.012分； v.是否下发整改通知：0.012分，选择“是”或“否”， 错选或未选，均扣0.012分； vi.是否闭环：0.03分，根据整改情况及整改后照片判断隐患治理是否闭环，选择“是”或“否”， 错选或未选，均扣0.03分。 |
| 岗位工作规范 | 1.《中华人民共和国安全生产法》 2.《生产安全事故应急条例》 3.《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》 4.GB 30871-2022《危险化学品企业特殊作业安全规范》 5.GB 2894-2008《安全标志及其使用导则》 6.XF/T 968-2011消防员现场紧急救护指南 7.其他相关法律法规、国家标准、行业标准等 |
| 赛项赛场准备 | 1.整个赛场面积不小于100㎡；配备能容纳60台相同配置的台式，每个机房内配有裁判用电脑、打印机等竞赛评判工具。 2.竞赛机房内竞赛用电脑摆放合理，竞赛工位相对独立，确保选手独立开展竞赛，不受外界影响 |
| 注意事项 | 1、参赛选手进入赛场竞赛，必须穿戴符合竞赛要求的服装，不得穿背心、短裤和拖鞋。 2、严格遵守操作规程，不得擅自开启和关闭电源，不得带电操作，以免造成伤害和事故。 3、有可能造成意外带电的机械部件、电器元件的金属外壳等都必须接地。 4、在电器设备装调过程中，必须对电源线、插头等部分进行安全检查，发现局部损坏或松动，举手示意裁判，由裁判处理。 |

## 表6   任务2-2生产事故预防能力 考评任务分解表

| 赛项名称 | 生产事故应急救援 | 英语名称 | Emergency rescue for production accidents |
| --- | --- | --- | --- |
| 赛项编号 | GZ005 | 归属产业 | 制造业 |
| 任务名称 | 生产事故预防能力考评 |
| 赛项组别 |
| 中职组 | 高职组 |
| □学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 | (学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 |
| 竞赛时间 | 总时间60分钟，其中准备2分钟、实施55分钟、评价3分钟 |
| 任务描述 | 项目围绕危险化学品、油气开采、管道输送与矿山等高危行业的危险作业标准要求，采用3D虚拟仿真的考核方式，重点考核选手对安全生产事故预防技术能力的掌握水平。 任务二：生产事故预防能力考评（8选1） 子任务1：动火作业安全监护（10分） 子任务2：受限空间作业安全监护（10分） 子任务3：高处作业安全监护（10分） 子任务4：盲板抽堵作业安全监护（10分） 子任务5：吊装作业安全监护（10分） 子任务6：临时用电作业安全监护（10分） 子任务7：动土作业安全监护（10分） 子任务8：断路作业安全监护（10分） |
| 对应产业 | 制造业 |
| 对应岗位 | 安全管理、应急管理和安全专业技术服务、化工生产操作、化工生产管理、化工生产管理、化工安全生产、消防和应急救援人员、应急管理、应急指挥等岗位（群） |
| 岗位核心能力 | 1.具有进行安全、环保和经济生产和管理的能力，具有生产现场工艺流程中简单故障判断、风险危害因素识别、有毒有害化学品正确使用与处置、场站安全管理、一般紧急事故处理的能力； 2.具有正确使用、检查和维护安全设施、消防设施及应急救援设施的能力； 3.具有创伤急救、非创伤急救的能力； 4.具有处理一般突发生产事故的能力，具备个人防护、危化品处理、环境保护、应急处置等技术技能； 5.具有一定的风险辨识、评估与防范的能力； 6.具有应急救援装备储备、调配与管理的能力； 7.具有应急演练策划与组织的能力。 |
| 岗位职务任务书 | 任务名称 | 任务要求 | 操作过程 | 考核点 | 评价标准 |
|  | 动火作业安全监护 | 进行动火作业前的安全监护准备工作 | 在虚拟3D场景中进行动火作业前准备工作 | （1）风险评估及安全措施可靠性检查 （2）周边环境检查及清理 （3）核查作业设备设施及安全警示的完整性；每遗漏一项 （4）检查现场消防设施配备齐全 （5）作业工器具符合规范，摆放位置正确 | （1）风险评估及安全措施可靠性检查；每遗漏一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （2）周边环境检查及清理；每检查错误一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （3）核查作业设备设施及安全警示的完整性；每遗漏一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （4）检查现场消防设施配备齐全；每缺少一项，扣0.2分，扣完为止。（1分） （5）作业工器具符合规范，摆放位置正确；每错误一处，扣0.5分，扣完为止。（3分） |
|  |  | 动火作业实施过程中的安全监护 | 在虚拟3D企业场景中实施动火作业 | （1）核查作业中周边环境 （2）核查天气和作业人员的位置 | （1）核查作业中周边环境；每发现一处错误扣0.25分，扣完为止（0.5分） （2）核查天气和作业人员的位置；每处有问题扣0.25分，扣完为止（0.5分） |
|  |  | 进行动火作业后清理现场相关工作的安全监护 | 在虚拟3D企业场景中完成动火作业后，进行现场清理并完成收尾工作 | （1）作业完毕，恢复现场 （2）作业完毕，验收确认 （3）检查监护人填写作业票 | （1）作业完毕，恢复现场；每一处遗漏扣0.25分，扣完为止。（1分） （2）作业完毕，验收确认；每一项未确认扣0.25分，扣完为止。（0.5分） （3）检查监护人填写作业票；每填写错误一项，扣0.1分，扣完为止。（0.5分） |
|  | 受限空间作业安全监护 | 进行受限空间作业前的安全监护准备工作 | 在虚拟3D仿真环境进行受限空间作业前的准备工作 | （1）风险评估及安全措施可靠性检查 （2）周边环境检查及清理 （3）核查作业设备设施及安全警示的完整性 （4）核查作业个人防护配备符合规范 （5）受限空间内通风及气体检查符合规范 （6）受限空间内采用防爆工器具和照明 （7）受限空间外配备有消防器材和应急救援设施 | （1）风险评估及安全措施可靠性检查，每遗漏一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （2）周边环境检查及清理；每检查错误一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （3）核查作业设备设施及安全警示的完整性；每遗漏一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （4）核查作业个人防护配备符合规范；每不符合一处，扣0.25分，扣完为止。（1分） （5）受限空间内通风及气体检查符合规范；每遗漏一项，扣0.25分，扣完为止。（1分） （6）受限空间内采用防爆工器具和照明，每错误一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （7）受限空间外配备有消防器材和应急救援设施，每缺少一项，扣0.25，扣完为止。（1分） |
|  |  | 受限空间作业实施过程中的安全监护 | 在虚拟3D仿真环境进行受限空间作业 | （1）作业人员操作规程性检查 （2）气体检测规范性核查 | （1）作业人员操作规程性检查；每错误一项扣0.25分，扣完为止（0.5分） （2）气体检测规范性核查；每遗漏一次，扣0.25分，扣完为止（0.5分） |
|  |  | 进行受限空间作业后清理现场相关工作的安全监护 | 在虚拟3D仿真环境完成受限空间作业后的现场会服与收尾工作 | 检查恢复现场及工具清理情况 （2）作业完毕，核查验收确认 （3）检查监护人填写作业票 | （1）检查恢复现场及工具清理情况，每一处遗漏扣0.25分，扣完为止。（1分） （2）作业完毕，核查验收确认，每一项未确认扣0.25分，扣完为止。（0.5分） （3）检查监护人填写作业票，每填写错误一项，扣0.1分，扣完为止。（0.5分） |
|  | 高处作业安全监护 | 进行动高处业前的安全监护准备工作 | 在虚拟3D仿真环境中进行高处作业前的准备工作 | （1）风险评估及安全措施可靠性检查 （2）周边环境检查及清理 （3）核查作业设备设施及安全警示的完整性 （4）检查作业人员资质及个人防护满足要求 （5）检查作业工器具正确 | （1）风险评估及安全措施可靠性检查，每遗漏一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （2）周边环境检查及清理，每检查错误一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （3）核查作业设备设施及安全警示的完整性，每遗漏一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （4）检查作业人员资质及个人防护满足要求，每不满足一处，扣0.25分，扣完为止。（1分） （5）检查作业工器具正确，符合标准，每错误一处，扣0.6分，扣完为止。（3分） |
|  |  | 高处作业实施过程中的安全监护 | 在虚拟3D仿真环境中进行高处作业 | （1）核查作业中工器具的防坠落措施 （2）核查作业人员的环境及位置 | （1）核查作业中工器具的防坠落措施；每缺少一项扣0.25分，扣完为止（0.5分） （2）核查作业人员的环境及位置；每处有问题扣0.25分，扣完为止（0.5分） |
|  |  | 进行高处作业后清理现场相关工作的安全监护 | 在虚拟3D仿真环境中完成高处作业后的现场恢复与收尾工作 | （1）作业完毕，恢复现场 （2）作业完毕，验收确认 （3）检查监护人填写作业票 | （1）作业完毕，恢复现场，每一处遗漏扣0.25分，扣完为止。（1分） （2）作业完毕，验收确认，每一项未确认扣0.25分，扣完为止。（0.5分） （3）检查监护人填写作业票，每填写错误一项，扣0.1分，扣完为止。（0.5分） |
|  | 盲板抽堵作业安全监护 | 进行盲板抽堵作业前的安全监护准备工作 | 在虚拟3D仿真环境进行盲板抽堵作业前的准备工作 | （1）风险评估及安全措施可靠性检查 （2）检查盲板位置图及编号 （3）周边环境检查及清理 （4）核查作业设备设施完整性 （5）核查现场警示和应急救援器材的完整性 （6）核查作业人员穿戴及管道内环境 | （1）风险评估及安全措施可靠性检查，每遗漏一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （2）检查盲板位置图及编号，每缺失一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （3）周边环境检查及清理，每检查错误一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （4）核查作业设备设施完整性，每遗漏一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （5）核查现场警示和应急救援器材的完整性，每处有问题，扣0.5分，扣完为止。（1分） （6）核查作业人员穿戴及管道内环境，每缺少一项，扣0.5分，扣完为止。（2分） |
|  |  | 盲板抽堵作业实施过程中的安全监护 | 在虚拟3D仿真环境进行盲板抽堵作业实施 | （1）核查盲板抽堵作业的规范性 （2）核查作业人员的环境及位 | （1）核查盲板抽堵作业的规范性；每发现一处错误扣0.25分，扣完为止（0.5分） （2）核查作业人员的环境及位置；每处有问题，扣完为止（0.5分） |
|  |  | 进行盲板抽堵作业后清理现场相关工作的安全监护 | 在虚拟3D仿真环境完成盲板抽堵作业现场恢复与收尾工作 | （1）检查是否按照位置图进行作业 （2）作业完毕，核查是否验收确认 （3）检查监护人填写作业票 | （1）检查是否按照位置图进行作业，每一处缺失扣0.2分，扣完为止。（1分） （2）作业完毕，核查是否验收确认，每一项未确认扣0.25分，扣完为止。（0.5分） （3）检查监护人填写作业票，每填写错误一项，扣0.1分，扣完为止。（0.5分） |
|  | 吊装作业安全监护 | 进行吊装作业前的安全监护准备工作 | 在虚拟3D仿真生产环境中进行吊装作业前的准备工作 | （1）风险评估及安全措施可靠性检查 （2）周边环境检查及清理 （3）核查作业设备设施及安全警示的完整性 （4）检查作业人员资质及个人防护满足要求 （5）检查作业工器具正确，符合标准 （6）检查吊物捆扎符合规范 | （1）风险评估及安全措施可靠性检查，每遗漏一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （2）周边环境检查及清理，每检查错误一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （3）核查作业设备设施及安全警示的完整性，每遗漏一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （4）检查作业人员资质及个人防护满足要求，每不满足一处，扣0.2分，扣完为止。（1分） （5）检查作业工器具正确，符合标准，每错误一处，扣0.5分，扣完为止。（2分） （6）检查吊物捆扎符合规范，每错误一处，扣0.5分，扣完为止。（1分） |
|  |  | 吊装作业实施过程中的安全监护 | 在虚拟3D仿真生产环境中进行吊装作业 | （1）核查作业中其中起重器械操作符合操作规程 （2）检查作业人员操作及指挥符合操作国家标准 | （1）核查作业中其中起重器械操作符合操作规程，每一处错误扣0.25分，扣完为止（0.5分） （2）检查作业人员操作及指挥符合操作国家标准，每一处错误扣0.25分，扣完为止（0.5分） |
|  |  | 进行吊装作业后清理现场相关工作的安全监护 | 在虚拟3D仿真生产环境中完成吊装作现场恢复与收尾工 | （1）作业完毕，恢复现场 （2）作业完毕，验收确认 （3）检查监护人填写作业票 | （1）作业完毕，恢复现场，每一处遗漏扣0.5分，扣完为止。（1分） （2）作业完毕，验收确认，每一项未确认扣0.25分，扣完为止。（0.5分） （3）检查监护人填写作业票，每填写错误一项，扣0.1分，扣完为止。（0.5分） |
|  | 临时用电作业安全监护 | 进行临时用电作业前的安全监护准备工作 | 在虚拟3D仿真环境中进行临时用电作业前的准备工作 | （1）风险评估及安全措施可靠性检查 （2）周边环境检查及清理 （3）核查作业设备设施及安全警示的完整性 （4）核查设备设施的防爆性及完整性 （5）检查作业线路铺设和TN系统符合规范 | （1）风险评估及安全措施可靠性检查，每遗漏一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （2）周边环境检查及清理，每检查错误一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （3）核查作业设备设施及安全警示的完整性，每遗漏一项，扣0.5分，扣完为止。（2分） （4）核查设备设施的防爆性及完整性，每缺少一项，扣0.5分，扣完为止。（2分） （5）检查作业线路铺设和TN系统符合规范，每错误一处，扣0.2分，扣完为止。（1分） |
|  |  | 临时用电作业实施过程中的安全监护 | 在虚拟3D仿真环境中进行临时用电作业 | （1）核查作业中采取能量隔离措施 | （1）核查作业中采取能量隔离措施；每发现一处错误扣0.2分，扣完为止（1分） |
|  |  | 进行临时用电作业后清理现场相关工作的安全监护 | 在虚拟3D仿真环境中完成临时用电作业现场恢复与收尾工 | （1）核查起重机械停放位置并有效锚定 （2）作业完毕，恢复现场 （3）作业完毕，验收确认 （4）检查监护人填写作业票 | （1）核查起重机械停放位置并有效锚定，每错误一处扣0.2分，扣完为止。（0.4分） （2）作业完毕，恢复现场，每一处遗漏扣0.2分，扣完为止。（0.4分） （3）作业完毕，验收确认，每一项未确认扣0.2分，扣完为止。（0.6分） （4）检查监护人填写作业票，每填写错误一项，扣0.1分，扣完为止。（0.6分） |
|  | 动土作业安全监护 | 进行动土作业前的安全监护准备工作 | 在虚拟3D仿真环境中进行动土作业前的准备工作 | （1）风险评估及安全措施可靠性检查（2）周边环境检查及清理 （3）核查作业设备设施及安全警示的完整性 （4）核查地下供排水、消防管线、工艺管线保护措施落实情况 （5）检查作业前向相关部门报备 | （1）风险评估及安全措施可靠性检查，每遗漏一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （2）周边环境检查及清理，每检查错误一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （3）核查作业设备设施及安全警示的完整性，每遗漏一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （4）核查地下供排水、消防管线、工艺管线保护措施落实情况，每缺少一项，扣0.5分，扣完为止。（2分） （5）检查作业前向相关部门报备，每遗漏一个部门，扣0.4分，扣完为止。（2分） |
|  |  | 动土作业实施过程中的安全监护 | 在虚拟3D仿真环境中进行动土作业 | （1）周边土方堆放符合规范性检查 （2）支护符合规范性检查 （3）临时应急通道和应急措施符合规范性检查 | （1）周边土方堆放符合规范性检查，每一处错误，扣0.1分，扣完为止。（0.3分） （2）支护符合规范性检查，每一处不符合，扣0.1分，扣完为止。（0.2分） （3）临时应急通道和应急措施符合规范性检查，每缺少一项，扣0.25分，扣完为止（0.5分） |
|  |  | 进行动土作业后清理现场相关工作的安全监护 | 在虚拟3D仿真环境中完成动土作业现场恢复与收尾工 | （1）作业完毕，恢复现场 （2）作业完毕，验收确认 （3）检查监护人填写作业票 | （1）作业完毕，恢复现场，每一处遗漏扣0.2分，扣完为止。（1分） （2）作业完毕，验收确认，每一项未确认扣0.25分，扣完为止。（0.5分） （3）检查监护人填写作业票，每填写错误一项，扣0.1分，扣完为止。（0.5分） |
|  | 断路作业安全监护 | 进行断路作业前的安全监护准备工作 | 在虚拟3D仿真环境中进行断路作业前的准备工作 | （1）风险评估及安全措施可靠性检查 （2）周边环境检查及清理 （3）核查作业设备设施及安全警示的完整性 （4）核查特殊天气及现场警戒区及警示设置 （5）检查现场作业人员操作符合规范 | （1）风险评估及安全措施可靠性检查，每遗漏一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （2）周边环境检查及清理，每检查错误一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （3）核查作业设备设施及安全警示的完整性，每遗漏一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （4）核查特殊天气及现场警戒区及警示设置，每缺少一项，扣0.4分，扣完为止。（2分） （5）检查现场作业人员操作符合规范，每错误一处，扣0.5分，扣完为止。（2分） |
|  |  | 断路作业实施过程中的安全监护 | 在虚拟3D仿真环境中进行断路作业 | （1）核查作业中无关人员进入 （2）核查作业中设置临时应急通道和应急措施 | （1）核查作业中无关人员进入；每发现一次扣0.25分，扣完为止（0.5分） （2）核查作业中设置临时应急通道和应急措施；每缺少一项，扣0.25分，扣完为止（0.5分） |
|  |  | 进行断路作业后清理现场相关工作的安全监护 | 在虚拟3D仿真环境中完成断路作业现场恢复与收尾工 | 作业完毕，恢复现场 （2）作业完毕，验收确认 （3）检查监护人填写作业票 | （1）作业完毕，恢复现场，每一处遗漏扣0.25分，扣完为止。（1分） （2）作业完毕，验收确认，每一项未确认扣0.25分，扣完为止。（0.5分） （3）检查监护人填写作业票，每填写错误一项，扣0.1分，扣完为止。（0.5分） |
| 岗位工作规范 | 1.《中华人民共和国安全生产法》 2.《生产安全事故应急条例》 3.《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》 4.GB 30871-2022《危险化学品企业特殊作业安全规范》 5.GB 2894-2008《安全标志及其使用导则》 6.XF/T 968-2011消防员现场紧急救护指南 7.其他相关法律法规、国家标准、行业标准等 |
| 赛项赛场准备 | 1.整个赛场面积不小于100㎡；配备能容纳60台相同配置的台式，每个机房内配有裁判用电脑、打印机等竞赛评判工具。 2.竞赛机房内竞赛用电脑摆放合理，竞赛工位相对独立，确保选手独立开展竞赛，不受外界影响 |
| 注意事项 | 1、参赛选手进入赛场竞赛，必须穿戴符合竞赛要求的服装，不得穿背心、短裤和拖鞋。 2、严格遵守操作规程，不得擅自开启和关闭电源，不得带电操作，以免造成伤害和事故。 3、有可能造成意外带电的机械部件、电器元件的金属外壳等都必须接地。 4、在电器设备装调过程中，必须对电源线、插头等部分进行安全检查，发现局部损坏或松动，举手示意裁判，由裁判处理。 |

## 表6   任务2-3生产事故应急救援方案 设计任务分解

| 赛项名称 | 生产事故应急救援 | 英语名称 | Emergency rescue for production accidents |
| --- | --- | --- | --- |
| 赛项编号 | GZ005 | 归属产业 | 制造业 |
| 任务名称 | 生产事故应急救援方案设计 |
| 赛项组别 |
| 中职组 | 高职组 |
| □学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 | (学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 |
| 竞赛时间 | 总时间80分钟，其中准备2分钟、实施75分钟、评价3分钟 |
| 任务描述 | 根据指定的地理空间模型数据，构建灾害事故单位透明立体空间三维模型，根据生产事故单位现场设备布置情况进行真实复原、复盘灾害发生时刻生产设备及安全生产设施具体空间位置；依据事故性质和事故发生地点、被困人员具体位置，合理规划救援路线。 任务三：生产事故应急救援方案设计（10分） 子任务1：生产事故应急救援地形编辑（4分） 子任务2：事故应急救援路线设计（4分） 子任务3：事故应急救援措施设计（2分） |
| 对应产业 | 能源 |
| 对应岗位 | 煤矿采掘、机电、通风等岗位（群）消防和应急救援岗位（群）、应急管理和安全专业技术服务、消防和应急救援人员、应急管理、应急指挥等岗位（群） |
| 岗位核心能力 | 1.具有较强的立体空间感觉能力，能够根据给定参数构建立体救援空间； 2.具有扎实的灾害防治基础知识，能够识别不同灾害可能影响和波及的范围； 3.具备丰富的救援实战经验，能够根据救援现场人员位置级灾害发生位置制定救援行动路线。 4.具有进行煤矿安全、风险危害因素识别、一般紧急事故处理的能力； 5.具有处理一般突发生产事故的能力，具备个人防护、应急处置等技术技能； 6.具有一定的风险辨识、评估与防范的能力； 7.具有应急救援装备储备、调配与管理的能力； 8.具有应急演练策划与组织的能力。 9.具有灾情分析研判能 |
| 岗位职务任务书 | 任务名称 | 任务要求 | 操作过程 | 考核点 | 评价标准 |
|  | 生产事故应急救援地形编辑 | 依据现场抽签确定的图纸、文字标准及误差要求，完成应急救援地形的编辑任务。 | 在虚拟仿真软件上进行应急地形编辑 | 1.进行线路规范布置 2.线路标注符合图纸要求 | 该项共4分，扣分详情见表6 1.存在无用、无名、短缺线路的现象，每发现1处扣0.5分，扣完为止。 2.线路的类型、位置、大小及形状符合图纸及文字标准要求，每发现 1 处不符合要求，扣0.5分，扣完为止。 |
|  | 事故应急救援路线设计 | 按照提示模拟摆放事故、伤员位置，并根据设计的应急救援基地，确定应急救援路线。 | 在虚拟仿真软件上根据设置的灾害合理进行救援路线的确定 | 1.事故发生位置及伤员摆放位置符合要求 2.事故应急救援路线设计符合标准要求 | 该项共4分，扣分详情见表6 1.摆放数量及距离误差不应超过给定标准的10%，每错误标注扣一处0.5分，扣完为止。 2.分别以应急救援基地为起点和终点，按照最优路径编制应急救援路线，要求在行进速度不变的情况下，通过的道路交叉点最少、路径最短、处理的事故难度最小、最先到达伤员所在位置为原则，得满分；非最优路径，但仍能完成应急救援任务，得1分；非最优路径，不能完成应急救援任务，该项不得分。 |
|  | 事故应急救援措施设计 | 能够正确进行救援灾情分析，包括灾害类型判断、灾害地点、灾情波及范围、被困人员数量、灾情发展趋势预测。合理进行救援措施，设计包括救援任务、救援路线规划、救援顺序、救援拟采取的方法、救援保障。 | 在虚拟仿真软件上根据设置的灾害进行救援措施编制 | 1.救援灾情分析包括灾害类型判断、灾害地点、灾情波及范围、被困人员数量、灾情发展趋势预测。 2.救援措施设计包括救援任务、救援路线规划、救援顺序、救援拟采取的方法、救援保障。 | 该项共分，扣分详情见表6 1.灾害类型判断错误、灾害地点表述错误、灾情波及范围判断不准确、被困人员数量填写错误、灾情发展趋势预测不准确等，错误或缺失一次扣0.2，扣完为止。 2.救援任务不清晰、救援路线规划错误、救援顺序不正确、救援拟采取的方法不正确、救援保障不齐全，错误或缺失一次扣0.4，扣完为止。 |
| 岗位工作规范 | 1.《中华人民共和国安全生产法》 2.《生产安全事故应急条例》国务院令第708号，2019 3.《生产安全事故应急条例》 4.《煤矿安全规程》2022 5.《矿山救护规程》AQ 1008-2007 6.消防员现场紧急救护指南XF/T 968-2011 7.其他相关法律法规、国家标准、行业标准等 |
| 赛项赛场准备 | 1.整个赛场面积不小于100㎡；配备能容纳60台相同配置的台式，每个机房内配有裁判用电脑、打印机等竞赛评判工具。 2.竞赛机房内竞赛用电脑摆放合理，竞赛工位相对独立，确保选手独立开展竞赛，不受外界影响 |
| 注意事项 | 1、参赛选手进入赛场竞赛，必须穿戴符合竞赛要求的服装，不得穿背心、短裤和拖鞋。 2、严格遵守操作规程，不得擅自开启和关闭电源，不得带电操作，以免造成伤害和事故。 3、有可能造成意外带电的机械部件、电器元件的金属外壳等都必须接地。 4、在电器设备装调过程中，必须对电源线、插头等部分进行安全检查，发现局部损坏或松动，举手示意裁判，由裁判处理。 |

## 表6   任务3-1接警与准备任务分解

| 赛项名称 | 生产事故应急救援 | 英语名称 | Emergency rescue for production accidents |
| --- | --- | --- | --- |
| 赛项编号 | GZ005 | 归属产业 | 制造业 |
| 任务名称 | 接警与准备 |
| 赛项组别 |
| 中职组 | 高职组 |
| □学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 | (学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 |
| 竞赛时间 | 总时间30分钟 |
| 任务描述 | 救援小队在应急救援指挥中心接警后，队长按要求将事故内容，包括事故类别、事故地点、遇险人数及救援任务、救援计划，随后集合队伍，并根据事故类型向小组成员布置救援任务，参赛队任务布置完毕后，向应急救援指挥中心进行汇报。并根据事故类型选取仪器设备、战前检查等。 任务一：接警与准备（7分） 子任务1：闻警出动（2分） 子任务2：应急救援准备（5分） |
| 对应产业 | 制造业 |
| 对应岗位 | 消防和应急救援岗位（群）、应急管理和安全专业技术服务、化工安全技术与管理岗、煤矿采掘、机电、通风等岗位（群） |
| 岗位核心能力 | 1.具有较强的立体空间感觉能力，能够根据给定参数构建立体救援空间； 2.具有扎实的灾害防治基础知识，能够识别不同灾害可能影响和波及的范围； 3.具备丰富的救援实战经验，能够根据救援现场人员位置及灾害发生位置，制定救援行动路线。 4.具有进行煤矿安全、风险危害因素识别、一般紧急事故处理的能力； 5.具有处理一般突发生产事故的能力，具备个人防护、应急处置等技术技能； 6.具有一定的风险辨识、评估与防范的能力； 7.具有应急救援装备储备、调配与管理的能力； 8.具有应急演练策划与组织的能力。 9.具有灾情分析研判能 |
| 岗位职务任务书 | 任务名称 | 任务要求 | 操作过程 | 考核点 | 评价标准 |
|  | 闻警出动 | 救援小队能够在应急救援指挥中心接警后，队长在第一时间按响警报电铃。由队长按要求将事故内容填写在救援行动计划表上，随后集合队伍，并根据事故类型向小组成员布置救援任务。 | 1.队长在第一时间按响警报电铃。 2.接警后由队长按要求将事故内容填写在救援行动计划表上， 3.集合队伍，并根据事故类型向小组成员布置救援任务。 | 1.接警集合 2.向应急救援指挥中心汇报 | 该项共2分 1.以队长报告任务布置完毕，停止计时。少填、漏填1项扣0.1分，扣完为止。超时该项不得分。 2.评分标准以小队人员齐全、列队整齐、报告词无误，该项得满分，否则，该项不得分 3.参赛队全部队员必须参加战前检查，缺人、超时该项均不得分。 |
|  | 应急救援准备 | 救援小队能够根据事故类型选取仪器设备、战前检查等各项事宜 | 1.选取救援装备 2.正压氧气呼吸器佩戴 3.自检互检等 | 1.进入灾区装备齐全 2.仪器完好性检查 3.正压氧气呼吸器的佩戴 4.自检 5.互检 6.撤出灾区装备齐全 | 该项共5分 1.缺少装备1件及以上，该小项不得分。 2.正压氧气呼吸器氧气压力不低于18Mpa，有1件及以上仪器不符合要求，该小项不得分。。 3.正压氧气呼吸器未能正确佩戴，或操作错误或超时，该小项不得分。 4.参赛队自检未全部参加、丢项或顺序颠倒，每出现一次扣0.2分（顺序颠倒，只扣1次），扣完为止。 5.互检内容漏检1项及以上，该项不得分。 6.参赛队携带的装备及仪器不得滞留在灾区，滞留装备1件及以上，该项不得分。 |
| 岗位工作规范 | 1.《中华人民共和国安全生产法》 2.《生产安全事故应急条例》国务院令第708号，2019 3.《生产安全事故应急条例》 4.《煤矿安全规程》2022 5.《矿山救护规程》AQ 1008-2007 6.消防员现场紧急救护指南XF/T 968-2011 7.其他相关法律法规、国家标准、行业标准等 |
| 赛项赛场准备 | 1.竞赛现场场保证良好的采光、照明和通风，提供稳定的水、电和供电应急设备。 2.整个竞赛现场面积不小于600 m2。 3.实践操作的每个工位占地不小于5m×10m，标明工位号。 |
| 注意事项 | 1、参赛选手进入赛场竞赛，必须穿戴符合竞赛要求的服装，不得穿背心、短裤和拖鞋。 2、严格遵守操作规程，不得擅自开启和关闭电源，不得带电操作，以免造成伤害和事故。 3、有可能造成意外带电的机械部件、电器元件的金属外壳等都必须接地。 4、在电器设备装调过程中，必须对电源线、插头等部分进行安全检查，发现局部损坏或松动，举手示意裁判，由裁判处理。 |

## 表6   任务3-2火灾事故应急救援任务分解

| 赛项名称 | 生产事故应急救援 | 英语名称 | Emergency rescue for production accidents |
| --- | --- | --- | --- |
| 赛项编号 | GZ005 | 归属产业 | 制造业 |
| 任务名称 | 火灾事故应急救援 |
| 赛项组别 |
| 中职组 | 高职组 |
| □学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 | (学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 |
| 竞赛时间 | 总时间40分钟 |
| 任务描述 | 模拟矿山皮带火灾场景、油气储运企业储油罐火灾场景、工矿企业配电室火灾场景、危险化学品火灾场景等初期事故场景，要求团队依据不同的火灾生产事故场景进行灭火处理。同时能够针对复杂火区进行火区气体采集与气体分析，综合判断火区火灾风险情况。 任务一：火灾事故应急救援（10分） 子任务1：常见火灾处置（4分） 子任务2：复杂火区气样采集与火灾爆炸风险分析（6分） |
| 对应产业 | 制造 |
| 对应岗位 | 消防和应急救援岗位（群）、应急管理和安全专业技术服务、化工安全技术与管理岗、煤矿采掘、机电、通风等岗位（群） |
| 岗位核心能力 | 1.具有较强的火区研判和处理能力； 2.具有扎实的火区有害气体检测能力； 3.具备丰富的救援实战经验，能够根据救援现场人员位置及灾害发生位置制定救援行动路线。 4.具有进行煤矿安全、风险危害因素识别、一般紧急事故处理的能力； 5.具有处理一般突发生产事故的能力，具备个人防护、应急处置等技术技能； 6.具有一定的风险辨识、评估与防范的能力； 7.具有应急救援装备储备、调配与管理的能力； 8.具有应急演练策划与组织的能力。 9.具有灾情分析研判能 |
| 岗位职务任务书 | 任务名称 | 任务要求 | 操作过程 | 考核点 | 评价标准 |
|  | 常见火灾处置 | 能够进行火灾类型分析，能够根据火灾类型进行灭火器选择和检查，熟知灭火基本操作技术要求。 | 1.进行火灾类型分析 2.根据火灾类型进行灭火器选择和检查 3.灭火基本操作 | 1.检查外观检查 2.检查软件与硬件 3.依据场景判断火灾类型。 4.判断火情 5.选择与火灾类型匹配的灭火器。 6.调整灭火器的角度，对准火源根部。 7.调整灭火器与风向的位置 8.调整操作者手持灭火器的姿势 | 该项共4分 1.检查外观是否完整、是否在保质期内、压力是否正常，作出正确判断。 2.检查软件与硬件是否通电。 3.依据场景判断火灾类型。 4.判断火情：是否需要断电、是否需要拉响警报。 5.选择与火灾类型匹配的灭火器。 6.调整灭火器的角度，对准火源根部。 7.调整灭火器与风向的位置，位于上风向灭火。 8.调整操作者手持灭火器的姿势，在规定时间内，并且在灭火器内灭火剂喷完前能完成着火范围内的初起火情。 如果违反一次扣除0.5分。 如果火势最终没有扑灭，扣3分。 |
|  | 复杂火区气样采集与火灾爆炸风险分析 | 参赛队能够依据需要在规定地点按照火区采样规范进行气体采样，能够将采集到的气样进行气体现场实测，并火灾爆炸风险分析与判断等技术要求。。 | 1.在规定地点按照火区采样规范进行气体采样 2.将采集到的气样放利用比长式鉴定管、便携式式多种气体检测仪等进行气体现场实测 3.进行火区火灾爆炸风险分析与判断。 | 1.火灾区域气样测定 2.评估与智能决策 | 该项共6分 1.取样地点正确，要求在规定地点完成取样，不能遗漏采样点。错误一次扣除0.2分。 2.氧气浓度测定。违反一次扣除0.5分。 3.一氧化碳气体测定。违反一次扣除0.2分 4.依据爆炸性气体特点，提出最少2种不同的火区抑爆方法；少一次扣0.3分 5.依据不同的抑爆方法，提出针对性的实施策略。不合理一条扣0.3分 |
| 岗位工作规范 | 1.《中华人民共和国安全生产法》 2.《生产安全事故应急条例》国务院令第708号，2019 3.《生产安全事故应急条例》 4.《煤矿安全规程》2022 5.《矿山救护规程》AQ 1008-2007 6.消防员现场紧急救护指南XF/T 968-2011 7.其他相关法律法规、国家标准、行业标准等 |
| 赛项赛场准备 | 1.竞赛现场场保证良好的采光、照明和通风，提供稳定的水、电和供电应急设备。 2.整个竞赛现场面积不小于600 m2。 3.实践操作的每个工位占地不小于5m×10m，标明工位号。 |
| 注意事项 | 1、参赛选手进入赛场竞赛，必须穿戴符合竞赛要求的服装，不得穿背心、短裤和拖鞋。 2、严格遵守操作规程，不得擅自开启和关闭电源，不得带电操作，以免造成伤害和事故。 3、有可能造成意外带电的机械部件、电器元件的金属外壳等都必须接地。 4、在电器设备装调过程中，必须对电源线、插头等部分进行安全检查，发现局部损坏或松动，举手示意裁判，由裁判处理。 |

## 表6   任务3-3有限空间中毒事故应急救援任务分解

| 赛项名称 | 生产事故应急救援 | 英语名称 | Emergency rescue for production accidents |
| --- | --- | --- | --- |
| 赛项编号 | GZ005 | 归属产业 | 制造业 |
| 任务名称 | 受限空间中毒事故应急救援 |
| 赛项组别 |
| 中职组 | 高职组 |
| □学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 | ☑学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 |
| 竞赛时间 | 总时间40分钟 |
| 任务描述 | 根据给定题目所给的事故案例及相关资料，进行有限空间进入式救援 |
| 对应产业 | 制造业 |
| 对应岗位 | 安全管理人员、安全技术人员、应急救援人员 |
| 岗位核心能力 | 1.进行突发事件现场处置，指导和帮助遇险者避险逃生，组织现场群众自救互救，抢救公私财产。 2.搜索解救受困人员，进行伤员检伤分类并实施院前急救。 3.评估灾情性质程度及范围等情况，沟通汇报，维持现场秩序，防止抑制灾害发生或进行下一步发展。 4.组织协调管理救灾资源。 5.配合专业心理援助组织，进行受灾群众心理疏导。 6.进行救援善后工作。 7.制定演练应急预案，并与相关部门沟通协作。 8.进行紧急救助培训教育活动，普及自救互救知识和技能。 |
| 岗位职务任务书 | 任务名称 | 任务要求 | 操作过程 | 考核点 | 评价标准 |
|  | 接受救援任务 | （污水井、反应釜、沉降罐3种任务类型随机抽取1个） 1.点击“确认”接受任务，队长记录群众报警信息； 2.接到报警人报警后，队长第一时间按响预备铃； 3.点击“召请”按钮，填写《应急救援信息报告表》； 4.按响出警铃，集合队伍，并向队员布置救援任务。 | 1.点击“确认”接受任务，队长记录群众报警信息； 2.接到报警人报警后，队长第一时间按响预备铃； 3.点击“召请”按钮，填写《应急救援信息报告表》； 4、按响出警铃，集合队伍，并向队员布置救援任务。 | 信息记录、信息处理、应急救援决策 | 接受应急救援任务（0.5分） 队长应在接通电话后20秒内，集合队伍，未按响集合铃，扣0.1分；电子《应急救援信息报告表》空缺项填错一处扣0.08分，共0.4分，扣完为止。 |
|  | 指挥救援 | 1、打开对讲机：队长从储物柜中拿取对讲机，打开对讲机，将频道调到8； 2、队长正确使用对讲机口呼：全体人员注意，封闭救援区域，确认现场安全，并进行三脚架的搭设及安全防护用品的检查和穿戴； | 在长宽高不小于5m×3m×3m平台上进行作业操作：1.打开对讲机：队长从储物柜中拿取对讲机，打开对讲机，将频道调到8； 2.队长正确使用对讲机口呼：全体人员注意，封闭救援区域，确认现场安全，并进行三脚架的搭设及安全防护用品的检查和穿戴； | 考核学生能否正确、迅速、准确地记录群众报警信息，并对该信息进行适当的分析与推断，为下一步的应急救援行动做出正确决策。 | 指挥应急救援（0.5分） 未按响出警铃，扣0.1分。 队长未口呼或错误口呼“集合”，扣0.06分。 队长未查验队伍人员数量或查验错误，扣0.03分；未检查人员身体状况，扣0.03分。 队长布置任务时的口呼内容：时间未口呼或错误口呼扣0.04分；事故地点未口呼或错误口呼扣0.04分；事故企业名称未口呼或错误口呼扣0.04分；被困人员信息未口呼或错误口呼扣0.04分；事故类型未口呼或错误口呼扣0.04分；未下达应急救援指令扣0.06分。 队员未口呼或错误口呼，扣0.02分； 所有口呼内容采用语音识别自动判别。 |
|  | 确认现场环境安全 | 1.队长指挥队员进行相关操作，封锁救援现场，设置警示标识； 2.环顾并检查现场； 3.竖立安全告知牌。 | 1.队长指挥队员进行相关操作，封锁救援现场，设置警示标识； 2.环顾并检查现场； 3.竖立安全告知牌。 | 考核学生是否能够正确、全面检查现场的情况，包括危险物品、威胁人员、救援设备等，对现场进行合理评估，并有效控制现场的危害程度，减少人员的伤害和损失。 | 确认现场环境安全（0.5分） 四人在模拟的不小于5m×3m×3m受限空间作业平台上进行救援，队长指挥队员确认现场环境安全。 封闭应急救援区域、确认现场安全、安全防护用品的检查和穿戴未口呼或错误口呼（自动判别），每一项扣0.07分，共0.21分，扣完为止。 平台自动检测警戒线未拉或错拉，扣0.11分；安全告知牌未竖立或错误竖立，扣0.11分；“现场环境安全”未口呼或错误口呼，扣0.07分； 所有口呼内容采用语音识别自动判别；穿戴采用图像识别自动判别。 |
|  | 三脚架的检查与搭设 | 1.将三脚架搭设在井口的上方，并检查三脚架及防坠装置完好性，保证手摇绞盘的钢丝绳及吊钩穿过定滑轮悬垂于井口上部，并可随着手柄的逆时针转动下放到井内； 2.该项工作完成后，需向裁判示意，裁判同意后，方可进行下一步操作； 3.选取合适的防护用品，包括便携式气体检测仪、防爆头灯、对讲机、安全帽、手套、全身式安全带、三角拯救带、头罩式紧急呼吸器，并穿戴所需的安全防护用品； 4.该项工作完成后，需向裁判示意，裁判同意后，方可进行下一步操作。 | 在长宽高不小于5m×3m×3m平台上进行作业操作:1.将三脚架搭建在井口上方； 2.检查三脚架及防坠装置完好性：手摇绞盘的钢丝绳及吊钩穿过定滑轮悬垂于井口上部，并可随着手柄的逆时针转动下放到井内。1号队员手指并口呼：外观完好、绞盘正常、吊索正常，滑轮完好，支腿高度合适； | 考核学生是否能够根据井口结构和工作需要，正确搭设三脚架和防坠装置，保证钢丝绳和吊钩穿过定滑轮悬挂在井口上部，保证井下作业安全。 | 三脚架的检查与搭设（2分） 四人合力先将三脚架搭建在井口上方。 检查三脚架及防坠装置完好性：手摇绞盘的钢丝绳及吊钩穿过定滑轮悬垂于井口上部，并可随着手柄的逆时针转动下放到井内。1号队员手指并口呼：外观完好、绞盘正常、吊索正常，滑轮完好，支腿高度合适。 先检查然后将三脚架移至受限空间入口处，扣0.2分；三脚架搭设不规范，扣1分，手指指的位置与口呼内容不一致，扣0.1分/次，最多扣0.3分；口呼内容共5项，少一项扣0.1分，平台自动检测判别口呼内容。 |
|  | 防护用品穿戴 | 1.选取防护用品，队长点击“防护用品选取”按钮，队员在防护用品存储柜中取用需要的用品； 2. 2名队员均必须正确穿戴选取的防护用具 | 1.选取防护用品，队长点击“防护用品选取”按钮，队员在防护用品智能存储柜中取用需要的用品，可进行自动检测； 2.2名队员均穿戴选取的防护用具并进行图像对比识别验证。 | 自动化识别考核选手进行作业防护的能力 | 防护用品穿戴（2.5分） 选取防护用品，智能化检测拿取的防护用品是否正确，装备少选或错选一项，扣0.01分，两名队员均需进行穿戴；安全帽未穿戴扣0.2分，穿戴不规范扣0.2分；全身式安全带未穿戴扣0.3分，穿戴不规范扣0.3分；手套未穿戴扣0.1分，穿戴错不规范扣0.1分；防爆头灯未穿戴或穿戴错误扣0.1分；对讲机未穿戴或穿戴错误扣0.1分；便携式气体检测仪未穿戴或穿戴错误扣0.25分；穿戴采用图像对比自动判别； 对于长管呼吸器：若气体检测不合格需佩戴长管呼吸器，若长管呼吸器未穿戴，则视为对选手造成人身伤害，后续步骤均不得分，裁判宣布比赛结束；若穿戴错误扣0.34分，未打开气源开关扣0.34分；若气体检测合格，对佩戴与否不做要求；本项最多扣0.34分。 |
|  | 通风及气体检测 | 1.打开通风机对受限空间内部进行通风； 2.正确使用气体检测仪对受限空间上、中、下三个部位进行检测，队长判断气体是否合格，若不合格，下井人员需要佩戴长管呼吸器； 3.下井人员穿戴好长管呼吸器后，还需带上三角拯救带和头罩式紧急呼吸器。 | 1.打开通风机对受限空间内部进行通风； 2.正确使用气体检测仪对受限空间上、中、下三个部位进行检测，队长判断气体是否合格，若不合格，下井人员需要佩戴长管呼吸器； 3.下井人员穿戴好长管呼吸器后，还需带上三角拯救带和头罩式紧急呼吸器。 注意：佩戴长管呼吸器，一定要先打开气源阀门。 | 考核学生是否能够按照安全操作规程要求，进行有效的通风与气体检测，保证进入受限空间作业安全的能力。 | 通风及气体检测（2分） 开始通风并进行气体检测，未打开轴流式通风机开关则扣0.7分，未将通风机风管伸入底部扣0.3分；若进入受限空间内时未佩戴长管呼吸器，且未打开通风机开关，视为对选手造成人身伤害，后续步骤均不得分，裁判宣布比赛结束； 气体检测时若佩戴长管呼吸器，则对检测姿势不做要求，若未佩戴长管呼吸器，检测时头部应远离受限空间口，若未远离受限空间口，扣0.4分；上中下气体含量检测每少一项扣0.08分，上中下气体种类及含量口呼每少一个部位扣0.04分；队长未正确判断气体合格性，扣0.08分/项；扣完为止。口呼采用自动判别。 |
|  | 进入受限空间实施救援 | 1.正确使用三脚架进入受限空间，下井时注意不要对昏迷人员造成二次伤害； 2.正确使用头罩式紧急呼吸器对昏迷人员进行供氧； 3.通过三脚架正确使用三角拯救带将昏迷人员救出受限空间，并通过三脚架将下井人员拉出受限空间。 | 队长点击“正式救援”按钮，进入开始救援界面，点击“开始救援”，口呼：全体注意，准备救援。 1.队长口呼：1号队员，准备进入，请注意安全，是否了解应急预案； 1号队员回复：了解； 队长口呼：2号队员，帮助1号队员连接背后保护系统； 2号队员回复：收到； 然后将挂环挂在1号队员的安全带上，并回复：保护系统连接完成； 2.进入受限空间内部：1号队员通过三脚架进入； 3.1号队员打开头灯，并向队长报告情况：报告队长，我已到达井底，井底光线较暗，开始寻找被困者； 4.判断被困人状态：使用对讲机口呼：喂，你还好吗，我们来救你了； 1号队员向队长报告：报告队长，已经找到被困者，目前尚有呼吸和心跳，准备采取救援； 5.救助被困者：为被困者佩戴头罩式紧急逃生呼吸器，并打开供气阀门；为被困者穿戴三角抢救带； 6.1号队员取下背后三脚架的吊索，将三角拯救带挂在吊索上，口呼：报告队长，已经完成对被困者的连接，请进行提升； 7.队长与2号队员合力将被困者救出，并配合2号队员将被困者放置到指定区域，再将1号队员拉出受限空间； | 考核学生对于受限空间中安全进出、昏迷人员救援等紧急情况处理的专业技能和实践能力。 | 进入受限空间实施应急救援（4分） 不使用或错误使用三脚架进入受限空间，扣0.3分； 队长未询问是否了解应急预案，扣0.1分； 未打开头灯，扣0.1分； 1号队员未口呼：报告队长，我已到达底部，底部光线较暗，开始寻找被困者，扣0.1分； 1号队员未口呼：“报告队长，已经找到被困者，目前尚有呼吸和心跳，准备采取救援”，扣0.1分； 未给被困者佩戴防护面罩或佩戴错误，扣0.4分；佩戴好后未打开供气阀门，扣0.5分；未给被困者穿戴三角拯救带或穿戴不规范，扣0.7分；未通过三脚架将被困者救出或错误使用三脚架，扣0.3分，救出后未放置到指定区域，扣0.1分； 1号队员未口呼：报告队长，已经完成对被困者的连接，请进行提升，扣0.1分； 在受限空间内救援时，未经裁判同意，摘掉安全帽扣0.2分，摘掉长管呼吸器，扣0.3分； 未通过三脚架或错误使用三脚架将救援队员拉升出来，扣0.3分； 模拟人头部肢体磕碰受限空间管壁扣0.4分（自动检测），模拟人损坏视为救援任务失败，本项目实践操作成绩不得分；救援过程中对模拟人踩踏、骑坐等暴力行为视为对被困者造成二次伤害，发生1次扣0.5分，最多扣3分。 |
|  | 现场整理 | 作业任务完成后，参赛队伍需要清理现场并进行复位。 | 队长点击“恢复现场”按钮，进入救援后恢复现场阶段，口呼：全体人员注意，恢复现场。 1.进行设备复原：将现场所有装备、器材恢复初始状态，为队长下发的对讲机应放入存储柜中，模拟人不用恢复原位。 2.点击“恢复完成”，并示意裁判：报告裁判，救援完成。 | 考验选手进行现场整理的能力 | 现场整理（0.5分） 对警戒线是否复位、通风机是否关闭、防爆头灯是否关闭、防护用品柜里的物品是否放回进行智能自动检测，警戒线、通风机、对讲机、防爆头灯、气体检测仪、三脚架每少关闭或放回一处扣0.07分，共0.42分；防护用品柜拿出的物品未全部放回，扣0.08分。 |
|  | 撤离申请表的填写 | 1.点击“撤离申请”，根据救援结果填写《撤离申请表》； 2.所有作业任务完成后，向裁判汇报情况，经裁判同意后，方可进行后续操作。 | 1.鼠标点击“撤离申请”； 2.根据受限空间救援结果将电子《撤离申请表》空缺项填写完整； 3.点击“提交”。 | 考核学生救援总结的能力 | 撤离申请表的填写（0.5分） 电子表每处填写错误扣0.1分，扣完为止。 |
| 岗位工作规范 | 1.加强安全教育：在救援前，应对救援人员进行安全教育，了解受限空间的危险性和应急救援流程。 2.完善应急预案：要制定完善的应急预案，确保救援人员的安全，随时准备应对突发情况。 3.确认安全装备：确认所使用的安全装备与救援任务相适应，如呼吸器、防护服、防护靴等。 4.现场勘查：对救援现场进行勘查，了解受限空间的尺寸、通风情况、进出口位置及其它相关信息的收集和记录。 5.确认通风安全：确认受困人员位置的通风情况安全，配套采取正确的通风措施。 6.调查场地信息：了解现场的电力、燃气等设施的情况、避免因操作不当引起火灾、爆炸等事故。 7.明确沟通方式：与被困人员沟通时要保持冷静，明确沟通方式，及时掌握其情况，为救援搭建有效的沟通渠道。 8.注意现场协调：要注意与其他救援人员的现场协调，确保行动有序，安全可靠。 9.安全出场：从受限空间救援出来，应及时接受身体检查并保持警惕，确认自身和出口路径的安全性。 10.操作记录和总结：完成救援任务后，要记录操作过程和相关数据，总结经验教训，并及时更新应急预案，保障救援行动持续推进。 |
| 赛项赛场准备 | 1.整个赛场面积不少于200㎡，设置有多套能够满足队伍四人协同考核的半实物仿真设备，整个比赛场地应保持通畅和开放，赛场内配有裁判用电脑、打印机等竞赛评判工具。机房周边设有卫生间等，有紧急疏散通道，并在赛场周围设置隔离带； 2.场地内配备不低于6套相同型号的受限空间中毒事故救援考核装置，且每个竞赛装置（工位）标明编号； 3.每个竞赛装置均由以下几个部分组成：接受/总结任务终端、控制单元、穿戴检测单元、集成式受限空间救援装置、安全措施实操单元、救援装置、通讯系统、情景化仿真系统、现场复原检测单元、自动评判系统，应能够在一台装置上同时实现污水井有限空间救援、反应釜有限空间救援两项任务的考核。 |
| 注意事项 | 1.参赛选手进入赛场竞赛，必须穿戴符合竞赛要求的服装，不得穿背心、短裤和拖鞋。 2.严格遵守操作规程，不得擅自开启和关闭电源，不得带电操作，以免造成伤害和事故。 3.有可能造成意外带电的机械部件、电器元件的金属外壳等都必须接地。 4.四人操作，协同作业。 |

## 表6  任务3-4建筑坍塌事故应急救援任务分解

| 赛项名称 | 生产事故应急救援 | 英语名称 | Emergency rescue for production accidents |
| --- | --- | --- | --- |
| 赛项编号 | GZ005 | 归属产业 | 制造业 |
| 任务名称 | 建筑坍塌事故应急救援 |
| 赛项组别 |
| 中职组 | 高职组 |
| □学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 | (学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 |
| 竞赛时间 | 总时间40分钟 |
| 任务描述 | 模拟生产经营过程中出现的建筑坍塌事故灾害现场，要求救援人员使用生命探测仪进行全面侦查探测坍塌区域，营救伤员脱离危险区域，进行现场心肺复苏、骨折固定、伤员搬运等技术操作，完成后将生命体征信号及现场情况及时完成上报指挥部。 子任务1：坍塌区域生命探测标注（5分） 子任务2：坍塌区域遇险人员抢救（15分） |
| 对应产业 | 能源 |
| 对应岗位 | 消防和应急救援岗位（群）、应急管理和安全专业技术服务、化工安全技术与管理岗、煤矿采掘、机电、通风等岗位（群） |
| 岗位核心能力 | 1.具有较强的坍塌区域研判和处理能力； 2.具有扎实的医学救助能力； 3.具有进行煤矿安全、风险危害因素识别、一般紧急事故处理的能力； 4.具有处理一般突发生产事故的能力，具备个人防护、应急处置等技术技能； 5.具有一定的风险辨识、评估与防范的能力； 6.具有应急救援装备储备、调配与管理的能力； 7.具有应急演练策划与组织的能力； 8.具有灾情分析研判能力； 9.具备熟练使用救援设备能力。 |
| 岗位职务任务书 | 任务名称 | 任务要求 | 操作过程 | 考核点 | 评价标准 |
|  | 坍塌区域生命探测标注 | 能够熟练使用生命探测仪，并利用生命探测仪进行大区域探测和小区域探测的基本操作技术要求。 | 1.生命探测仪的组装和使用 2.使用生命探测仪进行大区域探测 2.使用生命探测仪进行大区域探测 | 1.仪器连接顺序 2.不暴力使用现象。 3.先大区域探测，后小区域探测 4.依据探测过程正确绘制坍塌区域内部结构。 5.操作过程的人数不能超过3人。 6.探头不可随意触碰坍塌实体结构。 7.必须对所有裂缝进行探测，总时间不得超过15min。 | 该项共5分，扣分详情见表6 探测过程需符合规定，每违反1项扣0.5分，扣完为止。 |
|  | 坍塌区域遇险人员抢救 | 参赛队能够依据实施心肺复苏、止血包扎、骨折固定，最后完成伤员交接等技术要求。 | 1.伤员转移 2.现场心肺复苏 3.伤员止血 4.创伤包扎 5.伤员骨折固定 | 1.正确进行伤员转移 2.能够现场进行心肺复苏 3.对伤员正确止血 4.正确进行创伤包扎 5.按要求伤员骨折固定 | 该项共15分，扣分详情见表6 1.探测过程需符合规定，每违反1项扣0.5分，扣完为止。 2.伤员转移违反任何一项要求，每出现一次扣0.5分，直至扣完为止。 3.心肺复苏时，应按照规定要点进行，违反一次，扣0.5分。 4.伤员止血由队长指令小组3名队员负责实施。应按照规定要点进行，违反一次，扣0.2分。 5.创伤包扎应按照规定要点进行，违反一次，扣0.5分。 （6）伤员骨折固定需在50s内完成任务，该项不得分。 |
| 岗位工作规范 | 1.《中华人民共和国安全生产法》 2.《生产安全事故应急条例》国务院令第708号，2019 3.《生产安全事故应急条例》 4.《煤矿安全规程》2022 5.《矿山救护规程》AQ 1008-2007 6.消防员现场紧急救护指南XF/T 968-2011 7.其他相关法律法规、国家标准、行业标准等 |
| 赛项赛场准备 | 1.竞赛现场场保证良好的采光、照明和通风，提供稳定的水、电和供电应急设备。 2.整个竞赛现场面积不小于600 m2。 3.实践操作的每个工位占地不小于5m×10m，标明工位号。 |
| 注意事项 | 1、参赛选手进入赛场竞赛，必须穿戴符合竞赛要求的服装，不得穿背心、短裤和拖鞋。 2、严格遵守操作规程，不得擅自开启和关闭电源，不得带电操作，以免造成伤害和事故。 3、有可能造成意外带电的机械部件、电器元件的金属外壳等都必须接地。 4、在电器设备装调过程中，必须对电源线、插头等部分进行安全检查，发现局部损坏或松动，举手示意裁判，由裁判处理。 |

生产事故应急救援技能考评表（一）

考核场次号：               考核装置号                考核开始时间：             考核结束时间：

| 序号 | 考核内容 | 考核项目 | 评分标准 | 评分结果 | 单项分值 | 单项得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 危险源辨识与隐患排查 |  |  |  |  |
| 1 | 危险源辨识 | 危险源辨识 | 正确辨识指定区域内的风险点并分析对应的可能事故类型 | 计算机评分 | 0.45 |  |
| 2 |  | 重大危险源辨识 | 正确辨识指定区域内是否存在重大危险源，若存在计算重大危险源的分级 | 计算机评分 | 0.3 |  |
| 3 |  | 制定《设备设施清单》 | 正确完成《设备设施清单》的填写 | 计算机评分 | 0.15 |  |
| 4 |  | 编制《安全检查表分析（SCL+LEC/SCL+LS）评价记录》 | 正确完成《安全检查表分析（SCL+LEC/SCL+LS ）评价记录》的填写 | 计算机评分 | 0.9 |  |
| 5 |  | 编制《工作危害分析（JHA+LEC/JHA+LS）评价记录》 | 正确完成《工作危害分析（JHA+LEC/JHA+LS）评价记录》的填写 | 计算机评分 | 0.9 |  |
| 6 |  | 编制《设备设施风险分级管控清单》 | 正确完成《设备设施风险分级管控清单》的填写 | 计算机评分 | 0.45 |  |
| 7 |  | 编制《作业活动风险分级控制清单》 | 正确完成《作业活动风险分级控制清单》的填写 | 计算机评分 | 0.45 |  |
|  |  | 进行岗位作业风险比较图绘制 | 正确绘制岗位作业风险比较图 | 计算机评分 | 0.15 |  |
|  |  | 查找岗位风险管控应知应会卡中的错误 | 正确找到题目中的5处错误 | 计算机评分 | 0.25 |  |
| 8 | 生产现场隐患排查 | 检查现场安全防护 | 正确进行个人安全防护 | 计算机评分 | 0.3 |  |
| 9 |  | 隐患排查 | 正确判断10个检查条目为“符合”条目 | 计算机评分 | 0.3 |  |
| 10 |  |  | 逐一排查场景中10处一般隐患，并在隐患录入表格中录入隐患信息 | 计算机评分 | 0.6 |  |
| 11 |  |  | 一一排查场景中5处重大隐患，并在隐患录入表格中录入隐患信息 | 计算机评分 | 0.9 |  |
| 12 |  | 隐患台账处理 | 正确进行隐患台账处理，完成处理表格填写 | 计算机评分 | 0.9 |  |
| 13 | 公共场所隐患排查 | 检查现场安全防护 | 正确进行个人安全防护 | 计算机评分 | 0.3 |  |
| 14 |  | 隐患排查 | 正确判断10个检查条目为“符合”条目 | 计算机评分 | 0.3 |  |
| 15 |  |  | 逐一排查场景中10处一般隐患，并在隐患录入表格中录入隐患信息 | 计算机评分 | 0.6 |  |
| 16 |  |  | 一一排查场景中5处重大隐患，并在隐患录入表格中录入隐患信息 | 计算机评分 | 0.9 |  |
| 17 |  | 隐患台账处理 | 正确进行隐患台账处理，完成处理表格填写 | 计算机评分 | 0.9 |  |

总分：

判员签字：                                           操作员签字：

生产事故应急救援技能考评表（一）

考核场次号：               考核装置号                考核开始时间：             考核结束时间：

| 序号 | 考核内容 | 考核项目 | 评分标准 | 评分结果 | 单项分值 | 单项得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 受限空间中毒事故应急救援 |  |  |  |  |
| 1 | 接受应急救援任务 | 队长在接通电话后20秒内，集合队伍，填写《应急救援信息报告表》 | 接通电话后20秒内，是否按响集合铃 | 计算机评分 | 0.1 |  |
|  |  |  | 《应急救援信息报告表》空缺项是否填错 | 计算机评分 | 0.4 |  |
| 2 | 指挥应急救援 | 队伍出警，队长查验队伍人员数量和身体状况 | 是否按响出警铃 | 计算机评分 | 0.1 |  |
|  |  |  | 队长是否口呼或错误口呼“集合” | 是 □ 否 □ | 0.06 |  |
|  |  |  | 是否检查人员数量和身体状况 | 是 □ 否 □ | 0.06 |  |
|  |  | 队长布置救援任务 | 时间是否口呼或错误口呼 | 是 □ 否 □ | 0.04 |  |
|  |  |  | 事故地点是否口呼或错误口呼 | 是 □ 否 □ | 0.04 |  |
|  |  |  | 事故企业名称是否口呼或错误口呼 | 是 □ 否 □ | 0.04 |  |
|  |  |  | 被困人员信息是否口呼或错误口呼 | 是 □ 否 □ | 0.04 |  |
|  |  |  | 事故类型是否口呼或错误口呼 | 是 □ 否 □ | 0.04 |  |
|  |  |  | 是否下达救援指令 | 是 □ 否 □ | 0.06 |  |
|  |  |  | 队员是否口呼或错误口呼 | 是 □ 否 □ | 0.02 |  |
| 3 | 确认现场环境安全 | 队长指挥队员确认现场环境安全 | 封闭救援区域、确认现场安全、安全防护用品的检查和穿戴，以上3项是否口呼或错误口呼 | 是 □ 否 □ | 0.21 |  |
|  |  |  | 警戒线是否拉或错拉 | 计算机评分 | 0.11 |  |
|  |  |  | 安全告知牌是否竖立或错误竖立 | 计算机评分 | 0.11 |  |
|  |  |  | “现场环境安全”是否口呼或错误口呼 | 是 □ 否 □ | 0.07 |  |
| 4 | 三脚架的检查与搭设 | 三脚架的搭设 | 三脚架搭设是否规范 | 是 □ 否 □ | 1.2 |  |
|  |  | 三脚架的检查 | 手指指的位置与口呼内容是否一致 | 是 □ 否 □ | 0.3 |  |
|  |  |  | 是否进行5项口呼 | 是 □ 否 □ | 0.5 |  |
| 5 | 防护用品穿戴 | 选取防护用品 | 装备是否少选或错选 | 计算机评分 | 0.17 |  |
|  |  | 穿戴防护用品 | 安全帽是否穿戴 | 是 □ 否 □ | 0.2 |  |
|  |  |  | 安全帽穿戴是否规范 | 是 □ 否 □ | 0.2 |  |
|  |  |  | 全身式安全带是否穿戴 | 是 □ 否 □ | 0.3 |  |
|  |  |  | 全身式安全带穿戴是否规范 | 是 □ 否 □ | 0.3 |  |
|  |  |  | 手套是否穿戴 | 是 □ 否 □ | 0.1 |  |
|  |  |  | 手套穿戴是否规范 | 是 □ 否 □ | 0.1 |  |
|  |  |  | 防爆头灯是否穿戴或穿戴错误 | 是 □ 否 □ | 0.1 |  |
|  |  |  | 对讲机是否穿戴或穿戴错误 | 是 □ 否 □ | 0.1 |  |
|  |  |  | 便携式气体检测仪是否穿戴或穿戴错误 | 是 □ 否 □ | 0.25 |  |
|  |  |  | 长管呼吸器穿戴是否不规范 | 是 □ 否 □ | 0.34 |  |
|  |  |  | 气源开关是否打开 | 计算机评分 | 0.34 |  |
| 6 | 通风及气体检测 | 对受限空间进行通风 | 是否打开轴流式通风机开关 | 计算机评分 | 0.7 |  |
|  |  |  | 是否将通风机风管伸入底部 | 计算机评分 | 0.3 |  |
|  |  | 检测受限空间上中下三个部位的气体种类及含量 | 是否佩戴长管呼吸器，检测时头部是否远离受限空间口 | 是 □ 否 □ | 0.4 |  |
|  |  |  | 上中下气体含量是否检测 | 计算机评分 | 0.24 |  |
|  |  |  | 上中下气体种类及含量是否口呼 | 是 □ 否 □ | 0.12 |  |
|  |  |  | 上中下三个部位是否正确判断气体合格性 | 计算机评分 | 0.24 |  |
| 7 | 进入受限空间实施应急救援 | 队长指挥队员下井 | 进入受限空间是否使用或错误使用三脚架 | 是 □ 否 □ | 0.3 |  |
|  |  |  | 是否询问了解应急预案 | 是 □ 否 □ | 0.1 |  |
|  |  |  | 是否打开头灯 | 计算机评分 | 0.1 |  |
|  |  | 寻找被困者准备采取救援 | 是否口呼：报告队长，我已到达底部，底部光线较暗，开始寻找被困者 | 是 □ 否 □ | 0.1 |  |
|  |  |  | 是否口呼：“报告队长，已经找到被困者，目前尚有呼吸和心跳，准备采取救援” | 是 □ 否 □ | 0.1 |  |
|  |  | 使用对应物品对被困者进行救援，并通过三脚架将被困者救出受限空间 | 是否给被困者佩戴防护面罩或佩戴错误 | 是 □ 否 □ | 0.4 |  |
|  |  |  | 佩戴好后是否打开供气阀门 | 是 □ 否 □ | 0.5 |  |
|  |  |  | 是否给被困者穿戴三角拯救带或穿戴不规范 | 是 □ 否 □ | 0.7 |  |
|  |  |  | 是否口呼：报告队长，已经完成对被困者的连接，请进行提升 | 是 □ 否 □ | 0.1 |  |
|  |  |  | 救出后是否放置到指定区域 | 是 □ 否 □ | 0.1 |  |
|  |  |  | 是否通过三脚架将被困者救出或错误使用三脚架 | 是 □ 否 □ | 0.3 |  |
|  |  |  | 在受限空间内救援时，未经裁判同意，是否摘掉安全帽 | 是 □ 否 □ | 0.2 |  |
|  |  |  | 在受限空间内救援时，未经裁判同意，是否摘掉长管呼吸器 | 是 □ 否 □ | 0.3 |  |
|  |  |  | 是否通过三脚架或错误使用三脚架将救援队员拉升出来 | 是 □ 否 □ | 0.3 |  |
|  |  |  | 模拟人头部肢体是否磕碰受限空间管壁 | 是 □ 否 □ | 0.4 |  |
|  |  |  | 救援过程中是否存在对模拟人踩踏、骑坐等暴力行为 | 是 □ 否 □ |  |  |
| 8 | 现场整理 | 恢复现场，撤除警戒 | 警戒线是否复位、通风机是否关闭、防爆头灯是否关闭、防护用品柜里的物品是否放回 | 计算机评分 | 0.42 |  |
|  |  |  | 三脚架是否收起放回原位 | 计算机评分 | 0.08 |  |
| 9 | 撤离申请表的填写 | 填写撤离申请表 | 接受任务来源是否选择或错误选择 | 计算机评分 | 0.1 |  |
|  |  |  | 撤离原因选择是否错误 | 计算机评分 | 0.1 |  |
|  |  |  | 搜索受困者数量填写是否错误 | 计算机评分 | 0.1 |  |
|  |  |  | 救出受困者数量填写是否错误 | 计算机评分 | 0.1 |  |
|  |  |  | 现场状况选择是否错误 | 计算机评分 | 0.1 |  |

总分：

判员签字：                                           操作员签字：

本模块任务中语音口呼是否正确、工具取用是否正确、气体检测、穿戴是否合格、被困人员碰撞检测全部采用自动检测判别，通过软件系统和实物平台相连，数据自动收集记录，接受和撤离信息报告表均在系统内填写完成！

全国职业院校技能大赛

赛题（第八套）

赛项名称：          生产事故应急救援

英文名称： Emergency rescue of production accidents

赛项组别：            高等职业教育

赛项编号：               GZ005

目录

类型一	1

表1 单选题	1

表2 多选题	15

表3 是非题	19

类型二	22

表4  赛项技能模块汇总	22

表5  模块2任务分解	24

表5  模块3任务分解	28

类型三	31

表6   任务2-1生产事故危险源辨识与隐患排查考评任务分解表	31

表6   任务2-2生产事故预防能力考评任务分解表	74

表6   任务2-3生产事故应急救援方案设计任务分解	87

表6   任务3-1接警与准备任务分解	91

表6   任务3-2火灾事故应急救援任务分解	95

表6   任务3-3有限空间中毒事故应急救援任务分解	99

表6  任务3-4建筑坍塌事故应急救援任务分解	108

# 类型一

考查学生对应专业课程的基本知识、基本技能和基本素养。

## 表1 单选题

| 赛项名称 | 生产事故应急救援 | 英语名称 | Emergency rescue of production accidents |
| --- | --- | --- | --- |
| 赛项编号 | GZ005 | 归属产业 | 制造业 |
| 赛项组别 |
| 中职组 | 高职组 |
| □学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 | (学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 |
| 题目类型 | (单选题 (多选题 (是非题 |
| 题目内容 | 题目选项 | 题目答案 | 难度系数 |
| 1.（ ）不得与员工宿舍在同一建筑物内。 | A．生产、经营、储存危险物品的车间、商店 B．生产、经营、使用危险物品的车间、仓库 C．经营、储存、使用危险物品的车间、商店和仓库 D．生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店和仓库 |  | 0.6±0.05 |
| 2.( ）是指有爆炸、易燃、毒害、腐蚀、放射性等性质，在生产、运输、储存、使用和处理过程中，易造成人身伤亡和财产损毁而需要特别防护的物品。 | A.爆炸品 B.危险品 C.可燃气体 D.易燃液体 |  | 0.4±0.05 |
| 3.( ）应当加强消防组织建设，根据经济社会发展的需要，建立多种形式的消防组织，加强消防技术人才培养，增强火灾预防、扑救和应急救援的能力。 | A.县级以上人民政府 B.城市人民政府 C.各级人民政府 D.各级公安消防机构 |  | 0.6±0.05 |
| 4.《安全生产法》规定，企业应建立相应机制，加强对( )落实情况的监督考核，保障生产安全。 | A.安全生产责任制 B.岗位作业员工 C.操作规程或程序 D.安全规章制度 |  | 0.8±0.05 |
| 5.安全带的正确挂扣应该是（ ）。 | A．同一水平 B．低挂高用 C．高挂低用 D．高挂高用 |  | 0.4±0.05 |
| 6.安全防护、保险、信号等装置缺乏或有缺陷；设备、设施、工具、附件有缺陷；个人防护用品用具缺少或有缺陷；生产（施工）场地环境不良等，均属于事故发生原因中的（ ）。 | A．人的不安全行为 B．物的不安全状态 C．治理缺陷 D．以上均不属于 |  | 0.6±0.05 |
| 7.搬运腹部损伤的伤者体位要求（ )。 | A.屈膝屈髋 B.屈膝 C.屈髋 D.无所谓 |  | 0.6±0.05 |
| 8.搬运腰椎损伤伤者的正确方法是（ )。 | A.3-4人平托法 B.无所谓 C.1-2人平托法 D.1人平托法 |  | 0.6±0.05 |
| 9.不是液化气腐蚀不合格的主要原因是（ ）。 | A．总硫含量高 B．硫化氢含量高 C．含水过多 D．含氮氧化物高 |  | 0.6±0.05 |
| 10.触电者症状不包括（ )。 | A.呼吸困难或呼吸停顿 B.脉搏跳动有力、不规则 C.昏迷 D.皮肤烧伤、炽热、红肿 |  | 0.6±0.05 |
| 11.创伤急救时，对失血伤员应该（ )。 | A.先止血后搬运 B.先送医院后处置 C.先搬运后止血 D.其他选项均正确 |  | 0.8±0.05 |
| 12.从事安全生产工作的社会主体包括（ ）、中介服务主体、政府监管主体和从事安全生产的从业人员。 | A．企业责任主体 B．工会组织 C．全体公民 D．居委会 |  | 0.6±0.05 |
| 13.使冻伤人员的冻伤部位解冻时,应该采用以下（）方法。 | A.火烤气 B.不超过40℃的温水浸泡 C.不低于50℃的热水浸泡 D.其他选项均不正确 |  | 0.6±0.05 |
| 14.当伤员出现下列哪种情况表示存在骨折（ )。 | A.出血 B.疼痛 C.畸形 D.不愿活动伤肢 |  | 0.6±0.05 |
| 15.对骨折伤员的肢体，用夹板或木棍、树枝等固定( )。 | A.超过骨折段上、下关节 B.超过骨折段下关节 C.超过骨折段上关节 D.其他选项均正确 |  | 0.8±0.05 |
| 16.对关节部位伤口使用绷带进行包扎一般采用哪种包扎方法？( ) | A.环形包扎法 B.螺旋形包扎法 C.8字包扎法 D.螺旋反扎法 |  | 0.6±0.05 |
| 17.对中暑人员进行救护，首先应该（ )。 | A.用冷水给病人擦身 B.喂解暑药 C.脱离高温环境 D.直接送医院 |  | 0.6±0.05 |
| 18.干粉灭火器适用于扑救：可燃固体、可燃液体、可燃气体、( ）以及不宜用水扑救的火灾。 | A.电气火灾 B.金属火灾 C.精密仪器火灾 D.不知道 |  | 0.4±0.05 |
| 19.高温场所为防止中暑，应多饮（ ）最好。 | A．纯净水 B．汽水 C．含盐清凉饮料 D．水果饮料 |  | 0.6±0.05 |
| 20.根据《安全生产法》，生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得（ ）方可上岗作业。 | A．特种作业操作级别证书 B．特种作业操作注册证书 C．特种作业操作资格证书 D．特种作业操作认证证书 |  | 0.5±0.05 |
| 21.《煤矿安全规程》规定：封闭的火区，只有经取样化验证实火已熄灭后，方可启封或者注销。火区同时具备下列条 件时，方可认为火已熄灭：（一）火区内的空气温度下降到（ ）以下，或者与火灾发生前该区的日常空气温度相同。 | A. 20℃ B. 30℃ C. 15℃ D. 25℃ |  | 0.6±0.05 |
| 22.根据新修订的《消防法》，消防工作应当坚持( ）的原则。 | A.防火安全责任制 B.专门机关与群众相结合 C.政府统一领导、部门依法监管、单位全面负责、公民积极参与 D.政府统一领导、部门依法监管、单位全面负责、群众积极参与 |  | 0.6±0.05 |
| 23.关于《安全生产法》的立法目的，下列表述不准确的是（ ）。 | A．加强安全生产工作 B．防止和减少生产安全事故 C．推动经济社会跨越式发展 D．保障人民群众生命财产安全 |  | 0.5±0.05 |
| 24.关于骨折的固定方法正确的是（ )。 | A.必须用夹板进行骨折固定 B.固定越紧越好 C.若骨断端裸露可将其复位 D.若伤员存在休克，应先抢救再固定骨折 |  | 0.6±0.05 |
| 25.关于人工呼吸前的准备错误的是（ )。 | A.先将伤员搬到安全、通风、保暖的地方 B.平卧于平坦的地方 C.保持呼吸道通畅 D.为保护其隐私，不可使伤员前胸裸露 |  | 0.6±0.05 |
| 26.进行人工呼吸和心脏按压时，在（ ）情况下即可停止进行。 | A.操作人员疲劳 B.患者有微弱呼吸 C.呼吸和心跳已恢复 D.患者心跳恢复 |  | 0.8±0.05 |
| 27.井下现场使用最广泛的包扎用物是（ )。 | A.三角巾 B.无菌纱布 C.绷带 D.布条 |  | 0.6±0.05 |
| 28.开采稠油时，最适宜的工况是（ ） | A．长冲程大冲次 B．长冲程低冲次 C．短冲程大冲次 D．短冲程低冲次 |  | 0.6±0.05 |
| 29.可燃气体和液体的蒸气与空气混合，遇着火源能够发生爆炸的最高浓度叫做（ )。 | A.爆炸温度下限 B.爆炸浓度下限 C.爆炸浓度上限 D.爆炸浓度极限 |  | 0.5±0.05 |
| 30.临床死亡是指心跳停止多长时间（ )。 | A.5分钟 B.10分钟 C.15分钟 D.20分钟 |  | 0.6±0.05 |
| 31.面色潮红，皮肤干燥，血压下降，呼吸急促，心率快，体温在40摄氏度 以上是（ ）的主要表现。 | A.中暑高热 B.中暑衰竭 C.中暑痉挛 D.日射病 |  | 0.9±0.05 |
| 32.灭火器的使用步骤是： （ ). a 、拉开保险销 b 、判断风向 c 、检查灭火器类型及有效性 d 、对准火源压手柄 | A.abcd B.badc C.dcba D.cbad |  | 0.5±0.05 |
| 33.某化工厂发生重大火灾、爆炸事故，死亡15人并摧毁了上亿元的设备。接到事故报告后，厂领导组织采取了如下行动。请问哪种行动是不应当采取的? （ ） | A．将临近易燃物移走，防止事故扩大，并保护现场 B．对轻伤者实施急救，将死伤者送进医院 C．及时、如实向当地负有安全生产监督管理职责的部门报告事故情况 D．组织事故调查，并处理责任人 |  | 0.6±0.05 |
| 34.上止血带之前一般应抬高患肢（ ）以增加回心血量。 | A.1分钟 B.2-3分钟 C.5分钟 D.10分钟 |  | 0.6±0.05 |
| 35.生产经营单位必须坚持（ ）的方针，警钟长鸣，常抓不懈。 | A．安全责任重于泰山 B．安全生产管理 C．安全第一、预防为主、综合治理 D．安全生产，人人有责 |  | 0.5±0.05 |
| 36.生产经营单位应当建立健全安全生产隐患排查治理体系，定期组织安全检查，开展事故隐患自查自纠。对查出的问题应当（ ）。 | A．记录在案 B．立即上报有关部门 C．立即整改 D．通报批评 |  | 0.4±0.05 |
| 37.使用止血带止血，要标记止血带止血部位和时间，每（ ）放松一次。 | A.60-90分钟 B.60-100分钟 C.30-60分钟 D.60-80分钟 |  | 0.9±0.05 |
| 38.危险化学品的（ ）必须符合国家法律、法规、规章的规定和国家标准的要求。 | A．商标 B．标志 C．宣传 D．包装 |  | 0.8±0.05 |
| 39.下列哪种伤员属于危重伤员（ )。 | A.外伤性窒息 B.头皮裂伤 C.小腿骨折 D.皮肤擦伤 |  | 0.6±0.05 |
| 40.眼睛被消毒液灼伤，首先采取的正确方法是( ) | A.点眼药膏 B.清水冲洗眼睛 C.医院急诊 D.盐水冲洗眼睛 |  | 0.8±0.05 |
| 41.依据《安全生产法》的规定，国家对严重危及生产安全的工艺、设备实施（ ）制度。 | A．审批 B．登记 C．淘汰 D．监管 |  | 0.6±0.05 |
| 42.依据《安全生产法》和《标准化法》的规定，涉及安全生产方面的标准主要有国家标准和行业标准，其中多数是（ ）标准。 | A．普遍性 B．原则性 C．合理性 D．强制性 |  | 0.4±0.05 |
| 43.以下哪个系统（体系）不属于应急支持保障系统？（ ） | A． 职业健康安全管理体系 B． 宣传、教育和培训体系 C． 法律法规保障体系 D． 通讯系统 |  | 0.6±0.05 |
| 44.应急预案演练的主要参与人员包括以下哪些人员？（ ）①参演人员 ②控制人员 ③模拟人员 ④评价人员 ⑤观摩人员 | A．①②③④⑤ B．①②③ C．③④⑤ D．②③④ |  | 0.8±0.05 |
| 45.允许进入有限空间的空气质量条件是：可燃气体、有毒有害气体含量必须低于最高容许浓度，氧气含量介于（ ）之间。 | A．19%--23.5% B．19.5%--23.5% C．18.5%--23% D．19.5%--21.5% |  | 0.6±0.05 |
| 46.灾害事故现场的救护原则不包括（ )。 | A.先救命后治伤，先重伤后轻伤 B.先救后抢，抢中有救 C.医疗救护人员以救为主，其他人员以抢为主，各负其责，相互配合 D.尽快脱离事故现场，先分类再后送 |  | 0.8±0.05 |
| 47.在急流中，救援人员要（ ）准备。 | A.跑向下游 B.跑向上游 C.原地不动 D.就近等待救援 |  | 0.8±0.05 |
| 48.在脊柱骨折病人的搬运过程中，应固定的体位是( )。 | A.半卧位 B.侧卧位 C.俯卧位 D.仰卧过伸位 |  | 0.6±0.05 |
| 49.在生产运行状态下的易燃易爆生产装置、输送管道、储罐、容器等部位上进行的动火作业，是（ ）。 | A．特殊动火作业； B．一级动火作业； C．二级动火作业； D．三级动火作业。 |  | 0.5±0.05 |
| 50.止血带止血法的替代方法是（ )。 | A.绞紧止血法 B.加压包扎法 C.屈肢加垫法 D.指压动脉法 |  | 0.6±0.05 |
| 51.人体阻抗与接触电压、皮肤状态、接触面积等因素有关。关于人体阻抗影响因素的说法，正确的是（）。 | A.人体阻抗与电流持续的时间无关 B.人体阻抗与触电者个体特征有关 C.人体阻抗随接触面积增大而增大 D.人体阻抗随温度升高而增大 |  | 0.8±0.05 |
| 52.工艺过程中产生的静电可能引起爆炸、火灾、电击，还可能妨碍生产。关于静电防护的说法，错误的是（）。 | A.限制管道内物料的运行速度是静电防护的工艺措施 B.增湿的方法不宜用于消除高温绝缘体上的静电 C.接地的主要作用是消除绝缘体上的静电 D.静电消除器主要用来消除非导体上的静电 |  | 0.6±0.05 |
| 53.电力线路的安全条件包括导电能力、力学强度、绝缘和间距、导线连接、线路防护和过电流保护、线路管理。下列针对导线连接安全条件的要求中，正确的是（）。 | A.导线连接处的力学强度不得低于原导线力学强度的60%。 B.导线连接处的绝缘强度不得低于原导线绝缘强度的80% C.铜导线与铝导线之间的连接应尽量采用铜-铝过渡接头 D.接头部位电阻不得小于原导线电阻的120% |  | 0.6±0.05 |
| 54.雷电可破坏电气设备或电力线路，易造成大面积停电、火灾等事故。下列雷电事故中，不属于雷电造成电气设备或电力线路破坏事故的是（）。 | A.直击雷落在变压器电源侧线路上造成变压器爆炸起火 B.直击雷落在超高压输电线路上造成大面积停电 C.球雷侵入棉花仓库造成火灾烧毁库里所有电器 D.雷电击毁高压线绝缘子造成短路引起大火 |  | 0.6±0.05 |
| 55.新《安全生产法》规定，生产经营单位从业人员超过( )人，应当设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员。 | A.50人 B.100人 C.200人 D.300人 |  | 0.8±0.05 |
| 56.单元内存在危险化学品的数量等于或超过规定的临界量，即被定为( )。 | A.安全隐患 B.重大危险源 C.重大安全隐患 D.危险源 |  | 0.8±0.05 |
| 58.按照社会危害程度、影响范围等因素，自然灾害、事故灾难、公共卫生事件分为（）。 | A.二级 B.三级 C.四级 D.五级 |  | 0.6±0.05 |
| 58.四种防火的基本措施是：消除着火源、（）、隔绝空气、阻止火势爆炸波的蔓延。 | A.控制火源 B.控制可燃物 C.控制火势的蔓延 D.掩埋沙土 |  | 0.8±0.05 |
| 59.在高温场所，作业人员出现体温在39℃以上，突然昏倒，皮肤干热、无汗等症状,应该判定其为( )。 | A.感冒 B.重症中暑 C.中毒 D.其他选项均不正确 |  | 0.6±0.05 |
| 60.为了保证安全作业，在机器设计中，应使操纵速度（）人的反应速度。 | A.大致等于 B.低于 C.高于 D.远远高于 |  | 0.4±0.05 |

## 表2 多选题

| 赛项名称 | 生产事故应急救援 | 英语名称 | Emergency rescue of production accidents |
| --- | --- | --- | --- |
| 赛项编号 | GZ005 | 归属产业 | 制造业 |
| 赛项组别 |
| 中职组 | 高职组 |
| □学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 | (学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 |
| 题目类型 | (单选题 (多选题 (是非题 |
| 题目内容 | 题目选项 | 题目答案 | 难度系数 |
| 1.厂房划分防火分区考虑的主要因素是（）。 | A.消防给水 B.生产类别 C.耐火等级 D.层数 E.人员密集度 |  | 0.5±0.05 |
| 2.除运输工具、加油站、加气站外，危险化学品的生产装置和储存数量构成重大危险源的储存设施，与下列（）场所、区域的距离必须符合国家标准或者国家有关规定。 | A.居民区、商业中心、公园等人口密集区域 B.学校、医院、影剧院、体育场(馆)等公共设施 C.供水水源、水厂及水源保护区 D.河流、湖泊、风景名胜区和自然保护区 E.牧场、养殖场、野生动物园 |  | 0.3±0.05 |
| 3.二氧化碳消防车主要用于扑救（）火灾。 | A.贵重设备 B.精密仪器 C.一般物质 D.图书档案 E.重要文物 |  | 0.6±0.05 |
| 4.根据我国《安全生产法》的规定，（）应当建立应急救援组织；应当配备必要的应急救援器材、设备，并进行经常性维护、保养，保证正常运转。 | A.危险物品的生产、经营、储存单位 B.交通营运单位 C.供电单位 D.矿山 E.建筑施工单位 |  | 0.4±0.05 |
| 5.事故调查处理应当遵循〝四不放过〞的原则进行。以下哪些是〝四不放过〞的内容？（） | A.事故缘故未查清不放过 B.职工群众未受到教育不放过 C.防范措施未落实不放过 D.事故应急预案未制定不放过 E.事故责任者未受到处理不放过 |  | 0.8±0.05 |
| 6.消防“四懂四会”的内容是什么？（） | A.懂得岗位火灾的危险性，会使用消防器材 B.懂得预防火灾的措施，会报火警 C.懂得扑救火灾的方法，会扑救初起火灾 D.懂得逃生疏散的方法，会组织疏散逃生 E.懂的报警，会逃生 |  | 0.6±0.05 |
| 7.应急预案的管理实行（）的原则。 | A.属地为主 B.分级负责 C.分类指导 D.综合协调 E.动态管理 |  | 0.3±0.05 |
| 8.矿用防爆型柴油动力装置，须具有以下保护（ ）。 | A. 发动机排气超温 B. 冷却水超温 C. 尾气水箱水位 D. 润滑油压力 |  | 0.5±0.05 |
| 9．下列关于专为升降人员或者升降人员与物料的罐笼，叙述正确的是？（） | A. 乘人层顶部应当设置可以打开的铁盖或者铁门，两侧装设扶手 B. 罐笼不允许同时运送人和物质 C. 罐底必须满铺钢板，如果需要设孔时，必须设置牢固可靠的门 D. 进出口必须装设罐门或者罐帘，高度不小于0.5m |  | 0.5±0.05 |
| 10．煤的自燃倾向性分为（ ）。 | A. 容易自燃 B. 自燃 C. 不易自燃 D. 极不易自燃 |  | 0.6±0.05 |

## 表3 是非题

| 赛项名称 | 生产事故应急救援 | 英语名称 | Emergency rescue of production accidents |
| --- | --- | --- | --- |
| 赛项编号 | GZ005 | 归属产业 | 制造业 |
| 赛项组别 |
| 中职组 | 高职组 |
| □学生组 (教师组 □师生联队试点赛项 | (学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 |
| 题目类型 | (单选题 (多选题 (是非题 |
| 题目内容 | 题目答案 | 难度系数 |
| 当发现有员工苯中毒后，应立刻对其进行人工呼吸。 （） | ( 正确 (错误 | 0.8±0.05 |
| 应急救援法律、法规是煤矿事故灾难应急救援的主要依据。（） | ( 正确 (错误 | 0.4±0.05 |
| 安全生产技术与管理包括安全管理、安全技术和安全信息化三个方面。（） | ( 正确 (错误 | 0.4±0.05 |
| 在煤矿事故灾难预防和应急救援中，避险是最重要的措施。（） | ( 正确 (错误 | 0.5±0.05 |
| 防护服的种类很多，使用防护服的目的是保护应急救援人员在救援作业时，免受伤害，同时不扩大事故。（） | ( 正确 (错误 | 0.8±0.05 |
| 安全生产技术与管理只需要在企业内部进行，不需要和其他企业进行交流。（） | ( 正确 (错误 | 0.5±0.05 |
| 救援现场为液化气泄漏时，不得选择无齿锯等会造成火花及高温的破拆器材。（） | ( 正确 (错误 | 0.8±0.05 |
| 在煤矿事故灾难预防和应急救援中，自救与互救是最有效的手段。（） | ( 正确 (错误 | 0.6±0.05 |
| 避险、自救与互救是指在事故发生时，企业应该先保证自己安全，而不考虑周围的其他人。（） | ( 正确 (错误 | 0.5±0.05 |
| 在有限空间内进行某些涂刷、切割等作业，作业中会产生的有毒有害物质只是少量的，不会对人体产生太大影响，因此在作业期间不用对有限空间持续通风。（） | ( 正确 (错误 | 0.8±0.05 |
| 温度的测量仪器，常见的有水银温度计、电阻温度计、热电偶温度计。（） | ( 正确 (错误 | 0.8±0.05 |
| 《煤矿安全规程》规定：一个矿井中只要有一个煤（岩）层发现瓦斯，该矿井即为高瓦斯矿井。 | ( 正确 (错误 | 0.6±0.05 |
| 从事可能造成对眼睛伤害的作业，必须戴护目镜或防护面具。（） | ( 正确 (错误 | 0.6±0.05 |
| 从事易燃易爆作业的人员应穿含金属纤维的棉布工作服，以防静电危害。（） | ( 正确 (错误 | 0.5±0.05 |
| 《煤矿安全规程》规定：突出矿井的采掘布置应当遵守下列规定：次要巷道应当布置在岩层或者无突出危险煤层内。突出煤层的巷道优先布置在被保护区域或者其他无突出危险区域内。 | ( 正确 (错误 | 0.5±0.05 |
| 作业人员必须配备相应的劳动保护用品，并应正确使用。（） | ( 正确 (错误 | 0.5±0.05 |
| 救援支撑的材料主要包括木材、钢材、专用设备等。（） | ( 正确 (错误 | 0.6±0.05 |
| 粉尘对人体有很大的危害，但不会发生火灾和爆炸。（） | ( 正确 (错误 | 0.5±0.05 |
| 进行人工呼吸前，应先清除患者口腔内的痰、血块和其他杂物等，以保证呼吸道通畅。（） | ( 正确 (错误 | 0.6±0.05 |
| 突发事件应对工作实行预防为主、防治结合的原则。( ) | ( 正确 (错误 | 0.6±0.05 |

# 类型二

考查学生综合运用基本概念、理论、技能的能力，综合应用能力、创新精神和职业能力等内容。

## 表4  赛项技能模块汇总

| 赛项名称 | 生产事故应急救援 | 英语名称 | Emergency rescue of production accidents |
| --- | --- | --- | --- |
| 赛项编号 | GZ005 | 归属产业 | 制造业 |
| 赛项组别 |
| 中职组 | 高职组 |
| □学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 | ☑学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 |
| 模块数量 |  |
| 模块序号 | 技能竞赛内容 | 技术技能要点 | 专业知识能力要求 | 对应核心课程 | 权重占比 （%） | 竞赛时间 （min） | 评分方法 |
| 模块1 | 生产安全应急理论知识检测 | 应急安全法律法规、安全管理、现场急救、防火防爆、化工安全、矿山安全等知识。 | 熟悉应急安全法律法规； 具有应急安全管理理念； 具有一定的事故预防和应急救援基本专业知识。 | 安全管理、应急救援技术、化工安全生产技术、防火与防爆技术、应急风险评估、 矿井智能通风与安全等 | 20 | 50 | 机考评分 |
| 模块2 | 生产事故防控能力考评 | 生产事故危险源辨识与隐患排查能力； 生产事故预防能力； 生产事故应急救援方案设计。 | 具有生产事故危险源辨识与隐患排查能力； 具有生产事故预防能力； 具有生产事故应急救援方案设计能力。 | 安全管理、安全评价技术、防火与防爆技术、化工安全与环保、化工应急管理等 | 30 | 200 | 机考评分 |
| 模块3 | 典型生产事故应急救援实践操作 | 接警与应急准备； 火灾事故应急救援； 建筑坍塌是国际应急救援； 有限空间中毒事故应急救援。 | 具有闻警出动和应急准备能力； 具有火灾事故应急救援能力； 具有建筑坍塌事故应急救援能力； 具有有限空间中毒事故应急救援能力。 | 火灾救援技术、应急救援技术、建筑坍塌救援技术、危险化学品事故救援技术、火灾扑救安全与救护 | 50 | 150 | 过程评分 |

（注：评分方法分为机考评分、过程评分和结果评分三类，可选填）

## 表5  模块2任务分解

| 模块序号 | 模块2 | 对应赛项编号 | GZ005 |
| --- | --- | --- | --- |
| 模块名称 | 生产事故防控能力考评 | 子任务数量 | 3 |
| 竞赛时间 | 总时间200分钟 |
| 任务描述 | 生产事故危险源辨识与隐患排查、八大高危作业安全监护、生产事故应急救援方案设计 |
| 职业要素 | (基本专业素养 (专业实践技能 协调协作能力 持续发展能力 |
| 具体任务要求 | 子任务序号 | 任务要求 | 操作过程 | 考核点 | 评价标准 |
|  | 子任务2-1 | 生产事故危险源辨识与隐患排查 | 1.风险分级管控（4选3）： （1）加油站场景 （2）危险化学品仓库场景 （3）基坑工程场景 （4）冲压车间场景； 2.生产现场隐患排查（行业3选1，行业内3选1）： （1）化工行业 a.管道施工隐患排查 b.仓储区隐患排查 c.罐区隐患排查； （2）机械加工行业 a.冲压车间隐患排查 b.喷涂车间隐患排查 c.加工车间隐患排查； （3）建筑施工行业 a.建筑二次结构隐患排查 b.主体结构隐患排查 c.基坑工程隐患排查； 3.特殊作业现场隐患排查（8选1）： （1）高处作业隐患排查 （2）受限空间作业隐患排查 （3）动火作业隐患排查 （4）临时用电作业隐患排查 （5）盲板抽堵作业隐患排查 （6）吊装作业隐患排查 （7）动土作业隐患排查 （8）断路作业隐患排查； 4.公共场所隐患排查（3选1）： （1）加油站隐患排查 （2）社区隐患排查 （3）学校隐患排查； 5.隐患台账处理。 | 风险分级管控与隐患排查能力 | 总分10分，详情见表6 |
|  | 子任务2-2 | 生产事故预防能力考评 | 在虚拟3D场景中选择下列八大作业中的一个作业进行安全监护 1.动火作业安全监护 2.受限空间作业安全监护 3.高处作业安全监护 4.盲板抽堵作业安全监护 5.吊装作业安全监护 6.临时用电作业安全监护 7.动土作业安全监护 8.断路作业安全监护作业的安全监护 | 1.动火作业安全监护相关知识； 2.受限空间作业安全监护相关知识； 3.高处作业安全监护相关知识； 4.盲板抽堵作业安全监护相关知识； 5.吊装作业安全监护相关知识； 6.临时用电作业安全监护相关知识； 7.动土作业安全监护相关知识； 8.断路作业安全监护作业的安全监护相关知识。 | 总分10分，详情见表6 |
|  | 子任务2-3 | 生产事故应急救援方案设计 | 1.依据现场抽签确定的图纸、文字标准及误差要求，完成应急救援地形的编辑任务； 2.在完成地形编辑后，按照提示模拟摆放事故、伤员位置； 3.并根据设计的应急救援基地，确定应急救援路线； 4.救援灾情分析包括灾害类型判断、灾害地点、灾情波及范围、被困人员数量、灾情发展趋势预测； 5.救援措施设计包括救援任务、救援路线规划、救援顺序、救援拟采取的方法、救援保障。 | 1.应急救援地形的编辑任务完成情况； 2.按照提示模拟摆放事故、伤员位置等完成情况； 3.能够根据设计的应急救援基地确定应急救援路线； 4.能够正确进行救援灾情分析； 5.能够合理设计救援措施。 | 总分10分，详情见表6 |
| 赛项技术规范 | 涉及专业教学要求 | 《高等职业学校安全技术与管理专业教学标准》《高等职业学校应急救援技术专业教学标准》《高等职业学校化工安全技术专业教学标准》《高等职业学校通风技术与安全管理专业教学标准》 |
|  | 遵循国家标准和行业标准 | 1.《中华人民共和国安全生产法》 2.GB18218-2018《危险化学品重大危险源辨识》 3.GB 50160-2008《石油化工企业设计防火标准》(2018年版) 4.GB 2894-2008《安全标志及其使用导则》 5.GB 30871-2022《危险化学品企业特殊作业安全规范》 6.GB 50058-2014《爆炸危险环境电力装置设计规范》 7.《应急救援员国家职业技能标准（2019年版）》 8.AQ 1008-2007《矿山救护规程》 9.《煤矿安全规程》2022 其他相关法律法规、国家标准、行业标准等 |
| 赛项赛场准备 | 整个赛场面积不小于100㎡；配备能容纳45台相同配置的台式电脑机房不少于2个，每个机房内配有裁判用电脑、打印机等竞赛评判工具。机房周边设有卫生间等，有紧急疏散通道，并在赛场周围设置隔离带；竞赛机房内竞赛用电脑摆放合理，竞赛工位相对独立，确保选手独立开展竞赛，不受外界影响；建议能够同时满足至少60人以上同时在线登录；赛场环境中存在人员密集、车流人流交错的区域，除了设置齐全的指示标志外，须增加引导人员，并开辟紧急通道。 |
| 注意事项 | 4人操作，协同作业，减少操作卡顿，系统死机等异常情况发生 |

## 表5  模块3任务分解

| 模块序号 | 模块3 | 对应赛项编号 | GZ005 |
| --- | --- | --- | --- |
| 模块名称 | 典型生产事故应急救援实践操作 | 子任务数量 | 4 |
| 竞赛时间 | 总时间150分钟 |
| 任务描述 | 接警与准备、火灾事故应急救援、受限空间中毒事故应急救援、建筑坍塌事故应急救援 |
| 职业要素 | 基本专业素养 (专业实践技能 协调协作能力 持续发展能力 |
| 具体任务要求 | 子任务序号 | 任务要求 | 操作过程 | 考核点 | 评价标准 |
|  | 子任务3-1 | 接警与准备 | 救援中心接到事故报警，救援小队进行救援前的准备工作 1.闻警出动 2.应急救援准备 | 1.接警集合 2.向应急救援指挥中心汇报 3.进入灾区装备检查 4.仪器检查 5.正压氧气呼吸器的佩戴 6.正压氧气呼吸器自检内容和程序 7.互检 8.撤出灾区装备齐全 | 总分7分，详情见表6 |
|  | 子任务3-2 | 火灾事故应急救援 | 采用虚实结合方式，火灾场景采用3D虚拟技术某一火灾初期事故场景，要求团队依据不同的火灾生产事故场景进行灭火处理。 1.常见火灾处置。 2.复杂火区气样采集与火灾爆炸风险分析 | 1.常见火灾处置的过程和结果； 2.复杂火区气样采集 3.火灾爆炸风险分析； | 总分10分，详情见表6 |
|  | 子任务3-3 | 受限空间中毒事故应急救援 | 1.接受应急救援任务 2.指挥应急救援 3.确认现场环境安全 4.三脚架的检查与搭设 5.防护用品穿戴 6.通风及气体检测 7.进入受限空间实施应急救援 8.现场整理 9.撤离申请表的填写 | 有限空间事故救援的相关知识。 | 总分13分，详情见表6 |
|  | 子任务3-4 | 建筑坍塌事故应急救援 | 本事故模拟生产经营过程中出现的建筑坍塌事故灾害现场，要求救援人员使用生命探测仪进行全面侦查探测坍塌区域，营救伤员脱离危险区域，进行现场心肺复苏、骨折固定、伤员搬运等技术操作，完成后将生命体征信号及现场情况及时完成上报指挥部。 | 1.坍塌区域生命探测标注，包括大区域探测和小区域探测 2.坍塌区域遇险人员抢救，包括 伤员转移、现场心肺复苏、伤员止血、创伤包扎、伤员骨折固定 | 总分20分，详情见表6 |
| 赛项技术规范 | 涉及专业教学要求 | 《高等职业学校安全技术与管理专业教学标准》《高等职业学校应急救援技术专业教学标准》《高等职业学校化工安全技术专业教学标准》《高等职业学校通风技术与安全管理专业教学标准》 |
|  | 遵循国家标准和行业标准 | 《消防应急救援 作业规程》GB/T 29179-2012 《消防应急救援 技术训练指南》GB/T 29175-2012 《消防应急救援 装备配备指南》GB/T 29178-2012 《消防应急救援通则》GB/T 29176-2012 《消防员现场紧急救护指南》XF/T 968-2011 《应急救援员国家职业技能标准（2019年版）》 《矿山救护规程》AQ 1008-2007 |
| 赛项赛场准备 | 配备8套（6套使用2套备用）应急救援实践操作考评装置，具备以声光电气等形式模拟火灾事故、受限空间中毒事故、建筑坍塌事故等典型生产事故应急救援的真实场景，具备应急救援实践操作功能。 |
| 注意事项 | 4人操作，协同作业。 |

# 类型三

## 表6   任务2-1生产事故危险源辨识与隐患排查  考评任务分解表

| 赛项名称 | 生产事故应急救援 | 英语名称 | Emergency rescue for production accidents |
| --- | --- | --- | --- |
| 赛项编号 | GZ005 | 归属产业 | 制造业 |
| 任务名称 | 危险源辨识与隐患排查 |
| 赛项组别 |
| 中职组 | 高职组 |
| □学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 | ☑学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 |
| 竞赛时间 | 总时间60分钟，其中准备5分钟、实施50分钟、评价5分钟 |
| 任务描述 | 以安全管理人员的角度，进行现场危险源辨识和隐患排查，对作业风险进行分级管控，根据安全检查表进行隐患排查，对发现的安全隐患进行上报与处置 |
| 对应产业 | 制造业 |
| 对应岗位 | 安全管理人员、安全技术人员、应急救援人员 |
| 岗位核心能力 | 1.熟悉国家有关安全生产的法律、法规、规章、规程和国家标准、行业标准。 2.建立、健全安全生产责任制。 3.熟悉本行业的安全生产知识。 4.具备企业管理能力。 5.具备事故应急救援和调查处理的知识。 6.按要求参加各种安全大检查以及其他有关安全生产的工作，保障生产经营单位安全生产，防止和减少各类生产安全事故的发生。 7.必须经过有关主管部门组织的安全生产知识和管理能力的考核合格后，方可任职。 8.事故应急救援和调查处理的能力。 |
| 岗位职务任务书 | 任务名称 | 任务要求 | 操作过程 | 考核点 | 评价标准 |
|  | 危险源辨识 | 危险源辨识 | 从加油站、危险化学品仓库、基坑工程、冲压车间三维场景中抽取1个请辨识场景内的风险点，分析其中的能量源、能量载体，判断可能造成的事故类型。 | 辨识指定区域内的风险点；根据风险点的信息，按照《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-1986）中的20种事故类别的标准名称填写风险点对应的可能事故类型 | 危险源辨识（0.45分） 技术平台随机抽取场景，选手查阅平台给出的参考资料，并在三维虚拟场景中进行漫游，确认场景中危险源状态，并按照题目一一作答，完成危险源辨识工作。 危险源辨识（0.45分） 辨识指定区域内的风险点；根据风险点的信息，按照《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-1986）中的20种事故类别的标准名称填写风险点对应的可能事故类型，错填或未填，每组扣0.15分，扣完为止； |
|  |  | 重大危险源辨识 | 请根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218）的要求，辨识场景内是否存在重大危险源，若存在请确定该重大危险源的级别。 | ①了解重大危险源辨识相关标准； ②掌握对重大危险源进行分级的技能。 | 重大危险源辨识（0.3分）据场景信息及生产资料文件，填写“危险源”，及对应的“实际存在量”、“是否是重大危险源”、“重大危险源等级”，错填或未填，每空扣0.1分，扣完为止。 |
|  |  | 制定《设备设施清单》 | 请结合给出的《安全检查表》，列出场景内的《设备设施清单》。 | 制定《设备设施清单》 ①具备查阅《安全检查表》等安全技术资料的能力； ②掌握《设备设施清单》制定的方法。 | 制定《设备设施清单》（0.15分）结合给定的《安全检查表》，按照给定的表格内容，填写“类别”、“所在位置”、“所属单位”、“是否是特种设备”，每空0.05分，错填或未填均扣分；本题配分0.15分，扣完为止。 |
|  |  | 编制《安全检查表分析（SCL+LEC/SCL+LS ）评价记录》 | 依据《设备设施清单》，按功能或结构划分为若干危险源，对照安全检查表，结合作业条件预先危险分析评价法，进行分析记录，并编制完成以下《安全检查表分析（SCL+LEC/SCL+LS）评价记录》。 | 编制《安全检查表分析（SCL+LEC/SCL+LS）评价记录》 ①具备根据检查标准对检查项目潜在风险进行分析的能力； ②具备运用SCL+LEC/SCL+LS分析法对设备设施存在的风险进行分析的能力。 | 编制《安全检查表分析（SCL+LEC/SCL+LS ）评价记录》（0.9分） 根据已知的“风险点”、“检查项目”、“检查标准”，在场景中漫游，结合有关生产资料，将“潜在风险及主要危害后果”、“现有控制措施”两列中的空白内容补充完整；然后采用作业条件预先危险性分析评价法（LEC）或风险矩阵法（LS）对风险点进行分析，并逐行逐列填入对应的数值，计算得到相应的风险等级数值，并根据风险等级数值判定对应的风险级别，每空0.15分，错填或未填均扣分；本题配分0.9分，扣完为止。 |
|  |  | 编制《工作危害分析（JHA+LEC/JHA+LS ）评价记录》 | 请采用《作业危害分析法（JHA）》对作业进行风险分析，并编制完成《工作危害分析（JHA+LS）评价记录》，作业可在生产资料库中查阅。 | 编制《工作危害分析（JHA+LS）评价记录》 ①具备根据生产资料进行风险点辨识的能力； ②具备运用JHA+LEC分析法对生产活动进行分析的能力。 | 编制《工作危害分析（JHA+LEC/JHA+LS ）评价记录》（0.9分） 根据已知的“作业步骤”、“危险源或潜在事件”，在场景中漫游，结合有关生产资料，填写对应的 “主要后果”，补充“现有控制措施”中的空白内容，采用作业条件预先危险性分析评价法（LEC）或风险矩阵法（LS）对风险点进行分析，并逐行逐列填入对应的数值，计算得到相应的风险等级数值，并根据风险等级数值判定对应的风险级别，每空0.15分，错填或未填均扣分；本题配分0.9分，扣完为止。 ⑥编制《设备设施风险分级管控清单》（0.45分） |
|  |  | 编制《设备设施风险分级管控清单》 | 根据上述分析，编制《设备设施风险分级管控清单》。 | 编制《设备设施风险分级管控清单》 ①具备对风险的危害后果进行分析的能力； ②具备制定管控措施的能力； ③具备设置管控级别及责任人的能力。 | 编制《设备设施风险分级管控清单》（0.45分） 按照《安全检查表分析（SCL+LEC/SCL+LS）评价记录》中的内容，结合生产资料相关文件，从公司级、部门级、车间级、班组级、岗位级中选择对应的“管控级别”，填写对应的“管控责任人”，需具体到人名，且两项需保持逻辑对应，每组“管控级别”与“管控责任人”，0.12分，错填或未填均扣分；本题配分0.45分，扣完为止。 |
|  |  | 编制《作业活动风险分级控制清单》 | 根据上述分析，编制《作业活动风险分级控制清单》。 | 编制《作业活动风险分级控制清单》 ①具备对风险的危害后果进行分析的能力； ②具备制定管控措施的能力； ③具备设置管控级别及责任人的能力。 | 编制《作业活动风险分级控制清单》。（0.45分） 从按照《工作危害分析（JHA+LEC/JHA+LS）评价记录》中的内容，结合生产资料相关文件，从公司级、部门级、车间级、班组级、岗位级中选择对应的“管控级别”，填写对应的“管控责任人”，需具体到人名，且两项需保持逻辑对应，每组“管控级别”与“管控责任人”0.12分，错填或未填均扣分；本题配分0.45分，扣完为止。 |
|  |  | 根据给定的风险判定指标绘制岗位作业风险比较图 | 请根据场景对应布局平面示意图及相关信息，进行风险四色图绘制 | 进行风险四色图绘制 具备根据管控措施、可能产生的后果计算风险等级并绘制四色图的能力。 | 根据给定的风险判定指标绘制岗位作业风险比较图（0.15分） 根据企业相关生产资料，结合给定的风险判定指标，填写题目中的几种作业风险等级数值，系统按照风险等级从高到低排序完成岗位作业风险比较图；每个作业活动对应的风险等级数值为0.03分，错填或未填均扣分，本题配分0.15分，扣完为止。 |
|  |  | 查找岗位风险管控应知应会卡中的错误 | 请查找以下岗位风险管控应知应会卡中的错误。 | 查找岗位风险管控应知应会卡中的错误 具备分析岗位风险并制定预防处置措施的能力。 | 查找岗位风险管控应知应会卡中的错误。（0.25分） 查找给定的岗位风险管控应知应会卡中的5处错误，每处0.05分，找错或未找到均扣分，本题配分0.25分，扣完为止。 |
|  | 生产现场隐患排查 | 检查现场安全防护 | 需要根据现场情况，选择穿戴适用的安全防护用品选择并穿戴适用的安全防护用品并进行自动检测； | 根据现场情况，选择穿戴适用的安全防护用品选择并穿戴适用的安全防护用品，在图像识别平台进行自动识别检测。 | 检查现场安全防护（0.3分） 根据场景任务描述，选择相应的安全防护用品，每错一项扣0.15分，扣完为止。 |
|  |  | 隐患排查 | 使用操作终端在计算机上的三维虚拟场景进行漫游，依据检查条目内容进行隐患排查，并直接对发现的隐患进行登记录入： ①根据检查表信息进行虚拟场景安全检查； ②判断25项检查项是否存在安全隐患； ③将发现的安全隐患信息进行填表上报； | 根据安全检查表条目内容，在下述三维场景中进行检查： （行业三选一，行业内3选1）： 1)化工行业 a.管道施工隐患排查：1)吊装作业时，指挥人员应佩戴明显的标志。 2)当起重臂吊钩或吊物下面有人不得进行起重操作。3)吊物捆绑、紧固、吊挂不牢，吊挂不平衡而可能滑动不得进行起吊。4)警戒区域及吊装现场应设置安全警戒标志。5)停工和休息时，不得将吊物、吊笼、吊具和吊索掉在空中。6)起重指挥人员应佩戴安全帽。7)构件摆放应稳固，构件立方应采取防止倾倒措施。8)钢丝绳损伤达到报废标准等情况下严禁起吊操作。9)任何人不得随同被吊物件升降，不得随同起重机械升降。10)配电箱中导线的进线口和出线口应设在箱体的下底面。11)在开关箱、配电箱、配电盘前方1m远处的地面上，用黄色油漆或黄色警戒线做警示。12)照明灯应符合防爆、防水要求。13)地面走线埋地深度不应小于0.7m。14)电缆绑扎线应采用绝缘线。15)电焊机等电气设备15m范围内，不应存放易燃、易爆、腐蚀性等危险物品。16)配电箱内电缆区分线色，A相线用黄色、B相线用绿色、C相线用红色、N工作零线用淡蓝色，PE保护零线用绿/黄双色。17)地面走线横跨道路，应加设防护套管。18)动火作业前，应检查动火工器具本质安全程度，保证安全可靠。19)对于用火点周围有可能泄露易燃、可燃物料的设备，应采取有效的空间隔离。20)乙炔瓶应直立放置。21)氧气瓶与乙炔瓶间距不应小于5米。22)氧气瓶与乙炔瓶距离动火作业地点不应小于10米。23)氧气瓶不得在烈日下暴晒。 手持电动工具外观完好，标牌清晰、护罩齐全。24)动火作业应配备足够适用的消防器材。25)对于用火点周围有可能泄露易燃、可燃物料的设备，应采取有效的空间隔离。26)使用便携式可燃气体检测仪时，检测设备应经标准气体样品标定合格。27)使用手持电动工具时，应穿戴绝缘防护用品，应对眼睛进行适当的保护。28)现场未设置或者缺少禁止、警告、指令、提示等安全标志。29)氧气、乙炔气管道老化、皲裂。30)作业人员衣服穿着整齐。 31)现场临时用电配电盘、箱完好无破损。32)处于甲、乙类区域的动火作业，地面如有地沟，距用火点15m以内的，应采取封盖等措施。33)动火作业应有专人监护。34)特种作业人员必须取得相应的上岗作业资格证。 b.仓储区隐患排查: 1)储存氧化剂、易燃易爆物质的库房，应采用易于清洗，撞击或摩擦时不产生火花的地面;2)仓库的安全出口，严禁堆放物品;3)仓库的疏散门应采用向疏散方向开启的平开门;4)出口标志一般应设在安全出口的上部，严禁安装在可移动的门、窗上;5)疏散指示标志（灯）一般设在疏散走道的墙面上，标志的上边缘距地面高度应不大于1.0m（一般情况0.5~1.0m为宜，疏散光流灯中心距地0.3~0.5m为宜）;6)化学危险品贮存区域内疏散指示标志，应符合安全要求;7)化学危险品贮存区域内火灾事故照明应符合安全要求;8)消防设施、器材和消防安全标志保持完好有效;9)消防设施、器材和消防安全标志保持完好有效;10)消防设施、器材和消防安全标志保持完好有效;11)消防设施、器材和消防安全标志保持完好有效;12)灭火器、消防栓配置应符合GB 50140的相关规定;13)手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上，其顶部离地面高度不应大于1.50m；底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器箱不应上锁;14)灭火器材应摆放在明显和便于取用的地方，周围不准堆放物品和杂物;15)消防栓阀门转动灵活，无泄漏,水压正常,消防带、消防枪头数量符合要求;16)消防箱内水枪是否齐备、无破损、无堵塞，是否可以随时使用；水带有无破损、堵塞、发黑、发霉现象。 17)化学危险品贮存区域内灯具应符合安全要求;18)库房内不准设置移动式照明灯具;19)防爆电气设备的级别和组别不应低于该爆炸气体环境内爆炸性气体混合物的级别和组别;20)多个标志牌在一起设置时，应按警告、禁止、指令、提示类型的顺序，先左后右、先上后下地排列;21)标志牌不应设在门、窗。架等可移动的物体上，以免标志随母体物体相应移动，影响认读;22)安全标志牌应设在与安全有关的醒目位置;23)标牌前不得放置妨碍认读的障碍物;24)库区内禁止烟火，并设有明显标识;25)桶装仓库门洞处设筑漫坡，高度为150-300毫米 ;26)门窗向外开启;27)进入甲、乙类物品库房的叉车必须是防爆型的;28)各种机动车辆装卸物品后，不准在库区、库房、货场内停放和修理;29)叉车的刹车、转向、灯光、喇叭和后视镜等功能齐全、可靠;30)检测比空气重的可燃气体或有毒气体时，探测器的安装高度宜距地坪（或楼地板）0.3~0.6m;31)释放源处于封闭式厂房或局部通风不良的半敞开厂房内，可燃气体探测器距其所覆盖范围内的任一释放源的水平距离不宜大于5m;32)电动机及启动装置的外壳均应接地，接地点应明显，不应用电缆套管代替接地装置;33)生产区不应种植含油脂多的树木，厂区的绿化不应妨碍消防操作;34)企业应编制操作规程,并发放到相关岗位;35)仓库内设物料危险告知牌，标明物理、化学特性、危害程度、应急处置措施和方法;36)针对可能发生的事故类型，按照规定配备足够的应急救援器材、消防设施及器材；37)仓库场所应划线标明库房的墙距、垛距、主要通道、货物固定位置等，并按标准要求设置必要的防火安全标志;38)照明灯具下方不准堆放物品，其垂直下方与储存物品水平间距不得小于0.5米;39)库房内堆放物品应满足以下要求：物品堆垛与堆垛之间的距离不小于1m;40)甲、乙类物品库房内不准设办公室、休息室;41)静电危险场所要使用防爆型静电消除器;42)人体静电消除仪应接地牢靠;43)装卸甲、乙类物品时，操作人员不得穿戴易产生静电的工作服、帽和使用易产生火花的工具;44)防火墙上不应开设门、窗、洞口，确需开设时，应设置不可开启或火灾时能自动关闭的甲级防火门、窗;45)库区内不得搭建临时建筑和构筑物。 c.罐区隐患排查；1)储罐罐顶上经常走人的地方，应设防滑踏步和护栏，测量孔应设测量平台。2)管道穿越防火堤处应采用不燃烧材料严密填实。3)防火堤高度大于1.2米时踏步应设置防护栏。4)管道之间应采用焊接连接。5)钢储罐必须做防雷接地，接地点不应少于2处。6)抗震设防烈度为6~9度的常压立式圆筒型钢制储罐主要进出口管线的金属软管和波纹补偿器的选用和安装应执行SY/T4073-94有关规定。7)电线线路做套管保护。8)保护套管做接地。9)选用材质符合要求，管线无泄漏、无锈蚀。10)本体表面无裂缝，无严重锈蚀，防腐良好。11) 基座稳固无裂缝、无下沉。12)温度表表体整洁无污染。13) 储罐区压力储罐应选择符合测量范围要求的压力传感器。14)液位计示数显示准确。15)阀门灵敏可靠无泄漏，选用材质符合要求。16)防火堤选用材质、高度、厚度、耐火等级符合要求，无裂纹、孔洞。17)接闪器无锈蚀。18)断接卡无锈蚀，设置高度符合要求。19)接地线应无破损锈蚀 20)消防设施、器材和消防安全标志保持完好有效。21)消防设施、器材和消防安全标志保持完好有效。22)消防设施、器材和消防安全标志保持完好有效。23)检测比空气重的可燃气体或有毒气体时，探测器的安装高度宜距地坪（或楼地板）0.3~0.6m。24)电动机及启动装置的外壳均应接地，接地点应明显，不应用电缆套管代替接地装置。25)台面板周围的踢脚挡板高度不小于100mm。26)不同材质的支架与管道间设置橡胶垫片。27)静电危险场所要使用防爆型静电消除器。28)油罐的上罐扶梯入口与采样口处应设人体静电消除装置。29)多个标志牌在一起设置时，应按警告、禁止、指令、提示类型的顺序，先左后右、先上后下地排列。30)小于等于1000m³的固定顶立式储罐间距不少于两罐中较大储罐半径的0.75倍 31)排水沟内不应有杂物。32)消防管线应涂红色。33)相邻储罐组防火堤外堤脚线之间应有消防道路或留有宽度不小于7m 的消防空地。34)过滤器做接地保护。35)过滤器螺栓齐全。36)防火堤外张贴物料危险告知牌，标明物理、化学特性、危害程度、应急处置措施和方法。37)防火堤外张贴物料危险告知牌，标明物理、化学特性、危害程度、应急处置措施和方法。38)储罐顶部应设置风向标，风向标应完好。 2)机械加工行业 a.冲压车间隐患排查：1)地面坑、坎应该设置盖板或护栏。 2)工件、材料等应堆放整齐、平稳可靠，不得超过2m高度。 3)安全标志应完整、清晰、齐全。 4)车间照明灯具应完好。 5)消防栓不得被任何物品遮挡。 6)灭火器配置应符合GB 50140的相关规定，且消防设施、设备完好。 7)消防箱内水枪必须齐备、无破损、无堵塞，以便随时使用；水带无破损、堵塞、发黑、发霉现象。 8)消防器材应该进行“四定”管理。 9)应急照明灯具应完好。 10)起重机大梁无变形；端部警示色带明显；额定重量标识明显。 11)起重机上有吊载物品时不得离开工位。 12)起重机吊钩无明显缺陷、裂缝。 13)起重机防脱钩器应完好。 14)起重机自身重量标识和最大起重量标识应完好、清晰。 15)起重机行车停在一侧空地上并使吊钩离地2m以上，悬臂吊升至警戒线上方。 16)起重机起吊时必须在垂直位起吊，禁止斜拉斜吊。 17)叉车司机应正确使用叉车配备的安全带。 18)叉车司机应持相关证件上岗。 19)叉车起步时应缓慢平稳，行驶时应降下门架。 20)叉车在生产车间区域内的行驶速度不得超过5km/h，必须低速安全行驶。 21)叉车运送空托盘（木拍）时，每次应小于12块。 22)叉车停车后，不得让发动机空转而无人看管。 23)当叉车载物高度阻挡驾驶员视线时，应后退低速行驶，倒车行驶时应看向后方。 24)配电箱线路无凌乱、蓬松、裸露、接触不良等现象。 25)离焊接点5ｍ内及下方不得有易燃物品，10ｍ内不得有乙炔发生器或氧气瓶。 b.喷涂车间隐患排查：1)通道破损时未设置安全警示牌;2)消防水带不能正常使用;3)消防箱内放置杂物;4)灭火器压力表显示压力不足;5)灭火器压力表显示压力不足;6)灭火器没有人员定期检查;7)应急照明灯插头没插;8)PE线未连接，箱门未上锁;9)配电柜中有遗留工具;10)线路接触不良;11)喷漆人员未穿戴防护服;12)喷漆人员未佩戴防护手套;13)喷漆房电气设备未使用防爆灯具开关;14)喷漆房安全门向内打开;15)喷漆房地面有大量油漆残留;16)储气罐严重锈蚀;17)储气罐上有杂物;18)储气罐压力过高，且安全阀无法工作;19)空气压缩机漏气;20)空气压缩机漏油;21)调漆室工作时抽风机没有启动;22)调漆人员未佩戴防静电手套;23)调漆间标识设置错误;24)废油漆桶直接堆存在调漆室内;25)调漆室内放置有打火机;26)调漆室放置非防爆对讲机;27)未穿戴喷砂手套;28)喷砂房气路漏气;29)储气罐表皮脱落;30)储气罐上有杂物;31)压力表未张贴年检合格证;32)安全阀未悬挂年检合格证;33)空气压缩机漏气;34)空气压缩机漏油;35)喷砂作业时有人员调整设备;36)管材下没有设置枕木;37)没有设置楔垫;38)楔垫材质不符合要求;39)管材存放区标牌内容缺失;40)喷漆房危险告知牌内容缺失;41)垛与垛间距小于1.5m;42)储气罐漏气。 c.加工车间隐患排查: 1)地面坑、坎是否设置盖板或护栏。2)工件临时占用通道是否设置警示牌。3)作业场所的原材料、半成品、成品、废品及工具墙应进行定置管理、摆放整齐、平稳可靠。4)工件材料不能直接堆垛在地面上。5)各类工位器具，专用工、模、夹具存放应牢固可靠、符合安全要求。6)安全告示牌是否完整清晰，灭火器使用方法有否设置清晰，安全标志是否完整、清晰。7)顶棚通风设施是否完好。8)消防通道是否被堵塞占用。9)安全疏散通道、安全出口是否通畅。10)通向灭火器和消防栓/带的通道是否畅通无阻，消防器材、设施周围是否被堵塞占用。11)灭火器、消防栓等使用说明是否清晰完整。12)消防箱内水枪是否齐备、无破损、无堵塞，是否可以随时使用。13)水带有无破损、堵塞、发黑、发霉现象。14)消防器材是否进行“四定”管理。15)应急照明灯具是否完好。16)配电箱1米范围内不应有物品遮挡。17)配电箱金属外壳与PE线可靠连接，箱门未被随意开启。18)配电箱内无纱布铁屑或其他杂物、积水等。19)线路无凌乱、蓬松、裸露、接触不良等现象。20)电源线架空2m以上敷设，若沿地面敷设应穿钢管保护。21)操作前要紧身防护服，袖口扣紧，上衣下摆不能敞开，严禁戴手套，不得在开动的机床旁穿、脱换衣服，或围布于身上，防止机器绞伤。必须戴好安全帽，辫子应放入帽内，不得穿裙子、拖鞋。要戴好防护镜，以防铁屑飞溅伤眼。 22)机床运转时，不准测量工件，不准用手去刹转动的卡盘；用砂纸时，应放在锉刀上，严禁戴手套用砂纸操作，磨破的砂纸不准使用。23)用锉刀打光工件，必须右手在前，左手在后，应将刀架退至安全位置，不准使用无柄锉刀。24)车床工作时间离开必须停机断电。25)调整刀具所用工具不能放置在机床内。26)严禁用手触摸机床的旋转部分，严禁在车床运转中隔着车床传送物件。装卸工件，安装刀具，加油以及打扫切屑，均应停车进行。清除铁屑应用刷子或钩子，禁止用手清理。27)加工的工件不宜过长，切削长轴类须使用中心架，防止工件弯曲变形伤人。28)工作中严禁带手套，不得穿拖鞋操作，要戴帽子和眼镜作业。29)机床变速必须停车进行，设备开动后操作者不得离开或托人代管，因故要离开时必须停车并切断电源。30)工件必须正确牢固的装卡在工作台上，钻小件时应用工具夹持防止被加工件带起旋转，不准用手拿。31)选择适合要求的钻头进行装夹固紧，将待钻孔的工件提上钻床工作台，待钻孔中心与夹头中心对准、校正、固紧。32)禁止用纱布或手擦拭及用嘴吹来清理铁屑。33)工作时要保持工作台干净无杂物。34)工件夹紧要牢固、对准，工作中不应松动，工作前需检查镗床各部件是否完好。35)不得穿拖鞋、裙子进行镗床操作，需戴好护目镜。36)设备检修时需停机断电 确保镗床周围环境无积水，积油等与作业无关的物品。37)机床运转时，切勿将手伸过工作台。38)焊接作业时应穿戴绝缘鞋、手套、工作服、面罩等劳动防护用品。39)焊接作业人员必须经过专业培训，持证上岗（特种作业人员）。40)操作砂轮机时不得佩戴手套，需佩戴护目镜，不穿裙子，上衣下摆不能敞开 砂轮机无人使用时需停机断电。41) 操作砂轮机时需站在砂轮侧面进行操作。 3)建筑施工行业 a.建筑二次结构隐患排查:1)现场安全员的安全生产考核合格证书超出有效期;2)现场安全员未通过安全生产考核;3)特种作业证类别错误;4)作业人员的特种作业证超出有效期限;5)高处作业人员未按规定佩戴安全帽;6)高处作业人员未按规定佩戴安全带;7)高处作业人员的安全带未挂在专用安全绳上;8)高处作业吊篮内有三名作业人员;9)同一垂直方向上交叉作业未设置防护层;10)高处作业下方有其他人员活动;11)高处作业下方未设置警戒线;12)高处作业未设置安全警示牌;13)无人员作业时吊篮停放在半空中;14)吊篮工作钢丝绳开裂;15)吊篮安全绳打结;16)吊篮未安装限位器;17)监护人员未佩戴明显的监护标志;18)物料提升机缺少安全门;19)物料提升机防护网破损;20)现场违规使用物料提升机载人;21)施工现场只有一个出入口;22)出入口摆放梯子、纸箱等杂物，造成堵塞;23)出入口未设置五牌一图;24)出入口的五牌一图损坏 现场未设置洗车台;25)现场未设置消防器材;26)消防器材处堆放纸箱等杂物;27)现场未设置分配电箱;28)总配电箱未设置门锁;29)总配电箱未设置防护棚;30)开关箱距分配电箱35m;31)开关箱中心距离地面1.2m;32)总配电箱内存在杂物;33)建筑物通道口未设置防护棚;34)建筑物通道口防护棚两侧未封闭;35)建筑物内的洞口未设置防护措施;36)建筑物内的洞口未设置当心坠落的安全标识;37)电梯口未设置防护栏杆;38)电梯井防护未设置安全标识;39)电梯井内未设置安全平网;40)楼梯旁缺少防护栏杆;41)楼面临边防护不完整;42)移动式脚手架缺少防护栏杆;43)移动式脚手架缺少爬梯;44)移动式脚手架平台上的铺板铺设不严密;45)移动式脚手架上违规使用凳子垫高。 b.主体结构隐患排查：1)工现场大门与场外道路相接段的地面及主干道未形成环形贯通且未设置调车场地;2)进入施工区的通道未设置门禁和考勤设备;3)施工生产区域未实行封闭管理，主要进出口处未设明显的施工警示标志;4)脚手架横向扫地杆处于纵向扫地杆的上部;5)两根相邻纵向水平杆的接头设在同步内;6)洞口未设置防护栏杆及警示标识;7)施工升降机基础周边5米以内，堆放易燃易爆物品及其他杂物;8)安全通道在安全通道防护棚进口处未张挂安全警示标志牌和安全宣传标语;9)扫地杆高度大于200mm;10)满堂脚手架中间步立杆采用旋转扣件连接;11)横向水平杆伸出扣件边缘的距离小于100mm;12)一横向杆件有明显变形;13)脚手架底层步距为3m;14)纵向水平杆设置在了立杆外侧;15)一根纵向水平杆单根杆长度小于3跨;16)一根纵向水平杆搭接长度为0.5m;17)脚手板未铺满、铺实;18)物料提升机外侧未封闭;19)卸料钢平台上部拉结点设置在脚手架上;20)电梯井口未设置安全平网;21)拆下的模板杂乱堆置在现场;22)塔吊起重臂起落或回转半径内有障碍物;23)塔吊未设置可靠的接地装置;24)木工棚未配备消防器材，未设置明显防火标志;25)木工棚内工人吸烟;26)圆盘锯没有防护罩;27)木工机械安装倒顺开关;28)电焊机未接地;29)堆放钢筋时下面未垫方木;30)分配电箱与开关箱的距离32m，过远;31)现场未设置消防器材;32)配电箱箱体未设置防护棚和门锁;33)配电箱内放置杂物;34)施工现场室外电缆在地面明设;35)施工现场范围内堆放有裸土，未使用850密目网覆盖;36)扣件存在裂纹;37)扣件螺栓滑丝;38)脚手架外侧未挂满密目安全网;39)密目安全网的宽度仅为1m;40)密目安全网上存在破洞;41)密目安全网变形;42)网体连接时未采用网眼连接方式，直接穿过密目安全网绑扎在钢管上;43)工人在脚手架推车;44)脚手架使用过程中工人随意将挡脚板拆除;45)木垫板厚度仅有40mm;46)木垫板跨度小于2跨;47)脚手架四周未设置排水沟;48)一步内未设置拦腰杆;49)两根相邻纵向水平杆的接头设置在同步内;50)剪刀撑跨越4根立杆;51)剪刀撑搭接长度仅有80cm;52)木脚板接头处缺少一根横向水平杆;53)脚手板外伸长仅有120mm。 c.基坑工程隐患排查：1)机械挖土时开挖不均衡，有超挖现象;2)支护结构未达到设计要求的强度提前开挖下层土方;3)基坑开挖过程中未采取防止碰撞支护结构或工程桩的有效措施;4)基坑开挖现场没有专业人员旁站指挥;5)基坑内土方开挖机械的安全距离不符合规范要求;6)基坑内未设置供施工人员上下的专用梯道;7)梯道设置不符合规范要求;8)基坑临边堆载土方不满足安全距离;9) 土方堆载高度过高;10)土方运输时，未注意交通安全;11)土钉间距及角度不满足规范要求;12) 土钉长度不足;13)注浆时，注浆枪头前站人;14)桩孔位置未回填土方或加盖盖板;15)孔口周边未设置护栏;16)基坑边未设防护栏杆;17)基坑边防护栏杆高度过低（0.8m）;18)未在危险处设置红色警示灯;19)基坑防护栏杆未悬挂"禁止翻越""当心坠落"等禁止、警告标志;20)标志牌明显污损;21)基坑边有透水层时未设置泄水孔;22)深基坑施工未实时进行第三方监测;23)三方监测，由本单位人员监测;24)开挖面与锚杆、土钉的高差大于500mm;25)桩工机械未设置安全保护装置;26)司机驾驶室内未张贴安全操作规程;27)桩工机械待用时未收起钻杆;28)降水水位与基坑底面平齐;29)基坑开挖时无排水设施;30)基坑内支撑上的作业人员使用的零部件随意抛落;31)基坑内施工人员的安全距离不符合规范要求;32)东侧开挖过程中，漏出的桩间土形成了孔洞，孔洞的大小超过桩径（桩直径是800mm）;33)未标识可能会影响的地下管线;34)危险性较大的分部分项工程未编制、未审核专项施工方案;35)基坑内有限空间作业时照度不足;36)配电箱内电缆不分线色5条线全部采用黑色;37)电线从箱门位置出;38)配电箱前方1m远地面，未做警戒线;39)外表有多余的开孔，缝隙能进雨水;39)土钉钢管叠放成堆，底部加垫不稳固;40)施工现场作业人员劳动防护服未穿戴完好;41)基坑分层厚度超过2m;42) 违规在支护结构上放置重物;43)挖土机械行走路线上未铺设硬化措施;44)人工拆除时，防护设施设置不完全。 c.基坑工程隐患排查； ） | 隐患排查（1.8分） Ⅰ根据安全检查表条目内容，判断10个检查条目为“符合”条目：每个检查条目分值为0.03分，共0.3分。 判断一个检查条目对应的内容符合检查标准，点击“符合”，视为判断正确，不扣分； 若点击“不符合”，视为判断错误，每个扣0.03分，后续录入的隐患信息无效； 若“符合”、“不符合”均不选，视为未作答，每个扣0.03分。 Ⅱ 根据安全检查表条目内容，逐一排查场景中10处一般隐患，并在隐患录入表格中录入隐患信息。 分值分配： 1）每个一般隐患点分值为0.06分，共0.6分； 2）一个检查条目下包括一个或多个隐患点，检查条目的分值为其包括的所有隐患点的分值总和。 扣分标准： 1）判断一条检查条目下对应的内容不符合标准，点击“不符合”，视为判断正确，不扣分； 2）点击“符合”，扣除检查条目分值； 3）若“符合”、“不符合”均不选，视为未作答，扣除检查条目分值； 4）一个检查条目判断为“不符合”后，应在隐患录入表格中逐级填写隐患位置、隐患对象、隐患描述、隐患等级、整改意见，并进行隐患拍照： i. 隐患位置、隐患对象、隐患描述均判断正确，视为该隐患判断正确，不扣分；再填写隐患等级、整改意见、隐患拍照，每项内容为0.02分，错填或未填均扣分； ii. 隐患位置、隐患对象正确，隐患描述错误，视为该隐患判断错误，扣0.06分，后续填写内容无效； iii. 当一个检查条目包括多个隐患时，应将其包括的隐患全部录入完毕，每少录入一个隐患，扣0.06分； iv. 若隐患对象错误，视为多录，每保存一次，视为多录一个隐患，每多录一个扣0.02分，直至该检查条目分值扣完为止。 Ⅲ 根据安全检查表条目内容，一一排查场景中5处重大隐患，并在隐患录入表格中录入隐患信息。 分值分配： 1）每个重大隐患点分值为0.18分，共0.9分； 2）一个检查条目下包括一个或多个隐患点，检查条目的分值为其包括的所有隐患点的分值总和。 扣分标准： 1）判断一个检查条目下对应的内容不符合标准，点击“不符合”，视为判断正确，不扣分； 2）点击“符合”，扣除检查条目分值； 3）若“符合”、“不符合”均不选，视为未作答，扣除检查条目分值； 4）一个检查条目判断为“不符合”后，应在隐患录入表格中逐级填写隐患位置、隐患对象、隐患描述、隐患等级、整改意见，并进行隐患拍照： i. 隐患位置、隐患对象、隐患描述均判断正确，视为该隐患判断正确，不扣分；再填写隐患等级、整改意见、隐患拍照，其中隐患等级为0.072分，整改意见为0.054分，隐患拍照为0.054分，填对不扣分，错填或未填均扣分； ii. 隐患位置、隐患对象正确，隐患描述错误，视为该隐患判断错误，扣0.18分，后续填写内容无效； iii.当一个检查条目包括多个隐患时，应将其包括的隐患全部录入完毕，每少录入一个隐患，扣0.18分； iv. 若隐患对象错误，视为多录，每保存一次，视为多录一个隐患，每多录一个扣0.018分，直至该检查条目分值扣完为止。 |
|  |  | 隐患台账处理 | ①根据隐患排查时录入的内容，依次填写可能伤害类型、整改要求、整改级别、整改负责人信息项； ②判断是否下发整改通知； ③最后根据整改情况及整改后照片判断隐患治理是否闭环。 | 1.一般隐患信息处理 2.重大隐患信息处理 | 隐患台账处理（0.9分） 一般隐患信息处理： 1）一般隐患信息处理满分为0.45分； 2）一次技能考核三个场景中的一般隐患共10个，一个一般隐患信息处理的总分值为0.045分，采用扣分逻辑，一个错误隐患条目扣0.045分，最多扣0.45分，扣完为止； 3）隐患描述正确的一般隐患按照具体信息项分配分值： i.可能伤害类型：0.006分，在下拉框中选择正确答案，错选或未选，均扣0.006分； ii. 整改要求：0.006分，在下拉框中选择正确的整改要求，错选或未选，均扣0.006分； iii.整改级别：0.006分，在公司治理、部门治理、车间治理、班组治理、岗位纠正中选择正确答案，错选或未选，均扣0.006分； iv.整改责任人：0.006分，在公司主要负责人、部门负责人、车间负责人、班组长、岗位固定成员中选择正确答案，错选或未选，均扣0.006分； v.是否下发整改通知：0.006分，选择“是”或“否”， 错选或未选，均扣0.006分； vi.是否闭环：0.015分，根据整改情况及整改后照片判断隐患治理是否闭环，选择“是”或“否”， 错选或未选，均扣0.015分。 重大隐患信息处理： 1）重大隐患信息处理满分为0.45分； 2）一次技能考核三个场景中的一般隐患共5个，一个一般隐患信息处理的总分值为0.09分，采用扣分逻辑，一个错误隐患条目扣0.09分，最多扣0.45分，扣完为止； 3）隐患描述正确的一般隐患按照具体信息项分配分值： i.可能伤害类型：0.012分，在下拉框中选择正确答案，错选或未选，均扣0.012分； ii.整改要求：0.012分，在下拉框中选择正确的整改要求，错选或未选，均扣0.012分； iii.整改级别：0.012分，在公司治理、部门治理、车间治理、班组治理、岗位纠正中选择正确答案，错选或未选，均扣0.012分； iv. 整改责任人：0.012分，在公司主要负责人、部门负责人、车间负责人、班组长、岗位固定成员中选择正确答案，错选或未选，均扣0.012分； v.是否下发整改通知：0.012分，选择“是”或“否”， 错选或未选，均扣0.012分； vi.是否闭环：0.03分，根据整改情况及整改后照片判断隐患治理是否闭环，选择“是”或“否”， 错选或未选，均扣0.03分。 |
|  | 公共场所隐患排查 | 检查现场安全防护 | 需要根据现场情况，选择穿戴适用的安全防护用品选择并穿戴适用的安全防护用品并进行自动检测； | 根据现场情况，选择穿戴适用的安全防护用品选择并穿戴适用的安全防护用品，在图像识别平台进行自动识别检测。 | 检查现场安全防护（0.3分） 根据场景任务描述，选择相应的安全防护用品，每错一项扣0.15分，扣完为止。 |
|  |  | 隐患排查 | 使用操作终端在计算机上的三维虚拟场景进行漫游，依据检查条目内容进行隐患排查，并直接对发现的隐患进行登记录入： ①根据检查表信息进行虚拟场景安全检查； ②判断25项检查项是否存在安全隐患； ③将发现的安全隐患信息进行填表上报； | 根据安全检查表条目内容，在下述三维场景中进行检查： （以下场景中随机抽取1个： 1)特殊作业现场隐患排查 a.高处作业隐患排查：作业票过期、作业人与作业证人物不对应、作业票未签字、监护人员未佩戴明显的监护标志、吊篮未设置中间护栏、踢脚板高度不足150mm、电动吊篮一侧缺失限位器、特种作业证与实际作业类型不符合。 未配戴安全帽、没有挂在专用安全绳上、自锁器锈蚀严重、电气控制系统没有张贴安全标识、急停按钮不是红色的、操纵按钮开关外壳破裂、平台内部宽度仅有400mm、平台上放置尖锐物品、安全绳打结、作业点上方同时进行交叉作业但未设置防护层、作业人员违规运料 作业现场四周未设置警戒区、作业现场应设置安全警示标志、作业人员违规饮酒、工作钢丝绳开裂、作业人员违规拨打电话、作业人员在作业过程中随意将安全带从安全绳上摘下、吊篮下方有其他人员走动、作业人员抛掷作业工具 b.受限空间作业隐患排查 c.动火作业隐患排查: 1)缺失动火安全作业证;2)动火安全作业证安全管理部门未签字;3)动火安全作业证时间段为12小时;4)气焊作业现场无专人监火;5)气焊作业人员无特种作业操作证;6)气焊作业人员特种作业操作证不在有效期;7)气焊作业人员特种作业操作证作业类别与实际作业不符;8)气焊作业现场未配备灭火器;9)气焊作业现场油桶未清理;10)气焊作业现场成包垃圾未清理;11)气焊作业现场纸箱未清理;12)气焊点周围的窨井未用阻燃布封盖;13)作业人员直接坐在焊件上施焊;14)乙炔瓶未安装防回火装置;15)乙炔瓶未安装防回火装置和阻火器;16)氧气瓶瓶体颜色为白色;17)氧气瓶瓶身字样为红色 乙炔瓶瓶体颜色为绿色;18)乙炔瓶瓶身字样为黑色;19)氧气瓶软管使用铁丝绑扎;20)氧气瓶软管老化;21)焊接电缆线与乙炔瓶胶管相互缠绕;22)氧气瓶与乙炔瓶间距为3m;23)氧气瓶与动火点距离为7m;24)乙炔瓶与动火点距离为7m;25)氧气瓶未采取防倾倒措施;26)氧气瓶未采取防晒措施;27)乙炔瓶未采取防倾倒措施;28)乙炔瓶未采取防晒措施;29)动火点6m处有人进行刷漆作业;30)气瓶放置区未设警示标志;31)电焊机作业现场无专人监火;32)动火监护人帮助动火作业人员进行作业;33)电焊机作业人员无特种作业操作证;34)电焊机作业人员特种作业操作证不在有效期;35)电焊机作业人员特种作业操作证作业类别与实际作业不符;36)电焊作业现场未配备灭火器;37)电焊作业现场油桶未清理;38)电焊作业现场成包垃圾未清理;39)电焊作业现场纸箱未清理;40)电焊点周围的窨井未用阻燃布封盖;41)戴线手套作业;42)电焊机与动火点距离为15m;43)二次侧接线柱裸露;44)焊机电源线防护罩破损脱落;45)焊把绝缘裸露;46)焊把电缆线接头未做绝缘;47)未使用手持式焊接面罩;48)手持式焊接面罩破损;49)切割机作业现场无专人监火;50)作业人员用脚踩钢管切割 自制手柄绝缘破损;51)作业现场未拉警戒线。 d.临时用电作业隐患排查：1)电工必须经过按国家现行标准考核合格后;2)持证上岗工作、安装、巡检、维修或拆除临时用电设备和线路，必须由电工完成，并应有人监护;3)使用电气设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品;4)不得采用铝导体做接地体或地下接地线;5)垂直接地体宜采用角钢、钢管或光面圆钢，不得采用螺纹钢;6)PE线宜采用绝缘多股铜线，导线颜色必须为黄绿双色，严禁采用其他颜色替代;7)每台用电设备必须有各自专用的开关箱，严禁用同一个开关箱直接控制2台及2台以上用电设备;8)配电箱、开关箱箱体表面应做防腐处理;9)配电箱、开关箱内的电器（含插座）应按其规定位置紧固在电器安装板上，不得歪斜和松动;10)配电箱、开关箱内不得放置任何杂物，并应保持整洁;11)配电箱、开关箱内的电器（含插座）应先安装在金属或非木质阻燃绝缘电器安装板上，然后方可整体紧固在配电箱;12)配电箱、开关箱的金属电器安装报板必须通过PE线端子板与PE线做电气连接;13)开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m;14) 配电箱、开关箱周围应有足够2人同时工作的空间和通道，不得堆放任何妨碍操作、维修的物品，不得有灌木、杂草;15)固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为1.4~1.6m;16) 相线、N线、PE线的颜色标记必须符合以下规定：相线L1（A）、L2（B）、L1（C）相序的绝缘颜色依次为黄、绿、红色； N线的绝缘颜色为淡蓝色；PE线的绝缘颜色为绿／黄双色。任何情况下上述颜色标记严禁混用和互相代用;17)配电箱、开关箱应有名称、用途、分路标记及系统接线图;18)配电箱、开关箱应定期检查、维修。检查、维修时必须按规定穿、戴绝缘鞋、手套，必须使用电工绝缘工具;19)配电箱、开关箱检查、维修室应做检查维修工作记录;20)保护零线每一处重复接地装置的接地电阻值不应大于10Ω;21)分配电箱与开关箱的距离不得超过30m;22) 配电箱的电器安装板上必须分设 N线端子板;23)配电箱、开关箱的金属箱门与金属箱体必须通过采用编织软铜线做电气连接;24)配电箱、开关箱的金属箱体必须通过PE线端子板与PE线做电气连接;25)配电箱、开关箱的进、出线扣应配置固定显卡，进出线应加绝缘护套并成束卡固在箱体上，不得与箱体直接解除;26)对配电箱、开关箱进行定期维修、检查时，必须将其前一级相应的电源隔离开关分闸断电;27)对配电箱、开关箱进行定期维修、检查时未在前一级配电箱悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标志牌，严禁带电作业;28)在TN系统中，电机、变压器、电器、照明器具、手持式电动工具的金属外壳应做保护接零;29)电气设备及导线的绝缘部分破损或带点部分外漏时不得使用;30)选购的电动建筑机械具有产品合格证和使用说明书;31)电动打磨机的外壳、手柄、插头、开关、负荷线等必须完好无损;32)电焊机的外壳、手柄、插头、开关、负荷线等必须完好无损不得擅自更改用电产品的结构、原有配置的电气线路;33)配电箱、开关箱应定期检查、维修。检查、维修时必须使用电工绝缘工具;34)架空线在一个档距内，每层导线的接头数不得超过该层导线条数的50％，且一条导线应只有一个接头;35)架空线路的档距不得大于35m;36)架空线路宜采用钢筋混凝土杆或木杆。钢筋混凝土杆不得有露筋、宽度大于0.4mm的裂纹和扭曲;37)电缆线路应采用埋地或架空敷设，严禁沿地面明设;38)架空电缆应沿电杆、支架或墙壁敷设，并采用绝缘子固定;39)架空电缆绑扎线必须采用绝缘线;40)总配电箱应设在靠近电源的区域;41)小于1KV的架空电缆与机动车道交叉时的最小垂直距离不低于6m;42)临时用电系统须经验收合格方可投入使用 e.盲板抽堵作业隐患排查 f.吊装作业隐患排查 g.动土作业隐患排查: 1)安全作业票应与作业内容相符并在有效期内。2)监护人应经过专项培训考试合格，持培训合格证上岗。3)挖掘机操作人员应持有在有效期限内的M型驾驶证。4)作业期间，监护人不应擅自离开作业现场且不应从事与监护无关的事。5)使用机械挖掘时，应在挖掘机配重回转路径的周围设置警戒区域。6)使用机械挖掘时，人员不应进入机械旋转半径内。7)动土时可能危及周围有电线杆、构筑物、堆叠物等设施的，要进行加固，切断电源。8)使用的材料、挖出的泥土应堆在距坑、槽、井、沟边至少1m处。9)挖出的泥土堆土高度不应大于1.5m。10)在坑、槽、井、沟的边缘安防机械、铺设轨道及通行车辆时，应保持适当距离。11)中途停工时，挖掘机应处于安全状态。12)作业完毕，应及时进行验收确认。13)作业前，应组织办理作业审批手续，并由相关责任人签字审批。14)作业期间应设监护人，监护人应佩戴明显标识。15)深度大于2m时，应设置人员上下的梯子等能够保证人员快速进出的设施，且设施应完整牢固。16)作业现场应根据需要设置护栏。17)作业现场应根据需要设置警告标志。18)应根据土壤性质、湿度和挖掘深度设置安全边坡或固壁支撑。19)作业时使用的各种工器具应符合作业安全要求。20)在动土作业区域时，作业人员必须正确穿戴安全帽。21)在动土作业区域时，作业人员必须佩戴防护眼镜。 22)两人以上同时挖土时应相聚2m以上，防止工具伤人。23)不应在坑、槽、井、沟上端边沿站立、行走。 24)不应在坑、槽、井、沟内休息。 25)作业现场可能危及安全的坑、井、沟、孔洞等周围，夜间应设警示红灯。 h.断路作业隐患排查； 2)公共场所隐患排查 a.加油站隐患排查: 1)每2台加油机应配置不少于2具5kg手提式干粉灭火器，加油机不足2台应按2台配置。2)地下储罐应配置1台不小于35kg推车式干粉灭火器。3)一、二级加油站应配置灭火毯5块、沙子2m³；三级加油站应配置灭火毯不少于2块、沙子2m³。4)站内灭火器应定点存放。5)消防器材箱应配备消防器材清单、检查记录卡，并保持清洁，无杂物堆积。6)加油站内严禁吸烟、使用明火。7)加油作业前，加油员应确认车辆停稳、熄火；与客户确认油品标号信息。8)作业人员是否佩戴适用的防护用品。9)罩棚下的灯具应选用防护等级不低于IP44级的节能型照明灯具。10)加油岛上不应放置除消防器材外的其他物品.11)采用一机多油品的加油机时，加油机上的放枪位应有各油品的文字标识，加油枪应有颜色标识。 加油枪、油管应无老化或机械损伤；加油枪使用后复位。13)加油机上应有消除静电的提示文字；加油机上应设置紧急切断按钮。14)位于加油岛端部的加油机附近应设置防撞柱，防撞柱底端应与混凝土地面固定牢靠，高度不应小于0.5m。15) 不使用时计量柜应上锁；应具备经法定检定并符合安全要求的计量器具。16)卸油区的防静电接地设施应完好。17)不应乱拉、乱接临时线、临时灯。18)不应随意摆放、存放电动车。19)站房内应设置安全疏散标志、事故应急灯。20)加油站出入口应设置“限制速度”标志，应设置减速带。21)站内应张贴职业危害告知卡等公告。22)站内应张贴安全操作规程。23)加油站应设置24小时监控。24)卸油口处、通气管处应设置车辆隔离措施。25)卸油口应密闭，不使用时应上锁。26)通气管管口应设置阻火器、呼吸阀。27)通气管上应设置“常开”、“常关”标牌。28)站内应设置紧急切断按钮。 b.社区隐患排查 c.学校隐患排查；1)室外地上消火栓距离地面0.45米，且应保证前方1.2米范围内无障碍。 2)自行车应停放至指定区域，教学楼前等公共区域不得随意停放自行车。 3)安全出口标志应设在便于安全疏散的紧急出口处，与方向箭头结合设在通向紧急出口的通道、楼梯口等处。 4)一个灭火器计算单元内配置的灭火器数量不得少于两具。且任何单位、个人不得埋压、圈占、遮挡灭火器等消防设施和器材。 5)消防器材箱中水枪、水带等附件完好，且应配备消防器材清单、检查记录卡，并保持清洁，无杂物堆积。 6)在人员安全疏散的必须经过的重要节点部位和建筑内部人员相对集中、人员疏散易出现拥堵的位置应设置应急照明。 7)每个探测区域应至少设置一个火灾探测器，且不得遮盖。 8)火灾显示盘应设置在明显且便于操作的部位，且其底边距地高度宜为1.3-1.5m。 9)防火门不得遮挡或堆放物品。 10)实行每日24h专人值班制度，每班不少于2人。 11)消防控制室必须按照《建筑灭火器配置设计规范》的要求配置灭火器。 12)火灾报警控制器应能显示火灾探测器、火灾显示盘、手动自动报警按钮的正常工作状态。 13)消防控制室内严禁穿过与消防设施无关的电气线路及管路。 14)消防控制室和可直接报警的外线电话。 15)消防控制室应设置消防专用电话总机，保证通信一定要畅通无阻。 16)酒精等易燃化学品应单独存放于专用柜中。 17)不得使用没有检验合格证、标签的危险化学品。 18)化学品存放柜应放置在避光处。 19)气瓶摆放应正确固定，放置阴凉通风处，远离热源和火源，定期对气瓶进行安全检查并做好记录。 20)实验室中线路应无老化、裸露现象。 21)实验室中应注意用电安全，严禁私拉、乱接电线。） | 隐患排查（1.8分） Ⅰ 根据安全检查表条目内容，判断10个检查条目为“符合”条目：每个检查条目分值为0.03分，共0.3分。 判断一个检查条目对应的内容符合检查标准，点击“符合”，视为判断正确，不扣分； 若点击“不符合”，视为判断错误，每个扣0.03分，后续录入的隐患信息无效； 若“符合”、“不符合”均不选，视为未作答，每个扣0.03分。 Ⅱ 根据安全检查表条目内容，逐一排查场景中10处一般隐患，并在隐患录入表格中录入隐患信息。 分值分配： 1）每个一般隐患点分值为0.06分，共0.6分； 2）一个检查条目下包括一个或多个隐患点，检查条目的分值为其包括的所有隐患点的分值总和。 扣分标准： 1）判断一条检查条目下对应的内容不符合标准，点击“不符合”，视为判断正确，不扣分； 2）点击“符合”，扣除检查条目分值； 3）若“符合”、“不符合”均不选，视为未作答，扣除检查条目分值； 4）一个检查条目判断为“不符合”后，应在隐患录入表格中逐级填写隐患位置、隐患对象、隐患描述、隐患等级、整改意见，并进行隐患拍照： i.隐患位置、隐患对象、隐患描述均判断正确，视为该隐患判断正确，不扣分；再填写隐患等级、整改意见、隐患拍照，每项内容为0.02分，错填或未填均扣分； ii. 隐患位置、隐患对象正确，隐患描述错误，视为该隐患判断错误，扣0.06分，后续填写内容无效； iii.当一个检查条目包括多个隐患时，应将其包括的隐患全部录入完毕，每少录入一个隐患，扣0.06分； iv.若隐患对象错误，视为多录，每保存一次，视为多录一个隐患，每多录一个扣0.02分，直至该检查条目分值扣完为止。 Ⅲ根据安全检查表条目内容，一一排查场景中5处重大隐患，并在隐患录入表格中录入隐患信息。 分值分配： 1）每个重大隐患点分值为0.18分，共0.9分； 2）一个检查条目下包括一个或多个隐患点，检查条目的分值为其包括的所有隐患点的分值总和。 扣分标准： 1）判断一个检查条目下对应的内容不符合标准，点击“不符合”，视为判断正确，不扣分； 2）点击“符合”，扣除检查条目分值； 3）若“符合”、“不符合”均不选，视为未作答，扣除检查条目分值； 4）一个检查条目判断为“不符合”后，应在隐患录入表格中逐级填写隐患位置、隐患对象、隐患描述、隐患等级、整改意见，并进行隐患拍照： i.隐患位置、隐患对象、隐患描述均判断正确，视为该隐患判断正确，不扣分；再填写隐患等级、整改意见、隐患拍照，其中隐患等级为0.072分，整改意见为0.054分，隐患拍照为0.054分，填对不扣分，错填或未填均扣分； ii.隐患位置、隐患对象正确，隐患描述错误，视为该隐患判断错误，扣0.18分，后续填写内容无效； iii.当一个检查条目包括多个隐患时，应将其包括的隐患全部录入完毕，每少录入一个隐患，扣0.18分； iv.若隐患对象错误，视为多录，每保存一次，视为多录一个隐患，每多录一个扣0.018分，直至该检查条目分值扣完为止。 |
|  |  | 隐患台账处理 | ①根据隐患排查时录入的内容，依次填写可能伤害类型、整改要求、整改级别、整改负责人信息项； ②判断是否下发整改通知； ③最后根据整改情况及整改后照片判断隐患治理是否闭环。 | 1.一般隐患信息处理 2.重大隐患信息处理 | 隐患台账处理（0.9分） 一般隐患信息处理： 1）一般隐患信息处理满分为0.45分； 2）一次技能考核三个场景中的一般隐患共10个，一个一般隐患信息处理的总分值为0.045分，采用扣分逻辑，一个错误隐患条目扣0.045分，最多扣0.45分，扣完为止； 3）隐患描述正确的一般隐患按照具体信息项分配分值： i.可能伤害类型：0.006分，在下拉框中选择正确答案，错选或未选，均扣0.006分； ii. 整改要求：0.006分，在下拉框中选择正确的整改要求，错选或未选，均扣0.006分； iii.整改级别：0.006分，在公司治理、部门治理、车间治理、班组治理、岗位纠正中选择正确答案，错选或未选，均扣0.006分； iv. 整改责任人：0.006分，在公司主要负责人、部门负责人、车间负责人、班组长、岗位固定成员中选择正确答案，错选或未选，均扣0.006分； v.是否下发整改通知：0.006分，选择“是”或“否”， 错选或未选，均扣0.006分； vi. 是否闭环：0.015分，根据整改情况及整改后照片判断隐患治理是否闭环，选择“是”或“否”， 错选或未选，均扣0.015分。 重大隐患信息处理： 1）重大隐患信息处理满分为0.45分； 2）一次技能考核三个场景中的一般隐患共5个，一个一般隐患信息处理的总分值为0.09分，采用扣分逻辑，一个错误隐患条目扣0.09分，最多扣0.45分，扣完为止； 3）隐患描述正确的一般隐患按照具体信息项分配分值： i.可能伤害类型：0.012分，在下拉框中选择正确答案，错选或未选，均扣0.012分； ii. 整改要求：0.012分，在下拉框中选择正确的整改要求，错选或未选，均扣0.012分； iii.整改级别：0.012分，在公司治理、部门治理、车间治理、班组治理、岗位纠正中选择正确答案，错选或未选，均扣0.012分； iv. 整改责任人：0.012分，在公司主要负责人、部门负责人、车间负责人、班组长、岗位固定成员中选择正确答案，错选或未选，均扣0.012分； v.是否下发整改通知：0.012分，选择“是”或“否”， 错选或未选，均扣0.012分； vi.是否闭环：0.03分，根据整改情况及整改后照片判断隐患治理是否闭环，选择“是”或“否”， 错选或未选，均扣0.03分。 |
| 岗位工作规范 | 1.《中华人民共和国安全生产法》 2.《生产安全事故应急条例》 3.《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》 4.GB 30871-2022《危险化学品企业特殊作业安全规范》 5.GB 2894-2008《安全标志及其使用导则》 6.XF/T 968-2011消防员现场紧急救护指南 7.其他相关法律法规、国家标准、行业标准等 |
| 赛项赛场准备 | 1.整个赛场面积不小于100㎡；配备能容纳60台相同配置的台式，每个机房内配有裁判用电脑、打印机等竞赛评判工具。 2.竞赛机房内竞赛用电脑摆放合理，竞赛工位相对独立，确保选手独立开展竞赛，不受外界影响 |
| 注意事项 | 1、参赛选手进入赛场竞赛，必须穿戴符合竞赛要求的服装，不得穿背心、短裤和拖鞋。 2、严格遵守操作规程，不得擅自开启和关闭电源，不得带电操作，以免造成伤害和事故。 3、有可能造成意外带电的机械部件、电器元件的金属外壳等都必须接地。 4、在电器设备装调过程中，必须对电源线、插头等部分进行安全检查，发现局部损坏或松动，举手示意裁判，由裁判处理。 |

## 表6   任务2-2生产事故预防能力 考评任务分解表

| 赛项名称 | 生产事故应急救援 | 英语名称 | Emergency rescue for production accidents |
| --- | --- | --- | --- |
| 赛项编号 | GZ005 | 归属产业 | 制造业 |
| 任务名称 | 生产事故预防能力考评 |
| 赛项组别 |
| 中职组 | 高职组 |
| □学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 | (学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 |
| 竞赛时间 | 总时间60分钟，其中准备2分钟、实施55分钟、评价3分钟 |
| 任务描述 | 项目围绕危险化学品、油气开采、管道输送与矿山等高危行业的危险作业标准要求，采用3D虚拟仿真的考核方式，重点考核选手对安全生产事故预防技术能力的掌握水平。 任务二：生产事故预防能力考评（8选1） 子任务1：动火作业安全监护（10分） 子任务2：受限空间作业安全监护（10分） 子任务3：高处作业安全监护（10分） 子任务4：盲板抽堵作业安全监护（10分） 子任务5：吊装作业安全监护（10分） 子任务6：临时用电作业安全监护（10分） 子任务7：动土作业安全监护（10分） 子任务8：断路作业安全监护（10分） |
| 对应产业 | 制造业 |
| 对应岗位 | 安全管理、应急管理和安全专业技术服务、化工生产操作、化工生产管理、化工生产管理、化工安全生产、消防和应急救援人员、应急管理、应急指挥等岗位（群） |
| 岗位核心能力 | 1.具有进行安全、环保和经济生产和管理的能力，具有生产现场工艺流程中简单故障判断、风险危害因素识别、有毒有害化学品正确使用与处置、场站安全管理、一般紧急事故处理的能力； 2.具有正确使用、检查和维护安全设施、消防设施及应急救援设施的能力； 3.具有创伤急救、非创伤急救的能力； 4.具有处理一般突发生产事故的能力，具备个人防护、危化品处理、环境保护、应急处置等技术技能； 5.具有一定的风险辨识、评估与防范的能力； 6.具有应急救援装备储备、调配与管理的能力； 7.具有应急演练策划与组织的能力。 |
| 岗位职务任务书 | 任务名称 | 任务要求 | 操作过程 | 考核点 | 评价标准 |
|  | 动火作业安全监护 | 进行动火作业前的安全监护准备工作 | 在虚拟3D场景中进行动火作业前准备工作 | （1）风险评估及安全措施可靠性检查 （2）周边环境检查及清理 （3）核查作业设备设施及安全警示的完整性；每遗漏一项 （4）检查现场消防设施配备齐全 （5）作业工器具符合规范，摆放位置正确 | （1）风险评估及安全措施可靠性检查；每遗漏一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （2）周边环境检查及清理；每检查错误一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （3）核查作业设备设施及安全警示的完整性；每遗漏一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （4）检查现场消防设施配备齐全；每缺少一项，扣0.2分，扣完为止。（1分） （5）作业工器具符合规范，摆放位置正确；每错误一处，扣0.5分，扣完为止。（3分） |
|  |  | 动火作业实施过程中的安全监护 | 在虚拟3D企业场景中实施动火作业 | （1）核查作业中周边环境 （2）核查天气和作业人员的位置 | （1）核查作业中周边环境；每发现一处错误扣0.25分，扣完为止（0.5分） （2）核查天气和作业人员的位置；每处有问题扣0.25分，扣完为止（0.5分） |
|  |  | 进行动火作业后清理现场相关工作的安全监护 | 在虚拟3D企业场景中完成动火作业后，进行现场清理并完成收尾工作 | （1）作业完毕，恢复现场 （2）作业完毕，验收确认 （3）检查监护人填写作业票 | （1）作业完毕，恢复现场；每一处遗漏扣0.25分，扣完为止。（1分） （2）作业完毕，验收确认；每一项未确认扣0.25分，扣完为止。（0.5分） （3）检查监护人填写作业票；每填写错误一项，扣0.1分，扣完为止。（0.5分） |
|  | 受限空间作业安全监护 | 进行受限空间作业前的安全监护准备工作 | 在虚拟3D仿真环境进行受限空间作业前的准备工作 | （1）风险评估及安全措施可靠性检查 （2）周边环境检查及清理 （3）核查作业设备设施及安全警示的完整性 （4）核查作业个人防护配备符合规范 （5）受限空间内通风及气体检查符合规范 （6）受限空间内采用防爆工器具和照明 （7）受限空间外配备有消防器材和应急救援设施 | （1）风险评估及安全措施可靠性检查，每遗漏一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （2）周边环境检查及清理；每检查错误一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （3）核查作业设备设施及安全警示的完整性；每遗漏一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （4）核查作业个人防护配备符合规范；每不符合一处，扣0.25分，扣完为止。（1分） （5）受限空间内通风及气体检查符合规范；每遗漏一项，扣0.25分，扣完为止。（1分） （6）受限空间内采用防爆工器具和照明，每错误一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （7）受限空间外配备有消防器材和应急救援设施，每缺少一项，扣0.25，扣完为止。（1分） |
|  |  | 受限空间作业实施过程中的安全监护 | 在虚拟3D仿真环境进行受限空间作业 | （1）作业人员操作规程性检查 （2）气体检测规范性核查 | （1）作业人员操作规程性检查；每错误一项扣0.25分，扣完为止（0.5分） （2）气体检测规范性核查；每遗漏一次，扣0.25分，扣完为止（0.5分） |
|  |  | 进行受限空间作业后清理现场相关工作的安全监护 | 在虚拟3D仿真环境完成受限空间作业后的现场会服与收尾工作 | 检查恢复现场及工具清理情况 （2）作业完毕，核查验收确认 （3）检查监护人填写作业票 | （1）检查恢复现场及工具清理情况，每一处遗漏扣0.25分，扣完为止。（1分） （2）作业完毕，核查验收确认，每一项未确认扣0.25分，扣完为止。（0.5分） （3）检查监护人填写作业票，每填写错误一项，扣0.1分，扣完为止。（0.5分） |
|  | 高处作业安全监护 | 进行动高处业前的安全监护准备工作 | 在虚拟3D仿真环境中进行高处作业前的准备工作 | （1）风险评估及安全措施可靠性检查 （2）周边环境检查及清理 （3）核查作业设备设施及安全警示的完整性 （4）检查作业人员资质及个人防护满足要求 （5）检查作业工器具正确 | （1）风险评估及安全措施可靠性检查，每遗漏一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （2）周边环境检查及清理，每检查错误一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （3）核查作业设备设施及安全警示的完整性，每遗漏一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （4）检查作业人员资质及个人防护满足要求，每不满足一处，扣0.25分，扣完为止。（1分） （5）检查作业工器具正确，符合标准，每错误一处，扣0.6分，扣完为止。（3分） |
|  |  | 高处作业实施过程中的安全监护 | 在虚拟3D仿真环境中进行高处作业 | （1）核查作业中工器具的防坠落措施 （2）核查作业人员的环境及位置 | （1）核查作业中工器具的防坠落措施；每缺少一项扣0.25分，扣完为止（0.5分） （2）核查作业人员的环境及位置；每处有问题扣0.25分，扣完为止（0.5分） |
|  |  | 进行高处作业后清理现场相关工作的安全监护 | 在虚拟3D仿真环境中完成高处作业后的现场恢复与收尾工作 | （1）作业完毕，恢复现场 （2）作业完毕，验收确认 （3）检查监护人填写作业票 | （1）作业完毕，恢复现场，每一处遗漏扣0.25分，扣完为止。（1分） （2）作业完毕，验收确认，每一项未确认扣0.25分，扣完为止。（0.5分） （3）检查监护人填写作业票，每填写错误一项，扣0.1分，扣完为止。（0.5分） |
|  | 盲板抽堵作业安全监护 | 进行盲板抽堵作业前的安全监护准备工作 | 在虚拟3D仿真环境进行盲板抽堵作业前的准备工作 | （1）风险评估及安全措施可靠性检查 （2）检查盲板位置图及编号 （3）周边环境检查及清理 （4）核查作业设备设施完整性 （5）核查现场警示和应急救援器材的完整性 （6）核查作业人员穿戴及管道内环境 | （1）风险评估及安全措施可靠性检查，每遗漏一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （2）检查盲板位置图及编号，每缺失一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （3）周边环境检查及清理，每检查错误一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （4）核查作业设备设施完整性，每遗漏一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （5）核查现场警示和应急救援器材的完整性，每处有问题，扣0.5分，扣完为止。（1分） （6）核查作业人员穿戴及管道内环境，每缺少一项，扣0.5分，扣完为止。（2分） |
|  |  | 盲板抽堵作业实施过程中的安全监护 | 在虚拟3D仿真环境进行盲板抽堵作业实施 | （1）核查盲板抽堵作业的规范性 （2）核查作业人员的环境及位 | （1）核查盲板抽堵作业的规范性；每发现一处错误扣0.25分，扣完为止（0.5分） （2）核查作业人员的环境及位置；每处有问题，扣完为止（0.5分） |
|  |  | 进行盲板抽堵作业后清理现场相关工作的安全监护 | 在虚拟3D仿真环境完成盲板抽堵作业现场恢复与收尾工作 | （1）检查是否按照位置图进行作业 （2）作业完毕，核查是否验收确认 （3）检查监护人填写作业票 | （1）检查是否按照位置图进行作业，每一处缺失扣0.2分，扣完为止。（1分） （2）作业完毕，核查是否验收确认，每一项未确认扣0.25分，扣完为止。（0.5分） （3）检查监护人填写作业票，每填写错误一项，扣0.1分，扣完为止。（0.5分） |
|  | 吊装作业安全监护 | 进行吊装作业前的安全监护准备工作 | 在虚拟3D仿真生产环境中进行吊装作业前的准备工作 | （1）风险评估及安全措施可靠性检查 （2）周边环境检查及清理 （3）核查作业设备设施及安全警示的完整性 （4）检查作业人员资质及个人防护满足要求 （5）检查作业工器具正确，符合标准 （6）检查吊物捆扎符合规范 | （1）风险评估及安全措施可靠性检查，每遗漏一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （2）周边环境检查及清理，每检查错误一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （3）核查作业设备设施及安全警示的完整性，每遗漏一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （4）检查作业人员资质及个人防护满足要求，每不满足一处，扣0.2分，扣完为止。（1分） （5）检查作业工器具正确，符合标准，每错误一处，扣0.5分，扣完为止。（2分） （6）检查吊物捆扎符合规范，每错误一处，扣0.5分，扣完为止。（1分） |
|  |  | 吊装作业实施过程中的安全监护 | 在虚拟3D仿真生产环境中进行吊装作业 | （1）核查作业中其中起重器械操作符合操作规程 （2）检查作业人员操作及指挥符合操作国家标准 | （1）核查作业中其中起重器械操作符合操作规程，每一处错误扣0.25分，扣完为止（0.5分） （2）检查作业人员操作及指挥符合操作国家标准，每一处错误扣0.25分，扣完为止（0.5分） |
|  |  | 进行吊装作业后清理现场相关工作的安全监护 | 在虚拟3D仿真生产环境中完成吊装作现场恢复与收尾工 | （1）作业完毕，恢复现场 （2）作业完毕，验收确认 （3）检查监护人填写作业票 | （1）作业完毕，恢复现场，每一处遗漏扣0.5分，扣完为止。（1分） （2）作业完毕，验收确认，每一项未确认扣0.25分，扣完为止。（0.5分） （3）检查监护人填写作业票，每填写错误一项，扣0.1分，扣完为止。（0.5分） |
|  | 临时用电作业安全监护 | 进行临时用电作业前的安全监护准备工作 | 在虚拟3D仿真环境中进行临时用电作业前的准备工作 | （1）风险评估及安全措施可靠性检查 （2）周边环境检查及清理 （3）核查作业设备设施及安全警示的完整性 （4）核查设备设施的防爆性及完整性 （5）检查作业线路铺设和TN系统符合规范 | （1）风险评估及安全措施可靠性检查，每遗漏一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （2）周边环境检查及清理，每检查错误一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （3）核查作业设备设施及安全警示的完整性，每遗漏一项，扣0.5分，扣完为止。（2分） （4）核查设备设施的防爆性及完整性，每缺少一项，扣0.5分，扣完为止。（2分） （5）检查作业线路铺设和TN系统符合规范，每错误一处，扣0.2分，扣完为止。（1分） |
|  |  | 临时用电作业实施过程中的安全监护 | 在虚拟3D仿真环境中进行临时用电作业 | （1）核查作业中采取能量隔离措施 | （1）核查作业中采取能量隔离措施；每发现一处错误扣0.2分，扣完为止（1分） |
|  |  | 进行临时用电作业后清理现场相关工作的安全监护 | 在虚拟3D仿真环境中完成临时用电作业现场恢复与收尾工 | （1）核查起重机械停放位置并有效锚定 （2）作业完毕，恢复现场 （3）作业完毕，验收确认 （4）检查监护人填写作业票 | （1）核查起重机械停放位置并有效锚定，每错误一处扣0.2分，扣完为止。（0.4分） （2）作业完毕，恢复现场，每一处遗漏扣0.2分，扣完为止。（0.4分） （3）作业完毕，验收确认，每一项未确认扣0.2分，扣完为止。（0.6分） （4）检查监护人填写作业票，每填写错误一项，扣0.1分，扣完为止。（0.6分） |
|  | 动土作业安全监护 | 进行动土作业前的安全监护准备工作 | 在虚拟3D仿真环境中进行动土作业前的准备工作 | （1）风险评估及安全措施可靠性检查（2）周边环境检查及清理 （3）核查作业设备设施及安全警示的完整性 （4）核查地下供排水、消防管线、工艺管线保护措施落实情况 （5）检查作业前向相关部门报备 | （1）风险评估及安全措施可靠性检查，每遗漏一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （2）周边环境检查及清理，每检查错误一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （3）核查作业设备设施及安全警示的完整性，每遗漏一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （4）核查地下供排水、消防管线、工艺管线保护措施落实情况，每缺少一项，扣0.5分，扣完为止。（2分） （5）检查作业前向相关部门报备，每遗漏一个部门，扣0.4分，扣完为止。（2分） |
|  |  | 动土作业实施过程中的安全监护 | 在虚拟3D仿真环境中进行动土作业 | （1）周边土方堆放符合规范性检查 （2）支护符合规范性检查 （3）临时应急通道和应急措施符合规范性检查 | （1）周边土方堆放符合规范性检查，每一处错误，扣0.1分，扣完为止。（0.3分） （2）支护符合规范性检查，每一处不符合，扣0.1分，扣完为止。（0.2分） （3）临时应急通道和应急措施符合规范性检查，每缺少一项，扣0.25分，扣完为止（0.5分） |
|  |  | 进行动土作业后清理现场相关工作的安全监护 | 在虚拟3D仿真环境中完成动土作业现场恢复与收尾工 | （1）作业完毕，恢复现场 （2）作业完毕，验收确认 （3）检查监护人填写作业票 | （1）作业完毕，恢复现场，每一处遗漏扣0.2分，扣完为止。（1分） （2）作业完毕，验收确认，每一项未确认扣0.25分，扣完为止。（0.5分） （3）检查监护人填写作业票，每填写错误一项，扣0.1分，扣完为止。（0.5分） |
|  | 断路作业安全监护 | 进行断路作业前的安全监护准备工作 | 在虚拟3D仿真环境中进行断路作业前的准备工作 | （1）风险评估及安全措施可靠性检查 （2）周边环境检查及清理 （3）核查作业设备设施及安全警示的完整性 （4）核查特殊天气及现场警戒区及警示设置 （5）检查现场作业人员操作符合规范 | （1）风险评估及安全措施可靠性检查，每遗漏一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （2）周边环境检查及清理，每检查错误一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （3）核查作业设备设施及安全警示的完整性，每遗漏一项，扣0.5分，扣完为止。（1分） （4）核查特殊天气及现场警戒区及警示设置，每缺少一项，扣0.4分，扣完为止。（2分） （5）检查现场作业人员操作符合规范，每错误一处，扣0.5分，扣完为止。（2分） |
|  |  | 断路作业实施过程中的安全监护 | 在虚拟3D仿真环境中进行断路作业 | （1）核查作业中无关人员进入 （2）核查作业中设置临时应急通道和应急措施 | （1）核查作业中无关人员进入；每发现一次扣0.25分，扣完为止（0.5分） （2）核查作业中设置临时应急通道和应急措施；每缺少一项，扣0.25分，扣完为止（0.5分） |
|  |  | 进行断路作业后清理现场相关工作的安全监护 | 在虚拟3D仿真环境中完成断路作业现场恢复与收尾工 | 作业完毕，恢复现场 （2）作业完毕，验收确认 （3）检查监护人填写作业票 | （1）作业完毕，恢复现场，每一处遗漏扣0.25分，扣完为止。（1分） （2）作业完毕，验收确认，每一项未确认扣0.25分，扣完为止。（0.5分） （3）检查监护人填写作业票，每填写错误一项，扣0.1分，扣完为止。（0.5分） |
| 岗位工作规范 | 1.《中华人民共和国安全生产法》 2.《生产安全事故应急条例》 3.《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》 4.GB 30871-2022《危险化学品企业特殊作业安全规范》 5.GB 2894-2008《安全标志及其使用导则》 6.XF/T 968-2011消防员现场紧急救护指南 7.其他相关法律法规、国家标准、行业标准等 |
| 赛项赛场准备 | 1.整个赛场面积不小于100㎡；配备能容纳60台相同配置的台式，每个机房内配有裁判用电脑、打印机等竞赛评判工具。 2.竞赛机房内竞赛用电脑摆放合理，竞赛工位相对独立，确保选手独立开展竞赛，不受外界影响 |
| 注意事项 | 1、参赛选手进入赛场竞赛，必须穿戴符合竞赛要求的服装，不得穿背心、短裤和拖鞋。 2、严格遵守操作规程，不得擅自开启和关闭电源，不得带电操作，以免造成伤害和事故。 3、有可能造成意外带电的机械部件、电器元件的金属外壳等都必须接地。 4、在电器设备装调过程中，必须对电源线、插头等部分进行安全检查，发现局部损坏或松动，举手示意裁判，由裁判处理。 |

## 表6   任务2-3生产事故应急救援方案 设计任务分解

| 赛项名称 | 生产事故应急救援 | 英语名称 | Emergency rescue for production accidents |
| --- | --- | --- | --- |
| 赛项编号 | GZ005 | 归属产业 | 制造业 |
| 任务名称 | 生产事故应急救援方案设计 |
| 赛项组别 |
| 中职组 | 高职组 |
| □学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 | (学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 |
| 竞赛时间 | 总时间80分钟，其中准备2分钟、实施75分钟、评价3分钟 |
| 任务描述 | 根据指定的地理空间模型数据，构建灾害事故单位透明立体空间三维模型，根据生产事故单位现场设备布置情况进行真实复原、复盘灾害发生时刻生产设备及安全生产设施具体空间位置；依据事故性质和事故发生地点、被困人员具体位置，合理规划救援路线。 任务三：生产事故应急救援方案设计（10分） 子任务1：生产事故应急救援地形编辑（4分） 子任务2：事故应急救援路线设计（4分） 子任务3：事故应急救援措施设计（2分） |
| 对应产业 | 能源 |
| 对应岗位 | 煤矿采掘、机电、通风等岗位（群）消防和应急救援岗位（群）、应急管理和安全专业技术服务、消防和应急救援人员、应急管理、应急指挥等岗位（群） |
| 岗位核心能力 | 1.具有较强的立体空间感觉能力，能够根据给定参数构建立体救援空间； 2.具有扎实的灾害防治基础知识，能够识别不同灾害可能影响和波及的范围； 3.具备丰富的救援实战经验，能够根据救援现场人员位置级灾害发生位置制定救援行动路线。 4.具有进行煤矿安全、风险危害因素识别、一般紧急事故处理的能力； 5.具有处理一般突发生产事故的能力，具备个人防护、应急处置等技术技能； 6.具有一定的风险辨识、评估与防范的能力； 7.具有应急救援装备储备、调配与管理的能力； 8.具有应急演练策划与组织的能力。 9.具有灾情分析研判能 |
| 岗位职务任务书 | 任务名称 | 任务要求 | 操作过程 | 考核点 | 评价标准 |
|  | 生产事故应急救援地形编辑 | 依据现场抽签确定的图纸、文字标准及误差要求，完成应急救援地形的编辑任务。 | 在虚拟仿真软件上进行应急地形编辑 | 1.进行线路规范布置 2.线路标注符合图纸要求 | 该项共4分，扣分详情见表6 1.存在无用、无名、短缺线路的现象，每发现1处扣0.5分，扣完为止。 2.线路的类型、位置、大小及形状符合图纸及文字标准要求，每发现 1 处不符合要求，扣0.5分，扣完为止。 |
|  | 事故应急救援路线设计 | 按照提示模拟摆放事故、伤员位置，并根据设计的应急救援基地，确定应急救援路线。 | 在虚拟仿真软件上根据设置的灾害合理进行救援路线的确定 | 1.事故发生位置及伤员摆放位置符合要求 2.事故应急救援路线设计符合标准要求 | 该项共4分，扣分详情见表6 1.摆放数量及距离误差不应超过给定标准的10%，每错误标注扣一处0.5分，扣完为止。 2.分别以应急救援基地为起点和终点，按照最优路径编制应急救援路线，要求在行进速度不变的情况下，通过的道路交叉点最少、路径最短、处理的事故难度最小、最先到达伤员所在位置为原则，得满分；非最优路径，但仍能完成应急救援任务，得1分；非最优路径，不能完成应急救援任务，该项不得分。 |
|  | 事故应急救援措施设计 | 能够正确进行救援灾情分析，包括灾害类型判断、灾害地点、灾情波及范围、被困人员数量、灾情发展趋势预测。合理进行救援措施，设计包括救援任务、救援路线规划、救援顺序、救援拟采取的方法、救援保障。 | 在虚拟仿真软件上根据设置的灾害进行救援措施编制 | 1.救援灾情分析包括灾害类型判断、灾害地点、灾情波及范围、被困人员数量、灾情发展趋势预测。 2.救援措施设计包括救援任务、救援路线规划、救援顺序、救援拟采取的方法、救援保障。 | 该项共分，扣分详情见表6 1.灾害类型判断错误、灾害地点表述错误、灾情波及范围判断不准确、被困人员数量填写错误、灾情发展趋势预测不准确等，错误或缺失一次扣0.2，扣完为止。 2.救援任务不清晰、救援路线规划错误、救援顺序不正确、救援拟采取的方法不正确、救援保障不齐全，错误或缺失一次扣0.4，扣完为止。 |
| 岗位工作规范 | 1.《中华人民共和国安全生产法》 2.《生产安全事故应急条例》国务院令第708号，2019 3.《生产安全事故应急条例》 4.《煤矿安全规程》2022 5.《矿山救护规程》AQ 1008-2007 6.消防员现场紧急救护指南XF/T 968-2011 7.其他相关法律法规、国家标准、行业标准等 |
| 赛项赛场准备 | 1.整个赛场面积不小于100㎡；配备能容纳60台相同配置的台式，每个机房内配有裁判用电脑、打印机等竞赛评判工具。 2.竞赛机房内竞赛用电脑摆放合理，竞赛工位相对独立，确保选手独立开展竞赛，不受外界影响 |
| 注意事项 | 1、参赛选手进入赛场竞赛，必须穿戴符合竞赛要求的服装，不得穿背心、短裤和拖鞋。 2、严格遵守操作规程，不得擅自开启和关闭电源，不得带电操作，以免造成伤害和事故。 3、有可能造成意外带电的机械部件、电器元件的金属外壳等都必须接地。 4、在电器设备装调过程中，必须对电源线、插头等部分进行安全检查，发现局部损坏或松动，举手示意裁判，由裁判处理。 |

## 表6   任务3-1接警与准备任务分解

| 赛项名称 | 生产事故应急救援 | 英语名称 | Emergency rescue for production accidents |
| --- | --- | --- | --- |
| 赛项编号 | GZ005 | 归属产业 | 制造业 |
| 任务名称 | 接警与准备 |
| 赛项组别 |
| 中职组 | 高职组 |
| □学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 | (学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 |
| 竞赛时间 | 总时间30分钟 |
| 任务描述 | 救援小队在应急救援指挥中心接警后，队长按要求将事故内容，包括事故类别、事故地点、遇险人数及救援任务、救援计划，随后集合队伍，并根据事故类型向小组成员布置救援任务，参赛队任务布置完毕后，向应急救援指挥中心进行汇报。并根据事故类型选取仪器设备、战前检查等。 任务一：接警与准备（7分） 子任务1：闻警出动（2分） 子任务2：应急救援准备（5分） |
| 对应产业 | 制造业 |
| 对应岗位 | 消防和应急救援岗位（群）、应急管理和安全专业技术服务、化工安全技术与管理岗、煤矿采掘、机电、通风等岗位（群） |
| 岗位核心能力 | 1.具有较强的立体空间感觉能力，能够根据给定参数构建立体救援空间； 2.具有扎实的灾害防治基础知识，能够识别不同灾害可能影响和波及的范围； 3.具备丰富的救援实战经验，能够根据救援现场人员位置及灾害发生位置，制定救援行动路线。 4.具有进行煤矿安全、风险危害因素识别、一般紧急事故处理的能力； 5.具有处理一般突发生产事故的能力，具备个人防护、应急处置等技术技能； 6.具有一定的风险辨识、评估与防范的能力； 7.具有应急救援装备储备、调配与管理的能力； 8.具有应急演练策划与组织的能力。 9.具有灾情分析研判能 |
| 岗位职务任务书 | 任务名称 | 任务要求 | 操作过程 | 考核点 | 评价标准 |
|  | 闻警出动 | 救援小队能够在应急救援指挥中心接警后，队长在第一时间按响警报电铃。由队长按要求将事故内容填写在救援行动计划表上，随后集合队伍，并根据事故类型向小组成员布置救援任务。 | 1.队长在第一时间按响警报电铃。 2.接警后由队长按要求将事故内容填写在救援行动计划表上， 3.集合队伍，并根据事故类型向小组成员布置救援任务。 | 1.接警集合 2.向应急救援指挥中心汇报 | 该项共2分 1.以队长报告任务布置完毕，停止计时。少填、漏填1项扣0.1分，扣完为止。超时该项不得分。 2.评分标准以小队人员齐全、列队整齐、报告词无误，该项得满分，否则，该项不得分 3.参赛队全部队员必须参加战前检查，缺人、超时该项均不得分。 |
|  | 应急救援准备 | 救援小队能够根据事故类型选取仪器设备、战前检查等各项事宜 | 1.选取救援装备 2.正压氧气呼吸器佩戴 3.自检互检等 | 1.进入灾区装备齐全 2.仪器完好性检查 3.正压氧气呼吸器的佩戴 4.自检 5.互检 6.撤出灾区装备齐全 | 该项共5分 1.缺少装备1件及以上，该小项不得分。 2.正压氧气呼吸器氧气压力不低于18Mpa，有1件及以上仪器不符合要求，该小项不得分。。 3.正压氧气呼吸器未能正确佩戴，或操作错误或超时，该小项不得分。 4.参赛队自检未全部参加、丢项或顺序颠倒，每出现一次扣0.2分（顺序颠倒，只扣1次），扣完为止。 5.互检内容漏检1项及以上，该项不得分。 6.参赛队携带的装备及仪器不得滞留在灾区，滞留装备1件及以上，该项不得分。 |
| 岗位工作规范 | 1.《中华人民共和国安全生产法》 2.《生产安全事故应急条例》国务院令第708号，2019 3.《生产安全事故应急条例》 4.《煤矿安全规程》2022 5.《矿山救护规程》AQ 1008-2007 6.消防员现场紧急救护指南XF/T 968-2011 7.其他相关法律法规、国家标准、行业标准等 |
| 赛项赛场准备 | 1.竞赛现场场保证良好的采光、照明和通风，提供稳定的水、电和供电应急设备。 2.整个竞赛现场面积不小于600 m2。 3.实践操作的每个工位占地不小于5m×10m，标明工位号。 |
| 注意事项 | 1、参赛选手进入赛场竞赛，必须穿戴符合竞赛要求的服装，不得穿背心、短裤和拖鞋。 2、严格遵守操作规程，不得擅自开启和关闭电源，不得带电操作，以免造成伤害和事故。 3、有可能造成意外带电的机械部件、电器元件的金属外壳等都必须接地。 4、在电器设备装调过程中，必须对电源线、插头等部分进行安全检查，发现局部损坏或松动，举手示意裁判，由裁判处理。 |

## 表6   任务3-2火灾事故应急救援任务分解

| 赛项名称 | 生产事故应急救援 | 英语名称 | Emergency rescue for production accidents |
| --- | --- | --- | --- |
| 赛项编号 | GZ005 | 归属产业 | 制造业 |
| 任务名称 | 火灾事故应急救援 |
| 赛项组别 |
| 中职组 | 高职组 |
| □学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 | (学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 |
| 竞赛时间 | 总时间40分钟 |
| 任务描述 | 模拟矿山皮带火灾场景、油气储运企业储油罐火灾场景、工矿企业配电室火灾场景、危险化学品火灾场景等初期事故场景，要求团队依据不同的火灾生产事故场景进行灭火处理。同时能够针对复杂火区进行火区气体采集与气体分析，综合判断火区火灾风险情况。 任务一：火灾事故应急救援（10分） 子任务1：常见火灾处置（4分） 子任务2：复杂火区气样采集与火灾爆炸风险分析（6分） |
| 对应产业 | 制造 |
| 对应岗位 | 消防和应急救援岗位（群）、应急管理和安全专业技术服务、化工安全技术与管理岗、煤矿采掘、机电、通风等岗位（群） |
| 岗位核心能力 | 1.具有较强的火区研判和处理能力； 2.具有扎实的火区有害气体检测能力； 3.具备丰富的救援实战经验，能够根据救援现场人员位置及灾害发生位置制定救援行动路线。 4.具有进行煤矿安全、风险危害因素识别、一般紧急事故处理的能力； 5.具有处理一般突发生产事故的能力，具备个人防护、应急处置等技术技能； 6.具有一定的风险辨识、评估与防范的能力； 7.具有应急救援装备储备、调配与管理的能力； 8.具有应急演练策划与组织的能力。 9.具有灾情分析研判能 |
| 岗位职务任务书 | 任务名称 | 任务要求 | 操作过程 | 考核点 | 评价标准 |
|  | 常见火灾处置 | 能够进行火灾类型分析，能够根据火灾类型进行灭火器选择和检查，熟知灭火基本操作技术要求。 | 1.进行火灾类型分析 2.根据火灾类型进行灭火器选择和检查 3.灭火基本操作 | 1.检查外观检查 2.检查软件与硬件 3.依据场景判断火灾类型。 4.判断火情 5.选择与火灾类型匹配的灭火器。 6.调整灭火器的角度，对准火源根部。 7.调整灭火器与风向的位置 8.调整操作者手持灭火器的姿势 | 该项共4分 1.检查外观是否完整、是否在保质期内、压力是否正常，作出正确判断。 2.检查软件与硬件是否通电。 3.依据场景判断火灾类型。 4.判断火情：是否需要断电、是否需要拉响警报。 5.选择与火灾类型匹配的灭火器。 6.调整灭火器的角度，对准火源根部。 7.调整灭火器与风向的位置，位于上风向灭火。 8.调整操作者手持灭火器的姿势，在规定时间内，并且在灭火器内灭火剂喷完前能完成着火范围内的初起火情。 如果违反一次扣除0.5分。 如果火势最终没有扑灭，扣3分。 |
|  | 复杂火区气样采集与火灾爆炸风险分析 | 参赛队能够依据需要在规定地点按照火区采样规范进行气体采样，能够将采集到的气样进行气体现场实测，并火灾爆炸风险分析与判断等技术要求。。 | 1.在规定地点按照火区采样规范进行气体采样 2.将采集到的气样放利用比长式鉴定管、便携式式多种气体检测仪等进行气体现场实测 3.进行火区火灾爆炸风险分析与判断。 | 1.火灾区域气样测定 2.评估与智能决策 | 该项共6分 1.取样地点正确，要求在规定地点完成取样，不能遗漏采样点。错误一次扣除0.2分。 2.氧气浓度测定。违反一次扣除0.5分。 3.一氧化碳气体测定。违反一次扣除0.2分 4.依据爆炸性气体特点，提出最少2种不同的火区抑爆方法；少一次扣0.3分 5.依据不同的抑爆方法，提出针对性的实施策略。不合理一条扣0.3分 |
| 岗位工作规范 | 1.《中华人民共和国安全生产法》 2.《生产安全事故应急条例》国务院令第708号，2019 3.《生产安全事故应急条例》 4.《煤矿安全规程》2022 5.《矿山救护规程》AQ 1008-2007 6.消防员现场紧急救护指南XF/T 968-2011 7.其他相关法律法规、国家标准、行业标准等 |
| 赛项赛场准备 | 1.竞赛现场场保证良好的采光、照明和通风，提供稳定的水、电和供电应急设备。 2.整个竞赛现场面积不小于600 m2。 3.实践操作的每个工位占地不小于5m×10m，标明工位号。 |
| 注意事项 | 1、参赛选手进入赛场竞赛，必须穿戴符合竞赛要求的服装，不得穿背心、短裤和拖鞋。 2、严格遵守操作规程，不得擅自开启和关闭电源，不得带电操作，以免造成伤害和事故。 3、有可能造成意外带电的机械部件、电器元件的金属外壳等都必须接地。 4、在电器设备装调过程中，必须对电源线、插头等部分进行安全检查，发现局部损坏或松动，举手示意裁判，由裁判处理。 |

## 表6   任务3-3有限空间中毒事故应急救援任务分解

| 赛项名称 | 生产事故应急救援 | 英语名称 | Emergency rescue for production accidents |
| --- | --- | --- | --- |
| 赛项编号 | GZ005 | 归属产业 | 制造业 |
| 任务名称 | 受限空间中毒事故应急救援 |
| 赛项组别 |
| 中职组 | 高职组 |
| □学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 | ☑学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 |
| 竞赛时间 | 总时间40分钟 |
| 任务描述 | 根据给定题目所给的事故案例及相关资料，进行有限空间进入式救援 |
| 对应产业 | 制造业 |
| 对应岗位 | 安全管理人员、安全技术人员、应急救援人员 |
| 岗位核心能力 | 1.进行突发事件现场处置，指导和帮助遇险者避险逃生，组织现场群众自救互救，抢救公私财产。 2.搜索解救受困人员，进行伤员检伤分类并实施院前急救。 3.评估灾情性质程度及范围等情况，沟通汇报，维持现场秩序，防止抑制灾害发生或进行下一步发展。 4.组织协调管理救灾资源。 5.配合专业心理援助组织，进行受灾群众心理疏导。 6.进行救援善后工作。 7.制定演练应急预案，并与相关部门沟通协作。 8.进行紧急救助培训教育活动，普及自救互救知识和技能。 |
| 岗位职务任务书 | 任务名称 | 任务要求 | 操作过程 | 考核点 | 评价标准 |
|  | 接受救援任务 | （污水井、反应釜、沉降罐3种任务类型随机抽取1个） 1.点击“确认”接受任务，队长记录群众报警信息； 2.接到报警人报警后，队长第一时间按响预备铃； 3.点击“召请”按钮，填写《应急救援信息报告表》； 4.按响出警铃，集合队伍，并向队员布置救援任务。 | 1.点击“确认”接受任务，队长记录群众报警信息； 2.接到报警人报警后，队长第一时间按响预备铃； 3.点击“召请”按钮，填写《应急救援信息报告表》； 4、按响出警铃，集合队伍，并向队员布置救援任务。 | 信息记录、信息处理、应急救援决策 | 接受应急救援任务（0.5分） 队长应在接通电话后20秒内，集合队伍，未按响集合铃，扣0.1分；电子《应急救援信息报告表》空缺项填错一处扣0.08分，共0.4分，扣完为止。 |
|  | 指挥救援 | 1、打开对讲机：队长从储物柜中拿取对讲机，打开对讲机，将频道调到8； 2、队长正确使用对讲机口呼：全体人员注意，封闭救援区域，确认现场安全，并进行三脚架的搭设及安全防护用品的检查和穿戴； | 在长宽高不小于5m×3m×3m平台上进行作业操作：1.打开对讲机：队长从储物柜中拿取对讲机，打开对讲机，将频道调到8； 2.队长正确使用对讲机口呼：全体人员注意，封闭救援区域，确认现场安全，并进行三脚架的搭设及安全防护用品的检查和穿戴； | 考核学生能否正确、迅速、准确地记录群众报警信息，并对该信息进行适当的分析与推断，为下一步的应急救援行动做出正确决策。 | 指挥应急救援（0.5分） 未按响出警铃，扣0.1分。 队长未口呼或错误口呼“集合”，扣0.06分。 队长未查验队伍人员数量或查验错误，扣0.03分；未检查人员身体状况，扣0.03分。 队长布置任务时的口呼内容：时间未口呼或错误口呼扣0.04分；事故地点未口呼或错误口呼扣0.04分；事故企业名称未口呼或错误口呼扣0.04分；被困人员信息未口呼或错误口呼扣0.04分；事故类型未口呼或错误口呼扣0.04分；未下达应急救援指令扣0.06分。 队员未口呼或错误口呼，扣0.02分； 所有口呼内容采用语音识别自动判别。 |
|  | 确认现场环境安全 | 1.队长指挥队员进行相关操作，封锁救援现场，设置警示标识； 2.环顾并检查现场； 3.竖立安全告知牌。 | 1.队长指挥队员进行相关操作，封锁救援现场，设置警示标识； 2.环顾并检查现场； 3.竖立安全告知牌。 | 考核学生是否能够正确、全面检查现场的情况，包括危险物品、威胁人员、救援设备等，对现场进行合理评估，并有效控制现场的危害程度，减少人员的伤害和损失。 | 确认现场环境安全（0.5分） 四人在模拟的不小于5m×3m×3m受限空间作业平台上进行救援，队长指挥队员确认现场环境安全。 封闭应急救援区域、确认现场安全、安全防护用品的检查和穿戴未口呼或错误口呼（自动判别），每一项扣0.07分，共0.21分，扣完为止。 平台自动检测警戒线未拉或错拉，扣0.11分；安全告知牌未竖立或错误竖立，扣0.11分；“现场环境安全”未口呼或错误口呼，扣0.07分； 所有口呼内容采用语音识别自动判别；穿戴采用图像识别自动判别。 |
|  | 三脚架的检查与搭设 | 1.将三脚架搭设在井口的上方，并检查三脚架及防坠装置完好性，保证手摇绞盘的钢丝绳及吊钩穿过定滑轮悬垂于井口上部，并可随着手柄的逆时针转动下放到井内； 2.该项工作完成后，需向裁判示意，裁判同意后，方可进行下一步操作； 3.选取合适的防护用品，包括便携式气体检测仪、防爆头灯、对讲机、安全帽、手套、全身式安全带、三角拯救带、头罩式紧急呼吸器，并穿戴所需的安全防护用品； 4.该项工作完成后，需向裁判示意，裁判同意后，方可进行下一步操作。 | 在长宽高不小于5m×3m×3m平台上进行作业操作:1.将三脚架搭建在井口上方； 2.检查三脚架及防坠装置完好性：手摇绞盘的钢丝绳及吊钩穿过定滑轮悬垂于井口上部，并可随着手柄的逆时针转动下放到井内。1号队员手指并口呼：外观完好、绞盘正常、吊索正常，滑轮完好，支腿高度合适； | 考核学生是否能够根据井口结构和工作需要，正确搭设三脚架和防坠装置，保证钢丝绳和吊钩穿过定滑轮悬挂在井口上部，保证井下作业安全。 | 三脚架的检查与搭设（2分） 四人合力先将三脚架搭建在井口上方。 检查三脚架及防坠装置完好性：手摇绞盘的钢丝绳及吊钩穿过定滑轮悬垂于井口上部，并可随着手柄的逆时针转动下放到井内。1号队员手指并口呼：外观完好、绞盘正常、吊索正常，滑轮完好，支腿高度合适。 先检查然后将三脚架移至受限空间入口处，扣0.2分；三脚架搭设不规范，扣1分，手指指的位置与口呼内容不一致，扣0.1分/次，最多扣0.3分；口呼内容共5项，少一项扣0.1分，平台自动检测判别口呼内容。 |
|  | 防护用品穿戴 | 1.选取防护用品，队长点击“防护用品选取”按钮，队员在防护用品存储柜中取用需要的用品； 2. 2名队员均必须正确穿戴选取的防护用具 | 1.选取防护用品，队长点击“防护用品选取”按钮，队员在防护用品智能存储柜中取用需要的用品，可进行自动检测； 2.2名队员均穿戴选取的防护用具并进行图像对比识别验证。 | 自动化识别考核选手进行作业防护的能力 | 防护用品穿戴（2.5分） 选取防护用品，智能化检测拿取的防护用品是否正确，装备少选或错选一项，扣0.01分，两名队员均需进行穿戴；安全帽未穿戴扣0.2分，穿戴不规范扣0.2分；全身式安全带未穿戴扣0.3分，穿戴不规范扣0.3分；手套未穿戴扣0.1分，穿戴错不规范扣0.1分；防爆头灯未穿戴或穿戴错误扣0.1分；对讲机未穿戴或穿戴错误扣0.1分；便携式气体检测仪未穿戴或穿戴错误扣0.25分；穿戴采用图像对比自动判别； 对于长管呼吸器：若气体检测不合格需佩戴长管呼吸器，若长管呼吸器未穿戴，则视为对选手造成人身伤害，后续步骤均不得分，裁判宣布比赛结束；若穿戴错误扣0.34分，未打开气源开关扣0.34分；若气体检测合格，对佩戴与否不做要求；本项最多扣0.34分。 |
|  | 通风及气体检测 | 1.打开通风机对受限空间内部进行通风； 2.正确使用气体检测仪对受限空间上、中、下三个部位进行检测，队长判断气体是否合格，若不合格，下井人员需要佩戴长管呼吸器； 3.下井人员穿戴好长管呼吸器后，还需带上三角拯救带和头罩式紧急呼吸器。 | 1.打开通风机对受限空间内部进行通风； 2.正确使用气体检测仪对受限空间上、中、下三个部位进行检测，队长判断气体是否合格，若不合格，下井人员需要佩戴长管呼吸器； 3.下井人员穿戴好长管呼吸器后，还需带上三角拯救带和头罩式紧急呼吸器。 注意：佩戴长管呼吸器，一定要先打开气源阀门。 | 考核学生是否能够按照安全操作规程要求，进行有效的通风与气体检测，保证进入受限空间作业安全的能力。 | 通风及气体检测（2分） 开始通风并进行气体检测，未打开轴流式通风机开关则扣0.7分，未将通风机风管伸入底部扣0.3分；若进入受限空间内时未佩戴长管呼吸器，且未打开通风机开关，视为对选手造成人身伤害，后续步骤均不得分，裁判宣布比赛结束； 气体检测时若佩戴长管呼吸器，则对检测姿势不做要求，若未佩戴长管呼吸器，检测时头部应远离受限空间口，若未远离受限空间口，扣0.4分；上中下气体含量检测每少一项扣0.08分，上中下气体种类及含量口呼每少一个部位扣0.04分；队长未正确判断气体合格性，扣0.08分/项；扣完为止。口呼采用自动判别。 |
|  | 进入受限空间实施救援 | 1.正确使用三脚架进入受限空间，下井时注意不要对昏迷人员造成二次伤害； 2.正确使用头罩式紧急呼吸器对昏迷人员进行供氧； 3.通过三脚架正确使用三角拯救带将昏迷人员救出受限空间，并通过三脚架将下井人员拉出受限空间。 | 队长点击“正式救援”按钮，进入开始救援界面，点击“开始救援”，口呼：全体注意，准备救援。 1.队长口呼：1号队员，准备进入，请注意安全，是否了解应急预案； 1号队员回复：了解； 队长口呼：2号队员，帮助1号队员连接背后保护系统； 2号队员回复：收到； 然后将挂环挂在1号队员的安全带上，并回复：保护系统连接完成； 2.进入受限空间内部：1号队员通过三脚架进入； 3.1号队员打开头灯，并向队长报告情况：报告队长，我已到达井底，井底光线较暗，开始寻找被困者； 4.判断被困人状态：使用对讲机口呼：喂，你还好吗，我们来救你了； 1号队员向队长报告：报告队长，已经找到被困者，目前尚有呼吸和心跳，准备采取救援； 5.救助被困者：为被困者佩戴头罩式紧急逃生呼吸器，并打开供气阀门；为被困者穿戴三角抢救带； 6.1号队员取下背后三脚架的吊索，将三角拯救带挂在吊索上，口呼：报告队长，已经完成对被困者的连接，请进行提升； 7.队长与2号队员合力将被困者救出，并配合2号队员将被困者放置到指定区域，再将1号队员拉出受限空间； | 考核学生对于受限空间中安全进出、昏迷人员救援等紧急情况处理的专业技能和实践能力。 | 进入受限空间实施应急救援（4分） 不使用或错误使用三脚架进入受限空间，扣0.3分； 队长未询问是否了解应急预案，扣0.1分； 未打开头灯，扣0.1分； 1号队员未口呼：报告队长，我已到达底部，底部光线较暗，开始寻找被困者，扣0.1分； 1号队员未口呼：“报告队长，已经找到被困者，目前尚有呼吸和心跳，准备采取救援”，扣0.1分； 未给被困者佩戴防护面罩或佩戴错误，扣0.4分；佩戴好后未打开供气阀门，扣0.5分；未给被困者穿戴三角拯救带或穿戴不规范，扣0.7分；未通过三脚架将被困者救出或错误使用三脚架，扣0.3分，救出后未放置到指定区域，扣0.1分； 1号队员未口呼：报告队长，已经完成对被困者的连接，请进行提升，扣0.1分； 在受限空间内救援时，未经裁判同意，摘掉安全帽扣0.2分，摘掉长管呼吸器，扣0.3分； 未通过三脚架或错误使用三脚架将救援队员拉升出来，扣0.3分； 模拟人头部肢体磕碰受限空间管壁扣0.4分（自动检测），模拟人损坏视为救援任务失败，本项目实践操作成绩不得分；救援过程中对模拟人踩踏、骑坐等暴力行为视为对被困者造成二次伤害，发生1次扣0.5分，最多扣3分。 |
|  | 现场整理 | 作业任务完成后，参赛队伍需要清理现场并进行复位。 | 队长点击“恢复现场”按钮，进入救援后恢复现场阶段，口呼：全体人员注意，恢复现场。 1.进行设备复原：将现场所有装备、器材恢复初始状态，为队长下发的对讲机应放入存储柜中，模拟人不用恢复原位。 2.点击“恢复完成”，并示意裁判：报告裁判，救援完成。 | 考验选手进行现场整理的能力 | 现场整理（0.5分） 对警戒线是否复位、通风机是否关闭、防爆头灯是否关闭、防护用品柜里的物品是否放回进行智能自动检测，警戒线、通风机、对讲机、防爆头灯、气体检测仪、三脚架每少关闭或放回一处扣0.07分，共0.42分；防护用品柜拿出的物品未全部放回，扣0.08分。 |
|  | 撤离申请表的填写 | 1.点击“撤离申请”，根据救援结果填写《撤离申请表》； 2.所有作业任务完成后，向裁判汇报情况，经裁判同意后，方可进行后续操作。 | 1.鼠标点击“撤离申请”； 2.根据受限空间救援结果将电子《撤离申请表》空缺项填写完整； 3.点击“提交”。 | 考核学生救援总结的能力 | 撤离申请表的填写（0.5分） 电子表每处填写错误扣0.1分，扣完为止。 |
| 岗位工作规范 | 1.加强安全教育：在救援前，应对救援人员进行安全教育，了解受限空间的危险性和应急救援流程。 2.完善应急预案：要制定完善的应急预案，确保救援人员的安全，随时准备应对突发情况。 3.确认安全装备：确认所使用的安全装备与救援任务相适应，如呼吸器、防护服、防护靴等。 4.现场勘查：对救援现场进行勘查，了解受限空间的尺寸、通风情况、进出口位置及其它相关信息的收集和记录。 5.确认通风安全：确认受困人员位置的通风情况安全，配套采取正确的通风措施。 6.调查场地信息：了解现场的电力、燃气等设施的情况、避免因操作不当引起火灾、爆炸等事故。 7.明确沟通方式：与被困人员沟通时要保持冷静，明确沟通方式，及时掌握其情况，为救援搭建有效的沟通渠道。 8.注意现场协调：要注意与其他救援人员的现场协调，确保行动有序，安全可靠。 9.安全出场：从受限空间救援出来，应及时接受身体检查并保持警惕，确认自身和出口路径的安全性。 10.操作记录和总结：完成救援任务后，要记录操作过程和相关数据，总结经验教训，并及时更新应急预案，保障救援行动持续推进。 |
| 赛项赛场准备 | 1.整个赛场面积不少于200㎡，设置有多套能够满足队伍四人协同考核的半实物仿真设备，整个比赛场地应保持通畅和开放，赛场内配有裁判用电脑、打印机等竞赛评判工具。机房周边设有卫生间等，有紧急疏散通道，并在赛场周围设置隔离带； 2.场地内配备不低于6套相同型号的受限空间中毒事故救援考核装置，且每个竞赛装置（工位）标明编号； 3.每个竞赛装置均由以下几个部分组成：接受/总结任务终端、控制单元、穿戴检测单元、集成式受限空间救援装置、安全措施实操单元、救援装置、通讯系统、情景化仿真系统、现场复原检测单元、自动评判系统，应能够在一台装置上同时实现污水井有限空间救援、反应釜有限空间救援两项任务的考核。 |
| 注意事项 | 1.参赛选手进入赛场竞赛，必须穿戴符合竞赛要求的服装，不得穿背心、短裤和拖鞋。 2.严格遵守操作规程，不得擅自开启和关闭电源，不得带电操作，以免造成伤害和事故。 3.有可能造成意外带电的机械部件、电器元件的金属外壳等都必须接地。 4.四人操作，协同作业。 |

## 表6  任务3-4建筑坍塌事故应急救援任务分解

| 赛项名称 | 生产事故应急救援 | 英语名称 | Emergency rescue for production accidents |
| --- | --- | --- | --- |
| 赛项编号 | GZ005 | 归属产业 | 制造业 |
| 任务名称 | 建筑坍塌事故应急救援 |
| 赛项组别 |
| 中职组 | 高职组 |
| □学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 | (学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 |
| 竞赛时间 | 总时间40分钟 |
| 任务描述 | 模拟生产经营过程中出现的建筑坍塌事故灾害现场，要求救援人员使用生命探测仪进行全面侦查探测坍塌区域，营救伤员脱离危险区域，进行现场心肺复苏、骨折固定、伤员搬运等技术操作，完成后将生命体征信号及现场情况及时完成上报指挥部。 子任务1：坍塌区域生命探测标注（5分） 子任务2：坍塌区域遇险人员抢救（15分） |
| 对应产业 | 能源 |
| 对应岗位 | 消防和应急救援岗位（群）、应急管理和安全专业技术服务、化工安全技术与管理岗、煤矿采掘、机电、通风等岗位（群） |
| 岗位核心能力 | 1.具有较强的坍塌区域研判和处理能力； 2.具有扎实的医学救助能力； 3.具有进行煤矿安全、风险危害因素识别、一般紧急事故处理的能力； 4.具有处理一般突发生产事故的能力，具备个人防护、应急处置等技术技能； 5.具有一定的风险辨识、评估与防范的能力； 6.具有应急救援装备储备、调配与管理的能力； 7.具有应急演练策划与组织的能力； 8.具有灾情分析研判能力； 9.具备熟练使用救援设备能力。 |
| 岗位职务任务书 | 任务名称 | 任务要求 | 操作过程 | 考核点 | 评价标准 |
|  | 坍塌区域生命探测标注 | 能够熟练使用生命探测仪，并利用生命探测仪进行大区域探测和小区域探测的基本操作技术要求。 | 1.生命探测仪的组装和使用 2.使用生命探测仪进行大区域探测 2.使用生命探测仪进行大区域探测 | 1.仪器连接顺序 2.不暴力使用现象。 3.先大区域探测，后小区域探测 4.依据探测过程正确绘制坍塌区域内部结构。 5.操作过程的人数不能超过3人。 6.探头不可随意触碰坍塌实体结构。 7.必须对所有裂缝进行探测，总时间不得超过15min。 | 该项共5分，扣分详情见表6 探测过程需符合规定，每违反1项扣0.5分，扣完为止。 |
|  | 坍塌区域遇险人员抢救 | 参赛队能够依据实施心肺复苏、止血包扎、骨折固定，最后完成伤员交接等技术要求。 | 1.伤员转移 2.现场心肺复苏 3.伤员止血 4.创伤包扎 5.伤员骨折固定 | 1.正确进行伤员转移 2.能够现场进行心肺复苏 3.对伤员正确止血 4.正确进行创伤包扎 5.按要求伤员骨折固定 | 该项共15分，扣分详情见表6 1.探测过程需符合规定，每违反1项扣0.5分，扣完为止。 2.伤员转移违反任何一项要求，每出现一次扣0.5分，直至扣完为止。 3.心肺复苏时，应按照规定要点进行，违反一次，扣0.5分。 4.伤员止血由队长指令小组3名队员负责实施。应按照规定要点进行，违反一次，扣0.2分。 5.创伤包扎应按照规定要点进行，违反一次，扣0.5分。 （6）伤员骨折固定需在50s内完成任务，该项不得分。 |
| 岗位工作规范 | 1.《中华人民共和国安全生产法》 2.《生产安全事故应急条例》国务院令第708号，2019 3.《生产安全事故应急条例》 4.《煤矿安全规程》2022 5.《矿山救护规程》AQ 1008-2007 6.消防员现场紧急救护指南XF/T 968-2011 7.其他相关法律法规、国家标准、行业标准等 |
| 赛项赛场准备 | 1.竞赛现场场保证良好的采光、照明和通风，提供稳定的水、电和供电应急设备。 2.整个竞赛现场面积不小于600 m2。 3.实践操作的每个工位占地不小于5m×10m，标明工位号。 |
| 注意事项 | 1、参赛选手进入赛场竞赛，必须穿戴符合竞赛要求的服装，不得穿背心、短裤和拖鞋。 2、严格遵守操作规程，不得擅自开启和关闭电源，不得带电操作，以免造成伤害和事故。 3、有可能造成意外带电的机械部件、电器元件的金属外壳等都必须接地。 4、在电器设备装调过程中，必须对电源线、插头等部分进行安全检查，发现局部损坏或松动，举手示意裁判，由裁判处理。 |

生产事故应急救援技能考评表（一）

考核场次号：               考核装置号                考核开始时间：             考核结束时间：

| 序号 | 考核内容 | 考核项目 | 评分标准 | 评分结果 | 单项分值 | 单项得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 危险源辨识与隐患排查 |  |  |  |  |
| 1 | 危险源辨识 | 危险源辨识 | 正确辨识指定区域内的风险点并分析对应的可能事故类型 | 计算机评分 | 0.45 |  |
| 2 |  | 重大危险源辨识 | 正确辨识指定区域内是否存在重大危险源，若存在计算重大危险源的分级 | 计算机评分 | 0.3 |  |
| 3 |  | 制定《设备设施清单》 | 正确完成《设备设施清单》的填写 | 计算机评分 | 0.15 |  |
| 4 |  | 编制《安全检查表分析（SCL+LEC/SCL+LS）评价记录》 | 正确完成《安全检查表分析（SCL+LEC/SCL+LS ）评价记录》的填写 | 计算机评分 | 0.9 |  |
| 5 |  | 编制《工作危害分析（JHA+LEC/JHA+LS）评价记录》 | 正确完成《工作危害分析（JHA+LEC/JHA+LS）评价记录》的填写 | 计算机评分 | 0.9 |  |
| 6 |  | 编制《设备设施风险分级管控清单》 | 正确完成《设备设施风险分级管控清单》的填写 | 计算机评分 | 0.45 |  |
| 7 |  | 编制《作业活动风险分级控制清单》 | 正确完成《作业活动风险分级控制清单》的填写 | 计算机评分 | 0.45 |  |
|  |  | 进行岗位作业风险比较图绘制 | 正确绘制岗位作业风险比较图 | 计算机评分 | 0.15 |  |
|  |  | 查找岗位风险管控应知应会卡中的错误 | 正确找到题目中的5处错误 | 计算机评分 | 0.25 |  |
| 8 | 生产现场隐患排查 | 检查现场安全防护 | 正确进行个人安全防护 | 计算机评分 | 0.3 |  |
| 9 |  | 隐患排查 | 正确判断10个检查条目为“符合”条目 | 计算机评分 | 0.3 |  |
| 10 |  |  | 逐一排查场景中10处一般隐患，并在隐患录入表格中录入隐患信息 | 计算机评分 | 0.6 |  |
| 11 |  |  | 一一排查场景中5处重大隐患，并在隐患录入表格中录入隐患信息 | 计算机评分 | 0.9 |  |
| 12 |  | 隐患台账处理 | 正确进行隐患台账处理，完成处理表格填写 | 计算机评分 | 0.9 |  |
| 13 | 公共场所隐患排查 | 检查现场安全防护 | 正确进行个人安全防护 | 计算机评分 | 0.3 |  |
| 14 |  | 隐患排查 | 正确判断10个检查条目为“符合”条目 | 计算机评分 | 0.3 |  |
| 15 |  |  | 逐一排查场景中10处一般隐患，并在隐患录入表格中录入隐患信息 | 计算机评分 | 0.6 |  |
| 16 |  |  | 一一排查场景中5处重大隐患，并在隐患录入表格中录入隐患信息 | 计算机评分 | 0.9 |  |
| 17 |  | 隐患台账处理 | 正确进行隐患台账处理，完成处理表格填写 | 计算机评分 | 0.9 |  |

总分：

判员签字：                                           操作员签字：

生产事故应急救援技能考评表（一）

考核场次号：               考核装置号                考核开始时间：             考核结束时间：

| 序号 | 考核内容 | 考核项目 | 评分标准 | 评分结果 | 单项分值 | 单项得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 受限空间中毒事故应急救援 |  |  |  |  |
| 1 | 接受应急救援任务 | 队长在接通电话后20秒内，集合队伍，填写《应急救援信息报告表》 | 接通电话后20秒内，是否按响集合铃 | 计算机评分 | 0.1 |  |
|  |  |  | 《应急救援信息报告表》空缺项是否填错 | 计算机评分 | 0.4 |  |
| 2 | 指挥应急救援 | 队伍出警，队长查验队伍人员数量和身体状况 | 是否按响出警铃 | 计算机评分 | 0.1 |  |
|  |  |  | 队长是否口呼或错误口呼“集合” | 是 □ 否 □ | 0.06 |  |
|  |  |  | 是否检查人员数量和身体状况 | 是 □ 否 □ | 0.06 |  |
|  |  | 队长布置救援任务 | 时间是否口呼或错误口呼 | 是 □ 否 □ | 0.04 |  |
|  |  |  | 事故地点是否口呼或错误口呼 | 是 □ 否 □ | 0.04 |  |
|  |  |  | 事故企业名称是否口呼或错误口呼 | 是 □ 否 □ | 0.04 |  |
|  |  |  | 被困人员信息是否口呼或错误口呼 | 是 □ 否 □ | 0.04 |  |
|  |  |  | 事故类型是否口呼或错误口呼 | 是 □ 否 □ | 0.04 |  |
|  |  |  | 是否下达救援指令 | 是 □ 否 □ | 0.06 |  |
|  |  |  | 队员是否口呼或错误口呼 | 是 □ 否 □ | 0.02 |  |
| 3 | 确认现场环境安全 | 队长指挥队员确认现场环境安全 | 封闭救援区域、确认现场安全、安全防护用品的检查和穿戴，以上3项是否口呼或错误口呼 | 是 □ 否 □ | 0.21 |  |
|  |  |  | 警戒线是否拉或错拉 | 计算机评分 | 0.11 |  |
|  |  |  | 安全告知牌是否竖立或错误竖立 | 计算机评分 | 0.11 |  |
|  |  |  | “现场环境安全”是否口呼或错误口呼 | 是 □ 否 □ | 0.07 |  |
| 4 | 三脚架的检查与搭设 | 三脚架的搭设 | 三脚架搭设是否规范 | 是 □ 否 □ | 1.2 |  |
|  |  | 三脚架的检查 | 手指指的位置与口呼内容是否一致 | 是 □ 否 □ | 0.3 |  |
|  |  |  | 是否进行5项口呼 | 是 □ 否 □ | 0.5 |  |
| 5 | 防护用品穿戴 | 选取防护用品 | 装备是否少选或错选 | 计算机评分 | 0.17 |  |
|  |  | 穿戴防护用品 | 安全帽是否穿戴 | 是 □ 否 □ | 0.2 |  |
|  |  |  | 安全帽穿戴是否规范 | 是 □ 否 □ | 0.2 |  |
|  |  |  | 全身式安全带是否穿戴 | 是 □ 否 □ | 0.3 |  |
|  |  |  | 全身式安全带穿戴是否规范 | 是 □ 否 □ | 0.3 |  |
|  |  |  | 手套是否穿戴 | 是 □ 否 □ | 0.1 |  |
|  |  |  | 手套穿戴是否规范 | 是 □ 否 □ | 0.1 |  |
|  |  |  | 防爆头灯是否穿戴或穿戴错误 | 是 □ 否 □ | 0.1 |  |
|  |  |  | 对讲机是否穿戴或穿戴错误 | 是 □ 否 □ | 0.1 |  |
|  |  |  | 便携式气体检测仪是否穿戴或穿戴错误 | 是 □ 否 □ | 0.25 |  |
|  |  |  | 长管呼吸器穿戴是否不规范 | 是 □ 否 □ | 0.34 |  |
|  |  |  | 气源开关是否打开 | 计算机评分 | 0.34 |  |
| 6 | 通风及气体检测 | 对受限空间进行通风 | 是否打开轴流式通风机开关 | 计算机评分 | 0.7 |  |
|  |  |  | 是否将通风机风管伸入底部 | 计算机评分 | 0.3 |  |
|  |  | 检测受限空间上中下三个部位的气体种类及含量 | 是否佩戴长管呼吸器，检测时头部是否远离受限空间口 | 是 □ 否 □ | 0.4 |  |
|  |  |  | 上中下气体含量是否检测 | 计算机评分 | 0.24 |  |
|  |  |  | 上中下气体种类及含量是否口呼 | 是 □ 否 □ | 0.12 |  |
|  |  |  | 上中下三个部位是否正确判断气体合格性 | 计算机评分 | 0.24 |  |
| 7 | 进入受限空间实施应急救援 | 队长指挥队员下井 | 进入受限空间是否使用或错误使用三脚架 | 是 □ 否 □ | 0.3 |  |
|  |  |  | 是否询问了解应急预案 | 是 □ 否 □ | 0.1 |  |
|  |  |  | 是否打开头灯 | 计算机评分 | 0.1 |  |
|  |  | 寻找被困者准备采取救援 | 是否口呼：报告队长，我已到达底部，底部光线较暗，开始寻找被困者 | 是 □ 否 □ | 0.1 |  |
|  |  |  | 是否口呼：“报告队长，已经找到被困者，目前尚有呼吸和心跳，准备采取救援” | 是 □ 否 □ | 0.1 |  |
|  |  | 使用对应物品对被困者进行救援，并通过三脚架将被困者救出受限空间 | 是否给被困者佩戴防护面罩或佩戴错误 | 是 □ 否 □ | 0.4 |  |
|  |  |  | 佩戴好后是否打开供气阀门 | 是 □ 否 □ | 0.5 |  |
|  |  |  | 是否给被困者穿戴三角拯救带或穿戴不规范 | 是 □ 否 □ | 0.7 |  |
|  |  |  | 是否口呼：报告队长，已经完成对被困者的连接，请进行提升 | 是 □ 否 □ | 0.1 |  |
|  |  |  | 救出后是否放置到指定区域 | 是 □ 否 □ | 0.1 |  |
|  |  |  | 是否通过三脚架将被困者救出或错误使用三脚架 | 是 □ 否 □ | 0.3 |  |
|  |  |  | 在受限空间内救援时，未经裁判同意，是否摘掉安全帽 | 是 □ 否 □ | 0.2 |  |
|  |  |  | 在受限空间内救援时，未经裁判同意，是否摘掉长管呼吸器 | 是 □ 否 □ | 0.3 |  |
|  |  |  | 是否通过三脚架或错误使用三脚架将救援队员拉升出来 | 是 □ 否 □ | 0.3 |  |
|  |  |  | 模拟人头部肢体是否磕碰受限空间管壁 | 是 □ 否 □ | 0.4 |  |
|  |  |  | 救援过程中是否存在对模拟人踩踏、骑坐等暴力行为 | 是 □ 否 □ |  |  |
| 8 | 现场整理 | 恢复现场，撤除警戒 | 警戒线是否复位、通风机是否关闭、防爆头灯是否关闭、防护用品柜里的物品是否放回 | 计算机评分 | 0.42 |  |
|  |  |  | 三脚架是否收起放回原位 | 计算机评分 | 0.08 |  |
| 9 | 撤离申请表的填写 | 填写撤离申请表 | 接受任务来源是否选择或错误选择 | 计算机评分 | 0.1 |  |
|  |  |  | 撤离原因选择是否错误 | 计算机评分 | 0.1 |  |
|  |  |  | 搜索受困者数量填写是否错误 | 计算机评分 | 0.1 |  |
|  |  |  | 救出受困者数量填写是否错误 | 计算机评分 | 0.1 |  |
|  |  |  | 现场状况选择是否错误 | 计算机评分 | 0.1 |  |

总分：

判员签字：                                           操作员签字：

本模块任务中语音口呼是否正确、工具取用是否正确、气体检测、穿戴是否合格、被困人员碰撞检测全部采用自动检测判别，通过软件系统和实物平台相连，数据自动收集记录，接受和撤离信息报告表均在系统内填写完成！