2017年全国职业院校技能大赛中职组

“机械装配技术”赛项规程

# 一、赛项名称

赛项编号：ZZ-2017010

赛项名称：机械装配技术

英语翻译：Mechanical Assembly Skills

赛项组别：中职组

赛项归属产业：制造业

# 二、竞赛目的

通过竞赛，检验和展示中职学校机械制造技术等相关专业的教学改革成果以及学生的机械装配技术技能与职业能力，引领和促进中职院校与本赛项相关专业的教学改革，激发和调动行业企业关注和参与教学改革的主动性和积极性，推动提升中职院校的人才培养水平。

# 三、竞赛内容

## （一）竞赛时间

各竞赛队在4小时内完成规定的竞赛任务。

## （二）竞赛内容

任务一  计算机绘图（占分比例7%）

根据任务书要求，完成装配图中指定零件的计算机绘制。

1.读懂给定装配图，设置绘图环境；

2.拆画指定零件的零件图，标注全部尺寸及相关技术要求。

任务二  典型机械部件的拆装与调整（占分比例56%）

1.根据任务书给出的设备运行现象及技术要求，结合图纸，分析判断产生该现象的原因，合理选择拆装工艺，规范使用工具，确定合适的维修方案，进行自动钻床部件的功能恢复与检测，并达到部件的预定精度和要求。

2.根据任务书要求，结合图纸，确定合适的装配工艺，完成动力变速箱部件的拆装与调整，达到规定的技术要求和装配精度，记录装配过程中的检测数据。

3.根据任务书要求，结合图纸，确定合适的装配工艺，完成蜗轮蜗杆零部件、夹具零部件及电磁离合器零部件的装配与调整，达到规定的技术要求和装配精度，记录装配过程中的检测数据。

任务三 机械设备的装配与调整（占分比例16%）

1.根据任务书要求，结合图纸，确定合适的装配工艺，完成带传动、蜗轮蜗杆传动、齿轮传动、联轴器的装配与调整，达到规定的技术要求和装配精度，记录过程中的检测数据。

2.根据任务书要求，结合图纸，完成精密分度头与自动钻床、齿轮齿条连杆机构与自动打标机、精密分度头与自动打标机的相对位置调整，达到规定的技术要求和装配精度，记录过程中的检测数据。

3.根据任务书要求，合理使用工量具，进行设备整机调试，达到设备预定的运行功能和精度要求，并进行设备空运转。

任务四 产品加工（占分比例8%）

调试运行机械设备，达到预定的工作要求和技术要求，并进行机械设备的试加工及产品加工。产品加工需一次性完成并保证质量，加工完成后完成机械设备的保养。

任务五 机械装配技术工艺知识考核（占分比例8%）

解答机械装配技术工艺知识等问题。

任务六 职业素养（占分比例5%）

# 四、竞赛方式

（一）竞赛以个人赛方式。参赛选手必须是2017年度在籍学生，同一学校报名人数不超过2人。每名选手限报1名指导教师。。

（二）竞赛队伍组成：以省、直辖市、自治区、计划单列市和新疆建设兵团为单位组队参赛。

（三）邀请国（境）外学生、教师、行业企业代表等有关人员体验、观摩比赛。

# 五、竞赛流程

竞赛场次：根据参赛队伍数量确定竞赛场次。

竞赛流程：参赛队报到——组织参赛选手赛前熟悉场地、介绍比赛规程——举办开赛式——正式比赛（期间组织观摩、交流体验活动）——比赛结束（参赛队上交比赛成果）——成绩评定——闭赛式（赛项点评、公布成绩、颁奖）。

表1 竞赛日程及内容

| 日期 | 时间 | 内容 | 地点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一天 | 下午 | 13:30前 | 报到 | 酒店 |
|  |  | 14:00-15:00 | 领队会（分批抽签、赛前说明） | 报告厅 |
|  |  | 15:30-16:30 | 大赛开赛式 | 报告厅 |
|  |  | 16:30-17:00 | 选手熟悉赛场 （限定在观摩区，不进入比赛区） | 赛场 |
| 第二天 | 上午 | 6:30 | 第一批选手集合上车 | 酒店 |
|  |  | 7:00 | 第一批选手到达赛场检录（一次加密） | 赛场 |
|  |  | 7:10-7:30 | 第一批选手赛位抽签（二次加密） | 赛场 |
|  |  | 7:30-11:30 | 第一批选手正式比赛 | 赛场 |
|  |  | 9:00-9:30 | 赛场观摩 | 赛场 |
|  |  | 11:30-13:00 | 第一批比赛成绩评定 | 赛场 |
|  | 下午 | 10:30 | 第二批选手集合上车 | 酒店 |
|  |  | 11:00-11:30 | 第二批选手检录并带入隔离室 | 隔离区 |
|  |  | 11:30-13:00 | 第二批选手隔离休息 | 隔离区 |
|  |  | 13:00 | 第二批选手到达赛场检录（一次加密） | 赛场 |
|  |  | 13:10-13:30 | 第二批选手赛位抽签（二次加密） | 赛场 |
|  |  | 13:30-17:30 | 第二批选手正式比赛 | 赛场 |
|  |  | 15:00-15:30 | 赛场观摩 | 赛场 |
|  |  | 17:30-19:00 | 第二批选手比赛成绩评定 | 赛场 |
| 第三天 | 上午 | 6:30 | 第三批选手集合上车 | 酒店 |
|  |  | 7:00 | 第三批选手到达赛场检录（一次加密） | 赛场 |
|  |  | 7:10-7:30 | 第三批选手赛位抽签（二次加密） | 赛场 |
|  |  | 7:30-11:30 | 第三批选手正式比赛 | 赛场 |
|  |  | 9:00-9:30 | 赛场观摩 | 赛场 |
|  |  | 11:30-13:00 | 第三批比赛成绩评定 | 赛场 |
|  | 下午 | 10:30 | 第四批选手集合上车 | 酒店 |
|  |  | 11:00-11:30 | 第四批选手检录并带入隔离室 | 隔离区 |
|  |  | 11:30-13:00 | 第四批选手隔离休息 | 隔离区 |
|  |  | 13:00 | 第四批选手到达赛场检录（一次加密） | 赛场 |
|  |  | 13:10-13:30 | 第四批选手赛位抽签（二次加密） | 赛场 |
|  |  | 13:30-17:30 | 第四批选手正式比赛 | 赛场 |
|  |  | 15:00-15:30 | 赛场观摩 | 赛场 |
|  |  | 17:30-19:00 | 第四批选手比赛成绩评定 | 赛场 |
| 第四天 | 上午 | 10:00-11:00 | 闭幕式 | 报告厅 |

# 六、竞赛试题

（一）本次比赛将采用预先建立赛题库，机械装配、故障现象及零件图绘制采用题库部分公开的形式，开赛一个月前在大赛官网信息发布平台上（www.chinaskills-jsw.org)公开题库。

（二）正式比赛用卷由专家组在公布的题范范围内采用科学、公平的方式选择赛题组成三套以上赛卷，赛卷的内容、成绩比例、风格等与样卷保持一致，赛卷对外保密。正式比赛时，采用抽签的方式选取一套赛卷作为比赛用卷，其他赛卷备用。

（三）专家组及相关人员，与赛项执委会签署保密协议，在赛项监督人员的监护下开展工作，赛项监督人员不参与涉及到竞赛内容的具体事务。

（四）样卷详见附件一 中职组“机械装配技术”赛项样卷。

# 七、竞赛规则

## （一）参赛资格

1.本赛项为个人赛。

2.参赛选手须为中等职业学校全日制在籍学生；五年制高职学生报名参赛的，一至三年级（含三年级）学生参加中职组比赛。中职组参赛选手年龄须不超过21周岁（截止时间以2017年5月1日为准）。

3.凡在往届全国职业院校技能大赛中获一等奖的选手，不得参加同一项目同一组别的赛项（含往届装配钳工技术赛项）。

## （二）人员变更

参赛选手和指导教师报名获得确认后不得随意更换。如比赛前参赛选手和指导教师因故无法参赛，须由省级教育行政部门于相应赛项开赛10个工作日之前出具书面说明，经大赛执委会办公室核实后予以更换。

## （三）赛前准备

1.熟悉场地：比赛日前一天下午16：30-17：00开放赛场，熟悉场地。

2.领队会议：比赛日前一天下午14：00-15：00召开领队会议，由各参赛队伍的领队和指导教师参加，会议讲解竞赛注意事项并进行赛前答疑。

3.抽签仪式：领队会议上确定分批抽签，比赛前20分钟内选手赛位抽签，通过抽签确定各参赛队的赛次工位。

4.参赛队入场：参赛选手应提前30分钟到达赛场，接受工作人员对选手身份、资格和有关证件的核验，赛位由抽签确定，不得擅自变更、调整；选手在竞赛过程中不得擅自离开赛场，如有特殊情况，须经裁判人员同意。选手不得将手机、无线上网卡、移动存储设备、资料等与竞赛无关的物品带入赛场。

## （四）比赛期间

1.所有人员在赛场内不得有影响其他选手完成工作任务的行为，参赛选手不允许窜岗窜位，使用文明用语，不得言语及人身攻击裁判和赛场工作人员。

2.选手须严格遵守安全操作规程，并接受裁判员的监督和警示，以确保参赛人身及设备安全。选手因个人误操作造成人身安全事故和设备故障时，裁判长有权中止该队比赛；如非选手个人因素出现设备故障而无法比赛，由裁判长视具体情况做出裁决(调换到备份赛位或调整至最后一场次参加比赛)；如裁判长确定设备故障可由技术支持人员排除故障后继续比赛，将给参赛选手补足所耽误的比赛时间。

3.选手进入赛场后，不得擅自离开赛场，因病或其他原因离开赛场或终止比赛，应向裁判示意，须经赛场裁判长同意，并在赛场记录表上签字确认后，方可离开赛场并在赛场工作人员指引下到达指定地点。

4.选手须按照程序提交比赛结果（任务书），在比赛赛位的计算机规定文件夹内存储比赛文档，配合裁判做好赛场情况记录，并签字确认，裁判提出签名要求时，不得无故拒绝。

5.裁判长发布比赛结束指令后所有未完成任务参赛选手立即停止操作，按要求清理赛位，不得以任何理由拖延竞赛时间。

## （五）成绩公布

1.录入。由承办单位信息员将裁判长提交的赛项总成绩的最终结果录入赛务管理系统。

2.审核。承办单位信息员对成绩数据审核后，将赛务系统中录入的成绩导出打印，经赛项裁判长审核无误后签字。

## 3.报送。由承办单位信息员将确认的电子版赛项成绩信息上传赛务管理系统。同时将裁判长签字的纸质打印成绩单报送赛项执委会和大赛执委会办公室。

## 4.公布。闭幕式由赛项执委会公布比赛成绩。

# 八、竞赛环境

（一）竞赛场地光线充足，照明良好；供电供水设施正常且安全有保障；场地整洁；每个赛位占地不小于12 m2（4m×3m），场地净高不低于3m，且标明赛位号，布置机械装配技术竞赛平台1套、钳工台及电脑桌各1张；每个竞赛赛位提供单三相交流电源，提供独立的电源保护装置和安全保护措施。

（二）竞赛场地内屏蔽通信信号，并设置隔离带，非裁判员、参赛选手、工作人员不得进入比赛场地；竞赛场地划分为检录区、竞赛操作区、现场服务与技术支持区、休息区、观摩通道等区域，区域之间有明显标志或警示带；标明消防器材、安全通道、洗手间等位置。

（三）赛场设有保安、公安、消防、医疗、设备维修和电力抢险人员待命，以防突发事件；赛场还应设有生活补给站等公共服务设施，为选手和赛场人员提供服务。

（四）赛场设置安全通道和警戒线，确保进入赛场的大赛参观、采访、视察的人员限定在安全区域内活动，以保证大赛安全有序进行。

# 九、技术规范

## （一）技术标准

1.联轴器轴孔和联结型式与尺寸 GB/T 3852-2008

2.滚动轴承安装尺寸GB/T 5868-2003

3.滚子链传动选择指导GB/T 18150-2006

4.圆柱蜗杆模数和直径GB/T 10088-1988

5.普通型 平键GB01096-2003

6.普通和窄V带传动 第1部分 基准宽度制 GB/T 13575.1-1992

7.圆柱齿轮 检验实施规范 第2部分 径向综合偏差、径向跳动、齿厚和侧隙的检验 GB/Z 18620.2-20088.

8.机械安全 机械电气设备 第1部分 通用技术条件 GB5226.1-2008

## （二）职业标准

1.机械设备安装工国家职业标准（职业编码6-23-10-01）

2.工具钳工国家职业标准（职业编码6-05-02-02）

3.装配钳工国家职业标准（职业编码6-05-02-01）

4.机修钳工国家职业标准（职业编码6-06-01-01）

# 十、技术平台

## （一）硬件平台

赛场提供的技术平台是在2014年全国职业院校技能大赛中职组“机械装配技术”赛项使用的竞赛技术平台上进行了工艺升级。赛场提供“THMDZP-2A型 机械装配技能综合实训平台”。具体规格见下表：

表2 装置基本配置

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实训台 | 实训台外形尺寸：1500mm×700mm×1175mm；全钢结构，桌子下方带储存柜，柜子上方和右侧带2个抽屉；底部安装有4只万向轮，方便移动和布局。 铸铁平板：1100mm×700mm×40mm。 | 1台 |  |
| 2 | 电气控制模块 | 电气控制模块外形尺寸：400mm×700mm。包括三相漏电保护器、三相电源指示灯、电源总开关、系统电源控制按钮、相序保护、急停开关、动力系统控制单元等。 | 1台 |  |
| 3 | 变速动力箱 | 主要配置有：箱体、传动轴、圆柱齿轮、圆锥齿轮、轴承、键、端盖等。 | 1套 |  |
| 4 | 联轴器 | 主要配置有：弹性连接联轴器、硬连接联轴器、万向节等。 | 1套 |  |
| 5 | 凸轮控制式电磁离合器 | 主要配置有：盘型凸轮、盘型凸轮调节机构、限位开关、电磁离合器总成、传动轴、斜齿轮、键、轴、轴承、支座轴承座、端盖等。 | 1套 |  |
| 6 | 精密分度头 | 主要配置由：箱体、蜗轮、蜗杆、轴承座、轴承、蜗杆轴、工作盘、卸荷式装置、间隔套、键、卡簧、端盖等。 | 1套 |  |
| 7 | 工件夹紧装置 | 主要配置有：偏心轮、夹具底座、压板、定位销、弹簧、凸轮手柄、凸轮手柄档杆等。 | 1套 |  |
| 8 | 自动钻床进给机构 | 主要配置有：圆柱凸轮机构、轴承座、直线导轨副、锥齿轮机构、燕尾槽滑动板、行程调节机构、支架、轴、端盖、键等。 | 1套 |  |
| 9 | 自动打标机 | 主要配置有：曲轴、轴瓦、圆锥滚子离合器、导向装置、打击头、轴承、端盖等。 | 1套 |  |
| 10 | 齿轮齿条连杆机构 | 主要配置有：齿轮、齿条、曲柄、连杆、轴承座、轴承、连杆调节机构等。 | 1套 |  |

## （二）软件平台

表3 软件清单

| 序号 | 系统及软件名称 | 版本号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计算机操作系统 | Windows 7 |  |
| 2 | Office办公软件 | Office 2007（Word/Excel） |  |
| 3 | PDF阅读软件 | Adobe Reader XI_11.0 |  |
| 4 | 计算机绘图软件 | CAXA CAD电子图版2016软件 、中望机械CAD教育版2017版 | 竞赛场地同时提供该两种绘图软件，比赛时选手可自行选择其中之一完成绘图任务。 |

## （三）使用工量具

1.赛场提供工具清单

表4 赛场提供工具清单

| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台虎钳 | 150 | 1台 |  |
| 2 | 划线平板 | 300×300 | 1块 |  |
| 3 | 紫铜棒 | 一头Φ18一头Φ14×250mm和φ30各1根 | 2根 |  |
| 4 | 外卡簧钳 | 直嘴7寸、弯嘴7寸 | 各1把 |  |
| 5 | 绞杠 | M3～M12(1/16〞～1/2〞) | 1把 |  |
| 6 | 扳手 | 呆扳手14-17，开口梅花组合扳手7、17 | 各1把 |  |
| 7 | 拉马 | 150 | 1个 |  |
| 8 | 榔头 | 铁榔头（1.5磅），橡皮榔头 | 各1把 |  |
| 9 | 轴承拆装套筒 | 6件套 | 1套 |  |
| 10 | 钻夹头拆卸工具 |  | 1把 |  |
| 11 | 磁性表座 | 大、小各1个 | 2个 |  |
| 12 | 通芯一字螺丝刀 | 10〞 | 1把 |  |
| 13 | 套装工具 | 55件 | 1套 |  |

2.赛场提供量具清单

表5 赛场提供量具清单

| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普通游标卡尺 | 测量范围:0～300mm，分度值:0.02mm | 1把 |  |
| 2 | 深度游标卡尺 | 测量范围:0～200mm，分度值:0.02mm | 1把 |  |
| 3 | 杠杆式百分表 | 0.8×0.01mm | 1个 |  |
| 4 | 磁性表座 | 大、小各1个 | 2个 |  |
| 5 | 百分表 | 测量范围：0～10mm | 1个 |  |
| 6 | 直角尺 | 200 mm×130mm | 1把 |  |
| 7 | 钢直尺 | 500mm | 1把 |  |
| 8 | 千分尺 | 测量范围：0～25mm | 1把 |  |
| 9 | 塞尺 | 测量范围：0.02～1.00mm | 1把 |  |

3.选手自带工量、具

表6 自带工、量具清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普通游标卡尺 | 测量范围:0～150mm，分度值:0.02mm | 1把 |  |
| 2 | 杠杆式百分表 | 0.8×0.01mm | 2个 |  |
| 3 | 大磁性表座 | 参考尺寸50*55*60 | 1个 |  |
| 4 | 小磁性表座 | 参考尺寸40*30*35 | 1个 | V形底面、带表架 |
| 5 | V型架 | 参考尺寸60*60*50 | 2个 |  |
| 6 | 扭力扳手 | M4内六角螺钉 | 1个 | 预紧力校核 |
| 7 | 油石 |  | 1块 |  |
| 8 | 直柄麻花钻头 | φ6 | 自定 |  |
| 9 | 小镜子 |  | 1块 | 同轴度检测用 |
| 10 | 刀口尺 |  | 1把 |  |
| 11 | 计算器 |  | 1个 |  |

2.书面作答工具：黑色水笔或签字笔（禁止使用红色水笔或签字笔）；

3.符合职业标准的劳动保护用品。

# 十一、成绩评定

## （一）评分标准的制定原则

参照国家职业技能标准《机械设备安装工国家职业标准》、《装配钳工国家职业标准》、《机修钳工国家职业标准》中规定的国家职业资格高级工、技师的技能操作要求，依据选手完成竞赛任务的情况，按照竞赛标准进行现场评分。评价方式采用过程评价与结果评价相结合，工艺评价与功能评价相结合，能力评价与职业素养评价相结合，赛项总成绩满分为100分。

## （二）评分项目及配分

表7 评分表

| 项目 | 权重 | 考核要求 | 配分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 计算机绘图 | 7% | 设置绘图环境 | 1分 |
|  |  | 标注全部尺寸及相关技术要求 | 2分 |
|  |  | 使用相应绘图软件拆画指定零件的零件图（绘图比例1:1） | 4分 |
| 分度机构的装配与控制 | 18% | 零部件的清理清洗 | 1分 |
|  |  | 熟练应用工具，根据装配工艺要求完成分度机构的装配 | 3分 |
|  |  | 调整蜗杆的轴向窜动 | 1分 |
|  |  | 检测调整斜齿轮啮合间隙 | 2分 |
|  |  | 正确应用百分表、检具等对离合器的同轴度进行检测，根据检测数据对轴承座进行调整，以达到离合器同轴度技术要求 | 8分 |
|  |  | 选用合理的量具及检测方法，检测分度盘的分度精度及夹具的位置精度等 | 3分 |
| 自动进给钻床机构的装配 | 24% | 根据技术设备运行现象描述，制定合理的拆装工艺，熟练应用工具，完成钻床机构的拆卸并写出需要拆卸的零部件名称 | 5分 |
|  |  | 零部件的清理清洗 | 1分 |
|  |  | 基准面选择，完成直线导轨的安装及平行度测量，锁紧力矩验证 | 5分 |
|  |  | 利用调试芯棒检测轴承座内孔中心等高 | 2分 |
|  |  | 检测调整圆柱凸轮轴线与两导轨的对称度 | 2分 |
|  |  | 轴承的装配与测量 | 5分 |
|  |  | 检测及调整钻夹头用轴的轴向窜动和径向跳动 | 4分 |
| 动力变速箱的装配 | 14% | 根据技术要求制定合理的拆装及装配工艺，熟练应用工具，完成变速箱的拆装 | 2分 |
|  |  | 零部件的清理清洗 | 1分 |
|  |  | 变速箱内大齿轮（一）的相关技术参数测量及计算 | 3分 |
|  |  | 测量角接触轴承的游隙，选择合理的内外隔套，根据图纸确定安装形式 | 4分 |
|  |  | 利用压铅丝法调整大锥齿轮与小锥齿轮之间的齿侧间隙 | 1分 |
|  |  | 调整大齿轮（一）与小齿轮的端面轴向错位量 | 1分 |
|  |  | 检测调整大带轮与输入轴的同轴度 | 2分 |
| 机械设备的整机调试 | 16% | 调整大带轮与小带轮的端面共面及三角带的松紧度 | 2分 |
|  |  | 检测调整联接离合器用大齿轮与之啮合小齿轮之间的端面轴向错位量及齿侧间隙 | 2分 |
|  |  | 调整自动钻床与分度机构的配合动作，修配进给机构电磁离合器用凸轮使电磁离合器控制工作台准确四分度 | 4分 |
|  |  | 检测调整钻夹头用轴与工作台转盘的垂直度 | 3分 |
|  |  | 调整齿轮齿条连杆机构的摆杆高度位置使自动打标机实现一次打标 | 2分 |
|  |  | 设备润滑、台面整洁、传动完整、运转顺畅、安装防护罩 | 3分 |
| 机械设备的试运行、产品加工与保养 | 8% | 试调运行机械设备，达到预定的工作要求和技术要求，并进行机械设备的试加工，产品加工过程需完成一个加工周期，保证加工出产品的精度要求，并按要求完成机械设备的保养。 | 8分 |
| 机械装配技术工艺知识考核 | 8% | 解答机械装配技术工艺知识等问题 | 8分 |
| 职业素养 | 5% | 现场操作的安全、文明生产规程 设备操作及工量具使用的规范性 工作环境符合规范要求 | 5分 |

## （三）评分方法

1.裁判组实行“裁判长负责制”，设裁判长1名，全面负责赛项的裁判与管理工作。

2.裁判员根据比赛工作需要分为检录裁判、加密裁判、现场裁判和评分裁判，检录裁判、加密裁判不得参与评分工作。

（1）检录裁判负责对参赛队伍（选手）进行点名登记、身份核对等工作；

（2）加密裁判负责组织参赛队伍（选手）抽签并对参赛队伍（选手）的信息进行加密、解密；

（3）现场裁判按规定做好赛场记录，维护赛场纪律；

（4）评分裁判负责对参赛队伍（选手）的技能展示、操作规范和竞赛作品等按赛项评分标准进行评定。

3.赛项裁判组负责赛项成绩评定工作，现场裁判每小组按每4～6个赛位设置3位现场裁判，每小组设组长一名，组长协调，组员互助，现场裁判对检测数据、操作行为进行记录，予以评判；评分裁判设置2组（每组3名裁判员、背靠背打分），对专业知识问答试卷及计算机图纸进行流水线评判；赛前对裁判进行一定的培训，统一执裁标准。

4.参赛选手根据赛项任务书的要求进行操作，根据注意操作要求，需要记录的内容要记录在比赛试题中，需要裁判确认的内容必须经过裁判员的签字确认，否则不得分，评价项目主要有工量具的规范使用、装配工艺、装配质量、工作态度、安全意识、职业规范、环境保护等。

5.违规扣分情况

选手有下列情形，需从参赛成绩中扣分：

（1）在完成竞赛任务的过程中，因操作不当导致事故，扣10～20分，情况严重者取消比赛资格。

（2）因违规操作损坏赛场提供的设备，污染赛场环境等不符合职业规范的行为，视情节扣5～10分。

（3）扰乱赛场秩序，干扰裁判员工作，视情节扣5～10分，情况严重者取消比赛资格。

6.赛项裁判组本着“公平、公正、公开、科学、规范、透明、无异议”的原则，根据裁判的现场记录、参赛队选手的赛项任务书及评分标准，通过多方面进行综合评价，最终按总评分得分高低，确定参赛队奖项归属。

7.按比赛成绩从高到低排列参赛队的名次。比赛成绩相同，完成竞赛任务所用时间少的名次在前；比赛成绩和完成竞赛任务用时均相同，按职业素养成绩较高的名次在前；比赛成绩、完成竞赛任务用时、职业素养成绩相同，名次并列（如因成绩并列而突破获奖比例，需报大赛执委会办公室批准）。

8.评分方式结合世界技能大赛的方式，以小组为单位，裁判相互监督，对检测、评分结果进行一查、二审、三复核，确保评分环节准确、公正。成绩经统计核准后上交组委会。

9.成绩复核。为保障成绩评判的准确性，监督组将对赛项总成绩排名前30%的所有参赛队（选手）的成绩进行复核；对其余成绩进行抽检复核，抽检覆盖率不得低于15%。如发现成绩错误以书面方式及时告知裁判长，由裁判长更正成绩并签字确认。复核、抽检错误率超过5%的，裁判组将对所有成绩进行复核。

10.赛项最终得分按100分制计分。最终成绩经复核无误，由裁判长、监督人员和仲裁人员签字确认后公布。

# 十二、奖项设定

1．本赛项按最终成绩由高到低排序，设个人一、二、三等奖，比例分别为实际参赛队总数的10%、20%、30%（小数点后四舍五入）。

2．获得一等奖选手的指导教师由组委会颁发优秀指导教师证书。

# 十三、赛项安全

赛事安全是技能竞赛一切工作顺利开展的先决条件，是赛事筹备和运行工作必须考虑的核心问题。赛项执委会采取切实有效措施保证大赛期间参赛选手、指导教师、裁判员、工作人员及观众的人身安全。

## （一）比赛环境

- 执委会须在赛前组织专人对比赛现场、住宿场所和交通保障进行考察，并对安全工作提出明确要求。赛场的布置，赛场内的器材、设备，应符合国家有关安全规定。如有必要，也可进行赛场仿真模拟测试，以发现可能出现的问题。承办单位赛前须按照执委会要求排除安全隐患。

- 赛场周围要设立警戒线，防止无关人员进入发生意外事件。比赛现场内应参照相关职业岗位的要求为选手提供必要的劳动保护。在具有危险性的操作环节，裁判员要严防选手出现错误操作。

- 承办单位应提供保证应急预案实施的条件。对于比赛内容涉及高空作业、可能有坠物、大用电量、易发生火灾等情况的赛项，必须明确制度和预案，并配备急救人员与设施。

- 执委会须会同承办单位制定开放赛场和体验区的人员疏导方案。赛场环境中存在人员密集、车流人流交错的区域，除了设置齐全的指示标志外，须增加引导人员，并开辟备用通道。

- 大赛期间，承办单位须在赛场管理的关键岗位，增加力量，建立安全管理日志。

- 参赛选手进入赛位、赛事裁判工作人员进入工作场所，严禁携带通讯、照相摄录设备，禁止携带记录用具。如确有需要，由赛场统一配置、统一管理。赛项可根据需要配置安检设备对进入赛场重要部位的人员进行安检。

## （二）生活条件

- 比赛期间，原则上由执委会统一安排参赛选手和指导教师食宿。承办单位须尊重少数民族的信仰及文化，根据国家相关的民族政策，安排好少数民族选手和教师的饮食起居。

- 比赛期间安排的住宿地应具有宾馆/住宿经营许可资质。以学校宿舍作为住宿地的，大赛期间的住宿、卫生、饮食安全等由执委会和提供宿舍的学校共同负责。

- 大赛期间有组织的参观和观摩活动的交通安全由执委会负责。执委会和承办单位须保证比赛期间选手、指导教师和裁判员、工作人员的交通安全。

- 各赛项的安全管理，除了可以采取必要的安全隔离措施外，应严格遵守国家相关法律法规，保护个人隐私和人身自由。

## （三）组队责任

1.各学校组织代表队时，须安排为参赛选手购买大赛期间的人身意外伤害保险。

2.各学校代表队组成后，须制定相关管理制度，并对所有选手、指导教师进行安全教育。

3.各参赛队伍须加强对参与比赛人员的安全管理，实现与赛场安全管理的对接。

## （四）应急处理

比赛期间发生意外事故，发现者应第一时间报告执委会，同时采取措施避免事态扩大。执委会应立即启动预案予以解决并报告组委会。赛项出现重大安全问题可以停赛，是否停赛由执委会决定。事后，执委会应向组委会报告详细情况。

## （五）处罚措施

1.因参赛队伍原因造成重大安全事故的，取消其获奖资格。

2.参赛队伍有发生重大安全事故隐患，经赛场工作人员提示、警告无效的，可取消其继续比赛的资格。

3.赛事工作人员违规的，按照相应的制度追究责任。情节恶劣并造成重大安全事故的，由司法机关追究相应法律责任。

# 十四、竞赛须知

## （一）参赛队须知

1.参赛队名称统一使用规定的地区代表队名称，不使用学校或其他组织的名称。

2.参赛队选手在报名获得确认后，原则上不再更换，如筹备过程中，选手因故不能参赛，所在省教育主管部门需出具书面说明并按相关参赛选手资格补充人员并接受审核；竞赛开始后，参赛队不得更换参赛选手，若有参赛队员缺席，则视为自动放弃竞赛。

3.各省、自治区、直辖市和计划单列市在组织参赛队时，须安排为参赛选手购买大赛期间的人身意外伤害保险。

4.参赛队对大赛组委会以后发布的所有文件都要仔细阅读，确切了解大赛时间安排、评判细节等，以保证顺利参加大赛。

5.参赛队按照大赛赛程安排，凭大赛组委会颁发的参赛证和有效身份证件参加竞赛及相关活动。

6.参赛队将通过抽签决定比赛场地和比赛顺序。

7.本规则没有规定的行为，裁判组有权做出裁决。在有争议的情况下，仲裁工作组的裁决是最终裁决，任何媒体资料都不做参考。

## （二）领队及指导教师须知

1.做好赛前抽签工作，确认比赛出场顺序，协助大赛承办方组织好本单位比赛选手的各项赛事相关事宜。

2.做好本单位比赛选手的业务辅导、心理疏导和思想引导工作，对参赛选手及比赛过程报以平和、包容的心态；共同维护竞赛秩序。

3.自觉遵守竞赛规则，尊重和支持裁判工作，不随意进入比赛现场及其他禁止入内的区域，确保比赛进程的公平、公正、顺畅、高效。

4.各参赛队要坚决执行比赛的各项规定，加强对参赛人员的管理，做好赛前准备工作，督促选手带好证件和要求自带的工量具和材料等。

5.当本单位参赛选手对比赛进程中出现异常或疑问，应及时了解情况，客观做出判断，并做好选手的安抚工作，经内部进行协商，认为有必要时可在规定时限内向赛项仲裁工作组反映情况或提出书面仲裁申请。

6.参赛选手因申诉或对处理意见不服而停止比赛，以弃权处理。

7.指导教师应认真研究和掌握本赛项比赛的技术规则和赛场要求，指导选手做好赛前技术准备和应赛准备。

8.指导教师应在赛后做好技术总结和工作总结。

## （三）参赛选手须知

1.参赛选手报到后，凭身份证领取参赛证，并核实选手参赛资格。参赛证为选手参赛的凭据。参赛选手一经确认，中途不得任意更换，否则以作弊论处，其个人不得参与个人名次排名。

2.参赛选手应持参赛有效证件，按竞赛顺序、项目场次和竞赛时间，提前30分钟到各考核项目指定地点接受检录、抽签决定竞赛赛位号等。

3.检录后的选手，应在工作人员的引进下，提前15分钟到达竞赛现场，从竞赛计时开始，选手未到即取消该项目的参赛资格。

4.参赛选手进入赛场，应佩戴参赛证，并根据竞赛项目要求统一着装，做到衣着整洁，符合安全生产及竞赛要求。

5.参赛选手应认真阅读各项目竞赛操作须知，自觉遵守赛场纪律，按竞赛规则、项目与赛场要求进行竞赛，不得携带任何书面或电子资料、U盘、手机等电子或通讯设备进入赛场，不得有任何舞弊行为，否则视情节轻重执行赛场纪律。

6.竞赛期间，竞赛选手应服从裁判评判，若对裁判评分产生异议，不得与裁判争执、顶撞，但可于规定时限内由领队向赛项仲裁工作组提出书面仲裁申请；由赛项仲裁工作委员会调查核实并处理。

7.不服从裁判、工作人员、扰乱赛场秩序、干扰其他参赛选手比赛情况，裁判组应提出警告。累计警告2次或情节特别严重，造成竞赛中止的，经裁判长裁定后中止比赛，并取消参赛资格和竞赛成绩。

8.竞赛过程中，产生重大安全事故、或有产生重大安全事故隐患，经裁判员提示无效的，裁判员可停止其比赛，并取消参赛资格和竞赛成绩。

9.竞赛过程中，出现赛项规程所规定的取消比赛资格的行为，裁判员可停止其比赛，并取消参赛资格和竞赛成绩。

10.参加技能操作竞赛的选手如提前完成作业，选手应在指定的区域等待，经裁判同意方可离开考场。

11.竞赛过程中如因竞赛设备或检测仪器发生故障，应及时报告裁判，不得私自处理，否则取消本场次比赛资格。

12.比赛时，替补队员不得进入比赛现场参与比赛。

## （四）裁判及工作人员须知

1.服从大赛组委会的领导，遵守职业道德、坚持原则、按章办事，切实做到严格认真，公正准确，文明执裁。

2.必须佩带裁判员胸卡、着裁判员装，仪表整洁，语言举止文明礼貌，接受仲裁组成员和参赛人员的监督。

3.必须参加大赛组委会的赛前培训。

4.竞赛期间，保守竞赛秘密，不得向各赛区领队、教练及选手泄露、暗示大赛秘密。

5.严格遵守比赛时间，不得擅自提前或延长。

6.严格执行竞赛纪律，除应向参赛选手交代的竞赛须知外，不得向参赛选手暗示解答与竞赛有关的问题，更不得向选手进行指导或提供方便。

7.裁判与工作人员坚守岗位，不得私自串岗，不迟到，不早退。

8.监督选手遵守竞赛规则和安全操作规程的情况，不得无故干扰选手比赛。正确处理竞赛中出现的问题。

9.遵循公平、公正原则，维护赛场纪律，文明执裁，如实填写赛场记录。

10.工作人员应在每轮比赛中，对出现的设备故障应及时检查并抢修；对不能解决的设备问题，应及时汇报。

# 十五、申诉与仲裁

本赛项在比赛过程中若出现有失公正或有关人员违规等现象，参赛队领队可在比赛结束后2小时之内向仲裁组提出书面申诉。

书面申诉应对申诉事件的现象、发生时间、涉及人员、申诉依据等进行充分、实事求是的叙述，并由领队亲笔签名。非书面申诉不予受理。

赛项仲裁工作组在接到申诉报告后的2小时内组织复议，并及时将复议结果以书面形式告知申诉方。申诉方对复议结果仍有异议，可由省（市）领队向赛区仲裁委员会提出申诉。赛区仲裁委员会的仲裁结果为最终结果。

# 十六、竞赛观摩

（一）大赛期间，允许各有关企业、单位、行业协会组织专家、技术人员团体、参赛队领队、指导教师在指定观摩区进行公开观摩。

（二）观摩人员可在比赛开赛后规定的时间内，以小组为单位，在赛场引导员的引导下，有序进入赛场观摩，观摩时间为半个小时。

（三）观摩人员只能在观摩区行动，不得大声讲话、不能拨打接听电话，不能在参赛选手岗位前停留，不得与选手有任何交流，不得干扰选手比赛，不准向场内裁判及工作人员打招呼、提问，禁止未经允许拍照和摄像。凡违反规定者，立即取消参观资格。

（四）新闻媒体等进入赛场必须经过大赛执委会允许，由专人陪同并听从现场工作人员的安排和管理，不能影响比赛进行。

# 十七、竞赛直播

（一）利用现代网络传媒技术对赛场的全部比赛过程直播，包括赛项的抽签加密、比赛过程、开闭幕式，对现场优秀选手、优秀指导教师采访，展示作品等环节。通过采访企业人士和裁判专家点评视频资料，突出赛项的技能重点与优势特色。

（二）利用多媒体技术及设备录制视频资料，记录竞赛全过程，为宣传、仲裁、资源转化提供全面的信息资料，赛后制作课程媒体资源。

# 十八、资源转化

在大赛执委会的领导与监督下，赛后5日内向大赛执委会办公室提交资源转化实施方案，在三个月内基本完成资源转化工作，半年内全部完成资源转化工作。

（一）赛项资源转化的内容包括本赛项竞赛全过程的各类资源。做到赛项资源转化成果应符合行业标准、契合课程标准、突出技能特色、展现竞赛优势，形成满足职业教育教学需求、体现先进教学模式、反映职业教育先进水平的共享性职业教育教学资源。

（二）本赛项资源转化成果包含基本资源和拓展资源，充分体现本赛项技能考核特点。

1.可提供以下基本资源

（1）向大赛执委会提供专家点评视频、优秀选手/指导教师访谈视频。

（2）向大赛执委会提供竞赛过程的全套音视频素材。

2.可提供以下拓展资源

（1）建立试题题库、配分表、评分表，搜集各地比赛试题、配分表、评分表，为各学校开展项目实训提供参考。

（2）针对赛项竞赛平台，组织行业专家、教师、企业工程师共同开发制作20～30种微课程，供参赛校教学使用。

（3）建立赛项教育资源平台，主要包括资源共享、资源下载、技术交流、在线学习、题库建设等单元。

（三）本赛项所有转化资源做到均符合《2016年全国职业院校技能大赛赛项资源转化工作办法》中规定的各项技术标准。

（四）资源的使用与管理。赛项资源转化成果由大赛执委会统一实施，成熟的资源转化成果发布于全国大赛网络信息发布平台，供职业院校师生借鉴学习。

# 附件一：中职组“机械装配技术 ”赛题样卷

2017年全国职业院校技能大赛中职组

“机械装配技术”

竞

赛

样

卷

注意事项

1．本试卷总分为100分，考试时间为4小时。

2．请首先按要求在试卷上填写您的场次、工位号等信息，不要在试卷上乱写乱画。

3．参赛选手如果对试卷内容有疑问，应当先举手示意，等待裁判人员前来处理。

4．选手在竞赛过程中应遵守竞赛规则和安全操作规程，如有违反按照相关规定处理。

5．扰乱赛场秩序，干扰裁判的正常工作扣10分，情节严重者，经执委会批准，由裁判长宣布，取消参赛资格。

6．不准携带移动存储器材，不准携带手机等通讯工具，违者取消竞赛资格。

7．试题中“过程检测与记录”表中所列项目需裁判确认的部分，参赛选手须先举手示意，由裁判签字确认后有效。

8．试车时必须得到裁判的允许后，才能通电试运行；若装配不完整，则不允许试运行，试车项不得分。

9．在测量过程中，如裁判发现选手测量方法或选用量具不合理、不正确，可判定该项目未完成并不得分。

10．记录附表中数据用黑色水笔填写，表中数据文字涂改后无效;未经裁判核实的数据都是无效数值，该项目不得分。

12．选手应合理安排装调工作的顺序和时间。

1．计算机绘图

根据任务书要求，完成装配图中的指定零件的绘制

2．自动钻床进给机构

根据图纸选择合适的装配工艺，正确完成自动钻床进给机构的拆卸、装配与调整。

（1）装配要求

| 零部件名称 | 自动钻床进给机构 | 零部件图号 | 附图四 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术资料 | 设备总装图/自动钻床进给机构部件装配图 |
| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| 1 | 现象描述 | 自动钻床部件因在搬迁中发生踫撞，在运行过程中噪声过大，轴处窜动过大。 |
| 2 | 自动钻床进给机构的拆卸 | 根据现象描述确定合理的拆卸工艺，完成自动钻床进给机构的拆卸，并写出需要拆卸零部件的名称。 |
| 3 | 零件清洗 | 清洗、清理配合面。 |
| 4 | 直线导轨（31）安装 | 1）导轨（31）与自动钻床进给机构用底板（30）基准面A的平行度≤0.01mm； 2）两直线导轨之间的平行度≤0.01mm。 3）导轨螺丝锁紧可靠，锁紧力矩3.2N.m≥F≥2.75N.m |
| 5 | 圆柱凸轮（24）组件 | 1）用轴承座调试芯棒调整圆柱凸轮（24）两端轴承座内孔的等高≤0.04mm； 2）圆柱凸轮（24）轴线与两导轨的对称度≤0.05mm； 3）圆柱凸轮（24）轴线与两导轨的平行度≤0.04mm。 |
| 6 | 角接触轴承（39） | 根据图纸选择轴承安装方式、测量轴承游隙并计算内外隔环的厚度。 |
| 7 | 游动端 | 测量出游动端的间隙 |
| 8 | 钻夹头用轴（8） | 检测钻夹头用轴（8）的轴向窜动允差≤0.02mm，径向跳动允差≤0.02mm。 |

（2）过程检测与记录

1.根据现象描述写出需要拆卸的零部件

2.选手自检后，把数值填入相应的表格，并举手示意，操作演示给裁判确认。

| 自动钻床进给机构装调过程考核内容 |
| --- |
| 序号 | 项目 | 要求 | 自检记录 | 裁判确认 |
| 1 | 直线导轨（31）安装 | 导轨（31）与底板（30）基准面A的平行度≤0.01mm |  |  |
|  |  | 两直线导轨之间的平行度≤0.01mm |  |  |
|  |  | 导轨螺丝锁紧可靠，锁紧力矩3.2N.m ≥F≥2.75N.m |  |  |
| 2 | 圆柱凸轮（24）组件 | 两轴承座内孔的等高≤0.04mm； |  |  |
|  |  | 对称度≤0.05mm |  |  |
|  |  | 平行度≤0.04mm |  |  |
| 3 | 角接触轴承（39） | 测量角接触轴承的游隙，选择合理内外隔圈，确定轴承安装形式 | 游隙值：______ |  |
|  |  |  | 内隔圈厚度：____ |  |
|  |  |  | 外隔环厚度：____ |  |
|  |  |  | 安装方式：______ |  |
| 4 | 游动端 | 测量出游动端间隙 | 深度尺寸：______ |  |
|  |  |  | 止口尺寸：______ |  |
|  |  |  | 游动间隙：______ |  |
| 5 | 钻夹头用轴（8） | 轴向窜动允差≤0.02mm |  |  |
|  |  | 径向跳动允差≤0.02mm |  |  |

3.精密分度头机构的装配与调试

根据图纸选择合适的装配工艺，正确完成精密分度头机构的装配与调整。

（1）装配要求

| 零部件名称 | 精密分度头机构 | 零部件图号 | 附图三、七 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术资料 | 设备总装图/精密分度头机构装配图 |
| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| 1 | 准备工作 | 准备工、量具；并对零件进行清理与清洗。 |
| 2 | 蜗杆（22） | 调整蜗杆（22）的轴向窜动≤0.03mm。 |
| 3 | 法兰盘1（50） | 调整法兰盘1（50）的端面跳动≤0.05mm。 |
| 4 | 牙嵌式电磁离合器（51） | 调整牙嵌式电磁离合器（51）的同轴度≤0.04mm； 左右两部分配合间隙0.3mm ≤ x≤0.5mm。 |
| 5 | 四个夹具调整 | 调整四个夹具，在偏心轮的死点位置使工件夹紧，同时调整钻夹头用轴（8）与夹具测量芯棒之间的同轴度≤0.04mm。 |

（2）过程检测与记录

选手自检后，把数值填入相应的表格，并举手示意，操作演示给裁判确认。

| 精密分度头机构装调过程考核内容 |
| --- |
| 序号 | 项目 | 要求 | 自检记录 | 裁判确认 |
| 1 | 蜗杆（22） | 蜗杆（22）的轴向窜动≤0.03mm |  |  |
| 2 | 法兰盘1（50） | 端面跳动≤0.05mm |  |  |
| 3 | 牙嵌式电磁离合器（51） | 同轴度≤0.04mm |  |  |
|  |  | 左右两部分配合间隙0.3mm ≤ x≤0.5mm |  |  |
| 4 | 四个夹具调整 | 偏心轮死点位置的调整 |  |  |
|  |  | 调整钻卡头用轴（8）与夹具测量芯棒之间的同轴度≤0.04mm |  |  |

4.变速动力箱部件的装配与调试

根据图纸选择合适的装配工艺，正确完成变速动力箱部件的装配与调整。

（1）装配要求

| 零部件名称 | 变速动力箱 | 零部件图号 | 附图二 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术资料 | 设备总装图/变速动力箱部件装配图 |
| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| 1 | 准备工作 | 准备工、量具；安排拆装工艺流程。 |
| 2 | 齿轮拆卸 | 完成变速动力箱齿轮箱内大齿轮（一）（1）的拆卸 |
| 3 | 清洗零件 | 清洗、清理配合面。 |
| 4 | 齿轮箱内大齿轮（一）（1） | 测量齿轮箱内大齿轮（一）（1）的齿顶圆直径和齿根圆直径。 |
| 5 | 角接触轴承（46） | 根据图纸选择轴承安装方式、测量轴承游隙并计算内外隔环的厚度。 |
| 6 | 齿侧间隙 | 利用压铅丝法调整变速动力箱用大锥齿轮（36）与动力箱用小锥齿轮（39）之间的齿侧间隙0.03mm ≤ x≤0.08mm。 |
| 7 | 齿轮调整 | 调整齿轮箱内大齿轮（一）（1）与齿轮箱内小齿轮（35）的端面轴向错位量≤0.5mm。 |
| 8 | 大带轮（31） | 检测调整大带轮（31）与输入轴（28）的同轴度允差≤0.05mm |
| 9 | 变速动力箱的安装 | 安装后，变速动力箱运转灵活，齿轮啮合正确，传动平稳。 |

（2）过程检测与记录

选手自检后，把数值填入相应的表格，并举手示意，操作演示给裁判确认。

| 变速动力箱部件装调过程考核内容 |
| --- |
| 序号 | 项目 | 要求 | 自检记录 | 裁判确认 |
| 1 | 齿轮拆卸 | 拆装完整、工具选用合理、步骤规范 |  |  |
| 2 | 齿轮箱内大齿轮（一）（1） | 齿顶圆直径 |  |  |
|  |  | 齿根圆直径 |  |  |
|  |  | 分度圆直径 |  |  |
| 3 | 角接触轴承（46） | 测量角接触轴承的游隙，选择合理内外隔圈，确定轴承安装形式 | 1.游隙值： |  |
|  |  |  | 2.内隔圈厚度： |  |
|  |  |  | 3.外隔环厚度： |  |
|  |  |  | 4.轴承安装形式： |  |
| 4 | 齿侧间隙 | 齿侧间隙0.03mm ≤ x≤0.08mm |  |  |
| 5 | 齿轮调整 | 端面轴向错位量≤0.5mm。 |  |  |
| 6 | 大带轮（31） | 同轴度允差≤0.05mm |  |  |

5.机械设备的装配与调整

根据图纸选择合适的装配工艺，正确完成机械设备的装配与调整。

（1）装配要求

| 零部件名称 | 机械设备（整体） | 零部件图号 | 附图一、五、六 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术 资料 | 设备总装图 /自动打标机部件图/齿轮齿条部件图/变速动力箱部件图/自动钻床进给机构部件图 |
| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| 1 | 准备工作 | 准备工、量具。 |
| 2 | 自动打标机 | 1）调整离合器总成的六角凸轮位置使曲轴在最远端停止。 2）安装后，自动打标机运转灵活，传动平稳。 |
| 3 | 自动钻床进给机构 | 调整导柱（19）与圆柱凸轮（24）的位置精度转动圆柱凸轮使钻孔部分来回运动自如。 |
| 4 | 总体调整 | 1）调整小带轮（7）和大带轮（31）的端面共面量允差≤0.3mm，并调整两根三角带的张紧度。 2）调整分度模块（12）与工作台转盘（7）的配合要求，符合设备的工作原理要求，并修配自动钻床进给机构控制电磁离合器用凸轮（20）使电磁离合器控制工作台准确四分度。 3）联接离合器用大齿轮（52）和与之相啮合的联接离合器用小齿轮（73）的两端面轴向错位量≤1mm，两齿轮的齿侧间隙0.03mm ≤ x≤0.08mm。 4）装配调整齿轮齿条传动机构（16）连杆上摆动杆的高度位置使自动打标机实现一次打标的动作，并调整与工作台转盘（7）的配合符合设备的工作原理要求。 5）调整钻夹头用轴（8）与工作台转盘（7）的垂直度允差≤0.05mm。 6）调整好设备后试加工工件，加工过程必须保证在一个运动加工周期内（及要求加工4个工件）。 |
| 5 | 试车及产品加工 | 1.装配完整性及试车前的盘车检查； 2.试车前润滑工作； 3.传动的完整性、平稳性检查； 4.牙嵌式电磁离合器应合顺畅自如，无联动或离合跳齿现象； 5.台面整理整洁,安装防护罩; 6.在裁判的允许后才能进行试车。 7.整体运动平稳，没有卡阻爬行现象。 8.运行噪声低。 |

（2）过程检测与记录

选手自检后，把数值填入相应的表格，并举手示意，操作演示给裁判确认。

| 机械设备（整体）装调过程考核内容 |
| --- |
| 序号 | 项目 | 要求 | 自检记录 | 裁判确认 |
| 1 | 总体 调整 | 小带轮（7）和大带轮（31） | 端面共面量： |  |
|  |  |  | 皮带张紧度： |  |
|  |  | 联接离合器用大齿轮（52）和与之相啮合的联接离合器用小齿轮（73） | 两端面轴向错位量： |  |
|  |  |  | 齿侧间隙： |  |
|  |  | 钻夹头用轴（8）与工作台转盘（7） | 垂直度： |  |
|  |  | 凸轮控制电磁离合器四分度却让 |  |  |
|  |  | 齿轮齿条传动机构和自动打标机的调整 |  |  |
|  |  | 工件加工（装配不完整不允许试车加工） |  |  |

6.机械装配技术工艺知识考核

解答机械装配技术工艺知识等问题

7.职业素养

职业素养要求：

| 序号 | 项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 劳保用品穿戴 | 鞋穿戴符合要求 |
|  |  | 工装衣袖口穿戴符合要求 |
| 2 | 工、量、检具 | 工、量、检具摆放整齐 |
|  |  | 工、量、检具使用规范 |
| 3 | 安全文明生产 | 周围人员及自身安全 |
|  |  | 各防护、保险装置安装牢固 |
|  |  | 检查机器内是否有遗留物 |
| 4 | 废油、废弃物处理 | 对赛场使用过的废油处理符合要求 |
|  |  | 废弃物处理符合要求 |

附图1：

附图2