2017年全国职业院校技能大赛行业特色赛

“矿物加工技术”赛项规程

一、赛项名称

赛项编号：GZT-2017003

赛项名称：矿物加工技术

英语翻译：Mineral processing technology

赛项组别：高职组

赛项归属产业：资源环境与安全大类

二、竞赛目的

通过竞赛，使高职院校矿物加工技术专业与行业、企业紧贴对接，促进产教深度融合，推动专业教育教学的改革和优化，引导专业人才培养发展方向，促进对师资队伍的建设；促进专业教学资源的更新，全面提升专业教学水平，更好的服务区域经济和产业的发展，最终为企业培养可持续发展、满足需求的具有“道德素质强、职业技能强、吃苦精神强、适应能力强”高素质技术技能型人才。

三、竞赛内容

表1竞赛内容及程序

| 要点 | 内容 | 操作程序 |
| --- | --- | --- |
| 物料准备 | 碎矿-筛分 | 1.1确定矿样最大给矿粒度 1.2确定破碎段数 1.3选择正确的破碎机和筛分机进行破碎-筛分作业 1.4测定破碎产物粒度 1.5计算破碎比 |
|  | 磨矿 | 1.6选择正确的磨矿设备 1.7确定磨矿介质、磨矿时间、磨矿浓度 1.8进行磨矿过程 |
| 矿石选别 | 选别方法 | 2.1确定分选方法 |
|  | 选别过程 | 2.2检查设备 2.3调浆 2.4分选 2.5调节参数 2.6产品收集 |
| 产品处理 | 过滤 | 3.1对选别产品进行过滤脱水 |
|  | 烘干 | 3.2将滤饼放入鼓风干燥箱进行烘干 |
|  | 称重 | 3.3对烘干的精矿产品进行称重 |
| 绘制流程图 | 绘制流程图 | 4.1 根据设计好的流程及实际操作过程绘制选矿工艺流程图 4.2 在流程图上标好竞赛相关参数、产品化验结果、选矿工艺指标 |

四、竞赛方式

（一）本赛项为团体赛，每支参赛队由3名参赛选手组成，并指定1名组长。组长负责任务领取、带领组员研讨设计实操具体方案、分配工作任务，与组员一起以最短时间，最经济的方式，完成操作任务。

（二）每队都必须完成从破碎、筛分、磨矿、选别、过滤、烘干、样品加工所有程序，本赛项采用“加分法”评分体系（即参赛队达到评分标准就给分，否则不给分）

（三）本赛项不得跨校组队，不邀请境外代表队参赛。

五、竞赛流程

（一）比赛时间安排

竞赛总时间3.0小时（产品处理约1小时，产品处理部分不计入考核时间内）。

竞赛程序：

1.抽签和检录

参赛队领队首先在领队会上完成第一和第二个签的抽取，参赛队按照自己所抽取的参赛顺序号和身份证、学生证、参赛证到检录处检录，检录处每30分钟检录一支参赛队。

2.抽取工位号和抽样

检录后进入竞赛现场由选手抽取自己的工位号，抽取工位号后开始，参赛队取用3kg原矿，从破碎开始一直到选别完成，计时结束，参赛继续完成后续的不计时程序（包括过滤、烘干、样品加工、工艺流程图绘制）

3.核实原矿质量

参赛队在取用3kg原矿后与物料准备裁判共同签字确认原矿取用质量。

4.破碎筛分

参赛队使用这3kg原矿进行破碎与筛分作业，不限定破碎下限，要求参赛队现场测量本队最大矿块粒度，并准确在工艺流程图上标示出原矿最大粒度、每一段的破碎比、破碎产品最大粒度等相关参数。

5.缩分取样

参赛队对破碎产品进行缩分，制取1250g矿样，并装袋，上数显电子天平过秤（由工作人员照相并由工作人员与参赛选手共同签字确认）。

由选手缩分出600g竞赛样+600g备用样+50g原矿化验样，并将600g备用样和50g原矿化验样一同上数显电子天平过秤（由工作人员照相并由工作人员与参赛选手共同签字确认）。

6.磨矿选别

选手使用600g竞赛样根据自己预先设计的流程进行磨矿和选别作业。

7.产品处理

选手必须在自己使用的滤纸上明确标注自己的滤纸质量、参赛顺序号。

选手完成烘干操作后，必须上数显电子天平过秤（由工作人员照相并由工作人员与参赛选手共同签字确认）。

8.绘制工艺流程图

选手在本队的化验结果出来后，在工艺流程图上标注出本队的所有指标，并提交完成后的工艺流程图。

（二）竞赛日程与内容

表2竞赛日程与内容

| 日期 | 场次 | 时间 | 项目 | 参赛队 | 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1天 | 准备 | 14:30—18:00 | 物料准备 | 所有参赛队 | 矿冶楼B105 | 每个参赛队指派一名队员 |
| 第2天 | 第一场 | 9：30—9:40 | 检录 |  | 矿冶楼 |  |
|  |  | 9:40—12:10 | 磨矿,选别 |  | 矿冶楼B204、B203 | 选别完成即进行矿样加工 |
|  | 第二场 | 11:30—11:40 | 检录 |  | 矿冶楼 |  |
|  |  | 11:40— 14:10 | 磨矿,选别 |  | 矿冶楼B204、B203 | 选别完成即进行矿样加工 |
|  | 第三场 | 13：10—13:40 | 检录 |  | 矿冶楼 |  |
|  |  | 13：40—16:10 | 磨矿,选别 |  | 矿冶楼B204、B203 | 选别完成即进行矿样加工 |
|  | 第四场 | 15：30—15:40 | 检录 |  | 矿冶楼 |  |
|  |  | 15：40—18:10 | 磨矿,选别 |  | 矿冶楼B204、B203 | 选别完成即进行矿样加工 |
| 第3天 | 第五场 | 8：00—8:10 | 检录 |  | 矿冶楼 |  |
|  |  | 8：10—10:40 | 磨矿,选别 |  | 矿冶楼B204、B203 | 选别完成即进行矿样加工 |
|  | 第六场 | 10：00—10:10 | 检录 |  | 矿冶楼 |  |
|  |  | 10：10—12:40 | 磨矿,选别 |  | 矿冶楼B204、B203 | 选别完成即进行矿样加工 |
| 注：每两场之间有半小时时间重叠，考虑到所有队都要先缩分和磨矿等准备工作，所以在竞赛中不会出现场地冲突。 |

六、竞赛试题

本赛项不设理论考试，采用现场实际操作考核形式组织竞赛，实际操作考核竞赛题为公开试题。

1、竞赛内容

由竞赛组委会统一提供矿样、各类必备设施和工具。每支参赛队由3名参赛选手组成，并指定1名组长。比赛正式开始之前，各参赛队一起完成物料准备即矿样的破碎和筛分，并绘制流程图。比赛开始，每个参赛队在规定时间（3小时）内完成磨矿、选别、过滤、烘干、样品加工所有程序。随后完成流程图的完善。

2、操作过程评分细则（总分100分）

表3评分细则

| 要点 | 内容 | 操作程序 | 标准分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 物料准备 | 碎矿-筛分 | 1.1确定矿样最大给矿粒度 1.2确定破碎段数 1.3进行破碎过程 | 7.0 | 1.1矿样粒度计算错误扣1.0分 1.2破碎段数确定错误扣1.0分 1.3破碎过程操作不当扣2.0分 设备操作过程中由于个人原因出现安全事故或设备故障取消成绩 |
|  |  | 1.4测定破碎产物粒度 1.5计算破碎比 |  | 1.4.1选择标准筛错误扣1.0分 1.4.2粒度测定错误扣1.0分 1.5破碎比计算错误扣1.0分 |
|  | 磨矿 | 1.6选择正确的磨矿设备 1.7确定磨矿介质及充填率 1.8确定磨矿浓度 1.9确定磨矿时间 | 8.0 | 1.6 设备选择错误扣2.0分 1.7磨矿介质及充填率确定不当扣1.0分 1.8磨矿浓度确定不当扣1.0分 1.9磨矿时间确定不当扣1.0分 |
|  |  | 1.10进行磨矿过程 |  | 1.10磨矿设备操作不当扣3.0分；设备操作过程中由于个人原因出现安全事故或设备故障取消成绩 |
| 2. 矿石选别 | 选别方法 | 2.1确定分选方法 | 10.0 | 2.1选别方法错误扣10.0分 |
|  | 选别过程 | 2.2检查设备 2.3物料准备 2.4分选 | 25.0 | 2.2.1未检查设备扣4.0分 2.2.2未检查辅助工具扣3.0分 2.3.1取样方法错误扣4.0分 2.3.2称重方法错误扣4.0分 2.4.1分选过程错误扣4.0分 2.4.2加药顺序和方法错误扣3分 2.4.3与流程不符合扣3分 操作过程中由于个人原因出现设备故障或安全事故，取消成绩 |
|  |  | 2.5调节参数 2.6产品收集 | 10.0 | 2.5.1调节设备参数错误扣3.0分 2.5.2调节用水量错误扣2.0分 2.6.1产品回收错误扣2.0分 2.6.2产品转移过程有遗漏、失误扣3.0分 |
| 3. 产品处理 | 过滤 | 3.1对选别产品进行过滤脱水 | 2.0 | 3.1过滤过程中出现矿浆溢出、漏出，扣2.0分 操作过程中由于个人原因出现设备故障或安全事故，取消成绩 |
|  | 烘干 | 3.2将滤饼放入鼓风干燥箱进行烘干 | 2.0 | 3.2 烘干过程中未标记滤纸质量，扣2.0分 操作过程中由于个人原因出现设备故障或安全事故，取消成绩 |
|  | 称重 | 3.3对烘干的精矿产品进行称重 | 6.0 | 3.3.1称重过程中物料损失、漏出，扣2.0分 3.3.2 称重前未校正天平，扣2.0分 3.3.3 称重过程中天平读数不准，扣2.0分 |
| 4. 绘制工艺流程图 | 绘制流程图 | 4.1确定破碎-筛分流程 4.2确定磨矿流程 4.3确定选别流程 4.4确定脱水流程 4.5合并流程 | 10.0 | 4.1破碎-筛分流程错误扣2.0分 4.2磨矿流程错误扣2.0分 4.3 选别流程错误扣2.0分 4.4脱水流程错误扣2.0分 4.5合并流程错误扣2.0分 |
|  | 标记相关参数 | 4.6确定破碎段参数 4.7确定磨矿段参数 4.8确定选别段参数 | 10.0 | 4.6破碎段参数错误扣3.0分 4.7磨矿段参数错误扣3.0分 4.8选别段参数错误扣4.0分 |
|  | 标记选矿工艺指标 | 4.9标明精矿产品质量 4.10化验精矿品位 4.11计算精矿产率和回收率 | 10.0 | 4.9未标明精矿质量，扣2.0分 4.10未标明精矿品位，扣2.0分 4.11若回收率超过100%，由裁判组和仲裁组核实是否有竞赛作弊行为，一经证实则取消竞赛成绩。 |

3、工艺流程图绘制（总分100分）
    工艺流程图绘制在独立场地进行，由选手在指定的时间内绘制提交本队的工艺流程图，由裁判进行评判。
    4、竞赛场地要求

比赛场地设在矿冶工程系矿物加工实训室，实训室配备有竞赛所需的设备和仪器，同时提供稳定的照明、水、电、气源和供电应急设备等；每个比赛小组不小于16m2的竞赛场地，竞赛工位有隔离标示或护栏，确保选手不受外界影响参加竞赛。

七、竞赛规则

（一）参赛选手按大赛组委会规定时间到达指定地点，凭自己所抽取的参赛顺序号和身份证、学生证、参赛证到检录处检录。各队领队、指导老师及非经允许的工作人员不得进入竞赛场地。

（二）检录后进入竞赛现场由选手抽取自己的工位号，抽取工位号后指纹打卡计时开始，参赛队取用3kg原矿，从破碎开始一直到选别完成，指纹打卡计时结束，参赛继续完成后续的不计时程序（包括过滤、烘干、样品加工、工艺流程图绘制）。

（三）参赛选手必须严格按照设备操作规程进行操作。

（四）参赛选手不得携带手机等通讯工具和其它未经允许的资料、物品进入大赛场地，不得中途退场；竞赛过程中竞赛选手不得干扰其他赛位上的选手，如出现较严重的违规、违纪、舞弊等现象，经裁判组裁定取消大赛成绩。

（五）比赛过程中出现设备故障等问题，应提请裁判确认原因。若因非选手个人因素造成的设备故障，裁判请示裁判长同意后，可将该选手大赛时间酌情后延；若因选手个人因素造成较重人身伤害、设备故障或严重违章操作，裁判长有权决定终止比赛，直至取消比赛资格。

（六）进行设备组装和调试时，工具和检测仪器、仪表等应放置在规定的位置，不得摆放在设备和连接的电路上

（七）竞赛结束时，参赛选手必须清扫、整理工作现场，经现场裁判确认后，方可离开赛场。

八、竞赛环境

（一）团体赛每个比赛小组不小于16m2的竞赛场地

（二）各赛位之间分隔明显，赛位标识醒目。

（三）各赛位条件相当，保证比赛公平、公正、安全进行。

九、技术规范

（一）生产技术规范

1.《有色金属行业职业技能鉴定标准》

2.《高职专业教学要求----矿物加工技术》

3. 环境空气质量标准  GB3095—2012

4. 教学仪器设备安全要求总则   GB/T21746—2008

5. 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范 GB50168-2006

（二）技术平台技术规范浮选机操作标准

- 运转前检查浮选槽内有无异物和沉淀的矿石，如有及时清理，检查液面调节阀门是否灵活，空气吸入管是否堵塞；

- 首先开动精选槽及扫选槽，其次开动粗选槽和调浆桶并开始加药；

- 运转中如有异常响声应停车及时处理；

- 浮选机停车时，应先停给矿和加药，待槽内泡沫完后再按粗、扫、精的顺序停车；

- 预计停车时间较长或无法估计开车时间，则必须放空浮槽底及调浆桶底，平时应每旬清理一次；

- 加药时，勿使药物接触人体，以防烧坏衣服或烫伤皮肤。

精选池子装满后必须及时清理。

十、技术平台

竞赛项目所用设备为行业通用设备，竞赛不需指定使用某一厂家设备。除比赛用设备外，备有备用设备一套。

每队使用设备：

（一）破碎筛分设备：PE-100×125颚式破碎机1台、XPSφ200×150辊式破碎筛分机1台、XSZ-300X600单双层两用振筛机1台

（二）磨矿设备：XMQ-φ240×90锥形球磨机1台

（三）重选设备：LY-1100×500刻槽摇床1台

（四）单槽浮选机XFD-63型1.5、100、0.75L、0.5L各1台

（五）脱水设备：DL-5C 240/120圆盘真空过滤机1台、101A-2鼓风干燥箱1台。其他辅助用品一批（天平、玻璃注射器、洗耳球、量筒、烧杯等）。

十一、成绩评定

（一）评分标准制定原则是，以安全、环保、经济效益为评价标准。本赛项实行安全一票否决制，任何参赛队和参赛选手，在竞赛中出现安全损害行为，一律取消成绩。

（二）现场裁判仅对违章操作进行扣分，参赛队总分由操作过程得分和工艺流程图得分两部分组成，竞赛得分保留到小数点后两位。竞赛成果为选别出的精矿，竞赛成果经三次加密后，送国家级质量检测中心出具检测报告，根据检测结果计算出选矿工艺指标。为保证操作过程不出安全事故，对严重违反设备操作规程的行为，裁判将予以制止，并取消参赛成绩。设备操作规程以设备厂商提供的使用说明书为准。

具体计算方法如下：工艺流程图得分+操作过程得分=参赛队比赛总成绩。

十二、奖项设定

（一）参赛选手奖励

1. 本赛项设团体一、二、三等奖。以赛项实际参赛团体总数为基数，一、二、三等奖获奖比例分别为10%、20%、30%（小数点后四舍五入）。

2. 一、二、三等奖获奖选手，可直接晋升相应职业高级工（国家职业资格三级），选手毕业后连续从事本职业工作两年，可直接申报晋升相应职业技师（国家职业资格二级）。

选手在竞赛结束当天，可参加相应职业技能鉴定理论考试（浮选工高级工），竞赛项目成绩、理论考试成绩均合格者可直接晋升相应职业高级工。

（二）指导教师奖励

赛项获得一等奖参赛队的指导教师获“优秀指导教师奖”。

十三、赛项安全

（一）安全保障组织机构

根据《2017年全国职业院校技能大赛安全管理规定》：

1.赛项应成立安全管理机构负责本赛项筹备和比赛期间的各项安全工作，赛项执委会主任为第一责任人；

2.指定1名执委会副主任负责赛场安全。赛项执委会在赛前一周会同当地消防部门、质量监督部门检查赛场消防设施和比赛设备安全性能，并按消防、质监部门意见整改。赛前两天，执委会主任会同赛项专家组对赛场进行验收；

3.指定1名执委会副主任负责住宿与饮食安全。执委会会同当地公安部门，食品卫生部门，检查并验收驻地的安全设施和饮食卫生，保证选手的住宿安全和饮食安全；

4. 各省、自治区、直辖市和计划单列市在组织参赛队时，须为参赛选手购买大赛期间的人身意外伤害保险。领队为参赛队交通安全责任人。负责选手从学校出发到结束比赛回到学校整个期间的人身、交通、饮食安全。

（二）选手安全要求

1.进入赛场，必须穿符合安全要求的服装。不得穿背心、短裤和拖鞋进入竞赛场地；

2.严格遵守操作规程，不得擅自开启电源，不得带电操作，以免造成伤害和事故；

3.参赛人员应爱护竞赛场所的仪器设备，操作设备时应按规定的操作程序谨慎操作，不得触动非竞赛用仪器设备。操作中若违反安全操作规定导致发生较严重的安全事故，将立即取消竞赛资格；

4.连接电路时应断开电源，不允许带电连接电路；断开电源开关后，必须用验电器进行验电，确认无电后方可连接电路；

5.进行设备组装和调试时，工具和检测仪器、仪表等应放置在规定的位置，不得摆放在设备和连接的电路上；

6.竞赛结束时，参赛选手必须清扫、整理工作现场，经现场裁判确认后，方可离开赛场。

（三）安保工作要求

1.指挥员在发生突发事件时要掌握信息，统一布置工作，其他人员不得干扰；

2.发生突发事件时，全体安全保卫人员必须服从命令、听众指挥，以大局为重，不得顶撞、拖延或临时逃脱；

3.突发事件发生时，全体安全保卫人员要坚守岗位、尽职尽责，在未接到撤岗指令之前，不得离开岗位；

4.发现安全隐患或突发事件时，现场人员应立即向保卫组汇报，保卫组接报后要火速到达案发现场，指挥并配合公安干警及安全保卫人员搞好抢救工作；

5.视突发事件的具体情况，分别向上级主管部门和相关部门报告，并立即启动《赛区安全保卫突发事件处理预案》；

6.发生火警和恶性事件时，现场人员可主动向公安机关报警并向领导汇报，立即组织抢救，以免贻误战机；启用消防应急广播，通知疏散路线，稳定人心，避免踩踏伤人；

7.安全出口执勤人员，接到指令后立即打开出口门，疏导参赛人员有序撤离现场。

（四）裁判安全要求

1.参赛选手有故意损坏设备或故意伤害他人或自己的行为时，赛场裁判应立即制止，报告首席裁判，经首席裁判报执委会并经执委会同意后终止该参赛选手比赛资格；

2.裁判在执裁过程中如发现选手操作存在安全隐患时应及时制止或采取切断电源等紧急补救措施；

3.裁判在执裁过程中发现其他安全隐患应立即通知首席裁判并上报执委会，由执委会采取紧急补救措施。

（五）赛场文明

1.进入赛场人员要严格服从赛场工作人员的指挥，遵守赛场秩序，服从赛场工作人员的引导和安排。观摩人员要按指定区域观摩，切忌越过设置的警戒线；

2.在赛场观摩比赛时。请不要大声喧哗，不要拥挤推搡，以免影响比赛正常进行；

3.赛场内严禁吸烟，严禁携带易燃易爆物品入场；

4.进入赛区的人员请爱护现场各类物品，爱护公共环境，不随意张贴个人资料；

5.遇到问题和意外事件时，请及时向现场工作人员寻求帮助；

6.发生火灾或突发事件时，要服从赛场服务人员指挥，有序撤离现场，避免慌乱，踩踏伤人；

7.遇到紧急情况发生拥挤时，应保持镇静，在相对安全地点作短暂停留。人群拥挤时，要双手抱住胸口，防止内脏被挤压受伤。在人群中不小心跌到时，应立即收缩身体、抱紧头，尽量减少伤害；

8.如遇特殊情况，则服从大赛统一指挥；

9.设置突发事件应急疏散示意图。

（六）应急处理预案

比赛期间发生意外事故时，发现者应第一时间报告赛项执委会，同时采取措施，避免事态扩大。赛项执委会应立即启动预案予以解决并向赛区执委会报告。出现重大安全问题的赛项可以停赛，是否停赛由赛区组委会决定。事后，赛区执委会应向大赛执委会报告详细情况。

十四、竞赛须知

（一）参赛队须知

1.统一使用规定的省、直辖市等行政区代表队名称，不使用学校或其他组织、团队名称。

2. 本赛项为团体赛，每个参赛队必须参加所选所有专项的比赛，不接受跨校组队报名。

3.参赛选手为高等职业技术学校在籍学生，性别、年级不限。

4.参赛队选手在报名获得确认后，原则上不再更换。

5.参赛队在各竞赛专项工作区域的赛位轮次和工位采用抽签的方式确定。

6.参赛队所有人员在竞赛期间未经组委会批准，不得接受任何与竞赛内容相关的采访，不得将竞赛的相关情况及资料私自公开。

（二）指导教师须知

1.指导教师不得进入比赛现场。

2.指导教师不得在场外以任何方式对选手进行指导和提示。

3.贯彻执行各项规定，竞赛期间不得私自接触裁判。

（三）参赛选手须知

1.参赛选手必须按规定时间检录更换服装，在侯赛室等候。

2.参赛选手须提前10分钟进入竞赛场地，必须佩带参赛证，并出示身份证，按抽签序号进入工位，按赛场提供的清单检查工具和材料，齐全后选手签字方可比赛，迟到15分钟不得入场。

3.比赛过程中如发现设备缺陷应及时向裁判报告，经裁判长确认后，方可继续比赛。

4.参赛选手应严格遵守赛场纪律，操作技能竞赛除携带竞赛必备的工量具外，不得将通讯工具等带入竞赛现场。

5.选手在竞赛过程中不得擅自离开赛场，如有特殊情况，需经现场裁判同意后作特殊处理。选手若需休息、饮水或去洗手间，需由工作人员陪同，耗用时间一律计算在比赛时间内。如果选手提前结束竞赛，应举手向裁判员示意。竞赛终止时间由裁判员记录在案，选手提前结束比赛后不得再进行任何操作。

6.竞赛过程中，参赛选手不能相互借用工具（特殊情况需经现场裁判同意）。各参赛选手间不能走动、交谈。竞赛过程中出现电气设备故障等问题，应提请现场裁判长到工位处确认原因。如果确实是因为设备故障原因导致选手中断或终止竞赛，由裁判长视具体情况作出决定。

7.选手全部完成比赛项目后，参赛选手在裁判员记录的竞赛情况记录表上签字确认。

8.在竞赛规定时间结束时应立即停止操作，不得以任何理由拖延竞赛时间。竞赛时间一到，由参赛选手进行现场的清理工作。经竞赛裁判员检查许可后，参赛选手方可离开竞赛场地。

9.参赛人员按规定的操作程序进行操作。操作中若违反安全操作规程可能导致发生严重安全事故的，裁判员有权取消其比赛资格。

（四）工作人员须知

1．竞赛现场设立警戒线，与比赛无关的人员不得进入竞赛现场。

2． 竞赛服务单位应保持竞赛设施的完好，做好比赛的后勤保障。

十五、申诉与仲裁

（一）申诉

（1）参赛队对不符合竞赛规定的设备、工具、软件，有失公正的评判、奖励，以及对工作人员的违规行为等可提出申诉。

（2）申诉应在竞赛结束后2小时内提出，超过时效将不予受理。申诉时，应按照规定的程序由参赛队领队向相应赛项仲裁工作组递交书面申诉报告。报告应对申诉事件的现象、发生的时间、涉及到的人员、申诉依据与理由等进行充分、实事求是的叙述。事实依据不充分、仅凭主观臆断的申诉不予受理。申诉报告须有申诉的参赛选手、领队签名。

（3）赛项仲裁工作组收到申诉报告后，应根据申诉事由进行审查，6小时内书面通知申诉方，告知申诉处理结果。如受理申诉，要通知申诉方举办听证会的时间和地点；如不受理申诉，要说明理由。

（4）申诉人不得无故拒不接受处理结果，不允许采取过激行为刁难、攻击工作人员，否则视为放弃申诉。申诉人不满意赛项仲裁工作组的处理结果的，可向大赛赛区仲裁委员会提出复议申请。

（二）仲裁

大赛采用两级仲裁机制。赛项设仲裁工作组，赛区设仲裁委员会。赛项仲裁工作组接受由代表队领队提出的对裁判结果的申诉。大赛执委会办公室选派人员参加赛区仲裁委员会工作。赛项仲裁工作组在接到申诉后的2小时内组织复议，并及时反馈复议结果。申诉方对复议结果仍有异议，可由省（市）领队向赛区仲裁委员会提出申诉。赛区仲裁委员会的仲裁结果为最终结果。

十六、竞赛观摩

（一）观摩时间。观摩人员根据赛项执行委员会安排，可全程观摩比赛过程。

（二）观摩对象与方式。观摩对象是对赛项竞赛内容和过程感兴趣的学校师生、行业企业人员和社会各界人士；观摩方式是现场观摩和视频直播。

（三）观摩人员的批准。观摩人员由赛项执行委员会负责批准，观摩的时间、距离、方式由赛项执行委员会结合赛项具体实际情况，制定具体观摩方案，并报备大赛执委会办公室。

（四）观摩要求。观摩人员不得干扰竞赛过程，不得同参赛选手、裁判交流，不得传递信息，不得采录竞赛现场数据资料，不得影响比赛的正常进行。

十七、竞赛直播

（一）赛场设立直播区，邀请参赛学生、教师、合作企业等到赛场观摩比赛过程（包括竞赛检录、抽签、侯赛、比赛、成绩评定过程）；承办学校安装现场直播设备同步直播现场比赛过程实况。

（二）邀请甘肃日报、白银日报主流媒体对比赛直播情况进行宣传报道，扩大技能大赛的影响力。

十八、资源转化

# （一）转化内容

矿物加工技术赛项资源转化成果以基本资源和拓展资源两种形式呈现，制作资源专门共享网站，并通过大赛指定的网络信息发布平台www.nvsc.com.cn共享，扩大影响。

# 1.基本资源

（1）风采展示。编制视频脚本，赛后即时制作画面精美、伴音动听、播放流畅、时长15分钟左右的矿物加工技术赛项宣传片，以及时长10分钟左右的获奖代表队（选手）的风采展示片。

（2）技能概要。编写矿物加工技术赛项技能介绍、训练大纲、技能要点、评价指标等。

（3）教学单元。结合赛项技术文件，碎矿筛分、磨矿分级、摇床选矿、浮游选矿，每个任务按照“咨询→计划→决策→实施→检查→评价”六个环节制作课程教学资源，并编制任务指导书。

# 2.拓展资源

收集或制作反映矿物加工技术赛项技能特色、可应用于各教学与训练环节、支持技能教学和学习过程的较为成熟的多样性辅助资源，形成矿物加工技术赛项资源转化的拓展资源。主要完成矿物加工技术赛项教学环境创建方案、竞赛培训视频案例库（青年教师、大赛选手、学生培训）、赛项点评视频、获奖集体或个人访谈视频、赛项试题库以及素材资源库等资源的建设与制作。

# （二）预期效果

## 1.深化课程教学改革

职业技能大赛的内容、要求体现了行业发展的前沿技术，反映了最新的职业技能要求和行业对技能型人才的需求，通过赛项资源转化，结合行业典型职业岗位（或工种）职业标准，实现对矿物加工技术专业课程体系，碎矿与磨矿、浮游选矿课程教学内容的改革，修订矿物加工技术专业教学标准、课程标准，并以技能大赛资源为依托，开发“任务驱动”的多媒体、指导书等形式的课程教学资源，同时，深化以“六步骤”教学法为主体的体验式教学改革，突出课业的“过程化”考核，全面推动矿物加工技术专业人才培养质量。

## 2.引领实训基地建设

职业技能大赛的矿物加工技术赛项技术文件按照生产一线工艺流程设计，所用设备以及原材料全部符合行业生产要求，通过赛项资源转化可有效地推动相关专业实训基地建设。首先可形成一套技术先进、功能完善的矿物加工技术专业实验实训室建设的指导性方案，引领相关职业院校专业实验实训室建设。其次贯彻开放办赛的理念对相关实验实训室实行全开放或半开放式管理，对于可以由学生协助管理，安全有保障的实验实训场所，如选矿技术实训室全天候开放；对于制样室、煤质分析等实训室则采用提前预约的方式向学生开放。

## 3.提升师生专业技能

大赛引领了高素质技术技能人才培养的目标和方向。对于教师，首先，促使教师观念转变和知识更新。通过参赛，让教师有机会和同行交流经验，更新专业建设与改革等方面的理念和方法。其次，推动教师专业实践能力的提升。技能竞赛要求指导教师要反复实践，练就解决各种复杂技术问题的本领。第三，优化师资队伍的“双师”结构。在提高专任教师的“双师”素质的同时，也为选聘行业企业高水平的兼职教师，优化师资队伍的“双师”结构提供了方便。对于学生，通过开放训练、选拔培训、参加竞赛，不但能激发学生的学习兴趣，培养学生的自主学习能力和学习习惯，也能不断提高学生的综合职业素质。