2018年全国职业院校技能大赛

竞赛项目方案申报书

申报单位：中国制冷学会

申报日期：2017年9月2日

# 2018年全国职业院校技能大赛

# 赛项申报书

赛项名称：空气源热泵系统安装与调试

赛项类别：常规赛项■     行业特色赛项□

赛项组别：中职组■       高职组□

涉及的专业大类/类：加工制造类

方案设计专家组组长：

手机号码：

方案申报单位（盖章）：中国制冷学会

方案申报负责人：

方案申报单位联络人：

联络人手机号码：

电子邮箱：

通讯地址：

邮政编码：

申报日期：2017年9月4日

2018年全国职业院校技能大赛

竞赛项目方案

# 一、赛项名称

（一）赛项名称

空气源热泵系统安装与调试

（二）压题彩照

（三）赛项归属产业类型

加工制造类

（四）赛项归属专业大类/类

加工制造类      052900制冷和空调设备运行与维修

053100电气运行与控制

053100电气技术应用

053200电子电器应用与维修

050600建材装备运行与维护

050800建筑与工程材料

059900加工制造类新专业（热泵系统）

土木水利工程类  040400城镇建设

040600建筑设备安装

040700楼宇智能化设备安装与运行

040800供热通风与空调施工运行

轻纺食品类      071100食品生物工艺

资源环境类      029900资源环境类新专业（空气源热泵）

信息技术类      090100计算机应用

090300计算机平面设计

090500计算机网络技术

090800软件与信息服务

091200电子与信息技术

091300电子技术应用

091500通信技术

医药卫生类      102000制药技术

102300医疗器械维修与营销

102400制药设备维修

# 二、赛项申报专家组

# 三、赛项目的

我国北方冬季燃煤供热对雾霾天气的形成和空气污染已经严重影响到人民的健康和安全。党中央国务院领导人对此高度重视，习近平总书记于2016年12月21日在中央财经领导小组会议上指示：推广北方地区冬季清洁取暖，关系北方广大群众温暖过冬，关系雾霾天能不能减少，是能源生产和消费革命、农村生活方式革命的重要内容。李克强总理在2017年政府工作报告八项重点工作内容中指出：打好蓝天保卫战，推进北方地区清洁能源取暖，提高可再生能源的利用率。

赛项以执行职业教育工作过程导向及国家产业指导政策为理念，围绕行业、企业及节能环保政策对中、高级制冷专业人才职业能力的要求组织竞赛，引领和促进中职学校教育与产业、学校与企业、专业设置与职业岗位、课程教材与职业标准对接的专业建设。

以制冷空调专业技术和建筑环境与能源应用类专业技术为背景，融入具有时代背景的新知识、新技能、新的控制技术、新工艺、新材料和新的职业能力，通过竞赛，展示参赛学生熟练的系统装调综合技能和专业知识，检阅参赛选手系统管路设计实施、冷热水系统设计实施、物联网设计应用、操作流程安排、现场问题的分析与处理、工作效率、质量与成本控制等职业岗位能力；展示职业教育改进与改革的最新成果；同时还考查选手安全意识、职业规范意识、职业综合素养和社会能力。加快工学结合人才培养和课程改革与创新的步伐，引导职业教育关注空气源热泵系统的发展趋势及新技术应用和融入现代学徒制的人才培养新理念，为行业、企业培养急需的具有明显时代特色的相关专业高技能人才。

# 四、赛项设计原则

（一）公开、公平、公正

赛项设计严格执行《2016年全国职业院校技能大赛制度》，坚持公开、公平、公正三原则，赛前公开赛项技术文件，公开样题、公开竞赛题库、评分标准等；赛前召开赛项技术说明会，明确操作工艺规范和评分要求，专家与指导教师面对面交流，赛项所有技术资料和要求保证公开。

在赛项组织方面，按照大赛成绩管理办法的成绩管理流程执行，采用三次加密，成绩采用现场和过程评判相结合；严格把关专家和裁判选用制度，对裁判进行培训和考核，统一执裁尺度；赛场借鉴世界技能大赛模式，设置参观区域，允许观众和指导教师现场观摩大赛。按要求组织赛项各个环节，保证竞赛公开、公平、公正。

（二）赛项关联职业岗位面广、人才需求量大、系统高效节能，符合国家重点战略和相关政策。

随着节能环保工作的深入开展，对空气源热泵产品的需求日益增大。空气源热泵技术作为国家治理大气污染“煤改电”首选技术，符合国家产业指导政策、节能环保政策。不仅已在北方大力推广使用，在长江中下游地区已广泛使用。在政策的带动下，权威数据显示2016年全年空气源热泵热水机组的销量增长超过700%，预计2017年增速将继续加大。新技术、新产业的发展必然带来对人才需求的增长，技术的进步必然要求从业人员的职业规范意识、职业综合能力提升。同时新技术新产业的发展，企业也需要对设备进行更新与改造，这就需要大量既懂技术、管理，又具备操作技能的面向生产一线和售后安装、维护、维修的技术技能型人才。

能源是经济和社会发展重要支撑，能源紧缺是我们必须面对和解决的基本问题。空气源热泵是以空气中的能量作为主要动力，通过少量电能驱动，实现能量的转移，能够实现“低温采暖、高温制冷、生活热水”三个系统使用，资源得到高效的利用率，该技术不但经济而且环保，值得大力推广。

（三）竞赛内容对应相关职业岗位或岗位群、体现专业核心能力与核心知识、涵盖丰富的专业知识与专业技能点

空气源热泵系统安装与调试的工作任务对应相关职业岗位中管路制作、安装、系统调试、使用、维护与维修等相关工作任务。任务涉及制冷/制热部件安装、制冷/制热管路制作、保压检漏、抽真空及检查、充注制冷剂、冷热水系统管路制作、试压检测、冷热水系统排污、电气控制安装、系统性能调试等核心能力，涉及操作方法、工艺流程、维修要点等核心知识。

（四）竞赛平台成熟，符合行业发展及国家指导性政策，赛项采用先进、环保、通用性强和经济实用的设备。

空气源热泵技术作为国家节能环保政策“煤改电”首选技术之一，其空气源热泵系统安装与调试使用的竞赛平台为HREP-C60型 空气源热泵系统安装与调试考核装置。该平台涵盖喷气增焓技术（Enhanced Vapor Injection,以下简称EVI），采用超低温压缩机及制冷剂，同时集成了冷热水系统及互联网控制系统。能够完成室外机组的设计安装调试、室内水系统的设计安装调试及多种方式控制等，例如系统的管路设计与制作、保压检漏、抽真空及真空检漏、冷热水系统试压检测、冷热水系统排污、系统调试、自动控制及应用、移动终端APP设计编写、电气故障检修与维护等操作，技术新颖可靠符合技术技能人才培训要求。

# 五、赛项方案的特色与创新点

（一）竞赛设置特色与创新

空气源热泵符合国家产业指导政策、国家节能环保政策。是国家“煤改电”高效利用清洁能源首选技术之一，已在全国广泛使用。利用该赛项，能够对职业院校的有关专业建设起引领作用。推动强化专业建设和课程改革。同时该方案融入了中国制造2025元素，实现互联网+与制冷技术相结合的控制方式，以期能够培养出具有时代特征的掌握新知识、新技术、新的职业能力的技术技能型人才。

（二）竞赛内容特色与创新点

根据中等职业教育相关专业的核心课程，结合生活中常见的典型的超低温空气源热泵系统、末端、自动控制和互联网应用设备，能够完成制冷空调设备及管路专用工具操作、安装、调试、维修、维护等典型的日常工作任务，增加了自动控制软件及互联网开发等应用软件的使用，通过整合技能竞赛，以全面评价学生职业能力和中职教学相关专业人才培养质量为目的，设计工作任务。体现空气源热泵设备组装与调试赛项的职业性、时代性与教育性。涵盖了制冷原理、管路加工技术、空气源热泵系统设备运行与维修、电气运行与自动控制、互联网+等核心课程内容。

（三）竞赛过程特色与创新点

竞赛过程以巩固选手的专业理论知识为前提，强化选手实践操作能力为目的，按工作过程安排竞赛过程，将理论知识考核融入安装调试记录的工作环节中，实现理实一体化的竞赛，实现竞赛过程与工作过程的对接。培养应用型专业技术人才。

（四）竞赛结果特色与创新点

竞赛的结果是学生能在规定时间内按工作任务书要求，完成空气源热泵系统安装、调试。实现全部规定的系统功能，按照相关工作规范要求出色完成工作任务。结果以客观效果显现为主，避免主观成分，能综合反应出学生的职业能力。

（五）竞赛资源转换特色与创新点

严格按照《2016年全国职业院校技能大赛赛项资源转化工作办法》的规定进行资源转化工作，根据空气源热泵技术的核心知识和核心技能，针对赛项竞赛平台，在竞赛资源转化的基础上，组织行业专家、教师、企业工程师共同开发制作教学视频，同时开发制冷与空调技术多媒体资源库，融入互联网技术和现代教学方法，促进参赛学校交流和学习，推进中等职业学校相关专业技术课程改革与创新。

# 六、竞赛内容简介

竞赛内容主要采用以空气源热泵技术与自动控制为载体，涵盖管路设计、安装、调试、保压、抽真空、试压、充注制冷剂、调试工况和自动控制调试等内容。锻炼学生的生产流程及操作工艺规范，完成以下工作任务：

1.空气源热泵系统管路的制作与安装

2.电控系统的连接与测试

3.机组压力测试

4.抽真空及真空测试

5.充注制冷剂

6.冷热水系统压力检测

7.冷热水系统排污

8.电气系统的故障诊断和故障排除

9.电子节流阀系统调试

10.喷气增焓自动控制系统测试

11.APP软件编程与应用

The main content of the competition with the air source heat pump technology and automatic control, covering the pipeline design, installation and commissioning, pressure, vacuum, pressure, refrigerant, debugging mode and automatic control and debugging etc.. Training students' production process and operation, complete the following tasks:

1.The production and installation of air source heat pump system

2. Connection and test of electronic control system

3. Unit pressure test

4. Vacuum and vacuum test

5. Charging refrigerant

6. Hot and cold water system pressure detection

7. Sewage from cold and hot water system

8. Troubleshooting of electrical system

9. Electronic throttle system debugging

10. EVI(Enhanced Vapor Injection) automatic control system test

11. Programming and application of APP software

# 七、竞赛方式

参赛选手必须是中等职业院校2018年度在籍学生，竞赛以团体方式进行，每支参赛队由2名比赛选手组成，性别和年级不限。每队可配1名指导教师。

根据《2016年全国职业院校技能大赛参赛报名办法》：

（一）以省、自治区、直辖市、新疆生产建设兵团、计划单列市（以下简称省）为单位组织报名参赛。报名通过全国职业院校技能大赛网络报名系统统一进行。

（二）根据预报名的名额确定正式参赛的名额，每省参赛队不超过4支，同一学校报名参赛队不超过2支。凡组织有该项目省级选拔赛的省份，经全国大赛执行委员会备案，可增加一支参赛队。

（三）参赛选手须为全日制中职学校和五年制高职院校一至三年级（含三年级）的在籍学生，年龄不超过21周岁（当年），即参赛当年5月1日前不满22周岁。

注：不邀请境外代表队参赛。

# 八、竞赛时间安排与流程

（一）竞赛时间

各竞赛队在规定的时间内（持续不断的4小时），独立完成规定的竞赛任务。

（二）比赛流程

| 日期 | 时间 | 内容 | 地点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一天 | 下午15:30前 | 接站、报到 | 酒店 |
|  | 16:00-16:30 | 领队会（分组抽签、赛前说明） | 报告厅 |
|  | 16:30-17:00 | 选手熟悉赛场 （限定在观摩区，不进入比赛区） | 赛场 |
| 第二天 | 第一批 | 6:00-6:30 | 早餐 | 酒店 |
|  |  | 6:40 | 第一批选手集合上车 | 酒店 |
|  |  | 7:00 | 第一批选手到达赛场检录 | 赛场 |
|  |  | 7:30-11:30 | 第一批选手正式比赛 | 赛场 |
|  |  | 11:30-13:30 | 第一批比赛成绩评定 | 赛场 |
|  |  | 11:30-13:30 | 第一批选手赛场用餐、休息 | 赛场 |
|  | 第二批 | 13:00 | 第二批选手集合上车 | 酒店 |
|  |  | 13:30 | 第二批选手到达赛场检录 | 赛场 |
|  |  | 14:00-18:00 | 第二批选手正式比赛 | 赛场 |
|  |  | 18:30-20:30 | 第二批选手比赛成绩评定 | 赛场 |
| 第三天 |  | 10:00-11:00 | 闭幕式 | 报告厅 |

# 九、竞赛试题

样卷在题型、所覆盖的知识点技能点、知识和技能点的配分比例、卷面排版等方面与赛卷基本一致。

样卷详见附件一 中职组“空气源热泵系统安装与调试”赛项样卷。

# 十、评分标准制定原则、评分方法、评分细则

根据《2016年全国职业院校技能大赛成绩管理办法》的相关要求，制定评分标准制订原则、评分方法、评分细则。

（一）评分标准的制订原则

在赛项执委会的领导下，赛前组织专家组制定评分体系，裁判工作组成员确定评分细则。评分采取过程评价与结果评价相结合，工艺评价与功能评价相结合，能力评价与职业素养评价相结合原则，赛项总成绩满分为100分。

1.根据赛项规程的成绩评定项目与配分比例，拟定成绩评分的一级目录。

2.根据工程验收规范与标准的国家标准，结合技能竞赛过程中选手的素养、习惯等全面评价选手职业能力要求，确定评分的二级目录。

3.分解评分二级目录中包含的知识、技能点，参考世界技能大赛的评价模式，拟定评分的三级目录。

（二）评分方法

1.赛项裁判组负责赛项成绩评定工作，本着“公平、公正、公开、科学、规范、透明、无异议”的原则。

2.裁判组实行“裁判长负责制”，设裁判长1名，全面负责赛项的裁判与管理工作。赛前对裁判进行一定的培训，统一执裁标准。

3.裁判员根据比赛工作需要分为检录裁判、加密裁判、现场裁判和评分裁判，检录裁判、加密裁判不得参与评分工作。

（1）检录裁判负责对参赛选手进行点名登记、身份核对等工作；

（2）加密裁判负责组织参赛选手抽签并对参赛选手的信息进行加密、解密；

（3）现场裁判按规定做好赛场记录并维护赛场纪律；

①参赛选手根据赛项任务书的要求进行操作，需要记录的内容要记录在比赛试题中，需要裁判确认的内容必须经过裁判的确认，选手和裁判需共同签字。

②对参赛选手在比赛过程中的文明生产、安装工艺情况进行观察和记录。

③记录比赛现场选手违规操作或未按要求操作，如吹污、检漏、抽真空、检测方法等，进行现场记录，并由选手和裁判需共同签字。

（4）评分裁判负责对参赛选手的技能展示、操作规范赛项评分标准进行评定。

①分设备管路制作与安装，电控系统的制作与安装、单模块测试、制冷系统测试及记录和竞赛过程表现、设备功能等五个评分小组。根据裁判的专业、技术特长和评分工作量的大小，由裁判长安排和分工。

②各评分小组按评分表对选手评分。

③评分小组的工作流程

4.评分方式结合世界技能大赛的方式，以小组为单位，裁判相互监督，对检测、评分结果进行一查、二审、三复核。确保评分环节准确、公正。成绩经工作人员统计，裁判组、执委会、仲裁组分别核准后，闭赛式上公布。

（三）评分细则

| 一级指标 | 比例 | 二级指标 | 比例 | 三级指标 | 比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空气源热泵机组的安装 | 30% | 1. 制冷/制热部件的组装 | 10% | 1.系统图纸阅读 | 5% |
|  |  |  |  | 2.安装尺寸及制作工艺 | 5% |
|  |  | 2. 制冷/制热系统的安装 | 14% | 1.器件选择 | 2% |
|  |  |  |  | 2.器件的固定方向及位置 | 1% |
|  |  |  |  | 3.制冷管路布局工艺及设置 | 6% |
|  |  |  |  | 4.制冷布管专业规范 | 4% |
|  |  |  |  | 5.管路连接及安装规范 | 3% |
|  |  | 3.系统管道制作工艺 | 6% | 1.管口去除毛刺及清理表面 | 2% |
|  |  |  |  | 2.喇叭口符合标准 | 2% |
|  |  |  |  | 3.杯口符合标准 | 2% |
| 冷热水系统 | 10% | 水系统的制作与安装 | 7% | 1.器件选择 | 4% |
|  |  |  |  | 2.器件的固定方向及位置 | 3% |
|  |  | 水管连接管道制作工艺 | 3% | 1.管路布局工艺及设置 | 2% |
|  |  |  |  | 2.管路连接及安装规范 | 1% |
| 电气控制系统安装调试与电气故障诊断与排除部分 | 10% | 1.器件的选用 | 3% | 1.电机的检测与选用 | 1% |
|  |  |  |  | 2.压缩机的检测与选用 | 1% |
|  |  |  |  | 3.传感器的检测与选用 | 1% |
|  |  | 2.控制器参数设置 | 2% | 1.控制器参数设置 | 1% |
|  |  |  |  | 2.APP网络参数设置 | 1% |
|  |  | 3.电气系统的安装与接线、故障排查 | 5% | 1.电器安装 | 1% |
|  |  |  |  | 2.电路连接 | 2% |
|  |  |  |  | 3.号码管、接线、走线工艺 | 1% |
|  |  |  |  | 4.电气故障排查 | 1% |
| 制冷/制热与冷热水系统设备保压、检漏、加注制冷剂、试压、冲洗排污、管道保温部分 | 25% | 1. 制冷/制热系统充氮保压检漏 | 4% | 1.充氮压力值 | 1% |
|  |  |  |  | 2.检漏方法及接口 | 1% |
|  |  |  |  | 3.保压时间 | 2% |
|  |  | 2. 制冷/制热系统抽真空保压 | 6% | 1.抽真空管路连接 | 2% |
|  |  |  |  | 2.真空压力值 | 2% |
|  |  |  |  | 3.真空保压时间 | 2% |
|  |  | 3. 制冷/制热系统加注制冷剂 | 5% | 1.加注制冷剂管路连接 | 2% |
|  |  |  |  | 2. 加注方式及加注量 | 3% |
|  |  | 4.系统试压 | 6% | 1.试压管路连接 | 2% |
|  |  |  |  | 2.试压压力值 | 2% |
|  |  |  |  | 3.试压时间及降压范围 | 2% |
|  |  | 5.冲洗排污 | 2% | 1.冲洗管路的选择 | 1% |
|  |  |  |  | 2.管道出水口观测 | 1% |
|  |  | 6.管道保温 | 2% | 3.保温材料的选择及施工工艺 | 2% |
| 整机调试与运行 | 20% | 1.系统功能 | 10% | 1.出水达到温度 | 5% |
|  |  |  |  | 2.回水达到温度 | 5% |
|  |  | 2.通电前检测 | 4% | 1.绝缘电阻测量 | 2% |
|  |  |  |  | 2.接地电阻测量 | 2% |
|  |  | 3.试运行调试 | 6% | 1.风机动作功能 | 2% |
|  |  |  |  | 2.阀门动作功能 | 2% |
|  |  |  |  | 3.压力控制器动作功能 | 2% |
|  |  |  |  | 4.风机盘管调试 | 2% |
| 综合素质 | 5% | 1.设备操作规范性 | 1% |
|  |  | 2.材料利用效率，接线及材料损耗 | 1% |
|  |  | 3.工具、量具使用情况 | 1% |
|  |  | 4.竞赛现场安全、文明生产 | 1% |
|  |  | 5.环保意识 | 1% |
| 总计 | 100% |

# 十一、奖项设置

赛项设团体一、二、三等奖。以赛项实际参赛队为基数，一、二、三等奖获奖比例分别为10%、20%、30%（小数点后四舍五入）。获得一等奖的参赛队指导教师由组委会颁发优秀指导教师证书。

# 十二、技术规范

（一）竞赛标准

按照《制冷设备维修工》、《制冷与空调技术》、《管工》、《空气源热泵安装工程技术规范》、《低温空气源热泵与供暖系统》中规定的国家与行业职业资格高级工的相关知识与技能要求实施。

（二）职业素养

1.敬业爱岗，忠于职守，严于律已，刻苦钻研。

2.勤于学习，善于思考，勇于探索，敏于创新。

3.认真负责，吃苦耐劳，团结协作，精益求精。

4.遵守操作规程，安全、文明生产。

5.着装规范整洁，爱护设备，保持工作环境清洁有序。

（三）相关知识、技能、国家职业标准

满足中职加工制造类相关专业所规定的教学内容中涉及到制冷原理技术、冷冻冷藏技术、应用电子技术、管路规范安装工艺、管路系统吹污、打压检漏、抽真空、系统工况运行调试等方面的知识和技能要求。

1.GB／T 18517-2001 制冷术语

2.AQ7004-2007制冷空调作业安全技术规范；

3.GB-T 5465.2-2008电气设备用图形符号

4.GB 50243-2002通风与空调工程施工质量验收规范

5.GB/T 23681-2009 制冷系统和热泵 系统流程图和管路仪表图 绘图与符号

6.GB50254-96电气装置安装工程低压电器施工及验收规范；

7.GB 9237-2001 制冷和供热用机械制冷系统安全要求

8.GB 10080-2001 空调用通风机安全要求

9.GB/T19232-2003 风机盘管机组

10.GB／T 7778-2008 制冷剂编号方法和安全性分类

11. GB 4706.32-2012 家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊要求

12.GB9237—2001制冷和供热用机械制冷系统安全要求

13.GB/T 18836-2002 风管送风式空调（热泵）机组

14.GB/T 20910-2007热水系统用温度压力安全阀

15.GB/T 23137-2008 家用和类似用途热泵热水器

16.GB/T 23682-2009 制冷系统和热泵 软管件、隔震管和膨胀接头 要求、设计与安装

17.GB/T 25127.2-2010 低环境温度空气源热泵(冷水)机组 第2部分:户用及类似用途的热泵(冷水)机组

18.GB10080—2001空调用通风机安全要求

19.GB21671-2008基于以太网技术的局域网系统验收测评规范

20.GB T 33745-2017 物联网　术语

21.空调器装配工国家职业标准（职业编码6-05-10-01）

22.制冷工国家职业标准（职业编码6-03-01-06）

23.电气设备安装工国家职业标准（职业编码6-23-10-02）

# 十三、建议使用的比赛器材、技术平台和场地要求

（一）建议比赛平台使用HREP-C60型 空气源热泵系统安装与调试实训考核装置，该装置是在征求大部分省市的专业教师意见，由行业、企业专家论证，由赛项专家组确定的。

注：冷凝器上方设计有特别防护罩

1.装置基本配置

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实训平台 | 铝型材实训平台 长×宽×高为1650mm×960mm×800mm | 1套 |  |
| 2 | 室外机组系统 | 包含增焓压缩机、板式换热器、W型翘片换热器、四通换向阀、增焓电子膨胀阀、节流电子膨胀阀、经济器、储液罐、干燥过滤器、压力开关、压力表、水流开关、视液镜、循环水泵、热电偶传感器、软管等部件 | 1套 |  |
| 4 | 循环水处理系统 | 包含蓄能缓冲水箱、水过滤器、加热锅炉、手阀、自动排气阀、自动补水阀、安全阀、膨胀压力罐、PPR免熔式三通弯头直接等部件 | 1套 | 水系统在工作平台下层 |
| 6 | 水冷水暖风机盘管 | 电源交流220V 50Hz 输入功率：20W 风量：500-680m3/h 冷风量：2000w 热风量：3000w |  |  |
| 5 | 电气控制箱 | 包含AC220V电源、交流电压表0～450V、交流电流表0～30A、触摸屏、控制器、交流接触器、过载保护器、空调电容等部件 | 1套 | 电控系统在平台上层 |
| 9 | 平板电脑 | 1.处理器：MediaTek 高性能平板电脑处理器 MT8176，最高主频2.1GHz 28nm 工艺制程 2.图形处理器：IMG GX6250 3.内存：4GB LPDDR3 双通道 4.存储：64GB eMMC5.0 5.电池：6400mAh(min)；6600mAh(typ) 6.充电：支持5V / 2A 快充 7.7.9英寸视网膜屏幕2048 x 1536 分辨率，326 ppi 8.支持无线连接 802.11ac 蓝牙4.0 9.设备端自带锂电池 理论待机时间847小时、连续使用时间12小时。 | 1套 |  |
| 10 | 智能考核系统软件 | 软件可运行在windows7、8、8.1、10等所有版本。题库必须可自行添加修改、删除、清除、导入题库、导出题库，也可由厂家提供数据库进行导入。发放试卷时可在题库中抽取题目数量确定题目的“真”与“假”。考试时间及考试信息均可设置，考试分数自动计算规则可设置。服务器端实时储存设备端的考试信息及操作记录。永久保存答题记录几分数。服务器端可存储实验指导书供学生在设备端查看。设备端采用APP软件操作，可设置为在线模式和离线模式。 |  |  |
| 11 | 网络模块 | 支持无线网络WIFI和有线网络。支持多种链接模式。支持802.11协议 |  |  |
| 12 | 台式电脑 | CPU:英特尔(Intel)酷睿i5双核；CPU频率：3.4GHz；主板技嘉；内存金士顿2GB；硬盘500G7200转；32位操作系统；机箱黑色；电源350W；显示器19寸。 | 1套 |  |
| 13 | 可移动电脑桌 | 铝型材电脑桌 | 1套 |  |
| 14 | 整个工作平台实现水电分离，并设有急停等安全保护装置。 |

2.赛场提供工具清单

| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字制冷万用表 | 压力：1~40bar,14.7~580psi,100~4000kpa,0.1Mpa~4Mpa 温度:-50℃~150℃,-58°F~302°F | 1只 |  |
| 2 | 弯管器 | 3/8 | 1把 |  |
| 3 | 偏心型扩孔器 | CT-808AM | 1套 |  |
| 4 | 割管刀 |  | 1把 |  |
| 5 | 倒角器 |  | 1把 |  |
| 6 | 卷尺 | 3m | 1把 |  |
| 7 | 活动扳手 | 250mm | 1把 |  |
| 8 | 熔接器 | D20-32（伟星） | 1把 |  |
| 9 | PPR管剪刀 | 20-32 DL2507 | 1把 |  |
| 10 | 手动试压泵ppr | 2.5Mpa | 1套 |  |
| 11 | 真空泵 | FY-1H-N | 1套 |  |
| 12 | 双表修理阀 | CT-536GF/S | 1套 |  |
| 13 | 内六角扳手 | 9件套史丹利球头型 | 1套 |  |
| 14 | 一字螺丝刀 | 3*75 | 1把 |  |

（二）场地要求

1. 竞赛场地光线充足，照明良好；供电供水设施正常且安全有保障；场地整洁；每个赛位占地不小于10.5m2（3.5m×3m），场地净高不低于3m，且标明赛位号，布置“HREP-C60 型空气源热泵系统安装与调试实训考核装置”1套、学生课桌或工作台1张，学生凳或座椅2张；每个竞赛工位提供220V/15A交流电源，提供独立的电源保护装置和安全保护措施，赛场地面绝缘要求、配电要求符合赛场的标准要求，且赛场配置备用电源或备电源车；赛场配置有屏蔽通信信号装置。每个竞赛工位提供1.3Mpa氮气管1路，末端加开关。

2.竞赛场地设置隔离带，非裁判员、参赛选手、工作人员不得进入比赛场地；竞赛场地划分为检录区、竞赛操作区、现场服务与技术支持区、休息区、观摩通道等区域，区域之间有明显标志或警示带；标明消防器材、安全通道、洗手间等位置。

3.赛场设有保安、公安、消防、医疗、设备维修和电力抢险人员待命，以防突发事件；赛场还应设有生活补给站等公共服务设施，为选手和赛场人员提供服务。

4.赛场设置安全通道和警戒线，确保进入赛场的大赛参观、采访、视察的人员限定在安全区域内活动，以保证大赛安全有序进行。

# 十四、安全保障

（一）安全保障组织机构

根据《2016年全国职业院校技能大赛安全管理规定》：

1.赛项应成立安全管理机构负责本赛项筹备和比赛期间的各项安全工作，赛项执委会主任为第一责任人；

2.指定1名执委会副主任负责赛场安全。赛项执委会在赛前一周会同当地消防部门、质量监督部门检查赛场消防设施和比赛设备安全性能，并按消防、质监部门意见整改。赛前两天，执委会主任会同赛项专家组对赛场进行验收；

3.指定1名执委会副主任负责住宿与饮食安全。执委会会同当地公安部门，食品卫生部门，检查并验收驻地的安全设施和饮食卫生，保证选手的住宿安全和饮食安全；

4.各省、自治区、直辖市和计划单列市在组织参赛队时，须为参赛选手购买大赛期间的人身意外伤害保险。领队为参赛队交通安全责任人。负责选手从学校出发到结束比赛回到学校整个期间的人身、交通、饮食安全。

（二）选手安全要求

1.进入赛场，必须穿符合安全要求的服装。不得穿背心、短裤和拖鞋进入竞赛场地；

2.严格遵守操作规程，不得擅自开启电源，不得带电操作，以免造成伤害和事故；

3.参赛人员应爱护竞赛场所的仪器设备，操作设备时应按规定的操作程序谨慎操作，不得触动非竞赛用仪器设备。操作中若违反安全操作规定导致发生较严重的安全事故，将立即取消竞赛资格；

4.连接电路时应断开电源，不允许带电连接电路；断开电源开关后，必须用验电器进行验电，确认无电后方可连接电路；

5.进行设备组装和调试时，工具和检测仪器、仪表等应放置在规定的位置，不得摆放在设备和连接的电路上；

6.进行设备调试时，应先确认设备无电，且工作台上无其他物件时，方可合闸通电。身体的任何部位不得触及带电的物体；

7.当更改或调整电气线路时，必须断开电源，方能进行操作；

8.有可能造成意外带电的压缩机部件、电气元件的金属外壳等都必须接地，赛场提供的黄、绿双色绝缘导线，只能作接地线；

9.带电调试和检查电路时，必须有防止触及带电体和电路中裸露带电部位的措施，必须有防止短路的措施；

10.竞赛结束时，参赛选手必须清扫、整理工作现场，与赛场工作人员办理终结手续后，方可离开赛场。

（三）安保工作要求

1.指挥员在发生突发事件时要掌握信息，统一布置工作，其他人员不得干扰；

2.发生突发事件时，全体安全保卫人员必须服从命令、听众指挥，以大局为重，不得顶撞、拖延或临时逃脱；

3.突发事件发生时，全体安全保卫人员要坚守岗位、尽职尽责，在未接到撤岗指令之前，不得离开岗位；

4.发现安全隐患或突发事件时，现场人员应立即向保卫组汇报，保卫组接报后要火速到达案发现场，指挥并配合公安干警及安全保卫人员搞好抢救工作；

5.视突发事件的具体情况，分别向上级主管部门和相关部门报告，并立即启动《赛区安全保卫突发事件处理预案》；

6.发生火警和恶性事件时，现场人员可主动向公安机关报警并向领导汇报，立即组织抢救，以免贻误战机；启用消防应急广播，通知疏散路线，稳定人心，避免踩踏伤人；

7.安全出口执勤人员，接到指令后立即打开出口门，疏导参赛人员有序撤离现场。

（四）裁判安全要求

1.参赛选手有故意损坏设备或故意伤害他人或自己的行为时，赛场裁判应立即制止，报告首席裁判，经首席裁判报执委会并经执委会同意后终止该参赛选手比赛资格；

2.裁判在执裁过程中如发现选手操作存在安全隐患时应及时制止或采取切断电源等紧急补救措施；

3.裁判在执裁过程中发现其他安全隐患应立即通知首席裁判并上报执委会，由执委会采取紧急补救措施。

（五）赛场文明

1.进入赛场人员要严格服从赛场工作人员的指挥，遵守赛场秩序，服从赛场工作人员的引导和安排。观摩人员要按指定区域观摩，切忌越过设置的警戒线；

2.在赛场观摩比赛时。请不要大声喧哗，不要拥挤推搡，以免影响比赛正常进行；

3.赛场内严禁吸烟，严禁携带易燃易爆物品入场；

4.进入赛区的人员请爱护现场各类物品，爱护公共环境，不随意张贴个人资料；

5.遇到问题和意外事件时，请及时向现场工作人员寻求帮助；

6.发生火灾或突发事件时，要服从赛场服务人员指挥，有序撤离现场，避免慌乱，踩踏伤人；

7.遇到紧急情况发生拥挤时，应保持镇静，在相对安全地点作短暂停留。人群拥挤时，要双手抱住胸口，防止内脏被挤压受伤。在人群中不小心跌到时，应立即收缩身体、抱紧头，尽量减少伤害；

8.如遇特殊情况，则服从大赛统一指挥；

9.设置突发事件应急疏散示意图。

（六）应急处理预案

比赛期间发生意外事故时，发现者应第一时间报告赛项执委会，同时采取措施，避免事态扩大。赛项执委会应立即启动预案予以解决并向赛区执委会报告。出现重大安全问题的赛项可以停赛，是否停赛由赛区组委会决定。事后，赛区执委会应向大赛执委会报告详细情况。

# 十五、经费概算

根据竞赛需求，赛事筹备准备、赛项技术完善、专家裁判、教学资源开发、场地布置、体验中心设计与实施、开闭幕式、大赛宣传及直播、奖品服装等预计费用为80万元。

| 序号 | 预算项目 | 金额（万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 方案设计、方案研讨费 | 12 |
| 2 | 裁判专家费、命题费 | 8 |
| 3 | 大赛开、闭幕式准备 | 9 |
| 4 | 赛事设备准备、场地改造、场地布置等 | 20 |
| 5 | 赛事筹备准备、赛项技术完善、赛题讨论制定 | 10 |
| 6 | 大赛宣传、体检中心的设计与实施 | 6 |
| 7 | 奖品、服装费 | 8 |
| 8 | 教学资源开发 | 7 |
| 合计 | 80 |

# 十六、比赛组织与管理

根据《2016年全国职业院校技能大赛组织机构与职能分工》，由中国制冷学会牵头成立赛项执行委员会和赛项专家组，全面负责赛项整体策划。执委会和赛项专家组由行业、企业专家和院校代表共同组成。

（一）赛项组织机构

1.赛项执行委员会

各赛项执行委员会全面负责本赛项的筹备与实施工作，接受大赛执委会领导，接受赛项所在分赛区执委会的协调和指导。赛项执委会的主要职责包括：领导、协调赛项专家组和赛项承办院校开展本赛项的组织工作，管理赛项经费，选荐赛项专家组人员及赛项裁判与仲裁人员等。

2.赛项专家组

赛项专家组在赛项执委会领导下开展工作，负责本赛项技术文件编撰、赛题设计、赛场设计、设备拟定、赛事咨询、技术评点、赛事成果转化、赛项裁判人员培训、赛项说明会组织等竞赛技术工作；同时负责赛项展示体验及宣传方案设计。

3.赛项承办院校

赛项承办院校在赛项执委会领导下，负责承办赛项的具体保障实施工作，主要职责包括：按照赛项技术方案要求落实比赛场地及基础设施，赛项宣传，组织开展各项赛期活动，参赛人员接待，比赛过程文件存档等工作，赛务人员及服务志愿者的组织，赛场秩序维持及安全保障，赛后搜集整理大赛影像文字资料上报大赛执委会等。赛项承办院校按照赛项预算执行各项支出。承办院校人员不得参与所承办赛项的赛题设计和裁判工作。

（二）赛项设备与设施管理

根据《2016年全国职业院校技能大赛赛项设备与设施管理办法》：

1.赛场布置

（1）赛场应进行周密设计，绘制满足赛事管理、引导、指示要求的平面图。竞赛举行期间，应在竞赛场所、人员密集的地方张贴。

（2）赛场平面图上应标明安全出口、消防通道、警戒区、紧急事件发生时的疏散通道。

（3）赛场的标注、标识应进行统一设计，按规定使用大赛的标注、标识。赛场各功能区域、赛位等应具有清晰的标注与标识。

（4）赛位上应张贴各种设备的安全文明生产操作规程。

2.赛场管理

（1）在确保竞赛选手不受干扰的前提下，全面开放赛场，吸引社会各界人士到场观赛，提升技能大赛的关注度和影响力。赛场选手竞赛的核心区域，应指定参观路线、规定停留时间，安排专职人员进行管控与疏导。

（2）卫生间、医疗、维修服务、生活补给站和垃圾分类回收点都在警戒线范围内，以确保大赛在相对安全的环境内进行，杜绝发生选手与外界交换信息、串通作弊的情形。

（3）设置安全通道和警戒线，确保进入赛场的大赛参观、采访、视察的人员限定在安全区域内活动，以保证大赛安全有序进行。

3.赛项保障

（1）建立完善的赛项保障组织管理机制，做到各竞赛单元均有专人负责指挥和协调，确保大赛有序进行。

（2）设置生活保障组，为竞赛选手与裁判提供相应的生活服务和后勤保障。

（3）设置技术保障组，为竞赛设备、软件与竞赛设施提供保养、维修等服务，保障设备的完好性和正常使用，保障设备配件与操作工具的及时供应。

（4）设置医疗保障服务站，提供可能发生的急救、伤口处理等应急服务。

（5）设置外围安保组，对赛场核心区域的外围进行警戒与引导服务。

4.监督与执行

（1）各赛项应制定详细的赛场建设方案和建设进度表，并遵照执行。

（2）赛项专家组应根据已制定的建设方案和进度进行检查，确保在比赛前建设完成。

（3）在正式比赛前一周，赛项专家组会同承办方对赛场建设结果进行验收与查漏。

（4）赛场设备、设施、环境应进行赛前测试和试运行，确保赛项设备设施完好完善。

（5）赛场验收：正式比赛前，专家组会同承办方应根据建设方案对赛场进行验收。并在验收报告上签字确认。经验收后的赛场应禁止无关人员出入。

（三）安全措施

1.各赛项应根据赛项具体特点做好安全事故应急预案。

2.赛前应组织安保人员进行培训，提前进行安全教育和演习，使安保人员熟悉大赛的安全预案，明确各自的分工和职责。督促各部门检查消防设施，做好安全保卫工作，防止火灾、盗窃现象发生，要按时关窗锁门，确保大赛期间赛场财产的安全。

3.竞赛过程中如若发生安全事故，应立即报告现场总指挥，同时启动事故处理应急预案，各类人员按照分工各尽其责，立即展开现场抢救和组织人员疏散，最大限度地减少人员伤害及财产损失。

4.竞赛结束时，要及时进行安全检查，重点做好防火、防盗以及电气、设备的安全检查，防止因疏忽而发生事故。

（四）监督与仲裁

根据《2016年全国职业院校技能大赛赛项监督与仲裁管理办法》：

1.赛项监督

（1）监督组由大赛执委会指派，在大赛执委会领导下，负责对竞赛筹备与组织工作实施全程现场监督。监督组实行组长负责制。

（2）监督组的监督内容包括赛项竞赛场地和设施的部署、选手抽签、裁判培训、竞赛组织、成绩评判及汇总、成绩发布、申诉仲裁、成绩复核等。

（3）监督组对竞赛过程中明显违规现象，应及时向竞赛组织方提出改正建议，同时采取必要技术手段，留取监督的过程资料。赛事结束后，向全国大赛执委会提报监督工作报告。

（4）监督组不参与具体的赛事组织活动。

2.申诉与仲裁

（1）根据《2016年全国职业院校技能大赛赛项监督与仲裁管理办法》仲裁人员的条件和组成程序，成立赛项仲裁工作组。仲裁工作组在赛项执委会领导下开展工作，并对赛项执委会负责。

（2）仲裁人员的职责

①熟悉赛项的竞赛规程和规则。

②掌握本赛项的竞赛进展情况。

③受理各参赛队的书面申诉。

④对受理的申诉进行深入调查，做出客观、公正的集体仲裁。

3.申诉与仲裁的程序

（1）各参赛队对不符合赛项规程规定的仪器、设备、工装、材料、物件、计算机软硬件、竞赛使用工具、用品；竞赛执裁、赛场管理、竞赛成绩，以及工作人员的不规范行为等，可向赛项仲裁工作组提出申诉。

（2）申诉主体为参赛队领队。

（3）申诉启动时，参赛队以该队领队亲笔签字同意的书面报告的形式递交赛项仲裁工作组。报告应对申诉事件的现象、发生时间、涉及人员、申诉依据等进行充分、实事求是的叙述。非书面申诉不予受理。

（4）提出申诉应在赛项比赛结束后2小时内提出。超过2小时不予受理。

（5）赛项仲裁工作组在接到申诉报告后的2小时内组织复议，并及时将复议结果以书面形式告知申诉方。申诉方对复议结果仍有异议，可由省（市）领队向赛区仲裁委员会提出申诉。赛区仲裁委员会的仲裁结果为最终结果。

（6）申诉方不得以任何理由拒绝接收仲裁结果；不得以任何理由采取过激行为扰乱赛场秩序；仲裁结果由申诉人签收，不能代收；如在约定时间和地点申诉人离开，视为自行放弃申诉。

# 十七、教学资源转化建设方案

在大赛执委会的领导与监督下，赛后5日内向大赛执委会办公室提交资源转化实施方案，在三个月内基本完成资源转化工作，半年内全部完成资源转化工作。

（一）赛项资源转化的内容包括本赛项竞赛全过程的各类资源。做到赛项资源转化成果应符合行业标准、契合课程标准、突出技能特色、展现竞赛优势，形成满足职业教育教学需求、体现先进教学模式、反映职业教育先进水平的共享性职业教育教学资源。

（二）本赛项资源转化成果包含基本资源和拓展资源，充分体现本赛项技能考核特点。

1.可提供以下基本资源

（1）向大赛执委会提供专家点评视频、优秀选手/指导教师访谈视频。

（2）向大赛执委会提供竞赛过程的全套音视频素材。

2.可提供以下拓展资源

（1）针对赛项竞赛平台，组织行业专家、教师、企业工程师共同开发制作20～30种微课程，供参赛校教学使用。

（2）搭建赛项教育云平台，主要包括资源共享、资源下载、技术交流、在线学习、题库建设等单元。

（三）本赛项所有转化资源做到均符合《2016年全国职业院校技能大赛赛项资源转化工作办法》中规定的各项技术标准。

（四）资源的使用与管理。赛项资源转化成果由大赛执委会统一实施，成熟的资源转化成果发布于全国大赛网络信息发布平台，供职业院校师生借鉴学习。

# 十八、筹备工作进度时间表

| 时间段 | 工作内容 |
| --- | --- |
| 2017年8月 | 赛项专家组负责填报2018年全国职业院校技能大赛竞赛项目方案申报书，并上报大赛执委会。 |
| 2018年1月 | 组织行业、企业专家和院校代表完成竞赛规程的完善修订工作，交由大赛执委会发布。 |
| 2018年2月-4月 | 组建赛项技术工作团队，开展赛项准备和筹备工作；完成竞赛需要的设备与配套工具、耗材等准备工作。 |
| 2018年4月上旬 | 赛项专家组组织专家编写赛项技术文件，包括题库、评分标准等，交由大赛执委会发布。 |
| 2018年4月中旬 | 赛项执委会和赛项专家组负责组织召开赛项说明会，填写赛项说明会记录，报大赛执委会。 |
| 2018年5月上旬 | 赛项执委会组建竞赛裁判团队，制定裁判培训计划；竞赛设备到达竞赛场地，并完成安装调试。 |
| 2018年5月下旬 | 专家组到竞赛地点验收竞赛场地和竞赛设备，竞赛项目实施。 |
| 2018年6月 | 赛项专家组、裁判长、承办校对赛项进行总结；编写赛项资源转化方案。 |
| 2018年7-12月 | 围绕本竞赛项目的相关教学成果研讨会及展示等活动，落实赛项资源转化任务，提交转化成果。 |

# 十九、裁判人员建议

根据《2016年全国职业院校技能大赛专家和裁判工作管理办法》：

（一）裁判组工作实行“裁判长负责制”，设裁判长1名，全面负责赛项的裁判与管理工作，并根据《成绩管理办法》对裁判进行合理分工。

（二）建议裁判数量

| 序号 | 裁判类型 | 专业领域 | 专业大类 | 专业技术职称 （职业资格等级） | 人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检录裁判 | 电子、文秘 | 加工制造类 | 中级职称或技师及以上等级 | 2 |
| 2 | 一次抽签加密裁判 | 电子、文秘 | 加工制造类 | 中级职称或技师及以上等级 | 1 |
| 3 | 二次加密裁判 | 电子、文秘 | 加工制造类 | 中级职称或技师及以上等级 | 1 |
| 4 | 现场裁判 | 制冷、电子 | 加工制造类 | 中级职称或技师及以上等级 | 18 |
| 5 | 评分裁判 | 制冷、电子 | 加工制造类 | 中级职称或技师及以上等级 | 8 |
| 6 | 记分员 | 制冷、电子 | 加工制造类 | 中级职称或技师及以上等级 | 1 |
| 裁判总人数 | 31 |

二十、赛题公开承诺

本次比赛将采用预先建立赛题库，包含制冷系统原理图和电气控制原理图，承诺保证于开赛2个月前在大赛网络信息发布平台上（www.chinaskills-jsw.org)公开全部题库。

二十一、其他

空气源热泵系统安装与调试赛项指定专职联络人：

# 附件一：中职组“空气源热泵系统安装与调试”赛题样卷

2018年全国职业院校技能大赛中职组

“空气源热泵系统安装与调试”

竞

赛

样

卷

“空气源热泵系统安装与调试”技能竞赛样卷

工位号                交卷时间                    现场评委

| 模块 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 得分 |  |  |  |  |  |  |

一、说 明：

1. 任务完成总分为100分，任务完成总时间为4小时。

2. 记录表中所有数据要求用黑色字迹的圆珠笔或签字笔如实填写，表格应保持整洁，表格中所记录的时间以赛场挂钟时间为准，所有数据记录必须报请评委签字确认，数据涂改必须经评委确认，否则该项不得分。

3. 安全意识与职业素养评价：

（1）所有操作均应符合安全操作规范。

（2）操作台、工作台表面整洁，工具摆放、导线线头等处理符合职业岗位要求。

（3）遵守赛场纪律，尊重赛场工作人员。

（4）爱惜赛场设备、器材，不允许随手扔工具，在操作中不得发出异常噪声，以免影响其他选手操作。

4. 违规操作扣分：

（1）申领铜管和水管扣5分/根。

（2）在完成工作任务过程中，因操作不当导致触电扣10分。

（3）因违规操作而损坏赛场设备及部件的扣分：压缩机或压缩机机组扣10分/台，换热器扣10分/台，其它设施及系统零部件（除螺丝、螺母、平垫、弹垫外）扣2分/个，仪表及工具扣5分/件。

（4）扰乱赛场秩序，干扰评委的正常工作扣10分，情节严重者，经执委会批准，由首席评委宣布，取消参赛资格。

二、任务要求

任务一　铜管的配置与制作

在“HREP-C60 型 空气源热泵系统安装与调试实训考核装置”（以下简称“装置”）平台上，根据提供的图纸、技术要求以相关工程规范配置和安装系统。

主要操作要求：

1.按图纸要求进行空气源热泵系统系统管路的制作与安装。

2.选手须根据相关标准，进行吹污。

3.吹污的氮气压力控制在0.5～0.6MPa。

任务二　制冷/制热系统的组装

根据提供的图纸、技术要求以相关工程规范组装空气源热泵系统部件。

主要操作要求：

1.按图纸要求进行零部件组装。

2.压力开关的走管必须穿过仪表板的穿管孔。

3.过滤器必须在系统吹污后规范拆封连接安装，然后安装膨胀阀、能量调节阀。

任务三　电气系统的安装与接线

根据提供的图纸、技术要求以相关工程规范完成空气源热泵系统的电气控制箱的安装，并完成相应电气故障的诊断和故障排除。

主要操作要求：

1.完成全部电气电路的安全检查。

2.按图纸要求进行其余电气零部件配置与安装。

3.压力开关的走线必须穿过仪表板的穿线孔。

4.电控箱的电缆连接采用现场提供电缆线，保证基本安全规范。

任务四　系统测试

根据技术要求以及相关工程规范完成空气源热泵系统的压力测试、真空测试、充注制冷剂。

主要操作要求：

1.压力测试

（1）选手须根据相关标准与要求，进行压力测试。

2.抽真空及真空测试。

（1）选手须在规定时间内根据相关标准，完成抽真空及真空测试。

（2）如有泄漏，需排除漏点后经重新抽真空与测试达到相关标准。

3.制冷剂充注。

选手须根据相关标准，进行充注制冷剂及完成相关测试。

4.电气电路的功能调试。

（1）完成所有必需的安全检查，以确保测试项目能够达到安全供电以及安全运行。

（2）如通电前测试，达不到安全要求，设备不允许通电运行。

（3）通电运行测试时，如有异常，则必须立即断电排除故障，否则设备不允许再次通电运行。

（4）管道保温必须在通电试运行前完成

任务五 冷热水系统安装与测试

（1）利用现场提供的PPR管完成水管线路的工艺设计、制作与安装；

（2）要求连接管路整体布局合理、美观、层次分明、安装紧凑、牢固；

（3）按相关规范要求进行水系统管路试压、排污

任务六 系统调试

根据任务书要求、技术要求以及相关工程规范完成系统调试。

任务七 远程监控程序的编写（APP）

利用赛场提供的软件、平板电脑完成空气源热泵系统远程监控APP程序的编写与调试