2018年全国职业院校技能大赛

赛项申报书

赛项名称：低压配电运行与维护

赛项类别：常规赛项□     行业特色赛项

赛项组别：中职组       高职组□

涉及的专业大类/类：资源开发与测绘大类

方案设计专家组组长：

手机号码：

方案申报单位（盖章）：中国煤炭教育协会

全国煤炭职业教育教学指导委员会

方案申报负责人：

方案申报单位联络人：

联络人手机号码：

电子邮箱

通讯地址：

邮政编码：

申报日期：2017年9月1日

2018年全国职业院校技能大赛

赛项申报方案

# 一、赛项名称

（一）赛项名称

低压配电运行与维护

（二）压题彩照

（三）赛项归属产业类型

煤炭行业、非煤矿山行业

（四）赛项归属专业大类

现行《中等职业学校专业目录（2010年修订）》中的分类、专业代码及全称：

资源环境类      021400 矿山机电

能源与新能源类  031500 发电厂及变电站电气设备

031800 供用电技术

# 二、赛项申报专家组

# 三、赛项目的

赛项以低压配电技术为背景，涉及低压配电设备选型、断路器控制、电能计量、无功补偿、远程抄表、SCADA监控系统、安全用电、电气安装、运行与操作、事故分析和处理等核心知识与技能，考核参赛选手对低压配电系统设计、安装、接线、调试、运行、操作、事故分析和处理的综合能力。

通过竞赛，能为全国中职学校提供一个低压配电技术相互交流的平台，引领中职学校设备安装、电气技术应用、电气运行与控制、供用电技术等相关专业建设和教学改革，促进工学结合人才培养模式的改革与创新深入发展，培养学生的可持续发展能力，为社会提供满足需要的从事低压配电系统安装、调试、运行与维护的高技能人才。

# 四、赛项设计原则

（一）赛项坚持公开、公平、公正的原则

赛前公布竞赛平台名称，公布操作工艺规范和要求，公布题库和配分细则，做到比赛内容、比赛过程、工艺标准、评分要求公开、公平与公正。

在赛项组织方面，按照大赛成绩管理办法的成绩管理流程执行，成绩采用过程评判和结果评判相结合；严格把关专家和裁判选用制度，对裁判进行培训和考核，统一执裁尺度；借鉴世界技能大赛赛场布置模式，设置参观区域，允许观众和指导教师现场观摩大赛。按要求组织赛项各个环节，保证竞赛公开、公平、公正。

（二）赛项对国家基础性、战略性产业起重要支持作用，行业特色突出

随着我国智能制造技术的快速发展，大量配电设备相关生产企业；大量成套开关柜生产企业；大量光伏发电、风力发电能等新能源配电方面均需从事低压配电系统安装、接线、调试、运行与操作、维护、事故分析和处理的技能型人才，每年所需的从业人员的技能要求比较特殊，而且中职学校专业布点较少，在职业学校培养能够从事低压配电系统安装、接线、调试、运行、操作、事故分析和处理的技能型人才已迫在眉睫。本赛项“低压配电运行与维护”恰恰能体现这些技能要求。

（三）竞赛内容对应相关职业岗位或岗位群、体现专业核心能力与核心知识、涵盖丰富的专业知识与专业技能点

赛项设计与企业用人、岗位要求紧密结合，以实际低压配电系统安装与运行等具体的工作任务为载体，依据“电气设备安装工”职业资格要求和电气行业相关标准与规程规范，按照完成职业岗位实际工作任务的需要专业知识和专业技能来设定竞赛项目，主要面向工矿企业的低压配电系统安装、调试、运行、操作、维护、事故分析和处理；从事新能源光伏发电、风力发电的等可再生能源低压配电系统运行、维护与管理工作；从事工业区、生活区的低压配电系统运行、维护与管理工作；从事工厂企业电气设备和控制设备安装、运行检修、运行和管理工作等。

赛项内容包括低压配电系统识绘图、安装、运行、操作、事故分析和处理。涉及断路器控制、电能计量、无功补偿、远程抄表、SCADA监控系统、安全用电专业核心知识与专业核心技能。

（四）竞赛平台成熟

本套装置均选用工业现场的真实元器件，线路具有典型性和代表性，其整体完全与工业现场一致。设备有完善的短路保护、漏电保护等功能，保证参赛选手在误操作的情况下可靠保护设备和人身的安全。

为了探索“低压配电运行与维护”赛项的新思路，通过校企合作途径，以该项目的综合实训课程开发为载体，推动专业建设和课程改革，并成功举办了2015年、2016年全国职业院校现代制造及自动化技术教师大赛“智能供配电技术”赛项，该赛项得到了广大中职学校的积极响应、支持和认可。

# 五、赛项方案的特色与创新点

（一）竞赛内容方面

赛项内容设计与企业用人、岗位要求紧密结合，主要面向工矿企业等低压配电系统的安装、调试、运行、维护和用电检查和用电管理等工作；从事新能源光伏发电、风力发电的等可再生能源低压配电系统运行、维护与管理工作；从事工业区、生活区的低压配电系统运行、维护与管理岗位，从事工厂企业电气设备和控制设备安装、运行检修、维护和管理岗位，上述岗位需要从业者具有熟练的识图、安装、接线、调试、运行维护等技能，同时，随着自动化技术的发展，数据采集、远程控制和远程抄表等智能控制技术被广泛应用于配电系统中，需要相关人员掌握这些新技术和新技能。另外，针对从业人员因缺乏必须的专业知识和专业技能，从面造成操作不规范，发生安全事故，造成人员伤亡和设备损坏等状况，突出了安全意识，责任意识等职业素养的培养。本赛项就是基于上述多个方面的专业核心知识与专业核心技能培养进行设计的。

（二）竞赛过程方面

竞赛过程是结合工业现场实际操作制定试题，将竞赛过程与实际工作过程对接，从对识绘图、器件选型、元器件的安装、接线、调试、配电系统组态设计和SCADA运行、事故分析和处理，通过竞赛将实际教学中的理论知识，充分发挥到竞赛过程中，既锻炼了参赛选手的技能，也反映了当前中职教育在低压配电系统技术发展的特征，为企业对于高技能人才的选拔上岗提供重要依据。

（三）竞赛结果方面

通过选手完成相关竞赛试题，评判选手在低压配电运行与维护方面的理论基础功底、职业素养，判断选手是否达到企业对员工的基础技能要求标准，通过完成低压配电运行与维护赛项，充分了解选手在识绘图、安装、接线、调试、操作、配电系统组态设计和SCADA运行、事故分析和处理的综合能力。

在竞赛结果评判方面，严格按照《全国职业院校技能大赛专家和裁判工作管理办法》和《全国职业院校技能大赛成绩管理办法》规定的工作流程和评判方法进行竞赛结果的评判。

（四）资源转换方面

将资源转换成果，融入互联网技术和现代教学方法，促进参赛学校交流和学习，推进中等职业学校课程改革与创新。比如联合赛项专家、合作企业、获奖优秀指导教师共同开发制作微课程；搭建智能低压配电系统职业教育云平台，包括资源共享、资源下载、技术交流、在线学习、题库建设等。

# 六、竞赛内容简介

根据竞赛任务书中的要求，利用现场所提供的比赛设备及配套工量具，实施竞赛项目。

（一）低压配电系统识绘图

识读低压万能断路器、三相电子式有功无功组合电能表元器件说明书及原理图，根据提供的原理图绘制断路器控制回路的安装接线图、计量回路安装接线图，电压显示回路的安装接线图。

（二）低压配电系统器件选型和安装

完成母排、电缆、低压万能断路器、熔断器等低压配电设备的选型。并完成低压隔离开关熔断器组、低压万能断路器、母排、电流互感器、避雷器、微型断路器、三相电子式有功无功组合电能表、接线盒、电抗器的安装。

（三）低压配电系统接线与调试

完成断路器控制回路接线、计量回路接线、电压显示回路接线与调试。并完成无功补偿控制器、多能电力仪表的参数。

（四）低压配电系统运行

完成配电系统组态界面的设计和SCADA功能操作（遥测、遥信、遥控）

（五）低压配电系统操作

掌握低压验电器、绝缘手套安全器具的使用操作，完成进线回路的停倒闸操作，出线回路的倒闸操作，电容补偿回路的倒闸操作。

（六）事故处理

根据事故现象完成事故分析和处理。

附：英文简介

Complete competition projects according to requirement in assignment book with equipment and tools provided by host.

1. Low voltage power distribution system reading and drawing

Read low voltage circuit breaker, three-phase electronic type active reactive watt-hour meter combination components manual, according to the schematic drawing of the installation wiring diagram, measurement circuit breaker control circuit wiring diagram, the installation of the voltage display circuit wiring diagram.

2.Low voltage power distribution system components selection and installation

Complete the busbar, cable, low voltage universal circuit breakers, fuses, low voltage power distribution equipment selection. And complete the suit low universal circuit breaker, isolating switch fuse group, bus, current transformer, lightning arrester, miniature circuit breakers, three-phase electronic type active reactive watt-hour meter, junction box, the installation of the reactor.

3.Low-voltage distribution system’s connection and debugging

Connect and debug breaker control circuit, measurement circuit, voltage display circuit. Set parameter of reactive compensation controller, intelligent electric quantity monitor.

4.Low-voltage distribution system’s running

Design SCADA configuration interface and realize SCADA function operation (remote measurement, remote signaling  and remote control)

5.Low-voltage distribution system’s operation

Grasp usage of low-voltage electroscope and insulating gloves, complete incoming and outgoing line’s power cutting and delivery, capacitance compensation circuit’s switching.

6.Accident handling

Handle and analyze accident.

# 七、竞赛方式（含组队要求、是否邀请境外代表队参赛）

# 中职组“低压配电运行与维护”赛项为团体赛，2名选手为一队，共同完成识绘图、安装、接线、调试、操作、配电系统组态设计和SCADA运行、事故分析和处理工作任务。组队方式参考《全国职业院校技能大赛参赛报名办法》。

# 赛项邀请境外代表队参赛。

# 八、竞赛时间安排与流程

竞赛场次：根据参赛队伍数量确定竞赛场次。

竞赛流程：参赛队报到——组织参赛选手赛前熟悉场地、介绍比赛规程——举办开赛式——正式比赛（期间组织观摩、交流体验活动）——比赛结束（参赛队上交比赛成果）——成绩评定——闭赛式（赛项点评、公布成绩、颁奖）。

表1 竞赛日程及内容

| 日期 | 时间 | 内容 | 地点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一天 | 下午 | 13:30前 | 报到 | 酒店 |
|  |  | 14:00-15:00 | 领队会（分批抽签、赛前说明） | 报告厅 |
|  |  | 15:30-16:30 | 大赛开赛式 | 报告厅 |
|  |  | 16:30-17:00 | 选手熟悉赛场 （限定在观摩区，不进入比赛区） | 赛场 |
| 第二天 | 上午 | 6:30 | 第一批选手集合上车 | 酒店 |
|  |  | 7:00 | 第一批选手检录（一次加密） | 赛场 |
|  |  | 7:10-7:30 | 第一批选手赛位抽签（二次加密） | 赛场 |
|  |  | 7:30-11:30 | 第一批选手正式比赛 | 赛场 |
|  |  | 11:30-13:00 | 第一批比赛成绩评定 | 赛场 |
|  | 下午 | 10:30 | 第二批选手集合上车 | 酒店 |
|  |  | 11:00-11:30 | 第二批选手检录并带入隔离室 | 隔离区 |
|  |  | 11:30-14:00 | 第二批选手隔离休息 | 隔离区 |
|  |  | 14:00 | 第二批选手赛场检录（一次加密） | 赛场 |
|  |  | 14:10-14:30 | 第二批选手赛位抽签（二次加密） | 赛场 |
|  |  | 14:30-18:30 | 第二批选手正式比赛 | 赛场 |
|  |  | 17:00-17:30 | 赛场观摩 | 赛场 |
|  |  | 18:30-20:00 | 第二批比赛成绩评定 | 赛场 |
| 第三天 | 上午 | 6:30 | 第三批选手集合上车 | 酒店 |
|  |  | 7:00 | 第三批选手检录（一次加密） | 赛场 |
|  |  | 7:10-7:30 | 第三批选手赛位抽签（二次加密） | 赛场 |
|  |  | 7:30-11:30 | 第三批选手正式比赛 | 赛场 |
|  |  | 11:30-13:00 | 第三批比赛成绩评定 | 赛场 |
| 第四天 | 上午 | 10:00-11:00 | 闭赛式 | 报告厅 |

# 九、竞赛试题

（一）本次比赛将预先建立赛题库，开赛一个月前在大赛网络信息发布平台上（www.chinaskills-jsw.org)公开题库。

（二）样卷详见附件一：中职组“低压配电运行与维护”赛题样卷。

# 十、评分标准制定原则、评分方法、评分细则

根据《全国职业院校技能大赛成绩管理办法》的相关要求，制定评分标准制订原则、评分方法、评分细则。

（一）评分标准的制定原则

参照国家职业标准《电气设备安装工》中规定的国家职业资格高级工的技能操作要求，适当增加新技术，依据选手完成工作任务的情况，按照赛项专家组制定的考核标准进行评分。评价方式采用过程评价与结果评价相结合，工艺评价与功能评价相结合，能力评价与职业素养评价相结合，满分为100分

（二）评分方法

1.裁判组实行“裁判长负责制”，设裁判长1名，全面负责赛项的裁判与管理工作。

2.裁判员根据比赛工作需要分为检录裁判、加密裁判、现场裁判和评分裁判，检录裁判、加密裁判不得参与评分工作。

（1）检录裁判负责对参赛队伍（选手）进行点名登记、身份核对等工作；

（2）加密裁判负责组织参赛队伍（选手）抽签并对参赛队伍（选手）的信息进行加密、解密；

（3）现场裁判按规定做好赛场记录，维护赛场纪律；

（4）评分裁判负责对参赛队伍（选手）的技能展示、操作规范和竞赛作品等按赛项评分标准进行评定。

3. 赛项裁判组负责赛项成绩评定工作，现场裁判每小组按每4～6个赛位2位裁判员设置，每小组设组长一名，组长协调，组员互助，现场裁判对检测数据、操作行为进行记录，不予以评判；评分裁判按每10～15个赛位2位裁判员设置，对现场裁判的记录参照评分标准进行评判；赛前对裁判进行一定的培训，统一执裁标准。

4.参赛选手根据赛项任务书的要求进行操作，注意操作要求，需要记录的内容要记录在比赛试题中，需要裁判确认的内容必须经过裁判员的签字确认，否则不得分；评价项目主要包括设备选型、识绘图、安装的工艺和质量、电气接线与调试、运行与操作、事故分析和处理。

5.文明生产评价为扣分项包括工作态度、安全意识、职业规范、环境保护等方面。

6.赛项裁判组本着“公平、公正、公开、科学、规范、透明、无异议”的原则，根据裁判的现场记录、参赛队选手的赛项任务书及评分标准，通过多方面进行综合评价，最终按总评分得分高低，确定参赛队奖项归属。

7.按比赛成绩从高到低排列参赛队的名次。比赛成绩相同，完成竞赛任务所用时间少的名次在前；比赛成绩和完成竞赛任务用时均相同，按职业素养成绩较高的名次在前；比赛成绩、完成竞赛任务用时、职业素养成绩相同，名次并列。

8.评分方式结合世界技能大赛的方式，以小组为单位，裁判相互监督，对检测、评分结果进行一查、二审、三复核。确保评分环节准确、公正。成绩经工作人员统计，组委会、裁判组、仲裁组分别核准后，闭赛式上公布。

9.扣违规分情况

选手有下列情形，需从参赛成绩中扣分：

（1）在完成竞赛任务的过程中，因操作不当导致事故，扣10～20分，情况严重者取消比赛资格。

（2）因违规操作损坏赛场提供的设备，污染赛场环境等不符合职业规范的行为，视情节扣5～10分。

（3）扰乱赛场秩序，干扰裁判员工作，视情节扣5～10分，情况严重者取消比赛资格。

10.比赛结束后，由专家对赛项的技术要点、选手表现、比赛结果等进行点评。

11.竞赛成绩分布：

| 序号 | 评分项目 | 知识、技能点 | 评定方法 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低压配电系统识绘图 | 电气原理图识读，接线图的绘制 | 根据选手绘制图纸情况按照评分细则给分 | 12分 |
| 2 | 低压配电系统安装 | 低压元件的装配工艺 | 根据选手完成和记录情况按照评分细则给分 | 28分 |
| 3 | 低压配电系统接线与调试 | 接线工艺和调试技能 | 根据选手完成和记录情况按照评分细则给分 | 26分 |
| 4 | 低压配电系统运行 | 组态界面设计与操作 | 根据选手完成和记录情况按照评分细则给分 | 8分 |
| 5 | 低压配电系统操作 | 安全器具及倒闸操作 | 根据选手完成和记录情况按照评分细则给分 | 16分 |
| 6 | 事理处理 | 根据事故现象进行分析和处理 | 根据选手完成和记录情况按照评分细则给分 | 5分 |
| 7 | 职业素养与职业规范 | 团队精神强，分工合作，操作安全，无事故。 | 根据选手表现情况按照评分细则现场给分 | 5分 |

（三）评分细则（评分指标）

| 一级指标 | 比例 | 二级指标 | 比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 低压配电系统识绘图 | 12% | 断路器控制安装接线图的绘制 | 5% |
|  |  | 计量回路和电压回路安装接线的绘制 | 7% |
| 低压配电系统安装 | 28% | 低压万能断路器的安装 | 6% |
|  |  | 低压隔离开关、电流互感器的安装 | 5% |
|  |  | 避雷器、微型断路器、组合电能表等安装 | 17% |
| 低压配电系统接线与调试 | 26% | 断路器控制回路、计量回路接线、电压显示回路回路接线 | 12% |
|  |  | 断路器控制回路、计量回路接线、电压显示回路回路调试 | 9% |
|  |  | 无功补偿控制器、多能电力仪表的参数设置 | 5% |
| 低压配电系统运行 | 8% | 配电系统组态界面的设计 | 5% |
|  |  | SCADA功能操作 | 3% |
| 低压配电系统操作 | 16% | 安全器具的使用操作 | 2% |
|  |  | 进线回路、出线回路、电容补偿回路的倒闸操作 | 14% |
| 事理处理 | 5% | 根据事故现象进行分析和处理 | 5% |
| 职业素养与职业规范 | 5% | 安全操作，操作规范，无事故，赛位清洁、着装合格，正确使用工、量具 | 5% |
| 总计 | 100% |

# 十一、奖项设置

（一）参赛选手奖励

赛项只设团体奖，设一、二、三等奖。以实际参赛队总数为基数，一、二、三等奖获奖比例分别为10%、20%、30%（小数点后四舍五入）。

（二）指导教师奖励

获得一等奖的参赛队的指导教师获“优秀指导教师奖”。

# 十二、技术规范

（一）专业教育教学要求

满足中职电气相关专业所规定的教学内容中涉及到绘图、安装、接线、调试、操作、配电系统组态设计和SCADA运行、事故分析和处理等方面知识和技能要求。

1.具有安全文明生产、遵守操作规程和节能环保意识。

2.具备识读电气原理图与绘制安装接图的能力。

3.掌握电气、配电技术、电气控制技术的基础知识和基本技能。

4.初步掌握SCADA监控组态界面的设计与操作。

5.能进行低压配电系统的安装、接线、调试、电气维护与操作。

6.能根据事故现象进行事故分析和处理。

（二）行业、职业技术标准

1.《电气技术用文件的编制》IEC61082/GB/T 6988.1-2008

2.《电气简图用图形符号 第8部分：测量仪表、灯和信号器件 》GB/T 4728.8-2008/IEC 60617database

3.《低压开关柜设备和控制设备（第6-1部分：多功能电器 转换开关电器 ）》GB/T 14048.11-2008

4.《低压开关柜设备和控制设备 第1部分总则》GB/T 14048.1-2012

5.《低压开关设备和控制设备空壳体的一般要求》GB/T 20641-2006/IEC 62208:2002

6.《农村低压电力技术规程》DL/T 499-2001

7.《用电安全导则》GB/T 13869-2008

8.电气设备安装工（职业编码6-23-10-02）

# 十三、建议使用的比赛器材、技术平台和场地要求

（一）比赛器材

建议参考“THSPZD-1型 智能低压配电系统实训考核装置”工具、耗材统一提供。

（二）技术平台组成如下

智能低压配电系统实训考核装置包括四部分：智能低压进线与计量柜；智能低压电容补偿与出线柜；智能低压负荷控制柜；配电监控台。

1.智能低压进线与计量柜：能够实现进线停送电功能和计量功能。该低压进线与计量柜配置了低压隔离开关熔断器组、低压万能断路器、电子式多功能电能表、母排、电量监测仪、电流互感器等低压元件。学生可基于此模块完成低压配电系统设备安装、调试、运行和维护，还可完成计量回路接线、调试与抄表。

2.智能低压电容与出线柜：能够实现无功补偿和出线控制功能。该低压电容与出线柜配置了低压刀熔开关、出线断路器、电抗器、电容器、低压无功补偿控制器低压元件。学生可基于此模块完成智能无功补偿回路和出线回路的接线、操作和调试。

3.智能低压负荷控制柜：主要包括动作负荷和照明负荷及其控制模块。作为整套设备的负荷。

4.配电监控台：上述柜体内的所有智能设备都向配电监控系统传送数据，配电监控系统使操作人员在监控室内就可以了解现场的运行情况，并在第一时间发现异常或事故状况并及时处理。同时，该配电监控系统可以远程监视各类事件和事故进行报警，并可实现对事件和事故的自动记录、记忆和上传。

5. 产品基本配置

（1）基本配置

| 序号 | 名 称 | 主要部件、器件及规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能低压进线与计量柜 | 进线电源保护模块 | 1套 |  |
|  |  | 进线断路器控制模块 | 1套 |  |
|  |  | 智能仪表测量模块 | 1套 |  |
|  |  | 三相电子式有功无功组合电能表计量模块 | 1套 |  |
|  |  | 母排连接模块 | 1套 |  |
|  |  | 避雷器保护模块 | 1套 |  |
|  |  | 通信控制模块 | 1套 |  |
| 2 | 智能低压电容与出线柜 | 仪表测量模块 | 1套 |  |
|  |  | 无功补偿控制模块 | 1套 |  |
|  |  | 电容器保护模块 | 1套 |  |
|  |  | 出线断路器控制模块 | 1套 |  |
| 3 | 智能低压负荷控制柜 | 照明负荷及控制模块 | 1套 |  |
|  |  | 动力负荷及控制模块 | 1套 |  |
| 4 | 配电监控台 | 通信模块 | 1套 |  |
|  |  | 监控软件 | 1套 |  |
|  |  | 电脑 | 1套 | 用户自备 |

(2)配套工具及耗材

| 序号 | 名称 | 主要组成器件 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全用具 | 验电笔、安全警示牌、安全帽、接地线、相序仪、绝缘垫、绝缘手套 | 1 | 套 |  |
| 2 | 配套工具 | 小一字螺丝刀、小十字螺丝刀、长柄螺丝刀、剥线钳、尖嘴钳、斜口钳、电烙铁、活动扳手、便携式万用表。 | 1 | 套 |  |
| 3 | 耗材 | 导线、扎带、保险丝、号码管、焊锡丝 | 1 | 套 |  |

（三）赛场要求：

1.竞赛场地平整、明亮、通风良好。

2.每个竞赛工位提供380V交流电源，380V供电负荷不小于2.5kVA，保证提供电源有安全保护措施。

3.竞赛工位：每个工位占地不小于15m2（5m×3m），且标明工位号，布置智能低压进线与计量柜1套、智能低压电容与出线柜1套、智能低压负荷控制柜1套、工作准备台1张、电脑桌1张、计算机（或笔记本）1台。

4.竞赛场地内屏蔽通信信号，并设置隔离带，非裁判员、参赛选手、工作人员不得进入比赛场地；竞赛场地划分为检录区、竞赛操作区、现场服务与技术支持区、休息区、观摩通道等区域，区域之间有明显标志或警示带；标明消防器材、安全通道、洗手间等位置。

5.赛场设有保安、公安、消防、医疗、设备维修和电力抢险人员待命，以防突发事件；赛场还应设有生活补给站等公共服务设施，为选手和赛场人员提供服务。

6.赛场设置安全通道和警戒线，确保进入赛场的大赛参观、采访、视察的人员限定在安全区域内活动，以保证大赛安全有序进行。

# 十四、安全保障

（一）安全保障组织机构

根据《全国职业院校技能大赛安全管理规定》

（二）选手安全要求

1.进入赛场，必须穿符合安全要求的服装。不得穿背心、短裤和拖鞋进入竞赛场地；

2.严格遵守操作规程，不得擅自开启电源，不得带电操作，以免造成伤害和事故；

3.参赛人员应爱护竞赛场所的仪器设备，操作设备时应按规定的操作程序谨慎操作，不得触动非竞赛用仪器设备。操作中若违反安全操作规定导致发生较严重的安全事故，将立即取消竞赛资格；

4.连接电路时应断开电源，不允许带电连接电路；断开电源开关后，必须用验电器进行验电，确认无电后方可连接电路；

5.进行设备组装和调试时，工具和检测仪器、仪表等应放置在规定的位置，不得摆放在设备和连接的电路上；

6.进行设备调试时，应先确认设备无电，且工作台上无其他物件时，方可合闸通电。身体的任何部位不得触及带电的物体；

7.当更改或调整电气线路时，必须断开电源，方能进行操作；

8.有可能造成意外带电的机械部件、电气元件的金属外壳等都必须接地，赛场提供的黄、绿双色绝缘导线，只能作接地线；

9.带电调试和检查电路时，必须有防止触及带电体和电路中裸露带电部位的措施，必须有防止短路的措施；

10.竞赛结束时，参赛选手必须清扫、整理工作现场，与赛场工作人员办理终结手续后，方可离开赛场。

（三）安保工作要求

1.指挥员在发生突发事件时要掌握信息，统一布置工作，其他人员不得干扰；

2.发生突发事件时，全体安全保卫人员必须服从命令、听众指挥，以大局为重，不得顶撞、拖延或临时逃脱；

3.突发事件发生时，全体安全保卫人员要坚守岗位、尽职尽责，在未接到撤岗指令之前，不得离开岗位；

4.发现安全隐患或突发事件时，现场人员应立即向保卫组汇报，保卫组接报后要火速到达案发现场，指挥并配合公安干警及安全保卫人员搞好抢救工作；

5.视突发事件的具体情况，分别向上级主管部门和相关部门报告，并立即启动《赛区安全保卫突发事件处理预案》；

6.发生火警和恶性事件时，现场人员可主动向公安机关报警并向领导汇报，立即组织抢救，以免贻误战机；启用消防应急广播，通知疏散路线，稳定人心，避免踩踏伤人；

7.安全出口执勤人员，接到指令后立即打开出口门，疏导参赛人员有序撤离现场。

（四）裁判安全要求

1.参赛选手有故意损坏设备或故意伤害他人或自己的行为时，赛场裁判应立即制止，报告裁判长，经裁判长报执委会并经执委会同意后终止该参赛选手比赛资格；

2.裁判在执裁过程中如发现选手操作存在安全隐患时应及时制止或采取切断电源等紧急补救措施；

3.裁判在执裁过程中发现其他安全隐患应立即通知裁判长并上报执委会，由执委会采取紧急补救措施。

（五）赛场文明

1.进入赛场人员要严格服从赛场工作人员的指挥，遵守赛场秩序，服从赛场工作人员的引导和安排。观摩人员要按指定区域观摩，切忌越过设置的警戒线；

2.在赛场观摩比赛时。请不要大声喧哗，不要拥挤推搡，以免影响比赛正常进行；

3.赛场内严禁吸烟，严禁携带易燃易爆物品入场；

4.进入赛区的人员请爱护现场各类物品，爱护公共环境，不随意张贴个人资料；

5.遇到问题和意外事件时，请及时向现场工作人员寻求帮助；

6.发生火灾或突发事件时，要服从赛场服务人员指挥，有序撤离现场，避免慌乱，踩踏伤人；

7.遇到紧急情况发生拥挤时，应保持镇静，在相对安全地点作短暂停留。人群拥挤时，要双手抱住胸口，防止内脏被挤压受伤。在人群中不小心跌到时，应立即收缩身体、抱紧头，尽量减少伤害；

8.如遇特殊情况，则服从大赛统一指挥；

9.设置突发事件应急疏散示意图。

（六）应急处理预案

比赛期间发生意外事故时，发现者应第一时间报告赛项执委会，同时采取措施，避免事态扩大。赛项执委会应立即启动预案予以解决并向赛区执委会报告。出现重大安全问题的赛项可以停赛，是否停赛由赛区组委会决定。事后，赛区执委会应向大赛执委会报告详细情况。

# 十五、经费概算

根据竞赛需求，赛事筹备准备、赛项技术完善、专家裁判、教学资源开发、场地布置、体验中心设计与实施、开闭幕式、大赛宣传及直播、奖品服装等预计费用为80万元。

| 序号 | 预算项目 | 金额（万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 专家费、裁判费 | 11 |
| 2 | 开幕式和闭幕式 | 9 |
| 3 | 大赛宣传、设备租赁费 | 10 |
| 4 | 奖品、服装费 | 12 |
| 5 | 场地改造 | 10 |
| 6 | 赛务筹备 | 9 |
| 7 | 体验中心设计与实施 | 10 |
| 8 | 教学资源开发、赛项技术完善 | 9 |
| 合 计 | 80 |

# 十六、比赛组织与管理

根据《全国职业院校技能大赛组织机构与职能分工》，由申报单位牵头成立赛项执行委员会和赛项专家组，全面负责赛项整体策划。执委会和赛项专家组由行业、企业专家和院校代表共同组成。

（一）赛项组织机构

1.赛项执行委员会

各赛项执行委员会全面负责本赛项的筹备与实施工作，接受大赛执委会领导，接受赛项所在分赛区执委会的协调和指导。赛项执委会的主要职责包括：领导、协调赛项专家组和赛项承办院校开展本赛项的组织工作，管理赛项经费，选荐赛项专家组人员及赛项裁判与仲裁人员等。

2.赛项专家组

赛项专家组在赛项执委会领导下开展工作，负责本赛项技术文件编撰、赛题设计、赛场设计、设备拟定、赛事咨询、技术评点、赛事成果转化、赛项裁判人员培训、赛项说明会组织等竞赛技术工作；同时负责赛项展示体验及宣传方案设计。

3.赛项承办院校

赛项承办院校在赛项执委会领导下，负责承办赛项的具体保障实施工作，主要职责包括：按照赛项技术方案要求落实比赛场地及基础设施，赛项宣传，组织开展各项赛期活动，参赛人员接待，比赛过程文件存档等工作，赛务人员及服务志愿者的组织，赛场秩序维持及安全保障，赛后搜集整理大赛影像文字资料上报大赛执委会等。赛项承办院校按照赛项预算执行各项支出。承办院校人员不得参与所承办赛项的赛题设计和裁判工作。

（二）赛项设备与设施管理

根据《全国职业院校技能大赛赛项设备与设施管理办法》：

1.赛场布置

（1）赛场应进行周密设计，绘制满足赛事管理、引导、指示要求的平面图。竞赛举行期间，应在竞赛场所、人员密集的地方张贴。

（2）赛场平面图上应标明安全出口、消防通道、警戒区、紧急事件发生时的疏散通道。

（3）赛场的标注、标识应进行统一设计，按规定使用大赛的标注、标识。赛场各功能区域、赛位等应具有清晰的标注与标识。

（4）赛位上应张贴各种设备的安全文明生产操作规程。

2.赛场管理

（1）在确保竞赛选手不受干扰的前提下，全面开放赛场，吸引社会各界人士到场观赛，提升技能大赛的关注度和影响力。赛场选手竞赛的核心区域，应指定参观路线、规定停留时间，安排专职人员进行管控与疏导。

（2）卫生间、医疗、维修服务、生活补给站和垃圾分类回收点都在警戒线范围内，以确保大赛在相对安全的环境内进行，杜绝发生选手与外界交换信息、串通作弊的情形。

（3）设置安全通道和警戒线，确保进入赛场的大赛参观、采访、视察的人员限定在安全区域内活动，以保证大赛安全有序进行。

3.赛项保障

（1）建立完善的赛项保障组织管理机制，做到各竞赛单元均有专人负责指挥和协调，确保大赛有序进行。

（2）设置生活保障组，为竞赛选手与裁判提供相应的生活服务和后勤保障。

（3）设置技术保障组，为竞赛设备、软件与竞赛设施提供保养、维修等服务，保障设备的完好性和正常使用，保障设备配件与操作工具的及时供应。

（4）设置医疗保障服务站，提供可能发生的急救、伤口处理等应急服务。

（5）设置外围安保组，对赛场核心区域的外围进行警戒与引导服务。

4.监督与执行

（1）各赛项应制定详细的赛场建设方案和建设进度表，并遵照执行。

（2）赛项专家组应根据已制定的建设方案和进度进行检查，确保在比赛前建设完成。

（3）在正式比赛前一周，赛项专家组会同承办方对赛场建设结果进行验收与查漏。

（4）赛场设备、设施、环境应进行赛前测试和试运行，确保赛项设备设施完好完善。

（5）赛场验收：正式比赛前，专家组会同承办方应根据建设方案对赛场进行验收。并在验收报告上签字确认。经验收后的赛场应禁止无关人员出入。

（三）安全措施

1.各赛项应根据赛项具体特点做好安全事故应急预案。

2.赛前应组织安保人员进行培训，提前进行安全教育和演习，使安保人员熟悉大赛的安全预案，明确各自的分工和职责。督促各部门检查消防设施，做好安全保卫工作，防止火灾、盗窃现象发生，要按时关窗锁门，确保大赛期间赛场财产的安全。

3.竞赛过程中如若发生安全事故，应立即报告现场总指挥，同时启动事故处理应急预案，各类人员按照分工各尽其责，立即展开现场抢救和组织人员疏散，最大限度地减少人员伤害及财产损失。

4.竞赛结束时，要及时进行安全检查，重点做好防火、防盗以及电气、设备的安全检查，防止因疏忽而发生事故。

（四）监督与仲裁

根据《全国职业院校技能大赛赛项监督与仲裁管理办法》：

1.赛项监督

（1）监督组由大赛执委会指派，在大赛执委会领导下，负责竞赛筹备与组织工作实施全程现场监督。监督组实行组长负责制。

（2）监督组的监督内容包括赛项竞赛场地和设施的部署、选手抽签、裁判培训、竞赛组织、成绩评判及汇总、成绩发布、申诉仲裁、成绩复核等。

（3）监督组对竞赛过程中明显违规现象，应及时向竞赛组织方提出改正建议，同时采取必要技术手段，留取监督的过程资料。赛事结束后，向全国大赛执委会提报监督工作报告。

（4）监督组不参与具体的赛事组织活动。

2.申诉与仲裁

（1）根据《全国职业院校技能大赛赛项监督与仲裁管理办法》仲裁人员的条件和组成程序，成立仲裁工作组。仲裁工作组在赛项执委会领导下开展工作，并对赛项执委会负责。

（2）仲裁人员的职责

①熟悉赛项的竞赛规程和规则。

②掌握本赛项的竞赛进展情况。

③受理各参赛队的书面申诉。

④对受理的申诉进行深入调查，做出客观、公正的集体仲裁。

3.申诉与仲裁的程序

（1）各参赛队对不符合赛项规程规定的仪器、设备、工装、材料、物件、计算机软硬件、竞赛使用工具、用品；竞赛执裁、赛场管理、竞赛成绩，以及工作人员的不规范行为等，可向赛项仲裁工作组提出申诉。

（2）申诉主体为参赛队领队。

（3）申诉启动时，参赛队以该队领队亲笔签字同意的书面报告的形式递交赛项仲裁工作组。报告应对申诉事件的现象、发生时间、涉及人员、申诉依据等进行充分、实事求是的叙述。非书面申诉不予受理。

（4）提出申诉应在赛项比赛结束后2小时内提出。超过2小时不予受理。

（5）赛项仲裁工作组在接到申诉报告后的2小时内组织复议，并及时将复议结果以书面形式告知申诉方。申诉方对复议结果仍有异议，可由省（市）领队向赛区仲裁委员会提出申诉。赛区仲裁委员会的仲裁结果为最终结果。

（6）申诉方不得以任何理由拒绝接收仲裁结果；不得以任何理由采取过激行为扰乱赛场秩序；仲裁结果由申诉人签收，不能代收；如在约定时间和地点申诉人离开，视为自行放弃申诉。

# 十七、教学资源转化建设方案

在大赛执委会的领导与监督下，赛后30日内向大赛执委会办公室提交资源转化方案，在半年内完成资源转化工作。

（一）赛项资源转化的内容包括本赛项竞赛全过程的各类资源。做到赛项资源转化成果应符合行业标准、契合课程标准、突出技能特色、展现竞赛优势，形成满足职业教育教学需求、体现先进教学模式、反映职业教育先进水平的共享性职业教育教学资源。

（二）本赛项资源转化成果包含基本资源和拓展资源，充分体现本赛项技能考核特点。

1.可提供以下基本资源

（1）向大赛执委会提供专家点评视频、优秀选手/指导教师访谈视频。

（2）向大赛执委会提供竞赛过程的全套音视频素材。

2.可提供以下拓展资源

（1）建立试题题库、配分表、评分表，搜集各地比赛试题、配分表、评分表，为各学校开展项目实训提供参考。

（2）针对赛项竞赛平台，组织行业专家、教师、企业工程师共同开发制作20～30种微课程，供参赛校教学使用。

（3）搭建赛项教育云平台，主要包括资源共享、资源下载、技术交流、在线学习、题库建设等单元。

（三）本赛项所有转化资源做到均符合《全国职业院校技能大赛赛项资源转化工作办法》中规定的各项技术标准。

（四）资源的使用与管理。赛项资源转化成果由大赛执委会统一实施，成熟的资源转化成果发布于全国大赛网络信息发布平台，供职业院校师生借鉴学习。

十八、筹备工作进度时间表

| 时间段 | 工作内容 |
| --- | --- |
| 2017年9月 | 赛项专家组负责填报2018年全国职业院校技能大赛竞赛项目方案申报书，并上报大赛执委会。 |
| 2018年1月 | 组织行业、企业专家和院校代表完成竞赛规程的完善修订工作，交由大赛执委会发布。 |
| 2018年2月-4月 | 组建赛项技术工作团队，开展赛项准备和筹备工作；完成竞赛需要的设备与配套工具、耗材等准备工作。 |
| 2018年4月上旬 | 赛项专家组组织专家编写赛项技术文件，包括题库和评分标准等，交由大赛执委会发布。 |
| 2018年4月中旬 | 赛项执委会和赛项专家组负责组织召开赛项说明会，填写赛项说明会记录，报大赛执委会。 |
| 2018年5月上旬 | 赛项执委会组建竞赛裁判团队，制定裁判培训计划；竞赛设备到达竞赛场地，并完成安装调试。 |
| 2018年5月中旬 | 专家组到竞赛地点验收竞赛场地和竞赛设备，竞赛项目实施。 |
| 2018年6月 | 赛项专家组、裁判长、承办校对赛项进行总结；编写赛项资源转化方案。 |
| 2018年7-12月 | 围绕本竞赛项目的相关教学成果研讨会及展示等活动，落实赛项资源转化任务，提交转化成果。 |

十九、裁判人员建议

（一）裁判组工作实行“裁判长负责制”，设裁判长1名，全面负责赛项的裁判与管理工作。

（二）建议裁判数量

| 序号 | 专业技术方向 | 知识能力要求 | 执裁、教学、工作经历 | 专业技术职称 （职业资格等级） | 人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电气工程 | 熟悉变配电系统、供用电技术 | 具备省级或行业职业技能竞赛执裁经验，从事电气相关工作5年以上 | 副高及以上职称或高级技师等级 | 15 |
| 2 | 自动化 | 掌握自动化系统专业知识 | 具备省级或行业职业技能竞赛执裁经验，从事自动化相关工作5年以上 | 副高及以上职称或高级技师等级 | 5 |
| 裁判总人数 | 从全国职业院校技能大赛裁判库中随机抽取，现场裁判、评分裁判共20人。 |

二十一、其他

该赛项专职联络员：。

# 附录一：中职组“低压配电运行与维护”赛题样卷

全国职业院校技能大赛中职组

“低压配电运行与维护”赛项

竞赛任务书样卷

# 选手须知：

1、任务书共14页，如出现任务书缺页、字迹不清等问题，请及时向裁判举手示意，并进行任务书的更换。

2				、竞赛过程中需要计算机（或笔记本）1台，由用户自备。

2、各参赛队应在4小时内完成任务书规定内容，比赛时间到，比赛结束，选手按操作规范，整理好工作现场离开比赛场地，不得延误。

3、比赛结束，选手应及时上交任务书，不得将其擅自带离比赛场地，否则按弃权处理。

4、选手提交的试卷用赛位号标识，“选手确认”部分填写所在的“赛位号”，不得写上姓名或与身份有关的信息，否则视成绩无效。

5、参赛选手在比赛过程中可提出设备器件更换要求。更换的器件经裁判组检测后，如为非人为损坏，由裁判根据现场情况给予补时；如人为损坏或器件正常，每次扣3分。

6、由于接线错误、操作不当等原因引起万能断路器、三相电子式有功无功组合电能表损坏，将取消选手竞赛资格。

日期：                          工位号：

一、竞赛基本要求

1、正确使用工具，操作安全规范。

2、低压配电元件安装正确无误、铜排连接牢固、布局美观，电路连接正确、可靠，符合行业相关标准。

3、爱惜赛场的设备和器材，尽量减少耗材的浪费。

4、保持工作台及附近区域干净整洁。

5、竞赛过程中如有异议，可向现场考评人员举手示意，不得扰乱赛场秩序。

6、遵守赛场纪律，尊重考评人员、技术支持人员，服从安排。

二、竞赛需要完成的工作任务

任务一  低压配电系统识绘图

1.根据提供的元器件说明书和进线计量柜的原理图（图1），绘制出低压万能断路器的安装接线图。

2.根据提供的元器件说明书和进线计量柜的原理图（图1），绘制出计量回路的安装接线图。

3.根据提供的进线计量柜的原理图（图1），绘制电压显示回路安装接线图。

备注：接线图均绘制在图2上面。

要求:安装接线图的绘制，应遵国家标准《电气技术用文件的编制  第3部分：接线图和接线表》的有关规定，其图形符号应符合国家标准《电气图用图形符号》的有关规定，其文字符号包括项目代号应符合国家标准《工业系统、装置与设备以及工业产品结构原则与参照代号。

任务二  低压配电系统器件选型和安装

1.电缆的选型

有一条采用BLX-500型铝芯橡皮明敷的220/380V的TN-S线路，线路计算电流为150A，当地最热月平均最高气温为+30℃。试按发热条件选择此线路相线截面。

表1为绝缘导线明敷、穿钢管和穿硬塑料管时的允许截流量）

| 绝缘导线明敷时的允许截流量（BX,BLX） |
| --- |
| 芯线截面/mm2 | 芯线材质 | 25℃ | 30℃ | 35℃ | 40℃ |
| 25 | 铜芯 | 142 | 132 | 123 | 112 |
|  | 铝芯 | 110 | 102 | 95 | 87 |
| 35 | 铜芯 | 178 | 166 | 154 | 141 |
|  | 铝芯 | 138 | 129 | 119 | 109 |
| 50 | 铜芯 | 226 | 210 | 195 | 178 |
|  | 铝芯 | 175 | 163 | 151 | 138 |
| 70 | 铜芯 | 284 | 266 | 245 | 224 |
|  | 铝芯 | 220 | 206 | 190 | 174 |

请根据所提供的参数选出此线路相线截面。

2.低压万能断路器的选择

有一条380V动力出线，I30=120A，IPK=400A；此线路首端的	I3(3)=18.5kA.当地环境温度为+30℃。试选择低压断路器的规格。（I30表示线路的计算电流，IPK表示线路的尖峰电流。

表2 :部分低压万能断路器的主要技术数据

| 型号 | 脱扣器额定电流/A | 长延时动作整定电流/A | 短延时动作整定电流/A | 瞬时动作整定电流/A | 单相接地短路动作电流 | 分断能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 电流/kA | COSφ |
| DW15-600 | 300 | 192～300 | 90～3000 | 90～3000 1400～4000 | --- | 30 | 0.35 |
| DW16-630 | 100 | 64～100 | ------ | 300～600 | 50 | 30 (AC380V) | 0.25 (AC380V) |
|  | 160 | 102～160 |  | 480～960 | 80 |  |  |
|  | 200 | 128～200 |  | 600～1200 | 100 |  |  |

请根据所提供的参数选出低压万能断路器的型号及额定电流。

3.熔断器的选型

有一台Y型电动机，其额定电压为380V，额定功率为18.5kW,额定电流为35.5A，起动电流倍数为7。该电动机采用RT0型熔断器作短路保护，短路电流Ik（3）最大可达13kA。试选择熔断器及其熔体的额定电流。

表3: RT0型 低压熔断器的主要技术数据。

| 型号 | 熔管额定电压/V | 额定电流 | 最大分断电流/kA |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 熔管 | 熔体 |  |
| RT0-100 | 交流380 直流440 | 100 | 30，40，50，60，80，100 | 50（cos=0.1-～0.2） |
| RT0-200 |  | 200 | （80，100），120，150，200 |  |
| RT0-400 |  | 400 | （150,200），250，300，350,400 |  |
| RT0-600 |  | 600 | （350，400），450，500，550,600 |  |

请根据所提供的参数选出熔断器的型号及额定电流。

4.根据提供的智能进线计量柜一次主接线图（图3）完成低压万能断路器的安装。

5.根据提供的智能进线计量柜一次主接线图（图3）完成母排的安装

6.根据提供的智能进线计量柜一次主接线图（图3）完成电流互感器的安装

7.根据提供的智能进线计量柜一次主接线图（图3）完成避雷器的安装。

8.根据提供的智能进线计量柜的一次主接线图（图3）完成微型断路器的安装。

9.根据提供的智能进线计量柜的装配图（图4）完成接线盒和三相电子式有功无功组合电能表的安装。

10.根据提供的智能电容出线柜的一次主接线图（图5）完成电抗器的安装。

图3：

图4：

图5：

# 安装工艺要求：

1.安装前检查电器元件是否有锈迹和污渍，并将其处理干净。

2.元器件的安装必须横平竖直，不垂直度和倾斜度＜5℃，柜内所有元器件的布置应整齐美观符合设计图样要求。安装元件的支架（安装板、梁，安装框架等），应保证元件接触面的平整，不使元件紧固的后发变形，造成损坏或影响其性能。

4.元器件的安装要考虑到使用、维修、更换的方便，及放置二次线、母排等所需的空间。元件的安装方向位置应符合说明书要求，对需要在装置内操作、调整和复位的元件应留有空间，便于操作和维护，操作手柄的分、合不应与装置或其他元件发生碰撞，并应保证操作者在操作时手部不受损伤。元件本身的铭牌和标记应尽可能安装在便于观察的位置，同时元器件间不得互相影响各自的正常工作。

5.按元器件的安装孔径，联接厚度正确选用螺栓，乱扣、滑扣不得使用，螺栓安装要求原则：垂直方向，从里至外穿；水平方向，从下至上。螺栓拧紧后应高出螺帽2-5扣。

6.母线采用螺栓连接时，应配齐平垫、弹簧垫，连接螺栓应用扳手紧固。

7.安装电器元件、电子元件等与发热元件之间距离应符合表4的规定。

8.元器件安装时，必须考虑电气间隙和爬电距离，其电气间隙和爬电距离应符合表4、5的规定。

表4:电气间隙和爬电距离

| 发热件功率（W） | 电器元件、电子元件等与发热件之间保持距离（mm） | 选用BV. 1BVR导线剥去的绝缘长度 |
| --- | --- | --- |
|  | 上 方 | 侧 面 | 下 方 |  |
|  | 元件允许60℃时 | 元件允许50℃时 |  |  |  |
| 7.5 | 30 | 40 | 10 | 10 | 20 |
| 15 | 30 | 100 | 10 | 10 | 20 |
| 20～50 | 100 | 200 | 20 | 20 | 40 |
| 75～100 | 100 | 300 | 30 | 30 | 40 |
| 150 | 150 | 300 | 30 | 30 | 40 |
| 200 | 150 | 400 | 30 | 30 | 40 |

表5 :电气间隙和爬电距离

| 额定绝缘电压Ui(v) | 电气间隙(mm) | 爬电距离(mm) |
| --- | --- | --- |
|  | 63安以下 | 大于63安 | 63安以下 | 大于63安 |
| Ui〈60 | 3 | 5 | 3 | 5 |
| 60〈Ui〈300 | 5 | 6 | 6 | 8 |
| 300〈Ui〈660 | 8 | 10 | 10 | 12 |

任务三  低压配电系统接线与调试

1.根据任务二完成的安装接线图，完成低压万能断路器控制回路接线。

2.根据任务二完成的安装接线图，完成计量回路接线。

3.根据任务二完成的安装接线图，完成电压显示回路的接线。

4.完成低压万能万能断路器控制回路调试，功能如下：

按下SB1合闸按钮（绿色），低压万能断路器合闸，合闸指示灯（红色）亮。

按下SB2分闸按钮（红色），你压万能断路器分闸，分闸指示灯（绿色）亮。

5.完成计量回路调试，功能如下:

合上智能负荷控制柜的照明出线负荷和动力出线负荷一段时间，观察DTS(X)607型三相电子式有功无功组合电能表能正确计量。

6完成电压显示回路调试，功能如下：

切换电压转转换开关，能正确显示进线的线电压AC380V，并且三相平衡。

7.根据表6完成无功补偿控制的参数设置。

表6

| 参数名称 | 设定值 |
| --- | --- |
| 投入门限 | 0.95 |
| DELAY投切限时 | 5（s） |
| 过压门限 | 440V |
| OUTPUT输出路数 | 4 |

8.根据表7完成多能电力仪表参数设置。

表7

| 名称 | 通讯地址[Addr] | 波特率[bAUd] |
| --- | --- | --- |
| 电力仪表 | 02 | 9600 |

- 接线工艺要求：

1.按二次安装接线图进行施工，接线正确；

2.配线整齐、美观、导线绝缘应良好、无损伤；

3.电度表接线按相位颜色进行接线，A相用黄线，B相用绿线、C相用红线，其它低压万能断路器和电压显示回路导线选用黑色，二次保护接地线为黄绿双色线，工程有特殊要求时则按工程要求选线；

4.电流回路采用2.5mm2导线，其他回路为1.5mm2，对于电子元件回路采用焊锡连接时，在满足载流量和电压降及有足够机械强度的情况下，可采用不小于0.5mm2截面的导线；

5.导线与电器元件采用螺栓连接、插接、焊接等，导线的芯线应无损伤；

6.每个接线端子应只接一根导线，最多不超过两根(只有当该端子或接线柱是为接两根导线而专门设计的才允许接两根导线)；

7.所有接线端子均应上焊锡，焊锡均匀；

8.信号导线不允许续接；

9.线槽内的布线应整齐、规范。

- 调试要求

1.接好线，一定要先用万用表检查线路是否正确，是否有短路、接线不正确的情况。

2.调试设备时，双手千万不能触摸带电体，以免触电伤害人身安全。

任务四  低压配电系统运行

1.用北京旋思电力专用组态软件完成配电系统组态界成的设计和数据库点的连接。

2.完成遥测运行，并记录多功能电力仪表的参数到表9中。

表9

| 序号 | A相电电流 | B相电流 | C相电流 | AB线电压 | BC线电压 | AC线电压 | 功率因数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |

3.完成遥控断路器和遥信，按下合闸按钮，断路器遥控合闸成功，并且合闸状态正确，按下分闸按钮，断路器遥控分闸成功，并且分闸状态正确。

任务五  低压配电系统操作

1.写出低压验电器和绝缘手套的正确使用步骤到表10中。

表10

| 名称 | 正确使用步骤 |
| --- | --- |
| 低压验电器 |  |
| 绝缘的手套 |  |

2.根据倒闸操作原则完成进线回路倒闸操作。

3.根据倒闸操作原则完成出线回路的倒闸操作

4.根据倒闸操作原则电容补偿回路的倒闸操作

备注：对于倒闸操作，请选手先把具体操作步骤写到操作票中（表1-1），再“”示意裁判，让选手在裁判的监督下完低压配电系统的操作。

表11

进线回路倒闸操作票

编号**********

| 0.4kV配电所 | 操作开始时间 年 月 日 时 分 操作终结时间 年 月 日 时 分 |
| --- | --- |
| 操作任务： |
| √ | 顺序 | 操作项目 |
|  | 1 |  |
|  | 2 |  |
|  | 3 |  |
|  | 4 |  |
|  | 5 |  |
|  | 6 |  |
|  | 7 |  |
|  | 8 |  |
|  |  | ㄅ（终止符号） |

操作人：***                                   监护人：***

出线回路倒闸操作票

编号**********

| 0.4kV配电所 | 操作开始时间 年 月 日 时 分 操作终结时间 年 月 日 时 分 |
| --- | --- |
| 操作任务： |
| √ | 顺序 | 操作项目 |
|  | 1 |  |
|  | 2 |  |
|  | 3 |  |
|  | 4 |  |
|  | 5 |  |
|  | 6 |  |
|  | 7 |  |
|  | 8 |  |
|  |  | ㄅ（终止符号） |

操作人：***                                   监护人：***

电容补偿回路倒闸操作票

编号**********

| 0.4kV配电所 | 操作开始时间 年 月 日 时 分 操作终结时间 年 月 日 时 分 |
| --- | --- |
| 操作任务： |
| √ | 顺序 | 操作项目 |
|  | 1 |  |
|  | 2 |  |
|  | 3 |  |
|  | 4 |  |
|  | 5 |  |
|  | 6 |  |
|  | 7 |  |
|  | 8 |  |
|  |  | ㄅ（终止符号） |

操作人：***                                   监护人：***

任务六  事故处理

根据事故现象完成事故分析和解决故障，恢复设备正常运行。

# 故障查询记录表

| 序号 | 项目名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 故障分析 判断 |  |
| 2 | 分析故障步骤 |  |
| 3 | 处理故障 步骤 |  |

图1 智能进线计量柜的原理图

图2：智能进线计量柜安装接线图