2018年全国职业院校技能大赛

赛项申报书

赛项名称：         暖通中央空调系统安装与调试

赛项类别：常规赛项■      行业特色赛项□

赛项组别：中职组□        高职组■

涉及的专业大类：        装备制造大类

方案设计专家组组长：

手机号码：

方案申报单位（盖章）：中国职业技术教育学会校企合作委员会

方案申报负责人：

方案申报单位联络人：

联络人手机号码：

电子邮箱：

通讯地址：

邮政编码：

申报日期：               2017年8月30日

2018年全国职业院校技能大赛

赛项申报书

# 一、赛项名称

（一）赛项名称

暖通中央空调系统安装与调试

（二）压题彩照

（三）赛项归属产业类型

制造业、建筑业

（四）赛项归属专业大类

现行《普通高等学校高等职业教育学校（专科）专业目录（2015年修订）》中的分类、专业代码及全称：

56装备制造大类

5602机电设备类       560205制冷与空调技术

5603自动化类         560302电气自动化技术

560304智能控制技术

560305工业网络技术

54土木建筑大类

5404建筑设备类      540401建筑设备工程技术

540402供热通风与空调工程技术

540403建筑电气工程技术

540404建筑智能化工程技术

540405工业设备安装工程技术

53能源动力与材料大类

5303新能源发电工程类 530305工业节能技术

530306节能技术与管理

60交通运输大类

6005管道运输类        600501管道工程技术

# 二、赛项申报专家组

# 三、赛项目的

“暖通中央空调系统安装与调试”赛项秉承以职业教育为社会经济建设和技术进步提供技术支持和人才贡献的理念，根据中国制造2025的战略目标，围绕着力发展智能装备和智能产品，推进生产过程智能化，培育新型生产方式，全面提升企业研发、生产、管理和服务水平过程中对中高级技能型人才职业能力的要求进行赛项设计。

赛项以暖通中央空调专业技术为背景，融入当前先进的新技能、新技术、新材料和新的生产理念。通过竞赛，检验参赛选手在真实的工作环境与条件下实现工作任务的专业能力和职业素质，包括暖通空调系统综合技能和专业知识、暖通空调冷水机组工况调试、冷却水系统安装与调试、冷冻水系统安装与调试、风机盘管安装与调试、AHU测量与维护、暖通空调电气控制系统安装与调试、暖通空调智能化系统调试、暖通空调系统操作维护、现场问题的分析与处理、安全与环保意识、质量与成本控制等职业岗位能力；展示职业教育稳步推进与改革创新的最新成果，促进高职院校暖通空调教学内容与要求、教学方法与工作方法、教学过程与工作过程对接的教学改革；加快工学结合人才培养、课程改革与创新的步伐，引导职业教育关注暖通空调技术的发展趋势及新技术应用，融入现代学徒制的教学新理念，为行业、企业培养急需的具有明显时代特色的暖通空调专业高技能人才。

基于工作过程为导向的“暖通中央空调系统安装与调试”竞赛模式，引领和促进高职学校教育与产业、学校与企业、专业设置与职业岗位、课程教材与职业标准的对接，更新教学方法，助推教师专业化成长，提高人才培养质量，提升学校办学水平，为社会培养具有实践能力、创新能力的高素质技术技能专门人才，为助力实现中国制造2025人才资源储备打下基础。

# 四、赛项设计原则

（一）坚持公开、公平、公正

为了保障大赛的公开、公平、公正的原则，严格遵守大赛执委会的各项制度规定，做到赛题保密，赛项过程层层加密，裁判评判背靠背的原则，主要体现在以下几个方面：

赛项设计严格执行《全国职业院校技能大赛制度》，坚持公开、公平、公正三原则，赛前公开赛项技术文件，公开竞赛题库、评分标准等；赛前召开赛项技术说明会，明确操作工艺规范和评分要求，专家与指导教师面对面交流。

赛项组织严格按照大赛成绩管理办法的成绩管理流程执行，采用二次加密，成绩采用现场和过程评判相结合。严格把关专家和裁判选用制度，对裁判进行培训和考核，统一执裁尺度。监督组对赛项的裁判工作和流程进行了全程监督。

赛场借鉴世界技能大赛模式，设置参观区域，允许媒体代表、观众和指导教师现场观摩大赛。

（二）赛项关联职业岗位面广、人才需求量大、职业院校开设专业点多

暖通中央空调系统安装与调试赛项主要涉及建筑环境控制、集中供热供冷、建筑通风、建筑节能等相关领域，可从事暖通空调的设计、生产、销售、安装、维护、维修等关联岗位。

赛项面向高职院校机电设备类、建筑设备类、新能源发电工程类、自动化类、管道运输类等五大类，主要有制冷与空调技术、建筑设备工程技术、供热通风与空调工程技术、建筑电气工程技术、建筑智能化工程技术、工业设备安装工程技术、工业节能技术、节能技术与管理、电气自动化技术、智能控制技术、工业网络技术、管道工程技术等专业，以上专业对中央空调系统操作员的应用都有要求，故对于开设暖通空调系统安装与调试赛项，具有广泛的院校基础。

（三）竞赛内容对应相关职业岗位或岗位群、体现专业核心能力与核心知识、涵盖丰富的专业知识与专业技能点

随着经济的发展和生活水平提高，暖通空调在国民经济的各个部门中正在发挥着越来越重要的作用。“暖通中央空调系统安装与调试”赛项与中央空调系统操作员、暖通空调设计工程师等岗位关联，竞赛内容包括工程热力学、传热学、流体力学、建筑环境学、空气调节、制冷技术、通风工程、建筑节能、可再生能源利用、智能控制等专业核心能力和核心知识，工作任务涵盖了暖通空调系统综合技能和专业知识，并涉及行业操作规范、工艺流程、维修服务等核心专业技能点。

（四）竞赛平台成熟，赛项选择相对先进、通用性强、社会保有量高的设备

“暖通中央空调系统安装与调试”赛项使用平台上承载了暖通空调冷热源系统、冷却水系统、冷冻水系统、末端系统、输配系统、电控系统、调控系统、测量系统、冷媒回收系统等，涵盖了暖通空调冷媒管路制作、冷却水系统和冷冻水系统管路安装、冷水机组调试、电气控制系统安装与调试、冷却水系统和冷冻水系统系统安装、调试、维修保养等一系列暖通空调系统操作员及相应岗位的操作技能。

关联赛项为2009-2017九年内六次作为全国职业院校技能大赛“制冷与空调设备组装与调试赛项”竞赛设备，并在2017年作为浙江省职业学校职业能力大赛 “制冷与空调设备组装与调试”竞赛平台，竞赛平台成熟。

# 五、赛项方案的特色与创新点

（一）竞赛内容特色与创新点

竞赛内容体现了暖通空调系统综合技能和专业知识、暖通空调冷水机组工况调试、冷却水系统安装与调试、冷冻水系统安装与调试、风机盘管安装与调试、AHU测量与维护、暖通空调电气控制系统安装与调试、暖通空调智能化系统调试、暖通空调系统操作维护等综合技能，水循环系统和电气控制系统采用开放式设计，水系统设置有排水系统，方便于暖通空调系统安装、调试、维护等暖通空调综合技能考核。

（二）竞赛过程特色与创新点

竞赛以生产工序、生产流程、维修工艺为过程,主要考核参赛选手暖通中央空调系统设计、安装、调试、使用、维护与维修等相关工作内容，强化选手实践操作能力，按工作过程安排竞赛过程，实现竞赛过程与工作过程的对接，满足企业和社会对暖通空调专业人才需求。

（三）竞赛结果特色与创新点

在竞赛结果评判方面，严格按照《全国职业院校技能大赛专家和裁判工作管理办法》的规定组成裁判队伍，并进行培训和考核，公平公正地进行竞赛结果的评判；严格按照《全国职业院校技能大赛成绩管理办法》的规定组织赛事。

（四）资源转换特色与创新点

严格按照《全国职业院校技能大赛赛项资源转化工作办法》的规定进行资源转化工作，根据暖通中央空调技术的核心知识和核心技能，针对赛项竞赛平台，在原有竞赛资源转化的基础上，组织行业专家、教师、企业工程师共同开发制作教学视频，同时开发暖通空调技术多媒体资源库，融入互联网技术和现代教学方法，促进参赛院校相互交流和学习，推进高职暖通中央空调技术课程改革与创新。

# 六、竞赛内容简介

暖通中央空调系统安装与调试竞赛内容涵盖了暖通空调系统综合技能和专业知识，包含暖通空调冷水机组工况调试、冷却水系统安装与调试、冷冻水系统安装与调试、风机盘管安装与调试、AHU测量与维护、暖通空调电气控制系统安装与调试、暖通空调智能化系统调试、暖通空调系统操作维护等一系列中央空调系统操作员相应岗位的操作技能，主要完成以下工作任务：

1.冷水机组安装与调试

2.冷却水系统安装与调试

3.冷冻水系统安装与调试

4.风机盘管安装与调试

5.电气自动控制系统安装与调试

6.智能化管理系统调试

7.空气处理系统测量和调节

Heating and ventilation central air-conditioning system competition contents consist of heating and ventilation central air-conditioning system integrated skill and professional knowledge, contain water chilling unit condition debugging, cooling water system installation and debugging, chilled water system installation and debugging, fan coil installation and debugging, AHU measurement and maintenance, electrical control system installation and debugging, intellectualized system debugging, system operation and maintenance, tasks contain:

1.Water chilling unit installation and debugging

2.Cooling water system installation and debugging

3.Chilled water system installation and debugging

4.Fan coil installation and debugging

5.Electrical control system installation and debugging

6.Intellectualized system debugging

7.Air-handling system measurement and adjustment

# 七、竞赛方式（含组队要求、是否邀请境外代表队参赛）

高职组“暖通中央空调系统安装与调试”赛项为团体赛，2名选手为一队，共同完成暖通空调冷水机组工况调试、冷却水系统安装与调试、冷冻水系统安装与调试、风机盘管安装与调试、AHU测量与维护、暖通空调电气控制系统安装与调试、暖通空调智能化系统调试、暖通空调系统操作维护等工作任务。组队方式参考《全国职业院校技能大赛参赛报名办法》。赛项邀请境外代表队参赛。

# 八、竞赛时间安排与流程

竞赛场次：根据参赛队伍数量确定竞赛场次。

竞赛流程：参赛队报到——组织参赛选手赛前熟悉场地、介绍比赛规程——举办开赛式——正式比赛（期间组织观摩、交流体验活动）——比赛结束（参赛队上交比赛成果）——成绩评定——闭赛式（赛项点评、公布成绩、颁奖）。

表1 竞赛日程及内容

| 日期 | 时间 | 内容 | 地点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一天 | 下午 | 13:30前 | 报到 | 酒店 |
|  |  | 14:00-15:00 | 领队会（分批抽签、赛前说明） | 报告厅 |
|  |  | 15:30-16:30 | 大赛开赛式 | 报告厅 |
|  |  | 16:30-17:00 | 选手熟悉赛场 （限定在观摩区，不进入比赛区） | 赛场 |
| 第二天 | 上午 | 6:30 | 第一批选手集合上车 | 酒店 |
|  |  | 7:00 | 第一批选手检录（一次加密） | 赛场 |
|  |  | 7:10-7:30 | 第一批选手赛位抽签（二次加密） | 赛场 |
|  |  | 7:30-11:30 | 第一批选手正式比赛 | 赛场 |
|  |  | 11:30-13:00 | 第一批比赛成绩评定 | 赛场 |
|  | 下午 | 10:30 | 第二批选手集合上车 | 酒店 |
|  |  | 11:00-11:30 | 第二批选手检录并带入隔离室 | 隔离区 |
|  |  | 11:30-13:00 | 第二批选手隔离休息 | 隔离区 |
|  |  | 13:00 | 第二批选手赛场检录（一次加密） | 赛场 |
|  |  | 13:10-13:30 | 第二批选手赛位抽签（二次加密） | 赛场 |
|  |  | 13:30-17:30 | 第二批选手正式比赛 | 赛场 |
|  |  | 15:00-15:30 | 赛场观摩 | 赛场 |
|  |  | 17:30-19:00 | 第二批比赛成绩评定 | 赛场 |
| 第三天 | 上午 | 6:30 | 第三批选手集合上车 | 酒店 |
|  |  | 7:00 | 第三批选手检录（一次加密） | 赛场 |
|  |  | 7:10-7:30 | 第三批选手赛位抽签（二次加密） | 赛场 |
|  |  | 7:30-11:30 | 第三批选手正式比赛 | 赛场 |
|  |  | 11:30-13:00 | 第三批比赛成绩评定 | 赛场 |
| 第四天 | 上午 | 10:00-11:00 | 闭赛式 | 报告厅 |

# 九、竞赛试题

（一）本次比赛将预先建立赛题库，开赛一个月前在大赛网络信息发布平台上（www.chinaskills-jsw.org)公开题库。

（二）样卷详见附件一 高职组“暖通中央空调系统安装与调试”赛项样卷。

# 十、评分标准制定原则、评分方法、评分细则

根据《全国职业院校技能大赛成绩管理办法》的相关要求，制定评分标准制订原则、评分方法、评分细则。

（一）评分标准的制订原则

在赛项执委会的领导下，赛前组织专家组制定评分体系，裁判工作组成员确定评分细则。评分采取过程评价与结果评价相结合，工艺评价与功能评价相结合，能力评价与职业素养评价相结合的原则，赛项总成绩满分为100分。

1.根据赛项规程的成绩评定项目与配分比例，拟定成绩评分的一级目录。

2.根据工程验收规范与国家标准，结合技能竞赛过程中选手的职业素养全面评价选手职业能力要求，确定评分的二级目录。

3.分解评分二级目录中包含的知识点、技能点，参考世界技能大赛的评价模式，拟定评分的三级目录。

（二）评分方法

1.赛项裁判组负责赛项成绩评定工作，本着“公平、公正、公开、科学、规范、透明、无异议”的原则。

2.裁判组实行“裁判长负责制”，设裁判长1名，全面负责赛项的裁判与管理工作。赛前对裁判进行赛前的培训，统一执裁标准。

3.裁判员根据比赛工作需要分为检录裁判、加密裁判、现场裁判和评分裁判，检录裁判、加密裁判不得参与评分工作。

（1）检录裁判负责对参赛选手进行点名登记、身份核对等工作。

（2）加密裁判负责组织参赛选手抽签并对参赛选手的信息进行加密、解密。

（3）现场裁判按规定做好赛场记录并维护赛场纪律。

①参赛选手根据赛项任务书的要求进行操作，需要记录的内容要记录在比赛试题中，需要裁判确认的内容必须经过裁判的确认，选手和裁判需共同签字。

②对参赛选手在比赛过程中的文明生产、安装工艺情况进行观察和记录。

③记录比赛现场选手违规操作或未按要求操作，如吹污、检漏、抽真空、检测方法等，进行现场记录，并由选手和裁判共同签字。

（4）评分裁判负责对参赛选手的最终作品、技能展示、操作规范等按照评分标准进行评定。

①设置6个评分小组：第一组负责制冷管件制作、职业素养等结果评分；第二组负责冷却水系统的安装结果评分；第三组负责冷冻水系统连接结果评分；第四组负责中央空调电气接线结果评分；第五组负责中央空调调试测试过程评分；第六组负责制冷剂回收结果评分。

②裁判长根据各位裁判的专业及技术特长，评分工作量的大小，进行人员安排和分工。

③评分小组的工作流程

4.评分方式结合世界技能大赛的方式，以小组为单位，裁判相互监督，对检测、评分结果进行一查、二审、三复核。确保评分环节准确、公正。成绩经工作人员统计，裁判组、执委会、仲裁组分别核准后，在闭幕式上公布。

（三）评分细则

| 一级指标 | 比例 | 二级指标 | 比例 | 三级指标 | 比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 冷水机组安装与调试 | 20% | 冷水机组管路制作 | 5% | 未按要求选择铜管 | 1% |
|  |  |  |  | 喇叭口、杯形口工艺不符合要求 | 2% |
|  |  |  |  | 弯管工艺不符合要求 | 1% |
|  |  |  |  | 尺寸不符合图纸要求 | 1% |
|  |  | 冷水机组系统保压、检漏、抽真空、充注制冷剂、 | 8% | 保压 | 2% |
|  |  |  |  | 检漏 | 2% |
|  |  |  |  | 抽真空 | 2% |
|  |  |  |  | 充注制冷剂 | 2% |
|  |  | 制冷剂回收 | 5% |  |  |
|  |  | 壳管式冷凝器清洗 | 1% |  |  |
|  |  | 壳管式蒸发器清洗 | 1% |  |  |
| 冷却水系统安装与调试 | 10% | 冷却水系统管路制作 | 3% |  |  |
|  |  | 冷却水系统安装 | 7% | 水泵软连接安装 | 1% |
|  |  |  |  | Y型过滤器安装及滤网清洗或更换 | 1% |
|  |  |  |  | 冷却水系统阀门安装 | 1% |
|  |  |  |  | 冷却塔进出水管路连接 | 2% |
|  |  |  |  | 冷却水水流开关安装 | 1% |
|  |  |  |  | 壳管式冷凝器进出水管路连接 | 1% |
| 冷冻水系统安装与调试 | 15% | 冷却水系统管路制作 | 4% |  |  |
|  |  | 冷冻水系统安装 | 11% | 水泵软连接安装 | 1% |
|  |  |  |  | Y型过滤器安装及滤网清洗或更换 | 1% |
|  |  |  |  | 冷冻水系统阀门安装 | 1% |
|  |  |  |  | 冷冻水水流开关安装 | 1% |
|  |  |  |  | 壳管式蒸发器进出水管路连接 | 1% |
|  |  |  |  | 冷冻水系统管路保压 | 1% |
|  |  |  |  | 冷冻水系统保温处理 | 1% |
|  |  |  |  | 膨胀水箱管路安装 | 1% |
|  |  |  |  | 集水器和分水器之间平衡阀调节 | 1% |
|  |  |  |  | 冷冻水管路固定 | 1% |
| 风机盘管安装与调试 | 8% | 风机盘管进出水管路安装 | 2% |  |  |
|  |  | 风机盘管Y型过滤器安装 | 2% |  |  |
|  |  | 风机盘管电动三通阀安装 | 2% |  |  |
|  |  | 冷凝水排水管连接 | 2% |  |  |
| 电气控制系统接线与调试 | 12% | 冷水机组接线 | 3% |  |  |
|  |  | 冷却水系统接线 | 1% |  |  |
|  |  | 冷冻水系统接线 | 2% |  |  |
|  |  | 空气处理系统接线 | 3% |  |  |
|  |  | 风机盘管接线 | 1% |  |  |
|  |  | 智能控制系统接线 | 2% |  |  |
| 整机运行与调试 | 10% | 冷水机组运行与调试 | 2% |  |  |
|  |  | 冷却水系统运行与调试 | 1% |  |  |
|  |  | 冷冻水系统运行与调试 | 2% |  |  |
|  |  | 风机盘管运行与调试 | 1% |  |  |
|  |  | 空气处理机组运行与调试 | 2% |  |  |
|  |  | 智能监控系统运行与调试 | 2% |  |  |
| 空气处理系统测量与维护 | 15% | 空气处理机组各功能段调试 | 3% |  |  |
|  |  | 空气处理机组过滤网清洗 | 1% |  |  |
|  |  | 回风风阀检修 | 1% |  |  |
|  |  | 新风风阀检修 | 1% |  |  |
|  |  | 排风风阀检修 | 1% |  |  |
|  |  | 加湿器检修 | 2% |  |  |
|  |  | 风道各点温湿度测量 | 1% |  |  |
|  |  | 送风机检修 | 1% |  |  |
|  |  | 回风机检修 | 1% |  |  |
|  |  | 风道压力测量 | 2% |  |  |
|  |  | 风速测量 | 1% |  |  |
| 职业素养 | 5% | 安全操作，操作规范，无事故，赛位清洁、着装合格，正确使用工具 | 5% |  |  |
| 总计 | 100% |

# 十一、奖项设置

（一）参赛选手奖励

设团体一、二、三等奖。以实际参赛队总数为基数，一、二、三等奖获奖比例分别为10%、20%、30%（小数点后四舍五入）。

（二）指导教师奖励

获得一等奖的参赛队的指导教师获“优秀指导教师奖”。

# 十二、技术规范

（一）专业教育教学要求

满足高职暖通空调相关专业所规定的教学内容中涉及到制冷与空调技术、建筑设备工程技术、供热通风与空调工程技术、建筑电气工程技术、建筑智能化工程技术、工业设备安装工程技术、工业节能技术、节能技术与管理、电气自动化技术、智能控制技术等相关专业中暖通空调冷水机组工况调试、冷却水系统安装与调试、冷冻水系统安装与调试、风机盘管安装与调试、AHU测量与维护、暖通空调电气控制系统安装与调试、暖通空调智能化系统调试、暖通空调系统操作维护等一系列中央空调系统操作员相应岗位的操作技能方面的知识和技能要求。

（二）行业、职业技术标准

1.GB／T 18517-2001 制冷术语

2.GB 50243-2002 通风与空调工程施工质量验收规范

3.GB/T 11790-1966设备及管道保冷技术通则

4.GB50736-2012 民用建筑供暖通风与空气调节设计规范

5.GB/T 4728-2008电气简图用图形符号

6.GB 50254-2014电气装置安装工程低压电器施工及验收规范；

7.GB/T 7778-2008 制冷剂编号方法和安全性分类

8.GB 50411-2007 建筑节能工程施工质量验收规范

9.中央空调系统操作员职业标准（职业编码X4-07-03-05）

10.管工国家职业标准（职业编码6-23-10-03）

11.制冷工国家职业标准（职业编码6-03-01-06）

12.电气设备安装工国家职业标准（职业编码6-23-10-02）

# 十三、建议使用的比赛器材、技术平台和场地要求

（一）比赛技术平台

建议参考“THZK-17A型暖通中央空调系统技能综合实训装置”设备。

技术平台组成如下：

1.装置基本配置

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暖通中央空调系统电气考核自动控制柜 | 长×宽×高为850mm×800mm×1800mm，采用1.5mm厚的优质冷轧钢板焊接组装而成，坚固耐用，底部安装有三寸带刹车重型脚轮，表面采用全自动脱脂、静电喷塑处理，防锈性能好，环保健康，控制前面安装有铝面板和玻璃，控制柜前后门采用不锈钢铰链进行连接，控制柜内安装温控器、智能仪表、中央空调自控系统、无线考核系统等中央空调电气自动控制主要部件。 | 1套 |  |
| 2 | 暖通中央空调系统实训对象 | 长×宽×高为2240mm×970mm×1970mm，采用38*38不锈钢方管焊接，配套有6个三寸带刹车重型脚轮，下面安装有镜面不锈钢安装板，并设置有排水口，上面安装有中央空调冷水机组、加湿器、水泵、控制柜后面采用两块1.5mm厚的优质冷轧钢板焊接组装，上面开有螺纹孔，用于冷冻水镀锌管路固定，上面安装有2个卧室风机盘管和空气处理系统，电动调节阀、风阀、压力变送器、温湿度传感器、监控显示单元等。 | 1套 |  |
| 3 | 暖通中央空调系统冷却塔实训对象 | 长×宽×高为800mm×900mm×600mm，采用38*38不锈钢方管焊接，配套有三寸带刹车重型脚轮，下面安装有镜面不锈钢安装板，并设置有排水口，冷却塔进出水管径：25mm，排水管和补水管径：15mm，补水管配套铜浮球阀，浮球采用不锈钢材质，额定水量3m³/h，功率0.18kw,电压380V，静重38kg,运行重量58kg。 | 1套 |  |
| 4 | 暖通与中央空调系统制冷剂回收实训对象 | 长×宽×高为400mm×600mm×800mm，采用铁质双层亚光密纹喷塑结构，主要由制冷专用无油压缩机，回收冷凝器、电磁阀、手阀、压力控制器、回收电气控制系统等组成，主要用于系统制冷剂回收和制冷系统管路实训。 | 1套 |  |
| 5 | 暖通与中央空调系统实操工作台 | 外形尺寸：长×宽×高=900mm×700mm×1500mm，采用铁质双层亚光密纹喷塑结构，主要由实木台面、防护网、橡胶垫等组成，并配套有台虎钳，主要用于管路制作和安装。 | 1套 |  |
| 6 | 暖通与中央空调系统实操工具车 | 外形尺寸：长×宽×高=1190mm×490mm×900mm，采用1.2mm厚的优质冷轧钢板焊接组装而成，坚固耐用，表面采用全自动脱脂、静电喷塑处理，防锈性能好，环保健康，六抽屉加柜门设计，抽屉拉手配装饰条，性能齐全，方便使用，采用加强滚珠滑轨，载荷力大，推拉顺畅。四寸重型脚轮，推行平稳，静音效果好，使用寿命长，主要用于配套工具和配件放置。 | 1套 |  |
| 7 | 暖通与中央空调系统监控电脑桌 | 外形尺寸：长×宽×高=563mm×600mm×1067mm，主框架采用30×30优质铝合金型材，坚固耐用，安装方便，桌面采用27mm厚的优质复合模板，高温热压防火PVC，安全环保，配四个2.5寸脚轮，移动方便，键盘配优质滑轨，坚固可靠，推拉顺畅，主要用于放置PC机，完成对系统PLC、触摸屏编程以及对系统运行工况监控和远程控制。 | 1套 |  |

2.赛场提供工具清单

| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 弯管器 | 1/4″ | 1把 |  |
| 2 | 弯管器 | 3/8″ | 1把 |  |
| 3 | 偏心型扩孔器 | CT-808AM | 1套 |  |
| 4 | 割管刀 |  | 1把 |  |
| 5 | 真空泵 | FY-1H-N | 1套 |  |
| 6 | 双表修理阀 | CT-536GF/S | 1套 |  |
| 7 | 转接头 | 公/英制 | 3只 |  |
| 8 | 轻型管子铰板 | Q74-1 | 1套 |  |
| 9 | 管子割刀2# |  | 1把 |  |
| 10 | 带脚管子台钳3# |  | 1套 |  |
| 11 | 管钳 | 0-450 | 2把 |  |
| 12 | 电工工具套件 | 电工工具套装含数字式万用表、剥线钳、尖嘴钳、斜口钳、螺丝刀、镊子、剪刀、电烙铁、烙铁架、焊锡丝等 | 1套 |  |
| 13 | 卷尺 | 5米 | 1把 |  |
| 14 | 活动扳手 |  | 2把 |  |
| 15 | 温湿度计 |  | 1套 |  |
| 16 | 风速仪 |  | 1套 |  |
| 17 | 倾斜式微压计 |  | 1套 |  |

（二）场地要求

1.竞赛场地光线充足，照明良好；供电供水设施正常且安全有保障；场地整洁；每个赛位占地不小于18m2（3m×6m），场地净高不低于3m，且标明赛位号，布置竞赛平台1套、工作台1张，学生凳或座椅2张；每个竞赛工位提供380V交流电源，提供独立的电源保护装置和安全保护措施，每个竞赛工位提供1.3Mpa氮气管1路，末端加开关。

2.竞赛场地设置隔离带，非裁判员、参赛选手、工作人员不得进入比赛场地；竞赛场地划分为检录区、竞赛操作区、现场服务与技术支持区、休息区、观摩通道等区域，区域之间有明显标志或警示带；标明消防器材、安全通道、洗手间等位置。

3.赛场设有保安、公安、消防、医疗、设备维修和电力抢险人员待命，以防突发事件；赛场还应设有生活补给站等公共服务设施，为选手和赛场人员提供服务。

4.赛场设置安全通道和警戒线，确保进入赛场的大赛参观、采访、视察的人员限定在安全区域内活动，以保证大赛安全有序进行。

# 十四、安全保障

（一）安全保障组织机构

根据《全国职业院校技能大赛安全管理规定》：

1.赛项应成立安全管理机构负责本赛项筹备和比赛期间的各项安全工作，赛项执委会主任为第一责任人。

2.指定1名执委会副主任负责赛场安全。赛项执委会在赛前一周会同当地消防部门、质量监督部门检查赛场消防设施和比赛设备安全性能，并按消防、质监部门意见整改。赛前两天，执委会主任会同赛项专家组对赛场进行验收。

3.指定1名执委会副主任负责住宿与饮食安全。执委会会同当地公安部门，食品卫生部门，检查并验收驻地的安全设施和饮食卫生，保证选手的住宿安全和饮食安全。

4.各省、自治区、直辖市和计划单列市在组织参赛队时，须为参赛选手购买大赛期间的人身意外伤害保险。领队为参赛队交通安全责任人。负责选手从学校出发到结束比赛回到学校整个期间的人身、交通、饮食安全。

（二）选手安全要求

1.进入赛场，必须穿符合安全要求的服装。不得穿背心、短裤和拖鞋进入竞赛场地。

2.严格遵守操作规程，不得擅自开启电源，不得带电操作，以免造成伤害和事故。

3.参赛人员应爱护竞赛场所的仪器设备，操作设备时应按规定的操作程序谨慎操作，不得触动非竞赛用仪器设备。操作中若违反安全操作规定导致发生较严重的安全事故，将立即取消竞赛资格。

4.连接电路时应断开电源，不允许带电连接电路；断开电源开关后，必须用验电器进行验电，确认无电后方可连接电路。

5.进行设备组装和调试时，工具和检测仪器、仪表等应放置在规定的位置，不得摆放在设备和连接的电路上。

6.进行设备调试时，应先确认设备无电，且工作台上无其他物件时，方可合闸通电。身体的任何部位不得触及带电的物体。

7.当更改或调整电气线路时，必须断开电源，方能进行操作。

8.有可能造成意外带电的压缩机部件、电气元件的金属外壳等都必须接地，赛场提供的黄、绿双色绝缘导线，只能作接地线。

9.带电调试和检查电路时，必须有防止触及带电体和电路中裸露带电部位的措施，必须有防止短路的措施。

10.竞赛结束时，参赛选手必须清扫、整理工作现场，与赛场工作人员办理终结手续后，方可离开赛场。

（三）安保工作要求

1.指挥员在发生突发事件时要掌握信息，统一布置工作，其他人员不得干扰。

2.发生突发事件时，全体安全保卫人员必须服从命令、听众指挥，以大局为重，不得顶撞、拖延或临时逃脱。

3.突发事件发生时，全体安全保卫人员要坚守岗位、尽职尽责，在未接到撤岗指令之前，不得离开岗位。

4.发现安全隐患或突发事件时，现场人员应立即向保卫组汇报，保卫组接报后要火速到达案发现场，指挥并配合公安干警及安全保卫人员搞好抢救工作。

5.视突发事件的具体情况，分别向上级主管部门和相关部门报告，并立即启动《赛区安全保卫突发事件处理预案》。

6.发生火警和恶性事件时，现场人员可主动向公安机关报警并向领导汇报，立即组织抢救，以免贻误战机；启用消防应急广播，通知疏散路线，稳定人心，避免踩踏伤人。

7.安全出口执勤人员，接到指令后立即打开出口门，疏导参赛人员有序撤离现场。

（四）裁判安全要求

1.参赛选手有故意损坏设备或故意伤害他人或自己的行为时，赛场裁判应立即制止，报告首席裁判，经首席裁判报执委会并经执委会同意后终止该参赛选手比赛资格。

2.裁判在执裁过程中如发现选手操作存在安全隐患时应及时制止或采取切断电源等紧急补救措施。

3.裁判在执裁过程中发现其他安全隐患应立即通知首席裁判并上报执委会，由执委会采取紧急补救措施。

（五）赛场文明

1.进入赛场人员要严格服从赛场工作人员的指挥，遵守赛场秩序，服从赛场工作人员的引导和安排。观摩人员要按指定区域观摩，切忌越过设置的警戒线。

2.在赛场观摩比赛时。请不要大声喧哗，不要拥挤推搡，以免影响比赛正常进行。

3.赛场内严禁吸烟，严禁携带易燃易爆物品入场。

4.进入赛区的人员请爱护现场各类物品，爱护公共环境，不随意张贴个人资料。

5.遇到问题和意外事件时，请及时向现场工作人员寻求帮助。

6.发生火灾或突发事件时，要服从赛场服务人员指挥，有序撤离现场，避免慌乱，踩踏伤人。

7.遇到紧急情况发生拥挤时，应保持镇静，在相对安全地点作短暂停留。人群拥挤时，要双手抱住胸口，防止内脏被挤压受伤。在人群中不小心跌到时，应立即收缩身体、抱紧头，尽量减少伤害。

8.如遇特殊情况，则服从大赛统一指挥。

9.设置突发事件应急疏散示意图。

（六）应急处理预案

比赛期间发生意外事故时，发现者应第一时间报告赛项执委会，同时采取措施，避免事态扩大。赛项执委会应立即启动预案予以解决并向赛区执委会报告。出现重大安全问题的赛项可以停赛，是否停赛由赛区组委会决定。事后，赛区执委会应向大赛执委会报告详细情况。

# 十五、经费概算

根据竞赛需求，赛事筹备准备、赛项技术完善、专家裁判、教学资源开发、场地布置、体验中心设计与实施、开闭幕式、大赛宣传及直播、奖品服装等预计费用为80万元。

| 序号 | 预算项目 | 金额（万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 专家费、裁判费 | 11 |
| 2 | 开幕式和闭幕式 | 9 |
| 3 | 大赛宣传、设备租赁费 | 10 |
| 4 | 奖品、服装费 | 12 |
| 5 | 场地改造 | 10 |
| 6 | 赛务筹备 | 9 |
| 7 | 体验中心设计与实施 | 10 |
| 8 | 教学资源开发、赛项技术完善 | 9 |
| 合 计 | 80 |

# 十六、比赛组织与管理

根据《全国职业院校技能大赛组织机构与职能分工》，由申报单位牵头成立赛项执行委员会和赛项专家组，全面负责赛项整体策划。执委会和赛项专家组由行业、企业专家和院校代表共同组成。

（一）赛项组织机构

1.赛项执行委员会

各赛项执行委员会全面负责本赛项的筹备与实施工作，接受大赛执委会领导，接受赛项所在分赛区执委会的协调和指导。赛项执委会的主要职责包括：领导、协调赛项专家组和赛项承办院校开展本赛项的组织工作，管理赛项经费，选荐赛项专家组人员及赛项裁判与仲裁人员等。

2.赛项专家组

赛项专家组在赛项执委会领导下开展工作，负责本赛项技术文件编撰、赛题设计、赛场设计、设备拟定、赛事咨询、技术评点、赛事成果转化、赛项裁判人员培训、赛项说明会组织等竞赛技术工作；同时负责赛项展示体验及宣传方案设计。

3.赛项承办院校

赛项承办院校在赛项执委会领导下，负责承办赛项的具体保障实施工作，主要职责包括：按照赛项技术方案要求落实比赛场地及基础设施，赛项宣传，组织开展各项赛期活动，参赛人员接待，比赛过程文件存档等工作，赛务人员及服务志愿者的组织，赛场秩序维持及安全保障，赛后搜集整理大赛影像文字资料上报大赛执委会等。赛项承办院校按照赛项预算执行各项支出。承办院校人员不得参与所承办赛项的赛题设计和裁判工作。

（二）赛项设备与设施管理

根据《全国职业院校技能大赛赛项设备与设施管理办法》：

1.赛场布置

（1）赛场应进行周密设计，绘制满足赛事管理、引导、指示要求的平面图。竞赛举行期间，应在竞赛场所、人员密集的地方张贴。

（2）赛场平面图上应标明安全出口、消防通道、警戒区、紧急事件发生时的疏散通道。

（3）赛场的标注、标识应进行统一设计，按规定使用大赛的标注、标识。赛场各功能区域、赛位等应具有清晰的标注与标识。

（4）赛位上应张贴各种设备的安全文明生产操作规程。

2.赛场管理

（1）在确保竞赛选手不受干扰的前提下，全面开放赛场，吸引社会各界人士到场观赛，提升技能大赛的关注度和影响力。赛场选手竞赛的核心区域，应指定参观路线、规定停留时间，安排专职人员进行管控与疏导。

（2）卫生间、医疗、维修服务、生活补给站和垃圾分类回收点都在警戒线范围内，以确保大赛在相对安全的环境内进行，杜绝发生选手与外界交换信息、串通作弊的情形。

（3）设置安全通道和警戒线，确保进入赛场的大赛参观、采访、视察的人员限定在安全区域内活动，以保证大赛安全有序进行。

3.赛项保障

（1）建立完善的赛项保障组织管理机制，做到各竞赛单元均有专人负责指挥和协调，确保大赛有序进行。

（2）设置生活保障组，为竞赛选手与裁判提供相应的生活服务和后勤保障。

（3）设置技术保障组，为竞赛设备、软件与竞赛设施提供保养、维修等服务，保障设备的完好性和正常使用，保障设备配件与操作工具的及时供应。

（4）设置医疗保障服务站，提供可能发生的急救、伤口处理等应急服务。

（5）设置外围安保组，对赛场核心区域的外围进行警戒与引导服务。

4.监督与执行

（1）各赛项应制定详细的赛场建设方案和建设进度表，并遵照执行。

（2）赛项专家组应根据已制定的建设方案和进度进行检查，确保在比赛前建设完成。

（3）在正式比赛前一周，赛项专家组会同承办方对赛场建设结果进行验收与查漏。

（4）赛场设备、设施、环境应进行赛前测试和试运行，确保赛项设备设施完好完善。

（5）赛场验收：正式比赛前，专家组会同承办方应根据建设方案对赛场进行验收。并在验收报告上签字确认。经验收后的赛场应禁止无关人员出入。

（三）安全措施

1.各赛项应根据赛项具体特点做好安全事故应急预案。

2.赛前应组织安保人员进行培训，提前进行安全教育和演习，使安保人员熟悉大赛的安全预案，明确各自的分工和职责。督促各部门检查消防设施，做好安全保卫工作，防止火灾、盗窃现象发生，要按时关窗锁门，确保大赛期间赛场财产的安全。

3.竞赛过程中如若发生安全事故，应立即报告现场总指挥，同时启动事故处理应急预案，各类人员按照分工各尽其责，立即展开现场抢救和组织人员疏散，最大限度地减少人员伤害及财产损失。

4.竞赛结束时，要及时进行安全检查，重点做好防火、防盗以及电气、设备的安全检查，防止因疏忽而发生事故。

（四）监督与仲裁

根据《全国职业院校技能大赛赛项监督与仲裁管理办法》：

1.赛项监督

（1）监督组由大赛执委会指派，在大赛执委会领导下，负责对竞赛筹备与组织工作实施全程现场监督。监督组实行组长负责制。

（2）监督组的监督内容包括赛项竞赛场地和设施的部署、选手抽签、裁判培训、竞赛组织、成绩评判及汇总、成绩发布、申诉仲裁、成绩复核等。

（3）监督组对竞赛过程中明显违规现象，应及时向竞赛组织方提出改正建议，同时采取必要技术手段，留取监督的过程资料。赛事结束后，向全国大赛执委会提报监督工作报告。

（4）监督组不参与具体的赛事组织活动。

2.申诉与仲裁

（1）根据《全国职业院校技能大赛赛项监督与仲裁管理办法》仲裁人员的条件和组成程序，成立赛项仲裁工作组。仲裁工作组在赛项执委会领导下开展工作，并对赛项执委会负责。

（2）仲裁人员的职责

①熟悉赛项的竞赛规程和规则。

②掌握本赛项的竞赛进展情况。

③受理各参赛队的书面申诉。

④对受理的申诉进行深入调查，做出客观、公正的集体仲裁。

3.申诉与仲裁的程序

（1）各参赛队对不符合赛项规程规定的仪器、设备、工装、材料、物件、计算机软硬件、竞赛使用工具、用品；竞赛执裁、赛场管理、竞赛成绩，以及工作人员的不规范行为等，可向赛项仲裁工作组提出申诉。

（2）申诉主体为参赛队领队。

（3）申诉启动时，参赛队以该队领队亲笔签字同意的书面报告的形式递交赛项仲裁工作组。报告应对申诉事件的现象、发生时间、涉及人员、申诉依据等进行充分、实事求是的叙述。非书面申诉不予受理。

（4）提出申诉应在赛项比赛结束后2小时内提出。超过2小时不予受理。

（5）赛项仲裁工作组在接到申诉报告后的2小时内组织复议，并及时将复议结果以书面形式告知申诉方。申诉方对复议结果仍有异议，可由省（市）领队向赛区仲裁委员会提出申诉。赛区仲裁委员会的仲裁结果为最终结果。

（6）申诉方不得以任何理由拒绝接收仲裁结果；不得以任何理由采取过激行为扰乱赛场秩序；仲裁结果由申诉人签收，不能代收；如在约定时间和地点申诉人离开，视为自行放弃申诉。

# 十七、教学资源转化建设方案

在大赛执委会的领导与监督下，赛后30日内向大赛执委会办公室提交资源转化方案，在半年内完成资源转化工作。

（一）赛项资源转化的内容包括本赛项竞赛全过程的各类资源。做到赛项资源转化成果应符合行业标准、契合课程标准、突出技能特色、展现竞赛优势，形成满足职业教育教学需求、体现先进教学模式、反映职业教育先进水平的共享性职业教育教学资源。

（二）本赛项资源转化成果包含基本资源和拓展资源，充分体现本赛项技能考核特点。

1.可提供以下基本资源

（1）向大赛执委会提供专家点评视频、优秀选手/指导教师访谈视频。

（2）向大赛执委会提供竞赛过程的全套音视频素材。

2.可提供以下拓展资源

（1）针对赛项竞赛平台，组织行业专家、教师、企业工程师共同开发制作20～30种微课程，供参赛校教学使用。

（2）搭建赛项教育云平台，主要包括资源共享、资源下载、技术交流、在线学习、题库建设等单元。

（三）本赛项所有转化资源做到均符合《全国职业院校技能大赛赛项资源转化工作办法》中规定的各项技术标准。

（四）资源的使用与管理。赛项资源转化成果由大赛执委会统一实施，成熟的资源转化成果发布于全国大赛网络信息发布平台，供职业院校师生借鉴学习。

# 十八、筹备工作进度时间表

| 时间段 | 工作内容 |
| --- | --- |
| 2017年9月 | 赛项专家组负责填报2018年全国职业院校技能大赛竞赛项目方案申报书，并上报大赛执委会。 |
| 2018年1月 | 组织行业、企业专家和院校代表完成竞赛规程的完善修订工作，交由大赛执委会发布。 |
| 2018年2月-4月 | 组建赛项技术工作团队，开展赛项准备和筹备工作；完成竞赛需要的设备与配套工具、耗材等准备工作。 |
| 2018年4月上旬 | 赛项专家组组织专家编写赛项技术文件，包括题库、评分标准等，交由大赛执委会发布。 |
| 2018年4月中旬 | 赛项执委会和赛项专家组负责组织召开赛项说明会，填写赛项说明会记录，报大赛执委会。 |
| 2018年5月上旬 | 赛项执委会组建竞赛裁判团队，制定裁判培训计划；竞赛设备到达竞赛场地，并完成安装调试。 |
| 2018年5月中旬 | 专家组到竞赛地点验收竞赛场地和竞赛设备，竞赛项目实施。 |
| 2018年6月 | 赛项专家组、裁判长、承办校对赛项进行总结；编写赛项资源转化方案。 |
| 2018年7-12月 | 围绕本竞赛项目的相关教学成果研讨会及展示等活动，落实赛项资源转化任务，提交转化成果。 |

# 十九、裁判人员建议

根据《全国职业院校技能大赛专家和裁判工作管理办法》：

（一）裁判组工作实行“裁判长负责制”，设裁判长1名，全面负责赛项的裁判与管理工作，并根据《成绩管理办法》对裁判进行合理分工。

（二）建议裁判数量

| 序号 | 专业技术方向 | 知识能力要求 | 执裁、教学、工作经历 | 专业技术职称 （职业资格等级） | 人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暖通空调、热能与动力工程、建筑环境与设备工程相关专业 | 要求熟悉中央空调系统操作、电气控制及工程调试 | 从事本专业（职业）相关工作5年以上，具有省级或行业职业技能竞赛执裁经验 | 副高及以上职称或对应职业高级技师及以上等级 | 25 |
| 裁判总人数 | 从全国职业院校技能大赛裁判库中随机抽取现场裁判、评分裁判共25人。 |

# 二十、其他

暖通中央空调系统安装与调试赛项指定为专职联络人。

附件一：高职组“暖通中央空调系统安装与调试”赛题样卷

2018年全国职业院校技能大赛高职组

“暖通中央空调系统安装与调试”

赛

题

样

卷

“暖通中央空调系统安装与调试”竞赛任务书

工位号               交卷时间               现场裁判

| 模块 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |

一、说 明

1.任务完成总分为100分，任务完成总时间为4小时。

2.记录表中所有数据要求用黑色字迹的圆珠笔或签字笔如实填写，表格应保持整洁，表格中所记录的时间以赛场挂钟时间为准，所有数据记录必须报请评委签字确认，数据涂改必须经评委确认，否则该项不得分。

3.安全意识与职业素养评价：

（1）所有操作均应符合安全操作规范。

（2）操作台、工作台表面整洁，工具摆放、导线线头等处理符合职业岗位要求。

（3）遵守赛场纪律，尊重赛场工作人员。

（4）爱惜赛场设备、器材，不允许随手扔工具，在操作中不得发出异常噪声，以免影响其他选手操作。

4.违规操作扣分：

（1）申领铜管、镀锌管、PVC管扣5分/根。

（2）在完成工作任务过程中，因操作不当导致触电扣10分。

（3）在比赛过程中，因操作不当导致制冷剂和水泄漏扣10分。

（4）扰乱赛场秩序，干扰评委的正常工作扣10分，情节严重者，经执委会批准，由首席评委宣布，取消参赛资格。

二、任务要求

任务一  冷水机组安装与调试（20%）

根据任务要求,完成冷水机组管路安装、保压、检漏、抽真空、充注制冷剂、制冷剂回收。

任务要求：

（1）冷水机组管路安装、保压、检漏过程中不允许设备通电。

（2）根据赛场提供材料，按照要求完成冷水机组管路安装。

（3）利用赛场提供的氮气对冷水机组进行试压检漏，试压压力值为1.0MPa。自检不漏后，断开氮气管与冷水机组系统的连接，在表一中记录系统保压开始时间及低压侧压力表的压力值，报请现场裁判验证压力值并签字确认，保压10min后，再在表一中记录系统保压结束时间及低压侧压力表的压力值，再次报请现场裁判验证压力值并签字确认；

（3）如果发现有泄漏现象，选手应自行查明原因并进行处理后，重新进行试压检漏操作，直到不漏为止。

表一 冷水机组试压检漏过程

| 次数 | 保压开始 | 保压结束 |
| --- | --- | --- |
|  | 时 间 | 压力值 (bar) | 现场裁判签字 | 时 间 | 压力值 (bar) | 现场裁判签字 |
| 第一次 |  |  |  |  |  |  |
| 第二次 |  |  |  |  |  |  |

（4）正确连接双表修理阀及真空泵，对冷水机组进行抽真空操作，抽真空时间不少于8min，压力值不高于－65cmHg。抽真空开始时需要在表二中记录抽真空开始时间，报请现场裁判签字确认；抽真空完成后，关闭双表修理阀低压侧阀门，真空泵断电停机，在表二中记录抽真空结束时间和双表修理阀低压表的压力值，报请现场裁判验证压力值并签字确认；保压10min后，在表二中记录双表修理阀低压表的压力值，再次报请现场裁判验证压力值并签字确认；

（5）保压期间发现压力回升，选手须自行查明原因并进行处理后，重新进行抽真空保压操作。

（6）对制冷系统充注适量制冷剂，使其低压侧压力表值处于1bar左右，在操作过程中，不得向赛场排放制冷剂。

表二 冷水机组系统抽真空操作

| 冷水机组抽真空 |
| --- |
| 抽真空开始时间 |  | 现场裁判签字 |  |
| 抽真空结束时间 |  | 现场裁判签字 |  |
| 冷水机组真空保压操作 |
| 次数 | 保压开始 | 保压结束 |
|  | 时 间 | 压力值 (cmHg) | 现场裁判签字 | 时 间 | 压力值 (cmHg) | 现场裁判签字 |
| 第一次 |  |  |  |  |  |  |
| 第二次 |  |  |  |  |  |  |

任务二  冷却水管路的安装（10%）

在“暖通中央空调系统技能综合实训装置”（以下简称“装置”）平台上，按照任务书要求完成中央空调冷却水系统安装。

任务要求：

（1）合理选用工具，利用赛场提供的材料，按照要求完成中央空调冷却水系统管路制作、布置和安装。

（2）要求冷却水管路整体布局合理、美观、层次分明，管路要求连接简洁、用材最省，须横平竖直，不得相互碰触，部件安装紧凑、牢固。

（3）要求安装好冷却水管路无渗漏。

任务三  冷冻水管路安装与调试（15%）

在“装置”平台上，按照要求完成中央空调冷冻水系统安装。

任务要求：

（1）合理选用工具，利用赛场提供的材料，按照任务书要求完成冷冻水系统布置和安装。

（2）要求冷冻水管路整体布局合理、美观、层次分明，管路要求连接简洁、用材最省，须横平竖直，不得相互碰触，部件安装紧凑、牢固。

（3）冷冻水系统管路制作完成后，要求利用赛场提供的手动试压装置完成对管路压力试验，要求试验压力为工作压力2倍，选手应举手示意，在现场裁判的监督下进行操作，将结果填入表三中，报请现场裁判签字确认。

表三 冷冻水管路压力测试记录表

| 管路压力测试 |
| --- |
| 测试压力(MPa) |  | 现场裁判签字 |  |

任务四 风机盘管安装（8%）

根据任务要求，完成风机盘管管路安装。

任务要求：

（1）合理选用工具，利用赛场提供的材料，按照任务书要求完成风机盘管软连接、Y型过滤器、电动三通阀、手阀安装。

（2）按照要求完成风机盘管冷凝水排水管安装，要求排水顺畅。

任务五 电气控制系统接线与调试（12%）

1.中央空调电气控制系统接线

根据任务要求，选用合适的导线及器件，完成中央空调电气控制系统的连接。

任务要求：

（1）根据中央空调电气控制回路图，完成中央空调系统电路连接。

（2）根据赛场提供导线进行电路连接时，传感器选用0.4mm2黄色导线、执行部件选用0.4mm2绿色导线、风机、水泵、压缩机主回路线选用0.75mm2红、绿、黄导线，控制回路选用0.4mm2绿、黑导线。

（3）电路接线要符合电气规范，与接线端子连接的导线接头须上锡处理，上锡长度不小于5mm，连接安全可靠。

（4）要求到控制器、变频器接线头采用压线端子进行处理。

（5）连接导线两端均应套号码管，号码管上的数字标识方向要求一致。

（6）要求接线符合工艺要求，预留在线槽内的导线长度不超过10cm，接线工作完毕参赛选手应盖好线槽盖，整理工作现场；

任务六  整机运行及调试（10%）

完成电气系统接线后，仔细检查所接电路无误后，并通电调试，并完成以下任务要求。

任务要求：

- 手动模式下完成冷却水系统、冷冻水系统、冷水机组、末端系统运行。

- 自动模式下要求按下启动按钮后先开启排风风阀→开启新风阀→开启送风机→开启回风机→启动冷却塔风机→启动冷却水泵→启动冷冻水泵→启动冷水机组，当按下停止按钮后，停止顺序与启动顺序相反。

- 完成冷冻水水泵和送风机变频器参数设置。

- 要求完成中央空调自动控制程序修改后并保存到电脑指定文件目录下（D/暖通与中央空调系统安装与调试）。

任务七 空气处理系统测量与维护（15%）

根据任务要求，完成空气处理测量与维护。

任务要求：

- 合理选用工具，利用赛场提供的材料，按照任务书要求完成空气处理系统温度、湿度、压力、风速测量，将测量结果填入表四中，报请现场裁判签字确认。

- 按照要求完成空气处理系统各种风阀调节。

- 按照湿度要求，调节加湿器加湿量。

- 根据温度变化，调节表冷器水量。

表四 空气处理系统测量记录表

| 温度(℃) |  | 现场裁判签字 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 湿度（％） |  | 现场裁判签字 |  |
| 压力(Pa) |  | 现场裁判签字 |  |
| 风速 (m/s) |  | 现场裁判签字 |  |

任务八 职业素养（5%）

1.原材料利用、设备制作过程中的材料消耗。

2.穿符合职业标准的劳动保护用品，操作符合安全操作规范。

3.工具、仪表的正确使用。

4.操作台、工作台表面整洁，工具摆放、导线线头等处理符合职业岗位要求。

5.遵守赛场纪律，尊重赛场工作人员。