2018年全国职业院校技能大赛

赛项申报书

赛项名称：工业互联网技术应用

赛项类别：常规赛项■     行业特色赛项□

赛项组别：中职组□       高职组■

涉及的专业大类/类：装备制造大类

方案设计专家组组长：

手机号码：

方案申报单位（盖章）：全国机械职业教育教学指导委员会

方案申报负责人：

方案申报单位联络人：

联络人手机号码：

电子邮箱：

通讯地址：

邮政编码：

申报日期：2017年8月18日

2018年全国职业院校技能大赛

竞赛项目方案

# 一、赛项名称

## （一）赛项名称

工业互联网技术应用

## （二）压题彩照

如图1所示是压题彩照。

图1  压题彩照

## （三）赛项归属产业类型

信息技术产业、战略新兴产业。

## （四）赛项归属专业大类

61  电子信息大类

6101  电子信息类

610101   电子信息工程技术

610102   应用电子技术

610105   智能终端技术与应用

610115   移动互联技术

610119   物联网应用技术

6102  计算机类

610201   计算机应用技术

610202   计算机网络技术

610203   计算机信息管理

610208   嵌入式技术与应用

610211   信息安全与管理

610212   移动应用开发

610213   云计算技术与应用

6103  通信类

610301   通信技术

610302   移动通信技术

610303   通信系统运行管理

610307   物联网工程技术

## 56  装备制造大类

## 5601   机械设计制造类

## 560101   机械设计与制造

## 560102   机械制造与自动化

## 5602   机电设备类

## 560201   自动化生产设备应用

## 5603   自动化类

## 560301   机电一体化技术

## 560304   智能控制技术

## 560305   工业网络技术

## 560309   工业机器人技术

# 二、赛项申报专家组

赛项设计团队由普通高校、职业院校、研究所和企业的专家组成，本赛项申报专家组如表1所示。

表1  本赛项申报专家组

# 三、赛项目的

中国制造“2025”是中国版“工业4.0”规划，是我国政府实施制造业强国战略第一个十年行动纲领。中国制造“2025”要求信息技术面向制造业全面嵌入，颠覆传统的生产流程、生产模式和管理方式。加快开展物联网技术研发和应用示范，培育智能监测、远程诊断管理、全产业链追溯等工业互联网新应用。

工业是物联网应用的最重要领域，将具有环境感知能力的终端、基于泛在技术的计算模式、移动通信等信息技术融入工业生产、管理及产品服务的各个环节，可以提高制造及服务效率、改善产品质量、降低产品成本和资源消耗。物联网是智能制造的基石，物联网在工业领域的应用，构成了“工业互联网”，是广域的物联网的具体化。

“工业互联网技术应用”赛项紧密结合“中国制造2025”战略规划，通过引入工业自动化生产基础平台、MES企业制造执行系统、WMS智能仓储管理系统、数据采集监控系统、物联网智能管理系统等工业互联网应用场景，全面考察高职学生物联网技术基础、工业互联网系统规划设计、自动化生产基础平台搭建、物联网感知层、网络层部署并接入云平台，MES、WMS、物联网智能监控等多种应用部署、运维和开发方面的前沿知识、技能，也考察学生的工程文档、职业素养和团队协作能力。

赛项将促进课程教学改革和优化，促进产教融合的人才培养模式的深入推广，努力培养从事工业互联网、智能制造、数字化信息管理等技术的应用型人才。

# 四、赛项设计原则

## （一）坚持公开、公平、公正

遵从全国职业院校技能大赛一贯倡导的各项基本原则。遵循大赛一贯坚持的公开、公正、公平原则、普惠性原则。赛项的样题、赛题库公开、评分规则细致并通过规程公开、认真召开赛项说明会详细介绍赛项规程，竞赛组织评判工作严格遵守《全国职业院校技能大赛制度汇编》各项要求。本赛项吸引国外院校的学生参与比赛，学习和借鉴国外的技能比赛的经验，促进技术交流，与国际接轨。

## （二）常规赛项关联专业人才需求量大或职业院校开设专业点多，服务国家重点战略

本赛项紧密结合“中国制造2025”的战略规划和“中国制造2025”人才培养措施的要求，把造就高素质人才队伍作为加快制造业转型升级的重要基础和战略支撑。赛项内容涉及高职院校电子信息类、计算机类和通信类的物联网技术应用、计算机网络、计算机技术应用、软件与信息服务、电子与信息技术等专业课程教学，也涉及到加工制造类的机电技术应用、机电设备安装与维修、工业自动化仪表应用、工业机器人技术应用与维护等专业与工业互联网相关的课程教学。

赛项关联的职业岗位面广、专业人才需求量大，仅对工业互联网行业和相关企业而言，工业互联网专业毕业生可在各物联网相关企业从事物联网设备设计和制造、系统集成和实施、系统运行和维护、物联网产品销售等岗位的工作。相应的企业和部门是工业互联网系统集成企业的工程技术及销售部门，工业互联网技术应用企业的运营维护中心、工业互联网设备制造企业的研发部、生产部、质检部、销售部等。

## （三）竞赛内容对应相关职业岗位或岗位群、体现专业核心能力与核心知识、涵盖丰富的专业知识与专业技能点

本赛项内容涉及到工业互联网、智能制造系统、信息物理系统，实现人、设备与产品的实时联通、精确识别、有效交互与智能控制。将具有感知、监测能力的传感器以及泛在技术、移动通信、智能分析等技术融入到工业生产过程，提高生产效率和产品质量，降低成本和资源消耗，将传统制造业提升到智能化的新阶段。本赛项的设计涵盖物联网和智能制造的知识与专业技能，对高职院校相关专业建设起到一定的示范和引领作用。

随着“中国制造2025”计划的不断推进，企业对工业互联网、工业机器人、工业云和大数据等技术的应用型人才需求日益提升。本赛项设计内容对应于工业互联网系统安装、运营与维护，MES项目管理、物联网技术应用、销售及技术支持等岗位群。

## （四）竞赛平台成熟。根据行业特点，赛项选择相对先进、通用性强、社会保有量高的设备与软件

本赛项平台硬件部分主要包括：仓储单元、传送单元、机械臂单元、装配单元、物联网感知层套件和网络层套件、打标机单元、AGV运输车套件、检测单元和监控管理系统等。软件部分主要包括：MES系统、WMS系统、工业互联网应用平台二次开发包、智能监控小程序二次开发包、云计算平台。赛项构建出基于工业互联网的智能制造成熟的应用平台。图2是本赛项部分硬件实物图和软件界面。

（a）                       （b）

（c）              （d）              （e）

（f）

图2  本赛项部分硬件实物图和软件界面

（a）仓储；（b）机械臂；（c）RFID；（d）位置传感器

（e）装配夹具；（f）MES

赛项平台选择主流的MES系统，选用了知名品牌的控制器、执行器和传感器，赛项中的物联网竞赛平台作为2013年、2014年、2015年江苏省职业院校技能大赛“物联网设备安装与调试”、“移动互联与物联网技术”赛项竞赛平台，云计算和大数据平台作为2015年-2017年全国职业院校技能大赛“云计算技术与应用”赛项竞赛平台。经过多年竞赛实践检验，竞赛平台成熟，设备与软件先进、通用性强。

# 五、赛项方案的特色与创新点

## （一）竞赛内容选择

1.赛项方案

赛项方案将展现信息技术向制造业全面嵌入的教学示范环境，突破专业界限，实现跨学科教学、促进跨专业的复合型人才的培养。赛项内容侧重实践能力考核、凸显高职院校教育特色和要求。

2.构建典型的工业互联网智能制造应用系统

工业互联网的核心是通过信息网络使原本割裂的工业数据实现流通，变成“智能网络”。这些工业数据在互联互通的泛在化网络上进行处理和实效分析，将数据分析所得信息形成开放式服务，反馈到工业生产,实现智能监控、诊断与维护。赛项内容涵盖物联网和智能制造的知识与专业技能，主要包括：

（1）搭建感知层、网络层，接入云平台，构成工业互联网系统。

（2）部署MES、WMS等应用平台。

（3）熟悉个性化订单和柔性化生产业务流程。

（4）进行物联网平台应用的二次开发。

（4）掌握智能终端监控小程序的开发。

3. 赛项内容设计与实际生产环境相符合，充分对接产业发展现状

赛项内容设计突出工业互联网系统的互联产品、互联制造、互联供应、互联物流、互联服务和互联营销等要素，对接产业的发展。赛项内容加强数据融合、通信和分析，展现智能制造系统的横向集成和纵向集成的智能化。

4. 赛项设备

赛项设备采用柔性化、模块化、真实化设计，构建了典型的工业互联网智能制造应用系统。赛项设备可以作为二次开发的平台。

## （二）竞赛过程安排

1. 赛事组织过程开放

赛项对竞赛内容、赛项规程、赛项平台、评分细则等进行公开、公示，参赛队对竞赛组织过程有充分的了解。

2. 赛场开放

赛场开放包括参赛队赛前熟悉赛场环境；比赛中，赛场开放观摩、现场监控和网络直播，增强比赛过程的透明度。赛后进行赛场点评。

赛场外部署展区，对公众开放，进行科普宣传。

## （三）竞赛结果评判

竞赛结果评判严格按照大赛执委会的指导规范要求，由专家组对评分细则进行了细致的设计和撰写。裁判分若干组评判，每组评分员只负责赛项的一个评分环节，互不干涉，评分侧重现场过程操作和结果，严格体现竞赛的公平、公正、公开的原则。

裁判评判时，选手在场，评判结果需得到选手确认。

## （四）竞赛资源转化

组织赛项牵头行业、参与企业和院校，召开赛项资源转化会和专业建设研讨会，达到如下竞赛资源转化的目标：

1.专业建设

设计高职院校工业互联网相关专业的建设方案、课程体系和教学计划；建设课程库，确定课程库中每门课程的理论教学和实践教学的标准。

2.课程建设

2018年，组织各方专家，编写并出版《了解工业互联网》、《工业互联网工程与实施》、《工业互联网组网技术》、《工业互联网应用开发》系列教材，开发配套的课程资源。

3.资源转化

赛项结束后半年内，在“工业互联网技术应用”赛项各省赛、国赛所用试题的基础上，编写《工业互联网技术应用大赛试题汇编》，开发出相应课程。

提供竞赛目的和要求、赛项设计内容、考核标准以及竞赛平台的技术标准、技术资料、培训课程、解决方案等资源。

4.师资培训

2018年赛后至年底，计划开展4期全国工业互联网专业师资培训班，每个培训班30人左右，课程以企业工程项目为主，聘请企业与院校专家授课。

5.大赛成果推广

赛后召开工业互联网赛项资源转化及专业建设研讨会，由优秀参赛队伍介绍赛项成果经验，包括大赛视频、图片、文本等，分析大赛内容与企业岗位需求，收集参会院校建议，制定并实施资源转化计划，推广大赛成果。

# 六、竞赛内容简介（须附英文对照简介）

赛项平台主要由仓储单元、传送单元、机械臂单元、装配单元、AGV运输车套件、检测单元、监控系统、MES系统、物联网管理平台、工业云平台组成。参赛选手通过物联网感知层设备安装与调试、物联网网络传输层连接与配置、物联网应用层系统的安装、配置及二次开发，掌握工业互联网技术并应用于智能制造领域。该系统能够智能地识别、感知和采集生产相关数据，在互联互通的泛在化网络上进行处理和分析，形成开放式服务并反馈到工业生产。

参赛选手通过调试与操作，使工业互联网系统满足智能化、个性化生产要求。工业互联网系统解析个性化产品所需要的生产工艺，自动对各个单元模块加载动作和工艺指令，完成整个产品的自动化生产，并实时反馈智能生产各环节的状态。

赛项内容体现了基于工业互联网的互联产品、互联制造、互联供应、互联物流、互联服务和互联营销的概念。

The platform consists of storage unit, transmission unit, robot arm unit, assembly unit, AGV carrier kit, detection unit, monitoring system, MES system, internet of things management platform, industrial cloud platform. The contestants install and debug the equipment through the internet, and install, configure and develop the application layer system of the internet of things, and master the industrial networking technology and apply it to the intelligent manufacturing field. The system can intelligently identify, perceive and collect production-related data, process and analyze on interoperable generic networks, form open services and feed back to industrial production.

The industrial networking systems meet the intelligent, personalized production requirements through the debugging and operation. Industrial networking system analysis of personalized products required for the production process, the various modules automatically load the action and process instructions to complete the entire product of automated production, and real-time feedback of the status of all aspects of intelligent production.

The competition embodies the concept of interconnection products, interconnection manufacturing, interconnection supply, interconnection logistics, interconnection services and interconnection marketing based on industrial networking.

# 七、竞赛方式（含组队要求、是否邀请境外代表队参赛）

（一）竞赛以团体赛方式进行。每个参赛队3名选手，参赛选手必须是2018年度高等职业学校全日制在籍学生或五年制高职中四至五年级（含四年级）的全日制在籍学生，不限性别，年龄须不超过25周岁，年龄计算的截止时间以比赛当年的5月1日为准。往届全国职业院校技能大赛同类赛项中获一等奖的选手，不得参加同一项目同一组别的赛项。

（二）竞赛队伍组成：由各省、自治区和直辖市为单位组队参赛，同一学校相同项目报名参赛队不超过1支，不得跨校组队；指导教师须为本校专兼职教师，每队限报2名指导教师。

（三）2018年本赛项诚挚邀请国际团队参赛，欢迎境外代表队到场有序观摩。

# 八、竞赛时间安排与流程

## （一）竞赛时间安排

比赛时间共4小时，包括系统安装时间、接线时间、编程时间、调试时间及提交成果时间等。

## （二）赛项流程

赛项流程图如图3所示。

图3 赛项流程图

1. 参赛选手入场

参赛选手使用报到时领取的抽签号，进行一级加密顺序号及二级加密赛位号的抽取，入场时通过赛位号进行检录查询赛场的位置，并按照工位位置就位。

2. 竞赛过程

裁判长宣布比赛开始后，各参赛选手进行比赛。按照任务书的要求，逐一完成每个项目任务要求，并保存和提交竞赛结果。

3. 竞赛结束

竞赛时间结束时，裁判长会宣布竞赛结束。参赛选手停止操作，按照裁判组要求有次序的离开竞赛场地。

# 九、竞赛试题

竞赛任务书（样题）

任务一：基础平台的安装与调试（25分）

基础平台主要由控制单元、立体仓储单元、传输单元、机械臂单元、打标机单元、装配单元、AGV运输车套件、物联网管理单元、制造业执行系统(MES)和仓库管理系统(WMS)等组成。

- 控制单元的布线与接线（6分）

要求：

（1）根据赛项提供的电气图纸，完成控制单元中PLC用于立体仓储单元水平地轨机构驱动控制、立体仓储单元垂直升降机构驱动控制和立体仓储单元三级货叉组件驱动控制的布线与接线。

（2）根据赛项提供的电气图纸，完成控制单元中PLC用于装配单元工装夹具的加紧、松开电磁阀控制的布线与接线。

（3）根据赛项提供的电气图纸，完成控制单元中PLC用于传输单元传送带顺时运行和逆时运行驱动控制的布线与接线。

2. 机械臂单元控制主电路的布线与接线（2分）

要求：

根据赛项提供的电气图纸，完成机械臂4关节伺服电机主电路控制的布线与接线。

3. PLC应用子程序设计与通信（8分）

要求：

（1）编制立体仓储单元运行子程序，立体仓储单元水平地轨机构能够在手动状态下完成启动、停止、左右水平方向移动；垂直升降机构能够在手动状态下完成启动、停止、上下垂直方向运动；三级货叉组件能够在手动状态下完成对工件托盘的输送。

在自动状态下，水平地轨机构、垂直升降机构和三级货叉组件能够按要求运行。

（2）编制装配单元运行子程序，装配单元工装夹具能够完成定位、夹紧、松开、旋转等功能。

（3）编制传输单元运行子程序，传输单元能够完成顺时运行、逆时运行、暂停等功能。

4. 机械臂单元和装配单元调试（4分）

要求：

（1）利用机械臂的示教功能，调试机械臂第1、2、4关节做旋转运动、第3关节做平移运动调试。

（2）利用机械臂的示教功能和装配单元运行子程序，完成机械臂单元和装配单元之间不同工件的生产和装配的调试。

5.仓储I/O分配表（2分）

要求：

完成仓储I/O分配表。

6.数据通信分配表（3分）

要求：

（1）完成仓储与MES之间数据通信分配表。

（2）完成传输单元与MES之间数据通信分配表。

任务二：物联网系统的安装与调试（20分）

物联网系统主要由RFID模块、传送带传送定位传感器、装配区工装位置传感器、立体仓储（单元水平、垂直、三级货叉组件）位置传感器、无线路由器、物联网管理软件等组成。

赛项平台设置了材料库区，存放了AGV运输车的车轮底盘、蓄电池、控制器、电机驱动器、寻迹传感器等零部件。

1. 物联网感知层设备安装（12分）

要求:

（1）完成客户端程序烧录配置。

（2）根据装配图，安装RFID模块、传送带传送定位传感器、装配区工装位置传感器、立体仓储（单元水平、垂直、三级货叉组件）位置传感器，位置正确、紧固件不松动。

（3）使用RFID模块，实现对AGV车轮底盘、蓄电池、控制器、电机驱动器、寻迹传感器等电子标的读、写操作。

2. 物联网网络传输层连接与配置（2分）

要求：

完成对智能网关、路由器、防火墙网络连接和配置。

3. 物联网应用层（4分）

要求:

（1）具有电子标签的AGV运输车的零件、部件和半成品件入库后，MES系统对零件、部件和半成品件的身份进行识别和跟踪。

（2）物联网系统单元能够检测传送带传送定位传感器、装配区工装位置传感器、立体仓储位置传感器的状态。

4.绘制物联网系统电气图（2分）

要求：

正确绘制物联网系统电气图。

任务三：云平台接入，部署物联网管理平台、MES系统和WMS系统，开发部署智能终端小程序（20分）

1. 本地网络接入云平台（5分）

要求：

（1）根据要求配置网络，使考生电脑可以连接云平台，完成后提交查询IP、云平台访问信息。

（2）根据要求申请云平台资源，完成后提交资源主机访问信息。

（3）根据要求配置云平台WEB服务器、数据库服务器、云存储，配置工业云高可用集群。

2. 安装配置MES、WMS系统（3分）

要求：

（1）上传MES、WMS系统安装包至云平台。

（2）安装配置MES系统，安装完成后登陆首页并提交登陆截图。

（3）安装配置WMS系统，安装完成后登陆首页并提交登陆截图。

3.二次开发物联网管理平台应用（6分）

要求：

（1）安装物联网管理平台开发环境，安装完成后导入二次开发工程包，并提交截图。

（2）根据要求实现智能监测与管理功能，并提交代码与截图。

（3）部署物联网管理平台并调试成功，提交截图。

4.开发部署智能终端小程序（6分）

要求：

（1）安装小程序开发环境，安装完成后导入二次开发工程包，并提交截图。

（2）根据要求实现智能监测功能，提交代码与截图。

（3）配置物联网管理平台，部署小程序，提交访问截图。

任务四：互联物流与制造（16分）

1.互联物流与制造（15分）

通过制造业执行系统MES，设置白、黄色两种AGV运输车的生产计划，分别将AGV车轮底盘、蓄电池、控制器、电机驱动器、寻迹传感器等零、部件装配成成品AGV运输车。

要求：

（1）编制白色AGV运输车装配工艺路线和生产指令。

（2）蓄电池、控制器、电机驱动器、寻迹传感器四个零、部件之一出库。

（3）车轮底盘出库。

（4）将（2）、（3）出库件输送至装配区，组装成半成品件A。半成品件A回库。

（5）将（2）余下的三个零、部件之一出库。

（6）半成品件A出库。

（7）将（5）、（6）出库件输送至装配区，组装成半成品件B。半成品件B回库。

（8）将（5）余下的两个零、部件之一出库。

（9）半成品件B出库。

（10）将（8）、（9）出库件输送至装配区，组装成半成品件C。半成品件C回库。

（11）将（8）余下的零、部件出库、半成品件C出库，输送至装配区，完成白色运输车成品件。成品车经过打标回库。

（12）整个生产过程，RFID系统进行跟踪。

（13）编制黄色运输车装配工艺路线和生产指令。

（14）AGV车轮底盘、蓄电池、控制器、电机驱动器、寻迹传感器分别出库，在装配区组装，半成品件不回库。

（15）黄色成品AGV运输车完成后，打标回库。整个生产过程，RFID系统进行跟踪。

（16）AGV运输车的部分电气接线由考生连接。

2.生产工艺优化（1分）

要求：

通过制造业执行系统MES，比较两种AGV运输车的生产效率。选定相比高效的生产工艺，装配两台黄色运输车。

任务五：互联监控、互联供应、互联服务、互联营销（14分）

1.互联监控（8分）

通过物联网管理平台，从运行设备获取数据进行设备的状态监测、能耗分析。

要求：

（1）通过物联网管理平台仓储运行状态界面，显示水平地轨机构、垂直升降机构和三级货叉组件的运行状态。

（2）通过物联网管理平台装配单元运行状态界面，显示装配单元的运行状态。

（3）通过物联网管理平台传输单元运行状态界面，显示传输单元的运行状态。

（4）通过物联网管理平台控制单元运行状态界面，显示PLC的运行状态。

（5）通过物联网管理平台控制单元运行状态界面，显示机械臂的运行状态。

（6）设备运行状态异常，能够及时排除。

（7）将设备运行异常状态提交给物联网管理平台，备案。

（8）通过物联网管理平台能耗运行状态界面，监测能耗状态。

2.互联供应（2分）

要求：

（1）AGV运输车生产结束后，通过仓库管理系统WMS，统计生产四辆AGV运输车后的库存。

（2）通过仓库管理系统WMS，查询国内AGV运输车零部件供应商，提供相关供应商资质和产能信息。

3.互联服务（2分）

将两台AGV运输车出库，放置赛项工位设置的运行区域行走，模拟用户使用。

要求：

（1）通过物联网管理平台，模拟远程跟踪，监测使用情况，如有故障，进行报警并给出处理意见。

（2）将处理意见反馈给用户。

4.互联营销（2分）

要求：

设计一幅AGV运输车营销广告，通过智能终端小程序发布。

职业素养与安全（5分）

# 十、评分标准制定原则、评分方法、评分细则

## （一）评分标准制定原则

根据《全国职业院校技能大赛成绩管理办法》，遵循成绩管理基本流程，通过检录、一次加密、二次加密、竞赛成绩评定、解密、成绩公布等流程，规范成绩管理。

竞赛成绩评定本着公平、公正、公开的原则，评分标准注重参赛选手的工业互联网技术应用的能力、团队协作的能力。

本赛项样题的任务考核比例见表2所示。

表2          本赛项样题的任务考核比例

| 序号 | 名称 | 分值 比例 | 考核内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 任务一：基础平台的安装与调试 | 25% | 仓储控制单元的布线与接线、机械臂单元控制主电路的布线与接线、PLC应用子程序设计与通信、机械臂单元和装配单元调试 |
| 2 | 任务二：物联网系统感知层、网络层的安装与调试 | 20% | 物联网感知层设备安装、物联网网络传输层连接与配置 |
| 3 | 任务三：云平台接入，物联网应用层、MES、WMS系统部署、应用开发 | 20% | 云平台接入，资源申请与配置，安装配置MES、WMS系统。二次开发部署物联网管理平台、开发部署智能终端小程序 |
| 4 | 任务四：互联物流与制造 | 16% | 互联物流、互联制造、生产工艺优化 |
| 5 | 任务五：互联监控、互联供应、互联服务、互联营销 | 14% | 互联监控、互联供应、互联服务、互联营销 |
| 6 | 职业素养 | 5% | 考核参赛选手的职业规范、团队协作、组织管理、团队风貌 |

## （二）评分方法

成绩评定是根据竞赛考核目标，对参赛队选手在竞赛过程中的表现和最终成果做出评价。

每个裁判小组汇总本组所有的评分表，计算成绩，评分结果由参赛选手、裁判员签字确认。最终的成绩由裁判长及监督人员进行审核、签字确认，上报大赛组委会。

赛项结束后，大赛组委会负责公布最终竞赛成绩。

## （三）评分细则

样题评分细则请见表3-表8。

表3          任务一：基础平台的安装与调试（25分）

| 序号 | 评分内容 | 配分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制单元的布线与接线（6分） | PLC用于立体仓储单元水平地轨、垂直升降机构、三级货叉组件机构驱动控制的布线与接线 | 3分 | 完成PLC与水平地轨、垂直升降机构、三级货叉组件机构驱动继电器、继电器与驱动电机的布线与接线。要求布线与接线规范，机构运行正常。 （1）水平地轨机构运行不正常，扣1分； （2）垂直升降机构运行不正常，扣1分； （3）三级货叉组件机构运行不正常，扣1分； （4）所有接线端安装编码套管，缺1个编码套管，扣0.2分； （5）所有接线端子不露铜，有1个接线端子，扣0.2分； （6）驱动电机接地要可靠，无接地线，本分项不得分 |
|  |  | PLC用于装配单元工装夹具的夹紧、松开电磁阀控制的布线与接线 | 1.5分 | 完成PLC与装配单元工装夹具的夹紧、松开电磁阀的布线与接线。要求布线与接线规范，装配单元工装夹具的定位正常。 （1）装配单元工装夹具的定位不正常，不得分； （2）所有接线端安装编码套管，缺1个编码套管，扣0.2分； （3）所有接线端子不露铜，有1个接线端子，扣0.2分 |
|  |  | PLC用于传输单元传送带顺时运行和逆时运行驱动控制的布线与接线 | 1.5分 | 完成PLC与传输单元传送带驱动继电器、继电器与驱动电机的布线与接线。要求布线与接线规范，传送带运行正常。 （1）传送带运行不正常，不得分； （2）所有接线端安装编码套管，缺1个编码套管，扣0.2分； （3）所有接线端子不露铜，有1个接线端子，扣0.2分； （4）驱动电机接地要可靠，无接地线，本分项不得分 |
| 2 | 机械臂单元控制电路的布线与接线（2分） | 机械臂4个关节伺服电机主电路控制的布线与接线 | 2分 | 完成机械臂4个关节伺服电机主电路控制的布线与接线，要求布线与接线规范，机械臂4个关节运行正常。 （1）机械臂有1个关节运行不正常，不得分； （2）所有接线端安装编码套管，缺1个编码套管，扣0.2分； （3）所有接线端子不露铜，有1个接线端子，扣0.2分； （4）驱动电机接地要可靠，无接地线，本分项不得分 |
| 3 | PLC应用子程序设计与通信（8分） | 编制立体仓储单元运行子程序 | 2分 | 要求在手动状态下，水平地轨机构、垂直升降机构、三级货叉组件能够启动、停止、正常移动；在自动状态下，水平地轨机构、垂直升降机构、三级货叉组件能够按要求运动。 （1）水平地轨机构在手动、自动状态下，不能按要求运动，不得分； （2）垂直升降机构在手动、自动状态下，不能按要求运动，不得分； （3）三级货叉组件在手动、自动状态下，不能按要求运动，不得分 |
|  |  | 编制装配单元运行子程序 | 2分 | 要求在手、自动状态下，装配单元工装夹具能够完成定位、夹紧、松开等功能。 （1）装配单元工装夹具不能够完成定位功能，不得分； （2）装配单元工装夹具不能够完成夹紧功能，不得分； （3）装配单元工装夹具不能够完成松开功能，不得分 |
|  |  | 编制传输单元运行子程序 | 2分 | 要求在手、自动状态下，传输单元能够完成启动、停止、顺时运行、逆时运行等功能。 （1）传输单元的传输带不能按要求启动，扣0.5分； （2）传输单元的传输带不能按要求停止，扣0.5分； （3）传输单元的传输带不能按要求顺时运行，扣0.5分； （4）传输单元的传输带不能按要求逆时运行，扣0.5分 |
|  |  | PLC与物联网系统通信 | 2分 | 完成PLC与物联网系统通信，物联网系统能够对PLC控制状态进行遥测遥控。 （1）物联网系统不能监控立体仓储单元的运行状态，扣1分； （2）物联网系统不能监控装配单元的运行状态，扣0.5分； （3）物联网系统不能监控传输单元的运行状态，扣0.5分 |
| 4 | 机械臂单元和装配单元调试（4分） | 机械臂第1、2、4关节做旋转运动、第3关节做平移运动 | 2分 | 利用机械臂的示教功能，完成机械臂第1、2、4关节做旋转运动调试、第3关节做平移运动调试。 （1）机械臂第1、2、4关节不能旋转运动，分别扣0.5分； （2）第3关节不能平移运动，扣0.5分 |
|  |  | 机械臂单元和装配单元之间不同工件的生产和装配的调试 | 1分 | 利用机械臂的示教功能和装配单元运行子程序，完成机械臂单元和装配单元之间不同工件的生产和装配的调试。 机械臂单元和装配单元之间不能完成不同工件的生产和装配的调试，不得分 |
|  |  | 机械臂与物联网系统通信 | 1分 | 完成机械臂与物联网系统通信，物联网系统能够对机械臂状态进行监测。 物联网系统不能够对机械臂状态进行监测，不得分 |
| 5 | 仓储I/O分配表（2分） | 仓储I/O分配表 | 2分 | 正确完成仓储I/O分配表。 输入输出口错1位，扣0.5分，扣完为止 |
| 6 | 数据通信分配表（3分） | 数据通信分配表 | 3分 | 正确完成仓储、传输单元与MES之间数据通信分配表。 （1）仓储与MES之间数据通信分配表错1位，扣0.5分，扣完为止； （2）传输单元与MES之间数据通信分配表错1位，扣0.5分，扣完为止 |

表4       任务二：物联网系统的安装与调试（20分）

| 序号 | 评分内容 | 配分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物联网感知层设备安装（12分） | 配置烧录客户端程序，安装RFID、传送带定位传感器、装配区工装位置传感器、仓储位置传感器 | 10分 | 完成客户端程序烧录配置、RFID、传送带定位传感器、装配区工装位置传感器、仓储位置传感器的安装，位置正确，紧固件不松动。 （1）客户端程序配置烧录错误，扣2分； （2）RFID、每个传感器位置错误，扣1分； （3）每个传感器接线错误，扣1分； （4）每个传感器无接线标志，扣1分 |
|  |  | 电子标签读写 | 2分 | 使用RFID完成电子标签读写。 （1）不能写操作，扣1分； （2）不能读操作，扣1分 |
| 2 | 物联网网络传输层连接与配置（2分） | 智能网关、路由器、防火墙网络连接和配置 | 2分 | 要求网关、路由器、防火墙网络连接和配置正确。 （1）网关配置错误，扣0.5分； （2）无线路由器配置错误，扣0.5分； （3）防火墙配置错误，扣1分 |
| 3 | 物联网应用层（4分） | MES系统对物料零部件识别和跟踪 | 4分 | MES系统能够对物料识别和跟踪。 （1）MES系统不能对仓储位置识别，扣1分； （2）MES系统不能识别任1零部件身份，扣1分，扣完为止 |
| 4 | 绘制物联网系统电气图（2分） | 物联网系统电气图 | 2分 | 要求正确绘制物联网系统电气图。 有1处错误，扣0.5分；扣完为止 |

表5       任务三：云平台接入，部署MES系统和WMS系统，开发部署物联网管理平台及智能终端小程序（20分）

| 序号 | 评分内容 | 配分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 接入云平台，部署工业云（5分） | 配置网络,连接云平台 | 1分 | 考生电脑连接云平台，完成后提交查询IP、云平台访问信息。 配置错误，扣1分 |
|  |  | 申请云平台资源 | 1分 | 云主机访问失败，扣1分 |
|  |  | 配置工业云高可用集群 | 3分 | （1）配置WEB服务器错误，扣0.5分； （2）配置数据库服务器错误，扣0.5分； （3）配置云存储错误，扣0.5分； （4）配置高可用集群错误，扣1.5分 |
| 2 | 配置MES、WMS系统（3分） | 安装配置物联网管理平台、MES、WMS系统 | 3分 | （1）上传MES、WMS系统安装包失败，扣1 分； （2）安装配置MES系统失败，扣1分； （3）安装配置WMS系统失败，扣1分 |
| 3 | 开发部署物联网管理应用（6分） | 安装物联网管理平台开发环境 | 6分 | 安装物联网管理平台开发环境，失败扣0.5分； 安装完成后导入二次开发工程包错误，扣0.5分。 |
|  |  | 部署物联网管理平台并调试 |  | 部署物联网管理平台并调试，失败，扣1分。 |
|  |  | 根据要求实现智能监测与管理功能 |  | 根据要求实现智能监测与管理功能，每一功能点实现失败，扣0.5分，总分4分，扣完为止。 |
| 4 | 开发部署智能终端小程序（6分） | 安装小程序开发环境 | 6分 | （1）安装小程序开发环境失败，扣1分； （2）导入二次开发工程包失败，扣1分 |
|  |  | 根据要求实现智能监测功能 |  | 监测功能点分值为3分。 每功能点实现失败，扣0.5分，扣完为止。 |
|  |  | 配置物联网管理平台，部署小程序 |  | 部署失败，扣1分 |

表6             任务四：互联物流与制造（16分）

| 序号 | 评分内容 | 配分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 互联物流与制造（15分） | 编制白色AGV运输车装配工艺路线和生产指令 | 7分 | 要求正确编制白色AGV运输车装配工艺路线和生产指令。 （1）白色AGV车的车轮底盘、蓄电池、控制器、电机驱动器、寻迹传感器出库、装配不能执行正确的工艺路线和生产指令，分别扣1分，总分4分，扣完为止； （2）AGV成品车没有打标签，扣1分； （3）RFID系统不能进行跟踪生产过程，扣2分 |
|  |  | 编制黄色运输车装配工艺路线和生产指令 | 8分 | 要求正确编制黄色AGV运输车装配工艺路线和生产指令。 （1）黄色AGV车的车轮底盘、蓄电池、控制器、电机驱动器、寻迹传感器出库、装配不能执行正确的工艺路线和生产指令，分别扣2分，总分5分，扣完为止； （2）AGV成品车没有打码，扣1分； （3）RFID系统不能进行跟踪生产过程，扣2分 |
| 2 | 生产工艺优化（1分） | 比较两种运输车的生产效率。选定相比高效的生产工艺 | 1分 | 没有选定相比高效的生产工艺，不得分 |

表7   任务五：互联监控、互联供应、互联服务、互联营销（14分）

| 序号 | 评分内容 | 配分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 互联监控（8分） | 监测设备状态 | 7分 | （1）水平地轨机构、垂直升降机构、三级货叉组件运行状态不能显示或显示错误，分别扣1分； （2）装配单元运行状态不能显示或显示错误，扣1分； （3）传输单元运行状态不能显示或显示错误，扣1分； （4）PLC运行状态不能显示或显示错误，扣1分； （5）机械臂运行状态不能显示或显示错误，扣1分； （6）设备运行异常，不能排除扣1分 |
|  |  | 监测能耗状态 | 1分 | 能耗状态不显示，扣1分 |
| 2 | 互联供应（2分） | 统计库存、查询供应商 | 2分 | （1）库存无法统计，扣1分； （2）没有查询供应商信息，扣1分 |
| 3 | 互联服务（2分） | 监测用户使用情况 | 2分 | （1）其中1台AGV运输车无法监测，扣0.5分； （2）无反馈意见扣1分 |
| 4 | 互联营销（2分） | 设计运输车营销广告 | 2分 | （1）没有完成营销广告，扣1分； （2）没有小程序发布，扣1分 |

表8     职业素养与安全意识（5分）

| 评分内容 | 分项内容 | 配分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 职业素养与安全意识 | 工具摆放、包装物品、导线、接头等的处理应符合职业岗位的要求 | 2分 |  |
|  | 分工合理，配合紧密 | 1分 |  |
|  | 遵守赛场纪律，尊重赛场工作人员，爱惜赛场的设备和器材，工位整洁 | 2分 |  |

# 十一、奖项设置

本赛项设团体一、二、三等奖。以赛项实际参赛队总数为基数，一、二、三等奖获奖比例分别为10%、20%、30%（小数点后四舍五入）；获一等奖参赛队的指导教师获“优秀指导教师奖”。

# 十二、技术规范

竞赛内容涉及技术规范请见表9。

表9          竞赛内容涉及技术规范

| 序号 | 标准号/规范简称 | 标准名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | GB 50054-95 | 《低压配电设计规范》 |
| 2 | GBJ 232-82 | 《电气装置安装工程施工验收》 |
| 3 | GB/T 15969-1995 | 《可编程序控制器》 |
| 4 | GB/T 20867 | 《工业机器人、安全实施规范》 |
| 5 | GBT 26154 | 《装配机器人通用技术条件》 |
| 6 | ISO/IEC14443A/B/C | 非接触式智能卡标准 |
| 7 | ISO15693 | 13.56Mhz智能标签和读写器的空气接口及数据通信规范 |
| 8 | ISO18000 | 职业安全卫生管理系统标准 |
| 9 | IEEE 802.11 | 无线局域网国际标准 |
| 10 | TD-LTE | 4G国际标准 |
| 11 | ISO/IEC 17788:2014 | 信息技术 云计算 概述和词汇 |
| 12 | ISO/IEC 17789:2014 | 信息技术 云计算 参考架构 |
| 13 | GB/T 31167-2014 | 云计算服务安全指南 |
| 14 | DMTF OVF | Open Virtualization Format 2.0 |

# 十三、建议使用的比赛器材、技术平台和场地要求

## （一）比赛器材、技术平台

赛项平台选择主流的MES系统，选用了知名品牌的控制器、执行器和传感器，赛项中的物联网竞赛平台作为2013年、2014年、2015年江苏省职业院校技能大赛“物联网设备安装与调试”、“移动互联与物联网技术”赛项竞赛平台，云计算平台作为2015年-2017年全国职业院校技能大赛“云计算技术与应用”赛项竞赛平台。经过多年竞赛实践检验，竞赛平台成熟，设备与软件先进、通用性强。

本赛项建议使用的比赛设备是工业互联网系统装置，其组成请见表10。

表10          工业互联网系统装置

| 序号 | 项目名称 | 描述 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业互联网管理平台开发套件 | 采用各种传感器对生产设备状态采集数据，客户端通过网关与平台通信，实现智能制造、智能管理 | 1 |
| 2 | MES系统 | 制造执行系统， | 1 |
| 3 | WMS系统 | 仓库管理系统 | 1 |
| 4 | 智能终端小程序开发套件 | 支持二次开发，通过终端监测生产设备、运输车状态 | 1 |
| 5 | 感知层套件 | 物联网安全生产监测传感器、传送带定位传感器、装配区工装位置传感器、仓储位置传感器等 | 1 |
| 6 | 网络层套件 | 智能网关 | 1 |
|  |  | 无线路由器 | 1 |
|  |  | 防火墙 | 1 |
| 7 | 立体库 | 工业铝型材搭建 | 1 |
|  |  | 货叉基体铝型材及加工件 | 1 |
|  |  | 两轴伺服控制器和电机 | 2 |
|  |  | 传动滚珠丝杆，光杆 | 2 |
|  |  | 旋转缸摆动 | 1 |
|  |  | 气缸伸缩 | 1 |
|  |  | 抓取吸盘 | 4 |
|  |  | 托盘 | 20 |
| 8 | 工作台 | 工业铝型材搭建（三个，每个参考尺寸750x1200x750） | 1 |
| 9 | RFID | RFID读写器3个，识别卡10张 | 1 |
| 10 | 传送机构 | 基本铝型材搭建 | 1 |
|  |  | 加工件，包括电机支架，传动轴，传动轴支架等 | 1 |
|  |  | 外购皮带，同步轮等 | 1 |
|  |  | 交流调速电机或步进电机驱动100W带减速机，调速器 | 1 |
| 11 | 机械臂 | 工业机械手臂，负责工件的自动抓取、放置 | 1 |
| 12 | AGV运输车套件 | 车轮底盘、蓄电池、控制器、电机驱动器、寻迹传感器 | 1 |
| 13 | 电气控制系统 | PLC、按钮、继电器、检测开关等 | 1 |
| 14 | 打标机 | 设备打印标签 | 1 |
| 15 | 公有云平台 | 云主机、云数据库、云存储 | 3 |
| 16 | 工具箱 | 用于设备安装、调试（内螺角扳手1套、一字和十字螺丝刀、剪子、电络铁、剥线钳） | 1 |
| 17 | 耗材 | 导线、套管、胶布、接插头 | 若干 |
| 18 | 万用表 | 用于测量 | 1 |
| 19 | U盘 | 用于存储文件 | 1 |

## （二）场地要求

1. 竞赛赛场环境、赛位设置、单位赛位大小

（1）竞赛场地平整、明亮（采光大于500lux）、通风良好，场地面积满足比赛要求，场地净高不低于4m。

（2）每个竞赛工位面积约20m2，竞赛工位标明工位号。

（3）每个竞赛工位配备AC220V 50Hz交流电源插座3个，供电负荷不小于1kw，具有电源保护装置和安全保护措施。

（4）每个竞赛工位提供性能完好的竞赛平台、电脑（安装竞赛所需的相关软件）、工具和耗材。

2. 安全防范措施

（1）赛场设置安全提示标志。

（2）赛场张贴安全疏散示意图，指示疏散路线、疏散地点。

# 十四、安全保障

## （一）安全管理措施

1. 成立安全保障工作组，负责本赛项筹备和比赛期间的各项安全工作，赛项执委会主任为第一责任人。

2. 制定安全管理的相应规范、流程和突发事件应急预案，保证比赛筹备和实施工作全过程的安全。

3. 严格保证比赛内容涉及的器材、设备符合国家有关安全规定。

4. 赛项执委会在赛前对本赛项全体裁判员、工作人员、指导老师、参赛选手进行安全培训。

5. 赛项执委会制定专门方案保证比赛命题、赛题保管、发放、回收和评判过程的安全。

6. 赛项执委会在赛前组织专人对比赛现场、住宿场所和交通保障进行考察，并对安全工作提出明确要求。赛场的布置，赛场内的器材、设备，应符合国家有关安全规定，组织模拟测试，排除安全隐患。

7. 赛场周围设立警戒线，防止无关人员进入，发生意外事件。比赛现场内参照相关职业岗位的要求为选手提供必要的劳动保护和医务服务。

8. 承办院校应提供保障应急预案实施的条件，明确制度和预案，并配备急救人员与设施。

9. 赛项执委会会同承办院校制定开放赛场和体验区的人员疏导方案。赛场环境中存在人员密集、车流人流交错的区域，除了设置齐全的指示标志外，增加引导人员，并开辟备用通道。

10.大赛期间，赛项承办院校须在赛场设置医疗医护工作站；在管理的关键岗位，增加力量，建立安全管理日志。

11.比赛期间安排的住宿地应具有宾馆、住宿经营许可资质，保证住宿、卫生、饮食安全等。

12.比赛期间发生意外事故时，发现者应第一时间报告赛项执委会，同时采取措施，避免事态扩大。赛项执委会应立即启动预案予以解决并向赛区执委会报告。

## （二）安全操作要求

1.参赛选手进入赛场比赛，必须穿带符合安全要求的服装和绝缘鞋，不得穿背心、短裤和拖鞋。

2.赛场设备是依照赛项要求安放，在确保安全的基础上，满足赛项的可操作性。参赛选手不得擅自移动、调换和更换。

3.严格遵守操作规程，不得擅自开启电源，不得带电操作，以免造成伤害和事故。

4.通电检查发现电路需改接时，必须先切断电源，后进行电路的拆除与连接。

5.有可能造成意外带电的机械部件、电器元件的金属外壳等都必须接地，赛场提供的黄、绿双色绝缘导线，只做接地线。

6.在电子装接过程中，使用电烙铁时，必须对电源线、插头、手柄等部分进行安全检查，发现局部损坏或松动，必须立即进行更换。工作时电烙铁应放在电烙铁架上，并置于工作台的右前方。

7.比赛结束，参赛选手必须首先关闭电源，清洁桌面，扫除垃圾，整理工作现场，所有移动过的仪器、设备都必须恢复原状。参赛选手与裁判办理终结手续后，方可离场。

8.参赛选手应爱护比赛场所的仪器和设备，操作仪器和设备时，应按规定的操作程序谨慎操作。操作中若违反安全操作规定导致发生较严重的安全事故，将立即取消比赛资格。

## （三）赛场安全保障

1.大赛进行期间，如遇有突发事件发生时，赛项执委会有权决定停止或部分停止赛事的进行。赛事的恢复须报大赛组委会批准。

2.赛场统一设置安全提示标志。

3.在赛场的醒目位置张贴安全疏散示意图，明确表明疏散路线、疏散地点。

4.在赛场设有医务室并配备专门的医务人员。

# 十五、经费概算

参照《2017年全国职业院校技能大赛赛项经费管理规定》的有关要求，制定赛项经费预算，如表11所示。

表11       赛项经费预算（万元）

| 编号 | 项目阶段 | 内容 | 预算金额 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 方案论证 | 赛项研讨论证 | 4 | 调研、论证会议 |
| 2 | 赛前准备 | 竞赛方案及命题 | 5 | 不少于3次的筹备会议和命题 |
| 3 |  | 赛前说明会 | 3 | 2天赛前说明会，布场及人员支持费用 |
| 4 | 比赛阶段 | 竞赛设备 |  | 企业提供 |
| 5 |  | 比赛场地布置 | 8 | 场地布置、展示等 |
| 6 |  | 竞赛耗材 | 4 | 纸笔、大赛指南印刷等 |
| 7 |  | 设备运输 | 5 | 设备运输及保险 |
| 8 |  | 赛场人员服装 | 4 | 制作大赛专用制服 |
| 9 |  | 裁判专家工作 | 10 | 裁判专家劳务费用 |
| 10 |  | 参赛队午餐 | 1 | 比赛日午餐 |
| 11 |  | 奖项设置 | 8 | 一、二、三等奖及优秀指导奖 |
| 12 | 赛后总结 | 比赛总结，专业建设研讨 | 8 | 赛项总结及专业建设研讨会 |
| 共计 | 60 |

# 十六、比赛组织与管理

将成立赛项执行委员会，下设专家工作组、组织保障工作组和安全保障工作组。经大赛执委会核准发文后成立。

## （一）赛项执委会

全面负责本赛项的筹备与实施工作，接受大赛执委会领导，接受赛项所在分赛区执委会的协调和指导。赛项执委会的主要职责包括：领导、协调赛项专家组和赛项承办院校开展本赛项的组织工作，管理赛项经费，选荐赛项专家组人员及赛项裁判与仲裁人员等。

## （二）赛项专家组

在赛项执委会领导下开展工作，负责本赛项技术文件编撰、赛题设计、赛场设计、设备拟定、赛事咨询、技术评点、赛事成果转化、赛项裁判人员培训、赛项说明会组织等竞赛技术工作；同时负责赛项展示体验及宣传方案设计。

## （三）承办院校

在赛项执委会领导下，负责承办赛项的具体保障实施工作，主要职责包括：按照赛项技术方案要求落实比赛场地及基础设施，赛项宣传，组织开展各项赛期活动，参赛人员接待，生活服务，比赛过程文件存档等工作，赛务人员及服务志愿者的组织，赛场秩序维持及安全保障，赛后搜集整理大赛影像文字资料上报大赛执委会等。赛项承办院校按照赛项预算执行各项支出。承办院校人员不得参与所承办赛项的赛题设计和裁判工作。

## （四）现场裁判、仲裁、监督组

开赛前一周，在裁判员库、仲裁员库、监督员库中随机抽取组成。裁判组负责赛前检查及赛场鉴定、现场执裁和评审比赛结果等工作；仲裁组负责受理各参赛队的书面申诉、对受理的申诉进行深入调查，做出客观、公正的集体仲裁；监督组对指定赛区、赛项执委会的竞赛筹备与组织工作实施全程现场监督，包括赛项竞赛场地和设施的部署、选手抽签、裁判培训、竞赛组织、成绩评判及汇总、成绩发布、申诉仲裁、成绩复核等。

## （五）协办企业

提供竞赛现场设备并设置技术保障组，为竞赛设备、软件与竞赛设施提供保养、维修等服务，保障设备的完好性和正常使用，保障设备配件与操作工具的及时供应。协办企业提供的技术指导和服务包括提供赛项说明会、线上和线下技术指导，提供针对大赛内容的在线训练课程。设置400客服电话、建立QQ技术服务群和微信服务群；搭建在线问答系统，组织不少于两场的模拟练习。

# 十七、教学资源转化建设方案

为了更好的展现物联网技术在工业制造领域的应用，推动物联网相关专业建设水平，本赛项执委会将致力于以赛促教，在师资培养、教材、资源开发、实训室建设方面，采用产教融合方式，制定并持续开展实施大赛资源转化工作。

## （一）专业建设

以行业为指导、学校为主体、企业参与，为教师、学生和企业人员搭建交流平台，将企业岗位需求提供给院校,联合开发和修订“物联网应用技术”相关专业的人才培养方案、课程体系和教学计划，设计“工业互联网技术”实训基地建设方案。规范相关课程标准、课件、授课录像、企业案例。以新技术为要素，设计职业技能及职业素养的训练体系，使专业课程教学内容与就业岗位职业要求同步。

## （二）教材及课程

2018年，组织各方专家，编写并出版《了解工业互联网》、《工业互联网工程与实施》、《工业互联网组网技术》、《工业互联网应用开发》系列教材，开发配套的课程资源。赛项结束后半年内，在“工业互联网技术应用”赛项各省赛、国赛所用试题的基础上，编写《工业互联网技术大赛试题汇编》，开发出相应课程。

## （三）师资培训

2018年赛后至年底，计划开展4期全国工业互联网专业师资培训班，每个培训班30人左右，培训班聘请企业专家授课，采用工程项目作为案例，以工作过程为导向，切实转变物联网技术应用专业教学理念，提高院校专业师资水平。

## （四）大赛成果推广

赛后召开工业互联网赛项资源转化及专业建设研讨会，由优秀参赛队伍介绍赛项成果经验，包括大赛视频、图片、文本等，分析大赛内容与企业岗位需求，制定并实施资源转化计划，将大赛目的、考核内容、考核要求、参赛队的意见和建议等作为教学资源转化的重要依据，融入高职院校物联网相关专业教学改革中。

# 十八、筹备工作进度时间表

赛项筹备工作进度如表12所示。

表12       赛项筹备工作进度表

| 序号 | 筹备阶段 | 内 容 | 时间安排 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 申报、立项 | 赛项设计专家研讨会，完成赛项申报方案 | 2017年8月 |
|  |  | 确定赛项 | 2017年9月 |
|  |  | 成立赛项执委会、专家组 |  |
| 2 | 赛前准备 | 赛项专家会议3-4轮次会议，确定赛项规程、样题、赛项技术方案、赛场方案、体验环节设计方案、开放方案、宣传方案、教学资源转化方案、赛事安全规章、突发事件应急预案等 | 2017年10月～2017 年 12月 |
|  |  | 确定分赛区及承办校 | 2018年1月 |
|  |  | 全国赛项说明会 | 2018年1月 |
|  |  | 命题专家组会议，赛题开发、确定竞赛题库 | 2018年1月～2月 |
|  |  | 赛项预报名及报名完成 | 2018年2月～3月 |
|  |  | 比赛设备安装、调试，赛场布置、同期技术展示、体验和活动现场布置；赛项指南印刷、选手服装制作 | 2018年4月～5月中旬 |
|  |  | 专家组题库审核，确定评分标准及抽题 |  |
|  |  | 成立裁判组、仲裁组、监督组；培训并验收赛场 |  |
| 3 | 比赛阶段 | 正式比赛、同期技术展示、体验和活动举办；竞赛成绩提交、竞赛过程文档提交、教学资源转化成果与赛项总结 | 2018年6月上旬 |

# 十九、裁判人员建议

按照《全国职业院校技能大赛专家和裁判工作管理办法》要求，裁判由行业、企业的专家以及普通高校、职业院校的教师组成。裁判组设立裁判长一名、检录及一级加密裁判二名、二级加密裁判二名、现场裁判五名和评分裁判十名，共二十名。

裁判年龄在65周岁以下，身体健康。具有良好的职业道德，坚持原则，作风正派。从事计算机、软件、网络、电子、自动化等专业工作或教学经验10年以上。熟悉本专业技术标准和业务流程，在全国专业领域内有一定的权威性和知名度，具有副高及以上专业技术职称，有省级或以上职业技能竞赛执裁经验。

裁判组成与要求，请见表13。

表13        裁判组成与要求

| 序号 | 专业技术方向 | 知识能力要求 | 执裁、教学、工作经历 | 专业技术职称 （职业资格等级） | 人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物联网、计算机、软件、网络、电子、自动化、机器人 | 熟悉物联网感知层、网络层设备安装、调试，熟悉物联网应用层相关开发技术，机器人技术应用、自动化控制技术 | 从事专业工作或教学经验10年以上、有省级或以上职业技能竞赛执裁经验 | 教授或正高职称 | 5 |
| 2 | 物联网、计算机、软件、网络、电子、自动化、机器人 | 熟悉物联网感知层、网络层设备安装、调试，熟悉物联网应用层相关开发技术，机器人技术应用、自动化控制技术 | 从事专业工作或教学经验10年以上、有省级或以上职业技能竞赛执裁经验 | 中级及以上（技师级以上） | 15 |
| 裁判总人数 | 20 |

# 二十、其他

本赛项承诺于开赛1个月前，在大赛网络信息发布平台上（www.chinaskills-jsw.org）公开赛题或赛题库。