2018年全国职业院校技能大赛

赛项申报书

赛项名称：变配电运行与调试

赛项类别：常规赛项□     行业特色赛项

赛项组别：中职组□       高职组

涉及的专业大类/类：资源开发与测绘大类

方案设计专家组组长：

手机号码：

方案申报单位（盖章）：中国煤炭教育协会

全国煤炭职业教育教学指导委员会

方案申报负责人：

方案申报单位联络人

联络人手机号码：

电子邮箱：

通讯地址：

邮政编码：

申报日期：2017年9月1日

2018年全国职业院校技能大赛

赛项申报方案

# 一、赛项名称

（一）赛项名称

变配电运行与调试

（二）压题彩照

（三）赛项归属产业类型：

煤炭行业、非煤矿山行业

（四）赛项归属专业大类/类

# 现行《普通高等学校高等职业教育学校（专科）专业目录（2015年修订）》中的分类、专业代码及全称：

52资源环境与安全大类

5205煤炭类       520503矿山机电技术

53能源动力与材料大类

5301电力技术类   530102供用电技术

530105电力系统继电保护与自动化技术

# 二、赛项申报专家组

# 三、赛项目的

我国智能制造行业竞争日趋扩大，工矿企业改造过程必须确保质量标准，才能进一步提升综合利用价值。变配电系统是重要组成部分，对其进行优化设计可实现电能资源的一体化发展，而且可减少不必要的用电浪费问题。同时，随着工矿企业的快速发展，变配电是工程建造主要对象之一，充分利用智能化和自动化等新技术辅助配电系统调度方式，能够实现电能资源节能化目标。从“高效化”设计和使用变配电系统，满足现代结构升级与优化。变配电系统技术的发展要求相关的人才来掌握相应的技术，因此，我们需要大力培养和训练相关的人才。

通过竞赛,考核参赛选手对变配电领域的电气图识读、二次回路识绘图、供电和传送设备安装、接线、调试、变配电系统运行等核心技能与核心知识的掌握程度；同时，还考核参赛选手的工作效率、质量意识、安全意识、节能环保意识和职业素养等。

赛项以职业教育为社会提供高素质技术技能型人才为立足点，围绕变配电运行与调试等职业要求组织竞赛，引导高职院校关注变配电技术的发展需求，以就业为导向，工学结合，突出基于应用能力培养的专业建设。

赛项比赛过程与实际工作对接，参照相关国家及行业企业技术标准要求选手，考核选手的职业技能和职业素养，引导和促进高职院校将职业技能训练纳入课程安排，将相关国家及行业企业技术标准融入专业课教学内容，通过任务驱动等实践活动训练学生的技能。

# 四、赛项设计原则

（一）赛项坚持公开、公平、公正的原则

赛前公布竞赛平台名称，公布操作工艺规范和要求，公布题库和配分细则，做到比赛内容、比赛过程、工艺标准、评分要求公开、公平与公正。

在赛项组织方面，按照大赛成绩管理办法的成绩管理流程执行，成绩采用过程评判和结果评判相结合；严格把关专家和裁判选用制度，对裁判进行培训和考核，统一执裁尺度；借鉴世界技能大赛赛场布置模式，设置参观区域，允许观众和指导教师现场观摩大赛。按要求组织赛项各个环节，保证竞赛公开、公平、公正。

（二）赛项对国家基础性、战略性产业起重要支持作用，行业特色突出

目前，企业或个人对所需用电服务要求越来越高，个性化的配电规划越来越多；新建设背景下，供配电结构层次多样化，调度的智能化发展，有利于提高用电效率；分区域科学管理用电，提升电力资源综合利用率。这领域对国家基础性、战略性产业起重要支持作用。然而上述需求是传统变配电所没有的，所以急需要相应的人才来掌握这些新技术和新技能。但目前高职学校专业布点较少，本赛项“变配电运行与调试”恰恰能体现这些技能要求。

（三）竞赛内容对应相关职业岗位或岗位群、体现专业核心能力与核心知识、涵盖丰富的专业知识与专业技能点；

本赛项主要面向配电系统，涉及变配电所、高压配电线路，以及与之关联的一、二次设备的安装、调试、运行、检修等。通过本赛项的训练与考核，培养学生具备从事工矿企业变配电所运行值班、维护与管理、供电工程安装与调试等岗位工作能力。

高职院校变配电技术课程所规定的教学内容涉及电气图和二次回路图识读和绘制、供电以及传动等方面的知识和技能要求。

（四）竞赛平台成熟。

本赛项所采用的“智能变配电系统实训装置”基于工矿企业实际配电集控室设备，融合了成套配电、微机继电保护、功率因数补偿、电能计量与远程抄读、SCADA监控、PLC控制技术等先进技术，整体设计体现了变配电技术的发展趋势。

为了探索“变配电运行与调试”赛项的新思路，通过校企合作途径，以该项目的综合实训课程开发为载体，推动专业建设和课程改革，并成功举办了2015年、2016年全国职业院校现代制造及自动化技术教师大赛“智能供配电技术”赛项，该赛项得到了广大中职学校的积极响应、支持和认可。

# 五、赛项方案的特色与创新点

- 赛项内容特色与创新

1.赛项内容以促进就业为导向

变配电相关专业就业主要在工矿企业，从事变配电相关的一线生产、运行和检修工作。

2.赛项内容与实际应用相结合

以实际变配电系统的工作任务为载体，按完成“配电线路工”、“内线安装工”、“ 变配电室值班电工”、“装表接线工”、“继电保护工”等职业岗位实际工作任务的需要来设定赛项内涵，将变配电专业理论应用融入安装与调试、运行与维护的工作环节，注重专业知识运用与实践能力的考核，参照变配电领域的国家及行业企业标准，考核参赛选手职业能力和素养，将个人能力展示与团队分工协作相结合,强化过程考核、工艺考核、功能考核、素养考核，体现在真实工作任务下实施团队工作的职业能力与素养的综合评价。

3.赛项内容充分结合现代变配电技术的最新发展

本赛项引入变配电领域新技术、新设备和新工艺，培养参赛选手跟踪供配电技术发展的使命意识。随着电子技术、自动化技术、通信技术及计算机科学与技术等在变配电技术领域的不断更新与深化应用、变配电系统的自动化程度越来越高，110kV及以下变电所基本实现无人值守，智能开关设备，智能采集系统，智能供配电系统已经越来越多得到应用。上述这些新技术、新设备和新工艺，有助于参赛选手了解变配电技术的最新发展动态，树立职业使命意识。

# （二）竞赛过程安排的特色与创新

1.竞赛过程与实际工程流程一致

竞赛过程以实际变配电工程为导向，分成电气识图、电气设备选型、绘制电气展开图与配线图、电气安装接线、系统调试与运行维护等实际工作环节。实现了竞赛过程与工程流程的对接，全方位考察参赛选手的专业知识综合应用能力。

2.赛项评分标准与国家及行业企业标准一致

赛项严格按照《全国职业院校技能大赛专家和裁判工作管理办法》的规定组成裁判队伍。竞赛评分标准充分参照国家及行业企业的变配电工程验收标准，设计与规范评分考核表各项子内容与分值。

# （三）竞赛结果评判特色与创新

赛项按照《全国职业院校技能大赛专家和裁判工作管理办法》规定的工作流程进行评判。运行操作采用智能考核装置记录中间过程，竞赛结果可基于智能考核装置记录评判，中间过程裁判无须介入，减少争议，提高效率。

# （四）教学资源转化的特色与创新

1.赛项将有力促进高职院校教学与实训内容改革

本赛项内容（含文本、资料、图片、动画、录像等）结合竞赛设备，建立网络共享型教学资源包，提供动态资源信息，形成适合于高职供配电技术教学的立体化综合实训教学素材，为后续新编教材与充实更新教学内容奠定基础。

2.竞赛设备平台具有持续深入开发特色

本竞赛平台具备再开发功能。通过邀请参赛团队参与竞赛设备平台的二次开发，有利于改进与完善基于工程流程的教学情景设计。

3.竞赛设备平台对完善专业与课程建设具有明显特色

通过开展本赛项，结合竞赛设备平台，有利于深化校企合作，提升高职院校供配电技术相关专业与课程建设水平。

# 六、竞赛内容简介

竞赛是以团队的形式在一套智能变配电实训设备上进行，竞赛内容包括高压成套配电设备安装、接线调试，继电保护及二次回路接线调试以及变配电系统运行监控等核心技能。同时可考核参赛选手的工作效率、质量意识、安全意识、节能环保意识和职业素养精神等。

The system is is for team competition ，Competition items including high-voltage equipments installation, connection and debugging; secondary circuit control, relay protection device connection and debugging; power distribution substation running and monitoring. Meanwhile, it can examine work efficiency, quality& safety awareness, energy conservation and environment protection awareness and professional quality, etc.

# 七、竞赛方式

高职组“变配电运行与调试”赛项为团体赛，2名选手为一队，共同完成变配电技术工作任务。组队方式参考《全国职业院校技能大赛参赛报名办法》。赛项邀请境外代表队参赛。

# 八、竞赛时间安排与流程

竞赛场次：根据参赛队伍数量确定竞赛场次。

竞赛流程：参赛队报到——组织参赛选手赛前熟悉场地、介绍比赛规程——举办开赛式——正式比赛（期间组织观摩、交流体验活动）——比赛结束（参赛队上交比赛成果）——成绩评定——闭赛式（赛项点评、公布成绩、颁奖）。

表1 竞赛日程及内容

| 日期 | 时间 | 内容 | 地点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一天 | 下午 | 13:30前 | 报到 | 酒店 |
|  |  | 14:00-15:00 | 领队会（分批抽签、赛前说明） | 报告厅 |
|  |  | 15:30-16:30 | 大赛开赛式 | 报告厅 |
|  |  | 16:30-17:00 | 选手熟悉赛场 （限定在观摩区，不进入比赛区） | 赛场 |
| 第二天 | 上午 | 6:30 | 第一批选手集合上车 | 酒店 |
|  |  | 7:00 | 第一批选手检录（一次加密） | 赛场 |
|  |  | 7:10-7:30 | 第一批选手赛位抽签（二次加密） | 赛场 |
|  |  | 7:30-11:30 | 第一批选手正式比赛 | 赛场 |
|  |  | 11:30-13:00 | 第一批比赛成绩评定 | 赛场 |
|  | 下午 | 10:30 | 第二批选手集合上车 | 酒店 |
|  |  | 11:00-11:30 | 第二批选手检录并带入隔离室 | 隔离区 |
|  |  | 11:30-13:00 | 第二批选手隔离休息 | 隔离区 |
|  |  | 13:00 | 第二批选手赛场检录（一次加密） | 赛场 |
|  |  | 13:10-13:30 | 第二批选手赛位抽签（二次加密） | 赛场 |
|  |  | 13:30-17:30 | 第二批选手正式比赛 | 赛场 |
|  |  | 15:00-15:30 | 赛场观摩 | 赛场 |
|  |  | 17:30-19:00 | 第二批比赛成绩评定 | 赛场 |
| 第三天 | 上午 | 6:30 | 第三批选手集合上车 | 酒店 |
|  |  | 7:00 | 第三批选手检录（一次加密） | 赛场 |
|  |  | 7:10-7:30 | 第三批选手赛位抽签（二次加密） | 赛场 |
|  |  | 7:30-11:30 | 第三批选手正式比赛 | 赛场 |
|  |  | 11:30-13:00 | 第三批比赛成绩评定 | 赛场 |
| 第四天 | 上午 | 10:00-11:00 | 闭赛式 | 报告厅 |

# 九、竞赛试题

（一）本次比赛将预先建立赛题库，开赛一个月前在大赛网络信息发布平台上（www.chinaskills-jsw.org)公开题库。

（二）样卷详见附件一 高职组“变配电运行与调试”赛项样卷。

# 十、评分标准制订原则、评分方法、评分细则：

根据《全国职业院校技能大赛成绩管理办法》的相关要求，制定评分标准制订原则、评分方法、评分细则。

（一）评分标准的制定原则

参照国家职业标准《变配电室值班电工》中规定的高级工的技能操作要求，并适度增加新技术考核内容，依据选手完成工作任务的情况，按照专家组制定的考核标准进行评分。评价方式采用过程评价与结果评价相结合，工艺评价与功能评价相结合，能力评价与职业素养评价相结合，满分为100分。

（二）评分方法

1.裁判组实行“裁判长负责制”，设裁判长1名，全面负责赛项的裁判与管理工作。

2.裁判员根据比赛工作需要分为检录裁判、加密裁判、现场裁判和评分裁判，检录裁判、加密裁判不得参与评分工作。

（1）检录裁判负责对参赛队伍（选手）进行点名登记、身份核对等工作；

（2）加密裁判负责组织参赛队伍（选手）抽签并对参赛队伍（选手）的信息进行加密、解密；

（3）现场裁判按规定做好赛场记录，维护赛场纪律；

（4）评分裁判负责对参赛队伍（选手）的技能展示、操作规范和竞赛作品等按赛项评分标准进行评定。

3.赛项裁判组负责赛项成绩评定工作，现场裁判每小组按每4～6个赛位2位裁判员设置，每小组设组长一名，组长协调，组员互助，现场裁判对检测数据、操作行为进行记录，不予以评判；评分裁判按每10～15个赛位2位裁判员设置，对现场裁判的记录参照评分标准进行评判；赛前对裁判进行一定的培训，统一执裁标准。

4. 参赛选手根据赛项任务书的要求进行操作，注意操作要求，需要记录的内容要记录在比赛试题中，需要裁判确认的内容必须经过裁判员的签字确认，否则不得分；评价项目主要包括设备选型、识绘图、安装的工艺和质量、电气接线与调试、运行与操作、事故分析和处理。

5.文明生产评价为扣分项包括工作态度、安全意识、职业规范、环境保护等方面。

6.赛项裁判组本着“公平、公正、公开、科学、规范、透明、无异议”的原则，根据裁判的现场记录、参赛队选手的赛项任务书及评分标准，通过多方面进行综合评价，最终按总评分得分高低，确定参赛队奖项归属。

7.按比赛成绩从高到低排列参赛队的名次。比赛成绩相同，完成竞赛任务所用时间少的名次在前；比赛成绩和完成竞赛任务用时均相同，按职业素养成绩较高的名次在前；比赛成绩、完成竞赛任务用时、职业素养成绩相同，名次并列。

8.评分方式结合世界技能大赛的方式，以小组为单位，裁判相互监督，对检测、评分结果进行一查、二审、三复核。确保评分环节准确、公正。成绩经工作人员统计，组委会、裁判组、仲裁组分别核准后，闭赛式上公布。

9.扣违规分情况

选手有下列情形，需从参赛成绩中扣分：

（1）在完成竞赛任务的过程中，因操作不当导致事故，扣10～20分，情况严重者取消比赛资格。

（2）因违规操作损坏赛场提供的设备，污染赛场环境等不符合职业规范的行为，视情节扣5～10分。

（3）扰乱赛场秩序，干扰裁判员工作，视情节扣5～10分，情况严重者取消比赛资格。

10.比赛结束后，由专家对赛项的技术要点、选手表现、比赛结果等进行点评。

11.竞赛成绩分布：

| 序号 | 评分项目 | 知识、技能点 | 评定方法 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成套配电设备安装接线调试 | 电气原理图识读、电器元件安装、工艺规范、电气线路连接等。 | 根据选手完成和记录情况按照评分细则给分 | 25分 |
| 2 | 继电保护保护及控制的二次回路接线 | 根据电气原理图，绘制二次接线图，并根据二次接线图接线。 | 根据选手完成和记录情况按照评分细则给分 | 15分 |
| 3 | 智能供配电系统运行 | 运行方式切换，通信网络调试，微机保护装置、功率因数和变频器参数整定，PLC编程以及监控软件的功能调试。 | 根据选手完成和记录情况按照评分细则给分 | 35分 |
| 4 | 安全及事故处理 | 系统运行异常，应查找故障，分析故障并排除故障，以及触电急救。 | 根据选手完成和记录情况按照评分细则给分 | 20分 |
| 5 | 职业素养与职业规范 | 设备操作规范、仪表使用以及材料利用率。 | 根据选手完成和记录情况按照评分细则给分 | 5分 |

- 评分细则（评分指标）

| 一级指标 | 比例 | 二级指标 | 比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成套配电设备安装接线调试 | 25% | 1.电气识图 | 10% |
|  |  | 2.安装接线 | 15% |
| 继电保护保护及控制的二次回路接线 | 15% | 1.继电保护回路接线 | 10% |
|  |  | 2.参数整定 | 5% |
| 智能供配电系统运行 | 35% | 1.系统通信链路连接设置 | 10% |
|  |  | 2.系统内部数据传输 | 10% |
|  |  | 3.系统整体运行与调试 | 10% |
| 安全及事故处理 | 20% | 1.异常及事故处理 | 15% |
|  |  | 2.安全急救 | 5% |
| 职业素养与职业规范 | 5% | 安全操作，操作规范，无事故，赛位清洁、着装合格，正确使用工、量具 | 5% |
| 总计 | 100% |

# 十一、奖项设置

（一）参赛选手奖励

赛项只设团体奖，设一、二、三等奖。以实际参赛队总数为基数，一、二、三等奖获奖比例分别为10%、20%、30%（小数点后四舍五入）。

（二）指导教师奖励

获得一等奖的参赛队的指导教师获“优秀指导教师奖”。

# 十二、技术规范

（一）专业教育教学要求

满足高职变配电相关专业所规定的教学内容中涉及到电气识图、变配电系统组成、变配电系统倒闸操作，PLC控制、电力组态软件设计等方面的核心知识和技能要求。

1.一次电气主接线图识读，二次回路图识读和绘制。

2.智能变配电系统组成

3.变配电系统倒闸操作

4.PLC（可编程逻辑控制器）编程及下载

5.电力拖动基础

6.基于电力组态软件的工程项目制作

7.计算机控制基础

（二）行业、职业技术标准

1.《电能计量柜》GB16934-1997

2.《电流互感器》GB1208-2006

3.《电力系统二次电路用控制及继电保护屏(柜、台)通用技术条件》JB 5777.2—2006

4.《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB50171-201

# 5.《电气简图用图形符号》GB/T 4728-2005

6.《工业机械电气图用图形符号》GB/T24340-2009

7.《电气技术用文件的编制》IEC61082/GB/T 6988.1-2008

8.《继电保护及安全自动装置技术规程》GB/T 14285－2006

# 9.《变配电系统运行操作规程》GI-1115-GS-0102

10.变配电室值班电工（职业编码6-07-06-02）

# 十三、建议使用的比赛器材、技术平台和场地要求：

- 比赛技术平台

建议参考“THSPZS-1B智能变配电系统实训装置”平台，工具、耗材等统一提供。

- 技术平台组成如下：

平台包括四部分：35kV一次模拟屏、10kV电能计量及继电器柜、控制及保护柜和监控单元。

- 35kV一次模拟屏

供电一次主接线图雕绘于一次模拟屏面板上，可显示隔离开关的运行状态，可进行多种运行方式的切换，同时还可设置有异常或事故情况。操作者可基于此屏进行双母线，变压器以及单母线等多种运行方式的倒闸操作，当操作错误，有声光报警提示。

- 10kV电能计量及继电器柜

10kV电能计量及继电器柜包括一次电气设备和二次电气设备。一次电气设备包括电压互感器和电流互感器；二次电气设备包括指针式电流表，指针式电压，三相有功电能表，三相无功电能表和电磁型继电器。

- 控制及保护柜

控制及保护柜包括微机线路保护，微机变压器保护和微机电动机保护，微机备自投，无功补偿控制器以及整定用的连接片。

- 监控单元

监控单元包括交换机，电力组态软件及PC机（自备），可与微机保护装置和无功补偿控制器等智能设备组建通信网络，可实现遥测，遥控和遥信功能。

- 平台配置

（1）基本配置

| 序号 | 设备名称 | 元件名称 | 型号、规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10kV电能计量及继电器柜 | 指针式电流表、 电压表 | 交流电流表20/5A | 3 | 只 |  |
|  |  |  | 交流电压表10/0.1kV | 1 | 只 |  |
| 2 |  | 三相有功计量表 | DSS607-3X100 | 1 | 只 |  |
| 3 |  | 三相无功计量表 | DXS607-3X100 | 1 | 只 |  |
| 4 |  | 联合接线盒 | DFY-10 | 2 | 只 |  |
| 5 |  | 微机综合保护装置 |  | 1 | 只 |  |
| 6 |  | 报警音响装置 | AC220V | 1 | 只 |  |
| 7 |  | 10kV电压互感器 | JDZ-10/0.1KV 0.2级 | 3 | 只 |  |
| 8 |  | 10kV电流互感器 | LZZBJ9-10 20/5 0.5/10P10 | 3 | 只 |  |
| 9 |  | 柜体 | 1940(H) ⅹ750(W)ⅹ600(D)mm | 1 | 台 |  |
| 10 | 控制及保护柜 | 指针式电流表、 电压表 | 交流电流表0-5A | 4 | 只 |  |
|  |  |  | 交流电压表0-450V | 1 | 只 |  |
| 11 |  | 微机线路保护装置 | 用于110kV及以下线路 | 1 | 只 |  |
| 12 |  | 微机变压器综合保护装置 | 用于110kV及以下双圈 变压器 | 1 | 只 |  |
| 13 |  | 微机电动机保护装置 | 用于10kV高压电动机组 | 1 | 只 |  |
| 14 |  | 光字牌 | 220V | 4 | 只 |  |
| 15 |  | 高压无功补偿控制器 | JKW18G | 1 | 只 |  |
| 16 |  | 电动机组控制器 | THFZT-1 | 1 | 只 |  |
| 17 |  | 连接片 | RSH2.5-2A | 10 | 只 |  |
| 18 |  | 接线排 | TB15A-12P | 100 | 只 |  |
| 19 |  | 柜体 | 1980(H) ⅹ750(W)ⅹ600(D)mm | 1 | 只 |  |
| 20 | 一次模拟屏 | 指针式交流电压表 | 0-35kV;0-10kV | 各1 | 只 |  |
| 21 |  | 电抗 | 3ⅹ10Ω(10A) | 3 | 只 |  |
| 22 |  | 三相磁盘电阻 | 3ⅹ20Ω（500W） | 1 | 只 |  |
| 23 |  | 三相磁盘电阻 | 3ⅹ40Ω（300W） | 1 | 只 |  |
| 24 |  | 三相磁盘电阻 | 3ⅹ115Ω（300W） | 1 | 只 |  |
| 25 |  | 主变压器 | Y/△(1.5kVA) | 1 | 只 |  |
| 26 |  | 三相交流电动机 | 310W、1420r/min | 1 | 只 |  |
| 27 |  | 三相交流发电机 | 180W | 1 | 只 |  |
| 28 |  | 电流互感器 | 5A/5A ，15VA | 12 | 只 |  |
| 29 |  | 光字牌 | 220V | 2 | 只 |  |
| 30 |  | 电量采集模块 | 电压0-380V 电流0-5A | 2 | 只 |  |
| 31 |  | PLC主机及模块 | 1766-L32BWA 系列 | 1 | 套 |  |
| 32 |  | 接触器 | LC1-D0610M5N 220V | 10 | 只 |  |
| 33 |  | 直流电源 | DC220V/1A | 1 | 套 |  |
| 34 |  | 开关电源 | 24V/2A | 1 | 只 |  |
| 35 |  | 声光报警蜂鸣器 | AC220V | 1 | 只 |  |
| 36 |  | 带灯按钮 | LA42(B)PDJ-11-6V | 24 | 只 |  |
| 37 |  | 带灯长柄按钮 | LA42XDL2-11-DC6V | 15 | 只 |  |
| 38 |  | 误操作计数模块 | THSP | 1 | 只 |  |
| 39 |  | 电子时钟 | THLCK-1 | 1 | 只 |  |
| 40 |  | 异常及事故设置模块 | THLSG-1 | 1 | 只 |  |
| 41 |  | 屏体 | 1980(H) ⅹ1680(W)ⅹ600(D)mm | 1 | 台 |  |
| 42 | 监控台 | PC机 | 自备 | 1 | 台 |  |
| 43 |  | 电力组态软件 | 旋思 | 1 | 套 |  |
| 44 |  | 交换机 | D-LINK | 1 | 只 |  |
| 45 |  | 电脑桌 | 1100(H) ⅹ600(W)ⅹ600(D)mm | 1 | 台 |  |

（2）配套器材及工具

| 序号 | 名称 | 主要组成器件 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配套工具 | 小一字螺丝刀、小十字螺丝刀、长柄螺丝刀、剪刀、剥线钳、电工钳、尖嘴钳、斜口钳、电烙铁、验电笔、活动扳手、便携式万用表、操作票及书写工具等。 | 1 | 套 |  |
| 2 | 耗材 | 23芯线（RV 0.4mm2/23×0.15mm）、42芯线（RV 0.75mm2/42×0.15mm）、PVC线槽（40×25mm）、保险丝、号码管、接线端子、电工胶带、焊锡丝、螺杆、螺母、垫片等若干。 | 1 | 套 |  |

（三）赛场要求

1.竞赛场地光线充足，照明良好；供电供水设施正常且安全有保障，并配置备用电源；场地整洁；每个赛位占地不小于15m2（5m×3m），场地净高不低于3m，且标明赛位号，布置比赛平台1套（含配套工量具，图纸等）、实训桌及工作准备台各1张；每个竞赛赛位提供380V、220V交流电源，提供独立的电源保护装置和安全保护措施；参赛选手须戴安全帽、穿电工安全绝缘鞋进场比赛。

2.竞赛场地内屏蔽通信信号，并设置隔离带，非裁判员、参赛选手、工作人员不得进入比赛场地；竞赛场地划分为检录区、竞赛操作区、现场服务与技术支持区、休息区、观摩通道等区域，区域之间有明显标志或警示带；标明消防器材、安全通道、洗手间等位置。

3.赛场设有保安、公安、消防、医疗、设备维修和电力抢险人员待命，以防突发事件；赛场还应设有生活补给站等公共服务设施，为选手和赛场人员提供服务。

4.赛场设置安全通道和警戒线，确保进入赛场的大赛参观、采访、视察的人员限定在安全区域内活动，以保证大赛安全有序进行。

# 十四、安全保障

（一）安全保障组织机构

根据《全国职业院校技能大赛安全管理规定》

（二）选手安全要求

1.进入赛场，必须穿符合安全要求的服装。不得穿背心、短裤和拖鞋进入竞赛场地；

2.严格遵守操作规程，不得擅自开启电源，不得带电操作，以免造成伤害和事故；

3.参赛人员应爱护竞赛场所的仪器设备，操作设备时应按规定的操作程序谨慎操作，不得触动非竞赛用仪器设备。操作中若违反安全操作规定导致发生较严重的安全事故，将立即取消竞赛资格；

4.连接电路时应断开电源，不允许带电连接电路；断开电源开关后，必须用验电器进行验电，确认无电后方可连接电路；

5.进行设备组装和调试时，工具和检测仪器、仪表等应放置在规定的位置，不得摆放在设备和连接的电路上；

6.进行设备调试时，应先确认设备无电，且工作台上无其他物件时，方可合闸通电。身体的任何部位不得触及带电的物体；

7.当更改或调整电气线路时，必须断开电源，方能进行操作；

8.有可能造成意外带电的电气元件的金属外壳等都必须接地，赛场提供的黄、绿双色绝缘导线，只能作接地线；

9.带电调试和检查电路时，必须有防止触及带电体和电路中裸露带电部位的措施，必须有防止短路的措施；

10.竞赛结束时，参赛选手必须清扫、整理工作现场，与赛场工作人员办理终结手续后，方可离开赛场。

（三）安保工作要求

1.指挥员在发生突发事件时要掌握信息，统一布置工作，其他人员不得干扰；

2.发生突发事件时，全体安全保卫人员必须服从命令、听众指挥，以大局为重，不得顶撞、拖延或临时逃脱；

3.突发事件发生时，全体安全保卫人员要坚守岗位、尽职尽责，在未接到撤岗指令之前，不得离开岗位；

4.发现安全隐患或突发事件时，现场人员应立即向保卫组汇报，保卫组接报后要火速到达案发现场，指挥并配合公安干警及安全保卫人员搞好抢救工作；

5.视突发事件的具体情况，分别向上级主管部门和相关部门报告，并立即启动《赛区安全保卫突发事件处理预案》；

6.发生火警和恶性事件时，现场人员可主动向公安机关报警并向领导汇报，立即组织抢救，以免贻误战机；启用消防应急广播，通知疏散路线，稳定人心，避免踩踏伤人；

7.安全出口执勤人员，接到指令后立即打开出口门，疏导参赛人员有序撤离现场。

（四）裁判安全要求

1.参赛选手有故意损坏设备或故意伤害他人或自己的行为时，赛场裁判应立即制止，报告裁判长，经裁判长报执委会并经执委会同意后终止该参赛选手比赛资格；

2.裁判在执裁过程中如发现选手操作存在安全隐患时应及时制止或采取切断电源等紧急补救措施；

3.裁判在执裁过程中发现其他安全隐患应立即通知裁判长并上报执委会，由执委会采取紧急补救措施。

（五）赛场文明

1.进入赛场人员要严格服从赛场工作人员的指挥，遵守赛场秩序，服从赛场工作人员的引导和安排。观摩人员要按指定区域观摩，切忌越过设置的警戒线；

2.在赛场观摩比赛时。请不要大声喧哗，不要拥挤推搡，以免影响比赛正常进行；

3.赛场内严禁吸烟，严禁携带易燃易爆物品入场；

4.进入赛区的人员请爱护现场各类物品，爱护公共环境，不随意张贴个人资料；

5.遇到问题和意外事件时，请及时向现场工作人员寻求帮助；

6.发生火灾或突发事件时，要服从赛场服务人员指挥，有序撤离现场，避免慌乱，踩踏伤人；

7.遇到紧急情况发生拥挤时，应保持镇静，在相对安全地点作短暂停留。人群拥挤时，要双手抱住胸口，防止内脏被挤压受伤。在人群中不小心跌到时，应立即收缩身体、抱紧头，尽量减少伤害；

8.如遇特殊情况，则服从大赛统一指挥；

9.设置突发事件应急疏散示意图。

（六）应急处理预案

比赛期间发生意外事故时，发现者应第一时间报告赛项执委会，同时采取措施，避免事态扩大。赛项执委会应立即启动预案予以解决并向赛区执委会报告。出现重大安全问题的赛项可以停赛，是否停赛由赛区组委会决定。事后，赛区执委会应向大赛执委会报告详细情况。

# 十五、经费概算

根据竞赛需求，赛事筹备准备、赛项技术完善、专家裁判、教学资源开发、场地布置、体验中心设计与实施、开闭幕式、大赛宣传及直播、奖品服装等预计费用为80万元。

| 序号 | 预算项目 | 金额（万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 专家费、裁判费 | 11 |
| 2 | 开幕式和闭幕式 | 9 |
| 3 | 大赛宣传、设备租赁费 | 10 |
| 4 | 奖品、服装费 | 12 |
| 5 | 场地改造 | 10 |
| 6 | 赛务筹备 | 9 |
| 7 | 体验中心设计与实施 | 10 |
| 8 | 教学资源开发、赛项技术完善 | 9 |
| 合 计 | 80 |

十六、比赛组织与管理

根据《全国职业院校技能大赛组织机构与职能分工》，由申报单位牵头成立赛项执行委员会和赛项专家组，全面负责赛项整体策划。执委会和赛项专家组由行业、企业专家和院校代表共同组成。

（一）赛项组织机构

1.赛项执行委员会

各赛项执行委员会全面负责本赛项的筹备与实施工作，接受大赛执委会领导，接受赛项所在分赛区执委会的协调和指导。赛项执委会的主要职责包括：领导、协调赛项专家组和赛项承办院校开展本赛项的组织工作，管理赛项经费，选荐赛项专家组人员及赛项裁判与仲裁人员等。

2.赛项专家组

赛项专家组在赛项执委会领导下开展工作，负责本赛项技术文件编撰、赛题设计、赛场设计、设备拟定、赛事咨询、技术评点、赛事成果转化、赛项裁判人员培训、赛项说明会组织等竞赛技术工作；同时负责赛项展示体验及宣传方案设计。

3.赛项承办院校

赛项承办院校在赛项执委会领导下，负责承办赛项的具体保障实施工作，主要职责包括：按照赛项技术方案要求落实比赛场地及基础设施，赛项宣传，组织开展各项赛期活动，参赛人员接待，比赛过程文件存档等工作，赛务人员及服务志愿者的组织，赛场秩序维持及安全保障，赛后搜集整理大赛影像文字资料上报大赛执委会等。赛项承办院校按照赛项预算执行各项支出。承办院校人员不得参与所承办赛项的赛题设计和裁判工作。

（二）赛项设备与设施管理

根据《全国职业院校技能大赛赛项设备与设施管理办法》：

1.赛场布置

（1）赛场应进行周密设计，绘制满足赛事管理、引导、指示要求的平面图。竞赛举行期间，应在竞赛场所、人员密集的地方张贴。

（2）赛场平面图上应标明安全出口、消防通道、警戒区、紧急事件发生时的疏散通道。

（3）赛场的标注、标识应进行统一设计，按规定使用大赛的标注、标识。赛场各功能区域、赛位等应具有清晰的标注与标识。

（4）赛位上应张贴各种设备的安全文明生产操作规程。

2.赛场管理

（1）在确保竞赛选手不受干扰的前提下，全面开放赛场，吸引社会各界人士到场观赛，提升技能大赛的关注度和影响力。赛场选手竞赛的核心区域，应指定参观路线、规定停留时间，安排专职人员进行管控与疏导。

（2）卫生间、医疗、维修服务、生活补给站和垃圾分类回收点都在警戒线范围内，以确保大赛在相对安全的环境内进行，杜绝发生选手与外界交换信息、串通作弊的情形。

（3）设置安全通道和警戒线，确保进入赛场的大赛参观、采访、视察的人员限定在安全区域内活动，以保证大赛安全有序进行。

3.赛项保障

（1）建立完善的赛项保障组织管理机制，做到各竞赛单元均有专人负责指挥和协调，确保大赛有序进行。

（2）设置生活保障组，为竞赛选手与裁判提供相应的生活服务和后勤保障。

（3）设置技术保障组，为竞赛设备、软件与竞赛设施提供保养、维修等服务，保障设备的完好性和正常使用，保障设备配件与操作工具的及时供应。

（4）设置医疗保障服务站，提供可能发生的急救、伤口处理等应急服务。

（5）设置外围安保组，对赛场核心区域的外围进行警戒与引导服务。

4.监督与执行

（1）各赛项应制定详细的赛场建设方案和建设进度表，并遵照执行。

（2）赛项专家组应根据已制定的建设方案和进度进行检查，确保在比赛前建设完成。

（3）在正式比赛前一周，赛项专家组会同承办方对赛场建设结果进行验收与查漏。

（4）赛场设备、设施、环境应进行赛前测试和试运行，确保赛项设备设施完好完善。

（5）赛场验收：正式比赛前，专家组会同承办方应根据建设方案对赛场进行验收。并在验收报告上签字确认。经验收后的赛场应禁止无关人员出入。

（三）安全措施

1.各赛项应根据赛项具体特点做好安全事故应急预案。

2.赛前应组织安保人员进行培训，提前进行安全教育和演习，使安保人员熟悉大赛的安全预案，明确各自的分工和职责。督促各部门检查消防设施，做好安全保卫工作，防止火灾、盗窃现象发生，要按时关窗锁门，确保大赛期间赛场财产的安全。

3.竞赛过程中如若发生安全事故，应立即报告现场总指挥，同时启动事故处理应急预案，各类人员按照分工各尽其责，立即展开现场抢救和组织人员疏散，最大限度地减少人员伤害及财产损失。

4.竞赛结束时，要及时进行安全检查，重点做好防火、防盗以及电气、设备的安全检查，防止因疏忽而发生事故。

（四）监督与仲裁

根据《全国职业院校技能大赛赛项监督与仲裁管理办法》：

1.赛项监督

（1）监督组由大赛执委会指派，在大赛执委会领导下，负责竞赛筹备与组织工作实施全程现场监督。监督组实行组长负责制。

（2）监督组的监督内容包括赛项竞赛场地和设施的部署、选手抽签、裁判培训、竞赛组织、成绩评判及汇总、成绩发布、申诉仲裁、成绩复核等。

（3）监督组对竞赛过程中明显违规现象，应及时向竞赛组织方提出改正建议，同时采取必要技术手段，留取监督的过程资料。赛事结束后，向全国大赛执委会提报监督工作报告。

（4）监督组不参与具体的赛事组织活动。

2.申诉与仲裁

（1）根据《全国职业院校技能大赛赛项监督与仲裁管理办法》仲裁人员的条件和组成程序，成立仲裁工作组。仲裁工作组在赛项执委会领导下开展工作，并对赛项执委会负责。

（2）仲裁人员的职责

①熟悉赛项的竞赛规程和规则。

②掌握本赛项的竞赛进展情况。

③受理各参赛队的书面申诉。

④对受理的申诉进行深入调查，做出客观、公正的集体仲裁。

3.申诉与仲裁的程序

（1）各参赛队对不符合赛项规程规定的仪器、设备、工装、材料、物件、计算机软硬件、竞赛使用工具、用品；竞赛执裁、赛场管理、竞赛成绩，以及工作人员的不规范行为等，可向赛项仲裁工作组提出申诉。

（2）申诉主体为参赛队领队。

（3）申诉启动时，参赛队以该队领队亲笔签字同意的书面报告的形式递交赛项仲裁工作组。报告应对申诉事件的现象、发生时间、涉及人员、申诉依据等进行充分、实事求是的叙述。非书面申诉不予受理。

（4）提出申诉应在赛项比赛结束后2小时内提出。超过2小时不予受理。

（5）赛项仲裁工作组在接到申诉报告后的2小时内组织复议，并及时将复议结果以书面形式告知申诉方。申诉方对复议结果仍有异议，可由省（市）领队向赛区仲裁委员会提出申诉。赛区仲裁委员会的仲裁结果为最终结果。

（6）申诉方不得以任何理由拒绝接收仲裁结果；不得以任何理由采取过激行为扰乱赛场秩序；仲裁结果由申诉人签收，不能代收；如在约定时间和地点申诉人离开，视为自行放弃申诉。

# 十七、教学资源转化建设方案

在大赛执委会的领导与监督下，赛后30日内向大赛执委会办公室提交资源转化方案，在半年内完成资源转化工作。

（一）赛项资源转化的内容包括本赛项竞赛全过程的各类资源。做到赛项资源转化成果应符合行业标准、契合课程标准、突出技能特色、展现竞赛优势，形成满足职业教育教学需求、体现先进教学模式、反映职业教育先进水平的共享性职业教育教学资源。

（二）本赛项资源转化成果包含基本资源和拓展资源，充分体现本赛项技能考核特点。

1.可提供以下基本资源

（1）向大赛执委会提供专家点评视频、优秀选手/指导教师访谈视频。

（2）向大赛执委会提供竞赛过程的全套音视频素材。

2.可提供以下拓展资源

（1）建立试题题库、配分表、评分表，搜集各地比赛试题、配分表、评分表，为各学校开展项目实训提供参考。

（2）针对赛项竞赛平台，组织行业专家、教师、企业工程师共同开发制作20～30种微课程，供参赛校教学使用。

（3）搭建赛项教育云平台，主要包括资源共享、资源下载、技术交流、在线学习、题库建设等单元。

（三）本赛项所有转化资源做到均符合《全国职业院校技能大赛赛项资源转化工作办法》中规定的各项技术标准。

（四）资源的使用与管理。赛项资源转化成果由大赛执委会统一实施，成熟的资源转化成果发布于全国大赛网络信息发布平台，供职业院校师生借鉴学习。

# 十八、筹备工作进度时间表

| 时间段 | 工作内容 |
| --- | --- |
| 2017年9月 | 赛项专家组负责填报2018年全国职业院校技能大赛竞赛项目方案申报书，并上报大赛执委会。 |
| 2018年1月 | 组织行业、企业专家和院校代表完成竞赛规程的完善修订工作，交由大赛执委会发布。 |
| 2018年2月-4月 | 组建赛项技术工作团队，开展赛项准备和筹备工作；完成竞赛需要的设备与配套工具、耗材等准备工作。 |
| 2018年4月上旬 | 赛项专家组组织专家编写赛项技术文件，包括题库和评分标准等，交由大赛执委会发布。 |
| 2018年4月中旬 | 赛项执委会和赛项专家组负责组织召开赛项说明会，填写赛项说明会记录，报大赛执委会。 |
| 2018年5月上旬 | 赛项执委会组建竞赛裁判团队，制定裁判培训计划；竞赛设备到达竞赛场地，并完成安装调试。 |
| 2018年5月中旬 | 专家组到竞赛地点验收竞赛场地和竞赛设备，竞赛项目实施。 |
| 2018年6月 | 赛项专家组、裁判长、承办校对赛项进行总结；编写赛项资源转化方案。 |
| 2018年7-12月 | 围绕本竞赛项目的相关教学成果研讨会及展示等活动，落实赛项资源转化任务，提交转化成果。 |

# 十九、裁判人员建议

（一）裁判组工作实行“裁判长负责制”，设裁判长1名，全面负责赛项的裁判与管理工作，并根据《成绩管理办法》对裁判进行合理分工。

（二）建议裁判数量

| 序号 | 专业技术方向 | 知识能力要求 | 执裁、教学、工作经历 | 专业技术职称 （职业资格等级） | 人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电气工程 | 熟悉变配电系统、供用电技术 | 具备省级或行业职业技能竞赛执裁经验，从事电气相关工作5年以上 | 副高及以上职称或高级技师等级 | 15 |
| 2 | 自动化 | 掌握自动化系统专业知识 | 具备省级或行业职业技能竞赛执裁经验，从事自动化相关工作5年以上 | 副高及以上职称或高级技师等级 | 5 |
| 裁判总人数 | 从全国职业院校技能大赛裁判库中随机抽取，现场裁判、评分裁判共20人。 |

二十一、其他

该赛项专职联络员：联系电话：邮箱：

# 附件一：高职组“变配电运行与调试”试题样卷

2018年全国职业院校技能大赛

（高职组）

“变配电运行与调试”

竞

赛

试

题

样

卷

# 注意事项

- 试卷共17页，如出现缺页、字迹不清等问题，请及时向裁判示意，并进行试卷的更换。

- 参赛队应在4小时内完成试题规定内容；选手在竞赛过程中创建的程序文件必须存储到“D:\技能竞赛\工位号”文件夹下。

- 请首先按要求在答题纸密封处填写的参赛证号码、场次、工位号等信息。

- 请仔细阅读题目要求，完成比赛任务。

- 不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关内容。

- 选手如果对试卷内容有疑问，应当先举手示意，等待裁判人员前来处理。

- 比赛需要的所有资料都以电子版的形式保存在所在工位计算机的桌面上。

- 选手在竞赛过程中应该遵守相关的规章制度和安全守则，如有违反，则按照相关规定在竞赛的总成绩中扣除相应分值。

- 比赛过程中需裁判确认的部分，参赛选手须举手示意。

- 选手在排除故障的过程中，如因为选手的原因造成设备出现新的故障，酌情扣分。但如果在竞赛的时间内将故障排除，不予扣分。

- 参赛选手在比赛过程中可提出设备器件更换要求，所更换的器件经裁判组检测后，如非人为损坏，由裁判根据现场情况给予更换，如人为损坏或器件，每次扣3分。

- 竞赛完成后所有文档按页码顺序一并上交，签名只能填写场次和工位。

- 除下表中有说明外，不限制各任务的先后顺序。

- 选手严禁携带任何通讯、存储设备，如有发现将取消其考试资格。

- 比赛过程中遇到部分内容不能通过自行判断完成，导致比赛无法进行，60分钟后可以向裁判员申请求助本参赛队指导教师指导2次，经裁判长批准后，参赛队在赛场指定地点接受2次指导教师指导，每次指导时间不超过5分钟，求助指导所花费的时间计入比赛总时间之内。

# 竞赛设备及其主要功能描述

竞赛设备以“THSPZS-1B智能变配电系统实训装置”为载体，构建了35kV/10kV供配电网络，采用了至少两种典型电气主接线方式，提供了成套配电装置和一次及二次电气设备，基于成套配电装置的类型和电气设备的基本结构、工作原理和技术特性来完成安装、接线和调试，并考核是否能够根据要求改变供配电网络的运行方式以及是否具备冷静沉着地应对和处理运行中出现的异常及事故的职业素质和综合能力。

系统包括一次模拟屏、10kV电能计量及保护柜、继电保护及无

功补偿控制柜和监控单元。

一次模拟屏包括电气一次主接线图、线路电抗单元、变压器单元、电动机组单元、开关控制单元、电源单元和事故设置及考核单元等。

电气一次主接线具体为：35kV侧两路进线，采用双母线供电，经变压器降压到10kV，10kV侧采用单母线分段，共计3路出线及1路高压电动机组。该电气一次主接线图被雕绘于一次模拟屏铝面板上，并配置了操作开关，指示设备状态的指示灯及仪表等，还配置了LED数码显示（“误操作记录”）、声光报警器（“误操作报警”），以及显示当前时间和安全运行天数（电子时钟），不但可以展示供配电网络的运行状态，还可以考核电气误操作。

线路电抗单元、变压器单元和电动机组单元都配置了微机继电

保护，防止异常运行时，线路、变压器和电动机被损坏；通过开关控制单元可实现断路器或隔离开关的分闸和合闸；电源单元主要为10kV电能计量及保护柜和继电保护及无功补偿控制柜提供交直流电源。

事故设置及考核单元可设置多种异常及事故状况，并记录排查故障的操作过程。

10kV电能计量及保护柜是实现对电气一次主接线图中的天东线的计量和保护。主要由电能计量设备和继电器组成。电能计量设备包括有功电能表和无功电能表及相应附件；继电器包括电流继电器、时间继电器、中间继电器以及信号继电器。

继电保护及无功补偿控制柜是实现对电气一次主接线图中的1#变压器，天南线、天西线和高压电动机组的保护，并由高压无功补偿控制器控制补偿电容2的四组电容投切。主要包括1台微机线路保护装置，1台微机变压器综合保护装置、1台微机电动机保护装置，1只功率因数补偿控制器和1只电动机组控制器。

监控单元是实现对整个供配电网络的监控，包括1台PC机（自备），1只8口路由器和1套电力组态软件。

# 各工作任务具体描述

# 职业素养和安全意识

# 职业素养和安全意识项目的得分、扣分情况按照有关规章制度由

# 裁判裁定记录在“表1”上（总分5分，扣完为止）。

# 任务一  成套配电设备安装、接线及调试（25分）

请根据现场配给的设备和工具，按照提供的高压成套配电设备

布局图（附图1）完成高压成套配电设备的装配；按照系统配置图（附图2）手绘完成电压、电流互感器以及与有功、无功电能表的接线图，按照过流保护原理接线图（附图3）手绘完成过流保护接线图，接着按照绘制的接线图完成接线；请参考继电器参数（表1），按照给定的数据完成继电器参数整定，并根据上电前检查表1（表2），完成上电检查工作。

# （一）成套配电设备装配

根据提供的“附图2”，利用提供的电压互感器，电流互感器，

电压表，电流表和继电器等完成10kV电能计量及继电器柜内部元件的装配。

1.装配前的准备工作充分，安装面应清理，保证安装面整洁。

2.装配工艺合理，安装顺序和方法正确、规范。

3.安装同一规格电器元件所用的紧固螺栓长度必须一致。所有紧固螺栓应有防松措施，拧紧后螺纹露出螺帽，不接线的螺钉也应拧紧。

4.电能表安装必须牢固垂直，每只表除挂表螺丝外，至少有一个定位螺丝。

5.电流互感器安装必须牢靠，同一组电流互感器应按同一方向安装并保持适当距离，以保证该组电流互感器一次及二次回路电流的正方向均一致，并尽可能易于观察铭牌。

6.电能表的空间距离及表与表之间的距离均应不小于10cm.

7.装配过程中正确使用工、量具。其中元器件及工、量具的摆放应整齐，分类明确。

8.装置内不同极性的裸露带电导体之间以及外壳之间的电气间隙和爬电距离应符合相关标准的规定。

# （二）成套配电设备接线

按照系统配置图（附图2）手绘完成电压、电流互感器以及与有功、无功电能表的接线图，按照过流保护原理接线图（附图3）手绘完成过流保护接线图，接着按照绘制的接线图完成接线。

1.电气图纸上连接绘制整齐、位置排布合理、图面清晰，表示方法符合规范。

2.电气图纸上的连接线应包括颜色、线型以及接头标注。

3.接线前的准备工作要充分，接线时工具使用正确。

4.接线符合工艺要求，凡是连接的导线，必须压接接线头，套上赛场提供的号码管，实物编号和接线图编号要一致。

5.二次回路连接线必须放入线槽内，外露部分走线整齐，固定良好，一次线与二次线分开。如走线尽头进入接线盒的地方，在长度上应适当留有余地，美观实用。

# （三）成套配电设备调试

# 已知给定参数：线路短路电流为3A,过流保护动作时间为2.5s，参考表1，对继电器进行整定。

# 要求继电器整定动作规范，整定数据正确。

继电器参数详见下表1-1、表1-2、表1-3及表1-4所示。

表1-1  DL-24C/6电流继电器参数表

| 型号 | DL-24C/6 |
| --- | --- |
| 最大整定电流（A） | 6 |
| 额定电流(A) | 线圈串联 | 3 |
|  | 线圈并联 | 6 |
| 长期允许电流(A) | 线圈串联 | 3 |
|  | 线圈并联 | 6 |
| 电流整定范围（A） | 1.5-6 |
| 动作电流（A） | 线圈串联 | 1.5-3 |
|  | 线圈并联 | 3-6 |
| 最小整定值时的功率消耗（VA） | 0.55 |
| 返回系数 | 0.8 |

表1-2  DS-22时间继电器参数表

| 型号 | DS-22 |
| --- | --- |
| 时间整定范围（s） | 1.2-5 |
| 电源类型 | 直流 |
| 额定电压Ued(V) | 220 |
| 起动电压不大于（V） | 154 |
| 返回电压不大于（V） | 11 |
| 额定电压下的功率消耗（W） | 10 |
| 整定时间（s） | 1.2 | 2.5 | 3.7 | 5 |
| 整定值误差（s） | ±0.11 | ±0.15 | ±0.20 | ±0.25 |
| 整定时间（s） | 1.5 | 5 |
| 主触点延时一致性（s） | 0.07 | 0.16 |

表1-3  DZB-11B中间继电器参数表

| 型号/触点形式 | DZB-11B 三常开三转换 |
| --- | --- |
| 额定值 | 电压（V） | 220 |
|  | 电流（A） | 0.5 |
| 1绕组 | 线径（mm） | 0.25 |
|  | 匝数（W） | 400 |
| 2绕组 | 线径（mm） | 0.07 |
|  | 匝数（W） | 26000 |
|  | 电阻（Ω） | 8900±800 |
| 动作值 | 动作电流 | 不大于80%额定电流 |
|  | 动作电压 | 不大于30%-70%额定电压 |
| 保持值 | 保持电流 | 不大于80%额定电流 |
|  | 保持电压 | 不大于70%额定电压 |
| 功率消耗 | 电流绕组 | 不大于4W |
|  | 电压绕组 | 不大于7W |

表1-4  JX-21A/T信号继电器技术参数表

| 型号 | JX-21A/T(DC220V 0.01-3A ) |
| --- | --- |
| 启动额定值（A） | / |
| 复归额定值（V） | 220 |
| 动作值 | 不大于90%额定电流 |
| 复归值 | 不大于70%额定电压 |
| 启动回路消耗功率 | ≤1W |
| 直流电压回路消耗功率 | 动作前≤2W，动作后≤4W |
| 动作时间 | 额定工作状态下，不大于10ms |

# 注意：选手在设备上电前需自行检查线路，完成上电前的检查工作，并经裁判或现场技术人员检查无误后方可通电运行。上电前，请参考表1-5。

表1-5  上电前检查事项列表

| 序号 | 检查事项 | 是否正常 | 裁判 确认 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 操作电源正负极是否接反，是否短路，务必检查 |  |  |
| 2 | 电缆进线和出线，相间是否短路，务必检查 |  |  |
| 3 | 电压互感器的一次二次不能接反 |  |  |
| 4 | 电流互感器的一次二次不能接反 |  |  |

# 任务二  继电保护及控制的二次回路接线（15分）

# 利用现场提供的器件和工具，根据微机继电保护原理接线图（附图4），完成微机继电保护及无功补偿控制柜内部接线，并按照上电前检查表2-1，完成上电检查工作。

表2-1 上电前检查事项列表

| 序号 | 检查事项 | 是否 正常 | 裁判 确认 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三相电源，控制电源，操作回路电源和开关电源，输入、输出是否正确，之间是否有短路现象。 |  |  |
| 2 | 检查交流电源线路与直流电源线路应无短路现象。 |  |  |

（一）接线前的准备工作要充分，接线时工具使用正确。

（二）接线需按照原理接线图接线，符合工艺要求，凡是连接的导线，必须压接接线头；套上赛场提供的号码管，实物编号和接线图编号要一致。

# （三）连接线必须放入线槽内，外露部分走线整齐，固定良好，尽量平行，避免交叉。

# 注意：选手在设备上电前需自行检查线路 ，完成上电前的检查工作，并经裁判或现场技术人员检查无误后方可通电运行。

# 任务三  智能供配电系统监控运行 （35分）

# 利用现场提供的器件和工具，根据通信网络结构图（附图5），完成通信设备的连接；根据上电过程检查表3-1中的项目，完成上电操作，再参照短路电流表3-2，完成各微机保护装置参数的整定；最后根据要求完成倒闸操作。

# （一）通信设备连接

# 根据现场提供的器件和工具，根据通信网络结构图（附图5），完成各智能设备的连接；

# 参照EIA/TIA-568标准完成通信网络的连接。

# （二）设备上电过程检查

# 根据上电过程检查表3-1中的项目，记录设备上电是否正常，如不正常，需填写原因及解决方法。

# 表3-1 上电过程记录表

| 检查 事项 | 技术指标检验标准 | 是否正常 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一次模拟屏电源 | 将所有空气开关全部拉断开。并将引自10kV计量及继电器柜和微机综保及无功补偿控制柜电源线拆下。合上总电源开关，测量单相、三相电压、直流电压是否正常，符合系统要求。 |  |  |
|  | 根据电气图纸，逐步合上空开或保险，检查各电源电压是否正常。按从强到弱。 |  |  |
| 10kV计量及继电器柜电源 | 将引自一次模拟屏的电源线接入，合上各路电源开关，测量操作电源220V电压是否正常，对应脚号的极性是否正确。 |  |  |
| 微机综保及无功补偿控制柜电源 | 将引自一次模拟屏的电源线接入，合上各路电源开关，测量操作电源220V电压是否正常，对应脚号的极性是否正确。 |  |  |

# （三）微机保护装置整定

# 参照表3-2、表3-3及表3-4，完成各微机保护装置参数的整定计算，并填写入微机保护装置整定值表3-5、表3-6及表3-7。

表3-2 天西线在最大运行方式下及最小运行方式下D1、D2、D3三点短路电流值

| 短路点 | D1 | D2 | D3 | XL-1的正常最大工作电流 | 并Rf后的负荷电流 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大运行方式 | 3.5A | 3A | 2A | 0.7A | 1A |
| 最小运行方式 | 3A | 2.75A | - | - | - |

表3-3  1#变压器

| 区外短路时的最大不平衡电流 | 变压器的最大负荷电流 |
| --- | --- |
| 1A | 1.5A |

表3-4  高压电动机组

| 额定电流 | 额定电压 |
| --- | --- |
| 3A | 380V |

继电保护整定

表3-5  2#微机线路保护整定表

表3-5-1  投退定值

| 序号 | 名称 | 定值符号 | 整定范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电流Ⅰ段保护 | I1TT | 退出／投入 |
| 2 | 电流Ⅱ段保护 | I2TT | 退出／投入 |
| 3 | 电流Ⅲ段保护 | I3TT | 退出／投入 |
| 4 | PT断线检测 | PTDX | 退出／投入 |
| 5 | PT断线闭锁过流 | PTBS | 退出／投入 |
| 6 | 控制回路断线 | KZDX | 退出／投入 |

表3-5-2  数值定值

| 序号 | 定 值 名 称 | 定值符号 | 整 定 范 围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电流Ⅰ段电流定值 | I1 | 0.02-9.50A |
| 2 | 电流Ⅱ段电流定值 | I2 | 0.02-9.50A |
| 3 | 电流Ⅲ段电流定值 | I3 | 0.02-9.50A |

表3-5-3  时间定值

| 序号 | 定 值 名 称 | 定值符号 | 整 定 范 围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电流Ⅰ段时间定值 | T1 | 0-60.00s |
| 2 | 电流Ⅱ段时间定值 | T2 | 0-60.00s |
| 3 | 电流Ⅲ段时间定值 | T3 | 0-60.00s |

表3-6  微机变压器综合保护整定表

表3-6-1  投退定值

| 序号 | 名称 | 定值符号 | 整定范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 差动速断保护 | SD | 退出／投入 |
| 2 | 差流越限告警 | CDYX | 退出／投入 |
| 3 | 比率差动保护 | CD | 退出／投入 |
| 4 | 电流Ⅰ段保护 | I1TT | 退出／投入 |
| 5 | 电流Ⅱ段保护 | I2TT | 退出／投入 |
| 6 | 过负荷保护 | IFH | 退出/告警/跳闸 |
| 7 | CT断线 | CT | 退出／投入 |
| 8 | CT断线闭锁差动 | CTBS | 退出／投入 |

表3-6-2  数值定值

| 序号 | 定 值 名 称 | 定值符号 | 整 定 范 围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 差动速断定值 | Isd | 0-99.99A |
| 2 | 差动启动定值 | Ib1 | 0-99.99A |
| 3 | 拐点电流定值 | Ib | 0-99.99A |
| 4 | 比率制动系数 | Kb1 | 0.20-1.50 |
| 5 | 二次谐波制动系数 | K2 | 0.10-0.30 |
| 6 | 电流I段电流定值 | I1 | 0.10-99.00A |
| 7 | 电流Ⅱ段电流定值 | I2 | 0.10-99.00A |
| 8 | 过负荷电流定值 | Ifh | 0.10-99.00A |
| 9 | CT投入上限 | Ict1 | 0-99.99A |
| 10 | CT投入下限 | Ict2 | 0-99.99A |

表3-6-3  时间定值

| 序号 | 定 值 名 称 | 定值符号 | 整 定 范 围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电流Ⅰ段时间定值 | T1 | 0-90.00s |
| 2 | 电流Ⅱ段时间定值 | T2 | 0-90.00s |
| 3 | 过负荷时间定值 | Tfh | 0-90.00s |

表3-7  微机电动机保护整定表

表3-7-1  投退定值

| 序号 | 名称 | 定值符号 | 整定范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电流Ⅰ段保护 | I1TT | 退出／投入 |
| 2 | 电流Ⅱ段保护 | I2TT | 退出／投入 |
| 3 | 过负荷保护 | IFH | 退出/告警/跳闸 |
| 4 | PT断线检测 | PTDX | 退出／投入 |
| 5 | 控制回路断线 | KZDX | 退出／投入 |

表3-7-2  数值定值

| 序号 | 定 值 名 称 | 定值符号 | 整 定 范 围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电流Ⅰ段电流定值 | I1 | 0.10-99.00A |
| 2 | 电流Ⅱ段电流定值 | I2 | 0.10-99.00A |
| 3 | 过负荷电流定值 | Ifh | 0.10-99.00A |
| 4 | 电动机额定电流 | In | 0.10-99.00A |

表3-7-3  时间定值

| 序号 | 定 值 名 称 | 定值符号 | 整 定 范 围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动机启动时间 | Tqd | 0-90.00s |
| 2 | 电流Ⅰ段时间定值 | T1 | 0-90.00s |
| 3 | 电流Ⅱ段时间定值 | T2 | 0-90.00s |
| 4 | 过负荷时间定值 | Tfh | 0-90.00s |

# （四）倒闸操作

根据现场提供的器件和工具，按照要求的运行方式，完成三种运行方式的切换。首先，填写倒闸操作票（表3-8）；其次将上述操作过程通过PLC编程实现，然后手动完成操作。具体如下：

1.运行方式：西三线接35kV I#母线，1#变压器接35kV I#母线；需完成的操作任务：35kVⅡ#母线由检修转运行。

2.运行方式：西三线供电，1#变压器接35kV I#母线运行；需完成的操作任务：1#变压器由运行转检修。

3.运行方式：西三线供电，1#变压器接35kV I#母线运行，10kV I#母线运行；需完成的操作任务：10kV I#母线由运行转检修。

具体要求：

- 根据操作任务填写操作票，并检查无误后方可操作。

（2）PLC程序功能：操作过程中，正确操作，报警器不发出声光报警，错误操作，报警器发出声光报警，此时，退回到上一步操作，报警器才会停止声光报警。

表3-8  倒闸操作票

| 单位： | 操作开始时间： 年 月 日 时 分 操作终了时间： 年 月 日 时 分 |
| --- | --- |
| 操作任务： |
| √ | 顺序 | 操 作 项 目 |
| 备注： |

操作人：                                     监护人：

注：1.本操作票必须用中性笔填写，不得使用铅笔，并不得涂改或有任何损毁。

2.每项操作完毕后应作（√ ）标记。

3.本操作票执行后应加盖（已执行）记载，且保存三个月。

4.票面作废应注明原因。

# （五）供配电监控系统构建

# 根据提供的组态软件平台，完成供配电监控系统构建，并实现相应功能。

# 具体功能要求如下：

# 1.能够浏览主接线画面

# 2.能够监测和控制断路器的分合状态。

# 3.能够实现电能远方抄表

# 4.能够实现供配电系统的电量采集。

# 5.能够实现功率因数补偿远方整定

# 6.能够查询保护事件。

# 任务四  安全及异常事故处理（20分）

# （一）异常事故处理

根据异常及事故现象，参照系统配置图（附图2），分析并查找故障，并隔离故障，恢复送电。

- 故障现象：报警器发出声光报警，西三线对侧保护跳闸，全所停电；故障前运行状态：电源西三线供电，1#变压器运行，西五线热备用。

- 故障现象：报警器发出声光报警，1#变压器后备保护动作，

显示“定时限过流保护动作”，断路器70和断路器75跳闸；故障前运行状态：电源西三线供电，1#变压器运行，天东线和天南线有电。

- 故障现象：报警器发出声光报警，2#微机线路保护显示“控

制回路断线”，1#变压器后备保护动作，显示“定时限过流保护动作”，断路器70和断路器75跳闸；故障前运行状态：电源西三线供电，1#变压器运行，所有负荷均正常运行。

4.故障现象：报警器发出声光报警，光字牌显示“10kV 接地”。故障前运行状态：电源西三线供电，1#变压器运行，天东线和天南线有电。

具体要求：

1.以操作票的形式记录查找故障。

2.按上述步骤操作，找到故障点，并记录。

3.以操作票的形式记录处理故障及恢复送电的步骤。

4.分析故障原因。

# （二）触电急救

模拟一人触电，另一人急救。

具体要求：

1.口述触电急救心肺复苏法步骤

2.模拟人工胸外按压法