2018年全国职业院校技能大赛

赛项申报书

赛项名称：矿井灾害应急救援技术

赛项类别：常规赛项□     行业特色赛项

赛项组别：中职组□       高职组

涉及的专业大类/类：资源开发与测绘大类

方案设计专家组组长：

手机号码：

方案申报单位（盖章）：中国煤炭教育协会

全国煤炭职业教育教学指导委员会

方案申报负责人：

方案申报单位联络人：

联络人手机号码：

电子邮箱：

通讯地址：

邮政编码：

申报日期：2017年9月1日

2018年全国职业院校技能大赛

赛项申方案

一、赛项名称

（一）赛项名称

矿井灾害应急救援技术。

（二）压题彩照

竞赛彩照

（三）赛项归属产业类型

煤炭行业、非煤矿山行业

（四）赛项归属专业大类

赛项归属资源开发与测绘大类矿井通风与安全、煤矿开采技术、矿山机电专业

二、赛项申报专家组

三、赛项目的

1.填补高职院校技能竞赛中应急救援项目的空白，引领煤炭类高职院校对应急救援技术教育教学环节的重视

本赛项为新增赛项，赛项中涉及到的大量煤炭行业从事人员必备的自救、互救和灾害应急处理知识是煤矿安全生产管理工作的重要内容。通过本赛项的设立，提高煤炭类高职院校对应急救援教育教学环节的重视程度，促进煤矿应急救援相关课程体系建设、实训基地及实验室建设。

2.以赛促学，培养、选拔重安全，懂技术、能操作、善协作的煤矿应急救援技术技能型人才。

本赛项涵盖灾害分析、灾害应急处理、应急救援、自救互救等大量煤矿安全生产工作内容。通过本赛项的设立，调动广大学生参与理论知识学习和实训的积极性，提升学生灾害分析和应急处理能力，引导学生牢固树立“安全第一”的工作理念，掌握扎实的灾害处理和自救互救技能。

3.以赛促教，促进高职教育中煤矿安全相关课程教学改革

赛项设计实战化，与企业生产实际的零距离对接，将煤矿应急救援技术及安全教育等课程核心知识点融入赛项内容，推动相关课程内容项目任务化改革，突出“做中学、做中教”人才培养模式和“理实一体化”教学方法，提升高职院校煤矿应急救援技术技能教学水平。

四、赛项设计原则

（一）坚持公开、公平、公正

公布赛项设备名称、赛项内容和操作工艺规范和要求保证赛项的公开性；明确报名条件，抽取竞赛试题和规范成绩评定保证赛项的公平性；规范裁判遴选，严密裁判工作和实施竞赛监督保证赛项的公正性。

（二）体现专业前沿技术

比赛内容设计体现和反映煤炭行业煤矿企业安全救援技术发展态势，突出高素质技术技能型人才的培养成果，展示涉煤院校大学生风采，引领煤炭类高职专业教育教学的深入改革，提升煤炭类职业教育的社会影响力。

（三）对接产业、行业

竞赛项目、内容、评分要点都来自煤炭企业一线的典型案例，反映煤矿企业安全技术和现场救援的特殊要求，由行业安全专家、企业管理专家和高职院校教师及煤炭类教育专家共同设计完成。做到比赛内容设计与煤炭企业先进的技术、工艺、设备对接；与煤矿企业生产一线工作情境对接；与煤炭行业和煤矿企业安全标准、技术规范对接；与煤矿事故应急救援处理规范对接，通过此项技能大赛切实促进煤炭院校高职学生必备的岗位核心能力，强烈的安全意识，灾害事故应急处理、自救和互救能力的提升。（四）倡导节约办赛

竞赛平台及技术手段成熟，尽可能避免参赛院校重复投入釆购设备，使参赛设备与日常教学实训设备、企业生产设备保持一致；企业与院校共同举办竞赛，由相关企业提供数量和内容达到要求的比赛设备和设施，尽可能减少参赛院校的经济负担；从实际出发，节俭办赛，减少不必要的环节和形式，在可能的条件下尽量缩短比赛时间。

五、赛项方案的特色与创新点

（一）大赛与产业升级发展紧密结合

通过技能大赛，推动产教研合作，提高煤炭职业教育服务产业升级发展的能力，为煤炭行业发展培养高素质技术技能型人才。竞赛项目设计均参照煤炭行业煤矿企业安全标准和技术规范，技能操作和技术操作要求与煤炭产业煤矿企业现场生产实际紧密结合；比赛重点内容和环节充分体现煤炭结构调整和转型升级以及煤矿生产安全、清洁、高效的产业升级要求；比赛项目设计着力体现煤炭产业“互联网+煤矿安全管理”的发展趋势；重点体现现代煤矿灾害事故应急处理救援技术的发展趋势。

（二）竞赛技术方案与煤炭类高职专业学生核心能力和职业素养培养紧密结合

根据煤矿企业现场技术人员的能力素质要求和学生未来就业岗位要求，在竞赛方案设计上不仅考查学生的技能操作能力，同时重点考查学生井下现场技术应用水平，特别是重点考查学生现场操作中的重安全、严规则的职业素养。竞赛与日常教学相结合，以真实煤矿现场案例为载体，以煤矿企业安全管理中实际任务为主体，以职业能力和职业素养培养为导向，教学资源与比赛同步开发，将比赛内容设计成教学任务，可供院校日常教学使用。

（三）赛项内容设计与国际、国内矿山救援大赛技能点对接

结合煤炭类高职院校灾害应急救援技术相关课程实施现状，赛项内容设计在充分结合《国际矿山救援技术竞赛》和《全国矿山救援技术竞赛》等相关竞赛技能点的基础上，增加了事故分析、方案制定等能体现当代大学生创造性创新性的技能点。使学生不仅能够适应煤矿安全对现场作业人员的特殊要求，使竞赛内容能够引领涉煤院校相关专业的教育教学方向，使竞赛设计能够与企业的实际人才需求相对接。

（四）竞赛过程与煤矿真实环境条件紧密结合

大赛充分考虑竞赛要求，结合煤矿生产的特殊条件，努力营造真实的井下作业环境和现场氛围，根据煤矿现场灾害救援实际流程，将仪器操作、一般技术操作、医疗救援等内容融合到模拟救援过程，注重技术的先进性和操作过程的规范性、合理性，做到比赛现场与事故现场对接，比赛情境与生产情境对接，使赛项内容实景化、实战化、实用化。

六、竞赛内容简介（总时间180min，总分100分）

结合矿井灾害救援人员在煤矿井下处理事故高度的实战性、应用性、及时性和技术性等要求，竞赛项目内容设计如下：

（一）闻警出动（10 min，5分）

以临战姿态进入竞赛现场值班室待命，接警第一时间按响预警电铃，接受和记录事故救援任务内容，包括事故地点、类别、遇险人数及救援任务，拉响事故警报，集合队伍，清点人数，布置任务。

（二）救援准备（20 min，10分）

根据事故类别要求携带必备的救援技术装备，随后在竞赛设置的井下救援基地领取任务卡和空白矿图，装备好模拟氧气呼吸器，检查无误并报告，救援计时开始。

（三）灾区侦察（与第四项合计计时）

根据所确定的救援路线，救援小队按照规定的顺序和间隔进入灾区，进行“全覆盖”侦察、事故技术处理与伤员抢救，按规定和牌板提示内容对灾区内所有重要地点进行气体检测，并及时将侦察情况填汇至矿图上。

（四）事故技术处理与伤员抢救（140min，80分）

在灾区侦察过程中，对灾区巷道路线所发现的水灾、火灾、冒顶、瓦斯事故等所有事故点按现场救援要求进行技术处理，并对救援过程中发现的伤员按照“三先三后”的原则即时进行现场处理并及时护送至竞赛指定地点。

- 撤离灾区（10 min，5分）

救援任务完成后，按要求顺序、间隔组织队伍撤出灾区，并将矿图上交至井下救援基地，完成比赛。

英文简介

The skills competition is composed of five parts (180 min, 100points).

（1）Hear the alarm, quickly dispatched( 10min 5points).

To enter the contest battle posture on standby duty room, the first time the alarm rang alarm bell, receive and record the accident rescue task, including the site of the accident, the categories, the number of distress and rescue mission, accident alarm sounded, the team set, count the number of tasks.

（2）Rescue preparation (20min 10points)

According to the accident types required to carry rescue technology and equipment necessary, task cards and blank drawing then receive in mine rescue base contest, equipped with good simulation of oxygen breathing apparatus check and report, rescue start time.

(3) Reconnaissance in disaster area

According to the determined rescue route, rescue teams in accordance with the order and the prescribed intervals into the area of "full coverage" reconnaissance, accident handling and rescue the wounded, the content of gas detection of all the important place in the area in accordance with the provisions of the board and prompt, and timely reconnaissance fill remitted to the mine map..

(4)Accident technical treatment and rescue of the wounded（140min 80points）

In the process of disaster reconnaissance, found in the disaster stricken areas of roadway route flood, fire, roof fall, gas accidents and other accident rescue scene all points according to the requirements of technical processing, and found that during the rescue of the wounded according to the "three to three" the principle of immediate on-site processing and promptly escorted to the designated place of competition.

（5）Evacuate the disaster area（10min 5points）

After the rescue mission has been completed, the team will be ordered and spaced out of the disaster area, and the mine map will be delivered to the underground rescue base to complete the competition.

七、竞赛方式

竞赛的技能实操部分为团体项目，每省每赛项参赛队原则上不超过3支。为了鼓励各省积极组织省赛，对于组织相应赛项省级选拔赛并经大赛执委会审查备案的省份，由大赛执委会根据赛项特点及承办单位实际承接能力，在条件许可的情况下可增加1支参赛队。竞赛内容由每支参赛队独立完成。每队限报6名选手，可派1名领队，1-2名指导教师参加比赛。不邀请境外代表队参加。

竞赛采用现场操作由裁判员现场评分。

八、竞赛时间安排与流程

（一）实操比赛流程

（二）竞赛时间安排

具体的竞赛日期，由全国职业院校技能大赛执委会及赛区执委会统一规定，以下所列为竞赛期间的日程安排。

| 时间 | 内容 |
| --- | --- |
| 第一天 | 13:00-18:00 | 报到及熟悉赛场 |
| 第二天 | 8:30-9:00 | 开幕式 |
|  | 09:30-18:00 | 项目竞赛 |
| 第三天 | 7:50-12:00 | 项目竞赛 |
|  | 14:00-18:00 | 项目竞赛 |
| 第四天 | 7:50-12:00 | 项目竞赛 |
|  | 15:00-18:00 | 闭幕式 |

九、竞赛试题

（一）本次比赛将预先建立赛题库，开赛一个月前在大赛网络信息发布平台上（www.chinaskills-jsw.org)公开题库。

（二）闻警出动

以主要包括煤矿开采技术专业、矿山机电专业、矿井通风与安全专业学生各2人组成的矿井灾害应急救援小队，以临战姿态进入竞赛现场设置的值班室待命，在接到事故电话后第一时间，立即按下预警电铃。队长按要求接受和记录事故救援任务内容，包括事故地点、类别、遇险人数及救援任务，并立即拉响事故警报，集合队伍，清点人数，布置任务。

（三）救援准备

救援小队按《矿山救护规程》的规定，根据事故类别要求携带必备的救援技术装备，包括担架、多功能气体检测仪、红外线测温仪、测距仪、苏生器、PH试纸、便携直读式风速风量计、铜顶斧、铜起钉器、铜锤、保温毯、急救箱等，小队下井，队长在竞赛设置的井下救援基地领取任务卡和空白矿图，装备好氧气呼吸器，检查无误后向裁判报告，井下救援工作计时开始。

（四）灾区侦查

根据所确定的救援路线，救援小队按照规定的顺序和间隔进入灾区（竞赛设置的500m巷道，包括完整的采煤工作面及掘进工作面）进行灾区侦察、事故技术处理与伤员抢救，同时由6人组成的裁判组跟随救援队进行现场即时评分；按规定对灾区所有的巷道交叉口，工作面、回风巷、冒落区、已有风障、风门、火区、密闭、局部通风机、救护队停留处、遇险遇难人员地点等位置进行气体检测；并将硐室位置、通风设施与风流方向、安全监控传感器、设备、水淹区、垮落区、火点、遇险人员、遇难人员、火点至井下基地的距离（误差不能超过1m）以及测得的各项气体参数等及时填绘至矿图上。

（五）事故技术处理与伤员抢救

根据“逢山开路，遇水搭桥”的要求，在灾区侦察过程中，对灾区巷道路线所发现的水灾、火灾、冒顶、瓦斯事故等所有事故点按现场救援要求进行技术处理，并对救援过程中发现的伤员按照“三先三后”的原则即时进行现场处理并及时护送至竞赛指定地点。

根据井下灾害情况，救援小队现场选用正确的方式方法进行处理。如，当遇到井下机电设备着火点时，就近选用干粉灭火器进行灭火；发生顶板事故时，首先进行“敲帮问顶”，随后对镂空顶板进行“放顶”处理，并赴井下材料库取出单体液压支柱对巷道顶板进行打点支护（2根单体支柱支起即为合格），支护完成后方可继续前进。

当遇到井下积水区域时，通过分析和测定水质、水量等情况后，从井下材料库中取出水泵和排水管，从启动器二次测连线，在保证水泵正常运转后将积水排至盘区水仓。

当在巷道中测定瓦斯浓度过高时，需要连接局部通风机对巷道内的瓦斯进行排放，以风机正常运转、三节风筒联结完整，无漏风，视为合格。

救援小队在井下发现有受到破坏的风门时，需要及时打好风障，防治灾害进一步蔓延。

遇到伤员时，根据遇险人员窒息、骨折的不同伤情，分别进行现场心肺复苏和固定处置，并立即用担架将遇险人员运送到指定地点。

（六）撤离灾区

在灾区侦察并完成救援任务后，按要求顺序、间隔组织队伍撤出灾区，并将填汇的矿图上交至井下救援基地（裁判长），完成比赛；最后根据井下裁判跟踪侦察救援过程的评定和裁判长根据上交矿图的成绩评定，确定比赛成绩。

十、评分标准制定原则、评分方法、评分细则

本竞赛评分标准本着“公平、公正、公开、科学、规范”的原则进行制订，注重考核选手的职业综合能力和技术应用能力。

评分与记分方法有：

（一）技能操作竞赛由裁判员依据选手现场实际操作规范程度、操作质量、文明操作情况和操作结果，按照技能操作规范评分细则及评分标准对每个项目单独评分后得出成绩。

（二）竞赛名次按成绩高低排定，总成绩相同者，以实际操作技能成绩高者为先，实际操作技能成绩相同时，按竞赛完成时间短者为先。

（三）在竞赛过程中，有作弊行为者，将取消其参赛项目的得分，并在其所在参赛队总分中扣除10分。

矿山灾害救援技术实际操作考试评分细节：参照煤矿山灾害救援计时实际操作考试要点与评分细则。

矿山灾害救援技术实际操作考试要点与评分细则：

(一)赛前准备

1.参赛队由6人组成。参赛人员应在靠近肩膀的衣袖上佩戴号码牌，队长是1号，队员是2-5号，6号为副队长。

2.参赛队应携带多功能气体检测仪、红外线测温仪、测距仪，苏生器（MZS-30）、氧气呼吸器且符合使用标准。

3.参赛队按抽签顺序提前做好准备，在指定地点待命，准时参加检录和竞赛。

4.竞赛巷道、风障、支护材料、局部通风机、灭火器、氧气呼吸器（5Kg）等设备设施由组委会统一准备。

（二）救援准备

1.参赛队按时到指定地点检录后，到救援指挥部接受事故矿井信息、灾区信息，领取救援任务。

2.参赛队到达井下救援基地后，队长应向裁判长报告；裁判长向参赛队提交灾区空白矿图。

3.灾区为一个总长度为500m的巷道系统，包括一个完整的采煤工作面和一个掘进工作面。

4.救援小队队长负责整个救援过程的指挥、决策工作，记录员负责将整个救援过程中获得的信息填写在空白矿图上。竞赛结束，上交矿图。

5.裁判员依据标准矿图，对参赛队填写的矿图进行对照审核。

（三）模拟救灾规定及评分办法

1.时间规定

（1）竞赛时间：180分钟。

（2）参赛队得到灾区空白矿图后，裁判开始计时。

（3）竞赛过程中，发生非参赛队责任问题时，应停止计时；处理完毕后，继续计时。

（4）超时终止竞赛，未完成本组赛项项目的，按下列标准扣分。

①参赛队未按任务书完成竞赛总任务，扣10分。

②在应检测气体的位置未检测，每处扣2分。

③应敲帮问顶的地点未检查顶板，每处扣5分 。

④应支护的巷道未支护，每处扣5分 。

⑤应恢复通风的巷道，未恢复通风，每处扣5分 。

⑥应扑灭的火点，未扑灭，每处扣5分。

⑦应恢复的水淹巷道，未排水恢复，每处扣5分 。

⑧应寻找的遇险人员未找到，每人扣30分 。

（5）总分扣分少于10分，提前完成比赛的队伍，每提前五分钟加1分，不足五分钟不加分。

2.矿图标注规定

（1）参赛队未将侦察情况标注在矿图上。每漏1处，扣2分。

在矿图上标注内容包括：通风设施（风桥、风门、风机、风筒、风障）、水泵、水管、水淹区、垮落区、火点、遇险人员、遇难人员及风机等位置，气体、风量、水质、温度检测数值。

（2）标注了不存在的设备、设施，每发现1处，扣2分。

（3）参赛队矿图标注错误。每发现1处，扣1分。

①地点错误。如：风机在巷道右边，标在了巷道左边。

②距离错误。标注矿图中物体标记与实际物体边缘误差不准超过2m。

③实情错误。如：将遇险人员，标注成了遇难人员。

（4）按图例标注，对图例以外的物体或设施，应作记号“X”，并用引线标注说明。

未按图例标注，每处扣1分。

①在不影响记载信息的情况下，可将矿内发现的其它信息标注在矿图上，如矿靴、矿帽等。

②基地内的物体不作标注。

3.辅助设备、工具、测量仪器使用及准备规定

（1）参赛队必须携带以下设备，每少一件或少检查一项，扣2分。

①担架：必须是抬运担架。计时后，一名队员佩戴氧气呼吸器俯卧在担架上，两名队员抬起两端检查牢固性。

②测量仪器：多功能气体检测仪、红外线测温仪、测距仪、苏生器、PH值试纸、电子风表，并在计时前向裁判展示，由裁判员确认。

③工具：铜顶斧1把、铜起钉器1把、铜锤1把、保温毯1条、电工工具、敲帮问顶杆。

④急救箱及配套物品。

（2）参赛队将携带设备、工具、检测仪器遗留在灾区，每件扣4分。

4.通讯与信号规定

（1）参赛队处理事故前，未汇报灾情，每发现1次，扣4分。

（2）参赛队前进、工作、返回基地、安装设备、处理火灾、送电、排水、支护巷道、改变通风时，必须取得队长的同意。否则，每发现1次，扣2分。

（3）队长发出信号，副队长回复信号后方可行动，否则每发现1人/次，扣2分。

5.顶板、气体、风量、水质、高温、距离检测规定

（1）顶板检测

①队长没有用敲帮问顶的方法检查顶板，每发现1次，扣２分。敲帮问顶地点：掘进工作面、垮落段两端、支架损坏地点。每个地点只需检查一次。

②敲帮问顶方法错误，每少1次，扣２分。

敲帮问顶的方法：敲帮问顶执行两人作业，一人操作，一人在侧后方监护和警戒，用撬棍、钢钎或镐等对巷道顶板和两帮各敲至少2次。

（2）气体检测

①参赛队未在下列地点检查气体浓度，每少1处，扣２分。

检查气体地点：巷道交叉口，工作面、回风巷、冒落区、风门、火区、密闭、局部通风机、救护队停留处、遇险遇难人员地点等。每个地点只需检查一次。

②改变通风、排水和灭火前后未检测气体，每次扣4分。

③参赛队对气体检测位置和种类应按下列方法操作，否则每少1次，扣2分。

气体检测种类及位置

A．气体检测种类：甲烷、氧气、一氧化碳、二氧化碳。

B．检测气体位置：

检测甲烷：检测仪高于头部；

检测一氧化碳：检测仪与胸平齐；

检测氧气：检测仪位于腰部或腰部稍下；

检测二氧化碳：检测仪低于人体膝盖。

C．每次气体检查结果，都必须口述确认。

（3）风量、水质、温度、距离检测

①改变通风前、后在规定的地点测风各1次，否则每少1次扣2分。

检测方法：使用便携直读式风速风量计检测。
    ②处理水灾事故时，要测试水的酸度，否则每次扣2分。

检测方法：使用PH试纸检测。

③处理火灾时，要在15米范围内测试温度，火点位置、火点距小队的距离，否则每次扣2分。

检测方法：使用红外线测温仪测量温度；使用红外线测距仪测量距离。

6.标注信息规定

（1）参赛队收到赛题和矿图后，在进入灾区前，没有在牌板上清楚填写队名、日期信息。每发现1项，扣２分。日期：年、月、日。

（2）参赛队长应在巷道交叉口前进方向巷道、工作面、风门、密闭发现遇难者或遇险者处、垮落、支护损坏等地点标记队名、日期。没有标注，每发现1次扣2分。

标注方法：参赛队自制小标牌投放。

（3）送电、改变通风的时间必须标记在现场（投放自制标牌，例如：第一小队/14/8/27/13/10）和图纸上（例如：13点10分或13.10′）。

7.系统侦察规定

（1）救援小队进入井下救援基地待命，小队长接到事故电话通知，立即按下事故电铃3到5秒，未按或少于3秒扣4分。

（2）小队长按规定接听和记录事故内容，包括：事故单位名称、地点、事故类别、遇险人数、通知人姓名及单位；出动小队及人数、带队指挥员、记录人、出动时间并立即拉响事故警报（记录时间不超过5分钟），每少一条信息扣2分，未拉警报扣4分。

（3）值班队员听到事故警报，立即集合，小队长列队，清点人数，向队员说明事故情况，检查装备，佩戴呼吸器并进行呼吸器检查（包括外观和气压），检查结束后发布出发命令。未进行列队并清点人数，扣2分，说明事故情况时按事故内容叙述不全（事故单位名称、地点、事故类别、遇险人数），每处扣1分，未检查装备，扣2分，呼吸器佩戴不正确，2分每人，未检查呼吸器，扣3分。

（4）进入灾区的队员不准单独行动或探查灾区过程中队长记录员间隔超9m。每发现1人次，扣5分。

（5）参赛队侦察前进时，队长在队伍前面，副队长在队伍后面；撤退和返回时相反，否则每次扣4分。

（6）侦察小队每20分钟检查一次呼吸器，少检查一次扣3分。

（7）灾区侦察行进过程中小队与侦察巷道呈斜交式前进，对灾区进行全面侦察，巷道条件允许情况下（轨道大巷、盘区轨道巷、总回风巷），未按斜交式行进，没处扣4分。

8.安全防护规定

参赛人员违背以下规定及对自身构成危害时，每发现1次，扣5分。

（1）侦察小队人员数量少于6人。

（2）参赛队应在距基地15m范围内做第一次停留检查，检查内容包括：清点人数。

（3）参赛队应采用红外线测距仪，对前进巷道进行距离测定。

（4）在前进或撤退时，队员出现奔跑现象。

（5）通过风门时，同时打开两道风门或最后一名队员未关闭风门。

9.抢救遇险人员规定

（1）发现遇险人员时，队长首先对遇险人员进行生命特征评估，再给伤员评估伤情，然后进行现场急救，否则，扣10分。

备注：提示了伤员伤情的，根据受伤情况直接处理，标明了是遇难人员的不需做生命特征评估.

（2）保护伤员的方法不正确。每发现1处，扣2分。

正确保护：将伤员放到担架上，给伤员颈部以下盖上毯子，用2条绷带或带子，将伤员固定在担架上，给一条绑住身体躯干，一条绑住双腿，带子应与伤员的身体相垂直。

（3）没有按仪器说明书使用苏生器对伤员进行苏生，每发现1处，扣２分。

（4）没有安慰伤员或离开伤员超过3m，发现1次，扣６分。

（5）未将伤员迅速安全的转移到基地，每发现1次，扣10分。

（6）搬运伤员时未采用三人平托法。每次扣4分。

（7）伤员骨折固定方法不正确。扣4分。

10.技术操作规定

（1）火灾事故处理

符合直接灭火条件时，参赛队未充分利用现场条件选取最佳灭火方法和器材迅速灭火，扣15分。

（2）搭建风障

①建筑风障，结构不牢靠扣5分.

②每少一根压条扣5分。

③每少一个钉子、钉子未定在骨架上、钉帽未接触到骨架，每处扣2分。

④钉子距压条端头大于100mm，每处扣2分。

⑤压条搭接或压条接头处间隙大于50mm，每处扣2分。

⑥障面不平整，折叠宽度大于15mm，，每处扣2分。

（3）冒顶事故处理

①未用呼喊、敲击的方法判断遇险人员位置，每次扣2分。

②架设单体液压支柱

A．参赛队发现支护材料，未在垮落、支架损坏处支护，扣4分。

B．支柱不牢固，每架扣2分。

C．支柱与顶板接触不严时，应使用材料刹顶，否则每处扣2分。

③单体支柱操作流程

A.支柱时，1人扶柱，将手柄和注液阀调整到规定位置，另1人用注液枪清洗注液阀嘴，然后将注液枪卡套卡紧注液阀。

B.开动手柄均匀供液升柱，使柱爪卡住梁牙。

C.注液枪用完后，应及时悬挂在支柱手把体上。

（4）水灾事故处理

①需要排水时未排水，扣10分。

②水泵接线操作不正确。每次扣2分

A．打开上接线箱盖前未检测瓦斯；

B．为停止并闭锁磁力启动器手把；
C.未停止并闭锁分路馈电开关；
D.在隔爆面上剁电缆、放工具。
E.未检查兆欧表是否良好（表笔开路、短路试验）；
F.未使用摇表检查电缆绝缘（摇测电缆一相芯线对地间的绝缘电
阻）
G.未对所摇测物品放电。
H.进线嘴与密封圈之间缺金属垫圈或金属圈垫放反。
I.电缆压线板未紧固，压紧后的压扁量超过电缆直径的10%。（正确操作：电缆压线板处上下垫两层电缆皮，将螺栓拧紧且外露扣大致相同，同时压板不能相互接触）。
J.电缆护套伸入长度不在5—15mm范围内。
K.密封圈外径与进线装置内径间隙不符合≤1.5mm，内径与电缆外径差不符合＜1mm。
L.各相导线裸露长度大于10mm；
M.接线余头长度不在1mm—10mm范围内；
N.任一项绝缘触及其他相导体。
O.芯线前段线头不整齐、绑扎，切断口线丝有长短不一现象大于
5mm，有毛刺；
P.芯线拉紧后地线仍有10mm余量；
Q.三相线交叉布线；
R.接线柱弹簧垫未压平；
S.隔爆面未涂防锈油脂，上盖紧固后未检查密封性能及隔爆间隙。
T.选手比完后，抽电缆检查其胶圈有损伤.

（5）局部通风

①风筒未双反边，每个接口，扣2分。

②风筒漏风，每个接口，扣4分。

③局部通风机应启动未启动，扣4分。

④风筒供风时出风口摆动，扣1分。

⑤风筒吊环缺失，每处扣2分

⑥风筒通风时搭接处断开，扣2分

（6）测风

本次比赛使用电子风表，测风方法采用路线法、侧身法，同一测风地点测1次。

①使用电子风速表测风前未让风表叶轮迎风空转20s-30s，每次扣2分。

②未在1min左右均匀的走完测量路线，扣2分。

③测风操作不规范（正确做法：测风员背向巷道壁站立，手持风表将手臂向风流垂直方向伸直，风表叶轮平面迎向风流并与风流方向垂直，偏角不超10°，在巷道断面内均匀移动）每次扣2分。

④测量风速地点不正确，扣2分。

⑤风量计算错误，扣5分, 风量计算方法Q=（S—0.4㎡）/Sv真S。

11.竞赛纪律规定

（1）参赛队必须在指定地点待命，并按抽签顺序准时参加检录，否则，每队次，扣10分，严重的取消参赛队资格。

（2）参赛人员必须按规定着装、佩带标志，否则，每人次扣2分。

（3）参赛人员观摩，必须佩带参赛证，遵守大会纪律，否则，裁判提出警告，情况严重的，每人次扣10分。

（4）参赛队必须服从裁判员裁判，对竞赛成绩有异议的，在竞赛结束1小时内向组委会提出书面申诉，服从裁判委员会仲裁。否则，每队/次，扣10分。

（5）裁判员必须熟悉本竞赛规则，秉公裁判，执行回避制度。营私舞弊的取消裁判资格，通报批评。

12.模拟救灾巷道设置规定

（1）巷道是水平的，标高是虚拟标高。

（2）场地及设施布置（竞赛时可能根据赛题设置需要稍有变化，竞赛前可参观场地）

13.图例

矿井灾害应急救援扣分表1

| 队 名 |  | 参赛日期 | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 开始时间 |  | 结束时间 |  | 完成时间 |  |
| 序号 | 扣分原因及规定 | 扣分标准 | 扣分 |
| （一） | 超时终止竞赛 |  |  |
| 1 | 未按任务通知书，完成任务，终止竞赛。 | 扣10分 | 10× = |
| 2 | 应检测气体的地点未检测 | 每处/一种气体，扣2分 | 2× = |
| 3 | 敲帮问顶的地点未检查顶板 | 每处扣5分 | 5× = |
| 4 | 应支护的巷道未支护 | 每处扣5分 | 5× = |
| 5 | 应熄灭的火源未熄灭 | 每处扣5分 | 5× = |
| 6 | 应恢复通风的巷道未恢复通风 | 每处扣5分 | 5× = |
| 7 | 应恢复的水淹巷道未排水恢复 | 每处扣5分 | 5× = |
| 8 | 应寻找的遇险人员未找到 | 每人扣30分 | 30× = |
| 9 | 总分扣分少于10分，提前完成比赛 | 每提前五分钟加1分，不足五分钟不加分。 | 加分： |
| （二） | 矿图 |  |  |
| 1 | 未将侦察情况标注在矿图上 | 每处扣2分 | 2× = |
| 2 | 标注了不存在的设备或设施 | 每处扣2分 | 2× = |
| 3 | 矿图标注错误 | 每处扣1分 | 1× = |
| 4 | 未按图例标注 | 每处扣1分。 | 1× = |
| 5 | 送电、改变通风的时间未标记在矿图上。 | 每处扣2分。 | 2× = |
| 合 计 |  |  |  |
| 裁判员签名： 参赛队长签名： |

矿井灾害应急救援扣分表2

| 队名 |  | 参赛日期 | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 扣分原因及规定 | 扣分标准 | 扣分 |
| （三） | 辅助设备、工具、测量仪器 |  |  |
| 1 | 携带设备到灾区 | 每少一件扣2分 | 2× = |
| 2 | 检查设备 | 每少检查一项扣2分 | 2× = |
| 3 | 携带设备返回基地 | 每遗漏一件扣4分 | 4× = |
| （四） | 通讯与信号 |  |  |
| 1 | 处理事故前，未汇报灾情 | 每发现1次，扣4分 | 4× = |
| 2 | 相关工作未得到队长许可 | 每发现1次，扣2分 | 2× = |
| 3 | 前进时，队长发出信号，副队长未回复信号 | 每发现1人/次，扣2分 | 2× = |
| （五） | 顶板、气体、风量、水质、高温、距离检测 |  |  |
| 1 | 顶板检测 |  |  |
| （1） | 队长没有用敲帮问顶的方法检查顶板 | 每少1次，扣２分。 | 2× = |
| （2） | 敲帮问顶方法错误 | 每少1次，扣２分。 | 2× = |
| 2 | 气体检测 |  | 2× = |
| （1） | 未在规定地点检查气体浓度， | 每少1处，扣２分。 | 2× = |
| （2） | 改变通风、排水和灭火前后未检查气体浓度。 | 每少1次扣4分。 | 4× = |
| （3） | 气体检测位置不正确 | 每少1次，扣2分。 | 2× = |
| （4） | 气体检测种类不全 | 每少1种，扣2分。 | 2× = |
| 3 | 风量、水质、温度、距离 |  |  |
| （1） | 改变通风前、后，未测量风量 | 每少1次，扣2分。 | 2× = |
| （2） | 水灾事故时，未测试水的酸度 | 每少1次，扣2分。 | 2× = |
| （3） | 处理火灾时，未测试温度，火点位置和火点距小队的距离 | 每少1次，扣2分。 | 2× = |
| 合计 |  |  |  |

裁判员签名：                  参赛队长签名：

矿井灾害应急救援扣分表3

| 队名 |  | 参赛日期 | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 扣分原因及规定 | 扣分标准 | 扣分 |
| （六） | 标注信息 |  |  |
| 1 | 救灾基地未标注日期、队名 | 每少1项，扣2分。 | 2× = |
| 2 | 未在救援现场标注日期姓名 | 每处，扣2分。 | 2× = |
| 3 | 送电、改变通风的时间未标记在现场。 | 每处，扣2分。 | 2× = |
| （七） | 系统侦察 |  |  |
| 1 | 事故电铃未按或按下时间少于3秒 | 扣4分。 | 4× = |
| 2 | 队长按规定接听和记录事故内容 | 每少一处，扣2分。 | 2× = |
| 3 | 未拉事故警报（用电铃代替） | 扣4分 | 4× = |
| 4 | 未进行列队并清点人数， | 扣2分， | 2× = |
| 5 | 队长说明事故情况时内容叙述不全 | 每处扣1分 | 1× = |
| 6 | 进入灾区的队员单独行动或探查灾区过程中队长和副队长间隔超9m | 每发现1人次，扣5分 | 5× = |
| 7 | 参赛队侦察前进时，队长在队伍前面，副队长在队伍后面；撤退时相反 | 每违反一次，扣4分 | 4× = |
| 8 | 侦察小队每20分钟检查一次呼吸器分 | 少检查一次，扣3分 | 3× = |
| 9 | 侦察巷道未呈斜交式前进 | 每处，扣4分。 | 4× = |
| 合计 |  |  |  |

裁判员签名：                 参赛队长签名：

矿井灾害应急救援扣分表4

| 队名 |  | 参赛日期 | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 扣分原因及规定 | 扣分标准 | 扣分 |
| （八） | 安全防护 |  |  |
| 1 | 侦察小队人员数量少于6人 | 每次扣5分 | 5× = |
| 2 | 距基地15m内未停留清点人数 | 每次扣5分 | 5× = |
| 3 | 强行通过垮落区，没有支护顶板 | 每次扣5分 | 5× = |
| 4 | 未采用红外线测距仪，对前进巷道进行距离测定。 | 每次扣5分 | 5× = |
| 5 | 前进或撤退队员出现奔跑现象 | 每次扣5分 | 5× = |
| 6 | 通过风门时，同时打开两道风门或最后一名队员未关闭风门 | 每次扣5分 | 5× = |
| （九） | 抢救遇险人员 |  |  |
| 1 | 保护伤员方法不正确 | 每次扣2分 | 2× = |
| 2 | 对伤员苏生时未在新鲜空气地点进行 | 每次扣2分 | 2× = |
| 3 | 未检查氧气瓶氧量是否充足 | 每次扣2分 | 2× = |
| 4 | 未解开上衣 | 每次扣2分 | 2× = |
| 5 | 肩部未垫高（10—15）cm | 每次扣2分 | 2× = |
| 6 | 伤员面部转向一侧不能保持呼吸顺畅 | 每次扣2分 | 2× = |
| 7 | 开口器未从嘴角插入 | 每次扣2分 | 2× = |
| 8 | 未用舌钳拉舌头 | 每次扣2分 | 2× = |
| 9 | 未用药布包裹手指清理口腔 | 每次扣2分 | 2× = |
| 10 | 未从鼻腔插入吸管 | 每次扣2分 | 2× = |
| 11 | 未往复移动吸管 | 每处扣2分 | 2× = |
| 12 | 未插入合适的压舌器（中号） | 每次扣2分 | 2× = |
| 13 | 连接自动肺时未拔压舌器 | 每次扣2分 | 2× = |
| 14 | 自动肺,输气管，面罩连接不正确 | 每次扣2分 | 2× = |
| 15 | 给伤员带自动肺未用面罩固定 | 每次扣2分 | 2× = |
| 16 | 自主呼吸阀，输气管，储气囊连接不正确 | 每次扣2分 | 2× = |
| 17 | 没有安慰伤员或离开伤员超过3m | 每次扣6分 | 6× = |
| 18 | 未将伤员迅速安全的转移到基地 | 每次扣10分 | 10× = |
| 19 | 搬运伤员时未采用三人平托法 | 每处扣4分 | 4× = |
| 20 | 伤员骨折固定方法不正确 | 每次扣4分 | 4× = |
| 合计 |  |  |  |

裁判员签名：                 参赛队长签名：

矿井灾害应急救援扣分表5

| 队名 |  | 参赛日期 | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 扣分原因及规定 | 扣分标准 | 扣分 |

| （十） | 技术操作 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火灾事故处理 |  |  |
| （1） | 符合直接灭火条件，未迅速灭火 | 每次扣15分 | 15× = |
| 2 | 搭建风障 |  |  |
| （1） | 建筑风障，结构不牢靠 | 扣5分 | 5× = |
| （2） | 每少一根压条 | 扣5分 | 5× = |
| （3） | 每少一个钉子、钉子未定在骨架上、钉帽未接触到骨架 | 每处扣2分 | 2× = |
| （4） | 钉子距压条端头大于100mm | 每处扣2分 | 2× = |
| （5） | 压条搭接或压条接头处间隙大于50mm | 每处扣2分 | 2× = |
| （6） | 障面不平整，折叠宽度大于15mm | 每处扣2分 | 2× = |
| 3 | 冒顶事故处理 |  |  |
| （1） | 未用呼喊、敲击的方法判断遇险人员位置 | 每次扣2分 | 2× = |
| （2） | 发现支护材料，未在垮落处支护 | 每处扣4分 | 4× = |
| （3） | 支柱不牢靠 | 扣2分 | 2× = |
| （4） | 支柱顶梁与顶板接触不严时，未使用材料刹顶 | 处扣2分 | 2× = |
| （5） | 单体支柱操作错误 | 每处扣2分 | 2× = |
| 合计 |  |  |  |

裁判员签名：                 参赛队长签名：

矿井灾害应急救援扣分表6

| 队名 |  | 参赛日期 | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 扣分原因及规定 | 扣分标准 | 扣分 |
| （十一） | 技术操作 |  |  |
| 4 | 水灾事故处理 |  |  |
| （1） | 未准确判断水情，需要排水时未排水 | 每处扣10分 | 10× = |
| （2） | 开盖前未检测瓦斯 | 每次扣2分 | 2× = |
| （3） | 开盖前未未停止并闭锁磁力启动器手把 | 每次扣2分 | 2× = |
| （4） | 未停止并闭锁分路馈电开关 | 每次扣2分 | 2× = |
| （5） | 开盖后，未验电 | 每次扣2分 | 2× = |
| （6） | 在隔爆面上剁电缆、放工具 | 每次扣2分 | 4× = |
| （6） | 未检查兆欧表是否良好 | 每次扣2分 | 2× = |
| （7） | 未使用摇表检查电缆绝缘 | 每次扣2分 | 2× = |
| （8） | 未对所摇测物品放电 | 每次扣2分 | 2× = |
| （9） | 进线嘴与密封圈之间缺金属垫圈或金属圈垫放反 | 每次扣2分 | 2× = |
| （10） | 电缆压线板未紧固，压紧后的压扁量超过电缆直径的10% | 每次扣2分 | 2× = |
| （11） | 电缆护套伸入长度不在5—15mm范围内 | 每次扣2分 | 2× = |
| （12） | 密封圈外径与进线装置内径间隙不符合≤1.5mm，内径与电缆外径差不符合＜1mm | 每次扣2分 | 2× = |
| （13） | 各相导线裸露长度大于10mm | 每次扣2分 | 2× = |
| （14） | 接线余头长度不在1mm—10mm范围内 | 每次扣2分 | 2× = |
| （15） | 任一项绝缘触及其他相导体 | 每次扣2分 | 2× = |
| （16） | 芯线前段线头不整齐、绑扎，切断口线丝有长短不一现象大于5mm，有毛刺 | 每次扣2分 | 2× = |
| （17） | 芯线拉紧后地线仍有10mm余量 | 每次扣2分 | 2× = |
| （18） | 三相线交叉布线 | 每次扣2分 | 2× = |
| （19） | 接线柱弹簧垫未压平 | 每次扣2分 | 2× = |
| （20） | 隔爆面未涂防锈油脂，上盖紧固后未检查密封性能及隔爆间隙 | 每次扣2分 | 2× = |
| （21） | 选手比完后，抽电缆检查其胶圈有损伤 | 每次扣2分 | 2× = |
| 5 | 局部通风 |  |  |
| （1） | 风筒未双反边或连接错误 | 每个接口，扣2分 | 2× = |
| （2） | 风筒漏风 | 每个接口，扣4分 | 4× = |
| （3） | 局部通风机应启动未启动 | 每个接口，扣4分 | 4× = |
| （4） | 风筒供风时出风口摆动 | 每次扣1分 | 1× = |
| （5） | 风筒吊环缺失 | 每发现一处扣2分 | 2× = |
| （6） | 风筒通风时搭接处断开 | 每个接口，扣2分 | 2× = |
| 6 | 测风 |  |  |
| （1） | 使用电子风速表测风时，未让风表叶轮迎风空转20s-30s | 每次扣2分 | 2× = |
| （2） | 未在1min左右均匀的走完测量路线 | 每次扣2分 | 2× = |
| （3） | 测风操作不规范 | 每次扣2分 | 2× = |
| （4） | 测量风速地点不正确 | 每次扣2分 | 2× = |
| （5） | 风量计算错误 | 每次扣5分 | 5× = |
| （十二） | 竞赛纪律 |  |  |
| （1） | 未按抽签顺序准时参赛 | 每队次扣10分， | 10× = |
| （2） | 未按规定着装、佩带标志参赛 | 每人/次扣2分 | 2× = |
| （3） | 未佩带参赛证观摩和未遵守大会纪律 | 每人/次扣10分 | 10× = |
| （4） | 未按程序申诉和不服从仲裁 | 每队/次，扣10分。 | 10× = |
| 合计 |  |  |  |

裁判员签名：                参赛队长签名：

十一、奖项设置

本赛项奖项设团体奖，团体奖的设定为：一等奖占比10%，二等奖占比20%，三等奖占比30%。

获奖选手的指导教师由组委会颁发优秀指导教师证书。

十二、技术规范

按照高职院校煤矿安全类专业人才培养方案实施要求,掌握《矿井通风》、《煤矿安全》、《煤矿安全规程》、《煤矿检测监控技术》中关于通风、瓦斯、煤尘、防火等相关的规定，以及煤矿瓦斯检查高级工技能鉴定规范。

1.可以自带技能竞赛赛项规程要求准备的工具。

2.参赛选手应严格遵守赛场纪律，服从指挥，仪表端庄。

3.比赛前一天，由各地代表队领队参加抽签确定轮次。

4.比赛当天，由参加比赛的选手抽签确定工位。

5.比赛过程中，或比赛后发现问题（包括反应比赛或其他问题），应由领队在当天向大赛组委会提出书面陈述。

6.其它未尽事宜，将在赛前向各领队做详细说明。

十三、建议使用的比赛器材、技术平台和场地要求

比赛使用设备

| 序号 | 装备名称 | 型号 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 模拟氧气呼吸器 | HYZ4 | 仪器操作及现场救援 |
| 2 | 便携式自动苏生机 | ZMS30 | 仪器操作及现场救援 |
| 3 | 自救器 | ZYX30 | 仪器操作及现场救援 |
| 4 | 干粉灭火器 | ZX-01 | 仪器操作及现场救援 |
| 5 | 风障 | 矿用帆布，规格：4mX4m | 现场救援 |
| 6 | 红外线测温仪 | CWH600 | 仪器操作及现场救援 |
| 7 | 红外线测距仪 | YHJ-200J | 仪器操作及现场救援 |
| 8 | 多种气体检测仪 | CD5 | 仪器操作及现场救援 |
| 9 | 风表 | CFJ25 | 仪器操作及现场救援 |
| 10 | 秒表 | ZS44-803 | 仪器操作及现场救援 |
| 11 | 干湿温度计 | DHM1 | 仪器操作及现场救援 |
| 12 | 温度计 | LX-062 | 现场救援 |
| 13 | 救生索 | 长度30m， 直径12.5mm | 现场救援 |
| 14 | 担架 | 92.5×50×10cm(折叠尺寸) | 现场救援 |
| 15 | 保温毯 | 150×220cm | 现场救援 |
| 16 | 绝缘手套 |  | 现场救援 |
| 17 | 水龙带 | 65 | 现场救援 |
| 18 | 电工工具 |  | 现场救援 |
| 19 | 水泵 | M314267 | 现场救援 |
| 20 | 模拟人 | CPR400 | 现场救援 |

十四、安全保障

（一）选手在进行比赛时达到规定时间后，不管完成与否，必须立即停止，准备下一项目。

（二）比赛过程中，选手必须遵守操作规程，按照规定操作顺序进行比赛，正确使用仪器仪表。不得野蛮操作，不得损坏仪器、仪表、设备，否则，一经发现立即责令其退出比赛。

（三）搞好自主保安，比赛中选手不得出现自身伤害事故，凡出现自身伤害者从其总分中扣除20分。

（四）项目开赛前应提醒选手注意操作安全，对于选手的违规操作或有可能引发人身伤害、设备损坏等事故的操作，应及时制止，保证竞赛安全、顺利进行。

十五、经费预算

大赛设备运行费用及配套工具费配件费等10万，劳务费2万，场地布置费10万，服装费1万，开赛式和比赛式场地布置费2万，邮寄费和打印费1万，差旅费1万，其它费用1万，合计28万。

十六、比赛组织与管理

（一）组织机构

教育部、天津市人民政府、国家发展改革委员会、科学技术部、工业和信息化部、国家民族事务委员会、民政部、财政部、人力资源和社会保障部、国土资源部、环境保护部、住房和城乡建设部、交通运输部、水利部、农业部、商务部、文化部、国家卫生与计划生育委员会、国务院国有资产监督管理委员会、国家安全生产监督管理总局、国家旅游局、国家粮食局、国家测绘地理信息局、中国民用航空局、国家中医药管理局、国务院扶贫开发领导小组办公室、中华全国总工会、共青团中央、中华职业教育社、中国职业技术教育学会、中华全国供销合作总社、中国机械工业联合会、中国有色金属工业协会、中国石油和化学工业联合会、中国物流与采购联合会、中国纺织工业联合会、中国煤炭工业协会主办，由中国煤炭教育协会、全国煤炭职业教育教学指导委员会、煤炭工业职业技能鉴定指导中心承办，赛项组织机构由赛项组委会、赛项执委会、专家组、监督与仲裁委员会等构成。

赛项组委会由教育部（职成司）、中国煤炭工业协会、中国煤炭教育协会、全国煤炭职业教育教学指导委员会等单位组成；

赛项执委会由中国煤炭教育协会、全国煤炭职业教育教学指导委员会等单位组成；

赛项专家组由中国煤炭教育协会、全国煤炭职业教育教学指导委员会专家，煤矿企业专家和参赛院校专家组成，负责赛项整体设计，指导具体方案实施；

赛项监督与仲裁委员会由教育部竞赛办、中国煤炭教育协会、煤炭工业职业技能鉴定指导中心、及参加协办的企业领导和参赛院校领队组成。

（二）职责分工

中国煤炭教育协会、全国煤炭职业教育教学指导委员会负责赛项申报、专家组选拔、竞赛规程制定、赛题设计、赛项平台开发、赛项经费预决算以及大赛主办组织等事项。

协办院校负责竞赛场地、设备、设施及配套工具等准备工作，参赛选手、教师及裁判的接待工作，大赛赛务的组织工作和相关服务

中煤科工集团重庆研究院有限公司、重庆安仪煤矿设备有限公司负责比赛所需设备及配套工具和相关设施的准备工作并提供现场技术支持。

赛项监督与仲裁委员会负责比赛各项赛务组织的监督工作，比赛成绩的公示工作，争议申诉的仲裁工作，保证大赛公正、公平。

中国煤炭教育协会、全国煤炭职业教育教学指导委员及协办院校做好大赛的安全防范工作，和突发事件的处理工作。

（三）制定安全防范措施

由主办单位、承办单位以及协办单位领导组成大赛安全工作领导小组，明确安全工作责任分工，并指定由所在赛区相关负责人以及协办院校相关负责人专门负责大赛安全工作，制定《2018年全国职业院校煤矿安全技能大赛安全应急预案》，确保大赛有序、安全进行。

十七、教学资源转化建设方案

充分利用职业技能大赛的展示交流平台，整理编辑竞赛成果，经过加工与开发，转化为教学资源，服务教学，成果共享。

（一）出版赛项成果资料

将比赛内容、比赛流程、技术纲要、评分标准等文字性资料编辑为《矿山灾害救援技术实训任务书与指导书》并公开出版。比赛录像资料经过编辑处理，用于教学的典型视频案例。

（二）建设课程教学网络平台

建设《矿山灾害救援技术》课程教学网络平台，建设赛项试题库、案例库、工具库、资料库、网络资源库及虚拟实训室，“电子书包”、“空中课堂”等对全国煤炭类高职院校开放，分享教学优质资源。

（三）专业知识展示资料转化

比赛中涉及到的专业知识，如行业新技术、新知识、新成果等，整理汇编成册，形成《矿山灾害应急救援知识汇编》1套。

（四）开发教学项目和任务教学

将比赛设计的竞赛项目引入教学，作为项目教学与任务教学案例，用于教学改革。

十八、筹备工作进度时间表

| 序号 | 事项与内容 | 完成日期 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 组建专家组 | 2017年7月 |
| 2 | 拟定竞赛方案 | 2017年8月 |
| 3 | 进行赛项申报 | 2017年9月 |
| 4 | 组织参赛院校讨论修订方案 | 2017年11月 |
| 5 | 参加教育部赛项答辩 | 2017年12月 |
| 6 | 组建大赛组委会、执委会、仲裁委员会等 | 2018年2月 |
| 7 | 进行比赛场地和设备设施准备 | 2018年3月 |
| 8 | 组织各院校报名 | 2018年3月 |
| 9 | 组织裁判队伍 | 2018年4月 |
| 10 | 进行赛务准备工作 | 2018年5月 |
| 11 | 组织比赛，上报比赛结果 | 2018年5月 |
| 12 | 完成资源转化、接收检查 | 2018年6月 |

十九、裁判人员建议

按照《全国职业院校技能大赛专家和裁判工作管理办法》的有关要求，详细列出赛项所需现场裁判和评分裁判的具体要求。

| 序号 | 专业技术方向 | 知识能力要求 | 执裁、教学、工作经历 | 专业技术职称 （职业资格等级） | 人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 煤矿安全 | 熟悉煤矿安全规程 | 2年以上执裁大赛经验 | 副高以上 | 18人 |
| 2 | 矿山救护 | 熟悉矿山救护相关技术规范 | 3年以上教学经验 | 副高以上 | 18人 |
| 3 | 煤矿机电 | 熟悉煤矿机电运行与检测 | 5年以上教学经验 | 副高以上 | 10人 |
| 裁判总人数 | 46人 |

二十、其他

（一）项目申报负责人及联络员

申报单位：中国煤炭教育协会

全国煤炭职业教育教学指导委员会
负责人：

联络人员：

（二）所有参加此竞赛项目的院校负责为参赛选手办理意外伤害险。

（三）协办院校为所有参赛院校选手提供训练用场地和设施设备等相关条件。

# Text boxes

检录（10分钟）

赛前准备（15分钟）

实施任务（180分钟）

任务完成

评定成绩

比赛结束

超时

是

否