2018年全国职业院校技能大赛

《矿井灾害应急救援》题库

结合矿井灾害救援人员在煤矿井下处理事故高度的实战性、应用性、及时性和技术性等要求，竞赛项目设计总用时为150分钟，赛项内容由5部分构成，具体如下：

1. 闻警出动（10 分钟，5分）

由煤炭类专业在校生组成的竞赛小队，以临战姿态进入竞赛现场值班室待命，接警第一时间按响预警电铃，接受和记录事故救援任务内容，包括事故地点、类别、遇险人数及救援任务，拉响事故警报，集合队伍，清点人数，布置任务。

2. 救援准备（20 分钟，10分）

根据事故类别要求携带必备的救援技术装备，随后在竞赛设置的井下救援基地领取任务卡和空白矿图，装备好正压氧气呼吸器，检查无误并报告，救援计时开始。

3. 灾区侦察（与第四项合计计时）

根据所确定的救援路线，救援小队按照规定的顺序和间隔进入灾区，进行“全覆盖”侦察、事故技术处理与伤员抢救，按规定和牌板提示内容对灾区内所有重要地点进行气体检测，并及时将侦察情况填汇至矿图上。

4. 事故技术处理与伤员抢救（110分钟，80分）

在灾区侦察过程中，对灾区巷道路线所发现的水灾、冒顶、瓦斯事故等所有事故点按现场救援要求进行技术处理，并对救援过程中发现的伤员按照“三先三后”的原则即时进行现场处理并及时护送至竞赛指定地点。

5. 撤离灾区（10 分钟，5分）

救援任务完成后，按要求顺序、间隔组织队伍撤出灾区，并将矿图上交至井下救援基地，完成比赛。

竞赛流程见图1所示

竞赛赛卷

本赛项赛卷主要内容为：

1. 闻警出动：根据井下事故灾害类型，编制救援工作方案，分配救援任务。

2. 救援准备：检查与筛选与对应灾害救援任务相关的设备及工具，按规定完成小组队员之间的自检和互检任务，领取空白图纸。

3. 灾区侦查：按照规定路线进行“全覆盖”侦查工作，并将侦查情况及时填绘至空白矿图上。

4. 事故技术处理与伤员抢救：对侦查过程中所发现的水害、顶板、瓦斯等事故按照要求进行技术处理，并对发现的遇险、遇难人员现场及时进行抢救。

5. 撤离灾区：灾区全部侦查完毕后，按照规定路线和顺序撤离灾区。

具体内容参见评分细则。

竞赛规则

1. 选手必须遵守竞赛规则，文明竞赛，服从裁判安排，否则取消参赛资格。

2. 高职组参赛选手须为高等学校全日制在籍学生，本科院校中的高职类全日制在籍学生或五年制高职四、五年级学生也可参加比赛。高职组参赛选手年龄须不超过25周岁，年龄计算的截止时间以2018年5月1日为准，凡在往届全国职业院校技能大赛中获得一等奖的选手，不能再参加同一项目同一组别的比赛。

3. 参赛选手按大赛组委会规定时间到达指定地点，凭参赛证、学生证和身份证（三证必须齐全）进入赛场，并随机抽取参赛顺序。选手迟到15分钟取消参赛资格。各队领队、指导教师及未经允许的工作人员不得进入竞赛场地。

4. 裁判组在赛前30分钟，对参赛选手的证件进行检查及进行大赛相关事项教育。参赛选手在比赛前20分钟进入比赛工位，确认现场条件无误；比赛时间到方可开始操作。

5. 参赛选手必须严格按照设备操作规程进行操作。参赛选手不得携带通讯工具和其他未经允许的资料、物品进入大赛场地，不得中途退场。如出现较严重的违规、违纪、舞弊等现象，经裁判组裁定取消大赛成绩。

6. 比赛过程中出现设备故障等问题，应提请裁判确认原因。若因非选手个人因素造成的设备故障，裁判请示裁判长同意后，可将该选手大赛时间酌情后延；若因选手个人因素造成设备故障或严重违章操作，裁判长有权决定终止比赛，直至取消比赛资格。

7. 参赛选手若提前结束比赛，应由队长向裁判举手示意，比赛终止时间由裁判记录，参赛选手结束比赛后不得再进行任何操作。

8. 参赛选手完成比赛项目后，提请裁判到现场检查确认并登记相关内容，然后按照裁判指令离开赛场，裁判填写执裁报告。

9. 比赛结束后，参赛选手需清理现场，并将现场仪器、设备设施恢复到初始状态，经裁判确认后方可离开赛场。

竞赛环境

1. 整个竞赛场地分地面部分和地下部分。

2. 地面部分为一不小于30㎡的井上救援基地（值班室），选手于此待命并领取救援任务。

3. 井下部分，包含1个完整的采煤工作面和1个掘进工作面及必要的硐室，巷道总长度约为500m。（如图2所示）

图2 井下竞赛场地环境布置示意图

九、技术规范

（一）技术规范要求

按照高职院校煤矿安全类专业人才培养方案实施要求，掌握《矿井通风》、《煤矿安全》、《煤矿监测监控技术》等课程中关于通风、瓦斯、煤尘、防火等相关要求，本届大赛竞赛规范参照国家安全生产监督管理总局下发文件执行，具体如下：

1. 《矿山救护队质量标准化考核规范》AQ 1009-2007

2.《煤矿安全规程》2017版、

3. 《矿山救护规程》AQ 1008-2007等

（二）注意事项

1. 技能竞赛赛项规程要求准备的设备及工具由承办方提供。

2. 参赛选手应严格遵守赛场纪律，服从指挥，仪表端庄。

3. 比赛前一天，由各地代表队领队参加抽签确定轮次。

4. 比赛当天，由参加比赛的选手抽签确定工位及顺序。

5. 比赛过程中，或比赛后发现问题（包括反应比赛或其他问题），应由领队在当天向大赛组委会提出书面陈述。

6. 其它未尽事宜，将在赛前向各领队做详细说明。

十、技术平台

1. 比赛使用设备

竞赛选用煤矿常用的设施设备，比赛前各仪器设备经具有资质的专业机构检校合格；比赛中由专业人员负责对仪器设备进行维护；各参赛队领用设备时，需对仪器进行复查，发现问题及时换发仪器设备。竞赛具体设备及型号见表1所示。

表1 应急救援赛项所需用设备一览表

| 序号 | 装备名称 | 型号 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 正压氧气呼吸器 | HYZ4CII | 煤科集团沈阳研究院 |
| 2 | 压缩氧自救器 | ZYX45 | 煤科集团沈阳研究院 |
| 3 | 光学瓦斯检查仪 | CJG-10 | 煤科集团沈阳研究院 |
| 4 | 多种气体检测仪 | CD5 | 北京卓安仪器恒瑞科技有限公司 |
| 5 | 多种气体采样器 | DQJ-50 | 陕西斯达煤矿安全设备有限公司 |
| 6 | 红外线测距仪 | YHJ-200J | 廊坊苏瑞电子技术有限公司 |
| 7 | 便携式瓦检仪 | JCB4 | 煤科集团沈阳研究院 |
| 8 | 矿用机械风表 | CFJ5 | 通用型 |
| 9 | 秒表 | ZS44-803 | 通用型 |
| 10 | 空盒气压计 | DYM3 | 宁波鄞州姜山玻璃仪器仪表厂 |
| 11 | 计算器 |  | 通用型 |
| 12 | 医疗急救箱 | 绷带、止血带、固定夹板等 | 仪器操作及现场救援 |
| 13 | 模拟假人 | CPR400 | 神华煤矿安全设备制造公司 |
| 14 | 担架 | 92.5×50×10cm(折叠尺寸) | 通用型 |
| 15 | 保温毯 | 150×200cm | 通用型 |
| 16 | 救生索 | 长度30m，直径12.5mm | 通用型 |
| 17 | 电工工具 | 手钳、螺丝刀、剥线钳等 | 通用型 |
| 18 | 真空磁力启动器 | QJZ-400 | 八达电器设备有限公司 |
| 19 | 电缆 | MYP-0.38/0.66 3*25+1*10 | 通用型（与八达配套） |
| 20 | 密封圈 | 负荷线孔 | 通用型（与八达配套） |

2. 技术平台

考虑到比赛与实际工作的区别，赛场为一模拟矿井，比赛场地包含矿井的会议室、工业广场、井筒、井底车场、主要运输巷道等，总路线长度约500m。

附件1：

矿井灾害应急救援（高职组）

竞赛规则

一、闻警出动（5分，10min）

（一）闻警出动（3分，7min）。

救援小队在地面救援指挥中心接警后，队长在第一时间按响警报电铃，分项计时开始。接警后由队长按要求将事故救援内容，包括事故类别、事故地点、遇险人数及救援任务、救援计划填写在救援行动计划表上，随后集合队伍，并根据事故类型向小组成员布置救援任务，以队长报告任务布置完毕停止计时。少填、漏填1项扣1分，扣完为止。超时该项不得分。

（二）地面救援指挥中心汇报（2分，3min）

参赛队任务布置完毕后，由队长向地面救援指挥中心按规定进行汇报，主要包括救援小队名称（代码）、队长姓名（代码）、队员人数、救援任务、确定的救援路线、救援时间等，评分标准以小队人员齐全、列队整齐、报告词无误，该项得满分，否则，该项不得分。

报告范文：“报告裁判，xx小队接xx矿调度室电话报警，x月x日x时x分，在该矿井xx工作面xx米处出现透水事故，目前该矿仍有2名矿工被困井下。我小队具体负责本次井下救援任务，由xx担任本次救援小队队长，小队人员共计6人。救援时间为xx日xx时至xx日xx时，拟定救援路线为……，汇报结束，请指示！”

二、救援准备（10分，20min）

参赛队员集合完毕后，至井下救援基地进行救援准备，由队长示意裁判开始计时。准备内容包括根据事故类型选取仪器设备、战前检查、领取空白矿图等。参赛队全部队员必须参加战前检查，缺人、超时该项均不得分。

（一）进入灾区装备齐全（1分）

进入灾区携带的装备、工具、检测仪器齐全。缺少装备1件及以上，该小项不得分。

（二）仪器完好（1分）

要求附件齐全，正压氧气呼吸器氧气压力不低于18Mpa，随时可用。有1件及以上仪器不符合要求，或在使用过程中非仪器自身故障出现不能正常使用现象（电量不足、人为损坏等），该小项均不得分。

（三）正压氧气呼吸器的佩戴正确（1分）

由队长示意裁判小项计时开始，队长下达口令，全体队员进行氧气呼吸器的佩戴，直至连接好面罩并戴入头部、打开气瓶、收紧系带为止。

标准要求：全体队员分别将放置在地上的氧气呼吸器双手举起，氧气呼吸器主体从头后滑入腰间，将胸带和腰带拴紧，两臂穿入背带中，迅速连接并佩戴面罩，打开氧气瓶，收紧系带。

佩戴操作完成后立即举手示意，全部示意完后，计时结束，队长下达命令，摘下面罩，关闭氧气瓶，开始进行呼吸器的自检。

整个佩戴过程要求全部选手在25s内完成。超时、佩戴顺序颠倒、佩戴方式不正确，该项均不得分。

（四）正压氧气呼吸器自检内容和程序正确（5分）

队长喊口号进行集合，队员面向队长站好队。

检查内容和程序：检查外壳→检查呼吸两阀灵活性→检查呼气阀→检查吸气阀→检查整机气密→检查整机排气→连接并佩戴面罩→打开气瓶→收紧面罩系带，检查面罩气密性→检查自动补气→检查手动补气→观看压力表→检查附件：哨子。（执行AQ1009-2007规定），要求队长逐条下达全部命令（包括判断方法：如检查呼气阀，要求口述出“捏住吸气软管，口含三通吸气，吸不动即为正常”），队长下达完一条，队长和队员共同做出一条。

标准要求： A检查外壳：双手触摸外壳确保外壳完整；B检查呼吸两阀灵活性：嘴含三通，短促呼吸能听到呼吸阀的开启声音证明是完好的；C检查呼吸阀：捏住吸气软管，含三通吸气，吸不动即为正常；D检查吸气阀：捏住呼气软管，含三通吹气，吹不动即为正常；E检查整机气密：吸气吸到吸不动，然后舌头堵住三通，舌头有向里面压的感觉；F检查整机排气：使劲吹气直到排气阀打开，有排气的声音；G连接并佩戴面罩：将面罩与呼吸器进行连接，戴入头部；H打开氧气瓶：有进气的声音；I收紧面罩系带，检查面罩气密性：用力握紧呼吸软管，随后轻轻的吸气，确认面罩被吸附于面部后停止吸气。保持该状态5s后，左右上下晃动头部，确认能否保持吸附状态；J检查自动补气：深吸气听到自动补气的声音；K检查手动补气：按补气按钮，听补气声音；L观看压力表；M检查附件：哨子等（检查口令和要点均由队长下达，队员和队长一块操作）

符合以上要求得5分。参赛队未全部参加、丢项或顺序颠倒，每出现一次扣1分，扣完为止。

（五）互检正确（1分）

互检内容：目检及触摸压力表、面罩、头带、呼吸软管、呼吸器盖是否扣牢、安全帽、矿灯和人员状态。其中，队长与副队长进行互检，2号与3号互检，4号与5号互检。检查过程要逐条口述是否正常，检查完毕后，由队长询问检查情况，2~6号依次回答检查情况，最后队长向裁判员汇报小队整体检查情况，并领取空白矿图，计时停止。漏检1项及以上、未汇报检查情况，该项均不得分。

（六）撤出灾区装备齐全（1分）

参赛队携带的装备及仪器不得滞留在灾区，滞留装备1件及以上，该项不得分。

三、灾区侦查及安全防护（35分，与灾害技术处理及遇险人员救治计时，共110min）

队长下达口令，全体队员将面罩摘下，携带工具设备列队进入灾区进行灾区侦查，并示意裁判计时开始。

（一）参赛队人数满足要求（1分）

参赛队进入灾区不得少于6人，否则该项不得分。

（二）队员间距满足要求（1人）

侦查期间，队员应在互为可见范围内行动（烟雾区除外），即各队员之间距离不可超过9m，有队员远离范围1人次及以上的，该项不得分。

（三）角色顺序正确（1分）

灾区内侦查，前进时队长在前，副队长在队列后；返回时相反。出现1次及以上错误，该项不得分。事故处理时不做要求。

（四）侦查路线正确（1分）

参赛队按照一定路线，以与侦察巷道呈斜交式前进进行侦查，若改变侦查路线，需报告至井下救援基地经裁判长同意，否则该项不得分。

（五）行进方式正确（1分）

参赛队应采用红外线测距仪，对前进巷道进行距离测定，且在前进或撤退时，队员不可出现奔跑现象。违反规定，该项不得分。

（六）信号使用正确（1分）

参赛队应按《矿山救护规程》正确使用信号（根据竞赛场景设计，可使用哨子发出信号，1声前进、2声停止、3声撤退；也可口头下达指令）。不正确使用1次及以上，该项不得分。

（七）信息汇报及时（1分）

参赛队在灾区处理事故、井下救援前，应由队长发出处理命令，对应队员按照队长命令行动，禁止擅自处理。违反1次及以上，该项不得分。

（八）正确检测气体和风量（18分）

1. 气体检测正确（10分，20min）

参赛队应在下列地点使用指定仪器或多功能气体检测仪正确检测气体浓度：气体告示牌、冒落区两侧、风障、风门、火区、密闭、局部通风机、电器开关、遇险遇难人员和竞赛规定的地点，每个地点只需检测1次。漏检1处扣1分，数据测定错误或达不到精度要求每出现1次扣1分，扣完为止。

精度要求：在竞赛规定地点的瓦斯和一氧化碳气体（球胆气样），必须使用光学瓦斯检定器和手推式气体检定仪进行实际检测并计算，瓦斯或二氧化碳气体当实际气体浓度在10％以下时，允许最大误差±1％；当实际气体浓度在10％-100％时，允许最大误差±3％；一氧化碳浓度允许误差±20％。

检测气体种类：甲烷、二氧化碳、一氧化碳和氧气（氧气不要求实测），检测气体要在井下实际测量1-2个点，实测操作按照AQ1009-2007规定操作。

使用便携式多种气体检测仪进行气体检测时，检测仪器位置符合要求：检测甲烷时，检测仪位置高于头部；检测一氧化碳时，检测仪位置与胸平齐；检测氧气时检测仪应位于腰部或腰部稍下；检测二氧化碳时，检测仪应位于膝盖以下、地面以上。检测上述气体时，动作应有明显停顿，停顿时间2秒；每次气体检测结果，必须口述确认。

使用光学瓦检仪、多种气体采样器进行实测时，标准要求为：①光学瓦检仪实测：队员携带选备的光学瓦检仪在竞赛指定位置按照瓦斯检查工操作规程进行清洗气室并调零；在标识处进行球胆气样实测，并进行实测数据计算，向裁判员汇报实测结果。②多样气体采样器实测：队员使用携带的多样气体采样器，按照瓦斯检查工操作规程，对指定的一氧化碳气样进行现场测定，并填写检测报告表，向裁判汇报实测结果。

2. 风量检测及计算正确（8分，10min）

在井下指定测风站处，由队长安排1名队员进行测风及风量计算。未检、漏检该项不得分；检测方法不正确或计算结果错误，每出现一次扣4分，直至扣完为止。

风量测定方法：

（1）操作方法：测风方法选用侧身线路法（四线法）及退步转身法测风，具体方法为风表先空转20~30s，测风时人背向巷道壁，伸直持风表的手臂，与风流方向垂直，并使用风表叶片迎向风流方向，按照上下方向均匀移动风表，1分钟即关闭风表，读取读数，根据读数值查所用风表的校正曲线，得出真风速值V0。

（2）风量计算公式：Q=V0（S-0.4），单位：m3/分钟。

（3）测风时，其他人员不应影响风流流动。

（4）实际计算风速由裁判随机给定，风量计算结果保留2位小数，风速、风量计算结果标注在测风站处。

（5）允许误差：实测时，3次测风之间的最大、最小值误差不得超过5％。

（九）安全防护（10分）

1. 正确佩用氧气呼吸器（4 分）

违反下列要求，违反1次扣1分，扣完为止。

（1）参赛队自佩用氧气呼吸器开始计时，20 分钟内必须在停留状态下互检 1 次，因呼吸器故障再次进入灾区时，同样要进行此项检查。

（2）参赛队员身体不适或呼吸器出现故障，应按《矿山救护规程》要求采取措施处理。

2. 正确使用和检测带电设备（4 分）。

不得违反《煤矿安全规程》中对使用带电设备有关规定，违反1次扣1分，扣完为止。

3. 正确使用救生索（1 分）

烟雾巷道侦察时，队员应使用救生索连接。没有正确使用救生索，该项不得分。

4. 正确处理爆炸性气体（1分）

改变通风时不得使爆炸性气体流经火区、失爆带电设备和未侦查区域。违反1次该项不得分。

爆炸性气体：瓦斯浓度在５％～16％，氧气浓度大于或等于 12％。以上两种因素同时存在属于爆炸性气体。

四、正确抢救遇险人员（20分，40min）

违反下列任何一项要求，按照对应标准扣分，直至扣完为止。

（一）进入灾区，参赛队发现遇险人员，具备抢救条件时，应立即采取抢救措施。不具备抢救条件时，应先创造条件救人。

判定方法：由队长根据现场牌板提示进行判断和下达命令。

抢救人员条件：不能使伤员暴露在污浊空气中，顶板支护良好，以及不受其他因素威胁。有一处不符合抢救人员条件而进行抢救，扣2分。

污浊空气：氧气浓度低于 20%、一氧化碳浓度超过 24ppm，其他有毒有害气体超过《煤矿安全规程》规定。

（二）应将现场抢救后的伤员，采用三人平托法搬运伤员至担架，并迅速安全地转移到井下救援基地或指定地点，不许从事其他与抢救伤员无关的工作，行走不便的伤员要抬运出灾区。

三人平托法要求：3名队员站于伤员未受伤一侧，分别在肩、臀和膝部；单膝跪在地上，分别抱住伤员的头、颈、肩、后背、臀部、膝部及踝部，队员同时站起；抬起伤员，步调一致，以保持伤员躯干不被扭转或弯曲。

搬运要求：伤员脚在前、头在后；抬起时先抬头后抬脚，放下时顺序相反；步调一致、平稳前进。

三人平托法、搬运方式运用不当，每出现一次扣1分；造成伤员二次伤害的，每出现一次扣2分。

（三）在灾区内应至少安排1人专门看护伤员，并每3分钟安慰伤员一次，队员与伤员之间的距离不得超过3米。违反要求的，每出现一次扣1分。

（四）在对遇险人员进行救治时，应根据遇险人员窒息、骨折的不同伤情，进行现场心肺复苏和止血及固定处置，并用担架将遇险人员运送到指定地点。救治时，应按照以下要点进行：

1. 队长应先根据现场提示牌板判断伤员伤情，随后进行现场急救；

2. 采用正确的保护伤员方法进行保护

保护伤员方法：将伤员放到担架上，给伤员颈部以下盖上毯子，用2条绷带或带子，将伤员固定在担架上，一条绑住身体躯干，一条绑住双腿，带子应与伤员的身体相垂直。

3. 伤员骨折固定方法正确（现场主要布置四肢骨折伤员）

违反以上要求的，每出现一次扣1分。

（五）现场心肺复苏（CPR400模拟假人）操作如下：

1. 确认现场安全：四周张望，确认现场安全。未做一处扣0.5分。

2. 靠近伤员判断意识：轻拍患者肩部，大声呼叫伤员，耳朵贴近伤员嘴巴。未做一处，扣0.5分。

3. 呼救：环顾四周呼喊求救，队长派一名队员向调度室汇报（模拟汇报），解衣松带、摆正体位。未做一处，扣0.5分。

4. 判断颈动脉、判断呼吸：手法正确（单侧触摸，时间不少于5s不大于10s），判断时用余光观察胸廓起伏，判断后报告无脉搏，无呼吸。未做一处，或时间不满足要求，每出现一处扣0.5分。

5. 胸外按压定位：胸骨柄与两个乳头的交点，一手掌根部放于按压部位，另一手掌平行重叠于该手手背上，手指并拢，以掌根部接触按压部位，双臂位于伤员胸骨正上方，双肘关节伸直，利用上身重量垂直下压。一处不符合要求，扣0.5分。

6. 胸外按压：按压前口述按压开始，按压频率每分钟120次，按压幅度为胸腔下陷5-6cm（每循环按压30次，时间15-18s）。 根据系统提示按压位置错误、按压不足或过大，每出现一次扣0.5分。

7. 畅通气道：清理口腔，摆正头型。一处不符合要求，扣0.5分。

8. 打开气道：使用压额提颌法，确保下颌与耳朵的连线与地面垂直。一处不符合要求，扣0.5分。

9. 吹气：吹气时看到胸廓起伏，吹气完毕后立即离开口部，松开鼻腔，视伤员胸廓下降后，再吹气。一处不符合要求，扣0.5分。

10. 吹气按压连续5个循环：连接仪器，打开考核模式，进行按压、吹气连续操作。按照机器提示2分钟内完成五个循环。

11. 整理：安置患者，整理服装，摆好体位。一处不符合，扣0.5分。

12. 分工协作，队长主要口述指挥，队员协同操作。出现抢口令、不按照口令进行操作的，每出现一次扣0.5分。

（六）伤员止血、包扎操作规范：

伤员止血、包扎与骨折固定救援任务，由队长指令小组3名队员负责实施。

1. 操作前准备

向伤者表明身份→安慰伤者，告知伤者不能随意活动，告知伤者配合检查→检查伤者头部、面部、胸部及四肢→报告伤情→根据需要选择所需物品。一处未做，扣0.5分。

2. 伤员止血要点及操作

（1）口述说明上臂止血要点，包括：止血位置；止血带捆绑要求；止血时间规定；标记内容。

（2）止血操作：队长向裁判报告止血可以开始，之后裁判宣布止血开始计时，计时前止血人员手中不能接触止血物品。

（3）队员按照上述要点进行止血操作，25s内完成止血操作任务，超时扣除1分。未按照标准实施，每出现一处扣0.5分。

3. 创伤包扎：

（1）包扎前伤口处理：对包扎部位进行消毒，对包扎部位使用棉垫或纱布垫敷。

（2）螺旋反折包扎：举手示意裁判包扎开始，准备计时；先将绷带缠绕患者受伤肢体处两圈固定，然后由下而上包扎肢体，每缠绕一圈折返一次。

（3）折返时按住绷带上面正中央，用另一只手将绷带向下折返，再向后绕并拉紧，每绕一圈时，遮盖前一圈绷带的2/3，露出1/3；

（4）绷带折返处应尽量避开患者伤口；

（5）包扎要求覆盖整个前臂；

（6）包扎结束后末端使用胶布固定，示意裁判计时结束。

要求：60s内完成对应包扎任务，超时扣除1分；包扎不符合要求，每出现一次扣除0.5分。

（七）伤员骨折固定方法：

1. 骨折固定前要示意裁判计时开始，队员手中不得有相关物品；

2. 用两块木板加垫后，放在小腿的内侧和外侧；

3. 用布带固定小腿骨折的上下两端、大腿中部、膝关节；

4. 踝关节使用“8”字形固定，固定完毕后向裁判示意计时停止。

要求：伤员骨折固定需在50s内完成任务，超时扣除1分；固定不符合标准，每出现一次扣除0.5分。

五、井下灾害技术处理（20分，共计40min）

（一）水灾事故处理（10分，30min）

救援队需对水淹区进行排水，由队长指定3名队员按照以下要求进行操作，违反1项扣1分，扣完为止。若在实施过程中出现机电设备失爆现象，第一次给予口头提醒并扣除2分，第二次直接取消此项目竞赛资格，终止比赛。

1. 巷道中明确要求排水区域，必须接线进行排水；

2. 水泵接线操作应符合以下规范要求：

（1）打开磁力启动器上接线箱盖前应检测瓦斯含量，并由操作队员口述瓦斯浓度1％以下、顶板及周围环境良好，可以操作电气设备；

（2）停止并闭锁磁力启动器手把；

（3）停止并闭锁分路馈电开关，并悬挂“有人工作，禁止合闸”标牌；

（4）在指定位置剁电缆、放工具；

（5）检查兆欧表是否良好（表笔开路、短路试验）；

（6）使用摇表检查电缆绝缘（摇测电缆一相芯线对地间的绝缘电阻），并进行放电。

（7）电缆、垫片及压线板安装顺序正确，安装尺寸及位置符合《煤矿安全》规程有关规定。

接线引入装置及接线工艺标准规定：

①引入装置：A电缆紧固程序、进线嘴压紧但不斜（≤5％），即不得将进线嘴紧至极限位置、螺栓外露扣数大致相同，进线嘴压紧后不晃动；B零件齐全，进线嘴与密封圈之间有金属垫圈；C电缆压线板紧固，压紧后的压扁量不得超过电缆直径的10％，即电缆压线板处上下垫两层电缆皮，将螺栓拧紧且外露扣大致相同，同时压板不能相互接触；D电缆套深入长度为5~15mm；E密封圈外径与进线装置内径间隙≤1.5mm，内径与电缆外径差＜1mm。

②接线工艺：A各相导线裸露长度小于10mm；B接线余头长度在1~10mm范围内；C任一项绝缘不触及其他相导体线没有伤痕；D每一芯前段线头整齐，须绑扎，切线口线丝无长短不一现象，不压胶皮、薄膜，无毛刺；E芯线拉紧后地线仍有10mm余量；F弧度适中，三相线不交叉布线；G接线柱弹簧垫压平；H腔内洁净无异物，隔爆面要涂防锈油，且隔爆间隙符合要求，密封良好；I选手比完后，抽电缆检查其胶圈有无损伤。

（二）局部瓦斯排放（10分，10min）

初始状态为：局部通风机停机，风筒已被拆开。主要操作项目有：开风机、风筒的双反边连接、联络与控风。风筒连接需符合以下规定，每违反1项扣1分，扣完为止。

1. 局部通风机及风筒连设：现场共3节风筒，2个接口。

（1）风筒接口处采用双反边方式连接，且不应出现漏风现象；

（2）风筒供风时出风口稳定，不出现摆动现象；

（3）风筒吊环齐全，无缺失；

（4）风筒通风时搭接处未出现断开现象；

（5）不得采用“一风吹”。

2. 联络与控风

（1）队长派1名队员监测回风流瓦斯浓度；

（2）瓦斯浓度过小可以示意控风人员松开风筒（或收紧三通岔口），减阻放风。瓦斯浓度接近1.5%要通知控风人员收紧风筒（或松开三通岔口）增阻控风。控风可采用绳子扎结风筒（或三通岔口），通过松紧度来实现。

（3）整个过程禁止采用一风吹。

六、矿图及现场标注（10分）

正确标注矿图，参赛队应将侦察到的情况正确标注在矿图上，漏填、错填1项扣 1分, 扣完为止。

（一）队长收到空白矿图后，在进入灾区前，应在井下救援基地牌板上清楚填写队名代码、日期等信息。

（二）应在矿图上标注的内容：工作面和停留点气体浓度，井下救援基地、通风设施、风流方向、测风站及风量、机电设备、水淹区、冒落区、火区、遇险遇难人员。

（三）以上规定需标注的物体应按图例标注(见附件)，对图例以外的物体或设施，应作记号“X”，并用引线标注说明。

（四）参赛队应在工作面、风门、密闭、发现遇险遇难人员处、冒落区、支护损坏地点做好侦察标记。标记方法：参赛队安放对应小队标牌（组委会统一提供）。

（五）送电、改变通风的时间必须标记在现场（投放标牌）和矿图上。

（六）规定统一标准图例(见附件)。

七、其他

（一）没有在竞赛结束时撤回井下基地，扣5分。

（二）没有按救援任务书要求完成救援任务，每项扣5分。

（三）竞赛总用时要求：根据井下实际救援工作需要，竞赛全过程用时限定在120分钟以内完成；总用时超过120分钟的，每超过10分钟（不足10分钟按10分钟计算，以此类推）在总分中扣5分，直至扣除15分为止。

八、备注

（一）参赛人员应在靠近肩膀的衣袖上佩戴号码牌，队长是1号，队员是2-5号，6号为副队长。

（二）参赛队按抽签顺序提前做好准备，在指定地点待命，准时参加检录和竞赛。

（三）竞赛巷道、风障、支护材料、局部通风机、灭火器、正压氧气呼吸器、心肺复苏模拟假人等设备设施均由组委会统一准备。

9. 图例及评分表

# Text boxes

图1：竞赛基本流程示意图

地面值班室接受救援任务（10分钟）

检录

井下救援基地救援准备（20分钟）

灾区侦查及事故技术处理（110分钟）

撤离灾区（10分钟）

一次抽签加密

确定参赛编号

二次抽签加密

确定竞赛顺序号

加密信息解密

成绩公布

成绩公示

成绩评定与复核