2019年全国职业院校技能大赛

中职组电气安装与维修竞赛项目方案

一、赛项名称

（一）赛项名称

电气安装与维修

- 压题彩照

（三）赛项归属产业类型

制造业。

（四）赛项归属专业大类

本赛项归属加工制造类，同时不仅为交通运输、能源与新能源、农林牧渔、信息技术、土木水利类相关专业（详见如下）提供重要专业基础支撑，而且还为工业机器人安装与维修、数控机床维修等职业领域提供重要的专业技能支持。

本赛项所涉及的专业有：

| 组别 | 专业类 | 专业代码 | 专业名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中职 | 加工制造类 | 053000 | 电气运行与控制 |
| 中职 | 加工制造类 | 053100 | 电气技术应用 |
| 中职 | 加工制造类 | 051300 | 机电技术应用 |
| 中职 | 加工制造类 | 051600 | 机电设备安装与维修 |
| 中职 | 加工制造类 | 052300 | 机电产品检测技术应用 |
| 中职 | 交通运输类 | 080500 | 电气化铁道供电 |
| 中职 | 交通运输类 | 081400 | 船舶电气技术 |
| 中职 | 信息技术类 | 091300 | 电子技术应用 |
| 中职 | 农林牧渔类 | 012800 | 农村电气技术 |
| 中职 | 能源与新能源类 | 031800 | 供用电技术 |
| 中职 | 能源与新能源类 | 031000 | 水电厂机电设备安装与运行 |
| 中职 | 能源与新能源类 | 031100 | 水泵站机电设备安装与运行 |
| 中职 | 能源与新能源类 | 031300 | 风电场机电设备运行与维护 |
| 中职 | 土木水利类 | 040700 | 楼宇智能化设备安装与运行 |
| 中职 | 资源环境类 | 021400 | 矿山机电 |

- 赛项申报专家组

三、赛项目的

本赛项在中国制造2025的战略指引下，以企业行业产品更新换代和技术升级改造为背景，把握电气安装与维修的核心技能，涉及的内容包括动力控制线路，照明控制线路，互联网电路等线路的规范安装及维修；PLC、变频器、触摸屏、传感器等现代电气元器件的规范安装使用和参数设置，交直流电机、步进电动机、伺服电动机的安装规范与参数设置；电气控制线路故障的检测与分析等。通过本赛项的竞赛活动，达到以下目的：

1.赛项使用现代电气系统中反映新技术、新材料、新产品、新工艺的新器件，展示现代电气技术的发展趋势，引领中等职业技术学校的专业建设、课程建设和教学改革。

2.以电气安装与维修职业岗位的典型工作任务，整合职业能力评价的要求，设计竞赛工作任务。引领和促进中职学校专业与产业、学校与企业、课程设置与职业岗位、教学内容与职业标准的对接，提升中等职业学校人才培养质量，为经济建设做出人才贡献。

3.通过竞赛及其同期活动，交流中职学校电气类相关专业教育教学改革和专业建设，人才培养模式、师资队伍建设、校企合作、工学结合等方面的成果，向社会展示中等职业教育发展前景，师生敬业爱岗、乐于奉献、刻苦学习的精神风貌。

四、赛项设计原则

（一）公开、公平、公正原则

在比赛的各个环节中，严格遵守大赛的各项规章制度，具体：

1．工作任务书，电气系统图及相关原理图及部分安装平面图，操作工艺技术规范和要求，配分细则等公开透明.

2.按照大赛规章制度要求，相关人员签署保密协议，对参赛队和选手信息加密。

3.监督组对赛项的组织、流程和裁判评分工作进行全程监督。仲裁组对竞赛代表队按规定要求的投诉进行仲裁。

（二）赛项关联专业人才需求量大或职业学校开设专业点多，服务国家重点战略

电气安装与维修是 “中国制造2025” 战略的基础工程，电气安装和维修的技术水平和工程质量直接影响中国制造的技术水平和生产效率。凡是以电力电能作动力的单位企业都离不开电气安装和维修，所以本赛项在中职学校涉及专业多，专业培养人才需求量大。

中等职业学校制造类电气技术专业（电气技术应用、运行与控制），年招生人数在20万左右，加上中等职业学校的农林牧渔、资源环境、能源与新能源、土木水利、加工制造、石油化工、轻纺食品、交通运输、信息技术等九个专业类别中，对电气安装与维修技术的学习内容和要求的学生人数，超过100万人。

（三）竞赛内容对应相关职业岗位或岗位群、体现专业核心能力与核心知识、涵盖丰富的专业知识与专业技能点

赛项内容所对应的职业岗位包含有：供配电运行与维护、机电设备的安装维护、输配电及控制设备制造业、电工器材制造业、电子元器件制造业、城市交通设备制造、楼宇物业管理、机械制造业等。在这些行业中主要涉及的工作岗位包括：维修电工、电气设备安装工、常用电机检修工、变电设备安装工、电梯安装维修工、电气值班员、电气维修工、电气操作工、电气设备维修工、车辆检修工、电气控制程序员等。本赛项的岗位适应性非常高。

（四）竞赛平台成熟。根据行业特点，赛项选择相对先进、通用性强、社会保有量高的设备与软件。

竞赛平台符合电气安装与维修技术的发展趋势，它所设计的各种安装线路、选用的部件和器材体现了电气安装与维修技术的现状和发展方向，包含了电气安装与维修的核心知识和技能，涵盖了丰富的专业知识与岗位技能。

竞赛设备的墙面采用网孔板架构，梁柱位置变化方便，模拟真实的工程环境，满足学生反复训练需求，降低训练成本。

赛项竞赛平台配置新技术、新材料、新产品、新工艺的新器件，在平台上可根据工作任务书进行：照明电路、动力电路、网络等电气安装；用PLC、变频器、触摸屏、传感器、步进系统、伺服系统等控制的工业自动化控制系统的安装和调试。

故障检测采用真实电气线路，可设置多种真实故障现象，训练和考核学生分析问题和解决问题的能力。

本赛项平台设备技术成熟，性能可靠，普及率高，目前在全国中职学校的拥有量已超过8000台套。

五、赛项方案的特色与创新点

（一）内容选择实用、范围广

根据现代生产、生活中常见的典型照明、动力电路（包含工业自动化控制系统安装、调试和动力配电线路）安装，电气控制电路故障检测等工作内容，并将其整合到技能竞赛的工作任务中去，全面评价选手的职业素养、专业能力和专业技能。按中等职业教育国家教学标准和职业岗位的能力要求设计工作任务，体现了电气安装与维修赛项的职业性与教育性。

（二）竞赛过程与工作过程的对接

任务采用派工单和维修工作票的方式下达，图纸采用工程施工图，使竞赛与实际工作情景对接。

按工作过程安排竞赛过程，将专业理论知识、专业技能和职业能力考核融入到电气安装、调试与维修的工作任务中，实现理实一体的考核。完成工作任务的过程与实际职业岗位的工作过程的对接，专业理论知识用施工记录的形式考核选手，避免了传统的理论笔试。

（三）评分过程与施工验收过程的对接

严格按照《全国职业院校技能大赛专家和裁判工作管理办法》的规定组成裁判队伍，严格按照该规定的工作流程组织竞赛及结果的评判。评分过程与施工验收过程的对接，按国家相关的施工过程验收规范确定评分内容和标准，设计技能竞赛技术规范及评分表，便于培养中职学校广大师生的职业意识和标准意识。

（四）竞赛资源转化

在该竞赛项目的引领下，结合该竞赛内容积极参与相关国家规划教材编写、专业实训教材（含数字教材）的开发。有效地将该赛项转化成教学资源。

六、竞赛内容简介（须附英文对照简介）

1.按竞赛任务书给定的电气施工图完成用配电装置、照明装置安装。

1.Complete the installation of power distribution devices and lighting devices according to the electrical construction drawing given in the competition task book.

- 按竞赛任务书给定的系统电气控制电路图，完成控制系统的安装、相关元件的参数设置，并调试该电气控制系统达到技术要求。

2.According to the electrical control circuit diagram of the system given in the competition task book, complete the installation of the control system, set the parameters of components, and debug the electrical control system to meet the technical requirements.

- 按竞赛任务书给定的任务，检测赛场提供的电气控制线路上所设置的真实故障。

3.According to the tasks given in the competition task book, detect the real faults set on the electrical control lines provided by the competition.

- 按竞赛任务书给定的电气施工图完成室内照明、通信线路的安装。

4.Complete the installation of indoor lighting lines and communication lines according to the electrical construction drawing given in the competition task book.

- 填写施工记录单。

5. Filling in the construction record form.

七、竞赛方式（含组队要求、是否邀请境外代表队参赛）

（一）竞赛以团体赛方式进行。每支参赛队2名选手，参赛选手必须是2019年度中等职业学校全日制在籍学生或五年制高职中一至三年级（含三年级）的全日制在籍学生，不限性别，年龄须不超过21周岁，年龄计算的截止时间以比赛当年的5月1日为准。往届全国职业院校技能大赛同类赛项中获一等奖的选手，不得参加同一项目同一组别的赛项。

（二）竞赛队伍组成：由各省、自治区、直辖市、计划单列市、新疆生产建设兵团为单位组队参赛，同一学校相同项目报名参赛队不超过1支，不得跨校组队；指导教师须为本校专兼职教师，每队限报2名指导教师。

（三）2019年本赛项邀请国际团队参赛，并欢迎境外代表队到场有序观摩。

八、竞赛时间安排与流程

| 日 期 | 时 间 | 内 容 | 地点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一天 | 9:00～14:00 | 选手、裁判报到 | 住宿地 |
|  | 14:00～15:00 | 领队会及赛前说明会 | 承办校 |
|  | 15:00～16:00 | 开幕式 |  |
|  | 16:00～17：30 | 选手熟悉赛场 |  |
| 第二天 | 7:00～8:40 | 选手检录、加密、进场 | 赛场 |
|  | 8:50～9:00 | 分发竞赛比赛任务书、选手阅读比赛任务书并做比赛准备工作 |  |
|  | 9:00～13:00 | 比赛 |  |
|  | 13:30～23:00 | 裁判评分 |  |
| 第三天 | 9:00～11:00 | 赛项讲评、闭赛式 | 会议室 |
|  | 12:00 | 选手返程 |  |

九、竞赛试题

（一）竞赛试题

在赛项确定为2019正式比赛赛项后，7个工作日内公布《电气安装与维修》试题库。

依据《全国职业院校技能大赛赛项竞赛管理办法》和电气安装与维修规程，命题专家组从试题库中，组建10套《2019年电气安装与维修》赛卷，并于正式开赛前一个月在大赛官网公开。

2019年电气安装与维修项目比赛前，由赛项裁判长在监督组的监督下，从10套赛卷中随机抽取1套赛卷作为正式比赛赛题。

（二）赛题格式

见附件一2019年电气安装与维修工作任务书样卷。

十、评分标准制定原则、评分方法、评分细则

（一）评分内容与标准制定原则

1.根据赛项规程的成绩评定项目与配分比例，拟定成绩评分的一级目录。

2.根据工程验收规范与标准的国家标准，赛项专家组发布的工艺技术规范，结合技能竞赛过程中选手的素养等全面评价选手职业能力要求，确定评分的二级目录。

3.分解评分二级目录中包含的知识、技能点，参考世界技能大赛的评价模式，拟定评分的三级目录。

（二）评分表

1.按照明、动力（含自动控制）电路安装与调试，电路故障检测，施工记录和竞赛过程表现，设备功能等，拟定相应模块的评分表。

2.按照评分内容和标准的三级目录，设计评分表。

评分表见附件二   电气安装与维修比赛项目评分表。

（三）评分方法与工作流程

1.分设备、器材、电路安装与调试记录，电路检测记录和竞赛过程表现，设备功能等评分小组。根据裁判的专业、技术特长和评分工作量的大小，由裁判长安排和分工。

2.各评分小组按评分表对选手评分。

3.设备功能的评分，该工位的选手必须在场，由选手与裁判共同评分。

十一、奖项设置

本赛项设团体一、二、三等奖。以赛项实际参赛队总数为基数，一、二、三等奖获奖比例分别为10%、20%、30%（小数点后四舍五入）；获一等奖参赛队的指导教师获“优秀指导教师奖”。

十二、技术规范

（一）专业知识及技能要求

1.设备与器材安装

在设备操作平台上，根据竞赛要求，完成设备、器材及线路的安装，使其符合安装工艺规范。

2.电路安装

按照电气系统图、室内照明、动力电路图及电气控制原理图，安装平面示意图等要求，完成电路安装，使其符合控制要求和工艺规范。

3.可编程控制器（PLC）及其应用

根据竞赛比赛任务书的要求及PLC硬件接线图，按规范安装调试电气控制设备，使其符合控制要求。

4.触摸屏使用

按要求使用触摸屏页面中的部件、设置相关的参数，配合PLC调试设备，实现对电气设备的控制与监控。

5.变频器使用

根据电路图，按技术规范连接变频器电路，设置变频器的参数，配合PLC调试设备，实现对电气设备中三相异步电动机的控制。

6.伺服与步进电机控制

按任务要求规范安装步进或伺服电动机模块，并设置步进、伺服驱动器有关参数，完成对步进电动机或伺服电动机的控制。

7.电路检测

根据赛场设置的电气电路板故障，在电气线路板图纸上按规定标注故障类型和故障位置。

（二）技术规范

1.图形符号

（1）《电气设备用图形符号（GB-T 5465.2-2008）》

（2）《电气简图用图形符号（GB-T 4728-2005）》

2.技术规范

（1）《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》（GB50254-2014）

（2）《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2002）

（3）《智能建筑设计标准》（GB/T 50314）

（4）《智能建筑工程质量验收规范》（GB 50339）

（5）《智能建筑工程施工规范》（GB 50606）

（6）大赛专家组最新公布的《电气安装与维修技术规范》

十三、建议使用的比赛器材、技术平台和场地要求

（一）设备与器材

电气安装与维修赛项自2011至2016年均是使用电气安装与维修实训考核装置，该装置配置及大赛使用的相关器材如下：

1.电力配电箱部分

| 序号 | 名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 备注（说明） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三相电子式有功电能表 | DTS633 | 只 | 1 |  |
| 2 | 熔断器式隔离器 | HG1-32/30F | 套 | 1 | 3极，32A（含熔体20A）） |
| 3 | 漏电型空气开关 | DZ47LE-32/D10 | 只 | 1 | 3P+N |
|  |  | DZ47LE-32/D16 | 只 | 1 | 3P+N |
| 4 | 空气开关 | DZ47-63/D20 | 只 | 1 | 3P |
|  |  | DZ47-63/D25 | 只 | 1 | 3P |
| 5 | 漏电型空气开关 | DZ47LE-32/C16 | 只 | 1 | 1P+N |
|  |  | DZ47LE-32/C20 | 只 | 1 | 1P+N |
| 6 | 导轨 | C45 | 条 | 1 | 长度：210 mm |
| 7 | 指示灯 | AD58B-22D 220V | 只 | 3 | 红、绿、黄各1只 |
| 8 | 接线端子 | TBC-20 | 条 | 1 | 11节/条 |
| 9 | 配电箱箱体 | 450mm×220mm×520mm | 只 | 1 | 含接地排、接零排（已开孔，并装好配套护线圈） |
| 10 | 接地、接零排标识 |  | 张 | 3 | 接地2张，接零1张；其中箱内接地接零各粘贴1张，另一张接地粘贴在箱外接地桩头侧 |

2.照明配电箱部分

| 序号 | 名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 备注（说明） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 漏电型空气开关 | DZ47LE-32/C10 | 只 | 2 | 1P+N |
|  |  | DZ47LE-32/C16 | 只 | 1 | 1P+N |
| 2 | 空气开关 | DZ47-63/C6 | 只 | 2 | 1P |
|  |  | DZ47-63/C10 | 只 | 2 | 1P |
| 3 | 配电箱箱体 | PZ30-15 | 只 | 1 | 含接地排、接零排（已开孔，并装好配套护线圈） |

3.照明套件

| 序号 | 名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 备注（说明） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日光灯组件 | 20W | 套 | 1 | 长度65cm左右 |
| 2 | 螺口节能灯 | 9W～13W | 只 | 1 |  |
| 3 | 螺口平灯头 | E27 | 只 | 1 |  |
| 4 | 塑料圆台 | YM-2 | 只 | 1 | 4吋，材料:PVC |
| 5 | 2开 | 86型 | 只 | 2 | 双联开关 |
| 6 | 1开 | 86型 | 只 | 2 | 双联开关 |
| 7 | 五孔插座 | 86型（10A） | 只 | 2 |  |
| 8 | 空调插座 | 86型（16A） | 只 | 2 |  |
| 9 | 分线盒面板 | 86型 | 只 | 2 |  |
| 10 | 明装底盒 | 86型 | 只 | 4 | 86×86×30mm |
|  |  | 86加深型 | 只 | 4 | 86×86×40mm |
| 11 | 自攻螺丝 | Φ3×15 | 只 | 2 | 安装螺口平灯头 |
| 12 | 螺丝 | Φ3×20 | 只 | 30 | 固定开关、插座等面板 |

4.电气控制箱

| 序号 | 名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 备注（说明） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塑壳开关 | NM1-63S/3300 20A | 只 | 1 | 3极 |
| 2 | 接触器 | CJX2-0910/220V | 只 | 5 |  |
| 3 | 辅助触头 | F4-22 | 只 | 4 |  |
| 4 | PLC主机 | 台达、汇川 | 只 | 1 | 自选 |
| 5 | 输出扩展模块 |  | 只 | 1 | 自选 |
| 6 | 变频器 | 台达、汇川 | 只 | 1 | 自选 |
| 7 | 时间继电器 | ST3PF-2 30S AC220V | 只 | 1 | 2组断电延时 |
|  |  | ST3P C-B 30S AC220V | 只 | 1 | 1组瞬动、1组延时 |
| 8 | 热继电器 | NR2-25（独立安装） | 只 | 3 | 0.4A(调节范围0.25～0.4A)2只，0.63A(调节范围0.4～0.63A)1只 |
| 9 | 温度控制器 | E5CC-RS2ASM-800 | 只 | 1 | OMRON |
| 10 | 接线端子排 | TB-1512 | 条 | 3 |  |
| 11 | 开关电源 | YL-061（24V/1A） | 只 | 1 | 触摸屏用 |
| 12 | 触摸屏 | TPC7062K | 只 | 1 | 7吋彩色屏（昆仑通态） |
| 13 | 控制箱箱体 | 500mm×240mm×700mm | 只 | 1 | 含接地排、接零排 |
| 14 | 按钮 | LA68B-EA35/45 | 只 | 11 | 启动停止各5只（红、绿），配急停按钮1只 |
| 15 | 指示灯 | AD58B-22D 220V | 只 | 5 | 红5只 |
| 16 | 选择开关 | LA68B -ED33 | 只 | 2 | 3档开关 |
|  |  | LA68B -ED25 | 只 | 2 | 2挡开关 |
| 17 | 数据线 | RS232C/RS422通讯电缆 | 条 | 1 | 长2000mm |
|  |  | USB下载线 | 条 | 1 | 触摸屏用 |

5.电机

| 序号 | 名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 备注（说明） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三相交流异步电动机 | YS5024(Y-△) | 只 | 1 | 参见电机底板清单 |
| 2 | 三相交流异步电动机 | YS5024(Y-△)带离心开关 | 只 | 1 |  |
| 3 | 三相交流异步电动机（双速60W） | YS5012/4双速电机 | 只 | 1 |  |
| 4 | 它励直流电动机 | DC110V/50W | 只 | 1 |  |
| 5 | 电机单元支架 | 330mm×205mm×65mm | 套 | 2 | 左、右各二只 |
| 6 | 开关电源 | YL-012(24V/5V/2A/2A) | 只 | 1 | 步进驱动器用 |
| 7 | 两相混合式步进电机 | 驱动器 | SH-20403 | 只 | 1 |  |
|  |  | 电机 | 42BYGH5403(AA) |  |  |  |
| 8 | 交流伺服电机 | 驱动器 | ASD-A0421-AB | 只 | 1 | 台达伺服 |
|  |  | 电机 | ECMA-C30604PS |  |  |  |

6.传感器模块

| 序号 | 名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 备注（说明） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 行程开关 | YBLX-ME/8104 | 只 | 4 |  |
| 2 | 电容式传感器 | ODR-D05NK | 只 | 1 |  |
| 3 | 电感式传感器 | OBM-D04NK | 只 | 1 |  |
| 4 | 光电式传感器 | JG-3D-30NK | 只 | 1 |  |

7.线路器材

| 序号 | 名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 备注（说明） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PVC线管 | Φ16 A型 | 根 | 3 | 3m |
|  |  | Φ20 A型 | 根 | 2 | 3m |
| 2 | PVC壁疏 | Φ16 | 只 | 20 |  |
|  |  | Φ20 | 只 | 20 |  |
| 3 | U型平头管卡 | Φ16 | 只 | 30 |  |
|  |  | Φ20 | 只 | 30 |  |
| 4 | PVC平线槽 | 20×10 A型 | 根 | 2 | 2m/根 （避免赛场两个赛位锯线槽相互影响，尽量使用2m/根的型号） |
|  |  | 40×20 A型 | 根 | 2 |  |
|  |  | 60×40 A型 | 根 | 2 |  |
| 5 | PVC线槽终端头 | 20×10 | 只 | 2 |  |
|  |  | 40×20 | 只 | 2 |  |
|  |  | 60×40 | 只 | 2 |  |
| 6 | 行线槽 | 25×30 | 根 | 2 | 2m/根 |
| 7 | 绝缘导线 | RV1.5 mm2 | 盘 | 2 | 红、双色各1盘 |
|  |  | RV0.75 mm2 | 盘 | 3 | 黑色2盘、蓝色1盘 |
|  |  | BV2.5 mm2 | 盘 | 5 | 黄、绿、红、蓝、双色各1盘 |
|  |  | BV1.5 mm2 | 盘 | 3 | 红、蓝、双色各1盘 |
| 8 | 五芯电缆 | RV5*0.75 mm2 | m | 6 |  |
| 9 | 三相插头 | 三相四线16A | 只 | 1 |  |
| 10 | 有线电视线 |  | m | 5 |  |
| 11 | 水晶头 | 8P8C | 只 | 4 |  |
| 12 | 电话水晶头 | S901C | 只 | 4 |  |
| 13 | 4对非屏蔽网线 | D135-BL | m | 5 | 三类以上 |
| 14 | 2对非屏蔽电话线 | D103-2 | m | 5 | 三类 |
| 15 | U型绝缘端子 | SVΦ1.5—4 | 只 | 200 | 红色 |
|  |  | SVΦ1.5—5 | 只 | 50 | 蓝色 |
| 16 | 管形绝缘端子 | E7508（0.75mm2） | 只 | 300 | 黑色 |
|  |  | TE7508（0.75mm2双线插针） | 只 | 30 | 黑色 |
| 17 | 缠绕带 | Φ10 | 包 | 1 | 10m/包 |
| 18 | 扎带 | 3×100mm | 包 | 1 | 500只/包 |
| 19 | 异型号码管 | 1.5mm2 | m | 4 |  |
| 20 | 电线电缆保护软管 | Φ20 | m | 4 | 两头做好与桥架终端相连的终端接头 |
| 21 | 保护软管接头 | 配Φ20软管 | 只 | 8 |  |
| 22 | 自攻螺丝 | Φ6×15 | 只 | 200 | 安装螺丝，配平垫、弹垫若干 |
|  |  | Φ6×25 | 只 | 60 |  |
| 23 | 螺丝（带帽） | M4×20 | 套 | 4 | 带2只平垫、1只弹垫（安装变频器） |
| 24 | 接地排 | 160×20 | 条 | 4 | 专用（外接地干线） |
| 25 | 塑料扣 |  | 只 | 20 |  |
| 26 | 塑料绝缘胶布 |  | 盘 | 1 |  |
| 27 | 护线圈 | 配Φ30的孔 | 个 | 10 | 配电箱及电气箱用 |
|  |  | 配Φ25的孔 | 个 | 4 | 照明配电箱用 |
|  |  | 配Φ8的孔 | 个 | 2 | 日光灯开孔用 |
| 28 | 金属桥架 （带盖） | 桥架 | 1 | 50×30×1500 | 根 | 1 | 1500mm/根 |
|  |  |  | 2 | 50×30×1000 | 根 | 1 | 1000mm/根 |
|  |  |  | 3 | 50×30×500 | 根 | 4 | 500mm/根 |
|  |  |  | 4 | 50×30×300 | 根 | 4 | 300mm/根 |
|  |  |  | 5 | 50×30×200 | 根 | 4 | 200mm/根 |
|  |  |  | 6 | 50×30×150 | 根 | 4 | 150mm/根 |
|  |  | 附件1 | 水平90°弯 100×100×30mm | 只 | 4 |  |
|  |  | 附件2 | 水平45°弯 100×100×30mm | 只 | 4 |  |
|  |  | 附件3 | 水平三通 150×100×30mm | 只 | 2 |  |
|  |  | 附件4 | 桥架带孔封头 （端面）孔径Φ23 | 只 | 4 |  |
|  |  | 附件5 | 水平四通 150×150×30mm | 只 | 2 |  |
|  |  | 附件6 | 垂直等径下弯通（阴角） 100×100×30mm | 只 | 2 |  |
|  |  | 附件7 | 垂直等径上弯通（阳角） 100×100×30mm | 只 | 2 |  |
|  |  | 附件8 | 线槽支架（托臂）1 | 只 | 5 |  |
|  |  | 附件9 | 线槽支架（托臂）2 | 只 | 15 |  |
|  |  | 附件10 | 角钢立柱（桥架吊杆） 100×260×20mm | 只 | 8 |  |
|  |  | 附件11 | 垂直等径右上弯通 | 只 | 2 |  |
|  |  | 附件12 | 垂直等径左上弯通 | 只 | 2 |  |
|  |  | 附件13 | 垂直等径右下弯通 | 只 | 2 |  |
|  |  | 附件14 | 垂直等径左下弯通 | 只 | 2 |  |
|  |  | 附件15 | 上边垂直等径三通 | 只 | 2 |  |
|  |  | 附件16 | 连接板 10×20×100mm | 只 | 40 |  |
|  |  | 附件17 | 垂直等径变向弯通 | 只 | 4 |  |
|  |  | 附件18 | 连接螺丝（专用） | 套 | 150 | M5×10每套带自锁螺帽1只 |
|  |  | 附件19 | 铜制接地螺丝（专用） | 套 | 80 | M5×15每套带帽1只、平垫2只 |
|  |  | 附件20 | 盖板安装卡 | 只 | 100 |  |

- 故障检测板

| 序号 | 名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 备注（说明） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 故障检测板 | 540×700mm | 套 | 1 |  |

9.其他

| 序号 | 名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 备注（说明） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电气安装与维修实训考核装置台架 | 2006mm×1003mm×2410mm | 组 | 1 |  |
| 2 | 元件存放柜 | 900mm×450mm×2000mm | 个 | 1 | 四门玻璃柜 |
| 3 | 可移动工具台 | 930mm×740mm×860mm | 辆 | 1 | 带重载自锁脚轮 |
| 4 | 台虎钳 | 100mm | 台 | 1 |  |
| 5 | 台虎钳安装螺丝 | M8×65～80（全丝或半丝） | 套 | 4 |  |
| 6 | 电源支架 |  | 套 | 1 |  |
| 7 | 电工安全连线 |  | 包 | 1 | 40条 线长1.5m |
| 8 | 安全标志牌 |  | 套 | 1 |  |
| 9 | 电源插板 | 子弹头（四插） | 只 | 2 |  |
| 10 | 铝合金梯 | 1.5m | 个 | 1 |  |

（二）赛场提供的工具器材

1.PVCΦ20、Φ16线管适用的弯管器各80根（A型材适用、B型材适用的分别准备）；

2.制作接线针、接线叉用压接钳；

（三）选手自带工具

1.连接电路的工具：螺丝刀（含电动螺丝刀）、剥线钳、电工钳、尖咀钳、开孔器等；

2.电路和元件检查工具：万用表；

3.设备及器材安装工具：活动扳手，内、外六角扳手，钢直尺、高度尺，水平尺，角度尺等；

4.试题作答工具：圆珠笔或签字笔（禁止使用红色圆珠笔和签字笔）、HB和B型铅笔、三角尺等。

（四）赛场

1. 赛场面积不小于1356m2，按照每个工位不小于12 m2设置113个赛位。其中容纳代表队111个赛位，备用2个赛位。

2. 赛场规划参观通道，规划体验区域。

3. 使用赛场楼层卫生间，赛点设医疗站。

4. 赛场配置干粉灭火器20台，赛点备用消防车1台。

5. 赛场设置备用电源1路。

6. 赛场屏蔽通信信号。

7. 配置无线局域网，服务器（安装赛场管理系统）。

十四、安全保障

根据《全国职业院校技能大赛安全管理规定》的有关要求：

（一）赛项安全管理

1.成立由赛项执委会主任担任组长的安全管理小组，负责赛项安全管理。

2.安全管理小组建立与行政、交通、公安、司法、消防、食品卫生、质量监督等部门的协调机制，制定应急预案、处置突发事件，保证赛区及其赛项的安全。

3.安全管理小组指定工作人员对赛场供电线路、消防设施、比赛设备，在赛前一周，进行安全检查，提出整改要求。赛前一天，对赛场进行安全验收，各项指标合格，在验收书签字确认并交付使用。签字验收的工作人员，对赛场的供电线路、消防设施、比赛设备的安全负责。

4.赛场设置突发事件撤离的安全通道，并保证比赛期间通道的畅通。

5.赛区根据各个赛项用电的需求，配备发电车1台，供电线路出现故障时投入使用。

6.赛区配备救护车1台，停放在赛场外，赛场出现人员伤病时，送附近医院救治。

7.赛区配备消防车1台，发生火灾时，组织人员使用灭火器扑救不能灭火时，报警并动用消防车扑救。

8.协调食品卫生部门，对赛项选手驻地的餐饮卫生进行检查，保证选手的饮食安全。

9.协调交通部门，监视参赛代表队和学生参观、参赛、出席会议的交通线路，保证赛项的交通安全。

10.协调公安部门，管理赛区和选手驻地的治安，保证选手的人身和财产安全。

11.突发事件的第一发现人，应立即向赛场裁判长或赛区负责人报告事件发生地点、事态状况、发展趋势、可能产生的后果等。安全管理小组根据事件情况，确定是否启动应急预案。

（二）赛场安全操作规定

1.参赛选手除应遵守电气安装与维修的安全操作规程、电气作业安全规程的规定外，还应遵守赛场安全操作规定。

2.赛场的现场裁判、评分裁判和技术人员，是参赛选手的安全监护人，对参赛选手在完成比赛任务过程中的安全负有监护责任。

3.参赛选手在完成比赛任务的过程中，必须戴安全帽、穿工作服、绝缘鞋。

4.参赛选手在连接电路、排除电气故障时，禁止带电操作。需要带电调试设备时，必须经赛场现场裁判同意，在赛场技术人员的监护下进行。带电调试设备时，必须遵守带电作业操作规程。

5.组装或拆卸机械机构时，不得用铁锤敲打，应用木锤、橡皮锤、紫铜锤或用专用装配工具进行操作。

6.在调试设备通电前，应先检查电路，检查工作台、其他污物以及遗漏的零件、工具等，通知无关人员离开设备，防止设备运行发生意外事故。

7.参赛选手必须熟悉了解电气设备的安全保护措施和安全操作规程，随时监视设备运转情况，发现问题立即停车，排除故障后方可再次运行。

8.正确使用各测量工具，防止碰摔事故的发生。正确使用万用表等测量仪器，防止使用不当造成测量仪器损坏。使用工、量具时手上油、汗应擦净，防止因滑动而失去控制，发生事故。

9.设备、电路运行时严禁在工作台上随意敲打。

10.在运行中发生异常故障现象时应立即停机，保持现场，同时应立即报告裁判员，然后进行故障排除。

11.通电启动机电设备前，参赛选手必须举手示意裁判员对机械状况和防护进行安全检查，经同意后，方可以进行通电操作。

12.出现火灾时，应立即切断设备电源，取下赛场的干粉灭火器进行灭火。

13.发生突发事件时，要保持镇静，听从赛场工作人员指挥，安全、有序的撤离现场。

十五、经费概算

参照《全国职业院校技能大赛赛项经费管理规定》的有关要求，制定赛项经费预算。

（1）赛项申报、规程制定、调研等前期费用7万元；

（2）命题、各种裁判费及专家差旅、食宿费用等，18万元；

（3）奖品 12万元；

（4）设备运输  10万元；

（5）赛场电路、安全设施和隔离通道等  5万元；

（6）赛场提供的比赛器材（导线、线管、线槽、桥架、线路安装附件等）12万元；

（7）宣传、体验和其他费用 5万元；

（8）总结会、说明会  6万元；

（9）教学资源转化   5万元；

共计：80万元

十六、比赛组织与管理

（一）赛项组织机构

根据《全国职业院校技能大赛组织机构与职能分工》：

1.赛项执行委员会

各赛项执行委员会全面负责本赛项的筹备与实施工作，接受大赛执委会领导，接受赛项所在分赛区执委会的协调和指导。赛项执委会的主要职责包括：领导、组织和协调赛项专家工作组和组织保障工作组的工作，管理赛项经费，选荐赛项专家工作组人员及裁判与仲裁人员，负责赛项安全工作等。

2.赛项专家组

全国职业院校技能大赛各比赛项目专家工作组在赛项执委会领导下开展工作，负责本赛项技术文件编撰、赛题设计、赛场设计、设备拟定、赛事咨询、竞赛成绩分析和技术点评、赛事成果转化、赛项裁判人员培训、赛项说明会组织等竞赛技术工作；同时负责赛项展示体验及宣传方案设计。

3.赛项组织保障组

全国职业院校技能大赛各比赛项目组织保障工作组在赛项执委会领导下，负责赛项的具体保障实施工作。组长由赛项承办院校主要领导担任。组织保障工作组主要职责包括：按照赛项技术方案要求落实比赛场地及基础设施，赛项宣传，组织开展各项赛期活动，参赛人员接待，比赛过程文件存档等工作，赛务人员及服务志愿者的组织，赛场秩序维持及安全保障，赛后搜集整理大赛影像文字资料上报大赛执委会等。组织保障工作组按照赛项预算执行各项支出。

（二）赛项设备与设施管理

根据《全国职业院校技能大赛赛项设备与设施管理办法》：

1.赛场布置

（1）赛场应进行周密设计，绘制满足赛事管理、引导、指示要求的平面图。竞赛举行期间，应在竞赛场所、人员密集的地方张贴。

（2）赛场平面图上应标明安全出口、消防通道、警戒区、紧急事件发生时的疏散通道。

（3）赛场的标注、标识应进行统一设计，按规定使用大赛的标注、标识。赛场各功能区域、赛位等应具有清晰的标注与标识。

（4）赛位上应张贴各种设备的安全文明生产操作规程。

2.赛场管理

（1）在确保竞赛选手不受干扰的前提下，全面开放赛场，吸引社会各界人士到场观赛，提升技能大赛的关注度和影响力。赛场选手竞赛的核心区域，应指定参观路线、规定停留时间，安排专职人员进行管控与疏导。

（2）卫生间、医疗、维修服务、生活补给站和垃圾分类回收点都在警戒线范围内，以确保大赛在相对安全的环境内进行，杜绝发生选手与外界交换信息、串通作弊的情形。

（3）设置安全通道和警戒线，确保进入赛场的大赛参观、采访、视察的人员限定在安全区域内活动，以保证大赛安全有序进行。

3.赛项保障

（1）建立完善的赛项保障组织管理机制，做到各竞赛单元均有专人负责指挥和协调，确保大赛有序进行。

（2）设置生活保障组，为竞赛选手与裁判提供相应的生活服务和后勤保障。

（3）设置技术保障组，为竞赛设备、软件与竞赛设施提供保养、维修等服务，保障设备的完好性和正常使用，保障设备配件与操作工具的及时供应。

（4）设置医疗保障服务站，提供可能发生的急救、伤口处理等应急服务。

（5）设置外围安保组，对赛场核心区域的外围进行警戒与引导服务。

4.监督与执行

（1）各赛项应制定详细的赛场建设方案和建设进度表，并遵照执行。

（2）赛项专家组应根据已制定的建设方案和进度进行检查，确保在比赛前建设完成。

（3）在正式比赛前一周，赛项专家组会同承办方对赛场建设结果进行验收与查漏。

（4）赛场设备、设施、环境应进行赛前测试和试运行，确保赛项设备设施完好完善。

（5）赛场验收：正式比赛前，专家组会同承办方应根据建设方案对赛场进行验收。并在验收报告上签字确认。经验收后的赛场应禁止无关人员出入。

（三）安全措施

1.该赛项应根据赛项具体特点做好安全事故应急预案。

2.赛前应组织安保人员进行培训，提前进行安全教育和演习，使安保人员熟悉大赛的安全预案，明确各自的分工和职责。督促各部门检查消防设施，做好安全保卫工作，防止火灾、盗窃现象发生，要按时关窗锁门，确保大赛期间赛场财产的安全。

3.竞赛过程中如若发生安全事故，应立即报告现场总指挥，同时启动事故处理应急预案，各类人员按照分工各尽其责，立即展开现场抢救和组织人员疏散，最大限度地减少人员伤害及财产损失。

4.竞赛结束时，要及时进行安全检查，重点做好防火、防盗以及电气、设备的安全检查，防止因疏忽而发生事故。

（四）监督与仲裁

根据《全国职业院校技能大赛赛项监督与仲裁管理办法》：

1.赛项监督

（1）监督组由大赛执委会指派，在大赛执委会领导下，负责对电气安装与维修竞赛筹备与组织工作实施全程现场监督。监督组实行组长负责制。

（2）监督组的监督内容包括赛项竞赛场地和设施的部署、选手抽签、裁判培训、竞赛组织、成绩评判及汇总、成绩发布、申诉仲裁、成绩复核等。

（3）监督组对竞赛过程中明显违规现象，应及时向竞赛组织方提出改正建议，同时采取必要技术手段，留取监督的过程资料。赛事结束后，向全国大赛执委会提报监督工作报告。

（4）监督组不参与具体的赛事组织活动。

2.申诉与仲裁

（1)根据《全国职业院校技能大赛赛项监督与仲裁管理办法》仲裁人员的条件和组成程序，成立电气安装与维修赛项仲裁工作组。仲裁工作组在赛项执委会领导下开展工作，并对赛项执委会负责。

(2)仲裁人员的职责

熟悉赛项的竞赛规程和规则;掌握本赛项的竞赛进展情况;受理各参赛队的书面申诉;对受理的申诉进行深入调查，做出客观、公正的集体仲裁。

3.申诉与仲裁的程序

（1）各参赛队对不符合赛项规程规定的仪器、设备、工装、材料、物件、计算机软硬件、竞赛使用工具、用品；竞赛执裁、赛场管理、竞赛成绩，以及工作人员的不规范行为等，可向赛项仲裁工作组提出申诉。

（2）申诉主体为参赛队领队。

（3）申诉启动时，参赛队以该队领队亲笔签字同意的书面报告的形式递交赛项仲裁工作组。报告应对申诉事件的现象、发生时间、涉及人员、申诉依据等进行充分、实事求是的叙述。非书面申诉不予受理。

（4）提出申诉应在赛项比赛结束后2小时内提出，超过2小时不予受理。

（5）赛项仲裁工作组在接到申诉报告后的2小时内组织复议，并及时将复议结果以书面形式告知申诉方。申诉方对复议结果仍有异议，可由省（市）领队向赛区仲裁委员会提出申诉。赛区仲裁委员会的仲裁结果为最终结果。

（6）申诉方不得以任何理由拒绝接收仲裁结果；不得以任何理由采取过激行为扰乱赛场秩序；仲裁结果由申诉人签收，不能代收；如在约定时间和地点申诉人离开，视为自行放弃申诉。

（7）申诉方可随时提出放弃申诉。

十七、教学资源转化建设方案

按照《全国职业院校技能大赛赛项资源转化工作办法》的有关要求，特制定本赛项赛后教学资源转化方案。

（一）基本资源

1.本次比赛竞赛赛题、配分表、评分表，以PDF文件，挂承办学校和设备赞助企业网站，供全国职业学校下载参考。

2.编辑《电工电子技术技能比赛赛题集锦〈电气安装与维修竞赛题集〉续集》，由机械工业出版社出版发行，供职业学校教学和指导学生训练参考。

3.按照国家标准，针对电气安装与维修赛项特点，编辑《2019年电气安装与维修技术规范》，挂承办学校和设备赞助企业网站，供全国职业学校指导教学实训和备赛训练。

（二）拓展资源

1.根据该赛项今年拓展的新内容、新规范修订由曾祥富、陈亚琳主编、高等教育出版社出版发行的国家规划教材《电气安装与维修项目实训》一书，以项目任务为引领，采用“做中学，学中做”的方式，以便于指导有相关内容的中等职业学校教学实训与训练，及引导中等职业学校教学模式和方法的改革。

2.为国家规划教材《电气安装与维修项目实训》教学提供相关视频、图片、教案、微课、慕课配套资源。

十八、筹备工作进度时间表

2018年8月，赛项申报

2018年9月，题库建设

2018年11月，赛项答辩准备

2018年 ，拟赛项公布，完成赛项竞赛规程编制，交大赛执委会审批并发布，公开赛题库。

2019年4月，赛前说明会，

2019年4月，赛场建设

2019年4月，组成命题专家组，并进行命题

2019年5月26日，组成裁判组

2019年5月27日，赛场设备验收

2019年5月28日，裁判报到并培训

2019年5月29日，选手报到

2019年5月30日，比赛

2019年5月31日，闭赛式与颁奖

十九、裁判人员建议

根据《全国职业院校技能大赛专家和裁判工作管理办法》：

1.种类与数量

| 序号 | 专业技术方向 | 知识能力要求 | 专业技术职称 （职业资格等级） | 人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机电、机械电气、电子 | 功能测试，具有自动控制调试技能 | 中级职称或高级工及以上 | 10 |
| 2 | 机电、机械电气、电子 | 工艺规范，清楚电气技术规范 | 中级职称或高级工及以上 | 20 |
| 3 | 机电、机械电气、电子 | 电气理论，具有电气基础理论 | 中级职称或高级工及以上 | 5 |
| 4 | 机电机械电气、电子 | 故障检测，具有电气安装维修技能 | 中级职称或高级工及以上 | 10 |
| 裁判总人数 | 45 |

2．

2.裁判遴选

从裁判库中随机抽取，应包含企业、行业专家，大专院校和职业院校的具有中级职称及以上的老师。

二十、赛题公开承诺

承诺保证于开赛1个月前将在大赛网络信息发布平台上（www.chinaskills-jsw.org)公开全部赛题。

二十一、其他

附件一：电气安装与维修任务书（样卷）

附件二：故障检测板图纸

附件三：电气安装图纸

附件四：电气安装与维修评分表