2019年全国职业院校技能大赛中职组

“建筑设备安装与调控（给排水）”赛项规程

### 一、赛项名称

赛项编号：ZZ-2019005

赛项名称：建筑设备安装与调控（给排水）

英文名称：Installation, Regulation and Control of Building

Equipment （Water Supply and Drainage )

赛项组别：中职组

赛项归属：土木水利类

### 二、竞赛目的

组织开展“建筑设备安装与调控（给排水）”技能竞赛是加强技能人才培养选拔、促进优秀技能人才脱颖而出的重要途径，是弘扬工匠精神、培育大国工匠的重要手段。竞赛目的是要为全国中职学校学生搭建一个公平公正、切磋技艺、展示技能的平台，培养一批优秀的高技能人才，为进一步营造劳动光荣的社会风尚和精益求精的敬业风气，引导和带动广大学生钻研技术、苦练技能、走技能成才之路。

建筑给排水是一项非常复杂的系统性工程，人们除了对建筑的安全性、耐久性和经济性有一定的要求，同时对建筑的舒适性、实用性的要求也格外重视，行业企业需要大量具有一定相关专业知识为背景的复合型技术人才。通过举办该赛项，不仅可以检验中职学校职业教育教学成果，还可引导全国中职学校给排水工程相关专业的建设，推动中职学校“给排水工程施工与运行”、“建筑设备安装”等相关专业综合实训教学改革的发展方向，促进工学结合人才培养模式的改革与创新，增强了中职学生的就业能力，满足岗位需求，有利于解决生活和生产中各种给排水设备的安装、调试、运行维护、维修、技术改造等需求。

### 三、竞赛内容

各竞赛队在规定的时间内（持续不断的4小时），以团体方式完成规定的竞赛任务。竞赛内容涉及：

（一）建筑给排水系统图绘制与材料清单编制（12分）

1.按照建筑设备安装、给排水工程施工与运行等相关专业的教学标准，结合相关职业岗位标准，手绘完成建筑给排水系统图绘制，根据提供的给排水平面图（包括器件布局、管径、标高和剖面图），设计相应的系统图（管路走向、管径、标高）。

2.参赛选手根据任务书的要求，编制材料清单。

（二）各种管材的加工与连接（38分）

参赛选手根据任务书的要求，选择相应的镀锌管、不锈钢复合管、PP-R、PVC-U管进行切割、套丝、熔接、连接。管材加工和连接应符合相关规范规定或比赛文件中的指定要求。

（三）管道配件和附件的安装（10分）

完成生活给水系统、消防给水系统、热水给水系统和排水系统中管路配件的安装；完成水泵、压力变送器、水表、阀门、浮球液位计、信号蝶阀、湿式报警阀组、水流指示器、闭式喷头、末端试水装置、水龙头、淋浴器、排水地漏、立式小便器、清扫口、S型存水弯、延时自闭冲洗阀等安装固定。配件和附件的安装应符合相关规范规定或比赛文件中的指定要求。

（四）管道试压与通水试验（12分）

对生活给水、消防给水、热水给水管路进行水压试验，对台面盆、立式小便器排水管路进行通水试验。

（五）电气安装与接线（10分）

水泵、配电柜、控制器、指令元件、操作元件的安装、接线。

（六）系统控制与调试（13分）

变频控制程序、抄表计费程序、喷淋灭火控制程序、给排水监控程序、组态监控系统的检测与调试，将排查故障，填写故障清单。

（七）综合素质（5分）

设备操作规范性；材料利用效率，接线及材料损耗；工具、仪器、仪表使用情况；竞赛现场安全、文明情况；团队分工协作情况。

### 四、竞赛方式

（一）团体赛。2名选手为一队，选手在规定时间内完成建筑设备安装与调控（给排水）竞赛任务，每队1-2名指导教师。

（二）由以各省、自治区、直辖市和计划单列市为单位报名参赛，同一学校报名参赛不超过1队。

（三）竞赛设置体验区、观摩区，拟邀请国际团队参加比赛。

（四）具体组队方式参考《全国职业院校技能大赛参赛报名办法》。

### 五、竞赛流程

（一）竞赛时间

各竞赛队在规定的时间内（持续不断的4小时），独立完成规定的竞赛任务。

（二）竞赛场次：根据参赛队伍数量确定竞赛场次。

（三）竞赛流程：

（四）竞赛日程：

具体的竞赛日期，由全国职业院校技能大赛执委会及赛区执委会统一规定，以下所列为竞赛期间的日程安排表

| 日期 | 时间 | 内容 | 地点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一天 | 下午 | 13:30前 | 报到 | 酒店 |
|  |  | 14:00-15:00 | 领队会（分批抽签、赛前说明） | 报告厅 |
|  |  | 16:30-17:00 | 选手熟悉赛场 （限定在观摩区，不进入比赛区） | 赛场 |
| 第二天 | 上午 | 6:00 | 第一批选手集合上车 | 酒店 |
|  |  | 6:30 | 第一批选手赛场检录（一次加密） | 赛场 |
|  |  | 6:40-7:00 | 第一批选手赛位抽签（二次加密） | 赛场 |
|  |  | 7:00-11:00 | 第一批选手正式比赛 | 赛场 |
|  |  | 11:00-12:00 | 第一批比赛成绩评定 | 赛场 |
|  | 下午 | 11:00 | 第二批选手集合上车 | 酒店 |
|  |  | 11:30-12:00 | 第二批选手带入隔离室 | 隔离区 |
|  |  | 12:00-13:30 | 第二批选手隔离休息 | 隔离区 |
|  |  | 13:30 | 第二批选手赛场检录（一次加密） | 赛场 |
|  |  | 13:40-14:00 | 第二批选手赛位抽签（二次加密） | 赛场 |
|  |  | 14:00-18:00 | 第二批选手正式比赛 | 赛场 |
|  |  | 15:00-15:30 | 赛场观摩 | 赛场 |
|  |  | 18:00-19:00 | 第二批比赛成绩评定 | 赛场 |
| 第三天 | 上午 | 10:00-11:00 | 闭赛式 | 报告厅 |

注：竞赛时间和地点安排以赛前发布赛项指南为准。

### 六、竞赛赛卷

（一）赛项执委会下设的赛项专家组负责本赛项赛题的编制工作，赛题编制遵从公开、公平、公正原则。

（二）赛题全部公开。赛前预先建立赛题库，开赛前一个月在大赛官网信息发布平台上（www.chinaskills-jsw.org)公开题库。

（三）正式赛卷于比赛前三天内，把赛卷随机排序后，在监督组的监督下，由裁判长指定相关人员抽取正式赛卷与备用赛卷。

（四）赛项比赛结束后一周内，正式赛卷通过大赛网络信息发布平台公布。

（五）样卷详见附件一中职组“建筑设备安装与调控（给排水）”赛题样卷。

### 七、竞赛规则

（一）报名资格

参赛选手须为中等职业学校全日制在籍学生；五年制高职学生报名参赛的，一至三年级（含三年级）学生参加中职组比赛。中职组参赛选手年龄须不超过21周岁（截止时间以2019年5月1日为准）。

以省、市、自治区、计划单列市和新疆建设兵团为参赛单位，同一学校报名参赛队不超过1支，不允许跨校组队。

凡在往届全国职业院校技能大赛中获一等奖的选手，不得参加同一项目同一组别的赛项。

（二）人员变更

参赛选手和指导教师报名获得确认后不得随意更换。如比赛前参赛选手和指导教师因故无法参赛，须由省级教育行政部门于开赛10个工作日之前出具书面说明，经大赛执委会办公室核实后予以更换。

（三）赛前准备

1.熟悉场地：比赛日前一天下午16：30-17：00开放赛场，熟悉场地。

2.领队会议：比赛日前一天下午14：00-15：00召开领队会议，由各参赛队伍的领队和指导教师参加，会议讲解竞赛注意事项并进行赛前答疑。

3.抽签仪式：领队会议上确定分批抽签；赛项比赛前20分钟内选手首先抽取顺序号，然后持顺序号再抽签确定各参赛队的赛位号。

4.参赛队入场：参赛选手应提前30分钟到达赛场，接受工作人员对选手身份、资格和有关证件的核验，赛位由抽签确定，不得擅自变更、调整；选手在竞赛过程中不得擅自离开赛场，如有特殊情况，须经裁判人员同意。选手不得将手机、无线上网卡、移动存储设备、资料等与竞赛无关的物品带入赛场。

（四）比赛期间

1.所有人员在赛场内不得有影响其他选手完成工作任务的行为，参赛选手不允许窜岗窜位，不得言语及人身攻击裁判和赛场工作人员。

2.竞赛过程中，选手须严格遵守安全操作规程，参赛选手须达到电工职业资格安全标准的要求，应戴安全帽、穿电工安全绝缘鞋，并接受裁判员的监督和警示，以确保参赛人身及设备安全。选手因个人误操作造成人身安全事故和设备故障时，裁判长有权终止该队竞赛；如非选手个人因素出现设备故障而无法竞赛，由裁判长视具体情况做出裁决(调换到备份工位或调整至最后一场次参加竞赛)；如裁判长确定设备故障可由技术支持人员排除故障后继续竞赛，将给参赛队补足所耽误的竞赛时间。

3.选手进入赛场后，不得擅自离开赛场，因病或其他原因离开赛场或终止比赛，应向裁判示意，须经赛场裁判长同意，并在赛场记录表上签字确认后，方可离开赛场并在赛场工作人员指引下到达指定地点。

4.选手须按照程序提交比赛结果（任务书），在比赛赛位的计算机规定文件夹内存储比赛文档，配合裁判做好赛场情况记录，并签字确认，裁判提出签名要求时，不得无故拒绝。

5.裁判长发布比赛结束指令后所有未完成任务参赛选手立即停止操作，按要求清理赛位，不得以任何理由拖延竞赛时间。

（五）成绩公布

记分员将解密后的各参赛队伍（选手）成绩汇总成最终成绩单，经裁判长、监督组签字后进行公布。公布2小时无异议后，由裁判长、监督组长和仲裁长在系统导出的成绩单上签字，并在闭赛式上公布竞赛成绩。

### 八、竞赛环境

（一）竞赛场地光线充足，通风、照明良好；供电、给水、排水满足竞赛功能要求且安全有保障；场地整洁；每个赛位占地不小于20m2(4.8 m×4.2 m)，场地净高不低于3m，且标明赛位号，布置给排水设备安装与控制实训装置1套、实训桌及工作准备台各1张；每个竞赛赛位提供380V、220V交流电源，提供独立的电源保护装置和安全保护措施，提供独立的供水装置和安全保护措施。

（二）竞赛场地中间通道宽度不小于1.0m。周边通道不小于1.5m。设置隔离围栏，非裁判员、参赛选手、工作人员不得进入比赛场地；竞赛场地划分为检录区、竞赛操作区、现场服务与技术支持区、休息区、观摩通道等区域，区域之间有明显标志或警示带；标明消防器材、安全通道、洗手间等位置。

（三）赛场设有保安、公安、消防、医疗、设备维修和电力抢险人员待命，以防突发事件；赛场还应设有生活补给站等公共服务设施，为选手和赛场人员提供服务。

（四）赛场设置安全通道和警戒线，确保进入赛场的大赛参观、采访、视察的人员限定在安全区域内活动，以保证大赛安全有序进行。

（五）设置固定摄像机/工位、移动摄像机若干，保证全程录像。

### 九、技术规范

（一）技术标准

1.GB 50015-2010《建筑给水排水设计规范》

2.GB 50242-2016《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》

3.GB 50016-2016《建筑设计防火规范》

4.GB 50084-2017《自动喷水灭火系统设计规范》

5.GB 0261-2017《自动喷水灭火系统施工及验收规范》

6.GB/T 50106-2010《给水排水制图标准》

7.GB 50268-2016《给水排水管道工程施工及验收规范》

8.GB/T 5465.2-2008《电气设备用图形符号》

9.GB 50168-2006《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》

10.GB/T 11977-2008《住宅卫生间功能及尺寸系列》

11.GJBT 110709S304《卫生设备安装》

12.GB/T18884.4-2002《家用厨房设备第4部分：设计与安装》

（二）职业标准

参照电工、水电工、建筑设备安装工、管道工等相关职业标准要求。

### 十、技术平台

赛场提供的技术平台沿用浙江天煌科技2017年全国职业院校技能大赛中职组“建筑设备安装与调试（给排水）”赛项使用的竞赛技术平台；赛场提供“THPWSD-1A型给排水设备安装与控制实训装置”，工具、耗材统一提供。

给排水对象模型整体采用不锈钢框架进行设计，主要给排水管道设备安装在钢架底座上、具备开放式的特点，由生活给水系统、消防给水系统、热水给水系统、卫浴系统、排水系统和控制系统六个部分组成。

生活给水系统主要有给水箱、给水泵、给水管道、压力变送器、脉冲水表、水龙头和淋浴头等组成。管路采用不锈钢复合管进行设计，可进行不锈钢复合管的切割、安装和通水试验操作，通过控制系统可实现生活给水系统的变频恒压供水功能，实现单泵变频控制或双泵切换控制等功能；通过脉冲式水表可以完成用水量的计量。

消防给水系统主要有给水箱、喷淋泵、稳压罐、湿式报警阀、压力开关、水流指示器、消防给水管道、闭式喷淋头等组成。管路采用镀锌管进行设计，可进行镀锌管的切割、套丝、安装和通水试验操作，通过控制系统可实现喷淋灭火功能。

热水给水系统主要有电加热锅炉、热水给水管道、水龙头和淋浴头等组成。管路采用PPR管进行设计，可进行PPR管的切割、熔接、安装和通水试验操作，可对锅炉进行温度调节控制操作。

排水系统主要有污水箱、液位传感器、排水泵、排水管道和水处理单元等组成。排水管路主要采用UPVC管进行设计，可进行UPVC管的切割、粘接、安装和通水试验操作，结合控制系统可实现污水箱的水位检测和排水泵的启停控制等功能。

给排水自动控制系统主要有电气控制柜、触摸屏、操作开关、工作状态指示灯、PLC控制器、变频器、低压电气、水泵、水表、传感器（浮球式液位计、压力开关、水流指示器、信号蝶阀、压力变送器）、组态监控软件等组成。通过控制系统可实现给排水系统的自动化控制功能。

卫浴系统主要由落地式双面结构方钢框架及卫浴系统器件、给水排水管道、管件组成，正面适于进行建筑卫浴给排水管道安装和器件安装，反面适于进行建筑给排水管道安装技能考核。

（一）设备框架

| 序号 | 器材名称 | 器材规格或型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢钢架 | 2200mm×790mm×1900mm | 1 | 台 |  |
| 2 | 污水处理单元 | 有机玻璃 | 1 | 个 |  |
| 3 | 湿式报警阀组 | 包含延迟器、压力开关和水力警铃 | 1 | 套 |  |
| 4 | 水流指示器 | 灵敏度：15-37.5L/mim | 1 | 只 |  |
| 5 | 玻璃球洒水喷头 | 68℃温级 | 2 | 只 |  |
| 6 | 信号蝶阀 | 干触点输出 | 1 | 个 |  |
| 7 | 消防水泵 | 三相AC380V,功率：0.55KW,扬程：33m,流量：130 L/min | 1 | 台 |  |
| 8 | 变频磁力驱动泵 | 三相AC380V,功率：0.37KW,扬程：12m,流量：20L/min | 2 | 台 |  |
| 9 | 排水泵 | 单相AC220V,功率：95W,扬程：9m,流量：18L/min | 1 | 台 |  |
| 10 | 气压罐 | 容积50L | 1 | 个 |  |
| 11 | 压力变送器 | 量程0-200KPa | 1 | 只 | 扩散硅 |
| 12 | 电加热锅炉 | 容量7L，功率2KW | 1 | 台 |  |
| 13 | 卫浴台面盆 | 50 cm×45 cm×20 cm | 1 | 个 |  |
| 14 | 小便器 |  | 1 | 个 |  |
| 15 | 延时自闭冲洗阀 |  | 1 | 个 |  |
| 16 | 地漏 | 不锈钢 | 1 | 个 |  |
| 17 | 卫浴框架 | 1200mm×790mm×1900mm | 1 | 台 |  |
| 18 | 万向下水 | 通用件 | 1 | 个 |  |
| 19 | 水龙头 | 混合式 | 1 | 个 |  |
| 20 | 花洒 | 通用件 | 1 | 个 |  |
| 21 | 混合阀 | 通用件 | 1 | 个 |  |
| 22 | 浮球液位传感器 | 高、中、低三档 | 1 | 个 |  |
| 23 | 脉冲水表 | 0.01立方米/脉冲 | 1 | 只 |  |

（二）电气控制柜基本配置

| 序号 | 器材名称 | 器材规格或型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PLC控制器 | 14DI/10DO ，2AI/1AO | 1 | 个 |  |
| 2 | 变频器 | 三相380V输入 ，0.75kW，带BOP面板 | 1 | 台 |  |
| 3 | 触摸屏 | 7英寸、彩色、高分辨率 | 1 | 台 |  |
| 4 | 组态软件 | 力控6.0 | 1 | 套 |  |
| 5 | 低压电气 | 小继电器、交流接触器、热过载继电器 | 1 | 套 |  |
| 6 | 空气开关 | 带漏电保护器 | 1 | 个 |  |
| 7 | 保险丝 | 15A | 3 | 个 |  |
| 8 | 操作开关 | 2位 | 6 | 个 |  |
| 9 | 开关电源 | 输出：DC24V | 1 | 个 |  |
| 10 | 工作状态指示灯 | 工作电压：DC24V | 7 | 只 |  |
| 11 | 计算机 | 内装XP操作系统，S7-200编程软件，力控组态软件 | 1 | 套 |  |
| 12 | 型材电脑桌 | 60cm×60cm×80cm | 1 | 张 |  |
| 序号 | 名称 | 主要组成器件 | 数量 | 备注 |
| 1 | 管材与配件 | 包含短柄球阀、铜球阀、蝶形球阀、黄铜闸阀、铜止回阀、镀锌变径接头、镀锌90°弯头、镀锌活接头、镀锌直通接头、镀锌三通接头、PVC-U管、PVC透气帽、PVC异形顺水三通、PVC单承插、PVC双承插存水管、PP-R管、90°弯头、阴螺纹三通、等径三通、阴螺纹弯头、阳螺纹接头、截止阀、外牙直通接头、内牙直通接头、内牙三通接头、不锈钢内牙三通、弯头、不锈钢内牙弯头、不锈钢外牙直接、铜转接头、铜活接头、角阀、编织软管、金属线管、金属线管接头、1寸镀锌管、3/4寸镀锌管、不锈钢复合管、黑色保温管等。 | 1套 |  |
| 2 | 配套工具 | 包含管螺纹铰扳、管子台虎钳（带支架）、镀锌管割刀、热熔机、PPR管剪刀、复合管割刀、钢锯、锯条、PVC胶水、卷尺、扳手、管钳、尖嘴钳、生料带、内六角扳手、记号笔、十字螺丝刀、一字螺丝刀、插线板、绝缘手套、绝缘胶鞋、万用表、剥线钳、斜口钳、焊锡丝、电烙铁、烙铁架、剪刀、手动试压泵等。 | 1套 |  |

（三）管材、配件及配套工具

### 十一、成绩评定

（一）评分标准的制定原则

按照给排水设备安装与运行职业岗位的能力要求，结合建筑给排水、建筑电气相关标准、规范要求进行评分，全面评价参赛选手职业能力的要求，依据选手完成竞赛任务的情况，按照竞赛标准进行现场评分。评价方式采用过程评价与结果评价相结合，工艺评价与功能评价相结合，能力评价与职业素养评价相结合，赛项总成绩满分为100分。

（二）评分项目及配分

| 项目 | 权重 | 考核要求 | 配分 | 评判方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 系统图设计与材料清单部分 | 12% | 1.完成给排水系统图绘制 | 6% | 结果评分 |
|  |  | 2.编制给排水材料清单 | 6% |  |
| 管道加工与连接 | 38% | 1.生活给水系统相应管路加工与连接 | 10% | 过程评判与结果评判相结合 |
|  |  | 2.消防给水系统相应管路加工与连接 | 12% |  |
|  |  | 3.热水给水系统相应管路加工与连接 | 6% |  |
|  |  | 4.排水系统相应管路加工与连接 | 6% |  |
|  |  | 5.卫浴系统相应管路加工与连接 | 4% |  |
| 管道配件和附件的安装 | 10% | 1.生活给水系统相应管路配件和附件的安装 | 3% | 过程评判与结果评判相结合 |
|  |  | 2.消防给水系统相应管路配件和附件的安装 | 3% |  |
|  |  | 3.热水给水系统相应管路配件和附件的安装 | 2% |  |
|  |  | 4.排水系统相应管路配件和附件的安装 | 2% |  |
| 管道试压与通水试验 | 12% | 1.生活给水系统水压试验 | 4% | 过程评判与结果评判相结合 |
|  |  | 2.消防给水系统水压试验 | 4% |  |
|  |  | 3.排水管路通水试验 | 2% |  |
|  |  | 4.卫浴系统相应管路系统水压试验 | 2% |  |
| 电气安装与接线 | 10% | 1.电气安装与接线完成情况 | 6% | 过程评判与结果评判相结合 |
|  |  | 2.电气安装与接线工艺情况 | 4% |  |
| 系统控制与调试 | 13% | 1.系统控制程序调试保存 | 8% | 过程评判与结果评判相结合 |
|  |  | 2.组态监控系统调试 | 5% |  |
| 综合素质 | 5% | 1.设备操作规范性 | 1% | 过程评判与结果评判相结合 |
|  |  | 2.材料利用效率，接线及材料损耗 | 1% |  |
|  |  | 3.工具、仪器、仪表使用情况 | 1% |  |
|  |  | 4.竞赛现场安全、文明情况 | 1% |  |
|  |  | 5.团队分工协作情况 | 1% |  |
| 总计 | 100% |

（三）评分方法

1.裁判组实行“裁判长负责制”，设裁判长1名，全面负责赛项的裁判与管理工作。

2.裁判员根据比赛工作需要分为检录裁判、加密裁判、现场裁判和评分裁判，检录裁判、加密裁判不得参与评分工作。

（1）检录裁判负责对参赛队伍（选手）进行点名登记、身份核对等工作；

（2）加密裁判负责组织参赛队伍（选手）抽签并对参赛队伍（选手）的信息进行加密、解密；

（3）现场裁判按规定做好赛场记录，维护赛场纪律；

（4）评分裁判负责对参赛队伍（选手）的技能展示、操作规范和竞赛作品等按赛项评分标准进行评定。

3.赛项裁判组负责赛项成绩评定工作，现场裁判每小组按每4～6个赛位设置3位现场裁判，每小组设组长一名，组长协调，组员互助，现场裁判对检测数据、操作行为进行记录，不予以评判；评分裁判员按每10～15个赛位一组裁判员（两人一组）设置，对现场裁判的记录、设计的参数、程序、产品质量进行流水线评判；赛前对裁判进行一定的培训，统一执裁标准。

4.参赛选手根据赛项任务书的要求进行操作，根据注意操作要求，需要记录的内容要记录在比赛试题中，需要裁判确认的内容必须经过裁判员的签字确认，否则不得分；评价项目包括给排水系统图绘制，管材加工和连接，管道配件和附件的安装，管道试压与通水试验，电气安装与接线，系统控制与调试等。

5.违规扣分情况

选手有下列情形，需从参赛成绩中扣分：

（1）在完成竞赛任务的过程中，因操作不当导致事故，扣10～20分，情况严重者取消比赛资格。

（2）因违规操作损坏赛场提供的设备，污染赛场环境等不符合职业规范的行为，视情节扣5～10分。

（3）扰乱赛场秩序，干扰裁判员工作，视情节扣5～10分，情况严重者取消比赛资格。

6.赛项裁判组本着“公平、公正、公开、科学、规范、透明、无异议”的原则，根据裁判的现场记录、参赛选手的赛项任务书及评分标准，通过多方面进行综合评价，最终按总评分得分高低，确定参赛选手奖项归属。

7.按比赛成绩从高到低排列参赛选手的名次。比赛成绩相同，完成竞赛任务所用时间少的名次在前；比赛成绩和完成竞赛任务用时均相同，按职业素养成绩较高的名次在前；比赛成绩、完成竞赛任务用时、职业素养成绩相同，名次并列。

8.评分方式以小组为单位，裁判相互监督，对检测、评分结果进行一查、二审、三复核。确保评分环节准确、公正。成绩经工作人员统计，组委会、裁判组、仲裁组分别核准后，闭赛式上公布。

9.成绩复核。为保障成绩评判的准确性，监督组将对赛项总成绩排名前30%的所有参赛选手的成绩进行复核；对其余成绩进行抽检复核，抽检覆盖率不得低于15%。如发现成绩错误以书面方式及时告知裁判长，由裁判长更正成绩并签字确认。复核、抽检错误率超过5%的，裁判组将对所有成绩进行复核。

10.赛项最终得分按100分制计分。最终成绩经复核无误，由裁判长、监督人员和仲裁人员签字确认后公布。

### 十二、奖项设定

（一）参赛选手奖励

设团体一、二、三等奖。以实际参赛队总数为基数，一、二、三等奖获奖比例分别为10%、20%、30%（小数点后四舍五入）。

（二）指导教师奖励

获得一等奖的参赛队指导教师由组委会颁发“优秀指导教师”证书。

### 十三、赛场预案

（一）在大赛之前，由安全保卫处对安保队员组织培训，提前进行安全教育，明确具体职责和具体分工。

（二）赛场安全区域管理，大赛前严格检查各部位消防设施，做好安全保卫工作，控制闲杂人员进入，防止火灾、盗窃现象发生，确保大赛期间赛场区域的安全与稳定。

（三）如发生安全事故，应立即报告现场总指挥，各类人员按照分工各尽其责，立即进行现场抢救和组织人员疏散，最大限度地减少人员伤亡和财产损失。

（四）电力供应如存在不稳定的因素，配备应急发电车，保证大赛顺利进行，如中途断电等现象，启用电力应急车并对停电工位进行补时，确保公平公正。

（五）设备和计算机等配置备用机，如计算机出现卡顿等现象立即进行更换，对选手进行适当时间的补时。

（六）设备运行调试时，应规范操作，避免设备出现短路故障。考生在进行计算机编程操作时现场裁判提醒要及时存盘，避免数据丢失。

（七）比赛过程中，技术保障组全程待命，如果出现设备或器件故障，及时给予维修或更换备用设备，裁判人员记录时间并报告裁判长，所产生的时间，经裁判长同意给予补时。

### 十四、赛项安全

赛事安全是技能竞赛一切工作顺利开展的先决条件，是赛事筹备和运行工作必须考虑的核心问题。赛项执委会采取切实有效措施保证大赛期间参赛选手、领队、指导教师、裁判员、工作人员及观众的人身安全。

（一）比赛环境

1.执委会须在赛前组织专人对比赛现场、住宿场所和交通保障进行考察，并对安全工作提出明确要求。赛场的布置，赛场内的器材、设备，应符合国家有关安全规定。如有必要，也可进行赛场仿真模拟测试，以发现可能出现的问题。承办单位赛前须按照执委会要求排除安全隐患。

2.赛场周围要设立警戒线，防止无关人员进入发生意外事件。比赛现场内应参照相关职业岗位的要求为选手提供必要的劳动保护。在具有危险性的操作环节，裁判员要严防选手出现错误操作。

3.承办单位应提供保证应急预案实施的条件。对于比赛内容涉及大用电量、易发生火灾等情况的赛项，必须明确制度和预案，并配备急救人员与设施。

4.执委会须会同承办单位制定开放赛场和体验区的人员疏导方案。赛场环境中存在人员密集的区域，除了设置齐全的指示标志外，须增加引导人员，并开辟备用通道。

5.大赛期间，承办单位须在赛场管理的关键岗位，增加力量，建立安全管理日志。

6.参赛选手进入赛位、赛事裁判工作人员进入工作场所，严禁携带通讯、照相摄录设备，禁止携带记录用具。如确有需要，由赛场统一配置、统一管理。赛项可根据需要配置安检设备对进入赛场重要部位的人员进行安检。

（二）生活条件

1.比赛期间，原则上由执委会统一安排参赛选手和指导教师食宿。承办单位须尊重少数民族的信仰及文化，根据国家相关的民族政策，安排好少数民族选手和教师的饮食起居。

2.比赛期间安排的住宿地应具有宾馆/住宿经营许可资质。以学校宿舍作为住宿地的，大赛期间的住宿、卫生、饮食安全等由执委会和提供宿舍的学校共同负责。

3.大赛期间有组织的参观和观摩活动的交通安全由执委会负责。执委会和承办单位须保证比赛期间选手、领队、指导教师和裁判员、工作人员的交通安全。

4.各赛项的安全管理，除了可以采取必要的安全隔离措施外，应严格遵守国家相关法律法规，保护个人隐私和人身自由。

（三）组队责任

1.各学校组织代表队时，须安排为参赛选手购买大赛期间的人身意外伤害保险。

2.各学校代表队组成后，须制定相关管理制度，并对所有选手、指导教师进行安全教育。

3.各参赛选手须加强对参与比赛人员的安全管理，实现与赛场安全管理的对接。

（四）应急处理

比赛期间发生意外事故，发现者应第一时间报告执委会，同时采取措施避免事态扩大。执委会应立即启动预案予以解决并报告组委会。赛项出现重大安全问题可以停赛，是否停赛由执委会决定。事后，执委会应向组委会报告详细情况。

（五）处罚措施

1.因参赛选手原因造成重大安全事故的，取消其获奖资格。

2.参赛队有发生重大安全事故隐患，经赛场工作人员提示、警告无效的，可取消其继续比赛的资格。

3.赛事工作人员违规的，按照相应的制度追究责任。情节恶劣并造成重大安全事故的，由司法机关追究相应法律责任。

### 十五、竞赛须知

### （一）参赛队须知

1.参赛队名称使用参赛单位名称。

2.参赛队选手在报名获得确认后，原则上不再更换，如筹备过程中，选手因故不能参赛，须由省级教育行政部门于赛项开赛 10 个工作日之前出具书面说明，并按相关参赛选手资格补充人员并接受审核；竞赛开始后，参赛队不得更换参赛选手，若有参赛队员缺席，则视为自动放弃竞赛。

3.各省、自治区、直辖市和计划单列市、新疆建设兵团在组织参赛队时，须安排为参赛选手购买大赛期间的人身意外伤害保险。

4.参赛队对大赛组委会以后发布的所有文件都要仔细阅读，确切了解大赛时间安排、评判细节等，以保证顺利参加大赛。

5.参赛队按照大赛赛程安排，凭大赛组委会颁发的参赛证和有效身份证件参加竞赛及相关活动。

6.参赛队将通过抽签决定比赛场地和比赛顺序。

7.本规则没有规定的行为，裁判组有权做出裁决。在有争议的情况下，仲裁工作组的裁决是最终裁决，任何媒体资料都不做参考。

### （二）领队及指导教师须知

1.做好赛前抽签工作，确认比赛出场顺序，协助大赛承办方组织好本单位比赛选手的各项赛事相关事宜。

2.做好本单位比赛选手的业务辅导、心理疏导和思想引导工作，对参赛选手及比赛过程报以平和、包容的心态；共同维护竞赛秩序。

3.自觉遵守竞赛规则，尊重和支持裁判工作，不随意进入比赛现场及其他禁止入内的区域，确保比赛进程的公平、公正、顺畅、高效。

4.各参赛队要坚决执行比赛的各项规定，加强对参赛人员的管理，做好赛前准备工作，督促选手带好证件等。

5.当本单位参赛选手对比赛进程中出现异常或疑问，应及时了解情况，客观做出判断，并做好选手的安抚工作，经内部进行协商，认为有必要时可在规定时限内向赛项仲裁工作组反映情况或提出书面仲裁申请。

6.参赛选手因申诉或对处理意见不服而停止比赛，以弃权处理。

7.指导教师应认真研究和掌握本赛项比赛的技术规则和赛场要求，指导选手做好赛前技术准备和应赛准备。

8.指导教师应在赛后做好技术总结和工作总结。

### （三）参赛选手须知

1.参赛选手报到后，凭身份证领取参赛证，并核实选手参赛资格。参赛证为选手参赛的凭据。参赛选手一经确认，中途不得任意更换，否则以作弊论处，其个人不得参与个人名次排名。

2.参赛选手应持参赛有效证件，按竞赛顺序、项目场次和竞赛时间，提前30分钟到各考核项目指定地点接受检录、抽签决定竞赛赛位号等。

3.检录后的选手，应在工作人员的引进下，提前15分钟到达竞赛现场，从竞赛计时开始，选手未到即取消该项目的参赛资格。

4.参赛选手进入赛场，应佩戴参赛证，并根据竞赛项目要求统一着装，戴安全帽、穿电工安全绝缘鞋，服装不得有参赛单位的字样，做到衣着整洁，符合安全生产及竞赛要求。

5.参赛选手应认真阅读各项目竞赛操作须知，自觉遵守赛场纪律，按竞赛规则、项目与赛场要求进行竞赛，不得携带任何书面或电子资料、U盘、手机等电子或通讯设备进入赛场，不得有任何舞弊行为，否则视情节轻重执行赛场纪律。

6.竞赛期间，竞赛选手应服从裁判评判，若对裁判评分产生异议，不得与裁判争执、顶撞，但可于规定时限内由领队向赛项仲裁工作组提出书面仲裁申请；由赛项仲裁工作委员会调查核实并处理。

7.不服从裁判、工作人员、扰乱赛场秩序、干扰其他参赛选手比赛情况，裁判组应提出警告。累计警告2次或情节特别严重，造成竞赛中止的，经裁判长裁定后中止比赛，并取消参赛队资格和竞赛成绩。

8.竞赛过程中，产生重大安全事故、或有产生重大安全事故隐患，经裁判员提示无效的，裁判员可停止其比赛，并取消参赛队资格和竞赛成绩。

9.竞赛过程中，出现赛项规程所规定的取消比赛资格的行为，裁判员可停止其比赛，并取消参赛队资格和竞赛成绩。

10.参加技能操作竞赛的选手如提前完成作业，选手应在指定的区域等待，经裁判同意方可离开考场。

11.竞赛过程中如因竞赛设备或检测仪器发生故障，应及时报告裁判，不得私自处理，否则取消本场次比赛资格。

### （四）裁判及工作人员须知

1.服从大赛组委会的领导，遵守职业道德、坚持原则、按章办事，切实做到严格认真，公正准确，文明执裁。

2.必须佩带裁判员胸卡、着裁判员装，仪表整洁，语言举止文明礼貌，接受仲裁组成员和参赛人员的监督。

3.必须参加大赛组委会的赛前培训。

4.竞赛期间，保守竞赛秘密，不得向各赛区领队、教练及选手泄露、暗示大赛秘密。

5.严格遵守比赛时间，不得擅自提前或延长。

6.严格执行竞赛纪律，除应向参赛选手交代的竞赛须知外，不得向参赛选手暗示解答与竞赛有关的问题，更不得向选手进行指导或提供方便。

7.裁判与工作人员坚守岗位，不得私自串岗，不迟到，不早退。

8.监督选手遵守竞赛规则和安全操作规程的情况，不得无故干扰选手比赛。正确处理竞赛中出现的问题。

9.遵循公平、公正原则，维护赛场纪律，文明执裁，如实填写赛场记录。

10.工作人员应在每轮比赛中，对出现的设备故障应及时检查并抢修；对不能解决的设备问题，应及时汇报。

### 十六、申诉与仲裁

本赛项在比赛过程中若出现有失公正或有关人员违规等现象，代表队领队可在比赛结束后2小时之内向仲裁组提出书面申诉。大赛采取两级仲裁机制。赛项设仲裁工作组，赛区设仲裁委员会。大赛执委会办公室选派人员参加赛区仲裁委员会工作。赛项仲裁工作组在接到申诉后的2小时内组织复议，并及时反馈复议结果。申诉方对复议结果仍有异议，可由单位领队向赛区仲裁委员会提出申诉。赛区仲裁委员会的仲裁结果为最终结果。

### 十七、竞赛观摩

（一）大赛期间，允许各有关企业、单位、行业协会组织专家、技术人员团体、参赛队领队、指导教师在指定观摩区进行公开观摩。

（二）观摩人员可在下午场次的比赛开赛后在规定的时间内，以小组为单位，在赛场引导员的引导下，有序进入赛场观摩，观摩时间为半个小时。

（三）观摩人员只能在观摩区行动，不得大声讲话、不能拨打接听电话，不能在参赛选手岗位前停留，不得与选手有任何交流，不得干扰选手比赛，不准向场内裁判及工作人员打招呼、提问，禁止未经允许拍照和摄像。凡违反规定者，立即取消参观资格。

（四）新闻媒体等进入赛场必须经过大赛执委会允许，由专人陪同并听从现场工作人员的安排和管理，不能影响比赛进行。

### 十八、竞赛直播

（一）在组委会的领导下，成立专业工作小组。

（二）利用现代网络传媒技术对赛场的全部比赛过程直播，包括赛项的抽签加密、比赛过程、开闭幕式，对现场优秀选手、优秀指导教师采访，展示作品等环节。通过采访企业人士和裁判专家点评视频资料，突出赛项的技能重点与优势特色。

（三）利用多媒体技术及设备录制视频资料，记录竞赛全过程，为宣传、仲裁、资源转化提供全面的信息资料，赛后制作课程媒体资源。

### 十九、资源转化

（一）赛项资源转化的内容

包括本赛项竞赛全过程的各类资源。本赛项所有转化资源做到均符合《2019年全国职业院校技能大赛赛项资源转化工作办法》中规定的各项技术标准，做到赛项资源转化成果应符合行业标准、契合课程标准、突出技能特色、展现竞赛优势，形成满足职业教育教学需求、体现先进教学模式、反映职业教育先进水平的共享性职业教育教学资源。本赛项资源转化成果包含基本资源和拓展资源，充分体现本赛项技能考核特点。

1.基本资源

（1）向大赛执委会提供专家点评视频、优秀选手/指导教师访谈视频。

（2）向大赛执委会提供竞赛过程的全套音视频素材。

2.可提供以下拓展资源

（1）针对赛项竞赛平台，组织行业专家、教师、企业工程师共同开发制作微课程和相关微视频，供参赛校教学使用。

（2）搭建赛项教育云平台，主要包括资源共享、资源下载、技术交流、在线学习、题库建设等单元。

（二）教学资源转换步骤及要求

| 资源内容 | 要求 | 完成时间 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 风采展示（基本资源） | 画面精美、伴音动听、播放流畅，时间长度15分钟左右的赛项宣传片及获奖代表优秀选手、指导教师风采展示片；竞赛过程音视频记录。 | 赛项闭赛后5日内 | 承办院校 |
| 点评材料（基本资源） | 评委、裁判、专家点评 | 赛项闭赛后5日内 | 赛项执委会 |
| 竞赛试题库及技术分（基本资源） | 10套试题、竞赛技能考核评分案例及技术分析报告 | 赛项闭赛后30日内 | 赛项执委会 |
| 教学资源包（拓展资源） | 组织行业专家、教师、企业工程师共同开发制作微课程和相关微视频，供参赛校教学使用 | 赛项闭赛后100日内 | 赛项执委会 |
| 教育云平台（拓展资源） | 资源共享、资源下载、技术交流、在线学习、题库建设 | 赛项闭赛后100日内 | 赛项执委会 |

（三）资源的使用与管理

赛项资源转化成果由大赛执委会统一实施，成熟的资源转化成果发布于全国大赛网络信息发布平台，供职业院校师生借鉴学习。

2019年全国职业院校技能大赛中职组

“建筑设备安装与调控（给排水）”项目

（赛题样卷）

竞

赛

任

务

书

参赛选手须知：

1.本任务书共20页，如出现缺页、字迹不清等问题，请及时向裁判示意，申请更换。

2.参赛队应在4小时内完成任务书规定内容，理论竞赛答案写在相应的表格中,表格外答题无效;技能竞赛过程中各系统生成的运行记录或程序文件必须存储至任务书指定磁盘目录及文件夹下，未存储到指定位置的运行记录或程序文件均不得分。

3.参赛队所提交的答卷用工位号标识，不得出现学校、姓名等与身份有关的信息，否则成绩无效。

4.比赛中参赛选手认定器件有故障可提出更换，但如经裁判测定完好，属选手误判时每次扣3分。

5.比赛过程中由于参赛选手人为原因造成器件损坏，不予更换器件。

场次                       工位号：

一、竞赛设备及主要功能描述

竞赛设备以“THPWSD-1A型 给排水设备安装与控制实训装置”为载体，该装置依据实际建筑给排水工程给排水对象模型采用不锈钢框架进行设计，主要给排水管道设备安装在钢架底座上、具备开放式的特点，由生活给水系统、消防给水系统、热水给水系统、卫浴系统、排水系统和控制系统六个部分组成。

生活给水系统主要有给水箱、给水泵、给水管道、压力变送器、脉冲水表、水龙头和淋浴头等组成。管路采用不锈钢复合管进行设计，可进行不锈钢复合管的切割、安装和通水试验操作，通过控制系统可实现生活给水系统的变频恒压供水功能，实现单泵变频控制或双泵切换控制等功能；通过脉冲式水表可以完成用水量的计量。

消防给水系统主要有给水箱、喷淋泵、稳压罐、湿式报警阀、压力开关、水流指示器、消防给水管道、闭式喷淋头等组成。管路采用镀锌管进行设计，可进行镀锌管的切割、套丝、安装和通水试验操作，通过控制系统可实现喷淋灭火功能。

热水给水系统主要有电加热锅炉、热水给水管道、水龙头和淋浴头等组成。管路采用PPR管进行设计，可进行PPR管的切割、熔接、安装和通水试验操作，可对锅炉进行温度调节控制操作。

排水系统主要有污水箱、液位传感器、排水泵、排水管道和水处理单元等组成。排水管路主要采用UPVC管进行设计，可进行UPVC管的切割、粘接、安装和通水试验操作，结合控制系统可实现污水箱的水位检测和排水泵的启停控制等功能。

给排水自动控制系统主要有电气控制柜、触摸屏、操作开关、工作状态指示灯、PLC控制器、变频器、低压电气、水泵、水表、传感器（浮球式液位计、压力开关、水流指示器、信号蝶阀、压力变送器）、组态监控软件等组成。通过控制系统可实现给排水系统的自动化控制功能。

卫浴系统主要由落地式双面结构方钢框架及卫浴系统器件、给水排水管道、管件组成，正面适于进行建筑给排水管道安装和器件安装，反面适于进行建筑给排水管道安装考核。

二、工作任务

任务1. 建筑给排水系统图绘制与材料清单编制

1.参赛选手根据提供的给排水平面图和立面图（见附图一、附图二、附图三），结合设备实物手绘完成消防喷淋给水系统图、生活给水系统图、热水给水系统图。

2.编制材料清单

按照附图一、附图二、附图三，选手根据如下要求编制材料清单（见附表二）。

(1)编制生活水泵出水口至水龙头、淋浴器、台面盆、立式小便器、地漏之间管路的材料清单。

(2)编制报警管路延迟器出水管路的材料清单。

(3)编制报警管路延迟器排水管路的材料清单。

注意: 开赛30分钟内完成，在图纸右下角填写工位号。

任务2．管道加工与连接

按照附图一、附图二、附图三，选手根据现场提供的管材，选择相应的管材、管件进行切割和连接。

1.完成生活水泵出水口至水龙头、淋浴器之间管路的加工和安装，管道连接使用不锈钢复合管，采用卡压式连接。

2.完成给水支管与立式小便器延时自闭冲洗阀之间管路的加工和安装，管道连接使用不锈钢复合管，采用卡压式连接。

3.完成报警管路延迟器出水管路的部分加工和安装，使用镀锌管，采用螺纹连接。

4.完成水流指示器至末端试水阀之间部分管路的加工和安装，使用镀锌管，采用螺纹连接。

5.完成整个热水管路的加工和安装，管道连接使用PP-R管，热熔连接，并在试压完成后采用橡塑海绵对洗脸盆角阀到混合淋浴水龙头之间部分进行保温材料敷设。

6.完成洗脸盆、立式小便器、地漏到排水立管之间排水管路的加工和安装，管道连接使用PVC-U管，采用粘接方式连接。

7.按照附图四，完成冷、热水管两部分管道的安装。主要包括PPR管的标记、裁剪、熔接、安装、固定以及管件和管卡安装等任务。

任务3．管道配件和附件的安装

根据任务2完成各系统相应管路附件、阀件的安装。

配件和设备的安装应符合GB50268-2016、GB3446-2013、GB27898-2011等相关规范规定或竞赛文件中的指定要求。

任务4．管道试压与通水试验

1.生活给水系统工作压力为0.4MPa,完成生活给水系统（冷水）的水压试验（热水系统不要求试压），完成附图四安装管路的水压试验，填写附表三。

2.消防给水系统试验压力为1.0MPa，完成消防给水系统的水压试验，填写附表三。

3.完成排水管道系统通水试验，填写附表三。

试压应符合相关规范规定或竞赛文件中的指定要求。

任务6．电气安装与接线

根据所绘制的电气原理图补充完整消防喷淋灭火控制、生活给水变频恒压控制、热水给水控制、排水控制系统部分线路的电气接线；

电气接线除应符合相关规范规定外，还必须满足如下要求：

1.连接接线端使用管型端子（线鼻）可靠压接或上焊锡。

2.接线端子必须套有号码管，号码用记号笔手写。

3.电源线续接处应用热缩管、套管等工艺用料进行保护。

4.走线应美观。

5.端子排编号参照附表一。

任务7．系统控制与调试

1.给排水PLC控制程序调试

计算机中已经存放有给排水PLC控制程序（其在电脑中的存储位置为“E:\考试程序\给排水PLC程序”），程序中有若干错误和不完整之处，请将错误查找出来并补充完整控制程序，使之实现正常的控制功能。

(1)喷淋灭火系统控制程序调试

喷淋灭火控制程序：在自动状态下，当压力开关动作时能启动喷淋泵，并停掉生活水泵和排水泵，喷淋泵启动后只能通过程序中的总启停位进行停止，不能通过断开压力开关信号控制停止。

(2)变频恒压供水控制程序调试

生活给水系统中的变频控制程序：设置变频器参数，在自动状态下实现两台生活给水泵的变频恒压供水控制。控制流程要求如下：

系统启动后，生活泵1从变频运行，当变频运行到接近工频50 Hz时，如果当前管网压力仍达不到系统设定压力时，系统经过一定的判断时间后，将生活泵1投入工频运行，然后生活泵2变频启动运行（从低频率向上调整）直到满足设定压力；在当前状态下如果当前管网压力大于系统设定压力值时，生活泵2运行频率下降。当运行频率接近0Hz，当前管网压力仍大于系统设定压力时，系统经过一定的判断时间后，将生活泵2停止，生活泵1投入变频运行（从高频率向下调整）直到满足设定压力。

2.组态监控系统调试

计算机中已经存放有给排水组态监控软件工程（已做好系统监控画面，但无脚本程序和动作设置，其在电脑中的存储位置为“E:\考试程序\给排水组态监控工程”），工程中有若干错误和不完整之处，利用提供的力控组态软件进一步进行组态调试，实现以下功能：

(1)通过上位机能检测“当前工作状态”、“生活泵1”、“生活泵2”、“喷淋泵”、“污水泵”、“锅炉”、污水箱的“高位”和“低位”的工作状态。

(2)通过上位机能检测“信号蝶阀”、“压力开关”、“水流开关”的工作状态。

(3)通过上位机能检测“供水管道压力”、“水表数据”，其中“供水管道压力”要能通过曲线反映出来。

(4)在上位机上能通过“自动”和“停止”按钮控制PLC自动控制程序的启停。

3.程序保存

(1)将调试完好的组态监控软件工程文件备份后以“给排水组态监控工程”命名；将调试完好的PLC程序以“给排水PLC程序”命名。

(2)将上面的两个文件分别存放到计算机D盘“工位号”文件夹下\“上位机工程”和“PLC程序”两个子文件夹内（如2号工位的给排水组态监控工程保存位置为“D：\02\上位机工程\给排水组态监控工程”；2号工位的PLC程序文件保存位置为“D：\02\ PLC程序\给排水PLC程序”）。

4.故障查找与排除

竞赛平台中设置有若干个故障，请在调试过程中分析故障所在的位置、现象及排除方法，将其填写到附表四。

附表一

端子排编号

| THPWSD-1A型给排水设备端子排编号 |
| --- |
| 上端子排 |  | 下端子排 |
| 序号 | 号码管 | 备注 |  | 序号 | 号码管 | 备注 |
| 1 | 24V | 液位下限24V |  | 1 | 001 | 主电源火线 |
| 2 | YWD | 液位下限 |  | 2 | 002 | 主电源火线 |
| 3 | 24V | 液位上限24V |  | 3 | 003 | 主电源火线 |
| 4 | YWZ | 液位上限 |  | 4 | 000 | 零线 |
| 5 | 24V | 液位报警24V |  | 5 |  | 未接线 |
| 6 | YWG | 液位报警 |  | 6 |  | 未接线 |
| 7 | 24V | 压力变送器24V |  | 7 |  | 未接线 |
| 8 | YL- | 压力变送器 |  | 8 |  | 未接线 |
| 9 | 24V | 压力开关24V |  | 9 | 031 | 喷淋泵火线 |
| 10 | YLK | 压力开关 |  | 10 | 032 | 喷淋泵火线 |
| 11 | 24V | 水表24V |  | 11 | 033 | 喷淋泵火线 |
| 12 | SB1 | 水表 |  | 12 | 131 | 生活泵1火线 |
| 13 | 24V | 信号碟阀24V |  | 13 | 132 | 生活泵1火线 |
| 14 | XHD1 | 信号碟阀 |  | 14 | 133 | 生活泵1火线 |
| 15 | 24V | 水流指示器24V |  | 15 | 231 | 生活泵2火线 |
| 16 | SL1 | 水流指示器 |  | 16 | 232 | 生活泵2火线 |
| 17 | 24V | 门铝面板输入24V |  | 17 | 233 | 生活泵2火线 |
| 18 | L-SD | 手动控制指示灯 |  | 18 | 321 | 锅炉火线 |
| 19 | L-ZD | 自动控制指示灯 |  | 19 | 322 | 锅炉火线 |
| 20 | L-PL | 喷淋运行指示灯 |  | 20 | 323 | 锅炉火线 |
| 21 | L-SH1 | 生活泵1运行指示灯 |  | 21 | 000 | 锅炉零线 |
| 22 | L-SH2 | 生活泵2运行指示灯 |  | 22 | 422 | 排水泵火线 |
| 23 | L-PS | 排水泵运行指示灯 |  | 23 | 100 | 排水泵零线 |
| 24 | L-GL | 锅炉运行指示灯 |  | 24 | 012 | 射灯火线 |
| 25 | DC24V | 自动信号输出DC24V |  | 25 | 000 | 射灯零线 |
| 26 | S-PL | 喷淋旋钮 |  |  |  |  |
| 27 | S-SH1 | 生活泵1旋钮 |  |  |  |  |
| 28 | S-SH2 | 生活泵2旋钮 |  |  |  |  |
| 29 | S-PS | 排水泵旋钮 |  |  |  |  |
| 30 | S-GL | 锅炉旋钮 |  |  |  |  |
| 31 | X1 | 手自动状态 |  |  |  |  |
| 32 | COM | 无进线 |  |  |  |  |
| 33 | 24V | 门铝面板输入24V |  |  |  |  |
| 34 | 24V | 无进线 |  |  |  |  |
| 35 | 24V | 无进线 |  |  |  |  |
| 36 | 24V | 无进线 |  |  |  |  |
| 37 | COM | 门铝面板灯/开关COM |  | 注明： 上端子排上方为进线，下方为出线。 下端子排上方为出线下方为进线 |
| 38 | COM | 触摸屏电源COM |  |  |
| 39 | COM | 无进线 |  |  |
| 40 | COM | 无进线 |  |  |

附表二

材料清单

| (1)生活水泵出水口至台面盆、水龙头、淋浴器之间管路的材料清单 |
| --- |
| 序号 | 材料名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |

工位号：                                        裁判员：

| (2)报警管路延迟器出水管路的材料清单 |
| --- |
| 序号 | 材料名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |

工位号：                                          裁判员：

| (3)报警管路延迟器排水管路的材料清单 |
| --- |
| 序号 | 材料名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |

工位号：                                        裁判员：

附表三

质量验收表

| （1）管道(设备)水压试验记录表 |
| --- |
| 竞赛小组工位号 |  | 队长 |  |
| 验收执行标准 名称及编号 | 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2016 |
| 管道(设备)名称、部位和编号 | 管道 材质 | 工作 压力(MPa) | 标准(设计要求) | 实际试验 |
|  |  |  | 试验 压力(MPa) | 稳压 时间(min) | 压降(MPa)或泄漏 | 稳压 时间(min) | 压降(MPa)或泄漏 |
| 确认安装 检查结果 | 竞赛小组成员 |  |  |
|  | 裁判员： 年 月 日 |

| （2）自动喷水灭火系统试压记录 |
| --- |
| 竞赛小组工位号 |  | 队长 |  |
| 管段号 规格 | 材质 | 设计 工作 压力 （MPa） | 温度 (℃) | 强度试验 |
|  |  |  |  | 介质 | 压力 (MPa) | 时间 (min) | 结论 意见 |
| 确认安装 检查结果 | 竞赛小组成员： |  |  |
|  | 裁判员： 年 月 日 |

| （3）排水管道系统通水试验记录表 |
| --- |
| 竞赛小组工位号 |  | 队长 |  |
| 验收执行标准 名称及编号 | 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2016 |
| 管道名称 | 管道 材质 | 规格 | 试验结果（如有渗漏或堵塞，注明部位） |
| 确认安装 检查结果 | 竞赛小组成员 |  |
|  | 裁判员： 年 月 日 |

附表四

故障记录表

| 序号 | 故障位置 | 故障现象描述 | 故障排除方法 |
| --- | --- | --- | --- |

工位号：                                         裁判员：

附图一

附图二

附图三

附图四