## 2020年全国职业院校技能大赛改革试点赛

## 汽车技术赛项考核方案

一、考核要求和范围

（一）发动机管理技术模块

1.作业要求

在规定时间内，要求参赛选手对发动机无法起动（不可以使用故障诊断仪）、发动机工作不良故障进行诊断与排除；依据维修手册的规范完成作业流程，发现和确认故障点，并结合示波器将所有的故障修理到车辆的正常状态，完整准确填写《发动机管理技术选手报告单》。作业过程中要熟练地查阅维修资料、规范使用工量具和仪器设备、准确测量技术参数和判断故障点，做到安全文明作业。

2.考核要点

围绕燃油汽车发动机无法起动、发动机工作不良两种故障现象，进行检测分析并查找故障点。重点考察参赛选手对车辆的结构和控制逻辑的理解程度；考察参赛选手对万用表、故障诊断仪、示波器等常用诊断设备的应用能力；要求对发动机管理技术系统进行故障诊断，包括前期准备、安全检查、仪器连接、症状确认、目视检查、故障码和数据流检查、元器件测量、电路测量、故障点确认和排除、现场5S整理等。

3.知识和技能考核点

故障点来自车辆及随车配置设备中各种常见的元器件和电路故障，具体考察的知识和技能点包括以下几点：

（1）了解汽车发动机维修过程中容易出现哪些安全事故以及如何预防。

（2）了解通过车辆身份证号码（VIN）识别车辆的方法，即VIN各个字母或数字代表的含义。

（3）理解电控汽油发动机的通用诊断和检测过程。

（4）理解汽车电控系统的三种常用的诊断和检测方法，即电脑通讯式、在线测量式和模拟诊断式。

（5）了解汽油发动机在诊断和检测作业中通常使用哪些检测和诊断仪器，每种检测和诊断仪器的作用和特点是什么。

（6）掌握电控汽油发动机系统的每种传感器、执行器元件的工作原理、电路连接和信号特点；理解元器件故障对发动机性能的影响；掌握每一种元件的诊断和测试过程以及对测试诊断结果进行分析。

（7）掌握汽油发动机燃油系统压力的测试方法，掌握燃油压力过高或过低的故障分析方法。

（8）理解汽油发动机控制系统控制喷油量的三个因素，掌握喷油器工作性能的测试方法，并能对测试结果进行正确的分析。

（9）理解影响发动机点火正时的各种因素，掌握利用汽车专用解码器测试发动机点火正时的方法，并能对测试结果进行正确的分析。

（10）理解喷油脉冲宽度信号的影响因素，掌握利用汽车专用示波器、汽车专用解码器获取喷油脉冲宽度信号的方法；掌握利用喷油器脉冲宽度信号测试发动机电控系统工作性能的方法，并能对测试结果进行正确的分析。

（11）理解氧传感器信号的影响因素，掌握利用汽车专用示波器、汽车专用解码器或汽车专用万用表获取氧传感器信号的方法；掌握利用氧传感器信号测试发动机电控系统工作性能的方法，并能对测试结果进行正确的分析。

（12）理解长期燃油修正系数和短期燃油修正系数的意义，掌握利用汽车专用解码器获取长期燃油修正系数和短期燃油修正系数的方法；掌握利用长期燃油修正系数和短期燃油修正系数测试发动机电控系统工作性能的方法，并能对测试结果进行正确的分析。

（13）理解初级点火波形的各个参数的含义；掌握初级点火波形的获取办法；掌握利用初级点火波形对发动机,特别是点火系统的工作性能进行检测，并能对测试结果进行正确的分析。

（14）理解次级点火波形的各个参数的含义；掌握次级点火波形的获取办法；掌握利用次级点火波形对发动机,特别是点火系统的工作性能进行检测，并能对测试结果进行正确的分析。

（15）理解汽油发动机怠速控制原理；掌握利用汽车专用解码器的数据流或汽车专用示波器测试发动机怠速控制性能的方法，并能对测试结果进行正确的分析。

（16）理解汽油发动机燃油供给系统的常见故障（主要包括系统压力过高、系统压力过低、系统不工作、各缸喷油器的喷油量不均匀、喷油器工作性能不符合要求）的形成机理；掌握汽油发动机燃油供给系统（含双喷系统）的常见故障的诊断思路；掌握系统测试过程中所需仪器的使用方法。

（17）理解汽油发动机点火系统常见故障（主要包括点火正时失准、点火系统不工作、点火系统能量不足、点火系统能量过高、个别气缸火花塞不工作或点火能量不足）的形成机理；掌握汽油发动机点火系统常见故障的诊断思路；掌握系统测试过程中所需仪器的使用方法。

（18）理解汽油发动机怠速控制系统常见故障（主要包括无怠速、怠速过高、怠速过低、怠速抖动）的形成机理；掌握汽油发动机怠速控制系统常见故障的诊断思路；掌握系统测试过程中所需仪器的使用方法。

（19）理解废气循环量过大或过小对发动机性能的影响，了解废气再循环系统的检测和故障诊断方法。

（20）理解三元催化转换器、氧传感器和闭环控制系统的工作原理；掌握判定氧传感器工作是否正常的检测和诊断方法；掌握判定发动机是否处于闭环状态的测试方法；掌握判定三元催化转换器工作是否正常的三种常用的方法。

（21）理解进气控制系统的工作原理，了解进气控制系统的检测和故障诊断方法。

（22）理解配气相位控制及可变升程控制系统的工作原理，了解配气相位控制及可变升程控制系统的检测和故障诊断方法。

（23）理解涡轮增压系统的工作原理，了解涡轮增压系统的检测和故障诊断方法。

（24）理解冷却系统（含智能热能管理系统）的工作原理，了解冷却系统含智能热能管理系统的检测和故障诊断方法。

（25）了解自诊断系统的发展过程、技术规范和局限性；掌握故障诊断仪的使用方法，重点掌握数据流的分析和利用OBD-Ⅱ的功用进行相关系统的诊断和测试。

（26）掌握汽车蓄电池的结构和工作原理，理解蓄电池测试参数的含义，掌握蓄电池的测试方法，学会测试仪器的使用，并能对测试结果进行正确的分析。

（27）掌握汽油发动机起动系统的构成和工作原理，理解汽油发动机起动系统测试参数的含义，掌握汽油发动机起动系统的测试方法，学会测试仪器的使用，并能对测试结果进行正确的分析。

（28）掌握与汽油发动机相关的CAN-BUS系统的构成和工作原理，理解CAN-BUS系统相关测试参数的含义，掌握CAN-BUS系统的测试方法，学会测试仪器的使用，并能对测试结果进行正确的分析。

（29）掌握防盗系统的构成和工作原理，理解防盗系统相关测试参数的含义，学会测试仪器的使用，并能对测试结果进行正确的分析。

（30）理解汽油发动机常见故障（主要包括发动机无法自诊断、无法起动、发动机起动困难、发动机怠速不稳、发动机动力不足、发动机尾气排放超标）的形成机理；掌握汽油发动机常见故障的诊断思路；掌握系统测试过程中所需仪器的使用方法。

4.故障设置范围

围绕常见的故障现象和故障点，在其相关线路上或元件设置故障点，具体见表1。

表1  发动机管理技术模块故障设置依据

| 故障现象 | 故障设置点 |
| --- | --- |
| 发动机不能起动 | 1.围绕端子控制、防盗系统不能正常工作设置故障，故障主要设置在通讯方面。 2.围绕造成发动机控制模块不能进入工作状态设置故障，故障主要设置在各种电源电路上，具体包括相关控制模块、保险丝、继电器、线路及连接器。 3.围绕造成发动机不能起动设置故障，故障主要设置在相关控制模块、继电器、相关保险丝、起动机、线路及连接器、关键信号的输入。 4.围绕相关控制系统设置故障，故障主要设置在传感器、执行器上，具体包括相关控制模块、保险丝、继电器、线路及插头连接。 5.围绕燃油供给系统不能正常工作设置故障，具体包括燃油泵、控制模块、保险丝、继电器、线路及插头连接。 6.围绕点火系统不能正常工作设置故障，具体包括点火系统电源、控制模块、保险丝、继电器、线路及插头连接。 7.围绕进排气及真空控制系统不能正常工作设置故障，具体包括节气门驱动电机、控制模块、保险丝、继电器、线路及插头连接。 |
| 发动机运行不良 | 1.围绕燃油供给系统不能正常工作设置故障，具体包括喷油器、控制模块、保险丝、继电器、线路及插头连接。。 2.围绕点火系统不能正常工作设置故障，具体包括点火线圈及点火器电源、控制模块、火花塞、保险丝、继电器、线路及插头连接。 3.围绕进排气及真空控制系统不能正常工作设置故障，具体包括加速踏板位置传感器、节气门位置传感器，节气门驱动电机、控制模块、保险丝、继电器、线路及插头连接。 4.围绕电控系统不能正常工作设置故障。 |

（二）车身电气技术模块

1.作业要求

在规定时间内，要求参赛选手对车身电气技术系统故障进行诊断与排除；依据维修手册的规范完成作业流程，发现和确认故障点，将所有的故障修理到车辆的正常状态，完整准确填写《车身电气技术选手报告单》。作业过程中要熟练地查阅维修资料、规范使用工量具和仪器设备、准确测量技术参数和判断故障点，做到安全文明作业。

2.考核要点

围绕燃油汽车电源管理系统、仪表与警告装置、车载网络系统、空调系统、车身附件电路（雨刮、喇叭、车窗、门锁、后视镜等）、照明系统进行检测分析并查找故障点。重点考察参赛选手对车辆的结构和控制逻辑的理解程度；考察参赛选手对万用表、示波器等常用诊断设备的应用能力；要求对车身电气技术系统进行故障诊断，包括前期准备、安全检查、仪器连接、症状确认、目视检查、元器件测量、电路测量、故障点确认和排除、现场5S整理等。

3.知识和技能考核点

故障点来自车辆及随车配置设备中各种常见的元器件和电路故障，具体考察的知识和技能点包括以下几点：

（1）了解汽车车身电气系统维修过程中容易出现哪些安全事故以及如何预防。

（2）能正确读识车型电路图，掌握绘制相关系统电路原理图遵循的原则。

（3）掌握汽车电源管理系统的组成和工作原理，理解汽车充电系统测试参数的含义，掌握汽车电源管理系统的测试方法，并能对测试结果进行正确的分析。

（4）掌握舒适系统网络单元组成及其工作关系，包括电源供给、信号传递、元器件自身。

（5）熟悉无钥匙进入控制系统的组成、系统逻辑电路和控制过程，掌握电源供给、信号传递、元器件自身及其电路故障的诊断与检测方法。

（6）熟悉玻璃升降器控制系统的组成、系统逻辑电路和控制过程，掌握各个升降器开关、升降器电动机、控制模块及其电路故障的诊断和检测方法。

（7）熟悉中控门锁控制系统的组成、系统逻辑电路和控制过程，掌握门锁功能开关、联锁开关、车门触摸传感器、车门天线、门锁电机、控制模块及其电路故障的诊断和检测方法。

（8）熟悉后视镜控制系统的组成、系统逻辑电路和控制过程，掌握后视镜转换开关、调节开关、调节电机、控制系统及其电路故障的诊断和检测方法。

（9）熟悉雨刮控制系统的组成、系统逻辑电路和控制过程，掌握雨刮调节开关、调节电机、控制系统及其电路故障的诊断和检测方法。

（10）熟悉喇叭系统的组成、系统逻辑电路和控制过程，掌握喇叭开关、喇叭、控制系统及其电路故障的诊断和检测方法。

（11）熟悉自动空调系统的组成、系统逻辑电路和控制过程，掌握开关面板、主要温度传感器、执行器、控制系统及其电路故障的诊断和检测方法。

（12）理解CAN总线、LIN总线在舒适性系统中的应用，理解CAN总线、LIN总线系统的故障对于系统性能的影响，掌握CAN总线、LIN总线系统的测试方法。

（13）熟悉车载电网系统的组成、系统逻辑电路和控制过程，掌握元件本身及其电路故障的诊断和检测方法。

（14）掌握车灯照明及信号系统故障的诊断和检测方法。信号输入（开关）、控制单元输出（灯泡、模块、执行器）、相关控制单元及其电源电路故障对系统的影响。

（15）掌握驾驶室内部开关，面板灯光照明系统，氛围灯照明的系统故障诊断及检测方法，掌握系统电路构成及信号传递路径、原理。

4.故障设置范围

围绕常见的故障现象和故障点，在其相关线路上或元件设置故障点，具体见表2。

表2  车身电气技术模块故障设置依据

| 故障现象 | 故障设置点 |
| --- | --- |
| 电源管理系统 | 1.围绕造成车身电气系统无法正常工作设置故障，故障主要设置在相关电源、控制模块、继电器、保险丝、线路及连接器、关键信号的输入。 |
| 进入及起动许可系统 | 1.围绕进入及起动许可系统的供电、搭铁、通讯、控制模块及其相关电路，具体包括相关控制模块、保险丝、继电器、线路及插头连接。 2.围绕无钥匙进入及端子控制系统、电源供给、信号传递、元器件自身及其电路设置故障，故障主要设置在传感器、执行器、控制模块、保险丝、继电器、线路及插头连接。 |
| 车身附件电路 | 1.围绕玻璃升降器控制系统不能正常工作设置故障，具体包括各个升降器开关、升降器电动机、控制模块、保险丝、继电器、线路及插头连接。 2.围绕中控门锁控制系统不能正常工作设置故障，具体包括门锁功能开关、联锁开关、车门触摸传感器、车门天线、门锁电机、控制模块、保险丝、继电器、线路及插头连接。 3.围绕后视镜控制系统不能正常工作设置故障，具体包括左右后视镜转换开关、调节开关、调节电机、控制模块、保险丝、继电器、线路及插头连接。 4.围绕雨刮控制系统不能正常工作设置故障，具体包括雨刮调节开关、调节电机、控制模块、保险丝、继电器、线路及插头连接。 5.围绕喇叭控制系统不能正常工作设置故障，具体包括喇叭开关、高音喇叭、低音喇叭、控制模块、保险丝、继电器、线路及插头连接。 6.围绕自动空调系统不能正常工作设置故障，具体包括开关面板、主要温度传感器、执行器、控制模块、保险丝、继电器、线路及插头连接。 |
| 照明系统 | 1．围绕灯光和信号系统不能正常工作设置各个故障点，包括远光灯、近光灯、示宽灯、制动灯、转向信号灯、危险信号警告灯、雾灯、倒车灯控制系统及其电路、信号输入（开关）、控制单元输出（灯泡、模块等执行器）、相关控制单元及其电源电路故障对系统的影响。 2.围绕驾驶室内部开关，面板灯照明系统，氛围灯照明的系统设置故障点，包括内部照明信号传递路径及经过的常规线路信号传递、总线传递信号、控制单元控制逻辑、MIB调节。 |

（三）电动汽车技术模块

1.作业要求

在规定时间内，要求参赛选手对电动汽车技术系统进行故障诊断与排除；依据维修手册的规范完成作业流程，发现和确认故障点，并根据现场裁判的要求排除故障，完整准确填写《电动汽车技术选手报告单》。作业过程中要熟练地查阅维修资料、规范使用工量具和仪器设备、准确测量技术参数和判断故障点，做到安全文明作业。

2.考核要点

围绕电动汽车低压电源管理、高压电源管理、交直流充电系统的“低压供电不正常”“高压供电不正常”“车辆无法正常行驶”“车辆无法充电”四种常见的故障现象，进行检测分析并查找故障点。重点考察参赛选手对车辆电动化系统控制逻辑的理解程度；考察参赛选手对故障诊断仪、万用表、示波器等常用诊断设备的应用能力；要求对电动汽车技术系统进行故障诊断，包括前期准备、安全检查、仪器连接、故障症状确认、目视检查、读取故障码与数据流、高压断电、非带电状态检测验证、绝缘（漏电）检测、元器件测量、机械拆装、故障点确认和排除、现场5S整理等。

3.知识和技能考核点

故障点来自车辆及随车配置设备中各种常见的元器件和电路故障，具体考察的知识和技能点包括以下几点：

（1）能够严格执行电动汽车相关标准和法规规定；并了解电动汽车维修过程中容易出现哪些安全事故以及如何预防。

（2）了解通过车辆身份证号码（VIN）识别车辆的方法，即VIN各个字母或数字代表的含义。

（3）理解电动汽车的通用诊断和检测过程。

（4）理解故障诊断分析的三种常用的方法，即电脑通讯式、在线测量式和模拟诊断式。

（5）了解电动汽车在诊断和检测作业中通常使用哪些检测和诊断仪器，每种检测和诊断仪器的作用和特点是什么。

（6）能够识别电动汽车车型，了解基本的技术结构、技术特点、保养规律，具有维修该车型的经验。

（7）能够根据车型功能特点，制定维修方案，避免影响功能；能理解车辆功能在维修工作中的影响，及维修方案注意事项。

（8）能够进行电动汽车的电路图识读。

（9）能够进行高压中止后的组件性能检测，并能对测试结果进行正确的分析。

（10）能够根据用户手册和维修手册进行规范的维护、组件更换。

（11）理解动力电池管理系统各个参数的含义；掌握利用汽车专用解码器获取各个参数的方法；掌握的动力电池管理系统的信号检测方法，并能对测试结果进行正确的分析。

（12）理解电机控制系统各个参数的含义；掌握利用汽车专用解码器获取各个参数的方法；掌握的电机控制系统的信号检测方法，并能对测试结果进行正确的分析。

（13）理解高压配电系统各个参数的含义；掌握利用汽车专用解码器获取各个参数的方法；掌握的高压配电系统的信号检测方法，并能对测试结果进行正确的分析。

（14）理解驱动电机系统各个参数的含义；掌握利用汽车专用解码器获取各个参数的方法；掌握的驱动电机系统的信号检测方法，并能对测试结果进行正确的分析。

（15）理解热管理系统（电机/电池）各个参数的含义；掌握利用汽车专用解码器获取各个参数的方法；掌握的热管理系统（电机/电池）的信号检测方法，并能对测试结果进行正确的分析。

（16）理解充电系统各个参数的含义；掌握利用汽车专用解码器获取各个参数的方法；掌握的充电系统的信号检测方法，并能对测试结果进行正确的分析。

（17）理解车辆控制系统各个参数的含义；掌握利用汽车专用解码器获取各个参数的方法；掌握的车辆控制系统的信号检测方法，并能对测试结果进行正确的分析。

（18）理解防盗报警系统各个参数的含义；掌握利用汽车专用解码器获取各个参数的方法；掌握的防盗报警系统的信号检测方法，并能对测试结果进行正确的分析。

（19）理解数据通讯系统的构成和工作原理，理解数据通讯系统相关测试参数的含义；掌握数据通讯系统的测试方法，会使用测试仪器进行数据采集，并能对测试结果进行正确的分析。

（20）了解自诊断系统的发展过程、技术规范和局限性；掌握故障诊断仪的使用方法，重点掌握诊断仪各模块的通讯状态、故障码和数据流的分析，利用OBD-Ⅱ的功用进行相关系统的诊断和测试。

（21）理解电动汽车常见故障（主要包括低压供电不正常、车辆无法充电、高压供电不正常、车辆无法正常行驶、车辆无暖风或制冷）的形成机理；掌握电动汽车常见故障的诊断思路；掌握系统测试过程中所需仪器的使用方法。

4.故障设置范围

围绕常见的故障现象和故障点，在其相关线路上或元件设置故障点，具体见表3。

表3  电动汽车技术模块故障设置依据

| 故障现象 | 故障设置点 |
| --- | --- |
| 低压供电不正常 | 1.围绕12V电源控制、防盗报警系统、车辆控制系统不能正常工作设置故障，故障主要设置在低压供电不正常方面。 2.围绕造成仪表黑屏设置故障，故障主要设置在各种电源电路上，具体包括相关控制模块、保险丝、继电器、线路及连接器。 3.围绕造成全车无电设置故障，故障主要设置在相关控制模块、继电器、相关保险丝、唤醒车辆元件、线路及连接器、关键信号的输入。 |

续表3

| 高压供电不正常 | 1.围绕高压供电不正常的故障现象设置故障，故障主要设置在控制模块、电源及其搭铁线路，具体包括相关控制模块、保险丝、继电器、线路及插头连接。 2.围绕相关控制系统设置故障，故障主要设置在控制模块、传感器、执行器上，具体包括相关控制模块、保险丝、继电器、线路及插头连接。 3.围绕动力电池管理系统不能正常工作设置故障。 4.围绕电机控制系统不能正常工作设置故障。 5.围绕电机驱动系统不能正常工作设置故障。 6.围绕高压配电系统不能正常工作设置故障。 7.围绕热管理系统（电机/电池）不能正常工作设置故障。 8.围绕数据通讯系统（电机/电池）不能正常工作设置故障。 |
| --- | --- |
| 车辆无法正常行驶 | 1.围绕车辆无法正常行驶的故障现象设置故障，故障主要设置在控制模块、电源及其搭铁线路，具体包括相关控制模块、保险丝、继电器、线路及插头连接。 2.围绕相关控制系统设置故障，故障主要设置在控制模块、传感器、执行器上，具体包括相关控制模块、保险丝、继电器、线路及插头连接。 3.围绕电机驱动系统不能正常工作设置故障。 4.围绕减速器控制系统不能正常工作设置故障。 5.围绕驻车系统不能正常工作设置故障。 |
| 车辆无法充电 | 1.围绕车辆无法充电的故障现象设置故障，故障主要设置在控制模块、电源及其搭铁线路，具体包括相关控制模块、保险丝、继电器、线路及插头连接。 2.围绕相关控制系统设置故障，故障主要设置在控制模块、传感器、执行器上，具体包括相关控制模块、保险丝、继电器、线路及插头连接。 3.围绕充电系统不能正常工作设置故障。 |

（四）智能化技术模块

1.作业要求

在规定时间内，要求参赛选手对智能化技术系统进行调试与故障排除、智能化装备的参数设置和标定、线控底盘CAN通讯数据读取与调测、调取传感器装调参数进行单模块和组合模块的虚拟仿真测试、在仿真平台上完成功能验证，并根据现场裁判的要求是否需要进行路测；完整准确填写《智能化技术选手报告单》。作业过程中要熟练地查阅技术资料、规范使用工量具和仪器设备、准确测量技术参数和判断故障点，做到安全文明作业。

2.考核要点

围绕智能化技术系统进行故障排除和调试，包括设备、平台、测试软件故障排除等相关内容；对关键的智能化装备进行参数设置和标定，包括毫米波雷达、摄像头、激光雷达、组合导航等调试标定；进行线控底盘CAN通讯数据读取与调测，包括CAN数据的读取和解析、速度与转向等参数的数据发送、控制执行机构相关参数的调试设定；调取传感器装调参数进行虚拟仿真测试，完成智能化汽车的自动启停、自动驾驶循迹、主动避障、自动紧急制动、自适应巡航、车道保持等功能验证；完成实车道路运行测试，包括自动启停、自动驾驶循迹、主动避障、自动紧急制动、交通标识识别、车道线识别、行人预警等功能。重点考察参赛选手对智能化技术系统控制逻辑的理解程度；考察参赛选手对智能网联汽车智能装备调试、功能测试和故障排除等应用实践能力。

3.知识和技能考核点

故障点来自车辆及随车配置设备中各种常见的感知系统、电量数据、网络通信、机械元器件、测试软件等故障，具体考察的知识和技能点包括以下几点：

（1）智能网联汽车安装调试安全规范

掌握智能网联汽车安装调试安全操作规范、诊断设备与检测仪器的使用规范和维护方法、安全防护用具的使用规范、维修资料使用方法等。

（2）汽车线控底盘技术

掌握汽车线控转向技术、汽车线控制动技术、汽车线控驱动技术等基本原理和装备的安装调试、使用和维护规范。

（3）智能网联汽车虚拟仿真技术

了解智能网联汽车仿真环境搭建、场景建模、测试用例设计、控制接口调试、场景数据库开发与调用等知识，掌握虚拟仿真测试平台安装与调试、模拟故障场景排除、相关工具使用和维护规范。

（4）智能网联汽车关键技术

①环境感知技术：了解雷达探测技术、机器视觉技术、车辆姿态感知技术、协同感知技术、信息融合技术等基本原理，掌握相关装备的安装调试、使用和维护规范。

②智能决策技术：了解态势分析、任务决策、路径规划等决策算法，掌握控制系统相关装备的安装调试和使用维护规范及技能。

③信息交互技术：了解车载通信技术、车载网络技术、车路信息协同交互、车辆定位技术等基本原理，掌握相关装备的安装调试和使用维护规范。

（5）先进辅助驾驶系统技术技能

了解辅助驾驶功能的实现方案、先进辅助驾驶功能的测试法规等，掌握相关装备的安装调试和使用维护规范。

4.故障设置范围

围绕常见的故障现象和故障点，在其相关线路上或元件设置故障点，具体见表4。

表4  电动汽车技术模块故障设置依据

| 故障现象 | 故障设置点 |
| --- | --- |
| 线路连接故障 | 围绕线路连接设置故障，故障主要设置在整车线束、环境感知传感器连接线束、AGX连接线束、网线、显示器连接线、电源线等线路故障。包括线路断路、线路电阻过大（即串电阻）、插头端子缺失或损坏、线路对正电搭铁、线路对地搭铁、单个元件插头上线路窜线等故障。 |
| 器件功能故障 | 围绕器件功能设置故障，故障主要设置在环境感知传感器、底盘控制执行机构、高级驾驶辅助系统等元器件功能异常故障。包括对开关、保险丝、继电器、传感器等，插头松动或脱落，元件装配故障，元件型号错误等故障。 |
| 网络通讯故障 | 围绕网络通讯故障现象设置故障，故障主要设置在车辆联网控制、常规车载网络、先进车辆网络通信、4G无线网络、V2X等技术设置网络通讯故障。包括有线以太网、通讯模块、串行通讯、无线通讯、通讯干扰等故障。 |

续表4

| 软件运行故障 | 围绕软件运行设置故障，故障主要设置在感知传感器参数设置与标定、软硬件连通、ADAS功能测试仿真系统、地图录制、监控云平台网联、控制参数设置等软件运行异常故障。包括文件设置错误、软件选择错误、操作系统错误、软件缺失、驱动错误、兼容性错误等故障。 |
| --- | --- |

## 二、竞赛样题

2020年全国职业院校技能大赛

汽车技术

MODULE A – ENGINE MANAGEMENT TECHNOLOGY

模块A—发动机管理技术—选手报告单

（样题）

中国·山东

二0二0年十一月

COMPETITOR REPORT SHEET选手报告单

MODULE A – ENGINE MANAGEMENT TECHNOLOGY

模块A—发动机管理技术

车辆：

- 发动机不能起动，你有45分钟的时间不能使用故障诊断仪来修复起动发动机。若在45分钟时没有将发动机起动，你将被强制要求休息10分钟作为惩罚（起动故障由裁判来恢复）。

- 排除发动机运行不良的所有故障，清除所有故障码。

- 发现故障后应向裁判展示，在电路图上指出相应电气线路（包括端子和正确的导线）或零部件，并将故障的简要描述填写在报告单上。

- 根据报告单的要求完成波形测量。

- 在确定故障的作业中，没有特定的顺序要求。

- 根据裁判的指令修复故障。

TIME ALLOWED 1.5Hours /竞赛时间：1.5小时

说 明：

故障类型可能包括：线路断路、线路电阻过大（即串电阻）、插头端子缺失或损坏、线路对正电搭铁、线路对地搭铁、单个元件插头上线路窜线、元件故障（对开关、保险丝、继电器、传感器等元件故障应进行测量验证，不可采用换件方式证明故障）、插头松动或脱落、元件装配故障、元件型号错误。

|  |  | MAX 35 Marks 满分100分，占总分权重35% |  |
| --- | --- | --- | --- |

COMPETITOR REPORT SHEET选手报告单

MODULE A – ENGINE MANAGEMENT TECHNOLOGY

模块A—发动机管理技术

| 故障现象描述 |  | 配分 | 扣分 | 判罚依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 可能的故障原因 |  |  |  |  |
| 故障点和故障类型确认（同时需要在维修手册上指出故障位置） | ※注明测试条件、插件代码和编号，控制单元针脚代号以及测量结果 ※电路图上指出最小故障线路范围或故障部件 |  |  |  |

用示波器检测并画出发动机在怠速工况时的波形：

| 作业内容 |
| --- |
| A1 | 利用现场提供的示波器，显示怠速时，凸轮轴位置传感器的信号电压波形，并在下列的格子中绘制波形图（包括时间、电压和正确的刻度）。 |
| 在下面绘制波形图 问题：根据上方测试绘制的波形图，回答下列问题。 Q1，测试波形是否正常？ YES□ NO□ Q2，若不正常，您需要利用箭头，在上方绘制的波形图中标出不正常的位置并进行检查/维修。 |

2020年全国职业院校技能大赛-汽车技术项目

（样题）

《模块A – 发动机管理技术》评分表

| 选手参赛号 |  | 现场裁判签字 |  | 裁判长审核 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 统分裁判签字 |  | 核分裁判签字 |  | 竞赛监督签字 |  |
| 设备型号 |  | 比赛时间 | 90分钟 | 实际用时 |  |
| 序号 | 项目 | 评分点 | 说 明 | 配分 | 得分 |
| A1 | 健康与安全（20分） | 作业准备 | □未安装车辆挡块 □未安装尾排通风管 □未安装车外三件套或安装位置不正确的 □操作中翼子板布、格栅布自行脱落的 □车内四件套（方向盘、座椅、脚垫、换挡杆）少铺或未铺或撕裂的 □未完全落下驾驶员侧车窗的 | 3 |  |
|  |  | 人物安全 | □初次起动未请示裁判而直接起动发动机 □每次起动发动机的时间超过10秒钟，或者连续起动发动机超过3次 □选手佩戴尖锐饰物，未穿安全鞋 □在检查拆装蓄电池、或运转的发动机附近操作时需佩戴护目镜 | 2 |  |
|  |  | 设备使用 | □未正确进行万用表校零检查，主要包括万用表表笔的连接、档位的选择 □未正确连接仪器、仪表和测试设备到车辆的，主要包括万用表和示波器检测探针的连接（特别是禁止黑色表笔连接到电源正极） □未正确操作车辆到测试条件而直接进行测试的，主要包括对车辆的操作是否能正确服务于测试目的 | 1.5 |  |
|  |  | 操作规范 | □断开各模块插头时，未断开蓄电池连接 □完成所有任务后，按规定力矩紧固蓄电池极桩 □未正确进行机油和冷却液液位检查而直接起动发动机的 □测试完成后未恢复车辆的，主要包括拆卸下的部件未正确安装的、点火等其它开关未正确复位的 | 2 |  |
|  |  | 安全操作 | □操作过程中，对测试设备和车辆可能构成损坏而被裁判制止的 □规范操作未造成车辆保险丝烧掉 否决项：选手损坏车辆或设备，取消比赛资格 | 10 |  |
|  |  | 5S规范 | □仪器、工具、零件跌落或摆放凌乱的 □每次测试完成后，测试设备未合理归位的，主要包括设备和工具随手放在发动机舱或地面等不合适的位置、设备使用完成后未关闭电源 □未恢复工位到原标准工位布置状态的 | 1.5 |  |
| A2 | 发动机无法起动（40分) | 故障现象描述 | □在选手报告单上正确记录故障现象 | 1 |  |
|  |  | 故障原因分析 | □在选手报告单上正确分析出可能的故障原因 | 3 |  |
|  |  | 诊断：J906的触点损坏 | □在选手报告单上正确记录 □在电路图中指出元件的损坏部位 | 2 |  |
|  |  | 维修：正确测量并更换J906 | □对更换的J906进行正确测量、展示 | 2 |  |
|  |  | 故障现象描述 | □在选手报告单上正确记录故障现象 | 1 |  |
|  |  | 故障原因分析 | □在选手报告单上正确分析出可能的故障原因 | 3 |  |
|  |  | 诊断：SB23/30A保险丝至起动机50电阻过大 | □在选手报告单上正确记录 □在电路图中指出故障区间，并测量阻值（800Ω左右） | 2 |  |
|  |  | 维修：测量并展示修复后的线路连接情况 | □由裁判恢复断路的线路 | 2 |  |
|  |  | 故障现象描述 | □在选手报告单上正确记录故障现象 | 1 |  |
|  |  | 故障原因分析 | □在选手报告单上正确分析出可能的故障原因 | 3 |  |
|  |  | 诊断：SB17保险丝损坏 | □在选手报告单上正确记录 □在电路图上指出保险丝位置 | 2 |  |
|  |  | 维修：正确选择、测量并更换SB17/7.5A保险丝 | □由选手自行选择正确的保险丝 | 2 |  |
|  |  | 故障现象描述 | □在选手报告单上正确记录故障现象 | 1 |  |
|  |  | 故障原因分析 | □在选手报告单上正确分析出可能的故障原因 | 3 |  |
|  |  | 诊断：J623/T91/50至J519/T73a/14断路 | □在选手报告单上正确记录 □在电路图中指出故障区间 | 2 |  |
|  |  | 维修：测量并展示修复后线路连接情况 | □由裁判恢复断路的线路 | 2 |  |
|  |  | 故障现象描述 | □在选手报告单上正确记录故障现象 | 1 |  |
|  |  | 故障原因分析 | □在选手报告单上正确分析出可能的故障原因 | 3 |  |
|  |  | 诊断：J757线圈损坏 | □在选手报告单上正确记录 □在电路图上指出元件的损坏部位 | 2 |  |
|  |  | 维修：正确测量并更换J757 | □对更换的J757进行正确测量、展示 | 2 |  |
| A3 | 发动机运转不良（32分） | 故障现象描述 | □在选手报告单上正确记录故障现象 | 1 |  |
|  |  | 故障原因分析 | □在选手报告单上正确分析出可能的故障原因 | 3 |  |
|  |  | 诊断：1缸火花塞无间隙 | □在选手报告单上正确记录 □展示损坏部位 | 2 |  |
|  |  | 维修：正确更换新火花塞，并按规定力矩拧紧 | □选手须查询维修手册，告知裁判拧紧力矩：30Nm | 1 |  |
|  |  | 维修：正确安装点火线圈和搭铁线，并按规定力矩拧紧 | □选手须查询维修手册，告知裁判拧紧力矩：点火线圈固定螺丝：10N.m，接地线固定螺丝：8N.m | 1 |  |
|  |  | 故障现象描述 | □在选手报告单上正确记录故障现象 | 1 |  |
|  |  | 故障原因分析 | □在选手报告单上正确分析出可能的故障原因 | 3 |  |
|  |  | 诊断：N276/T2f/2至J623/T105/92电阻过大 | □在选手报告单上正确记录 □在电路图中指出故障区间，并测量阻值（800Ω左右） | 2 |  |
|  |  | 维修：测量并展示修复后的线路连接情况 | □由裁判恢复断路的线路 | 2 |  |
|  |  | 故障现象描述 | □在选手报告单上正确记录故障现象 | 1 |  |
|  |  | 故障原因分析 | □在选手报告单上正确分析出可能的故障原因 | 3 |  |
|  |  | 诊断：GX3/T6e/4至J623/T105/34线路断路 | □在选手报告单上正确记录 □在电路图上指出故障区间 | 2 |  |
|  |  | 维修：测量并展示修复后的线路连接情况 | □由裁判恢复断路的线路 | 2 |  |
|  |  | 故障现象描述 | □在选手报告单上正确记录故障现象 | 1 |  |
|  |  | 故障原因分析 | □在选手报告单上正确分析出可能的故障原因 | 3 |  |
|  |  | 诊断：N532/T2rp/2至TMOM/ T8cj/2电阻过大 | □在选手报告单上正确记录 □在电路图中指出故障区间，并测量阻值（100Ω左右） | 2 |  |
|  |  | 维修：测量并展示修复后的线路连接情况 | □由裁判恢复断路的线路 | 2 |  |
| A4 | 波形测量（8分） | 正确测量并绘制波形： 怠速时进气凸轮轴位置传感器（G40）的信号电压波形 | □波形清晰，X-Y坐标值正确。 | 4 |  |
|  |  |  | □正确回答表中的问题 | 4 |  |
| 合 计 | 100 |  |

2020年全国职业院校技能大赛

汽车技术

MODULE B – BODY ELECTRICAL TECHNOLOGY

模块B—车身电气技术—选手报告单

（样题）

中国·山东

二0二0年十一月

COMPETITOR REPORT SHEET选手报告单

MODULE B – BODY ELECTRICAL TECHNOLOGY

模块B—车身电气技术

车辆：

- 根据维修资料按照报告单的要求检修各个车身电气技术系统。检修各个电气系统的顺序，由选手自己决定。每换一个电气系统的检修工作时，要告知裁判。

- 每检测诊断出一个故障，都要向裁判报告，并在电路图上指出故障涉及的电气线路（包括端子和导线）或元器件，将故障以元件代号/线脚号/故障原因的形式简要描述填写在报告单上，作为作业完成的依据。

- 全过程不使用电脑诊断仪

- 按照裁判的要求，修复或不修复故障。

TIME ALLOWED 1.5Hours /竞赛时间：1.5小时

说 明：

故障类型可能包括：线路断路、线路电阻过大（即串电阻）、插头端子缺失或损坏、线路对正电搭铁、线路对地搭铁、单个元件插头上线路窜线、元件故障（对开关、保险丝、继电器、传感器等元件故障应进行测量验证，不可采用换件方式证明故障）、插头松动或脱落、元件装配故障、元件型号错误。

|  |  | MAX 20 Marks 满分100分，占总分权重20% |  |
| --- | --- | --- | --- |

COMPETITOR REPORT SHEET选手报告单

MODULE B – BODY ELECTRICAL TECHNOLOGY

模块B—车身电气技术

| 故障现象描述 |  | 配分 | 扣分 | 判罚依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 可能的故障原因 |  |  |  |  |
| 故障点和故障类型确认（同时需要在维修手册上指出故障位置） | ※注明测试条件、插件代码和编号，控制单元针脚代号以及测量结果 ※电路图上指出最小故障线路范围或故障部件 |  |  |  |

2020年全国职业院校技能大赛-汽车技术项目

（样题）

《模块B – 车身电气技术》评分表

| 选手参赛号 |  | 现场裁判签字 |  | 裁判长审核 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 统分裁判签字 |  | 核分裁判签字 |  | 竞赛监督签字 |  |
| 设备型号 |  | 比赛时间 | 90分钟 | 实际用时 |  |
| 序号 | 项目 | 评分点 | 说 明 | 配分 | 得分 |
| B1 | 健康与 安全 （20分） | 作业准备 | □未安装车辆挡块 □未安装尾排通风管 □未安装车外三件套或安装位置不正确的 □操作中翼子板布、格栅布自行脱落的 □车内四件套（方向盘、座椅、脚垫、换挡杆）少铺或未铺或撕裂的 □未完全落下驾驶员侧车窗的 | 3 |  |
|  |  | 人物安全 | □初次起动未请示裁判而直接起动发动机 □每次起动发动机的时间超过10秒钟，或者连续起动发动机超过3次 □选手佩戴尖锐饰物，未穿安全鞋 □在检查拆装蓄电池、或运转的发动机附近操作时需佩戴护目镜 | 2 |  |
|  |  | 设备使用 | □未正确进行万用表校零检查，主要包括万用表表笔的连接、档位的选择 □未正确连接仪器、仪表和测试设备到车辆的，主要包括万用表和示波器检测探针的连接（特别是禁止黑色表笔连接到电源正极） □未正确操作车辆到测试条件而直接进行测试的，主要包括对车辆的操作是否能正确服务于测试目的 | 1.5 |  |
|  |  | 操作规范 | □断开各模块插头时，未断开蓄电池连接 □完成所有任务后，按规定力矩紧固蓄电池极桩 □未正确进行机油和冷却液液位检查而直接起动发动机的 □测试完成后未恢复车辆的，主要包括拆卸下的部件未正确安装的、点火等其它开关未正确复位的 | 2 |  |
|  |  | 安全操作 | □操作过程中，对测试设备和车辆可能构成损坏而被裁判制止的 □规范操作未造成车辆保险丝烧掉 否决项：选手损坏车辆或设备，取消比赛资格 | 10 |  |
|  |  | 5S规范 | □仪器、工具、零件跌落或摆放凌乱的 □每次测试完成后，测试设备未合理归位的，主要包括设备和工具随手放在发动机舱或地面等不合适的位置、设备使用完成后未关闭电源 □未恢复工位到原标准工位布置状态的 | 1.5 |  |
| B2 | 电源管理系统 （16分) | 故障现象描述 | □在选手报告单上正确记录故障现象 | 2 |  |
|  |  | 故障原因分析 | □在选手报告单上正确分析出可能的故障原因 | 6 |  |
|  |  | 诊断：SA1保险丝损坏 | □在选手报告单上正确记录 □在电路图上指出保险丝位置 | 4 |  |
|  |  | 维修：正确选择、测量并更换SA1/125A保险丝 | □由选手自行选择正确的保险丝 | 4 |  |
| B3 | 进入及起动许可系统（16分) | 故障现象描述 | □在选手报告单上正确记录故障现象 | 2 |  |
|  |  | 故障原因分析 | □在选手报告单上正确分析出可能的故障原因 | 6 |  |
|  |  | 诊断：E378/T6as/4至238断路 | □在选手报告单上正确记录 □在电路图中指出故障区间 | 4 |  |
|  |  | 维修：测量并展示修复后线路连接情况 | □由裁判恢复断路的线路 | 4 |  |
| B4 | 车身附件电路 （24分) | 故障现象描述 | □在选手报告单上正确记录故障现象 | 2 |  |
|  |  | 故障原因分析 | □在选手报告单上正确分析出可能的故障原因 | 4 |  |
|  |  | 诊断：J519/T73c/14至J965/T40/26电阻过大 | □在选手报告单上正确记录 □在电路图中指出故障区间，并测量阻值（500Ω左右） | 3 |  |
|  |  | 维修：测量并展示修复后的线路连接情况 | □由裁判恢复断路的线路 | 3 |  |
|  |  | 故障现象描述 | □在选手报告单上正确记录故障现象 | 2 |  |
|  |  | 故障原因分析 | □在选手报告单上正确分析出可能的故障原因 | 4 |  |
|  |  | 诊断：J386/T32/30-E711/T10l/8线路断路 | □在选手报告单上正确记录 □在电路图上指出故障区间 | 3 |  |
|  |  | 维修：测量并展示修复后的线路连接情况 | □由裁判恢复断路的线路 | 3 |  |
| B5 | 照明系统 （24分) | 故障现象描述 | □在选手报告单上正确记录故障现象 | 2 |  |
|  |  | 故障原因分析 | □在选手报告单上正确分析出可能的故障原因 | 4 |  |
|  |  | 诊断：SC8插座下游-EX1/T4di/2电阻过大 | □在选手报告单上正确记录 □在电路图中指出故障区间，并测量阻值（570Ω左右） | 3 |  |
|  |  | 维修：测量并展示修复后线路连接情况 | □由裁判恢复断路的线路 | 3 |  |
|  |  | 故障现象描述 | □在选手报告单上正确记录故障现象 | 2 |  |
|  |  | 故障原因分析 | □在选手报告单上正确分析出可能的故障原因 | 4 |  |
|  |  | 诊断：J519/T73c/8-MX4/T8bh/5线路断路 | □在选手报告单上正确记录 □在电路图上指出故障区间 | 3 |  |
|  |  | 维修：测量并展示修复后的线路连接情况 | □由裁判恢复断路的线路 | 3 |  |
| 合 计 | 100 |  |

2020年全国职业院校技能大赛

汽车技术

MODULE C – GREEN CAR TECHNOLOGY

模块C—电动汽车技术—选手报告单

（样题）

中国·山东

二0二0年十一月

COMPETITOR REPORT SHEET选手报告单

MODULE C – GREEN CAR TECHNOLOGY

模块C—电动汽车技术

车辆：

- 低压供电不正常故障，你有25分钟的时间不能使用故障诊断仪来修复低压供电不正常。若在25分钟时没有低压供电正常，你将被强制要求休息10分钟作为惩罚（低压供电不正常故障由裁判来恢复），并将该故障所有分值扣除。其余的故障现场不能申请放弃，但选手可自行选择故障排除顺序。

- 每检测诊断出一个故障，都要向裁判报告，并在电路图上指出故障涉及的电气线路（包括端子和导线）或元器件，将故障以元件代号/线脚号/故障原因的形式简要描述填写在报告单上，作为作业完成的依据。

- 按照裁判的要求，修复或不修复故障。

TIME ALLOWED 1.5Hours /竞赛时间：1.5小时

说 明：

故障类型可能包括：线路断路、线路电阻过大（即串电阻）、插头端子缺失或损坏、线路对正电搭铁、线路对地搭铁、单个元件插头上线路窜线、元件故障（对开关、保险丝、继电器、传感器等元件故障应进行测量验证，不可采用换件方式证明故障）、插头松动或脱落、元件装配故障、元件型号错误。

|  |  | MAX 30 Marks 满分100分，占总分权重30% |  |
| --- | --- | --- | --- |

COMPETITOR REPORT SHEET选手报告单

MODULE C – GREEN CAR TECHNOLOGY

模块C—电动汽车技术

| 故障现象描述 |  | 配分 | 扣分 | 判罚依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 可能的故障原因 |  |  |  |  |
| 故障点和故障类型确认（同时需要在维修手册上指出故障位置） | ※注明测试条件、插件代码和编号，控制单元针脚代号以及测量结果 ※电路图上指出最小故障线路范围或故障部件 |  |  |  |

2020年全国职业院校技能大赛-汽车技术项目

（样题）

《模块C – 电动汽车技术》评分表

| 选手参赛号 |  | 现场裁判签字 |  | 裁判长审核 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 统分裁判签字 |  | 核分裁判签字 |  | 竞赛监督签字 |  |
| 设备型号 |  | 比赛时间 | 90分钟 | 实际用时 |  |
| 序号 | 项目 | 评分点 | 说 明 | 配分 | 得分 |
| C1 | 健康与 安全 （20分） | 作业准备 | □未检查设置隔离栏 □未设置安全警示牌 □未检查灭火器压力值（水基、干粉） □未安装车辆挡块 □未安装车外三件套或安装位置不正确的 □操作中翼子板布、格栅布自行脱落的 □车内四件套（方向盘、座椅、脚垫、换挡杆）少铺或未铺或撕裂的 □未完全落下驾驶员侧车窗的 | 4 |  |
|  |  | 人物安全 | □未检查绝缘手套，测量高压部分线路未佩戴绝缘手套，裁判制止并重新佩戴 □未检查防电池电解液酸碱性手套外观损伤，触碰电池包部分未佩戴防电池电解液酸碱性手套 □未检查护目镜外观损伤，测量高压部分线路未佩戴护目镜 □未检查安全帽外观损伤，车辆底部作业未佩戴安全帽 □未检查确认电子手刹和档位的 □上高压电时向裁判报告 | 3 |  |
|  |  | 设备使用 | □未选择正确的绝缘测试仪（本项如果错误，绝缘测试均不得分） □初次使用未正确进行万用表检查（本项如果错误，高压端测试均不得分） □未正确连接仪器、仪表和测试设备到车辆的，主要包括万用表和示波器检测探针的连接（特别是禁止黑色表笔连接到电源正极） □未正确操作车辆到测试条件而直接进行测试的，主要包括对车辆的操作是否能正确服务于测试目的 | 2 |  |
|  |  | 操作规范 | □断开各模块插头时，未先关闭点火开关，再断开蓄电池负极，并对蓄电池负极进行防护；断开高压插头没有验电。 □完成所有任务后，按规定力矩紧固蓄电池极桩 □测试完成后未恢复车辆的，主要包括拆卸下的部件未正确安装的、点火等其它开关未正确复位的 | 1.5 |  |
|  |  | 安全操作 | □操作过程中，对测试设备和车辆可能构成损坏而被裁判制止的 □规范操作未造成车辆保险丝烧掉 否决项：选手损坏车辆或设备，取消比赛资格 | 8 |  |
|  |  | 5S规范 | □仪器、工具、零件跌落或摆放凌乱的 □每次测试完成后，测试设备未合理归位的，主要包括设备和工具随手放在车辆或地面等不合适的位置、设备使用完成后未关闭电源 □未恢复工位到原标准工位布置状态的 | 1.5 |  |
| C2 | 低压供电不正常 （32分) | 故障现象描述 | □在选手报告单上正确记录故障现象 | 2 |  |
|  |  | 故障原因分析 | □在选手报告单上正确分析出可能的故障原因 | 6 |  |
|  |  | 诊断：IG1（IR02）继电器插座线路86至IP23/15线路之间断路 | □在选手报告单上正确记录 □在电路图中指出故障区间 | 4 |  |
|  |  | 维修：测量并展示修复后线路连接情况 | □由裁判恢复断路的线路 | 4 |  |
|  |  | 故障现象描述 | □在选手报告单上正确记录故障现象 | 2 |  |
|  |  | 故障原因分析 | □在选手报告单上正确分析出可能的故障原因 | 6 |  |
|  |  | 诊断：IP22a/3至IF01下游插座之间线路电阻过大 | □在选手报告单上正确记录 □在电路图中指出故障区间，并测量阻值（1000Ω左右） | 4 |  |
|  |  | 维修：测量并展示修复后线路连接情况 | □由裁判恢复电阻过大线路 | 4 |  |
| C3 | 高压供电不正常 （24分) | 故障现象描述 | □在选手报告单上正确记录故障现象 | 2 |  |
|  |  | 故障原因分析 | □在选手报告单上正确分析出可能的故障原因 | 4 |  |
|  |  | 诊断：主继电器（ER05）触点不闭合 | □在选手报告单上正确记录 □在电路图中指出元件的损坏部位 | 3 |  |
|  |  | 维修：正确测量并更换ER05 | □对更换的ER05进行正确测量、展示 | 3 |  |
|  |  | 故障现象描述 | □在选手报告单上正确记录故障现象 | 2 |  |
|  |  | 故障原因分析 | □在选手报告单上正确分析出可能的故障原因 | 4 |  |
|  |  | 诊断：EF19下游插座至CA66/50线路断路 | □在选手报告单上正确记录 □在电路图上指出故障区间 | 3 |  |
|  |  | 维修：测量并展示修复后的线路连接情况 | □由裁判恢复断路的线路 | 3 |  |
| C4 | 车辆无法正常行驶 （12分) | 故障现象描述 | □在选手报告单上正确记录故障现象 | 2 |  |
|  |  | 故障原因分析 | □在选手报告单上正确分析出可能的故障原因 | 4 |  |
|  |  | 诊断：CA67/86-CA44b/4与CA67/96-CA44b/1线路对调 | □在选手报告单上正确记录 □在电路图中指出故障区间 | 3 |  |
|  |  | 维修：测量并展示修复后线路连接情况 | □由裁判恢复对调的线路 | 3 |  |
| C5 | 车辆无法充电 （12分) | 故障现象描述 | □在选手报告单上正确记录故障现象 | 2 |  |
|  |  | 故障原因分析 | □在选手报告单上正确分析出可能的故障原因 | 4 |  |
|  |  | 诊断：BV10/55～中间铰接点线路断路 | □在选手报告单上正确记录 □在电路图上指出故障区间 | 3 |  |
|  |  | 维修：测量并展示修复后的线路连接情况 | □由裁判恢复断路的线路 | 3 |  |
| 合 计 | 100 |  |

2020年全国职业院校技能大赛

汽车技术

MODULE D – INTELLIGENT TECHNOLOGY

模块D—智能化技术—选手报告单

（样题）

中国·山东

二0二0年十一月

COMPETITOR REPORT SHEET选手报告单

MODULE D – INTELLIGENT TECHNOLOGY

模块D—智能化技术

机型：

- 进行智能化系统故障排除，包括感知系统、电量数据、网络通信、机械元器件、测试软件等。

- 每检测诊断出一个故障，都要向裁判报告，并将故障以元件代号/线脚号/故障原因的形式简要描述填写在报告单上，作为作业完成的依据。

- 按照裁判的要求，修复或不修复故障。

- 进行智能化装备的参数设置和标定，包括毫米波雷达、摄像头、激光雷达、组合导航等调试标定。

- 进行线控底盘CAN通讯数据读取与调测，包括CAN数据的读取和解析、速度与转向等参数的数据发送、控制执行机构相关参数的调试设定。

- 调取传感器装调参数进行单模块和组合模块的虚拟仿真测试，完成智能化汽车的自动启停、自动驾驶循迹、主动避障、自动紧急制动、自适应巡航、车道保持等功能验证。

- 根据现场裁判的要求是否需要进行路测，包括自动启停、自动驾驶循迹、主动避障、自动紧急制动、交通标识识别、车道线识别、行人预警等功能。

TIME ALLOWED 1.5Hours /竞赛时间：1.5小时

|  |  | MAX 15 Marks 满分100分，占总分权重15% |  |
| --- | --- | --- | --- |

COMPETITOR REPORT SHEET选手报告单

MODULE D – INTELLIGENT TECHNOLOGY

模块D—智能化技术

| 任务内容 | 数据记录 | 配分 | 扣分 | 判罚依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 线控底盘数据 | 车辆数据记录：（ ） |  |  |  |
|  | 车辆速度控制：（ ） |  |  |  |
|  | 车辆转角控制：（ ） |  |  |  |
| 故障诊断与排除 | 故障现象描述： |  |  |  |
|  | 故障点和故障类型： |  |  |  |
| 网联许可报文 | 起始符：（ ） |  |  |  |
|  | 命令单元：（ ） |  |  |  |
|  | 识别码：（ ） |  |  |  |
|  | 数据加密方式：（ ） |  |  |  |
|  | 数据单元长度：（ ） |  |  |  |
|  | 数据单元：（ ） |  |  |  |
|  | 校验码：（ ） |  |  |  |
| 车联网通讯 参数设置 | 电台模式：（ ） |  |  |  |
|  | 电台参数：（ ） |  |  |  |
|  | 目标ID：（ ） |  |  |  |
|  | 设备ID：（ ） |  |  |  |
| 车联网通讯 数据解析 | V2V GPS数据：（ ） |  |  |  |
|  | V2V 车辆速度：（ ） |  |  |  |
|  | V2I 起始点GPS数据：（ ） |  |  |  |
|  | V2I 终止点GPS数据：（ ） |  |  |  |
|  | V2I 道路限速数据：（ ） |  |  |  |
| 录制地图 坐标信息的确定 | 起点坐标：经度（ °）纬度（ °） |  |  |  |
|  | 终点坐标：经度（ °）纬度（ °） |  |  |  |
|  | 交通信号灯坐标：经度（ °）纬度（ °） |  |  |  |

2020年全国职业院校技能大赛-汽车技术项目

（样题）

《模块D – 智能化技术》评分表

| 选手参赛号 |  | 现场裁判签字 |  | 裁判长审核 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 统分裁判签字 |  | 核分裁判签字 |  | 竞赛监督签字 |  |
| 设备型号 |  | 比赛时间 | 90分钟 | 实际用时 |  |
| 序号 | 项目 | 评分点 | 说 明 | 配分 | 得分 |
| D1 | 健康与 安全 （20分） | 作业准备 | □未检查设置隔离栏 □未设置安全警示牌 □未检查灭火器压力值（水基、干粉） □未逐一检查车身上9个电源开关和车头电源灯 | 2 |  |
|  |  | 人物安全 | □未检查防电池电解液酸碱性手套外观损伤，触碰电池包部分未佩戴防电池电解液酸碱性手套 □未检查护目镜外观损伤，测量高压部分线路未佩戴护目镜 □未检查安全帽外观损伤，车辆底部作业未佩戴安全帽 □环绕车身一周做外观检查，报告检查结果 | 2 |  |
|  |  | 设备使用 | □未核对设备、工具、仪器齐全有效 □初次使用未正确进行万用表检查（本项如果错误，高压端测试均不得分） □未正确连接仪器、仪表和测试设备到车辆的，主要包括万用表和示波器检测探针的连接（特别是禁止黑色表笔连接到电源正极） □未正确操作车辆到测试条件而直接进行测试的，主要包括对车辆的操作是否能正确服务于测试目的 | 2 |  |
|  |  | 操作规范 | □检查前未用千斤顶支起车辆离开地面（车轮离地间隙不超过5cm），使用举升设备举升后轮时支撑点不在指定位置（车身的承重架上，支撑点处有箭头） □未检查遥控器急停开关是否有效 □未检查车辆左前急停开关是否有效 □未检查车辆右前急停开关是否有效 □未检查车辆左后急停开关是否有效 □未检查车辆右后急停开关是否有效 □未进行车辆驱动检查 □未进行车辆制动检查 □未进行车辆转向检查 | 4.5 |  |
|  |  | 安全操作 | □操作过程中，对测试设备和车辆可能构成损坏而被裁判制止的 □规范操作未造成车辆保险丝烧掉 否决项：选手损坏车辆或设备，取消比赛资格 | 8 |  |
|  |  | 5S规范 | □仪器、工具、零件跌落或摆放凌乱的 □每次测试完成后，测试设备未合理归位的，主要包括设备和工具随手放在车辆或地面等不合适的位置、设备使用完成后未关闭电源 □未恢复工位到原标准工位布置状态的 | 1.5 |  |
| D2 | 车辆底盘CAN通讯调试 （4.5分) | 数据解析 | □使用软件正确调试参数并读取车辆数据，编译出车辆档位、速度、转矩和转角信息 | 2 |  |
|  |  | 车辆速度控制 | □根据指定车辆档位和速度值，进行报文编译并成功驱动车辆转动，调试结束后读取车辆速度，看是否满足要求 | 1 |  |
|  |  | 车辆转向控制 | □根据指定车辆档位和转向值，进行报文编译并成功驱动车辆转向，调试结束后读取车辆转向角，看是否满足要求 | 1 |  |
|  |  | 车辆复位 | □关闭电源，将千斤顶移出，车辆复位 | 0.5 |  |
| D3 | 感知系统异常 （8分) | 故障现象描述 | □在选手报告单上正确记录故障现象 | 1 |  |
|  |  | 诊断：毫米波雷达损坏 | □在选手报告单上正确记录 | 2 |  |
|  |  | 维修：更换毫米波雷达 | □对更换的毫米波雷达进行正确测量、展示 | 1 |  |
|  |  | 故障现象描述 | □在选手报告单上正确记录故障现象 | 1 |  |
|  |  | 诊断：摄像头线路断路 | □在选手报告单上正确记录 | 2 |  |
|  |  | 维修：测量并展示修复后的线路连接情况 | □由裁判恢复断路的线路 | 1 |  |
|  | 电量数据异常 （4分) | 故障现象描述 | □在选手报告单上正确记录故障现象 | 1 |  |
|  |  | 诊断：CAN_H与CAN_L线路对调 | □在选手报告单上正确记录 | 2 |  |
|  |  | 维修：测量并展示修复后线路连接情况 | □由裁判恢复对调的线路 | 1 |  |
|  | 网络通信异常 （4分) | 故障现象描述 | □在选手报告单上正确记录故障现象 | 1 |  |
|  |  | 诊断：有线以太网线路断路 | □在选手报告单上正确记录 | 2 |  |
|  |  | 维修：测量并展示修复后的线路连接情况 | □由裁判恢复断路的线路 | 1 |  |
|  | 软硬件异常（4分) | 故障现象描述 | □在选手报告单上正确记录故障现象 | 1 |  |
|  |  | 诊断：兼容性错误 | □在选手报告单上正确记录 | 2 |  |
|  |  | 维修：修复兼容性 | □由裁判恢复 | 1 |  |
| D4 | 传感器参数设置与标定 （13分) | 摄像头的内参标定 | □正确进行前摄像头的标定 | 4 |  |
|  |  |  | □正确进行后摄像头的标定 |  |  |
|  |  |  | □正确进行左摄像头的标定 |  |  |
|  |  |  | □正确进行右摄像头的标定 |  |  |
|  |  |  | □将前摄像头标定文件重命名为front.xml |  |  |
|  |  |  | □将后摄像头标定文件重命名为back.xml |  |  |
|  |  |  | □将左摄像头标定文件重命名为left.xml |  |  |
|  |  |  | □将右摄像头标定文件重命名为right.xml |  |  |
|  |  | 激光雷达的标定 | □使用自动驾驶软件对激光雷达进行标定 | 1.5 |  |
|  |  |  | □使用角度尺测量激光雷达偏转角度 |  |  |
|  |  |  | □进行激光雷达标定的验证 |  |  |
|  |  | 组合导航的标定 | □登录组合导航标定界面 | 2.5 |  |
|  |  |  | □工作模式：低速车载 |  |  |
|  |  |  | □定位天线到后轮中心杆臂的距离（m） X:0±0.02 Y:-0.14～0.18 Z:-0.68～-0.6" |  |  |
|  |  |  | □惯导到GNSS定位天线杆臂的距离（m） X:0±0.02 Y:-0.95～-0.62 Z:0.3-0.38 |  |  |
|  |  |  | □轮距（m） 0.86～0.87 ，轴距（m）1.3 |  |  |
|  |  | 传感器的联合标定 | □命令行启动标定软件 | 5 |  |
|  |  |  | □激光雷达空间位置测量 |  |  |
|  |  |  | □激光雷达角度测量测量 |  |  |
|  |  |  | □毫米波雷达空间位置测量 |  |  |
|  |  |  | □毫米波雷达角度测量 |  |  |
|  |  |  | □摄像头空间位置测量 |  |  |
|  |  |  | □摄像头角度测量 |  |  |
|  |  |  | □激光雷达平移矩阵和旋转矩阵输入 |  |  |
|  |  |  | □毫米波雷达平移矩阵和旋转矩阵输入 |  |  |
|  |  |  | □摄像头平移矩阵和旋转矩阵输入 |  |  |
| D5 | 车道线检测参数调试 （4分) | 车道线检测 （选手可自行调整车辆相对于车道线位置） | □正确显示前摄像头的去畸变图像 | 4 |  |
|  |  |  | □根据图像调整相机位置，使其视角摆正 |  |  |
|  |  |  | □获取变换前坐标 |  |  |
|  |  |  | □获取变换后坐标 |  |  |
|  |  |  | □修改程序中的对应坐标 |  |  |
|  |  |  | □获取单位像素表示距离 |  |  |
|  |  |  | □修改程序中的对应参数 |  |  |
|  |  |  | □运行车道保持程序，查看车道线检测效果(红色方框完全在车道线内，车道线完全在绿色框内) |  |  |
| D6 | 停避障验证（3分) | 停避障验证 | □检查前需要用千斤顶支起车辆离开地面（车轮离地间隙不超过5cm），使用举升设备举升后轮时支撑点是否在指定位置（车身的承重架上，支撑点处有箭头） | 3 |  |
|  |  |  | □有效停障验证（车轮转动后，选手站在车辆前方，车辆停止转动，停障有效） |  |  |
|  |  |  | □有效避障验证（车轮转动后，选手站在车辆前方，车辆前轮摆动，避障有效） |  |  |
| D7 | 智能化功能测试（10分) | 传感器装调参数调取 | □传感器装调参数调取（坐标转换并输入） | 10 |  |
|  |  | 智能化功能测试 | □智能化功能测试（自适应巡航、自动紧急制动、主动避障、车道保持、自动泊车、盲区监测） 注：在每个场景中要做参数调整；晴天、雨天和雪天所调参数相同 |  |  |
|  |  | 导出仿真报告 | □导出仿真报告并保存至桌面，以选手的比赛序号命名 |  |  |
| D8 | 编译网联许可报文 （3.5分) | 编译网联许可报文 | □正确编译起始符并记录 | 3.5 |  |
|  |  |  | □正确编译命令单元并记录 |  |  |
|  |  |  | □正确编译识别码并记录 |  |  |
|  |  |  | □正确编译数据加密方式并记录 |  |  |
|  |  |  | □正确编译数据单元长度并记录 |  |  |
|  |  |  | □正确编译数据单元长度并记录 |  |  |
|  |  |  | □正确编译校验码并记录 |  |  |
| D9 | 车联网调试 （6.5分) | 设备连接 | □正确连接电台电源线束 | 0.5 |  |
|  |  |  | □正确连接电台通讯线束 |  |  |
|  |  | 参数设置 | □进行电台模式选择并记录 | 3 |  |
|  |  |  | □进行电台参数查询并记录 |  |  |
|  |  |  | □进行目标ID设置并记录 |  |  |
|  |  |  | □进行设备ID设置并记录 |  |  |
|  |  |  | □进行数据保存 |  |  |
|  |  |  | □进行数据收发测试 |  |  |
|  |  | 数据解析 | □筛选特定赛道V2V数据 | 3 |  |
|  |  |  | □筛选特定赛道V2I数据 |  |  |
|  |  |  | □V2V GPS数据解析并记录 |  |  |
|  |  |  | □V2V 车辆速度数据解析并记录 |  |  |
|  |  |  | □V2I 起始点GPS数据解析并记录 |  |  |
|  |  |  | □V2I 终止点GPS数据解析并记录 |  |  |
| D10 | 组合导航的标定（2分) | 组合导航的标定 | □标定前进行车身检查； | 2 |  |
|  |  |  | □标定前进行电源检查； |  |  |
|  |  |  | □在空旷场地对小车进行操作； |  |  |
|  |  |  | □标定后组合导航信号灯常亮； |  |  |
| D11 | 地图的录制（2.5分) | 场景设置 | □正确选择车道数量为双车道； | 1 |  |
|  |  |  | □正确选择车辆所在车道为车道0； |  |  |
|  |  | 地图录制 | □进行完整地图录制并记录起点终点经纬度； | 1.5 |  |
|  |  |  | □采集红绿灯经纬度信息录入系统并记录 |  |  |
|  |  |  | □将地图文件的重命名为map.txt； |  |  |
| D12 | 综合道路测试（11分) | 平台连通 | □正确进行红绿灯连接 | 3 |  |
|  |  |  | □设定速度为5km/h |  |  |
|  |  |  | □设定安全距离为10m |  |  |
|  |  | 综合道路测试 | □车辆行驶过程中除转弯时，其他位置压车道线 | 8 |  |
|  |  |  | □车辆行驶过程中，完成停障功能； |  |  |
|  |  |  | □车辆行驶过程中，完成避障功能； |  |  |
|  |  |  | □车辆行驶过程中，完成红绿灯停/驶功能； |  |  |
|  |  |  | □车辆行驶过程中，在非功能测试区，发生停障、避障、红绿灯停/驱功能的 |  |  |
|  |  |  | □车道保持功能，车辆正常启动 |  |  |
|  |  |  | □车道保持功能，车辆沿S弯不压线行驶或冲出车道 |  |  |
|  |  |  | □V2V功能，车辆在目标靶车标记点停止 |  |  |
| 合 计 | 100 |  |